“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ГАБРОВО” ЕАД

# ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОМПЛЕКСНО

РАЗРЕШИТЕЛНО  № 49 / 2005 г.

(Комплексното разрешително е отменено с Решение №273/26.09.20009 г. на МОСВ)

април  2010 г.

## СЪДЪРЖАНИЕ

3. ФОРМАТ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД

3.1.Увод.................................................................................................................................   3

3.2. Система за управление на околната среда .................................................................   4

3.3. Използване на ресурси .................................................................................................   6

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества  (ЕРЕВВ)  и      PRTR .....................................................................................................................................   8

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух .................................................   9

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води .....................................   9

4.4. Управление на отпадъците .........................................................................................  10

4.5. Шум ..............................................................................................................................   11

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване ........................................  11

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) ....................................................................................11

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях ..................................... 12

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии ........................................................................................................................... 12

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР .......................................................................................................................... 12

8. Подписване на годишния доклад ...............................................................................  13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ.................................................................................................  14

  - Увод

- Име на инсталацията/ите, за които е издадено комплексно разрешително (КР)

# “Топлофикация – Габрово” ЕАД

- Адрес по местонахождение на инсталацията

Габрово, ул.”Индустриална” №6

- Регистрационен номер на КР

49 / 2005 г.

- Дата на подписване на КР

13.06.2005 г.

- Дата на влизане в сила на КР

02.07.2005 г.

- Име на оператора и притежател на разрешителното

“Топлофикация – Габрово” ЕАД

- Телефон, факс и e-mail на оператора

Тел. 066 819 150,   факс 066 819182, e-mail : tec_gabrovo@mbox.contact.bg

- Лице за контакти

инж.Т.Гогов  - Зам.директор ПТВ - тел. 066 819 152

инж. Б.Цонева  -  Н-к ПТО - 066 819 158

- Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

“Топлофикация – Габрово”ЕАД произвежда топлинна и електрическа енергия. Предметът на дейност е производството на топлинна и електрическа енергия и пренос и пласмент на топлинна енергия за промишлени и битови консуматори.

Основното оборудване за производството на топлинната и електрическа енергия включва:

1.Енергийни парогенератори  -  ЕПГ-1 и ЕПГ-2, тип ЧКД 35-39/450

2.Промишлени парогенератори  -  ППГ-5, тип КМ-12 ; ППГ-6, тип ПКМ-12; ППГ-7, тип ДЕ 25-14-225 ГМ

3.Турбогенератори  -  ТГ-1 и ТГ-2, тип Р6-35/6; ТГ-3, тип ПР6-35/5/1,2

4.Спомагателно производство – Водоподготовка и Складово стопанство

- Производствен капацитет на инсталацията

Определеният в Условие 4 на КР капацитет на инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС е както следва:

1.Енергийни парогенератори

| Означение | Тип | Мощност мвтч | Максимално годишно производство мвтч/год | Производство за 2009 г - мвтч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕПГ - 1 | ЧКД 35-39/450 | 27 | 60 000 | 15144 |
| ЕПГ - 2 | ЧКД 35-39/450 | 27 | 40 000 | 34370 |

2. Промишлени парогенератори

| Означение | Тип | Мощност мвтч | Максимално годишно производство мвтч/год | Производство за 2009 г - мвтч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППГ - 5 | КМ-12 | 5 | 5 000 | 0 |
| ППГ - 6 | ПКМ-12 | 8 | 5 000 | 0 |
| ППГ – 7 | ДЕ 25-14-225 ГМ | 17 | 136 000 (резерв) | 0 |

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1.Турбогенератори:

| Означение | Тип | Максимално годишно производство мвтч/год | Производство за 2009 г - мвтч |
| --- | --- | --- | --- |
| ТА-1 | Р6-35/6 | 48 000 (резерв) | 0 |
| ТА-2 | Р6-35/6 | 48 000 (резерв) | 0 |
| ТА-3 | ПР6-35/5/1,2 | 12 000 | 6166 |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Лица отговорни за изпълнението на условията в КР

1. Изпълнителен директор   -  Денка Иванова Топалова

2. Заместник директор ПТВ -  инж.Тотю Русев Гогов

3.Началник производствено технически отдел  -  инж.Бориска Стефанова Цонева

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Регионална инспекция по околна среда и водите  -  гр.Велико Търново

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция  -  Дунавски район гр.Плевен

3.2.Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

Персонала, отговорен за изпълнение на дейностите по КР е както следва:

инж. Тотю Русев Гогов                    - Зам.директор ПТВ

инж. Бориска Стефанова Цонева      – Н-к ПТО – отговорник екология

инж. Пейчо  Николаев  Стойков         – Технолог РТО

инж. Денчо Александров Денчев       – Н-к ЕО

инж. Мариана Симеонова Генчева      – Н-к ХВО

Николай Христов Костадинов   – Н-к  КТЦ

Валентин Василев Василев       - Отговорник транспорт

- Обучение

Не е провеждано специално обучение на персонала през отчетния период.

- Обмен на информация

По работните места има списък на отговорните лица и длъжности, отговарящи за условията в КР, както и на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното.

- Документиране

По работните места има необходимите инструкции за работа.

На площадката на инсталацията са осигурени списъци с нормативните документи отнасящи се до работата на инсталацията, с всички инструкции изисквани с КР,  както и списък на кого от персонола какъв документ е предоставен.

- Управление на документи

Има изготвена и се прилага инструкция за актуализация на документите изисквани с условията на КР.

- Оперативно управление

Има инструкции за експлоатация и поддръжка на оборудването в централата.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Прилага се инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, извършва се периодична оценка на стойностите на тези показатели и се предприемат коригиращи действия при допускане на отклонения на контролираните параметри.

Има изготвени и се прилагат инструкции за:

- мониторинг на техническите и емисионни показатели съгласно условията в КР.

- периодична оценка на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в условията на КР;

- установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемането на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Има изготвени и се прилагат инструкции  по Усл.5.8.1.;  5.8.2; 5.8.3; 5.8.5;  5.8.6;  5.8.7;  5.8.8;  5.8.9;  5.8.10;  5.8.11;  5.8.12 и 5.8.13. на КР.

- Записи

Данните по изпълнение на Усл.5.9.1;  5.9.2;  5.9.3 и 5.9.4 на КР се обработват, документират и съхраняват в производствено-технически отдел /ПТО/.

- Докладване

До 30.04.2010 г. ще бъде представен в РИОСВ – В.Търново Доклад за изпълнение на дейностите по КР за периода І до VІІІ 2009г. От м.септември 2009 г. отменено КР от МОСВ.

- Актуализация на СУОС

През отчетния период. не е правена промяна на КР, поради което не се налага актуализация на СУОС.

3.3.Използване на ресурси

3.3.1. Използване на вода

Използваната вода за производствени и питейно-битови нужди в централата е от язовир „Христо Смирненски” на база сключен договор с ВиК Габрово. Вода за промишлени цели и охлаждане се ползва и от р.Янтра, съгласно Разрешително за водоползване №0412/15.05.2006 г. на Басейнова Дирекция Дунавски район с център Плевен.

Използването на вода е дадено в Таблица 3.1.

Таблица 3.1.

| Източник на вода | Год. колич съгласно КР м3/г | Колич.за единица продукт съгласно КР м3/мвтч | Използвано годишно количество – м3/г | Използвано колич. за единица продукт за 2009 г. м3/мвтч | Съответствие за 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |  |  |
| Яз.Хр.Смирненски и р.Янтра | 380000 свежа вода | 2,81 свежа вода | 241920 | 202206 | 150468 | 202576 | 194119 | 3,87 | не |
| р.Янтра |  | 2,57 оборотна вода |  |  |  |  |  | 4,96 | не |

Както е видно от таблицата, общия разход на вода от инсталацията е значително по -малък от определения с КР. Въпреки това, действителния разход на вода за единица продукт е по - висок от определения в КР. Причината за това несъответствие е намаленото производство на топлинна и електрическа енергия, доста под количествата заложени при издаването на КР. Намалението на производството на топлинна и електрическа енергия  е вследствие на намаляване броя на промишлените и битови консуматори, ограничаване на тяхната консумация и работата на централата като сезонно предприятие – фактори, на които ръководството на дружеството не може да влияе пряко.

През годината не са констатирани аварии и значителни течове на вода от водопроводната мрежа за промишлена и питейна вода на площадката на инсталацията.

3.3.2. Използване на енергия

Таблица 3.2.

| Електроенергия/Топлоенергия | Количество за единица продукт,съгласно КР мвтч/мвтч | Използвано количество за единица продукт мвтч/мвтч | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |  |
| Електроенергия | 0,03223 | 0,04164 | 0,04522 | 0,04830 | 0,04805 | 0,04567 | не |
| Топлоенергия | 0,05738 | 0,08968 | 0,12810 | 0,14047 | 0,13212 | 0,10543 | не |

Разходът на електрическа и топлинна енергия за производство на единица продукт е по-висок от определения с КР. Причината за това несъответствие е намаленото производство на топлинна и електрическа енергия, доста под количествата заложени при издаването на КР. Намалението на производството на топлинна и електрическа енергия  е вследствие на намаляване броя на промишлените и битови консуматори, ограничаване на тяхната консумация и работата на централата като сезонно предприятие – фактори, на които ръководството на дружеството не може да влияе пряко.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Да/не |

Няма конкретни условия в КР по отношение на използвани суровини.

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР т/год | Количество за единица продукт, съгласно КР т/мвтч | Употребено годишно количество т/год | Количество за единица продукт за 2009 г. т/мвтч | Съответствие за 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |  |  |
| Негасена вар | 34 | 400.10-6 | 14,88 | 16,54 | 15,35 | 7,35 | 14,55 | 291.10-6 | Да |
| Железен сулфат | 4 | 40.10-6 | 1,6 | 2,695 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | Да |
| Тринатриев фосфат | 0,3 | 2,5.10-6 | 0,122 | 0,111 | 0,078 | 0,09 | 0,095 | 2.10-6 | Да |
| Турбинно масло | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | Да |
| Трансформаторно масло | 10 л/г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Да |

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР т/год | Количество за единица продукт, съгласно КР кг.у.г/мвтч | Употребено годишно количество т/год | Количество за единица продукт за 2009 г. кг.у.г/мвтч | Съответствие за І 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |  |  |
| Въглища | 32 000 | 210-220 | 17421 | 16047 | 12722 | 12086 | 8131 | 219,1 | Да |
| Мазут | 3 700 | 200-210 | 860 | 486 | 907 | 728 | 101 | 202,3 | Да |

Определянето на количествата изразходвани горива и спомагателни материали се извършва периодично по ред определен с Инструкцията за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива съгласно Условие 8.3.2.1.

През отчетния период няма регистрирани несъответствия по отношение условията за ползването на спомагателни материали и горива.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Спомагателните материали и горивата се съхраняват на посочените в заявлението за КР площадки и резервоари, съгласно условията на КР и изискванията в информационните листове за безопасност.

За оценка на съответствието на складовете, площадките за съхранение и резервоарите с експлоатационните изисквания и условията на КР са извършвани непрекъснати и периодични проверки, както следва:

3.3.4.1. За оценка съответствието на складовете и площадките за съхранение:

Извършени са две проверки от Н-ка на ПТО и ежемесечни проверки от съответните началници на цехове. Установено е несъответствие на площадката за съхранение на негасена вар с условията в КР. Причината за несъответствието е забавянето на реконструкцията на парогенериращите мощности и на водоподготвителната инсталация. Предвижда се посочените реконструкции да бъдат извършени през 2010 г.

3.3.4.2. За оценка съответствието на резервоарите за съхранение

Извършвани са ежемесечни проверки от Н-ка на котлотурбинен цех и две проверки от Н-ка на ПТО. При проверките не са установени несъответствия с експлоатационните инструкции и условията на КР.

3.3.4.3. За установяване и отстраняване на течове по тръбопроводната мрежа за горива, масла и химикали

Наблюдението и оценката на състоянието на тръбопроводите за горива, масла и химикали се извъършва ежедневно непрекъснато от експлоатационния персонал на съответните съоръжения. Установените неизправности се записват в оперативните дневници и дневниците за дефекти.

3.3.4.4. За оценка изпълнението на инструкциите по Условие 8.3.4.11 за поддръжка на резервоарите и техните обваловки и по Условие 8.3.4.12. за експлоатация на резервоарите за горива и масла.

Периодично, един път месечно Н-ка на КТЦ  обхожда резервоарите и техните обваловки за проверка на тяхната плътност.

През годината не са установени несъответствия с експлоатационните инструкции и условията на КР.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

В доклада е направена оценка на следните емисии от площадката, за които се извършва мониторинг съгласно изискванията на комплексното разрешително:

- във въздуха - съгласно изискванията на Усл.9.6.1.4 на КР

- във водите – съгласно изискванията на Усл.10.1.4.5 на КР

- в почвите – в КР няма изисквания за емисии на замърсители в почвата

През годината, не е извършвана дейност по пренос на замърсители извън площадката на дружеството, както и пренос на замърсители от дейността на други фирми към площадката на дружеството.

През годината не е извършвано производство, обработка или употреба на замърсители по ЕРЕВВ и PRTR  дадени в Таблица 1.на Приложение 1 на образеца за годишен доклад.

Данни за емисиите от площадката в атмосферния въздух и водните обекти  са дадени в Приложение 1. Таблица1.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Основни замърсители в атмосферния въздух са: прах, азотни оксиди, въглероден оксид и серни оксиди.

Пречиствателно оборудване има на енергийни парогенератори №1 и №2 състоящо се от мокри скрубери. През време на работа на централата не са допускани отклонения  на контролираните параметри за скруберите съгласно КР, а именно:

- разреждане преди скрубера в границите 50 – 70 mm в.ст.и

- температура на газовете след скрубера 80 – 90 ○С.

За определянето на годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух са използвани следните методи:

- директни замервания (М);

- изчисления на база материален баланс (С);

- инженерна преценка на база производствен опит и наблюдения (Е).

През 2009 г. е извършено едно замерване за емисии на следните основни замърсители на въздуха: прах, азотни оксиди, въглероден оксид и серни оксиди на Котлоагрегат №2 . Данните от замерването са представени в  Констативен протокол №177 от 17.03.2009 г. и Анализен протокол №728 от 27.03.2009 г.

Осреднени данни от замерите са дадени в Приложение 1. Таблица 2.

Както е видно от Таблица 2 има превишение на нормата по КР за финни прахови частици и серни оксиди. Причината за несъответствието по отношение на финните прахови частици е недостатъчния капацитет на очистващите съоражения (мокри скрубери) при изгаряне на високопепелни въглища. През 2009 год. стартира процедура за проучване и монтиране на електрофилтри за очистване на димните газове, с което да се реши въпроса с намаляване на финните прахови частици.Причината за несъответствието на серните оксиди е изгарянето на въглища с високо сярно съдържание. За намалението на серните оксиди е предприето смесване на изгаряните въглища с такива с по-ниско серно съдържание.

През годината не са констатирани източници на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества и не са постъпвали оплаквания за такива.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Отпадъчните води на площадката (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) са смесен поток като канализационната мрежа е разделена на два пръстена – северен и южен всеки заустен поотделно в р.Янтра. Северният е с по-голям отток (2/3 от общото количество вода) и е отразен като точка на заустване №1, а южният – точка на заустване №2. Директо заустени (т.на заустване №3) са отпадните води от сгурното езеро, което се намира на 2,5 км от централата в местността Устието.

Пречиствателните съоражения на площадката по отношение на отпадните води са сепариращи шахти-хоризонтални нефтоуловители и утаител варова декарбонизация. През годината няма отклонения във функционирането им. Спазвани са изискванията на КР за следене на нивото в шахтата на утаител варова декарбонизация от 1 м и анализите за неразтворени вещества до 50 mg/dm3; ниво на отделения мазут в приемната шахта на сепариращи шахти от 50 см и анализ за нефтопродукти до 10 mg/dm3. Мониторинга за оценка на нормалната работа на очистващите съоръжения се извършва ежедневно непрекъснато от съответния експлоатационен персонал, и периодично, но не по-малко от един път месечно от съответните началници на цехове. През годината не са установени несъответствия с експлоатационните инструкции и условията на КР. Данните от собствения мониторинг са дадени в следващата справка:

| Дата | Контролиран параметър | Оптимална стойност mg/dm3 | Резултат от анализ mg/dm3 | Причини за несъответствие | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утаител варова декарбонизация |
| 05.01.09 г | Неразтворе- ни вещества | До 50 | 40 |  |  |
| 02.02.09 г | Неразтворе- ни вещества | До 50 | 41 |  |  |
| 04.03.09 г | Неразтворе- ни вещества | До 50 | 42 |  |  |
| 06.04.09 г | Неразтворе- ни вещества | До 50 | 40 |  |  |
| 07.05.09 г | Неразтворе- ни вещества | До 50 | 35 |  |  |
| 08.06.09 г | Неразтворе- ни вещества | До 50 | 37 |  |  |
| 08.07.09 г | Неразтворе- ни вещества | До 50 | 38 |  |  |
| 10.08.09 г | Неразтворе- ни вещества | До 50 | 35 |  |  |
| 07.09.09 г | Неразтворе- ни вещества | До 50 | 40 |  |  |
| 07.10.09 г | Неразтворе- ни вещества | До 50 | 38 |  |  |
| 09.11.09 г | Неразтворе- ни вещества | До 50 | 41 |  |  |
| 09.12.09 г | Неразтворе- ни вещества | До 50 | 41 |  |  |
| Сепариращи шахти |
| 02.02.09г. | Нефтопро- дукти | До 10 | 5 |  |  |
| 06.04.09г. | Нефтопро- дукти | До 10 | 6 |  |  |
| 08.07.09г. | Нефтопро- дукти | До 10 | 6 |  |  |
| 07.10.09г. | Нефтопро- дукти | До 10 | 7 |  |  |

Стойностите на контролираните параметри са по-малки от определените с КР.

На канализационната мрежа е направена ревизия през летния период, включваща оглед и почистване на каналите и ревизионните шахти.

Собствения мониторинг на отпадните води от площадката е възложен за изпълнение от регионалната  лаборатория на ИАОС във В.Търново на базата на сключен договор.

Данни за количествата и емисиите в отпадните води са дадени в Приложение1. Таблица 3.

Както е видно от Таблица 3 има пълно съответствие на показателите.

4.4. Управление на отпадъците

Количеството на производствените отпадъци се отчита веднъж годишно чрез информационни карти на МОСВ пред РИОСВ гр. Велико Търново, а също и чрез информационни листи на “Статистическо бюро” гр.Габрово. Всички отпадъци, които се продават на външни фирми се отчитат и по счетоводни документи. За отпадъците са въведени отчетни книги.

При определяне на количеството на генерираните през годината отпадъци е установено несъответствие на количеството на следните отпадъци отнесено към единица продукт, независимо, че общите им количества за годината са по-малки от разрешените в КР.:

- сгурия, шлака и дънна пепел от котли

- увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища.

Причината за това несъответствие е намаленото производство на топлинна и електрическа енергия, доста под количествата заложени при издаването на КР. Намалението на производството на топлинна и електрическа енергия  е вследствие на намаляване броя на промишлените и битови консуматори, ограничаване на тяхната консумация и работата на централата като сезонно предприятие – фактори, на които ръководството на дружеството не може да влияе пряко.

През годината са извършвани периодични проверки - един път на тримесечие от Н-ка на ПТО за оценка на съответствието на събирането, временното съхраняване, транспортирането и вида на отпадъците с изискванията на инструкциите и условията на КР. Несъответствия не са установени.

Образуваните през 2009 г. отпадъци са дадени в Приложение 1. Таблица 4.

Отпадъците, предадени за оползотворяване и обезвреждане са дадени в Приложение 1. Таблица 5.

4.5. Шум

Измерването на шумовите емисии е извършено от регионалната лаборатория на ИАОС във В.Търново. Резултатите от измерването са представени в Констативен протокол №1 от 12.03.2007 г. и Анализен протокол №189 от 26.03.2007 г.

Данните от замерването на шумовите емисии са дадени в Приложение 1.Таблица 6.

През нощта  не са измервани шумови емисии.

През годината няма подадени жалби от живущи около площадката от увеличено шумово въздействие.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Съгласно Усл.13.2. на КР, Организатор производство и Н-к ХВО обхождат и проверяват за наличие на течове външни мазутопроводи, мазутно стопанство, тръбопроводи, резервоари и др.съоражения.

През годината не са допуснати аварийни разливи на мазут, масла и химикали, при които да бъде замърсена почвата и подземните води.

Не са правени анализи на почви и подземни води, т. к. не се изискват такива с КР. Приложение 1. Таблица 7 и Таблица 8.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Таблица 1. Дейности за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително

| № | Дейности | Инвестиции х.лв | Начало на дейността (дата) | Край на дейността (дата) | Резултати от дейността | Метод за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извеждане от експлоатация на въглищни котли ЕПГ1 и ЕПГ 2 | 2 | 30.04.2007 г. | 31.12.2007 г. | Намаляване емисиите във въздуха и ОВ Условие 4.1. | РИОСВ |
| 2. | Газоснабдяване на централата. Смяна на горивната база: от въглища и мазут на газ. Газифициране на котли 5, 6 и7 | 533 | 30.04.2006 г. | 31.12.2009 г. | Намаляване емисиите във въздуха и ОВ Повишаване ефективността на централата Условие 3.4. | РИОСВ |
| 3. | Доставка и монтаж на 2 бр.газови модула по 3 MW всеки | 6900 | 30.04.2006 | След 2009 г. | Повишаване ефективността на централата Условие 3.4. Мярката не е свързана с привеждане в съответствие | РИОСВ |
| 4. | Реконструкция на ВПИ – премахване на варовата декарбонизация - спиране използването на вар, фосфат и коагулант | 120 | 30.04.2006 г. | 30.05.2009 г. | Премахване на варовата декарбонизация Спиране използването на вар, фосфат и коагулант Намаляване емисиите в ОВ Условие 3.4. | РИОСВ |

Всички мероприятия заложени в инвестиционната програма за привеждане в съответствие са свързани с газифицирането на централата. Тъй като до Габрово все още няма изграден газопровод, изпълнението на тези мероприятия не може да започне.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Във връзка с намерението на ръководството на дружеството да ограничи мощността на инсталацията до 50 МВт, и указанията дадени по този повод от МОСВ с писмо №26-00-2801/26.10.06г.,през м.декември 2007 г. бяха изведени от експлоатация ПГ6 и ПГ7, и ограничена мощността на ЕПГ1 до 23 мвт и ПГ5 до 3 мвт. Намалението на мощностите на двата котела е направено чрез ограничаване хода на направляващите апарати на въздушните вентилатори. На ЕПГ2 беше направена реконструкция на горивната уредба. По проект новата горивна уредба е с мощност 23 мвт.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

През отчетния  период няма регистрирани аварийни ситуации и инциденти свързани  със замърсяване на околната среда. Приложение 1. Таблица 9.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През отчетния период няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите. Приложение 1. Таблица.10.

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 49 / 2005 г. на „Топлофикация-Габрово” ЕАД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:.....................................                                         Дата: 28.04.2010 г.

/инж.Н.Луковски/

Име на подписващия: Никола Ванев Луковски

Длъжност в организацията: Зам. Изпълнителен Директор

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ:

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 500 000 |  |  |  |  |
|  |  | M(измерена стойност | 2030 |  |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 | - | - | - | * |
|  |  | М | -(101690) |  |  |  |  |
| 11# |  | Серни оксиди (SОx/SO2) | 150 000 | - | - | - | * |
|  |  | М | -(125060) |  |  |  |  |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - | 50 | - | - | - |
|  |  | М |  | -(11) |  |  |  |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | 100 | - | - | - |
|  |  | М |  | -(8) |  |  |  |
| 56# |  | Общ органичен въглерод (ТОС)(като общ С или ХПК/3) | - | 50 000 | - | - | - |
|  |  | М |  | -(106) |  |  |  |
| 86# |  | Фини прахови частици <10 µm(РМ10) | 50 000 | - | - | - | * |
|  |  | М | -(15400) |  |  |  |  |

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Ед. | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Въглероден оксид (СО) |  |  |  |  |  |  |
| Енергийни паро генератори №1и2 | mg/Nm3 | 250 |  | 113 | 1 | 100 |
|  | kg | Няма норма в КР |  |  |  |  |
| Промишлени паро генератори №5,6и7 | mg/Nm3 | 170 |  | Няма замерване | - | - |
|  | kg | Няма норма в КР |  | 0 |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2¦ |  |  |  |  |  |  |
| Енергийни паро генератори №1и2 | mg/Nm3 | 650 |  | 118,5 | 1 | 100 |
|  | kg | Няма норма в КР |  |  |  |  |
| Промишлени паро генератори №5,6и7 | mg/Nm3 | 450 |  | Няма замерване | - | - |
|  | kg | Няма норма в КР |  | 0 |  |  |
| Серни оксиди (SOx/SO2 |  |  |  |  |  |  |
| Енергийни паро генератори №1и2 | mg/Nm3 | 2000 |  | 2466 | 1 | 81 |
|  | kg | Няма норма в КР |  |  |  |  |
| Промишлени паро генератори №5,6и7 | mg/Nm3 | 1700 |  | Няма замерване | - | - |
|  | kg | Няма норма в КР |  | 0 |  |  |
| Финни прахови частици |  |  |  |  |  |  |
| Енергийни паро генератори №1и2 | mg/Nm3 | 150 |  | 263 | 1 | 8 |
|  | kg | Няма норма в КР |  |  |  |  |
| Промишлени паро генератори №5,6и7 | mg/Nm3 | 50 |  | Няма замерване | - | - |
|  | kg | Няма норма в КР |  | 0 |  |  |
| Рискова фраза ЛОС R45,R49,R60&R61 | kg | - |  | - | - | - |
| Рискова фраза ЛОС R40 | kg | - |  | - | - | - |
| ЛОС без горните рискови фрази | kg | - |  | - | - | - |
| Хексахлор- циклохексан (НСН)# | kg | - |  | - | - | - |
| Други** | kg | - |  | - | - | - |

### Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

| Параметър | Ед. | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год |  |  |  |  |
| Т.на заустване №1 | m3/ден m3/час m3/год | 383 16 140 000 | 263 11,0 95941 | 4 | 100 |
| Т.на заустване №2 | m3/ден m3/час m3/год | 153 6,4 56 000 | 91 3,8 33071 | 4 | 100 |
| Т.на заустване №3 | m3/ден m3/час m3/год | 1166 48 210 000 | 343 14,3 125086 | 2 | 100 |
| Активна реакция за т.на заустване №1 | pH | 6.0-9.0 | 7,92; 7,84; 7,71; 7,95 | 4 | 100 |
| Активна реакция за т.на заустване №2 | pH | 6.0-9.0 | 8,85; 8,05; 7,77; 8,16 | 4 | 100 |
| Активна реакция за т.на заустване №3 | pH | 6.0-9.0 | 8,14;8,0 | 2 | 100 |
| Неразтворени вещества за т.на заустване №1 | mg/dm3 | 50 | 42; 62; 12; 76 | 4 | 100 |
| Неразтворени вещества за т.на заустване №2 | mg/dm3 | 50 | 50; 46; 8; 282 | 4 | 100 |
| Неразтворени вещества за т.на заустване №3 | mg/dm3 | 50 | 1; 28 | 2 | 100 |
| БПК за т.на заустване №1 | mg/dm3 | 25 | 1; 1; 1; 2,2 | 4 | 100 |
| БПК за т.на заустване №2 | mg/dm3 | 25 | 2,4; 6,1; 4,4; 23 | 4 | 100 |
| ХПК за т.на заустване №1 | mg/dm3 | 125 | 24; 10; 7,4; 9,3 | 4 | 100 |
| ХПК за т.на заустване №2 | mg/dm3 | 125 | 24; 12; 9; 160 | 4 | 100 |
| Цинк |  |  |  |  |  |
| Т.на заустване №1 | mg/dm3 | 1.0 | 0,02; 0,02; 0,02; 0,04 | 4 | 100 |
| Т.на заустване №2 | mg/dm3 | 1.0 | 0,02; 0,05; 0,02; 0,13 | 4 | 100 |
| Т.на заустване №3 | mg/dm3 | 1.0 | 0,03; 0,02 | 2 | 100 |
| Мед |  |  |  |  |  |
| Т.на заустване №1 | mg/dm3 | 0.5 | 0.03; 0,03; 0,03; 0,03 | 4 | 100 |
| Т.на заустване №2 | mg/dm3 | 0.5 | 0.03; 0,03; 0,03 | 4 | 100 |
| Т.на заустване №3 | mg/dm3 | 0.5 | 0,06; 0,03 | 2 | 100 |
| Нефтопродукти |  |  |  |  |  |
| Т.на заустване №1 | mg/dm3 | 10 | 0,3; 1,4; 0,3; 0,3 | 4 | 100 |
| Т.на заустване №2 | mg/dm3 | 10 | 0,3; 0,3; 0,3; 0,6 | 4 | 100 |
| Т.на заустване №3 | mg/dm3 | 10 | 0,3 | 2 | 100 |
| Желязо общо |  |  |  |  |  |
| Желязо-общо за т.на заустване №1 | mg/dm3 | 1.0 | 0,09; 0,4; 0,33; 0,37 | 4 | 100 |
| Желязо-общо за т.на заустване №2 | mg/dm3 | 1.0 | 0,17; 0,25; 0,17; 1,2 | 4 | 100 |
| Желязо-общо за т.на заустване №3 | mg/dm3 | 1.0 | 0,13; 0,16 | 2 | 100 |
| Остатъчен хлор |  |  |  |  |  |
| Остатъчен хлор за т.на заустване №1 | mg/dm3 | 0.2 | не | 4 | 100 |
| Остатъчен хлор за т.на заустване №2 | mg/dm3 | 0.2 | не | 4 | 100 |
| Повишаване температурата на водоприемника |  |  |  |  |  |
| Т.на заустване №1 |  | До 3 ºС | <3 | 4 | 100 |
| Т.на заустване №2 |  | До 3 ºС | <3 | 4 | 100 |
| Т.на заустване №3 |  | До 3 ºС | <3 | 2 | 100 |

### Таблица 4.  Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Производствени отпадъци |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли | 10 01 01 | 550 | 398 | 4.5.10-3 | 7.9.10-3 |  | Собствен транспорт | Не |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | 4 000 | 3565 | 32.8.10-3 | 71.10-3 |  | Собствен транспорт | Не |
| Отпадъци от съхр.и подготовка на гориво | 10 01 25 | 0.85 | 0.42 | - | - | Съгласно Приложение 16 от заявлението за КР | Собствен транспорт | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 3 | 0.31 | - | - | Съгласно Приложение 16 от заявлението за КР | Външна фирма | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 1 | 0 | - | - | Съгласно Приложение 16 от заявлението за КР | Външна фирма | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 30 бр/г | 0 | - | - | Съгласно Приложение 16 от заявлението за КР | - | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0.2 | 0 | - | - | Съгласно Приложение 16 от заявлението за КР | - | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 10 | 0 | - | - | Съгласно Приложение 16 от заявлението за КР | Външна фирма | Да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 0.5 | 0 | - | - |  | Собствен транспорт | Да |
| Утайки от декарбонизиран | 19 09 03 | 9 | 1.925 | 0.075. 10-3 | 0.047. 10-3 | - | - | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 15 m3/10y | 0 | - | - | Съгласно Приложение 16 от заявлението за КР | - | Да |
| Опасни отпадъци |
| Нехлорирани хидравлични масла на мин.основа | 13 01 10* | 1495 l/y | 1495 | - | - |  | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на мин.основа | 13 02 05* | 70 l/y | 0 | - | - | Съгласно Приложение 16 от заявлението за КР | - | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на мин.основа | 13 03 07* | 0.01 | 0 | - | - | Съгласно Приложение 16 от заявлението за КР | - | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 0.03 | 0.01 | - | - |  | - | Да |
| Смеси от отпадъци от масленоводни сепаратори | 13 05 08* | 0.005 | 0.005 | - | - | Съгласно Приложение 16 от заявлението за КР | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 3 | 0 | - | - | Съгласно Приложение 16 от заявлението за КР | - | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 30 t/20y | 0 | - | - | - | - | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 0,5 | 0 | - | - | Съгласно Приложение 16 от заявлението за КР | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 50 бр/ y | 38 | - | - | Съгласно Приложение 16 от заявлението за КР | - | Да |
| Строителни отпадъци |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 300 m3/y | 0 | - | - | - | Собствен транспорт | Да |
| Битови отпадъци |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 5 m3/y | 5 | - | - | - | Външна фирма | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съотвествие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли | 10 01 01 |  | D |  | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 |  | D |  | Да |
| Отпадъци от съхр.и подготовка на гориво | 10 01 25 |  | D | „Благоустрояване ЕООД - Габрово | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 |  |  | „Екоресурс” ЕООД Габрово | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | R |  |  | Да |

Таблица 6. Шумови емисии –от Анализен протокол №189 от 26.03.2007 г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(А) резултати от изпитването | Стойност и допуск на показателя | Измерено* през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обща звукова мощност | 84,9 | 30 – 90 | деня | Да |
| По границата на производствената площадка по посока на фирма „Лъв” | 43,8 | 30 - 90 | деня | Да |
| По границата на производствената площадка по посока на фирма „Лъв”, срещу трансформаторите на предприятието | 48,2 | 30 - 90 | деня | Да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не са правени анализи на подземни води, т. к. не се изискват такива с КР |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не са правени анализи на почви, т. к. не се изискват такива с КР |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| През отчетния период няма регистрирани аварийни ситуации и инциденти. |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| През отчетния период няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите |