РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНите ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГъРМЕН и ХАДЖИДИМОВО

ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 353– НО/2008 г.

(за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г.)

гр. Гоце Делчев, 2011 год.

Съдържание

1. Увод

2. Система за управление на околната среда

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

3.2. Използване на енергия

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.2. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.3. Управление на отпадъците

4.4. Шум

4.5. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях.

6. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

6.1. Аварии

6.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

7. Подписване на годишния доклад.

Приложения: Таблици и речник на използваните термини

1.Увод

- Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР) - Регионално депо за неопасни отпадъци за община Гоце Делчев

- община Гоце Делчев, землище с. Добротино, местност ″Мокра поляна″

- Регистрационен номер на КР - № 353-НО/2008

- Дата на подписване на КР – 08.10.2008 г.

- Дата на влизане в сила на КР – 10.08.2008 г.

- Оператора   на   инсталацията/ите,   като   се   посочва   конкретно   кой   е   притежател   на разрешителното;

# Притежател на разрешителното - ОБЩИНА Гоце Делчев - Владимир Москов  – Кмет на община Гоце Делчев

# Оператор: Община Гоце Делчев

# Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

Собственик: Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоана” № 2, тел.: 0751/600-70, факс: 600-66, e-mail: oba@gocenet.net

Оператор: Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоана” № 2, тел.: 0751/600-70, факс: 600-66, e-mail: oba@gocenet.net

- Лице за контакти

Оператор: ИВАНКА ТЕРЗИЕВА – упълномощен представител на “РЕПАК” АД

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

Оператор: гр.Гоце Делчев, регионално депо м.”Мокра поляна”   тел.: 0885314177

- Кратко       описание       на       всяка       от       дейностите/процесите,       извършвани       в инсталацията/инсталациите

Регионално депо за неопасни  отпадъци на община Гоце Делчев е разположено в местността “Мокра поляна”, землище на с. Добротино. Площадката е разположена, източно от населеното място на около 0,5 км. от пътя Гоце Делчев – Петрич, скица № 00614/18.12.2006 г на имота с № 004043, ЕКТЕ 21680, община Гоце Делчев.

В близост до площадката няма източници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, няма защитени територии и неподвижни паметници на културата. Изградена е прилежаща инфраструктура. Площта на цялото депо е 154623 м2.

Предназначението на инсталацията е да се осигури площадка за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците образувани от жизнената дейност на жителите на общината – битови и производствени отпадъци имащи характер на неопасни. Регионалното депо включва:

- клетка 1 – за неопасни отпадъци;

Дейности не попадащи в обхвата на приложение №4 към ЗООС

- Регионално Депо за строителни и инертни отпадъци Гоце Делчев

- Инсталация за сепариране на опаковки /планирана за изграждане/

Изградена е и се използва клетка 1 на регионалното депо.

Депонирането на отпадъците започва от най-ниската точка на всяка клетка. На постъпващите на площадката отпадъци се извършва входящ контрол с цел да се допуска депониране само на неопасни твърди битови отпадъци и производствени неопасни такива. Входящият контрол се осъществява от оператор-кантарджия. Измерването на отпадъците става с електронна везна и данните се записват в компютъра. След разтоварване на отпадъците сметовозните коли задължително минават през дезинфекционен трап и кантара за контролно измерване.

Технологията на депониране включва:

- разтоварване;

- разстилане с уплътняване;

- оросяване с инфилтрирани води;

- запръстяване;

Технологията на натрупване обхваща депониране на отпадъците в определен дневен участък, чрез разстилане на тънък слой (0,20 – 0,30 м) и последващото им уплътняване с булдозер до достигане височина на работния слой от 1,80 м., след което се полага промеждутъчен слой пръст от 0,20 м.

Регионалното депо работи на 5 – дневна работна седмица.

Депото е въведено в експлоатация през 2001 година – Решение за въвеждане в експлоатация № 427 от 26.11.1999 г..

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

| № | Инсталация | Позиция на дейността, Приложение 4 от ЗООС | Максимален капацитет t/24h | Максимален капацитет t | Количество депонирани отпадъци t | Максимално депонирано количество t/24h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 г. | 2010г. |
| 1 | Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. | 5.4 | 50 | 95000 | 14340 ТБО 333 ПО | < 50 |
|  | Клетка 1 |  |  |  |  |  |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

- Иван Михов  – Изпълнителен директор на „РЕПАК” АД.

- Иванка Терзиева – мениджър депо.

- д-р. Тодор Недков – Еколог

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Регионално депо за неопасни  отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово е разположено на територията на РИОСВ – Благоевград, гр. Благоевград, ул.”Свобода” Nо 1

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

Басейновата дирекция Западнобеломорски район, гр. Благоевград, ул. “Митрополит Борис” № 18, п.к.441

2.Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

- определен е  персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

-  изготвени са  списъци на:

- Персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;

- Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- Съхраняват се  списъците по условие 5.1.2 и се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

- Обучение

Изготвен е списък на персонала, който да извършва дейностите по изпълнение на условията в КР.

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията в КР.

- Компютърно обучение – софтуерно обучение

- Повишаване на квалификационните групи по електротехника

- Ежемесечни курсове по безопасност на работа и охрана на труда

- Обмен на информация

- поддържа се  актуална информация на площадката относно отговорните лицата за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е  достъпна  за всички служители.

- поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране

- осигурен е  на площадката актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

- осигурен е  актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, които се  съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- Управление на документи

- прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и  за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

- изготвени са  всички, изисквани с разрешителното, инструкции и се съхраняват в администрацията на Регионалното депо в писмен вид и се предоставят при поискване от компетентните органи.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- прилагат се  писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

- прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

- прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване и Аварийния план.

Разработен е план за действия при бедствия и аварии, като са определени възможните  начини на действие при определени аварийни ситуации и са определени действия при тези ситуации, определени са средствата  за противодействие при аварийни ситуации – пожарогасители, адсорбенти при разливи и др.

- Записи

Всички записи, регламентирани в документите се водят редовно и са на разположение на заинтересованите страни.

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.

- Докладване

Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, регламентирани по КР.

Своевременно се докладва в РИОСВ при превишения в емисионните норми след извършване на собствения мониторинг Ежегодно се изготвя и представя годишен доклад в РИОСВ за изпълнение на дейностите, за които е издадено КР.

- Актуализация на СУОС

За разглеждания период  не е правена актуализация на СУОС за обект Регионално депо за неопасни  отпадъци за общини Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

| Условия по КР №353 - НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | - По Условие 4.2 от КР за общото количество депонирани отпадъци. - Данните за депонираните отпадъци в клетка №1 са представени в Таблица към точка „Производствен капацитет на инсталацията”. |

| Условия по КР №353 - НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 5.11.1 Притежателят на настоящото разрешително да актуализира система за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова. | През изминалата 2010 г. не е пристъпвано към актуализиране или изменение на КР и следователно и на СУОС. |

| Условия по КР №353 - НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 7.4 Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнение на Условие 7.1, Условие 7.2 и Условие 7.3 като част от ГДОС. | По Условие 7.1 за периода от 10.01.2010 г. до 31.12.2010 г. не са извършвани анализи по показателите повърхностни води. Не са констатирани аварийни разливи и други замърсявания. По Условие 7.2 за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. е извършван мониторинг на подземни и инфилтратни води. По Условие 7.3 До момента не е извършвана промяна в работата на инсталацията. |

З.  Използване на ресурси:

3.1. Използване на вода:

Таблица 3.1 ( по Условие 8.1 от КР)

| Източник на вода | Количество за единица продукт съгласно КР m3/t депониран отпадък | Използвано годишно количество m3 | Използвано годишно количество за единица продукт m3/t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2010г. | 2010г. |
| ВИК, гр. Гоце Делчев | 0,0551 m3 /t | 530 m3 | 0,000050 m3 /t | Да |

| Условия по КР №353 – НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | Представени са в Таблица 3.1 от ГДОС. |
| Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Депото се захранва с питейна вода чрез външен водопровод от пречиствателна станция за питейни води гр. Гоце Делчев, въз основа на актуален писмен договор между община Гоце Делчев и ВИК, гр. Гоце Делчев. В депото е изготвена инструкция за системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. На площадката по проект няма монтиран водомер. Изразходваната вода за производствени нужди се изчислява съгласно инструкцията за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. • Изразходваното количество вода на депото е 0.000050мЗ/тон депониран отпадък. |

  - Използване на ел.енергия

Таблица 3.2 ( по Условие 8.2.1 от КР)

| Електроенергия | Количество за единица продукт съгласно КР МWh/t депониран отпадък | Използвано годишно количество за единица продукт МWh/t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2010 г. |
| Електроенергия | 0.003 MWh/t | 0.00079 MWh/t | Да |

| Условия по КР №353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, количеството използвана електроенергия, изразена като: - годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. | Представени са в Таблица 3.2 от ГДОС. |
| Условие 8.2.3.2 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Потреблението на ел.енергия в РД за ТБО е регулирано в договор с "Електро-снабдяване" гр. Гоце Делчев. Основните консуматори на ел.енергия в депото са административните сгради, помпените станции за инфилтрат и за техническа вода и осветлението на площадката. Притежателят на КР е изготвил писмена инструкция за отчитането на използваната ел.енергия. Няма превишаване на консумацията на ел. енергия съгласно установените норми в комплексното разрешително. |

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива:

Таблица 3.3

| Спомагателни материали | Количество за единица продукт съгласно КР l/t депониран отпадък | Количество за единица продукт l/t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2010 |
| Дезинфектанти | 0,01 l /t | 0,008 l/t | ДА |

Не се използват суровини и горива.

| Условия по КР №353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1 Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС за годишната употреба за производство на единица продукт на всеки от контролираните по Условие 8.3.1.1. спомагателни материали. | Посочени са в Таблица 3.3 |
| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количества използвани спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното. | Като спомагателни материали се използват дезинфектанти (белина). Изготвена е писмена инструкция за отчитането на използваните количества дезинфектанти. Няма превишаване на консумацията на спомагателни материали съгласно установените норми в комплексното разрешително |

З.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива и продукти.

| Условия по КР №353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.3., включващи: - брой и обект на извършените проверки; - брой установени несъответствия; - причини за несъответствие; - предприетите коригиращи действия; | • На района на депото се съхраняват единствено спомагателни материали – дезинфектанти . • Техническото обслужване на автопарка не се извършва в района на площадката. Отработените масла не се сменят и съхраняват в района на площадката. |

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда;

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух:

Данните са представени в Таблица 1 от Приложенията.

| Условия по КР № 353– НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.5.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по: - Условия 9.5.2.1, 9.5.2.2, 9.5.2.3 и 9.5.2.4 – от датата на влизане в сила на комплексното разрешително, - Условие 9.5.2.5 – от датата на изграждане на газоотвеждащата система, в съответствие с изискванията на Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). | Към момента не е изградена газоотвеждащата система на клетка 1, не е монтирана инсталацията за изгаряне на биогаз, няма дебитомер и газоанализатор. Дебит на газовете не се измерва. Съгласно наша Инструкция и Условие 9.5.2.2, 9.5.2.3 и 9.5.2.4 предотвратяването на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества се извършва чрез контрол спазването технологията на депониране на отпадъците, както и чрез периодично оросяване с инфилтрат. През периода няма постъпили и регистрирани оплаквания от миризми. Измервания от изходите на газовите кладенци не са извършени, тъй като последните не са изградени. |

  - Емисии на вредни вещества в отпадъчните води:

Данните са представени в Таблица 3 от Приложенията.

| Условия по КР № 353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.3.2 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС за: - брой на извършените проверки; - установени несъответствия; - предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. | Във връзка с Условие 10.3.2 се извършва собствен мониторинг, съгласно наша Инструкция и резултатите се отразяват в съответни дневници: а) каломаслоуловител – веднъж месечно б)септична яма – веднъж на шест месеца В дневниците няма отразени несъответствия, които да изискват коригиращи действия. |
| Условие 10.3.4 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС за: - брой на извършените проверки; - установени несъответствия; - предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия | Във връзка с Условие 10.3.4 се извършва собствен мониторинг, съгласно наша Инструкция и резултатите се отразяват в съответни дневници: В дневниците няма отразени несъответствия, които да изискват коригиращи действия |
| Условие 10.3.7: Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС веществата и техните изчислени годишни количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ. | Изчислените годишни количества на вредните вещества са дадени в Таблица 1 от приложенията. |
| Условие 10.3.8 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води,за един тон отпадък. | За разглеждания период няма пренос на замърсители извън площадката на депото. |

4.3     Управление на отпадъците:

Управлението на отпадъците се извършва съгласно действащото екологично законодателство и КР № 353 – НО/2008 г.:

- По Условие 11

- За периода 10.08.-31.12.2008 г.:

-14 340  ТБО

-333 ПО

| Условия по КР № 353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервания съгласно Условие 11.7. количества и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество и годишно количество за един тон депонирани отпадъци. | За периода на отчитане не са образувани други отпадъци освен 850 кг. битови отпадъци. Данните са посочени в Таблица 4 от приложенията. |

| Условия по КР № 353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4 Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС: - Брой и обект на проверките; - Установени несъответствия; - Причини; - Предприети мерки/мерки, които ще бъдат предприети. | ►събирането и временното съхранение на отпадъците се извършва съгласно условие 11.3.5 и 11.3.8 ►транспортиране на отпадъци–не е извършвано ►оползотворяването и обезвреждането на отпадъци е посочено в Таблица 5 от Приложенията Извършват се ежемесечни проверки съгласно инструкциите по условия: 11.2.7, 11.3.10, 11.3.11, 11.4.3, 11.5.3 и 11.6.4. Не са установени несъответствия. |

| Условия по КР № 353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.5. и да представя като част от ГДОС: Данни от мониторинга на състоянието на тялото на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, определен в Условие 11.7.5. | За разглеждания период 01.01.-31.12.2010 г.не е правен мониторинг на тялото на депото и изпитване на отпадъците.Имаме запитване към ИАОС за лаборатория която да извърши изследванията. |

| Условие 11.9.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани и/или оползотворени на площадката, и данните да ги представя като част от ГДОС. | В следната таблица 4.3 |
| --- | --- |

Таблица 4.3, съгласно Условие 11.9.4.2

| Отпадък | Код | Количество депонирани отпадъци 01.-31.12.2009г. t/y | Обезвреж-дане на площадката | Име на фирмите, които депонират отпадъци - общо | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битови отпадъци |  | 14340 |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 13827 | депониране | „Шеле – България-юг” ЕТ „ Руска Петрова” Община Хаджидимово | Да |
| Отпадък от улици | 20 01 03 | 513 | депониране | ЕТ „Астер – С ” | Да |
| Производствени отпадъци: |  | 333 | депониране |  |  |
| Отпадъци от пластмаси | 02 01 04 | 25 |  | „ОРБЕЛ 2001” АД „ Пас Трейд” ЕООД | Да |
| Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер ) | 04 02 09 | 150 | депониране | „Пирин-текст” ООД „Хариеса”ЕООД „ Пас Трейд” ЕООД „Нелко България”ООД „Пиерик груп” ЕООД | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде | 04 01 99 | 120 | депониране | „Маркус”ООД „ЖОСИ”АД „Пиерик груп” ЕООД „ Пас Трейд” ЕООД | Да |
| Отпадъци от преработка на плодове и зеленчуци | 02 03 04 | 62 | депониране | „Мерилини Данемонд”ООД „ Пас Трейд” ЕООД | Да |
| Отпадъци неподлежащи на специални изисквания | 18 01 04 | 14 | депониране | „БМТ Консулт”ООД | Да |

Количеството е 14 т. ,а 17 т. е техническа грешка и достоверна е стойността отразена в отчетите на „Ре Пак”АД.

| Условия по КР № 353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.7 Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение ІІ, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение ІІ на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на неопасни, инертни и опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи. | За разглеждания период 01.01.-31.12.2010 г.не е извършен е анализ почвите тъй като такъв е извършен през 2009г. Други измервания не са правени. За периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. не е извършван пренос на отпадъци извън площадката. |

4.4 Шум:

| Условия по КР № 353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.3.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС: - оплаквания от живущи около площадката; - резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.23 от Наредба №2/05.04.2006г.; - установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия. | Няма данни за измерване на нивата на шума. Не са постъпвали оплаквания от района около депото. |

4.5Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

| Условия по КР № 353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да извърши анализ на състоянието на почвите на територията на площадка (базово състояние) по показатели посочени в Таблица 13.9 в постоянни пунктове за мониторинг като се определят географските координати. | За разглеждания период не е възможно извършване на анализ на състоянието на почвите на 2 пункт, тъй като се извършват строителни дейности за клетка 2 на депо за неопасни отпадъци и се налага той да бъде променен.Изпратено е писмо за вземане на проби до „Пехливанов – инженеринг” ООД ,но не успяха да вземат проби през миналата година преди започването на работа. |
| Условие 13.10.6 Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води като част от ГДОС. | За разглеждания период 01.01.-31.12.2010 г. е извършван мониторинг на подземните води резултатите са представени в Таблица 8. |
| Условие 13.10.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от анализа за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по определените в Таблица 13.9 показатели като част от съответния ГДОС. | За разглеждания период 01.01.-31.12.2010 г. не е извършен мониторинг на почви тъй като за пункт 1 срока е 2 години,а за пункт 2 не е възможно поради строителни работи по клетка 2 на депо за неопасни отпадъци и се налага той да бъде променен. |
| Условие 13.10.8 Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почвите като част от ГДОС . | За разглеждания период 01.01.-31.12.2010 г. не е извършен мониторинг на почви тъй като за пункт 1 срока е 2 години,а за пункт 2 не е възможно поради строителни работи по клетка 2 на депо за неопасни отпадъци и се налага той да бъде променен. |

| Условия по КР № 353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.10.9 Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от изпълнение на Условие 13.8.4 и Условие 13.9.4 като част от ГДОС | За разглеждания период 01.01.-31.12.2010 г. е извършен мониторинг на подземни води и почви (базово състояние) и резултатите от тях са представени в Таблица 7 и 8. |
| Условие 13.10.9. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС. | Изготвени са 49 броя инструкции съгласно условията на КР. Ежемесечно се извършва оглед на тръбопроводи и оборудване разположени на открито. Не са установени течове. През 2010 г. не са установени разливи или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. На територията на площадката (на определените за целта места) се съхраняват в достатъчни количества необходимите сорбиращи материали за почистване в случай на разлив на вредни и опасни вещества. Извършват се необходимите проверки съгласно инструкциите и резултатите се записват в нарочни книги. |

| Условия по КР № 353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС. | За разглеждани период не са установени анормални режими на работа на инсталацията. |

5. Прекратяване на работа на инсталации или част от тях;

През периода 01.01.2010 - 31.12.2010 год. няма прекратяване работата на инсталацията или на част от нея.

| Условия по КР № 353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 16.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва изпълнението на мерките на плановете по Условие 16.2 и Условие 16.3 като част от ГДОС. | През следващата година се предвижда прекратяване дейността на инсталацията. В разглеждания период и временно не е прекратявана дейността на инсталацията. |

6. Свързани с околната среда аварии;

6.1 Аварии:

През 2010 г. в РД за неопасни отпадъци не е имало аварии свързани с околната среда.

6.2 Оплаквания или възражения свързани с дейността на РД за НО:

През 2010 г. не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността на депото.

7.  Подписване на годишния доклад;

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 353 - НО/2008г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дата: 31.03.2011 г.

Име на подписващия: Владимир Москов

Длъжност в организацията: Кмет на община Гоце Делчев

Подпис:

Печат:

П Р И Л О Ж Е Н И Я:

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове | Праг за пренос на замърсител, извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | във води kg/год. | в почва kg/год. |  |  |
| # | 74-82-8 | Метан (СН4) | 46870 | - | - | - | - |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 89014, | - | - | - | - |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | - | 81,2 | - | - | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | - 0,004 | Не е измервано | - | - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му като (Cu) | - | - 0,003 | Не е измервано | - | - |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му като (Zn) | - | - 0,006 | Не е измервано | - | - |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му (като Cd) | - | <0,005 | Не е измервано | - | - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му като (Pb) | - | - <0,005 | Не е измервано | - | - |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | - | Не е измервано | Не е измервано | - | - |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му като (Ni) | - | <0,004 | Не е измервано | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) | - | Не е измервано | - | - | - |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ C) | - | Не е измервано | - | - | - |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | - | Не е измервано | - | - | - |
| 82# |  | Цианиди (като общ CN) | - | Не е измервано | - | - | - |
| 83# |  | Флуориди (като общ F) | - | Не е измервано | - | - | - |
| 13# |  | Общ фосфор | - | Не е измервано | - | - | - |
| 12# |  | Общ азот | - | Не е измервано | - | - | - - |

ОЦЕНКА ЗА 2010 Г. НА КОЛИЧЕСТВАТА ИЗПУСНАТИ В АТМОСФЕРАТА МЕТАН И ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД ОТ 1-ВА КЛЕТКА НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Приемаме че за целия процес на отделяне на биогаз от тон депонирани отпадъци се образуват около 200 - 300 м3 биогаз, а целия процес продължава около 60-80 години (Landfilling, 1996 William Hogland, p. 132), т.е. на година се образуват грубо около 3 м3 биогаз на всеки тон депониран отпадък, въпреки че разлагането не се извършва по линейна скала.

Състава на биогаза се мени с течение на времето по нелинейна скала (Landfilling, 1996 William Hogland, p. 130). За конкретния случай е направено следното предположение.

В състава на газа първата година от депонирането на отпадъка преобладава въглеродния двуокис, 70%, спрямо 20% за метана, през втората количеството на въглеродния диоксид и метана е прието за равно по 45%, през третата и следващите се установява устойчиво съотношение от 60% метан и 30% въглероден диоксид. Около 10% през всички години се формират от други непарникови газове - кислород, азот, водород и други газове чийто парников ефект може да бъде пренебрегнат.

При тези предположения е изготвено екселско приложение, в което съобразно депонираните отпадъци са пресметанти количествата метан и въглероден диоксид отделени през всяка една от годините на функциониране на депото до сега. Стойностите за 2010 г. са дадени в червено.

и са както следва 89 014 кг въглероден диоксид и 46 870 кгметан отделени в атмосферата.

Направена е прогноза за депониране на 15000 т. през 2011 г. като след това е прието че първа клетка на депото ще бъде изведена от експлоатация. Пресметнат е биогаза който ще бъде отделен от нея до 2020 г.

Количество депонирани отпадъци за периода 01.01.2010 г- 31.12.2010 г., съгл. Условие 4.1 е 14 673 тона.

| година | кол. деп. отп. за годината - тона | кол. деп. отп. Общо - тона | биогаз - м3 | СО2- м3 | СО2 - кг. | СН4 - м3 | СН4 - кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 9755 | 9755 | 29265 | 6829 | 13520 | 1951 | 1399 |
| 2002 | 10000 | 19755 | 59265 | 11390 | 22552 | 6390 | 4581 |
| 2003 | 10000 | 29755 | 89265 | 14427 | 28564 | 12353 | 8857 |
| 2004 | 10000 | 39755 | 119265 | 17427 | 34504 | 18353 | 13159 |
| 2005 | 10730 | 50485 | 151455 | 20938 | 41456 | 24499 | 17566 |
| 2006 | 12510 | 62995 | 188985 | 25512 | 50514 | 31184 | 22359 |
| 2007 | 15120 | 78115 | 234345 | 31359 | 62091 | 38945 | 27923 |
| 2008 | 14380 | 92495 | 277485 | 35769 | 70822 | 47477 | 34041 |
| 2009 | 15420 | 107915 | 323745 | 40700 | 80585 | 56424 | 40456 |
| 2010 | 14670 | 122585 | 367755 | 44957 | 89014 | 65370 | 46870 |
| 2011 | 15000 | 137585 | 412755 | 49476 | 97962 | 74351 | 53309 |
| 2012 |  | 137585 | 412755 | 43526 | 86180 | 80301 | 57576 |
| 2013 |  | 137585 | 412755 | 41276 | 81725 | 82551 | 59189 |
| 2014 |  | 137585 | 412755 | 41276 | 81725 | 82551 | 59189 |
| 2015 |  | 137585 | 412755 | 41276 | 81725 | 82551 | 59189 |
| 2016 |  | 137585 | 412755 | 41276 | 81725 | 82551 | 59189 |
| 2017 |  | 137585 | 412755 | 41276 | 81725 | 82551 | 59189 |
| 2018 |  | 137585 | 412755 | 41276 | 81725 | 82551 | 59189 |
| 2019 |  | 137585 | 412755 | 41276 | 81725 | 82551 | 59189 |
| 2020 |  | 137585 | 412755 | 41276 | 81725 | 82551 | 59189 |

За периода 2001 – 2004 година не знаем конкретните количества ,но сумарно са 39755 и съответно сме ги разбили по години.

# Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух

Честота на мониторинг – веднъж годишно

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг 01.01.-31.12.10 г. |  |  |
| Метан (CH4) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | Не е измервано | - | - |
| Въглероден диоксид (CO2) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | Не е измервано | - | - |
| Кислород (O2) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | Не е измервано | - | - |
| Сероводород (H2S) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | Не е измервано | - | - |
| Водород (H2) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | Не е измервано | - | - |

Таблица 3. Емисии в отпадъчните води (инфилтрат, повърхностни води от площадката на депото и смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води от стопански двор)

Протокол за вземане на проба №164Вд.от 12.10.2010г. за инфилтратни води

| Параметри | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | m3 | Не е нормирано | 12 | Веднъж годишно | Да |
| РН |  | Не е нормирано | 8.01 | Веднъж годишно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| БПК5 | mgО2/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| ХПК | mgО2/dm3 | Не е нормирано | 1646.0 | Веднъж годишно | Да |
| Обща твърдост | mgΣqv/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,016 | Веднъж годишно | Да |
| Хром (ІІІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | < 0,003 | Веднъж годишно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | Не е нормирано | 1,3 | Веднъж годишно | Да |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | < 0,004 | Веднъж годишно | Да |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | < 0,005 | Веднъж годишно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | <0.019 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | Не е нормирано | 1830.0 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 58.0 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфиди | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | 12.06 | Веднъж годишно | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно |  |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Животински мазнини и рас-тителни масла | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Анйонактивни детергенти | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Феноли | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,005 | Веднъж годишно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |

Стойността на Рн отразена в протокол № 218Вд е техническа грешка.

Протокол за вземане на проба №218Вд.от 22.11.2010г. за инфилтратни води

| Параметри | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | m3 | Не е нормирано | 12 | Веднъж годишно | Да |
| РН |  | Не е нормирано | 8,01 | Веднъж годишно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| БПК5 | mgО2/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| ХПК | mgО2/dm3 | Не е нормирано | 1160.0 | Веднъж годишно | Да |
| Обща твърдост | mgΣqv/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,004 | Веднъж годишно | Да |
| Хром (ІІІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,09 | Веднъж годишно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | Не е нормирано | 1,19 | Веднъж годишно | Да |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,451 | Веднъж годишно | Да |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,005 | Веднъж годишно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,007 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | Не е нормирано | 1274 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 194 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфиди | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | 12,13 | Веднъж годишно | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно |  |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Животински мазнини и рас-тителни масла | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Анйонактивни детергенти | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Феноли | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,005 | Веднъж годишно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |

Мониторинг на смесен поток производствени води и битово-фекални отпадъчни води от площадката на стопанския двор

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РН |  | 6,0-8,5 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| БПК5 | mg/dm3 | 15 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| ХПК | mg/dm3 | 70 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Аниоактивни детергенти | mg/dm3 | 1 | - | Веднъж на тримесечие | - |

За отчетния период не е извършван мониторинг на смесен поток производствени води и битово-фекални отпадъчни води от площадката на стопанския двор тъй като не е достигнат капацитета на съоръжението и няма заустване.

Мониторинг на повърхностни атмосферни води от охранителните канавки, формирани около терена на тялото на депото и по протежение на пътищата, по които се доставят отпадъците

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РН |  | 6,0-8,5 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | 30 |  | Веднъж на тримесечие |  |
| БПК5 | mgО2/dm3 | 15 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| ХПК | mgО2/dm3 | 70 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Обща твърдост | mgΣqv/dm3 | 10 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Хром (Общ) | mg/dm3 | 0,55 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Мед | mg/dm3 | 0,1 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Никел | µg/dm3 | 0,2 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Олово | µg/dm3 | 0,05 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Желязо | mg/dm3 | 1,5 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Манган | mg/dm3 | 0,3 |  | Веднъж на тримесечие |  |
| Хлорни йони | mg/dm3 | 300 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 300 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 0,04 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2,0 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Фосфати | mg/dm3 | 1,0 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Органичен въглерод | mg/dm3 | 12 | - | Веднъж на тримесечие |  |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране е-собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Други хидравлични масла | 13 01 13* | 0,01 | - | няма норма | - | Не | - | Да |
| Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 0,01 | - | няма норма | - | Не | - | Да |
| Оловни акуму-латорни батерии | 16 06 01* | 2 бр/ y | - | няма норма | - | Не | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 5 бр/у | - | няма норма | - | Не | - | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 19 08 05 | 12,45 | - | 0,00083 | - | Не | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1,75 | 0,85 | няма норма | - | Не | - | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други хидравлични масла | 13 01 13* | Не | Не | Не | - |
| Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | Не | Не | Не | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | Не | Не | Не | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | Не | - |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 19 08 05 | Не | Да | Не | - |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Да | Не | - |

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други хидравлични масла | 13 01 13* | Не | Не | Не | - |
| Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | Не | Не | Не | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | Не | Не | Не | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | Не | - |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 19 08 05 | Не | Да | Не | - |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Да | Не | - |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Измерени стойности в dB (A) | Измерено през деня/нощта | Гранични стойности съгласно КР в dB (A) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт 1 | - | - | 70 | - |
| Пункт 2 | - | - | 70 | - |
| Пункт 3 | - | - | 70 | - |
| Пункт 4 | - | - | 70 | - |
| Пункт 5 | - | - | 70 | - |

Най-близкото населено място - гр. Гоце Делчев  отстои от площадката на депото на повече от 3000 м. За отчетния период не са извършвани замервания на шум и не са постъпвали оплаквания от района около депото.

Таблица 7. Опазване на подземните води.

Протокол № 164Вд / 27.10.2010г.

| Показател | Точка на пробовзема-не | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КК №1 | КК №2 | КК №3 |  |  |
| Електропроводимост | КК №№ 1,2,3 | 2000 μs cm-1 | 794.0 | 1930.0 | 379.0 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Обща твърдост | КК №№ 1,2,3 | 12 mgΣqv/dm3 | - | - | - | Веднъж на 6 месеца | - |
| Активна реакция | КК №№ 1,2,3 | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,06 | 7,6 | 9,07 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Амониев йон | КК №№ 1,2,3 | 0,50 mg/l | 1,76 | 0,235 | 0,0474 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Нитрити | КК №№ 1,2,3 | 0,50 mg/l | 0.02 | 0.583 | 0.02 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Нитрати | КК №№ 1,2,3 | 50 mg/l | 11.04 | 0.583 | 1.0 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хлориди | КК №№ 1,2,3 | 250 mg/l | 81,2 | 1830,0 | 30,2 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Сулфати | КК №№ 1,2,3 | 250 mg/l | 6,74 | 58,3 | 5.00 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Фосфати | КК №№ 1,2,3 | 0,50 mg/l | 0,02 | 253 | 0,02 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Флуориди | КК №№ 1,2,3 | - | - | - | - | Веднъж на 6 месеца | - |
| Мед | КК №№ 1,2,3 | 2,0 mg/l | 0,003 | 0,005 | 0,003 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Никел | КК №№ 1,2,3 | 20 μg/l | 0,004 | 0,008 | 0,004 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Олово | КК №№ 1,2,3 | 10 μg/l | 0,005 | 0,005 | 0,005 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром общ | КК №№ 1,2,3 | 10 μg/l | 0,004 | 0,021 | 0,003 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Арсен | КК №№ 1,2,3 | - | - | - | - | Веднъж на 6 месеца | - |
| Цинк | КК №№ 1,2,3 | 5,0 mg/l | 0,006 | 0,03 | 0,006 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Натрий | КК №№ 1,2,3 | 200 mg/l | 37,6 | 306 | 75,7 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Цианиди | КК №№ 1,2,3 | 0,01 mg/l | - | - | - | Веднъж на 6 месеца | - |
| Кадмий | КК №№ 1,2,3 | 5,0 μg/l | 0,005 | 0,005 | 0,005 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Живак | КК №№ 1,2,3 | 1,0 μg/l | - | - | - | Веднъж на 6 месеца | - |
| Нефтопродукти | КК №№ 1,2,3 | - | - | - | - | Веднъж на 6 месеца | - |
| Анионактивни детергенти | КК №№ 1,2,3 | - | - | - | - | Веднъж на 6 месеца | - |
| Феноли | КК №№ 1,2,3 | - | - | - | - | Веднъж на 6 месеца | - |

Протокол № 218Вд / 22.11.2010г.

| Показател | Точка на пробовзема-не | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КК №1 | КК №2 | КК №3 |  |  |
| Електропроводимост | КК №№ 1,2,3 | 2000 μs cm-1 | 711,0 | 3870, | 373,0 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Обща твърдост | КК №№ 1,2,3 | 12 mgΣqv/dm3 | - | - | - | Веднъж на 6 месеца | - |
| Активна реакция | КК №№ 1,2,3 | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,32 | 6,89 | 8,9 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Амониев йон | КК №№ 1,2,3 | 0,50 mg/l | 2,54 | 0,709 | 0,1036 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Нитрити | КК №№ 1,2,3 | 0,50 mg/l | 0,02 | 1,558 | 0,021 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Нитрати | КК №№ 1,2,3 | 50 mg/l | 0,04 | 57,5 | 0,04 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хлориди | КК №№ 1,2,3 | 250 mg/l | 64,2 | 669,3 | 5 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Сулфати | КК №№ 1,2,3 | 250 mg/l | 3 | 96,4 | 3 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Фосфати | КК №№ 1,2,3 | 0,50 mg/l | 0,02 | 1,068 | 0,02 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Флуориди | КК №№ 1,2,3 | - | - | - | - | Веднъж на 6 месеца | - |
| Мед | КК №№ 1,2,3 | 2,0 mg/l | 0,009 | 0,015 | 0,004 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Никел | КК №№ 1,2,3 | 20 μg/l | 0,004 | 0,019 | 0,004 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Олово | КК №№ 1,2,3 | 10 μg/l | 0,005 | 0,005 | 0,005 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром общ | КК №№ 1,2,3 | 10 μg/l | 0,003 | 0,016 | 0,003 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Арсен | КК №№ 1,2,3 | - | - | - | - | Веднъж на 6 месеца | - |
| Цинк | КК №№ 1,2,3 | 5,0 mg/l | 0,023 | 0,013 | 0,006 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Натрий | КК №№ 1,2,3 | 200 mg/l | 38,2 | 269 | 79,8 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Цианиди | КК №№ 1,2,3 | 0,01 mg/l | - | - | - | Веднъж на 6 месеца | - |
| Кадмий | КК №№ 1,2,3 | 5,0 μg/l | 0,005 | 0,005 | 0,005 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Живак | КК №№ 1,2,3 | 1,0 μg/l | - | - | - | Веднъж на 6 месеца | - |
| Нефтопродукти | КК №№ 1,2,3 | - | - | - | - | Веднъж на 6 месеца | - |
| Анионактивни детергенти | КК №№ 1,2,3 | - | - | - | - | Веднъж на 6 месеца | - |
| Феноли | КК №№ 1,2,3 | - | - | - | - | Веднъж на 6 месеца | - |

Таблица 8. Опазване на почви

Честота на мониторинга – веднъж  на три години

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние) съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 5.0 | № 1 0-20 см. | - | - | - |
| Нефтопродукти | 7,260 mg/kg | № 1 0-20 см. | - | - | - |
| Арсен | 39,84 mg/kg | № 1 0-20 см | - | - | - |
| Хром | 56 mg/kg | № 1 0-20 см | - | - | - |
| Кадмий | 0,40 mg/kg | № 1 0-20 см | - | - | - |
| Цинк | 45,31 mg/kg | № 1 0-20 см | - | - | - |
| Мед | 10,03 mg/kg | № 1 0-20 см | - | - | - |
| Олово | 22,46 mg/kg | № 1 0-20 см | - | - | - |
| Никел | 11,53 mg/kg | № 1 0-20 см | - | - | - |

Данните за почви са на база измервания, отразени в протоколи  № 1459 /26.11.2009г. и 09.12.2009,  от „ АЛ – ИАОС СОФИЯ” към МОСВ и се отнасят за базово състояние на почвите. За отчетния период не са извършвани замервания на шум и не са постъпвали оплаквания от района около депото.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората.

В РД за неопасни отпадъци е разработен план за действия при бедствия и аварии. Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблицата не е попълнена, тъй като досега не е имало оплаквания или възражения от физически или юридически лица относно дейността на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово .

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

КР				Комплексно разрешително

ЗООС			Закон за опазване на околната среда

СУОС			Система за управление на околната среда

СК				Сондажни кладенци

ТБО				Твърди битови отпадъци

РД				Регионално депо

РИОСВ			Регионална инспекция по околна среда и водите

ГК				Газови кладенци

ГДОС			Годишен доклад по околна среда