# Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д   П О   О К О Л Н А

# С Р Е Д А  ( ГДОС )

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е

ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 89/2005 г.

на

“Бургаски захарен завод” ЕАД, гр. Камено

Март 2011 г.

# ВЪВЕДЕНИЕ

# Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

“Бургаски захарен завод” ЕАД, гр. Камено притежава Комплексно разрешително № 89/2005 г. и настоящият Годишен доклад по околна среда се изготвя на основание чл. 125, ал. 1, т. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), съгласно който Операторът на инсталацията изготвя и предоставя на контролиращия орган годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, съдържащ и информация, необходима за докладването по Регламент (ЕО) № 166/2006, както и съгласно Условие 5.10.1. от цитираното  Комплексно разрешително, съгласно което Притежателят на разрешителното следва да изготвя и представя ежегодно в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът да е изготвен съгласно образец на годишен доклад съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. Обобщена информация за резултатите от мониторинга, в условията, касаещи отпадъчните  и подземните води да се представя в Басейновата дирекция.

Комплексното разрешително е издадено “Бургаски захарен завод” ЕАД, гр. Камено, на основание чл. 120 от Закона за опазване на околната среда и      чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения (ПМС № 62/12.03.2003 г.).

Инсталациите, обхванати от това разрешително са:

Инсталации, които попадат в Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за производство на вар в два броя шахтови пещи

(т.3.1. от Приложение 4 на ЗООС)

Инсталации, които не попадат в Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за производство на бяла кристална захар от сурова тръстикова захар;

- Инсталация за производство на серен диоксид (сярна печка).

- Парова централа - три броя котли тип ПКГН-12 по 8.3 MW с обща инсталирана мощност 24.9 MW

# СЪДЪРЖАНИЕ:

| 1. Обща информация | 5 стр. |
| --- | --- |
| 1.1.Увод на годишния доклад | 5 стр. |
| 1.2.Система за управление на околната среда | 7 стр. |
| 1.3.Използване на ресурси | 8 стр. |
| 1.3.1.Използване на вода | 8 стр. |
| 1.3.2.Използване на енергия | 9 стр. |
| 1.3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива | 10 стр. |
| 1.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива | 11 стр. |
| 2.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда | 12 стр. |
| 2.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и РRTR | 12 стр. |
| 2.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух | 13 стр. |
| 2.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води | 14 стр. |
| 2.4.Управление на отпадъците | 18 стр. |
| 2.5.Шум | 22 стр. |
| 2.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 22 стр. |
| 3.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в | 23 стр. |
| съответствие с условията на КР (ИППСУКР) 4.Предотвратяване и действия при аварии 5.Преходни и анормални режими 6.Прекратяване работата на инсталацията или части от нея 7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 7.1.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР 8. Декларация Приложение1. Таблици | 23 стр. 23 стр. 23 стр. 23 стр. 23 стр. 23 стр. 24 стр. 25 стр. |

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Увод на годишния доклад

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително (КР) на “Бургаски захарен завод” ЕАД, гр. Камено - за експлоатация на Инсталация за производство на вар в два броя шахтови пещи

- Адрес по местонахождение на инсталацията: гр. Камено, област Бургаска, п.к. 10

- Регистрационен номер на КР: № 89/2005 г.

- Дата на подписване на  КР: 17.04.2006 г.

- Дата на влизане в сила на КР: 06.05.2006 г.

- Оператор на инсталацията, притежател на КР:

“Бургаски захарен завод” ЕАД, гр. Камено

- Адрес, тел. номер и факс на оператора:

8120 гр. Камено, област Бургаска, п.к. 10;

телефон: 056/800 587; факс: 056/801 596

- Лице за контакти: инж. Гергана Стоянова Милкинова – Главен специалист “Екология”

- Адрес, тел.номер и факс на лицето за контакти:

8120 гр. Камено, област Бургаска, п.к. 10;

телефон: 056/800 587; факс: 056/801 596

- Производствен капацитет на инсталацията, която попада в Приложение 4 на ЗООС :

Производственият капацитет на Инсталацията за производство на вар в два броя шахтови пещи съгласно КР е  10 000 t/y;

- Пещ № 1 - с капацитет: 75 t / 24 h;

- Пещ № 2 - с капацитет: 75 t / 24 h.

Количеството произведен варовик за 2010 г.: 2 070 t

- Производствен капацитет на инсталацията, която не попада в Приложение 4 на ЗООС :

Производственият капацитет на Инсталацията за производство на бяла кристална захар от сурова тръстикова захар  съгласно КР е  130 000 t/y.

Количеството произведена продукция бяла кристална захар за 2010г.: 20 738 t

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

Управлението на дейността по околната среда се осъществява от отдел “Екология и пречистване на отпадъчните води”, ръководен от Главен специалист ”Екология”, който е пряко подчинен на Изпълнителния Директор.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: РИОСВ,  гр. Бургас

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: Басейнова дирекция „Черноморски район”, с център гр. Варна

Кратко описание на дейността, извършвана в инсталацията:

Основната  дейност на “Бургаски захарен завод” ЕАД , гр. Камено

е производство на бяла кристална захар от сурова тръстикова захар.

За изходна суровина се използва сурова тръстикова захар, която от склада се подава в приемния бункер с помощта на товарачна техника тип „фадрома” и постъпва в клеровия разтворител.

Клероването на клерата се извършва с промивка, получена при обеззахаряването на филтърна утайка, отделяна при филтрирането на сатурираната клера.

Клерата от суровата тръстикова захар се смесва с получената от втора и трета жълта захар клера и част от зелен кристалов сироп, след което се загрява до 80о С.

От дефикатора по самотек клерата постъпва в първия сатуратор, а след това във втория. Сатурирането се извършва в двете тела с помощта на въглероден диоксид (СО2) до рН:8,2-8,4. Сатурираната клера се загрява в загревач до 85о С и се подава  за филтриране на първа група механични филтри. Утайката се отделя със загрятата до 85о С вода в буферен сборник.

От сборника, чрез помпа получената суспензия се изпраща във втора група механични филтри за изслаждане с барометрична вода. Получената промивка се използва за клероване на сурова захар след предварително загряване до 85о С .

Изсладената филтърна утайка (разредена с вода) чрез помпа се изхвърля в калови полета.

Получената филтърна клера постъпва за сулфитизация. Тя се извършва със серен диоксид. Клерата се филтрува до рН: 7,2-7,6. Сулфитираната клера се филтрира на пясъчни филтри, след което се изпраща в резервоарите пред вакуумапаратите  с чистота до 96 %.

От очистената клера и първи бял кристалов сироп се сварява захарна маса кристал. Същата се сварява максимум до 3 часа и чистота: 94-96 %, при налягане на гореща пара - 1,0 атмосфера. След изпускане на захарната маса в рефрижерентите, същата се разрежда със зелен  кристален сироп и се центрофугира. При центруфугирането се отделя бяла захар,обработена с вода- зелен и бял кристалов сироп. Отделената бяла захар се изсушава, охлажда, сортира, разфасова в торби от 50 кг, след което се стифира в склада за бяла захар. Капацитетът на завода за преработка на сурова тръстикова захар е от 500 до 700 тона за денонощие.

1.2.Система за управление на околната среда

„Бургаски захарен завод” ЕАД, гр. Камено осъществява дейността си в съответствие с условията на КР № 89/2005 г., прилагайки Системата за управление на околната среда (СУОС).

За 2010 г. изпълнението на отделните условия на СУОС са отчетени в Таблица 1.2.1.

Таблица 1.2.1.

| Основни елементи на СУОС | Резултати от изпълнението на Условие № 5 на КР 89/2005 г. |
| --- | --- |
| 5.1.Структура и отговорности | Условия: 5.1.1. и 5.1.2. са изпълнени. Изискуемите списъци се съхраняват при Главен специалист ”Екология”. |
| 5.2.Обучение | Условие 5.2.1 се изпълнява съгласно изискванията на КР. През годината са обучени специалистите по изпълнение условията на КР. |
| 5.3.Обмен на информация | Условия: 5.3.1. и 5.3.2. са изпълнени. Поддържа се актуален списък на отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнение на условията на КР, техните адреси и начини за контакт (включително) за спешни случаи. |
| 5.4.Документиране | Условия: 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3; 5.4.4. се изпълняват съгласно изискванията на КР. Главен специалист ”Екология” съхранява актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работатата на инсталациите; всички изискуеми инструкции на хартиен и електронен носител, вкл. актуална писмена информация къде на площадката и каква документация, свързана с изпълнението на разрешителното се намира. |
| 5.5.Управление на документи | Условия: 5.5.1 и 5.5.2. се ипълняват съгласно изискванията на КР. Актуалните документи, свързани с изпълнението на на условията в разрешителнотосе намират на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Изготвена е и се прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с КР. |
| 5.6.Оперативно управление | Условие 5.6.1. е изпълнено. Всички инструкции са изготвени и утвърдени от Изпълнителния директор на Дружеството. Съхраняват се в писмен вид при Главен специалист ”Екология”. По време на проверка се представят на контролния орган. |
| 5.7.Проверка и коригиращи действия | Условия: 5.7.1; 5.7.2 и 5.7.3. се изпълняват. Операторът прилага иструкциите за мониторинг на техническите и и емисионни показатели, съгласно условията на КР, както и инструкциите за периодична оценка на съответствието с условията на КР. При необходимост се прилагат инструкциите за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. |
| 5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации | Условия: 5.8.1.;5.8.2.;5.8.2.1.;5.8.3.;5.8.4.;5.8.5.;5.8.6.;5.8.7.;5.8.8.; 5.8.9.;5.8.10.;5.8.11.;5.8.12. се изпълняват съгласно изискванията на КР. Прилагат се изискуемите инструкции за предотвратяване на аварийни ситуации и готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии. През 2010 г. няма регистрирани аварии. |
| 5.9.Записи | Условия:5.9.1.;5.9.2.;5.9.3.;5.9.4.;5.9.5. се изпълняват съгласно изискванията на КР. Документират се данните от наблюдението на емисионните и техническите показатели и резултатите от оценка на съответствието им с изискванията на условията на КР. Документират се несъответствията (ако има такива) и предприетите коригиращи действия. Изготвен е списък с документи, доказващи съответствието с условията на КР. Документите се съхраняват съгласно изискванията на КР. |
| 5.10.Докладване | Условия:5.10.1.; 5.10.2 се изпълняват Ежегодно се изготвя и представя в РИОСВ-Бургас в срок до 31 март ГДОС. Обобщена информация за резултатите от мониторинга, в условията, касаещи отпадъчните и подземните води се представя в БД. |
| 5.11. Актуализация на СУОС | Условие 5.11.1. следва да се изпълнява при изменение на КР, или след издаване на ново такова. |

1.3. Използване на ресурси

1.3.1.Използване на вода

През изтеклия период  общото количество на използваната свежа  вода е намалено, поради използване на оборотните цикли в производствения процес.

За 2010 г. изразходените водни количества (70 055м3 ) са както следва:

- вода за питейни нужди - 12 990 м3  (Договор с  „В и К” ЕАД - № 200653 от 15.10.2004 г.)

- собствени  водоизточници : С-1 - 36 695м3 (Разрешителни на БДЧР –

№ 200124/05.07.2004 г. и № 21530053/23.01.2009 г., съответно за С-1 и С-2)

- „Лукойл Нефтохим Бургас”  - 20 370 м3 срещу Договор от 12.10.2004 г.

Операторът   прилага  инструкцията  за   оценка  на   съответствието   на

измерените водни количества за производствени нужди и документира получените резултати, които са в съответствие с разходните норми , определени в условията на разрешителното - Условие 8.1.3.

Използването  на  производствена вода през 2010 г. за Инсталацията за производство на вар е докладвано в  Таблица 3.1.

Таблица 3.1.

| Инсталация за производство на вар в два броя шахтови пещи | Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР м3/год. | Количество вода, съгласно КР м3/единица продукт | Използвано годишно количество за 2010 г. м3/год. | Използвано количество за 2010 г., м3/единица продукт | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Собствен водоизточник: 2 бр.сондажи | 31 200 | 1,6 | 1 950 | 0,94 | да |

Във връзка с изпълнението на Условие 8.1.4. през 2010 г. са извършени проверки за състоянието на водопроводната мрежа на площадката, при които не са установени течове.

1.3.2.Използване на енергия

Годишната    консумация    на   електроенергия  за     инсталацията  за

производство на вар (по време на кампанията -  54 дни) е 24 840 кWh.

- Годишна консумация на ел. енергия за 2010 г.  за производството на тон продукт вар: 12 кWh.

- Операторът прилага инструкцията (Условие 8.2.4.) за оценка на съответствието на измерените/изчислени количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1. на разрешителното разходни норми, при което няма установени несъответствия.

С изграждането  на   собствена  парова  централа (пусната в експлоатация през м. август 2006 г.) се постига ~ 40% ефективност.

Във връзка с изпълнението на Условие 8.2.4.5. от КР, относно   техническото състояние на топлопреносната мрежа, при направените проверки през 2010 г. е констатирано следното:

- няма установени и документирани загуби

- не са установени нарушения на целостта й

Консумацията на електроенергия за 2010 г.  е докладвана в Таблица 3.2.

Таблица 3.2.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР кWh/т продукт | Използвано количество за единица продукт за 2010 г. кWh/т продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 12,5 | 12 | да |

1.3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

- Годишна употреба  на суровини, спомагателни материали и горива за производство на единица продукт е в съответствие с разходните норми.

- “Бургаски захарен завод” ЕАД прилага инструкцията за оценка на съответствието на годишните количества използвани суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в условията на комплексно разрешително, при което не са  установени несъответствия.

- Използваните суровини, спомагателни материали и горива през 2010 г. са докладвани в таблици: 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3.

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР t/y | Количество за единица продукт, съгласно КР t /t продукт | Употребено годишно количество-2010 г. t | Количество за единица продукт t /t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варовик | 19 500 | 1,9 | 3 563 | 0,17 | да |
| Сяра на буци | 18 200 | 0,14 kg/ t | 2,85 | 0,13 kg/ t | да |

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР t/y | Количество за единица продукт, съгласно КР kg/t продукт | Употребено годишно количество-2010 г. t | Количество за единица продукт kg/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смазочни масла | 13 320 | 0,1 | 3 | 0,001 | да |
| Дизелово гориво за обслужващ транспорт | 186 234 | - | 41 | - | да |

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество-2010 г. | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кокс | 1 820 t | 0,14 | 267 t | 0,13 | да |
| Природен газ-за Парова централа | 17000000Nm3 | - | 3 709 904Nm3 | - | да |

1.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива:

Резултатите от проверките по време на кампанията през 2010 г. на площадките за съхранение показват следното:

- “Бургаски захарен завод” ЕАД спазва условията на КР по отношение изискванията към площадките и съоръженията за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива. Извършена е една вътрешна проверка, при която не са установени несъответствия.

- Регионалната инспеция по околната среда и водите е извършила комплексна проверка (Констативен протокол № 0000205/ПД-8-22 от 21.10.10 г.),  при която не са установени несъответствия  във   връзка   със   съхранението  на  суровините, спомагателните материали  и  горивата.

Резултатите от проверките по време кампанията през 2010 г. за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти показват следното:

- Операторът е извършил две проверки, при които не са установени несъответствия.

- По време на извършената комплексна проверка от РИОСВ-Бургас също не са установени несъответствия.

Резултатите от проверките по време кампанията през 2010 г. за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти показват следното:

- Операторът е извършил две проверки за състоянието на резервоарите и техните обваловки за съхранение на течни суровини, спомагателни материали и горива. Няма установени несъответствия.

- При извършената комплексна проверка от РИОСВ-Бургас не са констатирани несъответствия.

2.ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

2.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и РRTR

В Приложение 1 – Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR са докладвани емисиите от площадката в атмосферния въздух и замърсителите на пречистени отпадъчни води, заустени в  р.Айтоска.

През 2010 г. (веднъж по време на кампанията) са извършени собствени периодични измервания от всички изпускащи устройства, съгласно изискванията на комплексното разрешително (Таблица 9.6.1.1., Таблица 9.6.1.2., Таблица 9.6.1.3. и Таблица 9.6.1.4.). Същите са възложени на акредитирана изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух към “ЕКОЕКСПЕРТ 6 “ЕООД, гр. Варна.

Отчетените годишни количества на замърсителите във въздуха са изчислени на база 1296 ч.(по време на кампанията - за всички ИУ) и замерената и отразена стойност на замърсителя (масов поток от лабораторните протоколи).

Тъй като емисиите на замърсителите във въздуха не превишават емисионните праговете, посочени в колона 1а  на Таблица 1, то те са маркирани с тире и в скоби е посочено измереното годишно количество.

Собственият мониторинг и контролните замервания  на пречистените отпадъчни води, зауствани в повърхностен воден обект (р. Айтоска) са възложени на акредитирана лаборатория за изпитване „ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас.

Резултатите показват, че емисиите на замърсителите във водите не надвишават емисионните прагове, посочени в колона 1b на Таблица 1, поради което са маркирани с тире и в скоби е посочено измереното годишно количество.

2.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

2.2.1.Изпълнение на условията в комплексното разрешително, свързани с контрола на пречиствателни съоръжения

В “Бургаски захарен завод” ЕАД, гр. Камено, двете пречиствателни съоръжения: скрубер към сушилен барабан и  скрубер към аспирация на пакетажно отделение, са част от технологичното оборудване. Съгласно изискването на Условие 9.1.3. от КР се извършва мониторинг на работата на двата скрубера, като контролиращ параметър е гъстотата на брикса в разтвора, при честота на замерване - 2 пъти на 24 часа. Резултатите от  мониторинга са записват в лабораторен дневник. От извършените две проверки от Главен специалист ”Екология” е констатирано съответствие на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в условието на комплексното разрешително.

2.2.2.Емисии от точкови източници

По време на кампанията  (на 23.09.2010 г. и 24.09.2010 г.) са извършени собствени периодични измервания на всички изпускащи устройства по изискуемите показатели, съгласно Таблици: 9.6.1.1.; 9.6.1.2.; 9.6.1.3.; 9.6.1.4. на комплексното разрешително.

Измерванията са извършени чрез възлагане на акредитирана изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух към “ЕКОЕКСПЕРТ 6 “ЕООД, гр. Варна, по методи за: концентрация на азотни оксиди, серни диоксиди и въглероден оксид-по ISO 10396; за концетрация на прахови частици - по ISO 9096.

Резултатите от собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от организираните неподвижни източници са отразени в Таблици: 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 2.8; 2.9.; 2.10.  на Приложение 1.

Измерените стойности на контролираните параметри съответстват на емисионните норми, съгласно Таблици: 9.2.1.; 9.2.2.; 9.2.3.; 9.2.2.1.

От 2006 г. е изградена и пусната в експлоатация Парова централа с три броя котли тип ПКГН-12 по 8.3 MW с обща инсталирана мощност 24.9 MW

Паровата централа работи на природен газ.

2.2.3.Неорганизирани източници на емисии

След изпълнението през 2006 г. на  Условие 3.4. от КР (ремонт на склада за варовик със следните дейности: оросяване, покриване на лентата, изграждане бункер с клапа и течка за разтоварване на отпадъка) е предотвратено изпускането на неорганизирани емисии от тази част на производствената площадка.

“Бургаски захарен завод” ЕАД, гр. Камено изпълнява Условие 9.3.1. от КР за организирано изпускане на всички емисии от инсталацията.

Резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 9.3.2.  от КР за периодична оценка за наличните източници на неорганизирани емисии към Склада за варовик показват, че след изпълнението на мероприятията през 2006 г. на Условие 3.4. от КР,  операторът не допуска съществуването на източник на неорганизирани емисии.

2.2.4.Интензивно миришещи вещества

Няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границата на производствената площадка.

“Бургаски захарен завод” ЕАД, гр. Камено не употребява силно летливи органични съединения, в т.ч. разтворители.

Прилага се инструкцията по Условие 9.4.3. от КР, относно оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, като за отчетния период не са констатирани  несъответствия.

2.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

2.3.1. Работа на пречиствателните съоръжения

За отчетния период работата на пречиствателните съоръжения по време на кампанията (23.08.2010 г.- 15.10.2010 г.) съответства на технологичната схема съгласно Условие 10.1.1.1. на КР (входна шахта, ПРУ, ББ, ВРУ).

За периода на кампанията през 2010 г. на изход от ПСОВ са отчетени по разходомера водни количества –  34 134 м3

Извършван е ежедневен мониторинг от химическата лаборатория на ПСОВ по контролираните параметри в съответствие с изискването на Условие 10.1.1.1.1. на комплексното разрешително за нормалното водене на технологичния процес.

Усреднените данни от мониторинга на работата на пречиствателните съоръжения съответстват на оптималните (съгл. Табл. 10.1.1.1.1. на КР).

| Контрол. параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Вид на оборудването за мониторинг/начин на измерване | Резултати (усредн. ср. год. ) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входна шахта (ВХ) |
| рН | 11,0 | ежедневно | колич.лабор.анализ | 7,6 | да |
| НВ | 500 мг/дм3 | ежедневно | колич.лабор.анализ | 70 | да |
| ХПК | 500 мг/дм3 | ежедневно | колич.лабор.анализ | 150 | да |
| БПК5 | 250 мг/дм3 | ежедневно | колич.лабор.анализ | 85 | да |
| Първичен радиален утаител (ПРУ) |
| рН | 8,5-9,0 | ежедневно | колич.лабор.анализ | 7,2 | да |
| НВ | 350 мг/дм3 | ежедневно | колич.лабор.анализ | 38,5 | да |
| ХПК | 350 мг/дм3 | ежедневно | колич.лабор.анализ | 130,5 | да |
| БПК5 | 200 мг/дм3 | ежедневно | колич.лабор.анализ | 52 | да |
| Биобасейн (ББ) |
| Конц. акт. утайка | 3-4 мг/дм3 | ежемесечно | колич.лабор.анализ | 3,5 | да |
| Вторичен радиален утаител (ВРУ) - изход станция |
| рН | 8,5-9,0 | два пъти седмично | колич.лабор.анализ | 7,8 | да |
| НВ | 100 мг/дм3 | два пъти седмично | колич.лабор.анализ | 23,5 | да |
| ХПК | 100 мг/дм3 | два пъти седмично | колич.лабор.анализ | 52,3 | да |
| БПК5 | 25 мг/дм3 | два пъти седмично | колич.лабор.анализ | 25,0 | да |

2.3.2. Докладване по изпълнение на Условия: 10.1.1.1.1.; 10.1.1.2.1.; 10.1.1.2.2.; 10.1.1.2.3; 10.1.1.3.

При проверка съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1.1. се прилага инструкция по Условие 10.1.1.2.2. и се установява съответствие.

Резултатите от прилагане на инструкциите по Условия: 10.1.1.2.1, 10.1.1.2.2. и 10.1.1.2.3. относно експлоатацията и контрола на отделните пречиствателни съоръжения по технологичната схема показват, че съоръженията се поддържат до степен, годна за осигуряване на оптимални условия за експлоатация. През отчетния период не са въниквали аварийни ситуации и съответно не се е наложило да се предприемат корективни действия, с което се изпълняват горните условия. Няма установени несъответствия.

Във връзка с изпълнение на Условие 10.1.1.3., относно резултатите от периодичната проверка на състоянието на канализационната мрежа е извършено следното:

- По време на  кампанията и ремонтния период периодично са проверявани трасетата на главните и второстепенни канализационни клонове на площадката на “Бургаски захарен завод” ЕАД;

- Не са установени течове, поради което не се е наложило предприемане на коригиращи действия.

2.3.3. Докладване по Условия: 10.1.2.; 10.1.3; 10.1.4.

По Условие 10.1.2. - емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения (ИЕО).

За отчетния период “Бургаски захарен завод” ЕАД е заустил в р. Айтоска (III-та категория)  пречистени отпадъчни води в количество 34 134 м3 - по данни на ултразвуковия разходомер монтиран на изход от ПСОВ.

Годишното количество на заустените отпадъчни води за 2010 г. е по-малко от разрешеното количество съгласно  КР № 89/2005 г. -  250 000 м3.

По Условие 10.1.3. - принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците – водните обекти, приемник на заустваните отпадъчни води

Пречистените отпадъчни води със своя принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемник р. Айтоска (III-та категория) не са нарушили ИЕО съгласно Таблица 10.1.2.1. от КР.

Резултатите за периода на кампанията са показани в Таблица 3 от Приложение 1, като са използвани усреднени данни от три броя анализи, извършени от акредитирана лаборатория съгласно изискването на Условие 10.1.4.1. за собствен мониторинг на пречистените производствени отпадъчни води, зауствани в р. Айтоска.

Не са въниквали аварийни ситуации по време на работа на пречиствателните съоръжения в ПСОВ. Не са изпускани замърсяващи вещества в  р. Айтоска.

По Условие 10.1.4. – собствен мониторинг

През 2010 г. “Бургаски захарен завод” ЕАД е работил по време на  кампанията в продължение на 54 дни (23.08.2010 г.- 15.10.2010 г.).

Ремонтът на съоръженията е извършен от м. януари до м. април (с участието на минимален персонал). Незначителните водни количества, формирани извън периода на кампанията се акумулират в съоръженията на ПСОВ (органично ненатоварени и неподходящи за биологично пречистване). Акумулираните води се третират по време на кампанията в Пречиствателната станция за отпадъчни води. Извън периода на кампанията не се заустват отпадъчни води в р. Айтоска.

Предвид гореизложеното, за отчетния период са извършени три броя пробовземания по време на кампанията (веднъж месечно), съответно на: 31.08.2010 г., 29.09.2010 г. и 18.10.2010 г.

Пробите са анализирани от акредитирана лаборатория за изпитване „ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ” АД, като са спазени изискванията на Условие 10.1.4.1. и Таблица 10.1.4.1. на комплексното разрешително.

От страна на РИОСВ-Бургас  е извършена проверка по време на кампанията по Условие 10. Емисии на отпадъчни води  - Констативен протокол № ПД-8-22 от 21.10.2010 г. - няма констатирани несъответствия.

Съгласно изискването на Условие 10.1.4.4. от КР са изчислени преките годишни емисии на следните замърсители в отпадъчните води: неразтворени вещества, ХПК, БПК5, азот, растителни масла и мазнини и фосфор, изразени като килограма за година.

- неразтворени вещества

∑ 20+9,9+7,7=37,6:3=12,5 мг/л

12,5гр./м3 х 34 134 м3 =426 675  гр. или 427 кг/год.

- ХПК

∑ = 64+58+34=156:3=52 мг/л

52гр./м3 х 34 134 м3  = 1 774 968 гр. или 1 775 кг/год.

- БПК5

∑ 12+16+6.3 = 34,3:3=11,4 мг/л

11,4гр./м3 х 34 134 м3  = 389 127,6 гр. или 389 кг/год.

- Растителни масла и мазнини

∑ 2,09+2,29+1,82 =6,2:3= 2,07   мг/л

2,07 гр./м3 х 34 134 м3 =70 543,6 гр. или 71 кг/год.

- Азот амониев

∑ 9,7 + 3,56 + 8,24 = 21,5 : 3 = 7,17 мг/л

7,17 гр./м3 х 34 134  м3 = 244 627гр. = 245 кг/год.

- Общ фосфор

∑ 0,086 + 0,053 + 0,257 = 0,396: 3 = 0,132 мг/л

0,132 гр./м3 х 34 134 м3= 4 505, 688гр. = 4,5 кг/год.

Данните за 2010 година са получени чрез усредняване на резултатите от три броя измервания от акредитираната лаборатория за изпитване „ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ” АД, като са умножени по заустеното водно количество (34 134 м3), съгласно инструкцията за изчисляване на преките годишни емисии на замърсителите в отпадъчните води, изразени като килограма за година.

Данните за преките годишни емисии от Пречиствателната стация за отпадъчни води са отразени в Приложение 1 - Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR . Подлежащи на докладване са замърсителите: амоняк и общ фосфор. Останалите замърсители са отразени в Таблица 3 към Приложение 1.

2.4.Управление на отпадъците

“Бургаски захарен завод” ЕАД има одобрена от РИОСВ–Бургас Програмата за управление на дейностите по отпадъците в съответствие с условията на комплексното разрешително.

Образуваните отпадъци при работата на инсталацията на територията на “Бургаски захарен завод” ЕАД не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в КР № 89/2005 г.

Дружеството разполага с утвърдени от РИОСВ–Бургас работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Наредба №3/01.04.2004 год. (обн. ДВ бр. 44/25.05.2004 год.).

Води се отчетна книга за генерираните отпадъци на площадката.

Всички изискуеми инструкции по  Условие № 11. Управление на отпадъците са налични и се прилагат и  условието  се изпълнява съгласно изискванията на КР.

Прилагат се инструкции за:

- периодична оценка на количеството образувани при производството на единица продукт отпадъци, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия (съгл. Условие 11.1.3. от КР);

- периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия  (съгл. Условие 11.2.7. от КР);

- периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия  (съгл. Условие 11.3.8. от КР);

- действия при аварии, в съответствие с Приложение №5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г. (съгл. Условие 11.4.3. от КР);

- периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгл. Условие 11.4.4. от КР);

- оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгл. Условие 11.5.7. от КР);

- оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на разрешителното изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгл. Условие 11.6.2. от КР);

- измерване или изчисляване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение (съгл. Условие 11.7.4. от КР);

- оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното, установяване на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгл. Условие 11.7.5. от КР).

Като резултат от приложението на  цитираните инструкции по Условие 11 от КР не са установени отклонения и не се е наложило да бъдат предприети коригиращи действия.

Информация за образуваните количества отпадъци изразени, като годишно количество и годишно количество за производство на тон продукт за всички генерирани отпадъци от площадката на “Бургаски захарен завод” ЕАД е представена в таблици 4.1 и 4.2 на Приложение 1.

Образуваните отпадъци при работата на инсталацията не се различават по вид (код и наименование) от посочените в таблица 11.1. на КР.

Резултатите от оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените такива в КР показват наличие на съответствие.

Събирането на отпадъци в предприятието се извършва съгласно условията в КР, по схема съответстваща с изискванията на нормативната уредба по околната среда. Не са предприемани коригиращи действия, поради липса на необходимост.

Управлението на дейността с отпадъците в “Бургаски захарен завод” ЕАД е в съответствие с условията на КР.

В табличен вид е представена информация за отпадъците, които са предадени за оползотворяване/ обезвреждане през 2010 година:

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Име на оператора на инсталацията, извършваща обезвреждането/ Оползотворяването | Код на извършваната операция | Общо предадено количество, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 13 01 | Отпадъчна смес преди термично обработване (камъни, пръст) | Частни лица в строителството | R10 | 95 |
| 10 13 04 | Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар (варова пепелина) | Частни лица в строителството | R5 | 8 |
| 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали (дървени палети) | “Бургаски захарен завод” ЕАД | R1 | 0,2 |
| 13 02 08* | Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | “Бургаски захарен завод” ЕАД | R9 | 0.4 |
| 02 04 99 | Отпадък, неупоменат другаде (меласа) | „Литекс Комерс” АД |  | 712,106 |
| 19 10 01 | Отпадъци от желязо и стомана | „Кемстийл”ЕООД „Литекс експорт” ООД |  | 95,92 |
| 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | „Литекс експорт” ООД |  | 2,4 |
| 15 02 03 | Филтърни материали | „Чистота”, гр. Камено – за обезвреждане на ДТБО - Братово | D1 | 0,6 |

Отпадъците се съхраняват на определените за целта площадки. Няма констатирани несъответствия. За съхраняването на излезли от употреба луминесцентни лампи е обособено отделно помещение.

Отпадък, неупоменат другаде (меласа) с код 02 04 99 е предаден на „Литекс Комерс” АД  през м. февруари  и м. март 2010 г.

Отпадъци от желязо и стомана с код 19 10 01 са предадени за скрап на 28.02.2010 г. на „Кемстийл” ЕООД и на 12.03.2010 г. на „Литекс експорт” ООД

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали с код 12 01 01 са предадени за скрап м. февруари 2010 г. на „Литекс експорт” ООД

Производствен отпадък филтърни материали с код 15 02 03 се предава за депониране  в ДТБО – Братово.

На частни лица са предадени:

- отпадъчна смес преди термично обработване (камъни, пръст)  -  код 10 13 01

-отпадъци от калциниране и хидратиране на вар (варова пепелина)-код 10 13 04

Няма установени несъответствия по транспортирането на отпадъците. Не се е наложила необходимост от предприемане на корективни действия.

В представената по-горе таблица са посочени отпадъците, които се оползотворяват на площадката и извън нея, със съответния код на извършваната операция R и отпадъците, които се предават за депониране извън площадката с код D.

През изтеклия период са оползотворени на територията на предприятието и извън него следните отпадъци:

- код 10 13 01 - отпадъчна смес преди термично обработване (камъни, пръст) - за нуждите на частни лица в строителството;

- код 10 13 04 -   отпадъци от калциниране и хидратиране на вар (варова пепелина) - за нуждите на частни лица в строителството;

- код 15 01 03 опаковки от дървесни материали  (дървени палети)–– за изгаряне във варовата пещ на “Бургаски захарен завод” ЕАД;

- код 13 02 08* - други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки – за смазване на производствени агрегати и вътрешно транспортни ленти на “Бургаски захарен завод” ЕАД.

Оползотворяването на посочените отпадъци е в съответствие с Условия: 11.5.2.; 11.5.3; 11.5.4.

През 2010 г. са генерирани 254 т меласа. Съхранява се в метални цистерни на площадката на “Бургаски захарен завод” ЕАД, гр. Камено.

Наличните генерирани отпадъци, подлежащи на оползотворяване се съхраняват временно на площадки, посочени в таблици 4.1. и  4.2. на Приложение 1.

В Таблица 5 на Приложение 1 са докладвани отпадъците, изпращани извън площадката за оползотворяване или обезвреждане, а също така и оползотворените на площадката отпадъци.

2.5.Шум

През 2010 г. не е извършван мониторинг на шума. Такъв следва да бъде извършен през 2011 година, тъй като комплексното разрешително е влязло в сила на 06.05.2006 г. По тази причина не е попълнена Таблица 6.

Съгласно Условие 12.2.1. на КР следва да се прилага инструкция, осигуряваща на всеки пет години оценяване на общата звукова мощност на обекта по “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” и шумовото въздействие по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близката хигиенна зона) и документиране на резултатите.

През отчетната година няма жалби и оплаквания от живущите в близост до площадката на “Бургаски захарен завод” ЕАД.

2.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие № 13

Не се отвеждат пряко, или непряко вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Прилага се изискуемата инструкция съгласно Условие 13.2. на КР – извършват се периодични проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Не са констатирани несъответствия.

Съхраняват се достатъчно количество сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи, съгласно изискването на Условие 13.3. на КР.

Във връзка с документиране на проверките по Условие 13.2. на КР (за  извършените  проверки) и Условие 13.4. на КР (за приложимите мерки в случаи на разливи) е въведен Дневник от датата на влизане в сила на разрешителното.

В изпълнение на Условие 13.7.2.2. на КР във връзка с Условие 13.7.2.1. на КР (за установени разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) е въведен Дневник в срок един месец след влизане в сила на разрешителното.

През 2010 г. операторът  не е допуснал замърсяване на подземните води от разливи  и не е създал с действията си аварийни ситуации .

Не е възникнала необходимост за уведомяване на Басейнова дирекция, Гражданска защита и другите комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

При извършената комплексна проверка от РИОСВ-Бургас (Констативен протокол № 0000205/ПД-8-22 от 21.10.10 г.)  по изпълнение на Условие № 13 е констатирано, че всички позиции се изпълняват, няма установени несъответствия.

3.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съотвeтствие с условията на КР (ИППСУКР)

Дейностите, залегнали  в Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително са изпълнени до края на 2006 г., поради което за отчетната 2010 г. не се докладва.

4.Предотвратяване и действия при аварии

Условие № 14

При извършената комплексна проверка от РИОСВ-Бургас (Констативен протокол № 0000205/ПД-8-22 от 21.10.10 г.)  по изпълнение на Условие № 14 е констатирано, че не са възникнали аварии, няма констатирани несъответствия.

5.Преходни и анормални режими на работа

През 2010 г. няма регистрирани извънредни емисии от инсталацията за производство на вар.

6.Прекратяване работата на инсталацията или части от нея

Условие № 16

За отчетния период инсталацията е работила по време на кампанията 54 дни (23.08.2010 г.- 15.10.2010 г.). През останалото време е била в престой.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

През 2010 г. няма регистрирани аварийни ситуации, свързани с въздействие върху здравето на населението и околната среда.

7.1.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР

Оплаквания от работата на инсталацията, свързани с миризми, шум, води и въздух за отчетния период не са регистрирани.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 89/2005 г. на “Бургаски захарен завод” ЕАД, гр. Камено.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ, или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:………………					 Дата: 31.03.2011г.

Име на подписващия: Димо Вълчев Прокопов

Длъжност в организацията:  Изпълнителен Директор

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове /колона 1/ | Праг за пренос на замърсители извън площ /колона 2/ кг/год. | Праг за производство, обработ. или употреба /колона 3/ кг/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух кол.1а кг/год. | във води кол.1b кг/год. | в почва кол.1с кг/год. |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | - М (1347,84) |  |  |  |  |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) |  | - М (245) |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOх/NO2) | - М (7944,48) |  |  |  |  |
| 11# |  | Серни оксиди (SOх/SO2) | - М (38,88) |  |  |  |  |
| 13# |  | Общ фосфор |  | - М (4,5) |  |  |  |
| 86# |  | Фини прахови частици(PM10) | - М (0) |  |  |  |  |

Легенда:  Начин на определяне на стойността:

М - измерена стойност

Е - стойност, получена на база експертна оценка

С - изчислена стойност

Стойностите на емисиите в таблицата са получени чрез измерване (М)

1.Годишните количества емисии във въздуха (колона 1а) са сумарни за съответните изпускащи устройства (от ИУ №1 до ИУ №11), съгласно  КР № 89 от 2005 г. Измерените годишни количества през 2010 година не превишават емисионните прагове и са нанесени в скоби.

Замърсителите: прах; NO2; SO2;СО са изчислени на база 1296 часа по време на кампанията (54 дни) - за всички ИУ/умножено по замерената и отразена стойност на замърсителя (от масовия поток на лабораторните протоколи).

За сушилен барабан: Прах-0.

За пакетажно отделение: Прах-0.

За вакуумпомпи: Прах-0.

За варов барабан: Прах-0.

За пещ за изгаряне на сяра: Прах-0; SO2 -0; H2S-0.

За I Сатурация: Прах-0; NO2 -0; SO2 -0; H2S-0.

За I I Сатурация: Прах-0; NO2 -0; SO2 -0; H2S-0.

За Парен котел №1: SO2 -38.88 кг/год.; NO2 -2592кг/год.; СО-1231,2 кг/год.

1296ч. х 0,03  кг/ч (от масовия поток)=  38.88 кг/год. SO2

1296ч. х 2 кг/ч (от масовия поток)= 2592 кг/год. NO2

1296ч. х 0,95 кг/ч (от масовия поток)= 1231,2 кг/год.СО

За Парен котел №2: SO2 -0; NO2 -2656,8 кг/год.; СО-25,92 кг/год.

1296ч. х 2,05 кг/ч (от масовия поток)=2656,8 кг/год. NO2

1296ч. х 0,02 кг/ч (от масовия поток)= 25,92 кг/год.СО

За Парен котел №3: SO2 -0 кг/г.; NO2 -2695,68  кг/год.; СО-90,72 кг/год.

1296ч. х 2,08кг/ч (от масовия поток)=2695,68  кг/год. NO2

1296ч. х 0,07кг/ч (от масовия поток)= 90,72 кг/год.СО

Сумарно годишните количества на замърсителите във въздуха са:

Прах-0; SO2-38,88кг/год.; NO2 -7944,48кг/год.;  СО-1347,84кг/год.

2.Годишните количества на замърсителите в пречистените отпадъчни води, зауствани в р. Айтоска (колона 1 b)  не превишават емисионните   прагове и са нанесени в скоби в таблицата по-горе.

- Азот амониев

∑ 9,7 + 3,56 + 8,24 = 21,5 : 3 = 7,17 мг/л

7,17 гр./м3 х 34 134  м3 = 244 627гр. = 245 кг/год.

- Общ фосфор

∑ 0,086 + 0,053 + 0,257 = 0,396: 3 = 0,132 мг/л

0,132 гр./м3 х 34 134 м3= 4 505, 688гр. = 4,5 кг/год.

Таблица 2.1.Емисии в атм.въздух                       ИУ №1 Сушилен барабан

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg /Nm3 | 20 | - | - | Веднъж годишно* | 100 |

Таблица 2.2.Емисии в атм.въздух                      ИУ №2 Пакетажно отделение

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg /Nm3 | 20 | - | - | Веднъж годишно* | 100 |

Таблица 2.3.Емисии в атм.въздух                       ИУ №3 Вакуумпомпи

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg /Nm3 | 20 | - | - | Веднъж годишно* | 100 |

Таблица 2.4.Емисии в атм.въздух                        ИУ №5 Варов барабан

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg /Nm3 | 20 | - | - | Веднъж годишно* | 100 |

Таблица 2.5.Емисии в атм.въздух             ИУ №6 Пещ за изгаряне на сяра

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg /Nm3 | 20 | - | - | Веднъж годишно* | 100 |
| SO2 | mg /Nm3 | 400 | - | - | Веднъж годишно* | 100 |
| H2S | mg /Nm3 | 5 | - | - | Веднъж годишно* | 100 |

Таблица 2.6.Емисии в атм.въздух                      ИУ №7 I Сатурация

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg /Nm3 | 20 | - | - | Веднъж годишно* | 100 |
| NO2 | mg /Nm3 | 400 | - | - | Веднъж годишно* | 100 |
| SO2 | mg /Nm3 | 400 | - | - | Веднъж годишно* | 100 |
| H2S | mg /Nm3 | 5 | - | - | Веднъж годишно* | 100 |

Таблица 2.7.Емисии в атм.въздух                        ИУ №8 II  Сатурация

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg /Nm3 | 20 | - | - | Веднъж годишно* | 100 |
| NO2 | mg /Nm3 | 400 | - | - | Веднъж годишно* | 100 |
| SO2 | mg /Nm3 | 400 | - | - | Веднъж годишно* | 100 |
| H2S | mg /Nm3 | 5 | - | - | Веднъж годишно* | 100 |

Таблица 2.8.Емисии в атм.въздух                         ИУ №9 Парен котел №1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SO2 | mg /Nm3 | 35 | - | 3 | Веднъж годишно* | 100 |
| NO2 | mg /Nm3 | 250 | - | 167 | Веднъж годишно* | 100 |
| СО | mg /Nm3 | 100 | - | 79 | Веднъж годишно* | 100 |

Таблица 2.9.Емисии в атм.въздух                         ИУ №10 Парен котел №2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SO2 | mg /Nm3 | 35 | - | 0 | Веднъж годишно* | 100 |
| NO2 | mg /Nm3 | 250 | - | 165 | Веднъж годишно* | 100 |
| СО | mg /Nm3 | 100 | - | 1 | Веднъж годишно* | 100 |

Таблица 2.10.Емисии в атм.въздух                   ИУ №11 Парен котел №3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SO2 | mg /Nm3 | 35 | - | 0 | Веднъж годишно* | 100 |
| NO2 | mg /Nm3 | 250 | - | 164 | Веднъж годишно* | 100 |
| СО | mg /Nm3 | 100 | - | 6 | Веднъж годишно* | 100 |

Собствените периодични измервания от всички изпускащи устройства за емисии на вредни вещества, изпускани в атм. въздух са извършени по време на кампанията на: 23.09.2010 г. и 24.09.2010 г. от Изпитвателна лаборатория за атм. въздух към „ЕКОЕКСПЕРТ 6” ЕООД, гр.Варна и са отразени в протоколи №: 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 и 308.

РИОСВ-Бургас е утвърдила доклада и протоколите от изпитване за собствените периодични измервания от всички изпускащи устройства за емисии на вредни вещества, изпускани в атм. въздух от организирани неподвижни източници на „Бургаски захарен завод” ЕАД, гр. Камено.

Таблица 3.Емисии  в отпадъчни  води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти / канализация

Табл.3.1

| Параметър | Единица | НДЕ съгл. КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст- вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | м3/y | Qср. год 250 000 | 34 134 | при вземане на проба | да |
| РН | - | 6,0-9,0 | 7,67 | ежем. в кампания | да |
| Неразтв.в-ва | мг/дм3 | 50 | 20 | ежем. в кампания | да |
| БПК5 | мг02/дм3 | 50 | 12 | ежем. в кампания | да |
| ХПК | мг02/дм3 | 250 | 64 | ежем. в кампания | да |
| Раст. м-ла и мазнини | мг2/дм3 | 10 | 2,09 | ежем. в кампания | да |
| Азот /амониев/ | мг/дм3 | 10 | 9,7 | ежем. в кампания | да |
| Фосфор /общ/ | мг/дм3 | 2 | 0,086 | ежем. в кампания | да |

Протокол от изпитване №278/31.08.2010 г.от акредитирана лаборатория за изпитване „Лемна Екоинвест България”АД. Пробовземането извършено на 25.08.2010 г.

Табл.3.2.

| Параметър | Единица | НДЕ съгл. КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст- вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | м3/y | Qср. год 250 000 | 34 134 | при вземане на проба | да |
| РН | - | 6,0-9,0 | 7,79 | ежем. в кампания | да |
| Неразтв. в-ва | мг/дм3 | 50 | 9,9 | ежем. в кампания | да |
| БПК5 | мг02/дм3 | 50 | 16 | ежем. в кампания | да |
| ХПК | мг02/дм3 | 250 | 58 | ежем. в кампания | да |
| Раст. м-ла и мазнини | мг2/дм3 | 10 | 2,29 | ежем. в кампания | да |
| Азот /амониев/ | мг/дм3 | 10 | 3,56 | ежем. в кампания | да |
| Фосфор /общ/ | мг/дм3 | 2 | 0,053 | ежем. в кампания | да |

Протокол от изпитване №329/29.09.2010 г.от акредитирана лаборатория за изпитване „Лемна Екоинвест България”АД. Пробовземането извършено на 22.09.2010 г.

Табл.3.3.

| Параметър | Единица | НДЕ съгл. КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст- вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | м3/y | Qср. год 250 000 | 34 134 | при вземане на проба | да |
| РН | - | 6,0-9,0 | 7,65 | ежем. в кампания | да |
| Неразтв. в-ва | мг/дм3 | 50 | 7,7 | ежем. в кампания | да |
| БПК5 | мг02/дм3 | 50 | 6,3 | ежем. в кампания | да |
| ХПК | мг02/дм3 | 250 | 34 | ежем. в кампания | да |
| Раст. м-ла и мазнини | мг2/дм3 | 10 | 1,82 | ежем. в кампания | да |
| Азот /амониев/ | мг/дм3 | 10 | 8,24 | ежем. в кампания | да |
| Фосфор /общ/ | мг/дм3 | 2 | 0,257 | ежем. в кампания | да |

Протокол от изпитване №343/18.10.2010 г.от акредитирана лаборатория за изпитване „Лемна Екоинвест България”АД. Пробовземането извършено на 13.10.2010 г.

Таблица 4.1.Образуване на производствени отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно колич. t | Колич. за тон продукт / kg/t / | Временно съхранение на площадката | Транспор тиране- собст. трансп./ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Колич. опред. с КР | Реално измерено | Колич. опред. с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал) | 02.04.02 | 6630 | 500 | 51 | 24 | Пл.№ -11 | не | да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им | 02.04.03 | 3900 | 0.8 | - | - | Пл.№ -23 | не | да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (меласа) | 02.04.99 | 1950 | 254 | 15 | 12 | Пл.№ -12 | да- предаден през м. февр. и м. март 10 г. на „Литекс комерс” АД | да |
| Oтпадъчна смес преди термично обработване (камъни, пръст) | 10.13.01 | 650 | 95 | 5 | 4,6 | Открита бетонова клетка | да- собст.тр. | да |
| Oтпадъци от калциниране и хидратиране на вар (варова пепелина) | 10.13.04 | 780 | 8 | 6 | 0,4 | Открита бетонова клетка | да- собст.тр. | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12.01.01 | 2 | 2,4 | - | - | Пл.№ -17 | да- м. февр. 2010г. на „Литекс експорт” ООД | да |
| Опаковки от дървесни материали (палети) | 15.01.03 | 13 | 0,2 | - | - | Пл.№ -15 | не | да |
| Филтърни материали | 15.02.03 | 3,25 | 0,6 | - | - | Пл.№ -14 | да- ДТБО-Братово | да |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 1,5 | - | - | - | Пл.№ -16 | не | да |
| Oблицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16.11.06 | 150/ 10 y | - | - | - | Пл.№ -14 | не | да |
| Oтпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 51 | 95,52 | - | - | Пл.№ -21 | да- на 28.02.10г. на Кемстийл ООД и на 12.03.10г. на „Литекс експорт” ООД | да |

Таблица 4.2.Образуване на опасни отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно колич. t | Колич. за тон продукт / kg/t / | Временно съхранение на площадката | Транспор тиране- собст. трансп. външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Колич. опред. с КР | Реално измерено | Колич. опред. с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13.02.08* | 0,5 | 0,4 | - | - | Пл.№ -18 | не | да |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13.05.03* | 0,05 | - | - | - | шахта | не | да |
| Маслени филтри | 16.01.07* | 0,05 | 0,005 | - | - | Метална вана | не | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 0,4 | - | - | - | Пл.№ -20 | не | да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 0,07 | - | - | - | Пл.№ -18 | не | да |
| Наситени или отработени йоннообменни смоли | 19.08.06* | 1,5/5y | - | - | - | - | не | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21* | 0,1 | 0,005 | - | - | Пл.№ -19 | не | да |

Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане  на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външ.фирма, извърш.операц.по оползотв./обезвреждане | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчна смес преди термично обработване (камъни, пръст) | 10.13.01 | не | не | Частни лица в строителството | да |
| Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар (варова пепелина) | 10.13.04 | не | не | Частни лица в строителството | да |
| Опаковки от дървесни материали (дървени палети) | 15.01.03 | да | не | от БЗЗ-ЕАД,гр.Камено | да |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13.02.08* | да | не | от БЗЗ-ЕАД,гр.Камено | да |
| Отпадък, неупоменат другаде (меласа) | 02.04.99 | не | не | „Литеск Комерс” АД | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | не | не | „Кемстийл” ЕООД „Литекс експорт” ООД | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12.01.01 | не | не | „Литекс експорт” ООД | да |
| Филтърни материали | 15.02.03 | не | не | ”Чистота”,гр.Камено-за обезвреждане на депо „Братово” | да |

Таблица 6.Шумови емисии

Забележка: Таблица 6 не е попълнена – през 2010 г. не е извършено измерване.

Таблица 7.Опазване на подземните води

Забележка: Таблица 7 не е попълнена - в КР няма поставено условие за

мониторинг   на подземни води.

Таблица 8.Опазване на почви

Забележка: Таблица 8 не е попълнена - в КР няма поставено условие за

мониторинг   на почви.

Таблица 9.Аварийни ситуации

Забележка: Таблица 9 не е попълнена - през 2010 г. не са възникнали аварийни ситуации на площадката на „Бургаски захарен завод” ЕАД, гр. Камено.

Таблица 10.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на

инсталацията, за която е предоставено КР

Забележка: Няма оплаквания и възражения, свързани с дейността

на инсталацията, поради което Таблица 10 не е попълнена.