1.	Увод	4

1.1	Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите	4

1.2	Капацитет на инсталацията	5

1.3	Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда	5

1.4	РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията	7

1.5	Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията	7

2.	Система за управление на околната среда	7

2.1	Структура и отговорност	7

2.2	Обучение	7

2.3	Обмен на информация	7

2.4	Документиране	7

2.5	Управление на документи	7

2.6	Оперативно управление	8

2.7	Оценка на съответствие, проверка, коригиращи действия	8

2.8	Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации	8

2.9	Записи	8

2.10	Докладване	9

2.11	Актуализация на СУОС	9

3.	Използване на ресурси	9

4.	Емисии на опасни и вредни вещества в околната среда	9

4.1	Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR	9

4.2	Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	9

4.3	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	9

4.4	Управление на отпадъците	11

4.4.1.	Приемане на отпадъците	11

4.4.2.	Оценка на съответствието на приемането на отпадъци	12

4.4.3.	Обезвреждане на отпадъците	15

4.5	Шум	15

4.5.1.	Жалби от живущи около площадката	15

4.5.2.	Наблюдения на общата звукова мощност на площадката	15

4.6	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	15

4.6.1.	Собствен мониторинг на подземни води и оценка на съответствието на измерените концентрации	15

4.6.2.	Собствен мониторинг на почви и оценка на съответствието на измерените концентрации	16

5.	Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)	16

6.	Прекратяване работата на инсталации или части от тях	19

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	19

7.1	Преходни и анормални режими на работа	19

7.2	Аварии	19

7.3	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР	19

8.	Подписване на годишния доклад	20

ПРИЛОЖЕНИЯ	1

Приложение № 1	2

Приложение № 2 - Мониторинг на метеорологичните показатели съгласно Условие 10.1.3.1.	14

Приложение № 3 – Контролни диаграми за отклоненията от стандарта за качество на подземните води	26

Приложение № 4 – Протокол относно геодезически измервания на сгурошламоотвал „Падина”

# Увод

- Обща информация относно инсталацията

| Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР) | Депо за неопасни отпадъци – Сгурошламоотвал „Падина” на „Солвей Соди” АД |
| --- | --- |
| Адрес по местонахождение на инсталацията | 9160 гр. Девня, Промишлена зона – юг |
| Регистрационен номер на КР | № 361-Н0/2008г. |
| Дата на подписване на КР | 11.11.2008г. |
| Дата на влизане в сила на КР | 02.01.2008г. |
| Оператор на инсталацията | “СОЛВЕЙ СОДИ” АД, гр. Девня |
| Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора | 9160 гр. Девня, Промишлена зона – юг тел.: 05199 50 00 факс: 05199 50 01 e-mail: Eric.Vandervorst@solvay.com Ivan.Botchukov@solvay.com |
| Лице за контакти | Мирослава Атанасова – инспектор по опазване на околната среда |
| Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти | 9160 гр. Девня, Промишлена зона – юг тел.: 05199 53 01 факс: 05199 5003 e-mail: miroslava.atanasova@solvay.com |

## Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

Сгурошламоотвал „Падина” е едносекционно съоръжение от язовирен тип І-ви клас. Съоръжението се използва за депониране на място на утайките, образувани в резултат на реакции и гравитачно утаяване на отпадъчни води от производствата на “Солвей Соди” АД и “Агрополихим” АД, и на отпадъци (сгурия, шлака, пепелина и отпадъци от водоочистка) пренасяни с помощта на хидротранспорт от ТЕЦ Девен АД. Избистреният в сгурошламоотвала смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от варовите пещи и дъждовни) се заустват в р.Провадийска.

Понастоящем, в следствие на използването на съоръжението от три промишлени предприятия (“Солвей Соди” АД, “Агрополихим” АД и ТЕЦ “Девен” АД) обектът е получил статут на депо за неопасни отпадъци – "Сгурошламоотвал".

Общата повърхност на Сгурошламоотвала е 2 033.6 dka, а на отпадъчното тяло – 1 344 dka (по актуално геодезическо замерване от януари 2011г.). Дължината на дигата е 2 691 m.. Сгурошламоотвал “Падина” работи целогодишно в непрекъснат режим. Понастоящем се извършват строителни дейности по VI-ти етап на надграждане на сгурошламоотвала, който ще позволи експлоатация на обекта от кота +47.0 m до 51.5 m.

Ползването на сгурошламоотвал “Падина” от страна на „Девен” АД е регламентирано с Договор № 98 от 20.11.2006 г., а от страна на „Агрополихим” АД с Договор № 64 от 25.08.2006 г., чието действие е продължено до 30.11.2011г. с подписването на анекс на 15.02.2010г.

## Капацитет на инсталацията

Данни за капацитет на сгурошламоотвала, както и за общото количество депонирани отпадъци през 2010г. са посочени в таблицата по-долу.

| № | Инсталация | Категория промишлена дейност, Приложение № 4, ЗООС | Капацитет, t/24h | Капацитет, t | Депонирани отпадъци за 2010г., t/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Депо за неопасни отпадъци – Сгурошламоотвал „Падина” на “Солвей Соди” АД в експлоатация до 31.12.2014г., включващо: І, ІІ, ІІІ, ІV и V етап (до кота 47.0 m) – изпълнени; VI етап от кота + 47.00 m до кота + 51.5 m (средни коти); | 5.4 | 4 900 | 32,58.106 t 7,30.106 t | 350 308 |

## Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Сгурошламоотвал „Падина” е включен в обхвата на Системата за управление на околната среда (СУОС) на „Солвей Соди” АД, която е изградена в съответствие с изискванията на ISO 14001: 2004 и е част от Интегрираната система за управление на качество, здраве, безопасност и околна среда. През ноември 2009г. „Солвей Соди” АД премина успешно ресертификационен одит на интегрираната система за управление.

Цитираните по-долу в текста основни процедури (ОП) са част от Интегрираната система за управление.

Организационната структура на “Солвей Соди”, отнасяща се до управлението на околната среда, е следната:

Изпълнителен Директор

Той отговаря за ръководството и управлението на дейността на дружеството в рамките на действащото законодателство, договора за управление и в съответствие с функционалните връзки на Солвей Соди с централата на Група Солвей и с другите дружества от Групата.

Той представлява дружеството и извършва дейностите, които са посочени от закона. Това включва:

A/ Представляване на Дружеството:

- представляване на Дружеството пред всички правителствени институции и власти

- представляване на Дружеството във всички съдебни и юридически процедури.

Б/ Всекидневно ръководство и управление на Дружеството, включително:

- закупуване на суровини и услуги

- продажба на продукти

- наемане и освобождаване на персонал

- финансите на Дружеството

- закупуване на дълготрайни активи

- организационно развитие и управление на тотално качество

- устойчиво развитие и социална политика

- технологично функциониране и развитие

- сключване на договори, свързани с гореспоменатите

В/ При отсъствие, тези правомощия могат да бъдат делегирани със специална заповед.

Изпълнителният директор носи отговорност за провеждането на политиката и изпълнението на ангажиментите на Ръководството, за ефективното функциониране, поддържане и развитие на Интегрираната системата за управление, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ОНSАS 18001.

По конкретно:

- организира разработването и изпълнението на стратегическите цели на  дружеството;

- осъществява цялостната кадрова политика на Дружеството;

- създава условия за социалното развитие на колектива в  дружеството, за подобряване условията на труд, както и за поддържане на добри партньорски отношения с властите и обществеността;

- отговаря за спазване на законодателството в Дружеството

- ръководи дейността по функционирането и поддържането на интегрираната система за управление на дружеството;

Едновременно с това Изпълнителния директор отговаря за осигуряване необходимите материални, финансови и човешки ресурси за постигане целите по качеството, здраве, безопасност и околна среда.

###### Началник Управление “Безопасност, Здраве, ОС и Тотално качество”

- Участва в разработването на политиката и стратегията на Дружеството по Здраве, Безопасност, Околна среда и Тотално качество

- Ръководи, координира и контролира изцяло дейността за прилагане на политиката и ангажиментите  по Здраве, Безопасност, Околна среда и Тотално качество

- Контролира спазването и прилагането на нормативните актове и разработването на програми и планове за действие отнасящи се до Здраве, Безопасност, Околна среда и Тотално качество

- Ръководи ефективното функциониране, поддържане и развитие на Интегрираната система в ръководеното от него управление.

- Контролира специфични дейности по Техническо развитие и проектната част  на сгурошламоотвал „Падина”.

###### Началник Отдел “Опазване на Околната среда”

- Осигурява информация и следи изпълнението на законовите и други изисквания и взаимодействието с контролните органи

- Контролира на експертно ниво спазването на изискванията за управление на околна среда

- Извършва оценка на съответствието със законовите изисквания

- Участва в анализа и оценката на аспекти на околна среда,

- Участва в определянето на дейностите които са свързани с идентифицираните значими аспекти и поддържане на специфични процедури за това

- Участва при изготвянето на плановете за аварийни ситуации и способност за реагиране

- Предоставя на Ръководството и на Центъра по компетентност резултати и анализи за състоянието на завода по отношение на опазване на околната среда

Всички отговорни длъжностни лица и персонала познават основните принципи и задължения, поети с Политиката по ОС на дружеството, упражняват контрол над процесите и дейностите, свързани със значими аспекти, за които носят пряка отговорност, регистрират съответните данни за ОС, осъществяват оперативния контрол, провеждат планираните обучения и инструктажи под общия контрол на отдел Обучение, и в съответствие с утвърдената годишна програма за обучение.

## РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията е разположена на територията на РИОСВ-Варна.

## Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията е разположена на територията на Басейнова дирекция “Черноморски Район” (БДЧР).

# Система за управление на околната среда

## Структура и отговорност

Условия 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3

Под ръководството на Отдел “Опазване на околната среда” (ООС) е определен персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в КР, като са създадени и съответните списъци на тези лица.

## Обучение

Условие 5.2.1

Дейностите по обучение на персонала/лицата, работещи в “Солвей Соди” се организират съгласно ОП 18 “Обучение на персонала”, под отговорността на Отдел Обучение. Последният изготвя ежегодно Програма за обучение, съобразена с конкретните нужди за обучение на персонала.

## Обмен на информация

Условия 5.3.1, 5.3.2

Отдел ООС към “Солвей Соди” поддържа актуална информация на площадката относно отговорните лицата за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт.

Поддържа се, също така, актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

## Документиране

Условия 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3

Съставен е списък на нормативните актове, отнасящи се за работата на сгурошламоотвала, който се актуализира периодично от Отдел ООС.

Съхранява се и е предоставен на заинтересованите лица в дружеството списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното.

Отдел ООС съхранява и поддържа списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен

## Управление на документи

Условия 5.5.1

Управлението на документите в “Солвей Соди” се извършва съгласно ОП 05 “Управление на документите”, която отговаря на изискванията, поставени в Условия 5.5.1. и 5.5.2 на КР №74/2005. Съгласно ОП 05, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията се извършва актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, като невалидната документация се изземва.

## Оперативно управление

Всички инструкции, изисквани според КР №361-Н0/2008г са изготвени в указаните срокове.

## Оценка на съответствие, проверка, коригиращи действия

Условия 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3

Създадени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително

В дружеството се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

## Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Условие 5.8.1

Прилага се писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. През 2010г. не са извършвани преразглеждания на инструкциите вследствие на аварии.

Условие 5.8.2

Създадена е и се прилага писмена инструкция за аварийно планиране и действия при аварии.

Условие 5.8.3

Прилага се инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората, която се актуализира при всяка промяна на пътища, и съоръжения, както и при възникване на аварийни ситуации.

## Записи

Управлението на записите в “Солвей Соди” се извършва съгласно ОП 16 “Управление на записите”, която отговаря на изискванията на Условие 5.9. от КР.

Условие 5.9.1

Съгласно ОП 16 данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително се документират и съхраняват.

Условие 5.9.2

Документирането и съхраняването на данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия се извършва съгласно ОП 16 и ОП 13.

Условие 5.9.3

Създадена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване

## Докладване

Условие 5.10.

“Солвей Соди” АД изпълнява изискванията за докладване съгласно нормативнaта уредба, както и в съответствие с условията на КР №361-Н0/2008, като предоставя допълнителна информация относно изпълнението на условията при поискване от компетентните органи.

Периодично се докладват резултатите от собствения мониторинг.

Дружеството представя в срок до 31 март на съответната година Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (ГДОС), който е изготвен по одобрен образец.

## Актуализация на СУОС

Условие 5.11

Внедрената в “Солвей Соди” АД система за управление на околната среда (СУОС) се актуализира при актуализация или измененине на комплексното разрешително или в случай на издаване на ново такова.

# Използване на ресурси

# Емисии на опасни и вредни вещества в околната среда

## Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

В Таблица 1 към Приложение №1 са докладвани емитираните количества замърсители по ЕРИПЗ. Не са докладвани данни за замърсител ФПЧ10 във въздуха, тъй като в Методиката по чл.25, ал.6 от ЗЧАВ (CORINAIR) за дейността „пречистване на отпадъчни води от промишлеността” не е заложен емисионен фактор за замърсители „прах” и „ФПЧ”.

## Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Условие 9.4.3.

В Таблица 1 към Приложение №1 са отчетени емитираните количества NH3 във въздуха. Необходимо е да се отбележи, че част от тези емисии се дължи и на „Агрополихим” АД, чиито отпадъчни води от азотната и фосфатната производствени линии се приемат в сгурошламоотвала.

Данни за замърсител ФПЧ10 във въздуха не са отчетени по описаната в т.4.1. причина.

Условие 9.4.5.

Данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислен съгласно Условие 6.7:

- Общо емисии във въздуха на NH3 от сгурошламоотвала (като изпарения), изчислени чрез масов баланс на амоняка: 701.3 t

- Общо депонирани отпадъци: 350308 t.

- Количество NH3 на тон депониран отпадък: 0.0020 t NH3/t депониран отпадък.

## Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Условие 10.1.3.2.

Съгласно изискванията на Условие 10.1.4. на КР №74/2005 „Солвей Соди” АД извършва собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от охлаждане на газа от варовите пещи и дъждовни на „Солвей Соди” АД, отпадъчни води от азотната и фосфатната производствени линии на „Агрополихим” АД и отпадъчни води от хидротранспорта на сгурия и пепелина и от водоподготовката от „Девен” АД), зауствани в р.Провадийска. Резултатите от собствените наблюдения на показателите се документират и съхраняват от Отдел ООС и са отчетени в ГДОС по КР №74/2005 на „Солвей Соди” АД.

Условие 10.1.3.3.

Заустваните в р.Провадийска количества избистрени отпадъчни води се измерват с монтираното измервателно устройство съгласно Условие 10.1.2.2. от КР №74/2005 на „Солвей Соди” АД.

Условие 10.1.3.4.

Емисиите на вредни вещества във водите са отчетени в отчета по E-PRTR (ЕРИПЗ) на „Солвей Соди” АД.

Условие 10.2.2.

Данните от измерванията на показателите на изход сгурошламоотвал „Падина” са докладвани в Таблица 3 към Приложение № 1 на ГДОС на „Солвей Соди” АД.

Проверки на съответствието на показателите за качество на отпадъчните води с определените такива съгласно Условие 10.5.5. от КР №74/2005 на „Солвей Соди” АД:

Точка на пробовземане № 2 (1002) Отводящ канал от сгурошламоотвал “Падина”:

- Брой на извършени проверки: 365 бр. по рН и 52 бр. по азот амониев, неразтворени вещества и фосфати.

- Установени несъответствия:

      - Установено е еднократно отклонение от нормата по параметър „фосфати” в проба отбрана на 05.05.2010г. (измерена стойност 2.32 мг/л). Важно е да се уточни, че принос в концентрацията на фосфати на изход от Сгурошламоотвал „Падина” има почти изцяло отпадъчният поток води от „Агрополихим” АД;

      - На 21.07.-22.07.2010г. РИОСВ-Варна извърши контролна проверка на отпадъчните води, зауствани от отводящ канал на сгурошламоотвал „Падина” в р.Провадийска, при която бе измерено рН 11.7. Причина за допуснатото отклонение е извънредната ситуация, която възникна след изключително интензивен дъжд в интервала от 17ч. до 19:30ч. на 20.07.2010г., при което цялата производствена площадка на „Солвей Соди” АД беше обилно наводнена. Вследствие на прииждащите дъждовни води бе залята и инсталацията за содоразтваряне, като отточните алкални води са поети от дъждовната канализация и от там насочени към сгурошламоотвал „Падина”. С писмо с изх.№ 32.00.39/21.07.2010 „Солвей Соди” АД информира РИОСВ-Варна и БДЧР за създалите се извънредни обстоятелства.

- Предприети коригиращи действия:

      - По отношение на несъответствието по параметър „фосфати”, тъй като става въпрос за еднократно и незначително отклонение от нормата с източник отпадъчните води от фосфорна линия на „Агрополихим” АД, то от страна на „Солвей Соди” АД не са предприети специфични коригиращи действия;

      - По отношение на констатираното в условията на извънредна ситуация несъответствие по параметър „активна реакция рН”, на 06.08.2010г. с писмо до РИОСВ-Варна с изх.№ 32.00.44/06.08.2010 „Солвей Соди” АД изпрати искане за извършване на нова контрола проверка на основание на чл.10 ал.1 на Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми. При проведеното повторно контролно измерване не бяха регистрирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения.

Точка на пробовземане № 4 (1007) Изход на утаителя на р. Провадийска:

- Брой на извършени проверки: 12 бр.

- Установени несъответствия: не са констатирани несъответствия.

- Предприети коригиращи действия: не.

Условие 10.2.5.

Данни за емитираните количества на замърсители в отпадъчните води за тон депониран отпадък:

- Общ азот:  0,0017 t/t депониран отпадък;

- Общ фосфор:  0,000018 t/t депониран отпадък.

- Общ органичен въглерод (като ХПК/3): през 2010г. бяха извършени измервания на концентрацията на параметър „общ органичен въглерод”, които показаха, че нивата са под границата на откриване ( < 0.5 мг/л).

## Управление на отпадъците

### Приемане на отпадъците

Сгурошламоотвал „Падина” има разрешение да приема следните отпадъци с код и наименование, с цел тяхното обезвреждане:

- 06 05 03 – Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02, образувани при експлоатацията на “Агрополихим” АД, гр. Девня,  в количество до 7 920 000 m3/y (годишно количество отпадъчна суспензия, съдържаща 94 300 t неразтворени вещества).

- 06 05 03 – Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02, образувани при експлоатацията на “Солвей Соди” АД, гр. Девня,  в количество до 450 000 t/y;

- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) в количество до 75 000 t/y;

- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища в количество до 150 000 t/y;

- 10 01 05 – Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове (отпадък от употребата на нискосернисти въглища и варовик) в количество до  215 000 t/y;

- 10 01 24 – Пясъци от горене в кипящ слой в количество до 1 500 t/y,образувани при експлоатацията на ТЕЦ ”Девен;

- 19 09 01 – Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки,

- 19 09 03 – Утайки от декарбонизиране,

- 19 09 06 – Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници, образувани при експлоатацията на ТЕЦ “Девен”, в общо количество 1 100 t/y.

Условия 11.5.2.

Всички приемани количества отпадъци се измерват/изчисляват съгласно описаните методи в инструкцията по Условие 11.3.2. Количествата за 2010г. са както следва:

| Код отпадък: | Наименование: | Източник: | Количество: |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 05 03 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02 | „Солвей Соди” АД | 170 827 т |
| 06 05 03 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02 | „Агрополихим” АД | 11 907 т |
| 10 01 01 | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | „Девен” АД | 16 720 т |
| 10 01 02 | Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | „Девен” АД | 42 349 т |
| 10 01 05 | Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове (отпадък от употребата на нискосернисти въглища и варовик) | „Девен” АД | 105 023 т |
| 10 01 24 | Пясъци от горене в кипящ слой | „Девен” АД | 2513 т |
| 19 09 01 | Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки | „Девен” АД | 48.80 т |
| 19 09 03 | Утайки от декарбонизиране | „Девен” АД | 726 т |
| 19 09 06 | Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници | „Девен” АД | 194.20 т |

### Оценка на съответствието на приемането на отпадъци

В съответствие с Условие 11.1.6. е създадена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на приемането на отпадъците с условията на разрешителното. До 15-то число на месеца, следващ отчетния се изготвя приемно-предавателен протокол, включващ данни за притежателя на отпадъците, код и наименование на отпадъците, произход на отпадъците, описание на основния състав на отпадъците, количество на отпадъците, приети през съответния месец.

Условие 11.5.4.

Съгласно инструкцията по Условие 11.1.6. и съгласно изискванията на Условие 11.4.1. при приемане на отпадъците се извършва проверка, която включва:

- визуална проверка на отпадъците и проверка (веднъж на шест месеца) с бързи методи за изпитване, с оглед установяване:

- на съответствието на отпадъка с представената по т.8 документация;

- че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието;

- най-малко веднъж годишно вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците, в съответствие с изискванията на Условие 11.4.1 от Комплексно Разрешително № 361-НО-ИО-АО / 2008;

- ежемесечно изчисляване и регистрация на количеството на приеманите отпадъци;

- отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба № 9 от 28 септември 2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;

- писмено потвърждаване на приемането на всяка доставка отпадъци;

- незабавно уведомяване на РИОСВ – за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото.

За 2010г. са изготвени ежемесечни приемо-предавателни протоколи за постъпилите в сгурошламоотвала отпадъци.

Докладите за основно охарактеризиране на приеманите отпадъци бяха изготвени рамките на 2009г. и са изпратени за утвърждаване в МОСВ с копие до РИОСВ-Варна. До момента все още не е получено становище за тяхното одобрение.

Условие 11.4.1.

Оценката на съответствието се извършва въз основа на фиксираните ключови параметри в докладите за основно охарактеризиране. За 2010г. оценката на съответствието се базира на извършените изпитвания за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране. За целта измерените стойности са сравнени с граничните стойности за зърнести неопасни отпадъци съгласно Наредба №8 от 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на неопасни отпадъци:

- Брой и обект на проверките: по една проверка за всички кодове отпадъци, постъпващи в сгурошламоотвал „Падина” съгласно КР;

- Установени несъответствия:

- за отпадък с код 06 05 03, генериран от „Солвей Соди” АД: отклонение по разтворени вещества и хлориди;

- за отпадък с код 06 05 03, генериран от „Агрополихим” АД, отклонение по параметър разтворен органичен въглерод.

- Причини: тъй като отпадъците са с производствен произход, то би могло да се счита, че отклоненията са свързани с използваните суровини.

- Предприети мерки/мерки, които ще бъдат предприети: контрол на постъпващите в сгурошламоотвал „Падина” отпадъци чрез проверка на съответствието най-малко веднъж годишно.

Условие 11.5.4.1

Данни от мониторинга на състоянието на тялото на Депо за неопасни отпадъци – Сгурошламоотвал „Падина” са посочени в таблицата по-долу. В Приложение № 4 на настоящия ГДОС е представен протокол относно геодезически измервания на сгурошламоотвал „Падина” с информация за отчетената заета площ и кота натрупване на отпадъците.

| № по ред | Показатели | По време на експлоатация на депото | След закриване на депото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Структура и състав на отпадъчното тяло: | Ежегодно | - |
|  | - обща заета площ: 1345 dka (хоризонтална площ на отпадъчното тяло) |  |  |
|  | - обем и състав на отпадъците: |  |  |
|  | код на отпадъка | описание | обем, м3 |  |  |
|  | 06 05 03 | Отпадъчни води от производството на калцинирана сода | 218 658 |  |  |
|  | 06 05 03 | Отпадъчни води генерирани при производството на азотни, фосфорни торове, киселини, газове и соли | 5953.402 |  |  |
|  | 10 01 01 10 01 02 10 01 24 10 01 05 | 1. Сгурия, шлака и дънна пепел от котли 2. Пепел от изгаряне на въглища. 3.Пясъци от горене в кипящ слой. 4. Твърди отпадъци от реакции на основата на калций,получени при десулфуризация на отпадъчни газове | 137 949.906 |  |  |
|  | 19 09 01 19 09 03 19 09 06 | 1. Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки; 2. Утайки от декарбонизиране; 3. Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници. От химическо очистване на водата за паро-производството; Мех. филтри; Реактор-утаители; Йонообменни филтри | 969 |  |  |
|  | - технология на депониране: чрез намиване |  |  |
|  | - продължителност на експлоатация: непрекъснат режим |  |  |
|  | - остатъчен капацитет на обекта до кота +60.0: 24,771. 10 6м3 |  |  |
| 2 | Поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото В рамките на действащата комплексна система за мониторинг състоянието на сгурошламоотвал „Падина” се извършва измерване на слягането на основата на дигите посредством изградена система от слегомери – 2 пъти/год. На Фигура 1 по-долу е представена графика на слягането в надлъжен профил, базирана на данни от измерванията за 2009-2010г. на слегомерите, изградени за следене на вертикалните деформации в основата на дига V-ти етап, кота 47,0 m. Измерванията показват, че слегомерите слягат равномерно и без скокове. Най-голямо слягане се наблюдава в Профил 22 - 37 мм и Профил 4 - 45 мм за период от шест месеца. Данните от геодезическите измервания показват същата тенденция на развитие на процеса, макар и с по-малки абсолютни стойности. На 07.10.2010г. край гр.Провадия бе регистрирано земетресение с магнитуд около 4.2 по скалата на Рихтер. Поради близостта със сгурошламоотвал „Падина” веднага бяха предприети повторни измервания за проверка състоянието на съоръжението. Допълнително проведените измервания на слегомерите не показват увеличаване на темпото на слягане на основата на дига V-ти етап на преградната стена – кота 47,0. | Ежегодно | Ежегодно, с установяване на настъпилите изменения |

### Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.5.4.2.

Видовете и количествата отпадъци, приети за обезвреждане чрез депониране в Сгурошламоотвал „Падина”, са описани в т.4.4.1. по-горе.

Изготвени са доклади за основно охарактеризиране на приеманите в депото отпадъци. Докладите са изпратени за одобрение в МОСВ с копие до РИОСВ-Варна. Към момента не е получено искане за представяне на допълнителна информация.

## Шум

### Жалби от живущи около площадката

През изтеклата отчетна година не са получавани жалби  от живущи около площадката.

### Наблюдения на общата звукова мощност на площадката

Съгласно Условие 12.2.2 от КР е създадена и се прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1. в определените за целта пунктове за мониторинг на шум.

През 2009г. бяха извършени собствени измервания на нивата на шум, резултатите от които бяха представени със съответния ГДОС. Следващите измервания ще бъдат проведени през 2011г.

## Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

### Собствен мониторинг на подземни води и оценка на съответствието на измерените концентрации

Съгласно Условие 13.7.1.1. „Солвей Соди” АД провежда собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в Таблица 13.7.1.1 на КР по посочената честота.

На всеки две години се извършва изследване на химичния състав на подземните води на площадката по всички показатели, посочени в Таблица 13.7.1.3 на КР, като през 2009г. бе проведено първото такова изследване. Следващите анализи на показателите по таблица 13.7.1.3. са планирани за 2011г.

Резултатите от измерванията, проведени през 2010г. са посочени в Таблица 7 на Приложение № 1 на настоящия ГДОС. Създадена е и се прилага инструкция по Условие 13.7.1.3. за периодична оценка на съответствието на замърсителите в подземните води с определените стойности за стандарти на подземните води, посочени в Таблица 13.7.1.3. Резултатите от оценката на съответствието за 2010г. са отразени също в Таблица 7 на Приложение № 1.

В съответствие с изискванията на Приложение №3 т.4.1.6 от Наредба № 8 /24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци в Приложение № 3 към настоящия ГДОС са представени контролни диаграми за показателите, за които е констатирано отклонение от стандарта за качество. Значителната динамика в стойностите на показателите, както и фактът, че към момента няма налични данни за фоновите концентрации в подземните води, затрудняват в голяма степен интерпретирането на данните. Важно е да се отбележи, че съотнасянето на измерените стойности към стандарта за качество на подземните води не е напълно представително за въздействието, оказвано от обекта, тъй като не се вземат предвид фоновите характеристики на локалните подземни води.

Във връзка с отчетените отклонения от стандарта за качество през април 2011г. „Солвей Соди” АД възложи на специализирана фирма промиване на трите пиезометъра за наблюдение на подземните води. Резултатите и ефектът от тази мярка ще бъдат обобщени в края на годината.

### Собствен мониторинг на почви и оценка на съответствието на измерените концентрации

Съгласно Условие 13.7.2.1. през 2009г. „Солвей Соди” АД извърши анализ за състоянието на почвите на територията на площадката (базово състояние) в постоянните пунктове за мониторинг, посочени в Таблица 13.7.2.2. по показателите, посочени в същата таблица. Съгласно фиксираната в Условие 13.7.2.2. честота за мониторинг – веднъж годишно, през 2010г. бяха извършени анализи на състоянието на почвите, резултатите от които са отбелязани в Таблица 8 на Приложение № 1 на настоящия ГДОС.

Създадена е и се прилага инструкция съгласно изискванията на Условие 13.7.2.3. за оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Таблица 13.7.2.2. и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия.

Оценката на съответствието за 2010г. е отразена също в Таблица 8 на Приложение № 1 на настоящия ГДОС.

При анализиране на резултатите е необходимо да бъде отчетен хетерогенния характер на почвата, което в много случаи затруднява съпоставянето проби, отбрани в различни моменти.

Важно е да се отбележи, също така, че анализираните почвени проби са отбрани от повърхностния слой 0 – 20см, който е най-силно изложен на въздействието на метеорологични и други външни фактори.

Обобщение на предприетите коригиращи действия и мерки за подобрение:

- Предприети са действия по повърхностно почистване на зоните, в близост до пунктовете за мониторинг на почви;

- През летните и сухи периоди на годината се извършва оросяване с вода на зоните, в близост до пунктовете за мониторинг на почви.

# Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Изпълнението на предвидените дейности в Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР 361-Н0/2008г. на Депо за неопасни отпадъци – Сгурошламоотвал „Падина” е отчетено в следващата таблица.

- Отчитане на дейностите по ИППСУКР

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително

| № | Дейности | Инвестиции (в хил. лв) | Начало на дейността (дата) | Край на дейността (дата) | Отчет за състоянието на дейността | Резултати от дейността | Метод за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Извършване на основно охарактеризиране на отпадъците, приемани в депото от всички ползватели | 100 | 01.01.2007 | 30.09.2007 | Изпълнено. Докладите са изпратени за одобрение в МОСВ | Привеждане приемането на отпадъците в съответствие | Представяне на резултатите |
| 2. | Проучвателни и проектни работи по поддържане устойчивостта на дигата и нейното надграждане | 3000 | 01.01.2006 | 30.06.2007 | Изпълнено. | Получаване надеждна информация за дигата |  |
| 3. | Надграждане на дигата на съоръжението, необходимо за използването му през преходния период | 30000 | 01.01.2007 | 01.01.2009 | В процес. Към края на м. октомври 2010 г. продължава изграждането на VI-ти етап на кота +52.00. Работи се от начало дига до профил 30. Изградена е в посочения участък дренажна система с дренажни изводи за отвеждане на инфилтрата през оградната дига на V-ти етап. Дренажните изводи са свързани със съществуващата отводяща система | Осигуряване възможността за експлоaтaция на съоръжението | Сезонни прегледи на съоръжението |
| 4. | Надграждане на дигата на съоръжението, необходимо за използването му до края преходния период | 15000 | 01.01.2011 | 01.01.2013 | Предстои | Осигуряване възможността за експлоaтaция на съоръжението | Сезонни прегледи на съоръжението |
| 5. | Надграждане на дигата на съоръжението, необходимо за използването му като утаителен басейн след края на преходния период | 15000 | 01.01.2015 | 01.01.2018 | Предстои | Осигуряване възможността за експлоaтaция на съоръжението | Сезонни прегледи на съоръжението |
| 6. | Надграждане на дигата на съоръжението, необходимо за използването му като утаителен басейн до изчерпване на пълния му капацитет | 15000 | 01.01.2020 | 01.01.2022 | Предстои | Осигуряване възможността за експлоaтaция на съоръжението | Сезонни прегледи на съоръжението |
| 7. | Проучвателни работи относно възможните алтернативни решения за използване на съоръжението в съответствие с изискванията на законодателството | 300 | 01.01.2007 | 01.01.2011 | В процес на извършване | Изясняване и сравняване на възможните варианти | Представяне на информация след завършване |
| 8. | Изготвяне на План за закриване на депо за неопасни отпадъци Сгурошламоотвал “Падина” | 200 | 01.01.2011 | 01.01.2013 | Предстои | Планиране на дейността | Представяне на плана |
| 9. | Изготвяне на Проект за рекултивация на съоръжението след извеждането му от експлоатация | 500 | 01.01.2010 | 01.01.2012 | Предстои | Планиране и съгласуване на дейността | Представяне на проекта |
| 10. | Проектиране и изграждане на нови утаители, за нуждите само на “Солвей Соди” АД. | 500 | 01.09.2008 | 01.01.2011 | Проектът може да бъде реализиран, когато спре подаването на отпадъчните води на „Агрополихим” АД към сгурошламоотвала. Понастоящем се проучват възможностите за реализация на проекта. | Прекратяване се използването на съществуващите дренажни ями от “Солвей Соди” АД | Отчет на етапите за изграждане на новите дренажни резервоари |

# Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Условие 16.5

През изтеклата 2010г. не са вземани решения за временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталации и съоръжения или на части от тях.

# Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

## Преходни и анормални режими на работа

Условие 15.2.

През 2010г. не са отчетени ситуации на анормален режим на работа на инсталацията по Условие 2.

## Аварии

На 04.06.2010г. в 07:20ч от страна на "Солвей Соди" АД е констатиран теч от шламопровод №5 в зоната след "Полимери" между 13-ти и 14-ти компенсатор. Съгласно създадената вътрешна организация в 08:42ч са информирани чрез факс РИОСВ-Варна и БДЧР. Около 10:00ч в Отдел ООС е получено обаждане от Община Девня за теч от шламопровод на "Солвей Соди" АД. Междувременно, незабавно са предприети действия по отстраняване на теча, като е прекратена работата на помпата, подаваща отпадъчни води към шламопровода, след което веднага са започнати ремонтни дейности по подмяна на авариралия участък. Шламопроводът е отремонтиран в рамките на същия ден.

В Таблица № 6 на Приложение №1 е дадено описание на инцидента, причините за него и предприетите коригиращи действия.

## Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През годината няма получени оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията.

# Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 361-Н0/2008г. на Депо за неопасни отпадъци – Сгурошламоотвал „Падина”, собственост на “Солвей Соди” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:	  ....................................................			Дата: 31.03.2011г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия:		инж. Иво Божидаров

Длъжност в организацията:	Началник Управление “Б, З, ОС и ТК”

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение № 1

Таблици по Приложение 1 от Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | Праг: 10 000 Емисия: 841 537 Начин за определяне на емисията: C (изчислено по масов баланс) | - | - | - | 10 000 |
| 12# |  | Общ азот | - | Праг: 50 000 Емисия: 561 380 Начин за определяне на емисията: М | - | - | - |
| 13# |  | Общ фосфор | - | Праг: 5000 Емисия: 1247 Начин за определяне на емисията: М | 5000 | 10 000 | 10 000 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ С) | - | Праг: 50 000 Емисия: --- Начин за определяне на емисията: М (по измервания на параметър „Общ органичен въглерод”) | - | - | ** |

Коментари:

- Посочените по-горе (оцветени в синьо) емисионни количества представляват стойностите, с които замърсителят превишава съответния праг (т.е. разликата между реално емитираното количество и праговата стойност).

- В скоби са посочени стойностите, които не превишават посочения праг за даден параметър.

- По показател амоняк е докладвано количеството имисии от сгурошламоотвала във въздуха. Това количество е изчислено като разлика между количеството азот амониев на вход (от отпадъчните води на „Солвей Соди” и „Агрополихим”) и количеството на изход от сгурошламоотвала, като се приема, че около 5% се задържа в сгурошламоотвала под формата на различни химични съединения.

- Количеството общ азот е определено на база измервания на изход Сгурошламоотвал „Падина” по показатели азот амониев, азот нитритен и азот нитратен, извършени от акредитирана лаборатория.

Изчисление:

- средна концентрация на азот амониев = 15.88 мг/л

- средна концентрация на азот нитритен = 0.01 мг/л

- средна концентрация на азот нитратен = 1.727 мг/л

(15.88 + 0.01 + 1.727)* 34 704 001 м3 * 10-3 = 611 380 кг

- Количеството общ фосфор е определено на база измерванията на общ фосфор на изход Сгурошламоотвал „Падина”. Основен принос за емисиите на общ фосфор имат отпадъчните води на „Агрополихим”.

Изчисление:

средна концентрация на общ фосфор = 0,27 мг/л

0,27 мг/л * 34 704 001 м3 * 10-3 = 9370 кг

- През 2010г. „Солвей Соди” АД възложи измервания на директната концентрация на параметър „общ органичен въглерод” на изход Сгурошламоотвал „Падина”. Резултатите показаха, че концентрациите са под границите на откриване (<5 мг/л и <0.5 мг/л).

- Не са докладвани данни за замърсител ФПЧ10 във въздуха, тъй като в Методиката по чл.25, ал.6 от ЗЧАВ (CORINAIR) за дейността „пречистване на отпадъчни води от промишлеността” не е заложен емисионен фактор за замърсители „прах” и „ФПЧ”.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площад-ката* | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено, t/y | Количества определени с КР, t/tS | Реално измерено, t/tS |  |  |  |

* Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02 (от „Солвей Соди” АД) | 06 05 03 | - | Да | - | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02 (от „Агрополихим” АД) | 06 05 03 | - | Да | - | Да |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) – от „Девен” АД | 10 01 01 | - | Да | - | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища - от „Девен” АД | 10 01 02 | - | Да | - | Да |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове (отпадък от употребата на нискосернисти въглища и варовик) - от „Девен” АД | 10 01 05 | - | Да | - | Да |
| Пясъци от горене в кипящ слой - от „Девен” АД | 10 01 24 | - | Да | - | Да |
| Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки - от „Девен” АД | 19 09 01 | - | Да | - | Да |
| Утайки от декарбонизиране - от „Девен” АД | 19 09 03 | - | Да | - | Да |
| Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници - от „Девен” АД | 19 09 06 | - | Да | - | Да |

* Забележка: Измервания на шумови емисии бяха представени с ГДОС за 2009г. Съгласно фиксираната в Условие 12.2.2 честота на мониторинг, следващите измервания ще бъдат направени през 2011г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) |  |
|  |  | ВЕЧЕР ( 19.00-23.00 ч.) |  |
|  |  | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) |  |

*Забележка:

- резултатите от мониторинга са посочени в мерни единици, съответстващи на тези на стандартите за качество, посочени в КР;

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резултати за Пиезометър П-10 |
| Водно ниво | П-10 | - | 7.99 8.19 8.29 8.79 7.49 6.99 7.99 7.99 7.19 2.40 7.79 7.89 | Ежемесечно | - |
| Активна реакция рН | П-10 | ( 6,5 и ( 9,5 | 6.63 7.01 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Обща твърдост | П-10 | 12 mg(qv/l | 487.7 546.9 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Азот амониев | П-10 | 0.50 mg/l (амониев йон) | 7.99 20.44 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Хлориди | П-10 | 250 mg/l | 34121 30576 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Фосфати | П-10 | 0.50 mg/l | 0.70 0.73 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Желязо | П-10 | 200 μg/l | 19.3 338.4 | Веднъж на 6 месеца | Да / Не |
| Мед | П-10 | 2.0 mg/l | 0.066 0.0222 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром | П-10 | 10 μg/l | 74.1 93.1 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Цинк | П-10 | 5.0 mg/l | 0.017 0.31 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Арсен | П-10 | 0.05 mg/l | < 0.02 < 0.02 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Кадмий | П-10 | 5.0 μg/l | < 0.90 1.69 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Живак | П-10 | 1.0 μg/l | < 1.0 < 1.0 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Никел | П-10 | 20 μg/l | 120.7 131.0 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Олово | П-10 | 10 μg/l | 145.6 24.0 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Сулфати | П-10 | 250 mg/l | 303.6 693.5 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Нитратни йони | П-10 | 50.0 mg/l | 0.89 0.90 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Нитритни йони | П-10 | 0.50 mg/l | < 0.007 0.057 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Електропроводимост | П-10 | 2000 (s cm-1 | 52645 66855 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Натрий | П-10 | 200 mg/l | 5472 5887 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Резултати за Пиезометър П-16 |
| Водно ниво | П-16 | - | 6.40 7.00 8.00 7.50 6.50 7.00 7.80 7.20 8.10 2.85 6.80 6.78 | Ежемесечно | - |
| Активна реакция рН | П-16 | ( 6,5 и ( 9,5 | 6.75 6.95 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Обща твърдост | П-16 | 12 mg(qv/l | 443.7 364.4 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Азот амониев | П-16 | 0.50 mg/l (амониев йон) | 11.7 7.64 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Хлориди | П-16 | 250 mg/l | 21713 19054 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Фосфати | П-16 | 0.50 mg/l | 0.32 0.55 | Веднъж на 6 месеца | Да / Не |
| Желязо | П-16 | 200 μg/l | 0.007 292.8 | Веднъж на 6 месеца | Да / Не |
| Мед | П-16 | 2.0 mg/l | 0.051 0.033 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром | П-16 | 10 μg/l | 75.9 111.1 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Цинк | П-16 | 5.0 mg/l | 0.019 0.97 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Арсен | П-16 | 0.05 mg/l | < 0.02 < 0.02 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Кадмий | П-16 | 5.0 μg/l | < 0.90 1.61 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Живак | П-16 | 1.0 μg/l | < 1.0 < 1.0 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Никел | П-16 | 20 μg/l | 112.6 160.5 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Олово | П-16 | 10 μg/l | 130.3 34.0 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Сулфати | П-16 | 250 mg/l | 773.8 340.6 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Нитратни йони | П-16 | 50.0 mg/l | 0.88 0.95 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Нитритни йони | П-16 | 0.50 mg/l | < 0.007 0.028 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Електропроводимост | П-16 | 2000 (s cm-1 | 49620 45300 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Натрий | П-16 | 200 mg/l | 4651 4687 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Резултати за Пиезометър П-17 |
| Водно ниво | П-17 | - | 4.26 4.59 4.59 3.89 4.59 4.59 5.59 4.29 4.09 4.55 3.59 3.92 | Ежемесечно | - |
| Активна реакция рН | П-17 | ( 6,5 и ( 9,5 | 6.60 7.17 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Обща твърдост | П-17 | 12 mg(qv/l | 372.4 543.9 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Азот амониев | П-17 | 0.50 mg/l (амониев йон) | 6.396 18.642 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Хлориди | П-17 | 250 mg/l | 19941 27031 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Фосфати | П-17 | 0.50 mg/l | 0.98 1.45 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Желязо | П-17 | 200 μg/l | 0.006 194.8 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Мед | П-17 | 2.0 mg/l | 0.058 0.115 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Хром | П-17 | 10 μg/l | 82.9 175.9 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Цинк | П-17 | 5.0 mg/l | 0.026 0.22 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Арсен | П-17 | 0.05 mg/l | < 0.02 < 0.02 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Кадмий | П-17 | 5.0 μg/l | 11.6 2.8 | Веднъж на 6 месеца | Да / Не |
| Живак | П-17 | 1.0 μg/l | < 1.0 < 1.0 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Никел | П-17 | 20 μg/l | 132.4 232.0 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Олово | П-17 | 10 μg/l | 233.6 124.6 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Сулфати | П-17 | 250 mg/l | 399.3 411.6 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Нитратни йони | П-17 | 50.0 mg/l | 1.15 0.98 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Нитритни йони | П-17 | 0.50 mg/l | < 0.007 0.15 | Веднъж на 6 месеца | Да |
| Електропроводимост | П-17 | 2000 (s cm-1 | 43560 63915 | Веднъж на 6 месеца | Не |
| Натрий | П-17 | 200 mg/l | 4036 6139 | Веднъж на 6 месеца | Не |

* Забележка:

Резултатите от мониторинга са посочени в мерни единици, съответстващи на концентрациите, измерени при определяне на  базовото състояние.

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция pН | 8.04 | Пункт № 1 – срещу изхода на Сгурошламоотвала (т.1017) | 7.99 ± 0.10 | Веднъж годишно | Да |
| СЕП | 5470 μS/cm | Пункт № 1 – срещу изхода на Сгурошламоотвала (т.1017) | 267 ± 8 | Веднъж годишно | Да |
| Сух остатък (разтворени вещества) | 19725 mg/kg | Пункт № 1 – срещу изхода на Сгурошламоотвала (т.1017) | 1500 ± 45 | Веднъж годишно | Да |
| CO32- | 55.0 mg/kg | Пункт № 1 – срещу изхода на Сгурошламоотвала (т.1017) | 111.5 ± 11.2 | Веднъж годишно | Не |
| HCO3- | 3277.5 mg/kg | Пункт № 1 – срещу изхода на Сгурошламоотвала (т.1017) | 3442.6 ± 172.1 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди | 6035.0 mg/kg | Пункт № 1 – срещу изхода на Сгурошламоотвала (т.1017) | 52.0 ± 5.2 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфати | 1390.0 mg/kg | Пункт № 1 – срещу изхода на Сгурошламоотвала (т.1017) | 54.9 ± 5.5 | Веднъж годишно | Да |
| Калций | 1295.0 mg/kg | Пункт № 1 – срещу изхода на Сгурошламоотвала (т.1017) | 708.4 ± 35.4 | Веднъж годишно | Да |
| Магнезий | 107.5 mg/kg | Пункт № 1 – срещу изхода на Сгурошламоотвала (т.1017) | 369.2 ± 36.9 | Веднъж годишно | Не |
| Фосфати | <0.75 mg/kg | Пункт № 1 – срещу изхода на Сгурошламоотвала (т.1017) | 5.50 ± 0.55 | Веднъж годишно | Не |
| Нитрати | 1232.5 mg/kg | Пункт № 1 – срещу изхода на Сгурошламоотвала (т.1017) | 132.2 ± 13.2 | Веднъж годишно | Да |
| Активна реакция pН | 8.89 | Пункт № 2 – до отводнителния канал (т.1016) | 8.17 ± 0.10 | Веднъж годишно | Да |
| СЕП | 578 μS/cm | Пункт № 2 – до отводнителния канал (т.1016) | 231 ± 7 | Веднъж годишно | Да |
| Сух остатък (разтворени вещества) | 4273 mg/kg | Пункт № 2 – до отводнителния канал (т.1016) | 1308 ± 40 | Веднъж годишно | Да |
| CO32- | 222.5 mg/kg | Пункт № 2 – до отводнителния канал (т.1016) | 97.5 ± 9.8 | Веднъж годишно | Да |
| HCO3- | 5362.5 mg/kg | Пункт № 2 – до отводнителния канал (т.1016) | 1600.9 ± 80.0 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди | 675.0 mg/kg | Пункт № 2 – до отводнителния канал (т.1016) | 31.2 ± 3.1 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфати | 175.0 mg/kg | Пункт № 2 – до отводнителния канал (т.1016) | 54.4 ± 5.4 | Веднъж годишно | Да |
| Калций | 482.5 mg/kg | Пункт № 2 – до отводнителния канал (т.1016) | 404.8 ± 40.5 | Веднъж годишно | Да |
| Магнезий | 47.5 mg/kg | Пункт № 2 – до отводнителния канал (т.1016) | 215.4 ± 21.5 | Веднъж годишно | Не |
| Фосфати | 22.50 mg/kg | Пункт № 2 – до отводнителния канал (т.1016) | 7.25 ± 0.73 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрати | 120.0 mg/kg | Пункт № 2 – до отводнителния канал (т.1016) | 81.7 ± 8.2 | Веднъж годишно | Да |
| Активна реакция pН | 8.21 | Пункт № 3 – до с.Падина (т.1018) | 8.14 ± 0.10 | Веднъж годишно | Да |
| СЕП | 220 μS/cm | Пункт № 3 – до с.Падина (т.1018) | 383 ± 12 | Веднъж годишно | Не |
| Сух остатък (разтворени вещества) | 2495 mg/kg | Пункт № 3 – до с.Падина (т.1018) | 1785 ± 54 | Веднъж годишно | Да |
| CO32- | 55.0 mg/kg | Пункт № 3 – до с.Падина (т.1018) | < 50.0 | Веднъж годишно | Да |
| HCO3- | 1470.0 mg/kg | Пункт № 3 – до с.Падина (т.1018) | 1289.2 ± 64.5 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди | 52.5 mg/kg | Пункт № 3 – до с.Падина (т.1018) | 50.8 ± 5.1 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфати | <50 mg/kg | Пункт № 3 – до с.Падина (т.1018) | 55.1 ± 5.5 | Веднъж годишно | Не |
| Калций | 255.0 mg/kg | Пункт № 3 – до с.Падина (т.1018) | 455.4 ± 45.5 | Веднъж годишно | Не |
| Магнезий | 92.5 mg/kg | Пункт № 3 – до с.Падина (т.1018) | < 12.5 | Веднъж годишно | Да |
| Фосфати | 34.75mg/kg | Пункт № 3 – до с.Падина (т.1018) | 66.25 ± 6.63 | Веднъж годишно | Не |
| Нитрати | 122.5 mg/kg | Пункт № 3 – до с.Падина (т.1018) | 306.1 ± 30.6 | Веднъж годишно | Не |
| Активна реакция pН | 8.13 | Пункт № 4 – в източната част на Тръстиково поле (т.1019) | 8.15 ± 0.10 | Веднъж годишно | Да |
| СЕП | 167.5 μS/cm | Пункт № 4 – в източната част на Тръстиково поле (т.1019) | 198.5 ± 6.0 | Веднъж годишно | Не |
| Сух остатък (разтворени вещества) | 2280 mg/kg | Пункт № 4 – в източната част на Тръстиково поле (т.1019) | 1088 ± 33 | Веднъж годишно | Да |
| CO32- | 167.5 mg/kg | Пункт № 4 – в източната част на Тръстиково поле (т.1019) | 97.5 ± 9.8 | Веднъж годишно | Да |
| HCO3- | 2147.5 mg/kg | Пункт № 4 – в източната част на Тръстиково поле (т.1019) | 977.5 ± 48.9 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди | 35.0 mg/kg | Пункт № 4 – в източната част на Тръстиково поле (т.1019) | 27.6 ± 2.8 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфати | 82.5 mg/kg | Пункт № 4 – в източната част на Тръстиково поле (т.1019) | < 50.0 | Веднъж годишно | Да |
| Калций | 355.0 mg/kg | Пункт № 4 – в източната част на Тръстиково поле (т.1019) | 404.8 ± 40.5 | Веднъж годишно | Не |
| Магнезий | 107.5 mg/kg | Пункт № 4 – в източната част на Тръстиково поле (т.1019) | 61.5 ± 6.2 | Веднъж годишно | Да |
| Фосфати | 1.00 mg/kg | Пункт № 4 – в източната част на Тръстиково поле (т.1019) | 7.25 ± 0.73 | Веднъж годишно | Не |
| Нитрати | 27.5 mg/kg | Пункт № 4 – в източната част на Тръстиково поле (т.1019) | 56.4 ± 5.6 | Веднъж годишно | Не |
| Активна реакция pН | 8.30 | Пункт № 5 – на 100м от отводящия канал „Падина” в западна посока (т.1020) | 8.25 ± 0.10 | Веднъж годишно | Да |
| СЕП | 259 | Пункт № 5 – на 100м от отводящия канал „Падина” в западна посока (т.1020) | 331 ± 10 | Веднъж годишно | Не |
| Сух остатък (разтворени вещества) | 1883 mg/kg | Пункт № 5 – на 100м от отводящия канал „Падина” в западна посока (т.1020) | 1663 ± 50 | Веднъж годишно | Да |
| CO32- | 110.0 mg/kg | Пункт № 5 – на 100м от отводящия канал „Падина” в западна посока (т.1020) | 111.5 ± 11.2 | Веднъж годишно | Не |
| HCO3- | 2260.0 mg/kg | Пункт № 5 – на 100м от отводящия канал „Падина” в западна посока (т.1020) | 1402.6 ± 70.1 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди | 35.0 mg/kg | Пункт № 5 – на 100м от отводящия канал „Падина” в западна посока (т.1020) | 75.4 ± 7.5 | Веднъж годишно | Не |
| Сулфати | 102.5 mg/kg | Пункт № 5 – на 100м от отводящия канал „Падина” в западна посока (т.1020) | 69.4 ± 6.9 | Веднъж годишно | Да |
| Калций | 280.0 mg/kg | Пункт № 5 – на 100м от отводящия канал „Падина” в западна посока (т.1020) | 506.0 ± 25.3 | Веднъж годишно | Не |
| Магнезий | 30.0 mg/kg | Пункт № 5 – на 100м от отводящия канал „Падина” в западна посока (т.1020) | 61.5 ± 6.2 | Веднъж годишно | Не |
| Фосфати | 6.75 mg/kg | Пункт № 5 – на 100м от отводящия канал „Падина” в западна посока (т.1020) | 12.75 ± 1.28 | Веднъж годишно | Не |
| Нитрати | 257.5 mg/kg | Пункт № 5 – на 100м от отводящия канал „Падина” в западна посока (т.1020) | 191.4 ± 19.1 | Веднъж годишно | Да |

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.06.2010г. | В 07:20ч от страна на "Солвей Соди" е констатиран теч от шламопровод №5 в зоната след "Полимери" между 13-ти и 14-ти компенсатор. Съгласно създадената вътрешна организация в 08:42ч са информирани чрез факс РИОСВ-Варна и БДЧР. | Пропуск от шламопровод №5 | Незабавно са предприети действия по отстраняване на теча, като е прекратена работата на помпата, подаваща шлам към шламопровода, след което веднага са започнати ремонтни дейности по подмяна на авариралия участък. Шламопровод №5 е отремонтиран в рамките на същия ден. | Ежедневни огледи на състоянието на шламопроводите по цялото трасе от „Солвей Соди” АД до сгурошламоотвал „Падина”. | РИОСВ-Варна БДЧР |

## Приложение № 2 - Мониторинг на метеорологичните показатели съгласно Условие 10.1.3.1.

Данни за 2010г.

Януари:

| ден | Max Темп | Min Темп | Темп 15ч. | Атм. Налягане | Влажност | Изпарения. | Валежи | Скорост на вятъра | посока 15ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oC | oC | oC | hPa | % | mm | l/m2 | m/s |  |
| 1 | 4.2 | 3.1 | 3.5 | 1008.0 | 76.4 |  |  | 2.3 | WNW |
| 2 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 1007.0 | 78.8 |  |  | 2.6 | WNW |
| 3 | 2.4 | -0.6 | 0.1 | 1009.7 | 88.6 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | NNW |
| 4 | -0.5 | -6.2 | -1.4 | 1020.7 | 84.3 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | NNE |
| 5 | 3.4 | -7.9 | 2.3 | 1020.7 | 88.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | SSW |
| 6 | 15.9 | 3.4 | 13.9 | 1008.9 | 79.6 | 0.5 | 1.0 | 2.6 | S |
| 7 | 15.9 | 9.4 | 13.9 | 1010.7 | 80.0 | 1.4 | 0.0 | 2.5 | SSW |
| 8 | 13.7 | 3.8 | 12.4 | 1020.5 | 91.5 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | E |
| 9 | 17.0 | 8.9 | 16.1 | 1013.7 | 80.1 | 1.0 | 0.0 | 4.2 | SSW |
| 10 | 16.3 | 8.7 | 12.7 | 1007.4 | 77.4 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | S |
| 11 | 10.9 | 4.8 | 10.9 | 1009.3 | 77.2 | 0.8 | 6.6 | 3.0 | WSW |
| 12 | 9.2 | 1.6 | 8.2 | 1013.6 | 77.5 | 1.7 | 0.0 | 0.9 | NNE |
| 13 | 4.9 | 1.7 | 3.8 | 1013.3 | 89.6 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | N |
| 14 | 3.4 | 0.2 | 2.9 | 1015.8 | 80.2 | 0.8 | 1.6 | 3.5 | N |
| 15 | 3.8 | -1.9 | 3.7 | 1022.1 | 78.0 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | NNW |
| 16 | 0.8 | -1.1 | -0.3 | 1030.2 | 84.2 | 0.9 | 0.0 | 4.4 | N |
| 17 | 1.3 | -1.3 | 0.6 | 1028.6 | 88.8 | 0.3 | 0.0 | 3.5 | N |
| 18 | 4.3 | -4.6 | 0.6 | 1021.1 | 91.9 | 0.4 | 7.2 | 4.5 | N |
| 19 | -4.5 | -6.8 | -6.2 | 1018.7 | 90.8 | 0.3 | 2.4 | 3.2 | W |
| 20 | -4.6 | -7.3 | -4.9 | 1018.9 | 85.0 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | N |
| 21 | -5.3 | -12.7 | -5.7 | 1024.0 | 83.5 | 0.7 | 2.2 | 0.9 | WNW |
| 22 | -7.1 | -14.3 | -8.2 | 1025.3 | 83.4 | 0.6 | 0.0 | 4.7 | NNW |
| 23 | -7.8 | -11.1 | -9.8 | 1027.4 | 80.1 | 0.8 | 0.0 | 6.3 | N |
| 24 | -9.8 | -14.4 | -10.1 | 1032.6 | 59.6 | 0.9 | 0.0 | 3.5 | N |
| 25 | -11.1 | -17.9 | -11.3 | 1039.2 | 65.2 | 1.0 | 0.0 | 3.3 | NNW |
| 26 | -6.3 | -20.3 | -7.8 | 1038.4 | 81.2 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | S |
| 27 | -1.6 | -9.8 | -1.7 | 1027.3 | 88.4 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | SW |
| 28 | -1.6 | -8.3 | -2.8 | 1010.0 | 80.5 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | NE |
| 29 | 0.7 | -5.1 | 0.1 | 1001.9 | 81.0 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | WNW |
| 30 | 1.2 | -0.9 | 0.3 | 1003.0 | 81.1 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | WSW |
| 31 | 2.9 | 0.9 | 2.1 | 1003.2 | 89.0 |  |  | 1.2 | WSW |

Февруари:

| ден | Max Темп | Min Темп | Темп 15ч. | Атм. Налягане | Влажност | Изпарения | Валежи | Скорост на вятъра | посока 15ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oC | oC | oC | hPa | % | mm | l/m2 | m/s |  |
| 1 | 6.8 | -2.1 | 3.8 | 1005.9 | 89.7 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | WNW |
| 2 | -1.3 | -3.2 | -1.6 | 1015.0 | 76.6 | 0.8 | 3.2 | 3.7 | N |
| 3 | 1.2 | -6.0 | 0.3 | 1018.1 | 69.2 | 1.1 | 0.0 | 2.5 | NW |
| 4 | 3.3 | -7.0 | 2.5 | 1022.1 | 73.8 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | N |
| 5 | 0.6 | -9.0 | 0.5 | 1028.2 | 79.1 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | N |
| 6 | 3.2 | -9.5 | 1.4 | 1021.4 | 90.1 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | WSW |
| 7 | 4.7 | 2.3 | 4.3 | 1011.6 | 91.6 | 0.5 | 6.8 | 4.9 | ENE |
| 8 | 2.7 | -6.1 | -5.5 | 1007.6 | 87.7 | 0.6 | 5.0 | 4.6 | N |
| 9 | 0.8 | -7.4 | 0.5 | 1011.7 | 80.2 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | SW |
| 10 | 5.8 | -9.0 | 3.2 | 1012.4 | 89.6 | 0.9 | 1.2 | 2.6 | ESE |
| 11 | 9.3 | 5.3 | 8.1 | 1001.0 | 93.8 | 0.9 | 4.0 | 4.8 | ENE |
| 12 | 13.1 | 2.4 | 12.6 | 1006.3 | 88.8 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | SSW |
| 13 | 13.1 | 1.1 | 12.4 | 1003.4 | 72.8 | 2.2 | 5.2 | 4.3 | SSW |
| 14 | 9.6 | -0.2 | 9.4 | 1011.1 | 78.5 | 2.3 | 0.0 | 1.3 | NNE |
| 15 | 6.2 | 0.9 | 1.2 | 1002.6 | 90.2 | 1.2 | 16.6 | 3.2 | SSW |
| 16 | 7.9 | -1.6 | 7.4 | 1013.7 | 86.7 | 0.4 | 3.0 | 0.9 | SE |
| 17 | 7.7 | 2.3 | 7.4 | 1009.8 | 91.7 | 0.9 | 11.0 | 2.8 | ESE |
| 18 | 9.3 | 4.8 | 9.1 | 1006.4 | 95.7 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | E |
| 19 | 18.3 | 5.7 | 18.2 | 1008.7 | 78.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | SSE |
| 20 | 20.7 | 12.3 | 19.8 | 996.8 | 61.6 | 3.3 | 0.0 | 4.6 | SSW |
| 21 | 17.3 | 2.9 | 7.9 | 998.3 | 71.8 | 3.4 | 1.0 | 4.8 | WSW |
| 22 | 10.1 | 1.6 | 9.6 | 1015.3 | 68.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | E |
| 23 | 12.7 | 2.6 | 11.9 | 1010.4 | 74.7 | 2.3 | 0.0 | 2.1 | NE |
| 24 | 13.2 | 1.8 | 12.9 | 1004.5 | 88.8 | 2.1 | 0.0 | 2.6 | NE |
| 25 | 11.7 | 5.2 | 11.6 | 1004.9 | 90.7 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | NE |
| 26 | 13.7 | 3.7 | 13.0 | 1009.5 | 82.3 | 1.3 | 0.8 | 3.2 | SW |
| 27 | 8.1 | 3.9 | 7.9 | 1005.7 | 92.7 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | ESE |
| 28 | 10.1 | 5.6 | 9.6 | 1014.0 | 88.4 | 0.5 | 6.0 | 2.6 | ENE |

Март:

| ден | Max Темп | Min Темп | Темп 15ч. | Атм. Налягане | Влажност | Изпарения | Валежи | Скорост на вятъра | посока 15ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oC | oC | oC | hPa | % | mm | l/m2 | m/s |  |
| 1 | 14.1 | 6.0 | 13.9 | 1011.1 | 81.7 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | SW |
| 2 | 11.2 | 7.9 | 9.8 | 1011.8 | 85.0 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | NNE |
| 3 | 13.7 | 3.7 | 12.8 | 1019.0 | 77.5 | 1.3 | 2.4 | 1.9 | WNW |
| 4 | 10.3 | 2.0 | 9.1 | 1011.6 | 90.7 | 1.7 | 0.2 | 3.2 | ENE |
| 5 | 8.5 | 2.7 | 6.9 | 1005.8 | 88.7 | 1.2 | 0.0 | 3.1 | NNW |
| 6 | 2.9 | -0.8 | -0.3 | 1011.5 | 79.6 | 0.9 | 3.4 | 4.4 | WSW |
| 7 | 4.6 | -2.2 | 4.1 | 1024.9 | 70.2 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | E |
| 8 | 3.1 | -0.9 | 1.5 | 1020.8 | 90.1 | 2.0 | 0.6 | 6.6 | NE |
| 9 | -0.1 | -3.7 | -2.1 | 1018.3 | 91.6 | 0.3 | 2.4 | 7.9 | NNW |
| 10 | 3.3 | -4.1 | 0.9 | 1028.8 | 85.9 | 1.1 | 0.0 | 3.7 | NE |
| 11 | 5.8 | 1.8 | 4.7 | 1015.8 | 90.4 | 1.0 | 1.4 | 3.9 | NNE |
| 12 | 9.3 | 1.2 | 7.3 | 1012.1 | 87.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | SW |
| 13 | 8.6 | 0.5 | 8.6 | 1015.6 | 63.9 | 2.3 | 0.0 | 3.2 | W |
| 14 | 9.7 | 1.3 | 8.3 | 1014.5 | 68.4 | 3.3 | 0.0 | 3.0 | W |
| 15 | 10.7 | -0.6 | 10.3 | 1011.8 | 69.2 | 2.6 | 0.0 | 3.7 | W |
| 16 | 11.3 | -0.8 | 9.7 | 1019.8 | 61.4 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | SW |
| 17 | 8.8 | -3.2 | 4.7 | 1026.6 | 63.2 | 3.1 | 0.0 | 2.6 | NW |
| 18 | 11.1 | -4.5 | 10.4 | 1030.1 | 62.3 | 1.9 | 0.0 | 1.5 | NW |
| 19 | 14.3 | -1.1 | 14.1 | 1031.6 | 61.6 | 2.8 | 0.0 | 1.4 | NW |
| 20 | 19.6 | 1.2 | 19.2 | 1026.2 | 62.7 | 3.3 | 0.0 | 1.3 | S |
| 21 | 22.6 | 3.5 | 22.2 | 1020.3 | 61.4 | 3.1 | 0.0 | 1.6 | WNW |
| 22 | 23.1 | 10.1 | 22.9 | 1018.3 | 55.8 | 4.7 | 0.0 | 2.4 | N |
| 23 | 14.3 | 4.8 | 10.9 | 1022.6 | 80.3 | 3.7 | 1.0 | 3.1 | ENE |
| 24 | 14.6 | 5.4 | 14.2 | 1019.8 | 83.6 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | S |
| 25 | 15.2 | 4.5 |  | 1024.0 | 70.4 | 2.5 | 0.0 | 2.7 |  |
| 26 | 12.8 | -0.4 | 12.6 | 1025.5 | 78.2 | 3.2 | 0.0 | 1.4 | ENE |
| 27 | 15.7 | 0.4 | 13.7 | 1015.5 | 79.4 | 3.4 | 0.2 | 2.2 | E |
| 28 | 12.2 | 6.0 | 9.4 | 1003.5 | 89.2 | 2.9 | 0.0 | 1.8 | N |
| 29 | 9.6 | 6.8 | 9.3 | 1010.2 | 86.8 | 1.1 | 7.2 | 3.3 | NNE |
| 30 | 19.9 | 3.1 | 19.5 | 1015.3 | 72.7 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | N |
| 31 | 18.8 | 7.2 | 17.9 | 1009.6 | 77.6 | 3.5 | 0.2 | 3.1 | SSW |

Април:

| ден | Max Темп | Min Темп | Темп 15ч. | Атм. Налягане | Влажност | Изпарения | Валежи | Скорост на вятъра | посока 15ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oC | oC | oC | hPa | % | mm | l/m2 | m/s |  |
| 1 | 20.5 | 7.2 | 20.2 | 1011.1 | 62.9 | 3.1 | 0.2 | 2.2 | WSW |
| 2 | 19.6 | 4.6 | 18.4 | 1014.9 | 72.1 | 4.0 | 0.0 | 1.9 | E |
| 3 | 16.8 | 6.5 | 16.6 | 1017.8 | 73.8 | 3.5 | 0.0 | 1.7 | WSW |
| 4 | 18.9 | 3.2 | 18.8 | 1023.3 | 66.3 | 3.3 | 0.0 | 1.7 | W |
| 5 | 15.3 | 5.3 | 13.8 | 1020.4 | 84.7 | 4.1 | 0.2 | 4.9 | NE |
| 6 | 13.1 | 9.3 | 12.9 | 1011.8 | 90.8 | 2.7 | 6.2 | 2.2 | SSW |
| 7 | 16.3 | 8.6 | 16.1 | 1012.8 | 65.2 | 2.0 | 1.2 | 8.0 | NNE |
| 8 | 16.6 | 6.8 | 16.0 | 1019.6 | 62.4 | 5.3 | 0.0 | 4.2 | NNE |
| 9 | 15.1 | 3.1 | 15.0 | 1022.2 | 70.9 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | SSE |
| 10 | 13.2 | 8.3 | 10.0 | 1017.8 | 74.1 | 2.1 | 0.0 | 2.4 | ESE |
| 11 | 14.3 | 5.3 | 13.9 | 1015.2 | 82.6 | 0.3 | 0.0 | 2.4 | E |
| 12 | 14.8 | 2.9 | 12.8 | 1016.3 | 77.6 | 3.6 | 0.0 | 1.8 | E |
| 13 | 15.8 | 2.1 | 15.0 | 1018.3 | 76.7 | 3.0 | 0.0 | 2.4 | ESE |
| 14 | 12.0 | 8.1 | 11.8 | 1017.3 | 87.7 | 3.5 | 0.2 | 2.5 | ESE |
| 15 | 15.0 | 8.9 | 13.7 | 1014.8 | 86.2 | 1.5 | 0.0 | 3.6 | ESE |
| 16 | 16.7 | 8.6 | 16.1 | 1013.9 | 88.4 | 3.0 | 1.0 | 1.1 | W |
| 17 | 13.9 | 9.3 | 12.8 | 1016.3 | 91.6 | 1.5 | 16.4 | 1.5 | S |
| 18 | 16.0 | 6.6 | 15.6 | 1023.1 | 84.0 | 1.3 | 2.0 | 3.2 | ESE |
| 19 | 13.5 | 6.3 | 12.4 | 1015.4 | 90.7 | 4.2 | 0.0 | 2.6 | ESE |
| 20 | 16.5 | 10.0 | 16.4 | 1005.8 | 89.7 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | W |
| 21 | 19.4 | 9.8 | 16.6 | 1008.3 | 71.8 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | N |
| 22 | 22.3 | 7.6 | 21.3 | 1012.6 | 58.3 | 3.7 | 0.0 | 1.4 | SW |
| 23 | 17.9 | 9.8 | 17.7 | 1019.2 | 80.1 | 4.5 | 0.0 | 3.6 | NE |
| 24 | 17.3 | 10.2 | 16.6 | 1020.3 | 89.0 | 3.8 | 0.2 | 3.9 | NE |
| 25 | 16.3 | 10.3 | 15.7 | 1022.5 | 70.3 | 3.1 | 0.0 | 2.8 | ENE |
| 26 | 17.4 | 8.2 | 16.9 | 1026.0 | 59.3 | 4.2 | 0.0 | 6.0 | ENE |
| 27 | 14.9 | 3.2 | 14.7 | 1026.3 | 69.2 | 6.0 | 0.0 | 3.7 | ENE |
| 28 | 16.8 | 0.5 | 16.7 | 1023.7 | 65.6 | 5.1 | 0.0 | 1.4 | ESE |
| 29 | 19.9 | 2.1 | 19.1 | 1021.7 | 63.2 | 4.7 | 0.0 | 1.0 | E |
| 30 | 21.3 | 4.5 | 19.8 | 1017.7 | 64.7 | 4.2 | 0.0 | 1.5 | ESE |

Май:

| ден | Max Темп | Min Темп | Темп 15ч. | Атм. Налягане | Влажност | Изпарения | Валежи | Скорост на вятъра | посока 15ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oC | oC | oC | hPa | % | mm | l/m2 | m/s |  |
| 1 | 19.8 | 5.8 | 19.2 | 1016.2 | 63.1 | 4.8 | 0.0 | 2.4 | ESE |
| 2 | 21.0 | 6.9 | 20.7 | 1015.9 | 63.5 | 5.8 | 0.0 | 2.8 | ESE |
| 3 | 20.8 | 9.4 | 20.4 | 1015.1 | 70.3 | 5.8 | 0.0 | 3.1 | E |
| 4 | 20.0 | 9.8 | 19.6 | 1015.7 | 79.1 | 5.4 | 0.0 | 2.6 | ESE |
| 5 | 20.5 | 8.5 | 20.1 | 1015.5 | 82.3 | 4.7 | 0.2 | 2.0 | ESE |
| 6 | 18.7 | 12.7 | 17.3 | 1012.0 | 82.3 | 4.5 | 0.0 | 3.8 | ESE |
| 7 | 19.6 | 12.5 | 19.4 | 1006.9 | 82.8 | 4.6 | 0.2 | 2.8 | ENE |
| 8 | 15.0 | 12.9 | 13.6 | 1007.1 | 81.1 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | S |
| 9 | 16.7 | 11.2 | 15.7 | 1006.7 | 87.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | E |
| 10 | 23.4 | 10.9 | 22.6 | 1009.1 | 71.8 | 1.6 | 10.8 | 1.8 | SW |
| 11 | 25.9 | 9.3 | 25.2 | 1011.2 | 73.0 | 5.1 | 0.0 | 1.4 | NNE |
| 12 | 24.5 | 12.4 | 20.4 | 1011.6 | 74.1 | 5.1 | 0.0 | 2.5 | NE |
| 13 | 23.6 | 14.6 | 22.1 | 1008.5 | 81.1 | 4.4 | 1.6 | 3.9 | NE |
| 14 | 25.6 | 11.9 | 25.3 | 1007.7 | 75.2 | 4.4 | 0.0 | 1.4 | SSW |
| 15 | 22.1 | 13.3 | 20.9 | 1004.9 | 80.6 | 4.2 | 0.0 | 2.3 | S |
| 16 | 25.4 | 12.1 | 24.6 | 1000.5 | 68.4 | 3.0 | 0.0 | 2.5 | SW |
| 17 | 16.0 | 9.9 | 14.7 | 1005.4 | 76.5 | 4.6 | 3.4 | 2.4 | W |
| 18 | 16.8 | 9.1 | 16.2 | 1007.6 | 69.6 | 3.0 | 0.8 | 3.0 | W |
| 19 | 18.1 | 10.7 | 17.0 | 1013.1 | 70.7 | 3.2 | 0.0 | 2.3 | W |
| 20 | 20.7 | 8.2 | 18.7 | 1016.1 | 71.4 | 4.7 | 0.0 | 1.1 | N |
| 21 | 19.9 | 7.6 | 17.2 | 1013.9 | 84.2 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | ENE |
| 22 | 19.6 | 11.6 | 16.6 | 1011.0 | 86.4 | 1.6 | 31.4 | 0.8 | S |
| 23 | 19.8 | 7.3 | 15.8 | 1012.5 | 87.1 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | NW |
| 24 | 22.9 | 9.3 | 21.1 | 1013.1 | 80.1 | 2.8 | 3.2 | 1.2 | SW |
| 25 | 25.9 | 10.3 | 25.3 | 1011.6 | 71.5 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | WNW |
| 26 | 29.4 | 12.4 | 29.2 | 1011.8 | 65.2 | 5.7 | 0.0 | 1.0 | W |
| 27 | 31.2 | 13.1 | 31.0 | 1010.0 | 66.3 | 6.1 | 0.0 | 1.1 | SSE |
| 28 | 30.6 | 13.7 | 30.3 | 1010.3 | 69.6 | 6.1 | 0.0 | 1.5 | S |
| 29 | 27.3 | 16.7 | 26.7 | 1013.6 | 75.2 | 5.9 | 0.0 | 2.0 | N |
| 30 | 26.2 | 16.6 | 25.4 | 1013.0 | 81.9 | 5.0 | 0.2 | 1.2 | SE |
| 31 | 28.7 | 16.7 | 28.4 | 1006.6 | 78.7 | 3.7 | 0.0 | 1.6 | SW |

Юни:

| ден | Max Темп | Min Темп | Темп 15ч. | Атм. Налягане | Влажност | Изпарения | Валежи | Скорост на вятъра | посока 15ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oC | oC | oC | hPa | % | mm | l/m2 | m/s |  |
| 1 | 24.4 | 14.2 | 23.2 | 1004.0 | 84.2 | 3.6 | 3.0 | 2.2 | NW |
| 2 | 20.3 | 12.8 | 18.1 | 1006.7 | 80.1 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | WNW |
| 3 | 24.9 | 10.6 | 24.4 | 1009.1 | 82.7 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | S |
| 4 | 26.3 | 11.2 | 25.7 | 1011.9 | 81.2 | 3.6 | 7.6 | 1.2 | SE |
| 5 | 25.9 | 14.6 | 25.7 | 1015.5 | 80.2 | 5.0 | 0.0 | 1.6 | NNE |
| 6 | 23.5 | 17.4 | 22.8 | 1015.3 | 67.8 | 3.5 | 4.2 | 5.3 | NNE |
| 7 | 26.6 | 13.0 | 25.2 | 1011.8 | 59.4 | 5.6 | 0.0 | 3.8 | N |
| 8 | 26.8 | 18.6 | 26.4 | 1010.6 | 67.4 | 6.1 | 0.0 | 2.8 | ENE |
| 9 | 26.5 | 16.1 | 26.1 | 1012.7 | 79.1 | 3.7 | 0.0 | 1.6 | ENE |
| 10 | 30.2 | 14.8 | 29.7 | 1014.4 | 73.6 | 4.7 | 0.0 | 1.9 | NE |
| 11 | 31.5 | 13.3 | 31.4 | 1013.8 | 64.7 | 5.4 | 0.0 | 0.7 | SSE |
| 12 | 32.2 | 12.9 | 31.9 | 1012.1 | 61.4 | 6.1 | 0.0 | 1.0 | ESE |
| 13 | 32.2 | 14.1 | 31.4 | 1010.7 | 69.2 | 6.6 | 0.0 | 1.7 | SE |
| 14 | 30.9 | 18.3 | 30.6 | 1011.4 | 80.9 | 5.8 | 0.0 | 2.5 | SE |
| 15 | 34.4 | 18.7 | 33.6 | 1012.8 | 73.9 | 6.0 | 0.0 | 2.2 | ENE |
| 16 | 26.8 | 20.0 | 22.1 | 1014.1 | 82.9 | 4.8 | 0.0 | 0.8 | SE |
| 17 | 24.4 | 18.6 | 22.9 | 1013.9 | 76.8 | 2.2 | 1.4 | 2.9 | NNE |
| 18 | 24.4 | 16.1 | 23.6 | 1013.7 | 75.4 | 3.4 | 0.0 | 2.6 | ESE |
| 19 |  |  |  | 1007.2 |  | 3.9 | 0.0 | 1.4 |  |
| 20 | 25.6 | 17.9 | 25.4 | 1005.0 | 78.5 | 1.0 | 0.6 | 2.3 | SSE |
| 21 | 28.9 | 15.2 | 28.1 | 1004.3 | 74.2 | 4.3 | 0.6 | 2.5 | SSW |
| 22 | 25.9 | 16.7 | 25.2 | 1002.4 | 80.6 | 5.5 | 0.0 | 1.2 | N |
| 23 | 23.5 | 14.5 | 18.5 | 1002.2 | 86.8 | 2.4 | 5.4 | 2.0 | E |
| 24 | 18.4 | 13.6 | 17.4 | 1007.5 | 80.7 | 2.5 | 5.4 | 4.3 | N |
| 25 | 21.3 | 15.1 |  | 1007.2 | 83.6 | 2.1 | 0.0 | 1.4 |  |
| 26 | 24.1 | 15.6 | 23.3 | 1007.1 | 74.2 | 1.8 | 0.0 | 1.6 | W |
| 27 | 25.1 | 16.4 | 24.2 | 1011.2 | 77.8 | 3.2 | 0.0 | 0.9 | SSE |
| 28 | 25.8 | 13.8 | 24.8 | 1012.1 | 81.3 | 3.4 | 0.6 | 1.2 | NW |
| 29 | 23.4 | 16.9 | 21.8 | 1010.3 | 85.1 | 2.7 | 6.4 | 1.7 | SSE |
| 30 | 27.9 | 13.7 | 26.8 | 1010.4 | 81.8 | 3.2 | 5.8 | 1.2 | N |

Юли:

| ден | Max Темп | Min Темп | Темп 15ч. | Атм. Налягане | Влажност | Изпарения | Валежи | Скорост на вятъра | посока 15ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oC | oC | oC | hPa | % | mm | l/m2 | m/s |  |
| 1 | 30.2 | 18.4 | 28.7 | 1010.5 | 75.3 | 5.3 | 0.0 | 2.1 | NNE |
| 2 | 31.2 | 19.2 | 30.6 | 1012.7 | 67.7 | 4.9 | 0.0 | 2.4 | NNE |
| 3 | 26.7 | 18.9 | 21.3 | 1014.0 | 79.0 | 5.5 | 0.0 | 1.1 | S |
| 4 | 29.2 | 16.1 | 23.1 | 1013.2 | 79.9 | 3.4 | 9.4 | 1.2 | NNE |
| 5 | 28.7 | 16.4 | 28.3 | 1012.8 | 72.8 | 4.2 | 0.0 | 1.4 | W |
| 6 | 28.9 | 15.0 | 28.6 | 1010.7 | 71.3 | 4.8 | 0.0 | 1.7 | W |
| 7 | 28.9 | 14.9 | 28.9 | 1012.2 | 66.0 | 5.4 | 0.0 | 2.1 | W |
| 8 | 19.8 | 16.3 | 17.1 | 1014.5 | 76.0 | 5.6 | 0.0 | 2.1 | WNW |
| 9 | 20.9 | 16.9 | 20.5 | 1013.4 | 87.7 | 1.5 | 10.2 | 6.4 | N |
| 10 | 23.3 | 18.9 | 22.4 | 1014.6 | 85.0 | 2.3 | 2.2 | 4.3 | N |
| 11 | 28.3 | 19.2 | 25.2 | 1014.3 | 78.8 | 2.4 | 1.2 | 2.5 | NNW |
| 12 | 29.1 | 17.6 | 28.6 | 1013.1 | 81.5 | 4.3 | 0.0 | 1.0 | S |
| 13 | 31.4 | 18.3 | 30.6 | 1010.0 | 77.8 | 3.1 | 0.4 | 1.0 | WSW |
| 14 | 31.8 | 19.2 | 30.9 | 1008.8 | 78.8 | 4.5 | 10.0 | 1.7 | NNE |
| 15 | 30.4 | 20.9 | 30.1 | 1010.2 | 79.2 | 5.8 | 0.0 | 2.6 | NNE |
| 16 | 32.3 | 19.0 | 32.1 | 1014.1 | 72.1 | 4.4 | 2.6 | 3.5 | NNE |
| 17 | 30.7 | 25.5 | 27.5 | 1014.2 | 65.6 | 2.6 | 0.0 | 4.2 | NE |
| 18 | 26.0 | 20.8 | 22.6 | 1014.3 | 74.5 |  |  | 1.7 | NE |
| 19 | 32.8 | 17.3 | 31.9 | 1013.7 | 70.9 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | NNE |
| 20 | 30.1 | 19.2 | 29.2 | 1012.4 | 76.6 | 5.1 | 0.0 | 2.7 | N |
| 21 | 31.5 | 18.8 | 30.8 | 1011.1 | 78.1 | 4.2 | 38.2 | 2.2 | NNE |
| 22 | 32.9 | 20.8 | 32.2 | 1010.7 | 73.8 | 5.5 | 0.0 | 2.2 | NNE |
| 23 | 32.9 | 19.1 | 27.5 | 1011.4 | 81.3 | 5.7 | 0.0 | 1.5 | WSW |
| 24 | 31.3 | 17.3 | 30.6 | 1007.0 | 75.0 | 4.1 | 6.4 | 1.0 | SSE |
| 25 | 29.9 | 17.4 | 29.1 | 1002.7 | 75.0 | 5.6 | 0.0 | 1.0 | WSW |
| 26 | 28.2 | 17.5 | 28.1 | 1005.7 | 79.1 | 4.7 | 0.6 | 2.2 | E |
| 27 | 26.9 | 15.4 | 26.4 | 1009.5 | 82.2 | 3.4 | 3.8 | 1.1 | SE |
| 28 | 27.2 | 15.6 | 26.3 | 1011.2 | 69.7 | 4.0 | 8.2 | 2.3 | WNW |
| 29 | 26.7 | 26.3 | 26.4 | 1010.4 | 49.5 | 4.0 | 0.0 | 3.5 |  |
| 30 | 26.5 | 26.1 | 26.2 | 1010.7 | 51.6 |  |  | 3.3 |  |
| 31 | 26.3 | 25.9 | 26.0 | 1011.0 | 53.7 |  |  | 3.1 |  |

Август:

| ден | Max Темп | Min Темп | Темп 15ч. | Атм. Налягане | Влажност | Изпарения | Валежи | Скорост на вятъра | посока 15ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oC | oC | oC | hPa | % | mm | l/m2 | m/s |  |
| 1 | 26.1 | 25.6 | 25.7 | 1011.2 | 55.8 |  |  | 2.9 |  |
| 2 | 25.8 | 25.4 | 25.5 | 1011.5 | 57.9 |  |  | 2.7 |  |
| 3 | 25.6 | 25.2 | 25.3 | 1011.8 | 60.0 |  |  | 2.5 |  |
| 4 | 25.4 | 25.0 | 25.1 | 1012.0 | 62.0 |  |  | 2.3 |  |
| 5 | 25.2 | 24.7 | 24.8 | 1012.3 | 64.1 |  |  | 2.1 |  |
| 6 | 24.9 | 24.5 | 24.6 | 1012.6 | 66.2 |  |  | 1.9 |  |
| 7 | 24.7 | 24.3 | 24.4 | 1012.9 | 68.3 |  |  | 1.7 |  |
| 8 | 24.5 | 24.1 | 24.2 | 1013.1 | 70.4 |  |  | 1.5 |  |
| 9 | 24.3 | 23.8 | 23.9 | 1013.4 | 72.5 |  |  | 1.3 |  |
| 10 | 24.0 | 23.6 | 23.7 | 1013.7 | 74.5 |  |  | 1.1 |  |
| 11 | 23.8 | 23.4 | 23.5 | 1014.0 | 76.6 |  |  | 0.9 |  |
| 12 | 23.6 | 23.2 | 23.3 | 1014.2 | 78.7 |  |  | 0.7 |  |
| 13 | 23.4 | 23.0 | 23.0 | 1014.5 | 80.8 |  |  | 0.5 |  |
| 14 | 23.2 | 22.7 | 22.8 | 1014.8 | 82.9 |  |  | 0.3 |  |
| 15 | 22.9 | 22.5 | 22.6 | 1015.1 | 84.9 |  |  | 0.1 |  |
| 16 | 34.8 | 18.8 | 34.4 | 1014.0 | 68.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |  |
| 17 | 32.4 | 20.2 | 31.8 | 1010.6 | 79.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |  |
| 18 | 32.2 | 20.7 | 31.0 | 1009.3 | 59.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |  |
| 19 | 33.1 | 16.7 | 32.9 | 1011.8 | 59.8 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |  |
| 20 | 30.6 | 19.0 | 30.4 | 1017.3 | 64.7 | 4.6 | 0.0 | 0.0 |  |
| 21 | 24.8 | 18.0 | 22.4 | 1022.4 | 64.5 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |  |
| 22 | 27.2 | 15.0 | 26.1 | 1019.7 | 63.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |  |
| 23 | 27.1 | 13.8 | 26.9 | 1015.6 | 66.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |  |
| 24 | 29.4 | 12.4 | 28.7 | 1012.9 | 72.6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |  |
| 25 | 23.1 | 14.8 | 19.1 | 1011.6 | 90.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |  |
| 26 | 28.9 | 19.8 | 28.7 | 1013.9 | 67.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |  |
| 27 | 32.7 | 16.2 | 31.9 | 1012.7 | 69.5 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |  |
| 28 | 23.4 | 16.9 | 23.3 | 1007.0 | 82.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |  |
| 29 | 23.2 | 22.6 | 23.0 | 1006.5 | 77.9 |  |  | 0.0 |  |
| 30 | 22.9 | 22.6 | 22.7 | 1006.6 | 78.6 |  |  | 0.0 |  |
| 31 | 29.6 | 13.6 | 29.1 | 1003.3 | 73.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |  |

Септември:

| ден | Max Темп | Min Темп | Темп 15ч. | Атм. Налягане | Влажност | Изпарения | Валежи | Скорост на вятъра | посока 15ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oC | oC | oC | hPa | % | mm | l/m2 | m/s |  |
| 1 | 21.4 | 12.1 | 20.8 | 1005.3 | 64.9 | 2.5 | 15.0 | 0.8 |  |
| 2 | 23.7 | 12.3 | 22.6 | 1012.1 | 53.5 | 4.5 | 0.0 | 3.9 | WNW |
| 3 | 25.8 | 9.0 | 24.8 | 1019.1 | 57.6 | 5.6 | 0.0 | 0.8 | N |
| 4 | 17.2 | 15.6 | 15.8 | 1018.3 | 76.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |  |
| 5 | 16.0 | 15.6 | 15.9 | 1017.4 | 81.4 |  |  | 0.0 |  |
| 6 | 26.1 | 12.7 | 24.8 | 1016.0 | 77.6 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | NNW |
| 7 | 26.7 | 13.7 | 25.9 | 1015.5 | 74.8 | 3.2 | 0.0 | 0.9 | S |
| 8 | 29.3 | 15.0 | 28.8 | 1015.3 | 74.3 | 4.0 | 0.0 | 1.8 | S |
| 9 | 25.9 | 17.6 | 25.3 | 1017.0 | 80.2 | 4.7 | 0.0 | 3.1 | ESE |
| 10 | 22.3 | 18.0 | 21.7 | 1018.3 | 82.8 | 4.3 | 0.4 | 6.8 | NE |
| 11 | 22.2 | 16.8 | 21.9 | 1016.1 | 69.5 | 2.7 | 0.2 | 6.2 | NNE |
| 12 | 22.6 | 15.0 | 22.1 | 1013.9 | 70.8 | 4.2 | 0.0 | 3.7 | N |
| 13 | 23.4 | 15.0 | 21.8 | 1014.2 | 52.4 | 4.2 | 0.0 | 4.1 | N |
| 14 | 26.8 | 18.2 | 26.4 | 1015.6 | 55.8 | 4.7 | 0.0 | 3.3 | NNE |
| 15 | 27.4 | 11.3 | 26.6 | 1016.1 | 67.6 | 4.8 | 0.0 | 1.5 | NNE |
| 16 | 28.5 | 10.8 | 27.8 | 1014.2 | 69.6 | 4.6 | 0.0 | 1.2 | NNE |
| 17 | 28.2 | 11.1 | 28.1 | 1013.8 | 71.7 | 4.1 | 0.0 | 1.8 | ESE |
| 18 | 23.2 | 18.1 | 19.8 | 1012.9 | 75.4 | 3.3 | 0.0 | 1.7 | NE |
| 19 | 29.2 | 15.7 | 29.1 | 1011.5 | 74.0 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | ESE |
| 20 | 21.6 | 14.6 | 20.7 | 1013.9 | 77.9 | 4.2 | 0.0 | 3.5 | NNE |
| 21 | 21.2 | 11.0 | 20.6 | 1020.3 | 67.5 | 3.0 | 0.0 | 3.9 | NNE |
| 22 | 22.5 | 7.1 | 22.2 | 1022.2 | 71.1 | 4.2 | 0.0 | 1.3 | E |
| 23 | 22.7 | 7.2 | 22.3 | 1022.6 | 74.7 | 4.0 | 0.0 | 2.4 | ENE |
| 24 | 21.1 | 10.7 | 20.9 | 1017.4 | 76.9 | 4.3 | 0.0 | 3.6 | ENE |
| 25 | 23.1 | 18.0 | 22.6 | 1010.8 | 80.3 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | E |
| 26 | 27.3 | 20.1 | 25.9 | 1007.1 | 79.9 | 2.3 | 0.2 | 2.8 | ESE |
| 27 | 28.1 | 14.8 | 27.4 | 1010.2 | 73.7 | 2.7 | 0.2 | 1.1 | SW |
| 28 | 28.6 | 11.8 | 28.2 | 1011.9 | 70.9 | 2.9 | 0.0 | 1.1 | SW |
| 29 | 25.6 | 13.4 | 23.2 | 1008.5 | 77.7 | 3.7 | 0.0 | 2.7 | WSW |
| 30 | 18.4 | 12.2 | 17.5 | 1012.2 | 74.3 | 2.4 | 7.4 | 3.1 | W |

Октомври:

| ден | Max Темп | Min Темп | Темп 15ч. | Атм. Налягане | Влажност | Изпарения | Валежи | Скорост на вятъра | посока 15ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oC | oC | oC | hPa | % | mm | l/m2 | m/s |  |
| 1 | 18.1 | 7.1 | 17.3 | 1016.8 | 64.4 | 3.2 | 0.0 | 1.2 | W |
| 2 | 16.8 | 6.1 | 16.1 | 1020.4 | 73.8 | 2.9 | 0.0 | 0.8 | SSE |
| 3 | 16.3 | 6.8 | 15.4 | 1023.4 | 76.3 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | E |
| 4 | 16.2 | 5.1 | 15.8 | 1024.4 | 71.4 | 2.0 | 0.0 | 2.1 | E |
| 5 | 13.8 | 11.5 | 11.9 | 1022.8 | 85.6 | 2.3 | 0.0 | 2.7 | NNE |
| 6 | 11.7 | 11.0 | 11.4 | 1021.6 | 88.0 |  |  | 2.5 | NNE |
| 7 | 11.2 | 10.5 | 10.8 | 1020.5 | 88.7 |  |  | 2.0 | NNE |
| 8 | 10.7 | 10.0 | 10.3 | 1019.4 | 89.4 |  |  | 1.6 | NNE |
| 9 | 10.1 | 9.5 | 9.8 | 1018.4 | 90.2 |  |  | 1.1 | NNE |
| 10 | 9.6 | 9.0 | 9.3 | 1017.3 | 90.9 |  |  | 0.7 | NNE |
| 11 | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 1016.2 | 91.6 |  |  | 0.2 | NNE |
| 12 | 18.0 | 5.5 | 17.3 | 1015.6 | 85.8 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | SSE |
| 13 | 18.4 | 11.7 | 17.8 | 1013.7 | 82.0 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | NNE |
| 14 | 14.1 | 10.7 | 13.6 | 1011.7 | 85.7 | 1.8 | 1.0 | 4.4 | ENE |
| 15 | 14.6 | 11.0 | 14.1 | 1008.9 | 91.8 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | N |
| 16 | 14.3 | 11.7 | 14.3 | 1011.2 | 88.6 | 0.5 | 1.0 | 2.1 | ESE |
| 17 | 17.4 | 10.8 | 16.2 | 1012.7 | 90.3 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | W |
| 18 | 16.1 | 11.6 | 15.4 | 1013.7 | 94.2 | 0.9 | 6.0 | 3.2 | ENE |
| 19 | 21.7 | 15.7 | 20.9 | 1005.4 | 89.8 | 0.7 | 20.2 | 3.6 | NE |
| 20 | 20.2 | 13.9 | 19.9 | 1005.7 | 86.5 | 1.5 | 7.8 | 1.9 | SSW |
| 21 | 15.7 | 11.0 | 13.1 | 1016.7 | 75.8 | 1.4 | 0.6 | 2.4 | W |
| 22 | 14.1 | 3.2 | 13.6 | 1029.8 | 68.1 | 1.8 | 0.0 | 1.1 | NW |
| 23 | 15.6 | 0.3 | 15.0 | 1025.3 | 82.3 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | S |
| 24 | 16.1 | 6.3 | 15.7 | 1020.5 | 88.6 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | ESE |
| 25 | 17.4 | 5.3 | 16.9 | 1016.5 | 88.1 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | SE |
| 26 | 18.1 | 10.6 | 17.4 | 1014.3 | 87.5 | 1.8 | 6.0 | 1.5 | SW |
| 27 | 11.2 | 7.3 | 8.8 | 1021.2 | 85.9 | 1.3 | 0.0 | 4.0 | NNE |
| 28 | 8.2 | 4.8 | 7.7 | 1022.3 | 70.2 | 1.3 | 0.0 | 8.0 | NNE |
| 29 | 10.3 | -0.5 | 9.8 | 1023.2 | 69.6 | 2.0 | 0.0 | 3.1 | NNE |
| 30 | 13.5 | -2.3 | 12.4 | 1024.2 | 77.1 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | NE |
| 31 | 14.7 | -0.2 | 14.4 | 1024.5 | 84.9 | 1.9 | 0.2 | 1.4 | SE |

Ноември:

| ден | Max Темп | Min Темп | Темп 15ч. | Атм. Налягане | Влажност | Изпарения | Валежи | Скорост на вятъра | посока 15ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oC | oC | oC | hPa | % | mm | l/m2 | m/s |  |
| 1 | 16.1 | 6.0 | 15.9 | 1023.0 | 85.8 | 1.9 | 0.0 | 1.1 | ESE |
| 2 | 17.7 | 5.7 | 16.9 | 1020.6 | 87.1 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | ESE |
| 3 | 16.3 | 4.3 | 14.6 | 1020.7 | 94.2 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | NE |
| 4 | 23.6 | 4.6 | 23.3 | 1025.5 | 72.0 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | SW |
| 5 | 24.6 | 7.4 | 24.3 | 1023.2 | 65.0 | 2.6 | 0.0 | 1.4 | WNW |
| 6 | 24.6 | 7.9 | 24.4 | 1016.0 | 70.0 | 3.1 | 0.0 | 0.6 |  |
| 7 | 23.8 | 5.5 | 23.6 | 1010.1 | 72.3 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | WSW |
| 8 | 21.5 | 6.9 | 20.7 | 1005.0 | 77.8 | 1.8 | 0.0 | 2.4 | S |
| 9 | 23.0 | 18.9 | 22.1 | 1000.9 | 66.3 | 2.6 | 0.0 | 7.4 | SW |
| 10 | 25.2 | 19.2 | 23.5 | 1005.7 | 61.5 | 4.0 | 0.0 | 5.9 | SW |
| 11 | 23.9 | 16.1 | 23.4 | 1011.0 | 64.8 | 4.2 | 0.0 | 2.5 | WSW |
| 12 | 22.6 | 11.4 | 22.0 | 1009.2 | 78.6 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | SSW |
| 13 | 22.4 | 8.0 | 22.0 | 1013.7 | 73.4 | 1.7 | 0.0 | 0.5 |  |
| 14 | 22.8 | 7.1 | 21.5 | 1017.0 | 85.4 | 1.4 | 0.0 | 1.3 | NE |
| 15 | 21.4 | 7.0 | 20.6 | 1018.7 | 85.9 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | NE |
| 16 | 14.7 | 10.1 | 14.4 | 1016.5 | 95.2 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | NE |
| 17 | 16.1 | 10.7 | 15.7 | 1013.9 | 95.7 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | NE |
| 18 | 17.8 | 10.7 | 16.9 | 1015.7 | 92.3 | 0.8 | 3.6 | 1.3 | SSW |
| 19 | 18.6 | 6.7 | 18.4 | 1021.8 | 93.7 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | ENE |
| 20 | 16.7 | 7.4 | 16.4 | 1019.4 | 87.5 | 1.3 | 0.4 | 0.4 |  |
| 21 | 15.0 | 4.2 | 14.6 | 1017.9 | 91.9 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | ENE |
| 22 | 13.1 | 11.6 | 12.5 | 1012.5 | 90.7 | 0.7 | 0.0 | 2.5 | N |
| 23 | 21.7 | 9.4 | 20.3 | 999.6 | 79.2 | 0.7 | 0.0 | 3.1 | S |
| 24 | 16.6 | 7.6 | 16.0 | 1001.4 | 85.3 | 1.9 | 8.0 | 1.0 | WNW |
| 25 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 1006.6 | 87.1 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | W |
| 26 | 9.0 | 8.6 | 8.7 | 1010.0 | 84.2 |  |  | 0.0 | W |
| 27 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 1013.4 | 81.4 |  |  | 0.0 | W |
| 28 | 13.4 | 8.0 | 11.6 | 1015.4 | 86.6 | 0.3 | 0.0 | 2.1 | ENE |
| 29 | 23.3 | 12.9 | 22.6 | 1004.1 | 74.5 | 0.8 | 0.0 | 4.3 | SW |
| 30 | 14.0 | 9.8 | 13.9 | 1011.8 | 74.5 | 2.7 | 0.8 | 1.1 | WNW |

Декември:

| ден | Max Темп | Min Темп | Темп 15ч. | Атм. Налягане | Влажност | Изпарения | Валежи | Скорост на вятъра | посока 15ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oC | oC | oC | hPa | % | mm | l/m2 | m/s |  |
| 1 | 12.8 | 9.6 | 11.0 | 1010.8 | 91.1 | 1.0 | 0.8 | 5.1 | NE |
| 2 | 12.6 | 3.0 | 8.7 | 1012.2 | 91.9 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | N |
| 3 | 11.9 | 6.8 | 11.0 | 1014.9 | 96.6 | 0.6 | 0.2 | 4.4 | NE |
| 4 | 9.5 | 5.1 | 6.7 | 1012.5 | 92.7 |  |  | 5.3 | NE |
| 5 | 5.3 | 1.1 | 4.0 | 1019.8 | 78.5 | 0.4 | 0.0 | 4.8 | NNW |
| 6 | 9.8 | -0.8 | 9.7 | 1019.6 | 80.1 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | S |
| 7 | 13.9 | 1.6 | 13.9 | 1014.8 | 81.6 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | WSW |
| 8 | 18.5 | 2.1 | 18.2 | 1014.4 | 82.7 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | SW |
| 9 | 18.2 | 4.3 | 18.1 | 1005.8 | 84.0 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | SW |
| 10 | 13.9 | -0.1 | 3.1 | 1009.2 | 82.5 | 1.3 | 5.4 | 3.5 | WNW |
| 11 | 0.9 | -4.1 | 0.7 | 1013.2 | 75.8 | 0.8 | 0.0 | 5.8 | N |
| 12 | -3.7 | -7.8 | -6.5 | 1010.6 | 86.2 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | NNE |
| 13 | -2.8 | -5.7 | -3.8 | 1012.4 | 85.7 |  |  | 0.0 | NNE |
| 14 | -0.1 | -2.9 | -1.1 | 1014.4 | 83.9 |  |  | 0.0 | NNE |
| 15 | 0.4 | -6.8 | 0.1 | 1017.7 | 76.0 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | NW |
| 16 | -1.8 | -9.1 | -2.1 | 1013.4 | 86.7 | 0.8 | 0.0 | 3.7 | NNW |
| 17 | 0.2 | -5.2 | -2.5 | 1002.7 | 87.0 | 0.5 | 0.0 | 3.9 | W |
| 18 | 7.2 | 0.0 | 4.5 | 1004.0 | 81.1 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | W |
| 19 | 7.4 | -6.6 | 2.2 | 1015.4 | 70.1 | 0.6 | 0.8 | 2.8 | W |
| 20 | 6.1 | -9.2 | 4.6 | 1017.9 | 88.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | SSE |
| 21 | 12.2 | 2.5 | 11.0 | 1016.9 | 90.9 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | S |
| 22 | 15.3 | 1.1 | 15.0 | 1018.5 | 93.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | S |
| 23 | 9.0 | 2.2 | 3.0 | 1016.0 | 96.7 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | SW |
| 24 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 1016.1 | 96.0 |  |  | 0.3 | SW |
| 25 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 1016.5 | 95.2 |  |  | 0.6 | SW |
| 26 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 1016.8 | 94.3 |  |  | 0.8 | SW |
| 27 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1017.2 | 93.5 |  |  | 1.1 | SW |
| 28 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1017.5 | 92.6 |  |  | 1.4 | SW |
| 29 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1017.9 | 91.7 |  |  | 1.6 | SW |
| 30 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1018.3 | 90.9 |  |  | 1.9 | SW |
| 31 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1018.6 | 90.0 |  |  | 2.2 | SW |

## Приложение № 3 – Контролни диаграми за отклоненията от стандарта за качество на подземните води

# Text boxes

ГОДИШЕН  ДОКЛАД

за

изпълнение  на дейностите,  за  които  е предоставено

Комплексно  разрешително № 361-H0/2008  на  Депо за неопасни отпадъци – Сгурошламоотвал „Падина” на “Солвей Соди” АД

март  2011

Фигура 1: Слягане в основата на дига V-ти етап на Сгурошламоотвал „Падина” – кота 47,0 (2009-2010г.) (Източник: Енергопроект Хидроенергетика АД)

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

Годишен доклад за изпълнение на дейностите,

за които е предоставено

КР № 361-Н0/2008г. на Депо за неопасни отпадъци – Сгурошламоотвал „Падина”, собственост на „Солвей Соди” АД

отчетна година:  2010г.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

Таблица 2- Емисии в атмосферния въздух

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Таблица 6. Шумови емисии

Таблица 7. Опазване на подземните води

Таблица 8. Опазване на почви

Таблица 9. Аварийни ситуации