“EЛХИМ – ИСКРА” АД   гр. ПАЗАРДЖИК

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за

изпълнение на дейностите, за които е издадено комплексно разрешително

№ 137/2006 година

Март 2011 година

СЪДЪРЖАНИЕ

- Увод………………………………………………………3

- Система за управление на околната среда………….4

- Използване на ресурси………………………………...9

  - Използване на вода…………………………………  ...9

  - Използване на енергия………………………………….   11

  - Суровини, спомагателни материали и горива………   11

  - Съхранение на суровини, спомагателни материали,     горива и продукти……………………………………….   12

- Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда…………………………………………………..   17

  - Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EРЕВВ) и PRTR……………………………..   17

  - Eмисии на вредни вещества в атмосферния въздух…. 18

    - Работа на пречиствателното оборудване……………..  18

    - Емисии от точкови източници…………………………. 18

    - Неорганизирани емисии………………………………… 29

4.2.4. Интензивно миришещи вещества……………………... 29

    - Собствен монироринг…………………………………… 29

- 4.3.   Eмисии на вредни вещества в отпадъчните води……..29

4.4.  Управление на отпадъците……………………………….32

4.5.  Шум………………………………………………………….36

- 4.6. Опазване на почвата и подземните води от

- замърсяване………………………………………………………….42

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на Комплексното разрешително……………………………………………..45

6. Прекратяване работата на инсталацията………….45

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения………………………………………………..45

8. Подписване на Годишния доклад………………… ..47

1. Увод

Инсталацията, която попада в обхвата на т. 2.5 б/ от Приложение № 4 на ЗООС:

Инсталация за производство на акумулаторни батерии, включваща:

- 4 броя леярски автомати “ВИРЦ” към участък “Решетки за стартерни батерии”

- 6 броя леярски автомати /български/ към участък “Решетки за стартерни батерии”

- 5 броя автомати към участък “Решетки за стартерни батерии”

- 19 броя леярски автомата към “ Участък за елкарни батерии”

- 5 броя леярски автомати под налягане “АР 900/300” към участък “Решетки”

- 4 броя поти за разтопяване на оловно - антимонови сплави

- 1 брой леярски автомат за оловно - антимонови пръчки, използвани за заваряване на групите към участък “Леярен” на цех “Монтажен”

- 2 броя маси с приспособления за отливане на мостове на блоковете на акумулатора към цех “Монтажен”

- Пота за топене на оловни отпадъци /образувани на площадката/

- Цех ”Смесително - Пастировъчен”

- Цех ”Формовка”

- Цех ”Монтажен”

- Цех ”Пластмасов”

Адрес: гр. Пазарджик ул.”Искра” № 9

Тел:     034 / 444 548

Факс:  034 / 443 438

Ръководител: инж. Георги Русков

Лице за контакт: инж. Людмил Хантов

Регистрационен номер на разрешителното:  КР № 137/2006 година

Кратко описание на дейностите/процесите/, извършвани в инсталацията:

В цех “Леярен” се отливат решетки по метода на гравитачното леене. Работи се на автомати за леене, всеки от които е комплектован с пота за топене. Суровината е  сплав от олово и антимон в различни пропорции, формирана в блокове от 35-40 килограма. Разтопената сплав се налива периодично в матрици /различни в зависимост от типа на решетката, която трябва да се отлива/ с подвижни и неподвижни полуформи чрез дозиращо казанче. След изстиване подвижната полуформа се отваря и отливката посредством автоматични изхвъргачи се избутва върху транспортна лента. По нея отливката се придвижва до обрязваща щанца. Решетките се събират на пачки и се редят на палети. Транспортът в цеха се осъществява с електрокари. Топлоизолационното покритие на полуформите е със състав: корков прах, водно стъкло и вода.

Производствен капацитет на инсталацията:

Притежателят на Комплексно разрешително № 137/2006 година има право да експлоатира инсталацията по Условие 2 с капацитет оловно-антимонови сплави, посочен в таблицата по-долу:

| Инсталация | Позиция на дейността, Приложение № 4, ЗООС | Максимален капацитет, t/24h |
| --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на акумулаторни батерии | 2.5 б) | 10t/24h |

През 2010 година са преработени 2 707,058 тона оловни сплави и са произведени 17 864 550 броя различни типове решетки.

Управление на околната среда

Със заповед № 286/11.12.2007 г. на Прокуриста на “Елхим - Искра” АД от 14.12.2007 година се внедрява и прилага система за управление на околната среда, като са спазени всички изисквания на Условие 5 от Комплексно разрешително № 137.

Ресурси, роли, отговорности и пълномощия по управление на околната среда са описани в Наръчника на СУОС.

Утвърден е списък на длъжностните лица, отговорни за изпълнението на Комплексно разрешително № 137 / 2006 година.

За изпълнение на задачите, свързани с организацията, контрола и изпълнението на задачите, произтичащи от инструкциите и условията в Комплексното разрешително са определени съответните длъжностни лица:

РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

РИОСВ гр. Пазарджик

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова Дирекция Източно-Беломорски район с център гр. Пловдив

2. Система за управление на околната среда

От 14.12.2007 година има въведена система за управление на околната среда. Разработената система по околна среда включва следните процедури:

ПЕ 3.1-1 “Идентифициране и оценка на аспектите на околната среда”

ПЕ 3.2-1 “Осигуряване и ползване на информация за законови изисквания”

ПЕ 3.3-1 “Определяне на цели и разработване на програми по околна среда”

ПК 6.2-1 “Подбор и назначаване на персонал”

ПК 6.2-2 “Планиране, осъществяване и контрол на обучението и квалификацията”

ПК 5.5-1 “Вътрешни комуникации”

ПК 5.5-2 “Външни комуникации”

ПК 4.2-1 “Управление на документите”

ПК 6.3-1 “Управление на ремонтната дейност”

ПК 7.1-1 “Планиране и контрол на производството и качеството”

ПК 7.3-1 “Управление на разработките”

ПК 7.4-1 “Закупуване на продукти и услуги”

ПК 7.5-3 “Съхранение на закупените и междинни продукти”

ПЕ 4.6-1 “Управление на отпадъците”

ПЕ 4.6-2 “Опазване на атмосферния въздух”

ПЕ 4.6-3 “Управление на водите”

ПЕ 4.6-4 “Управление на химическите вещества, препарати и продукти”

ПБ 04-04 “Готовност и действия при кризисни ситуации”

ПБ 05-03 “Разследване на инциденти”

ПЕ 5.1-3  “Измерване и мониторинг на околната среда”

ПБ 05-02 “Проверка готовността за кризисни ситуации”

ПЕ 5.2-1 “Оценка за съответствие със законовите изисквания и условията на Комплексното разрешително”.

#### ПЕ 5.3-1 “Несъответствия и коригиращи действия”

ПК 4.2-2 “Управление на записите”

ПК 8.2-2 “Вътрешни одити”

ПЕ 5.6-1 “Преглед на СУОС от ръководството”

Операторът е сертифициран по система за управление на качеството ISO 9001/2000 и ОНSAS 18001:1999 за безопасни условия на труд. Сертификацията е извършена от CGS – България.

Цел на дружеството е за в бъдеще да се сертифицира и по ISO 14001/1996, като се интегрират трите системи.

През 2010 г. са извършени пет одита по системата за управление на околната среда. При направените проверки са констатирани шест несъответствия, за което са направени предписания на съответните длъжностни лица със срокове за отстраняване на несъответствията. При повторните проверки не са констатирани нарушения.

2.1. Структура и отговорности

Има утвърдени списъци от Прокуриста на “Елхим - Искра” АД, с които са определени лицата, които са отговорни и които ще извършват конкретни дейности по изпълнение условията на Комплексното разрешително.

2.2. Обучение

В процедура ПК 6.2-2 “Планиране, осъществяване и контрол на обучението и квалификацията” е описан редът за определяне на ежегодните потребности от обучение на персонала.

Участие в семинари и обучения, организирани от МОСВ, ИАОС, БСК и други, които са свързани с управлението на околната среда.

2.3. Обмен на информация

Поддържа се актуален списък с имената, длъжността и телефон за контакт на отговорните лица за изпълнение условията на комплексното разрешително.

Операторът поддържа актуален списък на органите, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на комплексното разрешително, техните адреси и начини за контакт.

2.4. Документиране

Изготвен е актуален списък с нормативните актове, които се отнасят към работата на инсталацията.

В процедура ПК 4.2-1 “Управление на документите”, която е част от разработената СУОС е описан реда за начина на изготвяне, утвърждаване и предоставяне на инструкциите, които се изискват от комплексното разрешително, както и поддържането на дневник с информация на кого от персонала какъв документ е предоставен.

2.5. Управление на документите

Разработена е процедура ПК 4.2-1 “Управление на документите” за актуализация на документите, в случай на промяна в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и изземване на невалидната документация.

2.6. Оперативно управление

Разработени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното:

ИКР-ЕК-003-08 “Ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации”

ИКР-ЕК-004-08 ”Инструкция за поддръжка и периодична проверка на

съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, продукти и площадките за временно съхранение на отпадъците”

ИКР-ЕК-005-08 “Инструкция за поддръжка на резервоарите и обваловките, установяване и отстраняване на течове"

ИКР-ЕК-006-08 “Инструкция за периодични оценки на спазването на мерките за ограничаване и намаляване на неорганизираните емисии”

ИКР-ЕК-007-08 “Инструкция за предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините и мерки за ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества”

ИКР-ОМ-008-08 “Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.”

ИКР-ЕК-009-08 “Инструкция за периодични оценки на съответствието

на количеството образувани отпадъци за единица продукт”

ИКР-ЕК-010-08 “Оценка на съответствието на резултатите от собстве-

ния мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения за смесен поток от отпадъчни води.”

ИКР-ЕК-011-08 ”Инструкция за периодична оценка на съответствието

на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното.”

ИКР-ОМ-012-08 “Инструкция за периодична проверка и поддържане на канализационната система”

ИКР-ЕК-013-08 ”Инструкция за наблюдение на шума на производствената площадка”

ИКР-ЕК-014-08 ”Инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на почвите с показателите, определени в комплексното разрешително”

ИКР-ОМ-015-08 ”Инструкция за измерване и документиране на използваните количества природен газ”

ИКР-ОМ-016-08 ”Инструкция за проверка на техническото състояние

на водопроводната мрежа”

ИКР-ЕК-017-08 “Поддръжка и експлоатация на първичния утаител”

ИКР-ПАБ-018-08 “Осигуряване на производствените помещения с уреди и съоръжения за ръчно пожарогасене и тяхната поддръжка”.

ИКР-ОПТ-019-08 ”Измерване, изчисляване и документиране на използваните количества суровини и спомагателни материали”

ИКР-ЕК-020-08 ”Поддържане на оптималните стойности на пречиствателните съоръжения за въздух”

ИКР-ЕК-021-08   ”Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко едно пречиствателно съоръжение с определените в Комплексното разрешително”

ИКР-ЕК-022-08 “Инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди”

2.7.  Проверка и коригиращи действия

В разработената система за управление на околната среда има процедура ПЕ 5.1-3 “Измерване и мониторинг на околна среда”, в която е описан

реда за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в Комплексното разрешително.

С процедура ПЕ 5.2-1 “Оценка за съответствие със законовите изисквания и условията на комплексното разрешително” е определен редът за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на емисионните и технически показатели с определените в условията на Комплексното разрешително.

С процедура ПЕ 5.3-1 ”Несъответствия, коригиращи и превантивни действия” се регламентира редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по установяване и предприети действия по Системата за управление на околната среда и Комплексното разрешително.

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Разработен е план за действие при аварии, съгласуван с РСПАБ. Разработени са всички инструкции и са утвърдени необходимите списъци съгласно условие 5.8.

Разработена е процедура ПБ04-04 ”Готовност и действия при кризисни

ситуации”, както и процедура ПБ 05-03 “Разследване на инциденти”.

2.9. Записи

Определен е редът за водене на записи на количествата изразходвани суровини, горива, електрическа енергия, производствена и питейна вода, генерирани отпадъци, параметри на пречиствателните съоръжения, дневник за аварийни ситуации, разливи и оплаквания.

Има разработена процедура ПК 4.2-2 “Управление на записите”.

2.10. Докладване

Притежателят на разрешителното - ”Елхим - Искра“ АД да докладва

резултатите от собствения мониторинг и да представя ежегодно в РИОСВ

гр. Пазарджик в срок до 31 март на текущата година Годишен доклад за дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително за предходната година.

При поискване от компетентния орган операторът ще предостави

необходимата допълнителна информация относно изпълнението на условията в Комплексното разрешително.

2.11. Актуализация на системата за управление на околната среда.

Разработена е процедура ПЕ 5.6-1 “Преглед на СУОС от ръководството”.

При актуализация или заменение на Комплексното разрешително ще се актуализира и при необходимост измени Системата за управление на околната среда.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Добиването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) да става

от четири броя тръбни кладенци, намиращи се на територията на площадката и обозначени в Приложение I.2. от заявлението за Комплексно разрешително.

На основание гл. 44 ал. 1 и чл. 194 ал. 1 и 2 от Закона за водите и във връзка с чл.52 ал. 1 и 2 от Наредба № 1 за проучването, ползването и опазването на подземните води Басейнова дирекция на Източнобеломорски район с център гр.Пловдив е издал на “Елхим - Искра” АД разрешително за водоползване

№ 300355/05.05.2004 година.

#### През 2009 година са подадени документи и е удължен срока на действие

на разрешителното за водоползване до 06.05.2016 година.

През 2010 година е разработен технологичен разчет за необходимо водно количество и обосновка за водовземане.

С писмо с входящ № ПВ – 01 – 127/11.11.2010 година на Басейнова дирекция ИБР – град Пловдив сме внесли заявление за промяна на параметрите на разрешителното за водоползване.

На всички тръбни кладенци са монтирани водомери, които са пломбирани от Басейнова дирекция Източнобеломорски район гр. Пловдив. На база изразходваните водни количества се заплаща по сметка такса водоползване и такса заустване.

Разработена е инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.

#### Използването на вода за питейно-битови нужди от “Елхим-Искра “АД

от водоснабдителната система на гр. Пазарджик става на база на договор

№ 203600070/1998 год. с ВиК гр. Пазарджик.

От датата на влизане в сила на Комплексното разрешително-14.07.2007 година операторът прилага инструкция за проверка техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на коригиращи действия.

Таблица 3.1.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР m3/y | Количество за единица продукт, съгласно КР m3/t | Използвано годишно количество m3 | Използвано количество за единица продукт m3/t | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сондажни кладенци 4 броя | 290 000 | 14, 46 | 34 200 | 12, 63 | Да |

Ежемесечно се отчитат използваните водни количества от сондажните кладенци и те се записват в дневник. Прави се оценка за съответствието. През отчетният годишен период не са констатирани несъответствия.

В цеховете има назначен поддържащ персонал, който следи работата на машините и съоръженията. През отчетният период не са констатирани несъответствия с инструкциите за експлоатация и поддръжка на оборудването. Контролът е ежесменен.

Справка за ползваната промишлена вода

| Месец | За площадката | За инсталацията по условие 2 | Преработена сплав от инст. по усл. 2 | Разход | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Куб.м | Куб.м | Тона | Куб.м/тон |  |
| І | 57 630 | 1 900 | 132,541 |  |  |
| ІІ | 56 460 | 2 450 | 174,040 |  |  |
| ІІІ | 36 162 | 2 200 | 158,162 |  |  |
| ІV | 27 298 | 2 050 | 150,500 |  |  |
| V | 34 888 | 2 700 | 188,995 |  |  |
| VІ | 35 484 | 2 800 | 227,722 |  |  |
| VII | 36 011 | 2 900 | 246,419 |  |  |
| VIII | 39 860 | 2 800 | 200,430 |  |  |
| I Х | 41 200 | 3 600 | 263,010 |  |  |
| Х | 50 019 | 4 400 | 334,710 |  |  |
| Х I | 33 114 | 3 700 | 341,433 |  |  |
| ХII | 23 800 | 2 700 | 289,096 |  |  |
| Общо | 471 926 | 34 200 | 2 707,058 | 12, 63 | Да |

3.2. Използване на енергия

Притежателят на Комплексното разрешително е разработил инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди.

Изразходваното количество електроенергия се отчита по измервателните устройства, отбелязани на приложение I.2. към заявлението за издаване на разрешителното.

Таблица 3.2.

| Електроенергия MWh | Количество за единица продукт,съгласно КР MWh/t | Използвано за единица продукт MWh/t | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- |
| 1302,095 | 0,528 | 0,481 | Да |

От таблицата е видно, че консумираната електроенергия в инсталацията

по Условие 2 не превишава стойността, посочена в таблица 8.2.1.1. от Комплексно разрешително № 137/2006 година - 0, 528  Mwh/т

През отчетният период не са констатирани несъответствия.

Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените /изчислени/ количества електроенергия с определените такива в условията на разрешителното разходни норми от влизането в сила на Комлексното разрешително са както следва:

#### За 2009 година    -    няма несъответствие

#### За 2008 година    -    няма несъответствие

За 2007 година    -   няма несъответствие

Съгласно Условие 8.2.1.2. и във връзка с въведената система по качество ISO 9001/2000 във фирмата е разработена и се прилага процедура ПК 4.2-1 “ Управление на документите”, съгласно която са разработени подробни инструкции за експлоатация на всички машини и пречиствателно оборудване включително и инсталацията по Условие 2. Системата по качество се одитира през шест месеца от външна одиторска фирма. Досега не са констатирани нарушения по процедурата.

3.3. Суровини, спомагателни материали и горива

Притежателят на разрешителното е разработил и прилага писмена инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на използваните суровини и спомагателни материали, прави съответствие с разрешените количества по таблица 8.3.1.1./1/ и таблица 8.3.1.1/2/, при наличие на несъответствия се предприемат коригиращи действия.

При годишната проверка по изпълнение условията на Комплексно разрешително № 137/2006 година с протокол КП № 01 – 037/13.10.2010 година се направи предписание да се уведоми МОСВ – град София (Дирекция Превантивна дейност) за наличието на площадката на работещи топилни поти за топене на олово към инсталацията за производство на оловен прах в цех “Смесително - пастировъчен”, за което в Комплексното разрешително няма поставени условия за капацитет и използвани ресурси.

Предписанието е изпълнено и за резултатите сме Ви информирали с писмо Наш № 136/20.01.2011 година и Наш № 465/25.02.2011 година.

На площадката се съхраняват информационните листове за безопасност на използваните суровини, горива, химически вещества и препарати.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

Операторът осъществява съхранението на суровини и спомагателни

материали в резервоари, описани в условие 8.3.4.2. от Комплесното разрешително и посочени в Приложение II. 4. 3. 1 от заявлението.

Разработена е и се прилага писмена инструкция за поддръжка на резервоарите и обваловките, установяване и отстраняване на течове ИКР – ЕК – 005 – 08 “Поддръжка на резервоарите и обваловките, установяване и отстраняване на течове”. Съгласно инструкцията ежедневно се проверява здравината на резервоарите и обваловките, както и за появата на течове. Въведени са дневници, в които ежедневно се записват  проверките.

С протокол № 01 – 037/13.10.2010 година при годишната проверка по изпълнение условията от Комплексно разрешително № 137/2006 година е направено предписание да се приложат технически и организационни мерки, с които да не се допуска попадане на сярна киселина или замърсени води в почвата и технически мерки, които да ограничат евентуални разливи при зареждане на резервоарите със сярна киселина и при изпомпване на обваловката на резервоарите. Срокът за изпълнение беше 15.01.2011 година. Предписанието е изпълнено. Извършена е проверка от РИОСВ – град Пазарджик и е съставен протокол № 07 – 005/21.01.2011 година.

През периода на действие на Комплексното разрешително са констатирани следните несъответствия:

2009 г. – не са констатирани несъответствия.

2008 г. – не са констатирани несъответствия.

2007 г. – констатиран теч от резервоара за сярна киселина. Резервоарът е подменен. Несъответствието е докладвано в ГДОС за 2007 година.

Суровините и спомагателните материали се съхраняват в складове,

посочени в Приложение II.4.3.1. от заявлението.

#### Складовете отговарят на изискванията, посочени в Условие 8.3.4.5. от Комплексното разрешително.

Разработена е инструкция за поддръжка и периодична проверка на

съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, продукти и площадките за временно съхранение на отпадъците.

Всяко тримесечие се прави проверка на всички площадки и складове. При установяване на несъответствия се предприемат необходимите коригиращи действия.

През отчетният период са извършени четири проверки и не са конста- тирани несъответствия.

При проверките на складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, продукти и площадките за временно съхранение на отпадъците се проверява наличието на листове за безопасност, начин на съхранение и съвместимост на материалите както и неналичие на гравитачна връзка с канализацията.

През периода на действие на Комплексното разрешително е констатирано следното:

2009 г. – не са констатирани несъответствия.

2008 г. – не са констатирани несъответствия.

2007 г. – не са констатирани несъответствия.

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР (т) | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество (т) | Количество за единица продукт т/т | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оловни сплави | 3 650 | 1 | 2 707,058 | 0, 74 | Да |

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР (т) | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество кг | Количество за единица продукт кг/т | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дървени в-ща Лой Корк на прах H2SO4 | 3, 504 2, 774 0, 475 912 | 0, 96 0, 76 0, 13 250 | 80 633,120 237, 5 0 | 0,03 0, 23 0, 09 0 | Да Да Да Да |

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР Nm3/y | Количество за единица продукт, съгласно КР Nm3/t | Употребено годишно количество Nm3 | Количество за единица продукт Nm3/t | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 51 611 | 14, 14 | 31 413 | 11, 60 | Да |

Справка за консумираните суровини /оловни сплави/

за инсталацията по условие 2

| Месец | Разход /тона | Съответствие |
| --- | --- | --- |
| Януари | 132,541 |  |
| Февруари | 174,040 |  |
| Март | 158,162 |  |
| Април | 150,500 |  |
| Май | 188,995 |  |
| Юни | 227,722 |  |
| Юли | 246,419 |  |
| Август | 200,430 |  |
| Септември | 263,010 |  |
| Октомври | 334,710 |  |
| Ноември | 341,433 |  |
| Декември | 289,096 |  |
| Общо | 2 707,058 | Да |

Справка за консумиранато количество природна газ

за инсталацията по условие 2

| Месец | Преработена сплав от инст. по усл.2 (тона) | Разход N куб.м | Количество N куб.м/тон | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Януари | 132,541 | 1 541 |  |  |
| Февруари | 174,040 | 2 109 |  |  |
| Март | 158,162 | 2 112 |  |  |
| Април | 150,500 | 2 128 |  |  |
| Май | 188,995 | 2 261 |  |  |
| Юни | 227,722 | 2 425 |  |  |
| Юли | 246,419 | 2 892 |  |  |
| Август | 200,430 | 1 738 |  |  |
| Септември | 263,010 | 3 661 |  |  |
| Октомври | 334,710 | 3 896 |  |  |
| Ноември | 341,433 | 3 758 |  |  |
| Декември | 289,096 | 2 892 |  |  |
| Общо | 2 707,058 | 31 413 | 11, 60 | Да |

Справка за консумиранато количество корк на прах

за инсталацията по условие 2

| Месец | Преработена сплав от инст. по усл.2 /тона/ | Разход кг | Количество кг/т | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Януари | 132,541 | 12,500 |  |  |
| Февруари | 174,040 | 12,500 |  |  |
| Март | 158,162 | 12,500 |  |  |
| Април | 150,500 | 25,000 |  |  |
| Май | 188,995 | 12,500 |  |  |
| Юни | 227,722 | 12,500 |  |  |
| Юли | 246,419 | 25,000 |  |  |
| Август | 200,430 | 25,000 |  |  |
| Септември | 263,010 | 25,000 |  |  |
| Октомври | 334,710 | 25,000 |  |  |
| Ноември | 341,433 | 25,000 |  |  |
| Декември | 289,096 | 25,000 |  |  |
| Общо | 2 707,058 | 237, 500 | 0,09 | Да |

Справка за консумиранато количество лой техническа

за инсталацията по условие 2

| Месец | Преработена сплав от инст.по усл. 2 /тона/ | Разход кг | Количество кг/т | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Януари | 132,541 | - |  |  |
| Февруари | 174,040 | 60,040 |  |  |
| Март | 158,162 | 113,920 |  |  |
| Април | 150,500 | - |  |  |
| Май | 188,995 | 52,740 |  |  |
| Юни | 227,722 | 73,220 |  |  |
| Юли | 246,419 | 75,300 |  |  |
| Август | 200,430 | - |  |  |
| Септември | 263,010 | 100,36 |  |  |
| Октомври | 334,710 | 64,100 |  |  |
| Ноември | 341,433 | 31,740 |  |  |
| Декември | 289,096 | 61,700 |  |  |
| Общо | 2 707,058 | 633,120 | 0, 23 | Да |

Справка за консумиранато количество дървени въглища

за инсталацията по условие 2

| Месец | Преработена сплав от инст. по усл. 2 /тона/ | Разход кг | Количество кг/т | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Януари | 132,541 | - |  |  |
| Февруари | 174,040 | - |  |  |
| Март | 158,162 | - |  |  |
| Април | 150,500 | - |  |  |
| Май | 188,995 | - |  |  |
| Юни | 227,722 | - |  |  |
| Юли | 246,419 | 80,000 |  |  |
| Август | 200,430 | - |  |  |
| Септември | 263,010 | - |  |  |
| Октомври | 334,710 | - |  |  |
| Ноември | 341,433 | - |  |  |
| Декември | 289,096 | - |  |  |
| Общо | 2 707,058 | 80 | 0,03 | Да |

Справка за консумираните суровини/оловни сплави/ и произведени броя решетки

за инсталацията по условие 2

| Месец | Разход /тона/ | Произведени бр. решетки |
| --- | --- | --- |
| Януари | 132,541 | 1 280 481 |
| Февруари | 174,040 | 1 550 308 |
| Март | 158,162 | 733 592 |
| Април | 150,500 | 245 218 |
| Май | 188,995 | 1 142 332 |
| Юни | 227,722 | 1 271 385 |
| Юли | 246,419 | 1 641 866 |
| Август | 200,430 | 1 543 705 |
| Септември | 263,010 | 2 135 711 |
| Октомври | 334,710 | 2 506 674 |
| Ноември | 341,433 | 2 373 072 |
| Декември | 289,096 | 1 440 206 |
| Общо | 2 707,058 | 17 864 550 |

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR.

Таблица 1

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замър- сители извън площадката (колона 2) | Праг за производ- ство, обработ- ка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (коло- на 1а) | Във води (коло на 1b) | Във почва (коло- на 1с) |  |  |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като олово) | - (7, 5135) | - (26, 85) |  | 1302 |  |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като мед) |  | - (13, 95) |  |  |  |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като цинк) |  | - (-) |  |  |  |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като живак) |  | - (-) |  |  |  |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) |  | (-) (3691, 84) |  |  |  |

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

4.2.1. Работа на пречиствателното оборудване

Притежателят на Комплексното разрешително е разработил и прилага

инструкция за поддържане на оптималните стойности на пречиствателните съоръжения за въздух.

ИКР-ЕК-020-08. Прави се оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива в таблица 9.1.3.1. При наличие на несъответствие се установяват причините и се вземат коригиращи действия.

Документирането на резултатите от мониторинга се осъществява в “Дневник на пречиствателните съоръжения”.

През отчетния период са подменени ръкави  на пречиствателни съоръжения както следва:

Цех “Смесително - Пастировъчен”

Реакционна пота - К6

Английска мелница 1- К11

Английска мелница 2 - К12

Цех ”Формовка”

F четки - К13

Щанци – К14

Проверките на пречиствателните съоръжения се извършват един път на смяна от определени с вътрешна заповед лица от началник цеха.

4.2.2. Емисии от точкови източници

Притежателят на Комплексното разрешително е разработил и прилага инструкция  за извършване на замерване, периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри, определелени в разрешителното емисионни норми, установяване на причините при констатирани несъответствия и предприемане на коригиращи действия - ИКР - ЕК- 021- 08.

През отчетният период не са констатирани несъответствия на измерените и заложените в комплексното разрешително емисионни норми.

Таблица 2

4.2.2.1. Цех “Леярен”

# Изпускащо устройство К 1

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леярски автомати, СУ- 5 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 0044 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 2

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леярски автомати, СУ-4 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 0052 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 3

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леярски автомати, СУ- 1 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | ٭ | Веднъж годишно |  |

# ٭Забележка: През отчетният период леярските автомати от този точков източник не са работили.

# Изпускащо устройство К 4

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леярски автомати, СУ- 3 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0,5 | 0,0058 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 5

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леярски автомати, СУ-2 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | ٭ | Веднъж годишно |  |

# ٭Забележка: През отчетният период леярските автомати от този точков източник не са работили.

# Изпускащо устройство К 36

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потата за топене на оловни отпадъци (образувани на площадката) | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 0003 | Веднъж годишно | Да |

# 4. 2. 2.2. Цех “Монтажен”

# Изпускащо устройство К 16

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажни линии, СУ- 3 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | * | Веднъж годишно |  |

# ٭Забележка: През отчетният период машините от този точков източник не са работили.

# Изпускащо устройство К 17

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажни линии, СУ-1 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | * | Веднъж годишно |  |

# ٭Забележка: През отчетният период машините от този точков източник не са работили.

# Изпускащо устройство К 18

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажни линии, СУ- 2 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 0155 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 19

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажни линии, СУ- 4 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 0104 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 20

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажни линии, СУ- 5 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 00098 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 21

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажни линии, СУ- 6 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | * | Веднъж годишно |  |

# ٭Забележка: През отчетният период машините от този точков източник не са работили.

Изпускащо устройство К 22

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажни линии, СУ- 7 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0,5 | 0, 023 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 23

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажни линии, СУ-8 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | * | Веднъж годишно |  |

# ٭Забележка: През отчетният период леярските автомати от този точков източник не са работили.

# 4. 2.2.3. Цех “Смесително - Пастировъчен”

# Изпускащо устройство К 6

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реакционна пота | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 24 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 11

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Английска мелница № 1 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 50 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 12

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Английска мелница № 2 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 009 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 24

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок формовка, СУ - 16 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 0121 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 25

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок формовка, СУ - 17 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 0156 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 26

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бункер, СУ - 5 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 0018 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 27

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бункер, СУ - 6 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 0007 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 28

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бункер, СУ - 7 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 0053 | Веднъж годишно | Да |

Изпускащо устройство К 29

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бункер, СУ - 8 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 14 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 30

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бункер, СУ - 9 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 0573 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 31

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесител, СУ - 10 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 0027 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 32

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесител, СУ - 11 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 0004 | Веднъж годишно | Да |

Изпускащо устройство К 33

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесител, СУ - 12 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 0073 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 34

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесител, СУ - 13 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 0208 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 35

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесител, СУ - 14 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 0312 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 7

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пастир машина | Олово и съединенията му, определени като олово Аерозоли на Н2SO4 | 0, 5 1 | 0, 0156 ** | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 8

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пастир машина | Олово и съединенията му, определени като олово Аерозоли на Н2SO4 | 0, 5 1 | 0, 0044 ** | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 9

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пастир машина | Олово и съединенията му, определени като олово Аерозоли на Н2SO4 | 0, 5 1 | 0, 0036 ** | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 10

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пастир машина | Олово и съединенията му, определени като олово Аерозоли на Н2SO4 | 0, 5 1 | 0, 0086 ** | Веднъж годишно | Да |

# **Аерозоли на сярна киселина не са замервани поради липса на методика

# 4. 2.2.4.  Цех “Формовка”

# Изпускащо устройство К 13

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F четки | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 0078 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 14

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щанци 1 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 028 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 15

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щанци 2 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0,5 | ٭ | Веднъж годишно |  |

# Забележка:

# *През отчетният период  машините към Изпускащо устройство К 15 не са работили.`

Метод за изпитване на въздуха

БДС 17.2.4.02; ВЛМ – Е – 02:2006 г.; ВЛМ № 204/2004 г.

| Изпускащо устройство | Параметър | Измерено количество газове Nm3/h | Измерена емисия mg/Nm3 | Отработени Часове (h)год. | Емисии кg/у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 1 | Олово | 5 838 | 0, 0044 | 4 920 | 0, 1263 |
|  | Антимон |  |  |  | 0, 0037 |
| К 2 | Олово | 4 086 | 0, 0052 | 4 920 | 0,1045 |
|  | Антимон |  |  |  | 0,0031 |
| К 4 | Олово | 5 329 | 0, 0058 | 4 920 | 0, 1520 |
|  | Антимон |  |  |  | 0, 0045 |
| К 36 | Олово | 8 509 | 0, 0003 | 126 | 0, 0003 |
|  | Антимон |  |  |  | - |
| К 18 | Олово | 11 212 | 0, 0155 | 1 400 | 0, 2433 |
|  | Антимон |  |  |  | 0, 0072 |
| К 19 | Олово | 14 940 | 0, 0104 | 1 400 | 0, 2175 |
|  | Антимон |  |  |  | 0, 0065 |
| К 20 | Олово | 16 898 | 0, 00098 | 1 400 | 0, 0231 |
|  | Антимон |  |  |  | 0, 0006 |
| К 22 | Олово | 21 587 | 0, 023 | 1 400 | 0, 6951 |
|  | Антимон |  |  |  | 0, 0208 |
| К 6 | Олово | 9 557 | 0, 24 | 1 224 | 2, 8074 |
|  | Антимон |  |  |  | - |
| К 11 | Олово | 828 | 0, 50 | 612 | 0, 2533 |
|  | Антимон |  |  |  | - |
| К 12 | Олово | 1 092 | 0, 009 | 612 | 0, 0060 |
|  | Антимон |  |  |  | - |
| K 24 | Олово | 10 613 | 0, 0121 | 1 260 | 0, 1618 |
|  | Антимон |  |  |  | 0, 0048 |
| K 25 | Олово | 14 495 | 0, 0156 | 1 260 | 0, 2849 |
|  | Антимон |  |  |  | 0, 0085 |
| K 26 | Олово | 244 | 0, 0018 | 1 246 | 0, 0005 |
|  | Антимон |  |  |  | - |
| К 27 | Олово | 148 | 0, 0007 | 1 246 | 0, 0001 |
|  | Антимон |  |  |  | - |
| К 28 | Олово | 189 | 0, 0053 | 1 246 | 0, 0012 |
|  | Антимон |  |  |  | - |
| К 29 | Олово | 220 | 0, 14 | 1 246 | 0, 0383 |
|  | Антимон |  |  |  | - |
| К 30 | Олово | 214 | 0, 0573 | 1 246 | 0, 0152 |
|  | Антимон |  |  |  | - |
| К 31 | Олово | 1 525 | 0, 0027 | 1 246 | 0, 0051 |
|  | Антимон |  |  |  | - |
| К 32 | Олово | 2 835 | 0, 0004 | 1 246 | 0, 0014 |
|  | Антимон |  |  |  | - |
| К 33 | Олово | 2 318 | 0, 0073 | 1 246 | 0, 0210 |
|  | Антимон |  |  |  | - |
| К 34 | Олово | 2 763 | 0, 0208 | 1 246 | 0, 0716 |
|  | Антимон |  |  |  | - |
| К 35 | Олово | 2 644 | 0, 0312 | 1 246 | 0, 1027 |
|  | Антимон |  |  |  | - |
| К 7 | Олово | 37 179 | 0, 0156 | 1 246 | 0, 7226 |
|  | Антимон |  |  |  | - |
| К 8 | Олово | 35 128 | 0, 0044 | 1 246 | 0, 1925 |
|  | Антимон |  |  |  | - |
| К 9 | Олово | 30 543 | 0, 0036 | 1 246 | 0, 1370 |
|  | Антимон |  |  |  | - |
| К 10 | Олово | 21 239 | 0, 0086 | 1 246 | 0, 2275 |
|  | Антимон |  |  |  | - |
| К 13 | Олово | 10 739 | 0, 0078 | 1 246 | 0, 1043 |
|  | Антимон |  |  |  | 0, 0031 |
| K 14 | Олово | 22 847 | 0, 028 | 1 246 | 0, 7970 |
|  | Антимон |  |  |  | 0, 0239 |
| Общо | Олово |  |  |  | 7, 5135 |
|  | Антимон |  |  |  | 0, 0867 |

Забележка: За определянето на антимона са използвани изчислителни методи  /оловните сплави, които се ползват са с 3% съдържание на антимон/

Изпускащи устройства с номера № К 3, 5, 15, 16, 17, 21, 23  не са замервани, тъй като през отчетният период машините към тези изпускащи устройства не са работили.

На изпускащи устройства К36, К6, К11, К12, К26, К27, К28, К29, К30, К31, К32, К33, К34, К35,  К7, К8, К9, К10 не е отбелязана емисия на антимон, тъй като пречиствателните съоръжения са свързани с машини, които преработват чисто олово (Pb – 99,99), а не сплави, в които се съдържа антимон.

4.2.3. Неорганизирани емисии

Притежателят на разрешителното е разработил и прилага инструкция

ИКР-ЕК-006-08 за периодична оценка на наличието на източниците на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините и предприемане мерки за ограничаването им.

Пътищата на фирмата редовно се оросяват с водоноска. Вземат се всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на член 70 от Наредба № 1/2005.

4.2.4. Интензивно миришещи вещества

Притежателят на разрешителното е разработил инструкция

ИКР-ЕК-007-08 за приемане на незабавни действия за идентифициране на причините и мерките за ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

4.2.5. Собствен мониторинг

Собственият мониторинг се извършва веднъж годишно на всички не-

подвижни източници, разрешени в Комплексното разрешително. Замерванията се извършват от акредитирани лаборатории.

При направените собствени замервания през отчетния период не са констатирани несъответствия със заложените емисионни норми в Комплексното разрешително.

4.3. Емисии на вредни вещества в отпадъчните води

За заустване на пречистените води операторът заплаща такса за ползване на воден обект съгласно ПМС № 154/2000 година. Копие от платежния документ се изпраща в Басейнова дирекция - ИБР гр. Пловдив

На притежателя на разрешителното се разрешава да експлоатира две пречиствателни съоръжения:

-Първичен утаител

-Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/

Разработени са и се прилагат инструкции за поддържане на оптимал-

на стойност на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения:

-ИКР-ЕК-017-08 -     “Поддръжка и експлоатация на първичен утаител”

-ИОС-ПЧС-001-04 - “Технологични процеси на пречистване в ПСОВ”

-ИОС-ПЧС-002-04 - “Обезводняване на утайка чрез филтър - преса”

-ИКР-ЕК-003-08 -     “Ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации”

-ИКР-ОМ-012-08 -   “Инструкция за периодична проверка и поддръжка

на канализационната система.”

Периодично се прави оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри и определените такива в таблици 10.1.1.1. и 10.1.1.2.

Резултатите се записват в дневници.

През отчетният период на четири пъти са поръчвани коли на ВиК за отпушване на

участъци в канализационната система.

4.3.1. Емисионни норми - индивидуални емисионни ограничения.

На оператора е разрешено да зауства в река Пишманка пречистени от-

падъчни води с изисквания, посочени в таблица 10.1.2.1 от комплексното разрешително.

Разработена е и се прилага инструкция ИКР-ЕК-010-08 “За оценка на

съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения за смесения поток отпадъчни води”.

За анализите на пречистените води има сключен договор с акредитирана  лаборатория.

#### Таблица 3 Емисии в отпадъчните води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултатии от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Олово | mg/dm3 | 0, 2 | 0, 0483 | месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0, 5 | 0, 0251 | месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 2, 0 | < | месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0, 01 | < | месечно | Да |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден | 7 200 | 2 206 | месечно | Да |
| рН |  | 6 - 9 | 7, 8 | месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | 20, 42 | месечно | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 70 | 19, 92 | месечно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 3 | няма | месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3, 5 | 0, 04 | месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0, 1 | < | месечно | Да |

* Забележка: Знакът “ < ” означава под откриваемия минимум.

Метод за изпитване на води

AES ISP след киселинно разлагане

| По каза тел | Месеци | ИЕО по КР | Съо тветствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | mg/dm3 |  |
| рН | 7,9 | 8,4 | 8,2 | 7,4 | 6,8 | 7,7 | 8,7 | 6,9 | 7,3 | 8,4 | 8,0 | 7,6 | 6 - 9 | Да |
| НВ | 16 | 14 | 12 | 18 | 22 | 24 | 15 | 19 | 26 | 28 | 30 | 21 | 35 | Да |
| Арсен | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,1 | Да |
| Мед | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,302 | < | 0,5 | Да |
| Цинк | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 2,0 | Да |
| Олово | 0,05 | 0,06 | < | 0,07 | < | 0,08 | < | < | 0,09 | 0,10 | 0,13 | < | 0,2 | Да |
| Живак | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,01 | Да |
| Желязо (общо) | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,32 | 0,19 | < | 3,5 | Да |
| Нефто продукти | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | 3,0 | Да |
| ХПК | 21 | 17 | 16 | 26 | 18 | 22 | 14 | 17 | 12 | 35 | 17 | 24 | 70 | Да |

Замърсителите на водите, които се докладват в рамките на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ съгласно таблица 10.1.1.4 са както следва:

| Показател | Замерено ИЕО (мг/л) | Количество пречистена вода(л) | Количество (кг) |
| --- | --- | --- | --- |
| Олово и съединенията му | 0, 0483 | 556 000 000 | 26, 85 |
| Мед и съединенията му | 0, 0251 | 556 000 000 | 13, 95 |
| Цинк и съединенията му | < | 556 000 000 | няма |
| Живак и съединенията му | < | 556 000 000 | няма |
| Общ органичен въглерод /изразен като ХПК/3 | 6, 64 | 556 000 000 | 3 691, 84 |

През отчетният период са извършени шест проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. При четири от проверките са констатирани запушвания на канализационната система. За отсраняване на проблема е викана външна организация – ВиК – гр. Пазарджик. Сменени са 100 метра водопровод (промишлен и питеен), поради износване на стария и чести аварии (течове). Съгласно инструкцията проверките се извършват на всяко тримесечие и резултатите се записват в дневник.

4.4. Управление на отпадъците

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Количес тво по КР [t/единица продукт] | Количес тво-реално изчислено [t/единица продукт] | Количес тво по КР [t/y] | Количес тво-реално изчислено [t/y] | Временно съхраняване | Транспортиран е – собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oтпадъци, съдържащи други тежки метали (оловна паста) | 06 04 05* | 0, 938 | 2 539 | 3 500 | 173, 980 | Да – Площадка № 6 Условие 11.3.6. | Външна фирма | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 06 05 02* | 0, 938 | 0 | 3 500 | 0 | Да – Площадка № 6 - Условие 11.3.6. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1 _ | _ |
| Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества (прах от ръкавни филтри) | 10 10 09* | 0, 005 | 13, 535 | 20 | 13, 100 | Да – Площадка № 6 - Условие 11.3.6. | Външна фирма | Да |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (шлака от леене на метали) | 10 10 11* | 0, 025 | 67, 676 | 90 | 84, 720 | Да – Площадка № 6 - Условие 11.3.6. | Външна фирма | Да |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (оловни плочи) | 10 10 11* | 0, 011 | 29, 778 | 40 | 39, 000 | Не | Собствен транспорт (вътрешно - заводски) | Не |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (оловни “уши”) | 10 10 11* | 0, 068 | 184, 080 | 250 | 57, 00 | Да – Площадка № 12 - Условие 11.3.6. | Собствен транспорт (вътрешно - заводски) | Да |
| Утайки, съдържа щи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води | 19 08 13* | 0, 176 | 476, 442 | 760 | 217, 340 | Да – Площадка № 7 - Условие 11.3.6. | Външна фирма | Да |
| Отпадъци от пластмаси (от цех “Пластмасов”) | 07 02 13 | - | - | 11 | 2, 304 | Да- Площадка № 1 | Външни фирми | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | - | - | 7 | 2, 430 | Да- Площадка № 4 - Условие 11.3.5. | Външна фирма | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | - | - | 0, 2 | 0, 710 | Да- Площадка № 2 - Условие 11.3.5. | Външна фирма | Не |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | - | - | 80 | 18, 919 | Да- Площадка № 2 - Условие 11.3.5. | Външни фирми | Да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | 16 02 14 | - | - | 0, 2 | 0 | Да- Площадка № 11 (в административна сграда) | - | - |
| Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 | 16 02 16 | - | - | 0, 1 | 0 | Да- Площадка № 11 (в административна сграда) | - | - |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | - | - | 350 | 202, 080 | Да- Площадка № 4 – Условие 11.3.5. | Външна фирма | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | - | - | 150 | 0, 325 | Да- Площадка № 2 - Условие 11.3.5. | Външни фирми | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | - | - | 12 | 0, 490 | Да - Площадка № 9 – Условие 11.3.4. | Външна фирма | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | - | - | 0, 2 | 0 | Да - Площадка № 9 – Условие 11.3.4. | - | - |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | - | - | 0,2 | 0 | Не | - | - |
| Aбсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкави от ръкавни филтри) | 15 02 02* | - | - | 7 | 0, 500 | Да - Площадка № 5 – 0,750 т Условие 11.3.5 | Външна фирма | Да |
| Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | 16 02 13* | - | - | 0,2 | 0 | Не | - | - |
| Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване | 16 02 15* | - | - | 0,0001 | 0 | Не | - | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01 * | - | - | 120 | 98, 544 | Да - Площадка № 8 - Условие 11.3.7. | Външни фирми | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | - | - | 0,8 | 0 | Да - Площадка № 10 - Условие 11.3.8. | - | - |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | - | - | 100 | 0 | Не | - | - |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | - | - | 50 | 0 | Да - Площадка № 4 – Условие 11.3.5. | - | - |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | - | - | 0, 8 | 0 | Не | - | - |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | 100 | 100 | Да | Външна фирма | Да |

*Символът ”0” означава, че този отпадък не е образуван в отчетния период.

Забележка:Разработена е и се прилага инструкция ИКР-ЕК-009-08 за периодична оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци за единица продукт. През отчетният период е констатирано завишаване на количеството на отпадък с код 12 01 03 от разрешеното в Комплексното разрешително. Несъответствието се дължи на факта, че се изпълнява поръчка, при която клиентът държи на заложки от цветни метали.

От периода на влизане в сила на Комплексното разрешително са констатирани следните несъответствия:

2007 година -  3/три/

2008 година -  2/две/

2009 година -  1/едно/

Разработена е инсрукция ИКР – ЕК – 004 – 8 за поддръжката и периодичните проверки на площадките за временно съхранение на отпадъците. 			През отчетният период са направени четири проверки и не са констатирани несъответствия.

Взетите коригиращи действия за отстраняване на несъответствията, както и причините за тях са докладвани в съответния ГДОС.

Не е описано количество генериран отпадък с код 06 05 02*, тъй като това е резервен код, който фигурира в Комплексното разрешителното на “МОНБАТ” АД гр. Монтана и е аналогичен на код 06 04 05*, който е докладван в Таблица 4.

Транспортът на всички отпадъци се извършва от фирми, имащи разрешение за това.

#### Таблица 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oтпадъци, съдържащи други тежки метали (оловна паста) | 06 04 05 * | R 12/R 13 | Не | “ЕЛ БАТ” АД гр. Долна Баня 173, 980 т | Да |
| Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества (прах от ръкавни филтри) | 10 10 09* | R 12/R 13 | Не | “ЕЛ БАТ” АД гр. Долна Баня 13, 100 т | Да |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (шлака от леене на метали) | 10 10 11* | R 12/R 13 | Не | “ЕЛ БАТ” АД гр. Долна Баня 84, 720 т | Да |
| Утайки, съдържа щи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води | 19 08 13* | R 12/R 13 | Не | “ЕЛ БАТ” АД гр. Долна Баня 217, 340 т | Да |

Притежателят на Комплексното разрешително е разработил инструкция ИКР - ЕК- 004 за поддръжка и периодична проверка на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти и площадките за временно съхранение на отпадъци.

Операторът събира всички образувани на площадката отпадъци на определените за целта места за разделно събиране.

Транспортирането на отпадъците на територията на площадката се осъществява със специализиран транспорт.

Предаването на отпадъците извън територията на площадката се из-

вършва само на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО, регистрационнен документ по чл. 12 от ЗУО, лиценз по чл. 54 от ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор за конкретния вид отпадък.

При предаването на опасни отпадъци извън територията на фирмата се изготвя “Транспортна карта”, съгласно Приложение № 4 на Наредба № 9/2004 г.

Притежателят на Комплексното разрешително е разработил и прилага инструкция ИКР-ЕК-011-08 за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното.

При годишната проверка по изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 137/2006 година  по Условие 11. Управление на отпадъците - с протокол КП № 01 – 038/14.10.2010 година е предписано да се извърши класификация на отпадък пластмасови опаковки(найлонови чували) – код 15 01 02

и да се уведоми компетентния орган  МОСВ – град София.

Предписанието е изпълнено, за което сте информирани с писмо Изходящ № 2684/28.10.2010 година.

4.5. Шум

Притежателят на Комплексното разрешително веднъж на две години

извършва наблюдение на нивата на шум на площадката съгласно заложените в условие 12.1.1.

През 2009 година са направени замервания за нивата на шум на площадката на “ЕЛХИМ – ИСКРА” АД. За целта има издадени сертификат и протокол от “ХЕСПА” ООД град Пазарджик, от които е видно, че в точките на контрол по измервателния контур нивото на шума съответства на заложените нива в Комплексното разрешително.

През отчетният период не са постъпвали оплаквания от живущи около площадката.

Следващото замерване на нивата на шум на площадката е през 2011 година.

Таблица 6

І. Еквивалентно ниво на дневен шум

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ноща | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка на контрол № 1 | 51,3 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 2 | 53,7 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 3 | 49,5 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 4 | 49,4 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 5 | 47,5 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 6 | 48,2 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 7 | 46,2 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 8 | 46,5 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 9 | 47,2 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 10 | 48,9 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 11 | 50,6 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 12 | 54,9 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 13 | 57,5 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 14 | 53,1 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 15 | 50,1 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 16 | 50,8 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 17 | 50,0 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 18 | 50,3 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 19 | 51,9 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 20 | 47,0 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 21 | 50,2 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 22 | 49,5 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 23 | 50,6 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 24 | 50,2 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 25 | 49,1 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 26 | 53,7 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 27 | 57,3 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 28 | 55,4 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 29 | 57,6 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 30 | 54,4 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |

ІІ. Еквивалентно ниво на вечерен шум

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ноща | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка на контрол № 1 | 54,1 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 2 | 57,9 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 3 | 51,2 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 4 | 45,8 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 5 | 50,0 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 6 | 45,6 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 7 | 44,6 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 8 | 43,2 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 9 | 40,1 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 10 | 45,1 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 11 | 47,2 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 12 | 53,2 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 13 | 56,4 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 14 | 49,8 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 15 | 46,1 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 16 | 50,6 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 17 | 46,0 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 18 | 46,0 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 19 | 42,2 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 20 | 41,7 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 21 | 49,0 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 22 | 51,2 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 23 | 48,8 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 24 | 42,5 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 25 | 48,7 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 26 | 52,0 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 27 | 52,2 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 28 | 55,3 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 29 | 58,5 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 30 | 53,2 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |

ІІІ. Еквивалентно ниво на нощен шум

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ноща | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка на контрол № 1 | 47,3 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 2 | 48,5 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 3 | 42,3 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 4 | 42,3 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 5 | 41,2 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 6 | 41,3 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 7 | 41,2 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 8 | 38,9 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 9 | 37,2 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 10 | 39,8 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 11 | 41,2 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 12 | 41,8 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 13 | 40,2 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 14 | 45,1 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 15 | 41,8 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 16 | 41,9 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 17 | 39,0 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 18 | 39,7 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 19 | 38,7 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 20 | 38,7 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 21 | 36,7 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 22 | 39,1 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 23 | 36,7 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 24 | 33,0 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 25 | 32,6 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 26 | 38,1 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 27 | 35,1 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 28 | 31,2 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 29 | 31,1 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |
| Точка на контрол № 30 | 35,5 ± 0,3 | Измерено през ноща | Да |

ІV. Забележки:

- Местоположението на точките на контрол 1÷30 на Контур, в които е измерен шумът са нанесени върху схема на Приложение 1.

- Средно еквивалентно ниво на шума по измерителния контур е 60,6 dBA Дневен шум

- Средно еквивалентно ниво на шума по измерителния контур е 50,08 dBA Вечерен шум

- Средно еквивалентно ниво на шума по измерителния контур е 41,09 dBA Нощен шум

- Измерванията на шум в т.1, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 39 и 30 са направени при интензивен трафик на МПС.

- Измерванията на шум в т.3, 4 и 19 са направени при преминаващи мотокари.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Притежателят на Комплексното разрешително извършва собствен

мониторинг на подземните води по показатели, посочени в таблица 13.8.1 на комплексното разрешително.

Таблица 7 Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | Кладенец 1 | 500 | 450 | Веднъж годишно | Да |
|  | Кладенец 2 |  | 390 |  |  |
|  | Кладенец 4 |  | 296 |  |  |
| Нефто- продукти | Кладенец 1 | 50 | Няма | Веднъж годишно | Да |
|  | Кладенец 2 |  | Няма |  |  |
|  | Кладенец 4 |  | Няма |  |  |
| Амоний | Кладенец 1 | 0, 12 | < | Веднъж годишно | Да |
|  | Кладенец 2 |  | < |  |  |
|  | Кладенец 4 |  | < |  |  |
| Олово | Кладенец 1 | 30 | 0, 05 | Веднъж годишно | Да |
|  | Кладенец 2 |  | 0, 08 |  |  |
|  | Кладенец 4 |  | 0, 09 |  |  |
| Желязо | Кладенец 1 | 50 | < | Веднъж годишно | Да |
|  | Кладенец 2 |  | < |  |  |
|  | Кладенец 4 |  | < |  |  |
| Мед | Кладенец 1 | 30 | < | Веднъж годишно | Да |
|  | Кладенец 2 |  | < |  |  |
|  | Кладенец 4 |  | < |  |  |
| Цинк | Кладенец 1 | 200 | < | Веднъж годишно | Да |
|  | Кладенец 2 |  | < |  |  |
|  | Кладенец 4 |  | < |  |  |
| Живак | Кладенец 1 | 0, 5 | < | Веднъж годишно | Да |
|  | Кладенец 2 |  | < |  |  |
|  | Кладенец 4 |  | < |  |  |

През отчетният период кладенец № 3 не е работил.

Забележка: Символът “ < ” означава, че концентрацията на веществото е под откриваемия минимум.

#### Анализите “Разтворени вещества” и “Нефтопродукти” се правят от

заводската лаборатория, която не е акредитирана. Анализите на метали се извършват от акредитирана лаборатория.

Два месеца след влизането на комплексното разрешително операторът

съвместно с РИОСВ и регионалната лаборатория на ИАОС гр. Пазарджик, са определени три пункта за мониторинг на почви като са снети и географските им координати.

Съгласно условие 13.9.3. е извършен анализ за базово състояние на почвите на територията на производствената площадка по показатели, посочени в таблица 13.9.. Резултатите от анализите са докладвани в годишния доклад за 2007 година.

Замерване за състоянието на почвата е извършено през 2010 година. Резултатите са:

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробо- вземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 7,94 ± 0,03 | 1 | 7,94 ± 0,06 | Веднъж на три години | Да |
| Нефтопродукти | 26 ± 4 | 1 | 31 ± 9 | Веднъж на три години | Да |
| Азот (общ) | 0,95 ± 0,07 | 1 | 0,60 ± 0,05 | Веднъж на три години | Да |
| Олово | 1 253 ± 150 | 1 | 532 ± 40 | Веднъж на три години | Да |
| Желязо | 19 ± 1 | 1 | 19 ± 2 | Веднъж на три години | Да |
| Мед | 35 ± 2 | 1 | 25 ± 2 | Веднъж на три години | Да |
| Цинк | 84 ± 11 | 1 | 61 ± 10 | Веднъж на три години | Да |
| Живак | < 0,4 | 1 | < 0,4 | Веднъж на три години | Да |
| Антимон |  | 1 | < 0,03* | Веднъж на три години | Да |
| рН | 8,10 ± 0,03 | 2 | 8,02 ± 0,06 | Веднъж на три години | Да |
| Нефтопродукти | 22 ± 3 | 2 | 23 ± 2 | Веднъж на три години | Да |
| Азот (общ) | 0,65 ± 0,05 | 2 | 0,57 ± 0,05 | Веднъж на три години | Да |
| Олово | 1 034 ± 125 | 2 | 1 016 ± 74 | Веднъж на три години | Да |
| Желязо | 0,42 ± 0,05 | 2 | 0,43 ± 1 | Веднъж на три години | Да |
| Мед | 35 ± 2 | 2 | 27 ± 2 | Веднъж на три години | Да |
| Цинк | 73 ± 10 | 2 | 53 ± 2 | Веднъж на три години | Да |
| Живак | < 0,4 | 2 | < 0,4 | Веднъж на три години | Да |
| Антимон |  | 2 | < 0,03 | Веднъж на три години | Да |
| рН | 7,79 | 3 | 7,64 ± 0,06 | Веднъж на три години | Да |
| Нефтопродукти | 188 ± 30 | 3 | 150 ± 30 | Веднъж на три години | Да |
| Азот (общ) | 0,86 ± 0,06 | 3 | 0,65 ± 0,06 | Веднъж на три години | Да |
| Олово | 3 614 ± 440 | 3 | 3034 ± 720 | Веднъж на три години | Да |
| Желязо | 3,6 ± 0,04 | 3 | 3,5 ± 0,1 | Веднъж на три години | Да |
| Мед | 53 ± 2 | 3 | 23 ± 2 | Веднъж на три години | Да |
| Цинк | 129 ± 18 | 3 | 64 ± 10 | Веднъж на три години | Да |
| Живак | < 0,4 | 3 | < 0,4 | Веднъж на три години | Да |
| Антимон |  | 3 | < 0,03* | Веднъж на три години | Да |

*Забележка: Резултатът е под откриваемия минимум

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на Комплексното разрешително.

| 1 | Реконструкция на площадките за временно съхранение на отпадъци, включваща: -за площадки № 6 и № 7-изграждане на ограда и поставяне на ясни надписи за предназначението на площадките и вида на отпадъците, които се съхраняват временно на тях; -покриване на 1/3 от площа на площадка № 6; -Бетониране и покриване с навес на площадка № 8 за временно съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори | 2006 | 31.10.2007 | 50000 | Изпълнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Прекратяване работата на инсталацията

Не е предвидено изваждането на инсталацията от експлоатация.

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

Притежателят на Комплексното разрешително е разработил и спазва

утвърден план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, съгласуван с Териториалната Дирекция на “Гражданска защита” и РС “Пожарна безопасност и защита на населението”.

През отчетният период не са възникнали аварийни ситуации, които да бъдат включени в ГДОС.

При годишната проверка по изпълнение на условията на Комплексното разрешително № 137/2006 година с констативен протокол № 1586 – 060 се направи предписание да се извърши оценка по Условие 14.3.”Оценка за възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията на опасни течни вещества, препарати или силно замърсени води, включително в резултат от гасене на пожар”.

Предписанието е изпълнено и Ви е изпратена оценката с писмо наш

№ 4059/01.12.2009 година.

  - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено Комплексното разрешително.

През отчетният период не са констатирани инциденти с въздействие

върху околната среда, както и постъпили писменни или други оплаквания, касаещи околната среда.

8. Подписване на Годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

С настоящето предавам Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №137/2006 година на “Елхим - Искра” АД гр. Пазарджик и удостоверявам вярността и точността на представената информация.

Прокурист

“Елхим - Искра” АД

________________________________

/инж. Георги Русков/

Дата:   30 Март 2011 година

гр. Пазарджик