3.1. Увод

- Наименование на инсталациите, за който е издадено комплексното разрешително (КР);

Условие № 2 Инсталации, обхванати от това разрешително: /До 02.04.2010 г./

I. Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация за производство на вар и варови продукти – т. 3.1 от Приложение 4 на ЗООС:

Производство на негасена вар в две варови пещи:

Варова пещ № 1 с производствен капацитет 200 т/24 часа;

Варова пещ № 3 с производствен капаците 200 т/24 часа;

2. Инсталация за производство на калциев карбид – т.4.2. д) от Приложение 4 на ЗООС;

3. Инсталация за производство на ацетилен – т. 4.1.а) от Приложение 4 на ЗООС – в експлоатация от 01.01.2009 г.

II. Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация за производство на варели;

2. Парова централа;

3. Производство на хидратирана вар със съдържание на влага 1%;

4. Производство на хидратирана вар със съдържание на влага 55%;

5. Производство на варови разтвори;

6. Производство на калциев карбонат.

Условие № 2 /актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г./  - От 02.04.2010 г. Инсталации, обхванати от това разрешително:

I. Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация за производство на вар и варови продукти – т. 3.1 от Приложение 4 на ЗООС:

Производство на негасена вар в две варови пещи:

Варова пещ № 1 с производствен капацитет 200 т/24 часа;

Варова пещ № 3 с производствен капаците 200 т/24 часа;

2. Инсталация за производство на калциев карбид – т.4.2. д) от Приложение 4 на ЗООС;

3. Инсталация за производство на ацетилен – т. 4.1.а) от Приложение 4 на ЗООС.

II. Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация за производство на варели;

2. Парова централа;

3. Производство на хидратирана вар със съдържание на влага 1%;

4. Производство на хидратирана вар със съдържание на влага 55%;

5. Производство на варови разтвори;

6. Производство на калциев карбонат.

- Адрес по местонахождение на инсталациите:

Гр. Асеновград, 4230 , Промишлена зона “Север”, фирма Калцит АД

- Регистрационен номер на КР:

КР 82 / 2005, в сила до 02.04.2010 г.

КР 82 / 2005, актуализирано с Решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г.

в сила от 02.04.2010 г.

- Дата на подписване на КР:

17.04.2006 г.  - КР 82 / 2005, в сила до 02.04.2010 г

01.03.2010 г. - КР 82 / 2005, актуализирано с Решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г. в сила от 02.04.2010 г

- Дата на влизане в сила на КР:

КР 82 / 2005, в сила от 06.05.2007 г. до 02.04.2010 г.

КР 82/2005, актуализирано с Решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г. в сила от 02.04.2010 г

- Оператор на инсталациите -  притежател на разрешителното:

Калцит АД, гр. Асеновград

- Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора:

Адрес: Калцит АД, 4230 Асеновград, Промишлена зона “Север”;

Телефонен номер: 0331 6 2723;

Е-mail: office@calcit-bg.com

Факс: 0331 6 7426

- Лице за контакти:

Инж. Костадин Георгиев Солаков

- Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти:

Адрес: Калцит АД, 4230 Асеновград, Промишлена зона “Север”

Телефонен номер: 0331 6 7428;

Е-mail: office@calcit-bg.com

Факс: 0331 6 7426

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталациите:

- Варови пещи:

Произвежда се негасена вар – СаО – чрез термично разлагане на природен варовик с гориво природен газ:

CaCO3 = CaO + CO2

- Инсталация за производство на калциев карбид:

Произвежда се калциев карбид – СаС2 – от негасена вар и антрацитни въглища в електродъгова пещ с потопяеми електроди.:

СаО + 3С = СаС2 + СО

- Инсталация за производство на ацетилен:

Получаване на ацетилен в ацетиленов генератор от калциев карбид и вода:

СаС2 + 2Н2О = С2Н2 + Са/ОН/2

4. Инсталация за производство на варели:

Производство на метални варели за опаковане на калциев карбид

2. Парова централа:

Производство на пара за собствени нужди с гориво природен газ

3. Производство на хидратирана вар със съдържание на влага 1%:

Извършва се хидратиране на негасена вар /СаО/ със стехиометрично количество вода в хидратор, като процеса се регулира от компютър. Получената хидратирана вар постъпва в сепаратор, където се отделя фракцията над 100 микрона за смилане.

СаО + Н2О = Са/ОН/2

4. Производство на хидратирана вар със съдържание на влага 55%:

Хидратираната вар с 55 % влага се получава чрез гасене на СаО с излишък на вода. Получава се варно мляко, което после минава през филтър-преси, за да му се отнеме част от водата. Опакова се в полиетиленови торби по 10 кг.

СаО + Н2О = Са/ОН/2

5. Производство на варови разтвори:

Смесва се гасена вар с пясък в определено съотношение, разбърква се в хомогенизатори и се опакова в полиетиленови торби по 10 кг и 20 кг.

6. Производство на калциев карбонат:

Получава се чрез карбонизация на варно мляко с въглероден диоксид в карбонизационни колони:

Са/ОН/2 + СО2 = СаСО3 + Н2О

Получената суспензия преминава през филтърна инсталация и сушилня с гориво природен газ за отнемане на водата до получаването на калциев карбонат преципитат на прах. Опакова се в 25 кг книжни торби.

Условие 3.2 Промени в работата на инсталациите се разрешават, ако проектът за извършването им отговаря на критериите за най-добра налична техника, съгласно чл.3 на Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения, приета с ПМС № 62/12.03.2003 г. и при условията на чл.124 от ЗООС. Нито едно от условията на разрешителното не отменя законовите задължения на притежателя му, произтичащи от други нормативни актове. / До 02.04.2010г./

Издадено е КР 82/2005, Актуализирано с Решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г., влязло в сила на 02.04.2010 г.

Условие 3.2 /актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г./  Промени в работата на инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, се разрешават, ако проектът за извършването им отговаря на критериите за най-добра налична техника, съгласно чл.3 на Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения, приета с ПМС № 62/12.03.2003 г. и при условията на чл.124 от ЗООС. Нито едно от условията на разрешителното не отменя законовите задължения на притежателя му, произтичащи от други нормативни актове. / От 02.04.2010г./

Няма извършена промяна.

Условие 3.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши следните промени в работата на инсталациите по Условие 2:

Условие 3.4.1 В срок до 31.12.2008 г. притежателят на настоящото разрешително да изгради и да пусне в експлоатация Инсталация за производство на ацетилен. /До 02.04.2010 г/

Представено разрешение за ползване № ДК-07-29/30.06.2010 г. на ДНСК,гр. София.

Условие 3.4.1 /актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г./ На притежателят на настоящото разрешително се разрешава да изгради и въведе в експлоатация инсталацията за производство на ацетилен по Условие 2./От 02.04.2010 г/

Представено разрешение за ползване № ДК-07-29/30.06.2010 г. на ДНСК,гр. София за Инсталацията за производство на ацетилен.

- Условие 4 Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите:/ До 02.04.2010г./

1. Инсталация за производство на вар и варови продукти – т. 3.1 от Приложение 4 на ЗООС:

Производство на негасена вар в две варови пещи – максимален капацитет, определен в Условие 4 на КР – 144000 т/година; годишно производство за 2010 г. – 94577 т.

Варова пещ № 1 – максимален  производствен капацитет 200 т/24 часа;

Варова пещ № 3 – максимален  производствен капацитет 200 т/24 часа;

2. Инсталация за производство на калциев карбид – т.4.2. д) от Приложение 4 на ЗООС – максимален капацитет, определен в Условие 4 на КР – 14400 тона/година; годишно производство за 2010 г. – 8110 т.

3. Инсталация за производство на ацетилен – т. 4.1.а) от Приложение 4 на ЗООС, в експлоатация от 01.01.2009 г. максимален капацитет, определен в Условие 4 на КР – 200 тона / година.

Няма производство до 02.04.2010г.

4. Парова централа – максимален капацитет, определен в Условие 4 на

КР – 400 kW;  за 2010 г. – 385 kW

- Условие 4 /актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г./  Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите: / От 02.04.2010г./

1. Инсталация за производство на вар и варови продукти – т. 3.1 от Приложение 4 на ЗООС:

Производство на негасена вар в две варови пещи – максимален капацитет, определен в Условие 4 на КР – 144000 т/година; годишно производство за 2010 г. – 94577 т.

Варова пещ № 1 – максимален  производствен капацитет 200 т/24 часа;

Варова пещ № 3 – максимален  производствен капацитет 200 т/24 часа;

2. Инсталация за производство на калциев карбид – т.4.2. д) от Приложение 4 на ЗООС – максимален капацитет, определен в Условие 4 на КР – 14400 тона/година; годишно производство за 2010 г. – 8110 т.

3. Инсталация за производство на ацетилен – т. 4.1.а) от Приложение 4 на ЗООС – 200 тона/година.

Производство 2010 г – 3,362 тона

4. Парова централа – максимален капацитет, определен в Условие 4 на

КР – 400 kW;  за 2010 г. – 385 kW

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

- РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите:

РИОСВ - Пловдив

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите:

Басейнова дирекция “Източнобеломорски район”, ул. “Булаир” № 26, гр. Пловдив

3.2. Система за управление на околната среда

Условие 5.1  Структура и отговорности

Условие 5.1.1

Определен е персонала, който да извършва дейностите по изпълнение на условията в КР и е изготвен списък с имената на съответните служители. Списъкът се актуализира при промяна.

Списък по Условие 5.1.1 , последна промяна 03,2009 г. /.

Няма актуализация през 2010г

СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ДЛЪЖНОСТИТЕ, ТЕЛЕФОНИТЕ НА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛОВИЯТА В КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО

ИМЕ                                                ДЛЪЖНОСТ

Инж. Иван Кръстев                                   Изпълнителен директор

Изпълнителният директор носи пълната и цялостна отговорност за

изпълнение на условията в КР.

Инж. Костадин Солаков                        ЗДИИ

Тел.: 0888778041

ЗДИИ следи пряко за оперативното изпълнение на условията по КР.

Преки изпълнители на условията по КР:

1. Людмил Унарев                                      Главен Механик

тел. 0886315905

2. Инж.Мариан Цанков                              Н-к цех “Варов”

Тел.: 0898452173

3. Апостол Тименов                                   Н-к цех “Карбиден” и

Тел.: 088853568                                       цех “Карбонатен”

4. Костадин Костадинов                            Главен енергетик

Тел.: 0888907992

5. Елена Манолова                                     Инспектор Здраве и безопасност

Тел.: 033146171

6. Инж. Пенка Дафчева                             Инспектор технически

Тел.: 0899297258                                    контрол на качеството

7. Елена Йочкова                                        Н-к ОТКК

Тел.: 0896050733

Условие 5.1.2

Списъкът на лицата, отговарящи за изпълнение на условията в КР се съхранява и актуализира при всяка промяна на лицата или техните отговорности. /последна актуализация март, 2009 г./

Няма актуализация през 2010г

Условие 5.2  Обучение

Условие 5.2.1

Прилага се инструкция за определяне на потребностите от обучение, в която са включени годишни програми за обучение на персонала, според определените потребности. Те се актуализират при промяна на потребностите от обучение. През 2010 г. са проведени 18 броя обучения. От тях 4 вътрешни и 14 външни. Общо брой на участниците в обученията – 66 човека. Обща стойност на обученията – 3181 лева. За всяко от проведените вътрешни обучения има подписан протокол. Всички проведени обучения са записани в Регистър на обученията за 2010 г.

Условие 5.3  Обмен на информация

Условие 5.3.1

Изготвен е списък с имената, длъжностите, работните места, телефоните и други възможни начини за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнението на условията в КР. Списъкът е сведен до знанието на всички, които имат задължение по изпълнение на КР и е лесно достъпен за всички служители. Последна актуализация на списъка – март, 2009 г. /.

Няма актуализация през 2010 г.

СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ДЛЪЖНОСТИТЕ, ТЕЛЕФОНИТЕ НА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛОВИЯТА В КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО

ИМЕ                                                ДЛЪЖНОСТ

Инж. Иван Кръстев                                   Изпълнителен директор

Инж. Костадин Солаков                           ЗДИИ

Тел.: 0888778041

1. Людмил Унарев                                      Главен механик

тел. 0886315905

2. Инж.Мариан Цанков                              Н-к цех “Варов”

Тел.: 0898452173

3. Апостол Тименов                                   Н-к цех “Карбиден” и

Тел.: 088853568                                       цех “Карбонатен”

4. Костадин Костадинов                            Главен енергетик

Тел.: 0888907992

5. Елена Манолова                                     Инспектор Здраве

Тел.:  033146171                                    и безопасност

6. Инж. Пенка Дафчева                             Инспектор технически

Тел.: 0899297258                                    контрол на качеството

7. Елена Йочкова                                        Н-к ОТКК

Тел.: 0896050733

Условие 5.3.2

Операторът поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгл. Условията на КР, техните адреси и начини за контакт/вкл.при спешни случаи/.

Няма актуализация през 2010г.

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ УВЕДОМЯВАНИ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА В КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО

ИМЕ                                                ДЛЪЖНОСТ

Инж. Иван Кръстев                                   Изпълнителен директор

Инж. Костадин Солаков                           ЗДИИ

Тел.: 0888778041

1. Людмил Унарев                                      Главен механик

тел. 0886315905

2. Инж.Мариан Цанков                              Н-к цех “Варов”

Тел.: 0898452173

3. Апостол Тименов                                   Н-к цех “Карбиден” и

Тел.: 088853568                                       цех “Карбонатен”

4. Костадин Костадинов                            Главен енергетик

Тел.: 0888907992

5. Елена Манолова                                     Инспектор Здраве и

Тел.: 033146171                                    безопасност

6. Инж. Пенка Дафчева                             Инспектор технически

Тел.: 0899297258                                    контрол на качеството

7. Елена Йочкова                                        Н-к ОТКК

Тел.: 0896050733

ОРГАНИЗАЦИИ:

1. РИОСВ – Пловдив                                032 643245

2. Басейнова дирекция                              032 621552

Източнобеломорски район

3. Гражданска защита                               032 244112

4. Община Асеновград                              0331 65157

5. Областна управа Пловдив                     023 605511

6. Бърза помощ                                           150

7. РПС Асеновград                                     160

Тел. 112

Условие 5.4  Документиране

Условие 5.4.1

Изготвен е и се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите.

УТВЪРДИЛ:

Изп.директор:

/инж. И.Кръстев/

Идентификационен № / Версия

5 .4 .1 / 3

СПИСЪК НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ

- ЗАКОН за опазване на околната среда

Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., попр., бр. 98 от 18.10.2002 г., изм., бр. 86 от 30.09.2003 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм., бр. 82 от 10.10.2006 г., доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., в сила от 9.01.2007 г., изм., бр. 102 от 19.12.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 89 от 6.11.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 52 от 6.06.2008 г., бр. 105 от 9.12.2008 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. (*) - изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г.

- ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух

Обн., ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г., в сила от 29.06.1996 г., попр., бр. 49 от 7.06.1996 г., изм., бр. 85 от 26.09.1997 г., изм. и доп., бр. 27 от 31.03.2000 г., бр. 102 от 27.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 112 от 23.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм. и доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., в сила от 9.01.2007 г., изм., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. и доп., бр. 86 от 26.10.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 52 от 6.06.2008 г., бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 24.02.2009 г.

3. ЗАКОН за водите

Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., изм. и доп., бр. 81 от 6.10.2000 г., в сила от 6.10.2000 г., бр. 34 от 6.04.2001 г., бр. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр. 108 от 14.12.2001 г., бр. 47 от 10.05.2002 г., в сила от 11.06.2002 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 42 от 9.05.2003 г., изм., бр. 69 от 5.08.2003 г., бр. 84 от 23.09.2003 г., доп., бр. 107 от 9.12.2003 г., бр. 6 от 23.01.2004 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 18 от 25.02.2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм., бр. 77 от 29.07.2005 г., изм. и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 29 от 7.04.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., попр., бр. 66 от 15.08.2006 г., изм., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 22 от 13.03.2007 г., в сила от 11.02.2007 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. и доп., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм., бр. 52 от 6.06.2008 г., бр. 70 от 8.08.2008 г., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. (*) - изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г.

4. ЗАКОН за управление на отпадъците

Обн., ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., изм., бр. 87 от 1.11.2005 г., в сила от 1.05.2006 г., изм. и доп., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*) , бр. 63 от 4.08.2006 г., в сила от 4.08.2006 г., (*) бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., (*) бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., бр. 70 от 8.08.2008 г., изм. и доп., бр. 105 от 9.12.2008 г.

5. ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г.)

Обн., ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., в сила от 5.02.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., бр. 86 от 30.09.2003 г., изм. и доп., бр. 114 от 30.12.2003 г., в сила от 31.01.2004 г., бр. 100 от 13.12.2005 г., в сила от 14.01.2006 г., бр. 101 от 16.12.2005 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*) - изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., изм. и доп., бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 24.11.2006 г., (*) изм., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., изм. и доп., бр. 82 от 12.10.2007 г., изм., бр. 110 от 30.12.2008 г.

6.ЗАКОН за защита от шума в околната среда

Обн., ДВ, бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 2.06.2009 г.

7. НАРЕДБА за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Загл. изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.)

Приета с ПМС № 62 от 12.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 26 от 21.03.2003 г., попр., бр. 29 от 31.03.2003 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., попр., бр. 4 от 13.01.2006 г.

8. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г.

9.НАРЕДБА № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места

Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 88 от 3.10.1997 г., изм., бр. 46 от 18.05.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 8 от 22.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 14 от 20.02.2004 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 42 от 29.05.2007 г., в сила от 1.01.2008 г.

10. НАРЕДБА № 2 от 19.02.1998 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници

Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на промишлеността, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 51 от 6.05.1998 г., изм. и доп., бр. 34 от 13.04.1999 г., доп., бр. 73 от 17.08.1999 г., бр. 93 от 21.10.2003 г., изм., бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.

11. НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., изм., бр. 52 от 27.06.2000 г., бр. 93 от 21.10.2003 г.

12. НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г.

15. НАРЕДБА № 1 от 13.02.1998 г. за условията и реда за утвърждаване на временни норми за емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни действащи обекти

Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 51 от 6.05.1998 г.

16. НАРЕДБА № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда

Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 46 от 4.06.1992 г., изм. и доп., бр. 46 от 7.06.1994 г., бр. 89 от 22.10.1996 г., изм., бр. 101 от 26.11.1996 г., изм. и доп., бр. 101 от 4.11.1997 г., бр. 20 от 5.03.1999 г.

17. НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г.

18. НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци

Приета с ПМС № 53 от 19.03.1999 г., обн., ДВ, бр. 29 от 30.03.1999 г., в сила от 30.03.1999 г.

19. НАРЕДБА № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности

Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 95 от 26.10.2004 г., попр., бр. 113 от 28.12.2004 г.

20. НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии

Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на икономиката, министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.

21. НАРЕДБА № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците

Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.

Списъкът да се актуализира при промяна в нормативната уредба.

Изготвил:

Инж.П.Дафчева

Условие 5.4.2

Всички документи, включително инструкции, изисквани от КР, са документирани и се съхраняват на площадката от съответното отговорно лице на електронен и хартиен носител.

Условие 5.4.3

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР, се намират на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Има наличен списък, на кого от персонала/отговорните лица, какъв документ е предоставен.

УТВЪРДИЛ:

Изп. Директор:

/инж. Иван Кръстев/

Идентификационен номер / версия

5.4.3 / 1

СПИСЪК

НА КОГО ОТ ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА КАКЪВ ДОКУМЕНТ Е ПРЕДОСТАВЕН

- НАЧАЛНИК – ЦЕХ “ ВАРОВ”

Инструкции №№:

УСЛОВИЕ № 5

5.8.1

УСЛОВИЕ 8

8.1.6,  8.1.7.1А,  8.1.8.1,  8.1.8.2,  8.2.2.1, 8.2.2.2,  8.3.2.1.1-1,  8.3.2.1.1-2,  8.3.2.2,  8.3.4.4,

УСЛОВИЕ 9

9.3.2,  9.3.3,  9.2.5,  9.1.4.1,  9.1.1 D,  9.1.1.E,  9.1.1.F,  9.1.1.G,  9.1.1H,  9.1.1 I,

УСЛОВИЕ 10

10.2.3.3,  10.1.3.3,  10.1.1.4.1, 10.1.1.2,

УСЛОВИЕ 11

11.7.3,  11.3.13,  11.2.7,  11.1.3, 11.7.2,

УСЛОВИЕ 13

13.1.1

УСЛОВИЕ 15

15.1.1, 15.2.1

- НАЧАЛНИК-ЦЕХ “КАРБИДЕН” И “КАРБОНАТЕН”

Инструкции №№

УСЛОВИЕ 5

5.8.1

УСЛОВИЕ 8

8.1.6,  8.1.7.1.Б,  8.1.8.1,  8.1.8.2,  8.2.1.4,  8.2.2.1,  8.2.2.2,  8.3.2.1.1-3,  8.3.2.1.1-4,  8.3.2.2,  8.3.4.4,

УСЛОВИЕ 9

9.3.3,  9.3.2,  9.2.5,  9.1.4.1,  9.1.1.А, 9.1.1.В,  9.1.1.С,

УСЛОВИЕ 10

10.2.3.3,  10.1.3.3,  10.1.1.4.2,  10.1.1.4.1, 10.1.1.2,

УСЛОВИЕ 11

11.7.3,  11.3.13, 11.2.7,  11.1.3,  11.7.2,

УСЛОВИЕ 13

13.1.1.

УСЛОВИЕ 15

15.1.1,  15.2.1

- ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТИК

Инструкции №№:

УСЛОВИЕ 8

8.1.6,  8.1.7.1.А1  8.1.7.1.В,  8.1.8.2,  8.2.2.1, 8.2.2.2,

УСЛОВИЕ 10

10.1.3.2,  10.1.1.4.3,

УСЛОВИЕ 11

11.7.2

УСЛОВИЕ 13

13.1.1

- ГЛАВЕН МЕХАНИК

Инструкции №№:

УСЛОВИЕ 8

8.1.6

УСЛОВИЕ 10

10.1.1.4.3

УСЛОВИЕ 11

11.7.2

УСЛОВИЕ 13

13.1.1

- НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ЗАКУПУВАНЕ”

Инструкции №№:

УСЛОВИЕ 8

8.3.4.4

- НАЧАЛНИК АВТОТРАНСПОРТ

Инструкции №№:

УСЛОВИЕ 11

11.4.4

- НАЧАЛНИК ОТКК

Инструкции №№:

УСЛОВИЕ 10

10.1.1.4.2

VIII.  Инспектор БЗР:

Инструкции №№:

УСЛОВИЕ 5

5.8.2.1 ÷ 5.8.13.1

УСЛОВИЕ 11

11.2.2, 11.1.2.1,  11.7.2.1, 11.3.1.2.1

УСЛОВИЕ 12

12.2.1,

IX.  Мениджър на СУК:

Пълен комплект на всички актуални документи

Условие 5.5  Управление на документи

Условие 5.5.1

Всички документи, изисквани с КР, се актуализират в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите. През 2010 г. има актуализация на документи и изземване на невалидни документи. Има промяна и в Списъка по Условие 5.4.1 поради промяна в нормативната уредба по околната среда. Има и други невалидни документи от датата на влизане в сила на КР 82/2005, актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г.

Условие 5.5.2

Невалидните документи се изземват от всички, които ги използват.

Условие 5.6  Оперативно управление

Условие 5.6.1

Изготвени са и се прилагат всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с КР. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.

Условие 5.7  Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Условие 5.7.1

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР. Резултатите се документират. Представят се на контролните органи при поискване.

Условие 5.7.2

Прилагат се писмени инструкции за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с тези, определени в КР. Резултатите се документират. Представят се на контролните органи при поискване.

Условие 5.7.3

Прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и се предприемат коригиращи действия.

Изпълнението на условия 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 е докладвано в таблиците от Приложение 1 към ГДОС и таблиците към Раздел 3.3 Използване на ресурси от настоящия доклад.

Условие 5.8  Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Условие 5.8.1

Изготвена е и се прилага писмена инструкция за преразглеждане и ако е необходимо, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване след всяко възникване на аварийна ситуация.

През 2010 г. няма възникване на аварийни ситуации, свързани с инструкциите за работа на технологичното оборудване и затова те не са преразглеждани и не са актуализирани.

Условие 5.8.2

Прилага се инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария. Инструкцията се прилага при всяка промяна в работата на инсталациите, както и след авария. Резултатите се документират.

На площадката на фирмата няма опасни вещества, които се съхраняват или

образуват в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната

среда при авария. На територията и не се произвеждат, употребяват и

съхраняват:

- опасни вещества, поименно изброени в Таблица 1 на приложение 3 към чл.103 от ЗООС.

- опасни вещества, класифицирани в поне една от категориите на опасност, посочени в Таблица 3 на същото приложение.

Условие 5.8.3

Прилага се инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. Инструкцията се прилага при всяка промяна в работата на инсталациите, както и след авария.

Няма промяна в работата на инсталациите и възникнали аварийни ситуации през 2010 г.

Условие 5.8.4

Изготвен е план за действие при аварии, бедствия и катастрофи, одобрен от Председател ПОБК за ЗНБАК Кирил Трендафилов; Началник РСПБЗН инженер Н.Рашков; Председател на БЧК Д-р Червенков, както и вътрешен Авариен план за 2010 г. и са определени възможните начини за действие при всяка от аварийните ситуации. За всяка от аварийните ситуации е документиран избрания начин на действие за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората, и почистване на замърсяванията от аварията.

Условие 5.8.5

Прилага се инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично се опреснява готовността му за действие.

В началото на всяка година – първото тримесечие – началник цеховете запознават персонала с оперативната част на аварийния план както за самия цех, така и за целия завод.

Условие 5.8.6

Прилага се инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии. РПСО – Асеновград провежда с Противопожарното ядро тренировка. Провеждат се обучение на спасителния отряд плюс група от работници и служители.

Условие 5.8.7

Прилага се инструкция за избор на сборни пунктове и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се променя при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката.

Няма промяна на разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката. Във всички цехове има схема за извеждане на работниците и служителите от района на аварията. При възникване на аварийна ситуация или пожар сборните пунктове са както следва: Заводски портал, кабинет на изпълнителния директор, пулт Карбиден цех, пулт Варова пещ, пулт Хидратна вар, КИП.

Условие 5.8.8

Прилага се инструкция за определяне на причините за авариите и предприетите коригиращи действия.

Няма възникнали аварийни ситуации и предприети коригиращи действия.

Приложение 1, Таблица 9 – Аварийни ситуации.

Условие 5.8.9

Прилага се инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средства за оповестяване на аварията.

За оповестяване на пожар в цех Карбиден има пожароизвестителна инсталация, която е инсталирана на пулта и се наблюдава от карбид-майстора. Поддръжката се извършва от фирмата-производител, с която имаме сключен договор за поддръжка.За 2010 г. има 12 броя протоколи за проверка на пожароизвестителната техника. В цех Карбонатен, парова централа и Варови пещи №1 и № 3 има монтирани газанализатори. Те се проверяват всяка година от оторизирана фирма.

Условие 5.8.10

Прилага се инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствен достъп до местата за съхранението им.

Според спецификата на работа се използват следните средства за лична защита – работно облекло, обувки, ръкавици, маски, антифони, защитни шлемове, очила, противогаз. При необходимост се подменят.

Условие 5.8.11

Прилага се инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии /пожарогасители, коф-помпи, абсорбенти за разливи и др./ , на най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

Средства за противодействие при аварии:

Цех Карбиден – пожарогасител СО2 при пещен трансформатор, на всички коти в цеха има пожарогасители Ятрус  12.

Цех Карбонатен – пожарогасител Ятрус 12 – при сушилна инсталация “Анхидро”

Цех Варов - пожарогасители Ятрус  12 – до пулта за управление.

Цех Варелен - пожарогасители Ятрус  12 – вътре в самия цех.

В битовите сгради освен пожарогасители има коф-помпи и шлангове.

До басейна има 2 варела с пенообразуваща течност и 500-кг прахов пожарогасител.

Условие 5.8.12

Прилага се инструкция, която включва списък на персонала, който е отговорен за изпълнение на действията ,предвидени в Плана за действие при аварии и неговата актуализация.

През 2010 г. няма актуализация на списъка.

| № | Име, фамилия | Адрес | Сл.телефон | Дом.тел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Елена Манолова | Ул.”Цар Освободител” 4 | 6-74-27 | 033146171 |
| 2. | Мариян Цанков | Ул.”Цар.Ив.АсенII”116 | 6-51-46/330 | 0898452173 |
| 3. | Петко Кирков | Ул.”Хан Крум”1 | 6-51-46/в.228 | 2-28-65 |
| 4. | ДимитърСкерлетов | Ул.”Александър II” №50 | 6-51-46/в.319 | 0889397095 |
| 5. | Костадин Еленков | Ул.”Г.Ангелов” | 6-74-27 | 2-8193 |
| 6. | Васил Георгиев | Ж.к.”Запад”бл.64 | 6-51-46/в.331 | 2-44-36 |
| 7. | Димитър Харитков | ж.к.”Изток”бл.5 | 6-51-46/в.217 | 4-35-75 |
| 8. | Нено Стойчев | Ул.”Трети Март” №21 | 6-51-46/в.217 | 4-39-92 |
| 9. | Тодор Веселинов | Бул.”България” № 30 | 6-51-46/в.321 | 2-83-20 |
| 10. | Стойко Стойчев | Ул.”Добруджа”8 | 6-74-29 | 2-82-57 |
| 11. | Васил Назъров | Кв.”Запад”бл.Детелина | 6-51-46/222 | 2-29-79 |
| 12. | Петър Лазаров | Ж.к.”Изток”бл.5 | 6-51-46/223 | 4-14-54 |
| 13. | Диан Стефов | Ул.”Охрид”2 | 6-33-00 | 087223238 |
| 14. | Людмил Унарев | Пл.”Съборище” № 6 | 6-51-14/305 | 0886315905 |
| 15. | Виктор Галов | Ул.”Драгоман”16 | 6-51-46/в.226 | 2-43-82 |
| 16. | Апостол Тименов | Ул.”Оборище” 76 | 6-51-46/в.319 | 2-65-96 |
| 17. | Ангел Петров | Ул.”Отец Пайсий”43 | 6-33-00 | 2-82-57 |

Условие 5.8.13

Прилага се инструкция, която включва изготвен списък на телефонните номера или други детайли по оповестяването, които се изискват в Плана за действие при аварии, който се актуализира при необходимост.

На централния портал има денонощно пазач или портиер, който е запознат с

оповестяването при КПА: списък с телефони както на дежурния персонал по

завод, така също и телефонен указател на служителите и работниците:

- Телефон на портала – 6-51-14

- Телефон РПС- Асеновград – 160

- БМП                                       -150

- Изп.директор                         - 6-27-23 сл.и дом.4-63-77

Условие 5.9  Записи

Условие 5.9.1

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията в КР.

Условие 5.9.2

Документират се и се съхраняват данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 5.9.3

Документират се и се съхраняват данните от преразглеждането и / или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното оборудване.

Няма промяна на инструкциите през 2010 г.

Условие 5.9.4

Изготвен е списък с документи, доказващи съответствие с условията на КР.

Условие 5.9.5

Съхраняват се документите, изисквани по условие 5.9.4 и се предоставят при поискване от компетентния орган.

Условие 5.10  Докладване

Условие 5.10.1

Изготвя се Годишен доклад за изпълнение на дейностите, който се представя в РИОСВ в срок до 31.03. на съответната година.

Условие 5.10.2

Предоставя се при поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в КР.

Условие 5.11  Актуализация на СУОС

Условие 5.11.1

Системата за управление на околната среда се актуализира при изменение в КР или след издаването на ново КР.

Да – Виж Условие 5.4.1 и 5.4.3

Актуализирано КР 82/2005 с Решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г.

Условие 6 – Тълкуване

Условие 6.7 – Не е предприемано прекратяване на дейността на инсталациите през 2010 г.

Условие 6.8 - Не е предприемано временно прекратяване на дейността на инсталациите през 2010 г.

Условие 7 Уведомяване

Условие 7.1 – До 02.04.2010 г.

Няма констатирани залпови или други замърсявания до 02.04.2010 г.

Условие 7.1 – Актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г., в сила от 02.04.2010 г.

Няма констатирани залпови или други замърсявания след 02.04.2010 г.

Условие 7.2 – До 02.04.2010 г.

Няма възникнали аварийни ситуации до 02.04.2010 г.

Условие 7.2 – Отменено с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г.

Условие 7.3 До 02.04.2010 г.

Няма извършен мониторинг до 02.04.2010 г.

Условие 7.3 - Отменено с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г.

3.3. Използване на ресурси

3.3.1. Използване на вода

Условие 8.1.1  - до 02.04.2010 г.

Използването на вода за производствени нужди, вкл. охлаждане, от собствен водоизточник – тръбен кладенец, описан на стр.88 и посочен в Приложение № I Б.1.1.3 – 1 от заявлението, става при наличие на актуално разрешително за водоползване съгласно Закона за водите и при спазване на условията в него.

Условие 8.1.1. Актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г., в сила от 02.04.2010 г.

Използването на вода за производствени нужди, вкл. охлаждане, става при наличие на актуално разрешително за водоползване съгласно Закона за водите и при спазване на условията в него.

Разрешително № 0092/13.11.2005 г.

Разрешително № 31530013/18.07.2007 г.

Протокол 0778/29.06.2010 г.

Протокол 0779/29.06.2010 г.

Условие 8.1.2 – до 02.04.2010 г.

Използването на вода за питейно-битови нужди става при наличие на сключен договор с предприятие “ВиК” и при спазване на условията в него.

Договор № 9169/26.05.2005 г.

Условие 8.1.2 – отменено с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г.

Условие 8.1.3 – до 02.04.2010 г.

Не се превишават количествата използвана вода за производствени нужди, вкл.охлаждане, посочени в таблица 8.1.3 от  КР.

Условие 8.1.3 актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г.

Не се превишават количествата използвана вода за производствени нужди, вкл.охлаждане, посочени в актуализираната таблица 8.1.3 от  КР.

Условие 8.1.4 – до 02.04.2010 г.

С протокол от 22.05.2006 г. е определено оборудването, свързано с най-голяма      консумация на вода за производствени нужди, вкл. охлаждане – Инсталация за производство на калциев карбид.

Условие 8.1.4 – отменено с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г.

Условие 8.1.5 – до 02.04.2010 г.

Разработена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването, което е основен консуматор на вода за производствени нужди, вкл.охлаждане.

Условие 8.1.5 - актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г, в сила от 02.04.2010 г.

Разработена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на карбидна пещ, свързана с най-голяма консумация за вода за производствени нужди, вкл.охлаждане.

Условие 8.1.6

Разработена е и се прилага инструкция за проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Записи от проверки на всяко тримесечие, както е по инструкция.

Условие 8.1.7 – до 02.04.2010 г.

Отчитането на изразходваната вода за производствени нужди, вкл.охлаждане, става чрез измервателно устройство, обозначено в Приложение № I Б.1.1.3-1 от заявлението.

Условие 8.1.7 – от 02.04.2010 г., актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г.

Отчитането на изразходваната вода за производствени нужди, вкл.охлаждане, става чрез измервателните устройства, обозначени на Приложение № 1 към Решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г.

Условие 8.1.7.1

Прилага се инструкция за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди, вкл.охлаждане, за всяка от инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, поотделно.

Условие 8.1.8.1

Прилага се инструкция за изчисление и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди, вкл.охлаждане.

Условие 8.1.8.2

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на изразходваните   количества вода за производствени нужди, вкл.охлаждане с условията на КР. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират.

Условие 8.1.8.3

Прилага се инструкция за документиране на резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите от изпълнението на тази инструкция се съхраняват.

Условие 8.1.9. Докладване

Условие 8.1.9.1

КР 82/2005, в сила до 02.04.2010 г.

Количеството използвана вода за производствени нужди вкл.охлаждане до 02.04.2010 г, е както следва:

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тръбен кладенец 1. Инсталация за производство на вар и варови продукти-производство на негасена вар в две варови пещи | 315000 м3/у | 1,2 м3/т | 25425 м3/у | 1.17 м3/т | Да |
| 2.Инсталация за производство на калциев карбид | 275000м3/у | 18,76 м3/т | 50625 м3/у | 18.71 м3/т | Да |

Условие 8.1.9.1 актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г.

в сила от 02.04.2010 г.

Количеството използвана вода за производствени нужди вкл.охлаждане от 02.04.2010 г до 31.12.2010 г. е както следва:

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тръбен кладенец 1. Инсталация за производство на вар и варови продукти-производство на негасена вар в две варови пещи | 315000 м3/у | 1,2 м3/т | 85134 м3/у | 1.17 м3/т | Да |
| 2.Инсталация за производство на калциев карбид 3. Инсталация за производство на ацетилен | 275000м3/у 50000м3/у | 30,02 м3/т 48 м3/т | 118099 м3/у 129,1 м3/у | 21,16 м3/т 38,4 м3/т | Да Да |

Условие 8.1.9.2

При оценка на съответствието на измерените количества вода с определените в Таблица 8.1.3, няма установени несъответствия.

Условие 8.1.9.3

През 2010 г. няма регистрирани течове при изпълнението на инструкцията по Условие 8.1.6.

Условие 8.1.9.4

ПРОВЕРКИ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ  НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО УСЛОВИЕ 8.1.6 И 8.1.8.3

| Дата | Резултат от проверката | Причини за течовете | Коригиращи действия | Подпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.03.10 | Няма установени течове | - | - | Н-к цехове Карбиден, Карбонатен и Варов |
| 18.05.10 | Няма установени течове | - | - | Н-к цехове Карбиден, Карбонатен и Варов |
| 01.07.10 | Няма установени течове | - | - | Н-к цехове Карбиден, Карбонатен и Варов |
| 01.12.10 | Няма установени течове | - | - | Н-к цехове Карбиден, Карбонатен и Варов |

3.3.2. Използване на енергия

Условие 8.2.1.1

Консумираната електроенергия в Инсталация за производство на вар и варови продукти /Производство на негасена вар в две варови пещи/, в Инсталация за производство на калциев карбид и Инсталация за производство на ацетилен не превишава стойностите, посочени в Таблица 8.2.1.1

Условие 8.2.1.2

Монтирани са електромери за измерване разхода на електроенергия за Инсталация за производство на вар и варови продукти /Производство на негасена вар в две варови пещи/ и в Инсталация за производство на калциев карбид.

Условие 8.2.1.3

Изграден е нов трафопост с отделно захранване.

Условие 8.2.1.4

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване  в Инсталация за производство на калциев карбид /електродъгова пещ/.

Условие 8.2.2.1

Прилага се инструкция, осигуряваща изчисление и документиране на изразходваните количества електроенергия. Изразходваното количество електроенергия се отчита по измервателните устройства и се записва в Дневник.

Условие 8.2.2.2

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на документираните количества консумирана електроенергия с количествата за инсталациите по Условие 8.2.1.1., в това число установяване на причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия за отстраняването им.

При прилагане на инструкция за оценка на съответствието  на документираните количества консумирана електроенергия с количествата за инсталациите по Условие 8.2.1.1., няма документирани несъответствия.

Условие 8.2.2.3

Резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на Инсталация за производство на калциев карбид се документират в Дневник.

Условие 8.2.3 – Докладване

Условие 8.2.3.1

Годишната консумация на електроенергия от Инсталациите по Условие 8.2.1.1 за производството на единица продукт е както следва:

Таблица 3.2.

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на вар и варови продукти – производство на негасена вар в две варови пещи | 0,0282 MWh/ t | 0.0255 MWh/t | Да |
| Инсталация за производство на калциев карбид Инсталация за производство на ацетилен | MWh/t 0,0300 MWh/t | 3.670 MWh/t 0,03 MWh/t | Да Да |

Условие 8.2.3.2

При прилагане на инструкция за оценка на съответствието  на документираните количества консумирана електроенергия с количествата за инсталациите по Условие 8.2.1.1., няма документирани несъответствия.

Условие 8.2.3.3

Монтираните електромери за измерване на разхода на електроенергия за Инсталация за производство на вар и  варови продукти са означени на Приложение № II.1.4.-1, което е представено като част от доклада за 2007 г.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1.1

При работата на инсталациите, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС не се различават по вид и количества суровините, посочени в Таблици 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3 , както и в таблици 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 и 4.3.7 от заявлението

Условие 8.3.1.2

При експлоатацията на Инсталация за производство на вар и варови продукти, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2, не се употребява природен газ в количества, превишаващи тези, посочени в Таблица 8.3.1.4 на КР, както и от посочените в таблица 4.3.3 от заявлението.

Условие 8.3.2.1

Прилагат се писмени инструкции за изчисление и документиране на използваните количества суровини и горива, съгласно таблиците по Условие 8.3.1.1 и Условие 8.3.1.2. Изчисляването се извършва съгласно Условия 6.4, 6.5 и 6.6.

Условие 8.3.2.2

Прилага се писмена инструкция за оценка на съответствието на изчислените количества суровини и горива с определените такива в Условие 8.3.1.1 и Условие 8.2.1.2. Резултатите се документират.

Условие 8.3.3 Докладване

Условие 8.3.3.1

Годишната употреба за производството на единица продукт на всяка от

контролираните суровини, спомагателни материали и горива е както следва:

Таблица 3.3.1 Употреба на суровини по инсталации

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на вар и варови продукти – продукт негасена вар – суровина варовик | 273600 т/г | 1,9 т/т продукт | 170018,9 т/г | 1.8 т/т | Да |
| Инсталация за производство на калциев карбид – суровини: 1. Негасена вар 2. Антрацитни въглища /въглерод/ Инсталация за производство на ацетилен Суровина – калциев карбид | 15842 т/г. 12096 т/г 630т/г. | 1,1 т/т продукт 0,84 т/т продукт 3,15 т/т продукт | 8160 т/г 4715 т/г 10,6 т/г | 0,985 т/т 0,569 т/т 3,15 т/т | Да Да Да |

Таблица 3.3.3 Използвани годишни количества горива по инсталации

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на вар и варови продукти – 1.Продукт негасена вар – гориво природен газ 2.Продукт калциев карбонат – гориво природен газ | 15430000 нм3/ год. 7296000 нм3/год. | - - | 10522807 нм3/г. 85500нм3/г. | 111.26 нм3/т 276 нм3/т | Да Да |

Условие 8.3.3.2

При оценка на съответствието на количествата изразходвани суровини и горива с определените такива в условията КР, несъответствия не са установени.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4.1 – до 02.04.2010 г.

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, се съхраняват съгласно условията на съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Условие 8.3.4.1, актуализирано с Решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно Регламент /ЕО/ 1272/2008 г. относно класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси и Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение 2 на Регламент /ЕО/ 1907/2006 относно регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали /REACH/л

Условие 8.3.4.1.1

Копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и препарати, се съхраняват на площадката и се предоставят на РИОСВ при поискване.

Условие 8.3.4.1.2 – до 02.04.2010 г

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност съгл. Изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

Условие 8.3.4.1.2 – актуализирано с Решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г

Притежателят на настоящото разрешително съхранява химичните вещества и препарати по Условие 8.3.4.1 в съответствие с изискванията в информационните листове за безопасност.

Условие 8.3.4.2

Дизеловото гориво се съхранява в един резервоар с вместимост 8 м3 , посочен на Приложение II.1.4-1 от заявлението.

Условие 8.3.4.3

Суровините, спомагателните материали и продуктите се съхраняват в складовете, посочени в Приложение II.4.3-1 от заявлението.

Условие 8.3.4.4

Прилага се инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали към инсталациите по условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на КР, установяване причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 8.3.5.1

Резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали към инсталациите по условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на КР, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия се документират.

Условие 8.3.6.1

Обобщени данни от извършените проверки по Условие 8.3.4.4:

Брой на извършените проверки – 4

Брой установени несъответствия – няма

Причини за несъответствие – няма

Предприети коригиращи действия – няма

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по ЕРИПЗ

Виж Приложение 1,Таблица 1

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Виж Приложение 1, Таблица 2

Условие 9.1.1

Прилага се технологична инструкция за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, описани в Таблици 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.3.3, 9.1.3.4, 9.1.3.5, 9.1.3.6, 9.1.3.7, 9.1.3.8, .9.1.3.9.

Условие 9.1.2

Цялото оборудване за пречистване и контрол, посочено в Таблици 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.3.3, 9.1.3.4, 9.1.3.5, 9.1.3.6, 9.1.3.7, 9.1.3.8, .9.1.3.9 се поддържа по време на неговата експлоатация в съответствие с инструкциите за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим.

Условие 9.1.3

Извършва се мониторинг на работата на пречиствателното оборудване, в съответствие с изискванията на Таблици 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.3.3, 9.1.3.4, 9.1.3.5, 9.1.3.6, 9.1.3.7, 9.1.3.8, .9.1.3.9.

Таблица 9.1.3.9 е актуализирана с Решение № 82-Н0-И0-А1/2010г .

Условие 9.1.4.1

Прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в Таблици 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.3.3, 9.1.3.4, 9.1.3.5, 9.1.3.6, 9.1.3.7, 9.1.3.8, .9.1.3.9.

Таблица 9.1.3.9 е актуализирана с Решение № 82-Н0-И0-А1/2010г .

Условие 9.1.5.1

Документират се и се съхраняват резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

Условие 9.1.5.2

Документират се и се съхраняват резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в Таблици 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.3.3, 9.1.3.4, 9.1.3.5, 9.1.3.6, 9.1.3.7, 9.1.3.8, .9.1.3.9.

Условие 9.1.5.3

Извършени са дванадесет проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в Таблици 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.3.3, 9.1.3.4, 9.1.3.5, 9.1.3.6, 9.1.3.7, 9.1.3.8, .9.1.3.9. – съответно по една на месец.Няма  установени несъответствия.

Условие 9.2.1

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от организираните  източници по таблици 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7 не превишава посочените в съответните условия стойности.

При направените собствени периодични измервания през декември 2010 г.

нито една от посочените емисии в атмосферата не превишава определените с Таблици 9.2.1 – продължение, 9.2.2 – продължение, 9.2.3 – продължение, 9.2.4 – продължение, 9.2.5 – продължение и 9.2.6 – продължение емисионни норми.

На 23.03.2010 г. във фирмата ни бяха проведени контролни измервания на емисиите от пречиствателните съоръжения. В точка Т 7 – Пречиствателно съоръжение Ръкавен филтър към Карбидна пещ беше измерено ниво на прах от 72,6 мг/м3 при норма 20 мг/м3 /Протокол от изпитване № 0365/07.04.2010 г./. Съставен е Констативен протокол за проведени контролни измервания № 53/23.03.2010 и Протокол за извършени контролни измервания 53/07.04.2010 г. Поради превишаване на нивото на прах над НДЕ ни е съставен Протокол по чл. 69, ал.1, т.3 от ЗООС с № С – 00005553 /20.04.2010г.

На 08.03.2010 г. е извършена профилактика на Пречиствателно съоръжение “Ръкавен филтър” към Карбидната пещ съгласно График на ремонтния цикъл на технологични машини и съоръжения. При извършената профилактика установихме, че ръкавните филтри на пречиствателното съоръжение са за смяна, за което е съставен Протокол за извършена профилактика и планов ремонт. Запланувана е смяна на ръкавите на филтъра за месец април – май, след спирането на Карбидната пещ. Направена е поръчка за доставка на 500 броя ръкави от италианската фирма Теситура Еуганея, а останалите 500 броя, които са ни необходими за смяна на всичките 1000 ръкава на филтъра, ги имаме на склад.

На 27.04.2010 г. ни е издадено наказателно постановление № С-И-39/27.04.2010, с което ни е наложена текуща санкция в размер на 180,65 лева за изпускане в атмосферата на прахово-газови потоци с концентрация на вредни вещества на НДЕ от източник П – 7 – комин след пречиствателно съоръжение към електродъгова пещ.

На 31.03.2010 г. Карбидната пещ е спряна за извършване на ремонт. Считано от тази дата санкцията е временно спряна със Заповед № С-И-39-1/28.04.2010 г. На 07.07.2010 г. санкцията е възобновена със Заповед № С-И-39-2/30.07.2010 г., тъй като е пусната Карбидната пещ след ремонта и не са представени протоколи от проведени емисионни измервания.

По време на престоя са сменени ръкавите на филтъра. На 20.07.2010 г. са проведени собствени периодични измервания на праха от източник П-7. Резултатите са представени пред РИОСВ – Пловдив с доклад по чл. 39, ал.2 от Наредба 6/99 г.и показват прах 4,88 мг/м3 при норма 20 мг/м3, което означава спазване на емисионните норми. На 04.08.2010 г. е подадена е молба за отмяна на текущата санкция. На 09.08.2010 г. е извършена проверка на място от РИОСВ за установяване на изнесеното в молбата на Калцит АД. Констатациите от проверката са изнесени в Констативен протокл на РИОСВ – Пловдив по чл.696, ал.2 от ЗООС с № С-003/09.08.2010 г. Затова текущата санкция е отменена със Заповед № С-И-39-3/10.08.2010 г.

Няма наличие и експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в настоящото условие и означени в Приложение 1.4-1 от заявлението.

Условие 9.2.5

Прилага се инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3.1

Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2 се изпускат в атмосферния въздух организирано.

Условие 9.3.2

Прилага се инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката:

Брой извършени проверки – 17

Брой установени източници на неорганизирани емисии – няма

Условие 9.3.3

Прилага се инструкция за извършване на периодична оценка за спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3.4

При извършване на товаро-разтоварни дейности на площадката, се спазват изискванията за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, съгласно чл.70 от наредба № 1 /27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 9.4.1

Няма разпространение на миризми отвън границите на производствената площадка поради липса на такива.

Условие 9.4.2

През 2010 г. не са предприети действия за идентифициране причината за поява на миризми и мерки за ограничаване на емисиите, тъй като няма наличие и разпространение на миризми. През същата година няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.5.1

Емисиите на отпадъчните газове от площадката на Калцит АД не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и други действащи норми за качество на околната среда.

Няма постъпили данни за нарушаване на нормите.

Условие 9.6.1.1

Извършват се собствени периодични измервания съгл. Изискванията на глава 5 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Условие 9.6.1.2

Измерванията са извършени от акредитирани лаборатории при спазване на регламентираните срокове по таблици 9.6.1 и 9.6.2.

Условие 9.6.1.3

Параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух се измерват съгласно чл. 22 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Условие 9.6.1.4 – до 02.04.2010 г. Годишните количества на замърсителите по таблица 9.6.3 се изчисляват  съгласно изискванията на ЕРЕВВ

Условие 9.6.1.4 – актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010

Изчислява се годишното количество на веществата, свързани с прилагането на ЕРИПЗ.

Условие 9.6.1.4.1 – отменено с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Условие 9.6.1 и 9.6.2

Мониторинга на всички изпускащи устройства се извършва на всеки две години.

Условие 9.6.2.1

Документират се и се съхраняват резултатите от мониторинга на показателите по изпълнение на Условие 9.6.1.2 за всяка календарна година отделно и се предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.6.2.2 до 02.04.2010 г.

Документира се и се съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРЕВВ.

Условие 9.6.2.2 – актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Документира се и се съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ.

Условие 9.6.2.3

Документират се и се съхраняват резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.6.2.4

В резултат на дейностите, извършвани на площадката, не се отделят миризми.

Условие 9.6.2.5

Документират се и се съхраняват резултатите от периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установените причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия.

Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР емисионни норми:

През 2010 г. са извършени емисионни измервания, те се извършват на всеки 2 години съгласно условията на КР.

Емисионни измервания:

Брой емисионни измервания – 1

Брой установени несъответствия – няма

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Виж Приложение 1, Таблица 3

Условие 10.1.1.1 – до 02.04.2010 г.

Поддържат се и се експлоатират следните пречиствателни съоръжения:

- еднокамерен утаител, обозначен на Приложение № I.Б.1.1.3 – 1 от заявлението, в съответствие с изискванията, посочени в Таблица 10.1.1.3

- трикамерен утаителен басейн, обозначен на Приложение № I.Б.1.1.3 – 1 от заявлението, в съответствие с изискванията, посочени в Таблица 10.1.1.3

Условие 10.1.1 актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Поддържат се и се експлоатират следните пречиствателни съоръжения:

- еднокамерен утаител, обозначен на Приложение № I.Б.1.1.3 – 1 от заявлението, в съответствие с изискванията, посочени в Таблица 10.1.1.3

- трикамерен утаителен басейн, обозначен на Приложение № I.Б.1.1.3 – 1 от заявлението, в съответствие с изискванията, посочени в Таблица 10.1.1.3

- четирикамерен утаилителен басейн, обозначен в Приложение № 1 към Решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г. на Министъра на околната среда и водите, в съответствие с изискванията , посочени в Таблица 10.1.1.3.

Условие 10.1.1.2

Прилага се актуализирана инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения по условие 10.1.1.1, посочени в условие 10.1.1.3 - актуализирани с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Брой на извършените проверки – 4

Брой установени несъответствия – Няма.

Условие 10.1.1.3 - актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Извършва се мониторинг на функционирането на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1, в съответствие с инструкциите за поддържането на оптималния им работен режим по условие 10.1.1.2 и в съответствие с изискванията на таблица 10.1.1.3.

Условие 10.1.1.4.1 – Прилага се актуализирана инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1. с определените в Условие 10.1.1.3, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Брой извършени проверки – 4

Брой установени несъответствия – Няма

Условие 10.1.1.4.2

Прилага се актуализирана инструкция за периодична проверка и поддръжка на пречиствателните съоръжения по условие 10.1.1.1

Брой извършени проверки – 9

Брой установени несъответствия – Няма

Условие 10.1.1.4.3

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната мрежа на площадката на фирмата, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Брой извършени проверки – 4

Брой установени несъответствие - Няма

Условие 10.1.2.1

Производствените отпадъчни води като част от смесен поток отпадъчни води се заустват в градската канализация на гр. Асеновград при наличие на сключен договор за отвеждане на отпадъчни води с експлоатиращото канализационната мрежа на населеното място дружество и при спазване на изискванията , посочени в таблица 10.1.2.1.

Условие 10.1.3.1 – до 02.04.2010 г.

Извършва се мониторинг на смесен поток отпадъчни води по условие 10.1.2.1, зауствани в селищната канализация на град Асеновград,  съгласно таблица 10.1.3.1. Анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

Условие 10.1.3.1. актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Извършва се мониторинг на смесен поток отпадъчни води по условие 10.1.2.1, зауствани в селищната канализация на град Асеновград,  съгласно таблица 10.1.3.1, актуализирана с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г. Анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

Условие 10.1.3.2

Прилага се инструкция за измерване/изчисление на количествата зауствани отпадъчни води в смесения поток по условие 10.1.2.1.

Условие 10.1.3.3

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствен мониторинг с максимално допустимите концентрации на вещества в смесен поток отпадъчни води по условие 10.1.2.1, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Брой извършени проверки – 1

Брой установени несъответствия – няма

Предприети коригиращи действия – няма.

Условие 10.1.3.4 – до 02.04.2010 г.

Прилага се инструкция за изчисление на непреките годишни емисии на общ органичен въглерод в отпадъчните производствени води, изразени като килограма за година. Резултатите се документират и съхраняват.

Условие 10.1.3.4, актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Прилага се инструкция за изчисляване на непреките годишни емисии на замърсителите в производствените /включително охлаждащи/ отпадъчни води, които се докладват в рамките на ЕРИПЗ, изразени като килограма за година.Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват.

Условие 10.2.2.1

Охлаждащите води като част от смесен поток отпадъчни води се заустват в градската канализация на гр. Асеновград при наличие на сключен договор за отвеждане на отпадъчни води с експлоатиращото канализационната мрежа на населеното място дружество и при спазване на изискванията , посочени в таблица 10.2.2.1.

Условие 10.2.3.1 – до 02.04.2010 г.

Извършва се мониторинг на смесен поток отпадъчни води по условие 10.2.2.1, зауствани в селищната канализация на гр. Асеновград съгласно таблица 10.2.3.1. Анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

Условие 10.2.3.1, актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Извършва се мониторинг на смесен поток отпадъчни води по условие 10.2.2.1, зауствани в селищната канализация на гр. Асеновград съгласно таблица 10.1.3.1. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.2.3.1 се отменя с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Условие 10.2.3.2 – до 02.04.2010 г.

Прилага се инструкция за измерване/изчисление на количествата зауствани отпадъчни води в смесения поток по условие 10.2.2.1

Условие 10.2.3.2 се отменя с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Условие 10.2.3.3 - до 02.04.2010 г.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с максимално допустимите концентрации на вещества в смесен поток отпадъчни води по условие 10.2.2.1, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Условие 10.2.3.3 се отменя с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Условие 10.2.3.4 – до 02.04.2010 г.

Прилага се инструкция за изчисляване на непреките годишни емисии на общ органичен въглерод в охлаждащите води, изразени като килограма за година. Резултатите се документират и съхраняват.

Условие 10.2.3.4 се отменя с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Условие 10.3.2.1

Битово-фекалните води се заустват като част от смесен поток отпадъчни води по условие 10.1.2.1 при спазване изискванията на условие 10.1.2.1.

Условие 10.3.2.1.1– до 02.04.2010 г.

Битово-фекалните води се заустват като част от смесен поток отпадъчни води по условие 10.2.2.1 при спазване изискванията на условие 10.2.2.1.

Условие 10.3.2.1.1 се отменя с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Условие 10.3.3.1

При заустване на битово-фекалните води като част от смесен поток отпадъчни води по условие 10.1.2.1 се извършва мониторинг съгласно изискванията на условие 10.1.3.

Условие 10.3.3.1.1– до 02.04.2010 г.

При заустване на битово-фекалните води като част от смесен поток отпадъчни води по условие 10.2.2.1 се извършва мониторинг съгласно изискванията на условие 10.2.3.

Условие 10.3.3.1.1 се отменя с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Условие 10.4.2.1

Дъждовните води се заустват като част от смесен поток отпадъчни води по условие 10.1.2.1 при спазване изискванията на условие 10.1.2.1.

Условие 10.4.2.1.1– до 02.04.2010 г.

Дъждовните води се заустват като част от смесен поток отпадъчни води по условие 10.2.2.1 при спазване изискванията на условие 10.2.2.1.

Условие 10.4.2.1.1 се отменя с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Условие 10.4.3.1

При заустване на дъждовни води като част от смесен поток отпадъчни води по условие 10.1.2.1 се извършва мониторинг съгласно изискванията на условие 10.1.3.

Условие 10.4.3.1.1– до 02.04.2010 г.

При заустване на дъждовни води като част от смесен поток отпадъчни води по условие 10.2.2.1 се извършва мониторинг съгласно изискванията на условие 10.2.3.

Условие 10.4.3.1.1 се отменя с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Условие 10.5.1

Резултатите от мониторинга на контролираните параметри по условие 10.1.1.3 се документират и съхраняват.

Условие 10.5.2

Резултатите от прилагане на инструкциите по условия 10.1.1.2, 10.1.1.4.1 и 10.1.1.4.2 се документират и съхраняват за всяка календарна година.

По инструкция 10.1.1.2:

Брой на извършените проверки – 4

Брой установени несъответствия - Няма

По инструкция 10.1.1.4.1:

Брой на извършените проверки – 4

Брой установени несъответствия - Няма

По инструкция 10.1.1.4.2:

Брой на извършените проверки – 8

Брой установени несъответствия - Няма

Условие 10.5.3

Резултатите от собствени наблюдения на показателите за качество на отпадъчните води по условие 10.1.3.1 и 10.2.3.1 се документират и съхраняват. При извършване на периодичен мониторинг на нивото на утайките в еднокамерен утаител и трикамерен утаителен басейн няма установени несъответствия. При същите периодични проверки няма установено несъответствие на рН.

През 2010 г. е направено замерване на активна реакция рН, неразтворени вещества, нефтопродукти. Няма установени несъответствия

Виж Приложение 1, Таблица 3

Условие 10.5.4 – до 02.04.2010 г.

Резултатите от проверките на съответствието на показателите по условие 10.5.3 с определените такива в таблици 10.1.2.1 и 10.2.2.1 се документират и съхраняват, включително установените причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.5.4, актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Резултатите от проверките на съответствието на показателите по условие 10.5.3 с определените такива в таблици 10.1.2.1 се документират и съхраняват, включително установените причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия.

Брой извършени проверки – 1

Брой установени несъответствия – няма

Коригиращи действия - няма

Условие 10.5.5

Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на условие 10.1.1.4.3 течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация за колко време е отстранен теча, се съхранява на площадката и се предоставя на компетентния орган при поискване.

Брой на извършените проверки – 4

Брой установени несъответствия - Няма

Условие 10.5.6 – до 02.04.2010 г.

Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите и техните годишни количества по Условие 10.1.3.4 и Условие 10.2.3.4 в рамките на Европейския регистър на замърсителите на вредни вещества /ЕРЕВВ/.

Условие 10.5.6, актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите по Условие 10.1.3.4 и техните годишни количества, изчислени съгласно изискванията на ЕРИПЗ.

Виж Приложение 1, Таблица 1.

4.4. Управление на отпадъците

Виж Приложение 1, Таблица 4 и Таблица 5

Условие 11.1.1

Образуваните отпадъци при работа на инсталациите по условие 2 не се различават по вид и не превишават количествата, посочени в Таблици 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 и 11.7.

Таблица 11.1 – в сила до 02.04.2010 г.

Таблица 11.1, актуализирана с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Таблица 11.3 - в сила до 02.04.2010 г.

Таблица 11.3, актуализирана с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Таблица 11.4 - в сила до 02.04.2010 г.

Таблица 11.4, актуализирана с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Таблица 11.7 - в сила до 02.04.2010 г.

Таблица 11.7, актуализирана с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Условие 11.1.2

Програмата за управление на дейностите по отпадъците, изискваща се по чл.29 от ЗУО, съдържаща мерки съгласно чл.31 от ЗУО и в съответствие с условията в КР, е актуализирана и  утвърдена от РИОСВ.

Условие 11.1.3

Прилага се инструкция за периодично оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци пряко от производствения процес за единица продукт с определените в таблици 11.1 и 11.2 и 11.3 норми, причините за установените несъответствия и предприемането на коригиращи действия.

Резултати от оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци

пряко от производствения процес за единица продукт с определените в КР

количества:

Брой проверки - 1

Брой установени несъответствия – Няма.

Условие 11.2.1

Всички отпадъци, образувани на площадката, посочени в условие 11.1, се събират съгласно изискванията на Глава II, раздел I на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

Условие 11.2.2.

Отпадъците се събират разделно по схемата, представена в заявлението на стр.138-145, и в съответствие с нормативната уредба по околната среда.

Условие 11.2.3

При събирането на отпадъците, те се привеждат в удобен за съхраняване и транспортиране вид.

Условие 11.2.4

Образуваните на площадката Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, / 20.01.21*/ се събират разделно, на закрито, на оградена и обозначена с табели с табели площадка, обозначена на Приложение II.4.3-1 от заявлението, не се поставят в съдове за битови отпадъци и не се смесват с други отпадъци.

Условие 11.2.5

Отпадъците с код и наименование:

- нехлорирани хидравлични масла на минерална основа – код 13.01.10*

- нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа – код 13.02.05*

се събират в затворени съдове, които са химически устойчиви спрямо отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, не допускат разливане или изтичане, маркирани са и са на закрито.

Условие 11.2.6

Събирането на Оловни акумулаторни батерии – код 16.06.01* се извършва разделно в специализирани съдове, които осигуряват вентилация на въздух, маркирани са и са на закрито.

Условие 11.2.7

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в КР, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Резултати от оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното:

Брой извършени проверки -2

Брой установени несъответствия – няма

Условие 11.3.1

Отпадъците, описани в таблиците по условие 11.1, се съхраняват временно за срок не по-дълъг от три години при предаване за оползотворяване и една година при предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.2 – до 02.04.2010 г.

Временно се съхраняват единствено отпадъците, определени с условие 11.1 и описани в таблиците 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6  на КР. Те се съхраняват единствено на площадките, обозначени на Приложение II.4.3-1 от заявлението.

Условие 11.3.2 - актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Временно се съхраняват единствено отпадъците, определени с условие 11.1 и описани в таблиците 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6  на КР. Те се съхраняват единствено на площадките, обозначени на Приложение II.4.3-1 от заявлението и на Приложение № 1 към Решение № 82-Н0-И0-А1/2010 на Министъра на околната среда и водите за актуализиране на КР.

Условие 11.3.3

Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност, се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с ясни надписи “Опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба №3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците.

Условие 11.3.4

Временно се съхраняват разделно следните отпадъци:

- нехлорирани хидравлични масла на минерална основа – код 13.01.10*

- нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа – код 13.02.05*

на Площадка за съхранение на опасни отпадъци, обособена в склад масла, обозначена на Приложение II.4.3-1 от заявлението в отделни затворени варели за всяко масло. Площадката е бетонирана и оборудвана с приемателни резервоари.

Условие 11.3.5

Отпадък Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак -20.01.21* се съхранява временно на Площадка за съхранение на опасни отпадъци, обособена в зарядна станция за акумулатори,обозначена на Приложение II4.3-1 от заявлението, разделно от другите отпадъци и при наличие на сяра в количество най-малко по два грама на всеки килограм лампи.Частта от площадката е закрита,оградена и обозначена, и оборудвана с отделни съдове за съхраняване на счупени лампи.

Условие 11.3.5.1

Отпадък Оловни акумулаторни батерии – 16.06.01* се съхранява временно на Площадка за съхранение на опасни отпадъци, обособена в зарядна станция за акумулатори, обозначена на Приложение II4.3-1 от заявлението, единствено на закрито в специални съдове, които са устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в този отпадък и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях, осигуряващи вентилация на въздух и обозначени с надпис “Негодни за употреба батерии и акумулатори”.

Условие 11.3.6 – до 02.04.2010 г.

Отпадъчна смес преди термично обработване /фина отсевка след вибросито от измиване на варовик/ - 10.13.01 да се съхранява временно в трикамерен утаителен басейн, обозначен на Приложение II4.3-1 от заявлението, който има ясен надпис за предназначението му, вида на отпадъка, който се третира в него.

Условие 11.3.6 – отменено с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Условие 11.3.7. – до 02.04.2010 г.

Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12   – пепелина от Варови пещи – код 10.13.13 и Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 –прах от ръкавни филтри-пепелина от  Карбидна пещ- код 10.13.13 , се съхраняват временно на обособена за целта Площадка в склад варова пепелина, обозначена на Приложение II4.3-1 от заявлението. Площадката има ясни надписи за предназначението и, вида на отпадъците, които се третират в нея, и е ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.7 - актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12   – пепелина от Варови пещи – код 10.13.13 и Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 –прах от ръкавни филтри-пепелина от  Карбидна пещ- код 10.13.13 , се съхраняват временно на обособени за целта Площадки в склад варова пепелина, обозначена на Приложение II4.3-1 от заявлението и на площадка, обозначена на Приложение № 1 към решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г. на Министъра на околната среда и водите за актуализиране на КР. Площадките имат ясни надписи за предназначението им, вида на отпадъците, които се третират в тях, и са ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.8

Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /прах от циклони / - 10.13.13 ,

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла / ръкави от ръкавни филтри / - 15.02.03,

Излезли от употреба гуми – 16.01.03,

Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от

упоменатите в 16.11.05 / от варови пещи / - 16.11.06,

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17.09.01, 17.09.02 и 17.09.03 – 17.09.04,

Пластмаса и каучук /отпадъчни транспортни ленти/ - 19.12.04.

се съхраняват временно на обособена за целта площадка в Склад строителни материали, обозначен на Приложение II4.3-1 от заявлението. Площадката има ясни надписи за предназначението и, вида на отпадъците, които се третират в нея и е ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.9

Хартиени и картонени опаковки – 15.01.01 – на площадка на територията на склад за готова продукция, Пластмасови опаковки – 15.01.02 – на площадка на територията на сграда филтър-преси, обозначени на Приложение II..4.3-1 от заявлението. Площадките имат ясни надписи за предназначението и, вида на отпадъците, които се третират в нея и е ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.10

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали / от ремонт на машини и

съоръжения / - 12.01.01 и Отпадъци от желязо и стомана /скрап/ - 19.10.01 се съхраняват временно на обособена за целта площадка, обозначена на Приложение II..4.3-1 от заявлението, която има трайна настилка, ясни надписи за предназначението и, вида на отпадъците, които се третират в нея и е ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.11

Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 11.3.12

Прилага се инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на КР.

Условие 11.3.13

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на всички площадки за временно съхраняване с изискванията на настоящото разрешително, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Документацията се съхранява на площадката и се предоставя на контролния орган при поискване.

Условие 11.4.1

Транспортирането на опасни отпадъци на територията на площадката се извършва единствено със специализиран транспорт.

Условие 11.4.2

Всички отпадъци по условие 11.1 се предават за транспортиране извън територията на площадката, единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО за извършване на такава дейност, регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО, лиценз по чл.54 от ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали или комплексно разрешително въз основа на писмен договор.

Условие 11.4.3

За всяка партида транспортиран отпадък се изготвят, съхраняват и предоставят на контролните органи при поискване копия от следните документи:

- За неопасни производствени отпадъци

- сертификат на товара /отпадъка/ или съпроводителен документ

- За опасни отпадъци

- сертификат на товара /отпадъка/ или съпроводителен документ

- “Транспортна карта” съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г.

- “Писмени инструкции за действия при аварии” в съответствие с Приложение 5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Условие 11.4.4

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Резултати от оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци:

Брой извършени проверки – 1

Брой установени несъответствия – Няма.

Условие 11.5.1 – в сила до 02.04.2010 г.

Предявят се за оползотворяване, преработване и рециклиране следните отпадъци, образувани при дейността на предприятието:

| 10.13.13 | Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /прах от циклони / |
| --- | --- |
| 10.13.13 | Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /пепелина от Варови пещи/ |
| 10.13.13 | Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /прах от ръкавни филтри / - пепелина – от Карбидна пещ |
| 13.01.10* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа |
| 13.02.05* | Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа |
| 16.07.08* | Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти |
| 15.01.03 | Опаковки от дървесни материали |
| 16.06.01* | Оловни акумулаторни батерии |
| 20.01.21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак |
| 16.11.06 17.09.04 | Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 / от варови пещи / Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17.09.01, 17.09.02 и 17.09.03 |
| 15.01.02 | Пластмасови опаковки |
| 19.10.01 | Отпадъци от желязо и стомана / скрап / |
| 12.01.01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали / от ремонт на машини и съоръжения / |
| 16.01.03 | Излезли от употреба гуми |
| 19.12.04 | Пластмаса и каучук /отпадъчни транспортни ленти / |
| 15.01.01 | Хартиени и картонени опаковки |
| 20.03.01 | Смесени битови отпадъци |
| 15.02.03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла / ръкави от ръкавни филтри / |
| 10.13.01 | Отпадъчна смес преди термично обработване / фина отсевка след вибросито от измиване на варовик / |
| 10.13.99 | Отпадъци, не упоменати другаде / технологичен отпадък от пресяване на пясък / |
| 10.13.99 | Отпадъци, не упоменати другаде /калциев хидроксид / |

единствено на лица, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО за извършване на такава дейност, регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО, лиценз по чл.54 от ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали или комплексно разрешително въз основа на писмен договор.

Условие 11.5.1 - актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010, в сила от 02.04.2010 г.

Предават се за оползотворяване, преработване и рециклиране следните отпадъци, образувани при дейността на предприятието:

| 10.13.13 | Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /прах от циклони / |
| --- | --- |
| 10.13.13 | Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /пепелина от Варови пещи/ |
| 10.13.13 | Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /прах от ръкавни филтри / - пепелина – от Карбидна пещ |
| 13.01.10* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа |
| 13.02.05* | Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа |
| 16.07.08* | Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти |
| 15.01.03 | Опаковки от дървесни материали |
| 16.06.01* | Оловни акумулаторни батерии |
| 20.01.21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак |
| 16.11.06 17.09.04 | Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 / от варови пещи / Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17.09.01, 17.09.02 и 17.09.03 |
| 15.01.02 | Пластмасови опаковки |
| 19.10.01 | Отпадъци от желязо и стомана / скрап / |
| 12.01.01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали / от ремонт на машини и съоръжения / |
| 16.01.03 | Излезли от употреба гуми |
| 19.12.04 | Пластмаса и каучук /отпадъчни транспортни ленти / |
| 15.01.01 | Хартиени и картонени опаковки |
| 20.03.01 | Смесени битови отпадъци |
| 15.02.03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла / ръкави от ръкавни филтри / |
| 10.13.99 | Отпадъци, не упоменати другаде /калциев хидроксид / |

единствено на лица, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, лиценз по чл.54 от ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали въз основа на писмен договор.

Условие 11.5.2

Извършва се операция по оползотворяване, обозначена с код R 5 /рециклиране или възстановяване на други неорганични материали/ на следния отпадък, образуван на площадката с наименование и код:

Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /прах от циклони / - 10.13.13 в Инсталация за производство на калциев карбид.

Условие 11.5.3

Направи се проучване за възможността да се предават следните отпадъци с наименование и код:

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла / ръкави от ръкавни филтри / - 15.02.03

за оползотворяване или обезвреждане на лица, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО за извършване на такава дейност въз основа на писмен договор.

Беше сключен договор с фирма „Анес-96.

Условие 11.5.3.1

Беше предаден за обезвреждане отпадък с наименование и код:

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла / ръкави от ръкавни филтри / - 15.02.03

на фирма «Анес-96»  въз основа на писмен договор.

Условие 11.5.4

Предаването на отпадъците се извърши след представяне пред РИОСВ на копие от сключения договор за предаване на отпадъци и копие на разрешителното за работа с отпадъци на фирма «Анес-96».

Условие 11.5.5 – Ново, създадено с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г.

На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция с код R5 рециклиране или възстановяване на други неорганични материали в Инсталация за производство на вар и варови продукти по Условие 2, на отпадък с код и наименование 10.13.99 – Отпадъци, неупоменати другаде /калциев хидроксид/ , образуван по време на експлоатацията на инсталациите по Условие 1.

Условие 11.6.1

Следните отпадъци:

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17.09.01, 17.09.02 и 17.09.03 – 17.09.04 и Смесени битови отпадъци – 20.03.01, образувани от дейнсотта на предприятието съгласно условие 11.1 от КР за обезвреждане извън територията на площадката, се предават единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО за извършване на такава дейност въз основа на писмен договор.

Условие 11.7.1

Осъществява се измерване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- месечно количество образуван отпадък за всяка инсталация и продукт

- месечно производство за всяка инсталация и продукт

- месечно количество образуван отпадък за единица продукт за всяка инсталация , само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес

- годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация и продукт

- годишно количество образуван отпадък за единица продукт за всяка инсталация,  само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес

Условие 11.7.2

Прилага се инструкция за изчисление или измерване на образуваните

количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение.

Условие 11.7.3

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.7.4

Отчитат се годишните количества отпадъци, предадени на фирми, по кодове. Информацията се документира и съхранява и се предоставя на контролния орган при поискване.

- Отпадъчна смес преди термично обработване /фина отсевка след вибросито от измиване на варовик/ – код 10.13.01. Тази смес беше използвана за насипване на вътрешнозаводски пътища.

- Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /пепелина от Варови пещи/- код 10.13.13 и Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /прах от ръкавни филтри-пепелина/ от Карбидна пещ – код 10.13.13. Продадени 7173 т на КЦМ АД – Пловдив.

- Отпадъци, неупоменати другаде / технологичен отпадък от пресяване на пясък/ - код 10.13.99. Този отпадък беше използван при ремонтни дейности на територията на фирмата.

- Отпадъци от желязо и стомана /скрап/ - код 19.10.01. Предадени 56,02 тона на фирма Данион ЕООД – София.

- Стърготини, стружки и изрезки от черни метали /от ремонт на машини и съоръжения/ - код 12.01.01 – предадени 1,27 тона на фирма Данион ЕООД София.

- Смесени битови отпадъци – код 20.03.01. Предадени 28,8 тона на фирма Комунал – Асеновград.

- Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа – код 13.02.05* - предадени 1,35 тона на фирма Пер Ойл ООД Пловдив

- Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа – код 13.01.10* - предадени 0,88 тона на фирма Пер Ойл ООД Пловдив.

Условие 11.8.1

Няма формирани отпадъци с огледален код.

Условие 11.8.3 – Ново, създадено с създадено с решение № 82-Н0-И0-А1/2010

Няма образувани отпадъци, предназначени за обезвреждане чрез депониране.

Условие 11.9.1

Документират се и се докладват дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба 9/28.09.2004 г.

Условие 11.9.1.1

Информацията по горното условие се съхранява на площадката 5 години и при поискване се предоставя на компетентните органи.

Условие 11.9.2

Всички измервани съгласно условие 11.7 количества на отпадъците се документират и докладват като част от ГДОС..

Виж Приложение 1, Таблица 4.

Условие 11.9.3

Документират се резултатите от оценката на съответствието с условията за третиране и транспортиране, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите се съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.

Условие 11.9.4

Резултати от оценката на съответствието на количествата образувани

отпадъци пряко от производствения процес с определените в КР

количества:

Брой проверки - 2

Брой установени несъответствия – Няма

Резултати от оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното:

Брой извършени проверки -2

Брой установени несъответствия – няма

Резултати от оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци:

Брой извършени проверки – 1

Брой установени несъответствия – Няма.

Извършва се операция по оползотворяване, обозначена с код R 5 /рециклиране или възстановяване на други неорганични материали/ на следния отпадък, образуван на площадката с наименование и код:

Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /прах от циклони / - 10.13.13 в Инсталация за производство на калциев карбид.

Брой извършени проверки – 1

Брой установени несъответсвия – Няма

Извършва се операция по оползотворяване, обозначена с код R 5 /рециклиране или възстановяване на други неорганични материали/ на следния отпадък, образуван на площадката с наименование и код:

Отпадъци, не упоменати другаде /калциев хидроксид/ - образуван при производството на ацетилен.

Брой извършени проверки – 1

Брой установени несъответсвия – Няма

Условие 11.9.4.1

През 2010 г. е извършено проучване по условие 11.5.3  за възможността да се предава отпадък Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла/ръкави от ръкавни филтри/ - код 15.02.03. за оползотворяване или обезвреждане на лица, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО или КР за извършване на такава дейност въз основа на писмен договор. В резултат на проучванията е сключен договор за предаване на горния отпадък с фирма «Анес-96» и част от отпадъка е предаден през месец декември.

Условие 11.9.5

Всяка информация, чието документиране се изисква с условие 11, се съхранява за срок, не по-кратък от 5 години. Предоставя се при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.6 – ново, създадено с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г.

Няма изпускани в почвата замърсители.

4.5 Шум

Условие 12.1.1 – до 02.04.2010 г.

Дейностите, извършвани на производствената площадка, не предизвикват нива на шум както следва:

По границите на производствената площадка:

- през деня – 70 dB (A)

- през нощта - 70 dB (A)

В мястото на въздействие:

- през деня – 60 dB (A)

- през нощта – 50 dB (A) съгласно ХН 0-64 ( ДВ 16/1975г.)

Условие 12.1.1, актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г., в сила от 02.04.2010 г.

Дейностите, извършвани на производствената площадка, не предизвикват нива на шум както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB (A)

- вечерно ниво - 70 dB (A)

- нощно ниво – 70 dB (A)

В мястото на въздействие:

- дневно ниво – 55 dB (A)

- вечерно ниво – 50 dB (A)

- нощно ниво – 45 dB (A – съгласно Наредба 6/26.06.2006 г.

Виж Приложение 1, Таблица 6

Условие 12.2.1 – до 02.04.2010 г.

Прилага се инструкция, осигуряваща на всеки две години оценяване на общата звукова мощност на обекта и шумовото въздействие по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие – най-близката хигиенна зона.

Условие 12.2.1, актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г.

Прилага се инструкция, осигуряваща на всеки две години оценяване на:

- общата звукова мощност на площадката

- еквивалентните нива на шум в определении точки по оградата на площадката

- нивата на звуково налягане в мястото на въздействие.

Условие 12.2.2 – до 02.04.2010 г.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 12.2.2, актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане  по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се правят при спазване изискванията на Наредба №2/05.04.2006 г.и в съответствие с Методиката.

Условие 12.3.1

Резултатите от оценката по условие 12.2.1 и наблюдението на нивата на шум се документират, съхраняват на площадката и представят на компетентните органи при поискване.

Условие 12.3.2

Резултатите от оценка на съответствието на установените нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия се документират, съхраняват на площадката и представят при поискване от контролните органи.

Условие 12.3.3

Няма оплаквания от живущи около площадката.

През 2010 г. са извършени измервания на шум. Няма установени несъответствия.

# 4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13.2

Няма установени разливи или изливане на вредни или опасни вещества върху производствената площадка / вкл. И в обвалованите зони/

Условие 13.3

Осигурено е съхранението на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.4

Прилага се инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, почвата или подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

Условие 13.5

Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично / пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Условие 13.6

На площадката не се извършват товаро-разтоварни работи, които могат да доведат до течове/изливания.

Условие 13.8 – до 02.04.2010 г.

Не се отвеждат пряко или непряко вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Условие 13.8, актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г.

Не се инжектират, реинжектират, или отвеждат пряко или непряко в подземните води приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества.

Условие 13.9.1

Документират се и се съхраняват на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условия 13.1 и 13.4. те се предоставят при поискване от контролните органи.

Условие 13.9.2

Няма установени разливи.

Условие 13.9.3

Няма установени разливи или изливане на вредни или опасни вещества върху производствената площадка / вкл. И в обвалованите зони/.

Няма установени течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито.

Осигурено е съхранението на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места

Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично / пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

На площадката не се извършват товаро-разтоварни работи, които могат да доведат до течове/изливания.

На плана на площадката няма обозначени места за извършване на товаро-разтоварни работи, които могат да доведат до течове/изливания, тъй като не се извършват такива.

Не се отвеждат пряко или непряко вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Условие 13.10

При аварийни случаи,  които могат да предизвикат замърсяване на подземните води, се предприемат необходимите мерки, както следва:

- ограждане мястото на аварията и неговата охрана;

- подходяща обработка на разлетите и/или разсипани вещества;

- събиране, неутрализиране или унищожаване на разлетите и/или разсипани вещества;

- ликвидиране на последиците от аварията.

Няма такива аварийни ситуации.

Условие 13.10.1 – до 02.04.2010 г.

При аварийни случаи се уведомява незабавно РИОСВ, органите на гражданска защита и постоянните общински комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

Няма такива случаи.

Условие 13.10.1, отменено с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г.

Приложение 1, таблица 7 – Опазване на подземните води и Таблица 8 – опазване на почвите

Условие 14.2 – до 02.04.2010 г.

Спазва се утвърден План за действие при аварии, съгласуван с Да от Гражданска защита и общинската комисия.

Услове 14.2 - актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г.

Спазва се План за действие при аварии, утвърден от ръководителя на предприятието и Общинска гражданска защита.

Условие 14.3

Няма потенциална възможност за изпускане в резултат на аварийна ситуация в повърхностен воден обект на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода.

Условие 14.4

Няма възникнали аварийни ситуации.

Условие 15.3

Прилага се план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по условие 2, който включва вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

Условие 15.4

През 2010 г. няма установени извънредни емисии при анормални режими на работа на инсталациите по Условие 2.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

В ИППСУКР са заложени следните мероприятия:

1. Изграждане и въвеждане в експлоатация на Инсталация за производство на ацетилен – срок 31.12.2008г.

Инсталацията е изградена и пусната в действие – Разрешение за ползване № ДК-07-29/30.06.2010 г.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Условие 16.2

През отчетната 2010 г. няма прекратяване на дейността на инсталации и съоръжения или части от тях и поради това няма представен подробен план за действие за закриване на дейностите в инсталациите по условие 2 или части от тях.

Условие 16.3

През отчетната 2010 г. няма временно прекратяване на дейността на инсталации и съоръжения или части от тях и поради това няма представен подробен план за действие за временно прекратяване на дейностите на площадката.

# 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

# 7.1 Аварии

Няма възникнали аварийни ситуации, свързани с околната среда.

Приложение 1, таблица 9.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Няма постъпили  оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Приложение1, Таблица 10

8. Подписване на годишния доклад

Изпълнителен директор:

/Инж. Иван Кръстев/

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №. 82 / 2005г. на Калцит АД, Асеновград, 4230, Промишлена зона “Север” .

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:                                                                                            Дата: 23.03.2011 г.

Име на подписващия: инж. Иван Кръстев

Длъжност в организацията: Изпълнителен директор

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДА:

Приложение 1, Таблица 1

Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ за 2010 г.

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | КГ/ГОД. | КГ/ГОД. | КГ/ГОД. | КГ/ГОД. | КГ/ГОД. |
| 8 | 10024-97-2 | Азотни оксиди оксид (NOх) | _ (13366) | - | - | - | - |
| 11 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | _ (5779) | - | - | - | - |
| 76 |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C) | - | – (2435) | - | - | - |
| 86 3 | 124-38-9 | Фини прахови час-тици <10μm (PM10) Въглероден диоксид | – (1099) 371000 | - | - | - | - |

Приложение 1, Таблица 2, 2009 г.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух през 2010 г.

Измерванията на емисиите във въздуха са извършени от Лаборатория по екология към КЦМ – АД.

Изпускащо устройство № 5 – Варова пещ №3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 50 |  | 4,17 | Веднъж на две години | ДА Протокол 1442Е/ 15.12.2010 г |
| NOx | mg/Nm3 | 500 |  | 20,5 | Веднъж на две години | ДА Протокол 1443Е/ 15.12.2010 г |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 |  | < 4,4 | Веднъж на две години | ДА Протокол 1443Е/ 15.12.2010 г |

Изпускащо устройство № 6 – Варова пещ №1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 50 |  | 1,86 | Веднъж на две години | ДА Протокол 1444Е/ 15.12.2010 г |
| NOx | mg/Nm3 | 500 |  | 20,5 | Веднъж на две години | ДА Протокол 1445Е/ 15.12.2010 г |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 |  | < 4,4 | Веднъж на две години | ДА Протокол 1445Е/ 15.12.2010 г |

Изпускащо устройство № 10 – Бункертно стопанство за негасена вар

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 50 |  | <0,5 | Веднъж на две години | ДА Протокол 1450Е/ 15.12.2010 г |

Изпускащо устройство № 3 – Варов хидратор – цех”Хидратирана вар”

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 50 |  | 6,9 | Веднъж на две години | ДА Протокол 1439Е/ 15.12.2010 г |

Изпускащо устройство № 9 – Пълначна машина за хидратирана вар

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 50 |  | <0,5 | Веднъж на две години | ДА Протокол 1449Е/ 15.12.2010 г |

Изпускащо устройство № 2 – Цех “Хидратирана вар” – Об\що обезпрашаване

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 50 |  | 14,39 | Веднъж на две години | ДА Протокол 1438Е/ 15.12.2010 г |

Изпускащо устройство № 4 – Сушилна инсталация – Производство на калциев карбонат

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 50 |  | 1,27 | Веднъж на две години | ДА Протокол 1440Е/ 15.12.2010 г |
| NOx | mg/Nm3 | 400 |  | 20,5 | Веднъж на две години | ДА Протокол 1441Е/ 15.12.2010 г |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 |  | < 4,4 – по-малко от границата на определяне | Веднъж на две години | ДА Протокол 1441Е/ 15.12.2010 г |

Изпускащо устройство № 7 – Електродъгова пещ, цех”Карбиден”

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 20 |  | <0,5 | Веднъж на две години | ДА Протокол 1446Е/ 15.12.2010 г |
| NOx | mg/Nm3 | 400 |  | 36,9 | Веднъж на две години | ДА Протокол 1447Е/ 15.12.2010 г |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 |  | 23,41 | Веднъж на две години | ДА Протокол 1447Е/ 15.12.2010 г |

Изпускащо устройство № 8 – Челюстна трошачка и сито, цех “Карбиден”

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 20 |  | 3,78 | Веднъж на две години | ДА Протокол 1448Е/ 15.12.2010 г |

Изпускащо устройство № 1 – Котел ПКМ 4

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOx | mg/Nm3 | - |  | ПКМ 4 - 32,8 | Веднъж на две години | ДА Протокол № 1437Е/ 15.12.2010 г |
| SO2 | mg/Nm3 | - |  | ПКМ 4 - < 4,4 По-малко от границата на определяне | Веднъж на две години | ДА Протокол 1437Е/ 15.12.2010 г |

Приложение 1, Таблица 3

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация през 2010 г.

Измерванията на емисиите са извършени от:

- Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС-София – за нефтопродукти, рН и неразтворени вещества

- Регионална лаборатория – Хасково към МОСВ за общ органичен въглерод

– Точка на пробовземане №  1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/год | 1029,31 375700 | 1029,31 375700 | Веднъж годишно | Да |
| pH |  | 6.5 – 9.0 | 7.67±0.02 | Веднъж годишно | Да Протокол № 1645/2010/ 13.12.2010 г. |
| Неразтворени вещества | Мг/дм3 | 200 | < 2 – по малко от границата на определяне на метода | Веднъж годишно | Да Протокол № 1645/2010/ 13.12.2010 г |
| Нефтопродукти | Мг/дм3 | 10 | <0.2 – по малко от границата на определяне на метода | Веднъж годишно | Да Протокол №1645/2010/ 13.12.2010 г |
| Общ органичен въглерод | Мг/дм3 | - | 6.48±0.63 | Веднъж годишно | Да Протокол № 1108/14.12.2010 г. |

Забележка: Съгласно КР 82/2005, в сила до 02.04.2010 г., има Точка на пробовземане № 1 и Точка на пробовземане № 2, както и други стойности на дебитите. Замерванията са правени през месец декември, когато в сила вече е КР 82-Н0-И0-А1/2010 г., а в него има само 1 точка на пробовземане – Точка на пробовземане № 1. Затова са направени замервания само в Точка на пробовземане № 1 и тези данни са отразени в горната Таблица 3.

Приложение 1, Таблица 4

Таблица 4. Образуване на отпадъци – от 01.01.2010 г. до 01.04.2010 г. – КР 82/2005.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадка № | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Отпадъчна смес преди термично обработване / фина отсевка след вибросито от измиване на варовик | 10.13.01 | 8373 т/год | 990,3 т | 0.058 т/т | 0.046т/т | № 39 | Външна фирма | Да |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /пепелина/ | 10.13.13 | 19118 т/год | 1473,48 т | 0.133 т/т | 0.067т/т | №3 | Външна фирма | Да |
| Отпадъци, не упоменати другаде / технологичен отпадък от пресяване на пясък / | 10.13.99 | 1700 т/год | 44,98 т | 0.085 т/т | 0.065т/т | №40 | Външна фирма | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01 | 10 т/год | - | - | - | №36 | - | Да |
| Пластмасови опаковки | 15.01.02 | 2.3 т | - | - | - | №31 | - | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла / ръкави от ръкавни филтри / | 15.02.03 | 200 бр/год. | - | - | - | №30 | - | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 / от варови пещи / | 16.11.06 | 20 т/год | - | - | - | №30+30А | - | Да |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /прах от ръкавни филтри-пепелина / | 10.13.13 | 2000 т/год | 362,6 т | 0.138 т/т | 0.132 т/т | №3 | Външна фирма | Да |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /прах от циклони / | 10.13.13 | 146 т/год | 22,4 т | 0.01 т/т | 0.0082т/т | №30 | Собствен транспорт | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла / ръкави от ръкавни филтри / | 15.02.03 | 800 бр/год | - | - | - | №30 | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали / от ремонт на машини и съоръжения / | 12.01.01 | 3 т/год | 0,81 т | - | - | №33 | Външна фирма | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15.01.03 | 2 т/год | - | - | - | № 21 | - | - |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 30 бр/год | - | - | - | №30 | - | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана / скрап / | 19.10.01 | 20 т/год | 11,2 т | - | - | №32 | Външна фирма | Да |
| Пластмаса и каучук /отпадъчни транспортни ленти / | 19.12.04 | 0.5 т/год | - | - | - | №30 | - | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13.01.10* | 4.2 т/год | 0,105 т | - | - | №16 | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | 1.8 т/год | 0, 405 | - | - | №16 | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 2 т/год | 0,09 т | - | - | №28 | - | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 1 т/год | - | - | - | №16 | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21* | 170 бр/год | - | - | - | №28 | - | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17.09.01, 17.09.02 и 17.09.03 | 17.09.04 | 145 т/год | - | - | - | №30+30 А | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 42 т/год | 9 т | - | - | №37 | Външна фирма | Да |

Таблица 4 – Образуване на отпадъци – от 02.04.2010 г. до 31.12.2010 г. – КР 82/2005 , актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадка № | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /пепелина/ | 10.13.13 | 19118 т/год | 4347 т/г | 0.133 т/т | 0,06 т/т | №3 | Външна фирма | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01 | 10 т/год | - | - |  | №36 | - | Да |
| Пластмасови опаковки | 15.01.02 | 2.3 т/год | - | - |  | №31 | - | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла / ръкави от ръкавни филтри / | 15.02.03 | 200 бр/год. | 140 бр/г. | - |  | №30 | - | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 / от варови пещи / | 16.11.06 | 380 т/год | - | - |  | №30+30А | - | Да |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /прах от ръкавни филтри-пепелина / | 10.13.13 | 2000 т/год | 479,4 т/г. | 0.138 т/т | 0,09 т/т | №3 | Външна фирма | Да |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /прах от циклони / | 10.13.13 | 146 т/год | 50,6 т/г. | 0.01 т/т | 0,009 т/т | №30 | Собствен транспорт | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла / ръкави от ръкавни филтри / | 15.02.03 | 800 бр/год | 800 бр/г. | - |  | №30 | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали / от ремонт на машини и съоръжения / | 12.01.01 | 3 т/год | 0,46 т/г. | - |  | №33 | Външна фирма | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15.01.03 | 2 т/год | - | - |  | №21 | - | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 30 бр/год | 4 бр/г. | - |  | №30 | - | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана / скрап / | 19.10.01 | 150 т/год | 44,82 т/г. | - |  | №32 | Външна фирма | Да |
| Пластмаса и каучук /отпадъчни транспортни ленти / | 19.12.04 | 0.5 т/год | - | - |  | №30 | - | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13.01.10* | 4.2 т/год | 0,255 т/г. | - |  | №16 | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | 1.8 т/год | 0,945 т/г. | - |  | №16 | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 2 т/год | 0,71 т/г. | - |  | №28 | - | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 1 т/год | - | - |  | №16 | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21* | 170 бр/год | 40 бр./г. | - |  | №28 | - | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17.09.01, 17.09.02 и 17.09.03 | 17.09.04 | 145 т/год | - | - |  | №30+30 А | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 42 т/год | 19,8 т/г. | - |  | №37 | Външна фирма | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде /калциев хидроксид/ | 10.13.99 | 1500 | 7,5 | 20,17т/г. | 6 т/т | № 43 | Собствен транспорт | Да |

Приложение 1, Таблица 4

Таблица 4. Образуване на отпадъци общо за цялата година – от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. – КР 82/2005 и КР 82/2005, актуализирано с решение № 82-Н0-И0-А1/2010 г

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадка № | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /пепелина/ | 10.13.13 | 19118 т/год | 5820 т/г | 0.133 т/т | 0.062 т/т | № 3 – наличност 31.12.2010 – 350 т. | Външна фирма | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01 | 10 т/год | - | - | - | № 36 наличност 31.12.2010 – 2,7 т | - | Да |
| Пластмасови опаковки | 15.01.02 | 2.3 т | - | - | - | № 31 – наличност 31.12.2010 – 1,34 т. | - | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла / ръкави от ръкавни филтри / | 15.02.03 | 200 бр/год. | 140 бр/г. | - | - | № 30 - наличност 31.12.2010 – 318 бр. | - | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 / от варови пещи / | 16.11.06 | 380 т/год | - | - | - | № 30+30А - наличност 31.12.2010 – 100 т. | - | Да |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /прах от ръкавни филтри-пепелина / | 10.13.13 | 2000 т/год | 842 т/г | 0.138 т/т | 0.104 т/т | № 3 - наличност 31.12.2010 – 40 т. | Външна фирма | Да |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /прах от циклони / | 10.13.13 | 146 т/год | 73 т/г | 0.01 т/т | 0.009т/т | № 30 – наличност 31.12.2010 – няма наличност | Собствен транспорт | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла / ръкави от ръкавни филтри / | 15.02.03 | 800 бр/год | 800бр/г. | - | - | № 30 – наличност 31.12.2010 – 1274 бр. | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали / от ремонт на машини и съоръжения / | 12.01.01 | 3 т/год | 1.27 т | - | - | № 33 - наличност 31.12.2010 – няма наличност | Външна фирма | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15.01.03 | 2 т/год | - | - | - | № 21 - наличност 31.12.2010 – няма наличност | - | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 30 бр/год | 4 бр.г. | - | - | 30 | - | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана / скрап / | 19.10.01 | 150 т/год | 56,02 т/г. | - | - | № 32 - наличност 31.12.2010 – няма наличност | Външна фирма | Да |
| Пластмаса и каучук /отпадъчни транспортни ленти / | 19.12.04 | 0.5 т/год | - | - | - | № 30 – няма наличност | - | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13.01.10* | 4.2 т/год | 0,36 т/г. | - | - | № 16 - наличност 31.12.2010 –няма наличност | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | 1.8 т/год | 1,35 т/г. | - | - | № 16 - наличност 31.12.2010 – няма наличност | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 2 т/год | 0,8 т/г. | - | - | № 28 - наличност 31.12.2010 – 1,8 т. | - | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 1 т/год | - | - | - | № 16 - наличност 31.12.2010 – няма наличност | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21* | 170 бр/год | 40 бр/г. | - | - | № 28 - наличност 31.12.2010 – 262 бр. | - | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17.09.01, 17.09.02 и 17.09.03 | 17.09.04 | 145 т/год | - | - | - |  | - | Да |
|  |  |  |  |  |  | № 30+30 А – наличност на 31.1.2.2010г. – 145 т. |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 42 т/год | 28,8 т/г. | - | - | № 37 - наличност 31.12.2010 – няма наличност | Външна фирма | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде /калциев хидроксид/ | 10.13.99 | 1500 | 7,5 | 20,17 т/г. | 6 т/т | № 43 Няма наличност | Собствен транспорт | Да |

Приложение 1, Таблица 5

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Предадено количество | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /прах от циклони/ Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /пепелина/ Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12 /прах от ръкавни филтри-пепелина Отпадъци от желязо и стомана –скрап | 10.13.13 10.13.13 10.13.13 19.10.01 | R5 – Оползотворяване в Инсталация за калциев карбид - - - | - - - | 73 тона 6240 тона 932 тона 56,02 тона | Калцит АД КЦМ АД - Пловдив КЦМ АД - Пловдив Данион ЕООД - София | Да Да Да Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12.01.01 | - | - | 1.27 тона | Данион ЕООД-София | Да |  |  |
| Отпадъчна смес преди термично обработване /от измиване на варовик/ | 10.13.01 | - | - | 990,3 тона | Засипване на вътрешно заводски пътища | Да |  |  |
| Отпадъци, неупоменати другаде /от пресяване на пясък/ | 10.13.99 | - | - | 44,98 тона | Използвана при ремонти в Калцит АД | Да |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13.01.10* | - | - | 0,88 тона | Пер Ойл ООД -Пловдив | Да |  |  |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла / ръкави от ръкавни филтри / | 15.02.03 | - | - | 2,230 тона | Анес-96 ЕООД-Пловдив | Да |  |  |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | - | - | 1,35 тона | Пер Ойл ООД -Пловдив | Да |  |  |
| Отпадъци, не упоменати другаде /калциев хидроксид/ | 10.13.99 | R5 – Оползотворяване в Инсталация за производство на вар и варови продукти | - | 20,17 тона | Калцит АД | Да |  |  |

Приложение 1, Таблица 6

Таблица 6. Шумови емисии през 2010 г.

Измерванията са извършени от Лаборатория по екология към КЦМ – АД

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.На производствената площадка на Калцит АД, Асеновград, 4230, Промишлена зона “Север” 2. В мястото на въздействие – най-близката жилищна зона в населеното място | 64.5 ± 2.9 52.3 ± 2.9 | През деня През деня | Да Протокол № 1451ПШ/10.12.10 Да Протокол № 1451ПШ/10.12.10 |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |