ГОДИШЕН ДОКЛАД

ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

за изпълнение на дейностите през 2010 г.,за които е предоставено

Комплексно разрешително № 61/2005 г.,

изменено и актуализирано м.юни 2010г.

# Изготвил:.............                                        Утвърдил:....................                                                                                                                                                                            /инж.К.Попова/                                       /Директор РИОСВ-Бургас/

Бургас,март 2011 година

Съдържание

1. УВОД

1.1.   Наименование на инсталацията................................................ 4

1.2.  Адрес по местонахождение на инсталацията ,тел.,факс......... 4

1.3.  Електронен адрес  / e-mail/ ........................................................ 4

1.4.  Дейност  на инсталацията:............................................................4

1.5.  Регистрационен номер на Комплексното разрешително........................................................................................4

1.6.  Дата на подписване на разрешителното....................................4

1.7.  Оператор на инсталацията...........................................................4

1.8.  Адрес,тел.,факс на собственика..................................................4

1.9.  Кратко описание на дейностите /процесите извършвани в инсталацията ..........................................................................................5

1.10. Производствен капацитет на инсталацията...............................8

1.11. Организационна структура на фирмата отнасяща се до управление на околната среда.............................................................8

1.12.  РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията......8

1.13.  Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията.......................................................................................... 9

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

# 2.1.Структура  и  отговорности..............................................................9

# 2.2.Обучение...........................................................................................11

# 2.3.Обмен  на  информация.................................................................. 11      2.4.Документиране................................................................................ 11

2.5.Управление  на  документите.........................................................11

2.6.Оперативно управление.................................................................11

2.7.Оценка  на  съответствие,проверка  и  коригиращи  действия.12

2.8.Предотвратяване  и контрол  на  аварийни  ситуации................12

2.9.Записи...............................................................................................12

2.10.Докладване.....................................................................................13

2.11.Актуализация на СУОС..................................................................14

3.ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.1.Използване на вода.........................................................................15

3.2.Използване на енергия....................................................................15

3.3.Използване на суровини,спомагателни материали и горива.....16

3.4.Съхранение на суровини,спомагателни материали,горива

и продукти ...............................................................................................17

4.ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1.Доклад по европейския регистър на вредни вещества/EРЕВВ и

PRTR/......................................................................................................18

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух..................19

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадни води..............22

4.4. Управление на отпадъците.............................................................25

4.5. Шум ..................................................................................................25

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване........26

4.7. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)......................................26

4.8.Прекратяване работата на инсталацията.......................................................................................... 26

4.9.Свързани с околната среда аварии,оплаквания и възражения.26

4.9.1.Аварии ............................................................................................27

4.9.2.Оплаквания  или възражения свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР............................................... 27

5. ДОКЛАДВАНЕ ПО КР61/2010 год…………………………………..27

1.Eмисии в атмосферата........................................................................28

2.Доклад по ЕРИПЗ.................................................................................30

3.Емисии на отпадни води .....................................................................33

4.ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД....................................37

Раздел 1. ФОРМАТ НА ДОКЛАДА

1.  Увод

- 1.1.Наименование  на  инсталацията:

Инсталация  за изработване на керамични  изделия   чрез   изпичане.

1.2.Инсталации,които не попадат в Приложение №4 на ЗООС

Котелна централа

Инсталация за експандиране на полистирен,

- 1.3.Адрес по местонахождение на инсталацията ,тел.,факс

гр.Бургас;кв.Сарафово;,,Керамична   фабрика”, п.к. 165

тел.056/86 83 01, факс 056/86 83 01

- 1.4.e-mail :

keramikabs@abv.bg

- 1.5.Дейност  на инсталацията:

Инсталация  за изработване  на керамични  изделия  чрез  изпичане-керамични  блокове(тухли):

- 1.5.Регистрационен номер на КР;

- № 61/2005 год.

- 1.6.Дата на подписване на  КР:

- 25.07.2005 г; промяна 25.06.2010г.

- 1.7.Оператор на инсталацията :

„Керамика Бургас” АД

- 1.8.Адрес,тел.,факс на собственика:

Гр.Бургас,кв.Сарафово,Керамична фабрика

Тел.056/868301 факс 056/868301

- 1.9.Кратко описание на дейностите/процесите извършвани в инсталацията/

Производствения процес на „Керамика Бургас” АД се осъществява на няколко    етапа:

1.9.1. Добиване на глина

1.9.2. Преработка на глината в глинопреработвателни  машини

1.9.3. Сушене на изделята

1.9.4. Изпичане на тухлите

1.9.5. Палетизация на готовата продукция

1.9.1. Добив в кариерата на суровина –глина

Кариерата за добив на глина  се намира в местността “Соката” край гр. Бургас. Находището е с водно утаечен характер и се състои от два ясно очертани глинени пластове. Горният пласт, със светло жълт цвят е в граници от 5 – 7 m, а долният, със сив цвят – до 20 m.

Глините в находището са категоризирани като мергелни, високо пластични и силно чувствителни към сушене. По тези съображения при изграждането на производствената технология е въведен опостнител пясък.

Технологията на изземване на глината е следната: шлицево накопаване под наклон 250 с “Коматцу” на жълтата и сивата глина, отлежаване на накопаната глина в кариерата най-малко 7 дни, събиране на подготвената и отлежала глина на конус, товарене с фадрома и транспортиране с автосамосвали до откритото глинохранилище на цеха, където отлежава най-малко 6 месеца.Периодично натрупаната глина се намачква и разстила.

1.9.2. Преработка на глината в глинопреработвателни  машини

и формуване на изделията

Преработката на глината и формуването на керамичните блокове за зидария се извършва по следната схема:

4бр.сандъчни подаватели

2 бр. сандъчни  подаватели		   2бр.сандъчни  подаватели

за глина						    1 за пясък и 1 за въглища

зъбни валци

колерганг

груб вал  „ТИТАН”-1000мм.

фин вал „ГИГАНТ”-1000мм.

двувалова глиномешалка

глинохранилище

многокофъчен  багер

съндъчен подавател

вакуумпреса SP650/600

резателен автомат за керамични блокове за зидария ,ел. лафети за суш. вагони.

Дозирането на глината с пясъка  и въглищата се извършва в сандъчните подаватели. След това сместта преминава последователно през зъбни валци,колерганг,груб вал „Титан”,фин вал „”Гигант” и двувалова мешалка,където се оросява до определена влажност . От отделението за глиноподготовка,чрез транспортна лента шихтата постъпва в глинохранилището.Там се осигурява отлежаването и  до 4 дни.

От глинохранилището,чрез многокофъчен багер и транспортни ленти  сместта постъпва в горен съндъчен подавател ,мешалка /където се дооросява ако е необходимо/ и постъпва за формоване.

Формоването на изделията се извършва чрез  вакуумпреса SP 650/600 и  мундщук.

От мундщука глиненият пласт преминава през автоматична резачка, като отрязаните керамични блокове за зидария  се нареждат на сушилните вагони.

1.9.3. Сушене на изделията

Сушилният процес се осъществява в  две тунелни противотокови сушилни. В едната като сушилен агент се използват отпадъчните димни газове от тунелните пещи.

В другата се използва топъл въздух от охлаждащите зони на тунелните пещи.

Времето за сушене е от 32 до 38 часа в първия сушилен блок, а във втория – 50 – 60 часа.

1.9.4. Изпичане на изсушените изделия

Изсушените изделия се нареждат на пещните вагони. Изпичането става в три тунелни пещи, които работят с кафяви каменни въглища, доставка от Мини “Черно море”. Във всяка пещ се нареждат 30 пещни вагони. Производителността на всяка пещ е 236 бр. керамични блокове за зидария  от 1 m3.Цикълът на изпичане е 30 часа.

Изпичането се извършва при температура 920 – 960 0С.

Тя се постига за сметка на запресованата глиногоривна добавка в керамичните блокове за зидария и добавяне на въглища чрез капселните отвори на пещта.

Изпечените керамични блокове за зидария се изваждат от пещта чрез ел. лафети  и се транспортират до рампата за разтоварване.

1.9.5. Складиране на готовата продукция

Готовата продукция се транспортира до склада за готова продукция и се товари върху палети,като се обвива в пластмасово фолио.

Дружеството разполага със собствена лаборатория за извършване на входящ, междинен и краен производствен контрол.

Лабораторното оборудване е проверено и калибрирано от Регионалния център на ДАМТН.

- 1.10.Производствен капацитет на инсталацията

А.

( Пещ  № 1-с капацитет  60 t/24h.,310 m3 и плътност 193.5 kg/m3

( Пещ  № 2-с капацитет  60 t/24h.,310 m3 и плътност 193.5 kg/m3

( Пещ  № 3-с капацитет  60 t/24h.,310 m3 и плътност 193.5 kg

Б.Инсталации,които не попадат в Приложение 4 на З

- Котелна централа

- Инсталация за експандиран полистирен

1.11.Организационна структура на фирмата отнасяща се до

управление на околната среда:

Организационната схема отразяваща всички структурни звена,според разпределението на своите дейности е залегнала в Системата за управление на околната среда /СУОС/.

1.12.РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ-Бургас

Гр.Бургас;ж.к.,,Лазур”,ул.Перущица № 67,пк 219,

тел 813200

e-mail:riosvbs@unaks.bg

- 1.13.Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията.

Басейнова  дирекция-гр.Варна

гр.Варна;ул.,,АлександърДякович” № 33;тел:052/631 447;

факс :052/ 631 448;e-mail:bgvarna@bsbd.org

Докладване по КР61/2005г.

2. Система за управление на околната среда

# Предприятието прилага  собствена система  за  управление  на  околната  среда (СУОС),която  включва  оценка  на всички  дейности     и  възможности   за използване  на по-добри

# технологии  с  цел  опазване  на  околната  среда.Основните елементи на системата са:

# Структура  и  отговорности

# Обучение

##### Обмен  на  информация

##### Документиране

- Управление  на  документите

- Оперативно управление

- Оценка  на  съответствие,проверка  и  коригиращи  действия

- Предотвратяване  и контрол  на  аварийни  ситуации

- Записи

- Докладване

2.1. Структура и отговорности

Отговорност   за  изпълнението  на  програмата  за управление  на

околната  среда   носят  всички  членове  на  ръководството.

Редът  за   изпълнение  е  следния: Екологът  уведомява  Изп.директор  за  предстоящите  задачи ,зададени  в  програмата  за УОС,след  което  той  разпределя  работата  върху  лицата отговарящи  по  организационната  структура.

Организационна структура на фирмата, /органиграма/ отнасяща се до управленето на околната среда е следната:

2.2.Обучение

Програмата  за  обучение  на персонала,включваща плана  за обучение и  дневник  за проведеното обучение е приложена  към СУОС.

Изготвен  е годишен план за обучение през 2010 година.

В него са посочени темите на обучение, начина на провеждане,

броя на участниците, срока на провеждане и основанието

за обучение по темата.

През 2010г. са проведени обучения на персонала, свързани предимно с

работата на инсталацията и съоръженията, както и с работата по опазване

на околната среда, съгласно СУОС.

Извършено бе проиграване на плана за действие при бедствия и аварии

със симулиране на аварийна ситуация.

2.3.Обмен на информация

Обмена  на  информация  обхваща  всички  лица,представени

в  организационната структура  на  предприятието  и включва

вътрешен,външен обмен  и  информация  по  околната

среда,представена  на  контролните  органи.

2.4.Документиране

Документирането  на  информацията  е  съгласно  съответната        процедура в СУОС.Цялата документация се актуализира при  необходимост и се съхранява на площадката на  хартиен и електронен носител за предоставяне  на компетентните органи.

Ежегодно се представя в РИОСВ годишен доклад за изпълнение на дейностите, изискуеми в Комплексното разрешително.

2.5.Управление на документите

Прилагат се инструкциите за актуализация на документите изисквани с комплексното разрешително,в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението инсталацията.Води се папка “Отпаднали и невалидни документи -архив”.

2.6.Оперативно управление

Прилагат се всички инструкции изисквани с комплексното разрешително,съгласно  Условие 5.4.3.Съхраняват се на хартиен носител за представяне на контролните органи.

2.7.Оценка  на  съответствие,проверка  и  коригиращи  действия

Резултатите от мониторинга на емисионните и технически показатели по изпълнение на всички условия за цялата календарна

година  се документират и съхраняват  в съответствие с изискванията на издаденото Комплексно разрешително.След проверка на показателите се прави оценка на съответствието и при необходимост се предприемат коригиращи действия.

2.8.Предотвратяване  и контрол  на  аварийни  ситуации

Прилагат се инструкции за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

Определени са начините  за действие за всяка аварийна ситуация и ограничаване /предотвратяване на замърсяванията на околната среда и опазването здравето  и живота на хората.

Прилага се инструкция за подготовка на персонала,отговорен за изпълнение плана за действие при аварии като  се актуализира при необходимост.

2.9.Записи

Цялата документация се съхранява на площадката на  хартиен и       електронен носител за предоставяне на компетентните органи.

2.10. Докладване

Ежегодно се представя в РИОСВ годишен доклад за изпълнение на дейностите, изискуеми в Комплексното разрешително.

Доклада е изготвен съгласно образец на годишен доклад съгласно   „Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад.”Представя се обобщена информация за  резултатите от мониторинга  на отпадъчните и подземни води в Басейнова дирекция –Варна.

2.11. Актуализация на СУОС:

Актуализация на системата за управление на околната среда е извършена във връзка с промяна  на КР.

3.Използване  на  ресурси

3.1.Използване на вода

Предприятието ползва  вода за питейно-битови  нужди  от  градския водопровод/съгласно сключен договор с ,,ВИК”ЕАД/Бургас/.Питейната  вода не се ползва  за производствени  нужди.

Водоснабдяването  за промишлени нужди  се  извършва  от  собствен  водоизточник: тръбни  кладенци-ТК 1;ТК 2 и ТК3  на които

са  монтирани  водомерни устройства.Актуализират се

разрешителните за водоползване съгласно Закона за водите.

През 2009 година беше актуализирано Разрешителното за водовземане №200 401/20.02.2006г.,в което беше извършена промяна на проектният дебит на водовземните съоръжения.

Съгласно разработената СУОС се прилагат инструкции за документиране на изразходваното количество вода и оценка на съответствието с изискванията на Комплексното разрешително.

Данните  за разхода на  водата  и оценката за съответствие са  дадени в  таблица № 1.1:

През 2010 година не са направени промени в разрешителните за водовземане.

Таблица 1.1.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпочвени води на площадката | 24 272 m3 | 0.25 m3/т | 3905 m3 | 0.14 m3/t | Да |

3.2. Използване на енергия

Основните консуматори  на енергия на площадката са: многокофъчните багери, керамичните валци/”Титан” и “Гигант”/, транспортните ленти, вакуумпресите и вентилаторите. Прилагат се инструкции,свързани с експлоатацията и поддръжка на топлообменните/електропреобразувателните/ части на   технологичното оборудване;за проверки на техническото състояние   на топлопреносната мрежа за измерване и документиране на количествата  електроенергия.

Показаните резултати от изпълнение Условие 8.2.1.,са дадени  в следната таблица:

Таблица 1.2

| Електроенергия/Топлоенергия/ | Количество за едиица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 61.2 kWh/t | 44,7 kWh/t | Да |

3.3. Използване  на  суровини, спомагателни материали и горива.Условие 8.3.

Прилагат се инструкциите за  изчисляване и документиране на използваните количества суровини,материали и  горива,съгласно условията на КР.Установени несъответствия     не са регистрирани.

Таблица 3.1

| Суровини | Годишно количествосъгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употре- бено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глина | 31920 m3 | 0,52 m3 | 11257 m3 | 0,410 m3 | Да |
| Пясък | 19365 m3 | 0,28 m3/t | 6078.1 m3 | 0.22 m3 | Да |

Таблица 3.2

| Спома- гателни мате- риали | Годишно количествосъгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребе- но годишно количест во | Количество за единица продукт | Съответст- вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смазочни Масла | 70.490 t | - | 2,167 t | - | Да |

Таблица 3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Въглища | 13 300 t | 0.19 | 1842,115t | 0,067 | Да |

3.4.Съхранение на  суровини, спомагателни  материали, горива и продукти-Условие 8.3.4.

Суровините се съхраняват на следните открити площадки:

-глина №1, с капацитет 55 000 m3.

-пясък №2, с капацитет 5 000 m3.

-въглища №3, с капацитет 150 t.

Въглищата,необходими за работатата на Котелната инсталация

се съхраняват на закрита площадка № 9, с капацитат 9 t.

Съхранението на дизелово гориво се осъществява в два броя надземни стоманени резервоари с капацитет по 9 t,обваловани с бетонна  обваловка,намиращи се в ГСМ.Площадката на ГСМ-а няма

гравитачна връзка с канализацията.

Съхранението на масла се осъществява в затворени съдове, резистентни на действието им в склад ГСМ.

Съхранението на дизелово гориво и масла,класифицирани съгласно ЗЗВВХВП като опасни се извършва при спазване на изискванията  дадени в информационните листове за безопасност.

Съгласно Условие 8.3.5.1. са извършени  12 бр. проверки на плoщадките за съхранение.

Несъответствия не са констатирани.

В изпълнение на Условие 8.3.5.2.през годината бяха извършени 12 броя проверки за установяване и  отстраняване на течове  по тръбната преносна мрежа  за горива ,за подръжката на резервоарите и техните обваловки.Не бяха констатирани несъответствия.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества(ЕPEBB) И PRTR

1.Период на изчисление на емисионните прагове до 25.06.2010г.

На първи ред от таблицата.

2. Период на изчисление на емисионните прагове до 31.12.2010г.

На втори ред от таблицата.

Таблица 1.

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Праг за производ- ство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (кол.1а) | във води (кол.1b) | в почва (кол.1c№ |  |  |
|  |  |  | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год |
| 1. |  | Азотни оксиди(NОх) | (0) М | ( | ( | ( | ( |
| 2. |  | Серни оксиди (SОх /SO2) | (0) М | ( | ( | ( | ( |
| 3. |  | Общ азот | ( | 0,357 (3,380) М | _ | _ | _ |
| 4. |  | Общ фосфор | ( | 0,037 (0,352) M | _ | _ | _ |
| 5. | 7439-92-1 | Олово и съе- диненията му | (0) M | _ | _ | _ | _ |
| 6. |  | Флуoр и неорганични съедине-ния(като HF) | (0) M | ( | ( | _ | _ |
| 7. |  | Общ органи-чен въглерод | 328,2 (1432,51) M | ( | ( | ( | ( |
| 8. |  | Фини прахови частици<10μm | 405,24 (1768,32) М | ( | ( | ( | ( |

Отчетените количества на замърсителите  във въздуха/Табл.1, кол.1а/ по показателите:азотни оксиди,серни оксиди, фини прахови частици с големина < 10 μm  са резултат от направените  собствени измервания на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух, съгласно изискванията на Комплексното разрeшително. За изчисляване на емисиите е използван изчислителен метод (М). Мониторинга се извършва веднъж годишно,така че количествата на замърсителите във въздуха са за целия период на работа през годината и обхваща периодите на КР61/2005 и КР61/2010,като:

Количествата отбелязани на първия ред  са направени на базата на

55 дни,през които е работило предприятието,до 25.06.1010г.

Под тях /на втори ред/са направените изчисления за целогодишния период-240 дни, през които е работило предприятието.

Произведената продукция от ,,Керамика Бургас''АД през 2010 г. е 27 418 тона.

Отчетените количества по показателите общ азот и общ фосфор/колона 1б/ са изчислени на база усреднената стойност от извършените замервания през годината,умножена  по предадената за обработка вода в пречиствателната станция до 25.06.2010 година.

На втория ред е изчислението за показателите на целогодишно количество  предадената за обработка вода на ГПСОВ-Бургас-520м3.

Изброените замърсители в таблица 1 не надвишават зададените прагови стойности по PRTR.

Методи за определяне на емисиите:

Флуорни неорганични съединения(катоHF)-БДС 17.2.4.12:1980

- Общ азот  ISO 5664; ISO 5663;БДС EN 26777

- Общ фосфор  ISO 6878

- Олово БДС ISO9096 ICP OES.

4.2 Eмисии на вредни  вещества в атмосферния въздух.

На територията на основната промишлена площадка има 10 бр.организирани източника на емисии в атмосферния въздух-комини от №1 до №10 които са процесите на сушене и изпичане на тухли.Условие №9.

Таблица 2.Емисии в атмосферния  въздух

Протоколи от 18.08.2010 година

4.2.1.Изпускащо устройство №1-СИ №1;

Kонстативен протокол №2-К

| Параме- тър | Едини- ца | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мони- торинг | Честота на монитор- инг | Съответ ствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | mg/Nm3 | 500 | 0,0 | Веднъж годишно | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | 0,0 | -//- | 100 |
| прах | mg/Nm3 | 40 | 0,0 | -//- | 100 |
| олово | mg/Nm3 | 3 | 0,0 | -//- | 100 |
| HF | mg/Nm | 5 | 0,0 | -//- | 100 |
| Общ органичен Въглерод | mg/Nm3 | 20 | 0,0 | -//- | 100 |

4.2.2.Изпускащо устройство №2-СИ №1

Kонстативен протокол №4-К

| Параме- тър | Едини- ца | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мони- торинг | Честота на монитор- инг | Съответ ствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | mg/Nm3 | 500 | 0,0 | Веднъж годишно | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | 0,0 | -//- | 100 |
| прах | mg/Nm3 | 40 | 0,0 | -//- | 100 |
| олово | mg/Nm3 | 3 | 0,0 | -//- | 100 |
| HF | mg/Nm3 | 5 | 0,0 | -//- | 100 |
| Общ органичен Въглерод | mg/Nm3 | 20 | 0,0 | -//- | 100 |

4.2.3.Изпускащо устройство №3-СИ №1

Kонстативен протокол №6-К

| Параме- тър | Едини- ца | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мони- торинг | Честота на монитор- инг | Съответ ствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | mg/Nm3 | 500 | 0,0 | Веднъж годишно | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | 0,0 | -//- | 100 |
| прах | mg/Nm3 | 40 | 7,4 | -//- | 100 |
| олово | mg/Nm3 | 3 | 0,0 | -//- | 100 |
| HF | mg/Nm3 | 5 | 0,0 | -//- | 100 |
| Общ органичен Въглерод | mg/Nm3 | 20 | 7,48 | -//- | 100 |

4.2.4.Изпускащо устройство №4-СИ №1

Kонстативен протокол №8-К

| Параме- тър | Едини- ца | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мони- торинг | Честота на монитор- инг | Съответ ствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | mg/Nm3 | 500 | 0,0 | Веднъж годишно | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | 0,0 | -//- | 100 |
| прах | mg/Nm3 | 40 | 8,2 | -//- | 100 |
| олово | mg/Nm3 | 3 | 0,0 | -//- | 100 |
| HF | mg/Nm3 | 5 | 0,0 | -//- | 100 |
| Общ органичен Въглерод | mg/Nm3 | 20 | 10,68 | -//- | 100 |

4.2.5.    Изпускащо устройство №8-Пещ №1

Kонстативен протокол № 10-К

| Параме- тър | Едини- ца | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мони- торинг | Честота на монитор- инг | Съответ ствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | mg/Nm3 | 500 | 0,0 | Веднъж годишно | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | 0,0 | -//- | 100 |
| прах | mg/Nm3 | 40 | 0,0 | -//- | 100 |
| олово | mg/Nm3 | 3 | 0,0 | -//- | 100 |
| HF | mg/Nm3 | 5 | 0,0 | -//- | 100 |
| Общ органичен Въглерод | mg/Nm3 | 20 | 0,0 | -//- | 100 |
| сажди |  | 50 | 0,0 | -//- | 100 |

Представените резултати са от извършения собствен мониторинг

-периодични измервания на емисии от вредни вещества в отпадъчните газове ,от изпускащите устройства на сушилните и пещите,съгласно Условие 9.1. от КР.

Представени са протоколи за пещ №1 и Сушилна №1, тъй като поради намален обем на работа  пещи №2 и 3 и сушилна инсталация №2 не са работили през годината,за което сме уведомили РИОСВ-Бургас.

Нормата за допустима емисия на прах е променена на 40,вместо 80 тъй като замерванията са направени след влизане в сила на новото Комплексно разрешително.

Замерванията са направени от лаборатория   за изпитване и калибриране «ЛИПГЕЙ» -Пехливанов -София.

От резултатите е видно,че няма превишаване на емисионните норми,поставени с Комплексното разрешително по нито един от показателите.

Протоколите за извършения мониторинг на емисии от точкови източници са утвърдени от Р И О С В-Бургас и се съхраняват при оператора.

Прилагат се инструкциите  за оценка на наличните източници на неорганизирани емисии,тяхното  ограничаване и предотвратяване.

Дейности на площадката на предприятието се извършват по начин,недопускащ  разпространението на миризми извън нея.

Оплаквания за такива през годината не са получени.

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.   Условие №10.

От  2007 година насам отпадните води на “Керамика Бургас” АД се отвеждат във водоплътна изгребна шахта съгласно изискванията на Условие 10.1.1.2.на Комплексното разрешително,с което е прекратено заустването в Атанасовското езеро на отпадни битово-фекални води. Не се  произвеждат охлаждащи води.

Дружеството има сключени договори с ГПСОВ-Бургас  от 2006год..който е представен в РИОСВ съгласно изискването на Условие 10.1.1.4.От началото на 2010 година „Керамика Бургас”АД има  сключен договор за отвеждане на битово-фекалните води от шахтата с фирма „Яна”-Бургас.

В изпълнение на Условие 10.1.3.5. за изчисляване на непреките годишни емисии на отпадъчните води по показатели: общ азот,общ фосфор,неразтворени вещества и нефтопродукти, съгласно изискванията на ЕРЕВВ, бяха направени 3 бр. изпитвания на отпадни води, от Акредитирана лаборатория за анализ на

компонентите на околната среда- „Лакос” -гр.Бургас, тъй като през първото тримесечие на годината предприятието не е работило.

Резултатите са дадени в посочените протоколи:

Протокол от изпитване № 3285/13.05.2010г.

1. Неразтворени вещества -  0,92 mg/dm3

2. Общ азот                           -  7,9 mg/dm3

3. Общ фосфор                   -  0,56 mg/dm3

4. Нефтопродукти              -  <0,1 mg/dm3

Протокол от изпитване № 3613/03.08.2010г.

1.Неразтворени вещества -  14,8 mg/dm3

2. Общ азот                          -   5,3 mg/dm3

3. Нефтопродукти                -  <0,1 mg/dm3

4. Общ фосфор                    -  0,64 mg/dm3

Протокол от изпитване № 4056/30.11.2010г.

1.Неразтворени вещества -  18,0  mg/dm3

2. Общ азот                           -  6,4  mg/dm3

3. Нефтопродукти                -  <0,1mg/dm3

4. Общ фосфор                    -  0,83 mg/dm3

Резултатите от изпълнение на Условия 10.1.3.4. и 10.1.3.5 за изчисляване на преките и непреки годишни емисии на замърсителите в отпадните води по показатели-общ фосфор,общ азот,неразтворени вещества и нефтопродукти, съгласно изискванията на EPEBB,изразени в кг/год. са следните:

1.До 25.06.2010 година:

Общ азот:  0,357

Общ фосфор: 0,037

Неразтворени вещества: 0,929

Нефтопродукти-0,005

2. За цялата година:

Общ азот:  3,380

Общ фосфор: 0,352

Неразтворени вещества: 8,788

Нефтопродукти-0,052

През годината се извършваха периодични проверки на състоянието на канализационната мрежа.При проведените 12 проверки за 2010 година не се установиха течове и нарушения на  същата.

4.4 Управление на отпадъците

Информация за отпадъците е дадена в таблици 4 и 5.Приложение 1

## Образуването, временното  съхранение,транспортирането,

както и количествата на оползотворените отпадъци са в съответствие  с изискванията на комплексното разрешително.

Част от отпадък  с код 10 12 08  е използван за насипи и възстановяване релефа в отработените пространства на кариера за добив на глина ,,Соката”,в съответствие с годишният технически проект за добив на подземни богатства.

Отпадък с код 10 12 03 се влага повторно в основната суровина,като предварително се оросява.

Отпадък 12.01.01.-стърготини,стружки и изрезки от черни метали се съхраняват в метални контейнери до предаването им на лицензирана  фирма за изкупуване на метали „Алси” –Бургас,с която имаме сключен договор за изкупуване.

Отпадък 19.10.01. –Отпадъци от желязо и стомана  се съхраняват в

склад №3 и се предават на фирма „Алси”   за оползотворяване.

При  работа на инсталацията бе образуван 0,632 т.отпадък.

Отпадък 13.02.08.се използва за смазване на триещите части на машините и хидравличните тласкачи.

Отпадък 20.01.21 –„излезли от употреба луминисцентни и други

живаксъдържащи лампи” не е формиран през 2010 година.

4.5 Шум.

Прилага се инструкция за оценяване на общата звукова  мощност на обекта по ,, Методика за определяне на общата звукова мощност,излъчвана в околната среда от промишленото предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” и шумовото въздействие по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие.

През 2010 г.  не е  извършвано измерване на общата звукова мощност на площадката,както и на нивата на звуково налягане в определени точки по границите  на площадката,тъй като съгласно КР 61/2005 година е определен мониторинг  1  път на 4 години.

Показаните резултати от направеното измерване  през 2009 година доказват,че има 100 % съответствие с допустимите нива на шум по КР, които са  70 dB(A) в границите на производствената площадка

През 2010 г. няма регистрирани оплаквания и жалби по отношение    на   шума.

## Най-близката жилищна зона е на 2000 м от предприятието.

## 4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

В КР няма поставени условия за мониринг на вредни вещества в подземните води.

Замърсители, изпускани в почвата няма.

4.7.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в

съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

През 2010г.са извършени следните дейности по ИППСУКР:

Проучва се възможността за изграждане на нови  керамични   мощности и собствена пречиствателна станция.

4.8 Прекратяване работата на инсталациите или части от тях.

През 2010г.,,Керамика Бургас’’АД е прекратявала производствената си дейност,за периода от 30. 12.2009 г  до 02.05.2010 година,поради намаляване обема на производството,за което сме уведомили  РИОСВ-Бургас.Представен е подробен план на действията за временно прекратяване на работата на инсталацията.

4.9.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

4.9.1. Аварии

Най-често те  са свързани с внезапно  спиране  на  електрозахранването,изгаряне  на  електродвигатели на вентилатори или пробиви  по  тръбопроводите.Във  всички  случаи  се  действува по плана за  аварии,чрез  :

-включване  на  авариййни  генератори:

-подсигурени  резервни  вентилатори,

-двойна  канализация  по  трасето  от  сондажа  до  инсталацията.

4.9.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

През изминалата 2010 г. няма постъпили оплаквания и възражения, свързани с дейността на предприятието по отношение на околната среда.

5. Докладване по КР61/2010 година

Във връзка с направеното инвестиционно предложение на „Керамика Бургас”АД пред МОСВ, се извърши промяна и актуализация на Комплексното разрешително,№ 61/2005г.

подписано на  25.06.2010 година.

Към условие 3: „Обхват”, се постави Ново условие:

Условие 3.5.

”На притежателя на настоящото разрешително се разрешава изграждане и експлоатация на инсталация за експандиране на полистирен”.

Инсталацията не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Условие 5:

Прилага се Система за управление на околната среда,включваща всички основни елементи от досега действащото КР.

Условие    5.4.Документиране

Условие 5.4.1.

Разширен е изготвения актуален списък на нормативната уредба по околна среда,регламентираща работата на инсталациите.

Условие 5.8.2. и 5.8.3.

В  План за действие при бедствие, аварии и катастрофи, са описани възможните аварийни ситуации, последиците от тях и начините за действие на персонала на предприятието,като е включен и цеха за производство на полистирен. Като приложение към него са дадени комисиите за действие, както и органите, които трябва да се уведомят при настъпване на авария.

Описани са сборните пунктове и пътищата за евакуация на персонала. Предстои практическо проиграване на аварийна ситуация с персонала на фирмата през месец януари.

В съответните дневници се отбелязват причините довели до възникване на аварийна ситуация, съответните мерки за тяхното отстраняване, коригиращи и превантивни дейности. През 2010

година няма регистрирани аварии на територията на „Керамика Бургас”.

Условие 6.15.

От датата на влизане в сила на промяната на КР е създаден дневник за изчисление на количеството емитиран замърсител на единица произведена  продукция,като се използва Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

Условие 9.Емисии в атмосферата

Ново условие 9.1.1.1.

В това условие се включва  изпускащо устройство №11/2 броя парни котли / от инсталацията за производство на полистирен,като са регламентирани емисионните норми на измерваните параметри.

Тъй като през 2010 година цеха не е въведен в действия не са проведени измервания на съответните параметри.

Условие 9.5.6.

По това условие се изисква изчисляване на годишните количества на замърсителите,свързани с прилагането на ЕРИПЗ.

За изчисление е използвана методиката CORINAR,

Като е използван раздела за емисии от горивни процеси в производство на тухли и керемиди.

КОД на процеса (SNAP CODE):  030319

Използвани са максималните емисионни фактори дадени в Методиката,тъй като няма конкретни измервания за нашето производство.

При височината на комините/точковите източници/ по-малка от 100 метра са приети площни източници.

Таблица 1.4. Емисионни фактори за първа група замърсители

при гориво кафяви/лигнитни въглища (код 105)

| Вещества | ЕF | Заб. |
| --- | --- | --- |
| Серни оксиди (SOX като SO2) | 1700 (g/GJ) | Площни |
| Азотни оксиди (NOX) | 220 (g/GJ) | Площни |
| NMVOC | 10 (g/GJ) | Площни |
| Метан (СН4) | 50(g/GJ) | Площни |
| Въглероден оксид (CO) | 62 (g/GJ) | Площни |
| Въглероден диоксид (CO2) | 99 (kg/GJ) | Площни |
| Двуазотен оксид (N2О) | 3 (g/GJ) | Площни |

Таблица 2. Емисионни фактори за прах

| Вещества | ЕF в g/Mg |
| --- | --- |
| Прахови частици (РМ) | 500 - 1000 ** |

Въз основа на взетите данни са направени изчисления за емисиите на вредни вещества и е съставен доклад.

Д О К Л А Д

по ЕРИПЗ

за 2010 година

| Показатели | Гориво Кафяви Въглища /т/ | Гориво TJ | EF | Д.топлина на изгаряне NCV | Емисии /т/ | Норми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серни оксиди (SOX като SO2) | 1842 | 26884 | 1700 (g/GJ) | 14,595 | 45,702 | 150 |
| Азотни оксиди (NOX) | 1842 | 26884 | 220 (g/GJ) | 14,595 | 5,914 | 100 |
| NMVOC | 1842 | 26884 | 10 (g/GJ) | 14,595 | 0,268 | 100 |
| Метан (СН4) | 1842 | 26884 | 50 (g/GJ) | 14,595 | 1,344 | 100 |
| Въглероден оксид (CO) | 1842 | 26884 | 62 (g/GJ) | 14,595 | 1,666 | 500 |
| Въглероден диоксид (CO2) | 1842 | 26884 | 99 (kg/GJ) | 14,595 | 2661 | 100 000 |
| Двуазотен оксид (N2О) | 1842 | 26884 | 3 (g/GJ) | 14,595 | 0,0806 | 10 |

Количествата на СО2 се отнасят за замърсителя образуващ се от горене на кафяви въглища.Допълнително се образува и от горене на глината в тухлите, и количеството е общо 4023 тона.

Прах и прахови частици:

Произведена готова продукция- 27 418 тона.

Емисии от прахови частици:

27418.1000.10-6= 27 т.

От направените изчисления е видно,че количествата на замърсителите е далеч под допустимите норми.

Изчислени са и замърсителите в отпадните води на предприятието, в кг /год.

Общ азот:  3,38 kг/год.

Общ фосфор: 0,352 кг/год.

Условие 9.6.7.

Това е ново условие което изисква да се докладват емитираните количества замърсители във въздуха,за единица произведена продукция.

Произведената продукция за 2010 година на „Керамика Бургас” АД е 27 418 тона.

Изчисленията са направени на базата на изчислените замърсители в Доклада по ЕРИПЗ, а те са следните:

1.Серни оксиди:

Изчислено    45,702 т/година

Продукция  27418 т/година

За 1-ца продукция 0,0016 тона = 1,77 кг.

2.Азотни оксиди

Изчислено    5,914 т/година

Продукция  27418 т/година

За 1-ца продукция 0,0002тона = 0,2кг.

3. NMVOC

Изчислено    0,268 т/година

Продукция  27418 т/година

За 1-ца продукция 0,00001тона = 0,009кг.

4. Метан (СН4)

Изчислено    1,43 т/година

Продукция  27418 т/година

За 1-ца продукция 0,00005т = 0,05кг.

5. Въглероден оксид (CO)

Изчислено    1,344 т/година

Продукция  27418 т/година

За 1-ца продукция 0,00004т = 0,04кг.

6.Въглероден диоксид

Изчислено    2661 т/година от гориво кафяви въглища

Изчислено    1466 т/година от глина

Продукция  27418 т/година

За 1-ца продукция 0,15т = 150кг.

Условие10.Емисии на отпадъчни води

От влизане в сила на КР 61/2010 година канализацията за дъждовни води е предвидено да се зауства в Атанасовското езеро.

Определени са емисионните ограничения и количеството на заустваните отпадни води.

До края на 2010 година са направени 5 изпитвания в акредитирана лаборатория”Лакос” Бургас.

Протокол от изпитване № 3586/02.08.2010г.

| № по ред | Наименоване на показателя | Единица на величината | Резултати от изпитването | Стойност и допуск на показателя съгл.КР 61/2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Активна реакция,pH | mg/dm3 | 6,90 ± 0,05 | 6,5-9,0 |
| 2. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 18,0± 0,9 | 50 |
| 3. | ХПК | mg/dm3 | 42±2 | 70 |
| 4. | БПК5 | mg/dm3 | 14,3±0,7 | 15 |
| 5. | Азот,амониев | mg/dm3 | 0,035±0,002 | 0,04 |
| 6. | Азот,нитритен | mg/dm3 | 0,21± 0,01 | 10 |
| 7. | Органичен азот | mg/dm3 | 0,7± 0,04 | 5 |
| 8. | Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | 6,4± 0,3 | 30 |
| 9. | Фосфор общ | mg/dm3 | 0,13±0,01 | 2,0 |
| 10. | Нефтопродукти | mg/dm3 | <0,1 | 0,3 |

Протокол от изпитване № 3731/07.09.2010г.

| № по ред | Наименоване на показателя | Единица на величината | Резултати от изпитването | Стойност и допуск на показателя съгл.КР 61/2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Активна реакция,pH | mg/dm3 | 7,24 ± 0,5 | 6,5-9,0 |
| 2. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 12,0± 0,9 | 50 |
| 3. | ХПК | mg/dm3 | 112±6 | 70 |
| 4. | БПК5 | mg/dm3 | 40±2 | 15 |
| 5. | Азот,амониев | mg/dm3 | 0,89±0,04 | 0,04 |
| 6. | Азот,нитритен | mg/dm3 | 0,087± 0,004 | 10 |
| 7. | Органичен азот | mg/dm3 | 1,66± 0,08 | 5 |
| 8. | Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | 27,6± 1,4 | 30 |
| 9. | Фосфор общ | mg/dm3 | 1,07±0,05 | 2,0 |
| 10. | Нефтопродукти | mg/dm3 | <0,1 | 0,3 |

Протокол от изпитване № 3844/04.10.2010г.

| № по ред | Наименоване на показателя | Единица на величината | Резултати от изпитването | Стойност и допуск на показателя съгл.КР 61/2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Активна реакция,pH | mg/dm3 | 7,96 ± 0,05 | 6,5-9,0 |
| 2. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 8,0± 0,4 | 50 |
| 3. | ХПК | mg/dm3 | 18,0±0,9 | 70 |
| 4. | БПК5 | mg/dm3 | 9,9±0,5 | 15 |
| 5. | Азот,амониев | mg/dm3 | <0,01 | 0,04 |
| 6. | Азот,нитритен | mg/dm3 | <0,01 | 10 |
| 7. | Органичен азот | mg/dm3 | <0,01 | 5 |
| 8. | Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | 3,2± 0,2 | 30 |
| 9. | Фосфор общ | mg/dm3 | <0,01 | 2,0 |
| 10. | Нефтопродукти | mg/dm3 | <0,1 | 0,3 |

Протокол от изпитване № 3945/03.11.2010г.

| № по ред | Наименоване на показателя | Единица на величината | Резултати от изпитването | Стойност и допуск на показателя съгл.КР 61/2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Активна реакция,pH | mg/dm3 | 6,32± 0,05 | 6,5-9,0 |
| 2. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 7,0± 0,4 | 50 |
| 3. | ХПК | mg/dm3 | 35,0±1,8 | 70 |
| 4. | БПК5 | mg/dm3 | 12,1±0,6 | 15 |
| 5. | Азот,амониев | mg/dm3 | <0,01 | 0,04 |
| 6. | Азот,нитритен | mg/dm3 | <0,002 | 10 |
| 7. | Органичен азот | mg/dm3 | <0,01 | 5 |
| 8. | Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | 5,2± 0,3 | 30 |
| 9. | Фосфор общ | mg/dm3 | 0,43±0,02 | 2,0 |
| 10. | Нефтопродукти | mg/dm3 | <0,1 | 0,3 |

Протокол от изпитване № 4076/01.12.2010г.

| № по ред | Наименоване на показателя | Единица на величината | Резултати от изпитването | Стойност и допуск на показателя съгл.КР 61/2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Активна реакция,pH | mg/dm3 | 7,32 ± 0,05 | 6,5-9,0 |
| 2. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 13,0± 0,7 | 50 |
| 3. | ХПК | mg/dm3 | 37,0±1,9 | 70 |
| 4. | БПК5 | mg/dm3 | 11,5±0,6 | 15 |
| 5. | Азот,амониев | mg/dm3 | <0,01 | 0,04 |
| 6. | Азот,нитритен | mg/dm3 | <0,002 | 10 |
| 7. | Органичен азот | mg/dm3 | 0,54±0,03 | 5 |
| 8. | Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | 2,56± 0,13 | 30 |
| 9. | Фосфор общ | mg/dm3 | 0,14±0,02 | 2,0 |
| 10. | Нефтопродукти | mg/dm3 | <0,1 | 0,3 |

От докладваните протоколи се вижда превишение на индивидуалните емисионни ограничения по следните показатели:

1. В протокол от изпитване № 3731/07.09.2010г.

Има превишение на нормите на ХПК,БПК и азот амониев.

Във връзка с това са предприети мерки за почистване

на дъждовната канализация от замърсявания.

Изчисления на емисиите от отпадни води вливащи се

в Атанасовското езеро,докладвани в ЕРИПЗ са направени на

базата на 1139  м3/год. зауствани дъждовни води по КР 61/2010 год.

Като се има предвид,че предприятието е работило 240 дни от годината,се допуска,че е заустило 748 м3 отпадна дъждовна вода.

Замърсителите са следните:

Общ азот - 0,625 кг /год.

Общ фосфор-0,260 кг/год.

Общ органичен въглерод / БПК/-13,09 кг/год.

Условие10.2.4.

Оператора документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества свързани с ЕРИПЗ.

Направената актуализация на Комплексното разрешително е извършена поради изграждането на цех за експандиран полистирен.

При работата  на цеха, оператора ще спазва промените в условията

на Комплексното разрешително и всички изискуеми нормативни и административни актове.

4.Подписване на годишния доклад:

| ТАБЛИЦА 4. Образуване на отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годишно количество |  |  |  |  |
|  |  | Годишно количество |  | за единица продукт | Временно | Транспортиране | Съответ- |
| Отпадък | код | Количест. | Реално | Количест. | Реално | съхранение |  | ствие |
|  |  | определе- | измерено | определе- | измерено | на |  |  |
|  |  | ни с КР |  | ни с КР |  | площадката |  |  |
|  |  | t/y | t/y | kg/y | kg/y | t/y |  |  |
| Прахови частици | 10 12 03 | 100 | 3,0 | - | 0,109 | площадка |  |  |
| и прах |  |  |  |  |  | №6 | Собствен транспорт | да |
| Отпадъчни керамични |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия,тухли,кереми- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ди,плочки и строител- | 10 12 08 | 1327 | 600,7 | 27,06 | 21,9 | площадка | Собствен транспорт | да |
| ни материали |  |  |  |  |  | №6 |  |  |
| Стърготини,стружки и |  |  |  |  |  | метален | Собствен | да |
| изрезки от черни метали | 12 01 01 | 1,3 | 0,180 | - | 0,006 | контейнер | транспорт |  |
| Отпадъци от желязо |  |  |  |  |  | склад |  |  |
| и стомана | 19 10 01 | 2,25 | 0,632 | 0,035 | 0,023 | №3 | Собствен транспорт | да |
| Други моторни,смазоч- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ни и масла за зъбни | 13 02 08 | 2,25 | 0,320 | 0,035 | 0,012 | ГСМ |  |  |
| предавки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оловни акумулаторни |  |  |  |  |  | склад | - |  |
| батерии | 16 06 01 | 0,26 | - | - | - | №2 |  |  |
| Отпадъци,съдържащи |  |  |  |  |  | на дъната на | - |  |
| масла и нефтопродукти | 16 07 08 | 0,4 | - | - | - | 2 бр р-ра/10т |  |  |
| Флуоресцентни тръби |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и други отпадъци, | 20 01 21 | 0,67 | - |  |  | склад №7 | - |  |
| съдържащи живак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 20 | 6,2 | 0,31 | 0,22 |  | ,,Титан " ООД |  |

| TАБЛИЦА 4.5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци |
| --- |
| Отпадък | код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на плащадката | Име на външната фирма,извършваща операцията по оползотворяване,преработка и рециклиране | Съответствие |
|  |  | t/y | t/y |  |  |
| Прахови частици | 10 12 03 | 3,0 |  |  |  |  | Да |
| и прах |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпадъчни керамични |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия,тухли,кереми- |  |  |  |  |  |  |  |
| ди,плочки и строител- | 10 12 08 | 600 |  |  |  |  | Да |
| ни материали |  |  |  |  |  |  |  |
| Стърготини,стружки и |  |  |  |  |  |  |  |
| изрезки от черни метали | 12 01 01 |  |  |  |  | „Алси” Бургас | Да |
| Отпадъци от желязо |  |  |  |  |  |  |  |
| и стомана | 19 10 01 |  |  |  |  | „Алси” Бургас | Да |
| Други моторни,смазоч- |  |  |  |  |  |  |  |
| ни и масла за зъбни | 13 02 08 | 0,320 |  |  |  |  |  |
| предавки |  |  |  |  |  |  |  |
| Оловни акумулаторни |  |  |  |  |  |  |  |
| батерии | 16 06 01 |  |  |  |  |  |  |
| Отпадъци,съдържащи |  |  |  |  |  |  |  |
| масла и нефтопродукти | 16 07 08 |  |  |  |  |  |  |
| Флуоресцентни тръби |  |  |  |  |  |  |  |
| и други отпадъци, | 20 01 21 |  |  |  |  |  |  |
| съдържащи живак |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 |  |  |  |  | ,,Титан"ООД | Да |

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително                 № 61/2005г. И КР 61/2010 год.на ,,Керамика Бургас”АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:.....................                             Дата:28.03.2011.

Име на подписващия:Светлин Русев Куртлаков

Длъжност в организацията:Изпълнителен директор

# Text boxes

У П Р А В И Т Е Л

Еколог

Гл. инженер

Гл.Механик

Енергетик

РМР

Ел. отдел

Н-к смени

Произв. звена