годишен   доклад

за 2010 г.

# относно: Комплексно разрешително №129/2006 г. за експлоатация на инсталация за изработване на керамични тухли чрез изпичане, с оператор „Керамик ГТ” АД, гр.Генерал Тошево

# Прокурист:

/Николай Пейчев/

Март 2011 г. – Генерал Тошево

I.  УВОД

1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително (КР):

Инсталация за изработване на керамични продукти (тухли) чрез изпичане в един брой тунелна пещ

2. Адрес по местонахождение на инсталацията:

9500 гр.Генерал Тошево, ул.”Опълченска” № 37

3. Регистрационен номер на КР:

129/2006 г.

4. Дата на подписване на КР:

14.11.2006 г.

5. Дата на влизане в сила на КР:

02.12.2006 г.

6. Оператор  на инсталацията и  притежател на разрешителното:

“Керамик ГТ” АД - гр. Генерал тошево

7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

9500, гр.Генерал Тошево, ул.”Опълченска” № 37

тел.номер: 05731 2506

факс: 05731 4548

e-mail: keramik_gt@mail.bg

8. Лице за контакти:

Николай Пейчев  – Прокурист

9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

9500, гр.Генерал Тошево, ул.”Опълченска” № 37, тел.: 05731 2506

10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията:

Инсталацията от КР определена в Условие 2 е за изработване на керамични продукти (тухли) чрез изпичане в тунелна пещ.

В “Керамик ГТ” АД се произвеждат различни по размери и кухинност тухли. Изпичането им става в тунелна газова пещ. Площадката се намира в регулацията на гр. Генерал Тошево, в промишлената зона.

Производственият процес се състои от следните операции:

- Глината минава през груби и фини валци, след което се транспортира с лента за отлежаване в глинохранилище.

- Отлежалата маса с багер се подава във филтър-смесител за овлажняване.

- Формирането на тухлите става с вакуумна преса, която служи да доумеси, вакуумира и пресова подаваната глина във вида на непрекъснат лентов пласт.

- Сушенето се извършва в камерни сушилни тип “ФЕРАР УНИВЕРСАЛ”.

- Изпичането на тухли става в тунелна пещ тип “МОРАНДО”. Светлия обем на пещта е 766,04 м3. Изпичането става при работа с нормална тяга. Зоната на охлаждането работи под неголямо налягане.

Горивото, което се използва за изпичането на тухли е природен газ.

11. Производствен капацитет на инсталацията:

Съобразно КР129/2006 максималният капацитет на инсталацията за изработване на керамични продукти (тухли) чрез изпичане в тунелна пещ е 150t/24h или 55 000 t/y, като обема на пещта е 766.04 m3 с плътност на подреждане 1 066 kg/m3.

През изтеклата 2010 г. количеството произведена продукция е 158,244 тона. Силно намаленото производство се дължи на настъпилата криза в строителния бранш, което от своя страна доведе до временно прекратяване дейността на инсталацията. През отчетния период инсталацията е работила от 27.11.10 г. до 05.12.10 г. – общо 198 часа, за което писменно е уведомена РИОСВ-Варна.

12. Организационна структура във фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

Схема на функциониране

13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

# РИОСВ - Варна., 9000, гр. Варна,

# ул. “ Ян Палах “ № 4;

# тел.: 052/ 634 582; 052/634 593

e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg

14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

“Дунавски район” - с център Плевен

адрес: гр.Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, ПК 1237;

тел.: 064/885 105, факс: 064/803 342,

e-mail: dunavbd@bddr.org

ІІ. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

## 1. Структура и отговорности:

отговорностите и структурата за изграждане и функциониране на система за управление на околната среда - съгласно изискванията на  Условие № 5 от КР се определени чрез заповед № 25-А/20.02.2007.

2. Обучение:

Потребностите от обучение на персонала се определят съгласно инструкциите. През 2010 г., поради временно прекратяване дейността на инсталацията не е извършвано обучение от външни фирми. Провеждани са инструктажи и вътрешно заводски обучения по отношение на изпълняваните дейности по КР с персонала, пряко ангажиран за изпълнение на задачи от КР. Извършвано е обучение на персонала за адекватни действия при възникване на аварийни ситуации.

3. Обмен на информация:

Поддържа се актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, в т.ч. списък с имена, длъжности и телефони за контакт.

Поддържа се актуален списък на органите, които следва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното и  телефони за контакт.

4. Документиране:

Поддържа се актуален списък с нормативни актове, регулиращи работата на инсталацията.

Поддържа се  актуален списък на необходимите инструкции изисквани от разрешителното и се  съхраняват  на достъпно място.

5. Управление на документи:

съгласно административната структура на “Керамик ГТ” АД пряка отговорност за организацията, изпълнението  и контрола по управлението на документите носят Производственият и Изпълнителният директор. Всички останали ръководни служители при изпълнение на преките си задължения са длъжни да прилагат инструкцията по Условие 5.5.1.

Производствения директор носи пряка отговорност за изземване на невалидната документация, свързана със системата за управление на околната среда в контекста на комплексното разрешително, по съответния ред определен с горецитираната инструкция.

Инструкцията обхваща цялата изготвена и разпространена документация във връзка със Системата за управление на околната среда – инструкции, списъци, дневници и др.

6. Оперативно управление:

Изготвени са всички инструкции, съобразени с изискванията в КР. Редовно се поплват дневниците към инструкциите, както и листите за отклонение.

7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия:

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели в съответствие с условията на комплексното разрешително.

Извършва се периодична оценка на съответствията на стойностите на показателите.

Налични са инструкциите в случай на установяване на несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Поради временното прекратяване на дейността на инсталацията не бяха извършени СПИ на нивата на шума, излъчван в околната среда. Същите ще бъдат направени съгласно Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. За дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (в сила от 12.02.2011 г., издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите, Обн. ДВ. бр.3 от 11 януари 2011г.)

при следните условия:

- установен технологичен режим на експлоатация на съответните източници;

- мощност (капацитет/производителност) на съответната инсталация не по-малка от 70 % от максималната такава, за периода на измерванията.

8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

Създадена е писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване след всяка авария. Инструкцията обхваща цялата изготвена и разпространена документация във връзка със Системата за управление на околната среда – инструкции, списъци, дневници и др.

Независимо от технологичните инструкции на територията на “Керамик ГТ” АД действа и утвърден План за предотвратяване, ликвидация и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи. В него са описани евентуалните аварии, действията на персонала, отговорните лица, както и правилата за оповестяване.

През 2010 година на територията на  “Керамик ГТ” АД не са  регистрирани  аварии.

Изготвена е инструкция за подготовка на персонала отговорен за изпълнението на плана за действие при аварии.

Изработена е инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение плана за действие при аварии.

Изготвена е инструкция за сборните пунктове и пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Тази инструкция е приложима във връзка с поддържане на готовността на работещите за бързото напускане на района на аварията с цел минимизиране на риска от човешки жертви.

На базата на инструкция, след всяка възникнала производствена авария или бедствие със заповед на Изпълнителния директор се определя комисия в състав:

Председател: Производствен директор

и членове:

- Завеждащ безопасност на труда

- Главен енергетик

- Н-к цех

Комисията в 5 дневен срок трябва да разследва причините довели до възникване на аварията. При разследването участвуват и други специалисти и служители. Вземат се писмени обяснения на свидетели (ако има такива) и технически лица.

При необходимост се привличат специалисти от Гражданска защита, РСПАБ, РПУ - Генерал Тошево, РИОСВ – Варна, РИОКОЗ - Добрич и др.

Редовната техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария е определена чрез инструкция по Условие 5.8.9. от КР.

С инструкция са определени необходимите средства за лична защита, редовната проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им.

Изготвена е инструкция за определяне средствата за противодействие на възможните аварии.

списъкът на персонала, отговорен за изпълнение плана за действие при аварии се изготвя и редовно се актуализира на базата на писмена инструкция.

Има създадена инструкция за актуализация на списъка на телефонните номера по оповестяването плана за действие при аварии.

9. Записи

Изработена е инструкция, определяща реда, изискванията, взаимоотношенията, компетенциите и отговорностите на длъжностните лица /персонала/ за документиране и съхраняване на данни от наблюдението на показатели и резултати от оценка на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително. Цел на процедурата е да се следи изпълнението на условията в комплексното разрешително.

Документират и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, а така също от оценката на съответствията им с условията в комплексното разрешително.

На базата на инструкция по Условие 5.9.2. се документират и съхраняват данните за причините за установени несъответствия, както и предприетите коригиращи действия. Документират се и се съхраняват данните при преразглеждане или актуализация на инструкциите за работа на технологичното оборудване.

Изготвен е и се съхранява списък с документите доказващи съответствие с условията на разрешителното.

10. Докладване

Съгласно Условие 5.10.2 от КР  притежателят на КР трябва да изготви   “Годишен доклад” за изпълнение на дейностите, за които е предоставено  Комплексното разрешително в срок до 31.03. на следващата година, съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.

Настоящият годишен доклад се изработва за четвърта година от “Керамик ГТ” АД.

11. Актуализация на СУОС

през отчетния период на 2010 г. не е извършвана актуализация на СУОС, тъй като няма изменение на издаденото комплексно разрешително.

ІІІ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

1. използване на вода

Водоснабдяването на площадката на дружеството се осъществява по договор с ВиК – Добрич.

Общото изразходваното количество вода за площадката се измерва, чрез монтирания на площадката разходомер за вода, като местоположението му е посочено в ген плана, приложен към заявлението за комплексно разрешително. Водите за производствени нужди се отчитат чрез отделно монтирано водомерно устройство, съгласно т.1 от Инвестиционната програма на „Керамик ГТ” АД, гр.Ген.Тошево за привеждане в съответствие с условията на КР.

Необходимите и използвани количества вода за производствени нужди в “Керамик ГТ” АД се влияят пряко от температурата на околната среда и влажността на суровината.

Оросяване на глината с вода се извършва в зависимост от влажността на суровината с цел покриване на изискванията по технологичния процес.

Измерване и документиране

Измерването и документирането на изразходваните количества вода при работа на инсталацията по Условие 2 се извършват по определена според нормативните изисквания “Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени цели”, съгласно Условие 8.1.5.1.

За извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа включително течове, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия се прилага “Инструкция за проверка и поддръжка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване” съгласно Условие 8.1.4.

Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 8.1.4. за периода от януари 2010 г. до  декември 2010 г. включително.

Таблица III.1-1

| бр. на извършени проверки | бр. на открити течове | дата | причини | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 29.11.2010 | Повреден кран в битови помещения | Подменен кран |

За откритите нередности са взети коригиращи мерки – подменена е дефектиралата част – кран.

В следващата таблица са посочени количествата употребена вода за нуждите на производството (за оросяване на глината) за периода от януари 2010 г. до  декември 2010 г. (включително) и е направена оценка на съответствието с условията на КР.

| месец | Обща месечна консумация на вода за производствени цели | Месечна консумация на вода за охлаждане (заустено количество) | Произведена продукция за месеца (по счетоводни данни) | Количество използвана вода за произв.нужди m3 /единица продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Януари | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |
| Февруари | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |
| Март | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |
| Април | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |
| Май | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |
| Юни | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |
| Юли | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |
| Август | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |
| Септември | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |
| Октомври | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 |
| Ноември | 16,000 | - | 70,330 | 0,000 |
| Декември | 21,000 | - | 87,914 | 0,000 |
| ОБЩО ЗА 2010 | 37,000 | - | 158,244 | 0,234 |

Таблица III.1-2

Контрол на съответствието на изразходваните количества вода се извършва съгласно “Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на КР”.

В ІІІ.1-3 таблица е посочено годишното количество изразходвана вода за производствени нужди от площадката, количеството на изразходваната вода за производствени нужди за 1 тон изпечени тухли, съгласно комплексното разрешително и е направено сравнение за наличие или не на съответствие с нормирания показател в КР .

Таблица III.1-3

| Източник на вода | Годишно кол-во, съгласно КР | Кол-во за единица продукт 1), съгласно КР | Изп. годишно кол-во | Изп. Кол-во за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВиК | 15 200 | 0,24 | 37 | 0,234 | Да |

За отчетния период на 2010 г., изразходваното количество  вода  за производствени нужди в инсталацията по Условие 2  за производството на единица продукт е по-малко от нормираното в комплексното разрешително.

Коригиращи действия  за привеждане  в съответствие и мероприятия за  ефективно използване на суровините

Независимо от това, че разходът на вода за единица продукция е по-малък от нормирания, в дружеството ежегодно   се предприемат действия за намаляване на разходите на вода от инсталацията.

Анализът на разходите на вода показват, че консумацията на вода за производствени цели зависи от състоянието на добиваната глина, както и от метеорологичните условия в момента на производството.

2.  Използване на енергия

Основните консуматори на електрическа енергия са  електропреобразувателните части на грубите и фини валци, както и вакуумпресата.

изискванията и правилата за организация и провеждане на техническата експлоатация на електропреобразувателните части на технологичното оборудване и вакуумпресата са определени в инструкция, съгласно Условие 8.2.2. организацията и провеждането на измерване и документиране на консумацията на  електроенергия в “Керамик ГТ” АД са възложени на Началник ЕМО и Главен счетоводител.

Измерването на електроенергията за промишлени нужди на площадката се извършва с електромер, както е посочено в ген плана от  заявлението на комплексното разрешително, а количеството на използвана електроенергия се отчита и документира ежемесечно в журнал.

За отчитане,  изчисляване и документиране на количествата използвана електроенергия на инсталацията по Условие 2 се използва  “Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата електроенергия в „Керамик ГТ”АД”, съгласно Условие 8.2.3.1.

В таблица ІІІ.2-1 е посочено количеството, употребена електроенергия за 2010 г. Изчислени са месечните и годишни консумации електроенергия за производството на тон продукт.

Таблица III.2-1

| месец | Месечна консумация на електроенергия за производствени цели | Произведена продукция за месеца (по счетоводни данни) | Месечна консумация на електроенергия за Инсталацията по Условие 2, за производство на тон продукт |
| --- | --- | --- | --- |
| Януари | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Февруари | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Март | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Април | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Май | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Юни | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Юли | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Август | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Септември | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Октомври | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ноември | 3,730 | 70,330 | 0,053 |
| Декември | 4,480 | 87,914 | 0,051 |
| ОБЩО ЗА 2010 | 8,210 | 158,244 | 0,052 |

За извършване  на оценка  за съответствието на документираните количества консумирана ел.енергия в сравнение с нормираните от комплексното разрешително се използва “Инструкция за оценка на съответствието на измерваните количества електроенергия с определените на условие 8.2.1 от КР”.

Таблица III.2-2

| електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| За 2010 г. | 0.0599 MWh /продукт | 0.052 MWh /продукт | да |

За отчетния период на 2010 г по КР,  изразходваното количество  електроенергия  за производствени нужди в инсталацията по Условие 2  за производството на единица продукт е по-малко от нормираното в комплексното разрешително.

Независимо от това, че разходът на електрическа енергия за единица продукция е по-малък от нормирания,  в дружеството ежегодно   се извършват действия и планират мероприятия за намаляване на разходите за производствени  нужди от инсталацията.

За правилният режим на електропреобразувателните части на грубите и фини валци отговаря работник „обслужващ валци”. Той пуска и спира машината; следи да не попаднат метални предмети между валците; почиства от глина и прах; за ремонтите и авариите води дневник и докладва на началник цеха. Ремонтните дейности са пряко задължение на дежурния монтьор.

Вакуумпресата се обслужва от вакуумист. Същият отговаря за нейното пускане и спиране, отчита вакуума във вакуумкамерата, следи за стриктното спазване на технологичния режим – влажност на масата и  размери на суровата продукция. за ремонтите и авариите води дневник и докладва на началник цеха, а поддръжката на вакуумпресата е задължение на дежурния монтьор.

3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Годишните разходи на използваните суровини, спомагателни материали и горива и разхода за  производство на единица продукт (един тон изпечени тухли) -глина, синтетични масла, природен газ и въглищен шлам са нормирани.

В следващите три таблици са посочени разрешените за използване, по вид и количество, суровини, спомагателни материали и горива,  съгласно Условие 8.3.1. на КР.

Таблица III.3-1 -условие 8.3.1.1. от КР № 129/ 06г. на “Керамик ГТ” АД

| суровина | Количество за единица продукт | Количество, t/y |
| --- | --- | --- |
| глина | 1,035 | 60 000 |

Таблица III.3-2 -условие 8.3.1.2. от КР № 129/06г. на “Керамик ГТ” АД

| Спомагателни материали | Количество за единица продукт | Количество, l/y |
| --- | --- | --- |
| Синтетични масла | - | 4 295 |

Таблица III.3-3 -условие 8.3.1.3. от КР № 129/06г. на “Керамик ГТ” АД

| горива | Количество за единица продукт | Количество, t/y |
| --- | --- | --- |
| природен газ | 37,7 Nm3 | 1 827 000 Nm3 |
| Въглищен шлам | 0,08 | 4 400 |

съгласно административната структура на “Керамик ГТ” АД за измерване и документиране на консумацията на суровини, спомагателни материали и горива пряко отговорни са – технолог, н-к цех  и н-к склад.

На базата на технологични изчисления технологът отчита месечната консумация на глина и въглищен шлам.

Н-к склада отчита месечната консумация на използваните масла.

Месечната консумация на природен газ се отчита на базата на разходомер от представители на „Добруджа газ” и нач. цеха или технолога.

Всички горецитирани лица докладват отчетените количества на суровини, материали и горива на н-к цеха, който документира в дневник.

Докладването на използваните количества на  суровини, спомагателни материали и горива е направено в следващите таблици:

таблица ІІІ.3.4.

| глина | годишно кол-во, съгласно КР | Кол-во за единица продукт, съгласно КР | Употр. годишно кол-во | Кол-во за единица продукт | Съотв. с Условията на КР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 60 000 | 1,035 | 163,466 | 1,033 | да |

таблица ІІІ.3.5.

| синт. масла | годишно кол-во, съгласно КР | Кол-во за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно кол-во | Кол-во за единица продукт | Съотв. с Условията на КР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 4 295 | - | 234 | Не се изисква | да |

таблица ІІІ.3.6.

| прир. газ | годишно кол-во, съгласно КР | Кол-во за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно кол-во | Кол-во за единица продукт | Съотв. с Условията на КР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 1 827 000 Nm3 | 37,7 Nm3 | 30 100 Nm3 | 190.21 | не |

таблица ІІІ.3.7.

| въгл. шлам | годишно кол-во, съгласно КР | Кол-во за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно кол-во | Кол-во за единица продукт | Съотв. с Условията на КР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 4 400 | 0,08 | 11,473 | 0.073 | да |

Както се вижда от таблиците, използваните количества суровини и спомагателни материали съответстват на количествата определени като разходна норма в КР. Единствено употребеното годишно количество природен газ (гориво) е над посочените стойности в условие 8.3.1.3. от КР № 129/06г., но е в съответствие като годишно количество, съгласно КР. Това се дължи на факта, че при всяко спиране и пускане на инсталацията е необходимо технологично време за нейното нагряване и охлаждане, т.е. тъй като през отчетния период (2010 г.) инсталацията е пускана едва за няколко дни, а производството не е било непрекъснат процес се установява доста по- голям разход на природен газ за единица продукт.

Всички складове, съоръжения, оборудване и площадки за съхранение на течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти подлежат на периодична проверка за тяхното съответствие с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното.

Периодични проверки за съответствието на площадките с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното се извършват ежемесечно. При констатирано несъответствие се установяват причините за това и в най- кратки срокове се предприемат коригиращи действия.

Всяка една проверка се документира, като резултатите от същата се отразяват в „Дневник за документиране на резултатите от извършените  проверки за съответствието на площадките с условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.”

При осъществяване на своята дейност операторът на инсталацията по Условие 2 извършва месечни проверки на съответствието на площадките с условията на КР.

Обобщените данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на несъответствия на площадките за съхранение суровини, спомагателни материали, горива и продукти са представени в таблица ІІІ.3.8.

таблица ІІІ.3.8

| брой на извършени проверки | Регистрирани отклонения | причини | Предприети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Няма регистрирани отклонения | - | - |

Анализът на получените резултати показа следното:

1. През отчетният период няма регистрирани отклонения от условията, касаещи съхранението на суровини, спомагателните материали и горива.

2. Употребените суровини, спомагателните материали и горива не се различават по вид от разрешените в комплексното разрешително;

3.  Изразходваните количества суровини и спомагателни материали съответстват на количествата определени като разходна норма за производството на единица продукт  в КР.

4. Използваните годишни количества на суровини, спомагателни материали и въглищен шлам за отчетния период съответстват на количествата определени като годишна консумация  в КР.

5. Използваните годишни количества природен газ не надвишават определените в условие 8.3.1.3. от КР № 129/06г. стойности, но превишават определените количества за единица продукт (190,21 Nm3), което се дължи на пускането и спирането на инсталацията и необходимото време за нагряване и охлаждане на пещта. При тези условия този преразход е неизбежен. При непрекъсната експлоатация на инсталацията консумацията на природен газ ще е в съответствие с определените в условие 8.3.1.3. стойности.

IV. емисии на вредни вещества в околната среда

През отчетния период не са извършвани  собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества. Тъй като  през 2010 г. инсталацията е работила само няколко дни и то под необходимата натовареност извършването на такива измервания бе невъзможно. Собствени периодични измервания ще бъдат извършени по време на непрекъснат режим на експлоатация на инсталацията при достигане на необходимите параметри.

1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR  - Приложение 1

2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

А) Емисии от точкови източници

Собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества се извършват в 8 пункта – А1, Б1-Б7. Източници на отпадъчни газове са тунелната пещ и сушилни (7 бр.).

Следените показатели, емисионните норми, препоръчителните методи и честотата на измерване, съгласно КР са:

таблица IV.2-А-1

| показател | Емисионни норми (mg/Nm3) | Препоръчителен метод | Честота на измерване |
| --- | --- | --- | --- |
| NOX | 500 | EN 14792:2005 | 1 път на 2 години |
| SO2 | 750 | EN 14791:2005 | 1 път на 2 години |
| прах | 40 | БДС EN13284-1:2001 | 1 път на 2 години |
| Pb | 3 | ISO 9855:1993 | 1 път на 2 години |
| HF | 5 | БДС EN 1231 | 1 път на 2 години |
| HCL | 30 | БДС EN 1231 | 1 път на 2 години |
| Общ органичен въглерод | 20 | БДС EN 12619; БДС EN 13526 | 1 път на 2 години |

Използваното гориво за периода от януари 2010 г. до  декември 2010 г. (включително) е само природен газ. Към  съоръженията  на инсталацията по Условие 2 на КР няма изградени пречиствателни съоръжения  за намаляване на емисиите в отпадъчните газове.

### Както се вижда от таблица IV.2-А-1, честотата на извършване на измерванията е 1 път на 2 години.

Собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества са извършени от „ПЕХЛИВАНОВ – ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕЙ” през 2008 година.

В следващите таблици са посочени резултатите от извършените собствени периодични измервания на съоръженията от инсталацията по Условие 2.

Измерени са емисиите от следните източници: тунелна пещ (А1) и сушилни №№Б1-Б7.

таблица IV.2-А-2   Изпитвано съоръжение: тунелна пещ

| Протокол № | Дата на пробовземане | Дата на получаване на резултатите | Наблюдавани показатели | Резултати по показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 – К 15.10.2008г. | 10.10.2008 г. | 15.10.2008г. | NO2 | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | SO2 | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | Прах | 8,8 mg/Nm3 |
|  |  |  | Pb | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | HF | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | HCL | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | Общ орг.въглерод | 12,30 mg/Nm3 |

таблица IV.2-А-3  Изпитвано съоръжение: камерна сушилня № 1

| Протокол № | Дата на пробовземане | Дата на получаване на резултатите | Наблюдавани показатели | Резултати по показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 – К 15.10.2008г. | 09.10.2008 г. | 15.10.2008г. | NO2 | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | SO2 | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | Прах | 3,8 mg/Nm3 |
|  |  |  | Pb | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | HF | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | HCL | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | Общ орг. въглерод | 2,15 mg/Nm3 |

таблица IV.2-А-4  Изпитвано съоръжение: камерна сушилня № 2

| Протокол № | Дата на пробовземане | Дата на получаване на резултатите | Наблюдавани показатели | Резултати по показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 – К 15.10.2008г. | 09.10.2008 г. | 15.10.2008г. | NO2 | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | SO2 | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | Прах | 4,4 mg/Nm3 |
|  |  |  | Pb | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | HF | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | HCL | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | Общ органичен въглерод | 1,60 mg/Nm3 |

таблица IV.2-А-5  Изпитвано съоръжение: камерна сушилня № 3

| Протокол № | Дата на пробовземане | Дата на получаване на резултатите | Наблюдавани показатели | Резултати по показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 – К 15.10.2008г. | 09.10.2008 г. | 15.10.2008г. | NO2 | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | SO2 | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | Прах | 6,3 mg/Nm3 |
|  |  |  | Pb | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | HF | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | HCL | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | Общ орган. въглерод | 4,80 mg/Nm3 |

таблица IV.2-А-6 Изпитвано съоръжение: камерна сушилня № 4

| Протокол № | Дата на пробовземане | Дата на получаване на резултатите | Наблюдавани показатели | Резултати по показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 – К 15.10.2008г. | 09.10.2008 г. | 15.10.2008г. | NO2 | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | SO2 | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | Прах | 5,5 mg/Nm3 |
|  |  |  | Pb | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | HF | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | HCL | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | Общ орган.въглерод | 8,01 mg/Nm3 |

таблица IV.2-А-7  Изпитвано съоръжение: камерна сушилня № 5

| Протокол № | Дата на пробовземане | Дата на получаване на резултатите | Наблюдавани показатели | Резултати по показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 – К 15.10.2008г. | 09.10.2008 г. | 15.10.2008г. | NO2 | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | SO2 | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | Прах | 4,0 mg/Nm3 |
|  |  |  | Pb | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | HF | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | HCL | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | Общ орган.въглерод | 1,60 mg/Nm3 |

таблица IV.2-А-8  Изпитвано съоръжение: камерна сушилня № 6

| Протокол № | Дата на пробовземане | Дата на получаване на резултатите | Наблюдавани показатели | Резултати по показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 – К 15.10.2008г. | 09.10.2008 г. | 15.10.2008г. | NO2 | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | SO2 | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | Прах | 4,8 mg/Nm3 |
|  |  |  | Pb | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | HF | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | HCL | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | Общ орган. въглерод | 0,00 mg/Nm3 |

таблица IV.2-А-9  Изпитвано съоръжение: камерна сушилня № 7

| Протокол № | Дата на пробовземане | Дата на получаване на резултатите | Наблюдавани показатели | Резултати по показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 – К 15.10.2008г. | 09.10.2008 г. | 15.10.2008г. | NO2 | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | SO2 | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | Прах | 6,0 mg/Nm3 |
|  |  |  | Pb | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | HF | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | HCL | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | Общ орган. въглерод | 6,41 mg/Nm3 |

За периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване причините на несъответствията и предприемане на коригиращи действия се прилага инструкция.

В таблица 2 от Приложение № 1 са сравнени получените резултати от измерванията с определените в разрешителното емисионни норми и е определено съответствието с тях.

В таблица IV.2-А-10 са посочени резултатите от извършените собствени периодични измервания, на съоръженията от инсталацията по Условие 2 и е направена оценка на съответствието на получените резултати с тези стойности нормирани в КР.

Таблица IV.2-А-10

|  | Източници на отпадъчни газове | NО2 | SO2 | прах | Pb | HF | HCL | TOC | СЪОТВЕТСТВИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисионни норми, съгласно КР (mg/Nm3) |  | 500 | 750 | 40 | 3 | 5 | 30 | 20 | NО2 | SO2 | прах | Pb | HF | HCL | TOC |
| Измерени стойности на емисиите при СПИ | Тунелна пещ | 0 | 0 | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 12,3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|  | Сушилня № 1 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 2,15 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|  | Сушилня № 2 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|  | Сушилня № 3 | 0 | 0 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|  | Сушилня № 4 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 8,01 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|  | Сушилня № 5 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|  | Сушилня № 6 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|  | Сушилня № 7 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 6,41 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |

Измерванията са проведени при установен технологичен режим на експлоатация, при приблизително постоянни параметри на изпусканите газове и натоварване 100 % от номиналното за източниците на отпадъчни газове.

#### Б) Неорганизирани емисии

Основните източници на неорганизирани емисии на площадката на Дружеството са местата за съхранение на суровините и транспортът.

таблица IV.2-Б-1

| Неорганизирани източници | емисии |
| --- | --- |
| Повърхността на халдата за суровината и дейностите по товаро – претоварване на суровината (особено при сухо време, което е характерно за района през летните месеци) | Прахови частици |
| Открит склад за въглища | Прахови частици |
| Неасфалтирани участъци на площадката | Прахови частици |
| Като цяло товаро-разтоварните дейности на производствената площадка | Прахови частици |
| Автомобили, булдозери, самосвали, фадрома и др. | Прах и отпадъчни ДВГ газове |

При експлоатацията  на  инсталацията по Условия 2 на КР  се прилага инструкцията за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии, установяване на причините за тях и предприемане на мерки за ограничаването им.

Отговорните лица - Началник цех и Завеждащ безопасност на труда, извършват периодичен оглед на площадките източници на неорганизирани емисии, контролират изпълнението на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. При установяване на несъответствия се сформира комисия, която извършва оценка на установеното несъответствие и предлага за изпълнение конкретни коригиращи действия, целящи намаляването, ограничаването и ликвидирането им.

Обобщена информация за резултатите от проверките е представена в таблици IV.2-Б-2

таблица IV.2-Б-2

| бр. на извършени проверки | бр. на открити отклонения | Причини за отклоненията | Предприети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Не са констатирани отклонения | - | - |

Важно е да се отбележи, че през предходните години „Керамик ГТ” АД предприе мерки за възстановяване на нарушени настилки по вътрешнозаводските пътища и площадки. Общо бяха възстановени и бетонирани около 15 000 м2. Това допринесе изключително за недопускането на неорганизирани емисии през 2010 г. Друга важна причина е навременното почистване и при необходимост оросяване на вътрешнозаводските пътища и алеи. Не малко отражение оказва и факта, че през 2010 г. инсталацията е работила едва около 9 дни.

#### В) Интензивно миришещи вещества

На площадката не се използват, съхраняват и произвеждат миришещи вещества. Няма констатирани оплаквания за миризми в резултат от дейностите извършвани на площадката.

Дружеството организира всички свои дейности така, че да не допуска разпространението на миризми на/извън границите на производствената площадка.

В случай на  получени оплаквания за миризми Началник цеха и Завеждащия безопасност на труда, предприемат незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и набелязват мерки за тяхното ограничаване.

През отчетния период (2010 г.) не са постъпвали оплаквания.

3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

На площадката на Дружеството са изградени две канализационни системи:

- За битово-фекалните води;

- За дъждовните води.

Дъждовните води се събират в колектор, който се намира извън площадката на „керамик гт” АД.

Битово – фекалните води се събират в черпателна яма с обем 50 м3. Същата е водоплътна и за почистването и е сключен договор с „В и К” Добрич.

За целите на изпълнението на условията от КР, водните потоци на използваните води са отделени и преминават през два водомера:

- Първият водомер отчита водата използвана за битови нужди;

- Вторият водомер – отчита водата за производствени нужди – за оросяване.

Резултатите от периодичните проверки по инструкции 10.1.1. и 10.2.1.2. се документират в общ дневник. През отчертния период не са констатирани течове.

таблица IV.3.6

| бр. на извършени проверки | бр. на открити течове | дата | причини | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | - | - | - |

4. Управление на отпадъците

При  експлоатация на инсталацията по Условие 2 на площадката се образуват производствени и опасни отпадъци.

Техният вид, код, годишно количество, начинът им на съхранение на площадката са определени в таблици  11.1 и  11.2 от Комплексното разрешително.

Производствени отпадъци

таблица IV.4.1

| Отпадък | Код на отпа-дъка | Коли-чество, t/y | Коли-чес-тво t/ t | Временно съхранение на площадката | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 12 | - | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |
| Черни метали | 16 01 17 | 30 | - | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 200 | - | Условие 11.3.2. | - | Условие 11.6.1. |

Опасни отпадъци

таблица IV.4.2

| Отпадък | Код на отпадъка | Количество t/y | Временно съхранение на площадката | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреж-дане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синтетични машинни масла | 12 01 10* | 0.130 | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |
| Синтетични хидравличнимасла | 13 01 11* | 0.130 | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | 0.184 | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.060 | Условие 11.3.2. | Условие 11.5.1. | - |

Програма за управление на дейностите по отпадъците

Налична е утвърдена от  РИОСВ Варна с РЕШЕНИЕ № 218-01-П/11.11.2009 г. актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците, съдържаща мерки съгласно чл. 31 ЗУО и съответстваща на условията в Комплексното разрешително.

#### Събиране и приемане на отпадъци

„Керамик ГТ” АД не приема отпадъци от други фирми. В този смисъл дружеството не извършва събиране и извозване на отпадъци по смисъла на ЗУО. Предаването на генерираните от „Керамик ГТ” АД отпадъци се извършва въз основа на договори с лицензирани фирми за тяхното приемане.

На територията на фирмата организирането на събирането на генерираните отпадъци на площадките за временно съхраняване се контролира от Началник Производство и Технолога. Не са предвидени буферни складове за отпадъците.

На площадката се събират образуваните в „Керамик ГТ” АД отпадъци, посочени в Условие 11.1.1 на Комплексното разрешително.

Събирането на образуваните на площадката флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (код 20 01 21*) се извършва в съответствие с изискванията на Условие 11.2.3.

Синтетичните машинни масла (код 12 01 10*), синтетичните хидравлични масла (код 13 01 11*) и синтетичните  моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки (код 13 02 06*) се събират в съответствие с изискванията на Условие 11.2.4. Всички отработените масла се събират в добре затварящи се съдове, изготвени са от материал, който не може да взаимодейства с отпадъците и не допускат разливане и изтичане. Съдовете са маркирани с видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка и опасните свойства, съгласно Наредба 3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците.

#### Временно съхраняване на отпадъците

Според Комплексното разрешително, съгласно Условие 11.3.1. образуваните отпадъци се съхраняват временно на площадката за срок не по-дълъг от:

- 3 години при последващо предаване за оползотворяване;

- 1 година при последващо предаване за обезвреждане.

Някой от  генерираните отпадъци се съхраняват за срок по дълъг от посочения в КР, тъй като се генерират в малки количества и към настоящия момент не представляват интерес за фирмите, които ги оползотворяват или обезвреждат. „Керамик ГТ” АД	 ще направи постъпки за предаването на тези отпадъци през настоящата година.

На площадката на дружеството са изградени площадки за временно съхранение на следните видове отпадъци:

Производствени отпадъци

- Излезли от употреба гуми (16 01 03);

- Черни метали (16 01 17);

- Смеси от бетон, тухли, керемиди, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 (17 01 07);

# Опасни отпадъци

- Синтетични машинни масла (12 01 10*);

- Синтетични хидравличнимасла (13 01 11*);

- Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки (13 02 06*);

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (20 01 21*);

Всички отпадъците временно се съхраняват на обозначени и маркирани площадки.

#### Транспортиране на отпадъците

Съгласно Условие 11.4.1. на притежателя на Комплексното разрешително се разрешава да предава за транспортиране извън територията на площадката отпадъците по условие 11.1. само въз основа на писмен договор единствено на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО или Комплексно разрешително за извършване на такава дейност и/или лиценз по чл. 54 от ЗУО за търговска дейност за отпадъци от черни и цветни метали.

Впредвид малките количества временно съхранени отпадъци, през отчетния период са предавани за транспортиране и последваща обработка единствено отпадъци с кодове: 16 01 03 и 16 01 17.

#### Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците

Съгласно Условие 11.5.1. притежателя на комплексното разрешително предава отпадъците образувани от дейността на предприятието, съгласно Условие 11.1. за оползотворяване, преработване и рециклиране единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, лиценз по чл. 54 на ЗУО или Комплексно разрешително и въз основа на писмен договор.

Впредвид малките количества временно съхранени отпадъци, през отчетния период са предавани за последваща обработка единствено отпадъци с кодове: 16 01 03 и 16 01 17.

#### Обезвреждане на отпадъците

Съгласно Условие 11.6.1. от комплексното разрешително отпадъците образувани от дейността на предприятието, съгласно Условие 11.1. за обезвреждане извън територията на площадката се предават единствено на лицата, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност или въз основа на писмен договор.

През отчетния период не са предавани отпадъци за обезвреждане.

#### Контрол и измерване на отпадъците

Съгласно изискванията на комплексното разрешително количествата образувани на площадката отпадъци се измерват/изчисляват и документират с цел определяне на месечно и годишно  количество образуван отпадък за всеки вид, определен с Условие 11.1.1. на комплексното разрешително.

В дадената по-долу таблици са показани измерените/изчислени стойности на образуваните количества отпадъци по видове и сравнението им с нормативно допустимата стойност.

А) Производствени отпадъци

Излезли от употреба гуми

таблица IV.4.3

| Условия според КР |
| --- |
| Вид на отпадъка | Излезли от употреба гуми |
| Код на отпадъка | 16 01 03 |
| Количество, t/y според КР | 12 |
| Количество t/t по КР | - |
| Временно съхраняване | Условие 11.3.2. |
| Транспортиране | Условие 11.4.1. |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане |  |

таблица IV.4.4

| Измерени количества отпадък - / t / |
| --- |
| Отпадък: 160103 – излезли от употреба гуми |
| МЕСЕЦ от година | Количество произведена продукция /тухли/ - т t | Количество генериран отпадък за тон продукт 1тонпроизв. продукция t/t | Количество генериран отпадък t/y | Временно съхраняване ВрС | Обезвреждане | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Установено несъответствие условие 11.1.1. от КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Януари | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Февруари | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Март | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Април | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Май | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Юни | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Юли | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Август | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Септември | 0,000 |  | 0,120 |  |  | 0,000 |  |
| Октомври | 0,000 |  | 0,080 |  |  | 0,000 |  |
| Ноември | 70,330 |  | 0,000 |  |  | 0,650 |  |
| Декември | 87,941 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| общо 2010 г. | 158,244 |  | 0,200 | да | не | 0,650 | не |

Черни метали

таблица IV.4.5

| Условия според КР |
| --- |
| Вид на отпадъка | Черни метали |
| Код на отпадъка | 16 01 17 |
| Количество, t/y според КР | 30 |
| Количество t/t по КР | - |
| Временно съхраняване | Условие 11.3.2. |
| Транспортиране | Условие 11.4.1. |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане |  |

таблица IV.4.6

| Измерени количества отпадък - / t / |
| --- |
| Отпадък: 160117 – черни метали |
| МЕСЕЦ от година | Количество произведена продукция /тухли/-тон t | Количество генериран отпадък за тон продукт 1тонпроизв. продукция t/t | Количество генериран отпадък t/y | Временно съхраняване ВрС | Обезвреждане | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Установено несъответствие условие 11.1.1. от КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Януари | 0,000 |  | 12,000 |  |  | 0,000 |  |
| Февруари | 0,000 |  | 12,000 |  |  | 21,300 |  |
| Март | 0,000 |  | 12,700 |  |  | 20,400 |  |
| Април | 0,000 |  | 20,640 |  |  | 20,640 |  |
| Май | 0,000 |  | 30,000 |  |  | 30,000 |  |
| Юни | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Юли | 0,000 |  | 15,000 |  |  | 0,000 |  |
| Август | 0,000 |  | 12,000 |  |  | 0,000 |  |
| Септември | 0,000 |  | 9,320 |  |  | 36,320 |  |
| Октомври | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Ноември | 70,330 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Декември | 87,941 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| общо 2010 г. | 158,244 |  | 123,660 | да | не | 128,660 | да |

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106

таблица IV.4.7

| Условия според КР |
| --- |
| Вид на отпадъка | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106 |
| Код на отпадъка | 17 01 07 |
| Количество, t/y според КР | 200 |
| Количество t/t по КР | 0.00363 |
| Временно съхраняване | Условие 11.3.2. |
| Транспортиране | Условие 11.4.1. |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | - |
| Обезвреждане | Условие 11.6.1. |

таблица IV.4.8

| Измерени количества отпадък - / t / |
| --- |
| Отпадък: 170107 – Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106 |
| МЕСЕЦ от година | Количество произведена продукция /тухли/ - тон t | Количество генериран отпадък за тон продукт | Количество генериран отпадък t/y | Временно съхраняване ВрС | Обезвреждане | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Установено несъответствие условие 11.1.1. от КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Януари | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Февруари | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Март | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Април | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Май | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Юни | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Юли | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Август | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Септември | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Октомври | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Ноември | 70,330 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Декември | 87,941 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| общо 2010 г. | 158,244 | 0,000 | 0,000 | да | не | не | не |

Б) Опасни отпадъци

Синтетични машинни масла

таблица IV.4.9

| Условия според КР |
| --- |
| Вид на отпадъка | Синтетични машинни масла |
| Код на отпадъка | 12 01 10* |
| Количество, t/y според КР | 0.130 |
| Количество t/t по КР | - |
| Временно съхраняване | Условие 11.3.2. |
| Транспортиране | Условие 11.4.1. |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | - |

таблица IV.4.10

| Измерени количества отпадък - / t / |
| --- |
| Отпадък: 12 01 10* – Синтетични машинни масла |
| МЕСЕЦ от година | Количество произведена продукция /тухли/ - тон t | Количество генериран отпадък за тон продукт | Количество генериран отпадък t/y | Временно съхраняване ВрС | Обезвреждане | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Установено несъответствие условие 11.1.1. от КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Януари | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Февруари | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Март | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Април | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Май | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Юни | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Юли | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Август | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Септември | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Октомври | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Ноември | 70,330 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Декември | 87,941 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| общо 2010 г. | 158,244 | 0,000 | 0,000 | да | не | не | не |

Синтетични хидравлични масла

таблица IV.4.11

| Условия според КР |
| --- |
| Вид на отпадъка | Синтетични хидравлични масла |
| Код на отпадъка | 13 01 11* |
| Количество, t/y според КР | 0.130 |
| Количество t/t по КР | - |
| Временно съхраняване | Условие 11.3.2. |
| Транспортиране | Условие 11.4.1. |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | - |

таблица IV.4.12

| Измерени количества отпадък - / t / |
| --- |
| Отпадък: 13 01 11* – Синтетични хидравлични масла |
| МЕСЕЦ от година | Количество произведена продукция /тухли/ - тон t | Количество генериран отпадък за тон продукт | Количество генериран отпадък t/y | Временно съхраняване ВрС | Обезвреждане | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Установено несъответствие условие 11.1.1. от КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Януари | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Февруари | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Март | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Април | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Май | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Юни | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Юли | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Август | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Септември | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Октомври | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Ноември | 70,330 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Декември | 87,941 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| общо 2010 г. | 158,244 | 0,000 | 0,000 | да | не | не | не |

Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки

таблица IV.4.13

| Условия според КР |
| --- |
| Вид на отпадъка | Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки |
| Код на отпадъка | 13 02 06* |
| Количество, t/y според КР | 0.184 |
| Количество t/t по КР | - |
| Временно съхраняване | Условие 11.3.2. |
| Транспортиране | Условие 11.4.1. |
| Оползотворяване, преработване и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | - |

таблица IV.4.14

| Измерени количества отпадък - / t / |
| --- |
| Отпадък: 13 02 06*– Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки |
| МЕСЕЦ от година | Количество произведена продукция /тухли/ - тон t | Количество генериран отпадък за тон продукт 1тонпроизв. продукция t/t | Количество генериран отпадък t/y | Временно съхраняване ВрС | Обезвреждане | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Установено несъответствие условие 11.1.1. от КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Януари | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Февруари | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Март | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Април | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Май | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Юни | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Юли | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Август | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Септември | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Октомври | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Ноември | 70,330 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Декември | 87,941 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| общо 2010 г. | 158,244 | 0,000 | 0,000 | да | не | не | не |

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

таблица IV.4.15

| Условия според КР |
| --- |
| Вид на отпадъка | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак |
| Код на отпадъка | 20 01 21* |
| Количество, t/y според КР | 0.060 |
| Количество t/t по КР | - |
| Временно съхраняване | Условие 11.3.2. |
| Транспортиране | Условие 11.4.1. |
| Оползотворяване, преработване и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | - |

таблица IV.4.16

| Измерени количества отпадък - / t / |
| --- |
| Отпадък: 200121*– Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак |
| МЕСЕЦ от година | Количество произведена продукция /тухли/ - тон t | Количество генериран отпадък за тон продукт продукция t/t | Количество генериран отпадък t/y | Временно съхраняване ВрС | Обезвреждане | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Установено несъответствие условие 11.1.1. от КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Януари | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Февруари | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Март | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Април | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Май | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Юни | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Юли | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Август | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Септември | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Октомври | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Ноември | 70,330 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Декември | 87,941 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| общо 2010 г. | 158,244 | 0,000 | 0,000 | да | не | не | не |

Предадени и временно съхранени  отпадъци

Впредвид малките количества временно съхранени отпадъци, през отчетния период са предавани за транспортиране и последваща обработка единствено отпадъци с кодове: 16 01 03 и 16 01 17.

Всички видове отпадъци, определени в КР, се допуска да се съхраняват временно на площадката.

Според Комплексното разрешително, съгласно Условие 11.3.1. образуваните отпадъци се съхраняват временно на площадката за срок не по-дълъг от:

- 3 години при последващо предаване за оползотворяване;

- 1 година при последващо предаване за обезвреждане.

Някой от  генерираните отпадъци се съхраняват за срок по дълъг от посочения в КР, тъй като се генерират в малки количества и към настоящия момент не представляват интерес за фирмите, които ги оползотворяват или обезвреждат. „Керамик ГТ” АД	 ще направи постъпки за предаването на тези отпадъци през настоящата година.

Обобщена таблица за образуваните временно съхранявани  отпадъци на площадката по Условие-2, през отчетния период януари 2010 г. - декември 2010 г.

таблица IV.4.17

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка |  | Количество - т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | общо | Преда- дени |
| 12 01 10* | синтетични машинни масла | 0,009 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0.027 | 0,000 |
| 13 01 11* | синтетични хидравлични масла | 0,120 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0.154 | 0,000 |
| 13 02 06* | синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.000 | 0,000 |
| 16 01 03 | излезли от употреба гуми | 0,300 | 0,150 | 0,000 | 0,200 | 0.650 | 0,650 |
| 16 01 17 | черни метали | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 123,660 | 128.660 | 128,660 |
| 17 01 07 | смеси от бетон, тухли, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.000 | 0,000 |
| 20 01 21* | флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,017 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0.018 | 0,000 |

таблица IV.4.18 - Обобщена таблица на годишно образувалите се отпадъци по видове - сравнени  и с изискването на КР

|  | Произведена продукция през 2010 г. | тона | 158,244 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по отчет за 2010 г. | по КР | Съответствие |
| № | Код на отпадъка | Вид на отпадъка | Кол-во, t/y | Кол-во t/t | Кол-во, t/y | Кол-во t/t | по количество - t/y | по кол-во t/t |
| 1 | 12 01 10* | синтетични машинни масла | 0.000 | - | 0.130 | не се нормира | Да | - |
| 2 | 13 01 11* | синтетични хидравлични масла | 0.000 | - | 0.130 | не се нормира | Да | - |
| 3 | 13 02 06* | синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 0.000 | - | 0.184 | не се нормира | Да | - |
| 4 | 16 01 03 | излезли от употреба гуми | 0.200 | - | 12.000 | не се нормира | Да | - |
| 5 | 16 01 17 | черни метали | 123.660 | - | 30.000 | не се нормира | Не | - |
| 6 | 17 01 07 | смеси от бетон, тухли, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 0.000 | 0.00 | 200.000 | 0.00363 | Да | Да |
| 7 | 20 01 21* | флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0.000 | - | 0.060 | не се нормира | Да | - |

Оценка на съответствието

Получените  данните от измерванията  на  количествата на  контролираните отпадъци,  генерирани при работа на Инсталацията по Условие 2 на КР, са по-ниски от стойностите определени като норматив. Единствено отпадък с код 16 01 17 е генериран в количества над посочените в условията на издаденото КР. Отпадъка е образуван в следствие на извършен ремонт и подмяна на покривната конструкция на производственото хале, а не от самия производствен процес. Образуването на такива количества отпадъци може да възникне само при извършване на сериозни инвестиции.

При извършване на дейността  по управление на отпадъците, генерирани на производствената площадка се изпълняват следните инструкции:

- “Инструкция за периодична оценка на съответствието на количеството на образуваните отпадъци за единица продукт. Причините за установените несъответствия с определените в комплексното разрешително и предприемане на коригиращи действия”.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на съответствието на количеството на образуваните отпадъци за единица продукт за периода януари 2010 г. до 31.12.2010 г.

таблица IV.4.19

| бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | - | - |

Съгласно издаденото КР единствено отпадък с код 170107 е нормиран за единица продукт.

- “Инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие условията на наблюдение”.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на съответствието на измерването или изчислението на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията на КР за отчетния период.

таблица IV.4.20

| бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Образуване на големи количества отпадък с код 160117 | Извършен ремонт и подмяна на покривната конструкция на производственото хале. | Не са предприети, защото образуването на такива количества отпадъци е инцидентно и е свързано с извършеният ремонт. |

- “Инструкция за периодична оценка на съответствията на събирането на отпадъците с условията в Комплексното разрешително, на причините за установените несъответствия и за предприетите коригиращи действия”.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на съответствията на събирането на отпадъците за отчетния период.

таблица IV.4.21

| бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | - | - |

- “Инструкция за периодична оценка на  съответствието на временното съхранение на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия”.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на  съответствието на временно съхранение на отпадъците на производствената площадка за отчетния период.

таблица IV.4.22

| бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Протрита маркировка на площадката за вр.съхраняване на отпадък с код 160117 | Климатични фактори | Възстановена маркировка; |
|  | Някой отпадъци се съхраняват по-дълго от определения период в КР. | Образувани минимални количества. | Проучване възможността да бъдат предадени , независимо от малките количества. |

- “Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията на комплексното разрешително, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия”.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията на КР за отчетния период.

таблица IV.4.23

| бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | - | - |

През отчетния период са предавани за транспортиране и последваща обработка единствено отпадъци с кодове: 16 01 03 и 16 01 17.

- “Инструкция за периодична оценка на съответствието, на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на комплексното разрешително, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия”.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на съответствието, на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на КР за отчетния период.

таблица IV.4.24

| бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | - | - |

- “Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на комплексното разрешително, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия”.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на КР за отчетния период.

таблица IV.4.25

| бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | - | - |

През отчетния период не са предавани отпадъци за обезвреждане.

5. шумови емисии

Според Комплексното разрешително Условие 12.1.1. дейностите извършвани на производствената площадка определена по Условие 2 не трябва да превишават нивата на шум, както следва:

По границата на производствената площадка:

- През дення – 70 dB (A);

- Вечер – 70 dB (A);

- През нощта – 70 dB (A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона в населеното място):

- През дення – 55 dB (A);

- Вечер – 50 dB (A);

#### През нощта – 45 dB (A).

Съгласно Условие 12.2.1. се извършва наблюдение на:

- Общата звукова мощност на площадката;

- Нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката;

- Нивата на звуково налягане в определени чувствителни на шум места.

При извършване на измерванията и контролът на шумовите ивици се спазват следните инструкции:

“Инструкция за оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане по границите на производствената площадка, установяване на причините за допуснатите несъответствия и коригиращи действия”

Инструкцията обхваща всички процеси и дейности, потенциално оказващи въздействие върху нивата на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близката хигиенна зона в населеното място). Приложима е по отношение измерването на общата звукова мощност по границите на производствената площадка, в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”, утвърдена от Министъра на околната среда и водите със заповед № РД -199/ 19.03.2007 г.

Източници на шум на територията на предприятието са:

- технологичните процеси в основните и спомагателни производствени единици: тунелната пещ, вакуум преса, струнна резачка, сушилни;

- вентилационните съоръжения на аспирационните системи на територията на производствената площадка на “Керамик ГТ” АД;

- транспорт за доставка на суровини, складиране и извозване на готова продукция;

- товаро-разтоварни дейности на територията на производствената площадка.

Основни съоръжения и инсталации, генериращи шум в границите на промишлената площадка са:

I – Пещ – 1 бр.

II – Вакуум преса – 1 бр.

III – Струнна резачка – 1 бр.

IV – Сушилни – 7 бр.

V – Вентилатор към пещ – 1 бр.

VI – Мотокар – 1 бр.

Въздействията на източниците на шум по време на експлоатация на инсталацията по Условие 2 като продължителност на работа в часове са:

Пещ - с непрекъснат режим на работа; Работи 24 ч. в денонощие.

Вакуум преса – работи 8 ч. – от 8,00 ч. до 16,30ч.

Струнна резачка – работи 8 ч. – от 8,00 ч. до 16,30ч.

Сушилни – работят 8 ч. – от 8,00 ч. до 16,30ч.

Вентилатор към пещ – работи 24 ч. в денонощие

Мотокар – работи 8 ч. – от 8,00 ч. до 16,30ч.

промишлената площадка граничи на:

- Изток –  промишлена зона на гр. Генерал Тошево;

- Запад – обработваема земя;

- Север – асфалтов междуселски път ІІІ категория, слабо натоварен с движение на МПС,  жилищна зона на с. Пастир;

- Юг – залесена територия; жилищна зона на гр. Генерал Тошево

Поради временното прекратяване на дейността на инсталацията не бяха извършени СПИ на нивата на шума, излъчван в околната среда. Същите ще бъдат направени съгласно НАРЕДБА № 54 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОМИШЛЕНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА (В сила от 12.02.2011 г., Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите, Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.)

при следните условия:

- установен технологичен режим на експлоатация на съответните източници;

- мощност (капацитет/производителност) на съответната инсталация не по-малка от 70 % от максималната такава, за периода на измерванията.

Данните с които разполагаме са от извършени СПИ през 2007 г. от „Алтея-2000” ЕООД, гр. Добрич. Измерванията на шума, излъчван в околната среда от промишлените източници на “Керамик ГТ” АД са извършени по “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”, утвърдена от Министъра на околната среда и водите със заповед № РД -199/ 19.03.2007 г., съгласно изискванията на т.8,2 от „Методика за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително” на Министерство на околната среда и водите.

промишлената площадка -  източник на шум се намира в промишлена зона на гр. Генерал Тошево,  в близост до с. Пастир:

- отстояние в метри до най-близката жилищна сграда на гр. Генерал Тошево – 300 м.

- отстояние до най-близката жилищна сграда на с. Пастир – 150 м.

Предприятието се разглежда като точков източник на шум, разположен в геометричния център на територията му, от който се излъчва звукова мощност с ниво Lp, dB (A). Lp, се определя въз основа на данни за нивото на шума L, dB (A), получени чрез измервания.

Условия за приложимост на “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”, в съответствие с изискванията на т.2:

- На територията на предприятието броят на източниците на шум е относително голям и относително равномерно разположени;

- Максималният линеен размер на площадката, ограничена от измерителния контур е в границите 16 – 500 m.;

- Производственият процес e непрекъсваем; излъчваният шум от производствената площадка е с различни акустични характеристики: постоянен, променлив, с импулсни съставки и др.;

Измерванията са проведени в съответствие с изискванията на т.3 на Методиката.

Провеждане на измерването, съгласно т.4 на Методиката.

Измерителният контур минава извън границите на предприятието  на разстояние 5 m. от оградата. Разстоянията между измерителните точки от № 1 до № 17 е 50m.

Измерването на източниците на шум е извършено със шумомер, в режим на измерване по скала А в продължение на 1 min. - L dB (A).

Измерването във всяка точка на измервателния контур е извършено със  шумомер в режим на измерване на еквивалентно ниво в продължение на 10 min - Leq, dB (A).

Резултатите от измерванията са посочени в табличен вид.

Таблица  ІV.5.1. Шумови емисии - Обобщено представяне на източниците на шум (шумово натоварване)

| Източник | Точков източник Пореден номер | Съоръжение Пореден номер | Налягане на шума1 dbA на представително разстояние | Октавен обхват (Hz) Нива на шумово налягане dB (непретеглени) за съответния обхват | Качество на импулсите или тоналността | Период на емисиите | Други бележки (санитарно-хигиенна норма) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1К | 2К | 4К | 8К |  |  |  |
| І - Пещи | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оператор пещи |  |  | 61 | 71 | 56 | 58 | 64 | 58 | 57 | 49 | 43 | 28 | H | M | 80 |
| ІІ – Вакуум преса | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оператор |  |  | 82 | 74 | 70 | 71 | 68 | 68 | 72 | 78 | 76 | 67 | C | Mi | 80 |
| ІІІ – Струнна резачка | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оператор |  |  | 96 | 84 | 86 | 94 | 94 | 93 | 91 | 89 | 85 | 73 | Ш | М | 80 |
| ІV - Сушилни | 4 | 4 | 79 | 82 | 77 | 72 | 72 | 75 | 76 | 72 | 70 | 66 | НС | М | 80 |
| V - Вентилатор | 5 | 5 | 92 | 98 | 94 | 99 | 94 | 89 | 84 | 81 | 74 | 67 | НС | М | 80 |
| VI - Мотокар | 6 | 6 | 79 | 82 | 77 | 72 | 72 | 75 | 76 | 72 | 70 | 66 | НС | М | 80 |
| Легенда: |  |
| Н – Нискочестотен обхват / 31,5(125 Hz/ | Ш – Шум в широк обхват / H, C, B/ |
| С – Средночестотен обхват / 250(2000 Hz/ | M – Монотонен шум |
| B – Високочестотен обхват / 4000(8000 Hz/ | И – Импулсен шум |
| НС – Обхват ниски и средни честоти | Mi – Монотонен шум със импулсни съставки |
| СB – Обхват средни и високи честоти |  |

Таблица  ІV.5.2. - Условия на измерването:

| № | Параметър | Дата: 02.07.2007 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Влажност на въздуха, (Hr %) | 56 |
| 2 | Температура на въздуха, ((С) | 21,3 |
| 3 | Скорост на вятъра, (m/s) | 1,10 |

Таблица  ІV.5.3. Резултати от измерванията на  източниците на шум (шумово натоварване L dB (A))

| Източник | № | Налягане на шума1 dbA | Октавен обхват (Hz) Нива на шумово налягане dB | Норма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1К | 2К | 4К | 8К |  |
| І - Пещи | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оператор пещи |  | 61 | 71 | 56 | 58 | 64 | 58 | 57 | 49 | 43 | 28 | 80 |
| ІІ – Вакуум преса | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оператор |  | 82 | 74 | 70 | 71 | 68 | 68 | 72 | 78 | 76 | 67 | 80 |
| ІІІ – Струнна резачка | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оператор |  | 96 | 84 | 86 | 94 | 94 | 93 | 91 | 89 | 85 | 73 | 80 |
| ІV - Сушилни | 4 | 79 | 82 | 77 | 72 | 72 | 75 | 76 | 72 | 70 | 66 | 80 |
| V - Вентилатор | 5 | 92 | 98 | 94 | 99 | 94 | 89 | 84 | 81 | 74 | 67 | 80 |
| VI - Мотокар | 6 | 79 | 82 | 77 | 72 | 72 | 75 | 76 | 72 | 70 | 66 | 80 |

При направения анализ на шума от 6 източника се установи, че той има подчертано монотонен характер. Само за 1 източник има наличието на импулси в общия шум.

От диаграмата за нормална чуваемост в зависимост от честотата посочена на фиг. 3.5. от стандарт ISO R226 е видно, че звуковия спектър 31,5 Hz до 8  KHz е разделен на три основни части:

Н – Нискочестотен обхват – 31,5 – 125 Hz

С – Средночестотен обхват – 250 – 2000 Hz

В – Високочестотен обхват – 4000 – 8000 Hz

От Таблица ІV.5.2. при анализ на тоналността се вижда, че излъчването на шум от:

1 източник /17%/ - има подчертано нискочестотен спектър;

3 източника /50%/ - имат подчертано ниско и средночестотен спектър;

1 източник /17%/ - има подчертано средночестотен спектър;

1 източник /17%/ - са в широколентовия спектър.

Човешкото ухо е най-чувствително в честотен обхват 250 – 2000 Hz /диаграма 3.5. от стандарт ISO R226/.

Период на емисиите – шумът е монотонен /М/, няма изразени върхови или групови емисии поради естеството на производството на „Керамик ГТ% АД – гр. Генерал Тошево.

| № по ред | Наименование на показателя | Единица на величината | Методи стандартизирани валидирани вътрешно-лабораторни | Код на образеца по вх.-изх.дневник | Резултати от измерването /неопределеност dB/ | Стойност иа допуск на показателя по метода | Условия на изпитване | Отклонение от метода на изпитване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Шум в околна среда - Дневно ниво на шум - Вечерно ниво на шум - Нощно ниво на шум Еквивалентно ниво на шум Leq, dB (A) | децибел dB (A) | 1) Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие, утвърдена от министъра на околната среда със заповед № РД/199/19.03.2007г. 2) Наредба № 2, ДВ,бр.37/5.05.2006 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставянае на информацията от промишлените източници на шум в околната среда 3) Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението 4) БДС ISO 1996-2 | Заявка № 24/ 25.05.2007г. Протокол № 89-І/03.07.07г. Измерителен контур 1: Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Т.13 Т.14 Т.15 Т.16 Т.17 | Неопределеност - 0,3 53,8 44,4 42,4 54,4 45,3 43,1 55,1 45,5 43,8 54,5 45,1 43,2 52,1 44,3 43,0 52,5 44,5 43,2 51,6 43,8 43,0 50,8 43,5 42,1 49,2 43,0 41,9 50,1 43,1 41,3 50,6 43,0 40,4 50,2 42,5 40,3 50,1 42,2 40,1 51,5 42,0 40,3 51,4 42,1 40,6 52,2 42,6 40,7 53,5 43,4 41,9 | Lp,dB(A) - - - - - - - - - - - - - - - - - | 02.07.2007г. 03.07.2007г. Сухо време Влажност на въздуха 56 -58 % Температура на въздуха – 20,1–21,3ºС Скорост на вятъра 1,1 -1,3 m/s | - - - - |

Изчислени величини:

Средните нива на шума  L  , dB (A) по измерителния контур за трите часови зони ден, вечер и нощ са посочени в таблица ІV.5.24:

Таблица ІV.5.5. Средни нива на шум

| № | Място на контрол | Lден ,dB(A) | Lвечер ,dB (A) | Lнощ ,dB (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измерителен контур 1 | 52,322 | 43,689 | 42,009 |

Таблица ІV.5.6. Определяне на нивото на общата звукова мощност Lp

| № | Часова зона | Ниво на обща звукова мощност | Стойност, dB (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ден | Lp | 101,565 |
| 2. | Вечер | Lp | 92,932 |
| 3. | Нощ | Lp | 91,252 |

S= 240х175= 42000 m2

Граничните стойности на нивото на шума в мястото на въздействие са определени в съответствие с т.1 на Таблица 2 от Приложение 2 към чл. 5 на Наредба № 6 за показателите на шум в околна среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението/ ДВ бр. 58/2006 г.

Таблица ІV.5.7. - Място на въздействие – гр. Генерал Тошево

| № | Ниво на шум в мястото на въздействие | Стойност на показателя, dB (A) Kn=1,4 | Гранична стойност dB (A) | Съответ-ствие с КР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | L ден | 24,2 | 55 | да |
| 2. | L вечер | 15,6 | 50 | да |
| 3. | L нощ | 13,9 | 45 | да |

Таблица ІV.5.8. - Място на въздействие – с. Пастир

| № | Ниво на шум в мястото на въздействие | Стойност на показателя, dB (A) Kn=1 | Гранична стойност dB (A) | Съответ-ствие с КР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | L ден | 50,0 | 55 | да |
| 2. | L вечер | 41,4 | 50 | да |
| 3. | L нощ | 39,7 | 45 | да |

Разстоянието от точковия източник на шум, на което се достига съответната нормативно регламентирана гранична стойност е радиусът на шумозащитната зона около точковия източник.

Таблица ІV.5.9.

| № | Часова зона | Радиус на шумозащитната зона, m |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ден | 40,0 |
| 2. | Вечер | 28,0 |
| 3. | Нощ | 39,0 |

Таблица ІV.5.10. Шумови емисии по измерителния контур

| Местоположение | Ниво на шумовото натоварване (налягане) Leq dB (A) |
| --- | --- |
|  | Ден 07:00(18:00 8 часова средна стойност | Вечер 18:00(22:00 1 часова средна стойност | Нощ 22:00(07:00 S средна стойност |
| Точка 1 – изм.контур 1 | 53,8 | 44,4 | 42,4 |
| Точка 2 – изм.контур 1 | 54,4 | 45,3 | 43,1 |
| Точка 3 – изм.контур 1 | 55,1 | 45,5 | 43,8 |
| Точка 4 – изм.контур 1 | 54,5 | 45,1 | 43,2 |
| Точка 5 – изм.контур 1 | 52,1 | 44,3 | 43,0 |
| Точка 6 – изм.контур 1 | 52,5 | 44,5 | 43,2 |
| Точка 7 – изм.контур 1 | 51,6 | 43,8 | 43,0 |
| Точка 8 – изм.контур 1 | 50,8 | 43,5 | 42,1 |
| Точка 9 – изм.контур 1 | 49,2 | 43,0 | 41,9 |
| Точка 10 – изм.контур 1 | 50,1 | 43,1 | 41,3 |
| Точка 11 – изм.контур 1 | 50,6 | 43,0 | 40,4 |
| Точка 12 – изм.контур 1 | 50,2 | 42,5 | 40,3 |
| Точка 13 – изм.контур 1 | 50,1 | 42,2 | 40,1 |
| Точка 14 – изм.контур 1 | 51,5 | 42,0 | 40,3 |
| Точка 15 – изм.контур 1 | 51,4 | 42,1 | 40,6 |
| Точка 16 – изм.контур 1 | 52,2 | 42,6 | 40,7 |
| Точка 17 – изм.контур 1 | 53,5 | 43,4 | 41,9 |

От таблица ІV.5.10 се вижда, че излъчваните шумови нива са значително под определените в Условие 12.1.1 от КР.

Жалби за отчетния период,  не са регистрирани.

6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

# На притежателя на КР №129/2006г. за експлоатация на инсталация за изработване на керамични тухли чрез изпичане, с оператор „Керамик ГТ” АД, гр.Генерал Тошево не се разрешава пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Най-малко един път на смяна обслужващият инсталацията персонал обхожда и проверява за:

- Пропуски по тръбопровода.

- Състоянието на арматурата, фланцевите съединения, уплътненията и помпите.

- Състоянието на опорите и подвеските на тръбопроводите.

- Плътността на заварените и разглобяемите съединения.

- Изправното действие на работните манометри.

Откритите при проверките неизправности се съобщават на началника на цеха или съответно на завеждащ безопасност на труда.

При тръбопроводи и оборудване работещи под налягане не се допуска:

- извършване на ремонтни дейности на тръбопроводи и оборудване, които са в работещ режим;

- наличие на течности в резервоари, варели, технологично оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове до момента на отстраняването им.

При възникване на аварии завеждащият безопасност на труда, в зависимост от конкретния случай установява причините за течовете/разливите и докладва на Изп. Директора на Дружеството, като същевременно дава и предложения за изпълнение на конкретни коригиращи действия.

В аварийния протокол задължително се записва:

- установено ли е попадане на разливи в канализацията, почвите и/или в подземните води;

- годност за бъдеща експлоатация – разрешава ли се по-нататъшното функциониране на инсталацията и при какви условия или се спира и причините за това;

- в случай, че бъдат променени работните параметри – тяхната стойност;

- необходимост от ремонт и подмяна;

- предвиждани технически мерки.

V. доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на кр (иппсукр)

дейностите по инвестиционната програма бяха реализирани още през 2007 г. и бяха докладвани с годишния доклад за 2008 г.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ НА  ЧАСТИ ОТ ТЯХ

В случай, че операторът вземе решение за прекратяване дейността на инсталацията по Условие 2 или на части от тях, той незабавно уведомява РИОСВ, като посочва предвидената за това дата съгласно Условие 16.1. на Комплексното разрешително.

VІІ. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

Аварии

Действията при аварийни ситуации са регламентирани в РАБОТНИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНСТРУКЦИИ за всяко съоръжение от инсталацията по Условие 2 от КР на “Керамик ГТ” АД. Всяка технологична инструкция съдържа раздел с описание на дейностите, които се провеждат при аварийна ситуация, както и на последователността на извършването им. Разгледани са всички аварийни ситуации, които могат да възникнат при неизправност на оборудването, в следствие на погрешни действия на оперативния персонал, както и при нарушения на захранването на цеховете със суровини и енергия по причини извън съответния цех. Описани са действията, които трябва да бъдат извършвани, за да се предотврати аварийната ситуация, както и действията, за ликвидиране на последствията от дадена аварийна ситуация. Описани са конкретните задължения на длъжностните лица от оперативния персонал, за всяка аварийна ситуация.

Независимо от технологичните инструкции на територията на “Керамик ГТ” АД действат и АВАРИЕН ПЛАН, утвърден от Изпълнителен Директор и съгласуван с председателя на ПОК за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи – Генерал Тошево и с Директора на „Гражданска защита” – Област Добрич. В него са описани евентуалните аварии, действията на персонала, отговорните лица, както и правилата за оповестяване.

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През отчетния период не са възникнали  и не са регистрирани аварии на инсталацията по Условие 2, не са постъпили оплаквания и възражения от живеещи около площадката на инсталацията, съгласно Условие 2.

### Д е к л а р а ц и я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 129/2006 г. на “Керамик ГТ” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС,  РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: __________________________			Дата:

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: Николай Пейчев

Длъжност в организацията: Прокурист

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1с) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 1 # |  | Азотни оксиди (Nox/NO2) | 100 000 - ( 0,00 ) | - | - | - | * |
| 2 # |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 - ( 0,00 ) | - | - | - | * |
| 3 # |  | Фини прахови частици (10 (m (PM10) | 50 000 - (86,724) | - | - | - | * |
| 4 # | 7439-92-1 | Pb | 200 - ( 0,00) | - | - | - | - |
|  |  | HF | 5 000 - ( 0,00) |  |  |  |  |
|  |  | HCL | 10 000 - ( 0,00) |  |  |  |  |
|  |  | Общ органичен въглерод | - (120,780) | 50 000 - |  |  |  |

Забележка: посочените замърсители в таблицата са изчислени (изчислена стойност – С) на база на работните часове на тунелната пещ (198 часа). През отчетния период е работила само тунелна пещ. Сушилните Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6 и Б7 не са работили. Данните са изчислени като са умножени работните часове на тунелната пещ по масовия поток на замърсителя (кг/ч). Данните за масовия поток са посочени в приложените протоколи от извършените измервания.

#### Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Таблица 2.1. - Тунелна пещ

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOX | mg/Nm3 | 500 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| прах | mg/Nm3 | 40 | - | 8,80 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| HF | mg/Nm3 | 5 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| HCL | mg/Nm3 | 30 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 20 | - | 12,30 | 1 път на 2 години | 1/100 |

Таблица 2.2. - Камерна сушилня 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOX | mg/Nm3 | 500 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| прах | mg/Nm3 | 40 | - | 3,80 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| HF | mg/Nm3 | 5 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| HCL | mg/Nm3 | 30 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 20 | - | 2,15 | 1 път на 2 години | 1/100 |

Таблица 2.3. - Камерна сушилня 2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOX | mg/Nm3 | 500 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| прах | mg/Nm3 | 40 | - | 4,40 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| HF | mg/Nm3 | 5 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| HCL | mg/Nm3 | 30 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 20 | - | 1,60 | 1 път на 2 години | 1/100 |

Таблица 2.4. - Камерна сушилня 3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOX | mg/Nm3 | 500 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| прах | mg/Nm3 | 40 | - | 6,30 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| HF | mg/Nm3 | 5 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| HCL | mg/Nm3 | 30 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 20 | - | 4,80 | 1 път на 2 години | 1/100 |

Таблица 2.5. - Камерна сушилня 4

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOX | mg/Nm3 | 500 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| прах | mg/Nm3 | 40 | - | 5,50 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| HF | mg/Nm3 | 5 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| HCL | mg/Nm3 | 30 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 20 | - | 8,01 | 1 път на 2 години | 1/100 |

Таблица 2.6. - Камерна сушилня 5

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOX | mg/Nm3 | 500 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| прах | mg/Nm3 | 40 | - | 4,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| HF | mg/Nm3 | 5 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| HCL | mg/Nm3 | 30 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 20 | - | 1,60 | 1 път на 2 години | 1/100 |

Таблица 2.7. - Камерна сушилня 6

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOX | mg/Nm3 | 500 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| прах | mg/Nm3 | 40 | - | 4,80 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| HF | mg/Nm3 | 5 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| HCL | mg/Nm3 | 30 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 20 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |

Таблица 2.8. - Камерна сушилня 7

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOX | mg/Nm3 | 500 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 750 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| прах | mg/Nm3 | 40 | - | 6,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| Pb | mg/Nm3 | 3 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| HF | mg/Nm3 | 5 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| HCL | mg/Nm3 | 30 | - | 0,00 | 1 път на 2 години | 1/100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 20 | - | 6,41 | 1 път на 2 години | 1/100 |

#### Таблица 3. Емисии в отпадъчни води

таблица 3.1.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дебит | m3/h m3/ 24 h m3/y | 0,072 1,78 210 | - | При вземане на проба | - - - |
| Активна реакция рН | рН единици | 6,0 – 8,5 | - | Един път на тримесечие | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | - | Един път на тримесечие | - |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | - | Един път на тримесечие | - |

Забележка: поради подмяна на вакуумпомпите с водно охлаждане с маслени такива от затворен тип (т.е. не се долива или сменя маслото), заустването на охлаждащи води бе преустановено. По тази причина не е възможно да се извърши анализ.

#### Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране –собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| синтетични машинни масла | 12 01 10* | 0.130 | 0,000 | не е норм. | - | 2 | не | да |
| синтетични хидравлични масла | 13 01 11* | 0.130 | 0,000 | не е норм. | - | 2 | не | да |
| синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | 0.184 | 0,000 | не е норм. | - | 2 | не | да |
| излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 12.000 | 0,200 | не е норм. | - | 3 | да | да |
| черни метали | 16 01 17 | 30.000 | 123,660 | не е норм. | - | 3 | да | частично |
| смеси от бетон, тухли, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 200.000 | 0,000 | 0.00363 | 0.000 | 3 | не | да |
| флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.060 | 0,000 | не е норм. | - | 2 | не | не |

*Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка.

#### Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| синтетични машинни масла | 12 01 10* | не | не |  | да |
| синтетични хидравлични масла | 13 01 11* | не | не |  | да |
| синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | не | не |  | да |
| излезли от употреба гуми | 16 01 03 | не | не | „Екорек България” ЕООД | да |
| черни метали | 16 01 17 | не | не | „Кресметал” ЕООД | да |
| смеси от бетон, тухли, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | не | не |  | да |
| флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | не | не |  | Да |

#### Таблица 6. Шумови емисии

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона в населеното място):

Таблица 6.1. - Място на въздействие – гр. Генерал Тошево

| № | Ниво на шум в мястото на въздействие | Стойност на показателя, dB (A) Kn=1,4 | Гранична стойност dB (A) | Съответствие с КР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | L ден | 24,2 | 55 | да |
| 2. | L вечер | 15,6 | 50 | да |
| 3. | L нощ | 13,9 | 45 | да |

Таблица 6.2. - Място на въздействие – с. Пастир

| № | Ниво на шум в мястото на въздействие | Стойност на показателя, dB (A) Kn=1 | Гранична стойност dB (A) | Съответствие с КР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | L ден | 50,0 | 55 | да |
| 2. | L вечер | 41,4 | 50 | да |
| 3. | L нощ | 39,7 | 45 | да |

Общата звукова мощност на площадката

Таблица 6.3.

| № | Часова зона | Ниво на обща звукова мощност | Стойност, dB (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ден | Lp | 101,565 |
| 2. | Вечер | Lp | 92,932 |
| 3. | Нощ | Lp | 91,252 |

По границата на производствената площадка

Таблица 6.4.

| Местоположение | Ниво на шумовото натоварване (налягане) Leq dB (A) |
| --- | --- |
|  | Ден 07:00(18:00 8 часова средна стойност | Вечер 18:00(22:00 1 часова средна стойност | Нощ 22:00(07:00 S средна стойност |
| Точка 1 – изм.контур 1 | 53,8 | 44,4 | 42,4 |
| Точка 2 – изм.контур 1 | 54,4 | 45,3 | 43,1 |
| Точка 3 – изм.контур 1 | 55,1 | 45,5 | 43,8 |
| Точка 4 – изм.контур 1 | 54,5 | 45,1 | 43,2 |
| Точка 5 – изм.контур 1 | 52,1 | 44,3 | 43,0 |
| Точка 6 – изм.контур 1 | 52,5 | 44,5 | 43,2 |
| Точка 7 – изм.контур 1 | 51,6 | 43,8 | 43,0 |
| Точка 8 – изм.контур 1 | 50,8 | 43,5 | 42,1 |
| Точка 9 – изм.контур 1 | 49,2 | 43,0 | 41,9 |
| Точка 10 – изм.контур 1 | 50,1 | 43,1 | 41,3 |
| Точка 11 – изм.контур 1 | 50,6 | 43,0 | 40,4 |
| Точка 12 – изм.контур 1 | 50,2 | 42,5 | 40,3 |
| Точка 13 – изм.контур 1 | 50,1 | 42,2 | 40,1 |
| Точка 14 – изм.контур 1 | 51,5 | 42,0 | 40,3 |
| Точка 15 – изм.контур 1 | 51,4 | 42,1 | 40,6 |
| Точка 16 – изм.контур 1 | 52,2 | 42,6 | 40,7 |
| Точка 17 – изм.контур 1 | 53,5 | 43,4 | 41,9 |

# Таблица 7. Опазване на подземните води

Не са констатирани течове и разливи, които биха могли да замърсят  подземните води, през отчетния период

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Таблица 8. Опазване на почви

Не са констатирани течове и разливи, които биха могли да замърсят  почвите, през отчетния период

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Таблица 9. Аварийни ситуации

Не са регистрирани аварийни ситуации през отчетния период.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

Няма регистрирани оплаквания свързани с дейността на инсталацията по Условие 2 на КР за отчетния период

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Предприемане на коригиращи действия и докладване на резултатите

Край

При констатирани несъответствия се анализират причините довели до несъответствието

Оценка на съответствието на получените резултати с данните определени

в условията на КР

Анализиране на получените резултати

Регистриране на резултатите (протоколи, дневници)

Провеждане на наблюдение, контрол и мониторинг по графици

Определяне на персонала, който ще извършва конкретни дейности по УОС

Начало