Г

одишен доклад по околна среда

|  | Име | Дата | Подпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработил: | Димитър Острев | 30.03.2011г. |  |
| Утвърдил: | Марин Караколев | 30.03.2011г. |  |

3.1. УВОД

Настоящият годишен доклад обхваща период на докладване от 01.01.2010г. до  31.12.2010г..

- Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешетелно (КР) -

  - Инсталация за интензивно отглеждане на птици, т.6.6 ”а” от приложение 4 на ЗООС;

  - Адрес по местонахождение на инсталацията/ите –

с. Дриново, общ. Попово, обл.Търговище

- Регистрационен номер на комплексно разрешетелно (КР) -  №303-НО/2008

- Дата на подписване на комплексно разрешетелно (КР)  – 08.10.2008г..

- Дата на влизане в сила на комплексно разрешетелно (КР) – 15.11.2008 год.

- Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното -  „Марк - Крафт” ООД

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора –

гр. София ЖК „Г.Делчев 258 бл.258 вх.Б ет.1  ап.1

тел. – 02 8687042 , e-mail  -  markraft @ dir.bg

- Лице за контакти – Димитър Венков Острев

с. Дриново общ.Попово ул. „Извънрегулационна” №1

тел. – 0887 777119 , e-mail – d.ostrev @ abv.bg

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора –

гр. София ЖК „Г.Делчев 258 бл.258 вх.Б ет.1  ап.1

тел. – 02 8687042 , e-mail  -  markraft @ dir.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/ процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

Зареждане на подрастващи стокови  носачки като еднодневни и отглеждането им до пронасяне.

За успешното интензивно отглеждане на птици се създават благоприятни условия и поддържане на оптимални граници на параметрите на жизнената среда. Така се осигурява интензивен растеж, нормално развитие, максимална продуктивност на птиците и висока икономическа ефективност на производството.

Птиците в птицефермата се отглеждат подово на “суха постеля “ – слама и клетъчно – в зависимост от възрастта на пилетата.

Възприетата от МАР – КРАФТ ООД норма за максимална гъстота е 34 kg/m2, което отговаря на НДНТ - 18-24 глави/m2. При достигане на определено тегло, което изпълва капацитета на сградата, част от птиците се вдигат и преместват в клетъчно хале за отглеждане на стокови носачки, като се осигурява достатъчно площ за растежа на останалите в халето птици.

Технологичният регламент за отглеждане на пилета (от еднодневни до петдесетдневни пилета), до момента на вдигането им за отглеждане на стокови (от петдесет дневни до сто и деветнадесет дневни) носачки включва:

- Подготовка на сградата за зареждане

- Приемане на еднодневните пилета

- Разреждане

- Улавяне и товарене на стоковите ярки

Технологични параметри

- Гъстота

Възприета норма на максимална гъстота от 34 kg/m2, около 22 глави/m2.

- Температурен режим

Подържане на оптимален температурен режим в помещенията през отделните периоди на растеж.

- Относителна влажност на въздуха

- 50 – 75 % - при подово отглеждане;

- 40 – 60 % - при клетъчно отглеждане.

- Отопление

Отоплението във всяка сграда се осъществява с печка на твърдо гориво (дърва) разположена в помещението, с големи въздуховоди (кюнци) към изпускащото устройство, над халето. В зависимост от сезона, печката може да работи през целият период на отглеждане (септември - май) или само първите 6-7 дена (юни, юли, август).

- Вентилация

Вентилационната система осигурява необходимото количество кислород и контролира температурата в помещенията в различните етапи на производствения цикъл.

В зависимост от обема на сградите, същите са оборудвани със съответен брой приточни клапи и вентилатори (“Ломан” и “Балканска звезда”) обособени в два вида вентилационни системи (минимална вентилация и вентилационна система за охлаждане на пилетата), но с различни комбинации.

- Поене

Поенето на пилетата се осъществява с нипелна поилна система, като не се допуска пилеене на вода по пода. Консумацията на вода представлява от 1,6 до 1,8 пъти от консумацията на фураж. Дневната консумация на вода за всяко производствено хале не се отчита с водомер.

- Хранене

В процеса на отглеждане на пилетата, в съответствие със съвременните изисквания се използват четири вида фураж:

Към производствените халета са монтирани автоматични системи за зареждане на системата за хранене на птиците.

- Осветление

В съществуващите халета за отглеждане на пилета са монтирани осветителни тела (енергоспестяващи крушки и такива с нагреваема жичка). Външно всяко хале се осветява от  енергоспестяващи крушки.

- Здраве

В съвременното птицевъдство се разчита изключително на превантивните мерки за поддържане на здравето на птиците. В тази насока най-голяма роля имат ваксините. В птицефермата се използва следната ваксинационна програма:

- MA 5 + CLONE 30 – 1 , 35 и 70-ти ден – жива ваксина с/щу Инфекционен Бронхит и Псевдочума – наливно

- GUMBORO D 78 – Срещу болестта ГУМБОРО - по предписание за конкретната партида / след изследване титри / - двукратно – жива ваксина - напивно

- IB multi + ND – инактивирана ваксина с/щу Инфекциозен Бронхит и Псевдочума – инжективно в гръдната мускулатура.

- Други видове по желание на клиента конкретно за условията на неговата територия.

- Ваксинационната програма не може да бъде постоянна.Нейната промяна зависи от развитието на болестите по птиците , напредъка на ветеринарната медицина , от цените на ваксините на различните доставчици , както и от съществуващите ветеринарни болести в момента.

- Хигиена

Основни хигиенни правила:

  - осигуряване работно облекло и обувки на всички работници в птицефермата;

  - ограничаване до минимум на външни посетители;

  - осигурен санитарен възел и мивки с препарат за измиване на ръце за персонала и посетителите;

  - дезинфекционни изтривалки пред всяко хале;

  - периодична дератизация на целия обект;

  - поддържане (косене) на тревните площи;

  - умрелите през денонощието птици се събират и съхраняват в хладилна камера и периодично извозват на екарисаж;

  - Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите -

Максимален капацитет на инсталацията/инсталациите съгласно условие 4 от КР:

| № | Инсталация, която попада в обхвата на т.6.6а от приложение 4 на ЗООС | Капацитет, брой места за птици | Брой птици отгледани 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталация за интензивно отглеждане на птици( бройлери), вкючваща: Хале №2; Хале №3; Хале №4; Хале №5; Хале №6; Хале №10; Хале №11; Хале №12; Хале №13; | 147 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 19 000 19 000 19 000 15 000 | 289 900 30 000 25 500 5 000 25 000 40 000 54 000 55 000 35 400 20 000 |

Годишните количества отгледани птици, които са определени в условие 4 от КР са следните:

| № | Инсталация, която попада в обхвата на т.6.6а от приложение 4 на ЗООС | Капацитет, брой места за птици поКР | Среден брой места заети 2010 | Брой птици отгледани 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталация за интензивно отглеждане на птици( бройлери), вкючваща: Хале №2; Хале №3; Хале №4; Хале №5; Хале №6; Хале №10; Хале №11; Хале №12; Хале №13; | 147 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 19 000 19 000 19 000 15 000 | 94 738 9 801 8 330 1 631 8 167 13 069 17 671 17 971 11 565 6 533 | 289 900 30 000 25 500 5 000 25 000 40 000 54 000 55 000 35 400 20 000 |

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда – неразделна част от  СУОС въведена на 30.05.2009г. e списъка на отговорните длъжностни лица  за изпълнението на конкретните задачи свързани с дейността произтичаща от Условията на Комплексно разрешително № 303-Н0/2008 г. на „МАР-КРАФТ” ООД , гр. СОФИЯ, площадка с. Дриново (община Попово), е процедурен документ – ПД 05.01.02.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ите –

РИОСВ – гр.Шумен 9700, ул. “Съединение” 71, ет.3

Телефони  054/856 501, 87 49 13, 87 68 40

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ ите –

Басейнова дирекция – Дунавски район

гр. Плевен, п.к. 5800

ул.”Чаталджа” № 60

тел: 064/885 100

факс: 064/ 803 342

e-mail: dunavbd @ bddr.org

3.2. Система за управление на околната среда –

В изпълнение на Условие 5 „Мар - Крафт” ООД, разработи и въведе система за управление на околната среда (СУОС), извършено коригиране на наличните инструкции за привеждане в съответствие с заложените условия от КР, която се прилага от 30.05.2009г.. Система за управление на околната среда (СУОС)  отговаря на условията заложени в КР и следните изисквания:

Структура и отговорности – притежателя на комплексното разрешително  регламентира реда, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите и отговорностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда и лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното разрешително, оформени в списъци и заповеди. Отговорностите за изпълнение на условията от КР се записват във всяка инструкция съгласно условие 5.1.1. и списъци на персонала който ще извършва съответните дейности съгласно условие 5.1.2. Това е процедурен документ – ПД-05.01.01. от СУОС. Отговорен за правилното функциониране на СУОС е Управителя на фирмата.

Обучение – има разработена инструкция към СУОС в която са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по планиране, осъществяване и контрол на обучението и повишаването на квалификацията на персонала в дружеството съгласно условие 5.2.1.. Неразделна част от  СУОС е процедурен документ – ПД 05.02.01.- Инстркция за обучение на персонала.

Обмен на информация – В СУОС се регламентира редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите при осъществяване на комуникации между различните нива на управление и функционалните звена в дружеството, списък  с имената, длъжнжстите и местоположението на работното място и телефон за контакт съгласно условията на комплексното разрешително- съгласно условие 5.3.1.и условие 5.3.2.; Неразделна част от  СУОС е процедурен документ – ПД 05.01.01.- Персонал.

Документиране – Дружеството докладва, че e осигурило на площадката актуален списък с нормативната уредба по околната среда, регламентираща работата на инсталацията. Същото така дружеството  има списък на всички инструкции /след изготвянето им / изисквани от настоящото комплексно разрешително- съгласно условие 5.4.1./ и на кого са предадени; Неразделна част от  СУОС е процедурен документ – ПД 05.09.04.-1.Инстркция на документите и съответствието им с условията на комплексното разрешително.

Управление на документите – По отношение на управлението на документите дружеството прилага инструкция за актуализация на документите в случай на промяна на нормативните документи по околната среда; Неразделна част от  СУОС е процедурен документ – ПД 05.04.03.-1.- Инстркция за управление на документите.

Оперативно управление – Оператора докладва, че прилага след 30.05.2009г. всички изисквани от комплексното разрешително инструкции за експлоатация и поддържка съгласно условие 5.6.1.. Същите  се съхранявани на площадката в писмен вид и могат да бъдат представени при проверка на компетентния орган;

Оценка на съответствие, проверка и корегиращи действия – Оператора прилага инструкция, в която са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите за мониторинг на техническите и емисионните показатели  заложени с условията на КР. За проверка и коригиращи действия оператора прилага инструкция за оценка на стойностите от емисионните и техически показатели с определените в условията на комплексното разрешително. За установените несъответствия се планират  съответни коригиращи действия; Неразделна част от  СУОС е процедурен документ – ПД 09.02.03.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации -  Дружеството е  регламентирало редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по подготовката на дружеството за действия при аварии с разработените инструкции към СУОС. Също така дружеството  прилага инструкция за актуализация при промени във фирмата или при възникване на  аварии, катастрофи, терористични актове, инциденти и други кризисни ситуации. Неразделна част от  СУОС е процедурен документ – ПД 14.04.- Инструкция за  ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания.

Записи – Притежателя на настоящото комплексно разрешително докладва, че след изготваве на СУОС след 30.05.2009г. води всички необходими документи и записи и ги  съхранява и предоставя при поискване от контролните органи съгласно условие 5.9.1. , съгласно условие 5.9.2  и  съгласно условие 5.9.3.;

Докладване –  През 2011г. фирмата  докладва информация във формата на образец на годишен доклад за околната среда за период от 01.01.2010г. до 31.12.2010г. съгласно указания на ИАОС- съгласно условие 5.10.1.

Актуализация на СУОС – Към момента на изготвяне на доклада за периода има СУОС, същата е разработена и  функционира след 30.05.2009г. Неразделна част от  СУОС е процедурен документ – ПД 05.01.01.- Инструкция за актуализация.

Затруднения по време на разрабонване на СУОС

?През времето на подготвянето и внедряването на системата за управление на околната среда операторът  среща трудности, във връзка с голямия брой инструкции, взаимовръзката между тях и наличните, липсата на достатъчно персонал за изпълнението им. Друг проблем е огромния обем нормативни документи и тяхното добро познаване. Предприетите действия от страна на ръководството са обучение на наличния персонал и използване на консултанти  при необходимост.

3.3. Използуване на ресурси

    - Използване на вода

Фирмата използва вода за промишлени и питейни нужди от два водоизточника :

- „Водоснабдяване – ДУНАВ”ЕООД гр.Разград – със сключен актуален договор №03-185/06.04.2009г.

- Шахтов кладенец Д 4 с рег.№ 11520004/16.03.07г.- издадено разрешително

За отчитане на количеството са монтирани водомери съгласно изискванията на договорите и разрешителното.

Разход на вода за периода 01.01.10г. – 31.12.10г.:

| Източник на вода | Количество вода за отглеждане на 1000 птици за един жизнен цикъл, м3 (съгласно КР) | Използвано реално количество вода за периода 01.01.2010г. 31.12.2010г. | Количество вода за отглеждане на ( 1000 птици за един жизнен цикъл). | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахтов кладенец, ВиК | 19.5 м3 | 2 972м3 | 10.25 м3 | ДА |

Един жизнен цикъл- 119дни

Извършва се ежедневна проверка на състоянието на водопроводната мрежа от персонала обслужващ инсталацията. Водят се записи, съгласно инструкциите от  СУОС-30.05.2009г.

Операторът е предприел допълнителни действия за подобряване ефективността на инсталацията по отношение на употребата на вода за производствени нужди.

Като корективна мярка за намаляване на аварии и течове особено през зимния период, част от водопроводите в халетата бяха подменени с пластмасови тръби и това ще продължи поетапно. Подмяната на улейните корита с нипелни поилки с чашки – водоуловители, доведе до чувствително намаляване на разхода на вода в инсталацията , както и до липсата на влага в постелята на подовите халета. Нипелните поилки на птиците и крановете на чешмите се проверяват ежедневно от персонала, съгласно инструкциите, водене на записи и планиране на корективни мерки.

До датата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда за периода 01.01.10 до 31.12.10г., операторът декларира, че не са констатирани несъответствия и не се налагат коригиращи действия за достигане на такива, и съответно не се е налагало да бъдат предприемани действия за тяхното отстраняване.

    - Използване на енергия

Подаването на електроенергия към инсталацията се извършва по сключен договор с „ЕОН България Мрежи” АД . Отчитането се извършва с електромер монтиран в трафопоста.

Основен консуматор на електроенергия са вентилатори и хранилни машини в халетата за отглеждане на птици.

Към настоящия момент стриктно се спазват актуализираните инструкции по експлоатация и поддръжка, които бяха актуализирани във връзка с разработване и внедряване на СУОС съгласно условията на КР .

Измерването, изчисляването,   документирането и оценката на съответствието  на изразходваните количества електроенергия се извършва съгласно Инструкция 08.02.02.-1 за измерване на ел.енергията и Инструкция за съответствие на ел.енегията 08.02.02.02.

Изразходвана електроенергия за периода 01.01.10г.  -  31.12.10г.

Таблица 2.1

| Електроенергия | Консумация на електроенергия за отглеждане на 1000птици за един жизнен цикъл, (съгласно КР), MWh | Използвано реално количество електроенергия за периода 01.01.2010г. 31.12.2010г. | Консумация на електроенергия за отглеждане на 1000птици за един жизнен цикъл, (съгласно КР), MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.53 MWh | 147.540 MWh | 0.5089 MWh | ДА |

Фирма „Март Крафт” ООД докладва данни за количества изразходвана електроенергия от инсталацията за производство на единица продукт на база разработените и прилагани инструкции от СУОС и оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия.

Операторът  постоянно предприема действия за подобряване ефективността на инсталацията по отношение на употребата на енергия за производствени нужди изразяващи се в :

-Доброто качество на фуража за изхранване на птиците позволява по-рядко пускане на хранилните машини.

-Оптимално използване на хранилните машини също допринасят за снижаване разхода на ел.енергия.

До дата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда за периода 01.01.2010 до 31.12.2010г., операторът декларира, че не са констатирани несъответствия и съответно не се е налагало да бъдат предприемани действия за тяхното отстраняване.

    - Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Фирмата  прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използуваните количества суровини, спомагателни материали и горива в Инсталацията за интензивно отглеждане на птици, като част от системата за управление на околната среда. Операторът  документира използуваните количества суровини, спомагателни материали и горива в месечни и годишни справки, които  се съхраняват на площадката. Прилага  процедура, чрез която се извършва оценка на съответствието на измерените/ изчислените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените максимални стойности в комплексното разрешително. За настоящия доклад са използвани наличните данни на площадката.

Докладваните резултати от оценката на съответствието на измерените/изчислените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в условие 8.3.1.1. в таблица 8.3.1.1.(1) и таблица 8.3.1.1.(2) от Комплексното разрешително№303-НО/2008 год.. са показани като употребата на суровини, спомагателни материали и горива в таблица 3.1., таблица 3.2. и таблица 3.3.

Използваните Дезинфектанти за периода 01.01.10г.  -  31.12.10г. са :

таблица 3.1.,

| Дезинфектанти | Годишно количество съгласно КР кg | Използвано реално количество за периода 01.01.2010г. 31.12.2010г кg | Използвано количество за отглеждане на 1000птици за един жизнен цикъл, кg | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфектанти | 100 кg | 2.34 | 0.008кg | ДА |

Използвана грес за периода 01.01.10г. – 31.12.10г.

таблица 3.2.

| Грес | Годишно количество съгласно КР кg | Използвано годишно количество за отчетния период (за периода 01.01.2010г. 31.12.2010г ) кg | Количество за отглеждане на 1000 птици за един жизнен цикъл кg | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грес | 9 кg | 0 | 0 | ДА |

Използвани дърва за периода 01.01.10г. – 31.12.10г.

таблица 3.3.

| Дърва | Годишно количество съгласно КР t | Използвано годишно количество за отчетния период (за периода 01.01.2010г. 31.12.2010г ) t | Количество за отглеждане на 1000 птици за един жизнен цикъл t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дърва | 200 | 93 | 0.32 | ДА |

За отчетния период 01.01.10г. до 31.12.10г., операторът декларира, че не са констатирани несъответствия по използване на суровини, спомагателни материали и горива и съответно не се е налагало да бъдат предприемани действия за тяхното отстраняване.

    - Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Фирма „Март Крафт” ООД  докладва, че е изпълнила изискванията посочени в комплексното разрешително №303-НО/2008 год. свързани със спомагателните материали и горива.

Дезинфектантите се съхраняват в склада за дезинфектанти посочени в Приложение ІІ.4.3.1. от Заявлението. Не е нарушена оригиналната опаковка. Няма несъответствие.

Периодични проверки съгласно Условие 8.3.4.2. се извършват, и се водят  записи.

Притежателят на КР  прилага инструкция за поддържка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с експлоатационните условия и изискванията записани в комплексното разрешително.

Дезинфектанти :

Дезинфектантите , които се ползват в инсталацията се  закупуват  само от фирми

лицензирани за продажбата им и  по своята същност са в концентрации , които да не допускат увреждане на хората и птиците. Съгласно инструкциите се   зареждат само необходими за момента количества / до 2-3 л. /, за да не се допускат аварии.             Съхраняват се в стая 2А и се изваждат само при използване от отговорника за дезинфектантите, разреждат се в необходимата за момента доза  и отново се прибират.

- Смазочни масла – грес :

От смазочните материали се използва само грес за смазване на задвижванията на хранилните машини в инсталацията.Същата се доставя от търговската мрежа  в количество ненадвишаващо 1 кг. Съхранява се в работилницата и по никакъв начин не може да бъде опасна за хора и околна среда.За отчетният период – 01.01.2010г. – 31.12.2010г. не се е налагало ползването на смазочна грес.

- Горива – дърва за отопление на халетата :

Поради естеството на работата и вида на халетата в инсталацията отоплението на птиците до определена възраст в зависимост от сезона се извършва с твърди горива – дърва за отопление. Дървата се съхраняват на асфалтова площадка между Хале №2 и №3. След около 50 дневна възраст птиците се прехвърлят в клетъчни халета , където не се отопляват до края на отглеждането.

Отоплението в зависимост от сезона варира от 2-3 дни до 40 дни. В останалото време птиците не се отопляват, а се вентилират. Сумарната мощност на печките за отопление не надвишава 0.5 MW , като в периода между партидите /минимум 1 седмица/ ,  не е възможно всичките 5 бр. печки да работят едновременно.

Към дата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда, операторът декларира, че от контролните проверки не са констатирани несъответствия по съхранение на суровини, спомагателни материали и горива, съгласно условия 8.3.4..

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Таблица 1  Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | GAS номер | Замърсител | Количество на емисиите за 2010 г | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1b) | В почви (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | [кг/год] | [кг/год] | [кг/год] | [кг/год] |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | 947,5 | (947,5) 100 000 | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 2 557,7 | (2 557,7) 10 000 | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк(NH3) | 26 527 | (26 527) 10 000 | - | - | - | * |
| 12# |  | Общ азот | - | - | 50 000 | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
| 13# |  | Общ фосфор | - | - | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (изразен като общ С или ХПК/3 | - | - | 50 000 | - | - | ** |
| 86# |  | Фини прахови частици (РМ10) | 0 | 50 000 | - | - | - | * |

# Забележка: Годишните количества емисии във въздуха, водите и почвите са изчислени както следва:

# - Емисиите на метан, амоняк и диазотен оксид в атмосферния въздух, са пресметнати по “ЕМЕР/CORINAIR 1997 и 2000”, трето издание, 09.2004г. За база е прието средногодишно натоварване на базата с 110000 броя носачки.

- За емисията на ФПЧ10 няма определени емисионни фактори и емисиите се считат за нулеви.

# - Емисиите на общ азот, общ фосфор и общ органичен въглерод (ТОС)  не са изчислени,  тъй като не се формират отпадъчни води и такива не се изпускат в повърхностни и/или подземни водни обекти.

- цифрите в скобите са количествата на формираните емисии през 2010 година

Схема на разпределение на емисиите в атмосферния въздух при отделните етапи: грижи за птиците, складиране на СЖП и разстилане на торта.

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (Колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1b) | В почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | (2557,7) (2273,7) (C) 10 000 | - | - | - (284) * (C) - | * |
|  |  | Метан СН4 | 947,5 (947,5) (C) 10 000 | - | - | - | 10000 |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 26 527 (16105) (C) 10 000 | - | _ | - (10422)* (C) - | - |
| 86# |  | Финни прахови частици ( РМ10) | 4120 (4120) (C) 50 000 | - | - | - | * |
| 12 |  | Общ азот | - | - (0) (С) 50 000 | 50 000 | - | - |
| 13 |  | Общ фосфор | - | - (0) (С) 50 000 | 5 000 | - | - |
| 74 |  | Общ органичен въглерод(ТОС) ( като общо С или COD/3) | - | - (0) (С) 50 000 | - | - | - |
| легенда | 26 527 - изчислена стойност на емисиите за 2010 г. (16105);(10422)* - изчислена стойност на емисиите за 2010 г, съответно изпускани на територията на площадката или извън нея при постилане на тора (торенето); (C) - начин на определяне на стойността M (измерена стойност), Е(стойност, получена на база експертна оценка), С(изчислена стойност) 10 000 - емисионен праг съгласно решение на ЕК по ЕРЕВВ |

Заб. За определяне и оценка на годишните емисии е използвана Методика за определяне на емисиите при определяне и оценка на годишните емисиони товари от дейностите в обхвата на ЕРИПЗ /ИАОС-септ.2007г./

Колона 1а

(C)-изчисление на база методите за определяне на организираните емиси с емисионни фактори, с използване на ЕF от–Единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещеста във въздуха- окомври 2007г. на Министерство на околната среда и водите и Ипълнителна агенция околна среда и води.

( )-резултат от изчислението

За изчисляване на резултатите за замърсители NH3 , N2O и СН4 е използван изчислителен метод и  – “Единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във въздуха /октомври 2007/” на Министерство на околната среда и водите и Изпълнителна агенция околна среда.

Това е третото Българско издание след :

- Методика за определяне на емисии на вредни вещества във въздуха – 2000г.

- Актуализирана методика за определяне на емисии на вредни вещества във въздуха – 2005г.

В нея са отчетени и обновяванията на методика CORINAIR  на ЕС публикувани в последното и издание от 2006г., както и препоръките  в ръководството по „Добри практики” на РКОНИК от 2000г.

Единната методика е предназначена за ползване при оценка количеството на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, а именно:

- За изчисляване на годишните национални емисии, съгласно международните задължения на България;

- за целите на националната статистика;

- за оценяване емисиите на регионално и локално нива;

- при изготвяне на ОВОС, екологични експертизи и др.;

- за подготовка на прогнози и програми,стратегии, планове и др.;

- за научни, изследователски цели;

- за други цели.

Методиката включва всички процеси, съгласно т.н. „SNAP код“ (Selected Nomenclature of Air Pollutants) от Ръководството за инвентаризация на емисии - EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook, 2006г. със съответното съответствие между категориите източници на замърсители и по IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) методикaта.

Определението за емисия е дадена в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Всяка дейност/явление е източник на емисии, както на различни замърсители, така и в различни количества. Стойността на емисиите е функция от натуралните показатели по всички групи. Те се изчисляват като линейна хомогенна функция (без свободен член) на съответния натурален показател. Емисиите на всички замърсители по петте групи замърсители се определят  по формулата:

Е = ЕF x A									(1)

където:

Е – емисия на определен замърсител, получена в съответни количества;

ЕF – емисионен фактор (коефициент), които е относителна мярка и представлява емисия, отнесена към единица количествена характеристика, която определя адекватно конкретната дейност;

А – статистическа величина, която е количествена характеристика на дейността (продукция, изгорено гориво, глава добитък, площ, суровина и т.н.).

В настоящата Единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във въздуха стойностите на емисионните фактори не са нормативно фиксирани. Методиката е отворена постоянно за промяна и доуточняване на емисионни фактори, особено в случаите когато те са определени чрез измервания на конкретна дейност. За редица от дейностите генериращи емисии и в момента се извършват проучвания в рамките на международни проекти и програми на ЕС, НАТО и други организации.

Колона 1b

Не е  докладвана информация за отчетния период за производствени отпадъчни води и битово фекални отпадъчни води.

За емисите във водите изборът на метод за определяне на емисиите е по-ограничен отколкото при емисиите във въздуха. Няма обобщени емисионни фактори. Така по принцип определянето на емисиите се прави на база на периодични измервания. Ще се използва метода на вземане на съставна проба по време на изхвърляне на фекалите с вода, което се извършва периодично в зависимост от количеството на фекалите.

Водите от еднокамерни изгребни ями не са предавани за пречистване през отчетния период  в ГПСОВ  съгласно Условие 10.1.1., тъй като няма формирани налични количества, вследствие използваните сухи методи на отглеждане. Има разработена Инсрукция за изчисляване на непреките годишни емисии на замърсителите в производствените отпадъчн води, която се  прилагала за отчетния период.

Производствените отпадъчни води се отвеждат към бетонови изгребни ями, ситуирани в непосредствена близост до халетата  в 3 броя еднокамерни изгребни ями с обем V = 30 m3 , V = 30 m3  и 10 m3. Ямите са вкопани, стоманобетонови, изпълнени от хидроизолиран водоплътен бетон.

Битово фекалните отпадъчни води отвеждани към водоплътна изгребна яма шахта с обем 50м3  не са предавани за пречистване в ГПСОВ, поради факта, че наличния обем в края на годината  е 35 м3. Ямата е вкопана, стоманобетонова, изпълнена от хидроизолиран водоплътен бетон.

Колона 1с

Няма поставено условие за докладвавне на замърсителите по Условие №13 от КР, включително пренос извън площадката на замърсители в почвата и подземните води от замърсяване, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускане и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

  - 4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

При интензивно отглеждане на стокови носачки се отделят следните емисии :

- Метан (СН4)

- Двуазотен оксид (N2O)

- Амоняк (NH3 )

Организираните източници на емисии са свързани с подържане температурен режим и вентилация на халетата за интензивно отглеждане на птици.

Годишните количества на замърсителите по Условие 9.5.1. от КР се изчисляват по Единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещеста във въздуха- окомври 2007г. на Министерство на околната среда и водите и Изпълнителна агенция околна среда и води. За ФПЧ10 няма определени емисинни фактори и емисиите се считат за нулеви.

При отглеждане на птиците се отделят емисии на органични съединения - Метан (СН4) в резултат на дейността.

КОД на процеса -100409

Дейност и съоръжения – Чревна ферментация

Таблица 1. Общи за цялостната дейност емисионни фактори за метан СН4

| SNAP CODE | Дейност-Чревна ферментация | Емисионен фактор EF kg/1 брой животно/година |
| --- | --- | --- |
| 100408 | Кокошки – носачки | 0,01 |
| 100409 | Бройлери | 0,01 |

Е Метан (СН4)= ЕF x A

Годишната емисия ( 2010г.) на Метан (СН4) е : 94 738 бр х 0.01 кg/бр.= 947,38 кg/год

При складиране и изсушаване на торта се отделят емисии на двуазотен оксид (N2O).

КОД -100901 до 100915

Дейност и съоръжение-Управление на тор по отношение на азотни съединения

Таблица 3. Емисионни фактори за двуазотен оксид (N2O)

EF kg/ N2O- N на 1 kg N брой животно/година

| Система за управление на торта | Емисионен фактор EF kg/ N2O- N на 1 kg N брой животно/година |
| --- | --- |
| Складиране на твърдата фракция и пункт за изсушаване | 0,02 (0,005 – 0,03) |
| Паша и оградено място за паша | 0,02 (0,005 – 0,03) |
| Други | 0,005 |

Е двуазотен оксид (N2O)= ЕF x A

Годишната емисия (2010г.) двуазотен оксид (N2O) е: 94 738 бр х 0,6 х (0,02+0,02+0,005) кg/бр.= 2557,9  кg/год. (0,6кг отделен азот от 1 брой бройлер за година; 0,02 кг N2O за 1 кг N брой животно  за година при складиране на твърдата фракция и пункт за изсушаване; 0,02 кг N2O за 1 кг N брой животно  за година при Паша и оградено място за паша; 0,005 кг N2O за 1 кг N брой животно  за година при други дейности - в случая разстилане на торовите маси)

При грижите за добитъка, складиране на торовите маси извън технологичните помещения и разстилане на торта се отделят емисии на Амоняк (NH3)

КОД -100908

Дейност и съоръжение-Управление на тор

Таблица 1. Общо стопанисване и управление - емисионни фактори за Амоняк (NH3)

| SNAP CODE | Дейност-Чревна ферментация | Емисионен фактор EF kg/1 брой животно/година |
| --- | --- | --- |
| 100907 | Кокошки – носачки | 0,37 |
| 100908 | Бройлери | 0,28 |

Е Амоняк (NH3)= ЕF x A

Годишната емисия (2009г.) Амоняк (NH3) е: 94 738 бр х 0.28 кg/бр.= 2 652,664 кg/год.

Заб. Използваме кодове за „Бройлери” защото това е инсталация за отглеждане на подрастващи птици /подрастващи ярки/, а не отглеждане на кокошки носачки. Липсват данни за отглеждане на подрастващи ярки,  какъвто е настоящият случай и ЕF би следвало да бъде аналогичен на този за бройлерите - 0,28 кg/бр. в това число 0,15 при полагане "Грижи за добитъка", 0,02 при процеса на "Складиране извън помещение" и 0,11 при "Разстилането на тора"

Източници на замърсяване на атмосферния въздух:

Условие 9.1.  от КР разрешава експлоатацията на вентилационите системи  на халета №№2,3,4,5,6,10,11,12 и 13, описано в Таблицa 9.1.1. от КР. За отчетния период в експлотация са :

- Хале № 2 – 194 дни х 5 бр. вентилатори - № 2,3,6,9,10

- Хале № 3 – 164 дни х 5 бр. вентилатори - № 1,3,6,9,10

- Хале № 4 -    280 дни х 7 бр. вентилатори - № 1,2,4,5,6,8,9

- Хале № 5 –  119 дни х 4 бр. вентилатори - № 1,3,7,9

- Хале № 6 -   56 дни х 8 бр. вентилатори - № 2,4,5,6,8,9,10,12

- Хале № 10 – 212 дни х 8 бр. вентилатори - № 1,2,4,5,6,8,9,10

- Хале № 11 – 234 дни х 10 бр. вентилатори - № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

- Хале № 12 – 95 дни х 14 бр. вентилатори - № 1,2,5,6,8,9,10,12,13,16,17,20,23,24

- Хале № 13 – 123 дни х 8 бр. вентилатори - № 1,2,4,5,6,7,9,12

Това показва че дебита на вентилационните газове не е превишен съгласно Условие 9.1.1.

Всички емисии на вредни вещества се изпускат организирано.

Неорганизирани емиси и интензивно миришещи вещества не са регистрирани.

Всички дейности са извършвани по начин недопускащ разпространението на миризми извън площадката. Има разработена и действаща  инструкция за периодична оценка за спазване на мерките за намаляване и предотвратяване на миришещи вещества и неорганизирани емисии, спазване на мерките за предотвратяване на неорганизираните емисии съгласно Условие 9.2.2. и 9.2.3.- Инструкция  9.2.2. Водят се записи от проверките – няма регистрирани несъответствия.

.

Оценката на съответствието на данните на контролираните параметри на емисиите от отпадъчните газове от площадката съгласно Условие 9.2.3., показват съответствие с нормите и изискванията.

Информация за извършени проверки за наличие на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества съгласно Условие 9.2.2 и Условие 9.3.3 през отчетния период са :

- брой извършени проверки – две

- брой установени несъответстия – не са регистрирани

- причини за несъответствия и коригиращи мерки – няма

Не е предвиден мониторинг на емисиите на отпадъчните газове чрез измерване. Емисиите се изчисляват съгласно  чл.25, ал.6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45 от 1996г.).

Докладвана е информация в съответствие с изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите ( ЕРИПЗ).

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

През  2010г. не е провеждан собствен мониторинг на производствени отпадъчни води. Съгласно КР не се предвижда мниторинг чрез вземане и анализ на проби.

Производствените отпадъчни води се отвеждат към бетонови изгребни ями, ситуирани в непосредствена близост до халетата  в 3 броя еднокамерни изгребни ями с обем V = 30 m3 , V = 30 m3  и 10 m3 съгласно Приложение №І-Б.2.2.2-1 от Заявлението. Ямите са вкопани, стоманобетонови, изпълнени от хидроизолиран водоплътен бетон. Съгласно Инструкция ПД 10.01.02. за периодична проверка , подръжка /ремонт/ и почистване на трите броя водоплътни събирателни шахти по условие 10.1.1.  са извършвани периодични проверки:

- брой извършени проверки – дванадесет

- брой установени несъответстия – не са регистрирани

- причини за несъответствия и коригиращи мерки – няма

Водите от еднокамерни изгребни ями не са предавани за пречистване през отчетния период, поради наличие на бем под 1/3 от обема на ямите.

Битово фекалните отпадъчни води отвеждани към водоплътна изгребна яма шахта с обем 50м3  не са предавани за пречистване на дружество имащо право да приема и пречиства води в пречиствателна станция с актуален договор,  съгласно Условие 10.2.1. Ямата е вкопана, стоманобетонова, изпълнена от хидроизолиран водоплътен бетон. Има инструкция за измерване, изчисляване на количествата на отвежданите производствени отпадъчни води ПД 10.01.03.01.

За всички условия в КР, свързани с контрола на съоръженията, емисиите в отпадъчните води се изготвени съответни инструкции, които се прилагат след 30.05.2009г.

Условие 10.2.1. се изпълнява, като битово – фекалните води от битовата сграда се отвеждат в еднокамерна водоплътна събирателна шахта с обем 50м3 –Шахта №9 обозначена в Приложение №І-Б.2.2.2-1 от Заявлението. През 2010г. не се е налагало нейното изчерпване и извозване /поради запълване около 2/3 от обема-35 m3 / чрез специализиран транспорт в селищна канализация. Има  договор с „Водоснабдяване-ДУНАВ” ЕООД гр.Разград, за изчерпване със специализирана транспорт до селищна канализация за отвеждане и пречистване.

По условие 10.2.3. има и се прилага инструкция за периодична проверка, подръжка и почистване на водоплътната яма и изчисляване количествата на генерирани отпадъчни води.

Периодична проверка на състоянието  на събирателните шахти:

-   брой   извършени   проверки -дванадесет

-   брой   установени   течове- няма

-    предприети/планирани коригиращи действия – 	не са предприети

Докладване на специфични условия  в КР :

От м.март 2009г. има  договор с „Водоснабдяване-ДУНАВ” ЕООД гр.Разград, за изчерпване на отпадъчните води и транспорт  до селищна канализация за отвеждане и пречистване.

4.4. Управление на отпадъците

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | КОД | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадка | Транспорти-ране Собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04 )-пепел от изгаряне на дърва | 10 01 01* | 2 | 0.9 | - | - | Да | „Шеле България” ООД гр.Попово | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0,050 | 0.012 | - | - | Да | - | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 0.050 | - | - | - | - | - | Да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 и 16 02 13 | 16 02 14 | 0.150 | - | - | - | - | - | Да |
| Черни метали | 19 12 02 | 4.5 | - | - | - | - | „Алтеметал”ЕООД гр.Попово | Да |
| Цветни метали | 19 12 03 | 0.5 | - | - | - | - | „Алтеметал”ЕООД гр.Попово | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.050 | - | - | - | - | - | Да |
| Смесиени отпадъци от строителство и събаряне , различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 0.5 | 1.5 | - | - | Да | „Шеле България” ООД гр.Попово | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 10 | 0.462 | - | - | Кофи за смет | „Шеле България” ООД гр.Попово | Да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 2 | - | - | - | - | - | ДА |

Образуваните отпадъци не се различват по вид, код и не превишават количествата по Услоие 11.1.1. Има изготвена  актуализирна Програма за управление на отпадъците която е утвърдена от РИОСВ-Шумен.

Направено е докладване съгласно изискванията на Наредба №9/28.09.2004г. и съгласно Условие 11.9.1., което е предадено в РИОСВ-Шумен на 29.03.2010г.

При направената оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР количества от Таблица 4 не са установени несъответствия.

- брой извършени проверки – дванадесет.

- брой установени несъответствия – няма.

- причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия.- няма;

Извършено е  документиране за 2010г. на количествата отадъци съгласно Условие 11.7.  в отчетна книга за образуваните, временно съхранени или третирани отпадъци. Информацията се съхранява на площадката за срок не по малък от 5/пет/години.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Общо предадени за оползотворяване /обезвреждане | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04 )-пепел от изгаряне на дърва | 10 01 01* | Не | Не | Не | „Шеле България” ООД гр.Попово Депониране D1 | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | Не | Не | Не | - | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | Не | Не | Не | - | Да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 и 16 02 13 | 16 02 14 | Не | Не | Не | - | Да |
| Черни метали | 19 12 02 | Не | Не | Не | „Алтеметал”ЕООД, гр.Попово, Лиценз №33/26.02.2004 | Да |
| Цветни метали | 19 12 03 | Не | Не | Не | „Алтеметал”ЕООД, гр.Попово, Лиценз №33/26.02.2004 - | Да Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | Не | - | Да |
| Смесиени отпадъци от строителство и събаряне , различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | Не | Не | Не | Шеле България” ООД гр.Попово Депониране D1 | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Не | Не | „Шеле България” ООД гр.Попово Депониране D1 | Да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | Не | Не | Не | - | Да |

Обобщена информация за изпълнение на условие 11 Управление на отпадъците от КР.

Генерираните отпадъци при работата на инсталациите по Условие 2  не се различават по вид (код и наименование за отпадъците) и  не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1., Таблица 11.2., Таблица 11.3., Таблица 11.4.

- По Условие 11.1.2. е извършена  актуализация на Програмата за управление на дейностите по отпадъците изискваща се по чл. 29 от ЗУО, съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО и в съответствие с условията на комплексното разрешително, като неразделна част на СУОС .

##### Всички отпадъци образувани на площадката се събират, съгласно посочените в Условие 11.1., изисквания на определените за това места.

- По условие 11.3.9. като елемент от СУОС е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на образуваните отпадъци и същата  се прилага през 2010 год.

- По условие 11.3.3., 11.3.4., 11.3.5., 11.3.6., 11.3.7. са осигурени контейнери за съхранение и удобно транспортиране на луменисцентни лампи, електрическо и електронно оборудване, пластмасови опаковки, стъклени опаковки, цветни метали, смесени отпадъци от строителство и смесени битови отпадъци.

- По условие 11.3.9  има и се пилага инструкция за периодична оценка на съответствието на временно съхраняване на отпадъци с условията на КР, установяване на  несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Същата се прилагана през 2010 год.

- По условие 11.4.3.  е разработена инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията на КР, установяване на несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Същата се прилага през 2010 год.

- По условие 11.5.1 е разработена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените такива в условията на КР. Същата се прилага през 2010 год..

- По условие 11.7.1 и 11.7.4 е създадена организация по измерване, преброяване и изчисляване за отпадъците, които се генерират от инсталацията. В СУОС е регламентирана тази дейност с инструкция.

- По условие 11.7.3 е разработена инструкция за оценка на съответствието на количества образувани отпадъци с условията на КР и установяване на несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Същата инструкция  се прилага през 2010г..

- По условие 11.9.1 ежегодно ще се изготвя отчет по наредба 9 от 28.09.2004 год. и предава в РИОСВ- Шумен-има изготвен и предаден такъв за отчетния период.

- Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с изискванията на настоящото разрешително – 2 броя извършени проверки на площадката за суха торовата маса, няма установени несъответствия и не са предприети коригиращи действия през отчетния период.

- Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното – 2 броя извършени проверки по транспортиране на суха торова маса, няма установени несъответствия и предприети/планирани коригиращи действия през отчетния период.

Управление на странични животински продукти

- Страничните животински продукти се съраняват съгласно изискванията на Условие 11А.1.

- В СУОС има  разработена и прилагаща се  инсрукция за изпълнение на Условие 11А.2.

- За страничните животински продукти :

Трупове от умрели птици се събират непрекъснато в ПЕ чували, съхраняват се във фризер на Площадка №13А съгласно Приложение    от Заявлението и скицата на фермата. При събиране на достатъчно количество за транспорт се предават на екарисаж със специализиран автомобил – има сключен договор. За отчетния период на екарисаж са предадени 2 578кг. страничните животински продукти.

Суха торовата маса се дава на  земеделски произодители за оползонтворяване-наторяване.

За отчетния период са извършени следните проверки:

- На площадка №13А

Трупове от умрели птици се събират непрекъснато в ПЕ чували, съхраняват се във фризер. Не са установени несъответствия.

- На площадката за суха торовата маса.  Не са установени несъответствия.

4.5 Шум- извършено замерване – Протокол № 482/10.08.09г. – от Регионална лаборатория Шумен в 12 точки от фермата като най-ниското ниво е 34.4 dB , а най-високото е 57.8 dB

Не е извършено  измерване от акредитирана лаборатория през отчетния период.  Съгласно Условие 12.2.2. притежателят на настоящото разрешително ще прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1. Следващо замерване трябва да се състои през 2011г.

По изпълнение на Условие 12.3.3. от КР :

- оплаквания от живущи около площадката- няма;

- резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.23 от Наредба № 2/05.04.2006г.- не са извършени;

- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия-няма.

Не са регистрирани оплаквания на живущи около площадката. Най-близкото населено място с.Дриново е на 0.4 км. от площадката.

Прилагаме служебна бележка от кметство с.Дриново от 10.01.11г. , че за периода от 01.01.10г. до 31.11.10г. не са постъпвали жалби и оплаквания от населението на селото в кметството.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

Съгласно условията от КР не са поставени условия за провеждане на мониторинг на подпочвените води. Разработена е и се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, както и инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата и подземните води и третирането на образуваните отпадъци-Условия 13.1., 13.2., 13.4.

До момента на докладване не са констатирани наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, разливи от вещества и препарати които могат да замърсят почвата на площадката.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) –  Няма инвестиционна програма

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

При  вземане на решение за временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталацията, съоръженията или части от нея, ще се изготвя план съгласно изискванията в Условие 16.2 и 16.3.и представя в РИОСВ Шумен.

Подготвя се инвестиционно намерение без промяна на капацитета на инсталацията, за което е информиран Министъра на околната среда и водите по съответния ред, като компетентен ред за вземане на решение.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1.Аварии

Към настоящия момент от дейността на Дружеството, декларираме, че не е имало аварии или аварийни ситуации, които да са възникнали вследствие дейността на дружеството и да са застрашили по някакъв начин живота и здравето на населението и околната среда. В СУОС са подготвени всички инструкции по Условие 14. включително вътрешен авариен план.

Прилагаме служебна бележка от кметство с.Дриново от 10.01.11г. , че за периода от 01.01.10г. до 31.11.10г. не са постъпвали жалби и оплаквания от населението на селото в кметството.

Таблица 7.1.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

* n/a – not applicable

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Към настоящия момент от дейността на Дружеството, декларираме, че няма постъпили оплаквания (за миризми, шум, води, въздух и др.) или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за коята ни е издадено КР.

Таблица 7.2.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

* n/a – not applicable

8.Подписване на годишния доклад

Годишният доклад е подписан от оператора на инсталацията или от упълномощено от него лице. Към него се прилага декларация в следния текст:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверавам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №303-НО/2008 г. на „Мар- Крафт” ООД за Инсталация за интензивно отглеждане на птици-т.6.6”а” от Приложение №4 на ЗООС.

Не възразявам срещу предоставяне от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ...........................                                                   Дата: 25.05.2011г.

Име на подписващия: Марин Караколев

Длъжност в организацията: Управител