“ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД,

гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО №54/2005 Г.

(КОРИГИРАН)

март  2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Основание за изготвяне на годишен доклад по околна среда (ГДОС)..................................3

1. Уводна част………………………………………………………………………………….4

2. Система за управление на околната среда (СУОС)………………………………………8

3. Използване на ресурси……………………………………………………………………..11

3.1. Използване на вода………………………………………………………………….....11

3.2. Използване на енергия………………………………………………………………...14

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива………………………15

3.3.1. Използване на суровини……………………………………………………….15

3.3.2. Използване на спомагателни материали……………………………………...16

3.3.3. Използване на горива…………………………………………………………..17

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти………….18

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда…………………………………19

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества………………19

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух…………………………………19

4.2.1. Замърсители, изпускани във въздуха………………………………………….19

4.2.2. Анализ на получените данни…………………………………………………..20

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в  отпадъчните води ………………………..21

4.3.1. Емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води 21

4.3.2. Емисии на охлаждащи води……………………………………………………22

4.3.3. Емисии на битово-фекални води………………………………………………22

4.3.4. Емисии на дъждовни води……………………………………………………..23

4.4. Управление на отпадъците …………………………………………………………...23

4.5. Шум……………………………………………………………………………………..25

4.6. Опазване на почвата и надземните води от замърсяване…………………………...26

4.6.1. Опазване на подземните води………………………………………………….26

4.6.2. Опазване на почвата от замърсяване ………………………………………….27

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на Комплексното разрешително(ИППСУКР)…………………………………………………..27

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях…………………………………32

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения………………………….32

7.1. Аварии………………………………………………………………………………….32

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР……………………………………………………………………………………32

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Таблици

2. Генплан с измерителни точки по фактор „Шум”

# ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА (ГДОС)

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД притежава Комплексно разрешително /КР/ №54/2005 г., което влиза в сила от 24.07.2005 г. и настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.2 от КР, съгласно които Дружеството се задължава да изготвя и представя ежегодно в РИОСВ – Велико Търново Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образец на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006 г. „Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в бази данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно Директивата на КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества(EPER) и Протокола на Икономическата Комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR). Освен това включва резултатите от проведения собствен мониторинг за периода от януари до декември 2010 г., както и обобщена информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад – запазена е също номерацията на разделите и таблиците.

# 1. Уводна част

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително (КР):

“ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховица

- Адрес по местонахождение на инсталацията:

“Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица,

област Велико Търново

адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул.”Св.княз Борис І” №29

- Регистрационен номер на КР:

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО №54/2005 г.

- Дата на подписване на КР:

24.06.2005 г.

- Дата на влизане в сила на КР:

24.07.2005 г.

- Оператор на инсталацията:

“ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховица

- Собственик на инсталацията:

“ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховица

- Адрес, телефонен номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

гр. Горна Оряховица 5100

ул. “Свети княз Борис І” №29

тел.: 0618/6 95 00, 0618/2 14 61

факс: 0618/2 17 09

телекс: 0618/6 65 62

e-mail:office@zaharnizavodi.com

- Лице за контакти:

Ана Петрова – Еколог при „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица

- Адрес, телефонен номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

“Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица

ул. „Свети княз Борис І” №29

тел.: 0618/6 95 11 Факс: 0618/2 17 09

е-mail: ana.petrova@zaharnizavodi.com

office@zaharnizavodi.com

- Кратко описание на всяка от дейностите /процесите/, извършвани в инсталацията:

  - дейности, попадащи в обхвата на приложение 4 към ЗООС

- ТЕЦ: Произвежда пара и електроенергия за собствени нужди. Котелното отделение е оборудвано с 2 бр. котли с капацитет 75 т пара/час всеки, 1 бр. котел с капацитет 35 т пара/час, работещи на въглища и 1 бр. котел с капацитет 12 т пара/час на мазут. Инсталирана мощност 147 МВт. Разрешена капацитетна мощност на инсталация ТЕЦ – 98 МВт.

  - дейности, не попадащи в обхвата на приложение 4 към ЗООС

- Завод за захар (Захарна фабрика): Производство на захар (кристална и на бучки) от полуфабрикат – тръстикова захар (кампанийно). Получената бяла захар се изсушава, разфасова, опакова и складира.

- Завод за спирт: Произвежда етилов алкохол от зърно, меласа и захарни сиропи. Той е технически продукт с голямо икономическо значение, тъй като е суровина и за други производства. Използва се в медицината, хранително-вкусовата, химическата, винарната промишленост и други.

- Завод за захарни изделия (бонбонена фабрика): Включва следните производствени участъци:

  - карамелажни бонбони

  - желе, шоколадови бонбони

  - лакта, дъвчащи и обикн. шок. бонбони

  - халва

  - вафли

  - локум

- Завод за опаковки (Полиграфична база): Произвежда опаковки от картон, хартия, целофан и алуминиево фолио за готовата продукция на фирмата, но се изработват и опаковки за външни възложители (опаковки за лекарства и др.). Има няколко основни отдела: дълбок печат, флексопечат, офсет и картонаж – в тях опаковките се печатат, форматират, щанцоват и лепят.

- Ремонтно-механичен завод (РМЗ): От края на 2009 г. Ремонтно механичния завод (РМЗ) се прелива в структурата на Завода за захар като Ремонтно механичен цех (РМЦ), който изпълнява поддръжката на оборудването на заводите към фирмата. Състои се от механичен и монтажен участък.

- Транспорт: Железопътен и автотранспорт. Железопътния разполага с индустриален ЖП клон – гара, 2 локомотива, 21 коловоза с обща дължина 12 км. Вътрешнозаводските пътища са с дължина 13 км и осигуряват достъпа на суровини, материали и персонал до всички площадки на заводите.

- Производствен капацитет на инсталациите (Условие 4):

  - Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС

Топлоелектрическа централа (ТЕЦ) – 147 MW

  - Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС

| № | Наименование на инсталациите | Капацитет по КР | Произведена продукция за 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Завод за захар | 200 000 т/г. | 42 834 т. |
| 2. | Завод за опаковки | 9 240 т/г. | 895 т. |
| 3. | Завод за спирт | 21 600 т/г. | 10 854 т. |
| 4. | Завод за захарни изделия (ЗЗИ) | 16 500 т/г. | 4 749 т. |

- Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда:

Фирмата има изградена структура на управление на околната среда, която може да се характеризира със следната блокова схема:

УПР - упълномощен представител на ръководството

В отдел “Екология” работят двама специалисти с висше образование. Във всеки завод за определени отговорници (ОЗ) за изпълнение на дейностите, определени в КР.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

#### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

адрес: гр. Велико Търново, 5002

ул. „Никола Габровски” № 68, п.к.11

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН – ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН

адрес: гр. Плевен, 5800

ул. „Чаталджа” №60, п.к.1237

## 2. Система за управление на околната среда (СУОС)

Дружеството е сертифицирано по БДС EN ISO 9001: 2004 и НАССР.

Комплексното разрешително постави пред ръководството сериозни задачи за изпълнение. Ефективното управление е неотменна част от общата система за управление на фирмата.

Създадена бе организация за внедряване на системата за управление на околната среда (СУОС).

- Структура и отговорности

Усл. 5.1. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в КР.

- Обучение

Усл. 5.2. В съответствие с добрите управленски практики, операторът работи активно в следните насоки: мотивиране, обучение и контрол на персонала по отношение на управление на околната среда. Провежданите обучения са в зависимост от нуждите и потребностите за обучение на персонала. Проведено  е обучение с всички специалисти, отговорни за изпълнение на отделните показатели в КР 54/2005 г.

- Обмен на информация

Усл. 5.3. Притежателят на разрешителното поддържа актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители. Поддържа се актуален списък и на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране

Усл. 5.4. Изготвен е актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите. Изготвени са необходимите инструкции, изисквани от КР.

- Управление на документите

Усл. 5.5. Прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с КР и инструкция за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

Усл. 5.6. Изготвени са всички инструкции, изисквани от КР. Инструкциите се съхраняват в писмен вид в отдел “Екология”. Прилагат се писмени инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Усл. 5.7. Прилагат се инструкции за мониторинг на техническите и емисионните показатели, съгласно условията в КР и периодична оценка на съответствието им с определените стойности в КР. Изпълнява се инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийните ситуации

Усл. 5.8. Прилагат се инструкции за преразглеждане и при необходимост за актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване след всяко възникване на аварийна ситуация. През 2010 г. не е имало аварии на технологичното/пречиствателното оборудване, както и аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората. Проведени са противоаварийни тренировки с оперативния персонал според изготвените годишни планове. Правят се редовни проверки на средствата за оповестяване и средствата за лична защита. Списъкът на персонала и техните телефонни номера и адреси, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии е актуализиран.

- Записи

Усл. 5.9. Записите генерирани в процеса на изпълнение на дейностите от отговорните лица се правят с цел адекватно управление на процесите и осигуряване на проследимост и възможност за техния анализ. Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията на КР.

- Докладване

Усл. 5.10. Докладването за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително на „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица се извършва в Годишен доклад. Годишния доклад се изготвя по утвърден от МОСВ Образец и се представя в РИОСВ - Велико Търново всяка година до 31 март. При поискване от компетентните органи се предоставя допълнителна информация относно изпълнението на условията в КР.

- Актуализация на СУОС

Усл. 5.11. Към момента в „Захарни заводи” АД са настъпили обстоятелства, които налагат актуализация на Системите за управление на околната среда и на Комплексното разрешително. Дружеството е предприело необходимите действия за актуализация на Комплексното разрешително с писмо изх.№906/08.06.2010 г до МОСВ.

- Уведомяване

Усл. №7. През 2010 г. не са настъпвали аварийни ситтуациии и/или залпови замърсявания на замърсяващи вещества в околната среда( Условие 7.5., във връзка с Условия 7.1. и 7.2.). “ Захарни заводи “ АД уведомява МОСВ/РИОСВ - гр. В.Търново и БДДР - гр. Плевен за за всяка планирана промяна в работата на инсталациите (Усл.7.3.).

# 3.Използване на ресурси(Условие №8.)

## 3.1. Използване на вода(Условие 8.1.)

Таблица 3.1.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР m3 | Количество за единица продукт, съгласно КР m3 | Използвано годишно количество m3 | Използвано количество за единица продукт, m3 | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпочвени води /подземни/ на площадката | 390 550 |  | 250 105 | 289 213 | 289 274 | 295 521 | 254 307 | - | Да |
| - ТЕЦ | 21 900 | 0.028 | 6 278 | - | 2 242 | 10 | 1 221 | - | Да |
| Произв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Охлаждаща | - | - | 6 278 | - | 2 242 | 10 | 1 221 | - | - |
| -Завод за захар | 73 000 | 12.60 | 59 929 | 59 881 | 53 466 | 38 031 | 27 309 | 0.64 | Да |
| Произв. | - | 12.60 | 59 929 | 59 929 | 53 466 | 38 031 | 27 309 | 0.64 | Да |
| Охлажд. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗЗИ | 50000 | 12.0 | 20 252 | 25 937 | 18 424 | 39 231 | 23 400 | 4.93 | Да |
| -Произв. | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Охлажд. | 50000 | 12.0 | - | 25 937 | 18 424 | 39 231 | 23 400 | 4.93 | Да |
| -Завод за опаковки | 36 500 | 6.97 | 5 160 | 3 339 | 4 702 | 3 863 | 3 661 | 4.09 | Да |
| Произв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Охлажд. | 36500 | 6.97 | 5 160 | 3 339 | 4 702 | 3 863 | 3 661 | 4.09 | Да |
| - Завод за спирт |  | 90 | 155 906 | 198 999 | 209 604 | 213 766 | 198 086 | 18.25 | Да |
| Произв. | - | 90 | 106 000 | 113 000 | 83 000 | 108 299 | 105 798 | 9.75 | Да |
| Охлажд. | - | - | 49 906 | 85 999 | 126 604 | 105 467 | 92 288 | 8.50 | Да |
| - РМЗ | 12500 | 12.50 | 1 502 | 1 057 | 836 | 620 | 595 | - | Да |
| -произв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Охлажд. | 12500 | 12.50 | 1502 | 1 057 | 836 | 620 | 595 | - | Да |
| -Паркове | 18 250 | - | - | - | - | - | - | - | Да |
| Напояване |  | - | - | - | - | - | 630 | - | Да |
| Повърхностни води /речни/ на площадката | 3 300 000 в т.ч. пр.600 000 охл.2700000 | - - - | 2 803 908 345 215 2 497 693 | 1 458 698 342 944 1 115 754 | 1 705 463 362 677 1 342 786 | 1 366 913 338 067 1 028 846 | 980 695 536 364 444 331 | - - - | Да Да Да |
| - ТЕЦ | 2 614 000 | - | 1 531 950 | 617 259 | 663 880 | 458 212 | 310 170 | - | Да |
| Произв. | - | 4.90 | 224 192 | 202 279 | 204 819 | 128 859 | 124 419 | 1.88 | Да |
| Охлажд. | - | - | 1 307 758 | 414 980 | 459 061 | 329 353 | 185 751 | - |  |
| -Завод за захар | 3 302 000 | - | 916 512 | 480 295 | 475 793 | 593 391 | 411 945 | - | Да |
| Произв. | - | 16,51 | 121 023 | 140 665 | 157 858 | 209 208 | 411 945 | 9.62 | Да |
| Охлажд. | - | - | 795 489 | 339 630 | 317 935 | 384 183 | - | - | - |
| -Завод за спирт | 1 944 000 | 90 | 579 638 | 492 336 | 565 790 | 315 310 | 258 580 | 23.82 | Да |
| Произв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Охлажд. | - | - | 579 638 | 492 336 | 565 790 | 315 310 | 258 580 | 23.82 | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общинско водоснабдяване | - | - | 69 516 | 93 797 | 83 931 | 66 466 | 69 563 | - | - |
| -ТЕЦ | - | - | 7 705 | 9 368 | 10 548 | 7 289 | 7 285 | - | - |
| -Завод за захар | - | - | 19 911 | 21 025 | 13 427 | 11 171 | 13 302 | - | - |
| -ЗЗИ | - | - | 33 561 | 40 097 | 39 306 | 39 028 | 41 022 | - | - |
| -Завод за спирт | - | - | 1 835 | 5 119 | 8 745 | 4 292 | 2 075 | - | - |
| -Завод за опаковки | - | - | 230 | 754 | 634 | 742 | 878 | - | - |
| -РМЗ | - | - | 124 | 291 | 516 | 342 | 129 | - | - |
| -Транспорт | - | - | 210 | 236 | 232 | 210 | 134 | - | - |
| -Пом.стопанство | - | - | 940 | 976 | 1 745 | 1 033 | 847 | - | - |
| -Други | - | - | 4 500 | 13 849 | 4 801 | 3 424 | 3 891 | - | - |

Измерването и документирането на количествата използвана вода се извършва съгласно наша инструкция РИОС 09.01.

Водят се дневници, съгласно честотата описана в инструкцията.

Извършва се оценка на съответствието на документираните количества консумирана производствена вода с количествата от Условие 8.1.2. (РИОС 09.02.).

Количествата от подземните водоизточници са съгласно разрешителни за водовземане №11530004 и №11530005 от 08.03.2007 г. на БДДР гр.Плевен.

За петте години максималните годишни количества повърхностна и подземна вода не надвишават разрешените.

Годишната консумация на производствена вода за единица продукт за инсталациите по Условие 2  не надвишават разрешените.

Оборудването, което е основен консуматор за производствени нужди и охлаждане на площадката се извършва съгласно инструкция ОИОС 08.00.

Извършват се проверки за техническото състояние на водопроводната мрежа съгласно ОИОС 09.00.. През 2010 г. са извършени 12 планови проверки. Не са констатирани нередности.

## 3.2.Използване на енергия (Условие 8.2)

##### Таблица 3. 2.

| Електроенергия/топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТЕЦ - топлоенергия /Мвтч/ - електроенергия /Мвтч/ | 0.280 0.035 | 0.231 0.021 | 0.272 0.022 | 0.268 0.18 | 0.197 0.019 | 0.180 0.013 | Да Да |
| Завод за захар -топл. /Мвтч/ -ел.енергия /Мвтч/ | - - | 1.49 0.087 | 1.488 0.194 | 1.412 0.107 | 1.04 0.11 | 1.029 0.104 |  |
| Завод за спирт -топл.е-я /Мвтч/ -ел. е-я /Мвтч/ | - - | 7.02 0.33 | 3.40 0.29 | 3.15 0.250 | 4.69 0.42 | 2.59 0.39 |  |
| ЗЗИ -топл. е-я /Мвтч/ -ел. енергия /Мвтч/ | - - | 1.55 0.63 | 0.43 0.60 | 0.87 0.64 | 0.81 0.45 | 0.79 0.54 |  |
| Завод за опаковки -топл. енергия /Мвтч/ -ел. енергия /Мвтч/ | - - | 1.26 0.74 | 0.75 0.92 | 0.68 0.86 | 0.24 0.80 | 0.12 0.89 |  |
| РМЗ -тол. е-я /Мвтч/ - ел. енергия /Мвтч/ | - - | 0.62 2.88 | 4.3 3.2 | 6.67 3.41 | - - | - - |  |

„Захарни заводи”АД, прилага инструкцията за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване (РИОС 10.01.).

Годишната консумация на електроенергия и топлоенергия за ТЕЦ за производството на единица продукт не надвишава разрешената.

## 3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива (Условие 8.3)

### 3.3.1.Използване на суровини

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР т. | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт 2010 г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Опасни суровини за инсталациите извън обхвата на Приложение № 4 на ЗООС |
| - Завод за опаковки |  |  |  |  |  |  |  |
| Етилацетат | 50 | Няма посочена норма в КР | 27.2 | 45.8 | 40 | 49.2 | 61.4 | - | Не |
| Етанол | 5 | Няма посочена норма в КР | 0.1 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 32 | - | Не |
| Мастила | 130 | Няма посочена норма в КР | 45.60 | 62 | 71 | 77 | 78 | - | Да |
| Метоксипропанол | 10 | Няма посочена норма в КР | 2.43 | 1.85 | 1.4 | 2.5 | 3.44 | - | Да |
| Флексол | 50 | Няма посочена норма в КР | 47.40 | 34.6 | 43.5 | 41 | 0 | - | Да |
| Бутанол | 1 | Няма посочена норма в КР | - | 0 | 0 | 0.10 | 0 | - | Да |
| Лак | 2 | Няма посочена норма в КР | 1.2 | 0.58 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | - | Да |

Годишните количества използвани суровини през 2010 г. с изключение на етанола и етилацетата не превишават количествата, посочени в таблица 8.3.1.1. към Условие 8.3.1.1. на КР. Превишението на етанола и етилацетата се дължи на промяна в технологичната схема на печат. В предстоящата актуализация на Комплексното разрешително количествата на суровините и спомагателните материали ще бъдат актуализирани.

### 3.3.2. Използване на спомагателни материали

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР т/у | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт 2010 г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Спомагателни материали за инсталацията в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС |
| - ТЕЦ |
| Тринатриев фосфат | 7 | 0.014 | 2,5 | 2.58 | 1.78 | 0.300 | 0.275 | 0.002 | Да |
| Железен сулфат | 12 | 0.026 | 4 | 3.28 | 2.10 | 2.23 | 1.6 | 0.013 | Да |
| Натриев хлорид | 156 | 0.32 | 52 | 39 | 35 | 30 | 30.7 | 0.247 | Да |
| Калциев хидроксид | 152 | 0.29 | 48 | 42 | 39 | 31 | 18 | 0.145 | Да |
| Опасни спомагат. материали за инсталациите извън обхвата на Приложение №4 на ЗООС |
| 1. Завод за захар |
| Солна киселина | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Да |
| Натриев хидроксид | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Да |
| 2. Завод за спирт |
| Сярна киселина | 320 | - | 43 | 18 | 56.4 | 16 | 44 | - | Да |
| Фосфорна киселина | 39 | - | 3.4 | 3.22 | 5.64 | 3.68 | 6.24 | - | Да |
| Натриев хидроксид | 20 | - | 1.4 | 9.88 | 19 | 7.38 | 10.8 | - | Да |
| 3. Завод за захарни изделия |
| Солна киселина | 0.6 | - | 0 | 0.100 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | - | Да |
| Натриев хидроксид | 1.5 | - | 1.05 | 0.400 | 0.800 | 0.700 | 0.500 | - | Да |
| 4. Ремонтно-механичен завод |
| Етанол | 0.180 | - | 0.140 | 0.120 | 0.100 | 0.05 | 0 | - | Да |
| Масла | 0.540 | - | 0.510 | 0.400 | 0.520 | 0.300 | 0.200 | - | Да |

Не се превишават количествата на спомагателни материали съгласно табл.8.3.1.2. и 8.3.1.2.1. (Усл. 8.3.1.1.) от КР и годишната употреба за производство на единица продукт от контролираните спомагателни материали.

### 3.3.3. Използване на горива

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР т/у | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество т/у | Количество за единица продукт 2010 г. | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - ТЕЦ |
| Въглища | 148 417 | 193 | 42 549 | 27 541 | 27 792 | 18 734 | 15 148 | 155 kg/t | Да |
| Мазут | 4 614 | 6 | 417 | 528 | 571 | 12.5 | 8 | 0.08 kg/t | Да |
| Природен газ | - | - | - | - | 64 х Nm3 | 92 х Nm3 | 85.4 | - |  |
| - Завод за захарни изделия |
| Парова централа на природен газ - природен газ | - | - | 549 х Nm3 | 579 х Nm3 | 605 х Nm3 | 724 х Nm3 | 895 х Nm3 | - |  |
| -Завод за спирт |
| Парова централа -природен газ | - | - | 0 | 190 х Nm3 | 2 003 х m3 | 1 295 х Nm3 | 3 241 х Nm3 | - |  |
| - Завод за опаковки |
| Нова дълбокопечатна машина-пр.газ | - | - | 0 | 0 | 13 х Nm3 | 43 х Nm3 | 60.5 х Nm3 | - |  |

Годишните количества на въглища и мазут не надвишават разрешените в КР. За 2010 г. количествата горива (въглища и мазут) за производство на единица продукт са по-малки от разрешените.

### 3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

За всички складови стопанства и площадки, където се съхраняват АХВ са разработени инструкции за безопасна работа, превоз, разтоварване и съхранение. Всички складове са обозначени с необходимите табелки и знаци по безопасност на труда и противопожарна охрана. Монтирани са пожароизвестителни инсталации в централен склад и складовете за захар. Осигурена е денонощна въоръжена охрана, алармени сигнализации и видео охрана на специални площадки.

Ежеседмично се извършват проверки за техническото състояние и съхранението на опасни суровини, спомагателни материали и суровини. Не са констатирани несъответствия. Всички налични на площадката АХВ( агресивни химически вещества) и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност.

Съгласно Условие 8.3.4.6. са извършени или са планувани проверки на техническото състояние на всички (описани в приложение В-055 “Списък на резервоарите за съхранение” от Заявлението за комплексно разрешително) резервоари и съоръжения. Заключението е, че при нормална експлоатация няма опасност от замърсяване на почвата и подземните води с химикали.

Във връзка с изпълнение на горното условие във всички поделения се изпълнява инструкция ОИОС 12.00 за поддръжка и експлоатация на резервоарите. За всички резервоари са изготвени “технологични карти”. На всеки 5 години се извършват измервания на дебелините на стените, през 2009 година са направени измервания и не са констатирани отклонения.

Ежеседмично се проверява състоянието на обваловките на резервоарите в Спиртохранилището и складовото стопанство за сярна киселина към завода за спирт.

Няма възможност да се извърши проверка на техническото състояние на двата подземни резервоара за мазут в мазутното стопанство към ТЕЦ. Замърсявания на почвата около тях и подземните води (шахтов кладенец ШК6) не са констатирани.

За останалите групи резервоари има надеждна защита и няма опасност от замърсяване на почвите и подземните води при разливи на химикали и горива.

# 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

## 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредните вещества (Условие 9.6.5.6.)

Емисиите от площадката в атмосферния въздух, водните обекти /канализационната система/ и почвата са докладвани в Таблица 1, Приложение 1 – изчисленото годишно количество на база собствения мониторинг.

Всяко вещество, за което е докладвана информация в Таблица 1 се отразява в Таблици 2 и 3, които се отнасят до специфичните дейности на инсталациите.

Изчислението на годишните количества на база собствения мониторинг е извършено по формулата:

а/Емисии на вредни вещества в отпадъчните води

Qгод.= Qi . ( P1+  P2+...+ PN  ) /  N

PN- стойност на показатела

N - брой проби

Qi- количество на емисията,измерено по дебитомер

б/Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Qгод.= Ве . (  E1 + E2+ ...  + EN )/N

EN- стойност на масов поток вредно вещество в kg/ h

N – брой проби

Ве – отработени часове на инсталацията

### 4.2. Емисии в атмосферата (Условие 9.)

### 4.2.1. Замърсители, изпускани във въздуха

Основни замърсители, изпускани в атмосферния въздух са: въглероден оксид, азотни и серни оксиди, твърди частици (въглищен прах), летливи органични съединения ( ЛОС), етанол.

- Инсталация ТЕЦ

Електрофилтър преди комин към ТЕЦ

След смилането на въглищата в шахтите мелници с помощта на въздух смляното гориво се подава към горелките на съответните парогенератори, а оттам и в пещна камера на парогенераторите, където става изгарянето на горивото. В следствие на изгаряне на горивото в пещната камера и отдаване топлина към екранните тръби на парогенератора се извършват процесите на загряване и изпарение на водата и преминаване на водата в пара. При изгарянето на горивото в пещта изходящите газове преминават през конвективна шахта, като отдават топлината си съответно във Въздухоподгревател Іст., Економайзер Іст., Въздухоподгревател ІІст., Економайзер ІІст. и оттам към ел. филтъра, където се извършва очистването на димните газове от пепел. Електрофилтърът осигурява 99.83% очистване на праха от отпадъчния газов поток от комина на ТЕЦ.

Съгласно плана за собствен мониторинг анализи се правят два пъти годишно. През 2010 г. Поради намалено производство е извършено едно измерване.

- Ремонтно-механичен завод - леярен цех

  - прах и серни оксиди от комин на електродъгова пещ

  - прах и серни оксиди от пещ за изпичане на леярски сърца

  - прах от дробометна камера

Леярния цех през 2010 г. не е работил и не са извършвани измервания.

- Завод за опаковки

ЛОС от машинно отделение флексопечат и дълбок печат, подготвително отделение на флексопечат, кашираща машина и отделение “Ецерай”.

- Завод за спирт

Етанол от апаратни зали и помпено отделение за спирт.

- Завод за захар- варово стопанство: прах и азотни оксиди от варова пещ, авариен комин и сатурационни тела 10-13.

Емисиите са докладвани в Таблица 2 от Приложение 1.

### 4.2.2. Анализ на получените данни

ТЕЦ

- Праховите емисии на ТЕЦ след монтиране на електрофилтъра са в порядъка на 5 mg/m3 и са 20 пъти под разрешените норми.

- Азотните, серните и въглеродните окиси са под разрешените норми.

През 2010 г. не са извършвани измервания на мазутен котел КМ12, защото той ще се използва, и остава в резерв, само за разпалване на  ПГ2. Разпалването на ПГ1 и ПГ3 става с горелки на природен газ.

РМЗ/ (РМЦ)

Ремонтно механичния завод изпълнява поръчки на външни фирми, свързани с изработването на нестандартни отливки, и не се изпълняват вътрешно заводски поръчки. Поради липса на външни поръчки, леярският цех не е работил. Това доведе до закриване на самия цех и преструкторирането на РМЗ в ремонтно механичен цех към Завод за захар. Дейностите които ще изпълнява са свързани с подръжка и ремонт на машините разположени на територията на завода.

ЗАВОД ЗА ЗАХАР

- Варово стопанство

Извършено е едно измерване на варова пещ (№1), газоход към авариен комин и сатурационни тела (10-13).

Измерените стойности са под разрешените.

ЗАВОД ЗА ОПАКОВКИ

Емисии ЛОС

- Машинно отделение ФП

Общообменната аспирация е под разрешената норма в КР. Подготвително отделение (за фотополимерни клишета) не е работило през 2010г.

- Машинно отделение дълбок печат

Локалната и общообменната аспирация е под нормата.

- Кашираща машина

Локалната и общообменната аспирация е под нормата.

- Отделение “Ецерай” – не е работило през 2010 г.

ЗАВОД ЗА СПИРТ

- Демонтирани са старите аспирации

За новия завод в апаратна зала и складовете за спирт са монтирани аварийни вентилации, които се задействат от газсигнализатори. През 2010 година не е имало аварийно задействане на вентилациите.

През 2010 г. няма регистрирани оплаквания за миризми от дейностите, извършвани на площадката( Усл.9.4.2.).

## 4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води (Условие 10)

Всяка емисия на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, докладвана в Таблица 1 от Приложението, е отразена в Таблица 3. Отпадъчните води от инсталациите се групират според произхода на замърсяването в следните основни потоци:

- производствени;

- охлаждащи;

- битово-фекални;

- дъждовни;

### 4.3.1.Емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води (Условие 10.1.)

Отпадните води от площадката се отвеждат по три основни потока:

- Колектор 1

Към Колектор 1 се събират водите от ТЕЦ, Завод за спирт, РМЗ и Завод за захар – смесен поток производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води. През 2010 г. са извършени 4 измервания от ИЛ към „Води и горива” – гр. Раднево (собствен мониторинг). Три проби не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) съгласно КР №54/2005 г. по следните показатели:

- БПК5 – 1.22 пъти над ЕИО (Протокол 382/17.05.2010 г.);

- Мазнини - 2.6 пъти над ЕИО (Протокол 209/23.03.2010 и Протокол 1063/23.11.2010 г.);

- Неразтворени вещества – 1.04 пъти над ЕИО (Протокол 382/17.05.2010 г.);

Нормите се надвишават, когато се измиват ферментационните съдове в Завода за спирт. Предприети са коригиращи действия за почистване на паршаловото корито.

В края на 2009 година фирмата въведе в експлоатация изпарителна и изсушителна станция, които решават проблема с отпадните води образувани от работата на завода със зърнени суровини. В случаите когато Завода за спирт работи със суровина меласа, отпадния продукт от производството на спирт – шлемпа, се извозва с автоцистерни и се използва за наторяване на орния почвен слой в района на село Върбица. Земите са собственост/арендувани от Тодор Христов, с който „Захарни заводи” АД има споразумение, шлемпата да се използва за наторяване на неговите ниви.

- Смесен поток отпадъчни води (производствени и дъждовни) от сгуроотвалното езеро. Източници на отпадъчни води: ТЕЦ (сгуропепелоизвоз, постоянни и периодични продувки на котлите, скрубери), открито разтоварище за въглища, ХВО и транспортно - измивните води от Завода за захар.

Анализът на данните (от 4-те проби) показва, че 2 проби не отговарят на разрешените в КР№ 54/2005 г. норми.

- Желязо – 1.34 пъти над ЕИО (Протокол 211/23.03.2010 г.);

- Неразтворени вещества – 3.7 пъти над ЕИО (Протокол 393/17.05.2010 г.);

- Мазнини – 3.5 пъти над ЕИО (Протокол 393/17.05.2010 г.)

Предприети са коригиращи действия за отстраняване на несъответствията – почистване на приемния резервоар пред помпената станция и почистване на отводнителната канавка от растителност и наноси.

- Колектор 2 (смесен поток – производствени, битово-фекални и дъждовни води) се заустват в градски колектор. Източници на отпадъчни води – Завод за захарни изделия, Завод за опаковки, административна сграда, стол и жилищни блокове. От направения анализ са открити следите несъответствия:

- ХПК – 4.8 пъти над ЕИО (Протокол 210/23.03.2010 г.);

- Неразтворени вещества – 1.53 над ЕИО (Протокол 210/23.03.2010 г.);

В този отпаден поток, освен отпадъчни води на „Захарни заводи” АД, се заустват и такива от жилищните сгради. Предприети са коригиращи действия за завишаване на контрола върху изпусканите отпадъчни води в този Колектор и са предупредени началник отделите в Завода за захарни изделия.

Данните от мониторинга се съхраняват, документират и се прилага инструкцията( Усл.10.1.2.2.) за оценка на съответствието на данните от анализите с нормите в КР. Попълват се протоколи за отпадъчните води от собствен мониторинг. Отразяват се в тях причините за несъответствие и предприетите коригиращи действия ( Усл.10.6.1.1.). През 2010 г. са извършени 12 проверки  на трите точки за мониторинг на отпадъчните води (дебит, замърсеност и др.). Съгласно Усл.10.4. е осигурен безопасен и постоянен достъп на контролните органи до всички точки за мониторинг.

### 4.3.2.Емисии на охлаждащи води

Канализационната система на “Захарни заводи” АД няма самостоятелен колектор за охлаждащи води, поради което те съвместно с битови и промишлени отпадъчни води се заустват в колектор №1 и №2 и сгуроотвалното езеро.

### 4.3.3. Емисии на битово-фекални води

Битово-фекалните води се генерират от всички тоалетни в инсталациите, помещения за измиване на персонала, от столовите и жилищните блокове. Канализационната система няма самостоятелен колектор за битово-фекални води, поради което те съвместно с дъждовни и промишлени води след смесване се заустват в колектори № 1 и № 2.

През 2010 г. е регистрирана една повреда по канализацията ( Усл.10.6.3. и във връзка с Усл.10.3). В следствие на запушване с наноси, няма отичане между две ревизионни шахти в района на Завода за захар. Изграден бе нов канал (62 метра) между двете шахти.

### 4.3.4. Емисии на дъждовни води

Дъждовните води се генерират от валежите, паднали върху или в близост до площадката на “Захарни заводи” АД. Канализационната система няма самостоятелен колектор за дъждовни води, поради което те съвместно с битови, охлаждащи и промишлени води след смесване се заустват в колектори № 1 и № 2 и сгуроотвална канавка.

## 4.4 Управление на отпадъците

Съгласно Условие 11.9. информация за отпадъците е докладвана в Таблици №4 и №5 от Приложение 1. Несъответствия в количествата на отпадъците има по следните отпадъци по наименование и код:

    - Смесени строителни отпадъци, код 19 10 06 – заради реконструкцията на Завод за спирт;

Съгласно Условие 11.9.3.2. Комисия в състав: отговорникът по екология, началник Технически отдел, началник отдел ВТН, отговорникът по Гражданска защита и началникът на СЗПАБ един път на 6 месеца извършват проверка на площадките за спазване на изискванията:

  - за съхранение на отпадъците;

  - безопасна експлоатация на съоръженията, включително за противопожарна защита;

  - осигураване на безопасни и здравословни условия на труд.

За резултатите от проверките се изготвя протокол и се докладва на Изпълнителния директор. При извършените проверки през 2010 г. не са констатирани несъответствия.

При аварийни ситуации се вземат необходимите мерки за предотвратяване или, когато това е невъзможно, за ограничаване във възможно най-висока степен на очакваните отрицателни въздействия върху околната среда, в частност - замърсяването на въздуха, земите, повърхностните и подземните води, и рисковете за здравето на населението.

Съгласно Условие 16.8. и във връзка с Условие 16.7. “Захарни заводи” АД е демонтирал определните инсталации и съоръжения. За всички свои действия дружеството е информирало РИОСВ-гр.Велико Търново.

Количеството на производствените и опасни отпадъци се отчита веднъж годишно чрез информационни карти на МОСВ през РИОСВ, гр. Велико Търново, а също и чрез информационни отчети на “Статистическо бюро”, гр. Велико Търново. Всички отпадъци, които се подават на други фирми се отчитат и чрез счетоводни документи. За всички отпадъци по наименование и код са заведени отчетни книги.

За отчитане на отпадъците от ежедневната производствена дейност в поделенията се изпълняват инструкции за:

  - периодична оценка на количеството образувани при производството на единица продукт отпадъци с количествата, посочени в комплексното разрешително;

  - периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното;

  - измерване на количествата генерирани на площадката отпадъци като:

- месечно количество за всяка инсталация;

- месечно количество за производство на 1 тон продукт(само за отпадъците генерирани пряко от производствения процес);

- годишно количество;

- средно годишно количество за производство на 1 тон продукт;

-  измерване на месечните количества отпадъци, предадени на външни фирми;

  - измерване на годишните количества отпадъци, предадени за третиране на външни фирми и на депа, за всеки отпадък с отделен код.;

  - измерване на годишните количества временно съхранени на производствената площадка отпадъци с отделен код.

Условие 11.2. Събирането и съхранението на производствените отпадъци се извършва съобразно технологичните процеси. На територията на всяка инсталация са определени площадки за тяхното събиране. При техническа възможност при събиране съгласно Условие 11.2.1., отпадъците се подлагат на обработка с цел: намаляване на техническия обем и привеждане в удобен за транспортиране и съхранение вид.

Условие 11.4. Транспортирането на отпадъците на територията и извън площадката се извършва при спазване на техническите изисквания, посочени в Глава Трета на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999 г.

Условие 11.3. Временното съхранениена отпадъците се извършва на съответните площадки, посочени на Приложение Б020 “Генплан с площадки за производствени и опасни отпадъци на основната площадка на “Захарни заводи” АД, гр.Горна Оряховица” от Заявлението. Не се допуска смесване на опасни с други отпадъци.

Отговорниците за отпадъци по заводи (ОЗО) един път седмично проверяват площадките за временно съхранение на отпадъци на тяхната територия за безопасната експлоатация на съоръженията.

ОЗО водят отчетните книги за образуването и/или третирането на отпадъците, като всяка дейност се отразява по дати (приложение №3-раздел І,  ІІ, ІІІ и ІV) към чл.6, т.1. от Наредба №9 за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците; публ. в ДВ бр.95 от 2004 г.).

При констатирани пропуски и нередности веднага уведомяват съответния директор на завод и отговорника по екология за предприемане на коригиращи действия.

## 4.5. Шум (Условие 12.)

На територията на “Захарни заводи” АД се формират следните организирани източници на шум:

  - технологични процеси в основните производствени корпуси – ЗЗ, ЗС, ЗЗИ, ЗО, РМЗ, ТЕЦ;

  - вентилационни съоръжения на аспирационни системи;

  - калибрована инсталация за варовик;

  - транспорт;

  - товаро-разтоварни дейности;

Условие 12.1. Емисии

За установяване на съществуващия шумов режим на територията на предприятието са проведени натурални измервания на шумовите нива в установени точки. Извършените измервания са проведени на базата на установена от МОСВ методика със заповед РД 536/27.12.1999г. Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда, и определяне нивото на шума в мястото на въздействие. Мястото на точките, в които са извършени измерванията, са съгласно Приложение 2.

Товарните автомобили, преминаващи през автокантар създават еквивалентни нива на шум 60-80 dBa. При движение на товарна влакова композиция в близост до ЖП разтоварище се излъчва максимално ниво на шума около 70 dBa.

Протоколи от извършени измервания показват, че определеното оценъчно ниво на шума в мястото на въздействие е под пределно допустимото ниво на звуково налягане за деня. Не са извършени измервания през нощта.

По отношение на съседните на “Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица терени, може да се каже, че предприятието се намира в източната промишлена зона на града. Заобиколено е от редица промишлени предприятия и земеделски земи, а също и кв.”Калтинец”. От югоизточната страна на площадката минава пътят Г.Оряховица – Варна, а зад него се намират военно поделение, фуражен завод, месокомбинат „Стефмарк” и фирма „Прити”. От западната страна се намират Завод за складова техника, Вторични суровини, а между тях и завода се намира ивица земеделска земя, в която се намира площадка с резервоарите за спирт. От северната страна (от запад на изток) се намират източните части на кв.”Калтинец”, “Складова база”, завод “Мизия” и военно поделение.

Площта, заета от сатурачните полета, каловите полета и сгуроотвала има следните съседни предприятия: От север на североизток – летищен комплекс,

от изток на югоизток – военно поделение, от юг – завод “Мизия” и от запад – ЗРЧ, база “Вторични суровини” и разсадник.

Единствена жилищна зона наблизо е кв. ”Калтинец”, като неговата източна част отстои на 250 м. от ТЕЦ, на 350 м. от Завод за спирт, на 450 м. от РМЦ, на 800 м. от Завода за захарни изделия и на 600 м. от Завод за захар.

- Ниво на шум на територията и по границата на производствената площадка

Измерванията се извършват на две години веднъж от акредитирана лаборатория.

През 2009 година фирма ЕТ „Савита - Ю. Стоянов” извърши измервания на четерите промишлени контура (Протокол №А-Ш 100-141/17.12.2009 г.), като стойностите са нанесени в Таблица 6 от Приложение 1. Следващото измерване нивата на шум съгласно плана за мониторинг е през 2011 г..

Съгласно изискванията на Усл.12.1.1. от КР дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да предизвикват нива на шум, както следва:

По границите на производствената площадка:

- през деня    – 70 dBa (А);

- през нощта – 70 dBa (А);

Единствено през кампаниен период на Завода за захар край сортировъчната инсталация за варовик има шумов фон над 70 dBa (А). Предприетите коригиращи действия са следните: зареждане на инсталацията  сe  извършва само в светлата част на деня (от 9.00 до 11.00) и на пресипките в бункерите са монтирани гумени ленти за намаляване на шума.

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона в населеното място):

- през деня    – 60 dBa (А);

- през нощта – 50 dBa (А), съгласно (ДВ 58/2006 г.);

Не са измерени наднормени стойности на шума.

Няма регистрирани оплаквания от живущите в жилищната зона.

## 4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване (Условие 13.)

### 4.6.1. Опазване на подземните води

“Захарни заводи” АД провежда собствен мониторинг на подземните води по усл. 13.9.1. на площадката по показателите, посочени в табл. 13.9.2. на КР. Анализите се извършват от ИЛ  „Води и горива” – гр. Раднево.

Съгласно условие 13.10.2. е изготвен “Доклад за количествена оценка на риска от замърсяване на подземните води от дейността на “Захарни заводи” АД.

В резултат на анализиране на теренните наблюдения и класифициране на наличните архивни данни рискът от замърсяване на подземните води се оцени като “умерен”. Резултатът за надеждност на информацията за всички фактори дава право да се приема направената оценка за достоверна.

През 2010 г. са направени по две измервания на шахтовите (ШК 1 ÷ 6) и пиезометричните кладенци № 2,3,4,5 и 6 (виж Таблица 7 от Приложение 1).

Превишени са нормите:

За ШК 1 – нитритен азот, натрий хлориди и сулфати;

За ШК 2 – сулфати, хлориди и натрий;

За ШК 3 – натрий, сулфати и хлориди;

За ШК 5 – манган, натрий, сулфати и хлориди;

За ШК 6 – манган, натрий и хлориди.

Замърсявания се очертават около всички шахтови и пиезометрични кладенци, което не е свързано с работата на инсталациите, а се дължат на естествени хим. процеси и/или общо замърсяване на водоносния хоризонт.

### 4.6.2. Опазване на почвата от замърсяване

Собственият мониторинг се извършва в 3 пробовземни точки (съгласно Т. 1.2.3.). Анализът на трите проби е извършен от акредитирани лаборатории през 2009 г.:

- по физико-химични показатели съгл. Усл. 13.11.2. от РИЛ към ИАОС – гр. Велико търново;

- радиологичен анализ от лаборатория за радиационни измервания на  ИАОС – МОСВ.

От направените измервания отклонения от показателите има по следните 5 показатели: pH, фосфати, нефтопродукти, манган и торий (виж Таблица 8 от Приложение 1). Превишенията не са свързани с работата на инсталацията, защото тези вещества не се използват или съхраняват на площадката на завода.

През 2011 г. ще се извърши нов анализ по всички показатели за да може да се извърши съпоставяне на получените данни.

През 2010 г. не са констатирани разливи на вредни и опасни вещества които да доведат до замърсяване на почвите или подземните води.

# 5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на Комплексното разрешително (ИППСУКР)

Инвестиционна програма на “Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително

Таблица№1 Дейности за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително

| № по ред | Дейности | Инвестиции (в хил.лв.) | Начало на дейността (дата) | Край на дейността (дата) | Резултати от дейността | Метод на контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проучване, проектиране и въвеждане в експлоатация на електрофилтър за пречистване на отпадъчния газов поток към инсталация към изпускащо устройство №1 | 3000 | 01.01.2005 | 31.12.2007 | Намаляване на емисии от прах и тежки метали; Изпълнение на Условие 9.2.8. | Изпитания и контролни измервания РИОСВ |
| 2. | Замяна на енергиен носител мазут с природен газ | 100 | 01.01.2005 | 31.12.2006 | Смяна на енергиен носител | Изпитания и контролни измервания РИОСВ |
| 3. | Изготвяне на програма за енергийна ефективност, определяне на разходни норми за енергия за единица продукти по заводи | 15 | 01.01.2005 | 31.12.2006 | Подобряване на енергийната ефективност | Изпитания и контролни измервания РИОСВ |
| 4. | Реконструкция на Завод за спирт: Изграждане на: - отделение за дестилация и ректификация - охладителни кули и водооборотен цикъл - омекотителна инсталация - пароабонатна станция - заводска лаборатория и санитарен възел - командна зала, помещение за командни шкафове - компресорна станция за технологичен въздух и вентилация - отделение за дрождегенерация - буферен склад за дневно производство на спирт - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично 1.Подетап: - ферментационно отделение /площадки и фундаменти/ - площадка за отделени е за хидролиза 2. Подетап: -сграда на ферментационно отделение - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично Изграждане на подобекти, свързани с преминаване към използване на зърно като суровина: -отделение за хидролиза - автомобилна везна /окончателно решение преди етапа на изграждане/ - разтоварище и силози за зърно - отделение за очистване и смилане на зърното - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично Изграждане на изпарителна станция за шлемпа: -отделение за изсушаване на шлемпата - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично | 13 000 | 01.01.2005 | 31.10.2006 |  |  |
| 5. | Бетониране на площадката за инертни материали във варово стопанство | 30 | 01.01.2006 | 31.12.2006 | Намаляване на неорганизирани емисии | Изпитания и контролни измервания РИОСВ |
| 6. | Основен ремонт варова пещ №2 | 250 | 01.01.2006 | 31.10.2007 | Намаляване на твърдите отпадъци с 20% | Контрол от РИОСВ |
| 7. | Монтиране на измервателни устройства на колектори за отпадни води | 20 | 01.01.2005 | 31.12.2005 | Контрол на количествата отпадъчни води | Контрол от РИОСВ |
| 8. | Изграждане на разделни канализационни системи за отпадъчни, битово-фекални, промишлени, дъждовни и охлаждащи води | 20 | 01.01.2006 | 31.10.2007 | Намаляване на консумацията на вода | Контрол от РИОСВ |
| 9. | Снабдяване на резервоарите за опасни вещества със средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване | 25 | 01.01.2005 | 31.10.2007 | Изпълнение на Условие 8.3.4.2. | Контрол от РИОСВ |

Таблица 2. Срокове за изпълнение на дейностите от таблица 1 и години инвестиции

| № | Дейности | Разходи за години |
| --- | --- | --- |
|  |  | Година 2004 | Година 2005 | Година 2006 | Година2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проучване, проектиране и въвеждане в експлоатация на електрофилтър за пречистване на отпадъчния газов поток към инсталация към изпускащо устройство №1 |  |  |  | 3000 |
| 2. | Замяна на енергиен носител мазут с природен газ |  |  |  |  |
| 3. | Изготвяне на програма за енергийна ефективност, определяне на разходни норми за енергия за единица продукти по заводи |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция на Завод за спирт: Изграждане на: - отделение за дестилация и ректификация - охладителни кули и водооборотен цикъл - омекотителна инсталация - пароабонатна станция - заводска лаборатория и санитарен възел - командна зала, помещение за командни шкафове - компресорна станция за технологичен въздух и вентилация - отделение за дрождегенерация - буферен склад за дневно производство на спирт - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично 1.Подетап: - ферментационно отделение /площадки и фундаменти/ - площадка за отделени е за хидролиза 2. Подетап: -сграда на ферментационно отделение - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично Изграждане на подобекти, свързани с преминаване към използване на зърно като суровина: -отделение за хидролиза - автомобилна везна /окончателно решение преди етапа на изграждане/ - разтоварище и силози за зърно - отделение за очистване и смилане на зърното - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично Изграждане на изпарителна станция за шлемпа: -отделение за изсушаване на шлемпата - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично | 4000 | 3500 | 1500 4000 |  |
| 5. | Бетониране на площадката за инертни материали във варово стопанство |  |  | 30 |  |
| 6. | Основен ремонт варова пещ №2 |  |  |  | 250 |
| 7. | Монтиране на измервателни устройства на колектори за отпадни води |  | 20 |  |  |
| 8. | Изграждане на разделни канализационни системи за отпадъчни, битово-фекални, промишлени, дъждовни и охлаждащи води |  |  |  | 20 |
| 9. | Снабдяване на резервоарите за опасни вещества със средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване |  |  |  | 25 |

Дружеството е изпълнило на всички заложени мероприятия от Програмата за привеждане в съответствие, както следва:

- По т. 1 – Обект „Електрофилтър”

Завършени са строително-монтажните работи за електрофилтъра в ТЕЦ. Извършени са разпалвания на котел 1 и котел 3 с единични изпитания и са проведени 72 часови проби в работни условия. Проведена е наладка на работните характеристики на електрофилтъра от специалисти на доставчика. Направени са измервания от РИЛ към ИАОС гр. В. Търново. С натрупване общо по обекта са изразходвани 4 839 хил. лева.

Електрофилтърът е въведен в експлоатация с решение на държавна приемателна комисия на 21.01.2009 г.

- По т. 2 – Замяна на енергиен носител мазут с природен газ

Изградена е газопреносна мрежа в района на ТЕЦ, доставени и монтирани разпалващи и поддържащи газови горелки за парни котли №1 и №3. Проведени са единични и 72 часови проби. Усвоени са 864 696 лв.

- По т. 3 – Изготвена е програма за енергийна активност на всички заводи.

- По т.4 – реконструкция на Завода за спирт. По изпълнението на тази задача е извършено следното:

- На 29. 11. 2004 г. от община Горна Оряховица е издадено разрешение за строеж № 331/29.11.2004 г. за обект “Реконструкция на Завод за спирт”.

- Звършени са I и II етап.

- През 2009 г. по третия етап е завършен подобект „Отделение за изсушаване на шлемпа, склад за сух продукт”.

Технологичните процеси условно се разделят на сепарация на шлемпата, изсушаване на шлемпата и обработка на сухия фуражен продукт. Усвоените средства по обекта за 2009 година са в размер на 4 825 хил.лв.

4. През 2010 г. е изградено „Силозно стопанство за сух фуражен продукт”.

- По т.5 – Бетониране на площадката за инертни материали във варово стопанство.

С реализиране на новите горивни инсталации в Завода за спирт и Завода за захарни изделия ще изпълним следните задачи:

-   въвеждане на нов вид гориво;

- преструктуриране и делокализация на топлопроизводството в “Захарни заводи” АД, в рамките на съществуващите производствени   капацитети и потребление на горива;

  - разтоварване и облекчаване режима на работа на топлоелектрическата централа  (ТЕЦ) във фирмата през пролетно-летния (некампаниен) сезон;

  - екологосъобразно намаление потреблението на горива за единица готов продукт с цел енергийна ефективност;

# 6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях (Условие 16.)

Не се предвижда прекратяване дейността на инсталации. Съгласно работещите планове (Усл.16.7) са демонтирани:

-   Парогенератор №4 към ТЕЦ;

  - Дестилационно - ректификационен апарат (ДРА) № 2 към Завод за спирт;

  - Сграда на открито разтоварище за мазут към Завода за захар;

  - Скрубери към I, II и III котел.

# 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

## 7.1. Аварии

През отчетния период няма възникнали аварии, свързани с работата на инсталациите (виж Таблица 9 от Приложение 1).

Анормални режими на инсталациите ( Усл.15.5.) могат да възникнат при следните случаи:

1.Разпалване на парогенератор( котел) в ТЕЦ.

След извършената газификация на котли №1 и №3, разпалването се извършва с природен газ. Процесът трае 15 мин., а след това се преминава на основно гориво – въглища. Емисиите в атмосферата са минимални и не превишават нормите, заложени в КР.

2.Разпалване на варова пещ в Завода за захар.

Пет дни преди да заработи Завода се запалва варовата пещ. До оптимизиране на параметрите на пеща, тя е отворена на комин. След като Завода започне работа, комина се затваря. Емисиите в атмосферата са минимални и не превишават нормите, заложени в КР.

## 7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През отчетния период няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с работата на инсталациите (виж Таблица 10 от Приложение 1).

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

#### Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №54/2005г. на фирма “Захарни заводи” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:__________		                                       Дата: 27.04.2011 г.

/В. Ралева/

Име на подписващия: Валентина Иванова Ралева

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТАБЛИЦИ

Таблица 1. замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионно прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсите-ли извън площ. (колона 2) кг/г. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) кг/г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона1а) кг/г. | във води (колона1б) кг/г. | В почва (колона1с) кг/г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1# | 74-82-8 | Метан (СН4) | 100 000 | - | - | - | * |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 500 000 | - | - | - | * |
| ТЕЦ – Изпускащо устройство №1 | -(4 688) (M) |  |  |  |  |
| ТЕЦ – Изпускащо устройство №2 /КМ12/ | Няма измерване |  |  |  |  |
| 3# | 124-38-9 | въглероден диоксид (С02) | 100 милиона | - | - | - | * |
| 4# |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) | 100 | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 100 000 | - | - | - | * |
| Завод за опаковки: 1.Mашинно отделение флексопечат: |  |  |  |  |  |
| Подготв. отделение флексопечат -общообменна | Инсталацията не работи |
| -фотополимерни клишета | Инсталацията не работи |
| -флексопечатна машина локална аспирация | -(15 892) (M) |  |  |  |  |
| -общообменна вентилация | -(19 879) (M) |  |  |  |  |
| 2.Дълбок печат - Машина Merkur |  |
| -локална на дълг. печат. машина | -(1 897) (M) |  |  |  |  |
| -общообменна аспирация | -(3 635) (M) |  |  |  |  |
| - Машина Schiavi “Concorde” |  |  |  |  |  |
| -локална на дълг. печат. машина | -(22 433) (M) |  |  |  |  |
| 3.Кашираща машина -локална аспирация | -(3 946) (M) |  |  |  |  |
| -общообменна аспирация | -(2 146) (M) |  |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | 100 000 | - | - | - | * |
| ТЕЦ – Изпускащо устройство №1 | -(69 335) (M) |  |  |  |  |
| ТЕЦ –КМ12 | Няма измерване |  |  |  |  |
| Варова пещ №1 изп.у-во 6 | -(323) (M) |  |  |  |  |
| Авариен комин към варова пещ №1 Изп. у-во 8 | - |  |  |  |  |
| Сатурационни тела към Варова пещ №1 -изп. у-ва 10-13 | - (389) (M) |  |  |  |  |
| 9# |  | Перфлуоровъглероди (PFCs) | 100 | - | - | - | * |
| 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 | - | - | - | * |
| ТЕЦ – Изпускащо устройство №1 | -(118 179) (M) |  |  |  |  |
| ТЕЦ –КМ12 | Няма измерване |  |  |  |  |
| РМЗ – леярен цех електродъгова пещ | 0 |  |  |  |  |
| РМЗ – леярен цех дробометна камера | 0 |  |  |  |  |
| РМЗ – леярен цех пещ за изпичане на сърца | 0 |  |  |  |  |
| 12# |  | Общ азот | - | 50 000 | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
| 13# |  | Общ фосфор | - | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| Отпаден поток колектор №1 | - | - (724) (M) | - | - | - |
| Сгуроотвална канавка | - | - (3.6) (M) | - | - | - |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 15 |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 20 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сr) | 100 | 50 | 50 | 200 | 10 000 |
| Колектор №1 Отпадни води |  | - (38.3) (M) |  |  |  |
| Смесен поток (сгуроотвална канавка) |  | - (2.14) (M) |  |  |  |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Сu) | 100 | 50 | 50 | 500 | 10 000 |
| Колектор №1 Отпадни води |  | - (90) (M) |  |  |  |
| Смесен поток (сгуроотвална канавка) |  | - (< 2) (M) |  |  |  |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 | 20 | 20 | 500 | 10 000 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) | 200 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | *100 | 100 | 1 000 | 10 000 |
| Колектор №1 Отпадни води |  | - (133) (M) |  |  |  |
| Смесен поток (сгуроотвална канавка) |  | - (3.5) (M) |  |  |  |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) - колектор 1-отпадни води; - смесен поток (сгуроотвална канавка) | - | 50 000 (33 247) (755) | - | - | ** |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | - | 2 млн. | 2 млн. | 2 млн. | 10 0003 |
| 86# |  | Фини прахови частици (РМ10) | 50 000 | - | - | - | * |
| ТЕЦ – Изпускащо устройство №1 | -(871) (M) |  |  |  |  |
| ТЕЦ – Изпускащо устройство №2 | Няма измерване |  |  |  |  |
| РМЗ – леярен цех Електродъгова пещ | Не работи |  |  |  |  |
| РМЗ-леярен цех Дробометна камера | Не работи |  |  |  |  |
| РМЗ-леярен цех Пещ за изпичане на сърца | Не работи |  |  |  |  |
| Варова пещ №1 | -(36) (M) |  |  |  |  |
| Сатурационни тела 10-13 | -(73) (M) |  |  |  |  |

*Забележка: Определянето на годишните емисии е изчислено на база средно измерената стойност на всяко изпускащо устройство.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Пeриодичен мониторинг |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всяка емисия във въздуха, докладвана в табл. 1 |
| въглероден оксид (СО) | kg | 500 000 |  |  |  |  |
| ТЕЦ-изпуск. Устройство №1 /комин/ | mg/Nm3 | 250 | - | - | - | - |
|  |  |  | - | 21.7 (ПГ1) | 1 | 100 |
|  |  |  | - | Няма измерване | 1 | 0 |
| ТЕЦ-изпуск. Устройство №2 /КМ 12/ | mg/Nm3 | 170 | Няма измерване- не работи |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | kg | 100 000 |  |  |  |  |
| ТЕЦ-изпуск. Устройство №1 /комин/ | mg/Nm3 | 650 | - | - | - | - |
|  |  |  | - | 321 (ПГ1) | 1 | 100 |
|  |  |  | - | Няма измерване | 1 | 0 |
| ТЕЦ-изпуск. Устройство №2 /КМ 12/ | mg/Nm3 | 450 | Няма измерване- не работи |
| Варова пещ №1 | mg/Nm3 | 1 500 | - | 54 | 1 | 100 |
| Авариен комин на варова пещ №1 | mg/Nm3 | 1 500 | - | 54 | 1 | 100 |
| Сатурационни тела 10-13 | mg/Nm3 | 1 500 | - | 41 | 1 | 100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | kg | 150 000 |  |  |  |  |

| ТЕЦ-изпуск. Устройство №1 /комин/ | mg/Nm3 | 2 000 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | 547 (ПГ1) | 1 | 100 |
|  |  |  | - | Няма измерване | 1 | 0 |
| ТЕЦ-изпуск. Устройство №2 /КМ 12/ | mg/Nm3 | 1 700 | Няма измерване- не работи |
| РМЗ – леярен цех Електродъгова пещ | mg/Nm3 | 500 | - | - | - | - |
|  |  |  | Няма измерване- не работи |
| РМЗ-леярен цех Дробометна камера | mg/Nm3 | 500 | - | - | - | - |
|  |  |  | Няма измерване- не работи |
| РМЗ-леярен цех Пещ за изпичане на сърца | mg/Nm3 | 500 | Няма измерване- не работи |
|  |  |  | - не работи |
| Твърди частици /прах/ | kg | 50 000 |  |  |  |  |
| ТЕЦ-изпуск. Устройство №1 /комин/ | mg/Nm3 | 100 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 4.0 (ПГ1) | 1 | 100 |
|  |  |  |  | Няма измерване | 1 | 0 |
| ТЕЦ-изпуск. Устройство №2 /КМ 12/ | mg/Nm3 | 80 | Няма измерване |
| РМЗ – леярен цех Електродъгова пещ | mg/Nm3 | 30 | - | - | - | - |
|  |  |  | Няма измерване- не работи |
| РМЗ-леярен цех Дробометна камера | mg/Nm3 | 30 | - | - | - | - |
|  |  |  | Няма измерване- не работи |
| Варова пещ №1 | mg/Nm3 | 80 | - | 6 | 1 | 100 |
| Авариен комин на варова пещ №1 | mg/Nm3 | 80 | - | 6 | 1 | 100 |
| Сатурационни тела 10-13 | mg/Nm3 | 80 | - | 7.8 | 1 | 100 |
| РМЗ-леярен цех Пещ за изпичане на сърца | mg/Nm3 | 30 | Няма измерване |
|  | kg | Няма посочена норма в КР | Не работи |
| Рискова фраза ЛОС R45,R49,R60 &R61 | kg |  |  |  |  |  |
| Рискова фраза ЛОС R40 | kg | - |  |  |  |  |
| ЛОС без горните рискови фрази | kg | - |  |  |  |  |
| Машинно отделение флексопечат | kg | - |  |  |  |  |
| Подготвително отделение Флексопечат - общообменна | mg/Nm3 | 100 | - | Не работи |
| -фотополимерни клишета | mg/Nm3 | 100 | - | Не работи |
| Флексопечатна машина-предварително сушене | mg/Nm3 | 100 | - | 99.40 | 1 |  |
|  |  |  | - | 97.80 | 1 |  |
| Флексопечатна машина-финално сушене | mg/Nm3 | 100 | - | 84.44 | 1 |  |
|  |  |  | - | 86.58 | 1 |  |
| Флексопечатна машина Общообменна вентилация | mg/Nm3 | 100 | - | 71.61 | 1 | 100 |
|  |  |  | - | 72.15 | 1 | 100 |
| ДПМ - ляв газоход | mg/Nm3 | 100 | - | 87 | - | - |
|  |  |  |  | Не работи |  |  |
| ДПМ – десен газоход |  |  | - | 92 | - | - |
|  |  |  |  | Не работи |  |  |
| Дълбок печат Общообменна аспирация | mg/Nm3 | 100 | - | 49.71 | - | - |
|  |  |  | - | Не работи | - | - |
| Кашираща машина Локална аспирация | mg/Nm3 | 100 | - | 94 | 1 | 100 |
|  |  |  | - | 95.13 | 1 | 100 |
| Кашираща машина Общообменна аспирация | mg/Nm3 | 100 | - | 39.55 | 1 | 100 |
|  |  |  | - | 94.59 | 1 | 100 |
| Хексахлорциклохексан (НСН)# | kg | - |  |  |  |  |
| Други ** | кg | - |  |  |  |  |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализации

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ ден m3/ час m3/ год |  |  |  |  |
| Колектор №1 | m3/ден | 10 281 | 2 139 | Непрекъснат | Да |
|  | m3/час | 918 | 89 | Непрекъснат | Да |
|  | m3/год | 2 964 000 | 780 760 | Непрекъснат | Да |
| Колектор №2 | m3/ден | - | 140 | Непрекъснат | Да |
|  | m3/час | - | 5.84 | Непрекъснат | Да |
|  | m3/год | 400 409 | 51 137 | Непрекъснат | Да |
| Сгуроотвална канавка (СО) | m3/ден | 1 900 | 147 | Непрекъснат | Да |
|  | m3/час | 100 | 6.12 | Непрекъснат | Да |
|  | m3/год | 352 400 | 53 591 | Непрекъснат | Да |
| РH |  |  |  |  |  |
| Колектор №1 К1 |  | 6-9 | 7.40 | 1 | Да |
|  |  |  | 7.31 | 1 | Да |
|  |  |  | 7.54 | 1 | Да |
|  |  |  | 7.73 | 1 | Да |
| Колектор №2 К2 |  | 6,5-9 | 6.9 | 1 | Да |
|  |  |  | 7.75 | 1 | Да |
|  |  |  | 6.52 | 1 | Да |
|  |  |  | 6.59 | 1 | Да |
| СО |  | 6-9 | 7.32 | 1 | Да |
|  |  |  | 6.25 | 1 | Да |
|  |  |  | 8.14 | 1 | Да |
|  |  |  | 7.63 | 1 | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  |  |  |  |
| К1 | mg/dm3 | 50 | 50 | 1 | Да |
|  |  |  | 52 | 1 | Не |
|  |  |  | 47.5 | 1 | Да |
|  |  |  | 32.4 | 1 | Да |
| К 2 | mg/dm3 | 200 | 306.9 | 1 | Не |
|  |  |  | 20.4 | 1 | Да |
|  |  |  | 52.7 | 1 | Да |
|  |  |  | 54.4 | 1 | Да |
| СО | mg/dm3 | 50 | 18 | 1 | Да |
|  |  |  | 182.3 | 1 | Не |
|  |  |  | 10 | 1 | Да |
|  |  |  | 35.8 | 1 | Да |

| БПК 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | mg/dm3 | 50 | 25 | 1 | Да |
|  |  |  | 61 | 1 | Не |
|  |  |  | 48 | 1 | Да |
|  |  |  | 48 | 1 | Да |
| К 2 | mg/dm3 | 400 | 257 | 1 | Да |
|  |  |  | 19 | 1 | Да |
|  |  |  | 158 | 1 | Да |
|  |  |  | 58 | 1 | Да |
| СО | mg/dm3 | 50 | 11 | 1 | Да |
|  |  |  | 43 | 1 | Да |
|  |  |  | 2 | 1 | Да |
|  |  |  | 4 | 1 | Да |
| ХПК |  |  |  |  |  |
| К 1 | mg/dm3 | 250 | 70 | 1 | Да |
|  |  |  | 108 | 1 | Да |
|  |  |  | 185 | 1 | Да |
|  |  |  | 148 | 1 | Да |
| К 2 | mg/dm3 | 700 | 3400 | 1 | Не |
|  |  |  | 128 | 1 | Да |
|  |  |  | 400 | 1 | Да |
|  |  |  | 159 | 1 | Да |
| СО | mg/dm3 | 250 | 54 | 1 | Да |
|  |  |  | 82 | 1 | Да |
|  |  |  | 16 | 1 | Да |
|  |  |  | 17 | 1 | Да |
| Повишаване tº на водоприемника |  |  |  |  |  |
| К 1 | º С | ≤ 3 º С | <0.1 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.1 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.1 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.1 | 1 | Да |
| СО | º С | ≤ 3 º С | <0.1 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.1 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.1 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.1 | 1 | Да |
| Нефтопродукти и раст. масла и мазнини |  |  |  |  |  |
| К 1 | mg/dm3 | 13 | 27 | 1 | Не |
|  |  |  | 5.60 | 1 | Да |
|  |  |  | 6.97 | 1 | Да |
|  |  |  | 12.06 | 1 | Да |
| К 2 | mg/dm3 | 110 | 22.5 | 1 | Да |
|  |  |  | 10.16 | 1 | Да |
|  |  |  | 16.45 | 1 | Да |
|  |  |  | 5.0 | 1 | Да |
| СО | mg/dm3 | 13 | 3.08 | 1 | Да |
|  |  |  | 35.6 | 1 | Не |
|  |  |  | 8.7 | 1 | Да |
|  |  |  | 6.05 | 1 | Да |
| Азот амониев |  |  |  |  |  |
| К 1 | mg/dm3 | 10 | 0.30 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.04 | 1 | Да |
|  |  |  | 1.55 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.04 | 1 | Да |
| К 2 | mg/dm3 | 35 | 2.1 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.29 | 1 | Да |
|  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | - |  |  |
| СО | mg/dm3 | 5 | 0.70 | 1 | Да |
|  |  |  | 2.46 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.19 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.04 | 1 | Да |
| Фосфор (общ) |  |  |  |  |  |
| К 1 | mg/dm3 | 2 | 0.71 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.10 | 1 | Да |
|  |  |  | 1.73 | 1 | Да |
|  |  |  | 1.17 | 1 | Да |
| СО | mg/dm3 | 2 | 0.02 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.14 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.08 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.03 | 1 | Да |
| Хром |  |  |  |  |  |
| К 1 | mg/dm3 | 0,5 | 0.05 | 1 | Да |
|  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 0.048 | 1 | Да |
|  |  |  | - |  |  |
| СО | mg/dm3 | 0,5 | 0.039 | 1 | Да |
|  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 0.041 | 1 | Да |
|  |  |  | - |  |  |
| Мед |  |  |  |  |  |
| К 1 | mg/dm3 | 0,5 | <0.01 | 1 | Да |
|  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 0.22 | 1 | Да |
|  |  |  | - |  |  |
| СО | mg/dm3 | 0,5 | <0.01 | 1 | Да |
|  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | <0.01 | 1 | Да |
|  |  |  | - |  |  |
| Цинк |  |  |  |  |  |
| К 1 | mg/dm3 | 1,0 | 0.16 | 1 | Да |
|  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 0.18 | 1 | Да |
|  |  |  | - |  |  |
| СО | mg/dm3 | 1,0 | 0.07 | 1 | Да |
|  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 0.06 | 1 | Да |
|  |  |  | - |  |  |
| Желязо |  |  |  |  |  |
| К 1 | mg/dm3 | 1,0 | 0.86 | 1 | Да |
|  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 0.048 | 1 | Да |
|  |  |  | - |  |  |
| СО | mg/dm3 | 1,0 | 1.34 | 1 | Не |
|  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 0.08 | 1 | Да |
|  |  |  | - |  |  |
| Хлорни йони |  |  |  |  |  |
| К 1 | mg/dm3 | 300 | 21 | 1 | Да |
|  |  |  | 19 | 1 | Да |
|  |  |  | 83.6 | 1 | Да |
|  |  |  | - |  |  |
| СО | mg/dm3 | 300 | 31.0 | 1 | Да |
|  |  |  | 28.36 | 1 | Да |
|  |  |  | 70.90 | 1 | Да |
|  |  |  | - |  |  |
| Фосфати |  |  |  |  |  |
| К 2 | mg/dm3 | 15 | < 0.02 | 1 | Да |
|  |  |  | < 0.02 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.90 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.14 | 1 | Да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци (по Условие 11.1.1. от КР)

| Вид на производствения отпадък | Код на отпа-дъка | Количество, t/y | Количество тон/тон продукт | Временно съхранение на площадката | Транспорт-иране – собствен трансп./външна фирма | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разрешено с КР | Генерирано | Разрешено с КР | Генерирано 2010 г. |  |  |  |
|  |  |  | 2006г. | 2007г. | 2008. | 2009г. | 2010г. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Производствени отпадъци от инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение№ 4 на ЗООС - ТЕЦ |
| Сгурия, шлака от дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 4104 | 1041 | 706 | 897 | 544 | 467 | 0,053 | 0,006 | Не |  | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | 16108 | 2909 | 1977 | 2 926 | 2 164 | 1856 | 0,22 | 0,024 | Не |  | Да |
| Отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища | 10 01 25 | 36 | 10,0 | 16 | 20 | 15 | 10 | 0,0019 | 0,0002 | Не | Втр* | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 5 | 0 | 4,2 | 2,86 | 3.2 | 1,2 | 0,00026 | 0,0001 | Не |  | Да |
| Утайки от декарбонизиране | 19 09 03 | 118 | 8 | 5 | - | - | 4 | 0,003 | 0,00004 | Не | Стр* | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 | 0 | Не |  | Да |
| Общи производствени отпадъци |
| Почва от измиване и почистване на захарно цвекло | 02 04 01 | 20 000 | 1 949 | 2 512 | 0 | 0 | 0 |  |  | Не | Стр | Да |
| Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал) | 02 04 02 | 40 000 | 3 806 | 1 465 | 4 005 | 4 785 | 4260 |  |  | Не |  | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (меласа) | 02 04 99 | 12 000 | 2 925 | 1 898 | 1 829 | 1 669 | 1158 |  |  | Площадка І-6 | Жп цистерни | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (листа и парчета от начупено захарно цвекло, трева и корени) | 02 04 99 | 1 312 | 1 280 | 979 | 0 | 0 | 0 |  |  | Площадка І-1 | В Тр | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде(отсладена резанка) | 02 04 99 | 79 430 | 5 995 | 4 913 | 24,5 | 0 | 0 |  |  | ЗЗ Площадка І-8 | В Тр | Да |
| Материали, негодни за консумация или преработване(отпадъци от вафли) | 02 06 01 | 95 | 82 | 76 | 38 | 49.7 | 40.5 |  |  | ЗЗИ Площадка ІІ-3 | В Тр | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (отпадъци от почистване на помещенията в ЗЗИ) | 02 06 99 | 201,5 | 144 | 92 | 133 | 138 | 128 |  |  | Не | Не | Да |
| Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | 03 01 05 | 8,4 | 0,36 | 1,86 | 7,84 | 7.34 | 0 |  |  | Не | В тр | Да |
| Отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12 | 08 03 13 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ЗОпаковки Площадка V-6 |  | Да |
| Шлака от пещи | 10 09 03 | 40 | 15,2 | 17,3 | 16,2 | 1.5 | 0 |  |  | РМЗ Площадка VІІ-2 | С тр | Да |
| Отпадъчна смес преди термично обработване | 10 13 01 | 3 406 | 671 | 560 | 327 | 341 | 312 |  |  | Не |  | Да |
| Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар | 10 13 04 | 3 000 | 443 | 368 | 193 | 128 | 169 |  |  | Не | В тр | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 224,7 | 11,67 | 209,28 | 180 | 193 | 39,66 |  |  | РМЗ Площадка VІІ-4 | В тр | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,68 | 0,400 | 1,8 (9) | 0,44 | 0.40 | 0,200 |  |  | РМЗ Площадка VІІ-3 | В тр | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 450 | 33,72 | 39,22 | 57,74 (4) | 186.12 | 73,70 |  |  | Не | В тр | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 5,45 | 4,78 | 0 | 5,24 | 5.2 | 5,33 |  |  | Не | В тр | Да |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 0,100 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 |  |  | Не | В тр | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 0,100 | 0 | 1,84 (8) | 0 | 0 | 0 |  |  | Не |  | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | 1 | 0,600 | 0,540 | 0,842 | 0,6 | 0,3 |  |  | Площадка І-1 |  | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 6 | 5,45 | 15,94 (7) | 5,58 | 5.68 | 5,64 |  |  | Не | С тр | Да |
| Черни метали | 16 01 17 | 27,48 | 0 | 11,24 | 23 | 0 | 19,02 |  |  |  | В тр | Да |
| Цветни метали | 16 01 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | В тр | Да |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 | 10 09 08 | 320 | 132 | 144 | 92 | 8.2 | 0 |  |  | РМЗ Площадка VІІ-2 | С тр | Да |
| Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11 (утайка от дробометна камера) | 10 09 12 | 1,2 | 0,9 | 0,85 | 0,90 | 0.2 | 0 |  |  | Не | С тр | Да |
| Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14 (обработка на цилиндри за печатарски машини) | 12 01 15 | 0,012 | 0,010 | 0,01 | 0,01 | 0.01 | 0,01 |  |  | Не | С тр | Да |
| Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 20 (дискове за шлайфане) | 12 01 21 | 0,05 | 0,04 | 0,045 | 0,04 | 0.03 | 0,02 |  |  | Не | С тр | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 12 броя | 10 броя | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Транспорт Площадка VІ-3 |  | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 200,18 | 115 | 226,16 (6) | 139 | 41 | 148,32 |  |  | Площадка І-3 | В тр | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 27,28 | 16 | 0 | 25 | 0 | 20,95 |  |  | РМЗ Площадка VІІ-3 | В тр | Да |
| Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05 (смесени строителни отпадъци) | 19 10 06 | 620 | 186 | 400 | 507 | 401 | 756 (1) |  |  | Не | С тр | Не |
| Хартия и картон (при обрязване) | 19 12 01 | 120 | 70,5 | 53,26 | 60,1 | 23 | 50,16 |  |  | Не | В тр | Да |
| Пластмаса и каучук (при обрязване в завода за опаковки) | 19 12 04 | 6,92 | 6,38 | 12,68 (5) | 7,62 | 6.4 | 6,46 |  |  | ЗОпаковки Площадка V-5 | С тр | Да |
| Утайки от избистряне на води | 19 09 02 | 1 | 0 | 12 (4) | 0 | 0 | 0 |  |  | Не |  | Да |
| Битови отпадъци |
| Биоразградими отпадъци | 20 02 01 | 36 | 31 | 29 | 26 | 19 | 16 |  |  | Не | С тр | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 800 | 416 | 410 | 293 | 247 | 217 |  |  | Не | В тр | Да |
| Опасни отпадъци от инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС – ТЕЦ |
| Отпадъци, съдържащи други опасни вещества | 16 07 08* | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | Не |  | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества | 16 11 05* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00005 | 0 | Не |  | Да |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0 | Площадка ІІ-5 |  | Да |
| Общи опасни отпадъци |
| Утайки от масленоводни сепаратори | 13 05 02* | 0,1 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0.003 | 0,002 |  |  | Завод за захар |  | Да |
| Разтвори от офсетов проявител на водна основа | 09 01 02* | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0.01 | 0,01 |  |  | ЗОпаковки Площадка V-6 |  | Да |
| Отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества (мастила за дълбок и флексопечат) | 08 03 12* | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ЗОпаковки Площадка V-6 |  | Да |
| Отпадъчни разтвори от ецване/гравиране | 08 03 16* | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ЗОпаковки Площадка V-6 |  | Да |
| Разтвори от проявител на основата на разтворители | 09 01 03* | 0,24 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0.01 | 0,01 |  |  | ЗОпаковки Площадка V-6 |  | Да |
| Фиксиращи разтвори | 09 01 04* | 0,125 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0.01 | 0,01 |  |  | ЗОпаковки Площадка V-6 |  | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно масло) | 13 03 07* | 0,74 | 0,40 | 0,42 | 0 | 0 | 0 |  |  | ТЕЦ |  | Да |
| Други изолационни и топлопредаващи масла(турбинно масло) | 13 03 10* | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ТЕЦ Площадка ІІ-5 |  | Да |
| Други хидравлични масла | 13 01 13* | 0,15 | 0,01 | 0,10 | 0,05 | 0 | 0 |  |  | ЗЗахар |  | Да |
| Други материали, смазочни масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 1 | 0 | 0,8 | 0.28 | 0.04 | 0,013 |  |  | ЗЗаводи Площадки І-9,ІІ-5,ІV-1,V-1,VІ-1,VІІ-1 |  | Да |
| Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | 12 01 09* | 0,1 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0.003 | 0,002 |  |  | РМЗ Площадка V-1 |  | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали(включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 2 | 1,51 | 1,32 | 1,40 | 0.23 | 0,079 |  |  | Транспорт Площадка VІ-3 |  | Да |
| Маслени филтри | 16 01 07* | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |  |  | Транспорт Площадка VІ-1 |  | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 1,326 | 0,96 | 2,56 (2) | 0,21 | 0 | 2,83 |  |  | Площадка VІІ-4 |  | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 547 броя 0,14 | 470 броя 0,13 | 0,10 | 470 бр. 0,097 | 772 бр. 0,148 | 676 бр. 0,113 |  |  | Площадки по заводи |  | Да |
| Строителни отпадъци |
| Смеси от бетон, тухли, керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 5 | 127,8 | 880 | 160 | 120 (1) | 4 |  |  | Не | С тр | Да |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | 25 | 0,56 | 13,78 | 27 | 8.65 | 2,16 |  |  | Площадка VІІ-3 | В тр | Да |
| Алуминий | 17 04 02 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Площадка VІІ-3 |  | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 30 | 13,84 | 348,62 | 134 | 162 (2) | 17,82 |  |  | Не | В тр | Да |
| Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | 17 06 03* | 0,01 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Не | С тр | Да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест) | 17 06 04 | 1,8 | 0 | 1,28 | 1,4 | 0 | 0 |  |  | Не |  | Да |

В тр* - транспорт на външна фирма

С тр* - собствен транспорт

Обобщена информация за отпадъците и оценката на съответствието е направена в т. 4.4.(Управление на отпадъците) от настоящия ГДОС.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Наименование на отпадъка | Код | Оползотво-ряване на площадката | Обезвреж- дане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по опол-зотворяване/обез-вреждане | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вафлени отпадъци | 02 06 01 | - | - | Частни лица R12 | Да |
| Трици, талаш, изрезки, парчета, дърв. материал | 03 01 05 | - | - | Частни лица R12 | Да |
| Отпадъци от ТЕЦ (големи късове въглища) | 10 01 25 | - | - | Частни лица R12 | Да |
| Отпадъчна след преди термично обработване (дребен варовик) | 10 13 01 | - | - | Частни лица R12 | Да |
| Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар | 10 13 04 | - | - | Частни лица R12 | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | - | - | “Втор. суровини 2004” ЕООД гр. Г.Оряховица | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | - | - | “Втор. суровини 2004” ЕООД гр. Г. Оряховица R12 | Да |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | - | - | “Втор. суровини 2004” ЕООД гр. Г.Оряховица R12 | Да |
| Алуминий | 17 04 02 | - | - | “Втор. суровини 2004” ЕООД гр. Г.Оряховица R12 | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 |  | - | “Втор. суровини 2004” ЕООД гр. Г.Оряховица“ R12-17.82 т. | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | - | - | “Втор. суровини 2004” ЕООД гр. Г.Оряховица R12 | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | - | - | “Втор. суровини 2004” ЕООД гр. Г.Оряховица R12 | Да |
| Отпадъци от ЗЗИ | 02 06 99 | - | - | D1-128 т. Сметище Г. Оряховица | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | - | - | „Трейд Пейпър” ЕООД R12 | Да |
| Хартия и картон (обрязване) | 19 12 01 | - | - | „Трейд Пейпър” ЕООД R12 | Да |
| Меласа | 02 04 99 | R3 - Завод за спирт 1 158 т | - | - | Да |
| Абсорбенти, омаслени конци | 15 02 02* | - | 0.079 т. | Съхранение на площадката | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | - |  | „Мегапорт” гр. В.Търново R 12 | Да |
| Утайки от декарбонизиране | 19 09 03 | - | - | D1 – 4 т. сметище Г. Орях. | Да |
| Отработени шлифовъчни тела | 12 01 21 | - | - | D1 – 0.02 т. сметище Г. Орях. | Да |
| Биоразградими отпадъци | 20 02 01 | - | - | D1 – 16 т. сметище Г. Орях. | Да |
| Смеси от битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | D1 – 217 т. сметище Г. Орях. | Да |
| Смеси от бетон, тухли и др. | 17 01 07 | - | - | D1 – 4 т. сметище “Бабенец”, Г.Оряховица | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане dB (A) | Измерено през деня/нощта( 1 ) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контур І |  |  |  |
| Т.13 | 50.5 | Ден | Да |
| Т.14 | 49.8 | Ден | Да |
| Т.15 | 51.1 | Ден | Да |
| Т.16 | 49.9 | Ден | Да |
| Т.17 | 50.6 | Ден | Да |
| Т.18 | 53.8 | Ден | Да |
| Т.19 | 52.1 | Ден | Да |
| Т.20 | 49.1 | Ден | Да |
| Т.21 | 50.9 | Ден | Да |
| Т.22 | 54.4 | Ден | Да |
| Т.31 | 49.8 | Ден | Да |
| Т.32 | 47.6 | Ден | Да |
| Т.33 | 46.6 | Ден | Да |
| В мястото на въздействие | 53.0 | Ден | Да |
| Контур ІІ |  |  |  |
| Т.23 | 57.7 | Ден | Да |
| Т.24 | 55.8 | Ден | Да |
| Т.25 | 57.7 | Ден | Да |
| Т.26 | 59.9 | Ден | Да |
| Т.27 | 60.9*/79.6** | Ден | Да/Не |
| Т.29 | 54.4 | Ден | Да |
| Т.30 | 50.8 | Ден | Да |
| В мястото на въздействие | 58.1 | Ден | Да |
| Контур ІІІ |  |  |  |
| Т.28 | 59.6 | Ден | Да |
| Т.34 | 49.8 | Ден | Да |
| Т.35 | 53.3 | Ден | Да |
| Т.36 | 56.6 | Ден | Да |
| Т.37 | 52.2 | Ден | Да |
| Т.38 | 49.8 | Ден | Да |
| Т.39 | 52.2 | Ден | Да |
| Т.40 | 53.1 | Ден | Да |
| Т.25 | 57.7 | Ден | Да |
| Т.26 | 59.9 | Ден | Да |
| Т.27 | 60.9*/79.6** | Ден | Да/Не |
| В мястото на въздействие – при неработеща варова инсталация | 52.0 | Ден | Да |
| В мястото на въздействие – при работеща варова инсталация | 68.7 | Ден | Не(2) |
| Контур IV |  |  |  |
| Т.1 | 49.1 | Ден | Да |
| Т.2 | 51.8 | Ден | Да |
| Т.3 | 53.7 | Ден | Да |
| Т.4 | 50.9 | Ден | Да |
| Т.5 | 48.8 | Ден | Да |
| Т.6 | 49.6 | Ден | Да |
| Т.7 | 49.9 | Ден | Да |
| Т.8 | 50.1 | Ден | Да |
| Т.9 | 52.1 | Ден | Да |
| Т.10 | 53.3 | Ден | Да |
| Т.11 | 58.1 | Ден | Да |
| Т.12 | 54.6 | Ден | Да |
| В мястото на въздействие | 58.1 | Ден | Да |

* - при неработеща варова инсталация

** - при работеща варова инсталация

( 1 ) - Не са извършвани измервания през нощта.

( 2 ) – Превишението на нивото на шум е само през кампаниен период и е в резултат от пълненето на варницата (веднъж на два часа) в Завода за захар. Предприети са коригиращи действия това да става в светлата част на деня и без в часовете за почивка. На пресипките в бункерите са монтирани гумени ленти за намаление на шума.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовзе-мане | Концентр. в подзем-ните води, съг-ласно КР | Резултати от монито-ринг | Честота на монито-ринг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водно ниво (mm) | ШК1 | - | 115 000 | 1 | Да |
|  | ШК2 | - | 11 800 | 1 | Да |
|  | ШК3 | - | 9 500 | 1 | Да |
|  | ШК5 | - | 11 200 | 1 | Да |
|  | ШК6 | - | 10 400 | 1 | Да |
| Водороден показател |  |  |  |  |  |
|  | ШК1 | - | 7.53 | 1 | Да |
|  | ШК2 | - | 7.66 | 1 | Да |
|  | ШК3 | - | 7.56 | 1 | Да |
|  | ШК5 | - | 7.54 | 1 | Да |
|  | ШК6 | - | 7.98 | 1 | Да |
| Електропроводи-мост (ms/sm) |  |  |  |  |  |
|  | ШК1 | - | 1 134 | 1 | Да |
|  | ШК2 | - | 1 206 | 1 | Да |
|  | ШК3 | - | 1 108 | 1 | Да |
|  | ШК5 | - | 1 123 | 1 | Да |
|  | ШК6 | - | 904 | 1 | Да |
| Окисляемост (mg O2/dm3) |  |  |  |  |  |
|  | ШК1 | - | 1.52 | 1 | Да |
|  |  | - | 5.60 | 1 | Да |
|  | ШК2 | - | 1.68 | 1 | Да |
|  |  | - | 2.00 | 1 | Да |
|  | ШК3 | - | 0.56 | 1 | Да |
|  |  | - | 2.80 | 1 | Да |
|  | ШК5 | - | 3.44 | 1 | Да |
|  |  | - | 2.40 | 1 | Да |
|  | ШК6 | - | 2.16 | 1 | Да |
|  |  | - | 3.60 | 1 | Да |
| Обща твърдост (mgeqv/dm3) |  |  |  |  |  |

|  | ШК1 | - | 12.55 | 1 | Да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 10.75 | 1 | Да |
|  | ШК2 | - | 11.25 | 1 | Да |
|  |  | - | 10.85 | 1 | Да |
|  | ШК3 | - | 12.15 | 1 | Да |
|  |  | - | 11.10 | 1 | Да |
|  | ШК5 | - | 11.05 | 1 | Да |
|  |  | - | 9.45 | 1 | Да |
|  | ШК6 | - | 8.85 | 1 | Да |
|  |  | - | 6.75 | 1 | Да |
| Амониев азот (mg/dm3) |  | 0,12 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | <0.04 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.04 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | <0.04 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.04 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | <0.04 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.04 | 1 | Да |
|  | ШК5 |  | <0.04 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.04 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | <0.04 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.04 | 1 | Да |
| Нитритен азот (mg/dm3) |  | 0,025 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 0.055 | 1 | Не |
|  |  |  | 0.054 | 1 | Не |
|  | ШК2 |  | 0.009 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.005 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | 0.009 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.033 | 1 | Не |
|  | ШК5 |  | 0.002 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.004 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | 0.012 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.012 | 1 | Да |
| Нитратен азот (mg/dm3) |  | 10 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | <0.3 | 1 | Да |
|  |  |  | 7.70 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | <0.3 | 1 | Да |
|  |  |  | 5.20 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | <0.02 | 1 | Да |

|  |  |  | 9.60 | 1 | Да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШК5 |  | <0.3 | 1 | Да |
|  |  |  | 2.70 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | <0.3 | 1 | Да |
|  |  |  | 2.0 | 1 | Да |
| Хлориди (mg/dm3) |  | 30 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 44.6 | 1 | Не |
|  |  |  | 56.72 | 1 | Не |
|  | ШК2 |  | 109.8 | 1 | Не |
|  |  |  | 109.9 | 1 | Не |
|  | ШК3 |  | 54.6 | 1 | Не |
|  |  |  | 85.08 | 1 | Не |
|  | ШК5 |  | 46.1 | 1 | Не |
|  |  |  | 49.63 | 1 | Не |
|  | ШК6 |  | 48.92 | 1 | Не |
|  |  |  | 63.81 | 1 | Не |
| Сулфати (mg/dm3) |  | 150 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 156 | 1 | Не |
|  | ШК2 |  | 122.4 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | 192 | 1 | Не |
|  | ШК5 |  | 158.4 | 1 | Не |
|  | ШК6 |  | 124.8 | 1 | Да |
| Фосфати (mg/dm3) |  | 0,1 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | <0.02 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | <0.02 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | <0.3 | 1 | Не |
|  | ШК5 |  | <0.02 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | <0.02 | 1 | Да |
| Нефтопродукти (µg/dm3) |  | 50 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 0.06 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | 0.09 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | 0.08 | 1 | Да |
|  | ШК5 |  | 0.06 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | 0.07 | 1 | Да |
| Желязо (µg/dm3) |  | 50 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 64 | 1 | Не |
|  |  |  | 20 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | 110 | 1 | Не |
|  |  |  | 19 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | 50 | 1 | Да |
|  |  |  | 32 | 1 | Да |
|  | ШК5 |  | 60 | 1 | Не |
|  |  |  | 41 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | 50 | 1 | Да |
|  |  |  | 14 | 1 | Да |
| Манган (µg/dm3) |  | 20 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 10 | 1 | Да |
|  |  |  | 70 | 1 | Не |
|  | ШК2 |  | 20 | 1 | Да |
|  |  |  | 10 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | 10 | 1 | Да |
|  |  |  | 20 | 1 | Да |
|  | ШК5 |  | 26 | 1 | Не |
|  |  |  | 120 | 1 | Не |
|  | ШК6 |  | 10 | 1 | Да |
|  |  |  | 80 | 1 | Не |
| Натрий (µg/dm3) |  | 10 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 98.4 | 1 | Не |
|  | ШК2 |  | 82.4 | 1 | Не |
|  | ШК3 |  | 81.6 | 1 | Не |
|  | ШК5 |  | 72.4 | 1 | Не |
|  | ШК6 |  | 72.4 | 1 | Не |
| Цинк (µg/dm3) |  | 200 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 130 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | 221 | 1 | Не |
|  | ШК3 |  | 90 | 1 | Да |
|  | ШК5 |  | 410 | 1 | Не |
|  | ШК6 |  | 120 | 1 | Да |
| Мед (µg/dm3) |  | 30 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 20 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | 10 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | 10 | 1 | Да |
|  | ШК5 |  | 20 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | <10 | 1 | Да |
| Хром (общ) (µg/dm3) |  | 5 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 0.01 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | 0.01 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | 0.01 | 1 | Да |
|  | ШК5 |  | 0.06 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | 0.07 | 1 | Да |
| Кадмий (µg/dm3) |  | 1 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 0.041 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | 0.023 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | 0.013 | 1 | Да |
|  | ШК5 |  | 0.008 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | 0.017 | 1 | Да |
| Олово (µg/dm3) |  | 30 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | <5 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | <5 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | 6 | 1 | Да |
|  | ШК5 |  | <5 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | <5 | 1 | Да |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентр. в почвите, (базово състояние) | Точка на пробовзе-мане | Резултатиот монито-ринга | Честота на монито-ринга | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| pН (mg/kg) | 7.21 | Почвена проба (ППР) № 1 – 15 м. западно от Институт-ска сграда | 8.25 | Веднъж на 3 год. | Не* |
| Сулфати (mg/kg) | 206 |  | 206 |  | Да |
| Хлориди (mg/kg) | 19 |  | 19 |  | Да |
| Фосфати (mg/kg) | 121 |  | 685 |  | Не* |
| Амониев азот(mg/kg) |  |  |  |  |  |
| Нитритен азот (mg/kg) | 0.61 |  | 0.61 |  | Да |
| Нитратен азот (mg/kg) | 17 |  | 17 |  | Да |
| Натрий (mg/kg) | 4 555 |  | 4 555 |  | Да |
| Съд. на водоразтво- рими соли % | 1.10 |  | 1.10 |  | Да |
| Нефтопродукти (mg/kg) | 7.33 |  | 29 |  | Не* |
| Желязо (mg/kg) | 27 623 |  | 27 623 |  | Да |
| Манган (mg/kg) | 643 |  | 900 |  | Не* |
| Цинк (mg/kg) | 120 |  | 84.9 |  | Да |
| Мед (mg/kg) | 56 |  | 56 |  | Да |
| Хром (mg/kg) | 54 |  | 52.5 |  | Да |
| Кадмий (mg/kg) | < 1 |  | < 0.2 |  | Да |
| Олово (mg/kg) | 45 |  | 22.9 |  | Да |
| Уран 238 (bq/kg) | 48 |  | 42 |  | Да |
| Радий 226 (bq/kg) | 46 |  | 40 |  | Да |
| Торий 232 (bq/kg) | 50 |  | 52 |  | Не* |
| pН (mg/kg) | 8.27 | ППР №2-северно от Калтински портал | 7.33 | Веднъж на 3 го-дини | Да |
| Сулфати (mg/kg) | 216 |  | 216 |  | Да |
| Хлориди (mg/kg) | 57 |  | 57 |  | Да |
| Фосфати (mg/kg) | 81 |  | 685 |  | Не* |
| Амониев азот(mg/kg) |  |  |  |  |  |
| Нитритен азот (mg/kg) | 1.29 |  | 1.29 |  | Да |
| Нитратен азот (mg/kg) | 13 |  | 13 |  | Да |
| Натрий (mg/kg) | 4 859 |  | 4 859 |  | Да |
| Съд. на водоразтво- рими соли % | 0.95 |  | 0.95 |  | Да |
| Нефтопродукти (mg/kg) | 8.89 |  | 24 |  | Не* |
| Желязо (mg/kg) | 32 079 |  | 32 079 |  | Да |
| Манган (mg/kg) | 643 |  | 866 |  | Не* |
| Цинк (mg/kg) | 92 |  | 88.4 |  | Да |
| Мед (mg/kg) | 47 |  | 32 |  | Да |
| Хром (mg/kg) | 65 |  | 52.9 |  | Да |
| Кадмий (mg/kg) | <1 |  | <0.2 |  | Да |
| Олово (mg/kg) | 41 |  | 25.2 |  | Да |
| Уран 238 (bq/kg) | 45 |  | 41 |  | Да |
| Радий 226 (bq/kg) | 49 |  | 42 |  | Да |
| Торий 232 (bq/kg) | 49 |  | 59 |  | Не* |
| pН (mg/kg) | 6.53 | 600 м. южно от комина на ТЕЦ (спирто-храни-лище) | 7.60 | Веднъж на 3 годи-ни | Не* |
| Сулфати (mg/kg) | 309 |  | 309 |  | Да |
| Хлориди (mg/kg) | 19 |  | 19 |  | Да |
| Фосфати (mg/kg) | 236 |  | 849 |  | Не* |
| Амониев азот(mg/kg) |  |  |  |  |  |
| Нитритен азот (mg/kg) | 1.37 |  | 1.37 |  | Да |
| Нитратен азот (mg/kg) | 13 |  | 13 |  | Да |
| Натрий (mg/kg) | 7 015 |  | 7 015 |  | Да |
| Съд. на водоразтво- рими соли % | 0.90 |  | 0.90 |  | Да |
| Нефтопродукти (mg/kg) | 3.3 |  | 20 |  | Не* |
| Желязо (mg/kg) | 26 984 |  | 26 984 |  | Да |
| Манган (mg/kg) | 1036 |  | 691 |  | Да |
| Цинк (mg/kg) | 112 |  | 87.6 |  | Да |
| Мед (mg/kg) | 30 |  | 78.4 |  | Да |
| Хром (mg/kg) | 58 |  | 67.1 |  | Не* |
| Кадмий (mg/kg) | <1 |  | <0.2 |  | Да |
| Олово (mg/kg) | 41 |  | 23.3 |  | Да |
| Уран 238 (bq/kg) | 40 |  | 42 |  | Не* |
| Радий 226 (bq/kg) | 35 |  | 43 |  | Не* |
| Торий 232 (bq/kg) | 44 |  | 55 |  | Не* |

Констатираните превишения не са свързани с дейността или работата на инсталацията. През 2011 г. ще се извърши пълен анализ на почвите, за да могат да се съпоставят получените резултати.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

*Няма регистрирани аварийни ситуации свързани с дейността на инсталациите

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

*Няма регистрирани оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталациите

# Text boxes

Отговорник пълнене СО2

И                                                                     ооо               ж                                                                                                         о

Отговорник пълнене спирт

Консултант

опасни товари

Главен               Главен           Н-к щаб     Н-к  СЗПАБ      Н-к ведомствена

Механик           енергетик       ГЗащита                               охрана

Началник

Транспорт

## Директори на заводи

Завод за       ЗЗИ               ТЕЦ         Завод       Завод за      РМЗ

Захар                                                  за спирт  опаковки

ОТДЕЛ ЕКОЛОГИЯ

# ДИРЕКТОР ИТР – УПР НА СУОС

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ