ОБЩИНА ЕЛХОВО

ДОПЪЛНЕН

Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д

П О  О К О Л Н А  С Р Е Д А  ( ГДОС )

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 134/2006 г.

ЕЛХОВО

2012 г.

Въведение

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

Община Елхово притежава Комплексно разрешително № 134/2006 г. и настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125, т. 5 от ЗООС и Условие 5.10.2. от цитираното  Комплексно разрешително (КР), съгласно които Община Елхово се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ – Стара Загора Годишен доклад за изпълнението на дейностите през 2011г., за които е предоставено Комплексно разрешително, в срок до 31 март на съответната година, следваща година, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД 806/31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”. Формата му дава възможност, необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно директивата за КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR).

Комплексното разрешително е издадено на основание чл.120 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 62/12.03.2003г., изм. и доп. С ПМС № 278/20.12.2005г.)

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. УВОД ...............................................................................................................5

1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено КР .........................5

1.2  Адрес по местонахождение на инсталацията ...........................................5

1.3  Регистрационен номер на КР .....................................................................5

1.4 Дата на подписване ......................................................................................5

1.5  Дата на влизане в сила на КР .....................................................................5

1.6  Оператор на инсталацията ..........................................................................5

1.7  Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора ....................5

1.8  Лице за контакти .........................................................................................6

1.9  Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти............................6

1.10 Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в

инсталацията ......................................................................................................6

1.11 Производствен капацитет на инсталацията .............................................6

1.12 Организационна структура, отнасяща се до управлението на околната

среда  ...................................................................................................................7

1.13 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията ....................7

1.14 БД, на чиято територия е разположена инсталацията ............................8

2. СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ..................8

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ .................................................................10

3.1. Използване на вода ....................................................................................10

3.2. Използване на енергия ..............................................................................12

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива ...............13

3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти   ..............................................................................................................................14

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА ..............................................................................................................................16

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR....................................................................................................................16

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух .............................. 16

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води ...................17

4.4. Управление на отпадъците .......................................................................18

4.5. Шум .............................................................................................................20

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване ..................... 21

5.ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) ..............................................................................................................................21

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ..............................................................................................................................21

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ     ВЪЗРАЖЕНИЯ................................................................................................. 21

7.1.Аварии ......................................................................................................... 21

7.2. Оплаквания или възражения .....................................................................21

ДЕКЛАРАЦИЯ................................................................................................. 22

Приложение Таблици:

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR  .................................................23

Таблица 2. Емисии в атмоферния въздух ......................................................24

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация...........................................................................................24

Таблица 4. Образуване на отпадъци ..............................................................27

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци ........................28

Таблица 6. Шумови емисии ...........................................................................29

Таблица 7. Опазване на подземни води ........................................................30

Таблица 8. Опазване на почви .......................................................................33

Таблица 9. Аварийни ситуации ......................................................................35

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на  инсталациите, за които е издадено КР ........................................................................................ 35

1. УВОД

1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително:

“ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО”

1.2  Адрес по местонахождение на инсталацията:

Инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС е разположена на 1100-1200 м. Североизточно от с. Добрич, Община Елхово. Площадката на депото се намира в кв. 69 УПИ I 96007 с. Добрич, Община Елхово, обл. Ямбол

1.3  Регистрационен номер на КР:

Комплексно разрешително № 134/2006 г.

1.4  Дата на подписване:

14.11.2006 г.

1.5  Дата на влизане в сила на КР:

02.12.2006г.

1.6  Оператор на инсталацията:

ОБЩИНА ЕЛХОВО, гр.ЕЛХОВО

1.7  Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора:

гр. Елхово, общ. Елхово,

обл. Ямбол, ул. “Търговска” № 13

тел. номер: 0478/88 004

факс: 0478 /88 034

e-mail : kmet.elhovo@infotel.bg

1.8  Лице за контакти:

Галина Калканджиева– мл. експерт „Екология”

1.9  Адрес, тел.  номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

гр. Елхово, общ. Елхово,

обл. Ямбол, ул. “Търговска” № 13

тел. номер: 0478/81 265

факс: 0478 /88 034

e-mail : g.kalkandjieva@gmail.com

1.10  Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията:

Регионалното депо за неопасни отпадъци обслужва двете общини Елхово и Болярово.Депото се състой от следните две клетки : клетка  №1 изградена и №2 неизградена.Съгласно Комплексно разрешително №134/2006 на регионалното депо се приемат битови и производствени  отпадъци от двете общини.

1.11	Производствен капацитет на инсталацията:

| № | Инсталация | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет съгл. КР (t/24h) | Капацитет съгл. КР (t/y) | Капацитет съгл. КР (t) | Количество депонирани отпадъци (t) 01.01-31.12.2011г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Елхово и Болярово с. Добрич - Клетка 1; - Клетка 2. | 5.4 | 7.81 | 2835 | 56 705 26 090 30 615 | 1471,27 |

Годишното количество депонирани отпадъци в тонове за инсталацията, за която в Условие 4 е определен максимален капацитет до 2835 t/y, съгласно Условие 11.2.8. от Копмплексно разрешително (КР) за периода 01.01- 31.12.2011г. е 1471,27t.

От таблицата е видно, че са спазени Условие 4.1. и Условие 4.2. от  КР.

1.12 Организационна структура, отнасяща се до управлението на околната среда

Кмет на община Елхово, заместник кмет, началник отдел “СУ,ОС и ТСУ”, мл.експерт “Екология” в община Елхово.

1.13  РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

Регионална инспекция по околна среда и води – Стара Загора

гр. Стара Загора,  ул. “Стара планина” № 2

1.14  Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив                                                         гр. Пловдив, ул. “Булаир” № 26, ет.5

2. СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (СУОС)

- Обучение

Актуализиран  е списък на персонала, който да извършва дейностите по изпълнение на условията в КР.

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции, изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията в КР.През отчетната 2011г. са проведени следните обучения:

- Обучение със софтуерната система за работа на електронната везна.

- Обучение по безопасни и здравословни условия на труд.

- Обучение на персонала по пожарна и аварийна безопасност.

- Обучение по нормативното законодателство в областта на околната среда

- Обмен на информация

-  Всички доклади (за мониторинг, доклад за експлоатация и др.) и годишните отчети за депонираните отпадъци се правят в 2 екземпляра за РИОСВ Стара Загора и община Елхово, която е оператор на депото.

-  Всички нови разпоредби и нормативни документи издадени от МОСВ, ИАОС и Държавен вестник се прилагат своевременно и в определените срокове.

- В община Елхово е предоставена документация за начина на експлоатация на РДНО за водене на отчетност и за периодичния мониторинг, провеждан от Акредитирана лаборатория, с която община Елхово има сключен договор. Тази информация е за достъп на населението.

- В Регионалното депо за неопасни отпадъци се съхранява списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места, телефоните и други възможни начини за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнение на условията в КР.

- Документиране:

Инструкциите и прилежащата документация се намират при отговарящият за експлоатирането на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово – инж. Павлин Иванов – Ръководител депо.

- Управление на документи

Актуалните документи свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Всички инструкции и документи се съхраняват в администрацията на Регионалното депо за неопасни отпадъци и са на разположение на компетентните органи.

- Оперативно управление

Съгласно КР са изготвени и одобрени инструкции съхранявани в администрацията на Регионалното депо в писмен вид и се предоставят при поискване от компетентните органи.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно КР е изготвена и се спазва инструкцията за периодична оценка на съответствието с изискванията на КР. Притежателят на КР е изготвил и прилага писмени инструкции за установяването на причините за допуснатите несъответствия и предприема коригиращи действия в това число и в управлението на ОС.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

През отчетния период не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашат околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване и Плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи.

Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта на ръководството на депото е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.

- Записи

Всички записи, регламентирани в документите, се водят редовно и са на разположение на заинтересованите страни.

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.

- Докладване

Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, регламентирани по КР.

Своевременно се докладва в РИОСВ при превишения в емисионните норми след извършване на собствения мониторинг. Ежегодно се изготвя и представя годишен доклад в РИОСВ за изпълнение на дейностите, за които е издадено КР.

- Актуализация на СУОС

През годината периодично се приемат периодични оценки по проблемите на опазване на околната среда и се набелязват коригиращи действия.

С влизането в сила на настоящото разрешително притежателят прилага системата за СУОС, която отговаря на посочените в разрешителното изисквания. Определени са отговорни лица по дейностите за изпълнението в него. Поддържа се актуален списък на определените отговорни лица, който се предоставя при поискване от компетентните органи.

Персоналът, изпълняващ задачи по условията в КР има необходимата компетентност придобита на основата на подходящо обучение и опит.

| Условия по КР №134/2006г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | - Данните за количеството депонирани отпадъци в клетка №1 са представени в таблица към точка 1.11 „Производствен капацитет на инсталацията”. |

| Условия по КР №134/2006г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 5.11.1. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова. | През 2011 г. не се е налагало да бъде извършвана актуализия или изменение на КР и следователно и на СУОС. |

| Условия по КР №134/2006г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 7.5 Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнение на Условие 7.1, Условие 7.2 като част от ГДОС. | По Условие 7.1 през периода не е имало залпови замърсявания и не се е налагало уведомяване на посочените лица и институции. Показателите на подземни води отговарят на съответните заложени в КР. По Условие 7.2 резултатите от мониторинга се съхраняват в „РДНО” и се изпращат своевременно до компетентните органи и/или се представят при поискване на място. |

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.1. Използване на вода

Община Елхово има сключен договор с “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – гр.Ямбол за използване на вода за производствени и питейно-битови нужди. Монтирано е измервателно устройство в разпределителната шахта на с.Дорич. През 2011г. общото количество консумирана вода за депото е била 406м3,   като за периода 01.01.-31.12.2011г.,в процеса на експлоатацията на депото са използвани 367 м3  производствени нужди .

Таблица 3.1.( по Условие 8.1. от КР) за 2011 г.

| Източник на вода | Количество свежа вода, съгласно КР m3 /y | Количество свежа вода (m3/y депониран отпадък) съгласно КР | Използвано годишно количество за производствени нужди за период 01.01.11г -31.12.11г. | Използвано годишно количество за тон депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВиК мрежа градски водопровод | 1522 | 0,536 m3 /t | 367 m3 | 0,272 m3 /t | Да |

| Условия по КР №134/2006 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхватана Приложение 4 от ЗООС. | Представени са в Таблица 3.1. |
| Условие 8.1.7.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2. от КР причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. Условие 8.1.7.4. Притежателят на разрешителното да докладва обобщени данни от прилагането на инструкциите по Условия 8.1.3. и 8.1.4. в т.ч. -брой извършени проверки; -брой установени несъответствия; -причините за несъответствията (течове) -предприети коригиращи действия. | Депото се захранва с питейна вода от градския водопровод въз основа на актуален писмен договор с „ВиК” ЕООД, гр. Ямбол /съгласно Условие 8.1.1. от КР/. В депото е изготвена инструкция за системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. Резултатите от проверките се отразяват и съхраняват в дневника на отговорното лице като на база показанията на водомерите се отчитат месечните и годишните разходи на вода за тон депониран отпадък: • Изразходваното количество вода на депото е 0.272 мЗ/тон депониран отпадък. • През 2011г. са извършени 52 проверки на водопровода. Не са установени аварии. Извършват се проверки ежеседмично с цел недопускане на аварии и своевременното им отстраняване. По водопреносната мрежа не са открити течове. Тя се проверява и поддържа съгласно инструкцията. |

Оценката на съответствието показва че изчислените количества вода не надвишават зададените стойности в КР.

3.2. Използване на енергия

В района на депото е монтиран електромер в електрическото табло на трансформатора. За отчетния период 01.01- 31.12 2011г. консумираната електроенергия за производствени нужди на депото е 7,201МW/h.

Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1 от КР) за 2011 г.

| Електроенергия Топлоенергия | Количество еленергия за един тон депониран отпадък съгласноКР | Използвано годишно количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2011 г. |
| Електроенергия | 0.041 MWh/t | 0,00488MWh/t | Да |

| Условия по КР №134/2006г | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.4.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, количеството използвана електроенергия, изразена като: - годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. | Представени са в Таблица 3.2. |
| Условие 8.2.4.2 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Потреблението на ел.енергия в РДНО е регулирано в Договор с "EVN България Електроразпределение" АД, КЕЦ гр. Елхово. Основните консуматори на ел.енергия в района на депото са административните сгради, помпената станция, помпи за инфилтрат и площадковото осветление. За отчетния период няма превишаване на консумацията на ел. енергия съгласно установените норми в комплексното разрешително. |

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1. (по Условие 8.3.1.1 от КР) за 2011 г.

| Спомагателниматериали | Годишно количество съгласноКР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2010 г. | 2011 г. |  |
| Земни маси | 3486 t/y | 1.23 t/t | 46 t/y | 597 t/y | 0,2 t/t | 0,409 t/t | Да |
| Натриев хипохлорид | 60 l/y | 0.021 l/t | 4.0 l/y | 26 l/y | 0.0174 l/t | 0.0175 l/t | Да |

Таблица 3.3.2.( по Условие 8.3.1.2. от КР ) за 2011 г.

| Горива | Годишно количествосъгласноКР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2010г | 2011г. | Да |
| Дизелово гориво | 18,86 t/y | 0,0066 t/t депониран отпадък | 0,200 t | 2,6 t | 0.0009 t/t | 0,0018 t/t |  |

| Условия по КР №134/2006г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС за годишната употреба за производство на единица продукт на всеки от контролираните по Условие 8.3.1.1. и 8.3.1.2. спомагателни материали и горива. | Посочени са в Таблица 3.3.1. и 3.3.2. |
| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количества използвани спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното. | Изготвена е и се прилага Инструкция за „Съответствието на измерените, изчислените количества спомагателни материали”. Земните маси се използват в експлоатационния процес за запръстяване на клетка № 1. Месечната и годишната консумация на суровини се отчитат чрез съответни дневници и oт счетоводството на община Елхово. Има съответните документи. Операторът декларира, че заложените в комплексното разрешително количества, не се надвишават. |

3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

| Условия по КР №134/2006г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.6., включващи: - брой и обект на извършените проверки; - брой установени несъответствия; - причини за несъответствие; - предприетите коригиращи действия; | • В района на депото се съхраняват приблизително: - 20 л. дизелово гориво в метални туби; - 30 л. натриев хипохлорид в стандартни опаковки. – земни маси, добити при работата по изграждане на клетка №1. Техническото обслужване на автопарка се извършва съгласно изминатите километри/моточасове, отразени в съответни формуляри. Отработените масла се съхраняват на временна площадка за съхранение на опасни отпадъци. Сключен е договор с фирма “Спекта ауто”–Бургас за предаване за преработване и рециклиране на отработените масла. На резервоарите са извършени 52 бр. проверки, като за целта се водят съответни дневници. Проверките на съоръженията за съхранение на дизелово гориво и натриев хипохлорид се проверяват един път седмично. По време на проверките течове и несъответствия не са констатирани. |
| Условие 8.3.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за суровини и спомагателни материали. | • Наличната техника се зарежда с гориво от автоцистерна на депото. Течове при зареждане не се допускат, не са възниквали инциденти довели до разлив при зареждане със специализираната автоцистерна за гориво на фирмата доставчик на гориво за депото. Периодически се извършва мониторинг на състоянието на тръбната мрежа и резервоарите за натриев хипохлорид като своевременно се отстраняват евентуални дефекти. За целта се водят съответни дневници. Извършени са 52 бр. проверки. |

Ежеседмично се проверява целостта и здравината на резервоарите. Течове не са констатирани и не са предприемани допълнителни коригиращи действия.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Данните са определени чрез изчисления и са представени в Таблица 1 от  Приложенията.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Данните са представени в Таблица 2 от Приложенията.

| Условия по КР №134/2006г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.5.3.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на организирание емисии и интензивно миришещи вещества; постъпилите оплаквания за неприятни миризми в резултат от дейностите извършвани на плащадката; резултатите от мониторинга; резултатите от проверките на ефективността на газоотвеждащата система | През 2011 г. не е извършван мониторинг на газови кладенци, по показатели посочени в Таблица 9.5.1.1. от КР тъй като депото се експлоатира от края на 2010г и все още няма изграждана газоотвеждаща система. Съответствие на стойностите на контролираните параметри на инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива, както и установените причини за евентуалните несъответствия и предприетите коригиращи действия не се извършват поради липса на мониторинг. Предотвратяването на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества се извършва чрез контрол по спазване технологията на депониране на отпадъците, както и чрез периодично оросяване с вода. Не са постъпили оплаквания за неприятни миризми в резултат от дейността. |

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

| Условия по КР №134/2006г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.1.2. Емисионни норми Условие 10.4.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.1.5.1 за всяка календарна година и да докладва като част от съответния ГДОС за: -Брой на извършените проверки; -Установени несъответствия; -Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. | Във връзка с Условие 10.1.1.5.1. се извършва собствен мониторинг, съгласно наша Инструкция и резултатите се отразяват в съответни дневници: а) вход на ПСОВ – веднъж месечно; б)каломаслоуловител–веднъж месечно; в) септична яма– веднъж месечно; г)филтрираща траншея – 1 път на шест месеца; д) хлораторна шахта – 1 път седмично; В дневниците няма отразени несъответствия, които да изискват коригиращи действия. Общият брой на проверките през 2011 г. по това Условие е 80 бр. (стойностите на измерените показатели са отразени в Таблица 3 от приложенията) Съгласно инструкция по условие 10.1.1.5.2 от КР 134/2006 през отчетния период са извършени 12 броя (визуални) проверки на канализационната система за смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни). През отчетния период (01.01.2011-31.12.2011г.) не са установени течове и други повреди в канализационната система. В дневника няма отразени несъответствия, които да изискват коригиращи действия. |
| Условия по КР №134/2006г. | Докладване |
| Условие 10.4.6 Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите по Условие 10.1.4.4, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение ІІ на Регламент №166/2006г. на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). | Докладвано в Таблици 1 и 3 от Приложенията. |

През периодa 01.01.2011-31.12.2011г.  не са правени замервания на количествата  на зауствани отпадни води по Условие 10.1.2.4-смесен поток производствени, битово-фекални и дъждовни води, зауствани в дере втора категория. Годишното количество използвана вода за цялата площадка е 406 м3  отчетено чрез водомерно устройство. През 2011г. не са зуствани инфилтирани отпадъчни води по Условие 10.1.2.2, тъй като се връщат в тялото на депото.

4.4. Управление на отпадъците

| Условия по КР №134/2006г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.1. Образуване на отпадъци. | На територията на депото е определена площадка за временно съхраняване на производствени и опасни отпадъци, образувани пряко от производствения процес на инсталацията. През 2011 г. на територията на РДНО по време на експлоатацията на инсталацията не са образувани отпадъци, еднакви по вид с тези, определени с Условие 11.1.1. от КР и в количества, не превишаващи тези, определени в условието /показани са в Таблица 4 към приложенията/. По Условие 11.1.2. е актуализирана Програмата за управление на дейностите по отпадъците, която е представена и утвърдена от РИОСВ. Изготвена е и се прилага Инструкция по Условие 11.1.3. |
| Условие 11.2. Събиране и приемане на отпадъците. | По Условие 11.2.4. и Условие 11.3.5. - Отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак през отчетната 2011г. не е образуван, също така нямаме наличен от минали години. По Условие 11.2.5 и Условие 11.3.6. – Отпадъци: 13 01 10* - нехлорирани хидравлични масла на минерална основа през отчетната 2011г. не е образуван , 13 02 05*- нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа през отчетната 2011 не е образуван. Ще се съхраняват на определените за това места /склад/ в затворени съдове, като са обозначени с табели. Площадката, на която ще се съхраняват, е бетонирана. Събират се разделно. По Условие 11.2.6. За отпадък с код и наименование 16 06 01* - “Оловни акумулаторни батерии” са подготвени условия за съхранение съгласно изискванията. |
| Условие 11.2.8. Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по условие 11.2.7. по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор. | Приемането на отпадъците се извършва съгласно спазване на описаните в Инструкция процедури по прием на отпадъци. |

Подготвени са местата за разделно събиране съгласно Условие 11.2.2. от Комплексното разрешително. За отпадък с код и наименование 20 01 21* - “Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак” е изпълнено  Условие 11.2.4. от Комплексното разрешително. За отпадък с код и наименование 13 01 10* - “Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа” и 13 02 05* - “Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа” е изпълнено  Условие 11.2.5. от Комплексното разрешително. За отпадък с код  и наименование  16  06  01* - “Оловни акумулаторни батерии” е изпълнено Условие 11.2.6. от Комплексното разрешително.

Таблица, съгласно Условие 11.2.8.

| Отпадък | Код | Количество депонирани отпадъци 2011г. t/y | Обезвреждане на площадката | Име на фирмите, които депонират отпадъци - общо | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1214,83 | Депониране |  | Да |
|  |  | 1136,55 78,28 | Депониране | Община Елхово Община Болярово | Да |
| Отпадъци от пазари | 20 03 02 | 159,18 | Депониране |  | Да |
|  |  | 154,10 5,08 | Депониране | Община Елхово Община Болярово | Да |
| Смесени опаковки | 15 01 06 | 97,260 | Депониране |  | Да |
|  |  | 97,260 | Депониране | Община Елхово | Да |

4.5. Шум

В Комплексното разрешително са регламентирани изисквания за извършване на мониторинг за шум при извършване на производствена дейност съгласно Условие 12.1.1. от Комплексното разрешително. Поради слаба натовареност през отчетния период няма измерени шумови емисии. Няма данни за измерване на нивата на шума.

Не са постъпвали оплаквания от физически и юридически лица от дейността в района около депото.

Няма измерени и  резултати от наблюдението на показателите по Условие 12.2.1 и Условие 12.3.3. от от Комплексното разрешително.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Преди пускане в експлоатация е извършено пробовземане и анализ за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) съгласно Условие 13.9.2. по показатели посочени в таблица 13.9 от Комплексното разрешително. През отчетната 2011г., съгласно честотата на мониторинга посочена в таблица 13.9 от КР е извършен анализ на състоянието на почвите от акредитирана лаборатория и е направена проверка за съответсвие с базовото състояние.

През отчетната 2011г. е извършено пробовземане и анализ от акредитирана  лаборатория на подземните води в изпълнение на Условие 13.8.1. от Комплексното разрешително съгласно показателите, посочени в Таблица 13.8.1. и съгласно Плана за контрол и мониторинг на РДНО.

5.ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)

“Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово”  няма такава програма по КР, защото е изградено в съответствие с изискванията по опазване на околната среда.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

През отчетния период не е прекратявана  работа на инсталации или част от тях.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ     ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1 Аварии:

През отчетния период на “Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Елхово  и Болярово”, намиращо се в землището на с.Добрич, Община Елхово не са възникнали аварийни ситуации.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на РДНО, за които е издадено КР:

През периода 01.01-31.12.2011г. не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на депото.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 134/2006 г. на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Елхово и Болярово” с оператор Община Елхово.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ, или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

ПЕТЪР КИРОВ                                                                              18.05.2012 г.

Кмет на Община Елхово

Приложения Таблици:

Данните при изчислителните методи /CORINAIR – 94/ са на база количествата депонирани битови отпадъци от общините Елхово и Болярово.

Количеството депонирани отпадъци за периода 01.01.2011г.-31.12.2011г съгл. Условие 11 е: 1471,270 t.

Таблица 1.

Замърсители по EPEBB и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на преносна замърсителиизвън площ колона | Праг за производство обработка или употреба колона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1 b) | В почви (колона 1 c) |  |  |
|  |  |  | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. |
| 1# | 74-82-8 | Метан(CH4)С | 35 357 С | - | - | - | - |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2)С | - 272185 С | - | - | - | - |
| 12# |  | Общ азот |  | - 0,02 М |  |  |  |
| 13# |  | Общ фосфор |  | - 0,036 М |  |  |  |
| 79# |  | хлориди |  | - 6,62 М |  |  |  |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (Cd) | - | - 0,025 М | - | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод, изразено като ХПК/3 |  | - 7,85 М |  |  |  |

Газоотвеждащата система на клетка 1 не е изградена и не са извършвани замервания  на емисии от точкови източници. За изчисляване на емисиите е използвана методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха – код по CHEB - 94: 091004 за дейности и съоръжения – сметища или съгласно изискването на Актуализирана методика за определяне на емисиите на вредни вещества във въздуха, утвърдена със Заповед № РД - 77 от 03.02.2006г. на МОСВ.

Емисиите от CH4 са:   1471,270 Mg . 92 kg/Mg.10 -3 = 135,357Mg

Емисиите от СО2 са:   1471,270 Mg . 185,0 kg/Mg.10 -3 = 272,185Mg

Емисиите от O2, H2 и H2S не могат да се изчислят защото не е изградена газоотвеждащата система на клетката и за тях няма утвърдени емисионни фактори в по-горе посочената методика.

# Данните за състоянието на смесен поток  отпадни  води (производствени,битово-фекални и дъждовни) са на база измервания отразени в протокол  от изпитван  №4740/17.05.2011г и са представени в таблица 3, тъй като при другите пробовземания не е имало изпускане на отпадъчни води в ТЗ 2.

Изчисленията за съответните замърсители(кг/година) са направени като измерения показател се умножи по количеството на зауствани отпадни води за година,съгласно допустимите стойности от КР №134/2006г, тъй като през отчетения период не се е извършвало измерване на реалното количество зауствани отпадни води.

Кадмий (Cd)- 406  х 0,063 х 10ˉ³= 0,025 кг/год

Общ азот-406  х 0,05 х 10ˉ³= 0,0 2кг/год

Общ фосфор-406  х 0,09 х 10ˉ³= 0,036 кг/год

хлориди-406  х 16,3 х 10ˉ³= 6,62 кг/год

Общ органичен въглерод, ХПК/3-406  х 58/3 х 10ˉ³= 7,85 кг/год

# Таблица 2.

# Емиси в атмосферния въздух по изчислителна методика CORINAIR- 94

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат монито ринг | Периоди чен монито ринг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Метан (CH4) /общо за депото | кg/у | Не се регламентира | - | 17,176 | - | - |
| Въглероден диоксид (CO2) /общо за депото/ | кg/у | Не се регламентира | - | 34,540 | - | - |
| Азотни оксиди (NОх) | кg/у | Не се регламентира | - | - | - | - |
| Фини прахови частици <10 µ m (PM 10) | кg/у | Не се регламентира | - | - | - | - |

Показателите NОх и РМ 10 не са докладвани, тъй като не могат да се изчислят поради липса на утвърдени емисионни фактори в по-горе посочената методика.

Таблица 3.

Емисии в отпадъчни води (производствени, битово-фикални и дъждовни).

Мониторинг на пречиствателните съоръжения на ПСОВ по условие 10.1.1.1

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Отчетени стойности | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационно пречиствателно съоръжениие (КПС) |
| БПК5 | 360 mg/dm3 | 1 път годишно | 18,5 ± 0,9 (съгласно протокол № 4366/15.02.2011) | Да |
| Неразтворени вещества | 433 mg/dm3 | 1 път месечно | 100±5 (съгласно протокол №5716/21.12.2011г.) | Да |
| Дебит на вход на ПСОВ | 4.17 m3/24h | 1 път месечно | - | - |
| Каломаслоуловител |
| Ниво на утайката | 0.70 m | 1 път месечно | 0,20м (отчетено на 15.12.2011г.) | Да |
| Септична яма |
| Времепрестой на водата | 2-3 дни | 1 път месечно | - | - |
| Ниво на утайката | 2.40 m | 1 път на шест месеца | 0.15м (отчетено на 15.12.2011г.) | Да |
| Филтрираща траншея |
| Коефициент на филтрация Кф | 0,001 сm/s | 1 път на шест месеца | - | - |
| Хлораторна шахта |
| Натриев хипохлорид | 3 mg/ dm3 | 1 път седмично | 1 mg (измерено на 29.12.2011г.) | Да |

Мониторинг на инфилтрат от клетка №1 по Условие 10.1.1.2.

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | 1 път седмично | Отчетени стойности в m | Съотвeтствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ретензионен басейн |
| Ниво на инфилтрата | 0.30 m до кота „горен ръб” | 02.12.2011г. | 0,45 | Да |
| Ниво на инфилтрата | 0.30 m до кота „горен ръб” | 09.12.2011г. | 0,50 | Да |
| Ниво на инфилтрата | 0.30 m до кота „горен ръб” | 16.12.2011г. | 0,45 | Да |
| Ниво на инфилтрата | 0.30 m до кота „горен ръб” | 23.12.2011г. | 0,45 | Да |
| Ниво на инфилтрата | 0.30 m до кота „горен ръб” | 30.12.2011 г. | 0,45 | Да |

Мониторинг на заустван смесен поток отпадъчни води в ТЗ №2.

| Показател | Допустимо съдържание | Резултат от мониторинг ТП 2 за м.Май | Резултат от мониторинг ТП 3 за м.Май | Честота на пробовземане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция pH | 6,0 – 8,5 | 7,88±0,05 | 7,88±0,05 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 | 15,2±0,8 | 15,2±0,8 | Веднъж на тримесечие | Да |
| ХПК (бихроматна) | 70 mg/dm3 | 58,0±2,9 | 58,0±2,9 | Веднъж на тримесечие | Да |
| БПК5 | 15 mg/dm3 | 18,3±0,9 | 18,3±0,9 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Азот (амониев) | 2 mg/dm3 | <0,05 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Фосфор (общо като фосфати) | 2 mg/dm3 | 0,090±0,005 | 0,090±0,005 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Хлорни йони | 300 mg/dm3 | 16,3±0,8 | 16,3±0,8 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Желязо (общо) | 1,5 mg/dm3 | 0,18±0,01 | 0,18±0,01 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Кадмий | 0,01 mg/dm3 | 0,063±0,003 | 0,063±0,003 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | 0,3 mg/dm3 | 0,3±0,1 | 0,3±0,1 | Веднъж на тримесечие | Да |

Анализът на състоянието на смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни) е установено чрез протокол за вземане на проби А№69/10.02.2011г.; Протокол за вземане на проби А№1733/12.05.2011г и съответно протоколи от изпитване №4741/17.05.2011г и №4740/17.05.2011г; Протокол за вземане на проби А№99/18.08.2011г. и Протокол за вземане на проби А№112/10.10.2011г.  Пробовземането е извършено  от три точки на депото ,а именно ТП1над депото,срещу течението; ТП2 на изход от ПОСВ и ТП3 след депото ,по посока на естествения поток на повърхностните води.

Протоколите от измерванията се намират в администрацията на депото, а заверени копия от тях са изпратени съответно в РИОСВ Стара Загора и Басейнова Дирекция - Пловдив.

Таблица 4.

Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхране ние на площадката | Транспор тиране собствен транспортвъншна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Производствени отпадъци, образувани при експлоатацията на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Елхово и Болярово |
| Инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19 07 02 (утайка от ПСОВ-И) | 19 07 03 | 1500[t/y] | 0 | [t/t] | 0 | Не | Не | Да |
| Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0,3[t/y] | 0 | Не е нормиран | - | Да | Външна фирма | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,6[t/y] | 0 | Не е нормиран | - | Да | Външна фирма | Да |
| Утайки от маслоуловител- ни шахти (колектори) | 13 05 03* | 12.45[t/y] | 0 | 0.0044 [t/t] | - | Не | Външна фирма | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,1[t/y] | 0 | Не е нормиран | - | Да | Външна фирма | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,001[t/y] | 0 | Не е нормиран | - | Да | Външна фирма | Да |
| Битови отпадъци |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1.93[t/y] | 0 | Не е нормиран | - | Не | Транспорттиране собствен транспорт | Да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 2[t/y] | 0 | Не е нормиран | - | Не | Транспорттиране собствен транспорт | Да |

Таблица 5.

Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадка та | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане извън площадката | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | Не | Не | “Спекта ауто” ООД - Бургас | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | Не | Не | “Спекта ауто” ООД - Бургас | Да |
| Утайки от маслоуловител ни шахти (колектори) | 13 05 03* | Не | Не | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | Не | Не | “Спекта ауто” ООД - Бургас | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | “Караиванови-комерсиал”ЕООД- гр.Тополовград | Да |

Таблица 6.

Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- |
| По границата на площадката на депото | - | - | - |

Най-близкото населено място с.Добрич, община Елхово, област Ямбол отстои от площадката на инсталацията на повече от 1000 м. За отчетния период не са постъпвали оплаквания от района около депото. През отчетния период не е извършвано измерване на шум .

Таблица 7.

Опазване на подземните води

| Показател | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг 05.03.2012г. | Съответ ствие | Честота на мониторинг | Резултати от мониторинг 25.08.2011г. | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка на пробовземане НС 1 |
| Водно ниво | - | 3,0 м. | Да | Веднъж на 6 мес. |  |  |
| Температура | -°C | 13,5±0,1 | Да | Веднъж на 6 мес. | 16,9 ± 0,1 | Да |
| Разтворени вещества | 1000 mg.dm־³ | 724±36 | Да | Веднъж на 6 мес. | 660 ± 33 | Да |
| Амоний | 1,2 mg.dm־³ | 0,34±0,02 | Да | Веднъж на 6 мес. | 0,050 ± 0,003 | Да |
| Фосфати | 1 mg.dm־³ | 0,90±0,05 | Да | Веднъж на 6 мес. | 0,70± 0,04 | Да |
| Хлориди | 100 mg.dm־³ | 50±3 | Да | Веднъж на 6 мес. | 46,5 ± 2,3 | Да |
| Желязо(общо) | 200 μg.dm־³ | 450±22 | Не | Веднъж на 6 мес. | 380±20 | Не |
| Кадмий | 5 μg.dm־³ | 3±1 | Не | Веднъж на 6 мес. | 23 ± 2 | Не |
| Арсен | 30 μg.dm־³ | <1 | Да | Веднъж на 6 мес. | <1 | Да |
| Хром-общо | 50 μg.dm־³ | <10 | Да | Веднъж на 6 мес. | <10 | Да |
| Мед | 100 μg.dm־³ | <20 | Да | Веднъж на 6 мес. | 110 ± 60 | Да |
| Живак | 2 | <1 | Да | Веднъж на 6 мес. | <0,001 | Да |
| Молибден | 50 μg.dm־³ | <20 | Да | Веднъж на 6 мес. | 90 ± 5 | Не |
| Никел | 100 μg.dm־³ | 20±1 | Да | Веднъж на 6 мес. | 120 ± 6 | Не |
| Олово | 200 μg.dm־³ | <10 | Да | Веднъж на 6 мес. | 150 ± 8 | Да |
| Селен | 5 μg.dm־³ | <10 | Да | Веднъж на 6 мес. | <10 | Да |
| Цинк | 1000 μg.dm־³ | 90±5 | Да | Веднъж на 6 мес. | <50 | Да |
| Флуориди | 1 mg.dm־³ | 0,55±0,03 | Да | Веднъж на 6 мес. | 0,20 ± 0,01 | Да |
| Нефтопродукти | 500 mg.dm־³ | <100 | Да | Веднъж на 6 мес. | <100 | Да |
| Нитрити | 0,125 mg.dm־³ | <0,002 | Да | Веднъж на 6 мес. | 0,065 ± 0,003 | Да |
| Нитрати | 30 mg.dm־³ | 5,2±0,3 | Да | Веднъж на 6 мес. | 18,1 ± 0,9 | Да |
| Сулфати | 150 mg.dm־³ | 107±5 | Да | Веднъж на 6 мес. | 162 ±8 | Не |
| Електропроводимост | 2000 μS.cm־¹ | 1200±20 | Да | Веднъж на 6 мес. | 800 ± 10 | Да |
| рН | <6,5<9,5 | 7,16+0,05 | Да | Веднъж на 6 мес. | 7,45 ± 0,05 | Да |
| Сух остатък при 105 градуса С | - mg.dm־³ | 808±41 | Да | Веднъж на 6 мес. | >1000 | Да |
| Обща твърдост | 12 mgeqV.dm ־³ | 11,7±0,6 | Да | Веднъж на 6 мес. | 10,7 ± 0,5 | Да |
| Калций | 150 mg.dm־³ | 156±8 | Да | Веднъж на 6 мес. | 104 ± 5 | Да |
| Магнезий | 80 mg.dm־³ | 47,4±2,4 | Да | Веднъж на 6 мес. | 66,6 ± 3,3 | Да |
| Перманганатна окисляемост | 5 MgO2.dm־³ | <2,5 | Да | Веднъж на 6 мес. | <2,5 | Да |
| Манган | - μg.dm־³ |  |  | Веднъж на 6 мес. | 170 ±10 | Да |
| Натрий | - mg.dm־³ |  |  | Веднъж на 6 мес. | 40 ± 2 | Да |
| Точка на пробовземане НС 2 |  | 45 ±2 |  |  | 40 ± 2 |
| Водно ниво | - | 2,80 м. | Да | Веднъж на 6 мес. |  |  |
| Температура | -°C | 14,2±0,1 | Да | Веднъж на 6 мес. | 16,5 ± 0,1 | Да |
| Разтворени вещества | 1000 mg.dm־³ | 7912±395 | Не | Веднъж на 6 мес. | 6128 ± 306 | Не |
| Амоний | 1,2 mg.dm־³ | <0,01 | Да | Веднъж на 6 мес. | 0,14 ± 0,01 | Да |
| Фосфати | 1 mg.dm־³ | 0,40±0,02 | Да | Веднъж на 6 мес. | 0,90±0,05 | Да |
| Хлориди | 100 mg.dm־³ | 2921±146 | Не | Веднъж на 6 мес. | 2231± 112 | Не |
| Желязо(общо) | 200 μg.dm־³ | 1700±80 | Не | Веднъж на 6 мес. | 600 ± 30 | Не |
| Кадмий | 5 μg.dm־³ | 5±1 | Да | Веднъж на 6 мес. | 49 ± 3 | Да |
| Арсен | 30 μg.dm־³ | <1 | Да | Веднъж на 6 мес. | <1 | Да |
| Хром-общо | 50 μg.dm־³ | <10 | Да | Веднъж на 6 мес. | 20 ± 1 | Да |
| Мед | 100 μg.dm־³ | <20 | Да | Веднъж на 6 мес. | 170 ± 9 | Не |
| Живак | 2 | <1 | Да | Веднъж на 6 мес. | <0,001 | Да |
| Молибден | 50 μg.dm־³ | 45±3 | Да | Веднъж на 6 мес. | 190 ± 10 | Не |
| Никел | 100 μg.dm־³ | 60±3 | Да | Веднъж на 6 мес. | 520 ± 26 | Не |
| Олово | 200 μg.dm־³ | 73±4 | Да | Веднъж на 6 мес. | 270 ± 13 | Не |
| Селен | 5 μg.dm־³ | <10 | Да | Веднъж на 6 мес. | <10 | Да |
| Цинк | 1000 μg.dm־³ | 210±11 | Да | Веднъж на 6 мес. | <50 | Да |
| Флуориди | 1 mg.dm־³ | 1,88±0,09 | Не | Веднъж на 6 мес. | 2,11 ± 0,11 | Не |
| Нефтопродукти | 500 mg.dm־³ | <100 | Да | Веднъж на 6 мес. | <100 | Да |
| Нитрити | 0,125 mg.dm־³ | <0,002 | Да | Веднъж на 6 мес. | 0,23 ±0,01 | Да |
| Нитрати | 30 mg.dm־³ | 13,5±0,7 | Да | Веднъж на 6 мес. | 5,7 ± 0,3 | Да |
| Сулфати | 150 mg.dm־³ | 2540±127 | Не | Веднъж на 6 мес. | >1000 | Не |
| Електропроводимост | 2000 μS.cm־¹ | 8400±65 | Не | Веднъж на 6 мес. | 2300±33 | Не |
| рН | <6,5<9,5 | 7,07±0,05 | Да | Веднъж на 6 мес. | 7,48 ± 0,05 | Да |
| Сух остатък при 105 градуса С | - mg.dm־³ | 9244+460 - | Да | Веднъж на 6 мес. | >1000 | Да |
| Обща твърдост | 12 mgeqV.dm ־³ | 78±4 | Не | Веднъж на 6 мес. | 53,4 ± 2,8 | Не |
| Калций | 150 mg.dm־³ | 625±31 | Не | Веднъж на 6 мес. | >200 | Да |
| Магнезий | 80 mg.dm־³ | 573±29 | Не | Веднъж на 6 мес. | >100 | Да |
| Перманганатна окисляемост | 5 MgO2.dm־³ | 12,1±0,6 | Да | Веднъж на 6 мес. | 5,1 ± 0,3 | Да |
| Манган | - μg.dm־³ | 2,80 м. | Да | Веднъж на 6 мес. | 150 ± 8 | Да |
| Натрий | - mg.dm־³ | 14,2±0,1 | Да | Веднъж на 6 мес. | 397 ±19 | Да |
| Точка на пробовземане НС 3 |  | 43 ±2 |  |  | 397 ±19 |
| Водно ниво | - | 2,5 м. | Да | Веднъж на 6 мес. |  |  |
| Температура | -°C | 12,8±0,1 | Да | Веднъж на 6 мес. | 20,5 ± 0,1 | Да |
| Разтворени вещества | 1000 mg.dm־³ | 460±23 | Да | Веднъж на 6 мес. | 568 ± 28 | Да |
| Амоний | 1,2 mg.dm־³ | <0,01 | Да | Веднъж на 6 мес. | 0,055 ± 0,003 | Да |
| Фосфати | 1 mg.dm־³ | 0,100±0,005 | Да | Веднъж на 6 мес. | 0,50±0,03 | Да |
| Хлориди | 100 mg.dm־³ | 42±2 | Да | Веднъж на 6 мес. | 25,8 ± 1,3 | Да |
| Желязо(общо) | 200 μg.dm־³ | 410±20 | Не | Веднъж на 6 мес. | 470 ± 24 | Не |
| Кадмий | 5 μg.dm־³ | 3±1 | Да | Веднъж на 6 мес. | 37 ± 2 | Не |
| Арсен | 30 μg.dm־³ | <1 | Да | Веднъж на 6 мес. | <1 | Да |
| Хром-общо | 50 μg.dm־³ | <10 | Да | Веднъж на 6 мес. | <10 | Да |
| Мед | 100 μg.dm־³ | <20 | Да | Веднъж на 6 мес. | 100 ± 5 | Да |
| Живак | 2 | <1 | Да | Веднъж на 6 мес. | <0,001 | Да |
| Молибден | 50 μg.dm־³ | 30±2 | Да | Веднъж на 6 мес. | 150±7 | Не |
| Никел | 100 μg.dm־³ | 22±1 | Да | Веднъж на 6 мес. | 130 ± 7 | Не |
| Олово | 200 μg.dm־³ | 24±1 | Да | Веднъж на 6 мес. | 200 ± 10 | Да |
| Селен | 5 μg.dm־³ | <10 | Да | Веднъж на 6 мес. | <10 | Да |
| Цинк | 1000 μg.dm־³ | 120±6 | Да | Веднъж на 6 мес. | <50 | Да |
| Флуориди | 1 mg.dm־³ | 0,54±0,03 | Да | Веднъж на 6 мес. | 0,51 ± 0,03 | Да |
| Нефтопродукти | 500 mg.dm־³ | <100 | Да | Веднъж на 6 мес. | <100 | Да |
| Нитрити | 0,125 mg.dm־³ | <0,002 | Да | Веднъж на 6 мес. | 0,16 ± 0,01 | Да |
| Нитрати | 30 mg.dm־³ | 2,10±0,11 | Да | Веднъж на 6 мес. | 12,1 ± 0,6 | Да |
| Сулфати | 150 mg.dm־³ | 178±9 | Не | Веднъж на 6 мес. | 137 ± 7 | Да |
| Електропроводимост | 2000 μS.cm־¹ | 800±10 | Да | Веднъж на 6 мес. | 800 ± 10 | Да |
| рН | <6,5<9,5 | 7,23+0,05 | Да | Веднъж на 6 мес. | 7,49 ± 0,05 | Да |
| Сух остатък при 105 градуса С | - mg.dm־³ | 488±24 | Да | Веднъж на 6 мес. | >1000 | Да |
| Обща твърдост | 12 mgeqV.dm ־³ | 13,3±0,7 | Не | Веднъж на 6 мес. | 10,4 ± 0,5 | Да |
| Калций | 150 mg.dm־³ | 195±9 | Не | Веднъж на 6 мес. | 107 ± 5 | Да |
| Магнезий | 80 mg.dm־³ | 42,6±2,1 | Да | Веднъж на 6 мес. | 60 ± 3 | Да |
| Перманганатна окисляемост | 5 MgO2.dm־³ | <2,5 | Да | Веднъж на 6 мес. | <2,5 | Да |
| Манган | - μg.dm־³ |  |  | Веднъж на 6 мес. | 160 <10 8 | Да |
| Натрий | - mg.dm־³ |  |  | Веднъж на 6 мес. | 13,0 ± 0,7 | Да |

Пробовземането за първото шестмесечие е направено на 10.02.2011г. Анализът на състоянието на подземните води е установено с Протокол от изпитване №5921/05.03.2012г. НА НС 1, Протокол от изпитване №5922/05.03.2012Г. НА НС 2 и Протокол от изпитване №5923/05.03.2012Г. НА НС 3

Пробовземането за второто шестмесечие е направено на 18.08.2011г.. Анализът на състоянието на подземните води е установено с Протокол от изпитване №5139/25.08.2011г. НА НС 1, Протокол от изпитване №5140/25.08.2011г. НА НС 2 и Протокол от изпитване №5141/25.08.2011г. НА НС 3.

Несъответствието на показателите се дължи на факта, че сондажният кладенец се намира в непосредствена близост до обработваеми земи, които се торят ежегодно. Превишенията на нормите не са в резултат от дейността на депото, тъй като стойностите на някой от измерените показатели преди експлоатацията му са в пъти над допустимия праг.

Протоколите от измерванията се намират в администрацията на депото, а заверени копия от тях са изпратени съответно в РИОСВ Стара Загора и Басейнова Дирекция - Пловдив.

Таблица 8.

Опазване на почвите

| Показател | Концентра ция в почвите (базово състояние), съгласно КР | Точки на пробовземане | Резултати от монито ринг | Честота на монито ринг | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТП1 |  |  |  |
| pН | 8,30±0,02 | - | 7,90 ±0,05 | Веднъж годишно | Да |
| Хром | 25,48±0,78 mg/kg־¹ | - | 0,050 ±0,005 mg/kg־¹ | Веднъж годишно | Да |
| Кадмий | <1 mg/kg־¹ | - | <0,5mg/kg־¹ | Веднъж годишно | Да |
| Цинк | 51,59±1,46 mg/kg־¹ | - | 1,76 ±0,18 mg/kg־¹ | Веднъж годишно | Да |
| Желязо | 28872±907 mg/kg־¹ | - | 2,3 ± 0,2 mg/kg־¹ | Веднъж годишно | Да |
|  |  | ТП2 |  |  |  |
| pН | 7,46±0,02 | - | 7,55 ± 0,05 | Веднъж годишно | Да |
| Хром | 154,21±4,74 mg/kg־¹ | - | 0,050 ±0,005 mg/kg־¹ | Веднъж годишно | Да |
| Кадмий | <1 mg/kg־¹ | - | <0,5mg/kg־¹ | Веднъж годишно | Да |
| Цинк | 52,99±1,50 mg/kg־¹ | - | 2,2 ±0,2 mg/kg־¹ | Веднъж годишно | Да |
| Желязо | 34561±1086 mg/kg־¹ | - | 0,36 ±0,04 mg/kg־¹ | Веднъж годишно | Да |
|  |  | ТП3 |  |  |  |
| pН | 7,15±0,02 | - | 6,15 ±0,05 | Веднъж годишно | Да |
| Хром | 39,77±1,22 mg/kg־¹ | - | 0,11 ±0,8 mg/kg־¹ | Веднъж годишно | Да |
| Кадмий | <1 mg/kg־¹ | - | <0,5mg/kg־¹ | Веднъж годишно | Да |
| Цинк | 51,58±1,46 mg/kg־¹ | - | 4,2 ±0,4 mg/kg־¹ | Веднъж годишно | Да |
| Желязо | 31270±983 mg/kg־¹ | - | 8,2± 0,8 mg/kg־¹ | Веднъж годишно | Да |

Анализът на състоянието на почвите /базово състояние/ е извършен преди започване на производствена дейност /депониране/. Пробите са взети на 11.11.2010 г. и съответно това е документирано с Протокол от изпитване № 2869/30.11.2010г., Протокол от изпитване № 2870/ 30.11.2010г., Протокол от изпитване № 2871/30.11.2010г., от „Регионална  Лаборатория – Стара Загора” към ИАОС на МОСВ съгласно Условие 13.9.2. и показатели посочени в таблица 13.9. от Комплексното разрешително.

През отчетната 2011г., съгласно честотата на мониторинга посочена в таблица 13.9 от КР е извършен анализ на състоянието на почвите от акредитирана лаборатория.Пробите са взети на 18.08.2011г.и съответно това е документирано с Протокол от изпитване №5142/29.08.2011г., Протокол от изпитване №5143/29.08.2011г., Протокол от изпитване №5144/29.08.2011г. съгласно Условие 13.9.2. и по показатели посочени в таблица 13.9. от Комплексното разрешително.

Таблица 9.

Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2011г. не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашат здравето на хората и околната среда.

В РДНО е разработен и при необходимост се актуализира „План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни  работи при бедствия, аварии и катастрофи”. Създадена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.

Таблица 10.

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През отчетния период(01.01.-31.12.2011г) не са постъпвали оплаквания или възражения от физически или юридически лица относно дейността на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Елхово и Болярово”.