ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ  ПО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО №54/2005 Г.

СЪГЛАСУВАНО С:……………………….

/инж. Р. ДАНКОВ – ЧЛЕН НА УС/

Съдържание

ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА (ГДОС)

1.Уводна част	5

2.Система за управление на околната среда	9

3.Използване на ресурси (Условие №8)	12

3.1. Използване на вода (Условие №8.1)	12

3.2. Използване на енергия (Условие №8.2)	17

3.3. Използване на суровини, спом. материали и горива (Условие №8.3)	19

3.3.1. Използвани суровини 	19

3.3.2. Използвани спом. материали 	20

3.3.3. Използвани горива 	21

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда	24

4.1. Доклад по Европ. регистър на емисиите на вредни вещества (Условие № 9.6.5.6.)	24

4.2. Емисии в атмосферата (Условие №9)	25

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води (Условие №10)	27

4.4. Управление на отпадъците	30

4.5. Шум (Условие №12 )	33

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване (Условие №13)	33

5.Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с Условията на Комплексното разрешително (ИППСУКР)	37

6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях (Условие №16)	42

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	43

7.1. Аварии	43

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията 	43

8.ДЕКЛАРАЦИЯ	44

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Таблици

- Генплан с измерителни точки по фактор „Шум”

- Протоколи от анализ на почви

ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА (ГДОС)

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД притежава Комплексно разрешително /КР/ №54/2005 г., което влиза в сила от 24.07.2005 г. Настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.2 от КР, съгласно които Дружеството се задължава да изготвя и представя ежегодно в РИОСВ – Велико Търново Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образец на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006 г. „Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в бази данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно Директивата на КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества(EPER) и Протокола на Икономическата Комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR). Освен това включва резултатите от проведения собствен мониторинг за периода от януари до декември 2011 г., както и обобщена информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад – запазена е също номерацията на разделите и таблиците.

1. Уводна част

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително (КР):

“ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховица

- Адрес по местонахождение на инсталацията:

“Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица,

област Велико Търново

адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул.”Св.княз Борис І” №29

- Регистрационен номер на КР:

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО №54/2005 г.

- Дата на подписване на КР:

24.06.2005 г.

- Дата на влизане в сила на КР:

24.07.2005 г.

- Оператор на инсталацията:

“ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховица

- Собственик на инсталацията:

“ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховица

- Адрес, телефонен номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

гр. Горна Оряховица 5100

ул. “Свети княз Борис І” №29

тел.: 0618/6 95 00, 0618/2 14 61

факс: 0618/2 17 09

телекс: 0618/6 65 62

e-mail:office@zaharnizavodi.com

- Лице за контакти:

Ана Петрова – Еколог при „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица

- Адрес, телефонен номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

“Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица

ул. „Свети княз Борис І” №29

тел.: 0618/6 95 11 Факс: 0618/2 17 09  GSM: 0885 09 49 50

е-mail: ana.petrova@zaharnizavodi.com

office@zaharnizavodi.com

- Кратко описание на всяка от дейностите /процесите/, извършвани в инсталацията:

  - дейности, попадащи в обхвата на приложение 4 към ЗООС

- ТЕЦ: Произвежда пара и електроенергия за собствени нужди. Котелното отделение е оборудвано с 2 бр. котли с капацитет 75 т пара/час всеки, 1 бр. котел с капацитет 35 т пара/час, работещи на въглища и 1 бр. котел с капацитет 12 т пара/час на мазут. Инсталирана мощност 147 МВт. Разрешена капацитетна мощност на инсталация ТЕЦ – 98 МВт.

  - дейности, не попадащи в обхвата на приложение 4 към ЗООС

- Завод за захар (Захарна фабрика): Производство на захар (кристална и на бучки) от полуфабрикат – тръстикова захар (кампанийно). Получената бяла захар се изсушава, разфасова, опакова и складира.

- Завод за спирт: Произвежда етилов алкохол от зърно, меласа и захарни сиропи. Той е продукт с голямо икономическо значение, тъй като е суровина и за други производства. Използва се в медицината, хранително-вкусовата, химическата, винарната промишленост и други.

- Завод за захарни изделия (Бонбонена фабрика): Включва следните производствени участъци:

  - карамелажни бонбони

  - желе, шоколадови бонбони

  - лакта, дъвчащи и обикн. шок. бонбони

  - халва

  - вафли

  - локум

- Завод за опаковки (Полиграфична база): Произвежда опаковки от картон, хартия, целофан и алуминиево фолио за готовата продукция на фирмата, но се изработват и опаковки за външни възложители (опаковки за лекарства и др.). Има няколко основни отдела: дълбок печат, флексопечат, офсет и картонаж – в тях опаковките се печатат, форматират, щанцоват и лепят.

- Ремонтно-механичен завод (РМЗ): Изпълнява поддръжката на оборудването на заводите към фирмата. Състои се от механичен и монтажен участък.

- Транспорт: Железопътен и автотранспорт. Железопътния разполага с индустриален ЖП клон – гара, 2 локомотива, 21 коловоза с обща дължина 12 км. Вътрешнозаводските пътища са с дължина 13 км и осигуряват достъпа на суровини, материали и персонал до всички площадки на заводите.

- Производствен капацитет на инсталациите (Условие 4):

  - Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС

Топлоелектрическа централа (ТЕЦ) – 147 MW

  - Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС

| № | Наименование на инсталациите | Капацитет по КР | Произведена продукция за 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Завод за захар | 200 000 т/г. | 18 556 т. |
| 2. | Завод за опаковки | 9 240 т/г. | 896 т. |
| 3. | Завод за спирт | 21 600 т/г. | 15 168 х.л |
| 4. | Завод за захарни изделия (ЗЗИ) | 16 500 т/г. | 5 208 т. |

- Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда:

Фирмата има изградена структура на управление на околната среда, която може да се характеризира със следната блокова схема:

УПР - упълномощен представител на ръководството

В отдел “Екология” работят двама специалисти с висше образование. Във всеки завод за определени отговорници (ОЗ) за изпълнение на дейностите, определени в КР.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

#### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

адрес: гр. Велико Търново, 5002

ул. „Никола Габровски” № 68, п.к.11

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН – ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН

адрес: гр. Плевен, 5800

ул. „Чаталджа” №60, п.к.1237

2. Система за управление на околната среда (СУОС)

Дружеството е сертифицирано по БДС EN ISO 9001: 2008 и НАССР.

Ефективното управление на околната среда е неотменна част от общата система за управление на фирмата.

Създадена бе организация за внедряване на системата за управление на околната среда (СУОС).

- Структура и отговорности

Усл. 5.1. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в КР.

- Обучение

Усл. 5.2. В съответствие с добрите управленски практики, дружеството работи активно в следните насоки: мотивиране, обучение и контрол на персонала по отношение на управление на околната среда. Провежданите обучения са в зависимост от нуждите и потребностите за обучение на персонала. Проведено  е обучение с всички специалисти, отговорни за изпълнение на отделните показатели в КР 54/2005 г.

- Обмен на информация

Усл. 5.3. Притежателят на разрешителното поддържа актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители. Поддържа се актуален списък и на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране

Усл. 5.4. Изготвен е актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите. Изготвени са необходимите инструкции, изисквани от КР.

- Управление на документите

Усл. 5.5. Прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с КР и инструкция за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

Усл. 5.6. Изготвени са всички инструкции, изисквани от КР. Инструкциите се съхраняват в писмен вид в отдел “Екология”. Прилагат се писмени инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Усл. 5.7. Прилагат се инструкции за мониторинг на техническите и емисионните показатели, съгласно условията в КР и периодична оценка на съответствието им с определените стойности в КР. Изпълнява се инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийните ситуации

Усл. 5.8. Прилагат се инструкции за преразглеждане и при необходимост за актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване след всяко възникване на аварийна ситуация. През 2011 г. не е имало аварии на технологичното/пречиствателното оборудване, както и аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората. Проведени са противоаварийни тренировки с оперативния персонал според изготвените годишни планове. Правят се редовни проверки на средствата за оповестяване и средствата за лична защита. Списъкът на персонала и техните телефонни номера и адреси, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии е актуализиран.

- Записи

Усл. 5.9. Записите генерирани в процеса на изпълнение на дейностите от отговорните лица се правят с цел адекватно управление на процесите и осигуряване на проследимост и възможност за техния анализ. Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията на КР.

- Докладване

Усл. 5.10. Докладването за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително на „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица се извършва в Годишен доклад. Годишния доклад се изготвя по утвърден от МОСВ Образец и се представя в РИОСВ - Велико Търново всяка година до 31 март. При поискване от компетентните органи се предоставя допълнителна информация относно изпълнението на условията в КР.

- Актуализация на СУОС

Усл. 5.11. Към момента в „Захарни заводи” АД са настъпили обстоятелства, които налагат актуализация на Системите за управление на околната среда и на Комплексното разрешително. Дружеството е предприело необходимите действия за актуализация на Комплексното разрешително с писмо изх.№906/08.06.2010 г до МОСВ.

- Уведомяване

Усл. №7. През 2011 г. не са настъпвали аварийни ситтуациии и/или залпови замърсявания на замърсяващи вещества в околната среда( Условие 7.5., във връзка с Условия 7.1. и 7.2.). “ Захарни заводи “ АД уведомява МОСВ/РИОСВ - гр. В.Търново и БДДР - гр. Плевен за за всяка планирана промяна в работата на инсталациите (Усл.7.3.).

3. Използване на ресурси (Условие №8.)

## 3.1. Използване на вода (Условие 8.1.)

Таблица 3.1.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР m3 | Количество за единица продукт, съгласно КР m3 | Използвано годишно количество m3 | Използвано количество за единица продукт, m3 | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  | 2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпочвени води /подземни/ на площадката | 390 550 |  | 289 213 | 289 274 | 295 521 | 254 307 | 260 771 | - | Да |
| - ТЕЦ | 21 900 | 0.028 | - | 2 242 | 10 | 1 221 | 2 415 | - | Да |
| Произв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Охлаждаща | - | - | - | 2 242 | 10 | 1 221 | 2 415 | - | - |
| -Завод за захар | 73 000 | 12.60 | 59 881 | 53 466 | 38 031 | 27 309 | 9 925 | 0.53 | Да |
| Произв. | - | - | 59 929 | 53 466 | 38 031 | 27 309 | 9 925 | 0.53 | Да |
| Охлажд. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗЗИ | 50 000 | 12.0 | 25 937 | 18 424 | 39 231 | 23 400 | 14 020 | 2.69 | Да |
| -Произв. | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Охлажд. | - | 12.0 | 25 937 | 18 424 | 39 231 | 23 400 | 14 020 | 2.69 | Да |
| -Завод за опаковки | 36 500 | 6.97 | 3 339 | 4 702 | 3 863 | 3 661 | 2 464 | 2.75 | Да |
| Произв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Охлажд. | - | 6.97 | 3 339 | 4 702 | 3 863 | 3 661 | 2 464 | 2.75 | Да |
| - Завод за спирт |  | 90 | 198 999 | 209 604 | 213 766 | 198 086 | 227 283 | 14.98 | Да |
| Произв. | - | 90 | 113 000 | 83 000 | 108 299 | 105 798 | 102 435 | 6.75 | Да |
| Охлажд. | - | - | 85 999 | 126 604 | 105 467 | 92 288 | 124 848 | 8.23 | Да |
| - РМЗ | 12 500 | 12.50 | 1 057 | 836 | 620 | 595 | 525 | - | Да |
| -произв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Охлажд. | - | 12.50 | 1 057 | 836 | 620 | 595 | 525 | - | Да |
| -Паркове | 18 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Напояване |  | - | - | - | - | 630 | 4 139 | - | Да |
| Повърхностни води /речни/ на площадката | 3 300 000 в т.ч. пр.600 000 охл.2700000 | - - - | 1 458 698 342 944 1 115 754 | 1 705 463 362 677 1 342 786 | 1 366 913 338 067 1 028 846 | 980 695 536 364 444 331 | 1 117 840 188 552 929 288 | - - - | Да Да Да |
| - ТЕЦ | 2 614 000 | - | 617 259 | 663 880 | 458 212 | 310 170 | 209 451 | - | Да |
| Произв. | - | 4.90 | 202 279 | 204 819 | 128 859 | 124 419 | 62 739 | 1.36 | Да |
| Охлажд. | - | - | 414 980 | 459 061 | 329 353 | 185 751 | 146 712 | - |  |
| -Завод за захар | 3 302 000 | - | 480 295 | 475 793 | 593 391 | 411 945 | 125 813 | - | Да |
| Произв. | - | 16,51 | 140 665 | 157 858 | 209 208 | 411 945 | 125 813 | 6.78 | Да |
| Охлажд. | - | - | 339 630 | 317 935 | 384 183 | - | - | - | - |
| -Завод за спирт | 1 944 000 | 90 | 492 336 | 565 790 | 315 310 | 258 580 | 782 576 | 51.59 | Да |
| Произв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Охлажд. | - | - | 492 336 | 565 790 | 315 310 | 258 580 | 782 576 | 51.59 | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общинско водоснабдяване | - | - | 93 797 | 83 931 | 66 466 | 69 563 | 90 477 | - | - |
| -ТЕЦ | - | - | 9 368 | 10 548 | 7 289 | 7 285 | 7 867 | - | - |
| -Завод за захар | - | - | 21 025 | 13 427 | 11 171 | 13 302 | 15 248 | - | - |
| -ЗЗИ | - | - | 40 097 | 39 306 | 39 028 | 41 022 | 54 421 | - | - |
| -Завод за спирт | - | - | 5 119 | 8 745 | 4 292 | 2 075 | 3 429 | - | - |
| -Завод за опаковки | - | - | 754 | 634 | 742 | 878 | 910 | - | - |
| -РМЗ | - | - | 291 | 516 | 342 | 129 | 655 | - | - |
| -Транспорт | - | - | 236 | 232 | 210 | 134 | 83 | - | - |
| -Пом.стопанство | - | - | 976 | 1 745 | 1 033 | 847 | 801 | - | - |
| -Други | - | - | 13 849 | 4 801 | 3 424 | 3 891 | 3 112 | - | - |

| Условия по КР №54/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.1 Ползването на вода от повърхностни и подземни водоизточници от притежателя на настоящото разрешително да става само при наличие на издадено от съответния компетентен орган разрешително за водоползване по Закона за водите и при спазване на условията в него. Водоснабдяването на площадката на дружеството с вода за питейно-битови нужди да става единствено при наличие на актуален договор със съответния външен оператор, съгласно действащото законодателство. | Количествата от подземните водоизточници са съгласно разрешителни за водовземане №11530004 и №11530005 от 08.03.2007 г. на БДДР гр.Плевен. |
| Условие 8.1.7.1 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода, изразено като: а) годишна консумация на производствена вода за единица продукт за инсталациите по Условие 2 попадащи в Приложение №4 от ЗООС. | Представени са в Таблица 3.1 от ГДОС. |
| Условие 8.1.7.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на документираните количества консумирана производствена вода с количествата от Условие 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | В изпълнение на инструкцията по Условие 8.1.6.1 и 8.1.6.2. всеки месец се отчитат показанията на водомерите, като се записват в предварително определен дневник съгласно честотата посочена в инструкцията. Измерването и документирането на количествата използвана вода се извършва съгласно наша инструкция РИОС 09.01. На база показанията на водомерите се отчитат месечните и годишните разходи на отделните водни потоци и общия разход на води на площадката, а също месечните и годишни разходи на вода за единица продукция. Извършва се оценка на съответствието на документираните количества консумирана производствена вода с количествата от Условие 8.1.2. (РИОС 09.02.). За петте години максималните годишни количества повърхностна и подземна вода не надвишават разрешените. Годишната консумация на производствена вода за единица продукт за инсталациите по Условие 2 не надвишават разрешените. Оборудването, което е основен консуматор за производствени нужди и охлаждане на площадката се извършва съгласно инструкция ОИОС 08.00. Извършват се проверки за техническото състояние на водопроводната мрежа съгласно ОИОС 09.00. През 2011 г. са извършени 12 планови проверки. Не са констатирани нередности. |
| Условие 8.1.7.4. Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 8.1.5 (Притежателят на настоящото КР да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, включително течове, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия) да се включва като част от ГДОС. | В изпълнение на инструкцията по Условие 8.1.5 се прави проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа, включително течове, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия. Проверката се прави визуално (чрез обхождане на трасето) и чрез измерване на водните количества. След извършване на проверката, резултатите от нея се записват в журнал за “Техническото състояние на водопроводната мрежа”. Техника „Инвеститорски контрол въз основа на резултатите от направената проверка прави оценка за техническото състояние на водопроводната мрежа и докладва на Директор ИТР. Ограничава се повредения участък и се установява причината за възникване на повредата и техническото състояние на повредения участък, след което се ремонтира участъка. Ежеседмично определени от Директор ИТР, работници извършват визуална проверка на водопроводната мрежа. |

## 3.2. Използване на енергия (Условие 8.2)

##### Таблица 3. 2.

| Електроенергия/топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТЕЦ - топлоенергия /Мвтч/ - електроенергия /Мвтч/ | 0.280 0.035 | 0.272 0.022 | 0.268 0.18 | 0.197 0.019 | 0.180 0.013 | 0.180 0.019 | Да Да |
| Завод за захар -топл. /Мвтч/ -ел.енергия /Мвтч/ | - - | 1.488 0.194 | 1.412 0.107 | 1.04 0.11 | 1.029 0.104 | 1.293 0.163 |  |
| Завод за спирт -топл.е-я /Мвтч/ -ел. е-я /Мвтч/ | - - | 3.40 0.29 | 3.15 0.250 | 4.69 0.42 | 2.59 0.39 | 0.259 |  |
| ЗЗИ -топл. е-я /Мвтч/ -ел. енергия /Мвтч/ | - - | 0.43 0.60 | 0.87 0.64 | 0.81 0.45 | 0.79 0.54 | 0.445 |  |
| Завод за опаковки -топл. енергия /Мвтч/ -ел. енергия /Мвтч/ | - - | 0.75 0.92 | 0.68 0.86 | 0.24 0.80 | 0.12 0.89 | 0.03 0.87 |  |
| РМЗ -тол. е-я /Мвтч/ - ел. енергия /Мвтч/ | - - | 4.3 3.2 | 6.67 3.41 | - - | - - | - - |  |

„Захарни заводи”АД, прилага инструкцията за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване (РИОС 10.01.).

| Условия по КР №54/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количествата използвани електроенергия и топлоенергия, изразени като: Годишната консумация на електроенергия и топлоенергия за производството на единица продукт за инсталациите по Условие № 2. | Представени са в Таблица 3.2 от ГДОС. |
| Условие 8.2.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количества електро- и топлоенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Основни консуматори на топло- и електроенергия са: Завод за спирт; Завод за захарни изделия; Завод за захар; Завод за опаковки; ТЕЦ; Годишната консумация на електроенергия и топлоенергия от ТЕЦ за производството на единица продукт не надвишава разрешената. |

## 3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива (Условие 8.3)

### 3.3.1.Използване на суровини

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР т. | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт 2011 г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Опасни суровини за инсталациите извън обхвата на Приложение № 4 на ЗООС |
| - Завод за опаковки |  |  |  |  |  |  |  |
| Етилацетат | 50 | Няма посочена норма в КР | 45.8 | 40 | 49.2 | 61.4 | 67 | - | Не |
| Етанол | 5 | Няма посочена норма в КР | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 32 | 27 | - | Не |
| Мастила | 130 | Няма посочена норма в КР | 62 | 71 | 77 | 78 | 63 | - | Да |
| Метоксипропанол | 10 | Няма посочена норма в КР | 1.85 | 1.4 | 2.5 | 3.44 | 3.14 | - | Да |
| Флексол | 50 | Няма посочена норма в КР | 34.6 | 43.5 | 41 | 0 | 9.7 | - | Да |
| Бутанол | 1 | Няма посочена норма в КР | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.04 | - | Да |
| Лак | 2 | Няма посочена норма в КР | 0.58 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | - | Да |

### 3.3.2. Използване на спомагателни материали

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР т/у | Количество за единица продукт, съгласно КР (кг/м3 вода) | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт 2011 г. (кг/м3 вода) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Спомагателни материали за инсталацията в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС |
| - ТЕЦ |
| Тринатриев фосфат | 7 | 0.014 | 2.58 | 1.78 | 0.300 | 0.275 | 0.325 | 0.005 | Да |
| Железен сулфат | 12 | 0.026 | 3.28 | 2.10 | 2.23 | 1.6 | 0.423 | 0.007 | Да |
| Натриев хлорид | 156 | 0.32 | 39 | 35 | 30 | 30.7 | 12.78 | 0.204 | Да |
| Калциев хидроксид | 152 | 0.29 | 42 | 39 | 31 | 18 | 10.05 | 0.160 | Да |
| Опасни спомагат. материали за инсталациите извън обхвата на Приложение №4 на ЗООС |
| 1. Завод за захар |
| Солна киселина | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Да |
| Натриев хидроксид | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Да |
| 2. Завод за спирт |
| Сярна киселина | 320 | - | 18 | 56.4 | 16 | 44 | 71.3 | - | Да |
| Фосфорна киселина | 39 | - | 3.22 | 5.64 | 3.68 | 6.24 | 15.2 | - | Да |
| Натриев хидроксид | 20 | - | 9.88 | 19 | 7.38 | 10.8 | 13.7 | - | Да |
| 3. Завод за захарни изделия |
| Солна киселина | 0.6 | - | 0.100 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | - | Да |
| Натриев хидроксид | 1.5 | - | 0.400 | 0.800 | 0.700 | 0.500 | 0.400 | - | Да |
| 4. Ремонтно-механичен завод |
| Етанол | 0.180 | - | 0.120 | 0.100 | 0.05 | 0 | 0 | - | Да |
| Масла | 0.540 | - | 0.400 | 0.520 | 0.300 | 0.200 | 0.250 | - | Да |

### 3.3.3. Използване на горива

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР т/у | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество т/у | Количество за единица продукт 2011 г. | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - ТЕЦ |
| Въглища | 148 417 | 193 | 27 541 | 27 792 | 18 734 | 15 148 | 10 418 | 171 kg/t | Да |
| Мазут | 4 614 | 6 | 528 | 571 | 12.5 | 8 | 0 | 0 kg/t | Да |
| Природен газ | - | - | - | 64 х Nm3 | 92 х Nm3 | 85.4 х Nm3 | 103.4 х Nm3 | - |  |
| - Завод за захарни изделия |
| Парова централа на природен газ - природен газ | - | - | 579 х Nm3 | 605 х Nm3 | 724 х Nm3 | 895 х Nm3 | 1 148 х Nm3 | - | - |
| -Завод за спирт |
| Парова централа -природен газ | - | - | 190 х Nm3 | 2 003 х m3 | 1 295 х Nm3 | 3 241 х Nm3 | 3 857 х Nm3 | - | - |
| - Завод за опаковки |
| Нова дълбокопечатна машина-пр.газ | - | - | 0 | 13 х Nm3 | 43 х Nm3 | 60.5 х Nm3 | 925 х Nm3 | - | - |

| Условия по КР №54/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС годишната консумация за производството на един MWh енергия на всеки от контролираните материали, посочени в таблица 8.3.1.1., таблица 8.3.1.2., таблица 8.3.1.2.1. и таблица 8.3.1.3. | Посочени са в Таблица 3.3.1., Таблица 3.3.2 и Таблица 3.3.3. от ГДОС. |
| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количествата използвани спомагателни материали и горива по Условие 8.3.2.3. с определените в таблица 8.3.1.2. и таблица 8.3.1.3. разходни норми. | Годишните количества използвани суровини през 2011 г. с изключение на етанола и етилацетата не превишават количествата, посочени в таблица 8.3.1.1. Превишението на етанола и етилацетата се дължи на промяна в технологичната схема на печат в Завода за опаковки. В предстоящата актуализация на Комплексното разрешително количествата на суровините и спомагателните материали ще бъдат актуализирани. Не се наблюдават превишения на количествата на спомагателни материали и горива, съгласно таблица 8.3.1.2. и 8.3.1.2.1. и таблица 8.3.1.3. |

8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

| Условия по КР №54/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.4.13.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.6. и 8.3.4.8. включващи: - площадки, на които са извършени проверки; - брой установени несъответствия; - причини за несъответствие; - предприетите корективни действия. | В изпълнение на Условие 8.3.4.6. Оперативния дежурен персонал съгласно длъжностните инструкции ежедневно осъществява визуален контрол за състоянието на резервоарите. Съгласно Условието са извършени проверки на техническото състояние на всички (описани в приложение В-055 “Списък на резервоарите за съхранение” от Заявлението за комплексно разрешително) резервоари и съоръжения. Заключението е, че при нормална експлоатация няма опасност от замърсяване на почвата и подземните води с химикали. Във връзка с изпълнение на горното условие във всички поделения се изпълнява инструкция ОИОС 12.00 за поддръжка и експлоатация на резервоарите. За всички резервоари са изготвени “технологични карти”. На всеки 5 години се извършват измервания на дебелините на стените, през 2009 година са направени измервания и не са констатирани отклонения. Ежеседмично се проверява състоянието на обваловките на резервоарите в Спиртохранилището и складовото стопанство за сярна киселина към завода за спирт. Няма възможност да се извърши проверка на техническото състояние на двата подземни резервоара за мазут в мазутното стопанство към ТЕЦ. Замърсявания на почвата около тях и подземните води не са констатирани. За останалите групи резервоари има надеждна защита и няма опасност от замърсяване на почвите и подземните води при разливи на химикали и горива. В изпълнение на Условие 8.3.4.8. Ежеседмично се извършват проверки за техническото състояние и съхранението на опасни суровини, спомагателни материали и суровини. Не са констатирани несъответствия. Всички налични на площадката АХВ( агресивни химически вещества) и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВС са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. За всички складови стопанства и площадки, където се съхраняват АХВ са разработени инструкции за безопасна работа, превоз, разтоварване и съхранение. Всички складове са обозначени с необходимите табелки и знаци по безопасност на труда и противопожарна охрана. Монтирани са пожароизвестителни инсталации в централен склад и складовете за захар. Осигурена е денонощна въоръжена охрана, алармени сигнализации и видео охрана на специални площадки. За 2011 г. не са констатирани несъответствия в състоянието на съоръженията и площадките. |
| Условие 8.3.4.13.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по Условие 8.3.4.9. | В изпълнение на Условие 8.3.4.9. дружеството прилага инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти. Ежесменно дежурния персонал съгласно експлоатационната инструкция обслужва помпите и следи за нормална и безаварийна работа. Работника на смяна води сведение за работните часове на помпите, авариите се записват в дневник. За 2011 г. не са констатирани несъответствия. |

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

## 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредните вещества (Условие 9.6.5.6.)

Данните са представени  в Таблица 1 от Приложение 1, където е докладвано всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. За вещества, които не превишават определения праг са маркирани на съответните места в таблицата с тире ,"-", за да се покаже, че прагът не е превишен и в скоби е посочено измереното/изчисленото годишно количество. Докладван е и метода, използван за получаване на резултатите.

Всяко вещество, за което е докладвана информация в Таблица 1 се отразява в Таблици 2 и 3, които се отнасят до специфичните дейности на инсталациите.

Изчислението на годишните количества на база собствения мониторинг е извършено по формулата:

а/Емисии на вредни вещества в отпадъчните води

Qгод.= Qi . ( P1+  P2+...+ PN  )/N

PN- стойност на показатела

N - брой проби

Qi- количество на емисията, измерено по дебитомер

б/Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Qгод.= Ве . (  E1 + E2+ ...  + EN )/N

EN- стойност на масов поток вредно вещество в kg/ h

N – брой проби

Ве – отработени часове на инсталацията

Емисиите на въглероден диоксид (СО2) са определени чрез изчисление (С) съгласно Плана за мониторинг на парникови газове на "Захарни заводи" АД, който е неразделна част от Разрешително за парникови газове №54/2009г. на "Захарни заводи" АД и са верифицирани съгласно изискванията на Наредбата по чл. 131л, т. 2 от ЗООС.

Данните за всички останали вещества са определени чрез измерване (М).

„Захарни заводи” АД докладва в Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ), която се намира на следния интернет адрес: http://eea.government.bg/forms/public_eprtr.jsp

### 4.2. Емисии в атмосферата (Условие 9.)

| Условия по КР №54/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършени проверки през годината, какви несъответствия са установени, какви са причините, отстранени ли са несъответствията, ако не са – кога ще бъдат отстранени. | В „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД е монтиран електростатичен електрофилтър за пречистване на димните газове. Тази промяна все още не е отразена в Комплексното разрешително, но предстои това да се направи в актуализацията му. Извършва се непрекъснато наблюдение на данните от електрофилтъра и се прилага инструкция за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения. За 2011 г. не са констатирани несъответствия в стойностите на контролираните параметри. |
| Условие 9.2.7.1. | В изпълнение на Условие 9.2.7.1. „Захарни заводи” АД, изготвя ежегодно План за управление на разтворителите за предходната година, който предствя в РИОСВ най-късно до 31 март на текущата година. |
| Условие 9.2.8. Притежателят на настошщото КР да монтира и въведе в експлоатация електрофилтър за пречистване на отпадъчния газов поток към инсталация към изпускащо устройство №1 | В началото на 2009 г. бе въведен в експлоатация електростатичен електрофилтър в ТЕЦ, който осигурява 99,826 % очистване на праха от отпадъчния газов поток от комина на ТЕЦ. Електрофилтърът е окомплектован със съответния КИП за осигуряване на сигурно и надеждно водене на технологичния процес. Контролира се нивото на праха в бункерите, напрежението на корозиращите електроди чрез киловолтметър и емисиите на прах в изходящите димни газове. |
| Условие 9.3.2. и 9.3.3 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии и предприемане на мерки за ограничаването им. | В изпълнение на Условието Дружеството прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези источниции предприемане на мерки за ограничаването им. Основни източници на неорганизирани емисии са: разтоварището на въглища, варовото стопанство, площадката за разтоварване и съхранение на кокс и сгуроотвалното езеро на ТЕЦ. През 2011 г. на територията на площадката няма данни за неорганизирани емисии и няма постъпили в дружеството сигнали на граждани. |
| Условие 9.4.2 Обобщена информация за получените оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката, предприетите действия за установяване на източниците на миризми и тяхното преустановяване/ограничаване да се докладва като част от ГДОС. | През 2011 г. в „Захарни заводи” АД, няма постъпили сигнали и оплаквания за миризми в резултат на производствените дейности. |
| Условие 9.6.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРЕВВ. | Представени са в Таблица 1 от ГДОС. |
| Условие 9.6.5.6. във връзка с Условие 9.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащите устройства, съгласно Таблица 9.6.1., 9.6.2., 9.6.3., 9.6.4., 9.6.5. и 9.6.6. | „Захарни заводи” АД предоставя на РИОСВ - гр. В.Търново доклади за направените собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух съгласно Наредба 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Съгласно плана за собствен мониторинг измерванията се правят: ТЕЦ - два пъти годишно. През 2011 г. са направени и двете измервания (Протокол №251/23.09.2011 г. и Протокол №329/08.12.2011 г.). Единият от докладите от измерванията е утвърден със Заповед №627/02.11.2011 г. на РИОСВ – гр. Велико Търново, а другия доклад все още няма Заповед за утвърждаване. Няма превишаване на емисионните ограничения за показателите през 2011 г. РМЗ – два пъти годишно. През 2011 г. Ремонтно механичния завод не е работил, затова не са правени замервания. Завод за опаковки – два пъти годишно.През 2011 г. са направени и двете измервания на неподвижните източници - Протоколи №№88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 и 98/11.07.2011 г., утвърдени със Заповед №558/26.09.2011 г. и Протоколи №№748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756 и 757/03.01.2012 г., за които все още не е издадена заповед за утвърждаване. Няма превишение на заложените емисионни ограничения през 2011 г. Завод за захар – два пъти годишно. През 2011 г. поради кампанийния характер на производството е направено само едно измерване на Аварийния комин към Варовата пещ (Протокол №252/15.09.2011 г.) и Комина на технологичната сатурация (Протокол №253/15.09.2011 г.). Докладите от измерванията са утвърдени със Заповед №628/02.11.2011 г. на РИОСВ – гр. Велико Търново. Измерените стойности са много под разрешените. В Завода за спирт, Бонбонена фабрика и Завода за опаковки през 2011 г. бяха измерени газовите котли. Тъй като те не са включени в сега действащото Комплексно разрешително за тях няма заложена норма в него. Докладите от измерванията на газовите котли са утвърдени със Заповед №598/18.10.2011 г. на РИОСВ – гр. Велико Търново. В завода за спирт старите аспирации са демонтирани. За новия завод в апаратната зала и складовете за спирт са монтирани аварийни вентилации, които се задействат от газсигнализатори. През 2011 г. не е имало аварийно задействане на вентилацийте. Няма превишение на нормите за допустимите емисии за 2011 г. Данните са представени в Таблица 2 от Приложение 1 |

## 4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води (Условие 10)

Таблица 3 от Приложение 1 е попълнена за всички потоци отпадъчни води и за всяко отделно пробовземане за анализ. Протоколите от анализите са предоставени на РИОСВ – гр. В.Търново и БДДР – гр. Плевен своевременно (Условие 7.3).

Отпадъчните води от инсталациите се групират според произхода на замърсяването в следните основни потоци:

- производствени;

- битово-фекални;

- дъждовни;

- охлаждащи;

| Условия по КР №54/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.6.1 Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от мониторинга на смесен поток (производствени, охлаждащи и дъждовни води), смесен поток отпадъчни води (производствени и дъждовни води), зауствани в р. Янтра и смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни води), зауствани в градски колектор по Условие 10.1.2.1. Условие 10.6.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.2.2. и да докладва като част от съответния ГДОС за: Брой на извършени проверките; Установени несъответствия; Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия | В изпълнение на инструкция по Усл. 10.1.2.2. се прави оценка на съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води с определените такива в Табл. 10.1.1.1, Табл.10.1.1.2. и Табл. 10.1.1.3. от КР. Анализите се правят от акредитирана лаборатория с указаната честота на мониторинг посочена в Комплексното разрешително за всеки показател по отделно. Оценката на съответствието се прави във Списъци, в които се документират измерените стойности на показателите, посочват се причините за несъответствията ако има такива и коригиращите действия. При отклонения се анализират и установяват причините за несъответствието. Същите се документират и своевременно се отстраняват. На територията на инсталацията има 3 отпадъчни потока: Смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи и дъждовни), зауствани в р.Янтра чрез канал Лясковско дере – Към Колектор 1 се събират водите от ТЕЦ, Завод за спирт, РМЗ и Завод за захар. През 2011 г. има направени 4 измервания на този отпадъчен поток съгласно КР (по ведниж на тримесечие). Няма констатирани превишения на емисионните ограничения, нормите съответстват на предвидените в Комплексното разрешително (Протоколи №245/30.03.2011 г., №409 и 409-1/01.06.2011 г., №798 и 798-1/13.10.2011 г. и №960/29.11.2011 г. В края на 2009 г. фирмата въведе в експлоатация изпарителна и изсушителна станция, които решават проблема с отпадните води образувани от работата на завода със зърнени суровини. В случаите когато Завода за спирт работи със суровина меласа, отпадния продукт от производството на спирт – шлемпа, се извозва с автоцистерни и се използва за наторяване на орния почвен слой в района на село Върбица. Земите са собственост/арендувани от Тодор Христов, с който „Захарни заводи” АД има споразумение, шлемпата да се използва за наторяване на неговите ниви. Смесен поток отпадъчни води (производствени и дъждовни) зауствани в р. Янтра (Сгуроотвална канавка) – Източници на отпадъчни води: ТЕЦ (сгуропепелоизвоз, постоянни и периодични продувки на котлите, скрубери), открито разтоварище за въглища, ХВО и транспортно - измивните води от Завода за захар. През 2011 г. има направно само едно измерване от предвидените 4 в плана за мониторинг (по веднъж на тримесечие). Това се наложи поради голямото засушаване и липсата на вода в Сгуроотвалната канавка, което възпрепядства пробонабирането. При направеното първо измерване няма констатирани превишения на заложените емисионни ограничения в КР (Протокол №247/30.03.2011 г.). Смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни води) зауствани в градски колектор – Източници на отпадъчни води – Завод за захарни изделия, Завод за опаковки, административна сграда, стол и жилищни блокове. През 2011 г. са направени всички измервания от предвидените 4 в плана за мониторинг (Протоколи №246/30.03.2011 г., №410/01.06.2011 г., №799/13.10.2011 г. и №960/29.11.2011 г.). Констатирани са превишения по показателите: рН, неразтворени вещества и ХПК. Превишенията в тези показатели се дължат на това, че в този отпаден поток освен отпадъчни води на „Захарни заводи” АД се заустват и такива от жилищните сгради и стола за хранене. Като коригиращо действие е предприето завишаване на контрола върху отпадните води в този колектор от ЗО и ЗЗИ. |
| Условие 10.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.1.2.1. | Резултатите от мониторинга на смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи и дъждовни), зауствани в р.Янтра чрез канал Лясковско дере, смесен поток отпадъчни води (производствени и дъждовни) зауствани в р. Янтра (сгуроотвална канавка) и смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни води) зауствани в градски колектор, са докладвани в Таблица 3 от Приложение 1. |
| Условие 10.6.3. Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 10.3 течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване. Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 10.3 да се включи като част от ГДОС. | В изпълнение на инструкцията по Условие 10.3. се води Дневник за установените течове на канализационната система, в който се посочват причините и коригиращите действия. Технически преглед на канализационната мрежа се извършва два пъти в годината (пролет и есен). През 2011 г. не са установени течове в канализационната мрежа. |
| Условие 10.6.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС веществата и техните изчислени годишни количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на замърсителите (EРЕВВ). | Докладвани са в Таблица 1 от Приложение 1 на ГДОС. |

Данните от мониторинга се съхраняват, документират и се прилага инструкцията( Усл.10.1.2.2.) за оценка на съответствието на данните от анализите с нормите в КР. Попълват се протоколи за отпадъчните води от собствен мониторинг. Отразяват се в тях причините за несъответствие и предприетите коригиращи действия ( Усл.10.6.1.1.). През 2011 г. са извършени  9 проверки  на трите точки за мониторинг на отпадъчните води (дебит, замърсеност и др.), както следва: 4 проверки на Главен колектор – Лясковко дере, 1 проверка на Сгуроотвалната канавка и 4 проверки на последната ревизионна шахта преди заустването в градския колектор. Съгласно Усл.10.4. е осигурен безопасен и постоянен достъп на контролните органи до всички точки за мониторинг.

## 4.4 Управление на отпадъците

В Таблица 4 и Таблица 5 от Приложение 1 са представени данните за образуваните количества отпадъци.

Сгуроотвал и сатурачни полета към „Захарни заводи” АД имат издадено самостоятелно Комплексно разрешително №309-Н0/2008г.

| Условия по КР №54/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.2. Събиране и приемане на отпадъци | Събирането и съхранението на производствените отпадъци се извършва съобразно технологичните процеси. На територията на всяка инсталация са определени площадки за тяхното събиране. При техническа възможност при събиране съгласно Условие 11.2.1., отпадъците се подлагат на обработка с цел: намаляване на техническия обем и привеждане в удобен за транспортиране и съхранение вид. |
| Условие 11.3. Временно съхранение на отпадъците | Временното съхранениена отпадъците се извършва на съответните площадки, посочени на Приложение Б020 “Генплан с площадки за производствени и опасни отпадъци на основната площадка на “Захарни заводи” АД, гр.Горна Оряховица” от Заявлението. Не се допуска смесване на опасни с други отпадъци. Отговорниците за отпадъци по заводи (ОЗО) един път седмично проверяват площадките за временно съхранение на отпадъци на тяхната територия за безопасната експлоатация на съоръженията. ОЗО водят отчетните книги за образуването и/или третирането на отпадъците, като всяка дейност се отразява по дати (приложение №3-раздел І, ІІ, ІІІ и ІV) към чл.6, т.1. от Наредба №9 за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците; публ. в ДВ бр.95 от 2004 г.). При констатирани пропуски и нередности веднага уведомяват съответния директор на завод и отговорника по екология за предприемане на коригиращи действия. |
| Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците | Транспортирането на отпадъците на територията и извън площадката се извършва при спазване на техническите изисквания, посочени в Глава Трета на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999 г. |
| Условие 11.9.1. Ежегодно като част от съответния ГДОС оператора да представя обобщена информация за контрола, измерването и анализите на отпадъците. | Количеството на производствените и опасни отпадъци се отчита веднъж годишно чрез информационни карти на МОСВ през РИОСВ, гр. Велико Търново, а също и чрез информационни отчети на “Статистическо бюро”, гр. Велико Търново. Всички отпадъци, които се подават на други фирми се отчитат и чрез счетоводни документи. За всички отпадъци по наименование и код са заведени отчетни книги. За отчитане на отпадъците от ежедневната производствена дейност в поделенията се изпълняват инструкции за: периодична оценка на количеството образувани при производството на единица продукт отпадъци с количествата, посочени в комплексното разрешително; периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното; измерване на количествата генерирани на площадката отпадъци като: -месечно количество за всяка инсталация; -месечно количество за производство на 1 тон продукт(само за отпадъците генерирани пряко от производствения процес); - годишно количество; - средно годишно количество за производство на 1 тон продукт; - измерване на месечните количества отпадъци, предадени на външни фирми; измерване на годишните количества отпадъци, предадени за третиране на външни фирми и на депа, за всеки отпадък с отделен код.; измерване на годишните количества временно съхранени на производствената площадка отпадъци с отделен код. Ежемесечно се прави обход на площадката на депата. През 2011 г. са взети 2 проби производствен отпадък (пепелина и сатурачна кал). Анализите са напаравени от лицензирана лаборатория SGS гр. Варна, а радиологичния анализ е направен от лаборатория подизпълнител „ДИАЛ” ООД. Няма отклонения от нормите и не са предприети коригиращи действия. |
| Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от съответния ГДОС информация за генерираните количества отпадъци, генерирани пряко от производствения процес, изразени като годишно количество и количество за производството на единица продукт. | В Таблица 4 от ГДОС са докладвани образуваните количества отпадъци, изразени като годишно количество и годишно количество за производство на единица продукт (само за отпадъците, които се образуват пряко при производствения процес). В същата таблица е дадена и оценка на съответствието на годишните количества отпадъци. |
| Условие 11.9.3.1 и Условие 11.9.3.2. във връзка с Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС: Брой и обект на проверките; Установени несъответствия; Причини; Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети; | Съгласно инструкциите по Условие 11.3.8 (за временното съхранение), 11.7.2, 11.7.3 (измерване на отпадъците) и 11.9.3 се извършва ежемесечна оценка на пряко генерираните от производството отпадъци като месечно и годишно количество образуван отпадък, данните се документират. През 2011 г. не се наблюдават несъответствия в генерираните количества отпадъци и разрешените в Комплексното разрешително. Не са констатирани несъответствия в условията за третиране и транспортиране, оползотворяване, преработване, рециклиране и обезвреждане (изискани с инструкциите). В изпълнение на Условие 11.9.3.2. Комисия в състав: отговорникът по екология, началник Технически отдел, началник отдел ВТН, отговорникът по Гражданска защита и началникът на СЗПАБ един път на 6 месеца извършват проверка на площадките за спазване на изискванията: за съхранение на отпадъците; безопасна експлоатация на съоръженията, включително за противопожарна защита; осигураване на безопасни и здравословни условия на труд. За резултатите от проверките се изготвя протокол и се докладва на Изпълнителния директор. При извършените проверки през 2011 г. не са констатирани несъответствия. При аварийни ситуации се вземат необходимите мерки за предотвратяване или, когато това е невъзможно, за ограничаване във възможно най-висока степен на очакваните отрицателни въздействия върху околната среда, в частност - замърсяването на въздуха, земите, повърхностните и подземните води, и рисковете за здравето на населението. |

## 4.5. Шум (Условие 12.)

| Условия по КР №54/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва: Оплаквания от живущи около площадката; Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения; Установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия. | За установяване на съществуващия шумов режим на територията на предприятието са проведени натурални измервания на шумовите нива в установени точки. Измерванията на шум се осъществяват на всеки 2 години от акредитирана лаборатория, съгласно "Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” от акредитирана лаборатория. През отчетната 2011 г., е извършено замерване на звуковата мощност в границите на площадката на”Захарни заводи” АД (Протокол №А-Ш 113-234/27.10.2011 г.). Данните са представени в Таблица 6 от Приложение 1 на настоящия ГДОС. Нивата на шум в точката на въздействие (пункт 27 и пункт 28) превишават единствено и само през кампаниен период при работеща варова инсталация и са резултат от пълненето на варницата. Предприети са действия това да става само в светлата част на деня без часовете за почивка. Монтирани са гумени ленти на пресипките в бункерите, за да се намалят вибрациите и шума. Следващото измерване на нивата на шум съгласно плана за мониторинг е през 2013 г.. Няма регистрирани оплаквания от живущите в жилищната зона. |

## 4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване (Условие 13.)

| Условия по КР №54/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.11.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствеието на данните от мониторинга на показателите по Услковие 13.11.1. и базовото състочние на почвите, установяване на причините в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия. | Съгласно Условието се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Условие 13.11.1. и базовото състояние на почвите, установяване на причините и коригиращи действия. Данните са посочени в Таблица 8. |
| Условие 13.12.3. във връзка с Условие 13.12.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва за: - Съответствие/несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние; - Причините за регистрираните несъответствия; - Предприетите коригиращи действия/ предвидени коригиращи действия, по условия 13.10.1. | Състоянието на почвите на територията на завода се следи в три пункта за мониторинг: - №1 – 15 м западно от Институтската сграда; - №2 – Северно то Калтински портал и - №3 – 600 м. южно от комина на ТЕЦ (спиртохрани-лище). През 2011 г. бе направен анализ на почвите в горепосочените пунктове за мониторинг. От него се установи несъответствие с базовото състояние по следните показатели: в пункт за мониторинг №1 – рН (7.21 – 7.91); в пункт за мониторинг №2 – фосфати (81.0 – 1036), нитратен азот (13.0 – 13.3) и цинк (92.0 – 98.4); в пункт за мониторинг №3 – рН (6.53 – 7.81) и радий 226 (35.0 – 39.4). При повечето от цитираните показатели надвишаването е в рамките на изчислителната грешка на измервателния уред, съгласно Протоколите. Единствено фосфатите са в пъти повече, но считаме, че констатираното превишение не е свързано с дейността или работата на инсталацията. |
| Условие 13.12.4. От датата на влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да води дневник с данни за датата и часа на установявне на разлива, причини за разлива, замърсената площи степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. | Съгласно условието се води дневник. През 2011 г. не са констатирани разливи на вредни и опасни вещества които да доведат до замърсяване на почвите или подземните води. |
| Условие 13.12.5. във връзка с Условие 13.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземни води като част от ГДОС. | Данните са представени в Таблица 7. “Захарни заводи” АД провежда собствен мониторинг на подземните води по усл. 13.9.1. на площадката по показателите, посочени в табл. 13.9.2. на КР, съгласно плана за мониторинг. Анализите се извършват от ИЛ „Води и горива” – гр. Раднево. Съгласно условие 13.10.2. е изготвен “Доклад за количествена оценка на риска от замърсяване на подземните води от дейността на “Захарни заводи” АД. В резултат на анализиране на теренните наблюдения и класифициране на наличните архивни данни рискът от замърсяване на подземните води се оцени като “умерен”. Резултатът за надеждност на информацията за всички фактори дава право да се приема направената оценка за достоверна. През 2011 г. са направени по две измервания на шахтовите (ШК 1 ÷ 6). Във връзка с Условие 13.10.1. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в разрешителното такива – екологичен праг (Таблица №13.10.), установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Протоколи с резултатите от собствения мониторинг се представят в БДДР-гр.Плевен и РИОСВ–гр.В.Търново. Оценките на съответствието на резултатите от собствения мониторинг на подземните води с екологичния праг посочен в КР показват несъотвествия по следните показатели: ШК 1 – хлориди (72.67-28.16), сулфати (100.8); ШК 2 – хлориди (97.62-25.20), сулфати (117.6); ШК 3 – нитратен азот (11.1 – 5.8), хлориди (88.62-26.98), сулфати (141.2), фосфати (0.5); ШК 5 – хлориди (49.63-27.33), сулфати (117.6), фосфати (0.7); ШК 6 – хлориди (63.81-25.45), сулфати (86.4), фосфати (0.7); По показател хлориди се забелязва, че в първото измерване направено в първото полугодие на 2011 г. всички шахтови кладенци надвишават нормата за екологичен праг от 30 мг/л. През второто измерване се забелязва че показателя е в норма. Като коригиращо действие е извършена допълнителна проверка на всички тръбопроводи на площадката с цел установяване на разливи, в резултат на които да се замърсят подземните води и такива течове не са установени. Причините за наблюдаваните несъответствия най-вероятно се дължат на естествения фон на подземните води. |
| Условие 13.12.9. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС. | В изпълнение на инструкциите по Условие 13.1. и Условие 13.4. вредните и опасни вещества се съхраняват в резервоари снабдени с обваловки. Технологичният и поддържащ персонал осъществяват периодичен визуален контрол за състоянието на тръбопроводите, разположени на открито. Най малко един път на смяна обслужващия инсталацията персонал обхожда и проверява за: пропуски по тръбопровода; състоянието на арматурата, фланцевите съединения, уплътненията и помпите; състоянието на контролно-измервателните уреди, опорите и подвеските; изправното действие на работните манометри и др. Откритите при проверката неизправности се записват в сменния дневники се съобщават на отговорните лица. Отговорните лица вземат спешни мерки за отстраняване на пропуска за най-кратко време (до 12 часа след откриването му). Обваловките се поддържат здрави, така че при пропуск от съответните резервоари теча да се задържи в обваловката без да просмуква и замърсява почвите до момента на неговото изпомпване обратно. Обваловките периодично се проверяват за целостта им и при откриване на пукнатини същите се регистрират в дневниците за дефекти и своевременно се отстраняват. Не се допуска: извършване на товаро-разтоварни дейности на АХВ, които биха могли да доведат до течове/изливания; наличие на течности в резервоари, варели, технологично оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове до момента на отстраняването им. Един път на 5 години се извършва ултразвуков контрол-дебелометрия на резервоарите и капилярен контрол на заварочните шевове. През 2011 г. не са установявани разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. |

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на Комплексното разрешително (ИППСУКР)

Инвестиционна програма на “Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително

Таблица №1 Дейности за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително.

| № по ред | Дейности | Инвестиции (в хил.лв.) | Начало на дейността (дата) | Край на дейността (дата) | Резултати от дейността | Метод на контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проучване, проектиране и въвеждане в експлоатация на електрофилтър за пречистване на отпадъчния газов поток към инсталация към изпускащо устройство №1 | 3000 | 01.01.2005 | 31.12.2007 | Намаляване на емисии от прах и тежки метали; Изпълнение на Условие 9.2.8. | Изпитания и контролни измервания РИОСВ |
| 2. | Замяна на енергиен носител мазут с природен газ | 100 | 01.01.2005 | 31.12.2006 | Смяна на енергиен носител | Изпитания и контролни измервания РИОСВ |
| 3. | Изготвяне на програма за енергийна ефективност, определяне на разходни норми за енергия за единица продукти по заводи | 15 | 01.01.2005 | 31.12.2006 | Подобряване на енергийната ефективност | Изпитания и контролни измервания РИОСВ |
| 4. | Реконструкция на Завод за спирт: Изграждане на: - отделение за дестилация и ректификация - охладителни кули и водооборотен цикъл - омекотителна инсталация - пароабонатна станция - заводска лаборатория и санитарен възел - командна зала, помещение за командни шкафове - компресорна станция за технологичен въздух и вентилация - отделение за дрождегенерация - буферен склад за дневно производство на спирт - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично 1.Подетап: - ферментационно отделение /площадки и фундаменти/ - площадка за отделени е за хидролиза 2. Подетап: -сграда на ферментационно отделение - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично Изграждане на подобекти, свързани с преминаване към използване на зърно като суровина: -отделение за хидролиза - автомобилна везна /окончателно решение преди етапа на изграждане/ - разтоварище и силози за зърно - отделение за очистване и смилане на зърното - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично Изграждане на изпарителна станция за шлемпа: -отделение за изсушаване на шлемпата - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично | 13 000 | 01.01.2005 | 31.10.2006 |  |  |
| 5. | Бетониране на площадката за инертни материали във варово стопанство | 30 | 01.01.2006 | 31.12.2006 | Намаляване на неорганизирани емисии | Изпитания и контролни измервания РИОСВ |
| 6. | Основен ремонт варова пещ №2 | 250 | 01.01.2006 | 31.10.2007 | Намаляване на твърдите отпадъци с 20% | Контрол от РИОСВ |
| 7. | Монтиране на измервателни устройства на колектори за отпадни води | 20 | 01.01.2005 | 31.12.2005 | Контрол на количествата отпадъчни води | Контрол от РИОСВ |
| 8. | Изграждане на разделни канализационни системи за отпадъчни, битово-фекални, промишлени, дъждовни и охлаждащи води | 20 | 01.01.2006 | 31.10.2007 | Намаляване на консумацията на вода | Контрол от РИОСВ |
| 9. | Снабдяване на резервоарите за опасни вещества със средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване | 25 | 01.01.2005 | 31.10.2007 | Изпълнение на Условие 8.3.4.2. | Контрол от РИОСВ |

Таблица 2. Срокове за изпълнение на дейностите от таблица 1 и инвестиции

| № | Дейности | Разходи за години |
| --- | --- | --- |
|  |  | Година 2004 | Година 2005 | Година 2006 | Година2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проучване, проектиране и въвеждане в експлоатация на електрофилтър за пречистване на отпадъчния газов поток към инсталация към изпускащо устройство №1 |  |  |  | 3000 |
| 2. | Замяна на енергиен носител мазут с природен газ |  |  |  |  |
| 3. | Изготвяне на програма за енергийна ефективност, определяне на разходни норми за енергия за единица продукти по заводи |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция на Завод за спирт: Изграждане на: - отделение за дестилация и ректификация - охладителни кули и водооборотен цикъл - омекотителна инсталация - пароабонатна станция - заводска лаборатория и санитарен възел - командна зала, помещение за командни шкафове - компресорна станция за технологичен въздух и вентилация - отделение за дрождегенерация - буферен склад за дневно производство на спирт - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично 1.Подетап: - ферментационно отделение /площадки и фундаменти/ - площадка за отделени е за хидролиза 2. Подетап: -сграда на ферментационно отделение - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично Изграждане на подобекти, свързани с преминаване към използване на зърно като суровина: -отделение за хидролиза - автомобилна везна /окончателно решение преди етапа на изграждане/ - разтоварище и силози за зърно - отделение за очистване и смилане на зърното - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично Изграждане на изпарителна станция за шлемпа: -отделение за изсушаване на шлемпата - площадкови ВиК мрежи – частично - площадкови кабелни мрежи – частично - площадкови пътища – частично | 4000 | 3500 | 1500 4000 |  |

| 5. | Бетониране на площадката за инертни материали във варово стопанство |  |  | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Основен ремонт варова пещ №2 |  |  |  | 250 |
| 7. | Монтиране на измервателни устройства на колектори за отпадни води |  | 20 |  |  |
| 8. | Изграждане на разделни канализационни системи за отпадъчни, битово-фекални, промишлени, дъждовни и охлаждащи води |  |  |  | 20 |
| 9. | Снабдяване на резервоарите за опасни вещества със средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване |  |  |  | 25 |

Дружеството е изпълнило всички заложени мероприятия от Програмата за привеждане в съответствие, както следва:

- По т. 1 – Обект „Електрофилтър”

Завършени са строително-монтажните работи за електрофилтъра в ТЕЦ. Извършени са разпалвания на котел 1 и котел 3 с единични изпитания и са проведени 72 часови проби в работни условия. Проведена е наладка на работните характеристики на електрофилтъра от специалисти на доставчика. Направени са измервания от РИЛ към ИАОС гр. В. Търново. С натрупване общо по обекта са изразходвани 4 839 хил. лева.

Електрофилтърът е въведен в експлоатация с решение на държавна приемателна комисия на 21.01.2009 г.

- По т. 2 – Замяна на енергиен носител мазут с природен газ

Изградена е газопреносна мрежа в района на ТЕЦ, доставени и монтирани са разпалващи и поддържащи газови горелки за парни котли №1 и №3. Проведени са единични и 72 часови проби.

- По т. 3 – Изготвена е програма за енергийна активност на всички заводи.

- По т.4 – реконструкция на Завода за спирт. По изпълнението на тази задача е извършено следното:

- На 29. 11. 2004 г. от община Горна Оряховица е издадено разрешение за строеж № 331/29.11.2004 г. за обект “Реконструкция на Завод за спирт”.

- Звършени са I и II етап.

- През 2009 г. по третия етап е завършен подобект „Отделение за изсушаване на шлемпа, склад за сух продукт”.

Технологичните процеси условно се разделят на сепарация на шлемпата, изсушаване на шлемпата и обработка на сухия фуражен продукт. Усвоените средства по обекта за 2009 година са в размер на 4 825 хил.лв.

4. През 2010 г. е изградено „Силозно стопанство за сух фуражен продукт”.

- По т.5 – Бетониране на площадката за инертни материали във варово стопанство.

С реализиране на новите горивни инсталации в Завода за спирт и Завода за захарни изделия ще изпълним следните задачи:

-   въвеждане на нов вид гориво;

- преструктуриране и делокализация на топлопроизводството в “Захарни заводи” АД, в рамките на съществуващите производствени   капацитети и потребление на горива;

  - разтоварване и облекчаване режима на работа на топлоелектрическата централа  (ТЕЦ) във фирмата през пролетно-летния (некампаниен) сезон;

  - екологосъобразно намаление потреблението на горива за единица готов продукт с цел енергийна ефективност;

6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях (Условие 16.)

| Условия по КР №54/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 16.6. Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. да се докладва, като част от съответния ГДОС | „Захарни заводи” АД не предвижда прекратяване дейността на инсталации. Съгласно работещите планове (Усл.16.7) са демонтирани: - Парогенератор №4 към ТЕЦ; - Дестилационно - ректификационен апарат (ДРА) № 2 към Завод за спирт; - Сграда на открито разтоварище за мазут към Завода за захар; - Скрубери към I, II и III котел. |

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

## 7.1. Аварии

| Условия по КР №54/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 7.5. Обобщаваща информация по условия 7.1, 7.2 и 7.3 да бъде включена като част от ГДОС | През 2011 г. няма възникнали аварийни ситуации в дейността на „Захарни заводи” АД свързани с въздействие върху околната среда - Таблица 9. |
| Условие 15.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2 който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС. | Прилага се План за мониторинг при анормални емисии. Анормални режими на инсталациите ( Усл.15.5.) могат да възникнат при следните случаи: 1.Разпалване на парогенератор( котел) в ТЕЦ. След извършената газификация на котли №1 и №3, разпалването се извършва с природен газ. Процесът трае 15 мин., а след това се преминава на основно гориво – въглища. Емисиите в атмосферата са минимални и не превишават нормите, заложени в КР. 2.Разпалване на варова пещ в Завода за захар. Пет дни преди да заработи Завода се запалва варовата пещ. До оптимизиране на параметрите на пеща, тя е отворена на комин. След като Завода започне работа, комина се затваря. Емисиите в атмосферата са минимални и не превишават нормите, заложени в КР. |

## 7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През отчетния период няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с работата на инсталациите (виж Таблица 10 от Приложение 1).

Съгласно Условие 16.8. и във връзка с Условие 16.7. “Захарни заводи” АД е демонтирал определните инсталации и съоръжения. За всички свои действия дружеството е информирало РИОСВ-гр.Велико Търново.

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

#### Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №54/2005г. на фирма “Захарни заводи” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:__________		                                       Дата: 02.05.2012 г.

/В. Ралева/

Име на подписващия: Валентина Иванова Ралева

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТАБЛИЦИ

Таблица 1. замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионно прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсите-ли извън площ. (колона 2) кг/г. | Праг за производствo обработка или употреба (колона 3) кг/г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона1а) кг/г. | във води (колона1б) кг/г. | В почва (колона1с) кг/г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1# | 74-82-8 | Метан (СН4) | 100 000 | - | - | - | * |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 500 000 | - | - | - | * |
| ТЕЦ – Изпускащо устройство №1 | -(23420) (M) |  |  |  |  |
| ТЕЦ – Изпускащо устройство №2 /КМ12/ | Няма измерване |  |  |  |  |
| 3# | 124-38-9 | въглероден диоксид (С02) | 100 милиона | - | - | - | * |
| 4# |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) | 100 | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 100 000 | - | - | - | * |
| Завод за опаковки: 1.Mашинно отделение флексопечат: |  |  |  |  |  |
| Подготв. отделение флексопечат -общообменна | Инсталацията не работи |
| -фотополимерни клишета | Инсталацията не работи |
| -флексопечатна машина локална аспирация | -(13 204) (M) |  |  |  |  |
| -общообменна вентилация | -(25 366) (M) |  |  |  |  |
| 2.Дълбок печат - Машина Merkur |  |
| -локална на дълг. печат. машина | -(0) (M) |  |  |  |  |
| -общообменна аспирация | -(0) (M) |  |  |  |  |
| - Машина Schiavi “Concorde” |  |  |  |  |  |
| -локална на дълг. печат. машина | -(19 987) (M) |  |  |  |  |
| 3.Кашираща машина -локална аспирация | -(4 223) (M) |  |  |  |  |
| -общообменна аспирация | -(5 156) (M) |  |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | 100 000 | - | - | - | * |
| ТЕЦ – Изпускащо устройство №1 | -(58 005) (M) |  |  |  |  |
| ТЕЦ –КМ12 | Няма измерване |  |  |  |  |
| Варова пещ №1 изп.у-во 6 | -(313) (M) |  |  |  |  |
| Авариен комин към варова пещ №1 Изп. у-во 8 | - |  |  |  |  |
| Сатурационни тела към Варова пещ №1 -изп. у-ва 10-13 | - (159) (M) |  |  |  |  |
| 9# |  | Перфлуоровъглероди (PFCs) | 100 | - | - | - | * |
| 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 | - | - | - | * |
| ТЕЦ – Изпускащо устройство №1 | -(65933) (M) |  |  |  |  |
| ТЕЦ –КМ12 | Няма измерване |  |  |  |  |
| РМЗ – леярен цех електродъгова пещ | 0 |  |  |  |  |
| РМЗ – леярен цех дробометна камера | 0 |  |  |  |  |
| РМЗ – леярен цех пещ за изпичане на сърца | 0 |  |  |  |  |
| 12# |  | Общ азот | - | 50 000 | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
| 13# |  | Общ фосфор | - | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| Отпаден поток колектор №1 | - | - (350) (M) | - | - | - |
| Сгуроотвална канавка | - | - (0.28) (M) | - | - | - |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 15 |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 20 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сr) | 100 | 50 | 50 | 200 | 10 000 |
| Колектор №1 Отпадни води |  | - (60.8) (M) |  |  |  |
| Смесен поток (сгуроотвална канавка) |  | - (0.01) (M) |  |  |  |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Сu) | 100 | 50 | 50 | 500 | 10 000 |
| Колектор №1 Отпадни води |  | - (24.3) (M) |  |  |  |
| Смесен поток (сгуроотвална канавка) |  | - (< 0.01) (M) |  |  |  |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 | 20 | 20 | 500 | 10 000 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) | 200 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | *100 | 100 | 1 000 | 10 000 |
| Колектор №1 Отпадни води |  | - (81) (M) |  |  |  |
| Смесен поток (сгуроотвална канавка) |  | - (0.09) (M) |  |  |  |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) - колектор 1-отпадни води; - смесен поток (сгуроотвална канавка) | - | 50 000 (19748) (0.16) | - | - | ** |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | - | 2 млн. | 2 млн. | 2 млн. | 10 0003 |
| 86# |  | Фини прахови частици (РМ10) | 50 000 | - | - | - | * |
| ТЕЦ – Изпускащо устройство №1 | -(2742) (M) |  |  |  |  |
| ТЕЦ – Изпускащо устройство №2 | Няма измерване |  |  |  |  |
| РМЗ – леярен цех Електродъгова пещ | Не работи |  |  |  |  |
| РМЗ-леярен цех Дробометна камера | Не работи |  |  |  |  |
| РМЗ-леярен цех Пещ за изпичане на сърца | Не работи |  |  |  |  |
| Варова пещ №1 | -(31) (M) |  |  |  |  |
| Сатурационни тела 10-13 | -(77) (M) |  |  |  |  |

*Забележка: Определянето на годишните емисии е изчислено на база средно измерената стойност на всяко изпускащо устройство.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Пeриодичен мониторинг |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всяка емисия във въздуха, докладвана в табл. 1 |
| въглероден оксид (СО) | kg | 500 000 |  |  |  |  |
| ТЕЦ-изпуск. Устройство №1 /комин/ | mg/Nm3 | 250 | - | - | - | - |
|  |  |  | - | 26 (ПГ1) | 1 | 100 |
|  |  |  | - | 26 (ПГ1) | 1 | 100 |
| ТЕЦ-изпуск. Устройство №2 /КМ 12/ | mg/Nm3 | 170 | Няма измерване- не работи |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | kg | 100 000 |  |  |  |  |
| ТЕЦ-изпуск. Устройство №1 /комин/ | mg/Nm3 | 650 | - | - | - | - |
|  |  |  | - | 518 (ПГ1) | 1 | 100 |
|  |  |  | - | 207 (ПГ1) | 1 | 100 |
| ТЕЦ-изпуск. Устройство №2 /КМ 12/ | mg/Nm3 | 450 | Няма измерване- не работи |
| Варова пещ №1 | mg/Nm3 | 1 500 | - | 68 | 1 | 100 |
| Авариен комин на варова пещ №1 | mg/Nm3 | 1 500 | - | 68 | 1 | 100 |
| Сатурационни тела 10-13 | mg/Nm3 | 1 500 | - | 70 | 1 | 100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | kg | 150 000 |  |  |  |  |

| ТЕЦ-изпуск. Устройство №1 /комин/ | mg/Nm3 | 2 000 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | 784 (ПГ1) | 1 | 100 |
|  |  |  | - | 94 (ПГ1) | 1 | 100 |
| ТЕЦ-изпуск. Устройство №2 /КМ 12/ | mg/Nm3 | 1 700 | Няма измерване- не работи |
| РМЗ – леярен цех Електродъгова пещ | mg/Nm3 | 500 | - | - | - | - |
|  |  |  | Няма измерване- не работи |
| РМЗ-леярен цех Дробометна камера | mg/Nm3 | 500 | - | - | - | - |
|  |  |  | Няма измерване- не работи |
| РМЗ-леярен цех Пещ за изпичане на сърца | mg/Nm3 | 500 | Няма измерване- не работи |
|  |  |  | - не работи |
| Твърди частици /прах/ | kg | 50 000 |  |  |  |  |
| ТЕЦ-изпуск. Устройство №1 /комин/ | mg/Nm3 | 100 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 18.4 (ПГ1) | 1 | 100 |
|  |  |  |  | 14.2 (ПГ1) | 1 | 100 |
| ТЕЦ-изпуск. Устройство №2 /КМ 12/ | mg/Nm3 | 80 | Няма измерване |
| РМЗ – леярен цех Електродъгова пещ | mg/Nm3 | 30 | - | - | - | - |
|  |  |  | Няма измерване- не работи |
| РМЗ-леярен цех Дробометна камера | mg/Nm3 | 30 | - | - | - | - |
|  |  |  | Няма измерване- не работи |
| Варова пещ №1 | mg/Nm3 | 80 | - | 10.3 | 1 | 100 |
| Авариен комин на варова пещ №1 | mg/Nm3 | 80 | - | 10.3 | 1 | 100 |
| Сатурационни тела 10-13 | mg/Nm3 | 80 | - | 11.8 | 1 | 100 |
| РМЗ-леярен цех Пещ за изпичане на сърца | mg/Nm3 | 30 | Няма измерване |
|  | kg | Няма посочена норма в КР | Не работи |
| Рискова фраза ЛОС R45,R49,R60 &R61 | kg |  |  |  |  |  |
| Рискова фраза ЛОС R40 | kg | - |  |  |  |  |
| ЛОС без горните рискови фрази | kg | - |  |  |  |  |
| Машинно отделение флексопечат | kg | - |  |  |  |  |
| Подготвително отделение Флексопечат - общообменна | mg/Nm3 | 100 | - | Не работи |
| -фотополимерни клишета | mg/Nm3 | 100 | - | Не работи |
| Флексопечатна машина-предварително сушене | mg/Nm3 | 100 | - | 99.94 | 1 | 100 |
|  |  |  | - | 33.69 | 1 | 100 |
| Флексопечатна машина-финално сушене | mg/Nm3 | 100 | - | 86.58 | 1 | 100 |
|  |  |  | - | 75.35 | 1 | 100 |
| Флексопечатна машина Общообменна вентилация | mg/Nm3 | 100 | - | 73.75 | 1 | 100 |
|  |  |  | - | 28.86 | 1 | 100 |
| ДПМ - ляв газоход | mg/Nm3 | 100 | - | Не работи | - | - |
|  |  |  |  | 97.8 |  | 100 |
| ДПМ – десен газоход |  |  | - | Не работи | - | - |
|  |  |  |  | 97.27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |
| Дълбок печат Общообменна аспирация | mg/Nm3 | 100 | - | Не работи | - | - |
|  |  |  | - | 24.59 | - | 100 |
| Кашираща машина Локална аспирация | mg/Nm3 | 100 | - | 99.4 | 1 | 100 |
|  |  |  | - | Не работи | - | - |
| Кашираща машина Общообменна аспирация | mg/Nm3 | 100 | - | 93 | 1 | 100 |
|  |  |  | - | Не работи | - | - |
| Хексахлорциклохексан (НСН)# | kg | - |  |  |  |  |
| Други ** | кg | - |  |  |  |  |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализации

Таблица 3 е попълнена за всички потоци отпадъчни води и за всяко отделно пробовземане за анализ. Протоколите от анализите са предоставени на РИОСВ – гр. В. Търново и БДДР – гр. Плевен своевременно (Условие 7.3).

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ ден m3/ час m3/ год |  |  |  |  |
| Колектор №1 | m3/ден | 10 281 | 1110 | Непрекъснат | Да |
|  | m3/час | 918 | 46 | Непрекъснат | Да |
|  | m3/год | 2 964 000 | 405 083 | Непрекъснат | Да |
| Колектор №2 | m3/ден | - | 138 | Непрекъснат | Да |
|  | m3/час | - | 5.74 | Непрекъснат | Да |
|  | m3/год | 400 409 | 50 306 | Непрекъснат | Да |
| Сгуроотвална канавка (СО) | m3/ден | 1 900 | 8.06 | Непрекъснат | Да |
|  | m3/час | 100 | 0.34 | Непрекъснат | Да |
|  | m3/год | 352 400 | 1 233 | Непрекъснат | Да |
| РH |  |  |  |  |  |
| Колектор №1 К1 |  | 6-9 | 7.13 | 1 | Да |
|  |  |  | 6.95 | 1 | Да |
|  |  |  | 7.42 | 1 | Да |
|  |  |  | 7.5 | 1 | Да |
| Колектор №2 К2 |  | 6,5-9 | 6.9 | 1 | Да |
|  |  |  | 4.91 | 1 | Не |
|  |  |  | 4.82 | 1 | Не |
|  |  |  | 6.09 | 1 | Не |
| СО |  | 6-9 | 7.54 | 1 | Да |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  |  |  |  |
| К1 | mg/dm3 | 50 | 45.8 | 1 | Да |
|  |  |  | 42.4 | 1 | Да |
|  |  |  | 26.3 | 1 | Да |
|  |  |  | 10.2 | 1 | Да |
| К 2 | mg/dm3 | 200 | 1083 | 1 | Не |
|  |  |  | 429 | 1 | Не |
|  |  |  | 187 | 1 | Да |
|  |  |  | 77.5 | 1 | Да |
| СО | mg/dm3 | 50 | 34 | 1 | Да |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |

| БПК 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | mg/dm3 | 50 | 43 | 1 | Да |
|  |  |  | 45 | 1 | Да |
|  |  |  | 47 | 1 | Да |
|  |  |  | 47 | 1 | Да |
| К 2 | mg/dm3 | 400 | 276 | 1 | Да |
|  |  |  | 359 | 1 | Да |
|  |  |  | 304 | 1 | Да |
|  |  |  | 126 | 1 | Да |
| СО | mg/dm3 | 50 | 12 | 1 | Да |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
| ХПК |  |  |  |  |  |
| К 1 | mg/dm3 | 250 | 99 | 1 | Да |
|  |  |  | 121 | 1 | Да |
|  |  |  | 129 | 1 | Да |
|  |  |  | 236 | 1 | Да |
| К 2 | mg/dm3 | 700 | 1418 | 1 | Не |
|  |  |  | 940 | 1 | Да |
|  |  |  | 672 | 1 | Да |
|  |  |  | 681 | 1 | Да |
| СО | mg/dm3 | 250 | 40 | 1 | Да |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
| Повишаване tº на водоприемника |  |  |  |  |  |
| К 1 | º С | ≤ 3 º С | <0.1 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.1 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.1 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.1 | 1 | Да |
| СО | º С | ≤ 3 º С | <0.1 | 1 | Да |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
| Нефтопродукти и раст. масла и мазнини |  |  |  |  |  |
| К 1 | mg/dm3 | 13 | 7.9 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.56 | 1 | Да |
|  |  |  | 3.76 | 1 | Да |
|  |  |  | 9.35 | 1 | Да |
| К 2 | mg/dm3 | 110 | 84.7 | 1 | Да |
|  |  |  | 3.08 | 1 | Да |
|  |  |  | 6.08 | 1 | Да |
|  |  |  | 5.0 | 1 | Да |
| СО | mg/dm3 | 13 | 3.06 | 1 | Да |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
| Азот амониев |  |  |  |  |  |
| К 1 | mg/dm3 | 10 | 0.08 | 1 | Да |
|  |  |  | 2.15 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.09 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.08 | 1 | Да |
| К 2 | mg/dm3 | 35 | 1.01 | 1 | Да |
|  |  |  | 1.0 | 1 | Да |
|  |  |  | 1.04 |  |  |
|  |  |  | 1.04 |  |  |
| СО | mg/dm3 | 5 | <0.04 | 1 | Да |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
| Фосфор (общ) |  |  |  |  |  |
| К 1 | mg/dm3 | 2 | 0.83 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.63 | 1 | Да |
|  |  |  | 1.68 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.32 | 1 | Да |
| СО | mg/dm3 | 2 | 0.23 | 1 | Да |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
| Хром |  |  |  |  |  |
| К 1 | mg/dm3 | 0,5 | 0.09 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.16 | 1 | Да |
| СО | mg/dm3 | 0,5 | 0.008 | 1 | Да |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
| Мед |  |  |  |  |  |
| К 1 | mg/dm3 | 0,5 | <0.01 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.01 | 1 | Да |
| СО | mg/dm3 | 0,5 | <0.01 | 1 | Да |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
| Цинк |  |  |  |  |  |
| К 1 | mg/dm3 | 1,0 | 0.33 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.11 | 1 | Да |
| СО | mg/dm3 | 1,0 | 0.07 | 1 | Да |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
| Желязо |  |  |  |  |  |
| К 1 | mg/dm3 | 1,0 | 0.52 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.18 | 1 | Да |
| СО | mg/dm3 | 1,0 | 0.11 | 1 | Да |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
| Хлорни йони |  |  |  |  |  |
| К 1 | mg/dm3 | 300 | 85 | 1 | Да |
|  |  |  | 64 | 1 | Да |
| СО | mg/dm3 | 300 | 53.2 | 1 | Да |
|  |  |  | Няма измерване* | - | - |
| Фосфати |  |  |  |  |  |
| К 2 | mg/dm3 | 15 | 0.70 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.90 | 1 | Да |
|  |  |  | 5.3 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.70 | 1 | Да |

* - През 2011 г. има направен само един анализ на сгуроотвалната канавка, поради липса на вода в не

Таблица 4. Образуване на отпадъци (по Условие 11.1.1. от КР)

| Вид на производствения отпадък | Код на отпа-дъка | Количество, t/y | Количество тон/тон продукт | Временно съхранение на площадката | Транспорт-иране – собствен трансп./външна фирма | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разрешено с КР | Генерирано | Разрешено с КР | Генерирано 2011 г. |  |  |  |
|  |  |  | 2007г. | 2008. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Производствени отпадъци от инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение№ 4 на ЗООС - ТЕЦ |
| Сгурия, шлака от дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 4 104 | 706 | 897 | 544 | 467 | 293 | 0,053 | 0,006 | Не | - | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | 16 108 | 1977 | 2 926 | 2 164 | 1856 | 1 173 | 0,22 | 0,025 | Не | - | Да |
| Отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища | 10 01 25 | 36 | 16 | 20 | 15 | 10 | 7 | 0,0019 | 0,0002 | Не | Втр* | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 5 | 4,2 | 2,86 | 3.2 | 1,2 | 0 | 0,00026 | 0 | Не |  | Да |
| Утайки от декарбонизиране | 19 09 03 | 118 | 5 | - | - | 4 | 3 | 0,003 | 0,00006 | Не | Стр* | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 | 0 | Не |  | Да |
| Общи производствени отпадъци |
| Почва от измиване и почистване на захарно цвекло | 02 04 01 | 20 000 | 2 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Не | Стр | Да |
| Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал) | 02 04 02 | 40 000 | 1 465 | 4 005 | 4 785 | 4260 | 1850 |  |  | Не |  | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (меласа) | 02 04 99 | 12 000 | 1 898 | 1 829 | 1 669 | 1158 | 688 |  |  | Площадка І-6 | Жп цистерни | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (листа и парчета от начупено захарно цвекло, трева и корени) | 02 04 99 | 1 312 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Площадка І-1 | В Тр | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде(отсладена резанка) | 02 04 99 | 79 430 | 4 913 | 24,5 | 0 | 0 | 0 |  |  | ЗЗ Площадка І-8 | В Тр | Да |
| Материали, негодни за консумация или преработване(отпадъци от вафли) | 02 06 01 | 95 | 76 | 38 | 49.7 | 40.5 | 33 |  |  | ЗЗИ Площадка ІІ-3 | В Тр | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (отпадъци от почистване на помещенията в ЗЗИ) | 02 06 99 | 201,5 | 92 | 133 | 138 | 128 | 118 |  |  | Не | Не | Да |
| Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | 03 01 05 | 8,4 | 1,86 | 7,84 | 7.34 | 0 | 0 |  |  | Не | В тр | Да |
| Отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12 | 08 03 13 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ЗОпаковки Площадка V-6 |  | Да |
| Шлака от пещи | 10 09 03 | 40 | 17,3 | 16,2 | 1.5 | 0 | 0 |  |  | РМЗ Площадка VІІ-2 | С тр | Да |
| Отпадъчна смес преди термично обработване | 10 13 01 | 3 406 | 560 | 327 | 341 | 312 | 116 |  |  | Не |  | Да |
| Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар | 10 13 04 | 3 000 | 368 | 193 | 128 | 169 | 62 |  |  | Не | В тр | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 224,7 | 209,28 | 180 | 193 | 39,66 | 4.98 |  |  | РМЗ Площадка VІІ-4 | В тр | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,68 | 1,8 | 0,44 | 0.40 | 0,200 | 0.12 |  |  | РМЗ Площадка VІІ-3 | В тр | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 450 | 39,22 | 57,74 | 186.12 | 73,70 | 168.32 |  |  | Не | В тр | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 5,45 | 0 | 5,24 | 5.2 | 5,33 | 0 |  |  | Не | В тр | Да |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 0,100 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0.096 |  |  | Не | В тр | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 0,100 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Не |  | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | 1 | 0,540 | 0,842 | 0,6 | 0,3 | 0.145 |  |  | Площадка І-1 |  | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 6 | 15,94 | 5,58 | 5.68 | 5,64 | 5.60 |  |  | Не | С тр | Да |
| Черни метали | 16 01 17 | 27,48 | 11,24 | 23 | 0 | 19,02 | 0 |  |  |  | В тр | Да |
| Цветни метали | 16 01 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | В тр | Да |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 | 10 09 08 | 320 | 144 | 92 | 8.2 | 0 | 0 |  |  | РМЗ Площадка VІІ-2 | С тр | Да |
| Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11 (утайка от дробометна камера) | 10 09 12 | 1,2 | 0,85 | 0,90 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | Не | С тр | Да |
| Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14 (обработка на цилиндри за печатарски машини) | 12 01 15 | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0.01 | 0,01 | 0.01 |  |  | Не | С тр | Да |
| Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 20 (дискове за шлайфане) | 12 01 21 | 0,05 | 0,045 | 0,04 | 0.03 | 0,02 | 0.01 |  |  | Не | С тр | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 12 броя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Транспорт Площадка VІ-3 |  | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 200,18 | 226,16 | 139 | 41 | 148,32 | 33.56 |  |  | Площадка І-3 | В тр | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 27,28 | 0 | 25 | 0 | 20,95 | 0 |  |  | РМЗ Площадка VІІ-3 | В тр | Да |
| Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05 (смесени строителни отпадъци) | 19 10 06 | 620 | 400 | 507 | 401 | 756 | 480 |  |  | Не | С тр | Да |
| Хартия и картон (при обрязване) | 19 12 01 | 120 | 53,26 | 60,1 | 23 | 50,16 | 40.10 |  |  | Не | В тр | Да |
| Пластмаса и каучук (при обрязване в завода за опаковки) | 19 12 04 | 6,92 | 12,68 (5) | 7,62 | 6.4 | 6,46 | 5.96 |  |  | ЗОпаковки Площадка V-5 | С тр | Да |
| Утайки от избистряне на води | 19 09 02 | 1 | 12 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Не |  | Да |
| Битови отпадъци |
| Биоразградими отпадъци | 20 02 01 | 36 | 29 | 26 | 19 | 16 | 17 |  |  | Не | С тр | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 800 | 410 | 293 | 247 | 217 | 189 |  |  | Не | В тр | Да |
| Опасни отпадъци от инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС – ТЕЦ |
| Отпадъци, съдържащи други опасни вещества | 16 07 08* | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | Не |  | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества | 16 11 05* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00005 | 0 | Не |  | Да |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0 | Площадка ІІ-5 |  | Да |
| Общи опасни отпадъци |
| Утайки от масленоводни сепаратори | 13 05 02* | 0,1 | 0,005 | 0,005 | 0.003 | 0,002 | 0 |  |  | Завод за захар |  | Да |
| Разтвори от офсетов проявител на водна основа | 09 01 02* | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0.01 | 0,01 | 0.005 |  |  | ЗОпаковки Площадка V-6 |  | Да |
| Отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества (мастила за дълбок и флексопечат) | 08 03 12* | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ЗОпаковки Площадка V-6 |  | Да |
| Отпадъчни разтвори от ецване/гравиране | 08 03 16* | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ЗОпаковки Площадка V-6 |  | Да |
| Разтвори от проявител на основата на разтворители | 09 01 03* | 0,24 | 0,01 | 0,01 | 0.01 | 0,01 | 0.004 |  |  | ЗОпаковки Площадка V-6 |  | Да |
| Фиксиращи разтвори | 09 01 04* | 0,125 | 0,01 | 0,01 | 0.01 | 0,01 | 0.005 |  |  | ЗОпаковки Площадка V-6 |  | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно масло) | 13 03 07* | 0,74 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ТЕЦ |  | Да |
| Други изолационни и топлопредаващи масла(турбинно масло) | 13 03 10* | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ТЕЦ Площадка ІІ-5 |  | Да |
| Други хидравлични масла | 13 01 13* | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |  |  | ЗЗахар |  | Да |
| Други материали, смазочни масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 1 | 0,8 | 0.28 | 0.04 | 0,013 | 0.005 |  |  | ЗЗаводи Площадки І-9,ІІ-5,ІV-1,V-1,VІ-1,VІІ-1 |  | Да |
| Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | 12 01 09* | 0,1 | 0,005 | 0,005 | 0.003 | 0,002 | 0.002 |  |  | РМЗ Площадка V-1 |  | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали(включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 2 | 1,32 | 1,40 | 0.23 | 0,079 | 0 |  |  | Транспорт Площадка VІ-3 |  | Да |
| Маслени филтри | 16 01 07* | 0,04 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Транспорт Площадка VІ-1 |  | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 1,326 | 2,56 | 0,21 | 0 | 2,83 | 1.18 |  |  | Площадка VІІ-4 |  | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 547 броя 0,14 | 0,10 | 470 бр. 0,097 | 772 бр. 0,148 | 676 бр. 0,113 | 435 бр. 0.073 |  |  | Площадки по заводи |  | Да |
| Строителни отпадъци |
| Смеси от бетон, тухли, керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 5 | 880 | 160 | 120 | 4 | 4 |  |  | Не | С тр | Да |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | 25 | 13,78 | 27 | 8.65 | 2,16 | 0 |  |  | Площадка VІІ-3 | В тр | Да |
| Алуминий | 17 04 02 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Площадка VІІ-3 |  | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 30 | 348,62 | 134 | 162 | 17,82 | 0 |  |  | Не | В тр | Да |
| Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | 17 06 03* | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Не | С тр | Да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест) | 17 06 04 | 1,8 | 1,28 | 1,4 | 0 | 0 | 0 |  |  | Не |  | Да |

В тр* - транспорт на външна фирма

С тр* - собствен транспорт

Обобщена информация за отпадъците и оценката на съответствието е направена в т. 4.4. (Управление на отпадъците) от настоящия ГДОС.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Наименование на отпадъка | Код | Оползотво-ряване на площадката | Обезвреж- дане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по опол-зотворяване/обез-вреждане | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вафлени отпадъци | 02 06 01 | - | - | Частни лица R12 | Да |
| Трици, талаш, изрезки, парчета, дърв. материал | 03 01 05 | - | - | Частни лица R12 | Да |
| Отпадъци от ТЕЦ (големи късове въглища) | 10 01 25 | - | - | Частни лица R12 | Да |
| Отпадъчна след преди термично обработване (дребен варовик) | 10 13 01 | - | - | Частни лица R12 | Да |
| Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар | 10 13 04 | - | - | Частни лица R12 | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | - | - | ЕТ “ИМПУЛС” Н. Николов | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | - | - | ЕТ “ИМПУЛС” Н. Николов R12 | Да |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | - | - | ЕТ “ИМПУЛС” Н. Николов R12 | Да |
| Алуминий | 17 04 02 | - | - | ЕТ “ИМПУЛС” Н. Николов R12 | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 |  | - | ЕТ “ИМПУЛС” Н. Николов R12 | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | - | - | ЕТ “ИМПУЛС” Н. Николов R12 | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | - | - | ЕТ “ИМПУЛС” Н. Николов R12 | Да |
| Отпадъци от ЗЗИ | 02 06 99 | - | - | D1-118 т. Сметище Г. Оряховица | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | - | - | „Трейд Пейпър” ЕООД R12 | Да |
| Хартия и картон (обрязване) | 19 12 01 | - | - | „Трейд Пейпър” ЕООД R12 | Да |
| Меласа | 02 04 99 | R3 - Завод за спирт 688 т | - | - | Да |
| Абсорбенти, омаслени конци | 15 02 02* | - | 0 т. | Съхранение на площадката | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | - |  | „Мегапорт” гр. В.Търново R 12 | Да |
| Утайки от декарбонизиране | 19 09 03 | - | - | D1 – 3 т. сметище Г. Орях. | Да |
| Отработени шлифовъчни тела | 12 01 21 | - | - | D1 – 0.02 т. сметище Г. Орях. | Да |
| Биоразградими отпадъци | 20 02 01 | - | - | D1 – 17 т. сметище Г. Орях. | Да |
| Смеси от битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | D1 – 189 т. сметище Г. Орях. | Да |
| Смеси от бетон, тухли и др. | 17 01 07 | - | - | D1 – 4 т. сметище “Бабенец”, Г.Оряховица | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане, измерено през деня dB (A) | Съответ- ствие | Ниво на звуково налягане, измерено през нощта dB (A) | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Контур І |  |  |  |  |
| Т.13 | 50.7 | Да | 46.7 | Да |
| Т.14 | 49.2 | Да | 45.6 | Да |
| Т.15 | 51.4 | Да | 48.7 | Да |
| Т.16 | 50.3 | Да | 45.4 | Да |
| Т.17 | 50.2 | Да | 48.7 | Да |
| Т.18 | 52.9 | Да | 49.6 | Да |
| Т.19 | 52.0 | Да | 48.8 | Да |
| Т.20 | 49.5 | Да | 46.8 | Да |
| Т.21 | 50.2 | Да | 45.3 | Да |
| Т.22 | 54.0 | Да | 51.2 | Да |
| Т.31 | 49.2 | Да | 46.6 | Да |
| Т.32 | 47.4 | Да | 44.3 | Да |
| Т.33 | 47.0 | Да | 42.2 | Да |
| В мястото на въздействие | 52.8 | Да |  |  |
| Контур ІІ |  |  |  |  |
| Т.23 | 57.1 | Да | 54.1 | Да |
| Т.24 | 55.9 | Да | 50.9 | Да |
| Т.25 | 57.3 | Да | 51.1 | Да |
| Т.26 | 60.3 | Да | 54.2 | Да |
| Т.27 | 60.7/79.3 | Да/Не | 53.3 | Да |
| Т.29 | 54.2 | Да | 49.2 | Да |
| Т.30 | 50.5 | Да | 48.5 | Да |
| В мястото на въздействие | 58.2 | Да |  |  |
| Контур ІІІ |  |  |  |  |
| Т.28 | 59.5 | Да | 54.1 | Да |
| Т.34 | 49.4 | Да | 47.8 | Да |
| Т.35 | 52.9 | Да | 50.1 | Да |
| Т.36 | 56.2 | Да | 52.7 | Да |
| Т.37 | 52.1 | Да | 49.2 | Да |
| Т.38 | 50.8 | Да | 47.6 | Да |
| Т.39 | 53.0 | Да | 48.2 | Да |
| Т.40 | 53.3 | Да | 50.0 | Да |
| Т.25 | 57.3 | Да | 51.1 | Да |
| Т.26 | 60.3 | Да | 54.2 | Да |
| Т.27 | 60.7/78.6 | Да/Не | 53.3 | Да |
| В мястото на въздействие – при неработеща варова инсталация | 52.2 | Да |  |  |
| В мястото на въздействие – при работеща варова инсталация | 68.9 | Не (1) |  |  |
| Контур IV |  |  |  |  |
| Т.1 | 50.2 | Да | 47.2 | Да |
| Т.2 | 51.7 | Да | 50.6 | Да |
| Т.3 | 53.4 | Да | 51.8 | Да |
| Т.4 | 50.5 | Да | 50.9 | Да |
| Т.5 | 48.4 | Да | 46.3 | Да |
| Т.6 | 50.1 | Да | 47.5 | Да |
| Т.7 | 50.2 | Да | 47.7 | Да |
| Т.8 | 49.8 | Да | 48.9 | Да |
| Т.9 | 52.0 | Да | 51.1 | Да |
| Т.10 | 52.8 | Да | 52.0 | Да |
| Т.11 | 57.9 | Да | 55.3 | Да |
| Т.12 | 54.1 | Да | 52.1 | Да |
| В мястото на въздействие | 57.9 | Да |  |  |

* - при неработеща варова инсталация

** - при работеща варова инсталация

( 1 ) – Превишението на нивото на шум е само през кампаниен период и е в резултат от пълненето на варницата (веднъж на два часа) в Завода за захар. Предприети са коригиращи действия това да става в светлата част на деня и без в часовете за почивка. На пресипките в бункерите са монтирани гумени ленти за намаление на шума.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовзе-мане | Концентр. в подзем-ните води, съг-ласно КР | Резултати от монито-ринг | Честота на монито-ринг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водно ниво (mm) | ШК1 | - | 11 900 | 1 | Да |
|  | ШК2 | - | 11 200 | 1 | Да |
|  | ШК3 | - | 10 500 | 1 | Да |
|  | ШК5 | - | 11 400 | 1 | Да |
|  | ШК6 | - | 10 800 | 1 | Да |
| Водороден показател |  |  |  |  |  |
|  | ШК1 | - | 7.79 | 1 | Да |
|  | ШК2 | - | 7.53 | 1 | Да |
|  | ШК3 | - | 7.18 | 1 | Да |
|  | ШК5 | - | 7.07 | 1 | Да |
|  | ШК6 | - | 7.37 | 1 | Да |
| Електропроводи-мост (ms/sm) |  |  |  |  |  |
|  | ШК1 | - | 770 | 1 | Да |
|  | ШК2 | - | 1 248 | 1 | Да |
|  | ШК3 | - | 1 238 | 1 | Да |
|  | ШК5 | - | 1 077 | 1 | Да |
|  | ШК6 | - | 918 | 1 | Да |
| Окисляемост (mg O2/dm3) |  |  |  |  |  |
|  | ШК1 | - | 4.12 | 1 | Да |
|  |  | - | 2.0 | 1 | Да |
|  | ШК2 | - | 3.20 | 1 | Да |
|  |  | - | 1.14 | 1 | Да |
|  | ШК3 | - | 4.24 | 1 | Да |
|  |  | - | 2.48 | 1 | Да |
|  | ШК5 | - | 3.20 | 1 | Да |
|  |  | - | 2.40 | 1 | Да |
|  | ШК6 | - | 2.96 | 1 | Да |
|  |  | - | 1.76 | 1 | Да |
| Обща твърдост (mgeqv/dm3) |  |  |  |  |  |

|  | ШК1 | - | 6.6 | 1 | Да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 9.40 | 1 | Да |
|  | ШК2 | - | 11.4 | 1 | Да |
|  |  | - | 11.4 | 1 | Да |
|  | ШК3 | - | 12.4 | 1 | Да |
|  |  | - | 11.55 | 1 | Да |
|  | ШК5 | - | 10.1 | 1 | Да |
|  |  | - | 10.45 | 1 | Да |
|  | ШК6 | - | 8.05 | 1 | Да |
|  |  | - | 11.0 | 1 | Да |
| Амониев азот (mg/dm3) |  | 0,12 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 0.05 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.04 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | 0.04 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.04 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | 0.04 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.04 | 1 | Да |
|  | ШК5 |  | 0.12 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.06 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | 0.03 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.05 | 1 | Да |
| Нитритен азот (mg/dm3) |  | 0,025 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | <0.002 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.010 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | <0.002 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.009 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | 0.007 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.012 | 1 | Да |
|  | ШК5 |  | <0.002 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.022 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | 0.004 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.008 | 1 | Да |
| Нитратен азот (mg/dm3) |  | 10 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 8.3 | 1 | Да |
|  |  |  | 7.9 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | 8.9 | 1 | Да |
|  |  |  | 7.70 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | 11.1 | 1 | Не |
|  |  |  | 5.8 | 1 | Да |

|  |  |  | 5.80 | 1 | Да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШК5 |  | 2.60 | 1 | Да |
|  |  |  | 1.60 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | 5.60 | 1 | Да |
|  |  |  | 5.70 | 1 | Да |
| Хлориди (mg/dm3) |  | 30 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 72.67 | 1 | Не |
|  |  |  | 28.16 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | 97.62 | 1 | Не |
|  |  |  | 25.20 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | 88.62 | 1 | Не |
|  |  |  | 26.98 | 1 | Да |
|  | ШК5 |  | 49.63 | 1 | Не |
|  |  |  | 27.33 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | 63.81 | 1 | Не |
|  |  |  | 25.45 | 1 | Да |
| Сулфати (mg/dm3) |  | 50 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 100.8 | 1 | Не |
|  | ШК2 |  | 117.6 | 1 | Не |
|  | ШК3 |  | 141.2 | 1 | Не |
|  | ШК5 |  | 117.6 | 1 | Не |
|  | ШК6 |  | 86.4 | 1 | Не |
| Фосфати (mg/dm3) |  | 0,1 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | <0.5 | 1 | - |
|  | ШК2 |  | <0.5 | 1 | - |
|  | ШК3 |  | 0.5 | 1 | Не |
|  | ШК5 |  | 0.7 | 1 | Не |
|  | ШК6 |  | 0.7 | 1 | Не |
| Нефтопродукти (µg/dm3) |  | 50 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | <0.5 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | 0.30 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | 0.44 | 1 | Да |
|  | ШК5 |  | 0.12 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | 0.28 | 1 | Да |
| Желязо (µg/dm3) |  | 50 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 0.13 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.01 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | 0.11 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.01 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | 0.18 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.012 | 1 | Да |
|  | ШК5 |  | 0.091 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.010 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | 0.096 | 1 | Да |
|  |  |  | <0.01 | 1 | Да |
| Манган (µg/dm3) |  | 20 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | <0.05 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.017 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | 0.050 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.015 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | <0.05 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.012 | 1 | Да |
|  | ШК5 |  | <0.05 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.014 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | <0.05 | 1 | Да |
|  |  |  | 0.009 | 1 | Да |
| Цинк (µg/dm3) |  | 200 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 0.04 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | 0.05 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | 0.03 | 1 | Да |
|  | ШК5 |  | 0.07 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | 0.08 | 1 | Да |
| Мед (µg/dm3) |  | 30 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 0.009 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | 0.010 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | 0.010 | 1 | Да |
|  | ШК5 |  | 0.010 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | 0.010 | 1 | Да |
| Хром (общ) (µg/dm3) |  | 5 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 0.03 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | 0.028 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | 0.03 | 1 | Да |
|  | ШК5 |  | 0.03 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | 0.013 | 1 | Да |
| Кадмий (µg/dm3) |  | 1 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 0.004 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | 0.002 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | 0.001 | 1 | Да |
|  | ШК5 |  | 0.030 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | 0.002 | 1 | Да |
| Олово (µg/dm3) |  | 30 |  |  |  |
|  | ШК1 |  | 0.12 | 1 | Да |
|  | ШК2 |  | <0.005 | 1 | Да |
|  | ШК3 |  | 0.053 | 1 | Да |
|  | ШК5 |  | 0.06 | 1 | Да |
|  | ШК6 |  | <0.005 | 1 | Да |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентр. в почвите, (базово състояние) | Точка на пробовзе-мане | Резултатиот монито-ринга | Честота на монито-ринга | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| pН (mg/kg) | 7.21 | Почвена проба (ППР) № 1 – 15 м. западно от Институт-ска сграда | 7.91 | Веднъж на 3 год. | Не* |
| Сулфати (mg/kg) | 206 |  | 102.9 |  | Да |
| Хлориди (mg/kg) | 19 |  | 0.14 |  | Да |
| Фосфати (mg/kg) | 121 |  | <3 |  | Да |
| Амониев азот(mg/kg) |  |  | 12.2 |  | Да |
| Нитритен азот (mg/kg) | 0.61 |  | <1.0 |  | Да |
| Нитратен азот (mg/kg) | 17 |  | 1.4 |  | Да |
| Натрий (mg/kg) | 4 555 |  | 552 |  | Да |
| Съд. на водоразтво- рими соли % | 1.10 |  | - |  | - |
| Нефтопродукти (mg/kg) | 7.33 |  | <100 |  | - |
| Желязо (mg/kg) | 27 623 |  | 16 285 |  | Да |
| Манган (mg/kg) | 643 |  | 468 |  | Да |
| Цинк (mg/kg) | 120 |  | 34.6 |  | Да |
| Мед (mg/kg) | 56 |  | 18.6 |  | Да |
| Хром (mg/kg) | 54 |  | 15.9 |  | Да |
| Кадмий (mg/kg) | < 1 |  | <0.05 |  | Да |
| Олово (mg/kg) | 45 |  | 11.0 |  | Да |
| Уран 238 (bq/kg) | 48 |  | 6.1 |  | Да |
| Радий 226 (bq/kg) | 46 |  | 36.7 |  | Да |
| Торий 232 (bq/kg) | 50 |  | 39.1 |  | Да |
| pН (mg/kg) | 8.27 | ППР №2-северно от Калтински портал | 7.9 | Веднъж на 3 го-дини | Да |
| Сулфати (mg/kg) | 216 |  | 168 |  | Да |
| Хлориди (mg/kg) | 57 |  | 0.48 |  | Да |
| Фосфати (mg/kg) | 81 |  | 1036 |  | Не* |
| Амониев азот(mg/kg) |  |  | 18.5 |  | - |
| Нитритен азот (mg/kg) | 1.29 |  | <1.0 |  | Да |
| Нитратен азот (mg/kg) | 13 |  | 13.3 |  | Не |
| Натрий (mg/kg) | 4 859 |  | 560 |  | Да |
| Съд. на водоразтво- рими соли % | 0.95 |  | - |  | - |
| Нефтопродукти (mg/kg) | 8.89 |  | <100 |  | - |
| Желязо (mg/kg) | 32 079 |  | 16 595 |  | Да |
| Манган (mg/kg) | 643 |  | 389 |  | Да |
| Цинк (mg/kg) | 92 |  | 98.4 |  | Не* |
| Мед (mg/kg) | 47 |  | 43.3 |  | Да |
| Хром (mg/kg) | 65 |  | 15.9 |  | Да |
| Кадмий (mg/kg) | <1 |  | <0.05 |  | Да |
| Олово (mg/kg) | 41 |  | 29.0 |  | Да |
| Уран 238 (bq/kg) | 45 |  | 5.4 |  | Да |
| Радий 226 (bq/kg) | 49 |  | 41.3 |  | Да |
| Торий 232 (bq/kg) | 49 |  | 43.3 |  | Да |
| pН (mg/kg) | 6.53 | 600 м. южно от комина на ТЕЦ (спирто-храни-лище) | 7.81 | Веднъж на 3 годи-ни | Не* |
| Сулфати (mg/kg) | 309 |  | 17 |  | Да |
| Хлориди (mg/kg) | 19 |  | 0.08 |  | Да |
| Фосфати (mg/kg) | 236 |  | 175 |  | Да |
| Амониев азот(mg/kg) |  |  | 8.8 |  |  |
| Нитритен азот (mg/kg) | 1.37 |  | <1.0 |  | Да |
| Нитратен азот (mg/kg) | 13 |  | <1.0 |  | Да |
| Натрий (mg/kg) | 7 015 |  | 122 |  | Да |
| Съд. на водоразтво- рими соли % | 0.90 |  | - |  | - |
| Нефтопродукти (mg/kg) | 3.3 |  | <100 |  | - |
| Желязо (mg/kg) | 26 984 |  | 14 225 |  | Да |
| Манган (mg/kg) | 1036 |  | 483 |  | Да |
| Цинк (mg/kg) | 112 |  | 34.4 |  | Да |
| Мед (mg/kg) | 30 |  | 16.9 |  | Да |
| Хром (mg/kg) | 58 |  | 11.8 |  | Да |
| Кадмий (mg/kg) | <1 |  | <0.05 |  | Да |
| Олово (mg/kg) | 41 |  | 11.7 |  | Да |
| Уран 238 (bq/kg) | 40 |  | 7.6 |  | Да |
| Радий 226 (bq/kg) | 35 |  | 39.4 |  | Не* |
| Торий 232 (bq/kg) | 44 |  | 30.4 |  | Да |

Констатираните превишения не са свързани с дейността или работата на инсталацията.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

*Няма регистрирани аварийни ситуации свързани с дейността на инсталациите

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

*Няма регистрирани оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталациите

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРОТОКОЛИ ОТ ИЗМЕРВАНЕ НА ШУМ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ГЕН ПЛАН НА ПЛОЩАДКАТА НА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗМЕРВАНЕ НА ШУМ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРОТОКОЛИ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА ПОЧВИ

# Text boxes

“ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховица

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО №54/2005 г.

(КОРИГИРАН)

2012

Отговорник пълнене СО2

И                                                                     ооо               ж                                                                                                         о

Консултант

опасни товари

Началник

Транспорт

## Директори на заводи

Завод за       ЗЗИ               ТЕЦ         Завод       Завод за      РМЗ

Захар                                                  за спирт  опаковки

ОТДЕЛ ЕКОЛОГИЯ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

# ДИРЕКТОР ИТР – УПР НА СУОС

Главен       Н-к  СЗПАБ      Н-к ведомствена

енергетик                              охрана

Отговорник пълнене спирт