Меридиан 29” ЕООД

с. Осиковица, община Правец, Софийска област

тел. 0887 660 101

# Годишен доклад за изпълнение на дейностите,

# за които е предоставено

# Комплексно разрешително № 400-Н0/2010 г.,

# поправено с Решение № 400-Н0-И0-А0-ТГ1/28.05.2011 г.,

# актуализирано с Решение № 400-Н0-И0-А1-ТГ-1/15.12.2011 г.

# Отчетен период :

01.01.2012 г. - 31.12.2012 г.

март 2013 г.

Съдържание	            Стр.

# 1. Увод..................................................................................................................................................... 5

1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)............ 5

1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията.......................................................................................... 5

1.3. Регистрационен номер на КР......................................................................................................................... 5

1.4. Дата на подписване на КР.............................................................................................................................. 5

1.5. Дата на влизане в сила на КР......................................................................................................................... 5

1.6. Оператор на инсталацията  (притежател на разрешителното)................................................................... 5

1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора......................................................................... 5

1.8. Лице за контакти............................................................................................................................................. 5

1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти................................................................................ 5

1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите извършвани в инсталациите.................................5

1.11. Производствен капацитет на инсталацията................................................................................. ...............8

1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда................... 8

1.13. РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията....................................................................... .8

1.14. Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията................................................... 8

# 2. Система за управление на околната среда....................................................................................................8

2.1. Структура и отговорности.............................................................................................................. .................8

2.2. Обучение............................................................................................................................................................8

2.3. Обмен на информация......................................................................................................................................8

2.4. Документиране..................................................................................................................................................9

2.5. Управление на документи............................................................................................................. ..................9

2.6. Оперативно управление................................................................................................................................... 9

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия.........................................................................9

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.......................................................................................9

2.9. Записи............................................................................................................................................................... 9

2.10. Докладване..................................................................................................................................................... 10

2.11. Актуализация на СУОС................................................................................................................................ 10

# 3. Използване на ресурси.................................................................................................................................... 10

3.1. Използване на вода..........................................................................................................................................10

3.2. Използване на енергия....................................................................................................................................10

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.................................................................... 11

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти................................. .................12

# 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.......................................................................... 12

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR........................... 12

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.................................................................................... 13

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води........................................................................ 16

4.4. Управление на отпадъците............................................................................................................................ 16

4.5. Шум................................................................................................................................................................. 21

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.......................................................................... 22

# 5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие

с условията  на КР (ИППСУКР)...................................................................................................................... 23

# 6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях...................................................... ................23

# 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения............................................................ 23

7.1. Аварии............................................................................................................................................ .................26

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР..............26

# 8. Подписване на годишния доклад................................................................................................................. 27

Декларация............................................................................................................................................................. 25

# Приложение 1 : Таблици 1 – 10......................................................................................................... .................26

Приложение 2 : .................................................................................................................................................... 29

- Копия от Протокол №14/05.04.2012 г. за извършени собствени измервания на вредни вещества,  изпускани в атмосферния въздух  и Протокол от изпитване №01-0385/11.04.2012 г. на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух (МОСВ, ИАОС – ГД „Лабораторно-аналитична дейност”,  Централна лаборатория София -01, сертификат №135 ЛИ/30.09.2011 г., валиден до 30.09.2015 г., издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 ).

- Копия от Протокол № 1803/27.12.2012 г. за извършени собствени измервания на вредни вещества,  изпускани в атмосферния въздух  и Протокол от изпитване №01-1973/04.01.2013 г. на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух (МОСВ, ИАОС – ГД „Лабораторно-аналитична дейност”,  Централна лаборатория София -01, сертификат №135 ЛИ/30.09.2011 г., валиден до 30.09.2015 г., издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 ).

“Меридиан 29” ЕООД, с. Осиковица, община Правец, област София притежава Комплексно разрешително (КР) № 400-Н0/2010 г., издадено с Решение № 400-Н0-И0-А0/30.09.2010 г. на Министъра на околната среда и водите за експлоатация на Инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци. Разрешителното е поправено с Решение № 400-Н0-И0-А0-ТГ1/28.05.2011 г. и актуализирано с Решение № 400-Н0-И0-А1-ТГ-1/15.12.2011 г., подписано от Изп. Директор на ИАОС.

Настоящият ГДОС е изготвен в изпълнение на чл.125  т.5 от ЗООС и Условие 5.10.1. от КР, съгласно който Дружеството се задължава да представя ежегодно на контролиращия орган Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР за дадена година в срок до 31 март на следващата календарна година.

Докладът обхваща периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. и е изготвен съгласно Образец на годишен доклад, приложен към «Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, утвърдена със заповед № РД-806/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите. При излагане на информацията е спазена последователността в структурата на цитирания образец.

1. Увод

1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)

1.1.1. Инсталация, която попада в Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий - съдържащи отпадъци

(т. 2.5. “а” от Приложение 4 на ЗООС), състояща се от:

- два броя тиглови пещи с капацитет по 0,25 t/24 h максимален производствен капацитет всяка.

1.1.2. Инсталации, не попадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС:

Няма

1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията

2188, с. Осиковица, общ. Правец, обл. София

1.3. Регистрационен номер на КР: 400-Н0/2010 г., издадено с Решение № 400-Н0-И0-А0/30.09.2010 г. на Министъра на околната среда и водите;

1.4. Дата на подписване на КР : 30.09.2010 г.

1.5. Дата на влизане в сила на КР : 15.10.2010 г.

1.6. Оператор на инсталацията  (притежател на разрешителното)

“МЕРИДИАН 29” ЕООД, ЕИН: BG 175222037

1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

2188 с. Осиковица, общ. Правец, област София

Моб.:  +359  887 660 101;+359 888  990 101;

1.8. Лице за контакти

Димитър Марков Димитров -Управител

1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

2188 с. Осиковица, общ. Правец, област София

Моб.:  +359  887 660 101;+359 888  990 101;

1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталациите

“МЕРИДИАН 29” ЕООД  е eднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ф.д. 28/2007 г. на СОС, вписано в регистъра за търговски дружества под № 6407, том 123, стр. 27 с решение на Софийски окръжен съд по ф.д. № 28/2007г., ЕИК 175222037.

100% от капитала на дружеството е частна собственост.  То се управлява от собственика и Управител Димитър Марков Димитров.

Дълготрайните материални активи се оценяват на 360 хил. лв. При достигане на максималния капацитет на инсталацията от 120 т сплави годишно, годишните разходи за експлоатацията й възлизат на 180 хил.лв.

Площадката, на която „МЕРИДИАН 29” ЕООД експлоатира инсталацията за производство на алуминий-съдържащи сплави от алуминиеви отпадъци, е разположена върху позмелени имоти №  024116, 024117, 024118, 024119, 024120 и 024124 в землището на с. Осиковица с ЕКАТТЕ 54170, община Правец, Софийска област.  Те са част от бивш Стопанския двор в местността “Грабишка могила”. Теренът е с променено предназначение, като и по настоящем представлява  „работилница за преработка на метални отпадъци” от алуминий. Ползването на строежа е разрешено с удостоверение за ползване на строеж, издадено от кмета на община Правец на 13 август 2002 г.

Общата площ на използваните имоти е 12.548 dka. Община Правец е издала нотариални актове за недвижима собственост и скици на ползваните имоти.

Имотите в обхвата на площадката са собственост на  Марко Димитров Петров и  операторът на инсталацията „Меридиан 29” ЕООД упражнява дейността си въз основа на Договор за Наем, № 2467 от 23.06.2007г.

Граници на площадката: север, изток и юг – Стопански двор на ДПФ - МЗГ; югозапад – полски път; северозапад – урбанизирани територии със смесено земеползване от землището на с. Осиковица. Площадката отстои на 170 m от най-близката жилищна сграда на  с. Осиковица.

Връзка с инфраструктурата на района: инфраструктурата до и на площадката на „МЕРИДИАН 29” ЕООД е изградена. Площадката е свързана с републиканската пътна мрежа чрез селищния път на с. Осиковица и магистрала “Хемус”.

Електрозахранването на предприятието са осъществени чрез съответни отклонения от  електрическата мрежа, обслужваща района.

Вода за производствени нужди не се употребява. За противопожарно водоснабдяване е изграден противопожарен хидрант. Същият е приет със становище на РСПБЗН-Правец

«МЕРИДИАН 29” ЕООД е оператор на действаща Промишлена инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци, попадаща в обхвата на т.2.5а от Приложение № 4 на ЗООС.

Топенето на алуминий-съдържащия скрап (главно шлака) се извършва в две тиглови пещи, работещи с индиректно загряване с природен газ. Капацитетът на всяка от пещите е по 0,250 t/24 h, максималната производителност  на инсталацията - 120 t/y. Основна суровина за работата на инсталацията са алуминий-съдържащи отпадъци - 250 t/y Производственият процес включва следните основни технологични операции:

- Приемане на суровината – алуминий съдържащи отпадъци и сортиране;

- Рязане на едрогабаритния материал механично;

- Топене в пещи;

- Отгребване на формиралата се шлака;

- Разливане ръчно;

- Складиране;

- Експедиция.

Получаваните сплави са нестандартен продукт, който фирмата предава по договор на други оператори за преработка до сплави – стандартно качество.

Газовите потоци от металните вани на пещите, заедно с димните газове от изгарянето на горивото, се обхващат от засмукващо устройство, тип „зонтик”, който в горната си част преминава в газоход. Газоходите от двете пещи се обединяват в общ такъв, поставен перпендикулярно по средата на разстоянието между двете пещи. Аспирацията се осигурява от вентилатор тип ВЦП-5, мощност 1kW и дебит на засмукване 8000 Nm3/h при температура 55оС. Отпадъчните газове се отвеждат в пречиствателно съоръжение – ръкавен филтър, след което се изпускат в атмосферата.

При експлоатацията на инсталацията за производство на алуминиеви сплави не се отделят производствени отпадъчни води. Охлаждащи води не се използват. Дъждовни води не се събират в канализационна система и не се заустват. Разтичат се към околните терени.

Инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци включва:

- складово стопанство - площадки за приемане на подлежащите на преработка отпадъци;

- складово стопанство – гориво;

- складово стопанство  за генерираните в производството отпадъци;

- термичен цех – леярна с два броя тиглови пещи с индиректно нагряване, работещи с гориво природен газ;

- склад „готова продукция”.

Спомагателните производствени звена на площадката са:

- Ремонтно-механична работилница;

- Гараж.

Настоящият ГДОС се отнася за пероиода от 01.01.2012 г. – 31.012.2012 г. В този период инсталацията е работила с пълен капацитет– общо 240 дни, на една смяна по 8 часа, общо 1920 часа.

1.11. Производствен капацитет на инсталацията

Съгласно Условие 4.2. като част от ГДОС представяме количество произведена продукция в Инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий - съдържащи отпадъци, която попада в Приложение 4 от ЗООС за отчетния период 01.01.2012 г. – 31.012.2012 г.

| Период | Инсталации | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет (t /24 h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Условие 4.1. от КР | Инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий - съдържащи отпадъци, състояща се от: - два броя тиглови пещи с капацитет по 0,25 t/24 h максимален производствен капацитет всяка | 2.5 а | 0,5 |
| 2012 г. |  |  | 0,499 |

За отчетния период са произведени с 119,8 тона некондиционни алуминиеви сплави.

Разработена е и се прилага инструкция за измерване и изчисляване на годишното производство на инсталацията, съгл. Условие 4.3. от КР.

1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Отговорно лице за изпълнение на КР е Управителят на дружеството. С приемането на отпадъци са ангажирани Управителя и началник цеха. Документацията се води от офис-организатора на фирмата.

1.13. РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – София, 1618 гр. София, бул.“Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10

1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция Дунавски район, 5800 гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60

2. Система за управление на околната среда

2.1. Структура и отговорности

В “МЕРИДИАН 29 ” ЕООД  е разработена система за управление на околната среда (СУОС).

По Условие 5.1.1. е определен персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното (виж т.1.12 по-горе).

Изготвени са и се поддържат списъци (Условие 5.1.2.) на:

- персонала, извършващ конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;

- лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Офис-организаторът  на фирмата съхранява списъците и ги актуализира при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

2.2. Обучение

В изпълнение на Условие 5.2.1. Дружеството определя ежегодно потребностите от обучение на персонала/лицата и изготвя годишна програма, в зависимост от определените потребности. Програмата се актуализира при промяна на потребностите от обучение на персонала.

2.3. Обмен на информация

По Условие 5.3.1. се поддържа актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

По Условие 5.3.2. се поддържа актуален списък с адресите и начините за контакт на органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното: МОСВ, ИАОС, РИОСВ – София, Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен, Община Правец, Областна дирекция “Гражданска защита” , РСПБЗН-Правец.

2.4. Документиране

По Условие 5.4.1. на площадката е осигурен актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите.

По Условие 5.4.2. на площадката е осигурен и се съхранява на достъпно място списък с всички необходими инструкции, изисквани  с КР, както и с лицата отговорни за тяхното изпъл-нение. Инструкциите се документират.

Съгласно Условие 5.4.3. е съставен списък на отговорните лица по изпълнение на КР със съответните им предоставени инструкции.

2.5. Управление на документи

Разработена е и се прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с КР, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на  невалидната документация-  Условие 5.5.1.

2.6. Оперативно управление

Съгласно Условие 5.6.1. са изготвени инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

В изпълнение на  Условия 5.7.1., 5.7.2. и 5.7.3. се прилагат писмени инструкции за: мониторинг на техническите и емисионните показатели; периодична оценка на съответствието на стойностите  им  с нормите, посочени в КР; както и за установяване на причините за допуснатите  несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

По Условие 5.8.1. се прилага писмена инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария; по Условие 5.8.2.  е разработена  инструкция за аварийно планиране и действия при аварии с всички елементи.

2.9. Документиране

Документират се и се съхраняват данните:

- от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в КР (Условие 5.9.1.);

- за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия (Условие 5.9.2.);

- от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологич-ното/пречиствателното оборудване (Условие 5.9.3.).

Съгласно Условие 5.9.4. е изготвен списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

2.10. Докладване

Изготвянето на настоящия ГДОС и представянето му в законовия срок е изпълнение на  Условие 5.10.1.

Условие 5.10.2. –извършена е проверка от РИОСВ –София по изпълнение на условията  в КР. Проверката е проведена в периода 07.05.-11.05.2012 г. и са представени всички, поискани от представителите накомпетентния орган документи.

2.11. Актуализация на СУОС

Актуализацията на комплексното разрешително е извършена с Решение № 400-Н0-И0-А1-ТГ-1/15.12.2011 г., в сила от 29.12.2011 г. Актуализацията отразява промяата на използваното в пещните агрегати гориво – от промишлен газьол ан пирроден газ. В тази връзка, съгласно Условие 5.11.1.,  са актуализирани инструкциите от СУОС.

Уведомяване

Във връзка с Условие 7.1.  като част от ГДОС докладваме, че през отчетния период не са регистрирани аварийни и други замърсявания на околната среда и съответно не е възниквала необходимост от уведомяване на компетентните органи.

“МЕРИДИАН 29” ЕООД информира РИОСВ – София за резултатите от периодичния мониторинг, определен с условията на КР в предвидените по закон срокове (Условие 7.2.). Пез 2012 г. са проведени измервания по мониторинг на емисиите в атмосферния въздух – двукратно, през месеците май и декември. Внесени са доклади за СПИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата (писма вх. №№ 26-00-5792/29.05.2012 г. и 26-00-930/28.01.2013 г.). Докледите са утвърдени с писма на РИОСВ съответно №№ 26-00-5792-13.06.2012 г. и 26-00-930/06.02.2013 г.

През 2012 г. не се е налагала и не е правена промяна в работата на инсталацията  (Условие 7.3).

3. Използване на ресурси

В Условие 8 от КР са поставени конкретни изисквания за ефективност на производствената дейност по отношение на употребата на енергия и гориво.

3.1. Използване на вода (Условие 8.1. от КР)

Изпълнява се  Условие 8.1.1. В инсталацията по Условие 2 не се използването на вода за производствени нужди.

3.2. Използване на енергия (Условие 8.2. от КР)

По Условие 8.2.1.2. е разработена инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на системите за подаване на гориво на горелките към Инсталацията за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци, основни консуматори на електроенергия на площадката.

Потреблението на електроенергия от инсталацията за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци се отчита посредством монтиран в административно-битовата сграда електромер и изчислителна инструкция по Условие 8.2.1.2.

Изчислени са и са документирани годишната консумация на енергия за инсталацията за производство алуминиеви сплави, както и стойността на годищната норма за ефективност при употребата на ел. енергия (Условие 8.2.2.1.).

Съгласно Условие 8.2.3.1. докладваме за годишната норма на ефективност по отношение използваното количество електроенергия, изразени като годишна консумация за производство на единица продукт  за инсталацията по Условие 2 от КР (Таблица 3.2).

Таблица 3.2

| Период | Електроенергия | Годишна норма на ефективност, съгласно КР MW/единица продукт* | Годишна норма на ефективност MW/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | Електроенергия | 0.4 | 0,012 | Да |

| * Единица продукт | - един тон алуминиеви сплави |
| --- | --- |

При прилагането на писмена инструкция за оценка на съответствието на измереното количество електроенергия с определеното такова в Условие 8.2.1.1. на КР не е установено несъответствие за отчетния период 01.01.2012 г. -31.12.2012 г.

3. 3. Използване на гориво (Условие 8.3. от КР)

По Условие 8.3.2.1. се прилага писмена инструкция за измерване годишната норма на ефективност по отношение използваното количество гориво природен газ, изразени като годишна консумация за производство на единица продукт  за инсталацията по Условие 2 от КР.

За 2012 година са употребени 53 612 Nm3 природен газ, отчетени ежемесечно с измерващото устройство от представител ана фирмата доставчик.

В изпълнение на Условие 8.3.3.1. докладваме за отчетния период годишната норма на ефективност по отношение използваното количество гориво за инсталацията по Условие 2 от КР (Таблица 3.3)в:

Таблица 3.3.

| Период | Период | Гориво | Годишна норма на ефективност, съгласно КР [ Nm3/t продукт] | Годишна норма на ефективност [ Nm3/t продукт] | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2012 | Природен газ | 700 | 447,51 | Да |

Съгласно Условие 8.3.3.2. докладваме, че при прилагането на писмена инструкция за оценка на съответствието на годишната норма на ефективност за употребата на горивото (Условие 8.3.2.2.) с  условията на разрешителното, не са установени несъответствия за отчетния период.

Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират (Условие 8.3.2.2.).

3.4. Съхранение на суровини и спомагателни материали

По Условие 8.3.4.1. – единственото вещество,  класифицирано в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, е използваното гориво – природен газ, който е стандартен продукт и се купува от специализирани доставчици в бутилки.  За горивото има наличен Информационен лист за безопасност, който се съхряанява в документацията на дружеството (Условие 8.3.4.2.).

Съхранението му се извършва на покрита площадка № 2А, посочена в Приложение Фиг. №2, актуализирана с  Решение № 400-Н0-И0-А1-ТГ-1/15.12.2011 г. (Условие 8.3.4.2.1). Представлява мобилна платформа с бутилки, транспортирани  по договор със специализирана фирма. Бутилките са групирани в 4 модула х 108 бутилки; всеки модул е с обем 2300 Nm3 (1,433 t) природен газ; общ обем  - 9 200 Nm3 (8,6 t). Предвижда се захранването на инсталацията за топене на алуминиеви отпадъци с природен газ се осъществява от локална газоснабдителна система, ситуирана непосредствено северно до корпуса на топилния цех .

По Условие 8.3.4.3. се прилага разработена инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение към инсталацията, определена с Условие 2., попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

В изпълнение на условие Условие 8.3.6.1. докладваме, че за отчетния период на настоящия ГДОС (2012 г.) са извършенни шест проверки на площадката за съхранение на природен газ и съоръженията за доставката му. Не са установени несъответстви и не се налагат коригиращи действия.

Резултатите от проверките са документирани (Условие 8.3.5.1.).

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

Съгласно  Европейският регистър на емисиите на вредните вещества (ЕРЕВВ) и PRTR  на площадката на “ МЕРИДИАН 29“ ЕООД се прави годишна оценка на количествата (емисиите) на следните замърсители, изпускани в атмосферния въздух с газовите емисии от работатта на инсталацията за преработка на алуминий-съдържащи отпадъци до алуминиеви сплави:

| № | CAS номер | Замърсител |
| --- | --- | --- |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) |
|  |  | Орг. в-ва, определени като общ С |

Като част от ГДОС докладваме обобщените годишни данни за изпусканите замърсители - Приложение 1, Таблица 1.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух (Условие 9 от КР)

По Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване:

Съгласно Условие 9.1.1. към изпускащо устройство К1 за пречистване на отпадъчните газове от Тиглова пещ №1 и Тиглова пещ №2 в инсталацията за топене на алуминий-съдържащи отпадъци е монтирано пречиствателно съоръжение за емисии в атмосферата -  1 бр. ръкавен филтър.

По Условие 9.1.2. за пречиствателното устройство ръкавен филтър са определени писмено:

- Контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

- Оптимални стойности на всеки един от контролираните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения;

- Честота на мониторинг на контролираните параметри;

- Вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Те са представени в Таблица 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Вид на оборудването за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие на прах в долната част на филтъра | По-малко от 5 кг | Веднъж на две седмици | Визуално |
| Изправност на газоходите | Отсъствие на течове | Веднъж месечно | Визуално |

Съгласно Условие 9.1.3 информацията по Условие 9.1.2. се съхранява в, съхранява се на площадката и може да се представи при поискване от компетентния орган. Такава е представена пред компетентния орган РИОСВ при проверка на изпълнението на условията в КР, проведена през м. май на 2012 г.

Изготвени са инструкции за:

- за експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения, вкл. за  документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за пречиствателното съоръжение (Условие 9.1.4.) ;

- за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива по Условие 9.1.2 на разрешителното, вкл. за  установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (Условие 9.1.5).

В настоящия ГДОС докладваме по Условие 9.1.6.2., че за отчетния период са извършени 36 бр. проверки на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение Не са установени несъответствия на стойностите на контролираните параметри с определените оптимални такива. Резултатите от проверките са документирани и се съхраняват (Условие 9.1.6.1.).

По Условие 9.2. Емисии от точкови източници:

На площадката на „МЕРИДИАН 29” ЕООД е разположен един точков източник на емисии в атмосферния въздух  - изпускащо устройство (кумин К1) на двете тиглови пещи в топилния цех. Съгласно Условие 9.2.1. дебитът на технологичните газове от организирания източник трябва да отговаря на посочения в таблица 4.2.2, а допустимите емисии да съответстват на посочените в таблица 4.2.3.

Таблица 4.2.2.

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Минимална височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | Комин на тиглова пещ №1 и тиглова пещ №2 | Ръкавен филтър | 8 000 | 12 |

Таблица 4.2.3.

| Параметър | НДЕ (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 10 |
| NOx | 400 |
| SO2 | 400 |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | 50 |

При процесите на производство на алуминий от алуминий-съдържащи отпадъци емисиите на вредни вещества се улавят непосредствено от източниците им (Условие 9.2.1.2.1.). При топенето на алуминий не се употребява на хексахлоретан (Условие 9.2.1.2.2.).

По Условие 9.2.2. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

На територията на площадката няма съществени източници на неорганизирани емисии (Условие 9.3.). Периодичен и несъществен източник на неорганизирани емисии от прах и изгорели газове от ДВГ може да бъде товаро-разтоварната дейност на площадката. Покритите складови помещения за отпадъци и за отделената шлака също са несъществени източници на неорганизирани емисии от прах. Периодично неорганизирани емисии от отпадъчни газове се отделят  при процесите на изливане на готовата алуминиева сплав. Общо делът на неорганизираните емисии спрямо общите емисии от площадката се оценява по-малко от 0,001 %. По Условие 9.3.2.  се прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. По Условие 9.3.3. се прилага инструкция инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

На територията на производствената площадка на “МЕРИДИАН 29”ЕООД няма източници на миришещи вещества във въздуха (Условие 9.4.). Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. Няма постъпили оплаквания за наличие на миризми във въздуха в района на площадката и съседните територии. По Условие 9.4.3. се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Съгласно Условие 9.6.1. Операторът е задължен да извършва два пъти годишно собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от точков източник- комин  след двете тиглови пещи в топилната инсталация К1 при условията в таблица 4.2.4.

Таблица 4.2.4. Мониторинг на изпускащо устройство №К1

| Параметър | Метод | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| Прах | БДС ЕN 13284-1:2004 | Два пъти годишно |
| NOx | БДС EN 14792:2006 | Два пъти годишно |
| SO2 | БДС EN 14791:2006 | Два пъти годишно |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | БДС ЕN 12619; БДС ЕN 13526 | Два пъти годишно |

В изпълнение на Условие 9.6.2.6. докладваме следната информация за отчетния период 01.01.2012 г. -31.12.2012г.:

1. Собствени периодични измервания по Условие 9.6.2.1. за периода са проведени два пъти годишно (Таблица 4.2.5.).

Таблица 4.2.5.

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР | Периодичен мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол №14/05.04.2012 г. за извършени собствени измервания и Протокол от изпитване №01-0385/11.04.2012 г. |
| NOх | mg/Nm3 | 400 | ( | да |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 | ( | да |
| прах | mg/Nm3 | 10 | 7,9 | да |
| Орг. в-ва, определени като общ С | mg/Nm3 | 50 | 26 | да |
| Дебит на отпад.газове | Nm3/h | 8 000 | 2129 | да |
| 2013 г.Протокол № 1803/27.12.2012 г. за извършени собствени измервания и Протокол от изпитване №01-1973/04.01. |
| NOх | mg/Nm3 | 400 | ( | да |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 | ( | да |
| прах | mg/Nm3 | 10 | 5,5 | да |
| Орг. в-ва, определени като общ С | mg/Nm3 | 50 | 22 | да |
| Дебит на отпад.газове | Nm3/h | 8 000 | 2124 | да |

( -по-малко от границата на откриване на метода.

Копия от протоколите са представени в Приложение 2 към този доклад.

2. Операторът е направил докладване по ЕРИПЗ по параметри NOx и SO2 – Приложение 1, таблица 1 (Условие 9.6.2.2.).

Получените стойности са значително по-ниски от емисионните прагове за замърсителите:

# Азотни оксиди (NOx/NO2) – 100 000 Kg/у;

Серни оксиди (SOx/SO2) -150 000 Kg/у.

3. Извършена е оценка  на наличието на неорганизирани емисии на площадката (шесткратно за отчетния период). Не са установени нарушения или несъответствия. Резултатите се документират и съхраняват (Условие 9.6.2.3.).

4. Извършена е оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на емисиите  на интензивно миришещи вещества (шесткратно за отчетния период). Не са установени нарушения или несъответствия. Резултатите се документират и съхраняват (Условие 9.6.2.4.).

5. Напаравена е и се съхраняват данните за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в КР норми. Не са установени несъответствия (Условие 9.6.2.5.).

6. Направени са изчисления съгласно Условие 6.11. от КР за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт, както следва (Таблица 4.2.6.)

| Параметър | Годишно количество замърсител, kg/у | Количество замърсител на единица продукт, kg/t продукт |
| --- | --- | --- |
| Прах | 27,36 | 0,228 |
| NOx | 71,45 | 0,596 |
| SO2 | 83,70 | 0,699 |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | 98,00 | 0,801 |

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води (Условие 10 от КР)

В изпълнение на Условие 10.1.1. отпадъчни води от роизводствената площадка не се заустват във водни обекти и/или канализационни системи.

При експлоатацията на инсталацията за производство на алуминиеви сплави не се отделят производствени отпадъчни води. Охлаждащи води не се използват. Дъждовни води не се събират в канализационна система и не се заустват. Разтичат се към околните терени.

4.4. Управление на отпадъците (Условие 11 от КР)

Едновременно с този доклад в ИАОС са  документирани и докладвани дейностите по управление на отпадъците за отчетния период (пар.8 от Допълнителните разпоредби на НАРЕДБА № 2 от 22 януари 2013 г. за  реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри с образци съгласно Наредба № 9/28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците) - Условие 11.9.1.

Съгласно Условие 11.9.2. докладваме измерените количества образувани отпадъци за  отчетния период (таблици 4.4.1. и 4.4.2.) като годишно количество. Генерирани са само Шлака от пещи, код 10 10 03 и Смесени битови отпадъци, код 20 03 21.

Таблица 4.4.1. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий - съдържащи отпадъци

| Отпадък | Код | Количество [t /t продукт] съгласно КР | Количество [t /t продукт] | Количество [t/y] съгласно КР | Количество [t/y] | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлака от пещи | 10 10 03 | 1,08 | 1,068 | 130 | 128 | да |
| Черни метали | 19 12 02 | 0,21 | 0 | 25 | 0 |  |
| Цветни метали | 19 12 03 | 0,04 | 0 | 5 | 0 |  |

Таблица 4.4.2.Битови отпадъци

| Вид отпадък | Код | Количество, съгласно КР t /y | Образувано количество t /y |
| --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 5 | 4,5 t |

##### Събиране и приемане на отпадъците (Условие 11.2.)

Образуваните отпадъци се събират на площадката по определена схема при спазване изискванията на Глава втора, Раздел I на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999 г. и съгласно изискванията на КР (Условие 11.2.1):

Таблица 4.4.3. Производствени отпадъци

| Вид отпадък | Код | Площадка | Начин на събиране |
| --- | --- | --- | --- |
| Шлака от пещи | 10 10 03 | 1-4Б | Насипно контейнери и чували тип “Биг-бег» |

По условие Условие 11.2.3. отпадъците – шлака от пещи- са насипвани в „Биг-бег” чували.на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това.

Условие 11.2.4.  се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

В изпълнение на Условие 11.2.5. докладваме, че през отчетния период са приети за преработка в инсталацията отпадъци, както следва (таблица 4.4.4.):

Таблица 4.4.4. Отпадъци, приети за преработка

| Вид отпадък | Код | Количество, t /y | Доставен от: |
| --- | --- | --- | --- |
| Шлака от пещи | 10 10 03 | 149,5 t 1,72 t 71,38 t | 1. СТАМ трейдинг АД, , София, кв. Враждебна, Кремиковско шосе №15. ЕИК: BG 130783749, КР0377/2010 г. 2. Прогрес АД, Ст. Загора, кв. Индустриален, ЕИК 833067103, КР 133/2006 год. 3. Фондрима и Ко ЕООД, гр. Златарица, ул. В. Левски 49; ЕИК 1040401999, КР |
| Цветни метали | 16 01 18 | 13,02 t | МЕТТРЕЙД инвест ЕООД, София, ул. Ген. Ст. Тошев,1; ЕИК 201161799; разр. Документ по чл. 37 от ЗООС № 08-ДО-256-00/12.11.2010 |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 4,18 t | Прогрес АД, Ст. Загора, кв. Индустриален, ЕИК 833067103, КР 133/2006 год. |
| Общо |  | 239,8 |  |

По Условие 11.2.6. отпадъците се приемат по договор с доставчика, като се изяснява вида и количеството на отпадъците; физическите и химични характеристики; пригодността на отпадъците за третирането им в инсталацията за получаване на алуминиеви сплави. Отпадъците се приемат със съответни документи, проверяват се визуално  и се измерват. Попълва се “Отчетната книга”.

Временно съхранение

Временното съхранение на отпадъците по Условия 11.3.1. се осъществява при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53 / 19.03.1999 г. Срокът за съхранение е не по-дълъг от :

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Получените през отчетния период отпадъци се съхраняват временно на площадките им, опредлени в Условие 11.3.3.(таблица 4.4.5.):

Таблица 4.4.5. Производствени отпадъци

| Вид отпадък | Код | Площадка | Изисквания към площадките |
| --- | --- | --- | --- |
| Шлака от пещи | 10 10 03 | 1-4Б | трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал) на площадката; ясни надписи за предназначението на площадката и вида на отпадъка, който се съхранява в нея; ясно отделена от останалите съоръжения в обекта |

Не се допуска: смесването на опасни отпадъци с други отпадъци; смесването на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждането на опасни отпадъци; смесването на оползотворими с неоползотворими отпадъци (Условие 11.3.4.).

По Условие 11.3.5.  се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Транспортиране на отпадъци по Условие 11.4.

Отпадъците се предават за транспортиране извън територията на площадката въз основа  на писмен договор с лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО, регистрационен документ по чл.12 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност.

Докладваме, че от образуваните на площадката отпадъци в отчетния период е  предаден за транспортиране (и последващо депониране) отпадък  шлака от пещи код 10 10 03 - 32 тона. Отпадъкът е производствен и в изпълнение на Условие 11.4.2.1. е изготвен съпроводителен документ

Разработена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. - Условие 11.4.3.

Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци (Условие 11.5.)

Предаването за оползотворяване, преработване и рециклиране отпадъците, образувани от дейността на предприятието (Условие 11.5.1.) се осъществява единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

Докладваме че, че в отчетния период не са предавани отпадъци за оползотворяване, преработване и рециклиране.

По Условия 11.5.2.  и 11.5.3. на „МЕРИДИАН” 29 е разрешено да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 (рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения), в пещите към Инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий - съдържащи отпадъци и  операция по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4) на Площадка № 1-4А, обозначена на Приложение № 7  на следните видове отпадъци: 10 10 03 – Шлака от пещи; 12 01 03 - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали;16 01 18 – Цветни метали; 17 04 02 – Алуминий; Общо разрешено количество до 240 t/y.

През отчетния период са приети за оползотворяване и рециклиране общо 239,8 t отпадъци (виж табл. 4.4.4 по-горе), като са изпълнени и всички условия, записани в таблица 11.1. от КР.

Съоръжението за извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R13 отговаря на изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г, като площадките трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението им, вида на отпадъците, които се третират в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта (Условие 11.5.3.1.).

По Условие 11.5.3.2.  е разрешено временно съхранение на отпадъците за срок не по-дълъг от три години.

С настоящото докладваме, че за отчетния период в Инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий - съдържащи отпадъци са постъпили и оползотворени отпадъци, както следва (Таблица 4.4.6.):

Таблица 4.4.6. Отпадъци, оползотворени през 2012 г.

| Вид отпадък | Код | Количество, t /y |
| --- | --- | --- |
| Шлака от пещи | 10 10 03 | 222,60 |
| Цветни метали | 16 01 18 | 13,02 |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 4,18 |
| Общо |  | 239,8 |

По Условие 11.5.4. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Обезвреждане на отпадъци

По Условие 11.6.1.  предаване за обезвреждане се разрешава за отпадъците, образувани от дейността на предприятието, извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

През 2012 г. фирмата е предала за обезвреждане генерираната от производството шлака от пещи, код 10 10 03 в количество 32 тона. Отпадъкът е приет от ЕТ „РОСТО –Стоян Христов”, ЕИК 122022858, договор с община Етро поле за оператор на депо № ОбП-02; договор с „МЕРИДИАН 29” ЕООД от 27.09.2010 г.

По Условие 11.6.2. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Количествата образувани на площадката отпадъци се измерват/изчисляват и документират по Условие 11.7.1. с цел определяне на годишно количество образуван отпадък за инсталацията, както и определяне на стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес). Информацията е представена по-горе в Таблица 4.4.1.

По Условие 11.7.2. се прилага инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително.  По Условие 11.7.3. се прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното, вкл. становяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Съгласно Условие 11.7.4.  се отчита годишните количества отпадъци, предадени на фирми, за всеки отпадък по кодове. Информацията се документира и съхранява в отчетни книги.

Анализи на отпадъци

През отчетния период не се е налагало класифициране на отпадъци с огледални кодове съгласно Приложение №1 от Наредба №3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците по реда на чл. 10 и/или с цел доказване на съответствието на отпадъците с придружаващия ги сертификат (Условие 11.8.2). Представен е в акредитирана лаборатория за охарактеризиране на отпадък - шлака от пещи код 10 10 03(Условие 11.8.3.)

Съгласно Условие 11.9.3. представяме информация за резултатите от извършените оценки на съответствието по:

- Условие 11.7.3. – за оценка на съответствието на количеството отпадъци и нормата за ефективност за единица продукт. Направени са три проверки. Резултатите са документирани  и се  съхраняват. Няма установени несъответствия и предприети коригиращи действия (таблица 4.4.1.).

- Условие 11.2.4 - Направени са 6 бр. проверки  на съответствието на събирането на отпадъците с условията на разрешителното. Резултатите се документират и съхраняват. Не са установени несъответствия  и не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

- Условие 11.3.5. - Направени са 6 бр. проверки на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното. Резултатите се документират и съхраняват. Няма установени несъответствия за отчетния период.

- Условие 11.4.3. Направена е  оценки на съответствието (1 бр.) при придаване на отпадък за транспортира- шлака от пещи, код 10 10 03. Не е установено несъответствие.

- Условие 11.5.4. - Направени са 6 бр. проверки на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното. Резултатите се документират и съхраняват. Няма установени несъответствия в отчетния период.

- Условие 11.6.2. Направена е  оценки на съответствието (1 бр.) при придаване на отпадък за  депониране - шлака от пещи, код 10 10 03. . Не е установено несъответствие.

- Условие 11.7.3. Направени са 6 бр. проверки на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното, както и на нормата за ефективност (Таблица 4.4.1.) Резултатите се документират и съхраняват. Не са установени несъответствия в отчетния период.

По Условие 11.9.7. „МЕРИДИАН 29” ЕООД не изпуска в почвата замърсители, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и не извършва дейности по преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.

4.5. Шум (Условие 12 от КР)

Площадката, на която „МЕРИДИАН 29” ЕООД експлоатира инсталацията за производство на алуминий-съдържащи сплави от алуминиеви отпадъци, е разположена върху позмелените имоти №  024116, 024117, 024118, 024119, 024120 и 024124 в землището на с. Осиковица с ЕКАТТЕ 54170, община Правец, Софийска област. Площадката е част от бивш Стопанския двор в местността “Грабишка могила”.

Площадката отстои на 170 m от най-близката жилищна сграда на  с. Осиковица.

По Условие 12.1.1. дейностите, извършвани на производствената площадка, трябва да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

Съгласно Условия 12.2.1 и 12.2.2. Операторът има задължение веднъж на две години да извършва наблюдение на общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие при разработена инструкция.

Прилагат се инструкция за оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. (Условие 12.2.3.).

По Условие 12.3.1. резултатите от наблюдението по определените показатели се документират и съхраняват. По Условие 12.3.2. резултатите от оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия също се документират и съхраняват.

В изпълнение на Условие 12.3.3. докладваме, че през отчетната година в

- в «МЕРИДИАН 29» ЕООД няма постъпили оплаквания от живущи около територията на предприятието;

- не са провеждани наблюдение за шум през отчетния период. Задължението на оператора е да извършва такива веднъж на две години.  Наблюдения са проведени през 2011 г. и получените резултати са докладвани в ГДОС, 2011 г.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване (Условие 13 А от КР)

От площадката на предприятието не се отвеждат пряко или непряко вредни и опасни вещества в почвите и подземните води (Условие 13А.1). Същата е покрита с асфалтова и циментова изолация, които предпазват подземните води от контаминиране със замърсители при евентуални разливи. Всички товаро-разтоварни работи, които биха могли да доведат до течове/изливания (на газьол), се извършват само на определените за това места, осигурени против разливи и течове (обозначени на схема в Приложение №4 от предоставеното в ИАОС Заявление за издаване на комплексно разрешително). Съхраняват се подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи (пясък)- Условие 13А.4.

По Условие 13А.2. докладваме, че прилагаме инструкция за периодична проверка за наличие на течове от площадковата канализация, тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Извършени са 6 бр. проверки за отчетния период, при които не са установени течове. Резултатите от проверките се документират и съхраняват и могат да бъдат предоставени при поискване от компетентните органи( Условие 13.7А9.1).

По Условие 13А. 5.  докладваме, че се прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

Съгласно Условие 13А.9.2. е изготвен е Дневник с данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, както и наименование/номер на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност.

За отчетния период (01.01.2011 г. – 10.05.2011 г.) не са допуснати разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

По Условие 13А.7. докладваме, че не извършвам товаро-разтоварни работи извън определените аз това площадки, които са покрит и бетонирани.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Основните агрегати - тигловите пещи в инсталацията за преработка на алуминиеви отпадъци работят независимо една от друга, при прекъснат режим. При недостатъчно количество отпадъци за преработка, постъпили на площадката, инсталацията преминава в режим, в който работи само едната пещ.

В еизпълнение на Условие 16 докладваме, че за отчетния период по този доклад 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. не се е налагало временно прекратяване на дейността на инсталацията.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

# За отчетния период 2012 година няма възникнали аварийни ситуации на територията на площадката.

Дружеството разполага с вътрешен авариен план, утвърден  от управителя на предприятието (Условие 14.1).

По Условие 14.2.  е направена оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар.

Операторът ще води документация за всяка възникнала аварийна ситуация (Условие 14.3.) и за следните случаи (Условие 14.5.):

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- непланирана емисия;

- смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

По Условие 14.4.  се прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. Отпадъчни води могат да бъдат само води от гасене на пожар. Обектът не генерира други отпадъчни води.

В дружеството има изготвена и се съхранява  документация за наличието, разположението и количествата опасни вещества и препарати на площадката, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС. (Условие 14.6.).  За обекта опасно вещество е само използваното гориво – природен газ.

Условие 14.7. Изготвена е и представена в РИОСВ-София оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Направеният анализ и оценка на местоположението, дейността на инсталацията, нейният капацитет, използвани суровини и гориво, отделните операции, агрегати и възможността за изпускане на наднормени емисии към околната среда, показаха, че производството се експлоатира без риск за екологични щети по смисъла на чл. 4. (1)  от ЗОПОЕЩ.

Не се налага разработване на мерки за предотвратяване и отстраняване на екощети. По Условие 14.11.  се поддържа поддържа информация за случаите на непосредствена заплаха и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, като предоставя на компетентните органи информацията, включително собствената оценка, при поискване.

Преходни и анормални режими на работа (Условие №15)

По Условие 15.1. се прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателното съоръжение (ръкавен филтър) и  технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията (Условие 15.2.).

По Условие 15.3. има инструкция за документиране на действията продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталацията.

През отчетния период не не са реализирани аномални режими при работа на инсталацията и съответно не е разработван план за мониторинг (Условие 15.4.).

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР

За отчетния период – 2012 г.  не са постъпвали оплаквания или възражения,  свързани  с дейността на инсталацията по Условие 2 от КР на “МЕРИДИАН 29“ ЕООД.

8. Подписване на годишния доклад

# Д е к л а р а ц и я

# Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 400-Н0/2010 г., поправено с Решение № 400-Н0-И0-А0-ТГ1/28.05.2011 г., актуализирано с Решение № 400-Н0-И0-А1-ТГ-1/15.12.2011 г. за  Инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий - съдържащи отпадъци  на “МЕРИДИАН 29 “ ЕООД  .

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:......................................................................                                                Дата:  27.03.2013 г.

(оператор/упълномощено от организацията лице)

# Име на подписващия:  Димитър Димитров

# Длъжност в организацията:  Управител

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 : Таблици 1 - 10

# Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ (колона 2) | Праг за производство, преработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/у | Kg/у | Kg/у | Kg/у | Kg/у |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | - (71,45) М | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | - (83,70) М | - | - | - | * |
|  |  | Орг. в-ва, определени като общ С | - (98,00) М | - | - | - | * |

При изчисленията е взет предвид годишен фонд работно време – 240 дни по 8 раб. часа, общо 1920 часа, разпределени по равно за полугодие (6 месеца) - 120 дни по 8 часа, 960 часа.

Използвана е утвърдена с инструкция изчислителна методика, съгласно която за всеки замърсител се изчислява емисия:

E = C x Q x T / 106 , където :

E – емисия – kg/y

C – концентрация на замърсителят в отпадните газове – mg/Nm3

Q – поток на отпадните газове – Nm3/h

T – производствено време за полугодие  – h

Изчисленията са направени на база резултатите от измерването на емисиите в отпадъчните газове, съгл. представените в Приложение №2 протоколи:

- За първо полугодие (960 дни) – по Протокол №14/05.04.2012 г. за извършени собствени измервания на вредни вещества,  изпускани в атмосферния въздух  и Протокол от изпитване №01-0385/11.04.2012 г. на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух (МОСВ, ИАОС – ГД „Лабораторно-аналитична дейност”,  Централна лаборатория София -01, сертификат №135 ЛИ/30.09.2011 г., валиден до 30.09.2015 г., издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 ).

- За второ полугодие (960 дни) – по Протокол№ 1803/27.12.2012 г. за извършени собствени измервания на вредни вещества,  изпускани в атмосферния въздух  и Протокол от изпитване №01-1973/04.01.2013 г. на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух (МОСВ, ИАОС – ГД „Лабораторно-аналитична дейност”,  Централна лаборатория София -01, сертификат №135 ЛИ/30.09.2011 г., валиден до 30.09.2015 г., издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 ).

Получените резултати за двете полугодия, за отделните замърсители, се събират.

Получените стойности са значително по-ниски от емисионните прагове за замърсителите:

# Азотни оксиди (NOx/NO2) – 100 000 Kg/у;

# Серни оксиди (SOx/SO2) -150 000 Kg/у.

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия, докладвана в таблица 1, колона 1 |
| Изпускащо устройство К1 |
|  |  |  |  | І сесия | ІІ сесия |  |  |
| NOх | mg/Nm3 | 400 | - | 18 ( | 17 ( | 2 пъти годишно | да |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 | - | 21 ( | 20 ( | 2 пъти годишно | да |
| прах | mg/Nm3 | 10 | - | 7,9 | 5,5 | 2 пъти годишно | да |
| Орг. в-ва, определени като общ С | mg/Nm3 | 50 | - | 26 | 22 | 2 пъти годишно | да |
| Дебит на отпад.газове | Nm3/h | 8 000 | - | 2129 | 2124 | 2 пъти годишно | да |

( -  стойностите са по-малки от границата на откриване на метода на анализ.

През отчетния период 01.01.2012 г- -31.12.2012 година са извършени двукратно измервания на емисиите, изпускани в атмосферния въздух. Протоколите от измерванията за представени в Приложение 2 към настоящия доклад.

## Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Операторът няма задължение за мониторинг на отпадъчни води по КР № 400- Н0/2010 г., поправено с Решение № 400-Н0-И0-А0-ТГ1/28.05.2011 г., актуализирано с Решение № 400-Н0-И0-А1-ТГ-1/15.12.2011 г.

# Таблица 4. Образуване на отпадъци

# От дейността на инсталацията за преработка на алуминий-съдържащи отпадъци в отчетния период 01.01.2011 г. – 10.05.2011 г. са генерирани отпадъци, както следва:

| Отпадък | Код | Годишно количество, t | Временно съхране- ние на площад- ката | Транспортиране- собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Производствени отпадъци |
| Шлака от пещи | 10 10 03 | 130 | 128 | 1-4Б | собствен | Да |
| Смесени битови отпадъци |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 5 | 4,5 | До адм.битова сграда | Организирано сметосъбиране и извозване от Община Правец | Да |

# Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

# В отчетния период 01.01.2012 г. –31.12.2012 г. в инсталацията за преработка на алуминий-съдържащи отпадъци са  оползотворени до алуминива сплав отпадъци, както следва:

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлака от пещи | 10 10 03 | 222,60 | - | - |  |
| Цветни метали | 16 01 18 | 13,02 | - | - |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 4,18 | - | - |  |
| Общо |  | 239,8 |  |  | да |

# Таблица 6. Шумови емисии

# В отчетния период 01.01.2012 г. –31.12.2012 г. не са провеждани измервания на шум. Задължението на оператора е за собствен мониторинг на 2 години. Измерване е извършено през 2011 г.  (Протокол №0586/03.05.2011 г. за контрол  на шум в околната среда, издаден от Орган за контрол от вида „С” при „МАРС-2001” ООД, гр. Дупница, сертификат за акредитация от ИА „БСА” №3 ОКС, валиден до 30.06.2012 г.), което е докладвано в ГДОС, 2011 г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня / нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |

# Таблица 7. Опазване на подземните води

В КР № 400- Н0/2010 г., поправено с Решение № 400-Н0-И0-А0-ТГ1/28.05.2011 г. и актуализирано с Решение № 400-Н0-И0-А1-ТГ-1/15.12.2011 г.  няма условия за мониторинг на  подземни води.

# Таблица 8. Опазване на почви

В КР № 400- Н0/2010 г., поправено с Решение № 400-Н0-И0-А0-ТГ1/28.05.2011 г. и актуализирано с Решение № 400-Н0-И0-А1-ТГ-1/15.12.2011 г.  няма условия за мониторинг на почви.

# Таблица 9. Аварийни ситуации

# За периода 01.01.2012г. –31.12.2012 г. няма възникнали аварийни ситуации.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма | - | - | - | - | - |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

За периода 01.01.2012г. –31.12.2012 г.  не са приемани оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията по Условие 2 от КР на “МЕРИДИАН 29 “ ЕООД.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма | - | - | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 :

- Копия от Протокол №14/05.04.2012 г. за извършени собствени измервания на вредни вещества,  изпускани в атмосферния въздух  и Протокол от изпитване №01-0385/11.04.2012 г. на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух (МОСВ, ИАОС – ГД „Лабораторно-аналитична дейност”,  Централна лаборатория София -01, сертификат №135 ЛИ/30.09.2011 г., валиден до 30.09.2015 г., издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 ).

- Копия от Протокол № 1803/27.12.2012 г. за извършени собствени измервания на вредни вещества,  изпускани в атмосферния въздух  и Протокол от изпитване №01-1973/04.01.2013 г. на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух (МОСВ, ИАОС – ГД „Лабораторно-аналитична дейност”,  Централна лаборатория София -01, сертификат №135 ЛИ/30.09.2011 г., валиден до 30.09.2015 г., издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 ).