ГОДИШЕН ДОКЛАД

за

изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително 2012г.

Март, 2013 г. с.Златна Панега

Съдържание

Увод	3

Система за управление на околната среда	4

Уведомяване	5

Използване на ресурси	5

Използване на вода	5

Използване на енергия	6

Използване на суровини, спомагателни материали и горива	6

Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	7

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	8

Управление на отпадъците	14

Шум	23

Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	24

Предотвратяване и действия при аварии	25

Преходни и анормални режими на работа	26

Прекратяване работата на инсталации или части от тях	26

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ:	28

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR	28

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух	29

Таблица 3. Емитирани количества на замърсители в атмосферния въздух за единица продукт	31

Таблица 4. Емисии на отпадъчни води във водни обекти	32

Таблица 5 Образуване на отпадъци	34

Таблица 6 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци	36

Таблица 7 Шумови емисии	37

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	39

П. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

Увод

• Наименование на инсталацията, за който е издадено комплексно разрешително (КР)

Златна Панега Цимент АД - Инсталация за производство на циментов клинкер (т. 3.1 от Приложение 4 на ЗООС)

• Адрес по местонахождение на инсталацията

5760, с. Златна Панега, ул. Шипка № 2

•    Регистрационен номер на КР

КР № 76/2005

• Дата на подписване на КР

27.12.2005

•    Дата на влизане в сила на КР

14.01.2006

• Оператора   на   инсталацията,   като   се   посочва   конкретно   кой   е   притежател   на разрешителното

„Златна Панега Цимент”АД

• Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора

5760, с. Златна Панега, ул. Шипка № 2, тел.02/8820101, факс 02/8820201, slavina.petrova@titan.bg

• Лице за контакти

Екатерина Шилегарска

• Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

5760, с. Златна Панега, ул. Шипка № 2, тел.02/8820221, факс 02/8820201, ivanina.chulkova@titan.bg

• Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

Добитите в кариерата суровини, варовик и мергел, заедно с желязна добавка се смилат в мелниците за суровини и постъпват в пещите, където се изпичат и след протичането на сложни химични процеси се получава междинен продукт – клинкер. Клинкерът заедно с добавките, необходими за производството на различните марки цимент, постъпват в циментовите мелници, където се смилат и готовия цимент посредством специализиран транспорт постъпва в силозите за цимент. Част от него преминава през автонасипните товарища, а  останалата през опаковъчната машина за пакетирането му в торби по 25 и 50 кг.

• Производствен капацитет на инсталацията

|  | Средно дневно производство t/d | Годишно производство t/y |
| --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на циментов клинкер |
|  | Пещ 4 | Пещ 5 |  |
| Съгласно КР | 1 750 | 1 750 | 1 200 000 |
| Произведена продукция за 2012г. | 1 471 | 1484 | 560 433 |

• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

• РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

• Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова Дирекция Дунавски район – център Плевен

Система за управление на околната среда

5.1.3. Списъка на отговорните лица се съхранява и актуализира. Дирекция „Човешки ресурси” актуализира списъците на служителите в производствените и административни дирекции и отдели на предприятието.

5.2.1. Годишните програми за обучение на персонала се изготвят от дирекция „Човешки ресурси”, след направена заявка от началниците на цехове и отдели. Програмите се актуализират през годината, съгласно потребностите за обучение на персонала.

5.4.1. На площадката се съхранява списък с нормативните актове, отнасящи се към работата на инсталацията. Списъкът се поддържа в електронен вариант на заводската мрежа и се актуализира при промяна на нормативната уредба, засягаща дейността на завода.

5.4.2. Всички изисквани от КР инструкции са описани в заповед, заедно с отговорните лица за тяхното изпълнение.

5.4.3. Такъв списък се съхранява при координаторите на ИСУ – ОД 4.2.3-01-04 „Списък на абонатите на процедура…….” и е част от ОП 4.2.3-01 „Управление на документите”.

5.5.1. Прилага се процедура ОП 4.2.3-01 „Управление на документите”, част от интегрираната система за управление на „Златна Панега Цимент”АД.

5.5.2. Прилага се процедура ОП 4.2.3-01 „Управление на документите”, част от интегрираната система за управление на „Златна Панега Цимент”АД.

5.6.1. Разработени са всички инструкции и се съхраняват на площадката на завода.

5.6.2. Прилагат се всички инструкции за експлоатация и поддръжка, които се изискват в КР. Те са част от интегрираната система за управление на „Златна Панега Цимент”АД и са задължителни за изпълнение от заинтересования персонал на предприятието.

5.7.1. Прилагат се инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно КР.

5.7.2. Прилага се основна процедура ОП 8.5.2-01 „Несъответствия, коригиращи и превантивни действия”, част от интегрираната система за управление на „Златна Панега Цимент”АД..

5.7.3. Прилага се основна процедура ОП 8.5.2-01 „Несъответствия, коригиращи и превантивни действия”, част от интегрираната система за управление на „Златна Панега Цимент”АД.

5.7.4. Прилага се ОП 4.3.2-01 „Изисквания на нормативните актове и други изисквания”

5.8.1. Прилага се „Инструкция за определяне причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия”

5.8.2. Прилага се инструкция за идентифициране, доставяне, използване и съхранение на опасни химични вещества.

5.8.3. Прилагат се „Инструкция за възможни кризисни ситуации върху територията на дружеството” и „Инструкция за действия при конкретни аварийни ситуации, действия за ограничаване и предотвратяване на замърсяването на околната среда”.

5.8.4. Изпълнено е при изготвяне на Плана за управление при кризи, като всички възможни аварийни ситуации са дискутирани с началниците на производствените цехове и звена и са избрани плановете, осигуряващи най-добра защита на живота и здравето на хората и околната среда.

5.8.5. Прилага се ОП 4.4.7-01 „Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране”, както и „Инструкция за периодична проверка годността на персонала за изпълнение на Плана за действие при кризи”.

5.8.6. Прилага се „Инструкция за периодична проверка годността на персонала за изпълнение на Плана за действие при кризи”.

5.8.7. Прилага се „Инструкция за избор на сборни пунктове и на подходящи пътища за евакуиране на персонала от мястото на аварията”.

5.8.8. Прилага се „Инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия”.

5.8.9. Прилага се „Инструкция за техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията”.

5.8.10. Прилага се „Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълняват защитните си функции, както и безпрепятствен достъп до местата им за съхранение”.

5.8.11. Прилага се „Инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможни аварийни ситуации, местата на разполагане и съхранение, редовната проверка и поддръжка на изправността им”.

5.8.12. Прилага се „Инструкция за актуализиране списъка на персонала, който е отговорен за изпълнението на действията, предвидени в Планът за действие при кризи”.

5.8.13. Прилага се „Инструкция за актуализиране списъка с телефони на персонала и институциите, който е отговорен или свързан с изпълнението на действията, предвидени в Плана за действие при кризи”.

Уведомяване

7.1. Няма аварийни или други замърсявания.

7.3. Информира се РИОСВ и Басейновата дирекция.

7.6. РИОСВ Плевен е получила уведомително писмо (писмо изх.№ 224/30.11.2012г.) за намерението на „Златна Панега Цимент”АД да експлоатира пещ № 4 и пещ № 5, като инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци през 2013г.

Използване на ресурси

Използване на вода

8.1.1. Използването на вода за охлаждане в завода се извършва съгласно изискванията на разрешително за водоползване № 11130021/25.04.2009, издадено от Басейнова Дирекция Дунавски район – център Плевен. Водата използвана за питейно-битови нужди се доставя до площадката на предприятието въз основа на договор с „ВиК”ООД Ловеч.

8.1.2. Вж. табл.1

Таблица 1

| Източник на вода | Количество за единица продукт, съгласно КР m3/t клинкер | Използвано годишно количество m3 | Използвано количество за единица продукт m3/t клинкер | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Езеро Златна Панега – свежа вода | 1 | 101557 | 0,18 | Да |

8.1.3. Измервателното устройство е пломбирано с пломба на БДДР. По време на проверката на РИОСВ-Плевен и БД-Плевен е установено, че пломбата е с ненарушена цялост.

8.1.4. Прилагат се инструкции за експлоатация и поддръжка на суровинни мелници и пещи.

8.1.6. Прилагат се инструкции за управление на водите, използвани за производствени и за битови нужди. Всеки месец външна фирма, занимаваща се с поддръжката и ремонта на водоснабдителната и канализационната система на територията на завода, прави проверки и при забелязани отклонения или възникнали аварии отстранява повредите. Фирмата изготвя месечни доклади за дейността си.

8.1.7.1. Прилага се инструкция. През 2012г. консумацията на вода за охлаждане в инсталацията попадаща в обхвата на Приложение IV на ЗООС е отчетена чрез монтирани водомерни устройства на съоръженията.

8.1.7.2. Прилага се инструкция.

8.1.7.3. Виж условие 8.1.6.

8.1.8.1. Виж таблица 1.

8.1.8.2. Виж таблица 1.

8.1.8.3. Виж условие 8.1.6.

8.1.8.4. Съгласно изготвената инструкция за проверка на водопроводната и канализационната мрежа в завода през 2012г са правени ежемесечни проверки, резултатите от които са отбелязване в доклади на фирмата, извършваща тези проверки. В него освен регулярните проверки са отбелязани и някои аварийни случаи, които са отстранени веднага след възникването им.

Използване на енергия

8.2.1. Вж. табл. 2

Таблица 2

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт , съгласно КР MWh/t | Използвано количество за единица продукт MWh/t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0,145 | 0,093 | Да |

8.2.3. Прилагат се РП 6.3-01 „Поддържане и ремонт на оборудването”, ИО 07-01 „Експлоатация, поддръжка и ремонт на ръкавен филтър”, ИО 07-02 „Експлоатация, поддръжка и ремонт на електрофилтър”,  ИО 07-03 „Експлоатация, поддръжка и ремонт на хибриден филтър”, ИО 08-01 „Електроподдръжка и електроремонт на ръкавен филтър”, ИО 08-02 „Електроподдръжка и електроремонт на електрофилтър”, ИО 08-03 „Електроподдръжка и електроремонт на хибридни филтри”.

8.2.4.1. Прилага се инструкция.

8.2.4.2. Прилага се инструкция.

8.2.4.3. Резултатите сe документират.

8.2.5.1. Виж таблица 2.

8.2.5.2. Виж условие 8.2.1. и 8.2.3. През 2012г. не се наблюдава несъответствия.

Използване на суровини, спомагателни материали и горива

8.3.1.1. Виж таблица 3.1

Таблица 3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР, t | Количество за единица продукт \ съгласно КР, t/t клинкер | Употребено годишно, t | Количество за единица продукт, t/t клинкер | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варовик | 850 080 | 1,00 | 347 191 | 0,62* | Да |
| Мергел | 1 081 920 | 1,20 | 482 721 | 0,86* | Да |

* Данните за консумацията на суровини и добавки на година и на тон произведена продукция са изчислени като сухо вещество за тон клинкер, както се изчисляват всички разходи в Производствена дирекция

8.3.1.2. Виж таблица 3.2

Таблица 3.2

| Горива | Годишно количество, съгласно КР, t | Количество за единица продукт, съгласно КР, t/ t клинкер | Употребено годишно количество, t | Количество за единица продукт, t/ t клинкер | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Въглища | 264 000 | 0,22 | 52 554 | 0.09 | Да |
| Петрококс | 216 000 | 0,18 | 236 | 0.00042 | Да |
| Природен газ | 197 000 000 Nm3/y | 164,58 Nm3/t | 768 914 Nm3 | 1.37 Nm3/t | Да |

* Данните за консумацията на твърди горива на година и на тон произведена продукция са изчислени като сухо вещество за тон клинкер, както се изчисляват всички разходи в Производствена дирекция

8.3.2.1. Прилага се „Инструкция за консумация и съхранение на суровини, добавки и горива” И-ОС-00-05.

8.3.2.2. Прилага се „Инструкция за консумация и съхранение на суровини, добавки и горива” И-ОС-00-05. През 2012г. не са отчетени несъответствия между количествата на консумираните суровини, добавки и горива с тези посочени в КР. Виж таблица 3.1. и 3.2.

Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

8.3.4.1. ИЛБ за цимента е актуализиран през 2012г. съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 1907/2006г. – REACH, Регламент 453/2010г. и Регламент (ЕС) 1272/2008г. – CLP. Новият ИЛБ с включените сценарии на експозиция все още не е разпространен, тъй като се отнася за цимента като смес, а класифицирането на сместа ще бъде направено през 2013.

Всички химични вещества и препарати/смеси, използвани на площадката, са снабдени с ИЛБ. През 2012г. продължи процесът по събиране от доставчиците на актуализирани ИЛБ съгласно Регламент 453/2010.

8.3.4.1.1. Съхранението се извършва съгласно изискванията на информационните листове за безопасност. През 2012г. беше изготвена и предоставена в РИОСВ – Плевен Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.

8.3.4.1.2. Отдел „Снабдяване” изисква ИЛБ от доставчиците на опасни вещества и смеси. След получаване на ИЛБ, същите се сканират и прикачват към материалния номер, под който веществото е записано в системата САП. Хартиени екземпляри се съхраняват в складово стопанство, в цеховете, в зависимост какви опасни химични вещества се използват там, както и в отдела по околна среда и медицинският център на територията на завода. През 2012г. за улеснение беше направена и електронна папка с наличните ИЛБ на устройство –W, до което имат достъп всички работници в завода.

8.3.4.1.3. Железният сулфат се съхранява 1бр.силоз от по 80 m3  на територията на циментови мелници.

8.3.4.2. Дизеловото гориво се съхранява в подземен резервоар с обем 10 m3 на територията на склад „ГСМ”.

8.3.4.3. Прилага се инструкция ИР 06-02 „Откриване и отстраняване на течове от резервоара за съхранение на дизелово гориво” Целта на инструкцията е определяне на реда, отговорностите и пълномощията при съхранението на дизелово гориво и предотвратяване на течове. Резервоарът е снабден със система за отчитане на течове и дава индикация на служителя в склад „ГСМ” дори и при наличие на минимална възможност за течове.

8.3.4.4. На територията на завода няма надземни резервоари с обваловки.

8.3.4.4.1. В случай на проблем с резервоара за дизелово гориво, в близост са осигурени достатъчно количество метални варели за да поемат евентуален разлив.

8.3.4.5 Варовикът и мергелът се съхраняват в отделни клетки на покрития траншеен склад за съхранение на суровини на площадката на завода.

8.3.4.5.1. Трасът, когато е наличен на площадката на завода, се съхранява на открита бетонова площадка, в близост до цех „Циментови мелници”.

8.3.4.5.2. Клинкерът се съхранява в покрития склад с капацитет 30 000 t и в двата силоза за съхранение на клинкер с капацитет съответно 37 500 t и 500 t. Готовият цимент се съхранява в 12 броя силози за цимент, с капацитет 5 000 t всеки.

8.3.4.5.3. Въглищата и петрококсът се съхраняват на бетонирани площадки съгласно изискваниятав условие 8.3.4.5.3. площадка.

8.3.4.6. Прилага се „Инструкция за консумация и съхранение на суровини, добавки и горива” И-ОС-00-05.

8.3.5.1. Резултатите се документират.

8.3.6.1. Виж условие 11.9.5.

ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Работа на пречиствателното оборудване

9.1.1. На територията на завода се експлоатират пречиствателните съоръжения, описани в условие 9.1.1. на КР.

9.1.2. Има изготвена инструкция съгласно условието. Пречиствателните съоръжения се експлоатират и поддържат в съответствие с нейните изисквания.

9.1.3. Виж условие 9.1.2.

9.1.3.1. Виж условие 9.1.2.9.1.4.1. Прилага се И-ОС 00-07 „Инструкция за поддържане на оптимален работен режим на съоръженията за пречистване на отпадъчни газове”. Виж условие 9.1.5.3.

9.1.5.1. Монтирани са датчици за непрекъснат мониторинг на диференциалното налягане на ръкавните филтри на площадката. Данните се записват и съхраняват в архивиращата системата.

9.1.5.2. Проверките на всички филтри на производствената площадка се записват в САП системата на завода. В нея могат да се проследят както проверките, така и вида и времетраенето на извършените регулярни ремонтни дейности, както и такива извършени след настъпили аварийни ситуации.

Попълват се и инспекционни листове при проверка на филтрите.

9.1.5.3. Показанията на филтрите се следят от операторите на отделните съоръжения. Оценка на съответствието се извършва по време на работа на инсталацията и филтъра към нея. При забелязани отклонения на контролираните параметри операторът се обажда в отдела по поддръжка и те отстраняват идентифицираните несъответствия. През 2012г. всички проблеми, възникнали при работата на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове на площадката на завода, като скъсани или забити ръкави на ръкавните филтри, са отстранени своевременно.

Емисии от точкови източници

9.2. Сравнение на НДЕ с резултатите от извършения през годината непрекъснат и периодичен мониторинг е направено в таблица 2 от Приложение 1. В РИОСВ Плевен е представен Годишен доклад за 2012г. за собствени непрекъснати измервания на емисиите на прах, серни оксиди, азотни оксиди, въглероден оксид и общ органичен въглерод за пещи №№4 и 5 и емисии на прах от охладители за клинкер №№4 и 5, циментова мелница №8 и въглищна мелница. Представени са също и протоколите с резултатите от проведените през 2012 г. периодични измервания на точковите източници посочени в Таблици 9.2.1-2 и 9.2.2-1  от КР.

9.2.1.1. Условието се изпълнява.

9.2.1.1.1. За пещ 4 и пещ 5 се прилагат нормите за допустими емисии посочени в таблица 9.2.1-1 – продължение 2 от КР.

9.2.1.2. Нормата за CO от 8000 mg/Nm3 не е превишавана през 2012г. В РИОСВ Плевен е представен Годишен доклад за 2012г. за собствени непрекъснати измервания на емисиите от пещи 4 и 5.

Неорганизирани емисии

9.3.1. Емисиите от инсталацията по Условие 2 на КР се изпускат организирано.

9.3.2. Прилага се инструкция И-ОС 00-06 Идентифициране и минимизиране на неорганизирани емисии. Един път годишно се прави оценка на източниците на неорганизирани емисии на площадката и се изготвя програма с мерки за ограничаването или премахването им. От заложените мероприятия след последната оценка са направени следните подобрения за намаляване на неорганизираните емисии, както следва:

- По източник „Главен път за доставка на добавки, горива и RDF” (при интензивното движение на транспортните средства по главния път и по-конкретно зад силозите за цимент се образува запрашаване) е направено подобрение: отворен нов пункт за приемане на отпадъци, използвани като алтернативни горива близо до инсталацията за шредиране.

- По източник „Реджектор на клинкер от циментова мелница № 8” (в следствие на непрекъснато отворената врата на помещението, където се изсипва реджекта от клинкер се формира запрашаване) е съгласувано помещението да се държи затворено до момента на натоварването на клинкера и връщането му обратно в процеса.

9.3.3. Виж условие 9.3.2.

Интензивно миришещи вещества

9.4.1. От дейността на предприятието не се генерират миризми.

9.4.2. Няма постъпили оплаквания за разпространени миризми от дейността на предприятието.

9.4.3. Изготвена е инструкция. За елиминиране на евентуални миризми от  шредиращата инсталацията за алтернативни горива е закупено специализирано оборудване за впръскване на студен аерозол. За образуването на студения аерозол в машината се поставя химичен препарат, който е класифициран като не опасен и за който има предоставен от доставчика ИЛБ. Формирания студен аерозол също може да се използва и за борба с насекоми.

Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на въздуха

9.5.1. Има регистрирано едно средноденонощно превишение на НДЕ за азотни оксиди генерирани от пещ № 4. Предприети са коригиращи действия и през останалата част от годината стойностите са под определените НДЕ.

Собствен мониторинг

9.6.1. През 2012г. са правени СНИ на всички изпускащи устройства, които са работили съгласно изискванията на комплексното разрешително.

9.6.1.1. СНИ са извършвани съгласно изискванията на глави 8 и 9 от Наредба 6/28.07.2004.

9.6.1.2. Виж условие 9.6.1.1.

9.6.1.3. Съхранението и предоставянето на резултатите от проведените СНИ се извършва в съответствие с Инструкция № 1 от 03.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. 9.6.1.3.1. В РИОСВ – Плевен са предоставяни месечни отчети с резултатите от СНИ, както и годишни отчети в съответствие с изискванията на Наредба № 6/ 28.07.2004.

9.6.1.4. През 2012г. общата продължителност на периодите, свързани с неработещи пречиствателни съоръжения не превишава 120 часа.

9.6.1.5. Не е допусната експлоатация на инсталация повече от 10 денонощия без функционираща апаратура за СНИ.

9.6.2. През 2012г. са извършвани СПИ на показателите в таблици 9.6.1-1 и 9.6.3. Резултатите са показани в таблица 2 на Приложение 1. На показателите по таблица 9.6.1-1, СПИ са извършени в съответствие с изискванията на Глави 8 и 9 от Наредба 6/28.07.2004г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, а на показателите по таблица 9.6.3 по изискванията на Глава 5 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

9.6.3. СПИ са възложени на акредитирани лаборатории – „SGS” България, „Alfa measurements” – Гърция, и „Пехливанов Инженеринг”.

9.6.4. Измерени са параметрите на газовите потоци съгласно Глава 5 и чл.22 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

9.6.6. След извършване на измервания на  HCl и HF не са констатирани превишения на нормите за допустими емисии за тези показатели. Резултатите от измерванията са представени в РИОСВ – Плевен.

9.6.7. Данните са представени в таблица 1 на Приложение 1.

9.7.1. Документират се и се съхраняват резултатите от собствения мониторинг по условия 9.6.1 и 9.6.2, както и оценката на съответствието с поставените в разрешителното НДЕ. Документирана е степента и времевия период на отклонение от нормите, причините за несъответствията и предприетите коригиращи действия. При несъответствие с НДЕ се изготвя протокол за несъответствие съгласно изискванията на интегрираната система за управление, въведена в завода и по точно по Приложение А на ОП 8.5.2-01 НЕСЪОТВЕТСТВИЯ, КОРИГИРАЩИ И ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ.

9.7.2. Данните са представени в таблица 2 от Приложение 1 на Годишния доклад. Резултатите от СНИ и СПИ са предоставени в РИОСВ – Плевен. Към настоящия доклад в Приложение № 2 прилагаме разпечатки от системата за непрекъснат мониторинг, където са посочени степента и времевия период на отклонение от нормите (1средноденонощна стойност на азотен диоксид, превишаваща НДЕ за пещ 4 Причини:

- Превишаване на НДЕ за азотни оксиди: През месец март в пещ IV са използвани конвенционални и алтернативни горива. Регистрирано е едно превишения на НДЕ за азотни оксиди. То е резултат от промяна на вида на подаваното алтернативно гориво, в следствие на което са необходими допълнителни настройки на горелката на пещта, за да се установи подходящ технологичен режим на работа с двата вида гориво. През останалата част от годината стойностите на показателя, както се вижда от предоставените месечни отчети в РИОСВ - Плевен, са под определените НДЕ.

Коригиращи действия:

- Установяване на подходящ технологичен режим на работа на пещта след пускане и при използване на алтернативно гориво (PEF).

9.7.3. Данните са представени в таблици 1 и 2 от Приложение 1. Протоколите от СНИ и СПИ са предоставени в РИОСВ – Плевен.

9.7.4. Резултатите се съхраняват в протокол за идентифициране на неорганизираните емисии на площадката за завода приложени към Приложение № 2 на доклада.

9.7.5. Данните са представени в таблица 3 от Приложения 1.

Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

10.1.2. Сравнението на измерените показатели с индивидуалните емисионни ограничения е направено в таблица 4 от Приложение 1.

10.1.3.1. Смесения поток отпадъчни води, заустван от площадката на завода не нарушава категорията на река Златна Панега (II категория).

10.1.3.4. Замърсителите по ЕРИПЗ са докладвани в Таблица 1 от Приложение 1.

10.1.4.1. Мониторингът на потоците отпадъчни води от площадката на завода са извършени съгласно изискванията на таблици 10.1.4.1., 10.1.4.2. и 10.1.4.3.

Охлаждащи води

10.2.1.1. На площадката на завода се експлоатира Флотатор за охлаждащи води, като съоръжение за пречистване на охлаждащите води преди връщането им за повторна употреба.

10.2.1.2. За флотатора има налична документация от доставчика на съоръжението. Изготвен е лист за проверка на параметрите, които е необходимо да бъдат следени (работа на електро оборудването, подаване на добавки за по-добра коагулация на нефтопродуктите в отпадъчните води, ниво на водата в оборотния басейн и др.), честотата на техния мониторинг и отговорните за това лица, така че да се осигури безпрепятствената работа на съоръжението и да се ограничат до минимум възможните аварийни ситуации. Листовете за проверка се съхраняват на площадката на завода.

10.2.1.3. Налични са инструкции за управление на водите. Допълнително е разработена процедура, обхващащо всички въпроси, свързани с управлението на водите на територията на завода, и включващо всички налични в момента инструкции и някои допълнителни, важни за компанията въпроси.

10.2.1.4. Виж условие 10.2.1.2.

10.2.1.5.1 При попълването на изготвените листове за проверка се извършва оценка на съответствието и при необходимост се извършват ремонтни дейности.

10.2.1.5.2 Изработено е ръководство, обхващащо всички въпроси, свързани с водите на територията на завода. Всеки месец външна фирма, занимаваща се с поддръжката и ремонта на водоснабдителната и канализационната система на територията на завода, прави проверки и при забелязани отклонения или възникнали аварии отстранява повредите. Фирмата изготвя месечни доклади за дейността си.

10.2.1.6.1. Виж условие 10.2.1.2

10.2.1.6.2. Виж условия 10.2.1.2 и 10.2.1.5.1

10.2.1.6.3. Виж условие 10.2.1.2

10.2.1.6.3.1. През 2012г. са правени ежеседмични проверки на флотатора, всички открити несъответствия са записани в листовете за проверка, които се съхраняват на площадката на завода. Всички извършени планови или аварийни ремонтни дейности са описани в тетрадки за аварии и ремонти, които също се съхраняват на заводската площадка.

10.2.2.1. Виж условие 10.1.2.

10.2.3.1. Отпадъчните води от охлаждане не се заустват в река Златна Панега, тъй като са включени в затворен кръг за оборотно охлаждане на оборудването.

10.2.4.1. Мониторинг на охлаждащи води са извършени съгласно изискванията на таблица 10.1.4.2.

Битово-фекални води

10.3.1.1. На площадката на завода се експлоатира пречиствателна станция за отпадъчни води, като съоръжение за пречистване на битово-фекалните води преди заустването им в река Златна Панега.

10.3.1.2. За ПСБОВ има налична документация от доставчика на съоръжението. Изготвен е лист за проверка на параметрите, които е необходимо да бъдат следени (работа на електро оборудването, ниво на утайката в механичното стъпало на станцията, работа на оросителните системи в биологичното стъпало и др.), честотата на техния мониторинг и отговорните за това лица, така че да се осигури безпрепятствената работа на съоръжението и да се ограничат до минимум възможните аварийни ситуации. Листовете за проверка се съхраняват на площадката на завода.

10.3.1.3. Налични са инструкции за управление на водите. Допълнително е разработена процедура, обхващащо всички въпроси, свързани с управлението на водите на територията на завода, и включващо всички налични в момента инструкции и някои допълнителни, важни за компанията въпроси.

10.3.1.4. Виж условие 10.3.1.2.

10.3.1.5.1. При попълването на изготвените листове за проверка се извършва оценка на съответствието и при необходимост се извършват ремонтни дейности.

10.3.1.5.2. Изработено е ръководство, обхващащо всички въпроси, свързани с водите на територията на завода. Всеки месец външна фирма, занимаваща се с поддръжката и ремонта на водоснабдителната и канализационната система на територията на завода, прави проверки и при забелязани отклонения или възникнали аварии отстранява повредите. Фирмата изготвя месечни доклади за дейността си.

10.3.1.6.1. Виж условие 10.3.1.2

10.3.1.6.2. Виж условия 10.3.1.2 и 10.3.1.5.1

10.3.1.6.3. Виж условие 10.3.1.2

10.3.1.6.3.1. През 2012г. са правени ежеседмични проверки на ПСБОВ, всички открити несъответствия са записани в листовете за проверка, които се съхраняват на площадката на завода. Всички извършени планови или аварийни ремонтни дейности са описани в тетрадки за аварии и ремонти, които също се съхраняват на заводската площадка.

10.3.2.1. Мониторинг на битовите води са извършени съгласно изискванията на таблица 10.1.2.3.

10.3.3.1. Битовите води, като част от смесения поток отпадъчни води, заустван от площадката на завода не нарушава категорията на река Златна Панега (II категория).

10.3.4.1. Мониторинг на битово-фекалните води са извършени съгласно изискванията на таблица 10.1.4.1.

Дъждовни води

10.4.1.1. Спазват се изискванията на таблица 10.1.2.1.

10.4.2.1. Дъждовните води, като част от смесения поток отпадъчни води, заустван от площадката на завода не нарушава категорията на река Златна Панега (II категория).

10.4.3.1. Спазват се изискванията на таблица 10.1.4.1.

10.5. Изработено е процедура, обхващащо всички въпроси, свързани с водите на територията на завода. Всеки месец външна фирма, занимаваща се с поддръжката и ремонта на водоснабдителната и канализационната система на територията на завода, прави проверки и при забелязани отклонения или възникнали аварии отстранява повредите. Фирмата изготвя месечни доклади за дейността си.

10.6. Златна Панега Цимент е заплатила такса за заустване на отпадъчни води. Информацията за извършеното плащане е изпратена в БД Дунавски район с център гр. Плевен, заедно с Декларация, съгласно чл.194б от Закона за водите.

10.7.1.1. Пречиствателните съоръжения за битови и охлаждащи отпадъчни води са проверявани ежеседмично по голям брой параметри през изминалата година.

При извършените проверки на флотатора са регистрирани някои несъответствия като отпадане на електромоторa на помпата за флотатора, счупена бъркалка на PAC инсталация (за разбъркване на хим.добавки), повреда на датчика за нивото на водата във флотатора, износени колела на количката на флотатора.

Тъй като нарушаването на който и да е от горепосочените показатели се регистрира моментално в контролната зала, от която се управляват дейностите в завода, операторите на смяна уведомяват дежурните по електро и механоподдържката, които предприемат необходимите действия за отстраняване на несъответствието.

В ПСБОВ са констатирани някои несъответствия като запушване на оросителни и дренажни помпи, повредена бъркалка на хим.добавки. Всички констатирани несъответствия са отстранени своевременно."

10.7.2. Резултатите от мониторинга на отпадъчните води е документират в протоколите на акредитираните лаборатории, които го извършват.

10.7.2.1. Броят на извършените през годината проверки са докладвани в таблица 4 от Приложение 1. През година няма установени несъответствия.

10.7.3. Резултатите от извършения мониторинг на отпадъчни води е докладван в таблица 4 от Приложение 1.

Управление на отпадъците

Образуване на отпадъци

11.1.1 Генерираните на площадката на завода отпадъци не се различават по вид, код и наименование от посочените в таблици 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5. и 11.6. и 11.7 от заявлението за издаване на КР. Количествата на генерираните през 2012г. отпадъци са представени в таблица 5 от Приложение 1 и не надвишават посочените в КР количества.

11.1.2. През 2012г. Програмата за управление на отпадъци беше актуализирана и утвърдена от РИОСВ – Плевен.

11.1.3. Прилага се И-ОС 00-08 „Инструкция за събиране, транспортиране и временно съхранение на отпадъци ”. Водят се вътрешнозаводски отчетни карти. Резултатите от тях се записват в отчетни книги за всеки отпадък.

Събиране и приемане на отпадъци

11.2.1. Отпадъците се събират разделно на определените за целта площадки на територията на завода. Площадките са бетонирани, обозначени и отделени от останалите инсталации. В близост до тях има адсорбенти, които се използват при разлив. Събраните отпадъци най-често с помощта на мотокари или друг вътрешно заводски превоз се транспортират до площадките за временно съхранение:

- „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци” № 19 - цех за производство на суровинно брашно;

- „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци” № 19 - цех за производство на цимент;

- „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци”  № 20, 21 - складово стопанство;

- „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци”  № 22 – цех „Опаковка”;

- „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци”  № 23 – цех „Пещи”, „Опаковка”, „Циментови мелници”;

- „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци”  № 24 – цех „Пещи”;

- „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци”  № 12,13 - инсталация подаване на стари автомобилни гуми;

- „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци”  № 14 - цех „Пещи”;

- „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци” № 25- Шредираща инсталация.

11.2.2. Отпадъците се събират разделно в специални съдове на определените за целта площадки на територията на завода.

11.2.3. В момента няма техническа възможност за подлагане на отпадъците, генерирани от дейността на завода, на обработка за намаляване степента на тяхната опасност.

С цел намаляване обемът на отпадъчните пластмасови опаковки (бутилки от минерална вода, безалкохолни напитки и други подобни) се използват преси за намачкване.

С цел намаляване обема на някои от образуваните отпадъци и по-лесното има подаване за оползотворяване с код R1 в пещи за производство на клинкер, отпадъците минават през шредерната инсталация на завода.

При транспортирането отпадъците се опаковат и етикетират съгласно законодателството, отнасящо се за тях.

За намаляване обема и влагосъдържанието на генерираната утайка от пречиствателната станция се използват специални хидрофобни чували.

11.2.3.1 Опасните отпадъци се събират разделно в затварящи се съдове, които не позволяват смесване по между им. Обозначени са съгласно изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците.

За отпадъци с кодове 13 01 10*, 13 02 05*, 13 03 07*, 13 05 03*, 13 06 06*, 15 02 02* се използват стари варели с капаци.

За отпадъци с кодове 15 02 03 се използват контейнери, пригодени за по-лесно транспортиране.

Отпадък с код 15 01 01 се събира в контейнери, осигурени от фирма „Екоколект”, с която „Златна Панега Цимент” има договор за обслужване.

Отпадък с код 20 01 21* се събира в специални контейнери, в закрито помещение на територията на „Складово стопанство”.

Отпадъци с кодове 15 01 10* и 08 01 11* се съхраняват в затварящи се контейнери, които са устойчиви на киселини.

Отпадък с код 16 06 01 се съхранява върху каптажни вани.

Отпадъци с код 20 03 01 се събира в контейнери осигурени от община Ябланица.

11.2.4. Отпадък Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (20 01 21*) се събира и съхранява разделно, в специални контейнери, в закрито помещение на „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци” № 21. Основата на площадката не е пропусклива. Площадката и контейнерите са обозначени с табела. Луминесцентни лампи не се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. Използва се сяра за обезвреждане на живак в случай на счупени лампи.

11.2.5. Отпадъчните масла с кодове 13 01 10*, 13 02 05*, 13 03 07* и утайките от маслоуловителни шахти (колектори) с код 13 05 03* се събират и съхраняват във варели на Площадка за съхранение на отпадъци № 19. Варелите са поставени върху каптажни вани, в които в случай на разлив се събира разлятото количество и се връща във варелите.

11.2.6. Отпадък Оловни акумулаторни батерии (16 06 01*) се събира и съхранява разделно, върху каптажни вани на „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци”  № 20. Осигурена е достатъчно вентилация.

11.2.7. Прилага се И-ОС 00-08 „Инструкция за събиране, транспортиране и временно съхранение на отпадъци ”.

11.2.8. През 2012г. на площадката са приемани с цел извършване на операции по оползотворяване (R 1 и R5, R12) следните отпадъци:

- Шлаки от първия и втория етап на производство (оловна шлака) - 10 04 01*;

- Шлаки от първия и втория етап на производство – 10 06 01;

- Непреработвана шлака – 10 02 02

- Отпадъчни леарски форми – 10 12 06;

- Увлечена/ летяща пепел от изгаряне на въглища – 10 01 02;

- Излезли от употреба гуми 16 01 03;

- Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 – 19 12 12;

- Нагар / Окалина - 10 02 10;

- Смесени опаковки – 15 01 06;

- Материали, негодни за консумация или преработване – 02 03 04;

- Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 – 16 03 06;

- Cтърготини, стружки и изрезки от пластмаси – 12 01 05;

- Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) – 04 02 09;

- Отпадъци, неупоменати другаде – 07 02 99;

- Отпадъци, неупоменати другаде – 03 03 99;

- Отпадъци от пластмаси – 07 02 13;

- Хартиени и картонени опаковки – 15 01 01;

- Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества – 19 12 11*;

- Хартия и картон – 20 01 01;

- Текстилни материали – 20 01 11;

- Пластмаси – 20 01 39;

- Гoрими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от отпадъци) 19 12 04;

- Отпадъци от обработени текстилни влакна 04 02 22;

- Пластмаси - 16 01 19;

- Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества 15 02 02*;

- Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15.02.02 (ръкави от ръкавни филтри) – 15 02 03;

- Oпаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества 15 01 10*;

- Пластмаса и каучук 19 12 04.

11.2.9. Заводът има сключени договори с всички фирми, от които приема отпадъци, използвани като добавки към суровините и като алтернативни горива. В договорите се уточняват всички условия, при които отпадъците могат да се приемат на площадката на завода.

11.2.9.1. Отпадъците, които се приемат на територията на завода, постъпват на площадката с необходимите съпроводителни документи:

- за не опасни отпадъци:

- съпроводителен документ;

- документ за превоз съгласно изискванията на Регламент 1013/2006 в случай на трансграничен превоз на отпадъци;

- копия от документа за нотификация със съдържащи писмени съгласия и условията на заинтересованите компетентни органи по превоза на отпадъка;

- за опасни отпадъци:

- - “Транспортна карта”;

- - Инструкция за действия при аварии;

- документ за превоз съгласно изискванията на Регламент 1013/2006 в случай на трансграничен превоз на отпадъци;

- копия от документа за нотификация със съдържащи писмени съгласия и условията на заинтересованите компетентни органи по превоза на отпадъка;

11.2.9.2. При приемане на нов отпадък на територията на завода задължително се изисква информация за физичните характеристики, химичен състав и цялата останала информация необходима за преценяване на възможностите за използване му в някоя от инсталациите. След получаване на цялата необходима информация доставчика изпраща проби и всички необходими анализи се извършват в заводската лаборатория, за потвърждаване на вече наличните данни.

11.2.9.3. Извършва се проверка на придружаващата отпадъците документация. Измерват се количествата отпадъци постъпващи на територията на завода. Постъпилите количества се отразяват в отчетните книги заверени от РИОСВ Плевен.

Временно съхраняване на отпадъците

11.3.1. На територията на завода няма отпадъци съхранявани повече от 3 години.

11.3.2.  Отпадъците  се съхраняват на определените за целта площадки.

11.3.3. Опасните отпадъци се съхраняват на площадките за съхранение на отпадъци. Те са обозначени с табели с наименованието и кодът на отпадъците, които се съхраняват. Съдовете, в които се съхраняват отпадъците също са обозначени с табели с наименованието, кодът на отпадъците и надпис „опасен отпадък”, ако отпадъкът е такъв.

11.3.4. Отпадъчните масла с кодове 13 01 10*, 13 02 05*, 13 03 07*, 13 06 06*, и утайките от маслоуловителни шахти 13 05 03* се съхраняват на „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци” № 19, която е бетонирана, обозначена и отделена от останалите съоръжения. Варелите са затворени и поставени върху каптажни вани, в които в случай на разлив се събира разлятото количество и се връща във варелите.

11.3.5. Виж условие 11.2.4.

11.3.6. Виж условие 11.2.4.

11.3.7. Отпадък Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси процеси, различни от упоменатите в 16 11 05* (16 11 06)  се съхранява на „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци” № 24 до момента на предаването му на фирма с документ по чл. 35 от ЗУО или за оползотворяване с код R5 в циментови мелници.

Отпадък Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества (16 11 05*) не е генериран през 2012г.

11.3.8. Отпадъци с кодове 12 01 01, 17 04 05, 17 04 07, 19 10 01, 19 12 04, 17 01 07 се съхраняват на „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци” № 22, която е обозначена и има трайна настилка.

Отпадъци с код 16 01 03 се съхраняват на „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци” № 12, а отпадъци с код 15 01 01 се съхраняват на „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци” № 14. И двете площадки са обозначени и бетонирани.

11.3.9. Отпадъци кодове 15 02 02* и 15 02 03 се съхраняват на „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци” № 19 във варели и контейнери. Площадката е обозначена, бетонирана, отделена от останалите съоръжения и в близост има адсорбенти.

11.3.9.1. Отпадък с код 19 08 05 е генериран през 2012г. Същия не е съхраняван на „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци” № 19, тъй като директно беше предаден на фирма с разрешително по чл. 35 от ЗУО.

11.3.9.2. Отпадъци с кодове 15 01 10* и 08 01 11* се съхраняват на „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци” № 23 в контейнери, които са устойчиви на киселини. Площадката е бетонирана и няма достъп до почвата.

11.3.9.3. Отпадъци с код 19 12 10 се съхранява на „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци” № 25.

11.3.10.  На територията на завода отпадъците се събират разделно, като не се смесват опасни с други отпадъци, както и оползотворими с неоползотворими такива. На площадката не се извършва разреждане на отпадъци.

11.3.11. Прилага се инструкция.

11.3.12. Прилага се инструкция И-ОС 00-08 и в случай на несъответствие се действа по ОП 8.5.2-01 Несъответствия, коригиращи и превантивни действия”. Документите се съхраняват съгласно изискванията на системата за управление на околната среда.

Транспортиране на отпадъците

11.4.1. Строителните отпадъци, генерирани на територията на завода от разрушаването на стари сгради и съоръжения, се транспортират с външна фирма с регистрационен документ до определените от кмета на община Ябланица места  с цел възстановяване на разрушени терени.

11.4.2. Всички отпадъци, изнасяни извън територията на завода се транспортират от фирми, притежаващи необходимите разрешителни по ЗУО, след предварително сключен договор.

11.4.3. Опасните отпадъци, изнасяни извън завода, се предават на външни фирми след попълване и изпращане на „транспортна карта”, изготвена „писмена инструкция за действие при аварии”  и подписване на „приемо-предавателен протокол”.

11.4.3.1. Изготвят се и се съхраняват документите съгласно изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, в случай на транспортиране на отпадъци.

11.4.4. Прилага се инструкция И-ОС 00-08 и в случай на несъответствие се действа по ОП 8.5.2-01 Несъответствия, коригиращи и превантивни действия”.

Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

11.5.1. Всички отпадъци, генерирани на територията на завода, се предават единствено на фирми притежаващи необходимите документи съгласно ЗУО след предварително подписан договор.

11.5.2. През 2012г. на територията на завода е извършвана операция по оползотворяване, обозначена с код R1 отпадъци посочени в таблицата:

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 04 02 22 | Отпадъци от обработени текстилни влакна |
| 16 01 19 | Пластмаси |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук |
| 02 03 04 | Материали, негодни за консумация или преработване |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15.02.02 (ръкави от ръкавни филтри) |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 |
| 12 01 05 | Cтърготини, стружки и изрезки от пластмаси |
| 04 02 09 | Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) |
| 07 02 99 | Отпадъци, неупоменати другаде |
| 15 01 06 | Смесени опаковки |
| 16 03 06 | Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 |
| 03 03 99 | Отпадъци, неупоменати другаде |
| 07 02 13 | Отпадъци от пластмаси |
| 19 12 11* | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества |
| 20 01 01 | Хартия и картон |
| 20 01 11 | Текстилни материали |
| 20 01 39 | Пластмаси |
| 16 01 03 | Излезли от употреба гуми |
| 15 01 10* | Oпаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества |
| 19 12 10 | Гoрими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от отпадъци) |

11.5.2.1. Получената топлина в резултат на изгарянето на опасни отпадъци не надвишава 40 % от отделената в процеса на изгаряне топлина.

11.5.2.2. Използваните, като алтернативни горива, опасни отпадъци отговарят на изискванията посочени в условие 11.5.2.2.

11.5.3. През 2012г. в Инсталация за производство на циментов клинкер са извършвани операции по оползотворяване, обозначени с код R5 на следните отпадъци:

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 10 04 01* | Шлаки от първия и втория етап на производство (оловна шлака) |
| 10 02 10 | Нагар / Окалина |
| 10 02 02 | Непреработвана шлака |
| 10 13 13 | Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 101312 |
| 10 06 01 | Шлаки от първия и втория етап на производство |

11.5.4. През 2012г. в Инсталация за производство на цимент са извършвани операции по оползотворяване на отпадъци с кодове:

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 10 12 06 | Отпадъчни леарски форми |
| 10 01 02 | Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища |

11.5.4.1. През 2012г. е извършвана операция по оползотворяване, обозначена с код R12 - размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1 – R11 (надробяване и хомогенизиране на отпадъци) в инсталация за шредиране на следните отпадъци:

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 04 02 22 | Отпадъци от обработени текстилни влакна |
| 16 01 19 | Пластмаси |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук |
| 02 03 04 | Материали, негодни за консумация или преработване |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15.02.02 (ръкави от ръкавни филтри) |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 |
| 12 01 05 | Cтърготини, стружки и изрезки от пластмаси |
| 04 02 09 | Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) |
| 07 02 99 | Отпадъци, неупоменати другаде |
| 15 01 06 | Смесени опаковки |
| 16 03 06 | Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 |
| 03 03 99 | Отпадъци, неупоменати другаде |
| 07 02 13 | Отпадъци от пластмаси |
| 20 01 01 | Хартия и картон |
| 20 01 11 | Текстилни материали |
| 20 01 39 | Пластмаси |
| 15 01 10* | Oпаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества |
| 19 12 10 | Гoрими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от отпадъци) |

11.5.4.2. През 2012г. не е извършвана операция по оползотворяване с код R9.

11.5.5.  През 2012г.  е извършена операция по оползотворяване, обозначена с код R13 на отпадък 19 12 11* други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 1).

11.5.6. През 2012г. на територията на завода не са събирани, съхранявани и използвани видовете алтернативни горива, посочени в условието.

11.5.7. През 2012г. на територията на завода не са събирани, съхранявани и използвани видовете алтернативни горива, посочени в условието.

11.5.8. Отпадък Излезли от употреба гуми (16 01 03) се съхраняват на  открити „Площадки за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци”  № 12,13 и 4в в кариера „Златна Панега”. Площадките са с постоянна настилка Площадка 4в е оградена.

11.5.9. През 2012г. е извършена операция по оползотворяване, обозначена с код R13 на отпадък 10 12 06 отпадъчни леярски форми .

11.5.10. Отпадък Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища (10 01 02) се съхранява в силози.

11.5.11. Отпадъците, използвани като добавки към клинкера, 10 04 01* , 10 02 02, 10 06 01 се съхраняват на определената за целта площадка № 9.

11.5.12. Съоръженията за извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R13 отговарят на изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/ 19.03.1999г.

11.5.13. На площадката не са съхранявани отпадъци за срок по-дълъг от 3 години.

11.5.14. Отпадъци, които се генерират на територията на завода и се извозват за депониране са смесените битови отпадъци. Те се обезвреждат на общинското депо.

Обезвреждане на отпадъците

11.6.1. За обезвреждане се предават смесените битови отпадъци на общинското депо в Ябланица на база на сключен договор.

11.6.2. Прилага се инструкция.

Контрол и измерване на отпадъците

11.7.1. Месечните количества отпадъци се отчитат чрез вътрешнозаводски отчетни карти, които отговорниците по управление на отпадъците попълват всеки месец и предоставят на отговорника по управление отпадъците за завода. Месечните количества се попълват в отчетните книги по отпадъците.

11.7.2. Прилага се инструкция

11.7.3. Прилага се инструкция. Всеки месец се извършва оценка, като се следи да не се надвишават разрешените годишни количества за всеки отпадък. Прави се сравнение на количеството генериран отпадък с код 10 13 13 за тон клинкер с разходната норма в КР.

11.7.4. Информацията за предадените извън площадката на завода количества отпадъци, в случай на предаване за оползотворяване и обезвреждане, както и за фирмите, на които са предадени, е представена в таблица 6 на Приложение 1.

11.7.5. Всички отпадъци, които постъпват на площадката се измерват на търговските везни на входа на завода. Количествата оползотворени отпадъци се измерват на входа на съответните съоръжения, където се извършва тяхното оползотворяване. В таблица 6 на Приложение 1 са показани всички отпадъци, които са генерирани и оползотворени с кодове R1 и R5 на територията на площадката или са предадени на фирми с разрешително по чл.35 от ЗУО.

Анализи на отпадъците

11.8.1. Няма отпадъци с огледален код.

11.8.2. Основното охарактеризиране на битовите отпадъци се възлага на депото.

11.8.2.1. При необходимост вземането на проби и изпитването на отпадъците ще бъде направено съгласно изискванията на условие 11.8.2.

11.8.2.2. Взетите проби ще се съхраняват най-малко три месеца след изпитването на отпадъците.

11.8.3. Анализирането на отпадъците ще бъде направено от акредитирана лаборатория.

Документиране и докладване

11.9.1. Дейностите по управление на отпадъците са документирани и докладвани съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004.

11.9.1.1. Наличната информация се съхранява на площадката.

11.9.2. Годишните количества генерирани отпадъци са представени в таблица 5 от Приложение 1. Информация за количествата отпадъци, генерирани по месеци, се съхраняват в отчетните карти и в отчетните книги за отпадъци.

11.9.3. Документира се (вж. 11.9.5).

11.9.4. Количествата отпадъци постъпващи на площадката се документират автоматично в SAP системата след преминаване през търговката везна. Постъпилите за оползотворяване в отделните съоръжения отпадъци се документират в журналите на операторите, а в някои случаи също и автоматично.

11.9.5. Във връзка с изпълнение на Условие 11.9.5. са извършени следните проверки:

- Брой на проверките: 2.

- Проверени обекти: цехове “Кариера”, “Суровинни мелници”, “Пещи”, “Циментови мелници”, “Опаковка”, „Склад за съхранение и транспорт на добавки”, „Шредираща инсталация” и други площадки от завода.

- Установени несъответствия: 7.

- Причини:

  - Разлив на смазочен материал от съоръжение.

  - Отворени хидранти за свежа вода.

  - Непочистени отпадъци.

  - Замърсен филтриращ материали, използван за пречистване на дъждовни води.

  - Натрупване на голямо количество кал в съоръжението за пречистване на дъждовни води.

  - Разлив от смазочен материал от превозни средства.

  - Формиране на разлив от инсталация за подаване на добавка за цимент.

- Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети:

- Попиване на разлива до извършване на ремонт на съоръжението.

- Затваряне на хидрантите и поправка.

- Почистване на отпадъците и предаване за оползотворяване в шредиращата инсталация.

- Подмяна на филтриращия материал за пречистване на дъждовни води.

- Почистване на калта от съоръжението за пречистване на дъждовни води.

- Попиване на разливите и поставяне на съдове за улавяне на маслото докато се ремонтират превозните средства.

- Поправка на инсталацията.

Протоколите от направените проверки са приложени към Приложение № 2 на доклада.

11.9.5.1. През 2012г. на територията на завода са приети и оползотворени следните количества отпадъци:

Таблица 5

| Код | Наименование | Приети количества през 2012г, тон/година* | Оползотворено количество през 2012г., тон/година |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 02 22 | Отпадъци от обработени текстилни влакна | 41,840 | 41,840 |
| 16 01 19 | Пластмаси | 2,740 | 2,740 |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук | 10,410 | 10,410 |
| 02 03 04 | Материали, негодни за консумация или преработване | 270,100 | 270,100 |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 60,930 | 60,930 |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15.02.02 (ръкави от ръкавни филтри) | 0,600 | 0,600 |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 8,070 | 8,070 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 19,960 | 19,960 |
| 12 01 05 | Cтърготини, стружки и изрезки от пластмаси | 104,630 | 104,630 |
| 04 02 09 | Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) | 38,480 | 38,480 |
| 07 02 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 74,770 | 74,770 |
| 15 01 06 | Смесени опаковки | 1,420 | 1,420 |
| 16 03 06 | Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 | 4,420 | 4,420 |
| 03 03 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 3,550 | 3,550 |
| 07 02 13 | Отпадъци от пластмаси | 3,840 | 3,840 |
| 19 12 11* | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества | 98,820 | 98,820 |
| 20 01 01 | Хартия и картон | 0,050 | 0,050 |
| 20 01 11 | Текстилни материали | 6,860 | 6,860 |
| 20 01 39 | Пластмаси | 0,050 | 0,050 |
| 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | 7273,290 | 5485,083 |
| 15 01 10* | Oпаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 23,780 | 23,780 |
| 19 12 10 | Гoрими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от отпадъци) | 13175,060 | 13175,060 |
| 10 04 01* | Шлаки от първия и втория етап на производство (оловна шлака) | 15784,370 | 15668,000 |
| 10 02 10 | Нагар / Окалина | 4474,713 | 5356,700 |
| 10 02 02 | Непреработвана шлака | 80,350 | 80,350 |
| 10 06 01 | Шлаки от първия и втория етап на производство | 2323,380 | 2323,380 |
| 10 12 06 | Отпадъчни леарски форми | 139,980 | 100,300 |
| 10 01 02 | Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 145,125 | 272,165 |

*Посочените количества са за отпадъците, които са получени от други фирми.

11.9.6. Информацията относно управлението на отпадъците се съхранява на производствената площадка.

11.9.8. Няма изпускани замърсители  в почвата.

Шум

Емисии

12.1.1. През 2012г. бяха извършени измервания на нивата на звуково налягане по границите на работната площадка. Измерванията не показват превишения на допустимите нива в нито една точка по границата на площадката. В РИОСВ Плевен е представен доклад от извършени собствени периодични измервания с изх. № 197/03.10.2012г.

Контрол и измерване

12.2.1. Виж условие 12.1.1.

12.2.2. Измерванията на показателите се извършват веднъж на две години.

12.2.3. Прилага се РП 4.5.1-11 Мониторинг и измерване на резултатността на дейността по отношение на околната среда и в случай на несъответствие се действа по ОП 8.5.2-01 Несъответствия, коригиращи и превантивни действия.

Документиране и докладване

12.3.1. Измерванията се документират в доклади от собствени периодични измервания, които се изпращат в РИОСВ Плевен.

12.3.2. Документират се резултатите от оценката на съответствието.

12.3.3. През 2012г. на територията на “Златна Панега Цимент” АД не са постъпвали оплаквания за високи нива на шумови емисии от живущи около площадката. Резултатите от измерванията на показателите по Условия 12.2.1 са показани в таблица №7 от настоящия доклад. Няма установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива н шум.

Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

13.1. На територията на площадката няма тръбопроводи или оборудване, разположени на открито, които да бъдат проверявани съгласно това условие.

13.2. През 2012г е регистриран един разлив на масло в помещението за хидравлика на ЦМ 9. Същия не засегна почвата и подземните води, тъй като беше формиран върху бетонирана повърхност. Всички налични малки течове своевременно се покриват с дървени трици, за да бъдат попити и впоследствие триците се събират и предават за изгаряне в цех „Пещи”.

13.3. Осигурени са сорбиращи материали в случай на разливи – сурово брашно, пясък и дървени трици.

13.4. Прилага се инструкция за действие при разлив (екологичен инцидент) на рискови, опасни вещества и продукти и последващото третиране на генерираните отпадъци.

13.5. Не се съхраняват течности в съдове с нарушена цялост. Дизеловото гориво се съхранява в резервоар, който разполага със система за регистриране на възможните течове. Резервоарът подлежи на периодична проверка от специализирана фирма. Всички отпадъчни масла се съхраняват във варели с ненарушена цялост.

13.6. Всички товаро-разтоварни дейности се извършват на определените за целта места, посочени в заявлението за издаване на КР, върху бетонирани площадки, което не позволява проникването на вредни вещества в почвите и подземните води.

13.8. Не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Собствен мониторинг на почви

13.9.4. През 2012г. не са извършвани анализи на почвени проби, по показателите посочени в таблица 13.9.4. от КР. С констативен протокол № КП-20-КР-17/16.10.2012г., от текущ контрол по чл. 128, ал.1 на ЗООС, е определено предписание за установяване на причините за констатираните повишения на концентрациите на арсен, кобалт и никел в резултатите от СПИ на почвите през 2011г. в трите точки за мониторинг спрямо базовото състояние.

По отношение на предприетите мерки по изпълнението на предписанието, фирмата е избрала акредитирана лаборатория за вземане и анализиране на почвените проби. При посещение от страна на лабораторията с цел взимане на проби, пробовземането не се състоя, поради лошите метеорологични условия, замръзване на почвата. Предстои ново пробовземане при по-подходящи метеорологични условия, през месец март на 2013г.

РИОСВ-Плевен беше уведомена за предприетите мерки с писмо с изх. №3/16.01.2013г., и фирмата получи удължаване на срока с тяхно писмо с изх. № 555/22.01.2013г.

13.9.5. Виж условие 13.9.4. Възможна причина за разликите в получените резултати е фактът, че анализите са извършени от различни лаборатории, използващи различни методики за целта. Някои от разликите при анализите на кобалт са в рамките на допустимото отклонение.

13.9.6. При измерване на горепосочените показатели на изпускащите устройства след пещи 4 и 5 резултатите са под откриваемия минимум, което показва невъзможността замърсяването да е причинено от отлагане на прах съдържащ тежки метали в местата за мониторинг на почви.

13.9.7. Прилага се РП 4.5.1-11 Мониторинг и измерване на резултатността на дейността по отношение на околната среда и в случай на несъответствие се действа по ОП 8.5.2-01 Несъответствия, коригиращи и превантивни действия.

Документиране и докладване

13.10.1. Резултатите се съхраняват на площадката.

13.10.2. Резултатите от собствения мониторинг на почви се съхраняват на площадката на завода

13.10.3. Виж условия 13.9.4.и 13.9.5.

13.10.4. Води се дневник.

13.10.5. През 2012г. не са извършвани анализи на почвени проби, по показателите посочени в таблица 13.9.4. от КР.

13.10.6. През 2012г. не са извършвани анализи на почвени проби, по показателите посочени в таблица 13.9.4. от КР.

13.10.7. Резултатите се съхраняват на площадката.

13.10.8. Няма регистрирани разливи засегнали почвата и подземните води. Не са извършвани анализи на почвени проби през 2012г.

13.11. При аварийни случаи, с възможност за замърсяване на подземните води, се предприемат всички необходими действия, описани в условие 3.11 на КР.

13.11.1. Не са регистрирани бедствени аварийни ситуации.

Предотвратяване и действия при аварии

14.2. Планът за управление при кризи е актуализиран през 2012г. и е утвърден от ДА „ГЗ”, кмета на община Ябланица и РС ПАБ – аварии и катастрофи. Всички необходими елементи са включени в Плана.

14.3. Направена е оценка на възможността за изпускане на опасни химични вещества в канализацията в резултат на авария.

14.4. Всички аварийни ситуации се записват в Доклади за извънредни ситуации свързани с околната среда.

14.5. Изготвена е инструкция.

14.6. Златна Панега Цимент уведомява РИОСВ Плевен за всички възникнали на площадката извънредни случаи.

14.8. Всички опасни вещества и смеси, постъпващи на площадката, се завеждат в САП системата  на завода и се съхраняват на определените за целта места. Опасните вещества и препарати са снабдени с ИЛБ.

14.9. Изготвя се оценка.

14.10. Условието се изпълнява.

14.11. Не са регистрирани заплахи за екологични щети и причинени екологични щети.

14.12. Условието се спазва.

14.13. Не са регистрирани заплахи за екологични щети и причинени екологични щети

Преходни и анормални режими на работа

15.1. Прилага се технологична инструкция, която включва условията на пускане и спиране на пречиствателните съоръжения към отделните инсталации.

15.2. Въведена е работна процедура, валидна за всички заводи от групата, в която са регламентирани условията по пускане и спиране на инсталацията по условие 2 и достигането на стабилен работен режим.

15.3. Въведена е работна процедура, валидна за всички заводи от групата, в която са регламентирани условията по пускане и спиране на инсталацията по условие 2 и достигането на стабилен работен режим.

15.4. Всички процеси, извършвани в инсталацията по условие 2 се описват в производствените журнали от операторите на цех „Пещи”.

Прекратяване работата на инсталации или части от тях

16.1. РИОСВ и ИАОС ще бъдат уведомени в случай на прекратяване на дейността на инсталацията или части от нея.

16.2. В случай на прекратяване на дейността на инсталацията или части от нея ще бъде изготвен план.

16.3. При временно прекратяване на дейността на инсталацията или части от тях притежателят на настоящото разрешително ще изготви и представи в РИОСВ подробен план.

През 2012г. старите циментови мелници и сушилката за шлак не са били в експлоатация. Преди да са вземе решение за премахване на което и да е от неработещите съоръжения, ще бъде изготвен план за закриване на част от дейностите на площадката.

Декларация

Удостоверявам   верността,   точността   и   пълнотата   на   представената   информация   в Годишният   доклад   за   изпълнение   на   дейностите,   за   които   е   предоставено   комплексно разрешително № 76/ 2005г. на Златна Панега Цимент АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ……………………..				Дата: 18.03.2013г.

Име на подписващия: Костас Николау

Длъжност в организацията: Директор Завод

Златна Панега Цимент АД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ:

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг нa пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг нa производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1 а) | вьв води (колона 1 b) | в почва (колона 1 с) |  |  |
|  |  |  | Kg/y | Kg/y | Kg/y | Kg/y | Kg/y |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 1 592 256 М | - | - | - | - |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) – без биомаса | 477 200 000 С |  |  |  |  |
| 3# |  | Въглероден диоксид (CO2) – с биомаса | 490 158 000 C |  |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 764 840 М | - | - | - | - |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | - (36 025) М | - | - | - | - |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | - (1,65) М | - | - | - | - |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му (като Cd) | - (2,94) М | - | - | - | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - (2,46) М | - | - | - | - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - (3,12) М | - | - | - | - |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 20,71 М | - | - | - | - |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | - (2,70) М | - | - | - | - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | - (7,82) М | - | - | - | - |
| 47# |  | PCDD+PCDF (диоксини и фурани, като Teq) | - (0,000068) M | - | - | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ С или ХПК/З) | - (14 811) М | - (2759) М | - | - | - |
| 80# |  | Хлор и съединенията му (като HCl) | - (6333) M | - | - | - | - |
| 84# |  | Флуор и съединенията му (като HF) | - (290) M | - | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици < 10 µm (PM10) | - (9206)* М | - | - | - | - |

* Докладвано е съдържанието на общ прах, тъй като в завода се извършват непрекъснати измервания на съдържанието на общ прах в отпадъчните газове от пещи 4 и 5, скарни охладители 4 и 5, въглищна мелница и циментова мелница 8. Докладвани са годишните количества от инсталациите с непрекъснат мониторинг на емисиите на прах и от всички, работили през изминалата година, съоръжения, подлежащи на СПИ.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ: съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % **** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Пещ 4 – прах | mg/Nm3 | 30 | 4,45 |  | Непрекъснат | Да |
| Пещ 4 – NOx | mg/Nm3 | 800 | 443,95 |  | Непрекъснат | Не* |
| Пещ 4 – SO2 | mg/Nm3 | 750 | 15,73 |  | Непрекъснат | Да |
| Пещ 4 – CO | mg/Nm3 | 8000 | 976,4 |  | Непрекъснат | Да |
| Пещ 4 – TOC | mg/Nm3 | 100 | 7,91 |  | Непрекъснат | Да |
| Пещ 4 – HCl | mg/Nm3 | 10 |  | 3,99 | Два пъти годишно | Да** |
| Пещ 4 – HF | mg/Nm3 | 1 |  | 0,22 | Два пъти годишно | Да** |
| Пещ 4 – Cd+Tl | mg/Nm3 | 0,05 |  | 0,003 | Два пъти годишно | Да** |
| Пещ 4 – Hg | mg/Nm3 | 0,05 |  | 0,006 | Два пъти годишно | Да** |
| Пещ 4 – Sb+As+Pb+ Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | mg/Nm3 | 0,5 |  | 0,016 | Два пъти годишно | Да** |
| Пещ 4 – Диоксини и фурани | ng TEQ/Nm3 | 0,1 |  | 0,04 | Два пъти годишно | Да** |
| Пещ 5 – прах | mg/Nm3 | 30 | 7,25 |  | Непрекъснат | Да |
| Пещ 5 – NOx | mg/Nm3 | 800 | 438,58 |  | Непрекъснат | Да |
| Пещ 5 – SO2 | mg/Nm3 | 750 | 32,31 |  | Непрекъснат | Да |
| Пещ 5 – CO | mg/Nm3 | 8000 | 795,69 |  | Непрекъснат | Да |
| Пещ 5 – TOC | mg/Nm3 | 100 | 10,04 |  | Непрекъснат | Да |
| Пещ 5 – HCl | mg/Nm3 | 10 |  | 2,93 | Два пъти годишно | Да |
| Пещ 5 – HF | mg/Nm3 | 1 |  | <0,06 | Два пъти годишно | Да |
| Пещ 5 – Cd+Tl | mg/Nm3 | 0,05 |  | <0,0048 | Два пъти годишно | Да |
| Пещ 5 – Hg | mg/Nm3 | 0,05 |  | <0.026 | Два пъти годишно | Да |
| Пещ 5 – Sb+As+Pb+ Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | mg/Nm3 | 0,5 |  | <0.0081 | Два пъти годишно | Да |
| Пещ 5 – Диоксини и фурани | ng TEQ/Nm3 | 0,1 |  | 0.039 | Два пъти годишно | Да |
| Скарен охладител 4 – прах | mg/Nm3 | 50 | 12,95 |  | Непрекъснат | Да |
| Скарен охладител 5 – прах | mg/Nm3 | 50 | 4,96 |  | Непрекъснат | Да |
| Въглищна мелница – прах | mg/Nm3 | 50 | 4,03 |  | Непрекъснат | Да |
| Циментова мелница 8 – прах | mg/Nm3 | 50 | 9,18 |  | Непрекъснат | Да |
| Хомогенизационен III - прах | mg/Nm3 | 50 |  | <1,0 | Веднъж на две години | Да |
| Хомогенизационен IV- прах | mg/Nm3 | 50 |  | 1,7 | Веднъж на две години | Да |
| Складов силози IV- прах | mg/Nm3 | 50 |  | <1,0 | Веднъж на две години | Да |
| Кореолис 4- прах | mg/Nm3 | 50 |  | <1,0 | Веднъж на две години | Да |
| Кореолис 5- прах | mg/Nm3 | 50 |  | <1,0 | Веднъж на две години | Да |
| Силоз за смлени твърди горива- прах | mg/Nm3 | 50 |  | <1,0 | Веднъж на две години | Да |
| Склад за алтернативни горива- прах | mg/Nm3 | 50 |  | 1,03 | Веднъж на две години | Да |
| Пресипка клинкер, пещ 4 към АМ1- прах | mg/Nm3 | 50 |  | 5,06 | Веднъж на две години | Да |
| Пресипка клинкер, пещ 5 към АМ1 и прах електрофилтри - прах | mg/Nm3 | 50 |  | 1,21 | Веднъж на две години | Да |
| Пресипка АМ 1 и АМ 2- прах | mg/Nm3 | 50 |  | 2,59 | Веднъж на две години | Да |
| Силоз за клинкер 37 500 тона- прах | mg/Nm3 | 50 |  | 1,75 | Веднъж на две години | Да |
| Силоз за клинкер 500 тона и пресипка АМ 5 – АМ4 – прах | mg/Nm3 | 50 |  | 4,44 | Веднъж на две години | Да |
| Силоз за клинкер 500 тона- прах | mg/Nm3 | 50 |  | 3,02 | Веднъж на две години | Да |
| Зареждане на циментова мелница 8 (елеватор, грис, суровини)- прах | mg/Nm3 | 50 |  | <1,0 | Веднъж на две години | Да |
| Дозаторни везни добавки към циментова мелница 8 | mg/Nm3 | 50 |  | 1,62 | Веднъж на две години | Да |
| Бункер за подаване на железен сулфат- прах | mg/Nm3 | 50 |  | 1,85 | Веднъж на две години | Да |
| Силози за цимент 1-4 - прах | mg/Nm3 | 50 |  | <1,0 | Веднъж на две години | Да |
| Силози за цимент 5-8- прах | mg/Nm3 | 50 |  | <1,0 | Веднъж на две години | Да |
| Силози за цимент 9-12- прах | mg/Nm3 | 50 |  | <1,0 | Веднъж на две години | Да |
| Стара опаковъчна машина (елеватор, пневмотранспорт)- прах | mg/Nm3 | 25 |  | 2,42 | Веднъж на две години | Да |
| Нова опаковъчна машина (елеватор, пневмотранспорт)- прах | mg/Nm3 | 25 |  | 6,28 | Веднъж на две години | Да |
| Нова опаковъчна машина - прах | mg/Nm3 | 25 |  | 5,98 | Веднъж на две години | Да |
| Старо автонасипно товарище (ляв)- прах | mg/Nm3 | 25 |  | 4,29 | Веднъж на две години | Да |
| Старо автонасипно товарище (десен)- прах | mg/Nm3 | 25 |  | <1,0 | Веднъж на две години | Да |
| Старо автонасипно товарище (елеватор)- прах | mg/Nm3 | 25 |  | <1,0 | Веднъж на две години | Да |
| Ново автонасипно товарище (ляв)- прах | mg/Nm3 | 25 |  | <1,0 | Веднъж на две години | Да |
| Ново автонасипно товарище (десен)- прах | mg/Nm3 | 25 |  | 2,56 | Веднъж на две години | Да |
| Ново автонасипно товарище (елеватор)- прах | mg/Nm3 | 25 |  | 1,86 | Веднъж на две години | Да |
| „Samson” инсталация- прах | mg/Nm3 | 50 |  | <1,0 | Веднъж на две години | Да |
| Пресевен възел- прах | mg/Nm3 | 50 |  | <1,0 | Веднъж на две години | Да |
| Пресипен възел Т2/Т3- прах | mg/Nm3 | 50 |  | 3,61 | Веднъж на две години | Да |
| Пресипен възел Т3/Т4- прах | mg/Nm3 | 50 |  | <1,0 | Веднъж на две години | Да |
| Пресипен възел Т4/Т5- прах | mg/Nm3 | 50 |  | <1,0 | Веднъж на две години | Да |
| Силоз за добавки 1-2- прах | mg/Nm3 | 50 |  | 1,04 | Веднъж на две години | Да |
| Силоз за добавки 3-4- прах | mg/Nm3 | 50 |  | 1,09 | Веднъж на две години | Да |
| Силоз за добавки 5-6- прах | mg/Nm3 | 50 |  | 1,07 | Веднъж на две години | Да |
| Силоз за добавки 7-8- прах | mg/Nm3 | 50 |  | <1,0 | Веднъж на две години | Да |
| Везни ЦМ 8- прах | mg/Nm3 | 50 |  | <1,0 | Веднъж на две години | Да |
| Шредерна машина- прах | mg/Nm3 | 50 |  | <1,0 | Веднъж на две години | Да |

*Регистрирано е 1 превишение на среднодневната стойност за азотни оксиди от общо 268 валидни среднодневни стойности, регистрирани през 2012г. По подробна информация е представена в Годишните доклади за СНИ за 2012г.

** Резултатите са представени, като средно притеглени стойности, изчислени на база на резултатите от двете измервания през годината.

Забележка: Останалите източници на организирани емисии посочени в таблици 9.2.1-2 и 9.2.2-1  на КР 76/2005г., подлежащи на периодичен мониторинг, не са експлоатирани през 2012г., поради което не са включени в таблица 2.

Таблица 3. Емитирани количества на замърсители в атмосферния въздух за единица продукт

| Показател | Мерна единица | Емитирани количества* |
| --- | --- | --- |
| Въглероден диоксид (CO2) – без биомаса | кг/т клинкер | 851,484 |
| Въглероден диоксид (CO2) – с биомаса | кг/т клинкер | 874,605 |
| Общ прах | кг/т клинкер | 0,016 |
| Азотни оксиди | кг/т клинкер | 1,365 |
| Серни оксиди | кг/т клинкер | 0,064 |
| Въглероден оксид | кг/т клинкер | 2,841 |
| Общ органичен въглерод | кг/т клинкер | 0,026 |
| Хлороводород | кг/т клинкер | 0,011 |
| Флуороводород | кг/т клинкер | 0,0005 |
| Живак | кг/т клинкер | 3,695 x 10-5 |
| Кадмий+Талий | кг/т клинкер | 1.060 x 10-5 |
| Други тежки метали (Sb+As+Pb+ Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) | кг/т клинкер | 3.399 x 10-5 |
| Диоксини и фурани | кг/т клинкер | 1,227 x 10-10 |

*Посочените количества се отнасят за газовите емисиите от пещ 4 и пещ 5. Посоченото количество общ прах се отнася, както за източниците подлежащи на СНИ, така и за тези подлежащи на СПИ.

Таблица 4. Емисии на отпадъчни води във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт №1 – повърхностни води преди площадката на завода |
| pH |  | 6÷8,5 | I измерване – 8,2 II измерване – 8,2 III измерване – липса на водоприток IV измерване – липса на водоприток | Един път на тримесечие | Да Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | I измерване <6 II измерване <6 III измерване – липса на водоприток IV измерване – липса на водоприток | Един път на тримесечие | Да Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 15 | I измерване – 1,9 II измерване <0,5 III измерване – липса на водоприток IV измерване – липса на водоприток | Един път на тримесечие | Да Да |
| ХПК | mg/dm3 | 70 | I измерване – 9,9 II измерване – 4,4 III измерване – липса на водоприток IV измерване – липса на водоприток | Един път на тримесечие | Да Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | I измерване < 0,02 II измерване < 0,02 III измерване – липса на водоприток IV измерване – липса на водоприток | Един път на тримесечие | Да Да |
| Детергенти | mg/dm3 | 1 | I измерване <0,1 II измерване– липса на водоприток | Един път на шестмесечие | Да |
| Пункт №2 изход ПСБФОВ |
| pH |  | 6÷8,5 | I измерване – 7,9 II измерване – 7,53 | Един път на шестмесечие | Да Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | I измерване – 8 II измерване <6 | Един път на шестмесечие | Да Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 15 | I измерване – 8,2 II измерване – 8 | Един път на шестмесечие | Да Да |
| ХПК | mg/dm3 | 70 | I измерване – 23 II измерване – 16,8 | Един път на шестмесечие | Да Да |
| Детергенти | mg/dm3 | 1 | I измерване <0,1 II измерване <0,1 | Един път на шестмесечие | Да Да |

| Пункт №3 Охлаждащи води след флотатор |
| --- |
| pH |  | 6÷8,5 | I измерване – липса на водоприток II измерване – 8,3 III измерване – липса на водоприток IV измерване – липса на водоприток | Един път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | I измерване – липса на водоприток II измерване <6 III измерване – липса на водоприток IV измерване – липса на водоприток | Един път на тримесечие | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 15 | I измерване – липса на водоприток II измерване – 1,94 III измерване – липса на водоприток IV измерване – липса на водоприток | Един път на тримесечие | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 70 | I измерване – липса на водоприток II измерване – 5,3 III измерване – липса на водоприток IV измерване – липса на водоприток | Един път на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | I измерване – липса на водоприток II измерване < 0,02 III измерване – липса на водоприток IV измерване – липса на водоприток | Един път на тримесечие | Да |
| Пункт №4 – изход отвеждащ колектор от площадката |
| pH |  | 6÷8,5 | I измерване – 8,4 II измерване – 8,3 III измерване – 8,16 IV измерване – 8,2 | Един път на тримесечие | Да Да Да Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | I измерване – 8 II измерване <6 III измерване < 6 IV измерване <6 | Един път на тримесечие | Да Да Да Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 15 | I измерване – 0,9 II измерване – 0,89 III измерване – 1,2 IV измерване – 3,6 | Един път на тримесечие | Да Да Да Да |
| ХПК | mg/dm3 | 70 | I измерване – 9,2 II измерване – 7,8 III измерване – 9 IV измерване – 10,3 | Един път на тримесечие | Да Да Да Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | I измерване < 0,07 II измерване < 0,02 III измерване – 0,03 IV измерване <0.02 | Един път на тримесечие | Да Да Да Да |
| Детергенти | mg/dm3 | 1 | I измерване <0,1 II измерване < 0,1 | Един път на шестмесечие | Да Да |

Таблица 5. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество, t | Годишно количество за единица продукт, t/t клинкер | Временно съхранение на площадката* | Транспортиран е - собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове | 10 13 13 | 338 000 | 72124 | 0,3 | 0,13 | Не | Не | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална о-ва | 13 01 10* | 20 | 2,45 | - | - | Да- площадка № 19 | Да-външна фирма | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална о-ва | 13 02 05* | 20 | 7,66 | - | - | Да- площадка № 19 | Да-външна фирма | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална о-ва | 13 03 07* | 0,300 | 0 | - | - | Не | Не | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 10 | 9,88 | - | - | Не | Да-външна фирма | Да |
| Абсорбенти, ф-ни м-ли, кърпи за изтриване и предп. облекла, замърсени с опасни в-ва | 15 02 02* | 5 | 4,58 | - | - | Не | Не | Да |
| Абсорбенти, ф-ни м-ли, кърпи за изтриване и предп. облекла, различни от упоменатите в 150202 | 15 02 03 | 30 | 3,206 | - | - | Да- площадка № 19 | Не | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 1 | 0 | - | - | Не | Не | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01 | 1 | 0 | - | - | Не | Не | Да |
| Утайки от маслоуловителни шахти | 13 05 03* | 150 | 0,025 | - | - | Не | Не | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни м-ли от неметалург. п-си, съдържащи опасни в-ва | 16 11 05* | 155 | 0 | - | - | Не | Не | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни м-ли от неметалург. п-си, различни от упоменатите в 161105 | 16 11 06 | 1 045 | 73,28 | - | - | Не | Да-външна фирма | Да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 5 | 0,340 | - | - | Не | Не | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана** | 19 10 01 | 2200 | 516,44 | - | - | Не | Да-външна фирма | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 1 | 0,140 | - | - | Не | Да-външна фирма | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106 | 17 01 07 | 25 000 | 6361 | - | - | Не | Да | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 30 | 25 | - | - | Контейнери за битови отпадъци | Да-община Ябланица | Да |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 06 06* | 1 | 0 | - | - | Не | Не | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 19 08 05 | 400 | 54,26 | - | - | Не | Да-външна фирма | Да |
| Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 08 01 11* | 3 | 0 | - | - | Не | Не | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 3 | 0 | - | - | Не | Не | Да |
| Гoрими отпадъци (RDF –модифицирани горива, получени от отпадъци) | 19 12 10 | 15 000 | 0 | - | - | Не | Не | Да |

Забележка:

*В таблицата са посочени всички отпадъци, генерирани на територията на завода през 2012г. и подлежащи на временно съхранение към 31.12.2012г.

** В количеството за отпадък 19 10 01 Отпадъци от желязо и стомана са включени отпадъци с кодове 12 01 01, 17 04 05, 17 04 07

Таблица 6 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци*

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката, т | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане, т | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове | 10 13 13 | Да- Оползотворяване с операция с код R5 (72124) | Не | - | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни м-ли от неметалург. п-си, различни от упоменатите в 161105 | 16 11 06 | Не | Не | "ДЛВ" ЕООД (24,260) | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална о-ва | 13 02 05* | Да - Оползотворяване с операция с код R1 (6,193 ) | Не | - | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | Да - Оползотворяване с операция с код R1 (0,600) | Не | "Лубрика" ООД (3,180) | Да |
| Абсорбенти, ф-ни м-ли, кърпи за изтриване и предп. облекла, замърсени с опасни в-ва | 15 02 02* | Да- Оползотворяване с операция с код R1 (4,580 ) | Не | - | Да |
| Абсорбенти, ф-ни м-ли, кърпи за изтриване и предп. облекла, различни от упоменатите в 150202 | 15 02 03 | Да- Оползотворяване с операция с код R1 (2,598) | Не | - | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106 | 17 01 07 | Не | Не | Използвани за възстановяване на нарушени терени определени от кмета на община Ябланица ( 6411 ) | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | Не | Не | „Литекспорт”ООД (516,44) | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Не | Депонират се на общинското депо в гр.Ябланица (25,0) | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | Не | Не | „Екометал инженеринг” ЕООД (33,420) | Да |
| Утайки от маслоуловителни шахти | 13 05 03* | Да- Оползотворяване с операция с код R1 (0,025) | Не | - | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | Да- Оползотворяване с операция с код R1 (0,300) | Не | Булекопак (9,580) | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | „Балбок Инженеринг” (0,140) | Да |
| Пластмаса и каучук (отпадъчни гумено-транспортни ленти) | 19 12 04 | Да- Оползотворяване с операция с код R1 (0,340) | Не | - | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 19 08 05 | Не | Не | „КСТДО” ООД (54,260) | Да |

*Таблицата включва само отпадъците, които са генерирани и оползотворени на площадката или предадени на фирми с разрешителни по чл. 35 от ЗУО за 2012г.

Таблица 7 Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №1 | 48,8±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №2 | 49,9±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №3 | 54,4±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №4 | 52,4±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №5 | 48,6±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №6 | 50,1±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №7 | 48,2±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №8 | 49,2±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №9 | 62,9±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №10 | 65,9±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №11 | 62,2±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №12 | 59,4±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №13 | 64,6±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №14 | 62,4±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №15 | 64,2±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №16 | 48,6±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №17 | 55,5±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №18 | 60,1±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №19 | 55,7±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №20 | 53,1±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №21 | 53,2±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №22 | 55,3±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №23 | 60,4±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №24 | 56,4±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №25 | 54,7±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №26 | 56,3±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №27 | 56,5±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №28 | 56,3±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №29 | 56,7±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №30 | 55,0±0,3 | Ден | Да |
| Еквивалентно ниво на шум, т. №31 | 54,0±0,3 | Ден | Да |
| Ниво на шума на границата на обекта | 116±4,7 | Ден | Да |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- Разпечатки от системата за непрекъснат мониторинг.

- Протокол от Идентифициране на неорганизираните емисии.

- Протоколите от направените проверки относно дейностите по управление на отпадъците.

- Протоколи от периодичните измервания на води.

- Протоколи от измервания на шумови емисии.