гр. Девня

март 2013 г.

3. 1.  У В О Д

- Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексното разрешително

1. Инсталация за производство на азотни торове – “Стабилизирана амониева селитра/Стабилизиран амониев нитрат” и “Течен азотен тор” (т. 4.3. от Приложение № 4 на ЗООС)

1.1. Производство на амоняк

1.2. Производство на азотна киселина

1.3. Производство на стабилизирана амониева селитра (САС) / стабилизиран амониев нитрат (CAН)

1.4. Производство на течен азотен тор (UAN)

1.5. Котел “БАБКОК” за производство на топлоенергия (към “Инсталация за производство на амоняк”) с номиналната топлинна мощност 56 MW, (т. 1.1. от Приложение № 4 на ЗООС).

2. Инсталация за производство на фосфорни торове (т. 4.3. от Приложение № 4 на ЗООС):

2.1. Производство на фосфорна киселина

2.2. Производство на натриев триполифосфат (НТФ)

2.3. Производство на Троен суперфосфат (TSP) и Комплексни торове (MAP, DAP и NPK)

- Оператор на инсталациите, притежател на разрешителното

Собственик, оператор и притежател на разрешителното: „Агрополихим” АД

- Адрес по местонахождение на инсталациите, телефонен номер, факс, е-mail на собственика/оператора

Адрес по местонахождение на инсталациите: гр. Девня 9160, Индустриална зона

тел. 0519 / 97  526

факс 0519 / 97  594

Лица, представляващи Дружеството:             Искър Искров – Изпълнителен директор

Филип Ромбаут – Изпълнителен директор

Красимир Бербенков – Изпълнителен директор

E-mail: 					       iskrov@agropolychim.bg

rombaut@agropolychim.bg

berbenkov@agropolychim.bg

- Комплексно разрешително

Регистрационен номер:   			68

Дата на подписване:        			27.12.2005 г.

Дата на влизане в сила:        		14.01.2006 г.

Актуализирано с Решение № 68-Н0-И0-А1/2012 г. на Изпълнителния директор на ИАОС от 12.04.2012 г., в сила от 10.05.2012 г.

Актуализирано с Решение № 68-Н0-И0-А2/2012 г. на Изпълнителния директор на ИАОС от 28.06.2012 г., в сила от 17.07.2012 г.

- Лице за контакти, адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

инж. Мая Стефанова – Ръководител отдел ЕКОЛОГИЯ

адрес: гр. Девня 9160, Индустриална зона

тел. 0519 / 97 483; факс 0519 / 9 33 63

E-mail: stefanova@agropolychim.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

Производство на азотни, фосфорни и комплексни минерални торове, амоняк, киселини, соли и компримирани (сгъстени) газове.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите

| Наименование на производствената мощност | Категория дейност по Приложение № 4 на ЗООС | Проектен капацитет, тона/година | Капацитет, тона/2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Амоняк | 4.3 | 207 900 | 129 000 |
| Азотна киселина | 4.3 | 363 000 | 219 921 |
| Амонячна вода | 4.3 | 64 000 | 6 586 |
| САС | 4.3 | 641 520 | 150 499 |
| САН* | 4.3 | 412 500 | - |
| Течен азотен тор | 4.3 | 792 000 | 86 428 |
| Фосфорна киселина (100 % Р2О5) | 4.3 | 205 000 | 109 341 |
| ТSP (100 % Р2О5) | 4.3 | 164 000 | 110 447 |
| MAP (54 % P2O5) | 4.3 | 270 600 | 40 635 |
| DAP (54 % P2O5) | 4.3 | 293 700 | 4 950 |
| Котел БАБКОК | 1.1 | 396 000 | 77 605 |

* инсталацията за производство на стабилизиран амониев нитрат (разрешена с усл. 3.4.16. на КР, постановено с Решение № 68-Н0-И0-А2/2012 г.) не е въведена в експлоатация към 31.12.2012 г.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

В организационната структура на „Агрополихим” АД има няколко направления. Отдел ЕКОЛОГИЯ е на пряко подчинение на Изпълнителния директор на Дружеството.

Отделът има правомощия да изпълнява контролни функции и е задължен да прилага българските и европейски законови и подзаконови нормативни актове в областта на опазване на околната среда и да прилага екологичната политика на Дружеството посредством въвеждане на процедури по управление, опазване и възстановяване на околната среда. Отдел ЕКОЛОГИЯ комуникира по хоризонтална линия и получава необходимата информация от останалите отдели и производствени структури. Разпорежданията на отдела са задължителни за всички работещи в Дружеството.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

РИОСВ - гр. Варна

гр. Варна 9000, ул. “Ян Палах” №  4

тел. 052 / 678 848; факс 052 / 634 593

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите

Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район

гр. Варна 9000, ул. “Александър Дякович” № 33

тел. 052 / 631 447; факс 052 / 631 448

3. 2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

“Агрополихим” АД има функционираща система за управление на околната среда, която е разработена при спазване изискванията на условие 5 на КР № 68/2005 г.

- Структури и отговорности – усл. 5.1.

Изпълнено е изискването за определяне на  отговорните лица, които ще извършват конкретни дейности по изпълнение на условията в КР. Списъците са актуализирани през отчетната година и се съхраняват в отдел ЕКОЛОГИЯ.

- Обучение – усл. 5.2.

В изпълнение изискванията на усл. 5.2.1. се прилага инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала, съгласно която се разработва Годишна план – програма за обучение на персонала. Програмата се изготвя от отдел “Човешки ресурси” и се утвърждава от Изп. директор. При необходимост същата се актуализира  в съответствие с потребностите от обучение на персонала. За отчетната 2012 г. Програмата е своевременно изготвена. Изпълнени са заложените в нея учебни мероприятия.

- Обмен на информация – усл. 5.3.

В изпълнение изискванията на усл. 5.3.1. се поддържа актуална информация за лицата, отговорни за изпълнение на условията в КР, включително списък с имената, длъжностите, местоположението на работните места и телефоните за контакт. Информацията е достъпна за всички служители във вътрешнозаводската компютърна мрежа.

В изпълнение на изискванията на усл. 5.3.2. се поддържа актуален списък на органите/лицата, които следва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното,  техните адреси и начините за контакт (вкл. в спешни случаи). Списъкът е сведен до знанието на персонала на Дружеството, който е отговорен за уведомяването.

- Документиране – усл. 5.4.

Изпълнени са изискванията на усл. 5.4.1., 5.4.2. и 5.4.3. В отдел ЕКОЛОГИЯ се съхранява актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталацията, актуален списък на всички изготвени инструкции, изисквани от КР, както и списък на кого от персонала какъв документ е предоставен. Информацията е достъпна за всички служители и отговорни длъжностни лица във вътрешнозаводската компютърна мрежа.

- Управление на документи – усл. 5.5.

В изпълнение на изискванията на усл. 5.5.1. се прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с КР, в случай на промяна на нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията. При необходимост инструкцията своевременно се прилага. Същото се отнася до усл. 5.5.2. и инструкцията за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление – усл. 5.6.

Всички изисквани с КР инструкции са изготвени и утвърдени от Изп. директор на Дружеството и се съхраняват в отдел ЕКОЛОГИЯ в писмен вид. При поискване се предоставят на компетентния орган.

- Оценка на съответствие, проверки и коригиращи действия – усл. 5.7.

В изпълнение на изискванията на усл. 5.7. се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели по компоненти съгласно условията на КР, за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионите и техническите показатели с определените в условията на КР и за установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

В изпълнение на изискванията на усл. 5.7.4. се прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличието на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове и уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане на съответствие с тези нормативни разпоредби.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации – усл. 5.8.

Прилага се писмена инструкция по усл. 5.8.1. за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. Прилагането на инструкцията през отчетната 2012 г. не налага актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване на инсталацията.

В изпълнение на усл. 5.8.2. се прилага писмена инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с въздействие върху околната среда при аварии. Предвидено е инструкцията да се прилага при всяка промяна в работата на инсталацията и при възникване на аварии, като резултатите се документират.

Изпълнени са изискванията на усл. 5.8.3. на КР за прилагане на писмена инструкция за определяне и документиране на възможните аварийни ситуации с въздействие на околната среда и здравето на хората. Предвидено е тази инструкция да се прилага при всяка промяна в работата на инсталацията, както и след авария. Обемът на аварийните ситуации с потенциално въздействие върху околната среда и здравето на хората обхваща и случаите на аварийни ситуации в резултат на наводнение, земетресение, буря или др. Възникването на всички аварийни ситуации се документира в Дневник, в който се отразяват характера на аварията, времето и мястото на възникване, реализираният престой на съоръженията (ако има такъв), причините, предприетите незабавни коригиращи действия и предложения за дългосрочни мероприятия за предотвратяване повторното им възникване.

В изпълнение на усл. 5.8.4. на КР са определени възможните начини на действие за всяка от аварийните ситуации по усл. 5.8.3., въз основа на които се изготвя Авариен план, който регламентира начини за поведение и действие с цел осигуряване на най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. При документирането на аварийните ситуации се отбелязва избраният начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията, резултат от аварията.

В изпълнение на изискванията на усл. 5.8.5 до усл. 5.8.13. се прилагат следните инструкции:

- Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Аварийния план и периодично опресняване на готовността му за действие;

- Инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Аварийния план;

- Инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията;

- Инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

- Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията;

- Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им;

- Инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии, най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

- Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Аварийния план;

- Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка с телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Аварийния план.

Ежегодно се актуализира Аварийният план на Дружеството. В съответствие с него при необходимост се актуализират съответните инструкции. Регулярно се извършват проверки за техническата изправност на средствата за оповестяване на аварии. Техническата поддръжка е възложена на «DRAGER SAFETY БЪЛГАРИЯ» АД – гр. София и ЕТ «РТС-91» - гр. Варна. Регулярно се проверява способността за изпълняване на защитни функции на личните средства за защита на работещите и средствата за противодействие на възможните аварии, както и безпрепятствения достъп до тях. Периодично се опреснява готовността за действие на персонала, отговорен за изпълнение на Аварийния план, и се извършва периодичен инструктаж за прилаганите техники на безопасност на всички работещи в Дружеството. Документите относно изпълнението на описаните дейности се съхраняват в отдел “Безопасни условия на труд”.

- Записи – усл. 5.9.

В  изпълнение на изискванията на усл. 5.9.1. се поддържа Дневник за документиране на резултатите от прилагане на инструкцията за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от наличие на нови нормативни актове, и уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане на съответствие с тези разпоредби.

Изпълняват се изискванията за документиране и съхраняване на данните за причините за констатираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. Поддъжат се дневници за документиране на оценката на съответствието на регистрираните стойности на емисионните и технически показатели с нормите, заложени в КР. Прилага се инструкция за преразглеждане или актуализация на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария, като през отчетния период не е възниквала необходимост от актуализация на технологичните инструкции за работа на съоръженията.

В изпълнение на усл. 5.9.5. се поддържа актуален списък на документите, доказващи съответствие с изискванията на КР. Списъкът и документите се съхраняват в отдел ЕКОЛОГИЯ и се предоставят на компетентните органи при поискване.

- Докладване – усл. 5.10.

Изпълняват се изискванията на усл. 5.10. на КР. Информация относно изпълнението на условията на КР се предоставя на компетентния орган при поискване. Обобщена информация за изпълнение условията на КР за отчетната 2012 г. се предоставя с настоящия ГДОС.

- Актуализация на СУОС – усл. 5.11.

Изпълняват се изискванията на условието. През отчетната 2012 г. са приключени две процедури по актуализирането на КР, във връзка с което е извършена актуализация на системата за управление на околната среда. Преразгледани и актуализирани са всички инструкции и процедури, изисквани с разрешителното.

3. 3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3. 3. 1. Използване на вода – усл. 8.1.

Изпълняват се изискванията на усл. 8.1.1. “Агрополихим” АД притежава собствено водовземно съоръжение – Сондажен кладенец Р-148х, за което има издадено Разрешително за водовземане от подземни води  № 1198 / 04.10.2002 г. с последващи изменения от 13.05.2004 г., 02.07.2004 г. и продължаване срока на действието му с Решение № 411 / 07.11.2008 г. на Директора на БДУВЧР – гр. Варна. Посредством разрешителното са регламентирани три цели на водоползване – за питейно-битови нужди, за промишлени цели и за охлаждане. Разрешено е отдаване на част от добитото водно количество за питейно-битови нужди на един ползвател – „Пристанище Варна” ЕАД. За измерването на добитото количество сондажна вода и разпределението й за трите основни цели на водоползване са монтирани съответните разходомерни устройства. През отчетната 2012 г. е монтирано ново разходомерно устройство, отчитащо разхода на сондажна вода в ПСОВ на „Агрополихим” АД за промишлени цели (приготвяне на разтвор на флокулант). За изпълнение условията на Разрешителното за водовземане е извършена контролна проверка от страна на БДУВЧР на 30.05.2012 г., за което е съставен констативен протокол. Няма констатирани нарушения, не са дадени предписания. Доклад по изпълнение условията на Разрешителното за водовземане е изпратен в БДУВЧР съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите (изх. № 05-31-10 / 26.03.2013 г.).

# За промишлени цели и за охлаждане “Агрополихим” АД използва и свежа (язовирна) вода, доставяна от язовир “Цонево” по силата на договорни отношения с „Консорциум Девня” АД – гр. Девня (Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 01430007 / 23.02.2009 г.).

# Изпълняват се изискванията на усл. 8.1.3. Освен използването на вода за питейно-битови цели от Сондажен кладенец Р-148х, за доставянето на питейна вода Дружеството има сключен с “ВиК – Варна” ООД Договор № 30 / 16.02.2007 г. В изпълнение на предписание на РИОСВ – гр. Варна от извършена проверка по изпълнение условията на КР (Обобощен констативен протокол № 7-КР-68 / 07.11.2012 г.) в края на отчетната 2012 г. с „ВиК – Варна” ООД е сключен актуален договор № 169 / 15.12.2012 г. за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Копие на първа и последна страница от договора е изпратено в РИОСВ (писмо изх. № 05-22-102 / 18.12.2012 г.).

Изпълняват се изискванията на усл. 8.1.2. и 8.1.2.1. За отчетната 2012 г. не са констатирани несъответствия по отношение на изразходваните количества вода (свежа вода и ХОВ) за производствени нужди (включително охлаждане) спрямо годишните норми за ефективност при употребата на вода за единица продукт, заложени в табл. 8.1.2. и табл. 8.1.2.1. В таблиците по-долу са представени данни за съответствието на годишните норми за ефективност при употребата на вода спрямо разрешените в КР за последните 5 години.

| Консуматор на вода (производствена единица) | Годишно количество съгласно КР m3 | Годишна норма за ефективност съгласно КР m3/t | Използвано количество свежа вода, m3 | Годишна норма за ефективност - свежа вода за единица продукт, m3/t | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1.1. амоняк (100%) | 1 100 000 | 5 | 750 000 | 604 000 | 794 380 | 867 000 | 646 000 | 4,89 | 4,98 | 4,98 | 4,5 | 5,0 | Да |
| 1.2. азотна киселина 100%-на | 3 650 000 | 10 | 2 307 000 | 1 887 000 | 2 468 200 | 2 825 526 | 1 917 000 | 8,8 | 9,03 | 9,02 | 8,5 | 8,7 | Да |
| 1.2. амонячна вода 24%-на | 400 000 | 6,3 | 40 497 | 25 602 | 23 566 | 23 180 | 38 935 | 6,2 | 6,13 | 5,6 | 6,0 | 5,9 | Да |
| 1.3. стабилизирана амониева селитра (CAC) | 1 284 000 | 2 | 475 850 | 487 000 | 575 800 | 597 480 | 262 700 | 1,79 | 1,75 | 1,86 | 1,66 | 1,75 | Да |
| 1.4. течен азотен тор (UAN) | 792 000 | 1 | 12 662 | 492 | 4 930 | 126 200 | 23 690 | 0,07 | 0,073 | 0,073 | 0,82 | 0,27 | Да |
| 2.1. фосфорна киселина (100% Р2О5) ІV екстракция СИАПЕ | 1 965 000 | 15 | 435 000 | 400 000 | 385 900 | 309 600 | 450 000 | 5,6 | 6,9 | 5,1 | 4,07 | 4,9 | Да |
| 2.1. фосфорна киселина (100% Р2О5) ІІ екстракция ПРАЙОН | 1 260 000 | 17 | 232 000 | - | 196 000 | 269 000 | 176 000 | 8,9 | - | 8,1 | 6,65 | 9,7 | Да |
| 2.3. TSP (100% Р2О5) | 2 050 000 | 12,5 | 196 400 | 84 700 | 194 033 | 223 700 | 210 500 | 2,0 | 1,95 | 1,9 | 1,97 | 1,9 | Да |
| 2.3. MAP (54% Р2О5) | 1 918 000 | 7,09 | 3 240 | 39 800 | 16 200 | 12 700 | 48 500 | 0,62 | 1,01 | 0,72 | 0,43 | 1,2 | Да |
| 2.3. DAP (54% Р2О5) | 2 122 000 | 7,22 | 15 060 | 2 800 | - | 7 430 | 5 000 | 1,16 | 2,20 | - | 0,6 | 1,01 | Да |

| Източник на вода (производствена единица) | Годишно количество ХОВ съгласно КР m3 | Годишна норма за ефективност съгласно КР m3/t | Използвано количество ХОВ, m3 | Годишна норма за ефективност – ХОВ за единица продукт, m3/t | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1.1. амоняк (100%) | 1 206 000 | 5,8 | 881 110 | 659 000 | 887 746 | 1 072 347 | 716 925 | 5,75 | 5,43 | 5,56 | 5,54 | 5,56 | Да |
| 1.2. азотна киселина 100%-на | 363 000 | 1 | 264 148 | 211 000 | 275 010 | 321 710 | 219 000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,97 | 0,99 | Да |
| 1.2. амонячна вода 24%-на | 51 200 | 0,8 | 3 755 | 2 837 | 3 007 | 1 951 | 3 515 | 0,58 | 0,68 | 0,71 | 0,5 | 0,53 | Да |
| 1.3. стабилизиран амониев нитрат САН | - | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | *не е въведена в експлоата-ция към 31.12.2012 г. |
| 1.5. котел “БАБКОК” | 635 000 | 1,60 m3/t пара | 126 000 | 190 450 | 72 000 | 79 000 | 123 400 | 1,39 | 1,56 | 1,58 | 1,58 | 1,59 | Да |
| 2.1. фосфорна киселина (100% Р2О5) | 61 500 | 0,3 | 20 817 | 9 645 | 26 099 | 23 890 | 26 508 | 0,2 | 0,17 | 0,26 | 0,2 | 0,24 | Да |

Изпълняват се изискванията на усл. 8.1.5. – прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка оборудването, което е основен консуматор на вода за производствени нужди (вкл. охлаждане), а именно:

- абсорбционна колона С2101А, топлообменник за охлаждане на амонячна вода в цех „Азотна киселина”;

- отделение „Синтез и компресия” и отделение „Реформинг” в цех „Амоняк”;

- отделение „Екстракция и филтрация” и отделение „Изпарение” в цех „Фосфорна киселина”.

В изпълнение на усл. 8.1.7. се прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Резултатите от извършваните проверки се отразяват в журнал по усл. 8.1.9.3. на КР, който се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ. При прилагането на инструкцията през отчетната 2012 г. са извършени 4 проверки за състоянието на водопроводната мрежа, при които не са констатирани несъответствия.

В изпълнение на изискванията на усл. 8.1.9.1. на КР се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (вкл. охлаждане). В технологичния отчет на Дружеството за м. декември се документират годишната консумация на вода за производствени нужди (вкл. охлаждане) и стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на вода за производствени нужди (вкл. охлаждане) за всяка производствена единица. Въз основа на тези данни се прилага инструкцията по усл. 8.1.9.2. за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените в КР. Инструкцията включва установяване на причините за констатираните несъответствия и предприетите коригиращи действия, като резултатите от изпълнението на инструкцията се документират. Няма констатирани несъответствия при прилагането на инструкцията за последните 5 години, вкл. за отчетната 2012 г.

3.3.2.  Използване на енергия – усл. 8.2.

Изпълняват се изискванията на усл. 8.2.1. на КР. Резултатите от прилагането на инструкциите по усл. 8.2.5. за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия за производствени нужди и за оценка на съответствието на измерените количества електро- и топлоенергия с разрешените по КР за последните 5 години са представени в таблицата по-долу, като няма констатирани несъответствия, вкл. за отчетната 2012 г.:

| Инсталация / производство | Електро-енергия съгласно КР MWh/t продукт | Годишна норма за ефективност електроенергия, MWh/t продукт | Топлоенергия съгласно КР MWh/t продукт | Годишна норма за ефективност, топлоенергия, MWh/t продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| Амоняк (100%) | 0,137 | 0,136 | 0,132 | 0,134 | 0,134 | 0,137 | - |  |  |  |  |  | Да |
| Азотна киселина (100%) | 0,020 | 0,019 | 0,020 | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,128 | 0,112 | 0,087 | 0,105 | 0,106 | 0,115 | Да |
| Амонячна вода (24 %-на) | 0,002 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0019 | - |  |  |  |  |  | Да |
| САС | 0,027 | 0,027 | 0,026 | 0,027 | 0,026 | 0,027 | 0,442 | 0,390 | 0,317 | 0,314 | 0,400 | 0,432 | Да |
| САН | 0,030 |  |  |  |  | * | 0,120 |  |  |  |  | * | *не е въведена в експлоата-ция към 31.12.2012 г. |
| UAN | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,012 | 0,012 | 0,009 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | Да |
| Фосфорна киселина | 0,279 | 0,108 | 0,075 | 0,082 | 0,080 | 0,087 | 1,512 | 1,509 | 1,09 | 1,49 | 1,435 | 1,502 | Да |
| TSP | 0,100 | 0,096 | 0,098 | 0,096 | 0,097 | 0,098 | 0,15 | 0,146 | 0,098 | 0,141 | 0,132 | 0,142 | Да |
| МАР (54%) | 0,092 | 0,092 | 0,070 | 0,075 | 0,062 | 0,055 | 0,37 | 0,089 | 0,036 | 0,054 | 0,059 | 0,033 | Да |
| DAP (54%) | 0,085 | 0,076 | 0,078 | - | 0,071 | 0,040 | 0,34 | 0,103 | 0,085 | - | 0,102 | 0,042 | Да |
| Котел БАБКОК | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | - |  |  |  |  |  | Да |

В изпълнение на усл. 8.2.3. се прилага писмена инструкция за експлоатация и поддръжка на:

- отделение „Реформинг” и отделение „Синтез и компресия” в цех „Амоняк” и двигатели с ел. задвижване в цех „TSP, MAP и DAP”, които са основни консуматори на електроенергия;

- отделение „Изпарение” в цех „Фосфорна киселина”, турбо-компресорна група в цех „Азотна киселина” и отделение „Реакция” и изпарение на амоняк в цех „TSP, MAP и DAP”, които са основни консуматори на топлоенергия.

Изпълняват се изискванията на усл. 8.2.4. – прилага се инструкция за проверка на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби, ако има такива, и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Резултатите от извършените проверки и предприетите коригиращи действия се документират в Журнал по усл. 8.2.5.3. За отчетния период са извършени 4 проверки и резултатите са документирани в Журнала. При прилагането на инструкциите не са констатирани несъответствия.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива – усл. 8.3.

Прилага се инструкция по усл. 8.3.2.1. за измерване/изчисляване на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива. Количествата на консумираните суровини, спомагателни материали и горива във всеки цех се измерват и отчитат с помощта на КИП прибори и технологични изчисления. Отчетените количества се подават в Производствена дирекция за съставяне на месечен отчет и на съответните баланси. В технологичния отчет на Дружеството за м. декември се документират годишната консумация на суровини, спомагателни материали и горива и стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива за всяка производствена единица. Въз основа на тези данни се прилага инструкцията по усл. 8.3.2.2. за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при консумацията на суровини, спомагателни материали и горива с определените в КР. Инструкцията включва установяване на причините за констатираните несъответствия и предприетите коригиращи действия, като резултатите от изпълнението на инструкцията се документират. Няма констатирани несъответствия при прилагането на инструкцията за последните 5 години, вкл. за отчетната 2012 г., както е представено в таблицата по-долу:

СУРОВИНИ

| Суровини | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Годишно количество | Годишна норма за ефективност Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| Инсталация за производство на амоняк |
| Природен газ | 273 388 500 Nm3/y | 1 315 Nm3/t | 195 530 678 | 156 135 345 | 200 806 897 | 240 152 199 | 167 014 444 | 1 275 | 1 287 | 1 259 | 1 241 | 1 295 | да |
| Инсталация за производство на азотна киселина |
| NH3 100% | 104 181 000 kg/y | 287 kg/t | 73 699 000 | 58 595 000 | 76 770 000 | 92 853 000 | 61 344 000 | 281 | 280 | 280 | 279 | 279 | да |
| Инсталация за производство на САС с фосфати |
| Фосфати 100% Р2О5 | 19 887 120 kg/y | 31 kg/t | 3 811 000 | 6 398 365 | 8 269 000 | 6 950 000 | 3 153 375 | 21,7 | 23 | 29,3 | 27,6 | 28,2 | да |
| NH3 100% | 131 511 600 kg/y | 205 kg/t | 35 283 000 | 55 877 000 | 57 840 000 | 51 078 000 | 20 850 000 | 201 | 201 | 205 | 203 | 186 | да |
| HNO3 100% | 476 007 840 kg/y | 742 kg/t | 129 983 000 | 205 514 000 | 208 798 400 | 186 618 000 | 76 170 000 | 740 | 739 | 740 | 741 | 680 | да |
| Инсталация за производство на САС с фосфорна киселина |
| H3PO4 100% Р2О5 | 16 679 520 kg/y | 26 kg/t | 2 302 000 | - | 700 000 | 2 832 000 | 998 300 | 25,3 | - | 24,9 | 26 | 25,9 | да |
| NH3 100% | 142 417 440 kg/y | 222 kg/t | 20 117 000 | - | 6 233 000 | 24 073 000 | 8 540 000 | 221,3 | - | 222 | 221 | 221,8 | да |
| HNO3 100% | 474 724 800 kg/y | 740 kg/t | 66 719 000 | - | 20 245 000 | 80 500 000 | 28 190 000 | 733,9 | - | 721 | 739 | 732 | да |
| Инсталация за производство на САН |
| NH3 100% | - | 215 kg/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | *не е въведена в експлоата-ция към 31.12.2012 г. |
| HNO3 100% | - | 789 kg/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| HNO3 60% | - | 1315 kg/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| Инсталация за производство на UAN |
| Карбамид 46,3% N | 285 120 000 kg/y | 360 kg/t | 61 669 054 | 2 361 191 | 23 547 000 | 54 328 000 | 30 324 000 | 357,6 | 351,3 | 347,2 | 353 | 351 | да |
| NH3 100% | 79 200 000 kg/y | 100 kg/t | 17 251 000 | 650 000 | 6 780 000 | 15 194 000 | 8 570 000 | 100 | 96,7 | 99,9 | 98,7 | 99 | да |
| HNO3 100% | 293 040 000 kg/y | 370 kg/t | 63 365 000 | 2 410 000 | 24 983 000 | 55 729 000 | 31 822 000 | 367,4 | 358,5 | 368,4 | 362 | 368 | да |
| Суровини | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Годишно количество | Годишна норма за ефективност Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| Инсталация за производство на фосфорна киселина |
| Фосфорит | 220 375 000 kg/y | 1 075 kg/t | 110 982 000 | 62 160 000 | 105 862 000 | 113 979 000 | 117 495 000 | 1 071 | 1 069 | 1 067 | 977 | 1 074 | да |
| H2SO4 100% | 580 150 000 kg/y | 2 830 kg/t | 292 533 000 | 160 305 000 | 280 701 000 | 288 368 000 | 300 391 000 | 2822 | 2 758 | 2829 | 2 473 | 2 747 | да |
| Котел “БАБКОК” |
| ХОВ | 635 000 m3/y | 1,60 m3/t | 126 000 | 190 450 | 72 000 | 79 000 | 123 400 | 1,39 | 1,59 | 1,58 | 1,58 | 1,59 | да |
| Инсталация за производство на TSP |
| Фосфорит | 48 500 000 kg/y | 295 kg/t | 27 496 000 | 11 990 000 | 29 102 000 | 33 405 000 | 32 580 000 | 281,6 | 278 | 286 | 294 | 295 | да |
| H3PO4 | 130 900 000 kg/y | 798 kg/t | 76 721 000 | 33 374 000 | 79 952 000 | 89 428 000 | 83 586 000 | 786 | 774 | 786 | 787 | 757 | да |
| Инсталация за производство на MAP 54% |
| NH3 100% | 38 000 000 kg/y | 140 kg/t | 825 000 | 5 478 000 | 3 102 000 | 4 114 000 | 5 554 000 | - | 139,5 | 137,3 | 139,6 | 137 | да |
| H3PO4 | 143 000 000 kg/y | 526 kg/t | 3 217 000 | 20 447 000 | 11 859 000 | 15 484 000 | 21 374 000 | - | 520,5 | 524,7 | 525,6 | 526 | да |
| Инсталация за производство на DAP 54% |
| NH3 100% | 66 100 000 kg/y | 225 kg/t | 2 860 000 | 285 000 | - | 2 822 000 | 1 103 000 | 220 | 224,4 | - | 224 | 223 | да |
| H3PO4 | 137 000 000 kg/y | 465 kg/t | 5 880 000 | 585 000 | - | 5 834 000 | 2 247 000 | 452 | 460,6 | - | 463 | 454 | да |
| H2SO4 100% | 16 000 000 kg/y | 54 kg/t | 504 000 | 68 500 | - | 427 000 | 105 000 | 38,8 | 53,9 | - | 33,9 | 21,2 | да |

СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Годишно количество | Годишна норма за ефективност Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| Инсталация за производство на амоняк |
| Калиев карбонат | 62 370 kg/y | 0,3 kg/t | 8 000 | 13 210 | 12 600 | 6 810 | 18 600 | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 0,035 | 0,144 | да |
| Диетаноламин | 7 276,5 kg/y | 0,035 kg/t | 2 580 | 3 870 | 3 440 | 4 945 | 4 400 | 0,017 | 0,032 | 0,022 | 0,026 | 0,034 | да |
| Амониев метаванадат | 4 158 kg/y | 0,02 kg/t | 700 | 200 | 650 | 475 | 385 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | да |
| Тринатриев фосфат | 3 534,3 kg/y | 0,017 kg/t | 1 360 | 960 | 1 290 | 815 | 885 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,004 | 0,007 | да |
| Инсталация за производство на САС |
| Омаслител | 770 000 kg/y | 1,2 kg/t | 225 236 | 238 965 | 283 325 | 327 304 | 129 520 | 0,85 | 0,86 | 0,91 | 0,91 | 0,86 | да |
| Сярна киселина | 7 698 240 kg/y | 12 kg/t | 1 357 000 | 1 727 000 | 1 749 000 | 2 176 000 | 1 084 000 | 5,09 | 6,21 | 5,64 | 6,03 | 7,20 | да |
| Инсталация за производство на САН |
| Омаслител | - | 1,2 kg/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | *не е въведена в експлоата-ция към 31.12.2012 г. |
| Алуминиев сулфат | - | 12,5 kg/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| Алуминиев сулфат – 28 % р-р |  | 45 kg/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| Инсталация за производство на UAN |
| Инхибитор | 118 800 kg/y | 0,15 kg/t | 18 908 | 0 | 7 820 | 16 989 | 9 445 | 0,110 | - | 0,115 | 0,110 | 0,109 | да |
| Котел “БАБКОК” |
| Тринатриев фосфат | 9 505 kg/y | 0,024 kg/t | 265 | 440 | 340 | 220 | 315 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | да |
| Инсталация за производство на фосфорна киселина |
| Флокулант | 5 125 kg/y | 0,025 kg/t | 2 535 | 1 225 | 2 150 | 2 175 | 2 500 | 0,024 | 0,021 | 0,022 | 0,019 | 0,023 | да |

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Годишно количество | Годишна норма за ефективност Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| Инсталация за производство на TSP |
| Природен газ | 16 100 000 Nm3/y | 95 Nm3/t | 13 793 705 | 4 290 637 | 9 712 191 | 9 134 345 | 8 931 885 | 94,1 | 94,8 | 94,9 | 89,9 | 80,9 | да |
| Инсталация за производство на MAP 54% |
| Природен газ | 3 000 000 Nm3/y | 11 Nm3/t | 63 377 | 429 025 | 244 419 | 324 000 | 368 280 | - | 10,92 | 10,82 | 10,99 | 9,06 | да |
| Инсталация за производство на DAP 54% |
| Природен газ | 3 600 000 Nm3/y | 12 Nm3/t | 75 988 | 10 018 | - | 100 157 | 7 405 | 5,84 | 7,89 | - | 7,95 | 1,5 | да |

ГОРИВА

| Горива | Годишна норма за ефективност съгласно КР | Годишно количество | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| Котел “БАБКОК” |
| Природен газ | 145 Nm3/Gcal | 138 | 145 | 145 | 145 | 145 | да |

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти – усл. 8.3.4.

Съхраняването на химичните вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВС, отговаря изцяло на условията за съхранение, посочени в Информационните листове за безопасност (ИЛБ). Налични са ИЛБ за всички химичните вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно Регламент ЕО 1272/2008 и Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химичните вещества и смеси, отговарящи на изискванията на Приложение ІІ към Регламент 1906/2006, изменен с Регламент 453/2010.

Суровините, спомагателните материали и горивата се съхраняват единствено в определените за целта резервоари и складове. Складовете за съхранение на химичните вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно съгласно Регламент ЕО 1272/2008 и Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химичните вещества и смеси, отговарят на изискванията на усл. 8.3.4.3. Всички обваловани площи отговарят на изискванията на усл. 8.3.4.5. Резервоарите за съхранение на сярна киселина на територията на площадката са снабдени с подова и странична обваловка, резистентна на действието на киселината съгласно усл. 8.3.4.8.

Прилага се инструкция по усл. 8.3.4.4. за проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на КР, инструкция по усл. 8.3.4.6. за установяване и отстраняване на течове по преносната мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти и инструкция по усл. 8.3.4.7. за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти. Площадките и резервоарите за съхранение, както и преносната мрежа за суровини, спомагателни материали и горива се проверяват по график, съгласно всички изисквания на КР и вътрешнозаводски инструкции. Резултатите от всички извършени проверки са документирани в Дневници по усл. 8.3.9.1., 8.3.9.2. и 8.3.9.3.

През отчетната 2012 г. са проведените 12 огледа на площадки, резервоари и складове за съхранение на суровини, спомагателни материали, продукти и горива. Проверени са:

- склад за фосфорит;

- отделение за съхранение на пълнител към цех „TSP, MAP и DAP”;

- складове за готова продукция към цех „СиО”;

- склад за карбамид към цех „СиО”;

- отделение за съхранение на спомагателни материали към цех „Амоняк”;

- бункери за Са(ОН)2 към ПСОВ;

- товаро-разтоварни площадки за готова продукция;

- съхранение на реагенти в цех „Фосфорна киселина”;

- съхранение на флокулант в ПСОВ;

- резервоари за съхранение на азотна киселина в цех „Торове”;

- сфери за съхранение на течен амоняк и

- резервиоари за съхранение на фосфорна и силикофлуороводородна киселини.

При извършените проверки не са констатирани несъответствия с експлоатационните изисквания и условията на КР.

Няма регистрирани течове от преносната мрежа за течни суровини, спомагателни материали, продукти и горива при извършените 12 проверки за установяване на съответствието през отчетната 2012 г.

Не са констатирани течове от обваловки или резервоари за съхранение на течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти при извършените 12 проверки за отчетния период.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1 Доклад по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители ЕРИПЗ

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух, водните обекти/канализационната система на друг оператор и/или населено място и почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно изискванията на Регламент 166/2006 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители ЕРИПЗ. Списък на вещества, чиито емисии са характерни за инсталацията, и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1 на Приложенията към настоящия ГДОС.

За отчетната 2012 г. при дейността на инсталациите на “Агрополихим” АД са отделени следните количества [kg/y] вредни вещества в атмосферния въздух и водни обекти, които е необходимо да бъдат докладвани в интегрираната информационна система за докладване към ИАОС съгласно изискванията на Регламент 166/2006:

| Вещество | В атмосферния въздух, [kg/y] | Във водни обекти, [kg/y] |
| --- | --- | --- |
| HF | 3 726 | - |
| NH3 | 17 620 | - |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | 424 737 | - |
| Въглероден оксид СО | 2 011 | - |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | 0 | - |
| ФПЧ < 10μm | 50 495 | - |
| Общ азот | - | 27 188 |
| Общ фосфор | - | 2 112 |
| Общ органичен въглерод | - | 73 178 |
| Кадмий | - | 0 |
| Арсен | - | 75 |
| Флуориди | - | 35 595 |
| Хлориди | - | 1 583 529 |

Докладваните количества са изчислени въз основа на данните от измерванията в рамките на собствения непрекъснат и периодичен мониторинг на Дружеството по компоненти.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух - усл. 9

- Работа на пречиствателното оборудване – усл. 9.1.

В изпълнение на изискванията на усл. 9.1.2. е изготвена документация за всяко пречиствателно съоръжение по усл. 9.1.1. с определени контролирани параметри, оптималните им стойности, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг на всеки от контролираните параметри. Документацията е представена в РИОСВ – гр. Варна с писмо изх. № 05-22-80 / 15.10.2012 г.

Прилага се инструкция по усл. 9.1.3. за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, разрешени с усл. 9.1.1. Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения в съответствие с определените по усл. 9.1.2. контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.

Прилага се инструкция по усл. 9.1.9.1. за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Обобщени резултати от прилагането на инструкцията се съдържат в Дневник по усл. 9.1.10.2. В Дневника се вписват резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с усл. 9.1.1., с определените оптимални такива по седмици. При прилагането на инструкцията през отчетната 2012 г. не са констатирани несъответствия.

- Емисии от точкови източници – усл. 9.2.

Изпълнени са изискванията на усл. 9.2. на КР. Не се превишават стойностите на НДЕ и параметрите на газовия поток, заложени в таблиците към усл. 9.2. Ежемесечно в РИОСВ – гр. Варна се представят обобщени доклади с резултатите от собствения непрекъснат и периодичен мониторинг на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от организирани точкови източници на територията на Дружеството.

- Неорганизирани емисии - усл. 9.3.

Всички емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от инсталациите на територията на “Агрополихим” АД се отвеждат организирано.

В изпълнение на усл. 9.3.2. се прилага инструкция за за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за тях и предприемане на мерки за предотвратяването им. Към инструкцията е въведен Дневник, който се попълва ежеседмично. При прилагането на инструкцията за отчетния период е констатирано 1 несъответствие – за периода 27.08.2012 – 02.09.2012 г. при извършване на имисионен мониторинг на производствената площадка е отчетено повишено съдържание на прах. Несъответствието не се дължи на източници на територията на производствената площадка на Дружеството. Източници на емисиите са товаро-разтоварни дейности на територията на Пристанище Варна-Запад и неблагоприятна югоизточна посока на вятъра.

Прилага се инструкцията по усл. 9.3.3. за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и предотвратяване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от прилагането на инструкцията се документират в Дневника по усл. 9.3.2. При прилагането на инструкцията за отчетния период не са констатирани несъответствия.

Изпълняват се изискванията на усл. 9.3.4. Предприемат се всички необходими мерки и действия, които да осигурят ограничаване на емисиите на прахообразни вещества в съответствие с чл. 70 на Наредба № 1 / 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн. ДВ бр. 64 / 2005 г.).

- Интензивно миришещи вещества - усл. 9.4.

Изпълняват се изискванията на усл. 9.4.1. Прилагат се всички необходими мерки за ограничаване разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. Въведен е Дневник по усл. 9.4.2. за документиране на  сигнали и оплаквания за разпространение на миризми извън границите на производствената площадка на Дружеството. За отчетната 2012 г. е регистриран 1 сигнал за разпространение на мирис на флуороводород извън територията на «Агрополихим» АД. Извършената проверка за установяване на причините не идентифицира източник на производствената площадка на Дружеството. Вероятна причина за осезаемата миризма са неблагоприятните метеорологични условия. Подробно случаите са описани в Дневника по усл. 9.4.2., а синтезирана информация е представена в таблица 10 на Приложенията към настоящия ГДОС.

В изпълнение на усл. 9.4.3. се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и намаляване на емисиите интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от прилагането на инструкцията се документират в Дневника по усл. 9.3.2. При прилагането на инструкцията за отчетния период не са констатирани несъответствия.

- Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух - усл. 9.5.

Изпълняват се изискванията на условието за недопускане превишаване на нормите за вредни вещества в атмосферния въздух.

За отчетната 2012 г. е проведен имисионен мониторинг на територията на производствената площадка на Дружеството. Констатирано е превишаване на фоновите нива за съдържание на прах в атмосферния въздух. Повишената концентрация на прах не се дължи на производствената дейност на «Агрополихим» АД. Източници на емисиите са товаро-разтоварни дейности на територията на Пристанище Варна-Запад и неблагоприятна югоизточна посока на вятъра.

Резултатите от проведения имисионен мониторинг са представени в Приложение 2 на настоящия ГДОС.

- Собствен мониторинг - усл. 9.6.

Изпълняват се изискванията на усл. 9.6.1. за извършване на собствени периодични измервания на емисиите вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от всички изпускащи устройства на територията на Дружеството. Ежемесечно в РИОСВ – гр. Варна се представят месечни доклади с резултатите от СПИ, извършвани от акредитирана ЦИЛ към “Агрополихим” АД по реда на Наредба № 6 / 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници (обн. ДВ бр. 31 / 1999 г., с изм. и доп.). Обобщени резултати от извършените през 2012 г. емисионни измервания на всички замърсители по изпускащи устройства съгласно КР са представени в Таблица 2 на Приложенията към настоящия ГДОС. За периодите, в които производствените инсталации са в престой за извършване на капитален или периодичен ремонт, не са извършвани емисионни измервания съгласно изискуемата честота.

От 01.09.2012 г. се изпълняват изискванията на усл. 9.6.3. за извършване на СНИ на емисиите азотен диоксид в отпадъчните газове от изпускащо устройство Р1 в цех „Азотна киселина”. Изпълняват се изискванията на усл. 9.6.3.1. за извършване на СНИ на емисиите прах в отпадъчните газове от изпускащи устройства Р2 и Р3 в цех “Торове”. Изпълняват се изискванията на усл. 9.6.3.2. за извършване на СНИ на емисиите HF и NОx от изпускащо устройство Р6 в цех “TSP, MAP и DAP”. Ежемесечно в рамките на нормативно регламентирания срок в РИОСВ – гр. Варна се представят за утвърждаване месечни доклади с резултатите от СНИ, изготвени съгласно изискванията на Инструкция № 1 за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от СНИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. (обн. ДВ бр. 69 / 2003 г.). Месечните доклади се утвърждават с Протокол за оценка на резултатите от Директора на РИОСВ. За отчетната 2012 г. са утвърдени всички  месечни доклади с резултати от СНИ. Изготвени са и годишни доклади с резултатите от СНИ за 2012 г., същите са утвърдени от Директора на РИОСВ – гр. Варна.

Изпълняват се изискванията на усл. 9.6.4. При извършване на собствените измервания задължително се измерват и параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух съгласно чл. 22 от Наредба № 6 / 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници (обн. ДВ бр. 31 / 1999 г., с изм. и доп.).

Изпълняват се изискванията на усл. 9.6.5. Изчислени са годишните количества на веществата, които се докладват в рамките на Допълнение 4 на Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166 / 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители. Данните са представени в т. 4.1. и Таблица 1 на настоящия ГДОС и са докладвани в интегрираната информационна система на ИАОС.

В изпълнение на усл. 9.7.1. се документират и съхраняват резултатите от собствения мониторинг, резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в КР емисионни норми, както и степента и времевия период на отклонение от нормите при наличието на такова, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Информацията се записва в Дневник по усл. 9.7.1. За отчетния период са констатирани общо 6 несъответствия, както следва:

- превишаване на НДЕ за NОх от изпускащо устройство Р1 – комин цех „Азотна киселина” за период от 30 минути на 29.01.2012 г., 10.05.2012 г., 19.08.2012 г. поради пуск на инсталацията за производство на азотна киселина;

- превишаване на НДЕ за NО2 от изпускащо устройство Р1 – комин цех „Азотна киселина” за период от 120 минути на 26.10.2012 г., 23.11.2012 г. и 24.12.2012 г. поради пуск на инсталацията за производство на азотна киселина.

След установяване на нормален технологичен режим на производство концентрацията на замърсителите (NОх/NO2) остава под НДЕ.

Изпълняват се изискванията на усл. 9.7.7. Стойностите на изчислените в съответствие с усл. 6.20. количества на замърсителите във въздуха за единица продукт за всяко изпускано вредно вещество от производствените инсталации са предствени в таблицата по-долу:

| Замърсител | Инсталация | Количество за единица продукт, kg/t |
| --- | --- | --- |
| NOx | цех „Азотна киселина” | 1,04 kg/t HNO3 |
| NO2 | цех „Азотна киселина” | 0,85 kg/t HNO3 |
| NOx | цех „TSP, MAP и DAP” | 0,20 kg/t TSP |
| NOx | цех „Амоняк” | 1,50 kg/t NH3 |
| HF | цех „Фосфорна киселина” | 0,010 kg/t H3PO4 |
| HF | цех „TSP, MAP и DAP” | 0,024 kg/t TSP |
| СО | цех „Амоняк” | 0,016 kg/t NH3 |
| NH3 | цех „TSP, MAP и DAP” | 0,050 kg/t MAP и DAP |
| NH3 | цех „Торове” | 0,102 kg/t CAC |
| прах | цех „Торове” | 0,328 kg/t CAC |
| прах | цех „TSP, MAP и DAP” | 0,005 kg/t TSP |
| прах | цех „Фосфорна киселина” | 0,004 kg/t H3PO4 |
| прах | цех „Амоняк” | 0,0002 kg/t NH3 |

4.3.  Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води - усл. 10.

4. 3. 1. Производствени отпадъчни води - усл. 10.1.

- Работа на пречиствателните съоръжения и контрол на оборудването – усл. 10.1.

В изпълнение на изискванията на усл. 10.1.1.2. е изготвена документация за всяко пречиствателно съоръжение по усл. 10.1.1.1. с определени контролирани параметри, оптималните им стойности, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг на всеки от контролираните параметри. Документацията е представена в РИОСВ – гр. Варна с писмо изх. № 05-22-80 / 15.10.2012 г.

Прилага се инструкция по усл. 10.1.1.3. за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, разрешени с усл. 10.1.1.1. Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения в съответствие с определените по усл. 10.1.1.2. контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.

Прилага се инструкция по усл. 10.1.1.5.1. за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Обобщени резултати от прилагането на инструкцията се съдържат в Дневник по усл. 10.1.1.6.3. В Дневника се вписват резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с усл. 10.1.1.1., с определените оптимални такива.

Извършва се непрекъснат мониторинг на контролираните технологични параметри, осигураващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения в ПСОВ. Резултатите от мониторинга се документират в електронен архив на DCS системата и в журнала на дежурния технолог. През отчетната 2012 г. са извършени общо 7 проверки на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри в ПСОВ с определените оптимални стойности – веднъж месечно след пускане в експлоатация на пречиствателната станция през м. май 2012 г. Не са констатирани несъответствия.

Извършва се периодичен мониторинг на контролираните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на неутрализационната шахта в цех „Азотна киселина” – два пъти в месеца се измерва рН на отпадъчните води в шахтата. Резултатите се документират в журнала на цеховата лаборатория. За отчетната 2012 г. са извършени 15 проверки на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива. Не са констатирани несъответствия. Не е извършван мониторинг за периода на престой на цеха поради извършване на ремонт.

Прилага се инструкция по усл. 10.1.1.5.2. за проверка на техническото състояние на канализационната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от прилагането й се документират в Дневник. При извършените 4 проверки на състоянието на канализационната мрежа за промишлени отпадъчни води през 2012 г. не са констатирани несъответствия.

- Емисионни норми - индивидуални емисионни ограничения  – усл. 10.1.2.

Изпълнени са изискванията на усл. 10.1.2.1. Смесен поток отпадъчни води (производствени, дъждовни и охлаждащи от дрениране на ВОЦ ІІІ) се зауства в повърхностен воден обект коригирано дере „Бял канал” след пречистване в собствена ПСОВ. Пречиствателната станция е въведена в експлоатация през м. май 2012 г. За отчетния период са извършени 7 проверки за спазване на ИЕО, заложени в табл. 10.1.2.1. на КР. Не са констатирани несъответствия. Количеството на заустваните отпадъчни води се измерва посредством монтирано разходомерно устройство. За периода от въвеждане в експлоатация на ПСОВ до края на отчетната година са заустени 2 201 700 m3 отпадъчни води.

Спазват се изискванията на усл. 10.1.2.2. Смесен поток отпадъчни води (производствени, дъждовни и охлаждащи от дрениране на ВОЦ І) се зауства в повърхностен воден обект коригирано дере „Бял канал”. Количеството зауствани отпадъчни води се измерва посредством монтирано разходомерно устройство. За отчетната 2012 г. са заустени 1 577 520 m3 отпадъчни води. През отчетния период са извършени 12 проверки за спазване на ИЕО, заложени в табл. 10.1.2.2. на КР. Констатирани са 4  несъответствия по отношение концентрацията на азот амониев. Въпреки широкия набор от мерки за намаляване съдържанието на този замърсител в отпадъчния поток, предприети от страна на „Агрополихим” АД, резултатите от собствения мониторинг доказват невъзможността за постигане на наложеното от 01.11.2010 г. ИЕО по показател азот амониев = 2 mg/dm3. Основната предпоставка за това се корени в характера на производствения процес. „Агрополихим” АД е предприятие с основен предмет на дейност производство на азотни, фосфорни и смесени торове, като значителна част от готовата продукция се състои от амониев нитрат и е невъзможно да се предотврати напълно постъпването на замърсителя в дъждовната канализация с повърхностния отток. След влизане в сила на Решение № 68-Н0-И0-А1 / 2012 г. за  актуализиране на КР и промяната на ИЕО по показател азот амониев за този поток отпадъчни води = 5 mg/dm3 не са констатирани несъответствия.

Ежемесечно резултатите от собствения мониторинг на Дружеството се изпращат на контролните органи РИОСВ и БДУВЧР – гр. Варна. Обобщени данни за резултатите от мониторинга през отчетната година са представени в Таблица 3 на Приложенията към настоящия ГДОС.

- Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците - водните обекти, приемници на зауствани отпадъчни води  – усл. 10.1.3.

В изпълнение на усл. 10.1.3.1. и усл. 10.1.3.2. през 2012 г. е извършен анализ на водите в коригирано дере “Бял канал” с цел доказване ненарушаване проектната категория на повърхностния воден обект при заустване на смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от дрениране на ВОЦ І и дъждовни) и смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от дрениране на ВОЦ ІІІ и дъждовни) от производствената площадка на Дружеството. Резултатите от анализите сочат нарушаване проектната категория на водния обект по показател флуориди още преди точките на заустване от страна на “Агрополихим” АД. Протоколите с резултатите от извършените анализи се съхраняват в отдел ЕКОЛОГИЯ и са предоставяни на контролните органи при поискване.

През отчетния период не е възниквала аварийна ситуация, свързана със залпово изпускане на замърсяващи вещества в коригирано дере „Бял канал”.

- Собствен мониторинг  – усл. 10.1.4.

Изпълняват се изискванията на условието. Отбирането на водни проби за извършване на мониторинг по усл. 10.1.4.1. и усл. 10.1.4.2. се извършва съгласно утвърден график за аналитичен контрол. Анализите на водните проби се извършват от ЦИЛ към «Агрополихим» АД, която притежава Сертификат за акредитация № 87 ЛИ, издаден от БСА със срок на валидност до 31.05.2013 г.

Прилага се инструкция по усл. 10.1.4.3. за измерване на количеството на отпадъчните води по усл. 10.1.2.1. и усл. 10.1.2.2., зауствани в коригирано дере «Бял канал». Количеството на отпадъчните води и за двата потока се измерва посредством монтирани разходомерни устройства.

Прилага се инструкция по усл. 10.1.4.4. за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с ИЕО по усл. 10.1.2.1. и усл. 10.1.2.2. При прилагането на инструкцията за отчетния период са констатирани 4 несъответствия - превишаване на ИЕО по показател азот амониев за смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от дрениране на ВОЦ І и дъждовни) за месеците януари – април включително. Основната предпоставка за това се корени в характера на производствения процес. „Агрополихим” АД е предприятие с основен предмет на дейност производство на азотни, фосфорни и смесени торове, като значителна част от готовата продукция се състои от амониев нитрат и е невъзможно да се предотврати напълно постъпването на замърсители в дъждовната канализация с повърхностния отток. След влизане в сила на Решение № 68-Н0-И0-А1 / 2012 г. за  актуализиране на КР и промяната на ИЕО по показател азот амониев за този поток отпадъчни води = 5 mg/dm3 не са констатирани несъответствия.

Изпълняват се изискванията на усл. 10.1.4.5. Изчисляват се годишните количества на замърсителите, които се докладват в рамките на ЕРИПЗ. Подробна информация е представена в т. 4.1. и Таблица 1 на настоящия ГДОС и е докладвана в интегрираната информационна система на ИАОС.

Изпълняват се изискванията на усл. 10.1.4.6. Таксата за право на ползване на водите за замърсяване – заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект – се заплаща в нормативно регламентирания срок съгласно разпоредбите на Глава първа от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. ДВ бр. 50 / 2011 г., с изм.).

4. 3. 2. Охлаждащи води - усл. 10.2.

Изпълняват се изискванията на усл. 10.2.1.1.1. При прилагането на инструкцията за проверка на канализационната мрежа на площадката и оценка на загубите от течове за отчетния период са извършени 4 проверки на състоянието на канализационната мрежа за охлаждащи води. Не са констатирани несъответствия. Резултатите се документират в Дневник.

Спазват се изискванията на усл. 10.2.2.1. Охлаждащите води от дрениране на ВОЦ ІІІ се включват в състава на смесен поток отпадъчни води за пречистване в ПСОВ, след което се заустват в повърхностен воден обект коригирано дере „Бял канал” при спазване изискванията на усл. 10.1.2.1.

Изпълняват се изискванията на усл. 10.2.2.2. Охлаждащите води от дрениране на ВОЦ І се заустват в повърхностен воден обект коригирано дере “Бял канал” при спазване изискванията на усл. 10.1.2.2.

В изпълнение на усл. 10.2.3.1. и усл. 10.2.3.2. през 2012 г. е извършен анализ на водите в коригирано дере “Бял канал” с цел доказване ненарушаване проектната категория на повърхностния воден обект при заустване на смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от дрениране на ВОЦ І и дъждовни) и смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от дрениране на ВОЦ ІІІ и дъждовни) от производствената площадка на Дружеството. Резултатите от анализите сочат нарушаване проектната категория на водния обект по показател флуориди още преди точките на заустване от страна на “Агрополихим” АД. Протоколите с резултатите от извършените анализи се съхраняват в отдел ЕКОЛОГИЯ и са предоставяни на контролните органи при поискване.

Изпълняват се изискванията на усл. 10.2.4. При заустването на охлаждащи води от дрениране на ВОЦ ІІІ като част от смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от дрениране на ВОЦ ІІІ и дъждовни) се извършва собствен мониторинг по показателите и нормите, заложени в усл. 10.1.4.1. При заустването на охлаждащи води от дрениране на ВОЦ І като част от смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от дрениране на ВОЦ І и дъждовни) се извършва собствен мониторинг по показателите и нормите, заложени в усл. 10.1.4.2.

4. 3. 3. Битово- фекални води - усл. 10.3.

Изпълняват се изискванията на усл. 10.3.1.1.1. Прилага се инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа за битово-фекални води и оценка на загубите от течове. Резултатите от прилагането й се документират Дневник. През отчетния период са извършени 4 проверки на състоянието на канализационната мрежа за битово-фекални води. Няма констатирани несъответствия.

Битово-фекалните води от територията на “Агрополихим” АД се подават към градска пречиствателна станция на гр. Девня по силата на Договор № 30 / 16.02.2007 г. с "ВиК" ООД - гр. Варна. В изпълнение на предписание на РИОСВ – гр. Варна от извършена проверка по изпълнение условията на КР (Обобощен констативен протокол № 7-КР-68 / 07.11.2012 г.) в края на отчетната 2012 г. с „ВиК – Варна” ООД е сключен актуален договор № 169 / 15.12.2012 г. за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Копие на първа и последна страница от договора е изпратено в РИОСВ (писмо изх. № 05-22-102 / 18.12.2012 г.).

Извършва се собствен мониторинг на битово-фекалните води по показатели и при норми, заложени в Договора с «ВиК» ООД – гр. Варна. Анализите се извършват от акредитирана ЦИЛ към Дружеството. Резултатите се отразяват в Дневник, който се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ.  Обобщени данни за резултатите от собствения мониторинг на битово-фекалните води са представени в Таблица 3 на Приложенията към настоящия ГДОС.

При извършването на проверки на съответствието на стойностите на контролираните замърсители с определените норми чрез провеждането на собствен мониторинг на битово-фекалните води са анализирани 12 броя водни проби. Емисионните ограничения, заложени в договора с “ВиК” ООД – гр. Варна, са съобразени с нормите за максимално допустими концентрации на вредни вещества  в производствените отпадъчни води, изпускани в канализационната мрежа на населените места или към селищна пречиствателна станция съгласно Приложение № 2 към чл. 6 на Наредба № 7 / 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (обн. ДВ бр. 98 / 2000 г.). Няма констатирани несъответствия.

4. 3. 4. Дъждовни  води - усл. 10.4.

Изпълнени са изискванията на усл. 10.4.1.2. Изготвена е документация за пречиствателното съоръжение по усл. 10.4.1.1. с определени контролирани параметри, оптималните им стойности, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг. Документацията е представена в РИОСВ – гр. Варна с писмо изх. № 05-22-80/15.10.2012 г.

Прилага се инструкция по усл. 10.4.1.3. за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение, разрешено с усл. 10.4.1.1. Извършва се мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение в съответствие с определените по усл. 10.4.1.2. контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг. Следи се нивото на запълване на утаителния резервоар на каломаслоуловителя веднъж месечно. Резултатите от мониторинга се документират в Дневник по усл. 10.4.1.6.2.

Прилага се инструкция по усл. 10.4.1.5.1. за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Обобщени резултати от прилагането на инструкцията се съдържат в Дневник по усл. 10.4.1.6.3. При прилагането на инструкцията през отчетния период са извършени 12 проверки на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива. Не са констатирани несъответствия.

В изпълнение на усл. 10.4.1.5.2. се прилага инструкция по усл. 10.1.1.5.2. за периодична проверка на състоянието на канализационната мрежа и оценка на загубите от течове. Резултатите от прилагането се документират в Дневник. Извършени са 4 проверки на състоянието на канализационната мрежа за дъждовни води през отчетния период. Няма констатирани несъответствия.

Изпълняват се изискванията на усл. 10.4.2.1. При заустването на дъждовни води като част от смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от дрениране на ВОЦ І и дъждовни) в коригирано дере „Бял канал” се спазват изискванията и ИЕО, заложени в усл. 10.1.2.2.

В изпълнение на усл. 10.4.3.1. през 2012 г. е извършен анализ на водите в коригирано дере “Бял канал” с цел доказване ненарушаване проектната категория на повърхностния воден обект при заустване на смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от дрениране на ВОЦ І и дъждовни) и смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от дрениране на ВОЦ ІІІ и дъждовни) от производствената площадка на Дружеството. Резултатите от анализите сочат нарушаване проектната категория на водния обект по показател флуориди още преди точките на заустване от страна на “Агрополихим” АД. Протоколите с резултатите от извършените анализи се съхраняват в отдел ЕКОЛОГИЯ и са предоставяни на контролните органи при поискване.

Извършва се собствен мониторинг при заустването на дъждовни води съгласно изискванията на усл. 10.4.4.1.

4. 3. 5. Документиране и докладване - усл. 10.5.

Изпълнени са изискванията на условието. Резултатите от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения по усл. 10.1.1.1. и 10.4.1.1. се документират и съхраняват. Резултатите от извършените проверки на съответствието, констатираните несъответствия и предприетите коригиращи действия се документират в съответните Дневници по усл. 10.1.1.6.3. и усл. 10.4.1.6.3. Обобщена информация за резултатите от проверките е включена в настоящия ГДОС.

При прилагането на инструкцията по усл. 10.1.1.1.5. през отчетния период не са констатирани течове. Резултатите от извършените проверки се документират в Дневник към инструкцията.

Документират се и се съхраняват резултатите от собствените наблюдения на показателите за качество на отпадъчните води по усл. 10.1.4.1, 10.1.4.2 и 10.3.4., както и резултатите от проверките на съответствието на тези показатели с определените ИЕО в КР и договора с лицето, експлоатиращо канализационната мрежа на населеното място и селищната ПСОВ. Обобщена информация за резултатите от извършените наблюдения и проверки е включена в настоящия ГДОС.

В рамките на ГДОС е докладвана информация за годишните количества на замърсителите, включително пренос извън площадката на замърсители с отпадъчните води, предназначени за преработка, съгласно изискванията на Регламент 166 / 2006 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители ЕРИПЗ.

През отчетната 2012 г. са демонтирани шламопроводите към сгурошламоотвал „Падина” след преустановяване работата на станция „Неутрализация”.

Изпълняват се изискванията на усл. 10.7. Таксата за право на ползване на водите за замърсяване – заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект – се заплаща в нормативно регламентирания срок съгласно разпоредбите на Глава първа от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. ДВ бр. 50 / 2011 г., с изм.). Копие от платежния документ е представено в БДУВЧР – гр. Варна (изх. № 05-31-10 / 26.03.2013 г.).

4.4. Управление на отпадъците - усл. 11.

- Образуване на отпадъци – усл. 11.1.

За отчетната 2012 г. при работата на инсталациите в “Агрополихим” АД са образувани следните количества (t/y) отпадъци, определени с код, наименование и разрешени годишни количества в усл. 11.1.1. на КР

| Наименование на отпадъка | Код на отпадъка | Образувано количество за 2012 г. (t/y) | Годишна норма за ефективност |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03 (фосфогипс) | 06 09 04 | 684 556 | 6,26 t / t H3PO4 |
| Отпадъци от цветни метали (Pb листи от вакуум филтър) | 19 10 02 | 14,060 | - |
| Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, неупоменати другаде | 16 08 03 | 56,720 t за периода 2010 – 2012 г. | 0,0004 t/t NH3 |
| Отпадъци, неупоменати другаде (производствен шлам от цех “НТФ”) | 06 09 99 | 0 | - |
| Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла | 13 05 07* | 74,940 | - |
| Лабораторни хим. в-ва и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съд. опасни в-ва, вкл. смеси от лаб. хим. в-ва и препарати с висока степен на чистота | 16 05 06* | 0 | - |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 5,700 | - |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0 | - |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,100 | - |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 0 | - |
| Отпадъци от пластмаси | 07 02 13 | 0,250 | - |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0 | - |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 7,160 | - |
| Опаковки от дървесен материал | 15 01 03 | 0 | - |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 0 | - |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02* | 15 02 03 | 0,050 | - |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 5,360 | - |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 5,000 | - |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно масло) | 13 03 07* | 0 | - |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 7,620 | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,600 | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,398 | - |
| Наименование на отпадъка | Код на отпадъка | Образувано количество за 2012 г. (t/y) | Годишна норма за ефективност |
| Опаковки, съдържащи опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0 | - |
| Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 0 | - |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06* | 17 01 07 | 320,500 | - |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 1 541,960 | - |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | 0 | - |
| Алуминий | 17 04 02 | 2,720 | - |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 790 | - |
| Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13* | 19 08 14 | 55 018 | - |
| ИУЕЕО, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти | 20 01 35* | 0,100 | - |
| Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекции | 18 01 03* | 0 | - |

Във връзка с промяната в нормативната уредба по отношение необходимостта от изготвяне и утвърждаване на програми за управление на дейностите по отпадъци отпада задължението за изпълнение на усл. 11.1.2. Условието е отменено с Решение № 68-Н0-И0-А3 / 2013 г. на Изп. директор на ИАОС за актуализиране на КР № 68 / 2005 г.

Изпълняват се изискванията на усл. 11.1.3. При прилагането на инструкция за оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в КР не са констатирани несъответствия за периода от влизане в сила на КР, включително за отчетната 2012 г.

За отчетния период е констатирано превишаване на количеството генерирани отпадъци с кодове 12 01 01, 19 10 02 и 17 04 05 спрямо разрешените с КР годишни количества на образуване. Причина за констатираните несъответствия е реализацията на изключително мащабната инвестиционна програма на Дружеството, обхващаща реконструкция на съществуващи и изграждане на нови производствени и спомагателни инсталации и участъци, при което се генерират значителни количества метален скрап.

- Събиране и приемане на отпадъците - усл. 11.2.

Изпълняват се изискванията за събиране на отпадъците в съответствие с разпоредбите на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци и схемата, представена в заявлението за издаване на КР. При наличие на техническа възможност се извършва предварителна обработка на генерираните отпадъци с цел намаляване степента на опасност, намаляване на обема или привеждане в удобен за транспортиране вид.

В изпълнение на усл. 11.2.7. на територията на Дружеството е въведена система за разделно събиране на отпадъците. За разделното събиране на отпадъците по усл. 11.2.3.1., усл. 11.2.4., усл. 11.2.4.1., усл. 11.2.5. и усл. 11.2.6. са обособени площадки и съдове в съответствие с изискванията съответните условия и нормативната уредба по околна среда.

Прилага се инструкция по усл. 11.2.8. за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията на разрешителното. При извършените 12 проверки през 2012 г. не са установени несъответствия. Няма констатирани несъответствия при прилагане на инструкцията за периода от влизане в сила на КР.

- Временно съхраняване на отпадъците - усл. 11.3.

Изпълняват се изискванията на условието. Генерираните на територията на производствената площадка на Дружеството отпадъци се съхраняват временно на обособените за целта площадки. Площадките отговарят на изискванията на Наредбата за изискавнията за третиране и транспортиране на произовдствени и опасни отпадъци и съответните подусловия на усл. 11.3. Всички площадки за временно съхранение са обозначени за предназначението си и вида на отпадъците, които се съхраняват на тях. Временното съхраняване се осъществява разделно с цел предотвратяване на възможността за смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими с неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително и с цел разреждане.

Прилага се инструкция по усл. 11.3.18. за поддръжка на площадките за временно съхранение на отпадъците в съответствие с условията на разрешителното, както и инструкция по усл. 11.3.19. за периодична оценка на съответствието на площадките с изискванията на КР. При прилагането на инструкцията по усл. 11.3.19. за отчетната 2012 г. са извършени общо 12 проверки на съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъци с изискванията на КР. Няма констатирани несъответствия.

При прилагането на инструкцията за последните 5 години са констатитрани следните несъответствия:

2009 г.

- Наличие на демонтирано оборудване и опаковки от дървесни материали на площадка за временно съхранение на отпадък с код 19 12 04 и наименование „Пластмаса и каучук”;

- Променено е местоположението на площадка за временно съхранение на отпадък с код 07 02 13 и наименование „Отпадъци от пластмаси”;

- За отпадъци с кодове 20 01 35* и 18 01 03* са обособени площадки за временно съхранение, които не са включени в издаденото КР.

За констатираните несъответствия са издадени съответни Актове за несъответствие. В актовете са вписани необходимите коригиращи действия (привеждане на площадката за съхранение на отпадък с код 19 12 04 в съответствие с изискванията на компетентните органи, отразяване на действителното местоположение на площадката за съхранение на отпадък с код 07 02 13 при промяна на КР, поставяне на конкретни условия за третирането и транспортирането на отпадъци с кодове 20 01 35* и 18 01 03* при актуализация на КР), отговорните длъжностни лица и конкретните срокове за прилагането им. Предприети са необходимите действия и несъответствията са отстранени в указаните срокове.

2010 г.

- площадката за временно съхранение на отпадък с код 13 05 07* и наименование “Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла” не отговаря на изискванията на чл. 21 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (обн. ДВ бр. 90 / 2005 г.) и Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (обн. ДВ бр. 29 / 1999 г.). Площадката е снабдена с навес, но той не покрива цялата площ, отредена за временно съхранение на отпадъка, като част от площадката и надземните резервоари са изложени на атмосферни валежи. Площадката е обградена от бетонен борд, но поради неправилен наклон на бетонното покритие падналите дъждовни води и евентуални разливи на отпадъчни нефтопродукти образуват локви, които не могат да се оттичат в подземния резервоар.

За отстраняване на несъответствието са дадени следните предписания:

- Да се изгради навес със страници над цялата площадка. Навесът да е снабден с улуци, които да отвеждат дъждовните води извън границите на площадката.

- Да се реконструира котлована, като се осигури подходящ наклон на бетонното покритие за оттичане на разливи от масла и нефтопродукти в подземния резервоар.

- На площадката да се осигури подходящ съд за съхранение на абсорбент (пясък).

За целта е изготвена количествено-стойностна сметка за извършване на СМР, осигурени са необходимите средства и е извършена доставка на необходимите материали. Несъответствието е отстранено в указания срок.

2011 г.

- при извършване на проверка от страна на РИОСВ – гр. Варна по изпълнение условията на КР е констатирана забележка по усл. 11.3.7. и 11.3.13 – отпадъци с кодове 16 05 06* и 19 12 04 се съхраняват временно за период, по-дълъг от 3 години. На оператора е дадено предписание да предприеме необходимите незабавни мерки за предаване на отпадъците за последващо третиране.

Допуснатото просрочване на разрешения срок за временно съхранение е причинено от невъзможността да се сключат договори за предаване на отпадъците с лица, притежаващи необходимите разрешителни документи по реда на ЗУО и проявяващи търговски интерес към сделки с тези видове отпадъци. Продължават усилията на Дружеството да намери контрагенти, които да удовлетворяват нормативните изисквания при взаимоизгодно споразумение.

- Транспортиране на отпадъците - усл. 11.4.

Изпълняват се изискванията на условието. Предаването на отпадъци за транспортиране извън територията на производствената площадка се извършва само на лица и фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи по реда на ЗУО или комплексно разрешително въз основа на сключен писмен договор.

Предаването на опасни отпадъци за транспортиране се извършва с предоставяне на съпроводителни документи за товара (ERIC Cards), транспортна карта съгласно изискванията на Приложение № 4 на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности и писмени инструкции за действие при аварии, изготвени за всеки отпадък в съответствие с Приложение № 5 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Копие от документацията се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ.

Подробна информация относно количествата отпадъци по кодове, предавани за транспортиране, е представена в Таблица 4 на Приложенията към настоящия ГДОС.

Прилага се инструкция по усл. 11.4.4. за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците в условията на КР. При прилагането на инструкцията за последните 5 години не са констатирани несъответствия.

- Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците - усл. 11.5.

Изпълняват се изискванията на усл. 11.5.1. За осъществяване на операции по оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците същите се предават на лица или фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи по реда на ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност въз основа на сключен писмен договор.

Подробна информация относно количествата отпадъци по кодове, предавани за последващи операции по оползотворяване, преработване и рециклиране, операторите, извършващи дейностите по оползотворяване, преработване и рециклиране и кодовете на извършваните операции е представена в Таблица 5 на Приложенията към настоящия ГДОС.

Изпълняват се изискванията на условие 11.5.2. Като правило отпадък с код 06 09 99 и наименование “Отпадъци, неупоменати другаде (производствен шлам от цех “НТФ”) се подава за извършване на операция по оползотворяване на Р2О5, обозначена с код R5, в инсталацията за производство на TSP. От м. ноември 2008 г. инсталацията за производство на НТФ е с временно преустановена експлоатация, поради което за отчетния период не е генериран и съответно оползотворяван отпадък от този вид.

В изпълнение на усл. 11.5.3. през отчетния период е извършено проучване за предаване на отпадъци с кодове 16 08 03 и 16 05 06* за оползотворяване или обезвреждане на лица, притежаващи разрешение по реда на ЗУО или КР за извършване на такава дейност. Не е установена възможност за сключване на договор за предаване на отпадък с код 16 05 06*.

За отпадък с код 16 08 03 е сключен договор с фирма Nickelhütte Aue GmbH – Германия, притежаваща Сертификат DEKRA № 291106045 за извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R4. На фирмата са предадени за оползотворяване 30,220 t отработени катализатори.

На територията на производствената площадка на „Агрополихим” АД няма налични количества от отпадък с код 15 02 02*.

В изпълнение на изискванията на усл. 11.5.4. отпадък с код 17 01 07 и наименование „Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06*”, който принципно се обезврежда чрез депониране, от м. август 2009 г. се предава за извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R10 - рекултивация на терен в местността „Връшника” в землището на с. Кипра. Към момента не съществува техническа възможност някой от другите видове отпадъци, които се предават за обезвреждане чрез депониране, да се предават за оползотворяване поради спецификата в състава и свойствата на конкретните отпадъци. При установяване на подходяща възможност същите ще се предават приоритетно за оползотворяване.

Прилага се инструкция по усл. 11.5.6. за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия. При прилагането на инструкцията за отчетния период са извършени 12 проверки и не са констатирани несъответствия.

- Обезвреждане на отпадъците - усл. 11.6.

Изпълняват се изискванията на усл. 11.6.1. Предаването на отпадъци, образувани при дейността на предприятието, за извършване на операции по обезвреждане се осъществява само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение по реда на ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност.

За отчетния период отпадъците по усл. 11.6.2. са транспортирани за извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D1 (депониране), до депо за неопасни отпадъци “Депо за фосфогипс” в местността “Сая дере”. Експлоатацията на депото е преустановена със Заповед № 166 / 12.08.2009 г. на Директора на РИОСВ – гр. Варна. Действителната експлоатация на съоръжението не е преустановена от страна на оператора в указания със Заповедта срок поради следните съображения:

- производството на екстракционна фосфорна киселина, в резултат на което се генерира отпадък с код 06 09 04 и наименование „Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03*”, има непрекъснат характер, което означава непрекъснато образуване на фосфогипс в количество не по-малко от 2 500 тона на денонощие;

- съгласно усл. 11.1.1., табл. 11.2 на КР № 68 / 2005 г. на „Агрополихим” АД не се разрешава извършване на операция по временно съхранение на фосфогипс на територията на производствената площадка;

-  на територията на Р България няма действащо съоръжение за обезвреждане чрез депониране на отпадък от този вид, нито фирма с разрешителни документи по реда на ЗУО за временно съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане или оползотворяване в количества, които да обезпечат производствените потребности на „Агрополихим” АД;

- преустановяване експлоатацията на съществуващото депо без функциониращо ново депо означава спиране на производствената дейност на “Агрополихим” АД, което би имало крайно неблагоприятни икономически и социални последствия;

- новото депо за фосфогипс в местността „Дренака” не е въведено в експлоатация през отчетната 2012 г. За отчетния период са преминати процедури по учредяване право на строеж в поземлените имоти, отредени за изграждане на обекта, получаване на разрешение за строеж и подписване на протокол образец 16 за установяване на годността за ползване на строежа. Разрешение за ползване на обекта е издадено на 06.02.2013 г.

Не се извършва предварителна обработка на отпадъците, предназначени за обезвреждане чрез депониране (фосфогипс, шлам от производството на НТФ и утайки от ПСОВ). Причината е практическата неприложимост на който и да е метод за третиране с оглед намаляване количеството на отпадъка или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, причинено от депонирането.

Прилага се инструкция по усл. 11.6.7. за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на КР изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. При прилагането на инструкцията през отчетния период са извършени общо 12 проверки. При всяка проверка е констатирано едно и също несъответствие – не е преустановена експлоатацията на депото за фосфогипс в местността „Сая дере”. Причините за несъответствието и предприетите коригиращи действия за постигане на съответствие са описани по-горе.

- Контрол и измерване на отпадъците - усл. 11.7.

Изпълняват се изискванията на усл. 11.7.1. Подробна информация за годишното количество образувани отпадъци през 2012 г. и стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се образуват пряко от съответния производствен процес), както и съответствието им с условията на КР е представена в Таблица 4 на Приложенията към настоящия ГДОС.

Прилага се инструкция по усл. 11.7.2. за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци, както и инструкция по усл. 11.7.3. за периодична оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на КР. При прилагането на инструкцията по усл. 11.7.3. за отчетния период е констатирано превишаване на количеството генерирани отпадъци с кодове 12 01 01, 19 10 02 и 17 04 05 спрямо разрешените с КР годишни количества на образуване. Причина за констатираните несъответствия е реализацията на изключително мащабната инвестиционна програма на Дружеството, обхващаща реконструкция на съществуващи и изграждане на нови производствени и спомагателни инсталации и участъци, при което се генерират значителни количества метален скрап.

Изпълняват се изискванията на усл. 11.7.4. Отчитат се годишните количества отпадъци, предадени на фирми, за всеки отпадък по кодове. Информацията се документира и съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ.

Месечните количествата отпадъци, генерирани за отчетната 2012 г., са представени в таблицата по-долу (отразени са само отпадъците, за които има генерирани количества):

| Код на отпадъка | Генерирано количество отпадъци за месец, [t] | 2012, [t] |
| --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |
| 06 09 04 | 70398 | 59439 | 46003 | 12012 | 63473 | 61074 | 72963 | 54216 | 54786 | 65284 | 62191 | 62717 | 684 556 |
| 07 02 13 | - | - | - | 0,175 | - | - | - | - | - | 0,075 | - | - | 0,250 |
| 12 01 01 | - | - | 5,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,700 |
| 15 01 02 | - | - | 3,760 | - | - | - | - | - | - | 3,400 | - | - | 7,160 |
| 15 02 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,050 | - | - | - | 0,050 |
| 16 01 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,100 | - | - | - | 0,100 |
| 16 08 03 | - | 30,220 | - | 26,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,720 |
| 17 01 07 | 320,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320,500 |
| 17 04 02 | - | - | 0,100 | - | - | - | - | 2,620 | - | - | - | - | 2,720 |
| 17 04 05 | 142,46 | - | 59,100 | 98,580 | 74,860 | 346,80 | 497,40 | 86,860 | 33,520 | 150,46 | - | 51,920 | 1541,96 |
| 19 10 02 | - | - | - | - | 14,060 | - | - | - | - | - | - | - | 14,060 |
| 19 08 14 | - | - | - | - | - | 10360 | 8729 | 7756 | 8127 | 6636 | 7902 | 5508 | 55 018 |
| 20 03 01 | 68 | 60 | 65 | 65 | 70 | 68 | 70 | 65 | 63 | 65 | 63 | 68 | 790 |
| 13 01 10* | - | - | 5,360 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5,360 |
| 13 02 08* | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 13 05 07* | 3,240 | 3,940 | - | 6,720 | 10,840 | 4,840 | 12,080 | 9,420 | 5,140 | 4,160 | 11,680 | 2,880 | 74,940 |
| 16 06 01* | 0,120 | 0,120 | - | - | - | - | - | - | - | 0,360 | - | - | 0,600 |
| 16 07 08* | - | 1,400 | - | - | - | 0,760 | - | 1,220 | 1,400 | 2,840 | - | - | 7,620 |
| 20 01 21* | 0,065 | 0,028 | - | - | 0,030 | 0,167 | - | - | 0,025 | 0,070 | 0,013 | - | 0,398 |
| 20 01 35* | - | - | - | 0,050 | - | - | - | - | - | 0,050 | - | - | 0,100 |

- Анализ на отпадъците - усл. 11.8.

В изпълнение на условие 11.8.3. през 2009 г. е извършено основно охарактеризиране на отпадък с код 06 09 04 и наименование “Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03*”, генериран в резултат на производствената дейност на “Агрополихим” АД и предаван за извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D1 (депониране), на собствено депо. Докладът е изготвен в съответствие с разпоредбите на част І от Приложение № 1 на Наредба № 8 / 2004 г., а пробонабирането и лабораторните анализи са извършени от акредитирана лаборатория „Еко Консулт Инженеринг” ООД – гр. Бургас в съответствие с методите за основно охаракетиризиране, определени със Заповед № РД – 988 / 29.12.2006 г. на Министъра на околната среда и водите. Съгласно резултатите от извършените анализи отпадъкът е годен за приемане на депо за неопасни отпадъци клас 2. Докладът е изпратен в РИОСВ – гр. Варна.

След влизане в сила на Ръководството за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа, утвърдено със Заповед № РД-824 / 11.11.2011 г. на Министъра на околната среда и водите е необходимо извършването на ново изпитване за основно охарактеризиране на отпадъците, подлежащи на обезвреждане чрез депониране. С оглед на това през отчетната 2012 г. са предприети действия по сключване на договор с акредитирана лаборатория „Еко Консулт Инженеринг” ООД – гр. Бургас и изготвяне на Планове за вземане на проби за изпитване с цел основно охарактеризиране на два вида отпадъци, генерирани в резултат на производствената дейност на „Агрополихим” АД и подлежащи на обезвреждане чрез депониране, както следва:

- отпадък с код 06 09 04 и наименование “Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03*”;

- отпадък с код 19 08 14 и наименование „Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13*”.

Плановете са изпратени в РИОСВ – гр. Варна с писмо изх. № 05-22-94 / 28.11.2012 г. за становище и последващо съгласуване от страна на ИАОС.

Не са предприемани действия относно извършването на основно охарактеризиране на отпадък с код 06 09 99 и наименование „Отпадъци, неупоменати другаде (шлам от производство на НТФ”) поради факта, че инсталацията за производство на НТФ е с временно преустановена експлоатация от м. ноември 2008 г. и няма генерирани количества от този отпадък, който подлежи на оползотворяване в инсталацията за производство на TSP и на депониране – само в случаите на неработещ цех за производство на TSP.

- Документиране и докладване – усл. 11.9.

Изпълняват се изискванията на усл. 11.9.1. Дружеството има отчетни книги, изготвени съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности и заверени от РИОСВ – гр. Варна. За отчетната 2012 г. са изготвени годишни отчети по отпадъците, които са изпратени в ИАОС в нормативно регламентирания срок.

Документацията за дейностите с отпадъци, включително резултатите от анализите на отпадъците по усл. 11.8., се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ за период, не по-кратък от пет години, освен ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията се предоставя при поискване от компетентните органи. Всички измервани съгласно изискванията на усл. 11.7. количества на отпадъците се документират, а образуваните годишни количества отпадъци и изчислените стойности на годишните норми за ефективност са докладвани в т. 11.1. и Таблица 4 на Приложенията на настоящия ГДОС.

В изпълнение на усл. 11.9.4.2. и във връзка с планирана промяна в работата на инсталациите (реконструкция на цех „Торове” във връзка с производството на стабилизиран амониев нитрат) е изготвена оценка на възможностите за оползотворяване, преработване и рециклиране на образуваните на площадката отпадъци.

Съгласно изискванията на усл. 11.9.6. в интегрираната информационна система на ИАОС и настоящия ГДОС се докладват преносите на опасни отпадъци извън площадката в определените от Регламент № 166 / 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители ЕРИПЗ случаи. При производствената дейност на „Агрополихим” АД не се осъществява изпускане на замърсители в почвата.

4. 5. Шум – усл. 12.

Изпълняват се изискванията на условие 12.2.2. от КР за прилагане на инструкция за провеждане на собствени периодични измервания на показателите за шум на територията на производствената площадка. Измерванията се извършват с периодичност веднъж на 2 години. През отчетната 2012 г. не са извършвани измервания.

Прилага се инструкция по усл. 12.2.3. за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените в КР такива. При прилагането на инструкцията не са констатирани несъответствия.

Документацията за извършените наблюдения на определените показатели и извършените оценки на съответствието се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ.

През отчетната 2012 г. не са получени жалби от живущи около площадката за наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от производствените мощности на Дружеството.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

- Опазване на подземните води от замърсяване - усл. 13А.

Изпълняват се изискванията на усл. 13А.1. Прилага се инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и обородуване, разпололожени на открито. Резултатите от прилагането на инструкцията се документират в Дневник по усл. 13А.10.3. През отчетния период не са констатирани течове, разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества на територията на производствената площадка.

Осигурени са достатъчни количества сорбенти за почистване на евентуални разливи на територията на производствената площадка. Не се допуска наличието на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им. Товаро-разтоварни дейности на площадката се извършват само на определените за целта места. Не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Прилага се инструкция по усл. 13А.4 за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата или подземните води, и за третиране на образуваните отпадъци. За отчетния период не е възниквала необходимост от прилагане на инструкцията.

- Собствен мониторинг на подземни води - усл. 13А.9.

Изпълняват се изискванията на условието. Извършва се собствен мониторинг на състоянието на подземните води в съответствие с изискванията усл. 13А.9.1., табл. 13А.9.1. на КР. През отчетната 2012 г. анализите са извършени от акредитирана лаборатория “Еко Консулт Инженеринг” ООД – гр. Бургас. Подробна информация за резултатите от анализите е представена в Таблица 7 на Приложенията на настоящия ГДОС. Протоколите от извършените анализи са представени в Приложение № 3 на настоящия ГДОС.

Прилага се инструкция по усл. 13А.9.2.1. за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в КР такива. При прилагането на инструкцията за отчетния период не са констатирани несъответствия.

- Документиране и докладване - усл. 13А.10.

Изпълняват се изискванията на условието. Резултатите от собствения мониторинг на подземни води и от изпълнението на инструкциите по усл. 13А.1, усл. 13А.4 и усл. 13А.9.2.1. се съхраняват в отдел ЕКОЛОГИЯ и се предоставят на компетентните органи при поискване. Води се Дневник по усл. 13А.10.3. За отчетния период не са възниквали разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества на територията на производствената площадка, нито аварийни ситуации, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води.

- Опазване на почвите от увреждане - усл. 13Б.

Изпълняват се изискванията на усл. 13Б.1. Прилага се инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и обородуване, разпололожени на открито. Резултатите от прилагането на инструкцията се документират в Дневник по усл. 13Б.11.4. През отчетния период не са констатирани течове, разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества на територията на производствената площадка.

Осигурени са достатъчни количества сорбенти за почистване на евентуални разливи на територията на производствената площадка. Не се допуска наличието на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им. Товаро-разтоварни дейности на площадката се извършват само на определените за целта места. Не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Прилага се инструкция по усл. 13Б.4 за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата или подземните води, и за третиране на образуваните отпадъци. За отчетния период не е възниквала необходимост от прилагане на инструкцията.

- Собствен мониторинг на почви - усл. 13Б.10.

Изпълняват се изискванията на условието. Извършва се собствен мониторинг на почвите на територията на производствената площадка съгласно изискванията на усл. 13Б.10.4., таблица 13Б.10. През отчетната 2012 г. анализите са извършени от акредитирана лаборатория ЦНИЛ „Геохимия” към Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” – гр. София. Подробна информация за резултатите от анализите е представена в Таблица 8 на Приложенията на настоящия ГДОС. Протоколите от извършените анализи са представени в Приложение № 4 на настоящия ГДОС.

Прилага се инструкция по усл. 13Б.10.6. и усл. 13Б.10.7. за периодична оценка на съответствието на данните от монтиринга на почвите спрямо базовото състояние, установяване на причините за констатираните несъответствия и прилагане на конкретни мерки за намаляване и предотвратяване на по-нататъшно замърсяване. При прилагането на инструкцията през отчетния период не са констатирани несъответствия. Резултатите от собствения мониторинг на почвите, проведен през 2012 г., показват незначително повишение на концентрациите на обменните йони водород и алуминий спрямо базовото състояние, но това не е индикация за замърсяване на почвите и/или протичане на процеси на деградация и необратимо увреждане (засоляване, закисляване, излужване в дълбочина по почвения профил), тъй като измерените концентрации остават далеч по нормите за МДК за индустриални/производствени терени.

- Документиране и докладване - усл. 13Б.11.

Изпълняват се изискванията на условието. Резултатите от собствения мониторинг на почвите и от изпълнението на инструкциите по усл. 13Б.1, усл. 13Б.4 и усл. 13Б.910.7. се съхраняват в отдел ЕКОЛОГИЯ и се предоставят на компетентните органи при поискване.

Въведен е Дневник по усл. 13Б.11.4. за регистриране на случаи на разливи върху почвата с отбелязване на часа, датата на установяване на разлива, причини, замърсена площ, степен на замърсяване, вид на замърсителите, използван сорбент и последващото му третиране, обозначаване на местоположението на разлива и границите му върху план на производствената площадка. За отчетната 2012 г. не са регистрирани случаи на разливи.

5. Доклад по ИППСУКР

Инвестиционните мерки, заложени в ИППСУКР, са предвидени за изпълнение в периода 2005 – 2011 г. Към момента на изготвяне на настоящия ГДОС всички мерки са изпълнени, с изключение на мерките по точки 1.6.1. и 1.6.2., чието изпълнение е нецелесъобразно предвид реализацията на проекта за реконструкция на цех „Торове” с цел изграждане на инсталация за производство на разтвор на амониев нитрат (разрешена с Решение № 68-Н0-И0-А2 / 2012 г. на Изп. директор на ИАОС за актуализиране на КР). С текущ срок остава изпълнението на т. 1.8.1. за изграждане на нов технологичен участък за транспортиране на фосфогипс поради факта, че към настоящия момент не са приключени дейностите по отстраняване на минали екологични щети. Подробности относно изпълнението на инвестционните мерки по ИППСУКР за периода 2005 - 2011 са представени в ГДОС за съответните години.

6. Прекратяване на работа на инсталации или части от тях – усл. 16.

В изпълнение на усл. 16.7. на 30.11.2011 г. е преустановена дейността на станция „Неутрализация” Прекратяването на дейността е извършено по реда на усл. 16.2. Изготвен е План, който съдържа минимума елементи, изисквани с условието. Планът е представен в РИОСВ (писмо изх. № 05-22-97 / 08.12.2011 г.). Всички мероприятия по прекратяване на дейността на станция «Неутрализация» са извършени спрямо заложените в Плана изисквания.

На 14.11.2008 г. временно е преустановена експлоатацията на цех „НТФ” поради затруднения по експедиция на готовия продукт и запълване на складовите емкости. За временното прекратяване на дейността е изготвен План съгласно изискванията на усл. 16.3. на КР, като същият е представен в РИОСВ – гр. Варна. Всички дейности за временно прекратяване на дейността на инсталацията съгласно Плана са извършени непосредствено след извеждане на цеха от експлоатация. Производствената дейност на цех „НТФ” не е възстановена през отчетния период.

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 Предотвратяване и действия при аварии – усл. 14.

Изпълняват се изискванията на усл. 14.1. С решение на МОСВ по реда на чл. 104, ал. 1 на ЗООС на “Агрополихим” АД е издадено Разрешително за експлоатация № 38 / 2007 г.  Във връзка с инвестиционното предложение за изграждане на склад за течен амоняк с капацитет 10 000 t, което представлява съществена промяна в дейността на инсталациите по смисъла на § 1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на ЗООС, е издадено Решение 02-38 / 2012 г. за изменение на Разрешително № 38 / 2007 г.

Изпълнени са изискванията на усл. 14.10. и усл. 14.11. Изготвена е оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение в съответствие с изискванията на нормативната уредба в областта. Оценката е предоставена на компетентния орган. През отчетния период не са възниквали случаи на екологични щети или непосредствена заплаха за екологични щети.

Подробна информация за възникналите през отчетния период аварийни ситуации, времето, мястото и причините за възникване, въздействието върху здравето на населението и околната среда, както и предприетите и планирани действия по прекратяване на аварията и отстраняване на последствията от нея са представени в Таблица 9 на Приложенията към настоящия ГДОС.

- Преходни и анормални режими на работа – усл. 15.

Изпълняват се изискванията на условието. Прилагат се технологични инструкции за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения с оглед осигуряване протичането на оптимален технологичен режим на работа на производствените единици и инструкция за документиране на действията по пускане и спиране на инсталациите. Документацията по изпълнение на условието се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ.

Изпълнява се План за собствен мониторинг при анормални режими на работа на инсталациите. Планът включва вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол и е утвърден от Изп. директор на Дружеството. Резултати от мониторинга на извънредните емисии са включени в информацията за общото количество на изпусканите емисии вредни вещества съгласно изискванията за прилагане на ЕРИПЗ.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Изготвен е Дневник за регистриране на оплаквания и възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР. За отчетната 2012 г. са регистрирани 2 сигнала. При извършените проверки не са установени несъответствия в работата на инсталациите на Дружеството с изискванията на нормативната уредба и КР. Подробна информация за оплакванията, причините и предприетите коригиращи действия е представена в Таблица 10 на Приложенията към настоящия ГДОС.

8. Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 68 / 2005 г. на  «АГРОПОЛИХИМ» АД – гр. Девня.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на РИОСВ, ИАОС или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Изготвил,

Ръководител отдел ЕКОЛОГИЯ

подпис:_____________	                    дата: 28.03.2013 г.

(инж. М. Стефанова)                    място: гр. Девня

Утвърдил,

Изпълнителен директор

подпис:__________________	                    дата: 28.03.2013 г.

(инж. Кр. Бербенков)                          място: гр. Девня

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Таблици 1 ÷ 10 във формат съгласно образеца, утвърден със Заповед № РД-806 / 31.10.2006 г. на МОСВ

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Протоколи с резултати от проведения имисионен мониторинг на атмосферния въздух

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Протоколи от анализ на проби подземни води, отбрани от пиезометри ВН 1, ВН 6 и ВН 18

- ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Протоколи от анализ на почвени проби, отбрани от пунктове за мониторинг ПП 1, ПП 2, ПП 3, ПП 4, ПП 5 и ПП 6

Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води  във водни обекти / канализация

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Таблица 6. Шумови емисии

Таблица 7. Опазване на подземните води

Таблица 8. Опазване на почви

Таблица 9. Аварийни ситуации

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площадка (колона 2) | Праг за пр-во, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почви (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | kg / y | kg / y | kg / y | kg / y | kg / y |
| 1# |  | Флуороводород (HF) | - (3 726)m | - | - | - | - |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | - (2 011)m | - | - | - | - |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 202 931m - | - | - | - | - |
| 3# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 7 620m - | - | - | - | - |
| 4# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 324 737m - | - | - | - | - |
| 5# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | - ( 0 )m | - | - | - | - |
| 6# |  | Фини прахови частици < 10μm (РМ 10) | 495m - | - | - | - | - |
| 7# |  | Общ азот | - | - (27 188)m | - | - | - |
| 8# |  | Общ фосфор | - | - (2 112)m | - | - | - |
| 9# |  | Общ органичен въглерод (като общ С или ХПК/3) | - | 23 178m - | - | - | - |
| 10# | 7440-43-9 | Кадмий (Cd) | - | - (0)m | - | - | - |
| 11# | 7440-38-2 | Арсен (As) | - | 70m - | - | - | - |
| 12# |  | Флуориди (като общ F) | - | 33 595m - | - | - | - |
| 13# |  | Хлориди (като общ Cl) | - | - (1 583 529)m | - | - | - |

Забележка: съгласно изискванията на Приложение 1, таблица 1 на Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително (утвърдена със Заповед № РД – 806 / 13.10.2006г. на МОСВ) в колона 1 на настоящата таблица над линията на средата са отразени стойностите, с които емисиите надвишават съответната прагова стойност. За емисионни стойности, които не надвишават съответните прагове, действителните количества са отразени в скоби под линията на средата.

Всички отразени стойности са получени на база резултатите от измервания (m) въз основа на собствения мониторинг на Дружеството за съответните показатели и компоненти на околната среда.

В колони 1b е посочена нулева стойностите на емисиите Cd, поради изключително ниските концентрации на този замърсител във водните проби под границата на определяне на прилаганите методи за анализ.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

# Таблица 2. 1.  Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – емисионна точка P1, комин цех “Азотна киселина”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | Месеци | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | непрекъснат |  |
| NOx | mg/Nm3 | 500 | 291.94 | 295.31 | 295.99 | F | 306.19 | 325.89 | F | 344.87 |  |  |  |  |  | 100 |
| NO2 | mg/Nm3 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 242.68 | 244.78 | 289.27 | 135.11 |  | 100 |

- Забележка: Посочените в таблицата стойности са средноаритметични стойности за всеки месец по данни от автоматичната система за собствени непрекъснати измервания в цех "Азотна киселина”.

Таблица 2. 2.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка P22, котел “Бабкок”, цех “Амоняк”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0060/ 30.01.12 | 0088/ 15.02.12 | 0146/ 06.03.12 |  | 0307/ 29.05.12 |  |  | 0511/ 31.08.12 | 0539/ 14.09.12 | 0647/ 31.10.12 | 0665/ 05.11.12 | 0766/ 13.12.12 |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 път/ 3 месеца | 100 |
| NОx |  | 300 | 184 | 194 | 193 |  | 168 |  |  | 105 | 156 | 195 | 179 | 218 | 1 път/ месечно | 100 |
| CO |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 път/ 3 месеца | 100 |
| SO2 |  | 35 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 път/ 3 месеца | 100 |

Таблица 2. 3.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка P23 , комин В1206, димоход I,  цех “Амоняк”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0057/ 30.01.12 | 0085/ 15.02.12 | 0143/ 06.03.12 |  | 0304/ 29.05.12 |  |  | 0508/ 31.08.12 | 0536/ 14.09.12 | 0644/ 31.10.12 | 0662/ 05.11.12 | 0763/ 13.12.12 | 1 път месечно |  |
| NОx | mg/Nm3 | 500/400 | 198 | 265 | 240 |  | 357 |  |  | 150 | 177 | 300 | 336 | 346 |  | 100 |
| CO |  | 100 | 34 | 0 | 2.4 |  | 0 |  |  | 1.3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 100 |

Таблица 2. 4.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка P23 , комин В1206, димоход II, цех “Амоняк”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0058/ 30.01.12 | 0086/ 15.02.12 | 0144/ 06.03.12 |  | 0305/ 29.05.12 |  |  | 0509/ 31.08.12 | 0537/ 14.09.12 | 0645/ 31.10.12 | 0663/ 05.11.12 | 0764/ 13.12.12 | 1 път месечно |  |
| NOx | mg/Nm3 | 500/400 | 222 | 270 | 260 |  | 355 |  |  | 159 | 198 | 309 | 346 | 346 |  | 100 |
| CO |  | 100 | 3 | 0 | 2.4 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |

Таблица 2. 5.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка P24, комини F1206 + F1202, цех “Амоняк”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0059/ 30.01.12 | 0087/ 15.02.12 | 0145/ 06.03.12 |  | 0306/ 29.05.12 |  |  | 0510/ 31.08.12 | 0538/ 14.09.12 | 0646/ 31.10.12 | 0664/ 05.11.12 | 0765/ 13.12.12 | 1 път месечно |  |
| NOx | mg/Nm3 | 500/400 | 122 | 139 | 119 |  | 154 |  |  | 93 | 142 | 157 | 228 | 315 |  | 100 |
| CO |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 |  | 100 |

- Забележка: поради спиране на инсталацията за провеждане на УКР не са извършвани измервания за м. април, юни и юли.

Таблица 2. 6.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка P4, отдушник Іва линия, цех “Торове”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0079/ 08.02.12 | 0183/ 15.03.12 |  |  |  |  | 1 път на 2 месеца |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 80/50 | 6.0 | 5.5 |  |  |  |  |  | 100 |
| NH3 |  | 30 | 4.3 | 4.0 |  |  |  |  |  | 100 |

Таблица 2. 7. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка P5, отдушник ІІра линия, цех “Торове”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0100/ 20.02.12 | 0169/ 12.03.12 |  |  |  |  | 1 път на 2 месеца |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 80/50 | 5.8 | 5.5 |  |  |  |  |  | 100 |
| NH3 |  | 30 | 3.9 | 3.7 |  |  |  |  |  | 100 |

* Поради реконструкция на цех „Торове” във връзка с изграждането на нова мокра част за производство на стопилка от амониев нитрат възелът за охлаждане на готов продукт не е бил в експлоатация и не са извършвани емисионни измервания на ИУ Р4 и Р5 за периода април – декември.

Таблица 2. 8.  Емисии на отпадъчни производствени газове– емисионна точка Р2, Прилинг І ва линия, цех “Торове”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | * Резултатите са представени съответно за вентилатори А, В, С, D |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | А 0078/08.02.12 В 0073/08.02.12 С 0072/08.02.12 D 0071/08.02.12 | А 0182/15.03.12 В 0177/15.03.12 С 0176/15.03.12 D 0175/15.03.12 |  |  | А 0650/31.10.12 В 0649/31.10.12 С 0639/25.10.12 D 0638/25.10.12 |  |  | 100 |
| NH3 |  | 30 | А 1.4 В 1.2 С 1.3 D 1.5 | А 1.2 В 1.4 С 1.3 D 1.6 |  |  | А 1.8 В 2.0 С 1.7 D 1.9 |  | 1 път на 2 месеца |  |

Таблица 2. 9. Емисии на отпадъчни производствени газове– емисионна точка P3, Прилинг ІІ ра  линия, цех “Торове”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | * Резултатите са представени съответно за вентилатори А, В, С, D |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | А 0096/20.02.12 В 0099/20.02.12 С 0095/20.02.12 D 0094/20.02.12 | А 0168/12.03.12 В 0165/12.03.12 С 0164/12.03.12 D 0163/12.03.12 | В 0339/08.06.12 С 0338/08.06.12 D 0337/08.06.12 |  | А 0584/08.10.12 В 0583/08.10.12 С 0580/08.10.12 D 0579/08.10.12 | А 0792/28.12.12 В 0791/28.12.12 С 0790/28.12.12 D 0789/28.12.12 |  | 100 |
| NH3 |  | 30 | А 1.5 В 1.6 С 1.4 D 1.7 | А 1.3 В 1.4 С 1.3 D 1.5 | В 1.5 С 1.6 D 1.7 |  | А 1.6 В 1.6 С 7.5 D 13 | А 9.1 В 9.0 С 8.7 D 8.8 | 1 път на 2 месеца |  |

Таблица 2.10. Емисии на отпадъчни производствени газове– емисионна точка P2, Прилинг І ва линия, цех “Торове”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | Месеци | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | непрекъснат |  |
| прах | mg/Nm3 | 15 | 12.82 | 12.85 | 12.84 | F | 12.86 | F | F | F | F | 11.63 | F | 12.83 |  | 100 |

Таблица 2.11.  Емисии на отпадъчни производствени газове– емисионна точка P3, Прилинг ІІ ра линия, цех “Торове”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | Месеци | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | непрекъснат |  |
| прах | mg/Nm3 | 15 | 12.94 | 12.93 | 12.96 | F | 12.95 | 12.95 | F | 12.95 | 12.93 | 12.96 | 12.95 | 12.93 |  | 100 |

- Забележка: Посочените в таблицата стойности са средноаритметични стойности за месец по данни от АС за СНИ на емисиите прах в цех "Торове".

Таблица 2. 12.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионни точки P13 и P14, комин и бункер отдушник ІV екстрактор,

цех “Фосфорна киселина”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито- ринга | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0044/ 24.01.12 | 0114/ 23.02.12 | 0162/ 07.03.12 |  |  | 0368/ 25.06.12 | 0437/ 26.07.12 | 0474/ 08.08.12 | 0529/ 12.09.12 | 0598/ 10.10.12 | 0690/ 15.11.12 | 0748/ 06.12.12 | 1 път месечно |  |
| HF | mg/Nm3 | 6/5 | 3.0 | 4.9 | 4.1 |  |  | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | 2.6 | 4.2 | 4.1 |  | 100 |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0043/ 24.01.12 |  |  |  |  |  | 0440/ 26.07.12 |  |  | 0599/ 10.10.12 |  |  | 1 път 3 месеца |  |
| прах | mg/Nm3 | 80/50 | 3.1 |  |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 2.5 |  |  |  | 100 |

Таблица 2. 13.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионни точки P11 и P12, комин и бункер отдушник ІІ екстрактор,

цех “Фосфорна киселина”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито- ринга | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № |  |  |  |  | 0291/+18.05.12 | 0356/ 18.06.12 |  |  |  |  |  |  | 1 път месечно |  |
| HF | mg/Nm3 | 6/5 |  |  |  |  | 2.4 | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | ПРОТОКОЛ № |  |  |  |  | 0292/ 18.05.12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 път 3 месеца |  |
| прах | mg/Nm3 | 80/50 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

Таблица 2.14. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка P6, вентилатор 32, цех “TSP”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | Месеци | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | непрекъснат |  |
| HF | mg/Nm3 | 6/5 | 2.58 | 2.41 | 2.53 | 1.5 | 1.25 | 2.42 | 3.04 | 2.17 | 1.25 | 4.65 | 1.25 | 1.25 |  | 100 |
| NOx |  | 350 | 20.22 | 21.47 | 20.07 | 18.52 | 19.72 | 17.22 | 15.24 | 36.00 | 19.72 | 2.14 | 14.17 | 17.94 |  | 100 |

- Забележка: Посочените в таблицата стойности са средноаритметични стойности за месец по данни от АС за СНИ на емисиите HF и NOx в цех "TSP, MAP и DAP".

Таблица 2.15. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка P6, вентилатор 32, цех “TSP”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0017/ 13.01.12 | 0112/ 23.02.12 | 0192/ 19.03.12 |  | 0280/ 16.05.12 | 0336/ 08.06.12 | 0430/ 24.07.12 | 0504/ 30.08.12 | 0563/ 28.09.12 | 0634/ 24.10.12 | 0670/ 12.11.12 | 0753/ 06.12.12 |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 път месечно | 100 |
| Прах |  | 15 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1 път на 2 месеца | 100 |
| NH3 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 18.7 | 9.6 | 6.2 |  |  | 1 път месечно | 100 |

Таблица 2.16.  Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – емисионна точка P7, вентилатор 34, цех “TSP”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0018/ 13.01.12 | 0111/ 23.02.12 | 0193/ 19.03.12 |  | 0281/ 16.05.12 | 0335/ 08.06.12 | 0431/ 24.07.12 | 0470/ 08.08.12 |  |  | 0681/ 12.11.12 | 0752/ 06.12.12 | 1 път месечно | 100 |
| HF | mg/Nm3 | 6/5 | 2.7 | 1.7 | 4.9 |  | 3.3 | 1.7 | 3.8 | 3.7 |  |  | 2.2 | 2.6 |  | 100 |

Таблица 2.17.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка P8, филтър DISA, цех “TSP”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0019/ 13.01.12 | 0196/ 19.03.12 | 0285/ 18.05.12 | 0422/ 19.07.12 |  | 0682/ 12.11.12 | 1 път на 2 месеца |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80/50 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 5.3 |  | 5.5 |  | 100 |

Таблица 2.18.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка P9, филтър в отделение “Охлаждане”, цех “TSP”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0020/ 13.01.12 | 0197/ 19.03.12 | 0284/ 18.05.12 | 0423/ 19.07.12 | 0564/ 28.09.12 | 0671/ 12.11.12 | 1 път на 2 месеца |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80/50 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 5.7 | 0.6 | 5.9 |  | 100 |

Таблица 2.19.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка P10, батерия от 2 броя ръкавни филтри в отделение “Захранване с твърди суровини”, цех “TSP”

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № |  |  |  |  |  |  | 1 път на 2 месеца |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80/50 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

* не са осъществявани измервания поради изключително краткия период на работа на инсталацията в режим на производство на DAP, когато отделението за захранване с твърди суровини и прилежащите му пречиствателни съоръжения са в експлоатация

Таблица 2. 20.  Емисии на отпадъчни производствени газове –  емисионна точка P15, oтдушник мелница Іва линия, участък “СМФ”

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0030/19.01.12 | 0297/22.05.12 | 0476/13.08.12 | 0710/22.11.12 | 1 път на три месеца |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80/50 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 0.7 |  | 100 |

Таблица 2. 21.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка P16, oтдушник мелница ІІра линия, участък “СМФ”

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0031/19.01.12 | 0318/30.05.12 | 0477/13.08.12 | 0711/22.11.12 | 1 път на три месеца |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80/50 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 0.5 |  | 100 |

Таблица 2. 22.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка P17, oтдушник бункер DISA Іва линия, участък “СМФ”

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0033/19.01.12 | 0295/22.05.12 | 0478/13.08.12 | 0703/22.11.12 | 1 път на три месеца |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80/50 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 5.5 |  | 100 |

Таблица 2. 23.  Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка P18, oтдушник бункер DISA ІІра линия, участък “СМФ”

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № | 0034/19.01.12 | 0319/30.05.12 | 0479/13.08.12 | 0704/22.11.12 | 1 път на три месеца |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80/50 | 8.9 | 5.9 | 6.0 | 6.1 |  | 100 |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни)

във водни обекти / канализация

Таблица 3.1. Емисии в отпадъчни води във водни обекти

| Смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от дрениране на ВОЦ ІІІ и дъждовни), зауствани в коригирано дере Бял канал – изход ПСОВ |
| --- |
| Дебит на отпадъчните води | м3 /час | 555 | 374 m3/h | - | Да |
|  | м3 /ден | 11 500 | 8 987 m3/d | - | Да |
|  | м3 /година | 4 900 000 | 2 201 700 m3/y | - | Да |
| МАЙ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 9 | 8,90 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 0,56 | ежемесечен | Да |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 0,25 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0,01 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 17,4 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 11,2 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,3 | ежемесечен | Да |
| Арсен | mg/dm3 | - | 0,02 | 1 път на 4 месеца | - |
| Общ N | mg/dm3 | - | 10 | 1 път на 4 месеца | - |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 411 | 1 път на 4 месеца | - |
| Общ органичен С | mg/dm3 | - | 17,8 | 1 път на 4 месеца | - |
| ЮНИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 9 | 8,58 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 1,1 | ежемесечен | Да |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 0,31 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0,01 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 10,8 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 48,8 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,3 | ежемесечен | Да |
| ЮЛИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 9 | 8,50 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 0,75 | ежемесечен | Да |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 0,25 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0,01 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 11,9 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 43,2 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,3 | ежемесечен | Да |

| АВГУСТ |
| --- |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 9 | 8,55 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 1,7 | ежемесечен | Да |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 0,14 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0,01 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 9,0 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 40,4 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,3 | ежемесечен | Да |
| СЕПТЕМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 9 | 8,00 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 1,9 | ежемесечен | Да |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 0,27 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0,01 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 6,4 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 37,6 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,3 | ежемесечен | Да |

| ОКТОМВРИ |
| --- |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 9 | 8,38 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 1,6 | ежемесечен | Да |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 0,40 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0,01 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 12,8 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 22,0 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,3 | ежемесечен | Да |
| НОЕМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 9 | 8,80 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 1,5 | ежемесечен | Да |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 0,12 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0,01 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 16,5 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 35,2 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,3 | ежемесечен | Да |
| Арсен | mg/dm3 | - | 0,037 | 1 път на 4 месеца | - |
| Общ N | mg/dm3 | - | 1,8 | 1 път на 4 месеца | - |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 712,2 | 1 път на 4 месеца | - |
| Общ органичен С | mg/dm3 | - | 10,7 | 1 път на 4 месеца | - |
| ДЕКЕМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 9 | 8,60 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 1,6 | ежемесечен | Да |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 0,28 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0,01 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 10,7 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 48 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,3 | ежемесечен | Да |

* Забележка: ПСОВ на „Агрополихим” АД е въведена в експлоатация през м. май 2012 г.

Таблица 3. 2. Емисии в отпадъчни води във водни обекти

| Смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от дрениране на ВОЦ І и дъждовни), зауствани в коригирано дере Бял канал – Шахта №4 |
| --- |
| Дебит на отпадъчните води | м3 /час | 360 / 650 | 180 | - | Да |
|  | м3 /ден | 7 680 / 8 500 | 4 310 | - | Да |
|  | м3 /година | 2 803 200 / 3 102 500 | 1 577 520 | - | Да |
| ЯНУАРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 7,84 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 5,9 | ежемесечен | Не* |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 0,40 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 22,4 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 12,2 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0,001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване Т на водоприемника | 0С | < 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| ФЕВРУАРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 8,37 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 5,0 | ежемесечен | Не* |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 1,0 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 22,3 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 8,3 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0,001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване Т на водоприемника | 0С | < 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| МАРТ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 7,97 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 5,2 | ежемесечен | Не* |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 3,8 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 16,0 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 2,2 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0,001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване Т на водоприемника | 0С | < 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| Арсен | mg/dm3 | - | 0,003 | 1 път на 4 месеца | - |
| Общ N | mg/dm3 | - | 11,0 | 1 път на 4 месеца | - |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 22,0 | 1 път на 4 месеца | - |
| Общ органичен С | mg/dm3 | - | 39,8 | 1 път на 4 месеца | - |
| АПРИЛ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 8,31 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 7,8 | ежемесечен | Не* |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 1,3 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 6,0 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 0,71 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0,001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване Т на водоприемника | 0С | < 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| МАЙ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 8,24 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 5 | 3,7 | ежемесечен | Да |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 0,25 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 16,8 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 0,50 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0,001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване Т на водоприемника | 0С | < 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| Арсен | mg/dm3 | - | 0,002 | 1 път на 4 месеца | - |
| Общ N | mg/dm3 | - | 10 | 1 път на 4 месеца | - |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 18,7 | 1 път на 4 месеца | - |
| Общ органичен С | mg/dm3 | - | 29,1 | 1 път на 4 месеца | - |
| ЮНИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 8,27 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 5 | 3,9 | ежемесечен | Да |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 1,2 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 4,8 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 1,4 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0,001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване Т на водоприемника | 0С | < 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| ЮЛИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 8,38 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 5 | 2,9 | ежемесечен | Да |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 0,72 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 15,2 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 0,64 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0,01 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване Т на водоприемника | 0С | < 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| АВГУСТ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 8,25 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 5 | 4,1 | ежемесечен | Да |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 1,1 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 7,2 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 13,2 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0,001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване Т на водоприемника | 0С | < 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| СЕПТЕМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 8,03 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 5 | 3,4 | ежемесечен | Да |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 1,1 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 37,4 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 7,2 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0,001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване Т на водоприемника | 0С | < 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| ОКТОМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 8,34 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 5 | 3,9 | ежемесечен | Да |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 0,64 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 46,0 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 11,6 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0,001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване Т на водоприемника | 0С | < 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| НОЕМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 7,82 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 5 | 3,3 | ежемесечен | Да |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 0,13 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 14,8 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 6,7 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0,001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване Т на водоприемника | 0С | < 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |
| Арсен | mg/dm3 | - | 0,017 | 1 път на 4 месеца | - |
| Общ N | mg/dm3 | - | 6,0 | 1 път на 4 месеца | - |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 619,6 | 1 път на 4 месеца | - |
| Общ органичен С | mg/dm3 | - | 10,6 | 1 път на 4 месеца | - |
| ДЕКЕМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6 – 8,5 | 8,02 | ежемесечен | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 5 | 2,6 | ежемесечен | Да |
| Фосфор общ | mg/dm3 | 5 | 0,28 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 32,8 | ежемесечен | Да |
| Флуориди | mg/dm3 | 20 | 6,2 | ежемесечен | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,1 | < 0,001 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,3 | ежемесечен | Да |
| Повишаване Т на водоприемника | 0С | < 3оС | < 3 | ежемесечен | Да |

* Забележка: Констатирани са 4 несъответствия по отношение концентрацията на азот амониев. Въпреки широкия набор от мерки за намаляване съдържанието на замърсители в отпадъчния поток, предприети от страна на „Агрополихим” АД, резултатите от собствения мониторинг доказват невъзможността за постигане на наложеното от 01.11.2010 г. ИЕО по показател азот амониев = 2 mg/dm3. Основната предпоставка за това се корени в характера на производствения процес. „Агрополихим” АД е предприятие с основен предмет на дейност производство на азотни, фосфорни и смесени торове, като значителна част от готовата продукция се състои от амониев нитрат и е невъзможно да се предотврати напълно постъпването на замърсители в дъждовната канализация с повърхностния отток. След влизане в сила на Решение № 68-Н0-И0-А1 / 2012 г. за  актуализиране на КР и промяната на ИЕО по показател азот амониевза този поток отпадъчни води = 5 mg/dm3 не са констатирани несъответствия.

Таблица 3. 3. Емисии в отпадъчни води в канализация

| Битово-фекални води, зауствани в канализационната мрежа на населеното място – Шахта № 3 |
| --- |
| ЯНУАРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5 – 9 | 8,14 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 23,9 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 0,72 | 1 път в месеца | Да |
| ФЕВРУАРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5 – 9 | 7,82 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 15,7 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 1,9 | 1 път в месеца | Да |
| МАРТ |
| Параметър | Единица | ИЕО | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5 – 9 | 7,94 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 23,1 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 1,08 | 1 път в месеца | Да |

| АПРИЛ |
| --- |
| Параметър | Единица | ИЕО | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5 – 9 | 7,93 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 16,5 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 10,8 | 1 път в месеца | Да |
| МАЙ |
| Параметър | Единица | ИЕО | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5 – 9 | 7,0 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 14,8 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 6,7 | 1 път в месеца | Да |
| ЮНИ |
| Параметър | Единица | ИЕО | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5 – 9 | 7,72 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 23,1 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 1,0 | 1 път в месеца | Да |

| ЮЛИ |
| --- |
| Параметър | Единица | ИЕО | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5 – 9 | 7,98 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 21,4 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 0,7 | 1 път в месеца | Да |
| АВГУСТ |
| Параметър | Единица | ИЕО | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5 – 9 | 7,57 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 18,1 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 0,59 | 1 път в месеца | Да |
| СЕПТЕМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5 – 9 | 7,0 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 23,0 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 0,7 | 1 път в месеца | Да |

| ОКТОМВРИ |
| --- |
| Параметър | Единица | ИЕО | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5 – 9 | 7,0 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 18,1 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 1,0 | 1 път в месеца | Да |
| НОЕМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5 – 9 | 7,95 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 18,1 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 0,8 | 1 път в месеца | Да |
| ДЕКЕМВРИ |
| Параметър | Единица | ИЕО | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| рН | рН единици | 6,5 – 9 | 7,57 | 1 път в месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 35,0 | 1 път в месеца | Да |
| Общ Р | mg/dm3 | 15 | 1,4 | 1 път в месеца | Да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* към 01.01.2012г. | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съот -ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР (тона/год) | Реално измерено (тона/год) | Количества определени с КР тона/прод. | Реално измерено тона/прод. |  |  |  |
| Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03* | 06 09 04 | 1 395 000 тона/год | 684 556 тона/год | 6,80 | 6,26 | не | „Сигда” ЕООД Р № 03-РД-360-00 / 2010 г.; 684 556 t | Да |
| Отпадъци от цветни метали (Pb-листи от конвейрно-касетъчен вакуум филтър) | 19 10 02 | 11 тона/год | 14,060 тона/год | - | - | 14 НО 1, 500 t | „Феникс Инверс” ООД Р № 00-ДО-167-03 / 2012 г.; 15,560 t | Не* |
| Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или техни съединения | 16 08 03 | 50 тона/год усл. 6.9.1 | 56,720 t за периода 2010 – 2012 г. | 0,19 - 0,20 усл. 6.9.1 | 0,0004 | 5 ОО 0 t | NHA GmbH Германия Сертификат DEKRA 291106045; 30,220 t | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (производствен шлам от цех "НТФ") | 06 09 99 | 300 тона/год | 0 тона/год | 0,0088 - 0,0110 | - | 1 ПО2 0 t | - |  |
| Води от маслено водни сепаратори, съдържащи масла | 13 05 07* | 150 тона/год | 74,940 тона/год | - | - | 4 ОО 0 t | “ПЧМВ” АД Р № 00-ДО-173-04 / 2012г.; 74,940 t | Да |
| Лабораторни хим. вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, вкл. смеси от лаборат. хим. вещества и препарати с висока степен на чистота | 16 05 06* | 0,050 тона/год | 0 тона/год | - | - | 7 ОО 0,052 t | - |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 2,500 тона/год | 5,700 тона/год | - | - | 11 НО1 0 t | “Ел Комерс” ООД Р № 03-ДО-054-10 / 2012 г.; 5,700 t | Не* |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,500 тона/год | 0 тона/год | - | - | 11 НО2 0 t | - |  |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 10 тона/год | 0,100 тона/год | - | - | 10 НО2 6,400 t | - |  |
| Пластмаса и каучук (гумено-лентови транспортьори) | 19 12 04 | 25 тона/год | 0 тона/год | - | - | 10 НО1 21,550 t | - |  |
| Отпадъци от пластмаси | 07 02 13 | 30 тона/год | 0,250 тона/год | - | - | 9 НО 4,750 t | - |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 15 тона/год | 0 тона/год | - | - | 17 НО1 9,460 t | “Ел Комерс” ООД Р № 03-ДО-054-10 / 2012 г.; 0,820 t | Да |
| Опаковки от дървесен материал | 15 01 03 | 60 тона/год | 0 тона/год | - | - | 10 НО 15 t | - |  |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 20 тона/год | 0 тона/год | - | - | 19 НО 0,650 t | - |  |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 20 тона/год | 7,160 тона/год | - | - | 18 HO1 0 t | “Ел Комерс” ООД Р № 03-ДО-054-10 / 2012 г.; 7,160 t | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 * | 15 02 03 | 25 тона/год | 0,050 тона/год | - | - | 20 НО1 12,000 t | - |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 50 тона/год | 5,360 тона/год | - | - | 3 ОО3 0 t | „Лумакс Транс” ЕООД Р № 00-ДО-145-11 / 2011 г.; 5,360 t | Да |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 40 тона/год | 5,000 тона/год | - | - | 3 ОО2 0 t | „Лумакс Транс” ЕООД Р № 00-ДО-145-11 / 2011 г.; 5,000 t | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно масло) | 13 03 07* | 15 тона/год | 0 тона/год | - | - | 3 ОО3 0 t | - |  |
| Отпадъци съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 15 тона/год | 7,620 тона/год | - | - | 21 ОО1 0 t | “ПЧМВ” АД Р № 00-ДО-173-04 / 2012г.; 7,620 t | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 15 тона/год | 0,600 тона/год | - | - | 2 ОО 4,770 t | - |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 2 тона/год | 0,398 тона/год | - | - | 6 ОО 0,383 t | - |  |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни в-ва | 15 01 10* | 10 тона/год | 0 тона/год | - | - | 20 ОО3 1,020 t | - |  |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 5 тона/год | 0 тона/год | - | - | 20 ОО2 0 t | - |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06* | 17 01 07 | 6 000 тона/год | 320,500 тона/год | - | - | 12 СО1 - СО15 0 t | „Сигда” ЕООД Р № 03-РД-360-00 / 2010 г.; 320,500 t | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 1 000 тона/год | 1541,960 тона/год | - | - | 13 НО 15 t | “Ел Комерс” ООД Р № 03-ДО-054-10 / 2012 г.; 1556,960 t | Не* |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | 100 тона/год | 0 тона/год | - | - | 13 НО2 0 t | - |  |
| Алуминий | 17 04 02 | 35 тона/год | 2,720 тона/год | - | - | 13 НО3 0 t | “Ел Комерс” ООД Р № 03-ДО-054-10 / 2012 г.; 2,720 t | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 800 тона/год | 790 тона/год | - | - | - | БКС гр. София Р № 03-РД-508-00 / 2012 г.; 790 t | Да |
| Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специализирани изисквания с оглед предотвратяване на инфекции | 18 01 03* | 0,150 тона/год | 0 тона/год | - | - | 1800 0 t | - |  |
| ИУЕЕО, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти | 20 01 35* | 1,500 тона/год | 0,100 тона/год | - | - | 1900 0,150 t | - |  |
| Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13* | 19 08 14 | 67 000 тона/год | 55 018 тона/год | - | - | 1ПО3 0 t | „Сигда” ЕООД Р № 03-РД-360-00 / 2010 г.; 55 018 t | Да |

* Забележка: несъответствията по отношение превишаване на разрешените годишни количества за образуване на отпадъци с кодове 12 01 01, 19 10 02 и 17 04 05 се дължат на реализацията през отчетната година на мащабни инвестиционни проекти, свързани с множество строителни, монтажни, ремонтни и реконструктивни дейности, при което се генерира голямо количество метален скрап.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03* | 06 09 04 | - | Отпадъкът се депонира на собствено депо | - |  |
| Отпадъци от цветни метали (Pb листи от конвейрно-касетъчен вакуум филтър) | 19 10 02 | - | - | „Феникс Инверс” ООД – гр. Ловеч Р № 00-ДО-167-03 / 2012 г. код R4; 15,560 t | Не* |
| Отраб. катализатори, съдържащи преходни метали или техни съединения | 16 08 03 | - | - | Nickelhütte Aue GmbH – Германия Сертификат DEKRA № 291106045 код R4; 30,220 t | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (производствен шлам от цех "НТФ") | 06 09 99 | - | - | - |  |
| Води от маслено водни сепаратори, съдържащи масла | 13 05 07* | - | - | “ПЧМВ” АД – гр. Варна Р № 00-ДО-173-04 / 2012г. код D9; 74,940 t | Да |
| Лабораторни хим. в-ва и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, вкл. смеси от лаборат. хим. в-ва и препарати с висока степен на чистота | 16 05 06* | - | - | - |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | - | - | “Ел Комерс” ООД – гр. Варна Р № 03-ДО-054-10 / 2012 г., код R12/R13; 5,700 t | Не* |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | - | - | - |  |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | - | - | - |  |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | - | - | - |  |
| Отпадъци от пластмаси | 07 02 13 | - | - | - |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | - | - | “Ел Комерс” ООД – гр. Варна Р № 03-ДО-054-10 / 2012 г., код R12/R13; 0,820 t | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | - | - | “Ел Комерс” ООД – гр. Варна Р № 03-ДО-054-10 / 2012 г., код R12/R13; 7,160 t | Да |
| Опаковки от дървесен материал | 15 01 03 | - | - | - |  |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | - | - | - |  |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 * | 15 02 03 | - | - | - |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | - | - | „Лубрика” ООД – гр. Русе КР № 352 / 2008 г. код R9; 5,360 t | Да |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | - | - | „Лубрика” ООД – гр. Русе КР № 352 / 2008 г. код R9; 5,000 t | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно масло) | 13 03 07* | - | - | - |  |
| Отпадъци съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | - | - | “ПЧМВ” АД – гр.Варна Р № 00-ДО-173-04 / 2012г. код D9; 7,620 t | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | - | - | - |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | - | - | - |  |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | - | - | - |  |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | - | - | - |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06* | 17 01 07 | - | - | “Друм Груп” ООД – гр. Варна Р № 03-ДО-434-01 / 2009г. код R10; 320,500 t | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | - | - | “Ел Комерс” ООД – гр. Варна Р № 03-ДО-054-10 / 2012 г., код R12/R13; 1556,960 t | Не* |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | - | - |  |  |
| Алуминий | 17 04 02 | - | - | “Ел Комерс” ООД – гр. Варна Р № 03-ДО-054-10 / 2012 г., код R12/R13; 2,720 t | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | БКС – гр. София код D1; 790 t | Да |
| Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специализирани изисквания с оглед предотвратяване на инфекции | 18 01 03* | - | - | - |  |
| ИУЕЕО, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти | 20 01 35* | - | - | - |  |
| Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13* | 19 08 14 | - | Отпадъкът се депонира на собствено депо | - |  |

* Забележка: несъответствията по отношение превишаване на разрешените годишни количества за образуване на отпадъци с кодове 19 10 02, 17 04 05 и 12 01 01 се дължат на реализацията през отчетната година на мащабни инвестиционни проекти, свързани с множество монтажни, ремонтни и реконструктивни дейности, при което се генерира голямо количество метален скрап.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня, dB (A) (0700 – 1900h) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| По границите на контура S1 – т. 1 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 2 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 3 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 4 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 5 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 6 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 7 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 8 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 9 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 10 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 11 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 12 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 13 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 14 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 15 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 16 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 17 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 18 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 19 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 20 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 21 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 22 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 23 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 24 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 25 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 26 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 27 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 28 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 29 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 30 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 31 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 32 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 33 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 34 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 35 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 36 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 37 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 38 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 39 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 40 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 41 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 42 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 43 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 44 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 45 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 46 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 47 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 48 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 49 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 50 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 51 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 52 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 53 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 54 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 55 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 56 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 57 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 58 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 59 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 60 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 61 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 62 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 63 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 64 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 65 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 66 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 67 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 68 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 69 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 70 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 71 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 72 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 73 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 74 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 75 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 76 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 77 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 78 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 79 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 80 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 81 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 82 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 83 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 84 |  |  |  |
| Средно ниво на звуково налягане по S1 (Lср1) |  |  |  |
| Ниво на обща звукова мощност по S1 (Lp1) |  |  |  |
| Средно ниво на звуково налягане по S2 (Lср2) |  |  |  |
| Ниво на обща звукова мощност по S2 (Lp2) |  |  |  |
| Средно ниво на звуково налягане по S3 (Lср3) |  |  |  |
| Ниво на обща звукова мощност по S3 (Lp3) |  |  |  |
| Ниво на шума от S1 в мястото на въздействие (границата на кв. "Повеляново") L1 |  |  |  |
| Ниво на шума от S2 в мястото на въздействие (границата на кв. "Повеляново") L2 |  |  |  |
| Ниво на шума от S3 в мястото на въздействие (границата на кв. "Повеляново") L3 |  |  |  |

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня (1900 –2300h) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| По границите на контура S1 – т. 1 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 2 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 3 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 4 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 5 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 6 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 7 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 8 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 9 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 10 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 11 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 12 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 13 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 14 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 15 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 16 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 17 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 18 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 19 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 20 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 21 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 22 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 23 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 24 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 25 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 26 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 27 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 28 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 29 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 30 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 31 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 32 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 33 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 34 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 35 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 36 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 37 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 38 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 39 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 40 |  |  |  |
| По границите на контура S1– т. 41 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 42 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 43 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 44 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 45 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 46 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 47 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 48 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 49 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 50 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 51 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 52 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 53 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 54 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 55 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 56 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 57 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 58 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 59 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 60 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 61 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 62 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 63 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 64 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 65 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 66 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 67 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 68 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 69 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 70 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 71 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 72 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 73 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 74 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 75 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 76 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 77 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 78 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 79 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 80 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 81 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 82 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 83 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 84 |  |  |  |
| Средно ниво на звуково налягане по S1 (Lср1) |  |  |  |
| Ниво на обща звукова мощност по S1 (Lp1) |  |  |  |
| Средно ниво на звуково налягане по S2 (Lср2) |  |  |  |
| Ниво на обща звукова мощност по S2 (Lp2) |  |  |  |
| Средно ниво на звуково налягане по S3 (Lср3) |  |  |  |
| Ниво на обща звукова мощност по S3 (Lp3) |  |  |  |
| Ниво на шума от S1 в мястото на въздействие (границата на кв. "Повеляново") L1 |  |  |  |
| Ниво на шума от S2 в мястото на въздействие (границата на кв. "Повеляново") L2 |  |  |  |
| Ниво на шума от S3 в мястото на въздействие (границата на кв. "Повеляново") L3 |  |  |  |

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през нощта (2300 – 0700h) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| По границите на контура S1 – т. 1 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 2 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 3 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 4 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 5 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 6 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 7 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 8 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 9 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 10 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 11 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 12 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 13 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 14 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 15 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 16 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 17 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 18 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 19 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 20 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 21 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 22 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 23 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 24 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 25 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 26 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 27 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 28 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 29 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 30 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 31 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 32 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 33 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 34 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 35 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 36 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 37 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 38 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 39 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 40 |  |  |  |
| По границите на контура S1 – т. 41 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 42 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 43 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 44 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 45 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 46 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 47 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 48 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 49 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 50 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 51 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 52 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 53 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 54 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 55 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 56 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 57 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 58 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 59 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 60 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 61 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 62 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 63 |  |  |  |
| По границите на контура S2 – т. 64 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 65 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 66 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 67 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 68 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 69 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 70 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 71 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 72 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 73 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 74 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 75 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 76 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 77 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 78 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 79 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 80 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 81 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 82 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 83 |  |  |  |
| По границите на контура S3 – т. 84 |  |  |  |
| Средно ниво на звуково налягане по S1 (Lср1) |  |  |  |
| Ниво на обща звукова мощност по S1 (Lp1) |  |  |  |
| Средно ниво на звуково налягане по S2 (Lср2) |  |  |  |
| Ниво на обща звукова мощност по S2 (Lp2) |  |  |  |
| Средно ниво на звуково налягане по S3 (Lср3) |  |  |  |
| Ниво на обща звукова мощност по S3 (Lp3) |  |  |  |
| Ниво на шума от S1 в мястото на въздействие (границата на кв. "Повеляново") L1 |  |  |  |
| Ниво на шума от S2 в мястото на въздействие (границата на кв. "Повеляново") L2 |  |  |  |
| Ниво на шума от S3 в мястото на въздействие (границата на кв. "Повеляново") L3 |  |  |  |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Стандарт за качество на подземните води | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВН 1 |
| рН | ВН 1 | ≥ 6,5 ≤9,5 | 7,54 рН-единици | веднъж годишно | да |
| Водно ниво | ВН 1 | - | 1,6 m | веднъж годишно | - |
| Разтворени вещества | ВН 1 | - | 296 mg/l | веднъж годишно | - |
| Амониев йон | ВН 1 | 0,5 mg/l | 0,31 mg/l | веднъж годишно | да |
| Нитрити | ВН 1 | 0,5 mg/l | 0,020 mg/l | веднъж годишно | да |
| Нитрати | ВН 1 | 50 mg/l | 1,1 mg/l | веднъж годишно | да |
| Кадмий | ВН 1 | 5 µg/l | < 10 µg/l | веднъж годишно | да* |
| Фосфати | ВН 1 | 0,5 mg/l | 0,45 mg/l | веднъж годишно | да |
| Флуориди | ВН 1 | 1,5 mg/l | < 0,1 mg/l | веднъж годишно | да |
| Нефтопродукти | ВН 1 | 50 µg/l | < 100 µg/l | веднъж годишно | да* |
| Хлориди | ВН 1 | 250 mg/l | 54,7 mg/l | веднъж годишно | да |
| Сулфати | ВН 1 | 250 mg/l | 107 mg/l | веднъж годишно | да |
| Арсен | ВН 1 | 10 µg/l | < 6 µg/l | веднъж годишно | да |

| ВН 6 |
| --- |
| рН | ВН 6 | ≥ 6,5 ≤9,5 | 7,20 рН-единици | веднъж годишно | да |
| Водно ниво | ВН 6 | - | 0,9 m | веднъж годишно | - |
| Разтворени вещества | ВН 6 | - | 352 mg/l | веднъж годишно | - |
| Амониев йон | ВН 6 | 0,5 mg/l | 0,45 mg/l | веднъж годишно | да |
| Нитрити | ВН 6 | 0,5 mg/l | 0,070 mg/l | веднъж годишно | да |
| Нитрати | ВН 6 | 50 mg/l | 10,7 mg/l | веднъж годишно | да |
| Кадмий | ВН 6 | 5 µg/l | < 10 µg/l | веднъж годишно | да* |
| Фосфати | ВН 6 | 0,5 mg/l | 0,45 mg/l | веднъж годишно | да |
| Флуориди | ВН 6 | 1,5 mg/l | < 0,49 mg/l | веднъж годишно | да |
| Нефтопродукти | ВН 6 | 50 µg/l | < 100 µg/l | веднъж годишно | да* |
| Хлориди | ВН 6 | 250 mg/l | 41 mg/l | веднъж годишно | да |
| Сулфати | ВН 6 | 250 mg/l | 94,4 mg/l | веднъж годишно | да |
| Арсен | ВН 6 | 10 µg/l | < 6 µg/l | веднъж годишно | да |
| ВН 18 |
| рН | ВН 18 | ≥ 6,5 ≤9,5 | 7,65 рН-единици | веднъж годишно | да |
| Водно ниво | ВН 18 | - | 1,3 m | веднъж годишно | - |
| Разтворени вещества | ВН 18 | - | 632 mg/l | веднъж годишно | - |
| Амониев йон | ВН 18 | 0,5 mg/l | 0,060 mg/l | веднъж годишно | да |
| Нитрити | ВН 18 | 0,5 mg/l | 0,010 mg/l | веднъж годишно | да |
| Нитрати | ВН 18 | 50 mg/l | 1,1 mg/l | веднъж годишно | да |
| Кадмий | ВН 18 | 5 µg/l | < 10 µg/l | веднъж годишно | да* |
| Фосфати | ВН 18 | 0,5 mg/l | 0,50 mg/l | веднъж годишно | да |
| Флуориди | ВН 18 | 1,5 mg/l | < 0,11 mg/l | веднъж годишно | да |
| Нефтопродукти | ВН 18 | 50 µg/l | < 100 µg/l | веднъж годишно | да* |
| Хлориди | ВН 18 | 250 mg/l | 205 mg/l | веднъж годишно | да |
| Сулфати | ВН 18 | 250 mg/l | 235 mg/l | веднъж годишно | да |
| Арсен | ВН 18 | 10 µg/l | < 6 µg/l | веднъж годишно | да |

*Забележка: посочените концентрации за нефтопродукти и кадмий са под границите на количествено определяне на метода за анализ.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние) съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 6,50 рН-единици | ПП 1 | 8,29 рН-единици | 3 години | да |
| Кадмий | 2,00 mg/kg | ПП 1 | < 0,4 mg/kg | 3 години | да |
| Арсен | 30,00 mg/kg | ПП 1 | < 5 mg/kg | 3 години | да |
| Нефтопродукти | 20,36 mg/kg | ПП 1 | < 1 mg/kg | 3 години | да |
| Съдържание на обменни йони |  |  |  |  |  |
| Алуминий | 0,0070 mg/100 g | ПП 1 | < 0,01 mg/100 g | 3 години | да* |
| Водород | < 0,001 mg/100 g | ПП 1 | < 0,1 mg/100 g | 3 години | да* |
| Манган | 0,0005 mg/100 g | ПП 1 | < 0,0002 mg/100 g | 3 години | да |
| Калций | 9,3600 mg/100 g | ПП 1 | < 0,0003 mg/100 g | 3 години | да |
| Магнезий | 0,9090 mg/100 g | ПП 1 | < 0,0004 mg/100 g | 3 години | да |
| рН | 7,82 рН-единици | ПП 2 | 8,48 рН-единици | 3 години | да |
| Кадмий | 1,00 mg/kg | ПП 2 | < 0,4 mg/kg | 3 години | да |
| Арсен | 10,00 mg/kg | ПП 2 | < 5 mg/kg | 3 години | да |
| Нефтопродукти | 20,92 mg/kg | ПП 2 | 4 + 1 mg/kg | 3 години | да |
| Съдържание на обменни йони |  |  |  |  |  |
| Алуминий | 0,0040 mg/100 g | ПП 2 | < 0,01 mg/100 g | 3 години | да* |
| Водород | < 0,001 mg/100 g | ПП 2 | < 0,1 mg/100 g | 3 години | да* |
| Манган | 0,0007 mg/100 g | ПП 2 | < 0,0002 mg/100 g | 3 години | да |
| Калций | 6,8100 mg/100 g | ПП 2 | < 0,0003 mg/100 g | 3 години | да |
| Магнезий | 0,8100 mg/100 g | ПП 2 | < 0,0004 mg/100 g | 3 години | да |
| рН | 6,50 рН-единици | ПП 3 | 7,93 рН-единици | 3 години | да |
| Кадмий | 5,00 mg/kg | ПП 3 | < 0,4 mg/kg | 3 години | да |
| Арсен | 219,00 mg/kg | ПП 3 | < 5 mg/kg | 3 години | да |
| Нефтопродукти | 121,30 mg/kg | ПП 3 | 7 + 2 mg/kg | 3 години | да |
| Съдържание на обменни йони |  |  |  |  |  |
| Алуминий | 0,0100 mg/100 g | ПП 3 | < 0,01 mg/100 g | 3 години | да |
| Водород | < 0,001 mg/100 g | ПП 3 | < 0,1 mg/100 g | 3 години | да* |
| Манган | 0,0029 mg/100 g | ПП 3 | < 0,0002 mg/100 g | 3 години | да |
| Калций | 16,5700 mg/100 g | ПП 3 | < 0,0003 mg/100 g | 3 години | да |
| Магнезий | 0,2200 mg/100 g | ПП 3 | < 0,0004 mg/100 g | 3 години | да |
| рН | 7,68 рН-единици | ПП 4 | 8,55 рН-единици | 3 години | да |
| Кадмий | 2,00 mg/kg | ПП 4 | < 0,4 mg/kg | 3 години | да |
| Арсен | 30,00 mg/kg | ПП 4 | < 5 mg/kg | 3 години | да |
| Нефтопродукти | 1,53 mg/kg | ПП 4 | 3 + 1 mg/kg | 3 години | да* |
| Съдържание на обменни йони |  |  |  |  |  |
| Алуминий | 0,0260 mg/100 g | ПП 4 | < 0,01 mg/100 g | 3 години | да |
| Водород | < 0,001 mg/100 g | ПП 4 | < 0,1 mg/100 g | 3 години | да* |
| Манган | 0,0003 mg/100 g | ПП 4 | < 0,0002 mg/100 g | 3 години | да |
| Калций | 10,8200 mg/100 g | ПП 4 | < 0,0003 mg/100 g | 3 години | да |
| Магнезий | 0,4680 mg/100 g | ПП 4 | < 0,0004 mg/100 g | 3 години | да |
| рН | 7,59 рН-единици | ПП 5 | 8,56 рН единици | 3 години | да |
| Кадмий | 2,00 mg/kg | ПП 5 | < 0,4 mg/kg | 3 години | да |
| Арсен | 28,00 mg/kg | ПП 5 | < 5 mg/kg | 3 години | да |
| Нефтопродукти | 20,21 mg/kg | ПП 5 | 4 + 1 mg/kg | 3 години | да |
| Съдържание на обменни йони |  |  |  |  |  |
| Алуминий | 0,0050 mg/100 g | ПП 5 | < 0,01 mg/100 g | 3 години | да* |
| Водород | < 0,001 mg/100 g | ПП 5 | < 0,1 mg/100 g | 3 години | да* |
| Манган | 0,0005 mg/100 g | ПП 5 | < 0,0002 mg/100 g | 3 години | да |
| Калций | 8,0000 mg/100 g | ПП 5 | < 0,0003 mg/100 g | 3 години | да |
| Магнезий | 0,5690 mg/100 g | ПП 5 | < 0,0004 mg/100 g | 3 години | да |
| рН | 7,35 рН-единици | ПП 6 | 8,27 рН-единици | 3 години | да |
| Кадмий | 2,00 mg/kg | ПП 6 | < 0,4 mg/kg | 3 години | да |
| Арсен | 29,00 mg/kg | ПП 6 | < 5 mg/kg | 3 години | да |
| Нефтопродукти | 60,84 mg/kg | ПП 6 | 4 + 1 mg/kg | 3 години | да |
| Съдържание на обменни йони |  |  |  |  |  |
| Алуминий | < 0,0008 mg/100 g | ПП 6 | < 0,01 mg/100 g | 3 години | да* |
| Водород | < 0,001 mg/100 g | ПП 6 | < 0,1 mg/100 g | 3 години | да* |
| Манган | 0,0004 mg/100 g | ПП 6 | < 0,0002 mg/100 g | 3 години | да |
| Калций | 8,0500 mg/100 g | ПП 6 | < 0,0003 mg/100 g | 3 години | да |
| Магнезий | 0,7820 mg/100 g | ПП 6 | < 0,0004 mg/100 g | 3 години | да |

*Забележка: незначителното повишение на концентрациите спрямо базовото състояние не е индикация за замърсяване на почвите, тъй като измерените концентрации остават далеч по нормите за МДК за индустриални/производствени терени

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.01.2012г. | 1. Място: цех “Амоняк” Отделение: Реформинг Агрегат: К 1851 Кратка характеристика: Повреден монитор | Повреден монитор за наблюдение и управление на въздушен компресор К 1851 в командна зала Реформинг поради амортизация. | Подмяна на дефектиралото оборудване | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 12.01.2012 г. час – 0730 | 2. Място: цех “Амоняк” Отделение: Компресия Агрегат: К 1801 Кратка характеристика: Пропуск от тръбен сноп на Н 1803 | Причина за пропуска по газ към колектора за ООВ на Н 1803 е спукана тръба към камерата на Н 1803. | Подмяна на дефектиралото оборудване. | Изграждане на временна конструкция за демонтаж и монтаж на топлообменник Н 1803. | Няма необходимост от уведомяване |
| 29.01.2012г. час – 0050 | 3. Място: цех “Азотна киселина” Отделение: Контактно Агрегат: Н 2101А Кратка характеристика: Спиране поради задействана блокировка LSH2191А | Дефектирал прибор на блокировка LSH2191А. | Подмяна на дефектиралото обородуване. | Подобряване устойчивостта на блокировъчната система към грешни сигнали при подмяна на системите за управление на цеха. | Уведомени са контролните органи и обществени институции по реда на усл. 7 |
| 03.02.2012г. час – 1130 | 4. Място: цех “TSP” Отделение: Агрегат: Гранулатор G6308 Кратка характеристика: Скъсан северен вал. Деформирани държачи, планки и шпилки | Умора на материала след дългогодишна експлоатация. | Подмяна на дефектиралото обородуване. Осигуряване на авариен резерв. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 06.02.2012г. | 5. Място: цех “Ел. снабдяване” Отделение: Кабелна естакада клон 2 Агрегат: Захранващ кабел за ГК1 и ГК2 Кратка характеристика: Липса на захранващи кабели за ГК1, ГК2 и донагнетяващата станция | Кражба на кабел 6 kV. | Закупуване и изтегляне в кабелната естакада на нов кабел. | Обследване състоянието на кабелите по откритите надземни трасета. | Няма необходимост от уведомяване |
| 08.02.2012г. час – 0800 | 6. Място: цех “Азотна киселина” Отделение: Турбо-компресорна група Агрегат: Сграда на ТКГ Кратка характеристика: Откачен панел от остъкляването | Неблагоприятни метеорологични условия – силен вятър. | Ремонт на остъкляването на сградата. | Подмяна на стъклата с поликарбонат. | Няма необходимост от уведомяване |
| 13.02.2012г. | 7. Място: цех “Фосфорна киселина” Отделение: ІІ екстрактор Агрегат: Таван на клетки 6 и 7 Кратка характеристика: Напукана и паднала изолация | Амортизация на материала при агресивни условия на експлоатация. | Възстановяване на изолацията. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 25.02.2012г. час – 0800 | 8. Място: цех “Амоняк” Отделение: Реформинг Агрегат: Кратка характеристика: Пропуск от тръбопровод на полурегенериран карбонатен разтвор | Амортизация на материала на колектора по карбонатен разтвор. | Подмяна на запорните вентили към Н 1403А/В. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 08.05.2012г. час – 1940 | 9. Място: цех “TSP” Отделение: Сушене и охлаждане Агрегат: Сушилен барабан D6310 Кратка характеристика: Аварирал редуктор на сушилния барабан | Конзолното закрепване на четвърти вал води до претоварване на лагерните възли. | Подмяна на дефектиралото обородуване. Осигуряване на авариен резерв. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 15.05.2012г. | 10. Място: цех “Амоняк” Отделение: Реформинг Агрегат: З1302А/В Кратка характеристика: Дефектирал ръчен запорен шибър след Р1302А/В | Изтъняване корпуса на шибъра поради умора на материала. | Подмяна на дефектиралото оборудване. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 04.06.2012г. час – 0930 | 11. Място: цех “Торове” Отделение: Изпарение Агрегат: Н7311 Кратка характеристика: Спиране в резултат на задействане на блокировка по съотношение в тръбния реактор R7311 | Несработване и блокиране на клапан по газообразен амоняк, който блокира в положение над зададената стойност и води до бурно изпарение на амоняк в изпарителя. Рязко падане на температурата в изпарителя за амоняк Н7311 до -28 0С и повишаване на налягането, което е довело до замръзване на кондензата в междутръбното пространство и напукване на тръбите на изпарителя, поражения в сепаратор S7311 – разрушаване на демистера и спукване на предпазната мембрана на апарата. | Демонтаж на Н7311, изработване на нова тръбна решетка и повторен монтаж. Доставка на нов демистер и предпазна мембрана. | - | Уведомени са контролните органи и обществени институции по реда на усл. 7 (писмо изх. № 05-22-49/ 06.06.2012 г.) |
| 16.06.2012г. час – 1340 | 12. Място: цех “Фосфорна киселина” Отделение: Екстракция Агрегат: ІІ екстрактор Кратка характеристика: Деформиране сливна тръба на вакуум изпарител позиция 18-02 | Амортизация на тръбата поради умора на материала вследствие на дългогодишна експлоатация. | Подмяна на дефектиралото оборудване. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 26.07.2012г. | 13. Място: цех “Флуиди” Отделение: ХВО Агрегат: Операторска станция DS-20 Кратка характеристика: Амортизирана дънна платка | Амортизация. | Подмяна на дефектиралото оборудване. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 27.08.2012г. час – 0800 | 14. Място: цех “Флуиди” Отделение: ХВО Агрегат: Концентратомер Кратка характеристика: Износен електрод | Износване поради продължителна работа при агресивни условия. | Подмяна на дефектиралото оборудване. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 12.09.2012г. час – 0300 | 15. Място: цех “Амоняк” Отделение: Реформинг Агрегат: Кратка характеристика: Пропуск от заварка на импулсна линия за трансмитер по налягане към тръбопровод за карбонатен разтвор | Пропуск от заварка | Отстраняване на пропуска и възстановяване на НТР. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 29.09.2012г. час – 0200 | 16. Място: Участък СМФ Отделение: Сушилно Агрегат: ГЛТ 105 Кратка характеристика: Блокирал редуктор на задвижването на ГЛТ 105 | Намаляване на дебита на маслото за смазване и охлаждане на пиньона в редуктора в следствие на износване на мазилната помпа води до прегряване и дефектиране на лагер и блокиране на редуктора. | Подмяна на дефектиралото оборудване. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 15.10.2012г. | 17. Място: цех “Амоняк” Отделение: Бабкок Агрегат: Подгревател на горивен въздух Кратка характеристика: Пропуск от тръбен сноп | Корозия в тръбния сноп на подгревателя. | Подмяна на дефектиралото оборудване. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 17.10.2012г. час – 0300 | 18. Място: цех “Азотна киселина” Отделение: АС за СНИ Агрегат: Газ анализатор Кратка характеристика: Повреда на модул за измерване на NO2 | Повредена лампа в измервателния модул. | Подмяна на дефектиралото обородуване. Осигуряване на авариен резерв. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 23.10.2012г. час – 0835 | 19. Място: цех “Флуиди” Отделение: ВАК Агрегат: ВНН Кратка характеристика: Високи вибрации | Дебаланс на работното колело, причинен от разхлабването му от вала, водещо до интензивно износване на контактните повърхнини на вала и главината от работното колело, което катализира процеса. | Подмяна на дефектиралото оборудване. | Изготвяне на проект за ремонтни и възстановителни работи по фундамента, както и изработване на обслужващи площадки. | Уведомени са контролните органи и обществени институции по реда на усл. 7 (писмо изх. № 05-22-83 / 22.10.2012 г.) |
| 24.10.2012г. час - 0125 | 20. Място: цех “ПВК” Отделение: МЦК Агрегат: Тръбопровод за свежа вода, тръбопровод за питейна вода и 2 ж. п. коловоза Кратка характеристика: Саморазрушаване на бак за фосфорна киселина на фирма Декафос ЕАД | Извън „Агрополихим” АД | Ремонт и репариране на съоръженията. | - | - |
| 14.11.2012г. час – 2000 | 21. Място: Участък СМФ Отделение: Сушилно Агрегат: ГЛТ 105 Кратка характеристика: Блокирал редуктор на движение на ГЛТ 105 | Дефект на оборудването поради некачествени части, вложени при ремонта на 29.09.2012 г. | Изработване на резервни части, отговарящи на документацията. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 22.11.2012г. час - 1315 | 22. Място: Участък СМФ Отделение: Мелнично Агрегат: Вентилатор 6224 Кратка характеристика: Нарушаване на изолационните характеристики на двигателя | Тежкият режим на работа и стареенето на изолацията на намотките във времето са довели до пробив на изолацията към корпуса на двигателя. | Ремонт и репариране на съоръженията. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 07.11.2012г. | 23. Място: цех “Амоняк” Отделение: Реформинг Агрегат: Компенсатор на димоход Кратка характеристика: Необходимост от ремонт на компенсатора. | Амортизация | Ремонт и репариране на съоръженията. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 07.11.2012г. | 24. Място: цех “Амоняк” Отделение: Компресия Агрегат: Центрофуга Кратка характеристика: Загуба на масло | Амортизация в следствие на дългогодишна експлоатация. | Ремонт на дефектиралото оборудване. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 06.12.2012г. час – 0630 | 25. Място: цех “Фосфорна киселина” Отделение: ІІра филтрация Агрегат: ГЛТ 68-02 Кратка характеристика: Скъсана верига между редуктора и задвижващия барабан | Амортизация. | Ремонт на дефектиралото оборудване. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 31.12.2012г. час – 1420 | 26. Място: цех “Амоняк” Отделение: Бабкок, Компресия Агрегат: RIO 6 Кратка характеристика: Изгоряла входно-изходна карта | Амортизация. | Подмяна на дефектиралото оборудване. | - | Няма необходимост от уведомяване |
| 19.12.2012г. час - 0430 | 27. Място: цех “Амоняк” Отделение: Бабкок, Компресия Агрегат: RIO 6 Кратка характеристика: Отпадане на напрежение | Отпадане на захранването поради претоварване. | Подмяна на дефектиралото оборудване. | - | Уведомени са контролните органи и обществени институции по реда на усл. 7 (писмо изх. № 05-22-103 / 21.12.2012 г.) |

- Забележка: аварийните ситуации са описани по реда на издаване на съответните аварийни протоколи, неразделна част от Дневника на аварийните ситуации, който се съхранява в Производствена дирекция.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването/ възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.05.2012 г. | Сигнал на тел. 112 за наличието на нерегламентирани изпускания на отпадъчни води в коригирано дере «Бял канал» в участъка на заустване от «Агрополихим» АД | Няма причини на територията на Дружеството. | Извършена е извънредна проверка от страна на РИОСВ – гр. Варна, за което е съставен Констативен протокол № 001522 / 23.05.2012 г. Не са констатирани нерегламентирани изпускания на отпадъчни води. Няма дадени предписания. | - | - |
| 14.09.2012 г. | «Солвей Соди» АД Установена силно осезаема миризма на флуороводород | Няма причини на територията на Дружеството. | - | - | - |