6

ГОДИШЕН ДОКЛАД

# за

# Изпълнение на дейностите, за които е предоставено

# Комплексно разрешително № 8 / 2006

# за 2012 година

# Март, 2013 година

- Уводна част на годишния доклад

Данни за оператора на инсталацията, на която е издадено Комплексно разрешително № 8 / 2006

- “Неохим” АД, гр. Димитровград

- Димитър Стефанов Димитров – Главен изпълнителен директор

- Комплексно разрешително № 8 от 17.04.2006 година

- Тел.: 65 205,           факс: 60 555,       Email: neochim@neochim.bg

- Лице за контакти: инж. Данаил Тенев – гл. еколог

- Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията:

- производство на течен амоняк, азотна киселина, амониева селитра

- Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

- цехова структура

- РИОСВ, отговаряща за разрешителното:

РИОСВ – гр. Хасково

- Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

“БД – Източно беломорски район” - гр. Пловдив

- Система за управление на околната среда

Съгласно КР № 8 / 2006 „Неохим” АД има задължението да внедри Система за управление на околната среда (СУОС). Разработването и въвеждането на интегрирана система по качество и околна среда приключи  през 2008г., по- важните етапи от внедряването на която са:

- График на целите и задачите по отношение на околната среда - разделен на средно срочен (за една година) и дългосрочен.

Средносрочният график включва таблиците с цели и задачи на отделните дирекции. За спазване на сроковете по изпълнение на конкретните цели и задачи от отделните звена, се извършват вътрешни одити. При откриване на несъответствие, се предлагат подходящи коригиращи действия.

Дългосрочният график включва и мероприятията от инвестиционната програма на фирмата.

- Програма за управление на околната среда включва:

- Програма с мерки и задачи за внедряването и функционирането на СУОС;

- Таблици с аспекти на структурните звена;

- План за собствен мониторинг на елементите на околната среда;

- Програмата за управление на дейности по отпадъците

Нивото на актуалност на всеки от елементите на Програмата е съобразено с измененията, настъпили в инсталациите през отчетната година.

- Регистър на емисии на замърсителите.

Съгласно Комплексно разрешително № 8 / 2006г., „Неохим”АД има задължението да докладва годишните количества на замърсителите според изискванията на Европейския регистър на замърсителите (EPER). Данни за количествата замърсители са представени в Таблица 1. Изчисленията за емисиите са представени като приложение към доклада.

- Документация на СУОС

Списъкът на документацията на СУОС съдържа:

- Наръчник по качеството и околната среда;

- Основни процедури;

- Вътрешни правила;

- Инструкции по опазване  на околната среда по звена.

- План за коригиращи действия

Създадена е оперативна процедура , която регламентира процесите, изискванията, реда и отговорностите за контролиране предприемането и осъществяване на коригиращи и превантивни действия в отговор на външно или вътрешно докладвани несъответствия, предложения и възможности за подобрения, свързани с цялостната дейност на „Неохим” АД. Регламентиран е реда за създаване и поддържане документирани общи и конкретни цели за всички нива и дейности, съгласувани с политиката по качество и околна среда на организацията.

- Програма за обучение на персонала и съхранение на информацията от обучението-Съставена и утвърдена годишна План- програма за обучение на персонала. Записи от обучението съгласно установения ред  се съхраняват в отдел “Обучение и квалификация”.

- Списък на всяко лице, отговорно за прилагане на СУОС, с уточнение за неговите отговорности:

С. Христозова - Представител на ръководството за СУК и СУОС;

-  Д. Тенев – Гл. Еколог на „Неохим“ АД

– Д. Добрев - Отговорник по Околната среда за СУОС.

Всеки член на персонала в „Неохим” АД е задължен, с подписването при запознаване с Длъжностната характеристика, да прилага СУОС съгласно отговорностите му, определени в документацията на системата.

- Програма за обмен и разпространение на информацията.

В писмена процедура е регламентиран реда за взаимен обмен на информация. Определени и въведени са ефикасни средства за обмен на информация с клиентите относно информация за продукта, обработване на запитвания, договори или поръчки, включително техните изменения, както и обратна информация от клиентите, включително техни рекламации.

Осигурен е обмен на информация относно аспектите на околната среда и системата за управление на околната среда  между различните нива и различните длъжности в дружеството.

С изискванията на Политиката на дружеството и другите документи за управление на околната среда, персоналът се запознава чрез обучение и чрез контролирано разпространение и осигуряване на достъп до специфичните документи, свързани с индивидуалните работни задачи.

Прилага се ред за получаване, документиране и даване отговор на съответните искания от външни заинтересовани страни. В дружеството се регистрират процесите за обмен на информация с външни заинтересовани страни.

Политиката на фирмата е достъпна за персонала и заинтересованите страни. Тя е публикувана на интернет страницата на дружеството и копия от нея се  предоставят на доставчици, както и при поискване.

Във връзка с изпълнението на условие 5.9.1 от КР през 2011 г. е извършено допълнение на всички цехови аварийни планове към системата за оповестяване и въвеждане на Единния европейски номер за спешни повиквания 112. Ежегодно се преразглеждат за актуалност всички аварийни планове по цехове и това се документира в приложение към самия авариен план. Актуализираните аварийни планове са съгласувани с РС ПАБ.

3.Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Годишният баланс на водопотреблението на площадката за отчетния период, включително на тон продукция, е обобщен в табл. 3.1.

По време на отчетният период са регистрирани общо 44 бр. течове, открити при проверки на водопроводната мрежа на площадката. За отстраняване на всеки един от течовете са изразходвани средно по 36 човекочаса.

Предприемането на корекционни действия по отстраняване на течовете се извършва от цех “Водопровод и канализация” към “Неохим”АД.

Таблица 3.1. Консумация на вода

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР м3 | Количество за единица продукт, съгласно КР м3 | Използвано годишно количество м3 / година | Използвано количество за единица продукт м3 / тон продукт | Съответствие Да/ Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формалин |
| р. Марица | 56 760 | 0,8 | 882 | 1.29 | Не |
| КФС |
| р. Марица | 29 040 | 0,66 | 437 | 0.66 | Да |
| Амоняк |
| р. Марица | 2 758 800 | 6,0 | 1 050 838 | 5,3 | да |
| Азотна к-на стара |
| р. Марица | 168 960 | 1,2 | 151479 | 2.12 | не |
| Азотна к-на – нова |
| р. Марица | 744 400 | 2,0 | 461187 | 1.72 | да |
| Амониев хидрооксид |
| р. Марица | 11 500 | 0,75 | 702 | 0,75 | да |
| Амониев бикарбонат |
| р. Марица | 2 112 | 0,32 | 361 | 0.13 | да |
| Желязо-молибденов катализатор |
| р. Марица | 0.33 | 0,06 | - | - | - |
| Химводоочистване и неутрализационна станция |
| р. Марица | 4 188 800 | 1,19 | 2 143 236 | 1.16 | да |
| ОПИ-1, ОПИ-2 |
| р. Марица | 38 216 | 0,6 0,5 | 3 283 | 0,12 0,72 | Да Не |

Съгласно изискванията на усл. 8.1.14.1. от КР 8 / 2006 докладваме за:

А) Годишна консумация на вода (производствена и охлаждаща) за единица продукт за всяка от инсталациите по условие 2 от КР 8/2006.

| ИНСТАЛАЦИЯ | Използвано годишно количество м3 / година | Използвано количество за единица продукт м3 / тон продукт |
| --- | --- | --- |
| Формалин | 65065 | 99 |
| Карбамид-формалдехидна смола /КФС/ | 50589 | 76 |
| Амоняк | 28923000 | 146 |
| Райски газ /Двуазотен оксид/ | 31739 | 572 |
| Получаване на азот и кислород | 5061612 | 500 |
| Азотна киселина стара - /4345%/ | 10720000 | 150 |
| Азотна киселина - нова /5860%/ | 45708000 | 134 |
| Амониев хидрооксид | 9473 | 10 |
| Нитрит-нитратни соли / NaNO3/ | 152602 | 40 |
| Амониев бикарбонат | 148185 | 51 |
| Желязо-Молибденов катализатор | 0 | 0 |
| Амониева селитра - нова | 288038 | 0,68 |

Годишен баланс между водопотребление за производствени, охлаждащи и питейно битови нужди и количествата отпадъчни производствени охлаждащи и битово фекални води.

Годишното водопотребление за производствени, охлаждащи и питейно битови нужди, количествата на заустваните производствени, охлаждащи и битово фекални води са подадени с Информационна карта - отчет за отпадъчни води, зауствани във воден обект за 2012г. Тези количества  са:

- количествата на потребените води за производствени нужди са 15395812 м3 / година, в това число води за освежаване на водооборотните цикли на дружеството. Използваните води са съгласно изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №0649/29.05.2007г. ;

- количествата на потребените води за питейно битови нужди са 734742 м3 / година. Използваните води са съгласно разрешително за водополозване от подземен воден обект № 1452/19.02.2003г.  , както следва:

- за промишлени цели            -   178 000 м3/год.

- за хигиенни нужди                -  242 000 м3/год.

- за питейно-битови нужди     -  314 742 м3/год.

Тъй като водомерът за използваните води е един, цялата вода се отчита и се заплаща като вода за питейно-битови нужди.

- количествата на заустваните охлаждащи отпадъчни води са   7358690  м3 / година;

- количествата на заустваните битово-фекални води            са       94194  м3 / година.

Причините, поради които количеството използвана вода за питейно-битови нужди е по-голямо от количеството зауствани битово-фекални води са, че част от водите за питейно-битови нужди се използват за:

- поддържане на противопожарни съоръжения, разположени по цялата площадка (резервоари за вода за противопожарни нужди, противопожарни хидранти и др.).

Причините, поради които количеството използвана вода за производствени нужди е по-голямо от количеството зауствани  води са, че част от водите  се използват за:

- охлаждащи води в производството – загубите от изпарение при охлаждане на вода в оборотните цикли са около 10%;

- произведената обезсолена вода влиза в състава на готовия продукт.

Изискванията на Условие 8.1.2 и Условие 8.1.7 са изпълнени. Монтирани са измервателни устройства и е представена схема на разположението им с писмо изх. № 1080/15.06.2005г. През 2007г. бе извършено проучване за намаляване потреблението на свежа вода за производство на амоняк. Проучването не показа възможност  за намаляване потреблението на свежа вода .

3.2. Потребление на енергия

Годишната консумация на електро- и топлоенергия, общо потребена и поотделно за всяка от инсталациите за отчетния период, е отразена в табл. 3.2. Тук се виждат обобщените данни от извършваните ежемесечно отчети по структурни звена и общо за площадката на потребената електро- и топлоенергия, включително изразходваната за единица продукция енергия. Регистрираните несъответствия по потреблението на електро- и топлоенергия са свързани с неритмично производство, аварии  и загуби по вътрешно преносната мрежа.

При проверка на паропроводи от топлофикационната система и тръбопроводи за кондензат, са регистрирани общо 48 бр. течове, за отстраняването на всеки един от които са изразходвани средно по 25 човекочаса. Проверките и отстраняването на течовете се извършва от цех “Пароразпределение” към “Неохим”АД.

Мероприятията по намаляване на потреблението на електроенергия на площадката се свеждат до изпълнение на проекта „Турбогенераторна станция”, предназначен за собствено производство на електроенергия от утилизация на остатъчна пара в цеха „Азотна киселина – нова”. Изпълнението на проекта приключи през 2008г.

Таблица 3.2. Потребление на енергия

| Електроенергия/топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| МВч | МВ/тон | МВ/тон | Да/Не |
| Формалин |
| Електроенергия/топлоенергия | 0.13 / 0.079 | 0.82/0.705 | Не / Не |
| КФС (Е2) |
| Електроенергия/топлоенергия | 0.0226 / 0.547 | 0.0244/0.95 | Не / Не |
| Амоняк |
| Електроенергия/топлоенергия | 0.20 / 0.034 | 0.15 / 0.043 | Да / Не |
| Течен CO2 |
| Електроенергия/топлоенергия | 0.166 / 0.116 | 0.123/ - | Да / - |
| Райски газ |
| Електроенергия/топлоенергия | 1.5 / 11.63 | 1.6 / 11.54 | Не / Да |
| Получаване на азот и кислород |
| Електроенергия, МВ/м3 | Азот - 0.000540 Кислород0.0000260 | 0.000528 0.0000257 | Да Да |
| Азотна к-на стара |
| Електроенергия/топлоенергия | 0.19 / 0.034 | 0.19 / 0.034 | Да / Да |
| Азотна к-на нова |
| Електроенергия/топлоенергия | 0.0225 / 0.35 | 0.0225 / 0.35 | Да / Да |
| Амониев хидрооксид |
| Електроенергия | 0.0035 | 0.025 | Не |
| Натриев нитрат |
| Електроенергия/топлоенергия | 0.08 / 1.09 | 0.07 /- | Да / - |
| Амониев бикарбонат |
| Електроенергия/топлоенергия | 0.165 / 0.873 | 0.161 / 0,615 | Да / Да |
| Желязо-молибденов катализатор |
| Електроенергия | 13 | - | - |
| Амониева селитра – нова |
| Електроенергия/топлоенергия | 0.022 / 0.21 | 0.027 / 0.22 | Не / Не |

Установени са 5 бр. несъответствия в потреблението на ел. енергия и 4 бр. несъответствия в потреблението на топлоенергия, които се дължат основно на чести пускания и спирания на инсталациите.

Превишението на разходните норми за топлоенергия и електроенергия за цех „КФС” се дължат на честите пускания и спирания, преработване на готов продукт от една марка  в друга (КФС-1 и КФС-Е2).

Превишението на разходните норми за топлоенергия и електроенергия за цех „Формалин” се дължи  на кратък пробег, нерентабилно оборудване – ел котел за производство на пара, поддържане параметрите на складирания продукт  и др. междинни операции..

Превишението на разходните норми за електроенергия за цех „Амониева селитра- нова“ се дължи на работа на инсталацията при ниски натоварвания, при което в цеха работи цялото производствено оборудване, което консумира ел.енергия.

3.3 Потребление на суровини

В табл. 3.3.1, табл. 3.3.2 и табл.3.3.3 са обобщени данните за потребените суровини, спомагателни материали и горива от инсталациите на площадката, общо и за единица продукция.

При проверка за съответствие на количеството фактически потребени суровини установените несъответствия се дължат на неритмична работа на инсталациите (непълно натоварване на инсталациите).

В “Неохим” АД ежегодно се извършва комплексна проверка на резервоари и обваловки, площадки за съхранение на суровини и продукти, тръбопроводи за междинни продукти и суровини. В резултат на проверката са установени несъответствия по управление на документи  и несъответствия по съхранение и транспорт на течни суровини,спомагателни материали и продукти , за което са предприети подходящи коригиращи  действия.

Установените несъответствия в потреблението на суровини се дължат на  използването на частично обезсолена вода за абсорбция в цех “Азотна киселина – стара“ вместо свежа вода  и на чести пускания и спирания на инсталациите.

През 2012г. са констатирани 5 бр. течове от тръбопреносната мрежа за суровини и спомагателни материали, за които е уведомен контролния орган  РИОСВ – Хасково. При 3 бр. от течовете се замърсяват отпадъчните води, зауствани в Отвеждащ колектор с азот (амониев) и азот (нитратен), и 2 бр. течове, при който се замърсяват отпадъчните води на Северен колектор с азот (нитратен). Несъответствията и предприетите мерки са документирани в отдел „Инспекция по опазване на околната среда“ към „Неохим“ АД.

Таблица 3.3.1 Потребление на суровини

| Суровина | Годишно количество Съгласно КР тон | Количество за единица продукт, съгласно КР Тон/тон | Употребено годишно количество тон | Количество за единица продукт Тон/тон | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формалин |
| Метанол | 31 218 | 0.44 | 293 | 0.44 | Да |
| ЧОВ | 56 760 | 0.8 | 882 | 1.34 | Не |
| 2. К Ф С |
| Карбамид | 21 780 | 0.495 | 354 | 0.534 | Не |
| Формалин | 38 720 | 0.88 | 566 | 0.85 | Да |
| 3. Амоняк |
| ДОВ | 2 758 800 | 6 | 1050838 | 5.3 | Да |
| Въздух | 18 392 000 | 40 нм3 | 7632 483 | 38 нм3 | Да |
| Природен газ | 585 785 хил.нм3 | 1 274 нм3 | 239778 | 1.210 | Да |
| 4. Течен въглероден диоксид |
| Въглероден диоксид | 26 235 хил.нм3 | 795 нм3 | 1704 | 795 | Да |
| 5. Райски газ (Двуазотен оксид) |
| Амониев нитрат | 1 072 | 3.9 | 214 | 3.85 | Да |
| 6. Получаване на азот и кислород |
| Въздух | - | - | - | - | - |
| 7. Азотна к-на стара |
| Амоняк | 40 691 | 0.289 | 20800 | 0.289 | Да |
| Въздух | 1 408 000 | 10 нм3/т | 714000 | 10 | Да |
| ЧОВ | 168 960 | 1.2 | 151479 | 2.12 | Не |
| 8. Азотна к-на – нова |
| Амоняк | 110 739 | 0.286 | 76754 | 0.286 | Да |
| Въздух | 3 872 000 | 10 нм3/т | 2683000 | 10 | Да |
| ДОВ | 774 400 | 2 | 461187 | 1.72 | Да |
| 9. Амониев хидрооксид |
| Амоняк | 3 850 | 0.25 | 236 | 0.25 | Да |
| ДОВ | 11 550 | 0.75 | 702 | 0.75 | Да |
| 10. Натриев нитрат |
| Азотна киселина | 4 560 | 0.76 | 2900 | 0.76 | Да |
| Натриев карбонат | 4 020 | 0.67 | 2630 | 0.67 | Да |
| 11. Амониев бикарбонат |
| Амоняк | 1 551 | 0.235 | 683 | 0.234 | Да |
| Въглероден диоксид | 2970 хил.нм3 | 450 нм3/т | 1256 | 430 | Да |
| ДОВ | 2112 | 0.32 | 361 | 0.12 | Да |
| 12. Желязо-молибденов катализатор |
| NaOH (45 %) | 4.4 | 0.8 | - | - | - |
| Азотна киселина 42 % | 3.3 | 0.6 | - | - | - |
| Железен трихлорид | 8.2 | 1.5 | - | - | - |
| Кондензат | 0.33 | 0.06 | - | - | - |
| Амониев хептамолибдат | 0.3 | 0.12 | - | - | - |
| 13. Амониева селитра |
| Амоняк | 105 930 | 0.214 | 90812 | 0.214 | Да |
| Азотна киселина | 389 000 | 0.786 | 333719 | 0.786 | Да |
| Mg(NO3)2 | 7 920 | 0.016 | 6389 | 0.015 | Да |
| Омаслител | 594 | 0.0012 | 412 | 0.0010 | Да |

Таблица 3.3.2 Потребление на спомагателни материали

| Спомагателен материал | Годишно количество съгласно КР тон | Количество за единица продукт, съгласно КР Тон / тон | Употребено годишно количество Тон | Количество за единица продукт Тон/тон | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формалин |
| Катализатор | 4.5 | - | 0.11 | - | Да |
| 2. К Ф С |
| Кондензат | 29040 | - | 0 | - | Да |
| Натриева основа | 73.5 | - | 466 | - | Да |
| 3. Амоняк |
| Катализатор | 124 | - | 0.08 | - | Да |
| Моноетаноламин | 276 | - | 10,74 | - | Да |
| Масло | 41.4 | - | 19,4 | - | Да |
| 6. Райски газ (Двуазотен оксид) |
| Активен въглен | 0.69 | - | 145 | - | Да |
| KМnO4 | 6.9 | - | 2,25 | - | Да |
| Каптакс | 2.2 | - | 0,26 | - | Да |
| NaOH | 1.9 | - | 0,53 | - | Да |
| CaCl2 | 5.5 | - | 0.75 | - | Да |
| H3PO4 | 0.9 | - | 0.1 | - | Да |
| МАФ | 6.87 | - | 0,4 | - | Да |
| 8. Азотна к-на стара |
| Катализатор | 0.007 | - | - | - | Да |
| 9. Азотна к-на нова |
| Катализатор (Pt) | 0.03 | - | 0,025 | - | Да |
| Паладиев катализатор | 0.546 | - | 0.48 | - | Да |
| Природен газ | 35 235 | - | 21 650 | - | Да |

При проверка за съответствие на количеството фактически потребени спомагателни материали, не са установени несъответствия с разрешените в КР №8.

Таблица 3.3.3 Употреба на горива

| Горива | Годишно количество съгласно КР Nm3 | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество Nm3 | Количество за единица продукт Nm3/тон | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 4 663 000 | - | 1 941 755 | - | Да |

При проверка за съответствие на количеството фактически потребени горива не е установено несъответствие с разрешените в КР №8.

3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

По време на отчетния период е извършена проверка за състоянието на тръбопроводи и резервоари за течни суровини, спомагателни материали и горива. С Протокол от 29.06.2012г. на „Неохим” АД, във връзка със Заповед № 144/2012г. на изпълнителния директор е съставена комисия за проверка на документацията, осигуряваща съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на КР. За установените  несъответствия са предложени подходящи действия.

Резервоарите за съхранение на течни суровини и продукти са снабдени с обваловки , чиито капацитет  е достатъчен да поеме 110 % от обема на най-големия резервоар.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EREBB и PRTR)

В таблица №1 са посочени стойностите на замърсителите, с които надвишават съответните прагове за емисии във въздуха, почвата или водите. Емисиите на общ органичен въглерод, изчислени като ХПК/3  са увеличени в сравнение с предходен период – изчислена стойност за показателя общ органичен въглерод изразен  като  ХПК/3 :    37 300  kg/y.

В Таблица 2 са посочени  изпускания във въздуха – можем да кажем, че за замърсителите амоняк, прах и въглероден оксид ИЕО се спазват въпреки количеството замърсители отнесени за тон продукт нараства в сравнение с предходен период. Отчетено е завишение на емисиите на азотни оксиди от инсталацията за азотна киселина  - стара, дължащо се на неефективна работа на пречиствателното съоръжение.Предприетите мерки за отстраняване на несъответствието – обследване на алкална абсорбция и допълване на алкалните кули с нов пълнеж – се оказаха неефективни.

По подобен начин стои въпроса с количествата замърсители, изпускани с производствените води във воден обект – Таблица 3 от Приложението. Някои от тях намаляват с течение на годините, но повечето -като азот амониев и азот нитратен, остават сравнително постоянни. Това се дължи на няколко основни фактора, които можем да разделим така:

- дългогодишна работа на инсталациите и нарастващата по обем поддръжка на технологичното оборудване;

- по-слабо ефективната работа на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води. Те са изградени да отговарят на изискванията на екологичното законодателство от 80-те години, когато са проектирани инсталациите.

Общият азот, посочен в Таблица 1, е сумата от трите вида азот: амониев, нитратен и нитритен. На Площадка “А” на “Неохим” АД не се генерира органичен азот.

4.2. Емисии във въздуха

Във връзка с изпълнение на Плана за собствен мониторинг на “Неохим” АД, в РИОСВ – Хасково се докладват резултатите от собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии изпускани в атмосферния въздух от собствен неподвижен източник, извършвани в инсталациите  Азотна киселина – стара и  Азотна киселина -нова, и собствени периодични измервания, извършени от акредитирана лаборатория.

По изискванията на КР № 8/2006 год. следва да се прилагат СНИ за замърсителите, изхвърляни от Комин № 8; Комин № 9 и Комин № 15. Въведени са СНИ  за Комин № 8 и Комин № 9. Годишният доклад за СНИ на тези източници е внесен в РИОСВ - Хасково. За останалите комини не са въведени СНИ. За тях се прилагат СПИ, извършвани от акредитирана лаборатория.

Причините за неизпълнените изисквания за СНИ на тези комини е в предстоящите съществени технологични промени в инсталацията Амониева селитра – нова. След приключването на тези технологични промени ще бъдат въведени СНИ  и  на  тази инсталация.

Въвеждане на СНИ в цех „Амониева селитра – нова” е в процес на монтаж на оборудването.

Съгласно Условие 9.6.4 се извършват СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, като данните са представени в Таблица 2 на приложението.

СПИ на комин К 1 се извършват от  акредитирана лаборатория .

СПИ на комин К 3.1 се извършват от  акредитирана лаборатория, данните  се докладват в ГДОС.

СНИ на комини К 8 и К 9 по показателя N2O се извършват непрекъснато от автоматичните апаратури .

СПИ на комин К 17 по показателя Амини е извършен в началото на докладването по КПКЗ, резултатите показват отсъствие на замърсителя, което се обяснява с високата температура в пещите.

Пречиствателните съоръжения за замърсителите от емисиите, изхвърляни в атмосферния въздух във всички инсталации в „Неохим” АД са неразделна част от технологичните линии в отделните цехове. За всички тях има изготвени технологични инструкции за експлоатация. За работа на съоръженията се водят дневници, в които се записват стойностите на параметрите на технологичния режим и резултатите от мониторинга.

За работата на пречиствателните съоръжения се следи по данни от аналитичния контрол по структурни звена и измервания от акредитирана лаборатория, включително резултатите от контролните замери от страна на  РИОСВ – Хасково.

От данните за контрол на работата на пречиствателните съоръжения за 2012г. (така, както изискват Условие 9.1.5.1 и Условие 9.1.7.3.) може да се заключи следното:

Комин 1. Цех за производство на формалин

Въведено е в експлоатация пречиствателно съоръжение “Каталитичен реактор за обезвреждане на вредните газове ” . Пречиствателното съоръжение работи безупречно. Не са регистрирани нарушения на ИЕО.

Комин 8. Инсталация за производство на 43% азотна киселина

Пречиствателното съоръжение е „Алкална абсорбция – Абсорбционна колона с пълнеж, който се оросява с алкален разтвор”.

По време на отчетният период  са регистрирани отклонения на стойностите на  показателя NOx в отпадъчните газове, изпускани от инсталацията за производство на 43% азотна киселина. Нарушенията се дължат на остарялото пречиствателно оборудване. Предприети са проучвания относно модернизиране на пречиствателното съоръжение.

Комин 9. Инсталация за производство на 60% азотна киселина

Пречиствателно съоръжение е каталитичен реактор с паладиев катализатор.

Пречиствателното съоръжение работи безупречно. От досега извършваните замери, концентрацията на NОx в отпадъчните газове не е надвишавала ИЕО , заложени в КР № 8 / 2006г.

Комин 15. Цех за производство на амониева селитра – нова

Пречиствателно съоръжение е „Промивен скрубер с демистерни слоеве”.

Пречиствателното съоръжение работи безупречно. При извършване на собствени периодични измервания, концентрацията на прах и амоняк в отпадъчните газове не  надвишава ИЕО , заложени в КР № 8 / 2006г.

Изотерма за съхранение на втечнен амоняк

Пречиствателно съоръжение „Факел за изгаряне на отделяните газове от изотермата”.

Пречиствателното съоръжение работи безупречно. При наличие на втечнен амоняк в изотермата, факелът е постоянно запален и изгаря отделящите се газове.

По време на отчетния период в “Неохим” АД не са постъпвали оплаквания от интензивно миришещи вещества.

По данните от извършеният аналитичен контрол не са открити несъответствия в работата на пречиствателните съоръжения (Условие 9.1.7.3.), с изключение на това в инсталацията за азотна киселина - стара .

Извършени са проверки за работата на пречиствателните съоръжения както следва:

- За работата на пречиствателните съоръжения за пречистване на отпадъчните газове след електродъговата и индукционната пещ в участък „Леярен” на Ремонтно – механичното звено. Замерена е ефективността на съоръжението.Резултатите от работата на пречиствателното съоръжение са отлични.

- За работата на пречиствателното съоръжение в цех „ Амониева селитра – нова” –замерена е ефективността на същото. Отчетените резултати са много добри.

- Наличие на източници на неорганизирани емисии не е регистрирано по време на периодичните замери на замърсителите в работната среда, извършени на площадката на „Неохим” АД.

По време на отчетният период в „Неохим” АД не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на Площадка “А”.

Изискванията на Условие 9.2.3.1.1 със срок 30.09.2008г. са изпълнени и докладвани с ГДОС за 2005г.

По Условие 9.2.3.2.2 със срок 30.12.2008г. –  мероприятието  е изпълнено. Въведен е в експлоатация възел за оползотворяване на нископотенциалните топлини(Акт за преглед от 01.11.2010г.)

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

В табличен вид са представени данните от анализи на битово–фекални води, производствени и охлаждащи води. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория .

В резултат на проверките, извършени по цялата канализационна мрежа на площадка “А”, са открити и отстранени общо 27 бр. аварии. Средното време за отстраняване на една авария е 32 човекочаса.

През отчетният период е извършена  оценка на разсейване на емисиите на вредни и опасни вещества във водоприемника – река Марица. За измерване на параметрите на повърхностните води  са ползвани  услугите на акредитирана лаборатория. В резултат на оценката не са отчетени нарушения на показателите на категорията на водоприемника.

По Условие 10.1.2.2 със срок 30.12.2008г. – не е изпълнено ( въвеждане на стрипинг процес на  дестилационна  колона за отпадъчен газов кондензат, съчетан с метода на Kics на Kellogg).Вместо това е изградена и въведена в експлоатация  дестилационна  колона  за амонячна вода.

По Условие 10.2.2.2 със срок 30.12.2008г. – извършено е проучване за биофилтруване на охлаждащите води в ц. „Амоняк” и намаляване на продувките, към момента не е  установена възможност за прилагането на такава технология.

    - Емисии на производствени води във водни обекти/канализация

Резултатите от мониторинга на производствените отпадъчни води са обобщени в таблица 3 към Приложение1. По време на отчетния период са извършени 31бр. пробовземания и изпитване на проби от заустваните във воден обект води.

При оценката на резултатите от анализите са установени 13 бр. несъответствия на контролираните параметри, за които впоследствие са предприети коригиращи действия, свързани с воденето на нормалния технологичен режим на инсталациите.

В резултат на извършените проверки на пречиствателните съоръжения, намиращи се в „Неутрализационна станция”, не са открити несъответствия на контролираните параметри.

4.3.2. Емисии на охлаждащи води

В резултат от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа са констатирани, общо за отчетния период, 5 бр. течове. За отстраняването на един теч са изразходвани средно по 120 човекочаса. За отстраняване на течовете са подменяни износените участъци от тръбопроводите.

Регистрираното несъответствие при сравнението между измерените количества вода за инсталациите с определените такива в таблица 8.1.3.от КР № 8 / 2006г. се дължи на замяна на свежата вода за абсорбция с частично обезсолена вода  в инсталацията  „Азотна киселина – стара”.

Не са открити несъответствия на контролираните параметри при проверка на резултатите от мониторинга на охлаждащите води.

4.3.3. Емисии на битово-фекални води

По време на отчетният период,в резултат на извършените проверки, са открити и отстранени общо 13 бр. запушвания по канализационната мрежа за битово – фекални води. За отпушване и почистване на отделните клонове от канализацията са отделени средно по 32 човекочаса.

    - Емисии на дъждовни води

„Неохим” АД има задължението да извършва собствен мониторинг на дъждовните води, като част от смесен поток (производствени, охлаждащи и дъждовни) отпадъчни води, зауствани в река Марица. По време на отчетният период са почистени 9 бр. участъци от промишлено-дъждовната канализация, като за всеки участък са отделени средно по 32 човекочаса.

Емисиите на замърсителите са представени в приложение към настоящия доклад.

4.4. Управление на отпадъците

Обобщени данни за годишните количества на отпадъците, образувани и напуснали площадката, са представени в табл.4.

За контрол и отчет на количествата се водят отчетни книги за образуваните и депонирани на площадката и извън нея, производствени отпадъци.

Количествата на отпадъците се отчитат месечно и годишно като депонирани или предадени за оползотворяване. Конкретните данни са представени в табл. 5.

За установяване на количествата образувани отпадъци е въведено по-точното отчитане на количествата в сравнение с предходни периоди. Установени са 1 бр. несъответствия в количествата образувани отпадъци, както следва:

Пластмасови опаковки – дължи се на бракуване на опаковки за многократна употреба и от опаковки на суровини и материали.

- По време на отчетния период е извършвана операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 (рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения) в електродъгова пещ и индукционна пещ в участък „Леярен” към Ремонтно-механичнo звено (РМЗ), на отпадъка:

Отпадъци от желязо и стомана – код 19 10 01 – 20 тона образуван от дейността на предприятието при експлоатация на инсталациите;

Алуминий – код 17 04 02          – 0,199 тона.

- По време на отчетния период са предадени следните количества отпадъци за оползотворяване с код на опeрацията R4 (рециклиране на метали) на следните фирми:

Алуминий – код 17 04 02

,,Ивонс метал” ЕООД Д-град			– 26 тона

Отпадъци от желязо и стомана - код 19 10 01

„Ивонс метал” ЕООД	- 166 тона

„Миладинов и КО” ООД                        -   20 тона

„С Груп 12” ЕООД                                 -     6 тона

Мед, бронз, месинг  - код 17 04 01

„Ивонс метал” ЕООД	- 3,4 тона

- По време на отчетния период са предадени следните количества отпадъци за оползотворяване с код на опeрацията R9 (рециклиране на масла) на следните фирми:

Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки - код13 02 06*

„Верила Лубрикантс” АД	- 105 тона

- По време на отчетния период са предадени следните количества отпадъци за оползотворяване с код на опeрацията R3 на следните фирми:

Хартия и картон - код 20 01 01

„ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД	- 4,44 тона

Пластмасови опаковки – код 15 01 02

„ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД	- 56 тона

Изчислението на количествата генерирани отпадъци на тон продукция е извършено, като се раздели годишното количество генериран отпадък на годишното количество произведен продукт от съответната инсталация:

- отпадъци от дестилация (07 01 08*) – от цех за течен амоняк;

- пластмасови опаковки (15 01 02) - от цех “Амониева селитра”;

- отпадъци, неупоменати другаде (06 10 99) – от цех „Амониева селитра“.

Резултати от оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР 8 количества:

Установените несъответствия за 2012г. Са 5 броя относно количествата на образуваните отпадъци:

Пластмасови опаковки – дължи се бракуване на опаковки за многократна употреба ,опаковки от преамбалиране на готов продукт и отпадъчни опаковки от суровини и материали.

Алуминий, мед , бронз, олово – дължи се на подмяна на електрооборудване от производствените сгради и междуцехови комуникации.

Смазочни масла  -  дължи се на технически проблеми в оборудването на инсталацията за производство на азотна киселина - нова.

През 2012 г.  не са регистрирани нови отпадъци .

Резултати от оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията в КР 8:

В “Неохим” АД не са приемани отпадъци през отчетния период.

В резултат на извършените проверки не са открити несъответствия.

Резултати от оценката на съответствието на временно съхраняване на отпадъци с условията в КР 8:

В резултат на извършените проверки  са открити 3 несъответствия по условията в КР 8 за временно съхраняване на следните отпадъци :

- Код 10 13 04  Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар;

- Код 10 09 07* Използвани отпадъчни леярски сърца, съдържащи опасни вещества;

- Код 06 10 99 Отпадъци, неупоменати другаде (остатък от филтруването на магнезиева добавка)

Отпадъците се съхраняват „временно“ за срок по-голям от нормативно установения поради забавяне предвиденото за изграждане депо за  опасни и производствени отпадъци на територията на Неохим АД (Решение 7-3/2009г. по  ОВОС на министъра  на околната среда и водите).

През отчетният период е завършено строителството на етап 1от инвестиционния проект  за изграждане на „Депо за опасни и производствени отпадъци на територията на Неохим АД“. Предстои подаване на заявление за ново комплексно разрешително и въвеждане на депото в експлоатация.

Резултати от оценката на съответствието на обезвреждане и оползотворяване на отпадъци с условията в КР 8:

В резултат на извършените проверки са открити 2 броя несъответствия по условията в КР 8 за обезвреждане на отпадъците – за утайки от пречистване на отпадъчни води и остатъци от дестилация на МЕА. Предприетите коригиращи действия са предприемане на процедура по предаване на отпадъците от МЕА на лицензирана фирма с цел обезвреждане. Причините за това решение са невъзможността да се приведат отпадъците от дестилация на МЕА в твърдо състояние.

Относно третиране на утайките преди депониране ,закупена е филтър преса с непрекъснато действие и е  изградена инсталация за обезводняване на утайки.Въвеждане в експлоатация на инсталацията се осъществи в началото на 2012 година. .

Образувани отпадъци от недопал и строителни отпадъци се съхраняват на временни площадки  поради закриването на депо „Черногорово“ за неопасни и инертни отпадъци. След изграждане на новото депо на територията на „Неохим“ АД, тези отпадъци ще бъдат депонирани в него.

Отпадъците от участък „Леярен“ се съхраняват временно на определената  площадка в РМЗ. След изграждане на новото депо на територията на „Неохим“ АД, тези отпадъци ще бъдат депонирани в него.

4.5. Шум

През отчетният период не е извършван мониторинг на нивото на шума, съгласно плана за собствен мониторинг и Условие 12.2.1 на КР 8.

По време на отчетният период не са постъпвали оплаквания за шум от съседните оператори около площадката.

4.6 Почви и подземни води

В хидрогеоложко отношение, подземните води по тип са карстови и порни. По химически състав карстовата вода е хидрокарбонатно-калциево-магнезиев тип с обща минерализация от 0.5 до 0.8 g/l и обща твърдост от 6.5 до 9.5 mg/eq.

В съответствие с изискванията на Условие 13.9.5. са извършени собствени периодични измервания на:

- Подземните води на Плащадка “А” в десетте пункта (сондажните пиезометри – СП) посочени в Условие 13.6.1.1. по показателите, упоменати в Таблица 13.6.1.1. на КР №8 от 2006г. Данните са обобщени в табл. 7 от Приложението.

Регистрирани са несъответствия с екологичния праг отбелязан в Таблица 13.6.1.1. на КР №8/2006г, които не се различават от предишните периоди на мониторинг. Тези превишения са характерни за подземните води в района и са отчитани още при стартиране на мониторинга.

През отчетната 2012 г. не е извършван мониторинг на почвите, съгласно плана за собствен мониторинг и Условие 13.8.1 и таблица 13.8 на КР 8, тъй като периодичността е на 2 години.

За всяка производствена инсталация се води Дневник за разливи, в който се документират разливи на вредни и опасни вещества по дата и час, причини за разлива, площи и вид на разлятото вещество, предприети мерки за отстраняване на разливи, приемния съд за събиране на разлива.

5. Изпълнение на Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР №8

Инвестиционната програма за привеждане на инсталациите на “Неохим” АД в съответствие с условията на комплексното разрешително ( ИППСУКР) е неразделна част от КР № 8 / 2006.

Неизпълнените в срок мероприятия от ИППСУКР са както следва:

- по т.8 – извършени са предварителни проучвания. Започнати са преговори с водещи фирми . Решаването на проблема с пречистването на газовия кондензат ще бъде част от цялостното решение за реконструкция и обновяване на инсталацията за производство на амоняк;

- по т. 12 – извършени са проучвания за преработване и оползотворяване на отпадъчния шлам  до подобрител на почви, съдържащ макро- и микроелементи.

6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях

По време на отчетният период не са извеждани от експлоатация инсталации или части от тях.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

За възникналите аварийни ситуации в “Неохим” АД се съставят и съхраняват протоколи от производствения отдел. В тях се анализират причините за възникване на аварийните ситуации и се набелязват мероприятия със срокове и отговорници за ликвидиране на последствията и мероприятия по превантивната дейност.

През 2012 година са регистрирани 4 бр. аварийни ситуации, които имат обективен и локален характер. Различните аварийни ситуации и предприетите коригиращи действия са описани по-подробно в табл. 9 от Приложението. По време на отстраняване на авариите, поради плавното разтоварване и спиране на инсталациите, не са допускани замърсявания на околната среда или оказано въздействие върху здравето на населението.

Съгласно Плана за мониторинг при анормални режими се осъществява измерване на емисиите в околната среда. Продължителността на извънредните емисии е документирана в аварийните протоколи, лабораторните журнали и журналите по работни места на съответната инсталация. Количеството им се определя от продължителността и етапността на въвеждане в нормални параметри на конкретната инсталация. При пускане и спиране на инсталациите, до въвеждането им в нормален технологичен режим, те работят в преходен режим който е регламентиран в работните инструкции. В разделите на тези инструкции са описани необходимите действия, осигуряващи оптимално протичане на тези процеси.

Регистриран е престоят на оборудването, настъпил вследствие на аварии – 173 часа; загуби от непроизведена продукция  9906 тона амониева селитра  и 312856 кВч електроенергия.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

По време на отчетния период в “Неохим” АД не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с производствената дейност на Площадка “А”.

Приложение 1

Таблица 1. Изпускания по PRTR

# ЗАМЪРСИТЕЛИ

|  | №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове ( колона 1 ) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) kg/год | във води (колона 1b) kg/год | в почва (колона 1с) kg/год. |  |
|  |  | 74-82-8 | Метан (СН4) | - | - | - | - |
|  |  | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | - ( 265 748 М) | - | - | - |
|  |  | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | 228 763 000 (С) | - | - | - |
|  |  |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) | - | - | - | - |
|  |  | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 208 119 (M) | - | - | - |
|  |  | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 77 037,3 (М) | - | - | - |
|  |  |  | ЛОС без метан (NMVOC) | - (HCHO – 0,2 M) (CH3OH –3,6 M) | - | - | - |
|  |  |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | 990 539 (М) | - | - | - |
|  |  |  | Перфлуоровъглероди (PFCs) | - | - | - | - |
|  |  | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | - | - | - | - |
|  |  |  | Серни оксиди (SOX/SO2) | - (1 109 M) | - | - | - |
|  |  |  | Общ азот | - | 189 121 (М) | - | - |
|  |  |  | Общ фосфор | - | - | - | - |
|  |  |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) | - | - | - | - |
|  |  |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) | - | - | - | - |
|  |  |  | Халогенни въглеводороди | - | - | - | - |
|  |  | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | - | - | - | - |
|  |  | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | - | - | - | - |
|  |  | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) | - | - | - | - |
|  |  | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Си) | - | - | - | - |
|  |  | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | - | - | - | - |
|  |  | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | - | - | - | - |
|  |  | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) | - | - | - | - |
|  |  | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му | - | - | - | - |
|  | №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове ( колона 1 ) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) kg/год | във води (колона 1b) kg/год | в почва (колона 1с) kg/год. |  |
|  |  | 15972-60-8 | Алахлор | - | - | - | - |
|  |  | 309-00-2 | Алдрин | - | - | - | - |
|  |  | 1912-24-9 | Атразин | - | - | - | - |
|  |  | 57-74-9 | Chlordane | - | - | - | - |
|  |  | 143-50-0 | Chlordecone | - | - | - | - |
|  |  | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | - | - | - | - |
|  |  | 85535-84-8 | Хлороалкани, С 10-С13 | - | - | - | - |
|  |  | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | - | - | - | - |
|  |  | 50-29-3 | DDT | - | - | - | - |
|  |  | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | - | - | - | - |
|  |  | 75-09-2 | Цихлорметан (DCM) | - | - | - | - |
|  |  | 60-57-1 | Dieldrin | - | - | - | - |
|  |  | 330-54-1 | Diuron | - | - | - | - |
|  |  | 115-29-7 | Ендосулфан | - | - | - | - |
|  |  | 72-20-8 | Ендрин | - | - | - | - |
|  |  |  | Халогенирани орган, съедин. (като АОХ) | - | - | - | - |
|  |  | 76-44-8 | Хептахлор | - | - | - | - |
|  |  | 118-74-1 | Хексахлорбензол (НСВ) | - | - | - | - |
|  |  | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | - | - | - | - |
|  |  | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан (НСН) | - | - | - | - |
|  |  | 58-89-9 | Lindane | - | - | - | - |
|  |  | 2385-85-5 | Mi rex | - | - | - | - |
|  |  |  | PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) | - | - | - | - |
|  |  | 608-93-5 | Пентахлорбензол | - | - | - | - |
|  |  | 87-86-5 | Пентахлорфенол (РСР) | - | - | - | - |
|  | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | - | - | - | - |
|  | 122-34-9 | Simazine | - | - | - | - |
|  | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | - | - | - | - |
|  | 56-23-5 | Тетрахлорметан (ТСМ) | - | - | - | - |
|  | 2002 г.-48-1 | Трихлорбензоли (TCBs) | - | - | - | - |
|  | 71-55-6 | 1,1,1 -трихлоретан | - | - | - | - |
|  | 79-34-5 | 1, 1,2,2-тетрахлоретан | - | - | - | - |
|  | 79-01-6 | Трихлоретилен | - | - | - | - |
|  | 67-66-3 | Трихлорометан | - | - | - | - |
|  | 8001-35-2 | Toxaphene | - | - | - | - |
|  | 75-01-4 | Винилхлорид | - | - | - | - |
|  | 120-12-7 | Антрацен | - | - | - | - |
|  | 71-43-2 | Бензол | - | - | - | - |
|  |  | хромирани дифенилетери (PBDE) | - | - | - | - |

1 Трябва да се докладва за отделните замърсители, ако е превишен прагът за ВТНХ (сборен параметър за бензол, толуол. етилов бензол, ксилол).

|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове ( колона 1 ) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) kg/год | във води (колона 1b) kg/год | в почва (колона 1с) kg/год. |  |  |
|  |  |  | (NP/NPEs) и съединения | - | - | - | - | - |
|  |  | 100-41-4 | Етилов бензол | - | - | - | - | - |
|  |  | 75-21-8 | Етиленов оксид | - | - | - | - | - |
|  |  | 34123-59-6 | soproturon | - | - | - | - | - |
|  |  | 91-20-3 | Нафталин | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Съединения на Organotin (като общ Sn) | - | - | - | - | - |
|  |  | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP) | - | - | - | - | - |
|  |  | 108-95-2 | Феноли (като общ С) | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs)2 | - | - | - | - | - |
|  |  | 108-88-3 | Толуол | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Tributyltin и неговите съединения | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Triphenyltin и неговите съединения | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | (37 300 M) |  | - | - |
|  |  | 1582-09-8 | Prifluralin | - | - | - | - | - |
|  |  | Хлориди (като общ С1) | - | - | - | - | - |
|  |  | Хлор и неорганични съединения (като НС1) | - | - | - | - | - |
|  | 1332-21-4 | Азбест | - | - | - | - | - |
|  |  | Цианиди (като общ CN) | - | - | - | - | - |
|  |  | Флуориди (като общ F) | - | - | - | - | - |
|  |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | - | - | - | - | - |
|  | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | - | - | - | - | - |
|  |  | Фини прахови частици <10 μm (РМ10) | - | - | - | - | - |

Забележка: В Колона 1 са посочени стойностите на замърсителите, с които надвишават съответните прагове за емисии във въздуха, почвата или водите, посочени в Методиката за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите , за които е предоставено комплексно разрешително (утвърдена със заповед РД 806 / 31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите).

Прахови емисии - Изчислената стойност съгласно протоколите от анализите е 38289 kg/y , което се отнася за прах от подгревателя за ПГ (66 кg/y), Пусковия котел (192 кg/y) в цех Амоняк, прах от пещите на цех „Леярен” в РМЗ (общо 2 kg/y ) и за аерозоли от гранулационна кула на цеха за амониева селитра (общо 38029 kg/y).

Данните в табл.1. за регистрираните количества на замърсителите са събрани от собствени замери, извършвани от акредитирана лаборатория и съответстват на годишните количества замърсители, изпускани от инсталациите на „Неохим” АД, Площадка „А” през 2012г.

Таблица 2. Изпускания във въздуха

Собствени периодични измервания

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг (годишно) | Съответствие Да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Комин № 1 Формалин |
| Формалдехид | mg/Nm3 | 20 | - | 0,47 | 1 | ДА |
| Метанол | mg/Nm3 | 200 | - | 9,8 | 1 | ДА |
| Въглероден оксид | mg/Nm3 | 100 | - | 3,0 | 1 | ДА |
| Комин № 3.1 Амоняк , Реформинг І-ва степен |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 500 | - | 279,3 | 1 | ДА |
| Въглероден оксид | mg/Nm3 | - | - | 5,7 | 1 | ДА |
| Комин № 3.2 Амоняк , Подгревател за природен газ |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 0,87 | 1 | ДА |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 300 | - | 142,0 | 1 | ДА |
| Серен диоксид | mg/Nm3 | 35 | - | 6,0 | 1 | ДА |
| Въглероден оксид | mg/Nm3 | - | - | 6,3 | 1 | ДА |
| Комин № 3 Амоняк , Пусков котел |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 1,56 | 1 | ДА |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 300 | - | 165,0 | 1 | ДА |
| Серен диоксид | mg/Nm3 | 35 | - | 5,3 | 1 | ДА |
| Въглероден оксид | mg/Nm3 | - | - | 2086,9 | 1 | ДА |
| Комин № 9 Азотна киселина – нова |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 500 | - |  | 1 |  |
| Диазот.оксид | mg/Nm3 | - | - |  | 1 |  |
| Комин № 9 Азотна киселина – стара |
| Диазот.оксид | mg/Nm3 | - | - |  | 1 |  |
| Комин № 15.1 -15.6. Амониева селитра |
| Прах амониева | mg/Nm3 | 15 | - | 9,63 | 1 | ДА |
| Амоняк | mg/Nm3 | 30 | - | 23,95 | 1 | ДА |
| Прах амониева | mg/Nm3 | 15 | - | 15,70 | 1 | НЕ |
| Амоняк | mg/Nm3 | 30 | - | 25,52 | 1 | ДА |
| Прах амониева | mg/Nm3 | 15 | - | 12,18 | 1 | ДА |
| Амоняк | mg/Nm3 | 30 | - | 27,47 | 1 | ДА |
| Прах амониева | mg/Nm3 | 15 | - | 5,39 | 1 | ДА |
| Амоняк | mg/Nm3 | 30 | - | 28,38 | 1 | ДА |
| Прах амониева | mg/Nm3 | 15 | - | 16,32 | 1 | НЕ |
| Амоняк | mg/Nm3 | 30 | - | 19,66 | 1 | ДА |
| Прах амониева | mg/Nm3 | 15 | - | 16,10 | 1 | НЕ |
| Амоняк | mg/Nm3 | 30 | - | 29,03 | 1 | ДА |
| Комин № 17 РМЗ – цех Леярен |
| Прах | mg/Nm3 | 30 | - | 1,25 | 1 | ДА |
| Общи въглеводороди | mg/Nm3 | 200 | - | 71,4 | 1 | ДА |
| Амини | mg/Nm3 | 5 | - | - | 1 | ДА |

Съгласно КР 8/2006 честотата на мониторинг на газови емисии е един път годишно.

Мониторингът е извършен по време на нормален производствен процес на инсталациите от акредитирана лаборатория. Датите на извършване на собствени периодични измервания са отразени в съответните доклади за СПИ за отчетния период.

Собствени непрекъснати измервания

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг (годишно) | Съответствие Да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | месеци |  |  |
| Комин № 8 Азотна киселина - стара |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 500 | 1032,73 | януари | непрекъснат | НЕ |
| Диазот.оксид | mg/Nm3 | - | 188,22 |  | непрекъснат |  |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 500 | 1071,76 | февруари | непрекъснат | НЕ |
| Диазот.оксид | mg/Nm3 | - | 204,76 |  | непрекъснат |  |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 500 | 1030,57 | март | непрекъснат | НЕ |
| Диазот.оксид | mg/Nm3 | - | 221,01 |  | непрекъснат |  |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 500 | 1161,35 | април | непрекъснат | НЕ |
| Диазот.оксид | mg/Nm3 | - | 228,44 |  | непрекъснат | - |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 500 | 1106,88 | май | непрекъснат | НЕ |
| Диазот.оксид | mg/Nm3 | - | 232,72 |  | непрекъснат | - |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 500 | 801,92 | юни | непрекъснат | НЕ |
| Диазот.оксид | mg/Nm3 | - | 205,93 |  | непрекъснат |  |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 500 | 551,38 | юли | непрекъснат | НЕ |
|  | Инсталацията е в планиран престой през месеците VІІІ, ІХ и Х - - - непрекъснат |  |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 500 | 623,8 | ноември | непрекъснат | НЕ |
| Диазот.оксид | mg/Nm3 | - | 367,46 |  | непрекъснат |  |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 500 | 837,04 | декември | непрекъснат | НЕ |
| Диазот.оксид | mg/Nm3 | - | 285,07 |  | непрекъснат |  |
| Комин №9 Азотна киселина - нова |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 500 | 351,45 | януари | непрекъснат | ДА |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 500 | 375,09 | февруари | непрекъснат | ДА |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 500 | 261,31 | март | непрекъснат | ДА |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 500 | 181,79 | април | непрекъснат | ДА |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 500 | 184,61 | май | непрекъснат | ДА |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 500 | 211,59 | юни | непрекъснат | ДА |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 500 | 212,65 | юли | непрекъснат | ДА |
|  | Инсталацията е в планиран престой през месеците VІІІ, ІХ и Х - непрекъснат |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 500 | 415,76 | ноември | непрекъснат | ДА |
| Диазот.оксид | mg/Nm3 | - | 135,21 |  | непрекъснат | ДА |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 500 | 416,33 | декември | непрекъснат | ДА |
| Диазот.оксид | mg/Nm3 | - | 142,98 |  | непрекъснат | ДА |  |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти / канализация

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг (годишно) | Съответствие Да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северен колектор |
| Дебит на отпадъчните води | m3 / ден m3 / час m3 / год | 11 060 460 4 036 608 | 11638 485 4247790 | непрекъснат | НЕ |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 2,58 | 12 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 17,00 | 12 | ДА |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,422 | 12 | ДА |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 | 13,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,106 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 7,53 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 2,92 | 12 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 24,55 | 12 | НЕ |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,263 | 12 | ДА |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 | 8,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 7,216 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 7,05 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 1,99 | 12 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 13,41 | 12 | ДА |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,191 | 12 | ДА |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 | 10,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,502 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 7,59 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 1,39 | 12 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 23,56 | 12 | НЕ |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,155 | 12 | ДА |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 | 4,5 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,007 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 7,68 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | 13,73 | 2 | ДА |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 1,23 | 12 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 28,76 | 12 | НЕ |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 1,953 | 12 | ДА |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 | 7,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,752 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 7,71 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 2,17 | 12 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 19,83 | 12 | ДА |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,180 | 12 | ДА |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 | 7,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 3,399 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 7,62 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 2,76 | 12 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 19,40 | 12 | ДА |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,697 | 12 | ДА |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 | 17,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,814 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 7,21 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 1,43 | 12 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 10,44 | 12 | ДА |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,180 | 12 | ДА |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 | 5,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,253 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 7,31 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 1,33 | 12 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 11,59 | 12 | ДА |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,139 | 12 | ДА |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 | 15,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,498 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 7,35 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 1,97 | 12 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 18,26 | 12 | ДА |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,206 | 12 | ДА |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 | 19,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,094 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 7,53 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 1,66 | 12 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 7,25 | 12 | ДА |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 1,133 | 12 | ДА |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 | 10,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 2,23 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 7,71 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - | 2 | ДА |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 2,60 | 12 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 21,67 | 12 | НЕ |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,353 | 12 | ДА |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 | 16,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,692 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 7,66 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | - |
| Отвеждащ колектор |
| Дебит на отпадъчните води | m3 / ден m3 / час m3 / год | 10 022 418 3 658 176 | 8523 355 3110900 | непрекъснат | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 8,33 | 12 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 19,56 | 12 | ДА |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,218 | 12 | ДА |
| Нераз. вещества | mg/dm3 | 50 | 8,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,740 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 8,22 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 9,42 | 12 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 18,68 | 12 | ДА |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,374 | 12 | ДА |
| Нераз. вещества | mg/dm3 | 50 | 17,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,162 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 8,37 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 9,61 | 12 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 18,39 | 12 | ДА |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,255 | 12 | ДА |
| Нераз. вещества | mg/dm3 | 50 | 12,5 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,639 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 7,78 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 9,1 | 12 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 18,78 | 12 | ДА |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,255 | 12 | ДА |
| Нераз. вещества | mg/dm3 | 50 | 10,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 2,079 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 7,75 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | 16,13 | 2 | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 9,88 | 12 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 13,89 | 12 | ДА |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,339 | 12 | ДА |
| Нераз. вещества | mg/dm3 | 50 | 5,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,738 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 7,91 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 9,27 | 12 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 19,32 | 12 | ДА |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,503 | 12 | ДА |
| Нераз. вещества | mg/dm3 | 50 | 7,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,679 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 7,83 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 24,35 | 12 | НЕ |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 32,40 | 12 | НЕ |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,438 | 12 | ДА |
| Нераз. вещества | mg/dm3 | 50 | 26,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,658 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 7,67 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 9,71 | 12 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 10,51 | 12 | ДА |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,946 | 12 | ДА |
| Нераз. вещества | mg/dm3 | 50 | 17,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,131 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 7,80 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 18,61 | 12 | НЕ |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 7,91 | 12 | ДА |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 1,029 | 12 | ДА |
| Нераз. вещества | mg/dm3 | 50 | 21,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,696 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 9,00 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 10,65 | 12 | НЕ |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 14,88 | 12 | ДА |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,386 | 12 | ДА |
| Нераз. вещества | mg/dm3 | 50 | 19,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,086 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 8,07 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 10,6 | 12 | НЕ |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 10,11 | 12 | ДА |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,416 | 12 | ДА |
| Нераз. вещества | mg/dm3 | 50 | 14,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,923 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 8,66 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | ДА |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 21,41 | 12 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 23,57 | 12 | ДА |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,376 | 12 | ДА |
| Нераз. вещества | mg/dm3 | 50 | 7,0 | 12 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,367 | 12 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 8,43 | 12 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | - | - |  | - |
| Битово-фекален колектор |  |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3 / ден m3 / час m3 / год. | 691 28,8 252 288 | 257 10.7 94 194 | непрекъснат | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 2,25 | 2 | ДА |  |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6-9 | 7,59 | 2 | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Неразт. вещества | mg/dm3 | 50 | 7,5 | 2 | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,335 | 2 | ДА |  |  |  |  |  |  |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 10,15 | 2 | ДА |  |  |  |  |  |  |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 34,76 | 2 | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 2,00 | 2 | ДА |  |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6-9 | 7,68 | 2 | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Неразт. вещества | mg/dm3 | 50 | 5,0 | 2 | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,804 | 2 | ДА |  |  |  |  |  |  |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 3,42 | 2 | ДА |  |  |  |  |  |  |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 10,73 | 2 | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 4,06 | 2 | ДА |  |  |
| рН |  | 6-9 | 7,59 | 2 | ДА |  |  |
| Неразт. вещества | mg/dm3 | 50 | 14,0 | 2 | ДА |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,404 | 2 | ДА |  |  |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 8,0 | 2 | ДА |  |  |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 38,4 | 2 | ДА |  |  |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 3,46 | 2 | ДА |  |  |
| рН |  | 6-9 | 7,39 | 2 | ДА |  |  |
| Неразт. вещества | mg/dm3 | 50 | 7,0 | 2 | ДА |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,372 | 2 | ДА |  |  |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 7,88 | 2 | ДА |  |  |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 33,14 | 2 | ДА |  |  |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 5,61 | 2 | ДА |  |  |
| рН |  | 6-9 | 7,27 | 2 | ДА |  |  |
| Неразт. вещества | mg/dm3 | 50 | 77,0 | 2 | ДА |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,946 | 2 | ДА |  |  |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 24,3 | 2 | ДА |  |  |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 185,28 | 2 | НЕ |  |  |

Таблица 3.1. Емисии на вредни и опасни вещества във водоприемника-р.Марица

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Преди водоприем | След водоприем | Честота мониторинг (годишно) | Съответствие Да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот амониев | mg/dm3 | 10 | 0,136 | 0,157 | 2 | ДА |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 2,06 | 2,28 | 2 | ДА |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 7 | 0,020 | 0,045 | 2 | ДА |
| Нераз. вещества | mg/dm3 | 50 | 13,0 | 8,0 | 2 | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,468 | 0,456 | 2 | ДА |
| рН |  | 6-9 | 8,03 | 8,02 | 2 | ДА |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 12,8 | 13,4 | 2 | ДА - |
| Температура | °C | <3 | 13,1 | 13,4 | 2 | ДА |

В табл. 3. са показани резултатите от собствена оценка на разсейването на емисиите на вредни вещества във водоприемника - река Марица.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество (t / y) | Годишно количество за единица продукт (t / t продукт) | Временно съхранение на площадката | Транспорт – собствен / външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По КР | Реално измерено | По КР | Реално измерен |  |  |  |
| Отпадъци, неупоменати другаде (остатък от филтруването на магнезиева добавка от производството на азотни торове) | 06 10 99 | 200 | 185 | 0.000443 | 0.000436 | Да | Собствен | Да |
| Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар (недопал) | 10 13 04 | 50 | 10,1 | - |  | Не | Собствен | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 2 | 35,157 | 0.003 | 0,00008 | Да | Външен | Не |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0,6 | 0,038 | - |  | Да | Външен | Да |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | 2,9 | 3,4 | - |  | Да | Външен | Не |
| Алуминий | 17 04 02 | 3 | 26,738 | - |  | Да | Външен | Не |
| Олово | 17 04 03 | 0,1 | 0,65 | - |  | Да | Външен | Не |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 580 | 262,852 | - |  | Да | Външен | Да |
| Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции (отпадък от дестилацията при моноетаноламиновата очистка на синтезния газ) | 07 01 08* | 2 | 1,133 | 0.000114 | 0.0000057 | Не | - | Да |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 09 07* | 200 | 2,93 | 3,57 | 0,164 | Да | Собствен | Да |
| Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16 03 05* | 0,2 | 0 | - |  | Да | - | Да |
| Отработени катализатори съдържащи опасни преходни метали (4) или опасни съединения на преходните метали | 16 08 02* | 120 | 0,104 | 0,0005 | 0,0000005 | Да | - | Да |
| Отработени катализатори, замърсени с опасни вещества | 16 08 07* | 0.105 | 0,00787 | 2.85-10-7 | 2,32.10-8 | Да | - | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 06 05 02* | 1500 | 160,8 | - | - | Не | - | Да |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | 83 | 106,085 | - | - | Да | Външен | Не |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0,05 | 0 | - | - | - | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 1 | 0,02 | - | - | Да | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 83 | 7,574 | - | - | Да | Външен | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, п различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 300 | 0 | - | - | Не | Собствен | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 605 | 448,7 | - | - | Не | Външен | Да |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 13,02 | 3,221 | - | - | Да | Външен | Да |

В табл. 4 са описани годишните количества на образуваните на Площадка “А” отпадъци.

Регистрираните несъответствия се дължат на бракуване на опаковки за многократна употреба, от опаковки на суровини и материали на територията на фирмата.

В табл. 5. са описани предадените за оползотворяване или обезвреждане отпадъци и фирмите на които са предадени отпадъци за оползотворяване.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Външна фирма по оползотворяване /обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци, неупоменати другаде (остатък филтруване на магнез. добавка ) | 06 10 99 | - | - | - | Да |
| Отпадъци от вар (недопал) | 10 13 04 | - | - | - | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | - | - | „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД № ООп-01-04/11.02.2010 г. | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | - | - | - | Да |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | Да | - | „Ивонс метал” ЕООД Д-град № 234/17.06.2005г. | Да |
| Алуминий | 17 04 02 | Да | - | „Ивонс метал” ЕООД Д-град № 234/17.06.2005г. | Да |
| Олово | 17 04 03 | Да | - | - | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | Да | - | „Ивонс метал” ЕООД Д-град № 234/17.06.2005г. | Да |
| Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции | 07 01 08* | - | Да | - | Не |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици съдър. опасни вещества | 10 09 07* | - | - | - | Да |
| Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16 03 05* | - | - | - | Да |
| Отработени катализатори съдържащи опасни преходни метали (4) или опасни съедин. на преходните метали | 16 08 02* | - | - | - | Да |
| Отработени катализатори, замърсени с опасни вещества | 16 08 07* | - | - | - | Да |
| Утайки от пречистване на отпад. води,съдър опасни в-ва | 06 05 02* | - | - | - | Не |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | - | - | „Верила Лубрикантс” АД, София № 00–ДО–933–00 /15.04.2008г | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни в-ва | 15 01 10* | - | - | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | - | - | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | - | - | „Ивонс метал” ЕООД Д-град № 234/17.06.2005г. | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | - | - | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | „НЕО-ТИТАН” ООД | Да |
| Хартия и картон | 20 01 01 | - | - | „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД № ООп-01-04/11.02.2010 г. | Да |

Таблица 6. Измервания нивата на шум

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(A) | Измерено* през деня/нощта да/не | Период на провеждане на измерването | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №КОНТУР I | измерителна точка |  |  | 1 път на 2 години |  |

През отчетният период не е извършван мониторинг на шума.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | СП 25 | 500 mg/l | 4202,00 mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,30 mg/l |  | не |
| Хлориди |  | 30 mg/l | <30,00 mg/l |  | да |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 3270,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,09 mg/l |  | не |
| Сероводород |  | 0.01 mg/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Нефтопродукти |  | 50 g/l | <0,30 mg/l |  | да |
| Желязо |  | 50 g/l | 242,49 mg/l |  | не |
| Манган |  | 20 g/l | 46,50 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,08 mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,01 mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 28,40 mg/l |  | не |
| Никел |  | 20 g/l | 0,10 mg/l |  | не |
| Алуминий |  | 200 g/l | 0,02 mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,017 mg/l |  | не |
| Кадмий |  | 1 g/l | 0,005 mg/l |  | не |
| Фенол |  | 2 g/l | 0,47 mg/l |  | не |
| Разтворени вещества | СП 33 | 500 mg/l | 3444,00 mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 4,54 mg/l |  | не |
| Хлориди |  | 30 mg/l | 295,00 mg/l |  | не |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 2360,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | <0,03 mg/l |  | да |
| Сероводород |  | 0.01 mg/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Нефтопродукти |  | 50 g/l | 0,50 mg/l |  | не |
| Желязо |  | 50 g/l | 86,67 mg/l |  | не |
| Манган |  | 20 g/l | 11,65 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,07 mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,24 mg/l |  | не |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,53 mg/l |  | не |
| Никел |  | 20 g/l | 0,20 mg/l |  | не |
| Алуминий |  | 200 g/l | 0,015 mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | <0,001 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Фенол |  | 2 g/l | 0,077 mg/l |  | не |
|  |  |  | mg/l |  |  |

| Показател | Точка пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | СП 36 | 500 mg/l | 542,00mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,14 mg/l |  | не |
| Хлориди |  | 30 mg/l | <30,00 mg/l |  | да |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 203,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,29 mg/l |  | не |
| Сероводород |  | 0.01 mg/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Нефтопродукти |  | 50 g/l | <0,30 mg/l |  | да |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,04 mg/l |  | да |
| Манган |  | 20 g/l | 0,23 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,03 mg/l |  | да |
| Мед |  | 30 g/l | <0,01 mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,02 mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Алуминий |  | 200 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,001 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Фенол |  | 2 g/l | <0,025 mg/l |  | да |
| Разтворени вещества | СП 37 | 500 mg/l | 712,00 mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,11 mg/l |  | да |
| Хлориди |  | 30 mg/l | <0,30 mg/l |  | да |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 151,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,20 mg/l |  | не |
| Сероводород |  | 0.01 mg/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Нефтопродукти |  | 50 g/l | <0,30 mg/l |  | да |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,01 mg/l |  | да |
| Манган |  | 20 g/l | 0,02 mg/l |  | да |
| Олово |  | 30 g/l | <0,03 mg/l |  | да |
| Мед |  | 30 g/l | 0,01 mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,07 mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Алуминий |  | 200 g/l | 0,02 mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,001 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Фенол |  | 2 g/l | <0,025mg/l |  | да |

| Показател | Точка пробовземане | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хром | СП 2 | 10g /l | 0,05mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,03 mg/l |  | да |
| Хлориди |  | 30 mg/l | 422,00 mg/l |  | не |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 2525mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,13mg/l |  | не |
| Живак |  | 1,0g /l | <0,001 mg/l |  | да |
| Желязо |  | 50 g/l | 4,90 mg/l |  | не |
| Манган |  | 20 g/l | 21,36 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,09 mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 4,40 mg/l |  | не |
| Цинк |  | 200 g/l | 5,02 mg/l |  | не |
| Никел |  | 20 g/l | 0,66 mg/l |  | не |
| Алуминий |  | 200 g/l | < 0,003mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,001 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | 0,033 mg/l |  | не |
| Хром | СП 6a | 10g /l | 0,03mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 16,50 mg/l |  | не |
| Хлориди |  | 30 mg/l | <30,00 mg/l |  | да |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 2395,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,82mg/l |  | не |
| Нитрати |  | 50 mg/l | 342,00mg/l |  | не |
| Нитрити |  | 0,5 mg/l | 3,70mg/l |  | не |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,03mg/l |  | да |
| Манган |  | 20 g/l | 1,38mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,14mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0.03mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,03mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | 0,06mg/l |  | не |
| Алуминий |  | 200 g/l | <0,003mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,003mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003mg/l |  | да |
| Живак |  | 1,0g/l | <0,001mg/l |  | да |

| Показател | Точка пробовземане | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хром | СП 6б | 10g /l | 0,01mg/l | 1 път на 6 месеца | да |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,03 mg/l |  | да |
| Хлориди |  | 30 mg/l | 61,77 mg/l |  | не |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 296,00mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | <0,03mg/l |  | да |
| Живак |  | 1,0g /l | <0,001 mg/l |  | да |
|  |  | / |  |  |  |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,06 mg/l |  | не |
| Манган |  | 20 g/l | 9,77 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,06 mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | <0,01 mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,02 mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | 0,03 mg/l |  | не |
| Алуминий |  | 200 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,001 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Хром | СП 6г | 10g /l | 0,02 mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 1,18 mg/l |  | не |
| Хлориди |  | 30 mg/l | 42,60mg/l |  | не |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 2560,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 158,00mg/l |  | не |
| Нитрати |  | 50 mg/l | 4,10mg/l |  | не |
| Нитрити |  | 0,5 g/l | 0,08mg/l |  | не |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,10mg/l |  | не |
| Манган |  | 20 g/l | 3,95mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,08mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,01mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,01mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | 0,14mg/l |  | не |
| Алуминий |  | 200 g/l | 0,006mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,021mg/l |  | не |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003mg/l |  | да |
| Живак |  | 1,0g/l | <0,001mg/l |  | да |

| Показател | Точка пробовземане | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хром | СП 23а | 10g /l | 0,02mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,07 mg/l |  | да |
| Хлориди |  | 30 mg/l | <30,00 mg/l |  | да |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 1820,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,06mg/l |  | не |
| Нитрати |  | 50 mg/l | 10,70 mg/l |  | да |
| Нитрити |  | 0,5 g/l | 0,02 mg/l |  | не |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,78 mg/l |  | не |
| Манган |  | 20 g/l | 2,58 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,07 mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,20 mg/l |  | не |
| Цинк |  | 200 g/l | 7,19 mg/l |  | не |
| Никел |  | 20 g/l | 0,23 mg/l |  | не |
| Алуминий |  | 200 g/l | 0,01 mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,005 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | 0,150 mg/l |  | не |
| Живак |  | 1,0 g/l | <0,001 mg/l |  | да |
| Хром | СП 42а | 10g /l | 0,02 mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,09 mg/l |  | да |
| Хлориди |  | 30 mg/l | <30,00 mg/l |  | да |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 2095,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | <0,03mg/l |  | да |
| Нитрати |  | 50 mg/l | 115,70mg/l |  | не |
| Нитрити |  | 0,5 g/l | 0,16mg/l |  | не |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,37mg/l |  | не |
| Манган |  | 20 g/l | 0,10mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,05mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,03mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,16mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | 0,04mg/l |  | не |
| Алуминий |  | 200 g/l | 0,010mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,003mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | 0,003mg/l |  | не |
| Живак |  | 1,0g/l | <0,001mg/l |  | да |

| Показател | Точка пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | СП 25 | 500 mg/l | 3174,00 mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 2,32 mg/l |  | не |
| Хлориди |  | 30 mg/l | 32,30 mg/l |  | не |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 1585,00mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,10 mg/l |  | не |
| Сероводород |  | 0.01 mg/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Нефтопродукти |  | 50 g/l | <0,30 mg/l |  | да |
| Желязо |  | 50 g/l | 9,82 mg/l |  | не |
| Манган |  | 20 g/l | 16,10 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,09 mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,02 mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,34 mg/l |  | не |
| Никел |  | 20 g/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Алуминий |  | 200 g/l | 0,02 mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,002 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Фенол |  | 2 g/l | 0,190 mg/l |  | не |
| Разтворени вещества | СП 33 | 500 mg/l | 3970,00mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 4,75mg/l |  | не |
| Хлориди |  | 30 mg/l | 305,00 mg/l |  | не |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 2120,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | <0,03 mg/l |  | да |
| Сероводород |  | 0.01 mg/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Нефтопродукти |  | 50 g/l | 0,50mg/l |  | не |
| Желязо |  | 50 g/l | 82,13 mg/l |  | не |
| Манган |  | 20 g/l | 10,01 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,11 mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,19 mg/l |  | не |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,52 mg/l |  | не |
| Никел |  | 20 g/l | 0,13 mg/l |  | не |
| Алуминий |  | 200 g/l | 0,020 mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | <0,001 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Фенол |  | 2 g/l | 0,025 mg/l |  | не |

| Показател | Точка пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | СП 36 | 500 mg/l | 1062,00 mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,24 mg/l |  | не |
| Хлориди |  | 30 mg/l | <30,00 mg/l |  | да |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 209,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,25mg/l |  | не |
| Сероводород |  | 0.01 mg/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Нефтопродукти |  | 50 g/l | <0,30 mg/l |  | да |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,03 mg/l |  | да |
| Манган |  | 20 g/l | 0,55 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,05 mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,01 mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,02 mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Алуминий |  | 200 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,002 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Фенол |  | 2 g/l | <0,025 mg/l |  | да |
| Разтворени вещества | СП 37 | 500 mg/l | 902,00 mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,13 mg/l |  | не |
| Хлориди |  | 30 mg/l | 42,60 mg/l |  | не |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 195,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,25 mg/l |  | не |
| Сероводород |  | 0.01 mg/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Нефтопродукти |  | 50 g/l | <0,30 mg/l |  | да |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,02 mg/l |  | да |
| Манган |  | 20 g/l | 0,02 mg/l |  | да |
| Олово |  | 30 g/l | <0,04 mg/l |  | да |
| Мед |  | 30 g/l | 0,01 mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,03 mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Алуминий |  | 200 g/l | 0,03 mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,001 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Фенол |  | 2 g/l | <0,025 mg/l |  | да |

| Показател | Точка пробовземане | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хром | СП 2 | 10g /l | 0,04mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,04 mg/l |  | да |
| Хлориди |  | 30 mg/l | 395,00mg/l |  | не |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 2935,00mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,71mg/l |  | не |
| Живак |  | 1,0g /l | <0,001 mg/l |  | да |
| Желязо |  | 50 g/l | 25,91 mg/l |  | не |
| Манган |  | 20 g/l | 3,06 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,15 mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 4,83 mg/l |  | не |
| Цинк |  | 200 g/l | 4,10 mg/l |  | не |
| Никел |  | 20 g/l | 0,98 mg/l |  | не |
| Алуминий |  | 200 g/l | <0,003mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,001 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | 0,052 mg/l |  | не |
| Хром | СП 6a | 10g /l | 0,02mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 19,50 mg/l |  | не |
| Хлориди |  | 30 mg/l | <30,00 mg/l |  | да |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 1610,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 3,23mg/l |  | не |
| Нитрати |  | 50 mg/l | 550,00mg/l |  | не |
| Нитрити |  | 0,5 mg/l | 4,50mg/l |  | не |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,05mg/l |  | да |
| Манган |  | 20 g/l | 1,54mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,16mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,04mg/l |  | не |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,26mg/l |  | не |
| Никел |  | 20 g/l | 0,03mg/l |  | не |
| Алуминий |  | 200 g/l | <0,003mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,003mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003mg/l |  | да |
| Живак |  | 1,0g/l | mg/l |  |  |

| Показател | Точка пробовземане | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хром | СП 6б | 10g /l | <0,02mg/l | 1 път на 6 месеца | да |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 2,74 mg/l |  | не |
| Хлориди |  | 30 mg/l | 66,03 mg/l |  | не |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 322,00mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | <0,03mg/l |  | да |
| Живак |  | 1,0g /l | <0,001 mg/l |  | да |
|  |  | / |  |  |  |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,15 mg/l |  | не |
| Манган |  | 20 g/l | 13,26 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,05 mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,02 mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,02 mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Алуминий |  | 200 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,002 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Хром | СП 6г | 10g /l | 0,02 mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,84 mg/l |  | не |
| Хлориди |  | 30 mg/l | 49,70mg/l |  | не |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 2710,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 265,00mg/l |  | не |
| Нитрати |  | 50 mg/l | 7,2mg/l |  | да |
| Нитрити |  | 0,5 g/l | 0,07mg/l |  | не |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,18mg/l |  | не |
| Манган |  | 20 g/l | 6,05mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,14mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,02mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,02mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | 0,16mg/l |  | не |
| Алуминий |  | 200 g/l | 0,010mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,023mg/l |  | не |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003mg/l |  | да |
| Живак |  | 1,0g/l | <0,001mg/l |  | да |

| Показател | Точка пробовземане | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хром | СП 23а | 10g /l | <0,02mg/l | 1 път на 6 месеца | да |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 1,84 mg/l |  | не |
| Хлориди |  | 30 mg/l | 42,95 mg/l |  | не |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 2350,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,06mg/l |  | да |
| Нитрати |  | 50 mg/l | 6,60 mg/l |  | не |
| Нитрити |  | 0,5 g/l | 0,03 mg/l |  | не |
| Желязо |  | 50 g/l | 25,07 mg/l |  | не |
| Манган |  | 20 g/l | 4,93 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,12 mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,03 mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 5,46 mg/l |  | не |
| Никел |  | 20 g/l | 0,03 mg/l |  | не |
| Алуминий |  | 200 g/l | 0,01 mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,002 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | 0,027 mg/l |  | не |
| Живак |  | 1,0 g/l | <0,001 mg/l |  | да |
| Хром | СП 42а | 10g /l | 0,03 mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,15 mg/l |  | не |
| Хлориди |  | 30 mg/l | <30,00 mg/l |  | да |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 1325,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | <0,03mg/l |  | да |
| Нитрати |  | 50 mg/l | 60,50mg/l |  | не |
| Нитрити |  | 0,5 g/l | 0,16mg/l |  | не |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,14mg/l |  | не |
| Манган |  | 20 g/l | 0,05mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0.11mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,03mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,05mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | <0,02mg/l |  | да |
| Алуминий |  | 200 g/l | 0,015mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,003mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003mg/l |  | да |
| Живак |  | 1,0g/l | <0,001mg/l |  | да |

Съгласно  КР 8/2006 честотата на мониторинг на подземните води е два пъти годишно. В табл.7 са показани стойностите от двете сесии на измерване на показателите. Регистрирани са несъответствия с екологичния праг отбелязан в Таблица 13.6.1.1. на КР №8/2006г, които се дължат отчасти и на нередовното продухване на сондажните пиезометри, откъдето се наблюдава общото завишение на характерните показатели на подземните води в района на инсталациите. Тези превишения са характерни за подземните води в района и са отчитани още при стартиране на мониторинга. Стойностите от мониторинга за нефтопродукти, кадмий и фенол са под границата на метода за определянето им.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние – 2005г.), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През отчетният период не е извършван мониторинг на почвите.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.01.2012 АП № 1/27.02. | Спиране на инсталацията за производство на азотна киселина - нова | Ниско налягане на смазочното масло в КМА-2 вседствие на замърсяването му от пропуск на нитрозен газ | Спиране на цеха за пречистване на маслената система | Отстраняване на пропуска на нитрозен газ | - |
| 25.04.2012 АП № 2/28.04. | Спиране на инсталацията за производство на азотна киселина - нова | Висока температура на смазочното масло в КМА-2 вседствие на замърсяването му от пропуск на нитрозен газ | Спиране на цеха за пречистване на маслената система | Отстраняване на пропуска на нитрозен газ | - |
| 09.06.2012 АП № 3/13.06. | Спиране на инсталацията за производство на азотна киселина - нова | Дефектирал управляващ клапан | Спиране на цеха за подмяна на дефектиралото оборудване | Подмяна на дефектиралото оборудване | - |
| 21.06.2012 АП № 4/25.06. | Спиране на инсталацията за производство на азотна киселина - нова | Дефектирал управляващ клапан | Спиране на цеха за подмяна на дефектиралото оборудване | Подмяна на дефектиралото оборудване | - |

В табл. 9. са обобщени аварийните спирания на инсталациите по време на отчетния период. Не са допускани увреждания на хората и компонентите на околната среда поради контролираното спиране или плавно разтоварване на инсталациите.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР 8 / 2006

| Дата на оплакването / възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи,които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

По време на отчетният период в “Неохим” АД не са постъпвали оплаквания в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

# Text boxes

## - Д и м и т р о в г р а д

| Показател | Точка пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | СП 3 | 500 mg/l | 1288,00mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 4,95mg/l |  | не |
| Хлориди |  | 30 mg/l | 195,61mg/l |  | не |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 390,00mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,10mg/l |  | не |
| Сероводород |  | 0.01 mg/l | <0,02mg/l |  | да |
| Нефтопродукти |  | 50 g/l | <0,30mg/l |  | да |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,06mg/l |  | не |
| Манган |  | 20 g/l | 1,26mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,05mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,01mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,02mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | <0,02mg/l |  | да |
| Алуминий |  | 200 g/l | 0,01mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,005mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003mg/l |  | да |
| Фенол |  | 2 g/l | <0,025mg/l |  | да |
| Разтворени вещества | СП 4 | 500 mg/l | 2560 mg/l | 1 път на 6 месеца |  |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,09 mg/l |  | да |
| Хлориди |  | 30 mg/l | <30 mg/l |  | да |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 1730 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,12 mg/l |  | не |
| Сероводород |  | 0.01 mg/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Нефтопродукти |  | 50 g/l | <0,30 mg/l |  | да |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,20 mg/l |  | не |
| Манган |  | 20 g/l | 2,84 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,10 mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,01 mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,01 mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | 0,04 mg/l |  | не |
| Алуминий |  | 200 g/l | 0,08 mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,002 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Фенол |  | 2 g/l | <0,025 mg/l |  | да |

| Показател | Точка пробовземане | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | СП 34 | 500 mg/l | 526,00 mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,42 mg/l |  | не |
| Хлориди |  | 30 mg/l | <30,00 mg/l |  | да |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 203,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | <0,03 mg/l |  | да |
| Сероводород |  | 0.01 mg/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Нефтопродукти |  | 50 g/l | <0,30 mg/l |  | да |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,01 mg/l |  | да |
| Манган |  | 20 g/l | 0,74 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,05 mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,01 mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,02 mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Алуминий |  | 200 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | <0,001 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Фенол |  | 2 g/l | <0,025 mg/l |  | да |
| Разтворени вещества | СП 35 | 500 mg/l | 580,00 mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,14 mg/l |  | не |
| Хлориди |  | 30 mg/l | <30,00 mg/l |  | да |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 315,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,16 mg/l |  | не |
| Сероводород |  | 0.01 mg/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Нефтопродукти |  | 50 g/l | <0,30 mg/l |  | да |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,15 mg/l |  | не |
| Манган |  | 20 g/l | 0,21 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,03 mg/l |  | да |
| Мед |  | 30 g/l | <0,01 mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,02 mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | <0,02 mg/l |  | не |
| Алуминий |  | 200 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | <0,001 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Фенол |  | 2 g/l | <0,025 mg/l |  | да |

| Показател | Точка пробовземане | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | СП 38 | 500 mg/l | 992,00mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,09 mg/l |  | да |
| Хлориди |  | 30 mg/l | <30 mg/l |  | да |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 303,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,13mg/l |  | не |
| Сероводород |  | 0.01 mg/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Нефтопродукти |  | 50 g/l | <0,30 mg/l |  | да |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,02 mg/l |  | да |
| Манган |  | 20 g/l | 0,18 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,06 mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | <0,01 mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,02 mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Алуминий |  | 200 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | <0,001 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Фенол |  | 2 g/l | <0,025 mg/l |  | да |
| Разтворени вещества | СП 40 | 500 mg/l | 670,00 mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,52 mg/l |  | не |
| Хлориди |  | 30 mg/l | <30,00 mg/l |  | да |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 163,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,16mg/l |  | не |
| Сероводород |  | 0.01 mg/l | <0,02mg/l |  | да |
| Нефтопродукти |  | 50 g/l | <0,30mg/l |  | да |
| Желязо |  | 50 g/l | <0,01mg/l |  | да |
| Манган |  | 20 g/l | 0,02mg/l |  | да |
| Олово |  | 30 g/l | 0,05mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,01mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,03mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | 0,05mg/l |  | не |
| Алуминий |  | 200 g/l | <0,003mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,001mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003mg/l |  | да |
| Фенол |  | 2 g/l | <0,025mg/l |  | да |

| Показател | Точка пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | СП 3 | 500 mg/l | 135,00mg/l | 1 път на 6 месеца | да |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,23 mg/l |  | не |
| Хлориди |  | 30 mg/l | 182,82 mg/l |  | не |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 375,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,11 mg/l |  | не |
| Сероводород |  | 0.01 mg/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Нефтопродукти |  | 50 g/l | <0,30 mg/l |  | да |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,04 mg/l |  | да |
| Манган |  | 20 g/l | 1,24 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,04 mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,01 mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,05 mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Алуминий |  | 200 g/l | 0,02 mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,002 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Фенол |  | 2 g/l | <0,025 mg/l |  | да |
| Разтворени вещества | СП 4 | 500 mg/l | 2180 mg/l | 1 път на 6 месеца |  |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,07 mg/l |  | да |
| Хлориди |  | 30 mg/l | <30,0 mg/l |  | да |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 1655,00mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,17 mg/l |  | не |
| Сероводород |  | 0.01 mg/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Нефтопродукти |  | 50 g/l | <0,30 mg/l |  | да |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,07mg/l |  | не |
| Манган |  | 20 g/l | 0,96 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,11 mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,02 mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,01 mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | 0,02mg/l |  | да |
| Алуминий |  | 200 g/l | 0,09mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,005 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Фенол |  | 2 g/l | <0,025 mg/l |  | да |

| Показател | Точка пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | СП 34 | 500 mg/l | 0,786 mg/l | 1 път на 6 месеца | да |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,07 mg/l |  | да |
| Хлориди |  | 30 mg/l | <30,00 mg/l |  | да |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 237,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | <0,03 mg/l |  | да |
| Сероводород |  | 0.01 mg/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Нефтопродукти |  | 50 g/l | <0,30 mg/l |  | да |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,04 mg/l |  | да |
| Манган |  | 20 g/l | 0,64 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,04 mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,01 mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,03 mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Алуминий |  | 200 g/l | <0,003mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | <0,001 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Фенол |  | 2 g/l | <0,025 mg/l |  | да |
| Разтворени вещества | СП 35 | 500 mg/l | 2072,00 mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,05 mg/l |  | да |
| Хлориди |  | 30 mg/l | <30,00 mg/l |  | да |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 353,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,13 mg/l |  | не |
| Сероводород |  | 0.01 mg/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Нефтопродукти |  | 50 g/l | <0,30 mg/l |  | да |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,05 mg/l |  | да |
| Манган |  | 20 g/l | 1,17 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,09 mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,01 mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,03 mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Алуминий |  | 200 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,001 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Фенол |  | 2 g/l | <0,025 mg/l |  | да |

| Показател | Точка пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | СП 38 | 500 mg/l | 1368,00 mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,20mg/l |  | да |
| Хлориди |  | 30 mg/l | <30,00 mg/l |  | да |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 348,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,20mg/l |  | не |
| Сероводород |  | 0.01 mg/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Нефтопродукти |  | 50 g/l | <0,30 mg/l |  | да |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,03 mg/l |  | да |
| Манган |  | 20 g/l | 0,03 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | 0,05 mg/l |  | не |
| Мед |  | 30 g/l | 0,01 mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,04 mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Алуминий |  | 200 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | <0,001 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Фенол |  | 2 g/l | <0,025 mg/l |  | да |
| Разтворени вещества | СП 40 | 500 mg/l | 664,00 mg/l | 1 път на 6 месеца | не |
| Амоний |  | 0.12 mg/l | 0,32 mg/l |  | не |
| Хлориди |  | 30 mg/l | <30,00 mg/l |  | да |
| Сулфати |  | 50 mg/l | 159,00 mg/l |  | не |
| Фосфати |  | 0.1 mg/l | 0,10 mg/l |  | не |
| Сероводород |  | 0.01 mg/l | <0,02 mg/l |  | да |
| Нефтопродукти |  | 50 g/l | <0,30 mg/l |  | да |
| Желязо |  | 50 g/l | 0,01 mg/l |  | да |
| Манган |  | 20 g/l | 0,04 mg/l |  | не |
| Олово |  | 30 g/l | <0,03 mg/l |  | да |
| Мед |  | 30 g/l | 0,01 mg/l |  | да |
| Цинк |  | 200 g/l | 0,03 mg/l |  | да |
| Никел |  | 20 g/l | 0,03 mg/l |  | не |
| Алуминий |  | 200 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Арсен |  | 10 g/l | 0,002 mg/l |  | да |
| Кадмий |  | 1 g/l | <0,003 mg/l |  | да |
| Фенол |  | 2 g/l | <0,025 mg/l |  | да |