ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА

2012г.

За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 388 – Н0-И0-А0/2010г

Март 2013г.

гр.Пещера

годишен доклад

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 388 – Н0-И0-А0/2010г г.

# 1. Въведение

Настоящият годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 388 – Н0-И0-А0/2010г. на „Братя Ангелови” ООД, гр. Пещера е изготвен в изпълнение на чл. 125 т. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Докладът е разработен съгласно „Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено комплексно разрешително”, утвърден от Министъра на околната среда водите, м.Май, 2006г., съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Годишният доклад отговаря на общите  и специфични изисквания за инсталации, попадащи в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС – „Инсталации за интензивно отглеждане на птици, с повече от 40 000 места за птици”.

.

2. Модул „Facility” за подготовка на информация за докладване на данни за Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR

# Модулът „Facility” за отчетната 2012 година не е получен от оператора, поради което и не се прилага за този период.

# 3. Формат на годишния доклад (ГД):

Годишният доклад включва количествени данни за емисиите на замърсители, управлението на отпадъците, шумовите емисии, опазването на почвите и подземните води, съпроводени с бележки и разяснения във връзка с представените данни.

3.1. Увод

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР);

Инсталация за интензивно отглеждане на птици –т.6.6 „а” от Приложение № 4 на ЗООС

- Адрес по местонахождение на инсталацията;

Инсталацията е разположена в землището на гр. Пещера, община Пещера.

- Регистрационен номер на КР;

КР № 388-Н0-И0-А0/2010г

- Дата на подписване на КР;

24.03.2010 г.

- Дата на влизане в сила на КР;

- Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното;

Братя Ангелови ООД  гр.Пещера

- Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора;

ул. “М.Такев” №51, гр. Пещера

Община Пещера, Област Пещера

Тел.: 0350/64104

Факс: 0350/66352

е-mail: et.ivanangelov@gmail.com

- Лице за контакти;

Стоян Христов Ангелов Управител

- Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти;

ул. “М.Такев” №51, гр. Пещера

Община Пещера, Област Пещера

Тел.: 0350/64104

Факс: 0350/66352

е-mail: et.ivanangelov@gmail.com

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите;

Основната дейност на фирмата е производство на селскостопанска продукция-яйца.Средно годишно броя на отглежданите кокошки-носачки в инсталациите за интензивно отглеждане е 100000 бр.

Поточните линии в инсталациите представляват следното:

Кокошките носачки са разположени в 7бр. сгради подово и волиерно отглеждане,оборудвани с автоматично задвижваща се хранителна верижна система, колекторна система за събиране на яйца ,нипелна поилна система и система от полипропиленови ленти за събиране и почистване на тора.

Линията е комплектована със система за събиране на тора и изхвърлянето му , силози за съхранение на фуража , вентилационна и система , централизирана системма за събиране на яйца и компютъризирана контролна система.Съораженията са произведени от галванизирана метал и са комплектовани с нипелни поилки.Хранилките са направени от галванизирана стомана , широки и дълбоки така че да бъде сведено до минимум разпиляването на храната.

Помещението е климатизирано , с автоматично поддържане на температура и влажност.Всеки производствен цикъл стартира с почистване, обеззаразяване и дезинфекциране на оборудването.

Кокошките се населват в  при навършване на 17 седмици.

Отглеждането става по зададени климатични условия-температура,влажност и светлинен ден.Цялата система за отглеждането на кокошки-носачки е компютъризирана и съгласно технологията в сградите се поддържат автоматично зададени параметри за температура,влажност, количество свеж въздух,продължителност на светлинния ден и др.Допълнително се контролира процеса на хранене по време и количество,нивото на фураж в силоза,количеството подаден фураж на птиците за деня,количеството изпита вода с опции тези показатели да се проследят в седмичен план назад.

Цялата информация свързана с тези процеси се документира, обобщава и анализира.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Съгласно Условие  4 на КР № 388-Н0-И0-А0/2010г, разрешеният капацитет на инсталацията за пълен годишен период е:

| № | Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС: | Капацитет |
| --- | --- | --- |
|  |  | Позиция на дейността по Приложение №4 на ЗООС | Брой места за кокошки-носачки |
| 1. | Инсталация за интензивно отглеждане на птици : Хале № А1 Хале №А 2 Хале № А3 Хале № B1 Хале № B2 Хале № B3 Хале № B4 | 6,6”а” | 100000 16000 6000 6000 21000 17000 17000 17000 |

За отчетния период, са запълнени всички производствени халета и са натоварени съгласно производствения цикъл за отглеждане на този вид животни.

| № | Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС: | По КР | Отчет | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кокошки брой | Кокошки брой |  |
| 1. | Инсталация за интензивно отглеждане на птици: Хале № А1 Хале №А 2 Хале № А3 Хале № B1 Хале № B2 Хале № B3 Хале № B4 | 16000 6000 6000 21000 17000 17000 17000 | 16000 6000 6000 21000 17000 17000 17000 | да да да да да да да |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Процесите по отглеждане на птиците са автоматизирани.  Организационните и управленски функции са разпределени и се изпълняват от съсобствениците на фирмата.

Наетият персонал изпълнява конкретни счетоводни или технически задачи.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията;

РИОСВ – гр.Пазарджик

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

БД „Източнобеломорски район” гр. Пловдив

3.2. Система за управление на околната среда

След издаване на Комплексното разрешително № 388-Н0-И0-А0/2010г., ръководството на фирмата предприе действия за въвеждане на рационална система за управление на околната среда.

- Структура и отговорности

Съгласно съществуващата организационна структура на дружеството, отговорно лице по изпълнение на условията на комплексното разрешително е управителят на дружеството. Определен е и персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното. Изготвен е списък с отговорностите и задълженията.

- Обучение

Изготвена е програма за обучение на персонала, в която са включени теми с актуални въпроси ,касаещи основните параметри на ресурсите и спомагателните материали;мониторинг на околната среда;съхранението и събирането на отпадъците и предотвратяване и контрол на авариините ситуации.

- Обмен на информация

На площадката се поддържа актуална информация относно отговорното лице за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

Поддържа се актуален списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране

Изготвен е и се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите както и

списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително. Отговорните за изпълнението на условията лица имат достъп до тях.

Изготвен е и списък на кого от персонала, какъв документ е предоставен.

- Управление на документи

Прилагат се изискванията на КР за актуализация на документите, условията и реда за актуализация и за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

Инструкциите за експлоатация и поддръжка на производствените системи, изисквани с КР № 388-Н0-И0-А0/2010г. са изготвени и се съхраняват на площадката.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Дружеството прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното, както и за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Дружеството има разработен План за действие при аварии, в който са определени възможните начини на действие за всяка от предполагаемите аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. Проведено е обучение на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие.

Направена е оценка на възможностите за изпускане в резултата на аварийна ситуация в канализацията на опасни течни вещества,препаратиили силно замърсена вода,включително в резултата на гасене на пожар.Предвидени са съответстващи мерки, определени са сборни пунктове, както и най-подходящите пътища за извеждането на работещите от района на аварията.

Прилага се инструкция за определяне на причините, довели до авария и предприемане на коригиращи действия; за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията; за определяне на необходимите средства за лична защита и противопожарни средства, редовната им проверка и поддръжка, както и достъпът до местата за съхранението им.

Поддържа се актуален списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии; на списъка на телефонните номера по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

- Записи

Данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително и предприетите коригиращи действия при несъответствие се документират и съхраняват.

- Докладване

Настоящият доклад е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и ще бъде представен в РИОСВ – гр. Пазарджик до 31.03.2012 г.

Дружеството е в състояние да предостави при поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.Дружеството няма затруднения при изпълнението на условията и внедряването на СУОС.

3.3. Използване на ресурси

Ефективното използване на енергия, горива и ресурси е един от основните приоритети на фирменото ръководство, свързан както с щадящото въздействие на дейността върху параметрите на околната среда, така и с добри икономически показатели от дейността.

3.3.1. Използване на вода

Използваната вода за производствени нужди от един брой тръбен водопровод,на територията на площадката,обозначен в Приложение №9 – чертеж „Ситуация с  планове на ВиК системи” Монтирано е водомерно устройство за измерване на използваните количества вода;

      - Ежемесечно се отчитат и документират използваните водни количества.

      - Ежемесечно се заплаща използваната вода на ВКС ЕООД гр.Пещера.

Количеството използвана вода за производствени нужди на Инсталацията за интензивно отглеждане на птици за отчетния период е 8131 м3.

Таблица 3.1

| Източник на вода- шахтов кладенец/продукт | Годишно количество, съгласно КР, m3 | Количество за единица продукт1), съгласно КР, m3/1000птици | Използвано колич. за периода От 01.01 до 31.12.2012 г., m3 | Използвано количество за единица продукт1), съгласно КР, m3/1000птици | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000бр. птици |  | 270 | 8131 | 93.56 | Да |

Комплексно разрешително № 388-Н0-И0-А0/2010г г. не поставя годишен лимит за вода. В колона „Използвано количество за единица продукт” е отчетено количеството вода за 1000 броя птици за цялата 2012 г. Всички количества в Таблица 3.1 са дадени в м3.

Дружеството има разработена и прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните системи за птиците. Извършват се проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката за установяване и отстраняване на течове.

.

Дружеството прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди, в т.ч.:

- обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката;

- месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията за интензивно отглеждане на птици;

- месечна консумация на вода за производствени нужди за отглеждане на 1000 птици за 1 година в инсталацията;

- годишна консумация на вода за производствени нужди за отглеждане на 1000 птици за 1 година в инсталацията.

Прилага се инструкция и се документират резултатите от оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на разрешителното. За отчетния период няма констатирани несъответствия.

Няма установени течове или други несъответствия от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа.

3.3.2. Използване на енергия

Консумираната ел.енергия за производствени нужди  за отчетния период е 398300 kwh,измерено с измервателно устроиство от ЕВН-Бългалия.Стоиностите попълнени в таблица 3.2 са получени като консумираната електро енергия  на инсталациите се раздели на броя на птиците и се умножи по 1000.

Таблица 3.2.

| Продукт, броя птици | Електро-енергия, MWh/у | Количество за единица продукт, съгласно КР, MWh/1000бр. | Използвано количество за единица продукт, MWh/1000 бр. | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кокошки | Няма норма | 0.630 | 0.433 | Да |

Прилага се инструкцията за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на хранилните машини и вентилаторите, основни консуматори на електроенергия в инсталацията за интензивно отглеждане на птици.

Консумираната ел.енергия се измерва, изчислява и документира съгласно изискванията на Условие 8.2.2.1 от КР.

Дружеството прилага инструкцията по Условие 8.2.2.2. За отчетния период не са констатирани несъответствия.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

В КР няма зададени ограничения за количества използванисуровини, спомагателни материали и горива. Поради това Таблиците по-долу не са попълнени

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР t/y | Количество за единица продукт1), съгласно КР t/1000 бр. | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t1000 бр. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3.3.2

| Спомага-телни матери-али | Годишно количество съгласно КР Kg/y | Количество за единица продукт, съгласно КР kg/1000 бр. | Употребено годишно количество kg/y | Количество за единица продукт kg/1000 бр. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

За периода на докладване не са ползвани спомагателни материали.

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество съгласно КР | Количество съгласно КР l/h | Употребено годишно количество l | Количество за единица продукт l/h | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Във връзка с прилагане на Европейския регистър на изпускане  и пренос на замърсители „Братя Ангелови”ООД и поради липсата на точкови източници за замърсяване,предвид спецификата на прилаганата технология за отглеждане на този вид животни емисиите за дадени на база изчисление и измерване.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от организираните  източници не превишава посочените в КР стойности.

Няма други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в Условие 9.1.2

За отчетния период действащите вентилационни системи /Таблица 4.2.1/ са работили съобразно зададените технологични параметри – температура и  влажност на въздуха.

Таблица 1.Замърсители по EPEBB и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №. | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | 100 000 (9 000) | - | - | - | * |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | 500 000 0 | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 100 млн. - | - | - | - | * |
| 4# |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) | 100 - | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 - | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 (19 000) | - | - | - | 10 000 - |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 100 000 | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 | - | - | - | * |
| 9# |  | Перфлуоровъглероди (PFCs) | 100 - | - | - | - | * |
| 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 - | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 - | - | - | - | * |
| 12# |  | Общ азот | - | 50 000 | 50 000 - | 10 000 - | 10 000 - |
| 13# |  | Общ фосфор | - | 5 000 | 5 000 - | 10 000 - | 10 000 - |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) | 1 - | - | - | 100 - | 10 000 - |
| 15 |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) | 1 - | - | - | 100 - | 10 000 - |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди | 1 - | - | - | 100 - | 10 000 - |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 20 - | 5 - | 5 - | 50 - | 50 - |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | 10 - | 5 | 5 - | 5 - | 5 - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | 100 - | 50 | 50 - | 200 - | 10 000 - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | 100 - | 50 - | 50 - | 500 - | 10 000 - |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 - | 1 | 1 - | 5 - | 5 - |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 - | 20 - | 20 - | 500 - | 10 000 - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | 200 - | 20 - | 20 - | 50 - | 50 - |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 - | 100 - | 100 - | 1 000 - | 10 000 - |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 28 | 57-74-9 | Chlordane | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 29 | 143-50-0 | Chlordecone | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 31 | 85535-84-8 | Хлороалкани, C10-C13 | - - | 1 - | 1 - | 10 - | 10 000 - |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 33 | 50-29-3 | DDT | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 34# | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1 000 - | 10 - | 10 - | 100 - | 10 000 - |
| 35# | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1 000 - | 10 - | 10 - | 100 - | 10 000 - |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 37 | 330-54-1 | Diuron | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 40# |  | Халогенирани орган. съедин. (като AOX) | - - | 1 000 | 1 000 - | 1 000 - | 10 000 - |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 42# | 118-74-1 | Хексахлорбензол (HCB) | 10 - | 1 - | 1 - | 1 - | 5 - |
| 43# | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан (HCH) | 10 - | 1 - | 1 - | 1 - | 10 - |
| 45 | 58-89-9 | Lindane | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 46 | 2385-85-5 | Mirex | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 47# |  | PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) | 0.001 - | 0.001 - | 0.001 - | 0.001 - | 0.001 - |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол | 1 - | 1 - | 1 - | 5 - | 50 - |
| 49# | 87-86-5 | Пентахлорфенол (PCP) | 10 - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | 0.1 - | 0.1 - | 0.1 - | 1 - | 50 - |
| 51 | 122-34-9 | Simazine | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 52# | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | 2 000 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 53# | 56-23-5 | Tетрахлорметан (TCM) | 100 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 54# | 12002 г.-48-1 | Трихлорбензоли (TCBs) | 10 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 55# | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан | 100 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 57# | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2 000 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 58# | 67-66-3 | Трихлорометан | 500 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 59 | 8001-35-2 | Toxaphene | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид | 1 000 - | 10 - | 10 - | 100 - | 10 000 - |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 - | 1 - | 1 - | 50 - | 50 - |
| 62# | 71-43-2 | Бензол | 1 000 - | 200 (като BTEX) a/ | 200 (като BTEX) a/ | 2 000 (като BTEX) a/ | 10 000 - |
| 63# |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 64 |  | Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 65 | 100-41-4 | Етилов бензол | - - | 200 (като BTEX)a/ | 200 (като BTEX)a/ | 2 000 (като BTEX)a/ | 10 000 - |
| 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид | 1 000 - | 10 - | 10 - | 100 - | 10 000 - |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 - | 10 - | 10 - | 100 - | 10 000 - |
| 69# |  | Съединения на Organotin (като общ Sn) | - - | 50 - | 50 - | 50 - | 10 000 - |
| 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP) | 10 - | 1 - | 1 - | 100 - | 10 000 - |
| 71# | 108-95-2 | Феноли летливи (като общ C) | - - | 20 - | 20 - | 200 - | 10 000 - |
| 72# |  | Полициклични ароматни въглеводо-роди (PAHs)b/ | 50 - | 5 - | 5 - | 50 - | 50 - |
| 73 | 108-88-3 | Толуол | - - | 200 (като BTEX)a/ | 200 (като BTEX)a/ | 2 000 (като BTEX)a/ | 10 000 - |
| 74 |  | Tributyltin и неговите съединения | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 75 |  | Triphenyltin и неговите съединения | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) | - - | 50 000 - (1.95) | - - | - - | ** |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluralin | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 78 | 1330-20-7 | Xylenes | - - | 200 (като BTEX)a/ | 200 (като BTEX)a/ | 2 000 (като BTEX)a/ | 10 000 - |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | - - | 2 млн. - | 2 млн. - | 2 млн. - | 10 000c/ - |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | 10 000 - | - - | - - | - - | 10 000 - |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 - | 1 - | 1 - | 10 - | 10 000 - |
| 82# |  | Цианиди (като общ CN) | - - | 50 - | 50 - | 500 - | 10 000 - |
| 83# |  | Флуориди (като общ F) | - - | 2 000 - | 2 000 - | 10 000 - | 10 000c/ - |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5 000 - | - - | - - | - - | 10 000 - |
| 85# | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | 200 - | - - | - - | - - | 10 000 - |
| 86# |  | Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | 50 000 | - - | - - | - - | * |

(*) Забележка: Получените резултати са под границите на откриване на метода и тези стойности не могат да бъдат използвани за количествена оценка. Стойността на получените резултати е десетократно под нормите заложени в Комплексното разрешително.

Таблица 4.2.1

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречист- вателно съоръжение | Максимален дебит на газовете, по КР (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) | Действащ източник на отпадъчни газове за периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентилационна система, съставена от 11бр вентилатори | Хале № А1 |  | 175968 | 3.2 | да |
| Вентилационна система, съставена от 6бр вентилатори | Хале № А2 | - | 77976 | 3.2 | да |
| Вентилационна система, съставена от 6бр вентилатори | Хале №А 3 |  | 77976 | 3.2 | да |
| Вентилационна система, съставена от 14бр вентилатори | Хале №В1 |  | 247968 | 3.2 | да |
| Вентилационна система, съставена от 12бр вентилатори | Хале №В2 |  | 221976 | 3.2 | да |
| Вентилационна система, съставена от 12бр вентилатори | Хале №В3 |  | 221976 | 3.2 | да |
| Вентилационна система, съставена от 12бр вентилатори | Хале №В4 |  | 221976 | 3.2 | да |

Таблица 4.2.2

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Термич-на мощност МWth | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на димните газове (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) | Вид на гориво- то | Действащ из-точник на от-падъчни газо-ве за периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизелов агрегат | 0,19 | Няма | - | - | Дизелово гориво | не |

Емисии на вредни вещества в атмосферният въздух

От животновъдството се отделят следните емисии на азотни съединения:

- Амоняк (NН3)

- Метан (СН4)

Изчислените непреки годишни емисии на амоняк и метан от плащадката на Дружеството са както следва:

Амоняк (NН3)

Емисионен фактор за амоняк EF kg/1 брой животно/година за Кокошки – носачки е 0,37

Емисионни фактори за амоняк (NН3) за отделните под-дейности, свързани с животновъдството EF kg/1 брой животно/година за птицеферми са следните:

| SNAP CODE | Дейност | Грижи за добитъка | Склади Ране извън помеще ния | Разстилане на тор | Общо стопанисване и управление | Паша | Отделен N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100907 | Кокошки – носачки | 0,19 | 0,03 | 0,15 | 0,37 | 0 | 0,8 |

Избрания емисионен фактор за амоняк за технологията на отглеждане на Дружеството е 0.19, тъй като в птицефермата не се извършва складиране на торови маси извън помещения и разстилане на тор. От общия емисионен фактор за амоняк 0.37 се извъждат дейностите, който не се извършват на площадката, а именно 0.37 – /0.19 +0.03/. Получения емисионен фактор за амоняк за съществуващата технология на отглеждане е 0.19.

Методиката за изчисление на емисиите от амоняк и метан може да се представи със следното уравнение:

Е Е =  EF х А,  EF х А, където, EF – емисионен фактор; А - брой животни

Е за амоняк =  0.19 х 100 000, Е =  19 000 кг/год. Превишена е заложената прагова стойност от 10 000 кг/год за амоняк.

Метан (СН4)

Е за метан = 0.09 х 100 000

Е =  9 000 кг/год

За Метан (CH4) количеството замърсител за година за 1000 бр. птици е 90, следователно при условие, че 1 жизнен цикъл е 14 месеца т.е 0.9 год. Емитираните количества на замърсителите във въздуха, за отглеждането на 1000 бр. птици за един жизнен цикъл е 90 / 0.9 = 100;

За амоняк (NH3) количеството замърсител за година за 1000 бр. птици е 190. Емитираните количества на замърсителите във въздуха, за отглеждането на 1000 бр. птици за един жизнен цикъл е 190 / 0.9 = 211;

Всички емисии на вредни вещества от инсталацията за интензивно отглеждане на птици се изпускат в атмосферния въздух организирано, в съответствиес изискванията на Условие 9.2.1 от КР.

Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.   За отчетния период няма поява на неорганизирани емисии на площадката.

Предприемат се необходимите мерки за ограничаване на неорганизираните емисии на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г.

Всички дейности на площадката се извършват съгласно утвърдената технология, отговаряща на НДНТ прилагани в отрасъла и по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка, съгласно изискванията на Условие 9.3.1.

През отчетния период не са  получени сигнали и/или оплаквания от миризми, генерирани от дейностите на площадката.

Дружеството прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване или намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, в съответствие с изискванията на  Условие 9.3.3.Дружеството проверява и документира  два пъти годишно за неорганизирани източници на емисии,както и два пъти годишно извършва проверка и документиране за установяване на неприятни миризми.

Операторът е създал необходимата организация за документиране и съхраняване на резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване и намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, на постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката, както и информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите.

Към оператора няма поставено изискване за периодичен или непрекъснат мониторинг на замърсители, поради което в таблица 2 от образеца на ГД  не могат да бъдат определени концентрациите на замърсителите.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Всички производствени отпадъчни води от производствените халета се отвеждат единствено в един брой еднокамерен утаител от които водата е заустена в канализационната мрежа гр.Пещера.

Дружеството има сключен договор с фирма  ВКС ЕООД гр.Пещера за заустване на  отпадъчните води.

Прилагат се инструкции за проверка и поддръжка на поилните системи,канализационната система и утаителя и на тази основа се предприемат съответстващи мерки за привеждането им в съответствие с изискванията на КР.

Инструкцията по Условие 10.1.3.  се прилага, дружеството извършва собствен мониторинг за максимално допустимите концентрации на вещества в смесен поток отпадъчни води-производствени и битово фекални.Извършени са четири проби в съответствие с изискването залегнало в КР.Резултатите от изследванията са в нормите посочени в КР.

Успоредно с това, вещества квалифицирани като „опасни” от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества,препарати и продукти не са налични и не се използват в производствения процес. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствен мониторинг на емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.Дружеството прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадкката. Съгласно КР фирмата извършва периодична проверка и поддръжка на канализационната мрежа на площадката,при периодичната проверка не са открити неизправности.При периодичната проверка на пречиствателното съоражение /утаител/ не е открито повишаване на нивото , проверката е веднъж на три месеца.Извършени са две проверки на водопроводната мрежа за течове и неизправности , такива не са открити.Извършените емисионни измервания за заложените показатели в КР са веднъж на тримесичие ,извършени в лобораторията на РИОСВ гр.Пазарджик.

Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Методиката за изчисление на непреки годишни емисии в отпадъчните води  може да се представи със следното уравнение :

P t/y = Dm3/y  x Q mg/dm3 /1 000 000 ,   като

P  -   [t/y] – емисии отпадъчни води в тонове за година

D [m3/y ] – дебит

Q [mg/dm3  ] – измерено  количество по време на собствения мониторинг /средна стойност на показателя от всички измервания/

Операторът зауства смесен поток отпадъчни води - производствени (от измиване на помещенията), битово-фекални и дъждовни, в селищната канализационна система Проверката на канализационната мрежа се извършва съгласно писмена процедура.

По протоколи от собствен мониторинг резултатите по показател ХПК са както следва :

Протокол от 15.11.12г. ХПК-38,

Протокол от 19.6.12г. ХПК-37,

Протокол от 21.3.12г. ХПК-667,

Протокол от 10.1.12г. ХПК-39.

Количеството заустена отпадъчна вода по разходомерно устройство е приблизително 30 куб.м.

Съгласно формулата по-горе получените емисии в отпадъчни води  са:

195.25 (средна стойност на ХПК),  ХПК/3 = 195.25/3=65.08

P = 30 куб. м. х  65.08/ 1000 000

Р = 0.00195 т/год.  х 1000 = 1.95 кг/год.

За Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) количеството замърсител за година за 1000 бр. птици е 0.0195. 1 жизнен цикъл е 14 месеца т.е 0.9 год. следователно емитираните количества на замърсителите във води, за отглеждането на 1000 бр. птици за един жизнен цикъл е 0.00195/ 0.9 = 0.00216

4.4. Управление на отпадъците

Съгласно  КР№ 388-Н0-И0-А0/2010г , предприятието има право да генерира, временно да съхранява и да предава за оползотворяване следните производствени отпадъци, с наименование, код и количество, както следва:      Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране –външна фирма | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| - | - | t | t | t/1000 бр. | t/1000бр. | t | t |  |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0.05 | 0,05 | - | - | Площадка 2- | ЕТ янис 96 | Да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 и 16 02 13 | 20 01 36 | 0.5 | 0 | - | - | Площадка 5 |  | Да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23,съдържащо опасни компоненти | 20 01 35 | 0.5 | 0 |  |  | Площадка 5 |  | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21 | 0.05 | 0.005 |  |  | Площадка 5 |  | да |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсители с опасни вещества | 15 01 10 | 0.1 | 0 |  |  | Площадка 2 |  | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 150101 | 0.2 | 0.2 |  |  | Площадка 2 | ЕТ янис 96 - | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 34 | 32 | - | - | - | Общинска фирма | Да |

Посочените видове отпадъци не са пряко свързани с производствената дейност на предприятието, поради което не е въведена норма за 1 продукт.

В следващата таблица са посочени разрешените за генериране, временно съхраняване, рециклиране и/или обезвреждане опасни отпадъци. Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пласмасови опаковки | 15 01 02 | не | не | ЕТ янис 96 R-0.0485т | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 150101 | не | не | ЕТ янис 96 R-0.197т | да |
| Флуорисцентни тръби и др. отпадъци съд. Живак. | 200121 | не | не | Алброн ООД D-0.003т | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | не | не | Общинска фирма по чистота D-81.5м/куб | да |

През отчетния период опасни отпадъци не са образувани.

През този период са събрани и предадени на специализираната фирма ЕТ Янис 96  гр.Пещера 0,0485т отпадъци от пластмасови опаковки и 0.197т хартиени и картонени опаковки. През отчетния период не са образувани отпадъци от Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсители с опасни вещества - 15 01 10*. Няма налични количества и от предходни години.

Генерираните битови отпадъци в размер на 81.5м/куб са събрани  и извозени от  общинската фирма по чистота.

Дружеството е изготвило и има  утвърдена от РИОСВ гр. Пазарджик, Програма за управление на дейностите по отпадъците изискваща се по чл. 29 от ЗУО, съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО и в съответствие с Условие 11.1.2. на комплексното разрешително.

##### Всички генерирани от дейността на фирмата отпадъци се събират в съответствие с изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, разделно, на определените и посочени в заявлението места.

##### Тъй като генерираните през периода отпадъци са незначителни като количество и не притежават опасни свойства, не е прилагана допълнителна обработка за намаляване степента на тяхната опасност или на техния обем.

Изготвена е изискваната с Условие 11.2.5 Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20 01 21* ще се съхраняват в обособен участък от площадката, посочена в заявлението, в доставната си заводска опаковка и в затворени съдове, с необходимото обозначение.

Начинът по който се съхраняват отпадъците не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Утвърдена е инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Осъществява се измерване на  количествата образувани на площадката отпадъци и се определят съгласно Условие 11.7.1 от КР:

- Месечно количество образуван;

- Годишно количество образуван отпадък .

За целта е изготвена и се прилага инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци, както и инструкция за периодична оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

11.7.3.

Дружеството документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Води се  отчетна книга по чл. 25, ал. 1 ЗУО ,  заверена в РИОСВ – гр. Пазарджик, в съответствие с изискванията на чл.7, ал2. от Наредба №9.

Изготвени са и са представени в срок  годишните отчети по отпадъци по чл. 25, ал. 4 от ЗУО.

Документацията по Условие № 11 ще се съхранява в указания в Условие 11.9.5 срок.

На настоящия етап не се  планират промени в работата на инсталациите и не са изпускани замърсители в почвата.

Специфичните условия в КР, свързани с дейностите по управление на отпадъците се отнасят до управление на странични животински продукти-умрели животни и черупки от яйца.

Дружеството има сключен договор с Екарисаж Варна за събирането и транспортирането им за обезвреждане.Такива отпадъци през годината са генерирани и предадени на екарисажа, съответно -18.5т умрели птици .

Дружеството има и сключени договори за предаване на,  образувания животински тор за оползотворяване от селскостопански производители..През отчетния период е генериран и предаден 1890т. за оползотворяване т птичи тор.

Изготвена е и се прилага инструкцията по Условие 11А.2. През отчетния период не са възниквали разливи.

4.5 Шум

Измерените шумови нива при подготовката на заявлението за КР показват, че дейностите, извършвани на производствената площадка не предизвикват шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва,

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво - 70 dB(A);

- вечерно ниво - 70 dB(A);

- нощно ниво - 70 dB(A);

Най-близката жилищна зона е отдалечена на повече от 1 km, поради което работата на инсталУспоредно с това спецификата на производствената дейност „отглеждане на животни” не предполагаизлъчването на шум, превишаващ нормите предвидени в нормативната уредба.Производството е постоянно с непроменливи параметри на използваната техника.

За 2012 г. няма постъпили жалби от живущи около площадката. Последното измерване е направено на 22.6.2012г. с протоколи 8-0365,8-0366.

# 4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На площадката не се използват и не се складират вредни и опасни вещества, което изключва замърсяването на почвата с такива.

Дружеството е извършило анализ на състоянието на почвите на територията на производствената площадка от одобрените точки на пробо вземане съгласно КР.Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга.

Няма регистрирани аварийни случаи.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

За отчетния период дружеството няма изготвена Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

Като неразделна част на програмата за управление на отпадъците са предвидени инвестиционни средства в направление- разделното им събиране;ограничаване обема на генерираните отпадъци и препятстване неорганизираниемисии.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

В предстоящия период не се предвижда извеждане на Инсталацията или части от нея от експлоатация.

# 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

# 7.1 Аварии

През отчетния период не са настъпвали аварии, свързани с околната среда.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Няма постъпили  оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №.388-Н0-И0-А0/2010 г. на „Братя Ангелови ” ООД, гр. Пещера.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:___________                      Дата:_____________

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: Стоян Ангелов

Длъжност в организацията: Управител

Количеството  емитирани  замърсители  са получени  в съответствие с приложение 4 на ръководството за прилагане на ЕРИПЗ ,съгласно изискванията на регламент №166/2006г. като начина на определяне е С/изчислена стоиност/.Фирмата не образува  метан от деиноста на площадката.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |  |

Съгласно КР №388-Н0-И0-А0/2010 г., операторът няма задължение да упражнява мониторинг на отпадъчните газове.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладва-на в таблица колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год |  | 30 m3/год |  |  |
| pH |  | 6.5-9 | 7.31 | 7.61 | 7.37 | 7.28 | тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества |  | 200 | 2 | 13 | 78 | 2 | тримесечие | Да |
| БПК |  | 400 | 10 | 17 | 337 | 15 | тримесечие | Да |
| ХПК |  | 700 | 38 | 37 | 667 | 39 | тримесечие | Да |
| Други** |  |  |  |  |  |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране –външна фирма | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| - | - | t | t | t/1000 бр. | t/1000бр. | t | t |  |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0.05 | 0,05 | - | - | Площадка-2 | ЕТ Янис 96 - | Да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 и 16 02 13 | 20 01 36 | 0.5 | 0 | - | - | Площадка-5 |  | Да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23,съдържащо опасни компоненти | 20 01 35 | 0.5 | 0 |  |  | Площадка-5 |  | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21 | 0.05 | 0.005 |  |  |  |  | да |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсители с опасни вещества | 15 01 10 | 0.1 | 0 |  |  | Площадка-5 | Алброн ООД | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 150101 | 0.2 | 0.2 |  |  | Площадка-2 | - | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 34 | 32 | - | - | - | Общинска фирма | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пласмасови опаковки | 15 01 02 | не | не | ЕТ янис 96 R-0.045т | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 150101 | не | не | ЕТ янис 96 R-0.183т | да |
| Флуорисцентни тръби и др. отпадъци съд. Живак. | 200121 | не | не | Алброн ООД D-0.003т | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | не | не | Общинска фирма по чистота D-81.5м/куб | да |

Оценката за съответствие на временно съхранение на отпадъци се прави минимум веднъж годишно.При извършените проверки не са открити несъответствия.Имаме договор с фирми които притежават разрешително или лиценз в съответствие с закона за всеки един отпадък  посочен в условие 11.1. Предадените на фирма Алброн ООД D-0.003т. отпадъци - Флуорисцентни тръби и др. отпадъци съд. Живак, са количества образувани от предходни периоди и предадени през 2012 г.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Контур-1 Контур-2 | 54.4/ 59.5/54.5/ 51/56.4 48.0/48.3/58.0/58.9 | деня | да |

Дружеството измерва шумовите емисии веднъж на две години.Последното измерване е направено на 22.6.2012г. с протоколи 8-0365,8-0366.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дружеството съгласно КР не трябва да следи подземните води.

7

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амониев азот |  | 1/2/3 | 18.87/11.61/12.82 | На три год | да |
| Общ азот |  | 1/2/3 | 0.73/0.76/0.78 | На три год | да |
| pH |  | 1/2/3 | 5.38/6.24/7.03 | На три год. | да |

Съгласно КР, мониторингът се упражнява 1 път на три години. Резултатите за показателя Амониев азот попълвам по късно защото протокола от изпитване №1-1796 пристигна след първото докладване.Прилагам протокола от МОСВ  ИАОС . Предстоящ мониторинг - 2013 г.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През отчетния период няма аварийни ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Няма посъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР.

Няма посъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР.