РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНите ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГъРМЕН и ХАДЖИДИМОВО

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 353– НО/2008 г.

(за периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г.)

гр. Гоце Делчев, 2013 год.

Съдържание

1. Увод

2. Система за управление на околната среда

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

3.2. Използване на енергия

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.2. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.3. Управление на отпадъците

4.4. Шум

4.5. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях.

6. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

6.1. Аварии

6.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

7. Подписване на годишния доклад.

Приложения: Таблици и речник на използваните термини

1.Увод

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР) - Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово

- община Гоце Делчев, землище с. Добротино, местност ″Мокра поляна″

- Регистрационен номер на КР - № 353-НО/2008

- Дата на подписване на КР – 08.10.2008 г.

- Дата на влизане в сила на КР – 10.08.2008 г.

- Оператора   на   инсталацията/ите,   като   се   посочва   конкретно   кой   е   притежател   на разрешителното;

Притежател на разрешителното - ОБЩИНА Гоце Делчев - Владимир Москов  – Кмет на община Гоце Делчев

Оператор: Община Гоце Делчев

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

Собственик: Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоана” №2, тел.: 0751/600-70, факс: 600-66, e-mail: oba@gocenet.net

Оператор: Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоана” № 2, тел.: 0751/600-70, факс: 600-66, e-mail: oba@gocenet.net

- Лице за контакти: Живка Николова -Гл еколог

- гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, тел. номер: 0751/600-70, в.220, факс: 0751/600-66, e-mail: oba@gocenet.net. 0887223391

Оператор: гр.Гоце Делчев, регионално депо м.”Мокра поляна”   Кратко описание на всяка от дейностите/процесите,извършвани в инсталацията

Регионално депо за неопасни  отпадъци на община Гоце Делчев е разположено в местността “Мокра поляна”, землище на с. Добротино. Площадката е разположена, източно от населеното място на около 0,5 км. от пътя Гоце Делчев – Петрич, скица № 00614/18.12.2006 г на имота с № 004043, ЕКТЕ 21680, община Гоце Делчев.

В близост до площадката няма източници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, няма защитени територии и неподвижни паметници на културата. Изградена е прилежаща инфраструктура. Площта на цялото депо е 154623 м2.

Предназначението на инсталацията е да се осигури площадка за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците образувани от жизнената дейност на жителите на общината – битови и производствени отпадъци имащи характер на неопасни. Регионалното депо включва:

- клетка 1 – за неопасни отпадъци;

Дейности не попадащи в обхвата на приложение №4 към ЗООС

- Регионално Депо за строителни и инертни отпадъци Гоце Делчев

- Инсталация за сепариране

Изградена е и се използва клетка 1 на регионалното депо.

Депонирането на отпадъците започва от най-ниската точка на всяка клетка. На постъпващите на площадката отпадъци се извършва входящ контрол с цел да се допуска депониране само на неопасни твърди битови отпадъци и производствени неопасни такива. Входящият контрол се осъществява от оператор-кантарджия. Измерването на отпадъците става с електронна везна и данните се записват в компютъра. След разтоварване на отпадъците сметовозните коли задължително минават през дезинфекционен трап и кантара за контролно измерване.

Технологията на депониране включва:

- разтоварване;

- разстилане с уплътняване;

- оросяване с инфилтрирани води;

- запръстяване;

Технологията на натрупване обхваща депониране на отпадъците в определен дневен участък, чрез разстилане на тънък слой (0,20 – 0,30 м) и последващото им уплътняване с булдозер до достигане височина на работния слой от 1,80 м., след което се полага промеждутъчен слой пръст от 0,20 м.

Регионалното депо работи на 5 – дневна работна седмица.

Депото е въведено в експлоатация през 2001 година – Решение за въвеждане в експлоатация № 427 от 26.11.1999 г..

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

| № | Инсталация | Позиция на дейността, Приложение 4 от ЗООС | Максимален капацитет t/24h | Максимален капацитет t | Количество депонирани отпадъци t | Максимално депонирано количество t/24h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 г. | 2012г. |
| 1 | Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. | 5.4 | 50 | 95000 | 13565.390 ТБО 449.840 ПО | < 50 |
|  | Клетка 1 |  |  |  |  |  |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Регионално депо за неопасни  отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово е разположено на територията на РИОСВ – Благоевград, гр. Благоевград, ул.”Свобода” Nо 1

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

Басейновата дирекция Западнобеломорски район, гр. Благоевград, ул. “Митрополит Борис” № 18, п.к.441

2.Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

- определен е  персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

-  изготвени са  списъци на:

- Персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;

- Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- Съхраняват се  списъците по условие 5.1.2 и се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

- Обучение

Изготвен е списък на персонала, който да извършва дейностите по изпълнение на условията в КР.

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията в КР.

- Компютърно обучение – софтуерно обучение

- Повишаване на квалификационните групи по електротехника

- Ежемесечни курсове по безопасност на работа и охрана на труда

- Обмен на информация

- поддържа се  актуална информация на площадката относно отговорните лицата за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е  достъпна  за всички служители.

- поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране

- осигурен е  на площадката актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

- осигурен е  актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, които се  съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- Управление на документи

- прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и  за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

- изготвени са  всички, изисквани с разрешителното, инструкции и се съхраняват в администрацията на Регионалното депо в писмен вид и се предоставят при поискване от компетентните органи.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- прилагат се  писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

- прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

- прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване и Аварийния план.

Разработен е план за действия при бедствия и аварии, като са определени възможните  начини на действие при определени аварийни ситуации и са определени действия при тези ситуации, определени са средствата  за противодействие при аварийни ситуации – пожарогасители, адсорбенти при разливи и др.

- Записи

Всички записи, регламентирани в документите се водят редовно и са на разположение на заинтересованите страни.

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.

- Докладване

Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, регламентирани по КР.

Своевременно се докладва в РИОСВ при превишения в емисионните норми след извършване на собствения мониторинг Ежегодно се изготвя и представя годишен доклад в РИОСВ за изпълнение на дейностите, за които е издадено КР.

- Актуализация на СУОС

За разглеждания период  не е правена актуализация на СУОС за обект Регионално депо за неопасни  отпадъци за общини Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

| Условия по КР №353 - НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | - По Условие 4.2 от КР за общото количество депонирани отпадъци. - Данните за депонираните отпадъци в клетка №1 са представени в Таблица към точка „Производствен капацитет на инсталацията”. |
| Условия по КР №353 - НО/2008г. | Докладване |
| Условие 5.11.1 Притежателят на настоящото разрешително да актуализира система за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова. | През изминалата 2012 г. е пристъпвано към актуализиране и изменение на КР .Актуализираното КР ще бъде изпълнявано при експлоатацията на клетка 2 . |
| Условия по КР №353 - НО/2008г. | Докладване |
| Условие 7.4 Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнение на Условие 7.1, Условие 7.2 и Условие 7.3 като част от ГДОС. | По Условие 7.1 за периода от 10.01.2012 г. до 31.12.2012 г. не са извършвани анализи по показателите повърхностни води, поради силно засушаване в района на депото. Водите от временните валежи бързо се оттичат и е невъзможно да се вземат проби. Не са констатирани аварийни разливи и други замърсявания. По Условие 7.2 за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. е извършван мониторинг на подземни и инфилтратни води . По Условие 7.3 До момента не е извършвана промяна в работата на инсталацията. |

З.  Използване на ресурси:

3.1. Използване на вода:

Таблица 3.1 ( по Условие 8.1 от КР)

| Източник на вода | Количество за единица продукт съгласно КР m3/t депониран отпадък | Използвано годишно количество m3 | Използвано годишно количество за единица продукт m3/t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2012г. | 2012г. |
| ВИК, гр. Гоце Делчев | 0,0551 m3 /t | 620 m3 | 0,00004 m3 /t | Да |

| Условия по КР №353 – НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | Представени са в Таблица 3.1 от ГДОС. |
| Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Депото се захранва с питейна вода чрез външен водопровод от пречиствателна станция за питейни води гр. Гоце Делчев, въз основа на актуален писмен договор между община Гоце Делчев и ВИК, гр. Гоце Делчев. В депото е изготвена инструкция за системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. На площадката по проект няма монтиран водомер. Изразходваната вода за производствени нужди се изчислява съгласно инструкцията за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. • Изразходваното количество вода на депото е 0.00004мЗ/тон депониран отпадък. |

  - Използване на ел.енергия

Таблица 3.2 ( по Условие 8.2.1 от КР)

| Електроенергия | Количество за единица продукт съгласно КР МWh/t депониран отпадък | Използвано годишно количество за единица продукт МWh/t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2011 г. |
| Електроенергия | 0.003 MWh/t | 0.00126 MWh/t | Да |

| Условия по КР №353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, количеството използвана електроенергия, изразена като: - годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. | Представени са в Таблица 3.2 от ГДОС. |
| Условие 8.2.3.2 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Потреблението на ел.енергия в РД за ТБО е регулирано в договор с "Електро-снабдяване" гр. Гоце Делчев. Основните консуматори на ел.енергия в депото са административните сгради, помпените станции за инфилтрат и за техническа вода и осветлението на площадката. Притежателят на КР е изготвил писмена инструкция за отчитането на използваната ел.енергия. Няма превишаване на консумацията на ел. енергия съгласно установените норми в комплексното разрешително. |

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива:

Таблица 3.3

| Спомагателни материали | Количество за единица продукт съгласно КР l/t депониран отпадък | Количество за единица продукт l/t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2011 |
| Дезинфектанти | 0,01 l /t | 0,007 l/t | ДА |

Не се използват суровини и горива.

| Условия по КР №353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1 Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС за годишната употреба за производство на единица продукт на всеки от контролираните по Условие 8.3.1.1. спомагателни материали. | Посочени са в Таблица 3.3 |
| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количества използвани спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното. | Като спомагателни материали се използват дезинфектанти (белина). Изготвена е писмена инструкция за отчитането на използваните количества дезинфектанти. Няма превишаване на консумацията на спомагателни материали съгласно установените норми в комплексното разрешително |

З.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива и продукти.

| Условия по КР №353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.3., включващи: - брой и обект на извършените проверки; - брой установени несъответствия; - причини за несъответствие; - предприетите коригиращи действия; | • На района на депото се съхраняват единствено спомагателни материали – дезинфектанти . • Техническото обслужване на автопарка не се извършва в района на площадката. Отработените масла не се сменят и съхраняват в района на площадката. |

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда;

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух:

Данните са представени в Таблица 1 от Приложенията.

| Условия по КР № 353– НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.5.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по: - Условия 9.5.2.1, 9.5.2.2, 9.5.2.3 и 9.5.2.4 – от датата на влизане в сила на комплексното разрешително, - Условие 9.5.2.5 – от датата на изграждане на газоотвеждащата система, в съответствие с изискванията на Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). | Към момента не е доизградена газоотвеждащата система на клетка 1 и не е включена инсталацията за изгаряне на биогаз и съответно не работи дебитомер и газоанализатор. Дебит на газовете не се измерва. Съгласно наша Инструкция и Условие 9.5.2.2, 9.5.2.3 и 9.5.2.4 предотвратяването на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества се извършва чрез контрол спазването технологията на депониране на отпадъците, както и чрез периодично оросяване с инфилтрат. През периода няма постъпили и регистрирани оплаквания от миризми. Измервания на концентрациите на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух на изходите на газовите кладенци са извършени . |

  - Емисии на вредни вещества в отпадъчните води:

Данните са представени в Таблица 3 от Приложенията.

| Условия по КР № 353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.3.2 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС за: - брой на извършените проверки; - установени несъответствия; - предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. | Във връзка с Условие 10.3.2 се извършва собствен мониторинг, съгласно Инструкция и резултатите се отразяват в съответни дневници: а) каломаслоуловител – веднъж месечно б)септична яма – веднъж на шест месеца В дневниците няма отразени несъответствия, които да изискват коригиращи действия. |
| Условие 10.3.4 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС за: - брой на извършените проверки; - установени несъответствия; - предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия | Във връзка с Условие 10.3.4 се извършва собствен мониторинг, съгласно Инструкция и резултатите се отразяват в съответни дневници: В дневниците няма отразени несъответствия, които да изискват коригиращи действия |
| Условие 10.3.7: Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС веществата и техните изчислени годишни количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ. | Изчислените годишни количества на вредните вещества са дадени в Таблица 1 от приложенията. |
| Условие 10.3.8 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води,за един тон отпадък. | За разглеждания период няма пренос на замърсители извън площадката на депото. |

4.3     Управление на отпадъците:

Управлението на отпадъците се извършва съгласно действащото екологично законодателство и КР № 353 – НО/2008 г.:

- По Условие 11

- За периода 01.01.2012г 31.12.2012г.:

-13565.390 ТБО

-449.850 ПО

| Условия по КР № 353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервания съгласно Условие 11.7. количества и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество и годишно количество за един тон депонирани отпадъци. | За периода на отчитане не са образувани други отпадъци освен 639 кг. битови отпадъци. Данните са посочени в Таблица 4 от приложенията. |

| Условия по КР № 353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4 Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС: - Брой и обект на проверките; - Установени несъответствия; - Причини; - Предприети мерки/мерки, които ще бъдат предприети. | ►събирането и временното съхранение на отпадъците се извършва съгласно условие 11.3.5 и 11.3.8 ►транспортиране на отпадъци–не е извършвано ►оползотворяването и обезвреждането на отпадъци е посочено в Таблица 5 от Приложенията Извършват се ежемесечни проверки съгласно инструкциите по условия: 11.2.7, 11.4.3, 11.5.3 и 11.6.4. Установени несъответствия по отношение на технологията на депониране. Предприети са мерки – ускоряване на строителството и въвеждане в експлоатация на клетка № 2. |

| Условия по КР № 353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.5. и да представя като част от ГДОС: Данни от мониторинга на състоянието на тялото на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, определен в Условие 11.7.5. | За разглеждания период 01.01.-31.12.2012 г. е правен мониторинг на тялото на депото,има извършен морфологичен анализ на отпадъците . Копие от анализа е представен в РИОСВ . |

| Условие 11.9.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани и/или оползотворени на площадката, и данните да ги представя като част от ГДОС. | В таблица 4.3 |
| --- | --- |

Таблица 4.3, съгласно Условие 11.9.4.2

| Отпадък | Код | Количество депонирани отпадъци 01.-31.12.2012г. t/y | Обезврежд-ане на площадката | Име на фирмите, които депонират отпадъци - общо | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битови отпадъци |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 13565.390 | депониране | „Шеле – България-юг” ЕТ „ Руска Петрова” Община Хаджидимово | Да |
| Отпадък от улици | 20 01 03 | 431.820 | депониране | ЕТ „Астер – С ” „Шеле – България-юг” Община Хаджидимово | Да |
| Производствени отпадъци: |  | 449.840 | депониране |  |  |
| Отпадъци от пластмаси | 02 01 04 | 1.060 |  | „ Пас Трейд” ЕООД „Наталия-ММ”ООД | Да |
| Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер ) | 04 02 09 | 54.550 | депониране | „Хариеса”ЕООД „ Пас Трейд” ЕООД „Нелко България”ООД „Пиерик груп” ЕООД „ОРБЕЛ 2001” АД „ОРАДЕН”ООД | Да |
| Отпадъци, не упоменати другаде | 04 01 99 | 154.010 | депониране | „Маркус”ООД „Пиерик груп” ЕООД „ Пас Трейд” ЕООД „ОРАДЕН”ООД „ВИТО- 2005” ООД | Да |
| Отпадъци от преработка на плодове и зеленчуци | 02 03 04 | 17.840 | депониране | „Мерилини Данемонд”ООД „ Пас Трейд” ЕООД | Да |
| Отпадъци не упоменати другаде | 160199 | 0,01 | депониране | „Граматиков интергруп” ООД | Да |

| Условия по КР № 353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.7 Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение ІІ, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение ІІ на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на неопасни, инертни и опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи. | За периоа01.01.-31.12.2011 г е извършенанализ на почвите с протоколи №6327 от 13.05.2011 и № 929 и 930 от 16.05.2011г. Резултатите от анализа са отразени в Таблица 8 от Приложенията докладвано за 2011г За периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. не е извършван пренос на отпадъци извън площадката. |

4.4 Шум:

| Условия по КР № 353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.3.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС: - оплаквания от живущи около площадката; - резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.23 от Наредба №2/05.04.2006г.; - установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия. | За периода 01.01.-31.12.2011 г. е извършено замерване нивото на шум с протокол №02-0385 от 08.12.2011. Резултатите от анализа са отразени в Таблица 6 от Приложенията докладвано за 2011 г . |

4.5Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

| Условия по КР № 353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да извърши анализ на състоянието на почвите на територията на площадка (базово състояние) по показатели посочени в Таблица 13.9 в постоянни пунктове за мониторинг като се определят географските координати. | За периода 01.01.-31.12.2011г е .извършен анализ на почвите с протоколи №6327 от 13.05.2011 и № 929 и 930 от 16.05.2011г. Резултатите от анализа са отразени в Таблица 8 от Приложенията докладвано за 2011г Координати на точките за вземане на почви са: 4480412.34 и 8530006.14 |
| Условие 13.10.6 Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води като част от ГДОС. | За разглеждания период 01.01.-31.12.2012 г. е извършван мониторинг на подземните води резултатите са представени в Таблица 7 от Приложенията . |
| Условие 13.10.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от анализа за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по определените в Таблица 13.9 показатели като част от съответния ГДОС. | За период 01.01.-31.12.2011 г . е извършен анализ на почвите с протоколи №6327 от 13.05.2011 и № 929 и 930 от 16.05.2011г. Резултатите от анализа са отразени в Таблица 8 от Приложенията докладвано за 2011 г |
| Условие 13.10.8 Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почвите като част от ГДОС . | За разглеждания период 01.01.-31.12.2011 г. е извършен е анализ почвите с протоколи №6327 от 13.05.2011 и № 929 и 930 от 16.05.2011г. Резултатите от анализа са отразени в Таблица 8 от Приложенията докладвано за 2011г |

| Условия по КР № 353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.10.9 Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от изпълнение на Условие 13.8.4 и Условие 13.9.4 като част от ГДОС | За разглеждания период 01.01.-31.12.2012 г. е извършен мониторинг на подземни води и почви-през 2011г и резултатите от тях са представени в Таблица 7 и 8 от Приложенията . |
| Условие 13.10.9. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС. | Изготвени са 49 броя инструкции съгласно условията на КР. Ежемесечно се извършва оглед на тръбопроводи и оборудване разположени на открито. Не са установени течове. През 2011 г. не са установени разливи или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. На територията на площадката (на определените за целта места) се съхраняват в достатъчни количества необходимите сорбиращи материали за почистване в случай на разлив на вредни и опасни вещества. Извършват се необходимите проверки съгласно инструкциите и резултатите се записват в нарочни книги. |

| Условия по КР № 353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС. | За разглеждани период не са установени анормални режими на работа на инсталацията. |

5. Прекратяване на работа на инсталации или част от тях;

През периода 01.01.2012 - 31.12.2012 год. няма прекратяване работата на инсталацията или на част от нея.

| Условия по КР № 353 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 16.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва изпълнението на мерките на плановете по Условие 16.2 и Условие 16.3 като част от ГДОС. | През настоящата година се предвижда прекратяване дейността на инсталацията. В разглеждания период и временно не е прекратявана дейността на инсталацията. |

6. Свързани с околната среда аварии;

6.1 Аварии:

През 2012 г. в РД за неопасни отпадъци не е имало аварии свързани с околната среда.

6.2 Оплаквания или възражения свързани с дейността на РД за НО:

През 2012 г. не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността на депото.

7.  Подписване на годишния доклад;

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 353 - НО/2008г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дата: 22.03.2012 г.

Име на подписващия: Владимир Москов

Длъжност в организацията: Кмет на община Гоце Делчев

Подпис:

Печат:

П Р И Л О Ж Е Н И Я:

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове | Праг за пренос на замърсител, извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | във води kg/год. | в почва kg/год. |  |  |
| # | 74-82-8 | Метан (СН4) | 94 765,68 | - | - | - | - |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 171 039 | - | - | - | - |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | - | 158,4 | - | - | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | 3,83 | - | - | - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му като (Cu) | - | 0,58 | - | - | - |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му като (Zn) | - | 0,828 | - | - | - |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му (като Cd) | - | 0,0008 | - | - | - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му като (Pb) | - | 0,0024 | - | - | - |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | - | 0,06 | - | - | - |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му като (Ni) | - | 0,415 | - | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) | - | Не е измервано | - | - | - |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ C) | - | Не е измервано | - | - | - |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | - | 0,0072 | - | - | - |
| 82# |  | Цианиди (като общ CN) | - | Не е измервано | - | - | - |
| 83# |  | Флуориди (като общ F) | - | 4,56 | - | - | - |
| 13# |  | Общ фосфор | - | Не е измервано | - | - | - |
| 12# |  | Общ азот | - | 222,24 | - | - | - - |

# Таблица 2   Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг 01.01.-31.12.12 г. |  |  |
| Метан (CH4) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | 94 765,68 | Веднъж годишно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | 171 039 | Веднъж годишно | - |
| Кислород (O2) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | 187857,85 | Веднъж годишно | - |
| Сероводород (H2S) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | 7,446 | Веднъж годишно | - |
| Водород (H2) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | 0,0 | Веднъж годишно | - |

Извършено е измерване на концентрациите на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух на изходите на газовите кладенци.

В представените протоколи концентрациите на вредните вещества приравнени към нормални условия са изразени като масов поток в кг/час (колона 13 от протоколите).

Емисията на съответното вредно вещество се получава като се умножи концентрацията, изразена като масов поток в кг/час (колона 13 от протоколите) по 24 (часовете в денонощието) и полученото произведение се умножи по 365 (дните в годината).

Емисията на съответното вредно вещество в атмосферния въздух се определя за всеки кладенец по отделно, след което се сумират резултатите за газов кладенец 1 и газов кладенец 2 и се получава общото натоварване изразено като кг/год.

Концентрацията на кислород е представена в протоколите като обемни проценти. За да определем емисиите на кислорода във въздуха първо определяме годишния дебит на газа за всеки кладенец по отделно. За целта умножаваме дебита на газа, приравнен към нормални условия (колона 10 от протоколите)  по 24 (часовете в денонощието) и 365 (дните в годината). След което определяме годишния обемен дебит на кислорода като умножим измереното съдържание на кислород (колона 12 от протоколите) и годишния дебит на газа и произведението разделим на 100. Годишния обемен дебит на кислорода умножаваме по плътността му (1,42934 kg/m3) и получаваме годишната емисия на кислорода изразена като кг/год. Емисията на кислорода в атмосферния въздух се определя за всеки кладенец по отделно, след което се сумират резултатите за газов кладенец 1 и газов кладенец 2.

Таблица 3. Емисии в отпадъчните води (инфилтрат, повърхностни води от площадката на депото и смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води от стопански двор)

3.1 Мониторинг на смесен поток производствени води и битово-фекални отпадъчни води от площадката на стопанския двор

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РН |  | 6,0-8,5 | 7,45 | Веднъж на тримесечие | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 6 | Веднъж на тримесечие | - |
| БПК5 | mg/dm3 | 15 | 12 | Веднъж на тримесечие | - |
| ХПК | mg/dm3 | 70 | 26 | Веднъж на тримесечие | - |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | <0,1 | Веднъж на тримесечие | - |
| Аниоактивни детергенти | mg/dm3 | 1 | <0,02 | Веднъж на тримесечие | - |

3.2 Емисии в отпадъчните води (инфилтрат, повърхностни води от площадката на депото и смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води от стопански двор)

Протокол за вземане на проба №02-0502 от 03.12 2012г. за инфилтратни води

| Параметри | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | m3 | Не е нормирано | 2400 | Веднъж годишно | Да |
| РН |  | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| БПК5 | mgО2/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| ХПК | mgО2/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Обща твърдост | mgΣqv/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | 1,07 | Веднъж годишно | Да |
| Хром (ІІІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | 1,56 | Веднъж годишно | Да |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,243 | Веднъж годишно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,173 | Веднъж годишно | Да |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,0001 | Веднъж годишно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,51 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | Не е нормирано | 2045,0 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 95,0 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфиди | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | Не е нормирано | 12,6 | Веднъж годишно | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | 80 | Веднъж годишно | Да |
| Животински мазнини и рас-тителни масла | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Анйонактивни детергенти | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,51 | Веднъж годишно | Да |
| Феноли | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,00033 | Веднъж годишно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,025 | Веднъж годишно | Да |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,003 | Веднъж годишно | Да |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | Не е нормирано | - | Веднъж годишно | - |

3.3 Мониторинг на повърхностни атмосферни води от охранителните канавки, формирани около терена на тялото на депото и по протежение на пътищата, по които се доставят отпадъците

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РН |  | 6,0-8,5 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | 30 |  | Веднъж на тримесечие |  |
| БПК5 | mgО2/dm3 | 15 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| ХПК | mgО2/dm3 | 70 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Обща твърдост | mgΣqv/dm3 | 10 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Хром (Общ) | mg/dm3 | 0,55 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Мед | mg/dm3 | 0,1 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Никел | µg/dm3 | 0,2 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Олово | µg/dm3 | 0,05 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Желязо | mg/dm3 | 1,5 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Манган | mg/dm3 | 0,3 |  | Веднъж на тримесечие |  |
| Хлорни йони | mg/dm3 | 300 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 300 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 0,04 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2,0 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Фосфати | mg/dm3 | 1,0 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Органичен въглерод | mg/dm3 | 12 | - | Веднъж на тримесечие |  |

За отчетния период не е извършван мониторинг на повърхностни атмосферни води от охранителните канавки поради силно засушаване на района на депото. Водите от временните валежи бързо се оттичат и е невъзможно да се вземат проби.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други хидравлични масла | 13 01 13* | Не | Не | Не | Да |
| Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | Не | Не | Не | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | Не | Не | Не | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | Не | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 19 08 05 | Не | Не | Не | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Да | Не | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

Не са извършвани измервания на шумови емисии за 2012 г. Измервания са правени през 2011 г.

| Място на измерването | Измерени стойности в dB (A) | Измерено през деня/нощта | Гранични стойности съгласно КР в dB (A) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт 1 | - | деня | 70 | да |
| Пункт 2 | - | деня | 70 | да |
| Пункт 3 | - | деня | 70 | да |
| Пункт 4 | - | деня | 70 | да |
| Пункт 5 | - | деня | 70 | да |

Най-близкото населено място - гр. Гоце Делчев  отстои от площадката на депото на повече от 3000 м. За отчетния период не са  постъпвали оплаквания за шум от района около депото.

Таблица 7. Опазване на подземните води.

Протокол № 02-0382 и  № 02-0383 / 16.12.2011г.

| Показател | Точка на пробовзема-не | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КК №1 | КК №2 |  |  |  |
| Електропроводимост | КК №№ 1,2,3 | 2000 μs cm-1 | 907.0 | 1355.0 | 365 | Веднъж годишно | Да |
| Обща твърдост | КК №№ 1,2,3 | 12 mgΣqv/dm3 | 22 | 29 | 6,7 | Веднъж годишно | - |
| Активна реакция | КК №№ 1,2,3 | ≥6,5 и ≤9,5 | 6,70 | 6,52 | 9,07 | Веднъж годишно | Да |
| Амониев йон | КК №№ 1,2,3 | 0,50 mg/l | 0,095 | 0,076 | 0,17 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрити | КК №№ 1,2,3 | 0,50 mg/l | 0,077 | 0,081 | <0,02 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрати | КК №№ 1,2,3 | 50 mg/l | 3,1 | 0,9 | 0,14 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди | КК №№ 1,2,3 | 250 mg/l | 93 | 81 | 29 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфати | КК №№ 1,2,3 | 250 mg/l | 18 | 43 | 0,55 | Веднъж годишно | Да |
| Фосфати | КК №№ 1,2,3 | 0,50 mg/l | <0,02 | 0,087 | <0,02 | Веднъж годишно | Да |
| Флуориди | КК №№ 1,2,3 | mg/l | 0,09 | 0,19 | 0,28 | Веднъж годишно | Да |
| Мед | КК №№ 1,2,3 | 2,0 mg/l | <0,0026 | <0,0026 | 0,0033 | Веднъж годишно | Да |
| Никел | КК №№ 1,2,3 | 20 μg/l | 8 | 4 | <2,9 | Веднъж годишно | Да |
| Олово | КК №№ 1,2,3 | 10 μg/l | < 1 | < 1 | <1 | Веднъж годишно | Да |
| Хром общ | КК №№ 1,2,3 | 10 μg/l | < 1,9 | < 1,9 | <1,9 | Веднъж годишно | Да |
| Арсен | КК №№ 1,2,3 | μg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | Веднъж годишно | Да |
| Цинк | КК №№ 1,2,3 | 5,0 mg/l | 0,184 | 0,181 | 0,161 | Веднъж годишно | Да |
| Натрий | КК №№ 1,2,3 | 200 mg/l | 55 | 77 | 99 | Веднъж годишно | Да |
| Цианиди | КК №№ 1,2,3 | 0,01 mg/l | <0,002 | 0,002 | <0,002 | Веднъж годишно | Да |
| Кадмий | КК №№ 1,2,3 | 5,0 μg/l | <0,33 | <0,33 | <0,33 | Веднъж годишно | Да |
| Живак | КК №№ 1,2,3 | 1,0 μg/l | <0,0001 | <0,0001 | 0,0005 | Веднъж годишно | Да |
| Нефтопродукти | КК №№ 1,2,3 | - | - | - |  | Веднъж годишно | - |
| Анионактивни детергенти | КК №№ 1,2,3 | - | - | - | - | Веднъж годишно | - |
| Феноли | КК №№ 1,2,3 | - | - | - | - | Веднъж годишно | - |

Таблица 8. Опазване на почви

Честота на мониторинга – веднъж  на три години

Анализ на почвите е извършван през 2011 г.

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние) съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 5.0 | № 1 0-20 см. | - | веднъж на три години | да |
| Нефтопродукти | 7,260 mg/kg | № 1 0-20 см. | - | веднъж на три години | да |
| Арсен | 39,84 mg/kg | № 1 0-20 см | - | веднъж на три години | да |
| Хром | 56 mg/kg | № 1 0-20 см | - | веднъж на три години | Да |
| Кадмий | 0,40 mg/kg | № 1 0-20 см | - | веднъж на три години | Да |
| Цинк | 45,31 mg/kg | № 1 0-20 см | - | веднъж на три години | Да |
| Мед | 10,03 mg/kg | № 1 0-20 см | - | веднъж на три години | Да |
| Олово | 22,46 mg/kg | № 1 0-20 см | - | веднъж на три години | Да |
| Никел | 11,53 mg/kg | № 1 0-20 см | - | веднъж на три години | да |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората.

В РД за неопасни отпадъци е разработен план за действия при бедствия и аварии. Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблицата не е попълнена, тъй като досега не е имало оплаквания или възражения от физически или юридически лица относно дейността на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово .

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

КР				Комплексно разрешително

ЗООС			Закон за опазване на околната среда

СУОС			Система за управление на околната среда

СК				Сондажни кладенци

ТБО				Твърди битови отпадъци

РД				Регионално депо

РИОСВ			Регионална инспекция по околна среда и водите

ГК				Газови кладенци

ГДОС			Годишен доклад по околна среда

# Text boxes

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране е-собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Други хидравлични масла | 13 01 13* | 0,01 | - | няма норма | - | Не | - | Да |
| Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 0,01 | - | няма норма | - | Не | - | Да |
| Оловни акуму-латорни батерии | 16 06 01* | 2 бр/ y | - | няма норма | - | Не | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 5 бр/у | - | няма норма | - | Не | - | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 19 08 05 | 12,45 | - | 0,00083 | - | Не | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1,75 | 0,64 | няма норма | - | Не | - | Да |