ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване

1. Автомобилни бензини несъдържащи олово

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ | МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Октаново число по изследователски метод, RON |  | БДС EN ISO 5164 |
| Октаново число по моторен метод, MON |  | БДС EN ISO 5163 |
| Съдържание на олово | mg/l | БДС EN 237 |
| Плътност при 15 оС | кg/m3 | БДС EN ISO 3675 БДС EN ISO 12185 |
| Съдържание на сяра | mg/kg | БДС EN ISO 20846 БДС EN ISO 20884 |
| Стабилност на окисление | min | БДС EN ISO 7536 |
| Съдържание на смоли (промити с разтворител) | mg/100 ml | БДС EN ISO 6246 |
| Корозия на медна пластинка (3h при 50 оС) | клас | БДС EN ISO 2160 |
| Външен вид | - | Визуална проверка |
| Съдържание на въглеводородни групи: - алкени - арени | % (V/V) | БДС EN 14517 БДС EN 15553 ASTM D 1319 |
| Съдържание на бензен | % (V/V) | БДС EN 12177 БДС EN 238 БДС EN 14517 |
| Съдържание на кислород | % (m/m) | БДС EN 1601 БДС EN 13132 БДС EN 14517 |
| Съдържание на кислородсъдържащи съединения - метанол (добавят се стабилизиращи агенти) - етанол (може да бъдат необходими стабилизиращи агенти) - изопропилов алкохол - изобутилов алкохол - третичен бутилов алкохол - етери (с 5 или повече С-атоми) - други кислородсъдържащи | % (V/V) | БДС EN 1601 БДС EN 13132 БДС EN 14517 |
| Налягане на наситените пари Клас А Клас С | kPa | БДС EN 13016-1 |
| Дестилационни характеристики - при 70 °С се изпаряват, Е 70 Клас А Клас С | % (V/V) | БДС EN ISO 3405 |
| - при 100 °С се изпаряват, Е 100 Клас А Клас С | % (V/V) | БДС EN ISO 3405 |
| - при 150 °С се изпаряват, Е 150 Клас А Клас С | % (V/V) | БДС EN ISO 3405 |
| - край на кипене, FBP | °С | БДС EN ISO 3405 |
| - остатък от дестилацията | % (V/V) | БДС EN ISO 3405 |
| Индекс на летливост (10VP + 7 E70) |  |  |
| Съдържание на манган | mg/l | Pr EN 16135 Pr EN 16136 |