ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване

2. Горива за дизелови двигатели

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ | МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Цетаново число |  | БДС EN ISO 5165 БДС EN 15195 |
| Цетанов индекс |  | БДС EN ISO 4264 |
| Плътност при 15 оС | kg/m3 | БДС EN ISO 3675 БДС EN ISO 12185 |
| Полициклични арени | % (m/m) | БДС EN 12916 |
| Съдържание на сяра | mg/kg | БДС EN ISO 20846 БДС EN ISO 20884 |
| Пламна температура | оС | БДС EN ISO 2719 |
| Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилация) | % (m/m) | БДС EN ISO 10370 |
| Съдържание на пепел | % (m/m) | БДС EN ISO 6245 |
| Съдържание на вода | mg/kg | БДС EN ISO 12937 |
| Общо количество онечиствания | mg/kg | БДС EN 12662 |
| Корозия върху медна пластинка (3 h при 50 оС) | клас | БДС EN ISO 2160 |
| Стабилност на окисление | g/m3 h | БДС EN ISO 12205 БДС EN 15751 |
| Смазочна способност, (wsd 1,4) при 60 оС | µm | БДС EN ISO 12156-1 |
| Вискозитет при 40 оС | mm2/s | БДС EN ISO 3104 |
| Дестилационни характеристики: - % (V/V) дестилирали до 250 оС - % (V/V) дестилирали до 350 оС - 95 % (V/V) дестилирали до | % (V/V) % (V/V) °C | БДС EN ISO 3405 |
| Гранична температура на филтруемост CFPP -клас А -клас Е | °C °C | БДС EN 116 |
| Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME) | % (V/V) | БДС EN 14078 |