ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване

4. Биодизел за отопление– Метилови естери на мастни киселини (FAME)

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ | МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Съдържание на естери | % (m/m) | БДС EN 14103 |
| Плътност при 15°С | kg/m3 | БДС EN ISO 3675 БДС EN ISO 12185 |
| Вискозитет при 40°С | mm2/s | БДС EN ISO 3104 |
| Пламна температура | °C | БДС EN ISO 3679 БДС EN ISO 2719 |
| Температура на течливост - зимен период (1 октомври - 15 март) | °С | БДС ISO 3016 |
| Съдържание на вода | mg/kg | БДС EN ISO 12937 |
| Киселинно число | KOH/g | БДС EN 14104 |
| Йодно число | g l/100 g | БДС EN 14111 |
| Ненаситени метилови естери (≥ 4 двойни връзки) | % (m/m) |  |
| Съдържание на моноглицериди | % (m/m) | БДС EN 14105 |
| Съдържание на диглиглицериди | % (m/m) | БДС EN 14105 |
| Съдържание на триглицериди | % (m/m) | БДС EN 14105 |
| Свободен глицерол | % (m/m) | БДС EN 14105 БДС EN 14106 |
| Съдържание на сяра | mg/kg | БДС EN ISO 20846 ДС EN ISO 20884 |
| Общо количество онечиствания | mg/kg | БДС EN 12662 |
| Стабилност на окисление 110°С | h | БДС EN 14112 |
| Съдържание на сулфатна пепел | % (m/m) | БДС ISO 3987 |
| Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилацията) | % (m/m) | БДС EN ISO 10370 |
| Специфична топлина на изгаряне (долна) | MJ/kg | СТ на СИВ 3965 ISO 1928 |