Информация

на ИАОС-МОСВ за резултатите от провеждания радиационен мониторинг на приземен въздух в гр.София. Дата: 04.04.2011 г.

Обобщена информация за резултатите от анализите на проби от атмосферен въздух и от атмосферни отлагания (дъждовна вода,“Wet” Fallout ) за пункт „Павлово”, характеризиращи периода 28÷31 март 2011г. е представена в таблицата.

Резултатите от анализите на проби от атмосферен въздух и атмосферни отлагания за радиоактивност. Пункт „Павлово”.

| № | Радионуклид | Период: 28-29 март. (текстилен филтър) Обем:2487m3 Обемна активност, [mBq/m3] | Период: 28-30 март. (текстилен филтър) Обем:4905m3 Обемна активност, [mBq/m3] | Период: 28-30 март. (филтър акт.въглен) Обем: 227 m3 Обемна активност, [mBq/m3] | Период: 28-30 март. Дъжд. вода Колич.валежи: 14,5 l/m2 Обемна активност, [Bq/dm3] | Период: 29-30 март. (текстилен филтър) Обем:2563m3 Обемна активност, [mBq/m3] | Период: 30-31 март. (текстилен филтър) Обем:2359m3 Обемна активност, [mBq/m3] | Норма,съгласно ОНРЗ-2004 Въздух, Bq/m3 (Пит.вода,Bq/dm ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Берилий-7 (7Be) | 4,27±0,46 | 3,35±0,46 |  | <0,830 | 2,66±0,30 | 0,58±0,46 | 1900 (3000) |
| 2 | Йод-131 (131I) | 0,154±0,022 | 0,336±0,040 | 0,761±0,185 | 0,367±0,079 | 0,610±0,067 | 0,095±0,0,019 | 7,3 (2,1) |
| 3 | Цезий-134 (134Cs) | <0,012 | 0,013±0,0,003 |  | <0,128 | 0,025±0,0,003 | <0,019 | 6,0 (7,2) |
| 4 | Цезий-137 (137Cs) | <0,035 | 0,017±0,0,003 |  | <0,062 | <0,032 | <0,010 | 3,2 (11) |

Заключение:

- В пробите от атмосферен въздух - пункт „Павлово”, взети през периода 28÷31 март 2011 г., са установени обемни активности  на йод-131 в диапазона от 95±29 µBq/m3 до 761±185 µBq/m3. Концентрациите на радиоактивен йод в приземния въздух се изменят в широки граници, но са значително под допустимата средногодишна обемна активност на атмосферен въздух в жилища и на открито(ГСГОАВ) – от 9600 до 76800 пъти *. Oбемните активности на цезий-134 и на цезий-137 са около и под минимално измеряемите.

- В проба от атмосферни отлагания-дъждовна вода от пункт „Павлово”, взета през периода 28-30 март 2011 г., е установена обемна активност на йод-131 от 367±79 mBq/dm3, която е около 6 пъти под допустима средногодишна обемна активност за питейна вода (ГСГОАПВ)* . Oбемните активности на цезий-134 и на цезий-137 са под минимално измеряемите.

- Данните за обемната активност на йод-131 в проби от въздух и от атмосферни отлагания (дъждовна вода) не налагат предприемането на  никакви предпазни мерки за населението.

______________________________________________________________________________

*НАРЕДБА за основните норми за радиационна защита, ОНРЗ-2004 (ПМС №190/ 30.07.2004г.,обн., ДВ, бр.73/20.08.2004г.)