Информация

на ИАОС-МОСВ за резултатите от провеждания радиационен мониторинг

на приземен въздух, пункт гр. Свищов. Период на пробонабиране: 30.03.÷04.04.2011г.

Резултатите от анализа на проба от атмосферен въздух, взета от автоматична станция за аерозолни проби в гр. Свищов, са представени в таблица № 1. Данните са получени на 07.04.2011 г.

Пункт „Свищов”

Проба от приземен въздух:

- период на пробонабиране от 11:40 h на 30.03.2011 г. до 07:55 h на 04.04.2011г.;

- обем на пробата: 350 m3 ;

- филтър тип йоден филтър-активен въглен.

таблица № 1

| № | Радионуклид | Проба Б Обемна активност, [mBq/m3 | Норма,съгласно ОНРЗ-2004’ Bq/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Берилий-7 (7Be) | - | 1900 |
| 2 | Йод-131 (131I) | 2,380±0,340 (MDA 0,330) | 7,3 |
| 3 | Цезий-134 (134Cs) | - | 6,0 |
| 4 | Цезий-137 (137Cs) | - | 3,2 |

Заключение:

- В проба от атмосферен въздух - пункт „гр.Свищов”, взета върху йоден филтър от активен въглен през периода 30 март ÷ 04 април 2011 г., е измерена обемна активност на йод-131 от  2380 ± 340 µBq/m3, която е повече от 3000 пъти под допустимата средногодишна обемна активност на атмосферен въздух в жилища и на открито (ГСГОАВ)*.

- Получените данни за концентрацията на активност на йод-131 в проба от приземен въздух от пункт гр. Свищов не налагат предприемане на никакви предпазни мерки за населението.

________________________________________________________________________________

*НАРЕДБА за основните норми за радиационна защита, ОНРЗ-2004,(ПМС №190/ 30.07.2004г.,обн., ДВ, бр.73/20.08.2004г.)