Информация

на ИАОС-МОСВ за резултатите от провеждания радиационен мониторинг

на приземен въздух в гр. София - пункт „Павлово”

Дата: 11.04.2011 г., 14:00 ч.

Резултатите от анализите на проби от приземен въздух, акумулирани в кв. „Павлово” с преносими пробовземни устройства за атмосферни аерозоли, са представени в таблица №1. Данните са получени на 11.04.2011 г.

Описание на въздушните проби:

А) пункт „Павлово”: период на пробонабиране 04.÷08.04.2011 г.,обем на пробата: 442,2 m3 (йоден филтър-активен въглен)

Б) пункт „Павлово”: период на пробонабиране. 06÷08.04.2011 г.,обем на пробата: 5213 m3 (тип филтър FMP, текстилен)

таблица № 1

| № | Радионуклид | Проба А Обемна активност, [mBq/m3] | Проба Б Обемна активност, [mBq/m3] | Норма,съгласно ОНРЗ-2004 [Bq/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Берилий-7 (7Be) | - | 4,86±0,28 | 1900 |
| 2 | Йод-131 (131I) | 0,700±0,128 | 0,406±0,026 | 7,3 |
| 3 | Цезий-134 (134Cs) | - | 0,030±0,006 | 6,0 |
| 4 | Цезий-137 (137Cs) | - | 0,033±0,022 | 3,2 |

Заключение:

- В проби от атмосферен въздух в гр. София - пункт „Павлово”, акумулирани върху:

- йоден филтър от активен въглен  през периода 04 ÷ 08 април 2011 г. и

- върху текстилен филтър тип FMP  през периода 06 ÷ 08 април 2011 г.,

са измерени обемни активности на йод-131 съответно от  700±128 µBq/m3 и от  406±26 µBq/m3. Специфичните активности на цезий-134 и на цезий-137 не превишават 33 µBq/m3.

- Получените стойности за концентрацията на активност на йод-131, цезий-134 и цезий-137 в проби от приземен въздух в гр. София са съответно:

- повече от 10000 пъти - за йод-131  и

- повече от 100000 пъти - за цезий-134 и за цезий-137

под допустимата средногодишна обемна активност на атмосферен въздух в жилища и на открито (ГСГОАВ)* и не налагат предприемане на никакви предпазни мерки за населението.

________________________________________________________________________________

*НАРЕДБА за основните норми за радиационна защита, ОНРЗ-2004,(ПМС №190/ 30.07.2004г.,обн., ДВ, бр.73/20.08.2004г.)