Информация

на ИАОС-МОСВ за резултатите от провеждания радиационен мониторинг

на приземен въздух в гр. София - пункт „Павлово”

Дата: 15.04.2011 г., 15:00 ч.

Резултатите от анализите на пробa от приземен въздух, акумулиранa в кв. „Павлово” с преносимo пробовземнo устройствo за атмосферни аерозоли, са представени в таблица №1. Данните са получени на 15.04.2011 г.

Описание на въздушните проби:

пункт „Павлово”: период на пробонабиране 08.÷11.04.2011 г.,обем на пробата: 7160,3 m3 (тип филтър FMP, текстилен)

таблица № 1

| № | Радионуклид | Обемна активност, [mBq/m3] | Норма,съгласно ОНРЗ-2004 [Bq/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Берилий-7 (7Be) | 7,34±0,76 | 1900 |
| 2 | Йод-131 (131I) | 0,339±0,036 | 7,3 |
| 3 | Цезий-134 (134Cs) | 0,035±0,004 | 6,0 |
| 4 | Цезий-137 (137Cs) | 0,036±0,006 | 3,2 |

Заключение:

- В пробa от атмосферен въздух в гр. София - пункт „Павлово”, акумулиранa върху

текстилен филтър тип FMP  през периода 08 ÷ 11 април 2011 г.,  са измерени обемни активности на йод-131 от  339±36 µBq/m3 и на цезий-134 и на цезий-137 под 36 µBq/m3.

- Получените стойности за концентрацията на активност на йод-131, цезий-134 и цезий-137 в проби от приземен въздух в гр. София са съответно:

- повече от 20000 пъти - за йод-131  и

- повече от 90000 пъти - за цезий-134 и за цезий-137

под допустимата средногодишна обемна активност на атмосферен въздух в жилища и на открито (ГСГОАВ)* и не налагат предприемане на никакви предпазни мерки за населението.

________________________________________________________________________________

*НАРЕДБА за основните норми за радиационна защита, ОНРЗ-2004,(ПМС №190/ 30.07.2004г.,обн., ДВ, бр.73/20.08.2004г.)