Информация

на ИАОС-МОСВ за резултатите от провеждания радиационен мониторинг на приземен въздух

и на атмосферни отлагания (дъждовни води) в гр.София през периода 11-15.04.2011 г.

Дата: 18.04.2011 г., 15:00 h.

Обобщена информация за резултатите от анализите на проби от атмосферен въздух и от атмосферни отлагания (дъждовна вода,“Wet” Fallout ) за пункт „Павлово”, характеризиращи периода 11÷15 април 2011г. е представена в таблицата.

Резултатите от анализите на проби от атмосферен въздух и атмосферни отлагания за радиоактивност. Пункт „Павлово”.

| № | Радионуклид | Период:11-14 април. (стъкловлакнест филтър) Обем:7065 m3 Обемна активност, [mBq/m3] | Период:11-15 април. (филтър-активен въглен) Обем: 424,6 m3 Обемна активност, [mBq/m3] | Период:11-15 април. Дъжд. вода Колич.валежи: 13,4 l/m2 Обемна активност, [Bq/dm3] | Норма,съгласно ОНРЗ-2004 Въздух, Bq/m3 (Пит.вода,Bq/dm3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Берилий-7 (7Be) | 4,360±0,310 | - | - | 1900 (3000) |
| 2 | Йод-131 (131I) | 0,175±0,014 | 0,352±0,103 | < 0,120 | 7,3 (2,1) |
| 3 | Цезий-134 (134Cs) | 0,028±0,003 | - | < 0,120 | 6,0 (7,2) |
| 4 | Цезий-137 (137Cs) | 0,028±0,005 | - | < 0,130 | 3,2 (11) |

Заключение:

- В пробите от атмосферен въздух - пункт „Павлово”, взети през периода 11÷15 април 2011 г., са установени обемни активности  на йод-131 в диапазона от 175±14 µBq/m3 до 352±103 µBq/m3. Концентрациите на радиоактивен йод в приземния въздух са значително под допустимата средногодишна обемна активност на атмосферен въздух в жилища и на открито(ГСГОАВ) – повече от 20000 пъти *. Oбемните активности на цезий-134 и на цезий-137 са повече от 100000 пъти под ГСГОАВ .

- В проба от атмосферни отлагания - дъждовна вода от пункт „Павлово”, взета през периода 11-15 април 2011 г., е установена обемна активност на йод-131, на цезий-134 и на цезий-137 под 0,130 Bq/dm3, която е повече от 17 пъти под допустимата средногодишна обемна активност за тези радионуклиди в питейна вода (ГСГОАПВ)* .

- Данните за обемната активност на йод-131, на цезий-134 и на цезий-137  в проби от въздух и от атмосферни отлагания (дъждовна вода) не налагат предприемането на  никакви предпазни мерки за населението.

______________________________________________________________________________

*НАРЕДБА за основните норми за радиационна защита, ОНРЗ-2004 (ПМС №190/ 30.07.2004г.,обн., ДВ, бр.73/20.08.2004г.)