28.03.2011г.

Информация от анализ на пробa от атмосферен въздух от пункт „Павлово”

(период на пробонабиране от 09:48 h на 24.03.2011 г. до 09:58 h на 25.03.2011 г.; обем на пробата: 3520 m3; продължителност на измерване: 172800 s.)

| № | Радионуклид | Обемна активност, [mBq/m3] | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Берилий-7 (7Be) | 6,76±1,37 |  |
| 2 | Йод-131 (131I) | 0,229±0,047 |  |
| 3 | Цезий-134 (134Cs) | <0,006 |  |
| 4 | Цезий-137 (137Cs) | <0,007 |  |
| 5 | Олово-210 (210Pb) | 0,470±0,120 |  |
| 6 | Радий-226 (226Ra) | <0,170 |  |
| 7 | Радий-228 (228Ra) | <0,040 |  |
| 8 | Уран-238 (238U) | <0,120 |  |

Резултати:

В проба от пункт „Павлово”, взета през периода 24-25 март 2011 г. е измерена обемна активност на Йод-131 от 229±47 µBq/m3, която е около 32000 пъти под установената норма - 7,3 Bq/ m3 (*). Oбемните активности на Цезий-134 и на Цезий-137 са под минимално измеряемите (МДА), съответно < 6 µBq/m3 (при норма 6 Bq/m3) и < 7 µBq/m3 (при норма 3,2 Bq/m3). В останалите аерозолни проби, анализирани до момента в системата на ИАОС не са установени обемни активности на техногенни радионуклиди, превишаващи МДА.