Тримесечен доклад за

периода април-юни 2007 година

Резултати

от собствените непрекъснати измервания на шума,

даващи представа за акустичното състояние

на райони, разположени в близост до Летище София

Настоящата информация е свързана с чл. 25, ал. 1 от Наредба № 2 от 05.04.2006 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда.

1. Собственик или ползвател, име и адрес на летището – източник на шум:

Ползвател:	“Летище София” ЕАД, публична държавна собственост

Адрес:		София 1540, бул. “Христофор Колумб” № 1

2. Лице за контакти – телефон, факс и др.:

Пламен Станчев Димитров, Изпълнителен директор на “Летище София” ЕАД

Тел. 937 2001, факс: 937 2010, e-mail: public@sofia-airport.bg

3. Типове въздухоплавателни средства, опериращи на летище София

В Таблица 1 към настоящия доклад “Справка за броя на изпълнените самолетодвижения от/до Летище София по редовни линии и сезонни чартърни вериги за периода април-юни 2007 год.” са дадени типа и модификацията на въздухоплавателните средства, изпълняващи редовни полети по разписание и сезонни чартърни вериги от/до летище София.

Таблица 1

| С п р а в к а |
| --- |
| за броя на изпълнените самолетодвижения от/до Летище София |
| по редовни линии и сезонни чартърни вериги |
| за периода април-юни 2007 г. |
| Тип ВС | Модификация | Самолетодвижения /бр/ | Общо |
|  |  | април | май | юни | за трим. |
| A319 | Airbus Industrie A319 | 178 | 180 | 160 | 518 |
| A320 | Airbus Industrie A320-100/200 | 262 | 304 | 298 | 864 |
| A321 | Airbus Industrie A321 | 8 | 16 | 2 | 26 |
| B733 | Boeing 737-300 | 350 | 370 | 234 | 954 |
| B734 | Boeing 737-400 | 220 | 176 | 270 | 666 |
| B735 | Boeing 737-500 | 260 | 334 | 438 | 1032 |
| B736 | Boeing 737-600 | 66 | 34 | 20 | 120 |
| B73G | Boeing 737-700 | 86 | 90 | 78 | 254 |
| B738 | Boeing 737-800 | 64 | 80 | 74 | 218 |
| B752 | Boeing 757-200 | 8 | 4 | 28 | 40 |
| B75F | Boeing 757 Freighter | 40 | 44 | 42 | 126 |
| M81 | McDonnell Dougles MD81 | 6 | 2 |  | 8 |
| M82 | McDonnell Dougles MD82 | 180 | 186 | 180 | 546 |
| M83 | McDonnell Dougles MD83 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| CR1 | Canadair Regional Jet 100 | 50 | 44 | 46 | 140 |
| CR2 | Canadair Regional Jet 200 | 18 | 36 | 34 | 88 |
| CR7 | Canadair Regional Jet 700 | 2 |  |  | 2 |
| CR9 | Canadair Regional Jet 900 | 136 | 98 | 92 | 326 |
| DH4 | De Havillaпd Canada DH8-Dash 8-400 | 2 |  |  | 2 |
| E170 | Embraer 170 | 56 | 54 | 58 | 168 |
| ER4 | Embraer RJ145 |  | 2 |  | 2 |
| F70 | Fokker 70 | 34 | 48 | 40 | 122 |
| F100 | Fokker 100 | 58 | 88 | 120 | 266 |
| L4T | LET 410 | 82 | 90 | 98 | 270 |
| TU5 | Tupolev TU154 | 56 | 60 | 64 | 180 |
| AN4 | Antonov AN24 | 48 | 42 | 24 | 114 |
| AN6 | Antonov AN26 | 78 | 90 | 106 | 274 |
| ANF | Antonov AN12 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| AR1 | Avro RJ100 | 64 | 76 | 64 | 204 |
| AR8 | Avro RJ85 | 144 | 162 | 156 | 462 |
| AT4 | Aerospatiale/Alenia ATR 42 | 158 | 226 | 240 | 624 |
| AT7 | Aerospatiale/Alenia ATR 72 | 36 | 52 | 40 | 128 |
| BA142 | Britih Aerospace 146-200 | 162 | 110 | 138 | 410 |
| BA143 | Britih Aerospace 146-300 | 64 | 108 | 70 | 242 |
| J31 | British Aerospace Jetstreem 31 |  | 12 | 2 | 14 |
| SB20 | Saab 2000 |  |  | 12 | 12 |
| Общо: |  | 2982 | 3226 | 3232 | 9440 |

4. Денонощни нива на шума, разпределени по дни от месеците

Системата за мониторинг на шума бе въведена в експлоатация в края на 2004 г. Тя се състои от шест стационарни и един мобилен терминал, чието разположение е съобразено с прогнозния шумов контур на летище София за 2007/2008 г. LАeq 60 dB (A). Системата работи на принципа на разпределеното управление, като всеки един от терминалите функционира самостоятелно, а централен компютър–сървър събира и обработва допълнително данните от всички терминали.

Терминалите на системата са инсталирани на местата за мониторинг на шума, определени от Проекта на система за мониторинг на авиационния шум, възложен и приет от Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” към Министерство на транспорта. Местоположенията на терминалите са както следва:

Терминал W1 – западния край на летище София на около 920 m западно от праг 09 на новата писта;

Терминал W2 – кв. В. Левски, ул. “Гр. Цамблак” №18, покрив на 106 ОУ “Гр. Цамблак”;

Терминал W3 – кв. Подуяне, ул. “Плакалница” №51, покрив на сградата на общината;

Терминал W4 – кв. Подуяне, ул. “Ст. Чумаков” №1, покрив на 74 ОДЗ;

Терминал E2 – "Далечна приводна станция - Изток", територия на Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), с. Кривина;

Терминал E1 – последен стационарен терминал. Определеното му в Проекта местоположение е възможно най-източната част от територията на летищния комплекс, на около 960 m от праг 27 на новата писта. При въвеждането в експлоатация на системата последният терминал Е1 не бе инсталиран, тъй като на определеното му место се извършваха строителни дейности по Лот Б2 на проекта за реконструкция и разширение на летище София.

Мобилен терминал Е3 - терминалът е предвиден за краткосрочни контролни измервания.

Регистрирането на шума в западно направление на хигиенно-защитната зона (ХЗЗ), което обхваща гъсто населена част на града, се осъществява посредством четирите терминала W1, W2, W3 и W4.

За момента регистрирането на шума в източно направление на ХЗЗ на летище София е свързано със следните проблеми:

- източният терминал Е2, разположен в обект на ДП РВД – Кривина, не може да предава данни към сървера на системата, защото е откраднат 4 km комуникационен кабел, който ДП РВД като собственик на обекта не възнамерява засега да възстанови, така че в източно направление за момента нямаме ефективно действащ терминал и

- шестият стационарен терминал Е1 на системата за мониторинг все още не е инсталиран. Съгласно Проекта на система за мониторинг на авиационния шум той е предвиден за монтиране в източния край на летищния комплекс на около 960 метра от праг 27 на новата писта.

В настоящия тримесечен доклад е включена информация от автоматичните станции (терминали), обслужващи районите, намиращи се западно от Летище София.

Акустичното състояние на райони,

разположени в близост до Летище София

Акустичното състояние за второто тримесечие на 2007 г. на териториите, разположени в близост до летище София, където са инсталирани и стационарните терминали за мониторинг на шума е представено в графичен и табличен вид.

Групите графики дават разпределението на еквивалентните денонощни нива на шума за 24 часов непрекъснат период на измерване за разглежданите три месеца. Направена е връзката между регистрираните еквивалентни нива на шум при наличието на шумови събития (регистриран полет) и регистрираните еквивалентни нива на шум без наличието на авиационен шум (фонов шум, т.е. какво би било състоянието на околната среда без прелитащи въздухоплавателни средства над наблюдавания район). Допълнително е представен и дневния брой на регистрираните шумови събития за съответния период.

В Приложения №№ 1, 2 и 3 в табличен вид са представени денонощните еквивалентните нива на шума и фоновите нива разпределени по дни от месеците на разглеждания период.

#### 4.1. Състояние на околната среда – район Летище София: 
	         Западно направление, терминал W1

Терминалът за мониторинг на шума, обслужващ западния район на Летище София е разположен в охраняемата територия на летището, приблизително на около километър от западния край на пистата за излитане и кацане.

Фиг. 4.1.А

Фиг. 4.1.Б

Фиг. 4.1.В

Поради технически проблеми в комуникационната линия между терминал W1 и телефонната централа на летище София липсват данни за периода от 13.06.07 г. до 18.06.2007 г.

#### 4.2. Състояние на околната среда – кв. Левски, терминал W2

Терминалът за мониторинг на шума, обслужващ кв. “Левски” е разположен върху покрива на 106 ОУ “Гр. Цамблак, намиращо се на ул. “Гр. Цамблак” №18.

Фиг. 4.2.А

Фиг. 4.2.Б

Фиг. 4.2.В

#### 4.3. Състояние на околната среда – кв. Подуяне, терминал W3

Терминалът за мониторинг на шума W3, обслужващ кв. “Подуяне”, е разположен върху покрива на сградата на общината на район “Подуяне”, намираща се на ул. “Плакалница” №51.

Фиг. 4.3.А

Фиг. 4.3.Б

Фиг. 4.3.В

#### 4.4 Състояние на околната среда – кв. Подуяне, терминал W4

Терминалът за мониторинг на шума W4, обслужващ кв. “Подуяне”, е разположен върху покрива на 74 ОДЗ, намиращо се на ул. “Ст. Чумаков” №1.

Фиг. 4.4.А

Фиг. 4.4.Б

Фиг. 4.4.В

В таблица 2 са дадени разпределени по терминали месечните средноденонощни еквивалентни нива на шума (LDEN общ) и нивата на фоновия шум (LDEN фон) за второто тримесечие на 2007 година.

Таблица 2

| Терминал за мониторинг на шума | Еквивалентно ниво на шума LDEN |
| --- | --- |
|  | Април | Май | Юни |
|  | LDEN общ | LDEN фон | LDEN общ | LDEN фон | LDEN общ | LDEN фон |
| W1 | 60,9 | 54,3 | 62,5 | 55,1 | 62,5 | 56,2 |
| W2 | 60,1 | 56,8 | 61,4 | 57,2 | 64,5 | 57,2 |
| W3 | 58,6 | 57,1 | 59,8 | 57,7 | 60,2 | 57,6 |
| W4 | 59,0 | 57,1 | 60,0 | 57,8 | 59,6 | 57,4 |

Представените резултати от мониторинга на шума показват, че регистрираните шумови нива от четирите терминала са в границите на нормативните изисквания, с регистрирани стойности по-ниски от 65 dB(A).

Във фиг. 4.2.В и Приложение 2 прави впечатление, че на 02.06.07 г. от терминал W2 е регистрирана средноденонощна стойност на шума над 70 dB(A), а именно 76,3 dB(A). Детайлната справка за шумовите събития от този ден сочи, че само в района на терминал W2 в течение на няколко минути са засечени две събития с продължителност и максимални стойности на шума по-големи отколкото е обичайно за ВС, което налага извода, че най-вероятно тези високи нива са предизвикани от източник различен от ВС.

Върху акустичното състояние за територията на район “Подуяне” освен прелитащите въздухоплавателни средства, много силно влияние оказва и интензивния поток на движението по булевардите “Ботевградско шосе”, “Владимир Вазов” и “Тодорини кукли”. Това обяснява и по-близките стойности между еквивалентните нива на шум при наличие и без наличие на полети, регистрирани от терминали W3 и W4.

5. Брой въздухоплавателни средства по направления за отлитане и долитане над пунктовете за мониторинг

Месечният брой на всички шумови събития, основно предизвикани от отлитащи и долитащи въздухоплавателни средства, регистрирани от стационарните терминали за мониторинг на шума e даден в таблица 3.

Таблица 3

| Терминал за мониторинг на шума | Брой регистрирани шумови събития |
| --- | --- |
|  | Април 2007 г. | Май 2007 г. | Юни 2007 г. | Общо за второ тримесечие на 2007 г. |
| W1 | 1162 | 1393 | 969 | 3524 |
| W2 | 848 | 1116 | 1070 | 3034 |
| W3 | 550 | 836 | 792 | 2178 |
| W4 | 531 | 789 | 647 | 1967 |

В таблица 1 е даден броя на самолетодвиженията по типове въздухоплавателни средства, изпълняващи редовни линии и сезонни чартърни вериги за периода април-юни 2007 г.

В таблица 4 е показан броя самолетодвижения за разглеждания период по редовни и сезонни чартърни линии, както и общия брой на самолетовиженията на летище София.

Таблица 4

| Въздухоплавателни средства /ВС/ | Брой самолетодвижения |
| --- | --- |
|  | Април 2007 г. | Май 2007 г. | Юни 2007 г. | Общо за второ тримесечие на 2007 г. |
| ВС по редовни и сезонни чартърни линии | 2982 | 3226 | 3232 | 9440 |
| Всички ВС | 3450 | 3724 | 3738 | 10912 |

* Всяко самолетодвижение включва излитане и кацане на Летище София.

Изготвил:

Е. Лакова

Еколог, отдел “ИП и ОВОС”,

дирекция “РРПЛС”