ФОНОВ МОНИТОРИНГ

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ, ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ, ВАЛЕЖИ И РАСТИТЕЛНОСТ НА КОМПЛЕКСНА ФОНОВА СТАНЦИЯ (КФС) “РОЖЕН”

ЗА ПЕРИОДА 01.10.2011. – 31.12.2011г.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Във връзка с изпълнение дейностите по утвърдения от министъра на околната среда и водите План за действие за развитието и изграждането на НСМ на КАВ, на основание чл.11, ал.1, т.5 от Закона за околната среда и чл.13, ал.1 от Наредба №7/99г. за оценка и управление на КАВ и във връзка с прилагане на Наредба №11/2007г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух и Наредба №12/2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, министъра на ОСВ издаде Заповед №РД-1088/20.12.2010г., с която се регламентира дейността на НСМ на КАВ в т.ч. актуализиране броя на пунктовете, контролираните атмосферни замърсители, методи и средства за измерване.

Съгласно горепосочената Заповед в КФС Рожен се контролират следните атмосферни замърсители:фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), арсен (As), кадмий (Cd), никел (Ni), полиароматни въглеводороди (РАН), олово (Pb), серен диоксид (SO2), азотен диоксид (NO2), азотни оксиди (NOx), озон (O3) и C6H6. Контролират се и следните метеорологични параметри: скорост и посока на вятъра, обща слънчева радиация, относителна влажност, температура на въздуха и количество валеж.

2. КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ПРЕЗ IV-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011г.

В настоящият бюлетин е направена оценка на КАВ на КФС „Рожен” по отношение на съдържанието на ФПЧ10, ФПЧ2.5, SO2, NO2, NОх, O3 и C6H6. Анализирани са данните за метеорологичните елементи.

2.1. Метеорологични елементи

Климатичната характеристика на автоматична станция Рожен през 4-тото тримесечие на 2011г. е следната:

- стойностите на измерените минимални температури през тримесечието са съответно (-12.1оC), а на максималните (18.2оC);

- относителната влажност на въздуха за тримесечието е 63%

- ходът на валежите за тримесечието се характеризира с максимум през месец октомври. Oбщото количество валеж в наблюдавания период е 72mm;

- нивото на сумарната слънчева радиация се изразява с максимум през месец октомври;

2.2.КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ през четвърто тримесечие на 2011г.

СЕРЕН ДИОКСИД

НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

Таблица 2.1. СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД НА КФС „Рожен”

| IV-то тримесечие на 2011г / Пункт | Брой регистрирани данни Бр. 1h - концентрации | Брой превишения на ПС за СЧН (350 µg/m3) | Максимална измерена (средночасова) концентрация [µg/m3] | Средна концентрация за периода [µg /m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФС „Рожен” | 2102 | 0 | 52.9 | 4.1 |

Забележка:

Норма за опазване на природни екосистеми за серен диоксид SO2 – [20µg/m3] (За една календарна година и зима / 1 октомври до 31 март)

Таблица 2.2. СРЕДНОДЕНОНОЩНИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД НА КФС „Рожен”

| IV-то тримесечие на 2011г / Пункт | Брой регистрирани данни Бр. 24h- концентрации | Брой превишения на ПС за СДН (125 µg/m3) | Максимална измерена средноденонощна концентрация [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| КФС „Рожен” | 92 | 0 | 19.72 |

АЗОТЕН ДИОКСИД И АЗОТНИ ОКСИДИ

НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

Таблица 2.3. СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА АЗОТЕН ДИОКСИД НА КФС „Рожен”

| IV-то тримесечие на 2011г / Пункт | Брой регистрирани данни | Брой превишения на ПС за СЧН (200 µg/m3) | Максимална измерена концентрация [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| КФС „Рожен” | 2093 | 0 | 4.98 |

Забележка:

Норма за опазване на растителността за азотни оксиди NO+NO2 - 30 [g/m3] (За една календарна година)

ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ ДО 10 МИКРОНА (ФПЧ10) И ДО 2.5 МИКРОНА (ФПЧ2.5)

Таблица 2.4. СРЕДНОДЕНОНОЩНИ НИВА НА ФПЧ10

| IV-то тримесечие на 2011г / Пункт | Брой регистрирани данни | Брой превишения на ПС за СДН [50 µg/m3] | Максимална измерена концентрация [µg/m3] | Средна концентрация за периода [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФС „Рожен” | 92 | 0 | 43.69 | 11.14 |

Таблица 2.5. СРЕДНОДЕНОНОЩНИ НИВА НА ФПЧ2.5

| IV-то тримесечие на 2011г / Пункт | Брой регистрирани данни | Максимална измерена концентрация [µg/m3] | Средна концентрация за периода [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| КФС „Рожен” | 92 | 18.0 | 4.82 |

Тропосферен ОЗОН

Таблица 2.6. СРедночасови нива НА ОЗОН НА КФС „Рожен”

| IV-то тримесечие на 2011г / Пункт | Брой регистрирани данни | Максимална измерена средночасова концентрация [µg/m3] | Брой превишения на ПИН [180 µg/m3] | Брой превишения на ППН [240 µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФС „Рожен” | 2092 | 110.31 | 0 | 0 |

- „ПИН” - Праг за информиране на населението /1час/;

- „ППН” - Праг за предупреждаване на населението /1час/;

Таблица 2.7  КРАТКОСРОЧНА ЦЕЛЕВА НОРМА ЗА ОЗОН*

| IV-то тримесечие на 2011г / Пункт | Брой регистрирани (8 –часови) данни | Максимална измерена (8-часова) концентрация [µg/m3] | Брой дни с превишение на КЦН (120 µg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| КФС “Рожен” | 2194 | 104.04 | 0 |

* КЦН - 120 µg/m3 да не се превишава повече от 25 дни на календарна година, осреднено за тригодишен период. Съответствието с краткосрочната целева норма се оценява от 01.01.2010 г., т.е. 2010 г. е първата календарна година, данните за която се използват за изчисляване на съответствието за следващите три или пет календарни години.

Таблица 2.8. БЕНЗЕН

| IV-то тримесечие на 2011г / Пункт | Брой регистрирани 1h данни | Максимална измерена 1 h концентрация [µg/m3] | Средна концентрация за периода [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| КФС „Рожен” | 2055 | 1.48 | 0.99 |

3.Атмосферни валежи

Tаблица 3.1 Атмосферен валеж на КФС „Рожен”

| показател | количество валежи [mm] | количество валежи [mm] | количество валежи [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| месец/ година | 2009г. | 2010 | 2011 |
| сума валеж за IV-то тримесечие | 192 | * | 72 |

* Липсват данни поради повреда в датчика за валеж

4. ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

Мониторинговата програма на КФС „Рожен”е в съответствие с Наредба №1 ДВ бр.34/29.04.2011г., а оценката на показателите и нормите за определяне на допустимата степен на замърсяване на повърхностни води съгласно Наредба №7 ДВ бр.96/ 1986г.

За всяко тримесечие на КФС „Рожен”се контролират следните физико-химични показатели за качеството на повърхностните води – температура на водата, разтворен кислород, електропроводимост, перманганатна окисляемост, активна реакция, наситеност с O2, разтворени и неразтворени вещества, обща твърдост, амониев и нитратен азот, фосфати, манган, желязо, БПК5, окисляемост, кадмий, олово, мед, арсен, цинк и никел.

Получените резултатите от проведените анализи за качеството на водите в река Чепеларска от извор  и река Бяла над с.Соколовци са представени на фиг.4.1 и фиг.4.2.

Пробите са взети на 15.11.2011г.

Резултатите от изпитването на р.Чепеларска се характеризират с високо съдържание на разтворен кислород (10.4mg/l), висок процент на насищане с O2, (100%), ниско съдържание на фосфати, амониев и нитратен азот, измерени са ниски стойности на електропроводимост. Съдържанието на БПК5 и тежки метали(Cd, Ni, As) е под границата на откриваемост. Не са открити потогенни микроорганизми.

Фиг.4.1

Резултатите от изпитването на р.Бяла се характеризират с високо съдържание на разтворен кислород (11.2mg/l), с висок процент на насищане с O2, (88%), с ниско съдържание на фосфати, амониев и нитратен азот, измерени са ниски стойности на електропроводимост. Съдържанието на БПК5 и тежки метали(Ni, As) е под границата на откриваемост. Не са открити потогенни микроорганизми.

Фиг.4.2

Получените резултати от проведените анализи за концентрациите на контролираните параметри в двата пункта за 4-то тримесечие на 2011г. съответстват на нормите за I-ва категория повърхностни води.

5.Растителност

В програмата за мониторинг като растителни фитомонитори се използват мъхове, лишеи, мъртва горска постилка, кора от иглолистни дървета, хвойна - клонки, смърч – едногодишни (1г.) и двугодишни (2г.) иглици. Определя се съдържанието на хлорофил А, хлорофил Б и каротиноиди и на следните тежки метали - олово, цинк, мед и кобалт в посочените растителни видове.

На фиг.5.1 и фиг.5.2 е показано съдържанието на пигменти (хлорофил А, хлорофил Б и каротиноиди) в изследваните растителни видове в края на вегетационният период за 2011г. спрямо същия период на 2010г.

Фиг.5.1

Фиг.5.2

На фиг.5.3 и фиг.5.4 е показано съдържанието на тежки метали (Pb, Zn, Cu, Cd) в изследваните растителни видове (смърч – едногодишни (1г.) и двугодишни (2г.) иглици, хвойна – клонки, мъхове, лишеи, мъртва горска постилка, кора от иглолистни дървета) в края на вегетационният период на 2011г. спрямо същия период на 2010г.,

Фиг.5.3

Фиг.5.4

Направените изследвания в края на вегетационният период на 2011г. спрямо същия период на 2010г. показват:

- измерените концентрациите на Zn през 2011г. във всички растителни видове са сравнително по-високи в сравнение с измерените през 2010г.;

- през 2011г. измерените концентрациите на Pb в хвойна и мъх са по-ниски в сравнение с измерените през 2010г., докато при другите растителни видове няма съществени разлики;

Концентрациите на Cd и Cu за всички индикативни видове не се различават съществено за двете години