2.2.КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ през ТРЕТО тримесечие на 2012г.

СЕРЕН ДИОКСИД

НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

Таблица 2.1. СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД НА КФС „Рожен”

| III-то тримесечие на 2012г / Пункт | Брой регистрирани данни Бр. 1h - концентрации | Брой превишения на ПС за СЧН (350 µg/m3) | Максимална измерена (средночасова) концентрация [µg/m3] | Средна концентрация за периода [µg /m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФС „Рожен” | 2105 | 0 | 60.85 | 5.7 |

Забележка:

Норма за опазване на природни екосистеми за серен диоксид SO2 – [20µg/m3] (За една календарна година и зима / 1 октомври до 31 март)

Таблица 2.2. СРЕДНОДЕНОНОЩНИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД НА КФС „Рожен”

| III-то тримесечие на 2012г / Пункт | Брой регистрирани данни Бр. 24h- концентрации | Брой превишения на ПС за СДН (125 µg/m3) | Максимална измерена средноденонощна концентрация [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| КФС „Рожен” | 92 | 0 | 13.4 |

АЗОТЕН ДИОКСИД И АЗОТНИ ОКСИДИ

НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

Таблица 2.3. СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА АЗОТЕН ДИОКСИД НА КФС „Рожен”

| III-то тримесечие на 2012г / Пункт | Брой регистрирани данни | Брой превишения на ПС за СЧН (200 µg/m3) | Максимална измерена концентрация [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| КФС „Рожен” | 2087 | 0 | 9.21 |

Забележка:

Норма за опазване на растителността за азотни оксиди NO+NO2 - 30 [g/m3] (За една календарна година)

ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ ДО 10 МИКРОНА (ФПЧ10) И ДО 2.5 МИКРОНА (ФПЧ2.5)

Таблица 2.4. СРЕДНОДЕНОНОЩНИ НИВА НА ФПЧ10

| III-то тримесечие на 2012г / Пункт | Брой регистрирани данни | Брой превишения на ПС за СДН [50 µg/m3] | Максимална измерена концентрация [µg/m3] | Средна концентрация за периода [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФС „Рожен” | 92 | 0 | 35.0 | 15.72 |

Таблица 2.5. СРЕДНОДЕНОНОЩНИ НИВА НА ФПЧ2.5

| III-то тримесечие на 2012г / Пункт | Брой регистрирани данни | Максимална измерена концентрация [µg/m3] | Средна концентрация за периода [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| КФС „Рожен” | 87 | 19.0 | 10.72 |

Тропосферен ОЗОН

Таблица 2.6. СРедночасови нива НА ОЗОН НА КФС „Рожен”

| III-то тримесечие на 2012г / Пункт | Брой регистрирани данни | Максимална измерена средночасова концентрация [µg/m3] | Брой превишения на ПИН [180 µg/m3] | Брой превишения на ППН [240 µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФС „Рожен” | 2072 | 143.75 | 0 | 0 |

- „ПИН” - Праг за информиране на населението /1час/;

- „ППН” - Праг за предупреждаване на населението /1час/;

Таблица 2.7  КРАТКОСРОЧНА ЦЕЛЕВА НОРМА ЗА ОЗОН*

| III-то тримесечие на 2012г / Пункт | Брой регистрирани (8 –часови) данни | Максимална измерена (8-часова) концентрация [µg/m3] | Брой дни с превишение на КЦН (120 µg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| КФС “Рожен” | 2163 | 139.51 | 24 |

* КЦН - 120 µg/m3 да не се превишава повече от 25 дни на календарна година, осреднено за тригодишен период. Съответствието с краткосрочната целева норма се оценява от 01.01.2010 г., т.е. 2010 г. е първата календарна година, данните за която се използват за изчисляване на съответствието за следващите три или пет календарни години.

Таблица 2.8. БЕНЗЕН

| III-то тримесечие на 2012г / Пункт | Брой регистрирани 1h данни | Максимална измерена 1 h концентрация [µg/m3] | Средна концентрация за периода [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| КФС „Рожен” | 2203 | 0.81 | 0.17 |