ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНАТА СРЕДА (ГДОС),

КОЯТО ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВА ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН

- УВОДНА ЧАСТ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, ЗА КОИТО Е ИЗДАДЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО (КР)

ХИМИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ, СЪГЛАСНО УСЛОВИЕ 2  ОТ КР, КОИТО ПОПАДАТ В ПРИЛОЖЕНИЕ 4 НА ЗООС, ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА:

- оловен азид;

- оловен тринитрорезорцинат;

- живачен фулминат

ИНСТАЛАЦИИ, СЪГЛАСНО УСЛОВИЕ 2 ОТ КР, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ПРИЛОЖЕНИЕ 4 НА ЗООС

1.Производство на хартиени гилзи

2.Механичен цех(байцово отделение с общ обем на вани за повърхностна обработка на метали 2.2 m3), почистване, обезмасляване, с консумация на органични разтворители под 150 kg/h и /или 2000 t/год.

3.Снаредяване на малокалибрени патрони

4.Снаредяване на капсулвъзпламенители

5.Състави на база живачен фулминат

6.Монтаж на електро-възпламенители, включително почистване и лакиране, с консумация на органични разтворители под 150 kg/h и /или 2000 t/год.

7.Монтаж на електро възпламенители и изделия с барут

8.Снаредяване на искров електродетонатор

9. Електрозапалки, монтаж на електродетонатори и взриватели, включително лакиране с консумация на органични разтворители под 150 kg/h  /или 200 t/год.

10.Снаредяване на капсулдетонатори, включително лакиране, с консумация на органични разтворители под 150 kg/h и /или 2000 t/год.

11. Производство на закъснителни състави

12.Приготвяне на калиев хлорат (прекристализиране)

13. Мелене на тротил и бризантни смеси

14.Снаредяване на капсулвъзпламенители на база ТНРС, строително монтажни заряди , включително лакиране, с консумация на органични разтворители под 150 kg/h и /или 2000 t/год.

15.Състави на база оловен тринитрорезорцинат

16.Производство на оловни сачми (две топилни пещи с максимален капацитет 3t/24h)

17.Производство на мини осколочни , включително боядисване и лакиране, с консумация на органични разтворители под 150 kg/h и /или 2000 t/год.

18. Снарядяване на корпуси на 23 mm и 30 mm изстрели, включително лакиране, с консумация на органични разтворители под 150 kg/h /или 2000 t/год.

19. Снарядяване на ловни патрони, екструдиране на пластмасови корпуси на гранати

20.Работилница за състави A – IX – 2

|  | АДРЕС ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА: | община Мъглиж, град Мъглиж |
| --- | --- | --- |
|  | Регистрационен номер на КР | 101/2006год. |
|  | Дата на подписване на КР | 07.07.2006год. |
|  | Дата на влизане в сила на КР | 05.08.2006год. |
|  | Оператор на инсталациите /притежател на разрешителното | “Арсенал” АД, Завод 4, гр. Мъглиж |
|  | Адрес, тел. номер, факс, е-mail на собственика / оператора | област Стара Загора, 6 100 гр. Казанлък, ул. „Розова долина”№100 тел. 0431/ 6 33 22 факс. 0431/ 6 33 32 е-mail: arsenal@arsenal - bg.com |
|  | Лице за контакти | Руси Страшимиров Петков |
|  | Длъжност на лицето за контакти | Еколог |
|  | Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти | област Стара Загора, 6 100 гр. Казанлък, ул. „Розова долина”№100 тел. 0431/ 6 45 20 факс. 0431/ 6 33 32 е-mail: arsenal@arsenal - bg.com |

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ВСЯКА ОТ ДЕЙНОСТИТЕ / ПРОЦЕСИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ В ИНСТАЛАЦИЯТА

ХИМИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ, СЪГЛАСНО УСЛОВИЕ 2  ОТ КР, КОИТО ПОПАДАТ В ПРИЛОЖЕНИЕ 4 НА ЗООС

- ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВЕН АЗИД

Производството на оловен азид включва следните процеси:

1. Приготвяне на разтвори със съответните концентрации.

2. Синтезът на оловен азид се провежда по периодичен метод.

Синтезът се основава на следната йоннообменна реaкция:

2 NaN3  +  Pb(NO3)2  = 2 NaNO3 + Pb(N3)2

Синтезът минава през  няколко процеса (Блок схемата на инсталацията е представена в Приложение № ІІ3.2.2.І.1, от Заявлението)

3. След като процеса на образуване на оловен азид  приключи, азида се филтрува и промива с дестилирана или питейна вода.

4. Продуктът се подсушава, промива се  със спирт, и отново се подсушава на вакуум-филтър.

5. Спиртът, отпадъчните и промивните води периодически се изпускат от сборника на нутч-филтъра в съда за химическо разложение и утаяване на отпадните продукти.

- ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВЕН ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНАТ

Блок схемата на инсталацията е представена в Приложение №ІІ.3.2.2.І.2, от Заявлението. Технологичният процес протича при следната последователност:

1. Нитриране на резорцин

Нитрацията протича в два стадия :

сулфониране

C6H4(OH)2 + 2H2SO4 = C6H2(НSO3)2(OH)2 + 2Н2О

нитриране

C6H2(НSO3)2(OH)2 + 3HNO3 = C6H(OH)2(NO2)3 + 2H2SO4 + Н2О

2. Филтруване, промиване и сушене на тринитрорезорцина (стифнинова киселина).

3. Промиването се извършва с промишлена вода, след което се обезводнява с вакум. Отпадъчните и промивни води преминават през уловител, в който се утаяват кристалите от преминала стифнинова киселина и обезвреждат с натриев карбонат. Влажният продукт се разстила и се суши.

4. Приготвяне на разтвор на натриев стифнат

C6H(OH)2(NO2)3 + 2NaHCO3 = C6H(NO2)3(ONa)2 + 2CO2 + 2H2O

5. Така приготвеният разтвор с помощта на вакум-помпа се влива в напорен съд за съхранение на натриев стифнат.

6. Приготвяне на разтвор от оловен нитрат. Също се влива в друг напорен съд,

предназначен само за оловен нитрат.

7. Синтеза на оловен тринитрорезорцинат протича по следната йонообменна

реакция:

C6H(NO2)3(ONa)2 +  Pb(NO3)2 = C6H(NO2)3О2Pb + 2NaNO3

като оловния тринитрорезорцинат пада във вид на утайка на дъното на

реактора.

8. След като процеса приключи, продуктът се филтрува чрез вакум филтър от отпадъчните води и се промива с дестилирана или питейна вода. Следва подсушаване, промиване със спирт и отново подсушаване. Спиртът, отпадните и промивни води от процеса периодически се изпускат от вакум-филтъра в съда за обезвреждане и разложение на отпадните продукти.

- ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЖИВАЧЕН ФУЛМИНАТ

Производството на живачен фулминат включва следните процеси:

1. Подготовка на металния живак, включващо филтруване и пренасяне на живака до нитратора с кани. Помещенията са снабдени с общообменна вентилация.

2. Приготвяне на разтвор от живачен нитрат в нитратора.

3. Подготовка на етиловия алкохол.

4. Синтез на живачен фулминат. Помещението, в което се провежда синтеза е снабдено с вентилационна система с въздухопроводи, завършващи с разклонения, под които се поставят реакционните балони. Реакцията е екзотермична.

5. Промиване с вода на живачния фулминат.

6. Дългосрочно се съхранява под слой вода в спецално пригодени за това съдове.

7. Обезводняване и сушене преди употреба.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ВСЯКА ОТ ДЕЙНОСТИТЕ / ПРОЦЕСИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ В ИНСТАЛАЦИЯТА

ХИМИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ, СЪГЛАСНО УСЛОВИЕ 2  ОТ КР, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ПРИЛОЖЕНИЕ 4 НА ЗООС

1.Производство на хартиени гилзи

Материали:хартия натронова ,казеиново лепило

Процеси:Хартиените гилзи се изработват на механични навивни машини. Сушене на изделията при естествени условия и сушилни с температура 20...30 (С и влажност 40%. Нарязване до размер на механични ножове. Съхраняват се в опаковки при производствени условия.

2.Механичен цех(байцово отделение с общ обем на вани за повърхностна обработка на метали 2.2 m3), почистване, обезмасляване, с консумация на органични разтворители под 150 kg/h и /или 2000 t/год.

Материали: ленти от цветен метал (мед,алуминий, месинг), черни метали.

Процеси:От изходния материал на механически преси се формират елементите, които за достигане чертежните размери се обрязват на едношпинделни обрезни машини.

Заложените изисквания за твърдост и външен вид се постигат чрез отгрев в ел. пещи и почистване в байцово отделение. При необходимост от обезмасляване елементите се третират с алкални обезмаслители. Изработените елементи се оглеждат 100% и предават за съхранение.

3.Снаредяване на малокалибрени патрони

Материали: механични елементи, барут, състав, куршум

Процеси:Чашката за изделието се формира чрез щамповане. Монтажа се изпълнява на комбинирана машина като се подават едновременно подготвена гилза с барут, състав,  оловна заготовка за куршума. Снарядените патрони се омасляват на прибор ръчно. Следва оглед и опаковка.

4.Снаредяване на капсулвъзпламенители (КВ)

Материали: капсулни състави и механични елементи

Процеси:Снарядяването на капсулите се извършва на инсталация състояща се от дозиращ апарат и система от преси. След снаредяване изделията преминават през сортировка.

5.Състави на база живачен фулминат

Материали: Живачен фулминат,бариев нитрат, калиев хлорат и двуантимонов трисулфид

Процеси: Компонентите анализирани и отговарящи на  стандартизационните документи се пренасят ръчно от склада за съхранение до помещението за приготвяне на състави по съответната технология и се изтеглят на везна, в специална бронекабина. Смесването се извършва в барабани зад бронекабина. Омесеният състав се отнася ръчно в склада за съхранение при определени изисквания за температура и влага при ограничен достъп за лица.

Приготвянето на състави на база живачен фулминат се извършва на специално определено за целта място, при спазване технологичните изисквания за стойностите за температура и влага на работната среда.

6.Монтаж на електро-възпламенители, включително почистване и лакиране, с консумация на органични разтворители под 150 kg/h и /или 2000 t/год.

Материали:проводник, възпламенителен състав

Процеси: Монтажни операции, извършвани на хидравлични преси или ръчно. Снарядяване с пиротехнически състав и лакиране на обособени отделни работни места. Следват операции по сортиране (100%) и опаковка.

7.Монтаж на електро възпламенители и изделия с барут (не се работи)

Материали: гилза (картонен или алуминиева)

Процеси:Монтажни , предимно ръчни операции за изработване на изделия с чер барут. Дозиране и насипване на барут в гилза (картонена или алуминиева) и монтиране на горен възел (ел. запалки в стоманена тръбичка или втулка) проверка по външен вид, размери (ел. съпротивление) и опаковка

8.Снаредяване на искров електродетонатор (ИЕД)

Материали: Иницииращи и бризантни взривни вещества (ИВВ и БВВ) от базовите складове за съхранение на взривни вещества и детаили.

Процеси:Монтажа на ИЕД се извършва в строго специализирани за производство на този тип кабини. Технологичният процес е утвърден с МТ-схема. Протича в следната

последователност подготовка на елементи и сборки, проверка на ел.съпротивление, монтаж на изделията, 100% проверка и изпитване, опаковка, предаване в базови складове.

9. Електрозапалки, монтаж на електродетонатори и взриватели, включително лакиране с консумация на органични разтворители под 150 kg/h  /или 200 t/год.

Материали: Пиротехнически състави, механични елементи, капсул-детонатори и проводник.

Процеси: Монтажа на ел детонаторите се изпълнява в следния технологичен ред- производство на капсул-детонатори, производство на ел. запалки- нанасяне на пиротехнически състав и лакиране, монтаж на изделието.

Взривателите се монтират в технологична линия в следния порядък: изработване на мех. сборки, контрол на изпълнение, монтаж на изделието, контрол на изпълнение (размери и външен вид) опаковка и съхранение.

Електродетонатори – не се произвеждат.

9.1 Електрозапалки

Материали:проводник, възпламенителен състав

Процеси: Запояване на съпротивителна жичка в/у проводници, с последващо нанасяне на възпламенителна смес в/у жичката. Сушене на възпламенителната смес в сушилен шкаф или в условията на производственото помещение. Лакиране на възпламенителната смес с лак ръчно чрез потапяне, с последващо сушене в условията на работното помещение.

9.2 Монтаж на електродетонатори

Материали:ел, запалка и капсул-детонатор

Процеси:Монтаж (беговане) на ел. запалката към капсул-детонатора, механизирано на конвейр. Измерване на ел. съпротивление, външен оглед и опаковка в каси от вълнообразен картон.

9.3 Взриватели

Материали: механични детайли, капсул-възпламенители (КВ)  и капсул-детонатори(КД)

Процеси:Механични и ръчни операции  по сглобяване на взриватели от механични детайли, капсул-възпламенители и капсул-детонатори . Лакиране на отделни участъци с лак-ръчно с четка. Външен оглед, проверка на размери и опаковка.

10.Снаредяване на капсул-детонатори, включително лакиране, с консумация на органични разтворители под 150 kg/h и /или 2000 t/год.

Материали: елементи по капсулите от механично производство, капсулни състави от базовите складове.

Процеси: Снаредяването на КД се извършва на специализирана инсталация с обемно дозиране на ВВ в детайлите и пресоване на хидравлични преси по технологичен процес с утвърден с МТ схема. Следва сортиране, лакиране, оглед, по външен вид, опаковка и съхранение

11. Производство на закъснителни състави

Материали и процеси:Механично смесване на три и повече предварително изсушени и пресети компонента (окислители и горящи) в смесител, гранулиране и пресяване. Съставите  се анализират в заводска химична лаборатория (ЗХЛ). Съхраняват се в специален склад.

12 Приготвяне на калиев хлорат (прекристализиране)

Материали:Калиев хлорат-технически (бертолетова сол)

Процеси: Доставеният калиевият хлорат  (анализиран и отговарящ на стандартизационните документи) се прекристализира на специална инсталация.

В съд с водна риза се подгрява вода и определено количество суровина и след пълното разтваряне получената смес се изпуска в друг съд ( кристализатор). Прекристализира се 3-4 пъти до пълното очистване на материала. Полученото количество се суши в сушилен шкаф и се сортира през сито.

Анализирания и отговарящ калиев хлорат се съхранява в склад за окислители при определени условия и ограничен достъп.

13. Мелене на тротил и приготвяне на бризантни смеси

13.1 Мелене на тротил (не се работи)

Материали и процеси:Извършва се в мелница, монтирана в отделна бронекабина, при преминаване м/у валци. Смленият тротил се пресява механизирано през две сита за отделяне на едрата фракция и праха. Опакова се и се съхранява в специален склад.

13.2 Приготвяне на бризантни смеси (антигризутна смес) – не се работи

Материали и процеси:Мокро смесване на БВВ с фенолформалдехидни лакове в смесител, гранулиране механизирано през месингова мрежа, сушене върху рамки в сушилни помещения. Готовият продукт се акализира в 3ХЛ. Съхранява се в специален склад.

14.Снаредяване на капсул-възпламенители на база ТНРС, строително монтажни заряди- патрони (СМЗ-не се работи) , включително лакиране, с консумация на органични разтворители под 150 kg/h и /или 2000 t/год.

Материали: елементи по капсулите от механично производство, капсулни състави от базовите складове.

Процеси:Монтажа се изпълнява в специализирана инсталация по технологично установен ред. След снаредяване изделията се лакират. Следва сортировка, изпитване, опаковка.

15.Състави на база оловен тринитрорезорцинат

Материали:

Оловен тринитрорезорцинат и комбинации от химически вещества в зависимост от типа на състава

Процеси: Механично смесване. Смесването се извършва в барабани, монтирани в бронекабини. Омесения състав се отнася на ръка в склада за съхранение при определени изисквания за температура и влага при ограничен достъп за лица.

Приготвянето на състав на база оловен тринитрорезорцинат се извършва на специално определено за целта място, при спазване технологичните изисквания за стойностите за температура и влага на работната среда.

16.Производство на оловни сачми (две топилни пещи с максимален капацитет 3t/24h)

Материали:Олово на блокове и отпаднало от производството на сачми олово.

Процеси:Оловните сачми се произвеждат на специализирана инсталация обхващаща-стопяване на оловните блокчета, изливане на форми, изтегляне оловна жица, формиране на сачмите, допълнително формоване, опаковка.

17.Производство на мини осколочни , включително боядисване и лакиране, с консумация на органични разтворители под 150 kg/h и /или 2000 t/год.

Материали: Корпуси, ВВ (тротил или смес от тротил и динитронафталин), стабилизатори, взриватели, основни и допълнителни заряди, опаковки

Процеси:В помещението постъпват от съответните складове корпуси за осколочни мини, ВВ (тротил или смес от тротил и динитронафталин), стабилизатори, взриватели, основни и допълнителни заряди, опаковки.

ВВ се шнекова в корпусите на мините. Корпусите с ВВ се обработват и  почистват от взривен прах. Монтират се стабилизатори, завива се взривател и основен заряд. Поставят се допълнителни заряди и се маркира мината. Опакова се в картонен пенал и дървен сандък

18. Снарядяване на корпуси на 23 mm и 30 mm изстрели, включително лакиране, с консумация на органични разтворители под 150 kg/h /или 2000 t/год.

Материали: метални  корпуси, пиротехнически елементи, лаков разтвор, бои, лакове, орг. разтворители.

Процеси:Получените детайли и пиротехническите елементи се монтират на  преси, следва контрол на изделието, лакиране, опаковка.

19. Снарядяване на ловни патрони, екструдиране на пластмасови корпуси на гранати

Материали: Капсулирана пластмасова гилза за ловни патрони, елементи за снаредяване, оловни сачми, полиамид стъклонапълнен тип ПА-С-30, осколки (стомана и алуминиеви цилиндри и стоманени сачми)

Процеси: Снаредяване на ловни патрони ръчно и на снаредителна линия, контрол, опаковка. Шприцване на пластмаси в матрица заредени с осколки, контрол и опаковка на гранатите.

20. Работилница за състав А-IX-2

Материали и процеси:Механично смесване на два компонента (BB А-IX-1 и алуминиева пудра) в смесител.

Готовият продукт се анализира в заводска химична лаборатория (3ХЛ). Съхранява се в специален склад.

ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, КОИТО ПОПАДАТ В ПРИЛОЖЕНИЕ 4 НА ЗООС:

| ХИМИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА: | ГОДИШНО KОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВЕДЕНА ПРОДУКЦИЯ съгласно КР, t/год. |
| --- | --- |
| ОЛОВЕН АЗИД | ПИ* t/год. |
| ОЛОВЕН ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНАТ | ПИ* t/год. |
| ЖИВАЧЕН ФУЛМИНАТ | ПИ* t/год. |
| ХИМИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА: | ГОДИШНО КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВЕДЕНА ПРОДУКЦИЯ , t/год. |
| ОЛОВЕН АЗИД | ПИ* t/год. |
| ОЛОВЕН ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНАТ | ПИ* t/год. |
| ЖИВАЧЕН ФУЛМИНАТ | ПИ* t/год. |

ПИ*- поверителна  информация. Поверителната информация се предоставя по реда изискван от Закона за защита на класифицираната информация, в министерство на околната среда и водите (МОСВ).

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА, ОТНАСЯЩА СЕ ДО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

| № | Длъжност | Задължения |
| --- | --- | --- |
|  | Директор завод 4 | Организира и ръководи дейностите по Условията на Комплексно Разрешително (КР) |
|  | Зам. Директор завод 4 | Организира и ръководи дейностите по Условията на КР |
|  | Ръководител отдел в промишлеността, ЕМО | Техническо обслужване на оборудването по инсталации, съгласно Условията на КР |
|  | Ръководител отдел в промишлеността, КТО | Координира и контролира техническата документация относно дейностите по Условията на КР |
|  | Технолози и конструктори, завод 4 | Контрол върху технологичните процеси и актуализация на техническата документация относно дейностите по Условията на КР |
|  | Еколог “Арсенал” АД | Координира и контролира дейностите по Условията на КР |
|  | Еколог, завод 4 | Координира и контролира дейностите в завод 4 по Условията на КР |
|  | Началник цехове, завод 4 | Организират производствените процеси и мониторинга на локалните пречиствателни съоръжения по инсталации, съгласно Условията на КР |

РИОСВ И БД, НА ЧИЯТО ТЕРИТОРИЯ Е РАЗПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИЯТА

| Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), | област Стара Загора, 6000 град Стара Загора, ул. „Ст. Планина” №2 042 / 69 22 00 |
| --- | --- |
| Басейнова Дирекция (БД) за управление на водите в Източнобеломорски район с център гр. Пловдив, | 4000 град Пловдив ул. „Булаир” 26; 032/62 80 63 |

II. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

(СУОС)

Структура и отговорности:

Съгласно Условие 5.1 на комплексно разрешително (КР) са изготвени:

- Списък на лицата, отговарящи за изпълнение на условията в разрешителното;

- Списък на персонала, който ще извършва дейности по изпълнение на

условията в разрешителното;

Списъците се актуализират при промяна.

През 2008 година е направена последната актуализация на списъците

Обучение:

Съгласно Условие 5.2 на КР се прилага Инструкция за определяне на потребностите от обучение.

На основание заповеди на Изпълнителния директор и Директора на завод 4 се

подготвят програми за обучение на персонала, които се актуализират при промяна на потребностите от обучение.

Обмен на информация:

Съгласно Условие 5.3 на КР

Всички длъжностни лица имащи отношение към дейностите по изпълнение на Условията  на КР се уведомяват при ситуации, касаещи тяхната компетентност като се изисква отчет за извършените дейности.

Списъците с имената, длъжностите, работните места, телефоните и други възможни начини на свързване на отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнение на условията в разрешителното се актуализират при промяна.

През 2008 година е направена последната актуализация на списъците.

Документиране:

Съгласно Условие 5.4 на КР са налични:

- Списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите и изпълнението на изискванията по КР;

- Всички документи, включително инструкции, изисквани с разрешителното са документирани и се съхраняват на площадката от съответното отговорно лице;

- Писмен регистър на документацията, свързана с изпълнението на разрешителното и къде се намира тя на площадката.

Актуализират се при необходимост.

Управление на документите:

Съгласно Условие 5.5 на КР:

- Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в разрешителното се намират на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат.

Има наличен списък, на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е

предоставен.

- Изпълнява се Инструкцията за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите. Невалидните (излезли от употреба) документи се изземват.

Оперативно управление:

Изпълняват се инструкциите, изисквани от КР, като същите се актуализират при необходимост. Инструкциите се съхраняват на площадката и при поискване се представят на компетентния орган.

Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия:

Съгласно Условие 5.7 на КР се прилагат:

- Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително;

- Инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното;

- Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия;

Извършени са предвидените в комплексното разрешително дейности и мониторинг. Правена е оценка на съответствието и са предприемани съответните коригирщи действия. В случаите, когато това е изисквано от Условията на КР са уведомявани съответните компетентни органи. Налице са всички изисквани протоколи.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

Съгласно Условие 5.8 на КР се прилагат:

- Инструкция за актуализация на документите, изисквани с КР, касаеща преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария,  включително изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията и на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии;

- Инструкции за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората, прилагани при всяка промяна в работата на инсталациите както и след авария. Определените аварийни ситуации се документират;

- Инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение плана за действие при аварии. Подготовка на персонала, отговорен за изпълнение на плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие. Определяне причините, довели до авария и предприемане на коригиращи действия. Инструкцията се прилага при всяка промяна в работата на инсталациите, както и след авария. Резултатите се документират. Включва:

-избор на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Прилага се  винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;

-възможните начини на действие за всяка от определените вече аварийни ситуации и е избран този План, които осигурява най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации е документиран избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията;

-определяне на опасните вещества. Изготвен е списък на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария и се прилагат изискванията за съхранение и експлоатация на същите, съгласно техническата документация и

информационните листове за безопасност на производителя. При авария резултатите се документират;

- Инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф – помпи, абсорбенти за разливи и др.), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията;

Записи:

Съгласно Условие 5.9 на КР се документират данните:

- от наблюдението на емисионните и техническите показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително. ;

- за причините при установяване на несъответствия, както и предприетите коригиращи действия;

- от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите, изисквани в настоящото разрешително;

- Информацията/документите (протоколи, списъци, обяснителни записки, предписания, заповеди и др.), изисквани по настоящото условие се съхраняват и предоставят при поискване от компетентния орган.

Докладване:

Съгласно Условие 5.10 на КР

- Настоящият Годишен доклад по опазване на околната среда (ГДОС) е изготвен по “Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, утвърдена от Министъра на околната среда и водите;

- Обобщена информация за резултатите от мониторинга, в условията от КР, касаещи отпадъчните  и подземните води ще бъде представена в Басейновата дирекция. Класифицираната част от информацията към Годишния доклад ще се представи по реда на “Закона за защита на класифицираната информация” в министерство на околната среда и водите;

- При поискване ще се предостави на компетентните органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното;

Актуализация на системата за управление по околна среда (СУОС):

Актуализация на СУОС ще се извършва  при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова, както и документацията по него.

През отчетния период не е възниквала необходимост от актуализация на СУОС.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА

Водоползване – общо  за всички производства на площадката има издадено Разрешително за  водоползване №0718/30.01.2002 г., МОСВ, София. Удължен е срока на действие на Разрешителното с Решение №192/31.01.2008год. на Директора на Басейнова Дирекция за управление на водите, Източнобеломорски район, център Пловдив при МОСВ за срок от 6(шест) години, считано от 30.01.2008 год.

Водоснабдяването на площадката на завод 4  е от подземен воден обект, в землището на село Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора (ЕКАТТЕ: 73 420), от 8 броя сондажни (тръбни) кладенци.

Количеството подадена вода към площадката се отчита с разходомерни устройства, монтирани при  тръбните кладенци. Няма монтиран водомер на входа на завода на площадка Мъглиж.

1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА

Таблица  3.1

| Източник на вода | Химическа инсталация за производство на: | Годишно количество, съгласно КР, m3/год. | Количество за единица продукт , съгласно КР, m3/ t продукт | Използвано годишно количество, m3/год. | Използвано количество за единица продукт, съгласно КР, m3/ t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 броя тръбни кладенци | оловен азид | 423,7 | 37.5 | ПИ* | 37.5 | да |
|  | оловен тринитрорезорцинат |  | 43.1 | ПИ* | 43.1 | да |
|  | живачен фулминат** |  | 83.3 | ПИ* | 83.3 | да |
|  | Всичко |  |  | ПИ* |  | да |

ПИ*- поверителна  информация. Поверителната информация се предоставя по реда на Закона за защита на класифицираната информация, в МОСВ.

Посочените в таблица 3.1 количества вода са само тези, които пряко участват в производствения процес (като разредител при приготвяне на работните разтвори, респективно среда, в която се осъществява синтеза и по-нататъшното третиране на продукта.

В действителност, съгласно показанията на монтираните за съответните инсталации разходомерни устройства, водата подадена и преминала през съответните производствени участъци е значително повече (необходима и вложена за производство вода е 27.703m3, а е отчетена -1931.44 m3 вода). Разликата може да бъде обяснена с факта, че значителни количества вода се използват за цели непряко свързани с добива (синтеза) на съответния продукт, а именно: осигуряване на безопасни противопожарни условия, непрекъснато омокряне на помещенията, многократно измиване на съоръженията при приключване и подновяване на процесите за подготовка и синтез на продуктите, непрекъснато водоподаване за охлаждане на съоръженията при работа.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА

Таблица  3.1.2 (Сравнителна таблица)

| ИЗПОЛЗВАНО КОЛИЧЕСТВО ВОДА ЗА ЕДИНИЦА ПРОДУКТ, СЪГЛАСНО КР m3/ t продукт |
| --- |
| Химическа инсталация за производство на: | 01.VIII…31.XII 2006год. | Съответствие | 2007год. | Съответствие | 2008год. | Съответствие |
| оловен азид | 37,5 | да | 37,5 | да | 37,5 | да |
| оловен тринитрорезорцинат | 43,1 | да | 43,1 | да | 43,1 | да |
| живачен фулминат | 83,3 | да | 0 | - | 83,3 | да |

През отчетния период е имало производство на:

-оловен азид в 8(осем)  месеца;

-оловен тринитрорезорцинат в 9(девет)  месеца;

-живачен фулминат в 1(един)  месец.

КОРИГИРАЩИ МЕРКИ  относно разликата в отчетените количества вода за производствени нужди и действително постъпилата в обектите.

Не са предприемани коригиращи мерки.

ИЗМЕРВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ:

На база горепосочените инструкции е документирана следната информация:

- обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката;

- месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталациите;

- месечна консумация на вода за производствени нужди за единица продукт (за всеки продукт) за инсталациите;

- годишна консумация на вода за производствени нужди за единица продукт (за всеки продукт).

Резултатите от проверките по Условие 8.1.3 с информация за установените причини за неизправности и отстраняването им се документират и съхраняват при еколога.

Прилагани са инструкции :

-  за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях (Условие 8.1.3);

- за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване в производството на живачен фулминат, основен консуматор на вода за производствени нужди (Условие 8.1.4);

- за изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на химическите инсталации, попадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС, по Условие 2 от КР (Условие 8.1.5)

Налице са 12(дванадесет) броя протоколи за резултатите от проверките и предприетите мерки при констатирани нередности.

Установена е една неизправност (теч от водопроводната инсталация).

Причина: амортизиране на водопровода.

Предприети мерки: ремонт на водопровода.

2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Количеството подадена електроенергия към площадката се отчита с четири броя електромери, два от които са монтирани на помпени станции за водоподаване и два на работната площадка за инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС, по Условие 2 от КР.

- ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Таблица  3.2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

| Химическа инсталация за производство на: | Количество електроенергия за единица продукт , съгласно КР kw /t продукт | Използвано количество електроенергия за единица продукт kw /t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| оловен азид | 15 500 | 15 500 | да |
| оловен тринитрорезорцинат | 23 600 | 23 600 | да |
| живачен фулминат | 25 000 | 25 000 | да |

Необходимата и действително изразходвана ел. енергия за производство на оловен азид и оловен тринитрорезорцинат е общо 10 476 kwh. Отчетеното по електромер количество ел. енергия е 171 863 kwh. Разликата от 161 387 kwh се дължи на обстоятелството, че топлоенергията необходима за производствения процес и за санитарно-битови нужди на работещите на обекта се осигурява от електрически бойлер с инсталирана мощност 72kw.

През 2008година бойлера е работил около 160 работни дни, 14 часа дневно.

Периодиодично се извършва допълнително сушене на взривни вещества, дейност която не е разчетена като разход на ел. енергия за производствени нужди.

КОРИГИРАЩИ МЕРКИ  относно разликата в отчетените количества електро енергия  за производствени нужди и действително изразходваната в обектите.

Не са предприемани коригиращи мерки

ИЗМЕРВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ:

Прилага се Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата електроенергия изразходвана за производствени нужди при работа на химическите инсталации, попадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС, по Условие 2 от КР, изразени като:

- обща месечна консумация на електроенергия на площадката;

- месечна консумация на електроенергия за инсталациите;

- месечна консумация на електроенергия за инсталациите за производството на единица продукт;

- годишна консумация на електроенергия за инсталациите за производството на единица продукт.

Общата месечна консумация на електроенергия на площадката като цяло и на инсталациите за производство на оловен азид, оловен тринитрорезорцинат и живачен фулминат се отчита чрез електромери, а останалите количества се определят чрез изчислителни методи.

Таблица  3.2.1 (Сравнителна таблица)

| ИЗПОЛЗВАНО КОЛИЧЕСТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЗА ЕДИНИЦА ПРОДУКТ, СЪГЛАСНО КР kw /t продукт |
| --- |
| Химическа инсталация за производство на: | 01.VIII…31.XII 2006год. | Съответствие | 2007год. | Съответствие | 2008год. | Съответствие |
| оловен азид | 15 500 | да | 21 507,3 | не | 15 500 | да |
| оловен тринитрорезорцинат | 23 600 | да | 25 716,9 | не | 23 600 | да |
| живачен фулминат | 25 000 | да | 0 | - | 25 000 | да |

КОНСУМИРАНА ТОПЛОЕНЕРГИЯ

Не се изисква докладване съгласно КР

Използва се пара в ограничени количества за промишлени нужди. Същата се получава на място, по инсталациите от електрически парогенератори.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА

Първа група химическа инсталация, съгласно Условие 2  от КР, които попадат в Приложение 4 на закона за опазване на околната среда ЗООС, за производство на:

- оловен азид;

- оловен тринитрорезорцинат;

- живачен фулминат.

Таблица  3.3.1 (Суровини; Първа група)

| Суровини | Годишно количество суровини, съгласно КР t/год. | Количество суровини за единица продукт , съгласно КР kg/ t продукт | Употребено годишно количество суровини t/год. | Употребено количество суровини за единица продукт kg/ t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химическа инсталация за производство на оловен азид |
| Натриев азид | ПИ* | ПИ* | ПИ* | ПИ* | да |
| Оловен нитрат | ПИ* | ПИ* | ПИ* | ПИ* | да |
| Бариев нитрат | ПИ* | ПИ* | ПИ* | ПИ* | да |
| Химическа инсталация за производство на оловен тринитрорезорцинат |
| Натриев бикарбонат | ПИ* | ПИ* | ПИ* | ПИ* | да |
| Натриев карбонат | ПИ* | ПИ* | ПИ* | ПИ* | да |
| Олеум | ПИ* | ПИ* | ПИ* | ПИ* | да |
| Азотна киселина | ПИ* | ПИ* | ПИ* | ПИ* | да |
| Оловен нитрат | ПИ* | ПИ* | ПИ* | ПИ* | да |
| Резорцин технически | ПИ* | ПИ* | ПИ* | ПИ* | да |
| Химическа инсталация за производство на живачен фулминат |
| Киселина азотна | ПИ* | ПИ* | ПИ* | ПИ* | да |
| Алкохол етилов | ПИ* | ПИ* | ПИ* | ПИ* | да |
| Живак металически | ПИ* | ПИ* | ПИ* | ПИ* | да |

ПИ*- поверителна  информация. Поверителната информация се предоставя по реда на Закона за защита на класифицираната информация, в МОСВ.

Таблица  3.3.2 (Спомагателни материали; Първа група)

| Спомагателни материали | Годишно количество спомагателни материали, съгласно КР | Количество спомагателни материали за единица продукт , съгласно КР kg/ t продукт | Употребено годишно количество спомагателни материали | Употребено количество спомагателни материали за единица продукт kg/ t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химическа инсталация за производство на оловен азид |
| Азотна киселина | ПИ* | ПИ* | ПИ* | ПИ* | да |
| Натриев нитрит | ПИ* | ПИ* | ПИ* | ПИ* | да |
| Натриев карбонат | ПИ* | ПИ* | ПИ* | ПИ* | да |
| Алкохол етилов | ПИ* | ПИ* | ПИ* | ПИ* | да |
| Химическа инсталация за производство на оловен тринитрорезорцинат |
| Алкохол етилов | ПИ* | ПИ* | ПИ* | ПИ* | да |
| Натриева основа | ПИ* | ПИ* | ПИ* | ПИ* | да |
| Химическа инсталация за производство на живачен фулминат |
| Натриев карбонат | ПИ* | ПИ* | ПИ* | ПИ* | да |
| Натриев сулфид | ПИ* | ПИ* | ПИ* | ПИ* | да |

ПИ*- поверителна  информация. Поверителната информация се предоставя по реда на Закона за защита на класифицираната информация, в МОСВ.

Относно записа натриев нитрит натриев карбонат използвани при производството на оловен азид уточняваме, че още в ГДОС за 2006 година (подаден през 2007 година) беше уточнено, действително ползваните материали са натриев нитрит и натриев карбонат и че вероятно става дума за допусната грешка при изписване на материалите в комлексното разрешително. Посочените материали се ползват за обезвреждане на отпадъчните води при производството на оловен азид. При последвалите проверки по изпълнение на условията в КР и по отношение  ГДОС за 2007година (подаден през 2008 година) нямаше възражения поради което счетохме, че въпросът е приключен.

Втора група инсталации, съгласно Условие 2 от КР, които не попадат в Приложение 4 на ЗООС.

Суровините и спомагателните материали за Инсталациите, непопадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС и класифицирани като опасни в ЗЗВВХВП не се

различават по вид и не превишават количествата, посочени в таблици 4.3.1 и 4.3.2 от Заявлението.

Не се изисква докладване за конкретните разходи.

Таблица  3.3.3 (Горива)

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт 1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Употребено количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма такива | - | - | - | - | - |

ИЗМЕРВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ

Прилага се Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива, съгласно Условие 8.3.1 (таблици 8.3.1.1 и 8.3.1.2 от КР и таблици 4.3.1 и 4.3.2 от Заявлението)  изразени като:

- месечна консумация на суровините и спомагателните материали  за химическите инсталации, попадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС, по Условие 2 от КР;

- месечно производство на Химическите инсталации, попадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС, по Условие 2 от КР и на всеки продукт;

- месечна консумация на суровините и спомагателните материали  описани в Условия 8.3.1.1 и. 8.3.1.2. и изразени като разход за единица продукт;

- годишна консумация на суровините и спомагателните материали за единица продукт (за всеки продукт) за  инсталацията по Условие 2;

Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислени количества суровини и спомагателни материали с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Резултатите от дейностите по измерване/изчисляване се документират и съхраняват, в съответствие с изискванията на Инструкциите.

Няма установени несъответствия с утвърдените разходни норми за използваните суровини и спомагателни материали, през отчетния период.

4. СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА И ПРОДУКТИ

Всички химични вещества и препарати, включително масла, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП), се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност (ИЛБ) на производителя/доставчика. ИЛБ се съхраняват на площадката и се представят при поискване на РИОСВ.

Съхранението на суровини, спомагателни материали и продукти се осъществява в затворени съдове (херметизирани за суровините) и оригинални опаковки, резистентни на действието на съхраняваните в тях вещества, в складовете, посочени в Приложение № ІІ.1.6. от частта, съдържаща  информация от поверителната част (ПИ) на Заявлението.

Обезопасяване на складовете за съхранение на взривоопасни суровини,

материали и готова продукция на площадка Мъглиж

За обезопасяване на складовете за съхранение на взривоопасни суровини,

материали и готова продукция на производствената площадка, съгласно технологичните инструкции и нормативните изисквания, са изградени  обезопасителни съоръжения.

В зависимост от вида и наличието на  обезопасяване, складовете се

обособяват в три групи, както следва:

Тип А

Обезопасяването е посредством земен насип с височина, равна на корниза на

сградата. Широчината в основата е не по-малка от 4 м., а при върха е не по-малка от 1 м. Земният насип обвалова сградата тристранно. Пред фасадата на склада е издигната масивна стоманенобетонна стена.

Тип Б

Обезопасяването е само посредством земен насип с височина, равна на

корниза на сградата. Широчината в основата е не по-малка от 4 м., а при върха е не по-малка от 1 м. Земният насип обвалова сградата тристранно.

Тип В

Складове и сгради, за които не се изисква обезопасяване

Съхранението на взривни вещества  в складовете се осъществява в количества

по-малки или равни на посочените в специфичните нормативни изисквания за дейности с взривни вещества.

Съхранението на мокър живачен фулминат се осъществява в затворени платнени опаковки, под воден слой, в съдове от нераждаема ламарина. При смяна на водата от съдовете същата се отвежда за пречистване в локалното пречиствателно съоръжение –реактор утаител към инсталация за производство на живачен фулминат.

Съхранение на суровините, които са опасни химични  вещества е съгласно ЗЗВВХВП:

- Площадките на складовете са в охраняемата зона на производствената площ, с ограничен достъп на хора и животни.

- Поставени са задължителните табели и знаци.

- Площадките са осветени.

- Съдовете, в които се съхраняват суровините са херметизирани за предотвратяване на вредни емисии в атмосферния въздух.

- В складовите помещения има подова настилка и странична изолация, които осигуряват задържане върху площадката на вещества неволно или аварийно попаднали върху нея;

- Подовата и страничната изолация не допускат просмукване на води или други течности в почвата под площадката;

- Складовете нямат  гравитачна връзка с канализацията;

Прилага се Инструкция за периодична проверка на съответствието на площадките и складовете за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Документиране

Налице е ежемесечен отчет за състоянието на площадките и складовете за съхранение на суровини, спомагателни материали и продукция.

Докладване

Извършват се проверки:

- от началниците на цехове и складовите отговорници, ежедневно при работа;

- периодично 4(четири) броя през 3(три) месеца за всички складове резервоари и обваловки отнасящи се за инсталациите по Условие 2  от КР. През 2008година са извършени 10броя проверки, отразени в протоколи. Протоколите се съхраняват при еколога.

Установени несъответствия  за периода няма.

В инсталация за производство на оловен тринитрорезорцинат (производство на стифнинова киселина) е планиран и е извършен основен ремонт на площадката за подвижните резервоари за киселини.

Освен проверките, съгласно Условията по КР, предвид спецификата на производството и използваните суровини и материали, складовете са обект на текущи проверки и от специализираните държавни органи. Налице са протоколи от проверките, съхранявани при директора на завода.

IV. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

- ДОКЛАД ПО ЕРЕВВ и PRTR

ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

Таблица 1 ЗАМЪРСИТЕЛИ ПО ЕРЕВВ и PRTR

ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА ЕМИСИИ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ ВЪВ ВОДИ:

Е i = (Ci ср x Q год) x 10 -3 , kg/год.

Където:

Е i 	  - Емисия на i-я замърсител (стойност за периода на отчитане, годишно), Кg/год.

Ci ср   - Концентрация на i-я замърсител (средна стойност за периода на отчитане), mg.dm-3

Q год - Дебит на отпадъчните води (стойност за периода на отчитане,

годишно), m3/год(Q год = 162 637, m3)

1.  Фосфор      - (0,82    х 162 637)х 10-3 = 133,36  кg

- Арсен          - (0,008     х 162 637) х 10-3  = 1,30  кg

- Кадмий        - (0,001     х 162 637) х 10-3  = 0,16  кg

- Мед             - (0,34     х 162 637)х 10-3  =55,30   кg

- Живак          - (0,0001    х 162 637) х 10-3   = 0,02  кg

- Олово          - (0,01    х 162 637) х 10-3  = 1,63  кg

- Цинк            - (0,16     х 162 637)х 10-3  =26,02   кg

- Общ орг. въглерод  - (4,32     х 162 637)х 10-3  =702,59   кg

- Неразтворени вещества

- (9,19    х 162 637) х 10-3  = 1 494,63  кg

ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА ЕМИСИИ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ ВЪВ ВЪЗДУХ:

Стойностите на емисиите кг/год са изчислени при следните условия:

1. За *ИУ №№1,2,5,6,7,8 на база изчислените по „Методика за балансово изчисляване

на емисиите на вредни вещества в Инсталации за производство на експлозиви в

завод 4, гр. Мъглиж” концентрации .

2. за ИУ 3 и 4 = 227,5 часа/годишно

3. за ИУ  9 – 2 000, ИУ 10 -2 000 часа/годишно

4. за ИУ14 – 1750,  ИУ 30 -1750 часа/годишно

5. за ИУ29 – 2 730, ИУ 30 -2 590 и ИУ 31 = 2 590часа/годишно

6. за ИУ32 – 2 100, ИУ 33 -2 016 часа/годишно

*ИУ –   не е възможно да се посочат работните часове за тези Инсталации от съображения, че на база крайни стойности и посочени в доклада дебити на вентилаторите може да се изчислят количествата произведена продукция, данни класифицирани като поверителна информация.

ИЗЧИСЛЕНИЯ НА ГОДИШНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗАМЪРСИТЕЛИ ВЪВ ВЪЗДУХА:

Е i = Σ(Ci  x Q год) x 10 -6 , kg/год.

Където:

Е i 	  - Емисия на i-я замърсител, кg/год.

Ci       - Концентрация на i-я замърсител, mg / Nm3

Q год - Количество изпуснати газове от съответното изпускателно устройство /

вентилационна система, Nm3/год

Q год = Vi  х (брой работни часове за съответното ИУ / система ИУ) Където:

Vi      - дебит на газовете от съответното ИУ / система ИУ, Nm3/h

ИУ   - изпускащо(и) устройство(а)

Работните часове са посочени по-горе

.

ИЗЧИСЛЕНИЯ ПО ИНСТАЛАЦИИ

1. Инсталация за производство на ОЛОВЕН АЗИД (А):

1.1 С NОx = КПП (кg) х NOxвъзд  кg/ кg продукт : Q год х 106 = 83,2, mg / Nm3

1.2 С Pb = КПП (кg) х  Pbвъзд  кg/ кg продукт : Q год х 106  = 0,03, mg / Nm3

1.3 С ЛОС = КПП (кg) х ЛОСвъзд.кg/ кg продукт : Q год х 106 = 34,23, mg ОВ/ Nm3

2. Инсталация за производство на ОЛОВЕН ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНАТ (Т):

2.1 С NОx = КПП (кg)х NOxвъзд  кg/ кg продукт : Q год х 106 = 48,5, mg / Nm3

2.2 С Pb = КПП (кg) х  Pbвъзд  кg/ кg продукт : Q год х 106 = 0,4 , mg / Nm3

2.3 С ЛОС = КПП (кg) х ЛОСвъзд.кg/ кg продукт : Q год х 106= 24,12, mg ОВ/ Nm3

3. Инсталация за производство на ЖИВАЧЕН ФУЛМИНАТ (ЖФ) :

3.1 С NОx = КПП (кg) х NOxвъзд  кg/кg продукт :Q год х 106 =71,94, mg / Nm3

3.2 С Hg КПП (кg) х  Hgвъзд  кg/ кg продукт : Q год х 106  = 0,01, mg / Nm3

3.3 С ЛОС = КПП (кg) х ЛОСвъзд.кg/ кg продукт :Q год х106 =184, mg ООВ/ Nm3

Където:

КПП( Количество произведен продукт), кg/год – поверителна информация

Емисии:

Е NОx =Е NОx(А) + Е NОx(Т) + Е NОx(ЖФ), kg/год.

Е Pb = Е Pb (А) + Е Pb (Т), kg/год.

Е Hg

Е ЛОС =Е ЛОС (А) + Е ЛОС (Т) + Е ЛОС (ЖФ), kg/год.

Където:

А     - оловен азид

Т     - оловен тринитрорезорцинат

ЖФ - живачен фулминат

Е     - емисии

Резултати:

Е NОx =74,4 + 31,99 +30,21= 136,6, kg/год.

Е Pb =0,027 + 0,26 = 0,287, kg/год. (приемаме 0,29, kg/год)

Е Hg =  0,004, kg/год.

Е ЛОС ОВ = 30,61 +15,91 + 103,04 = 149,56, kg ОВ /год.

При изчисляване на замърсителите в таблица 1 към така получените стойности за ЛОС са добавени годишните емисии на ЛОС от останалите ИУ №№9,10,11,14,15,29,30,31,32,33, като за изходна база са взети средно аритметичните стойности за ЛОС от констативните протоколи на отработените часове от съответната Инсталация и измерените дебити на газовите потоци през съответните ИУ.

Не са изчислявани и не са докладвани стойности за емисии на SOх в Инсталациите по Условие 9.7.4, тъй като в производствените  процеси на тези Инсталации не се ползват съединения на сярата.

- ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Използвани съкращения:

КР			Комплексно Разрешително на

„АРСЕНАЛ”АД №101/2006година, завод 4,

площадка Мъглиж

mg/Nm3		концентрация – количество вещество в единица обем, приведен към нормални условия

НДЕ						норма за допустима емисия

ННЕ                                                        норма за неорганизирана емисия

КВР                                                         количество вложени разтворители

ОВ                                                          органичен въглерод

g/cm3                                                                                  при газовете, плътност в нормално състояние:

температура 0ºС,налягане 1,013 бара

ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

Таблица  2.1 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Изпускащи устройства 12, 13 и 19... 24 не се използват. Представено е уведомително писмо.

Изпускащо устройство 26 не е изпоплзвано през отчетния период, поради отпаднала технологична операция.

Възобновена е работата на съоръжения с ИУ№№29,30 и 31 (бояджийска камера, чадър смукателен, камера сушилна на Инсталация Производство на мини). Изпратено е уведомително писмо, съгласно изискванията на КР.

Изпълнени са дейностите по привеждане височината на изпускащите устройства (ИУ) в съответствие с изискванията на Комплексно разрешително №101/2006год.

Условия 9.2 и 9.3 (за ИУ №№1,2,5,6; 3,4; 7,8; 9,10,11; 14,15; 18; 25,26,27,28; 32,33)

Отпада изискването за увеличаване височината на ИУ№№12 и 13 , поради прекратяване на дейността. Изпратено е уведомително писмо и план, съгласно Условие 16 (през 2007год.)

Изградени са два броя лако-бояджийски камери (Инсталация Производство на 23 mm изстрел БЗТ и ОФЗТ)

КОНСТАТИРАНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ:

- Констатирано е несъответствие по параметър прах на ИУ №28 (Инсталация Производство на мини).

Причини – тъй като този проблем  е констатиран и през 2007 година на същото ИУ е възложено на специалистите от завод 4 да анализират причините и отстранят установените недостатъци.

Коригиращи действия – Към момента на изготвяне на ГДОС няма окончателно конструктивно и технологическо решение. В момента същото устройство не се използва поради липса на потрербност.

2. Констатирано е несъответствие на ИУ №30 по показател общ органичен въглерод 54.51 mg/Nm3 (НДЕ 50 mg/Nm3)

Причини – изпускащото устройство е монтирано към т.н. смукателен чадър, съоръжение в което боядисаните детайли се поставят за повърхностно просъхване на

покритието преди изпичане. Съоръжението е отворено към работното помещение и е в непосредствена близост до бояджийската камера. По всяка вероятност въздушния поток освен парите на разтворител от покритието на детайлите увлича и пари от разтворителя при нанасяне на покритието.

Коригиращи действия – обсъжда се техническо решение за ограничение на прекия достъп на газове от бояджийските камери в смукателния чадър.

3. Констатирано е несъответствие на ИУ №33 по показател общ органичен въглерод 52.37 mg/Nm3 (НДЕ 50 mg/Nm3)

Причини – бояджийските камери на инсталацията за производство на корпуси са изцяло нова конструкция, в това число и по отношение улавянето на лакови аерозоли на тъканен филтър.  Оказа се, че след определен цикъл от лако-бояджийски дейности се получава наслояване на покритие върху филтъра и снижаване на улавящата способност.

Коригиращи действия – На специалисти от завод 4 и на Конструктивен отдел  „АРСЕНАЛ”АД  е възложено да проучат проблема и предложат ново решение относно конструкцията на камерите.

4. Относно констатираното несъответствие по показател  общ органичен въглерод 467.5mg/Nm3 (НДЕ 75 mg/Nm3) Сорг на ИУ №3 Инсталация за производсто на оловен тринитрорезорцинат (работилница за производство на стифнинова киселина).

Проблемът е изяснен с допълнителна обяснителна записка към доклада за мониторинг на емисии във въздуха. В най-общи линии беше изяснено, че при производството на стифнинова киселина не се използват ЛОС и по тази причина не следва да се изисква мониторинг на ЛОС за ИУ №№3 и 4. Пояснено беше, че регистрирането на  Сорг  се дължи на фоново замърсяване в резултат на употребата на органичното съединение резорцин (С6Н6О2), което е твърдо прахообразно вещество.

5. Констатирано е превишение на количеството отпадъчни газове на Изпускащо Устройство  №18 Производство на оловни сачми.

В ГДОС за 2007 година беше записано, че информацията за капацитета на вентилационната уредба е направена неточно и следва въз основа на ново измерване да се извърши необходимата корекция.

Тъй като измерванията през 2008 година потвърждават резултатите от 2007 година считаме, че в действителност дебита на вентилатора е от порядъка на (6500 – 7000)Nm3/h. Ще бъдат предприети мерки за актуализиране на информацията за параметрите на ИУ№18, в частта „Максимален дебит на газовете”

6. Констатирано е превишение на количеството отпадъчни газове на Изпускащо Устройство  №33 Производство на 23 mm изстрел БЗТ и ОФЗТ. При реконструкцията на изпускащите устройства се установи, че като цяло съоръженията за нанасяне на покритие в инсталацията не отговарят на изискванията за противопожарна и аварийна  безопасност, а освен това са и амортизирани до степен да не подлежат на ремонт. Взето беше и се реализира решение за монтиране на нови съоръжения, в т.ч. и вентилатори,  конструирани от специалистите в отдел „Конструктивен” на

„АРСЕНАЛ”АД. Новите вентилатори са с капацитет 5000 m3/h  реални. Въз основа на това не би трябвало да се счита, че отклонението констатирано за ИУ№33 е несъответствие.

7. Констатирано е несъответствие по показател ЛОС за неорганизирани емисии, за механичен цех и производство на мини (изпускащи устройства №№ 9,10,11 и 29,30,31).

- Нормата за ННЕ за механичен цех е определена при използване на разтворител екстракционен бензин. От 2007 год. не се използва бензин, поради което би следвало ННЕ да бъде 20 % от КВР, при което инсталацията ще е в съответствие.

- Що се отнася до отклонението при Инсталация за производство на мини ( ИУ №№ 29,30,31), причината за несъответствието се дължи на това че част от операциите по нанасяне на покритие с последващо сушене, се извършват в страни от аспирационната уредба на бояджийските съоръжения, и емисиите от тях в по-голямата си част са неорганизирани.

Коригиращи мерки – подобряване организацията при извършване на бояджийски операции.

От представения по реда на Наредба 7/2003год. План за управление на разтворителите на завод 4 за 2008година е видно, че площадка Мъглиж е в съответствие по отношение на нормата за неорганизирани емисии (ННЕ). Въз основа на изложеното до тук считаме, че констатираните несъответствия по ННЕ не са от съществено значение при оценката на емисиите на ЛОС за завод 4.

Таблица   2.2  ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

(МАКСИМАЛЕН ДЕБИТ НА ГАЗОВЕТЕ ОБОБЩЕНА)

| № по ред | Протокол № от 29.12.08год. и АМ/17.12.08год. | Изпускащо устройство № | Максимален дебит на газовете, Nm 3/h | Количество отпадъчни газове (нормални условия), Nm 3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5113 | 3 | 5000 | 1339.7 |
|  | 5112 | 4 | 5000 | 3108.3 |
|  | 20-АМ | 9 | 5000 | 1119 |
|  | 18-АМ | 10 | 5000 | 4674 |
|  | 16-АМ | 11 | 5000 | 3899 |
|  | 14-АМ | 14 | 2200 | 229 |
|  | 12-АМ | 15 | 2200 | 436 |
|  | 5111 | 18 | 2000 | 6479.7 |
|  | 5108 | 25 | 5000 | 1231.3 |
|  | 5109 | 27 | 5000 | 628.4 |
|  | 5110 | 28 | 5000 | 1012.3 |
|  | 10-АМ | 29 | 5000 | 3381 |
|  | 8-АМ | 30 | 5000 | 4261 |
|  | 6-АМ | 31 | 5000 | 2067 |
|  | 4-АМ | 32 | 5000 | 2967 |
|  | 2-АМ | 33 | 1050 | 3559 |

За изпускащи устройства 1, 2, 5, 6, 7, и 8, съгласно Условие 9.7.1.1 е изготвена Методика за балансово изчисление на емисиите, поради невъзможност за извършване на преки измервания предвид естеството на работа..

Не са правени замервания на ИУ 12 и 13, които са към инсталации с отпаднали технологични процеси и са изведени от експлоатация, като са спазени изискванията

на  KР.

Не са правени замервания на ИУ №№19,20,21,22,23,24 (Производство на мини), съгласно изискванията на  KР временно са изведени от експлоатация. ИУ са монтирани на съоръжения които не са работили през отчетния период..

На ИУ 26 не са извършвани замервания на емисии, тъй като съоръжението не е работило и през 2008год.

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

На инсталацията за производство на мини са монтирани четири броя хидроциклони за улавяне на прахови частици от тринитротулуол.

Таблица 9.1.2.1 от КР

| Пречиствателно съоръжение | Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота | Оборудване мониторинг | Резервно оборудване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хидроциклон | Ниво на запълване на хидроциклона с вода | 50% от височината на нивомерното стъкло | Непрекъснато по време на работа | Нивомерно стъкло | Комплект нивомерни стъкла |

Във връзка с Условие 9.1 на КР. Работа на пречиствателното оборудване и Инструкция за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим на пречиствателните

съоръжения се извършват проверки  за състоянието и работата на пречиствателните съоръжения.

Резултатите от проверките се отразяват ежедневно при работа в дневник, съхраняван в цеха. Контрола по спазване на параметрите и воденето на дневника се извършва от началника на цеха.

Установени несъответствия

- по експлоатационните параметри (ниво на запълване, работни цикли, съгласно изискванията на техническата документация) –  няма установени несъответствия;

През месец март е констатирано неизправност на гъвкавите връзки към локално пречиствателно съоръжение(ЛПС) с ИУ с хидроциклони (ХЦ), Инсталация Производство на мини. Същите са сменени.

НЕОРГАНИЗИРАНИ ЕМИСИИ И ИНТЕНЗИВНО МИРИШЕЩИ ВЕЩЕСТВА

1.  Неорганизирани емисии(НОЕ) при употребата на органични разтворители.

В съответствие с изискванията на Наредба №7/2003 е разработен и представен в РИОСВ План за управление на разтворителите на площадка Мъглиж. Съгласно изчисленията за баланса на емисиите на ЛОС е установено, че те не превишават нормата за неорганизирани емисии (20% от  количеството вложени разтворители).  Изчислената стойност за НОЕ е 17.5%

2. Неорганизирани емисии при употребата на други вещества.

В съответствие с инструкцията за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии, периодично са контролирани обектите, потенциални източници на неорганизирани емисии, посочени в инструкцията. Не са костатирани неорганизирани емисии.

3. От площадката не се генерират емисии на интензивно миришещи вещества. В регистъра за оплаквания и коригиращи действия няма постъпили такива за 2008 година.

3. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

Отпадъчните води от площадката на завод 4 се заустват в река Асащица, водоприемник ІІ-ра категория

Точка на заустване – река Асащица , ІІ-ра категория водоприемник, географски координати  на точката на заустване N =  42о26’26,5(, E = 25o30’38,6(;

### СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ

През 2008 година е извършван собствен мониторинг (качествен и количествен) на отпадъчните води в два пункта, в съответствие с изискванията на комплексното разрешително.

Анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

Пунктове за мониторинг:

№1  – преди точката на заустване , с географски координати N =  42о39’54,2(, E = 25o54’43,3(

№2 – на изход утаители към Механичен цех (байцово отделение), с географски координати N =  42о60’0,72(, E = 25o51’31,3(

Източници на отпадъчните води: – инсталациите за производство на взривни вещества и детайли за изделия със специално предназначение, обектите със

социално –  битово и санитарно предназначение.

Име на водоприемника – р. Асащица, поречие на р. Тунджа , ІІ-ра категория;

ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Таблица 3     ИЗПУСНАТИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

За 2008 година е платена такса за заустване на отпадъчни води (162 637 m3/год) от площадка Мъглиж. Копие от платежния документ е предоставенo на БДУВ, център Пловдив.

Таблица  3.1 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ    КОЛИЧЕСТВЕН МОНИТОРИНГ

ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА ПТ1,

общ канал на изход от площадката (преди точката на заустване )

Таблица  3.2.1 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ    КАЧЕСТВЕН МОНИТОРИНГ

януари ... март 2008 год.

Констатирано е несъответствие по показател мед

Причина:  при опресняване на работния разтвор на съоръжението за обработка на детайли от мед съдържащи сплави в ОВ са постъпили високо концентрирани по

отношение на медни йони промивни води, което е довело до висока концентрация на мед във вертикалните утаители, респективно на изход на площадката.

Коригиращи мерки: преустановено е изпускането на ОВ от утаителите и е предприето обезвреждане (утаяване) на медта  с разтвор на натриева основа. Въведен е ежедневен контрол върху качеството на водите на изход от утаителите и общия канал към водоприемника.

Таблица  3.2.2 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

април ... юни 2008 год.

Констатирано е несъответствие по показател мед

Причина: установено е изпускане на замърсени води от други звена на байцово отделение при механичен цех, които са попаднали в канализацията.

Коригиращи мерки: решено е водите да се обработват в локалното пречиствателно съоръжение, след което да бъдат изпускани в ЛПС, от където се отвеждат в канализационната мрежа.

Таблица  3.2.3 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

юли ... септември 2008 год.

Констатирано е несъответствие по показател мед

Причина:  установено е нарушение в работата на канализационната система на байцов отделение към механичен цех. и попадане на производствени води в битовата канализация.

Коригиращи мерки: извършен е ремонт на канализацията и се провежда периодично наблюдение на отпадъчните води на изход от площадката, чрез анализи на ОВ в централна лаборатория на „АРСЕНАЛ”АД .

Таблица  3.2.4 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

октомври ... декември 2008 год.

Констатирано несъответствие: няма

ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА ПТ2,

след локални пречиствателни съоръжения за хромови води

(на изход на утаителите от Механичен цех, байцово отделение)

Таблица  3.3.1 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ    КАЧЕСТВЕН МОНИТОРИНГ

януари 2008 год.

Констатирано е несъответствие по показател неразтворени вещества и хром (общ)

Причина:

1.  неразтворени вещества

Незавършил процес на утаяване, недостатъчното водно ниво на запълване на крайните утаители и вероятност за загребване на утайка при пробовземането.

2. Наличието на неразтворени вещества над нормата показва, че има плуващи частици хромов хидроокис, т.е. наличие на тривалентен хром. При определяне на общия хром той се изчислява като сума от концентрациите на шествалентен и тривалентен хром в отпадъчните води. Следователно отклонението по хром общ е следствие от отклонението по неразтворени вещества.

Коригиращи мерки: За периода в който е извършван мониторинга не е извършвано изпускане на отпадъчни производствени отпадъчни води.

Таблица  3.3.2 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

февруари 2008 год.

Констатирано е несъответствие по показател рН

Причина:  постъпили кисело-алкални води от байцово отделение на механичен цех с по-ниска стойност на активна реакция (рН).

Коригираци мерки: извършено е неутрализиране на водите в утаителите. Завишен е контрола на отпадъчните води на изход от байцово отделение

Таблица  3.3.3 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

март 2008 год.

Констатирано несъответствие: няма

Таблица  3.3.4 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

април 2008 год.

Констатирано несъответствие: няма

Таблица  3.3.5 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

май 2008 год.

Констатирано несъответствие: няма

Таблица  3.3.6 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

юни 2008 год.

Констатирано е несъответствие по показател рН и хром шествалентен

Причина: По отношение несъответствието по показател:

1. рН – не са разглеждани причини предвид малката стойност на несъответствието

2. хром шествалентен – поради повреди по канализационната система на байцово отделение част от отпадъчните води попадат необезвредени във вертикалните утаители

Коригираци мерки: Взето е решение да се извърши основен ремонт на вътрешната канализация на байцов участък.

Резултат: през месец ноември е извършен  ремонт на пода и канализацията на байцово отделение при механичен цех.

Таблица  3.3.7 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

юли 2008 год.

Констатирано несъответствие: няма

Таблица  3.3.8 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

август 2008 год.

Констатирано е несъответствие по показател рН

Причина:  постъпили кисело-алкални води от байцово отделение на механичен цех с по-ниска стойност на активна реакция (рН).

Коригираци мерки: извършено е неутрализиране на водите в утаителите. Завишен е контрола на отпадъчните води на изход от байцово отделение

Таблица  3.3.9 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

септември 2008 год.

Констатирано несъответствие: няма

Таблица  3.3.10 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

октомври 2008 год.

Констатирано е несъответствие по показател рН и хром шествалентен.

Причина:  постъпили кисело-алкални води от байцово отделение на механичен цех с по-ниска стойност на активна реакция (рН) и високо съдържание на хром шествалентен .По време на ремонта на канализацията и пода в байцово отделение, механичен цех отпадъчните води не са третирани в локалното пречиствателно съоръжение.

Коригираци мерки: извършено е неутрализиране на водите в утаителите. Завишен е контрола на отпадъчните води на изход от байцово отделение

Таблица  3.3.11 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

ноември 2008 год.

Констатирано несъответствие: няма

Таблица  3.3.12 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

декември 2008 год.

Констатирано несъответствие: няма

БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1. В съответствие с Условие 10.1.2.2  на КР през месец януари е пуснато в експлоатация локално пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води

(ЛПС БОВ). Съоръжението е включено в плана за собствен мониторинг на отпадъчните води, с честота на анализите 1 път на тримесечие. Поради липса на установени с комплексното разрешително норми за допустими емисии (НДЕ), от страна на „АРСЕНАЛ” бяха възприети стойностите на НДЕ за пробовземна точка ПТ1, на изход от площадката преди заустване в река Асащица.

2. Дейностите в изпълнение на Условие 10.0.2.2 не бяха свързани с промени в работата на Инсталациите и не оказано въздействие върху околната среда и няма промяна в условията на разрешителното.

ЕМИСИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

ЛОКАЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

на територията на работната площадка по пътя на смесен поток (пречистени производствени, битово-фекални и дъждовни) отпадъчни води, вливащи се към точка на заустване №1– река Асащица , ІІ-ра категория водоприемник, с географски координати N =  42о26’26,5(, E = 25o30’38,6()

Таблица  ЛОКАЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

| № | ИНСТАЛАЦИЯ | ЛОКАЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Химическа инсталация за производство на: ОЛОВЕН АЗИД | реактор-утаител, вакум-филтър |
| 2. | Химическа инсталация за производство на: ОЛОВЕН ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНАТ | реактор-утаител, вакум-филтър |
| 3. | Химическа инсталация за производство на: ЖИВАЧЕН ФУЛМИНАТ | реактор-утаител, утаителна шахта |
| 4. | Механичен цех, БАЙЦОВО отделение | два броя реактор-утаители, два броя утаители |
| 5. | Производство на МИНИ | четири броя филтруващи батерии с кокс |

Таблица КОНТРОЛИРАНИ ПАРАМЕТРИ ПО ПЪТЯ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

В ЛОКАЛНИТЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- |
| 1. ИНСТАЛАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВЕН АЗИД реактор утаител |
| рН | До 8 | Ежедневно, при работа на инсталацията, преди изпускане в канализацията |
| Съдържание на взривни вещества на изход | отсъствие | Ежедневно, при работа на инсталацията, преди изпускане в канализацията |
| Олово на изход | До 0.05 mg/dm3 | Ежедневно, преди изпускане в канализацията |
| 1. ИНСТАЛАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВЕН АЗИД вакуум-филтър |
| Неразтворени вещества | <25 mg/dm3 | Ежедневно, преди изпускане в канализацията |
| 2.ИНСТАЛАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВЕН ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНАТ реактор-утаител |
| рН | До 8 | Ежедневно, при работа на инсталацията, преди изпускане в канализацията |
| Съдържание на взривни вещества на изход | отсъствие | Ежедневно, при работа на инсталацията, преди изпускане в канализацията |
| Олово на изход | До 0.05 mg/dm3 | Ежедневно, преди изпускане в канализацията |
| 2.ИНСТАЛАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВЕН ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНАТ вакуум-филтър |
| Неразтворени вещества | <25 mg/dm3 | Ежедневно, преди изпускане в канализацията |
| 3. ИНСТАЛАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВО НА ЖИВАЧЕН ФУЛМИНАТ утаителна шахта |
| рН | До 7 | Ежедневно, при работа на инсталацията |
| Живак* | 0.001 mg/dm3 | Ежедневно, при работа на инсталацията |
| Съдържание на взривни вещества на изход | отсъствие | Ежедневно, при работа на инсталацията, преди изпускане в канализацията |
| 4. ИНСТАЛАЦИЯ МЕХАНИЧЕН ЦЕХ, БАЙЦОВО ОТДЕЛЕНИЕ два броя реактор-утаители |
| рН | 2.5 | Ежедневно, при работа на инсталацията |
| 4. ИНСТАЛАЦИЯ МЕХАНИЧЕН ЦЕХ, БАЙЦОВО ОТДЕЛЕНИЕ два броя утаители |
| Ниво на запълване | до маркирано оптимално ниво на стената на реактора(75% степен на запълване) | Ежедневно, при работа на инсталацията |
| 5. ИНСТАЛАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВО НА МИНИ четири броя филтруващи батерии с кокс |
| Брой работни цикли | До производството но 40 000 мини | След всяко използване на съоръженията |
| рН | До 8 | Ежедневно, при работа на инсталацията, преди изпускане в канализацията |
| Съдържание на взривни вещества на изход | отсъствие | Ежедневно, при работа на инсталацията, преди изпускане в канализацията |

* НДЕ на изхода на площадката (ПТ1) за живак е 0.001 mg/dm3. Във връзка с това считаме , че при разпечатване на КР е допусната техническа грешка и за инсталация производство на живачен фулминат, утаителна шахта оптимална стойност НДЕ е неправилно изписана 0.0001 mg/dm3, вместо 0.001 mg/dm3 , тъй като няма друг поток живак-съдържащи ОВ и няма вероятност от допълнително натоварване в крайната точка  по показател живак. Освен това количеството на ОВ, съдържащи живак през 2008год. е било едва около 8%, спрямо общото количество ОВ, заустени във водоприемника.

В съответствие с Условията от КР се прилагат Иструкции за експлоатация  и поддържане на всяко едно от локалните пречиствателни съоръжения. В изпълнение на Инструкциите се контролират параметрите на пречиствателните съоръжения, съгласно Таблица 10.1.1.1.1 на КР, посочени в Таблица КОНТРОЛИРАНИ ПАРАМЕТРИ ПО ПЪТЯ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В ЛОКАЛНИТЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Контрола на качествените параметри се извършва от заводската химическа лаборатория, а експлоатационните параметри (ниво на запълване, работни цикли и т.н.) от обслужващия персонал, съгласно изискванията на техническата документация.

Документирането и оценката на съответствието на контролираните параметри с изискваните по техническа документация  се извършва в работни дневници по инсталации при работа.

УСТАНОВЕНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ:

1. Локално пречиствателно съоръжение за хромови отпадъчни води към механичен цех.

-Дейността и резултатите от качествения мониторинг на съоръжението са разгледани по-горе (виж качествен мониторинг отпадъчни води)

- брой емисионни измервания-12; брой несъответствия по емисионни измервания -8 Причини за несъответствията и предприети мерки (виж качествен мониторинг отпадъчни води)

-направени проверки и анализи по време на работа (извън задължителния мониторинг)-42 броя.

Установени са несъответствия по показатели, които не се третират в Условията на КР за това съоръжение, но е били необходимо да с изясни тяхното влияние върху качеството на ОВ на изход от площадката и да се предприемат коригиращи мерки.

-по експлоатационните параметри няма установени несъответствия.

2. Химическа инсталация за производство на ОЛОВЕН АЗИД. Извършени са 21

броя анализи и проверки , преди изпускане на ОВ в канализацията. Няма констатирани несъответствия.

-по експлоатационните параметри няма установени несъответствия.

3. Химическа инсталация за производство на ОЛОВЕН ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНАТ

Извършени са 21 броя анализи и проверки , преди изпускане на ОВ в канализацията. Няма констатирани несъответствия.

-по експлоатационните параметри няма установени несъответствия.

4. Химическа инсталация за производство на ЖИВАЧЕН ФУЛМИНАТ

През 2008 година инсталацията е работила само през месец август.

Извършен е 1брой анализ и проверка за съдържание на живак в обезвредените ОВ, след приключване на производството. Анализа е извършен РЛ, Ст. Загора и е отчетена висока стойност на концентрацията на живак в ОВ. При направената проверка, разпоредено от ръководството на завода, се установи че пробата е взета преди

крайното стъпало на пречиствателното съоръжение. Извършено е допълнително обезвреждане, отстранена е и третирана утайката от съоръжението, съгласно

техническата документация. Проведен е допълнителен инструктаж на обслужващия персонал относно дейностите по обезвреждане на ОВ.

-по експлоатационните параметри няма установени несъответствия.

5. Производство на МИНИ

Извършени са 7 броя анализи и проверки , преди изпускане на ОВ в канализацията. Няма констатирани несъответствия.

-по експлоатационните параметри няма установени несъответствия.

КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА

Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи на площадката на дружеството, включително установяване

на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Същата е влязла в сила, считано от месец февруари 2007 год.

Прилага се по Условие 10.1.1.3 на КР Инструкция Периодична проверка и поддържане на състоянието на канализационните мрежи на площадката на дружеството. Установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Проверките се извършват, съгласно Инструкцията на 3(три) месеца, а при необходимост по сигнал от длъжностно лице.

Основната част от сигналите за неизправности по канализацията касаят запушвания в следствие отлагане на замърсители или попадане на странични предмети в канализацията. Има отделни случаи на аварии в следствие амортизация на тръбопроводите. По-долу в текста по тримесечия са отразени броя на текущите и извършените по сигнал проверки, респективно отстранявания на неизправности:

януари...март

Извършени проверки: 1бр.

Отстранени неизправности: 1бр.

април .... юни

Извършени проверки: 5бр.

Отстранени неизправности: 2бр.

юли .... септември

Извършени проверки: 2бр.

Отстранени неизправности: 3бр.

октомври...декември

Извършени проверки: 1бр.

Отстранени неизправности: няма

Има съставени 6(шест) броя протоколи, установяващи извършените проверки и констатираните неизправности.

Налице са 5(пет) броя протоколи, подписани от представители на „АРСЕНАЛ”АД и на фирмата извършила дейности по отстраняване на неизправностите.

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

4.1 ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

Таблица  4  ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Съгласно изискванията на Условие 11.1 от КР, отпадъците от площадката не се различават по вид (код и наименование) от изискваните с комплексното разрешително.

През отчетния период по отношение на количествата образувани отпадъци е констатирано несъответствие за отпадъци с код 12 01 01.

Причини:

- за отпадък с код 12 01 01 (Стърготини, стружки и изрезки от черни метали): през отчетната година има завишено производство на изделия от черни метали, което води до завишеното количество отпадъци.

Битовите отпадъци се извозват от  външна фирма. Отчитането на извозените отпадъци се извършва на база график, утвърден от Директора на завод4

Извършени, съгласно Таблица  4  ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ извозвания за:

-метални отпадъци: 35бр.

-битови отпадъци: 4бр.

Таблица  4.1 ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ (сравнителна таблица)

| Отпадък | Код | Годишно количество определено с КР/06 | Годишно количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет | Съответ ствие | Отчет | Съответ ствие | Отчет | Съответ ствие |
|  |  |  | VIII…XII 2006год. | 2007год. | 2008год. |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 8 t/год. | 5.375 t/год. | да | 11.510 t/год. | не | 16.470 t/год. | не |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 17 t/год. | 2.011 t/год. | да | 2,807 t/год. | да | 11.292 t/год. | да |
| Други хидравлични масла | 13 01 13* | 0,5 t/год. | няма отчитани 0 t/год. | - | няма отчитани 0 t/год | - | няма отчитани 0 t/год | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 30 бр/год. | 28 бр/год. | да | 130 бр/год. | не | 0 бр/год. | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (метални бутилки от метален живак) | 15 01 10* | 0.098 t/год. | 19 бр/год.= 0.057,t/год. | да | 0 t/год. | да | 2 бр/год.= 0 t/год. | да |
| Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества (хромсъдържаща утайка) | 19 02 05* | 0.115 t/год. | няма отчитани 0 t/год | - | няма отчитани 0 t/год | - | няма отчитани 0 t/год | - |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 4 t/год. | 0 t/год. | - | 0,460 t/год. | да | 2.100 t/год. | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 25 t/год. | 26.880 t/год. | не | 26,880 t/год. | не | 23.3t/год. | да |

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА КОЛИЧЕСТВАТА образувани отпадъци с определените в КР количества. Констатирани са несъответствия по следния вид отпадъци:

2006 година

Смесени битови отпадъци, код 20 03 01

2007 година

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали, код 12 01 01

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, код 20 01 21*

Смесени битови отпадъци, код 20 03 01

2008 година

В сравнение с предходните години отново е налице несъответствие състоящо се

в завишено количество на отпадък с код 12 01 01, стърготини, стружки и изрезки от черни метали, което се дължи на завишена производствена програма за изделия от черни метали.

4.2 ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

Таблица  5 ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

4.3 СЪБИРАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ :

На площадката не се събират и приемат  отпадъци отвън. Генерираните отпадъци са в резултат на производствената дейност на инсталациите описани по Комплексно Разрешително.

Сравнение с 2006 и 2007 година.

Извършени са 4 броя проверки за съответствие на  условията за

събиране на отпадъците.

Няма несъответствия по отношение на събирането на отпадъците

4.4 ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ:

На площадка Мъглиж се извършва временно съхранение на отпадъците в съответствие с изисканията и Условията на КРв в срок не по-дълъг от:

- три  години при последващо предаване за оползотворяване;

- една  година при последващо предаване за обезвреждане.

2007 година

Извършени са 4 броя проверки за съответствие на  условията за временно

съхранение на отпадъците. Не са констатирани несъответствия.

2008 година

Извършени са 39 броя проверки за събирането, съхранението и транспортирането на отпадъците на завод 4.

Констатирани са 2 броя несъответствия.

1. През месец май има подаден сигнал за несъответствие от склад за вторични суровини „АРСЕНАЛ”АД-Казанлък, площадка1, констатирано е смесване на металните отпадъци. Предписани са и са предприети коригиращи действия. Сортиран е отпадъка по видове. Определено е длъжностно лице от цеха, което персонално отговаря за

непрекъснатия контрол по събирането, съхранението и транспортирането на отпадъците. Съгласуван е график за периодично извозване от площадката. След прилагане на коригиращите действия няма констатирани несъответствия.

2. През месец юни има повреда на мотокара за обслужване при събирането и транспортирането на производствени отпадъци. До отстраняване на повредата е отложено заплануваното транспортиране от площадката

4.5 ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ:

Образуваните на площадка Мъглиж  отпадъци се предават за транспортиране, съгласно Таблица  4  ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ и

Таблица  5 ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Неопасните отпадъци (от черни и цветни метали, хартия и картон) се транспортират до базовата площадка 1 на „АРСЕНАЛ”АД, Казанлък със заводски транспорт, съгласно нормативната уредба. При напускане района на завод 4, гр. Мъглиж се издава материален пропуск за изнесените от площадката отпадъци. На базовата площадка , гр. Казанлък, отпадъците се претеглят и се издава складова разписка за количествата. Транспортирането от базовата площадка до площадката на клиента се извършва с транспорт и на отговорност на клиента.

Битовите отпадъци се транспортират от оторизирана фирма, за да се депонират по нормативните изисквания.

Сравнение с 2006 и 2007 година.

Не са нарушавани Условията на КР по отношение транспортирането на отпадъците от площадката. Няма информация за нарушения при по-нататъшното третиране и транспортиране.

4.6 ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ

Организациите извършващи дейностите са описани в Таблица  5. Същите притежават необходимите документи, съгласно чл.37 и чл.54 от ЗУО.

Разработена е инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Не е възможен пряк контрол върху съответствието по оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъците, оценката е косвена и се базира на изрядността на фирмите извършващи посочените дейности, изразена чрез съответния разрешителен/регистрационен документ и отсъствието на сигнали за нередности, свързани с отпадъците на „АРСЕНАЛ”АД.

4.7 ОБЕЗВРЕЖДАНЕ:

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

На площадката не се извършва обезвреждане на отпадъци.

4.8 КОНТРОЛ И ИЗМЕРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ:

Прилага се Инструкция за измерване/изчисляване на количествата образувани отпадъци и оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното и установяване на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Съгласно установения в „АРСЕНАЛ”АД ред, отпадъците от черни и цветни метали, хартия и картон, отработени масла, предавани от площадка Мъглиж в централните складове се претеглят при приемането им и се завеждат в приходно-

разходната документация на склада. Информация за количествата се подава на площадка Мъглиж, под формата на складова разписка.

4.9 АНАЛИЗИ НА ОТПАДЪЦИТЕ:

Не са извършвани анализи на отпадъците от площадка Мъглиж. Няма отпадъци с огледални кодове.

4.10 ДОКУМЕНТИРАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ:

Въведена е и заверена от РИОСВ по реда на ЗУО „Отчетна книга за образувани и/или третирани отпадъци”.

Има действаща актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците, съгласно изискванията на ЗУО и в съответствие с условията на комплексното разрешително.

5. ШУМ

ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

Таблица  6   ШУМОВИ ЕМИСИИ

Звуковите нива в Завод 4 се измерват по два измерителни контура, съгласно „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” .

ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР I

- Заводска лаборатория - северозападна страна;

- Механичен цех - северозападна страна;

- Механичен цех - югоизточна страна;

4  Склад "Държавен резерв" - западна страна;

- Склад "Държавен резерв" - южна страна;

- Склад "Държавен резерв" - югоизточна страна;

- Компресорен участък - югоизточна страна;

- Механичен цех - североизточна страна;

9.Склад за материали (об.58) - източна страна;

10. Заводска лаборатория - северна страна.

ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР I I

1  Северно от ел. подстанция;

2  Югоизточно от ел. подстанция;

3  Изпитателен полигон - източна страна;

- Инсталация за производство на оловен азид и оловен тринитрорезорцинат - западна страна;

- Инсталация за производство на оловен азид и оловен тринитрорезорцинат - източна страна;

- Обект „Снаредяване на капсул - възпламенител"- западна страна;

- Обект „Снаредяване на капсул - възпламенител"- северна страна;

8  Обект „Снаредяване на искров електро детонатор"- западна страна;

9. „Гранулиране на взривни вещества" (об.54) - източна страна;

10. Склад за ловни патрони - източна страна;

11. Входен портал на площадка за унищожаване;

12. Склад за взривни вещества (об. 74) - южна страна;

13. Цех за производство на ловни патрони - североизточна страна;

14. Цех за производство на ловни патрони - северозападна страна.

ЖАЛБИ:

Няма заведени жалби на площадката през отчетния период в Регистъра за оплаквания и нередности.

КОНТРОЛ И ИЗМЕРВАНЕ:

На всеки три години се извършва оценяване на общата звукова мощност на обекта по “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната

среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” и шумовото въздействие по границите на производствената площадка, и в мястото на въздействие (най-близката хигиенна зона), и документиране на резултатите.

ИЗИСКВАНИЯ:

Дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да превишават нива на шум както следва:

По границите на производствената площадка:

- през деня - 70 dB(A);

- през нощта - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката хигиенна зона в населеното място):

- през деня – 55 или 60 dB(A);

- през нощта – 45 или 50 dB(A), съгласно ХН 0-64 (ДВ 16/1975г.);

Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Измерванията и оценката са извършени от акредитирана лаборатория (РЛ Стара Загора). Последното измерване е извършено през 2007 година.

Констатирано е несъответствие в една точка по измерителен контур  I, в района на компресорен участък.

Причини за несъответствието: амортизирано оборудване .

Предприети мерки:предвидено е преместване на компресорен участък на ново място и основен ремонт на оборудването.

2008 година

През отчетния период е изграден нов компресорен участък. Извършено е контролно замерване на нивото на шум в района на участъка,  в точка посочена в Приложената схема. При последващи замервания на нивото на шума на Площадка Мъглиж, контролната точка ще бъде включена в Измервателен контур I I.

6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ

Изпълняват се изискванията на Условие 13 от КР.

Не се отвеждат пряко вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Прилага се Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Осигурено е достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Разработена е и се прилага Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

През отчетният период няма регистрирани разливи и/или изливания на вредни ви опасни вещества.

Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, тръбопроводи и др., при които са установени течове, до момента на отстраняването им.

През отчетният период не е имало установени течове от резервоари и тръбопроводи.

Товаро-разтоварните дейности , които биха могли да доведат до течове/изливания се извършват на определените за това места, осигурени против разливи и течове.

МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРВАНЕ

СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Мониторинга се извършва на три броя кладенци: №1 (фонов);

№№2;3 (контролни), по показатели в съответствие със съгласуван с ИАОС и БД План за собствен мониторинг.

ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Резултати от мониторинг – 27.06.08год.

Таблица  7.1  ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Точка на пробовземане Сондаж №1 – фонов

Таблица  7.2  ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Точка на пробовземане Сондаж №2

Таблица  7.3     ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Точка на пробовземане Сондаж №3

Резултати от мониторинг – 07.11.08год.

Таблица  7.1.2    ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Точка на пробовземане Сондаж №1 – фонов

Таблица  7.2.2  ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Точка на пробовземане Сондаж №2

Таблица  7.3.2    ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Точка на пробовземане Сондаж №3

Таблица  7.14 ДИНАМИЧНО ВОДНО НИВО

ДИНАМИЧНО ВОДНО НИВО

| № | Месец, 2007 година | Мониторингов пункт Сондаж №1 (фонов), m | Мониторингов пункт Сондаж №2, m | Мониторингов пункт Сондаж №3, m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | януари | 2.50 | 2.40 | 2.10 |
|  | февруари | 2.60 | 2.50 | 2.00 |
|  | март | 2.40 | 3.40 | 3.00 |
|  | април | 2.00 | 2.90 | 2.50 |
|  | май | 2.05 | 1.50 | 2.10 |
|  | юни | 2.60 | 2.00 | 2.80 |
|  | юли | 2.90 | 2.00 | 1.90 |
|  | август | 3.00 | 1.90 | 2.50 |
|  | септември | 2.60 | 2.30 | 2.70 |
|  | октомври | 2.30 | 2.80 | 2.20 |
|  | ноември | 2.20 | 2.50 | 2.60 |
|  | декември | 2.00 | 2.60 | 3.00 |

МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРВАНЕ

СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИ

Мониторинга се извършва в четири броя мониторингови пунктове, чието местоположение е  нанесено на карта съгласувана с РИОСВ и ИАОС.

Анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

През отчетния период е проведен мониторинг на почви за определяне на Базовото състояние, съгласно Условие 13.7.2 на КР, като честотата на мониторинга е

1 път на 3 години.

През 2008 година е извършен мониторинг на основание Инструкция за периодична оценка на съответствието на базовите концентрации на вредни вещества в почвите с измерените / установените такива, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Период на отчитане VIII 2006… VIII 2009година

ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

Таблица  8.1  ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИ

Точка №1 в северната част на площадката

(извън зоната на непосредствено въздействие от дейността)

Таблица  8.2                ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИ

Точка №2 в района на Инсталациите за производство на оловен азид,

оловен тринитрорезорцинат, живачен фулминат

Таблица  8.3                ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИ

Точка №3 в района на Инсталация за производство на оловни сачми

Таблица  8.4                ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИ

Точка №4 в района на Инсталация за капсулвъзпламенители, детонатори и

Механичен цех

Констатира се несъответствие (завишаване) на концентрациите на

замърсителите:

-мед и  цинк за контролна точка: КТ1;

-мед и манган за контролна точка: КТ4;

-олово за контролна точка: КТ2 и КТ3.

Тъй като това е първото измерване на замърсители в почвата спрямо базовото

не може да се даде еднозначно заключение за стойността и причините за несъответствие.

Документиране и докладване

Няма установени разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

Води  се Дневник с данни за установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, както и наименование/номер на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност.

През 2008 година няма регистрирани разливи а вредни и опасни вещества.

V. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР

Отчет на дейностите за привеждане в съответствие с условията на КР, по Инвестиционна програма.

През 2008година следваше да завърши изпълнението на дейностите по привеждане височината на изпускащите устройства в съответствяие с изискванията на Комплексно разрешително №101/2006год. Условия 9.2.1 и 9.3. Изпълнено е изискването.

Към момента на изготвяне на ГДОС няма неизпълнени задачи по инвестиционната програма.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

През 2008 година не е прекратявана работата на Инсталациите  или на части от тях, съгласно Условие 16 на КР.

VII. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

- АВАРИИ

През отчетния период не са регистрирани аварии.

Има утвърден План за действие при предотвратяване и ликвидиране на аварии в завод 4, гр. Мъглиж.

Заведен е Регистър на авариите. При възникване на авария се съставя протокол от компетентна комисия в ред, съгласно  изискванията на Условие 14.2 и 14.3 от КР.

Отчитането и регистрирането на аварии, се извършва съгласно технологичната документация и се архивира в завод 4.

ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

Таблица  9 АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

Уведомяване и докладване (Съгласно Условие 7.3 на КР)

През отчетния период не са регистрирани залпови и други изпускания на

замърсяващи вещества в повърхностни, подземни води и околната среда, поради което на са изпращани доклади до органите по Условие 7.1 на КР.

През отчетния период не е извършвана планирана промяна в работата на Инсталациите по Условие 2, което не налага да се информира РИОСВ.

- ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ , СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, ЗА КОИТО Е ИЗДАДЕНО КР

През отчетния период не са регистрирани оплаквания или възражения.

Има заведен Регистър за оплаквания или възражения, съгласно Условия 9.5.2 и

12.3.3 от КР.

ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

Таблица  10 ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ , СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, ЗА КОИТО Е ИЗДАДЕНО КР

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ)

Таблица 1 ЗАМЪРСИТЕЛИ ПО ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS № | Замърсител | Резултати от мониторинг (колона 1) , Kg/год. | Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Въздух (колона 1a) | Вода (колона 1b) | Почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | - | - |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | -(136.6) (М и С) | - |  |  |  |
| 11# |  | Серни оксиди (SOX/SO2) | -(2.05) (М и С) | - |  |  |  |
| 13# |  | Общ фосфор | - | - (133,36) (М и С) |  |  |  |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | - | - (1,30) (М и С) |  |  |  |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му (като Cd) | - | - (0,16) (М и С) |  |  |  |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | - |  |  |  |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - | - (55,30) (М и С) |  |  |  |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | -(0.004) (М и С) | - (0,02) (М и С) |  |  |  |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | - | - |  |  |  |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | -(0.29) (М и С) | - (1,63) (М и С) |  |  |  |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | - (26,02) (М и С) |  |  |  |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | -(149.56) (С) | -(702,59) (М и С) |  |  |  |
| 82# |  | Цианиди (като общ CN) | - | - |  |  |  |
| 86# |  | Фини прахови частици<10µm (PM10) | -(152.32) (М и С) | - |  |  |  |

В Методиката за изготвяне на ГДОС в колона 1a на таблица 1 за позиция 76# Общ органичен въглерод (ТОС) няма посочен емисионен праг, докато за колона 1b има посочен такъв и сме записали съответната стойност за води. В позиция 7#  е записана стойността за ЛОС .

Таблица  2.1 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

| Инсталация производство на оловен азид Изпускащо устройство 1 и 2 по Методика за изчисляване на емисиите |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на Мониторинг | Съответ ствие, Брой / % |
|  |  |  | Непре къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOx | mg/Nm3 | 400 | Не се изисква | - | 1 път годишно | да |
| SOx | mg/Nm3 | 400 | Не се изисква | неприложимо* | 1 път годишно | - |
| Pb и съединенията им | mg/Nm3 | 0,5 | Не се изисква | - | 1 път годишно | да |
| ЛОС | НДЕ (mg ОВ/m3) | 75 | Не се изисква | - | 1 път годишно | да |
|  | ННЕ[%КВР] | 20 | Не се изисква | неприложимо** | 1 път годишно | - |
| Инсталация производство на оловен тринитрорезорцинат Работилница за стифнинова киселина |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |
|  |  |  | Непре къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ИУ №3 Протокол №5112 от 29.12.08год. | Емисия, mg/Nm3 | Честота на Мониторинг | Съответ ствие, Брой / % |
|  | Приведена, mg/Nm3 |  |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 | Не се изисква | <MDL | 1 път годишно | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 400 | Не се изисква | <MDL | 1 път годишно | да |
| CO | mg/Nm3 | не се изисква | Не се изисква | <MDL | 1 път годишно | - |
| CO2 | mg/Nm3 | не се изисква | Не се изисква | <MDL | 1 път годишно | - |
| Cорг. | mg/Nm3 | 75 | Не се изисква | 467.5 | 1 път годишно |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |
|  |  |  | Непре къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ИУ №4 Протокол №5113 от 29.12.08год. | Емисия, mg/Nm3 | Честота на Мониторинг | Съответ ствие, Брой / % |
|  | Приведена, mg/Nm3 |  |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 | Не се изисква | 2.9 | 1 път годишно | да |
| NO2 | mg/Nm3 | 400 | Не се изисква | <MDL | 1 път годишно | да |
| CO | mg/Nm3 | не се изисква | Не се изисква | <MDL | 1 път годишно | - |
| CO2 | mg/Nm3 | не се изисква | Не се изисква | <MDL | 1 път годишно | - |
| Cорг. | mg/Nm3 | 75 | Не се изисква | 58.0 | 1 път годишно | да |
| Инсталация производство на оловен тринитрорезорцинат Изпускащо устройство 5 и 6 по Методика за изчисляване на емисиите |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на Мониторинг | Съответ ствие, Брой / % |
|  |  |  | Непре къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOx | mg/Nm3 | 400 | Не се изисква | - | 1 път годишно | да |
| SOx | mg/Nm3 | 400 | Не се изисква | неприложимо* | 1 път годишно | - |
| Pb и съединенията им | mg/Nm3 | 0,5 | Не се изисква | - | 1 път годишно | да |
| ЛОС | НДЕ (mg ОВ/m3) | 75 | Не се изисква | - | 1 път годишно | да |
|  | ННЕ[%КВР] | 20 | Не се изисква | неприложимо** | 1 път годишно | - |
| Инсталация производство на живачен фулминат Изпускащи устройства 7;8 по Методика за изчисляване на емисиите |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на Мониторинг | Съответ ствие, Брой / % |
|  |  |  | Непре къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOX | mg/Nm3 | 400 | Не се изисква | - | 1 път годишно | да |
| Hg | mg/Nm3 | 0,05 | Не се изисква | - | 1 път годишно | да |
| Oбщ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | Не се изисква | - | 1 път годишно | не |
| Механичен цех, байцово отделение, |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |
|  |  |  | Непре къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ИУ №9 Протокол №20-АМ от 17.12.08год. | Емисия, mg/Nm3 | Честота на Мониторинг | Съответ ствие, Брой / % |
|  | Приведена, mg/Nm3 |  |  |
| ЛОС | НДЕ, [обща концентра ция наЛОС] mg/Nm3 | 2 | Не се изисква | 1.3 | 1 път годишно | да |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |
|  |  |  | Непре къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ИУ №10 Протокол №18-АМ от 17.12.08год. | Емисия, mg/Nm3 | Честота на Мониторинг | Съответ ствие, Брой / % |
|  | Приведена, mg/Nm3 |  |  |
| ЛОС | НДЕ, [обща концентра ция наЛОС] mg/Nm3 | 2 | Не се изисква | 1.96 | 1 път годишно | да |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |
|  |  |  | Непре къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ИУ №11 Протокол №16-АМ от 17.12.08год. | Емисия, mg/Nm3 | Честота на Мониторинг | Съответ ствие, Брой / % |
|  | Приведена, mg/Nm3 |  |  |
| ЛОС | НДЕ, [обща концентра ция наЛОС] mg/Nm3 | 2 | Не се изисква | 0 | 1 път годишно | да |
| ЛОС ИУ №№ 9,10,11 | ННЕ[%КВР] | 15 | Не се изисква | 14,59 | 1 път годишно | да |
| Производство на ел. запалки и монтаж на електродетонатори, |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |
|  |  |  | Непре къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ИУ №14 Протокол №14-АМ от 17.12.08год. | Емисия, mg/Nm3 | Честота на Мониторинг | Съответ ствие, Брой / % |
|  | Приведена, mg/Nm3 |  |  |
| ЛОС | НДЕ, (mg ОВ/m3)] | 50 | Не се изисква | 22.44 | 1 път годишно | да |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |
|  |  |  | Непре къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ИУ №15 Протокол №12-АМ от 17.12.08год. | Емисия, mg/Nm3 | Честота на Мониторинг | Съответ ствие, Брой / % |
|  | Приведена, mg/Nm3 |  |  |
| ЛОС | НДЕ, (mg ОВ/m3)] | 50 | Не се изисква | 24.05 | 1 път годишно | да |
| ЛОС ИУ №№ 14,15 | ННЕ[%КВР] | 20 | Не се изисква | 17,86 | 1 път годишно | да |
| Производство на закъснителни състави (не е работила) Изпускащи устройства 16;17 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на Мониторинг | Съответ ствие, Брой / % |
|  |  |  | Непре къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Oбщ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | Не се изисква | - | 1 път годишно | - |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | Не се изисква | - | 1 път годишно | - |
| Производство на оловни сачми |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |
|  |  |  | Непре къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ИУ №18 Протокол №5111 от 29.12.08год. | Емисия, mg/Nm3 | Честота на Мониторинг | Съответ ствие, Брой / % |
|  | Приведена, mg/Nm3 |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 10 | Не се изисква | 4.7 | 1 път годишно | да |
| ОЛОВО И СЪЕДИНЕНИЯТА МУ, ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО Pb | mg/Nm3 | 0,5 | Не се изисква | <MDL | 1 път годишно | да |
| АНТИМОН И СЪЕДИНЕНИЯТА МУ ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО Sb | mg/Nm3 | 1 | Не се изисква | 0.0125* | 1 път годишно | да |
| Производство на мини |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |
|  |  |  | Непре къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ИУ №25 Протокол №5108 от 29.12.08год. | Емисия, mg/Nm3 | Честота на Мониторинг | Съответ ствие, Брой / % |
|  | Приведена, mg/Nm3 |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | Не се изисква | 10.8 | 1 път годишно | да |
| ЛОС | НДЕ, (mg ОВ/m3) | 50 | Не се изисква | Неприложимо | 1 път годишно | - |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |
|  |  |  | Непре къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ИУ №27 Протокол №5109 от 29.12.08год. | Емисия, mg/Nm3 | Честота на Мониторинг | Съответ ствие, Брой / % |
|  | Приведена, mg/Nm3 |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | Не се изисква | 19.1 | 1 път годишно | да |
| ЛОС | НДЕ, (mg ОВ/m3) | 50 | Не се изисква | Неприложимо | 1 път годишно | - |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |
|  |  |  | Непре къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ИУ №28 Протокол №5110 от 29.12.08год. | Емисия, mg/Nm3 | Честота на Мониторинг | Съответ ствие, Брой / % |
|  | Приведена, mg/Nm3 |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | Не се изисква | 45.3 | 1 път годишно | не |
| ЛОС | НДЕ, (mg ОВ/m3) | 50 | Не се изисква | Неприложимо | 1 път годишно | - |
| ЛОС ИУ №№ 25,27,28 | ННЕ[%КВР] | 20 |  | Неприложимо | 1 път годишно | - |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |
|  |  |  | Непре къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ИУ №29 Протокол №10-АМ от 17.12.08год. | Емисия, mg/Nm3 | Честота на Мониторинг | Съответ ствие, Брой / % |
|  | Приведена, mg/Nm3 |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | Не се изисква | - | 1 път годишно | - |
| ЛОС | НДЕ, (mg ОВ/m3) | 50 | Не се изисква | 30.46 | 1 път годишно | да |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |
|  |  |  | Непре къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ИУ №30 Протокол №8-АМ от 17.12.08год. | Емисия, mg/Nm3 | Честота на Мониторинг | Съответ ствие, Брой / % |
|  | Приведена, mg/Nm3 |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | Не се изисква | - | 1 път годишно | - |
| ЛОС | НДЕ, (mg ОВ/m3) | 50 | Не се изисква | 54.51 | 1 път годишно | не |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |
|  |  |  | Непре къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ИУ №31 Протокол №6-АМ от 17.12.08год. | Емисия, mg/Nm3 | Честота на Мониторинг | Съответ ствие, Брой / % |
|  | Приведена, mg/Nm3 |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | Не се изисква | - | 1 път годишно | - |
| ЛОС | НДЕ, (mg ОВ/m3) | 50 | Не се изисква | 20.3 | 1 път годишно | да |
| ЛОС ИУ №№ 29,30,31 | ННЕ[%КВР] | 20 | Не се изисква | 18,45 | 1 път годишно | да |
| Производство на 23 mm изстрел БЗТ и ОФЗТ, |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |
|  |  |  | Непре къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ИУ №32 Протокол №4-АМ от 17.12.08год. | Емисия, mg/Nm3 | Честота на Мониторинг | Съответ ствие, Брой / % |
|  | Приведена, mg/Nm3 |  |  |
| ЛОС | НДЕ, (mg ОВ/m3) | 50 | Не се изисква | 49.16 | 1 път годишно | да |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |
|  |  |  | Непре къснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ИУ №33 Протокол №2-АМ от 17.12.08год. | Емисия, mg/Nm3 | Честота на Мониторинг | Съответ ствие, Брой / % |
|  | Приведена, mg/Nm3 |  |  |
| ЛОС | НДЕ, (mg ОВ/m3) | 50 | Не се изисква | 52.37 | 1 път годишно | не |
| ЛОС ИУ №№ 32,33 | ННЕ[%КВР] | 20 | Не се изисква | 7,35 | 1 път годишно | да |

*Виж „Методика за балансово изчисляване на емисиите на вредни вещества в инсталации за производство на експлозиви в завод 4, гр. Мъглиж” .

**Инсталацията не е в обхвата на Наредба №7/2003год

***При изчисляването на емитирания общ органичен въглерод е обхванат въглерода от всички органични съединения образували се паралелно с живачния фулминат, в т.ч. и нелетливи такива, при което може да се приеме, че реалната стойност на емитирания от ЛОС  въглерод е много по-малка. Към настоящия момент не може да се намери адекватно решение относно изчисляването на действителната концентрация на емитирания от ЛОС органичен въглерод. Както е видно от Таблица 1 (ЕРЕВВ) общото количество емитирани ЛОС от площадката, в т.ч. от Инсталация за производство на живачен фулминат е многократно по-малко от допустимото и не може да окаже съществено влияние в/у имисиите в атмосферата.

**** изчислена стойност

За Изпускащи Устройства №№1,2,5,6,7,8 не са посочени стойности от мониторинг, тъй като емисиите са определени на база изчислителна Методика.

Таблица 3  ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

ИЗПУСНАТИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР (Количество на заустваните отпадъчни води, средна стойност) | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден | 1150 | 645 | 1 път месечно | да |
|  | m3/час | 47,92 | 26,89 | 1 път месечно | да |
|  | m3/год | 288 000 | 162 637 | 1 път месечно | да |

Таблица  3.1 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ    КОЛИЧЕСТВЕН МОНИТОРИНГ

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР (Количество на заустваните отпадъчни води, средна стойност) | Резултати от мониторинг (ЯНУАРИ 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден | 1150 | 13.82 | 1 път месечно | да |
|  | m3/час | 47,92 | 0.58 | 1 път месечно | да |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР (Количество на заустваните отпадъчни води, средна стойност) | Резултати от мониторинг (ФЕВРУАРИ 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Дебит на отпадъчните | m3/ден | 1150 | 807.77 | 1 път месечно | да |
|  | m3/час | 47,92 | 33.66 | 1 път месечно | да |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР (Количество на заустваните отпадъчни води, средна стойност) | Резултати от мониторинг (МАРТ 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден | 1150 | 467.79 | 1 път месечно | да |
|  | m3/час | 47,92 | 19.49 | 1 път месечно | да |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР (Количество на заустваните отпадъчни води, средна стойност) | Резултати от мониторинг (АПРИЛ 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден | 1150 | 742.00 | 1 път месечно | да |
|  | m3/час | 47,92 | 30.92 | 1 път месечно | да |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР (Количество на заустваните отпадъчни води, средна стойност) | Резултати от мониторинг (МАЙ 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден | 1150 | 470.80 | 1 път месечно | да |
|  | m3/час | 47,92 | 19.62 | 1 път месечно | да |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР (Количество на заустваните отпадъчни води, средна стойност) | Резултати от мониторинг (ЮНИ 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден | 1150 | 270.52 | 1 път месечно | да |
|  | m3/час | 47,92 | 11.27 | 1 път месечно | да |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР (Количество на заустваните отпадъчни води, средна стойност) | Резултати от мониторинг (ЮЛИ 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден | 1150 | 185.75 | 1 път месечно | да |
|  | m3/час | 47,92 | 7.74 | 1 път месечно | да |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР (Количество на заустваните отпадъчни води, средна стойност) | Резултати от мониторинг (АВГУСТ 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден | 1150 | 165.68 | 1 път месечно | да |
|  | m3/час | 47,92 | 6.90 | 1 път месечно | да |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР (Количество на заустваните отпадъчни води, средна стойност) | Резултати от мониторинг (СЕПТЕМВРИ 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден | 1150 | 354.48 | 1 път месечно | да |
|  | m3/час | 47,92 | 14.77 | 1 път месечно | да |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР (Количество на заустваните отпадъчни води, средна стойност) | Резултати от мониторинг (ОКТОМВРИ 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден | 1150 | 618.17 | 1 път месечно | да |
|  | m3/час | 47,92 | 25.76 | 1 път месечно | да |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР (Количество на заустваните отпадъчни води, средна стойност) | Резултати от мониторинг (НОЕМВРИ 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден | 1150 | 838.71 | 1 път месечно | да |
|  | m3/час | 47,92 | 34.95 | 1 път месечно | да |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР (Количество на заустваните отпадъчни води, средна стойност) | Резултати от мониторинг (ДЕКЕМВРИ 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден | 1150 | 668.95 | 1 път месечно | да |
|  | m3/час | 47,92 | 27.87 | 1 път месечно | да |

Таблица  3.2.1 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ    КАЧЕСТВЕН МОНИТОРИНГ

януари ... март 2008 год.

| ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА ПТ1, общ канал на изход от площадката (преди точката на заустване ) Протокол от изпитване от акредитирана лаборатория № 744/13.03.2008год. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг (1…3 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Активна реакция рН | рН единици | 7-9 | 7.50 | Веднъж на тримесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 25 | 12 | Веднъж на тримесечие | да |
| Химична потребност от кислород (ХПК) | mg.dm-3 | 70 | 26 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК/5 | mg.dm-3 | 25 | 3.85 | Веднъж на тримесечие | да |
| Фосфор (общ) | mg.dm-3 | 2.0 | 0.529 | Веднъж на тримесечие | да |
| Нефтопродукти | mg.dm-3 | 0.3 | 0.14 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цианиди (свободни) | mg.dm-3 | 0.1 | 0.002 | Веднъж на тримесечие | да |
| Кадмий | mg.dm-3 | 0.01 | 0.001 | Веднъж на тримесечие | да |
| Олово | mg.dm-3 | 0.05 | 0.010 | Веднъж на тримесечие | да |
| Мед | mg.dm-3 | 0.1 | 0.190 | Веднъж на тримесечие | не |
| Цинк | mg.dm-3 | 2.0 | 0.074 | Веднъж на тримесечие | да |
| Арсен | mg.dm-3 | 0.05 | 0.0028 | Веднъж на тримесечие | да |
| Живак | mg.dm-3 | 0.001 | 0.0001 | Веднъж на тримесечие | да |

Таблица  3.2.2 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

април ... юни 2008 год.

| ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА ПТ1, общ канал на изход от площадката (преди точката на заустване ) Протокол от изпитване от акредитирана лаборатория № 2273/27.06.2008год. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг (4…6 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Активна реакция рН | рН единици | 7-9 | 7.63 | Веднъж на тримесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 25 | 10 | Веднъж на тримесечие | да |
| Химична потребност от кислород (ХПК) | mg.dm-3 | 70 | 12.1 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК/5 | mg.dm-3 | 25 | 4.64 | Веднъж на тримесечие | да |
| Фосфор (общ) | mg.dm-3 | 2.0 | 0.800 | Веднъж на тримесечие | да |
| Нефтопродукти | mg.dm-3 | 0.3 | 0.14 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цианиди (свободни) | mg.dm-3 | 0.1 | 0.0040 | Веднъж на тримесечие | да |
| Кадмий | mg.dm-3 | 0.01 | 0.001 | Веднъж на тримесечие | да |
| Олово | mg.dm-3 | 0.05 | 0.010 | Веднъж на тримесечие | да |
| Мед | mg.dm-3 | 0.1 | 0.490 | Веднъж на тримесечие | не |
| Цинк | mg.dm-3 | 2.0 | 0.257 | Веднъж на тримесечие | да |
| Арсен | mg.dm-3 | 0.05 | 0.001 | Веднъж на тримесечие | да |
| Живак | mg.dm-3 | 0.001 | 0.0001 | Веднъж на тримесечие | да |

Таблица  3.2.3  ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

юли ... септември 2008 год.

| ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА ПТ1, общ канал на изход от площадката (преди точката на заустване ) Протокол от изпитване от акредитирана лаборатория № 3419/15.09.2008год. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг (7...9 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Активна реакция рН | рН единици | 7-9 | 7.45 | Веднъж на тримесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 25 | 5.0 | Веднъж на тримесечие | да |
| Химична потребност от кислород (ХПК) | mg.dm-3 | 70 | 8.50 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК/5 | mg.dm-3 | 25 | 2.24 | Веднъж на тримесечие | да |
| Фосфор (общ) | mg.dm-3 | 2.0 | 1.58 | Веднъж на тримесечие | да |
| Нефтопродукти | mg.dm-3 | 0.3 | 0.14 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цианиди (свободни) | mg.dm-3 | 0.1 | 0.0030 | Веднъж на тримесечие | да |
| Кадмий | mg.dm-3 | 0.01 | 0.001 | Веднъж на тримесечие | да |
| Олово | mg.dm-3 | 0.05 | 0.010 | Веднъж на тримесечие | да |
| Мед | mg.dm-3 | 0.1 | 0.657 | Веднъж на тримесечие | не |
| Цинк | mg.dm-3 | 2.0 | 0.269 | Веднъж на тримесечие | да |
| Арсен | mg.dm-3 | 0.05 | 0.001 | Веднъж на тримесечие | да |
| Живак | mg.dm-3 | 0.001 | 0.0001 | Веднъж на тримесечие | да |

Таблица  3.2.4  ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

октомври ... декември 2008 год.

| ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА ПТ1, общ канал на изход от площадката (преди точката на заустване ) Протокол от изпитване от акредитирана лаборатория № /.12.2008год. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг (10...12 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Активна реакция рН | рН единици | 7-9 | 7.55 | Веднъж на тримесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 25 | 4 | Веднъж на тримесечие | да |
| Химична потребност от кислород (ХПК) | mg.dm-3 | 70 | 5.2 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК/5 | mg.dm-3 | 25 | 2.2 | Веднъж на тримесечие | да |
| Фосфор (общ) | mg.dm-3 | 2.0 | 0.351 | Веднъж на тримесечие | да |
| Нефтопродукти | mg.dm-3 | 0.3 | 0.14 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цианиди (свободни) | mg.dm-3 | 0.1 | 0.002 | Веднъж на тримесечие | да |
| Кадмий | mg.dm-3 | 0.01 | 0.001 | Веднъж на тримесечие | да |
| Олово | mg.dm-3 | 0.05 | 0.010 | Веднъж на тримесечие | да |
| Мед | mg.dm-3 | 0.1 | 0.036 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цинк | mg.dm-3 | 2.0 | 0.024 | Веднъж на тримесечие | да |
| Арсен | mg.dm-3 | 0.05 | 0.0026 | Веднъж на тримесечие | да |
| Живак | mg.dm-3 | 0.001 | 0.0001 | Веднъж на тримесечие | да |

Таблица  3.3.1 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ    КАЧЕСТВЕН МОНИТОРИНГ

януари 2008 год.

| ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА ПТ2, след локални пречиствателни съоръжения за хромови води (на изход на утаителите от Механичен цех, байцово отделение) Протокол от изпитване от акредитирана лаборатория № 248/13.02.2008год. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг (януари 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Активна реакция рН | рН единици | 7-9 | 7.11 | Веднъж месечно | да |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 25 | 27 | Веднъж месечно | не |
| Хром /шествалентен/ | mg.dm-3 | 0.1 | 0.025 | Веднъж месечно | да |
| Хром /общ/ | mg.dm-3 | 0.5 | 0.52 | Веднъж месечно | не |

Таблица  3.3.2  ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

февруари 2008 год.

| ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА ПТ2, след локални пречиствателни съоръжения за хромови води (на изход на утаителите от Механичен цех, байцово отделение) Протокол от изпитване от акредитирана лаборатория № 647/07.03.2008год. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг (февруари 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Активна реакция рН | рН единици | 7-9 | 6.93 | Веднъж месечно | не |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 25 | 8 | Веднъж месечно | да |
| Хром /шествалентен/ | mg.dm-3 | 0.1 | 0.0116 | Веднъж месечно | да |
| Хром /общ/ | mg.dm-3 | 0.5 | 0.030 | Веднъж месечно | да |

Таблица  3.3.3 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

март 2008 год.

| ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА ПТ2, след локални пречиствателни съоръжения за хромови води (на изход на утаителите от Механичен цех, байцово отделение) Протокол от изпитване от акредитирана лаборатория № 745/13.03.2008год. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг (март 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Активна реакция рН | рН единици | 7-9 | 7.74 | Веднъж месечно | да |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 25 | 16 | Веднъж месечно | да |
| Хром /шествалентен/ | mg.dm-3 | 0.1 | 0.040 | Веднъж месечно | да |
| Хром /общ/ | mg.dm-3 | 0.5 | 0.056 | Веднъж месечно | да |

Таблица  3.3.4 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

април 2008 год.

| ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА ПТ2, след локални пречиствателни съоръжения за хромови води (на изход на утаителите от Механичен цех, байцово отделение) Протокол от изпитване от акредитирана лаборатория № 1609/29.04.2008год. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг (април 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Активна реакция рН | рН единици | 7-9 | 7.12 | Веднъж месечно | да |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 25 | 4 | Веднъж месечно | да |
| Хром /шествалентен/ | mg.dm-3 | 0.1 | 0.031 | Веднъж месечно | да |
| Хром /общ/ | mg.dm-3 | 0.5 | 0.102 | Веднъж месечно | да |

Таблица  3.3.5 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

май 2008 год.

| ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА ПТ2, след локални пречиствателни съоръжения за хромови води (на изход на утаителите от Механичен цех, байцово отделение) Протокол от изпитване от акредитирана лаборатория № 2167/09.06.2008год. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг (май 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Активна реакция рН | рН единици | 7-9 | 8.4 | Веднъж месечно | да |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 25 | 4 | Веднъж месечно | да |
| Хром /шествалентен/ | mg.dm-3 | 0.1 | 0.0490 | Веднъж месечно | да |
| Хром /общ/ | mg.dm-3 | 0.5 | 0.088 | Веднъж месечно | да |

Таблица  3.3.6 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

юни 2008 год.

| ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА ПТ2, след локални пречиствателни съоръжения за хромови води (на изход на утаителите от Механичен цех, байцово отделение) Протокол от изпитване от акредитирана лаборатория № 2275/27.06.2008год. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг (юни 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Активна реакция рН | рН единици | 7-9 | 9.01 | Веднъж месечно | не |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 25 | 19 | Веднъж месечно | да |
| Хром /шествалентен/ | mg.dm-3 | 0.1 | 0.131 | Веднъж месечно | не |
| Хром /общ/ | mg.dm-3 | 0.5 | 0.218 | Веднъж месечно | да |

Таблица  3.3.7 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

юли 2008 год.

| ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА ПТ2, след локални пречиствателни съоръжения за хромови води (на изход на утаителите от Механичен цех, байцово отделение) Протокол от изпитване от акредитирана лаборатория № 2697/09.07.2008год. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг (юли 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Активна реакция рН | рН единици | 7-9 | 7.62 | Веднъж месечно | да |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 25 | 6 | Веднъж месечно | да |
| Хром /шествалентен/ | mg.dm-3 | 0.1 | 0.013 | Веднъж месечно | да |
| Хром /общ/ | mg.dm-3 | 0.5 | 0.024 | Веднъж месечно | да |

Таблица  3.3.8 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

август 2008 год.

| ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА ПТ2, след локални пречиствателни съоръжения за хромови води (на изход на утаителите от Механичен цех, байцово отделение) Протокол от изпитване от акредитирана лаборатория № 3078/18.08.2008год. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг (август 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Активна реакция рН | рН единици | 7-9 | 6.78 | Веднъж месечно | не |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 25 | 6 | Веднъж месечно | да |
| Хром /шествалентен/ | mg.dm-3 | 0.1 | 0.010 | Веднъж месечно | да |
| Хром /общ/ | mg.dm-3 | 0.5 | 0.458 | Веднъж месечно | да |

Таблица  3.3.9 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

септември 2008 год.

| ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА ПТ2, след локални пречиствателни съоръжения за хромови води (на изход на утаителите от Механичен цех, байцово отделение) Протокол от изпитване от акредитирана лаборатория № 3421/15.09.2008год. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг (септември 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Активна реакция рН | рН единици | 7-9 | 7.02 | Веднъж месечно | да |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 25 | 4 | Веднъж месечно | да |
| Хром /шествалентен/ | mg.dm-3 | 0.1 | < 0.01 | Веднъж месечно | да |
| Хром /общ/ | mg.dm-3 | 0.5 | 0.013 | Веднъж месечно | да |

Таблица  3.3.10 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

октомври 2008 год.

| ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА ПТ2, след локални пречиствателни съоръжения за хромови води (на изход на утаителите от Механичен цех, байцово отделение) Протокол от изпитване от акредитирана лаборатория 4153/24.10.2008год. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг (октомври 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Активна реакция рН | рН единици | 7-9 | 6.51 | Веднъж месечно | не |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 25 | 10 | Веднъж месечно | да |
| Хром /шествалентен/ | mg.dm-3 | 0.1 | 0.217 | Веднъж месечно | не |
| Хром /общ/ | mg.dm-3 | 0.5 | 0.312 | Веднъж месечно | да |

Таблица  3.3.11 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

ноември 2008 год.

| ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА ПТ2, след локални пречиствателни съоръжения за хромови води (на изход на утаителите от Механичен цех, байцово отделение) Протокол от изпитване от акредитирана лаборатория № /.12.2008год. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг (ноември 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Активна реакция рН | рН единици | 7-9 | 7.04 | Веднъж месечно | да |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 25 | 9 | Веднъж месечно | да |
| Хром /шествалентен/ | mg.dm-3 | 0.1 | 0.01 | Веднъж месечно | да |
| Хром /общ/ | mg.dm-3 | 0.5 | 0.0104 | Веднъж месечно | да |

Таблица  3.3.12 ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

декември 2008 год.

| ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА ПТ2, след локални пречиствателни съоръжения за хромови води (на изход на утаителите от Механичен цех, байцово отделение) Протокол от изпитване от акредитирана лаборатория № /.12.2008год. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг (декември 2008 год.) | Честота на мониторинг1) | Съответ ствие |
| Активна реакция рН | рН единици | 7-9 | 7.19 | Веднъж месечно | да |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 25 | 3 | Веднъж месечно | да |
| Хром /шествалентен/ | mg.dm-3 | 0.1 | 0.038 | Веднъж месечно | да |
| Хром /общ/ | mg.dm-3 | 0.5 | 0.057 | Веднъж месечно | да |

Таблица  4  ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

| Отпадък | Код | Годишно количество 2008 година | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт / външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/год. | Реално измерено количество, t/год. | Кол-ва опред. с КР, t/ t продукт | Реално измерено, t/t продукт |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 8 | 16.470 | – | – | в метални контейнери | До площадка Казнлък с транспорт на „АРСЕНАЛ”АД | не |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 17 | 11.292 | – | – | в метални контейнери | До площадка Казнлък с транспорт на „АРСЕНАЛ”АД | да |
| Други хидравлични масла | 13 01 13* | 0,5 | няма отчитани 0 | – | – | в склад “Смазочни материали” | - | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 30 бр/год. | няма отчитани 0 бр/год. | – | – | в склад “Енерго-механичен отдел” | - | - |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (метални бутилки от метален живак) | 15 01 10* | 0.098 | 0.006 t/год. (2 бр) | – | – | на площадка 48.1 | - | да |
| Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества (хромсъдържаща утайка) | 19 02 05* | 0.115 | няма отчитани 0 | – | – | - | - | - |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 4 | 2.100 | – | – | в контейнери | До площадка Казнлък с транспорт на „АРСЕНАЛ”АД | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 25 | 23.3 | – | – | в контейнери | Оторизирана фирма „ЕКО-ЗАРА” ООД гр. Ст. Загора | да |

Таблица  5 ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

| Отпадък | Код | Оплзотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | не | не | „ДЕЛТА” ЕООД, с. Дунавци | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | не | не | „НОРД” ООД, гр. София | да |
| Други хидравлични масла | 13 01 13* | не | не | - | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | не | не | - | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (метални бутилки от метален живак) | 15 01 10* | не | не | - | да |
| Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества (хромсъдържаща утайка) | 19 02 05* | не | не | - | да |
| Хартия и картон | 20 01 01 | не | не | ЕТ „Лиляна Тодорова” Казанлък | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | не | не | „ ЕКО-ЗАРА” ООД, гр.Ст.Загора | да |

Таблица  6   ШУМОВИ ЕМИСИИ

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане, dB (А) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| По границите на производствената площадка |
| КОНТУР I I измерителни точки (ИТ) | Протокол № 5120/30.12.08 |  |  |
| Срещу компресорно отделение – в най-шумната точка по границата на обекта (при един работещ компресор) | 69.8 | ден | да |

ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Таблица  7.1  ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Точка на пробовземане Сондаж №1 – фонов

| Показател Точка на пробовземане МП№1 (фонов) | Единица | Концентрация в подземните води, съгласно КР (Наредба №1/07.07.2000 за проучването, ползването и опазването на подземните води) | Единица | Резултати от мониторинг Протокол №2278 Сондаж №1 фонов 27.06.08год. | Честота на мониторинг | Съответ ствие по праг на замър сяване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Екологичен праг | Праг на замърсяване |  |  |  |  |
| Амоний | mg.dm-3 | 0.12 | 1.2 | mg.dm-3 | 0.077 | 1 път годишно | да |
| Нитрити | mg.dm-3 | 0.025 | 0.125 | mg.dm-3 | 0.119 | 1 път годишно | да |
| Нитрати | mg.dm-3 | 10 | 30 | mg.dm-3 | 1.93 | 1 път годишно | да |
| Сулфатни йони | mg.dm-3 | 50 | 150 | mg.dm-3 | 52.8 | 1 път годишно | да |
| Общ фосфор | mg.dm-3 | 0.1 | 1 | mg.dm-3 | 0.112 | 1 път годишно | да |
| Нефтопродукти | µ g.dm-3 | 50 | 500 | mg.dm-3 | <0.14 | 1 път годишно | да |
| Хром (шествалентен) | µ g.dm-3 | - | - | mg.dm-3 | <0.01 | 1 път годишно | - |
| Хром (общ) | µ g.dm-3 | 5 | 50 | mg.dm-3 | <0.01 | 1 път годишно | да |
| Кадмий | µ g.dm-3 | 1 | 5 | mg.dm-3 | <0.001 | 1 път годишно | да |
| Мед | µ g.dm-3 | 30 | 100 | mg.dm-3 | <0.006 | 1 път годишно | да |
| Олово | µ g.dm-3 | 30 | 200 | mg.dm-3 | <0.010 | 1 път годишно | да |
| Цинк | µ g.dm-3 | 200 | 1000 | mg.dm-3 | 0.023 | 1 път годишно | да |
| Арсен | µ g.dm-3 | 10 | 30 | mg.dm-3 | 0.0030 | 1 път годишно | да |
| Активна реакция (рН) | рН единици | - | - | рН единици | 6.71 | 1 път годишно | - |
| Живак | µ g.dm-3 | 0.5 | 2 | mg.dm-3 | <0.0001 | 1 път годишно | да |

Таблица  7.2  ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Точка на пробовземане Сондаж №2

| Показател Точка на пробовземане МП№2 | Единица | Концентрация в подземните води, съгласно КР (Наредба №1/07.07.2000 за проучването, ползването и опазването на подземните води) | Единица | Резултати от мониторинг Протокол №2277 Сондаж №2 27.06.08год. | Честота на мониторинг | Съответ ствие по праг на замър сяване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Екологичен праг | Праг на замърсяване |  |  |  |  |
| Амоний | mg.dm-3 | 0.12 | 1.2 | mg.dm-3 | 0.023 | 1 път годишно | да |
| Нитрити | mg.dm-3 | 0.025 | 0.125 | mg.dm-3 | 0.025 | 1 път годишно | да |
| Нитрати | mg.dm-3 | 10 | 30 | mg.dm-3 | 15.3 | 1 път годишно | да |
| Сулфатни йони | mg.dm-3 | 50 | 150 | mg.dm-3 | 59.9 | 1 път годишно | да |
| Общ фосфор | mg.dm-3 | 0.1 | 1 | mg.dm-3 | 0.027 | 1 път годишно | да |
| Нефтопродукти | µ g.dm-3 | 50 | 500 | mg.dm-3 | <0.14 | 1 път годишно | да |
| Хром (шествалентен) | µ g.dm-3 | - | - | mg.dm-3 | <0.01 | 1 път годишно | да |
| Хром (общ) | µ g.dm-3 | 5 | 50 | mg.dm-3 | <0.01 | 1 път годишно | да |
| Кадмий | µ g.dm-3 | 1 | 5 | mg.dm-3 | <0.001 | 1 път годишно | да |
| Мед | µ g.dm-3 | 30 | 100 | mg.dm-3 | <0.088 | 1 път годишно | да |
| Олово | µ g.dm-3 | 30 | 200 | mg.dm-3 | <0.010 | 1 път годишно | да |
| Цинк | µ g.dm-3 | 200 | 1000 | mg.dm-3 | 0.016 | 1 път годишно | да |
| Арсен | µ g.dm-3 | 10 | 30 | mg.dm-3 | 0.0041 | 1 път годишно | да |
| Активна реакция (рН) | рН единици | - | - | рН единици | 7.16 | 1 път годишно | да |
| Живак | µ g.dm-3 | 0.5 | 2 | mg.dm-3 | <0.0001 | 1 път годишно | да |

Таблица  7.3     ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Точка на пробовземане Сондаж №3

| Показател Точка на пробовземане МП№3 | Единица | Концентрация в подземните води, съгласно КР (Наредба №1/07.07.2000 за проучването, ползването и опазването на подземните води) | Единица | Резултати от мониторинг Протокол №2276 Сондаж №3 27.06.08год. | Честота на мониторинг | Съответ ствие по праг на замър сяване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Екологичен праг | Праг на замърсяване |  |  |  |  |
| Амоний | mg.dm-3 | 0.12 | 1.2 | mg.dm-3 | 0.388 | 1 път годишно | да |
| Нитрити | mg.dm-3 | 0.025 | 0.125 | mg.dm-3 | 0.0110 | 1 път годишно | да |
| Нитрати | mg.dm-3 | 10 | 30 | mg.dm-3 | 7.90 | 1 път годишно | да |
| Сулфатни йони | mg.dm-3 | 50 | 150 | mg.dm-3 | 14.5 | 1 път годишно | да |
| Общ фосфор | mg.dm-3 | 0.1 | 1 | mg.dm-3 | 0.070 | 1 път годишно | да |
| Нефтопродукти | µ g.dm-3 | 50 | 500 | mg.dm-3 | <0.14 | 1 път годишно | да |
| Хром (шествалентен) | µ g.dm-3 | - | - | mg.dm-3 | <0.01 | 1 път годишно | да |
| Хром (общ) | µ g.dm-3 | 5 | 50 | mg.dm-3 | <0.01 | 1 път годишно | да |
| Кадмий | µ g.dm-3 | 1 | 5 | mg.dm-3 | <0.001 | 1 път годишно | да |
| Мед | µ g.dm-3 | 30 | 100 | mg.dm-3 | <0.006 | 1 път годишно | да |
| Олово | µ g.dm-3 | 30 | 200 | mg.dm-3 | <0.010 | 1 път годишно | да |
| Цинк | µ g.dm-3 | 200 | 1000 | mg.dm-3 | 0.0060 | 1 път годишно | да |
| Арсен | µ g.dm-3 | 10 | 30 | mg.dm-3 | 0.0042 | 1 път годишно | да |
| Активна реакция (рН) | рН единици | - | - | рН единици | 7.19 | 1 път годишно | да |
| Живак | µ g.dm-3 | 0.5 | 2 | mg.dm-3 | <0.0001 | 1 път годишно | да |

Таблица  7.1.2    ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Точка на пробовземане Сондаж №1 – фонов

| Показател Точка на пробовземане МП№1 (фонов) | Единица | Концентрация в подземните води, съгласно КР (Наредба №1/07.07.2000 за проучването, ползването и опазването на подземните води) | Единица | Резултати от мониторинг Протокол №4396 Сондаж №1 фонов 07.11.08год. | Честота на мониторинг | Съответ ствие по праг на замър сяване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Екологичен праг | Праг на замърсяване |  |  |  |  |
| Амоний | mg.dm-3 | 0.12 | 1.2 | mg.dm-3 | 0.152 | 1 път годишно | да |
| Нитрити | mg.dm-3 | 0.025 | 0.125 | mg.dm-3 | 0.110 | 1 път годишно | да |
| Нитрати | mg.dm-3 | 10 | 30 | mg.dm-3 | 2.44 | 1 път годишно | да |
| Сулфатни йони | mg.dm-3 | 50 | 150 | mg.dm-3 | 34.5 | 1 път годишно | да |
| Общ фосфор | mg.dm-3 | 0.1 | 1 | mg.dm-3 | 0.235 | 1 път годишно | да |
| Нефтопродукти | µ g.dm-3 | 50 | 500 | mg.dm-3 | <0.14 | 1 път годишно | да |
| Хром (шествалентен) | µ g.dm-3 | - | - | mg.dm-3 | <0.01 | 1 път годишно | - |
| Хром (общ) | µ g.dm-3 | 5 | 50 | mg.dm-3 | 0.032 | 1 път годишно | да |
| Кадмий | µ g.dm-3 | 1 | 5 | mg.dm-3 | <0.001 | 1 път годишно | да |
| Мед | µ g.dm-3 | 30 | 100 | mg.dm-3 | <0.006 | 1 път годишно | да |
| Олово | µ g.dm-3 | 30 | 200 | mg.dm-3 | <0.010 | 1 път годишно | да |
| Цинк | µ g.dm-3 | 200 | 1000 | mg.dm-3 | 0.768 | 1 път годишно | да |
| Арсен | µ g.dm-3 | 10 | 30 | mg.dm-3 | 0.0025 | 1 път годишно | да |
| Активна реакция (рН) | рН единици | - | - | рН единици | 7.03 | 1 път годишно | - |
| Живак | µ g.dm-3 | 0.5 | 2 | mg.dm-3 | <0.0001 | 1 път годишно | да |

Таблица  7.2.2  ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Точка на пробовземане Сондаж №2

| Показател Точка на пробовземане МП№2 | Единица | Концентрация в подземните води, съгласно КР (Наредба №1/07.07.2000 за проучването, ползването и опазването на подземните води) | Единица | Резултати от мониторинг Протокол №4395 Сондаж №2 07.11.08год. | Честота на мониторинг | Съответ ствие по праг на замър сяване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Екологичен праг | Праг на замърсяване |  |  |  |  |
| Амоний | mg.dm-3 | 0.12 | 1.2 | mg.dm-3 | 0.095 | 1 път годишно | да |
| Нитрити | mg.dm-3 | 0.025 | 0.125 | mg.dm-3 | 0.018 | 1 път годишно | да |
| Нитрати | mg.dm-3 | 10 | 30 | mg.dm-3 | 9.45 | 1 път годишно | да |
| Сулфатни йони | mg.dm-3 | 50 | 150 | mg.dm-3 | 59.1 | 1 път годишно | да |
| Общ фосфор | mg.dm-3 | 0.1 | 1 | mg.dm-3 | 0.047 | 1 път годишно | да |
| Нефтопродукти | µ g.dm-3 | 50 | 500 | mg.dm-3 | <0.14 | 1 път годишно | да |
| Хром (шествалентен) | µ g.dm-3 | - | - | mg.dm-3 | <0.01 | 1 път годишно | да |
| Хром (общ) | µ g.dm-3 | 5 | 50 | mg.dm-3 | <0.016 | 1 път годишно | да |
| Кадмий | µ g.dm-3 | 1 | 5 | mg.dm-3 | <0.001 | 1 път годишно | да |
| Мед | µ g.dm-3 | 30 | 100 | mg.dm-3 | <0.006 | 1 път годишно | да |
| Олово | µ g.dm-3 | 30 | 200 | mg.dm-3 | <0.010 | 1 път годишно | да |
| Цинк | µ g.dm-3 | 200 | 1000 | mg.dm-3 | 0.675 | 1 път годишно | да |
| Арсен | µ g.dm-3 | 10 | 30 | mg.dm-3 | 0.004 | 1 път годишно | да |
| Активна реакция (рН) | рН единици | - | - | рН единици | 7.36 | 1 път годишно | да |
| Живак | µ g.dm-3 | 0.5 | 2 | mg.dm-3 | <0.0001 | 1 път годишно | да |

Таблица  7.3.2    ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Точка на пробовземане Сондаж №3

| Показател Точка на пробовземане МП№3 | Единица | Концентрация в подземните води, съгласно КР (Наредба №1/07.07.2000 за проучването, ползването и опазването на подземните води) | Единица | Резултати от мониторинг Протокол №4394 Сондаж №3 07.11.08год. | Честота на мониторинг | Съответ ствие по праг на замър сяване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Екологичен праг | Праг на замърсяване |  |  |  |  |
| Амоний | mg.dm-3 | 0.12 | 1.2 | mg.dm-3 | 0.104 | 1 път годишно | да |
| Нитрити | mg.dm-3 | 0.025 | 0.125 | mg.dm-3 | 0.048 | 1 път годишно | да |
| Нитрати | mg.dm-3 | 10 | 30 | mg.dm-3 | 7.81 | 1 път годишно | да |
| Сулфатни йони | mg.dm-3 | 50 | 150 | mg.dm-3 | 32.4 | 1 път годишно | да |
| Общ фосфор | mg.dm-3 | 0.1 | 1 | mg.dm-3 | 0.172 | 1 път годишно | да |
| Нефтопродукти | µ g.dm-3 | 50 | 500 | mg.dm-3 | <0.14 | 1 път годишно | да |
| Хром (шествалентен) | µ g.dm-3 | - | - | mg.dm-3 | <0.01 | 1 път годишно | да |
| Хром (общ) | µ g.dm-3 | 5 | 50 | mg.dm-3 | <0.01 | 1 път годишно | да |
| Кадмий | µ g.dm-3 | 1 | 5 | mg.dm-3 | <0.001 | 1 път годишно | да |
| Мед | µ g.dm-3 | 30 | 100 | mg.dm-3 | <0.01 | 1 път годишно | да |
| Олово | µ g.dm-3 | 30 | 200 | mg.dm-3 | <0.010 | 1 път годишно | да |
| Цинк | µ g.dm-3 | 200 | 1000 | mg.dm-3 | 0.782 | 1 път годишно | да |
| Арсен | µ g.dm-3 | 10 | 30 | mg.dm-3 | 0.0031 | 1 път годишно | да |
| Активна реакция (рН) | рН единици | - | - | рН единици | 7.09 | 1 път годишно | да |
| Живак | µ g.dm-3 | 0.5 | 2 | mg.dm-3 | <0.0001 | 1 път годишно | да |

ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИ

Таблица  8.1  ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИ

| Точка №1 точка в северната част на площадката (извън зоната на непосредствено въздействие от дейността) |
| --- |
| Показател | Единица | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие |
|  |  | Протокол №3935 31.10.07г. | Протокол №2016 02.06.08г. |  |  |
| Активна реакция /pН/ | рН единици | 8.03 | 7,83 | 1 път на 3 години | да |
| Мед | mg.kg-1 | 8.78 | 9,58 | 1 път на 3 години | не |
| Цинк | mg.kg-1 | 78.77 | 81,47 | 1 път на 3 години | не |
| Олово | mg.kg-1 | 16.32 | 14,56 | 1 път на 3 години | да |
| Кадмий | mg.kg-1 | <0.65 | <0,65 | 1 път на 3 години | да |
| Манган | mg.kg-1 | 1000 | 610,78 | 1 път на 3 години | да |
| Никел | mg.kg-1 | 8.09 | 7,25 | 1 път на 3 години | да |
| Хром | mg.kg-1 | 16.42 | 11,29 | 1 път на 3 години | да |
| Нефтопродукти | mg.kg-1 | 30 | 30 | 1 път на 3 години | да |
| Живак | mg.kg-1 | <0.4 | <0,4 | 1 път на 3 години | да |

Таблица  8.2                ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИ

| Точка №2 в района на Инсталациите за производство на оловен азид, оловен тринитрорезорцинат, живачен фулминат |
| --- |
| Показател | Единица | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие |
|  |  | Протокол №3936 31.10.07г. | Протокол №2017 02.06.08г. |  |  |
| Активна реакция /pН/ | рН единици | 6.64 | 6,53 | 1 път на 3 години | да |
| Мед | mg.kg-1 | 13.86 | 13,71 | 1 път на 3 години | да |
| Цинк | mg.kg-1 | 50.99 | 40,00 | 1 път на 3 години | да |
| Олово | mg.kg-1 | 19.65 | 24,83 | 1 път на 3 години | не |
| Кадмий | mg.kg-1 | <0.65 | <0,65 | 1 път на 3 години | да |
| Манган | mg.kg-1 | 1473 | 836,76 | 1 път на 3 години | да |
| Никел | mg.kg-1 | 13.02 | 11,67 | 1 път на 3 години | да |
| Хром | mg.kg-1 | 21.19 | 14,59 | 1 път на 3 години | да |
| Нефтопродукти | mg.kg-1 | 30 | <25 | 1 път на 3 години | да |
| Живак | mg.kg-1 | 0.56 | <0,4 | 1 път на 3 години | да |

Таблица  8.3                ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИ

| Точка №3 в района на Инсталация за производство на оловни сачми |
| --- |
| Показател | Единица | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие |
|  |  | Протокол №3937 31.10.07г. | Протокол №2018 02.06.08г. |  |  |
| Активна реакция /pН/ | рН единици | 7.11 | 7,13 | 1 път на 3 години | да |
| Мед | mg.kg-1 | 96.41 | 63,62 | 1 път на 3 години | да |
| Цинк | mg.kg-1 | 47.01 | 38,90 | 1 път на 3 години | да |
| Олово | mg.kg-1 | 28.59 | 31,76 | 1 път на 3 години | не |
| Кадмий | mg.kg-1 | <0.65 | <0,65 | 1 път на 3 години | да |
| Манган | mg.kg-1 | 709 | 371,82 | 1 път на 3 години | да |
| Никел | mg.kg-1 | 6.87 | 7,58 | 1 път на 3 години | да |
| Хром | mg.kg-1 | 16.78 | 11,49 | 1 път на 3 години | да |
| Нефтопродукти | mg.kg-1 | 45 | <25 | 1 път на 3 години | да |
| Живак | mg.kg-1 | <0.4 | <0,4 | 1 път на 3 години | да |

Таблица  8.4                ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИ

| Точка №4 в района на Инсталация за капсулвъзпламенители, детонатори и Механичен цех |
| --- |
| Показател | Единица | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие |
|  |  | Протокол №3938 31.10.07г. | Протокол №2019 02.06.08г. |  |  |
| Активна реакция /pН/ | рН единици | 7.12 | 6,80 | 1 път на 3 години | да |
| Мед | mg.kg-1 | 18.02 | 21,66 | 1 път на 3 години | не |
| Цинк | mg.kg-1 | 44.09 | 42,34 | 1 път на 3 години | да |
| Олово | mg.kg-1 | 15.19 | 17,78 | 1 път на 3 години | да |
| Кадмий | mg.kg-1 | <0.65 | <0,65 | 1 път на 3 години | да |
| Манган | mg.kg-1 | 313 | 490,80 | 1 път на 3 години | не |
| Никел | mg.kg-1 | 7.00 | 6,75 | 1 път на 3 години | да |
| Хром | mg.kg-1 | 19.12 | 15,04 | 1 път на 3 години | да |
| Нефтопродукти | mg.kg-1 | 30 | <25 | 1 път на 3 години | да |
| Живак | mg.kg-1 | <0.4 | 0,67 | 1 път на 3 години | да |

Таблица  9 АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | – | – | – | – | – |

Таблица  10 ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ , СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, ЗА КОИТО Е ИЗДАДЕНО КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител (източник) на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | – | – | – | – | – |

VIII. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно Разрешително №101/2006 год. на „АРСЕНАЛ”АД, завод 4, гр. Мъглиж.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

| Подпис:______________________________ | Дата: :_____________________2009 год. |
| --- | --- |
| (упълномощено от организацията лице) |  |

Име на подписващия : Станил Михалев Станилов

Длъжност в организацията : Първи Зам. Изпълнителен Директор

ЕКОЛОГ:

______________________________ / Р. ПЕТКОВ/

ДИРЕКТОР ЗАВОД 4:

______________________________ / Вл. Стоев/

Установено е блокиране на шибърни кранове  на реактор-утаители, локално пречиствателно съоръжение за хромови отпадъчни води (ЛПС за Хр.ОВ) при байцово отделение на механичен цех поради което е имало изпускане на Хр.ОВ към крайни утаители.Крановете са разглобени, почистени и сменени набивките на всички кранове.

През периода крайните утаители на изход площадка са с ниво под необходимото за водочерпене и към водоприемника не са постъпвали замърсени води.

Направен е анализ в заводска химична лаборатория, преди изпускане на ОВ към водоприемника.

при разработване на Плана за мониторинг, производството на стифнинова киселина се третира като неделима част от производството на ТНРС. При представяне на Плана се е получила вероятност от преплитане на изискванията за отделните ИУ. При това положение изискването за контрол на емисии на серни оксиди, след като съединения на сярата не се използват отпада. Във връзка с начина по който са изписани условията за мониторинг на емисии във въздуха при производството на ТНРС и оловен азид може да се посочи, че нормите за ЛОС са регламентирани в КР/06 съгласно Наредба №7/2003, а в циитираните инсталации не се извършват дейности в обхвата на Наредбата. От гореизложеното е видно, че при извършваните производствени дейности в инсталацията, отчетените показтели нямат реална стойност.