ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА 2006 ГОДИНА

I. Увод.

1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР):

„Холсим България” АД, площадка Плевен;

2. Адрес по местонахождение на инсталацията:

гр.Плевен, Западна Индустриална Зона;

3. Регистрационен номер на КР:

79/2005 г.;

4. Дата на подписване на КР:

27.12.2005 г.;

5. Дата на влизане в сила на КР:

14.01.2006 г.;

6. Оператор на инсталацията:

„Холсим България” АД;

7. Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора:

с.Бели Извор, област Враца, тел.номер 092/661341, факс 092/661341,

е-mail desislava.kirova@holcim.com;

8. Лице за контакти:

инж.Петьо Тонев – еколог;

9. Адрес, тел.номер, факс, е-mail на лицето за контакти:

гр.Плевен, Западна Индустриална Зона, тел.номер 064/680543, факс 064/680238,

е-mail petyo.tonev@holcim.com;

10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталациите:

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС:

Инсталация за производство на циментов клинкер – изпичане на сурово брашно до клинкер в ротационна пещ – 1 брой.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение №4 от ЗООС:

Инсталация за производство на цимент – смилане на клинкер и добавки в циментови мелници – 4 броя.

11. Производствен капацитет на инсталациите:

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС:

Инсталация за производство на циментов клинкер – капацитет 720 t/24 часа, 235 000 t/y;

Годишно количество произведена продукция – 243 666 t/y (дневно 720 t).

Годишния капацитет на инсталацията е изчислен за натоварване на мощностите в рамките на календарната година, което включва 40 дни за основен и текущи ремонти. През 2006 г. не е извършен основен ремонт, което е изключение от досегашната практика. Направени са престои единствено за извършване на текущи ремонти и това е причината за превишението на разрешеното количество произведен клинкер.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение №4 от ЗООС:

Инсталация за производство на цимент – капацитет 598 200 t/y;

Годишно количество произведена продукция – 290 487 t/y.

12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

еколога на фирмата е подчинен пряко на изпълнителния директор;

13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

РИОСВ – гр. Плевен;

14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен.

II. Система за управление на околната среда.

Дружеството прилага Система за управление на околната среда (СУОС) от 30.06.2006 г. СУОС отговаря на следните изисквания:

1. Структура и отговорности:

Определен е персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното (20 длъжностни лица) и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното (12 длъжностни лица).

Изготвени са и се поддържат списъци, които се съхраняват и актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

2. Обучение:

Определени са потребностите за обучение на персонала/лицата, изготвена и изпълнена е годишна програма за обучение.

3. Обмен на информация:

Изготвен е и се поддържа списък на отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, съдържащ имена, длъжност, работно място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители на фирмата.

Изготвен е и се поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

4. Документиране:

Изготвен е актуален списък на нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите.

Осигурен е списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, като същите се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата, отговорни за тяхното изпълнение.

Осигурен е списък на кого от персонала (отговорните лица) какъв документ е предоставен.

5. Управление на документи:

Съгласно Условие 5.5.1. е разработена и се прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и да изземва невалидната документация.

Съгласно Условие 5.5.2. е разработена и се прилага инструкция за изземване на невалидната документация.

6. Оперативно управление:

Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното, са изготвени преди 30.06.2006 г. и се прилагат от тази дата. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и са представени на компетентния орган при проверката на място по изпълнение на условията и сроковете в разрешителното, извършена в периода 12-13.12.2006 г.

7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия:

Съгласно Условие 5.7.1. са изготвени и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Съгласно Условие 5.7.2. са изготвени и се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията в разрешително.

Съгласно Условие 5.7.3. са изготвени и се прилагат писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

Съгласно Условие 5.8.1. е изготвена и се прилага писмена инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

Съгласно Условие 5.8.2. е изготвена и се прилага инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария.

Съгласно Условие 5.8.3. е изготвена и се прилага инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. Включени са и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение.

Определени са възможните начини на действие за всяка от определените вече аварийни ситуации и е избран планът, който осигурява най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации се документира избраният начин на действие.

Съгласно Условие 5.8.5. е изготвена и се прилага инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие.

Съгласно Условие 5.8.6. е изготвена и се прилага инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии.

Съгласно Условие 5.8.7. е изготвена и се прилага инструкция за избор на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията.

Съгласно Условие 5.8.8. е изготвена и се прилага инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия.

Съгласно Условие 5.8.9. е изготвена и се прилага инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

Съгласно Условие 5.8.10. е изготвена и се прилага инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им.

Съгласно Условие 5.8.11. е изготвена и се прилага инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф–помпи, абсорбенти за разливи и др.), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

Съгласно Условие 5.8.12. е изготвена и се прилага инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

Съгласно Условие 5.8.13. е изготвена и се прилага инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

9. Записи:

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Документират се и се съхраняват данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Документират се и се съхраняват данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното. Документите се съхраняват.

10. Докладване:

Според Условия 5.10.1. и 5.10.2.

11. Актуализация на СУОС:

При актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова ще бъде актуализирана СУОС.

Изпълнени са изискванията на Условия 7.1. и 7.2 за уведомяване при възникване на аварийни ситуации – писмо изх.№ 274/16.11.2006 г.

Изпълнени са изискванията на Условие 7.3. относно представяне резултатите в РИОСВ и Басейнова Дирекция от мониторинга, определен с условията на Разрешителното (изх.№ на писмата са цитирани по-долу по компоненти на околната среда).

Изпълнени са изискванията на Условие 7.4. за информиране на РИОСВ и МОСВ за всяка планирана съществена промяна в работата на инсталациите по Условие 2 (очаквано превишение на разрешените количества произведен клинкер и употребени суровини и горива) – писмо изх.№ 257/20.10.2006 г.

III. Използване на ресурси.

1. Използване на вода.

Съгласно Условие 8.1.4. в срок до 31.12.2005 г. са определени процесите/оборудването, свързани с най-голяма консумация на вода за охлаждане:

- охлаждане на лагери – въртяща пещ;

- охлаждане на лагери – суровинни мелници;

- охлаждане на компресори за работен въздух;

- охлаждане на лагери – мелница за петрококс;

- охлаждане на лагери – вентилатор изходящи газове;

- охладителна кула.

Съгласно Условие 8.1.5. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването, което е основен консуматор на вода за охлаждане.

Съгласно Условие 8.1.6. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на всички видими открити съоръжения към водопродната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Съгласно Условие 8.1.8.1. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за охлаждане.

Съгласно Условие 8.1.8.2. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за следене на съответствието на изразходваните количества вода за охлаждане с условията на разрешителното.

Съгласно Условие 8.1.8.3. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за документирането на резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното остраняване.

Отчитането на изразходваната вода за охлаждане става чрез измервателните устройства, описани на стр. 56 и обозначени на Приложение №116 (Ген план с нанесени местоположенията на водомерите) от заявлението. Авариралия водомер, отчитащ изразходваната вода от шахтов кладенец №1 за допълване на охладителния басейн, е подменен с нов, като е уведомена Басейнова дирекция за неговото своевременно пломбиране.

Използване на вода:

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахтов кладенец №1 | 45 900 m3/y | 0.2 m3/t | 38 858 m3/y | 0.16 m3/t | Да |

Годишната консумация на вода за охлаждане на инсталацията за производство на циментов клинкер съответства на определеното в разрешителното количество.

Годишната консумация на вода за охлаждане за тон циментов клинкер на инсталацията за производство на циментов клинкер съответства на определената в разрешителното разходна норма.

Месечната консумация на вода за охлаждане на инсталацията за производство на циментов клинкер за първите 3 месеца на годината не съответства на определеното в разрешителното количество, разделено на 12. По тази причина в края на месец февруари е направена проверка на състоянието на всички шахти от охладителния цикъл и е установено в коя негова част загубите са по-големи. Установената причина за несъответствието е амортизирана канална мрежа. През месец март е изградена нова канална мрежа, по която се връща водата от циментов цех към събирателната шахта, като пътя на новата мрежа е много по-кратък от стария. Също така е изградена нова канална мрежа, по която се връща водата от мелница за петрококс. Ефекта от тези коригиращи действия е значително намаляване разхода на изразходваната вода за охлаждане на инсталациите през следващите месеци от годината.

2. Използване на енергия.

Съгласно Условие 8.2.2. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните/ електропреобразувателните части на технологичното и пречиствателно оборудване, основен консуматор на електроенергия.

Съгласно Условие 8.2.3.1. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за измерване и документиране на количествата електроенергия, изразени като:

- Обща месечна консумация на електроенергия на площадката;

- Месечна консумация на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение 4 на ЗООС;

- Месечна консумация на електроенергия за производството на единица продукт за инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение 4 на ЗООС;

- Годишна консумация на електроенергия за производството на единица продукт за инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение 4 на ЗООС.

Съгласно Условие 8.2.3.2. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на документираните количества електроенергия.

Консумация на енергия:

Таблица 3.2

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0.125 МWh/t продукт | 0.079 МWh/t продукт | Да |

Консумацията на електроенергия за производството на единица продукт за инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение 4 на ЗООС, съответства на определената в разрешителното разходна норма. Няма установени несъответствия и предприети коригиращи действия.

3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

Съгласно Условие 8.3.2.1. в срок до 30.06.2006 г. са изготвени и се прилагат инструкции, осигуряващи измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива, съгласно таблиците по Условие 8.3.1.1. и Условие 8.3.1.2. изразени като:

а) Месечна консумация на суровини, спомагателни материали и горива за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2;

б) Месечно производство за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2;

в) Месечна консумация на суровини, спомагателни материали и горива за производството на единица продукт за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2;

г) Годишна консумация на суровини, спомагателни материали и горива за единица продукт за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2.

Съгласно Условие 8.3.2.2. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в Условие 8.3.1.1 и Условие 8.3.1.2.

Използване на суровини:

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мергел | 203 100 t/y | 0.860 t/t продукт | 212 482 t/y | 0.872 t/t продукт | Не |
| Варовик | 225 600 t/y | 0.960 t/t продукт | 213 514 t/y | 0.876 t/t продукт | Да |

Годишната употреба на мергел за производството на единица продукт не съответства на определената в разрешителното разходна норма. Причината е променливия химичен състав на суровините и извършените корекции (увеличение количеството на мергела спрямо варовика) в състава на суровото брашно до постигане на желаното съдържание на оксидите по зададена рецептура. Коригиращи действия по смисъла на разрешителното не могат да бъдат извършени, тъй като използваните суровини не са химически чисти вещества, а са получени при открит добив от съответните находища, без последваща преработка, т.е. химичния им състав е непостоянен.

Годишната употреба на варовик за производството на единица продукт съответства на определената в разрешителното разходна норма.

Използване на спомагателни материали:

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черен барит | 3 050 t/y | 0.013 t/t продукт | 1954.47 t/y | 0.008 t/t продукт | Да |

Годишната употреба на черен барит за производството на единица продукт съответства на определената в разрешителното разходна норма.

Използване на горива:

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтен кокс | 30 000 t/y | 0.128 t/t продукт | 30 568 t/y | 0.125 t/t продукт | Не |
| Природен газ | 556 950 Nm3/y | 2.37 Nm3/t продукт | 2 172 060 Nm3/y | 8.91 Nm3/t продукт | Не |

Годишната употреба на нефтен кокс за производството на единица продукт съответства на определената в разрешителното разходна норма, но употребеното годишно количество не съответства на разрешеното. Причината за несъответствието е по-големият брой работни дни на инсталацията за производство на циментов клинкер, което изисква съответното количество гориво за изпичане на суровото брашно до клинкер.

Годишната употреба на природен газ за производството на единица продукт не съответства на определената в разрешителното разходна норма. Причината е механична авария на петрококсната мелница, в следствие на което горивния процес е осъществен с природен газ през по-голяма част от времето в интервала 23.03.-02.06.2006 г. Предприетите коригиращи действия са подмяна на авариралите лагери на петрококсната мелница, пуск на същата в експлоатация и извършване на последващи дейности по настройка до постигане на оптимален режим на работа на мелницата, при който използване на резервно гориво (природен газ) не е необходимо.

IV. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

Съгласно Условие 8.3.4.3. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за поддръжка на резервоарите за дизелово гориво и бензин и обваловките.

Суровините, спомагателните материали, твърдото гориво и продуктите се съхраняват в складовете, посочени на Приложение 53 от заявлението.

Съгласно Условие 8.3.4.6. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти към инсталацията по Условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Резултати от проверките на площадките за съхранение – извършени проверки 12 броя годишно, по една на календарен месец. Няма установени несъответствия.

Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти - извършени проверки на тръбопровода, доставящ смления петрококс към горелката 674 броя годишно, по един път на работна смяна (12 часова за машиниста на петрококсна инсталация). Няма установени несъответствия.

Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти - извършени проверки на резервоарите за дизелово гориво и бензин 12 броя годишно, по една на календарен месец. Няма установени несъответствия.

V. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR.

Изчислени и попълнени в Таблица 1 (от Приложение 1) са стойностите на веществата, които се изискват от Условие 9.6.4. на разрешителното.

2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух са докладвани в Таблица 2 (от Приложение 1).

Съгласно Условие 9.1.1.1. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, посочени в Таблици 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.1.6, 9.1.1.7, 9.1.1.8, 9.1.1.9, 9.1.1.10, 9.1.1.11, 9.1.1.12 и 9.1.1.13.

Съгласно Условие 9.1.4.1. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в условията на разрешителното. Резултати от оценка на съответствието – извършват се проверки веднъж седмично, няма установени несъответствия и предприети коригиращи действия. Протоколите за измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения са представени под №1 в Приложение 2.

Емисионните измервания са извършени според изискванията на Условие 9.6. Собствен мониторинг от разрешителното, а именно:

- показатели NOХ, SO2 и прах от изпускащо устройство №1 – непрекъснат мониторинг;

- показател СО от изпускащо устройство №1 – 1 път годишно;

- показател прах от изпускащи устройства №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 – 1 път годишно.

Резултатите от собствения мониторинг са представени в РИОСВ-Плевен:

- резултатите от СНИ под формата на месечен доклад за всеки календарен месец и годишен доклад, изготвени по изискванията на Наредба 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и Инструкция №1 от 03.07.2003г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, и собствени периодични измервания, съгласно изискванията на Глава 5 от същата наредба – след изтичането на всеки календарен месец. Годишния доклад за 2006 г. е внесен с писмо изх.№ 048/05.02.2007 г.

- резултатите от собствени периодични измервания на емисии на въглероден оксид – с писмо изх.№ 111/03.05.2006 г.

- резултатите от собствени периодични измервания на емисии на прах - с писмо изх.№ 151/08.06.2006 г.

Резултатите от мониторинга на показателите по изпълнение на Условие 9.6.1. се документират и съхраняват според изискването на Условие 9.6.5.1. от разрешителното.

Съгласно Условие 9.2.3. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Няма установени несъответствия на измерените стойности на горепосочените показатели с разрешените емисионни норми и предприети коригиращи действия. Резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, се документират и съхраняват съгласно Условие 9.6.5.5.

Съгласно Условие 9.3.2. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за предотвратяването им.

Съгласно Условие 9.3.3. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и предотвратяването на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Резултати от прилагане на горните две инструкции – установени са източниците на неорганизирани емисии на територията на площадката:

- товаро-разтоварни работи /суровини, цимент, клинкер/;

- пътища и площадки за съхранение на суровини;

- топлообменна кула /при почистване на периодично образуващи се налепи по газохода/.

Предприети мерки за ограничаване и предотвратяване на неорганизирани емисии на площадката :

- ежедневно оросяване на пътищата и площадките през пролетно-летните месеци и между 1 и 3 пъти седмично през есенно-зимните.

Съгласно Условие 9.4.3. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Резултати от прилагане на последната инструкция – няма установени източници на интензивно миришещи вещества на територията на площадката. Няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката, което се документира и съхранява в изпълнение изискването на Условие 9.6.5.4.

Годишните емисии на веществата, които се контролират чрез СНИ, както и тези, които не се контролират чрез СНИ, са изчислени съгласно Условия 9.6.4.1. и 9.6.4.2. Протокола за изчисление на годишните емисии на вредни вещества в атмосферния въздух е представен под №2 в Приложение 2. Информацията се съхранява в изпълнение изискванията на Условие 9.6.5.2.

Резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на площадката, се документират и съхраняват съгласно Условие 9.6.5.3.

3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

Емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води са докладвани в Таблица 3 (от Приложение 1).

Резултатите от собствените наблюдения на показателите за качество на отпадъчните води по Условие 10.1.3.1. се документират и съхраняват съгласно изискванията на Условие 10.5.3.

Съгласно Условие 10.1.3.3. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с максимално допустимите концентрации на вещества в смесен поток отпадъчни води по Условие 10.1.2.2, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

В изпълнение на Условие 10.5.4. се документират и съхраняват резултатите от проверките на съответствието на показателите по Условие 10.5.3. с определените такива в Таблица 10.1.2.2. от разрешителното. Извършени са две емисионни измервания, няма установени несъответствия.

Резултатите от собствения мониторинг на смесен поток отпадъчни води са представени в РИОСВ-Плевен с писма с изх.№ 118/10.05.2006 г. (за първо шестмесечие) и изх.№ 255/17.10.2006 г. (за второ шестмесечие).

През месец април 2006 г. е изградено и пуснато в експлоатация маслоуловително съоръжение за отпадъчни води, образувани при измиване на транспортните средства. Преустановено е заустването на отпадъчните води в безотточната яма, разположена в непосредствена близост до автостопанството. Съгласно Условие 10.1.1.2. е изготвена и се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение, посочени в Таблица 10.1.1.1.

Съгласно Условие 10.1.1.3.2. през месец април 2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените в Условие 10.1.1.1., установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Съгласно Условие 10.2.1.2. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на маслоуловителя по Условие 10.2.1.1. (към оборотния охладителен цикъл).

Съгласно Условие 10.2.1.3.2. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на маслоуловителя по Условие 10.2.1.1., установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Съгласно Условие 10.4.1.2. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на каломаслоуловителя по Условие 10.4.1.1. (към ведомствената бензиностанция - за дъждовни води).

Съгласно Условие 10.4.1.3.2. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за каломаслоуловителя по Условие 10.4.1.1., установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Резултатите от оценката на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на трите пречиствателни съоръжения с определените в разрешителното оптимални стойности се документират и съхраняват в изпълнение на Условия 10.5.1. и 10.5.2 (протоколите са представени под №3 в Приложение 2). Извършват се проверки веднъж месечно. Няма установени несъответствия.

Съгласно Условие 10.1.1.3.3. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на всички видими открити съоръжения към канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Резултатите от прилагане на горепосочената инструкция са представени под №4 в Приложение 2 - Дневник за техническото състояние на водопроводната и канализационната мрежа. Извършват се проверки всяка седмица. Установените несъответствия са следните:

- повишен разход на охлаждаща вода (коригиращи действия за решаване на проблема - проверка състояние шахти оборотна вода, последвана от изграждане на нова канална мрежа от циментов цех и мелница петрококс към събирателна шахта);

- спукан водопровод - портал Вит (коригиращи действия за решаване на проблема - ремонт водопровод портал Вит);

- запушена канализация на връщаща охлаждаща вода в цех СМВП (коригиращи действия за решаване на проблема – подмяна на тръбопровод);

- повишено ниво в шахтите преди събирателната (коригиращи действия за решаване на проблема – почистване канализация).

Съгласно Условие 10.1.3.2. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за изчисляване на количествата зауствани отпадъчни води в смесения поток по Условие 10.1.2.2. Метода на изчисление се използва до края на календарната 2006 г. Резултатите са представени в Протокол от изчисляване на количеството отпадъчни води за 2006 г. (№ 5 в Приложение 2). От 1.01.2007 г. количествата зауствани отпадъчни води се отчитат по монтираното на 16.11.2006 г. измервателно устройство.

Съгласно Условие 10.1.3.4. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за изчисляване на непреките годишни емисии на следните замърсители в отпадъчните производствени води: нефтопродукти и неразтворени вещества, изразени като килограма за година. Резултатите са представени в Протокол от изчисляване на непреките годишни емисии за 2006 г. на нефтопродукти и неразтворени вещества в отпадъчните производствени води, изразени като кг за година (№ 6 в Приложение 2), с което е изпълнено Условие 10.5.6. от разрешителното.

4. Управление на отпадъците.

Количеството и вида на образуваните отпадъци при работата на инсталацията за производство на циментов клинкер са докладвани в Таблица 4 (от Приложение 1).

Информация относно оползотворяване и обезвреждане на отпадъци е представена в Таблица 5 (от Приложение 1).

Изпълнено е Условие 11.1.2. за актуализиране на Програмата за управление на дейностите по отпадъците. Същата е утвърдена с Решение № 08-ПУО-87-00/14.07.2006 г. на Директора на РИОСВ-Плевен.

Количествата образувани на площадката отпадъци се измерват с цел определяне на месечното количество образуван отпадък за всяка инсталация и продукт, а от там – и на годишното количество образуван отпадък за всяка инсталация и продукт.

Съгласно Условие 11.7.2. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение.

Съгласно Условие 11.7.3. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Резултати от прилагане на последната инструкция – няма установени несъответствия на количествата образувани отпадъци с разрешените такива.

##### Събирането на отпадъци се извършва съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места - по схемата за разделно събиране на отпадъците, представена в заявлението.

Събирането на опасни отпадъци се извършва съгласно изискванията на Условия 11.2.4., 11.2.5. и 11.2.6.

Съгласно Условие 11.2.7. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Резултати от прилагане на последната инструкция – няма установени несъответствия на събирането и приемането на опадъци с условията в разрешителното.

Видове и количества отпадъци, оползотворени на площадката:

а) образувани при работата на инсталациите

- прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13) – 10 13 06 - количество 56 000 t/y;

- отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10 – 10 13 11 - количество 1075 t/y;

- пластмаса и каучук – 19 12 04 – количество 0.075 t/y (използван като уплътнител)

б) образувани от други производства

- увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища – 10 01 02 – количество 13143 t/y;

- непреработвана шлака – 10 02 02 - количество 27827 t/y;

- отпадъчни леярски форми – 10 12 06 - количество 4131 t/y.

Приети отпадъци през 2006 г. с цел тяхното оползотворяване:

- увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища – 10 01 02 – количество 13193.04 t/y;

- непреработвана шлака – 10 02 02 - количество 22788.64 t/y;

- отпадъчни леярски форми – 10 12 06 - количество 3948.22 t/y.

Приемането на отпадъците се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор. Проверява се съпроводителния документ на товара, визуално съответства ли с описанието и се измерва количеството на заводския кантар. Отразява се в “Отчетната книга”, оформена по реда на Наредба № 9 от 28.09.2004 г.

Временно съхраняване на отпадъците се извършва единствено на площадките, обозначени в Приложение 72 от Заявлението.

Временното съхраняване на опасните отпадъци се извършва съгласно изискванията на Условия 11.3.3., 11.3.4., 11.3.4.1, 11.3.5. и 11.3.6.

Временното съхраняване на отпадъците мед, бронз, месинг – 17 04 01, желязо и стомана – 17 04 05, отпадъци от желязо и стомана – 19 10 01, отпадъци от цветни метали – 19 10 02, се извършва съгласно изискванията на Условие 11.3.7.

Съгласно Условие 11.3.9. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното.

Съгласно Условие 11.3.10. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на всички площадки за временно съхраняване с изискванията на настоящото разрешително, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Резултати от оценката на съответствието на временното съхраняване на отпадъци с изискванията на разрешителното – няма установени несъответствия при извършваните проверки веднъж месечно.

Транспортирането на опасни отпадъци на територията на площадката се извършва единствено със специализиран транспорт. За транспортиране се предават отпадъци извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО, лиценз по чл. 54 от ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

Изготвят се и се съхраняват сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ, а за опасните отпадъци и “Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г., както и “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Приложение №5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

Съгласно Условие 11.4.4. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Резултати от оценката на съответствието на транспортирането на отпадъци с изискванията на разрешителното – няма установени несъответствия при извършваните проверки веднъж месечно.

5. Шум.

Нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката са докладвани в Таблица 6 (от Приложение 1).

Общата звукова мощност на площадката е 116.2 dB(А).

Резултатите от наблюдението на общата звукова мощност на площадката и нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката са представени в РИОСВ-Плевен с писмо с изх.№ 255/17.10.2006 г.

Съгласно Условие 12.2.2. е въведена в действие инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1.

Съгласно Условие 12.2.3. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Резултати от оценката на съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива – една извършена проверка в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”. Няма установени несъответствия. Измерителния контур съдържа 14 точки, като времето на измерване е избрано при максимално производство на площадката през деня, при работа на всички възможни източници на шум – суровинна мелница, въртяща пещ, циментови мелници, компресори, вентилатори, въжена линия, трошачка за мергел, експедиция на цимент.

Мястото на въздействие (най-близката жилищна зона в населеното място) е разположено на голямо разстояние от границите на производствената площадка:

- с. Опанец (1400 м);

- с. Ясен (1500 м);

- ЖК"Сторгозия", гр.Плевен (2100 м).

По тази причина измерване в мястото на въздействие не е извършвано.

По отношение на емисии на шум оплаквания от живущи около площадката няма.

6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

Резултатите от собствения мониторинг на подземните води са докладвани в Таблица 7 (от Приложение 1). Същите са представени в Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен с писмо с изх.№ 341/18.12.2006 г.

Съгласно Условие 13.8.2.1. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в Таблица 13.8.2., установяване на причините за несъответствие.

Резултати от оценката на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в разрешителното – извършен анализ веднъж годишно на проба от всеки кладенец, установени несъответствия по показатели желязо и разтворени вещества. Анализ на причините за несъответствията е представен в Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен с писмо с изх.№ 041/26.01.2007 г. (№ 7 в Приложение 2).

Резултатите от собствения мониторинг на почвите са докладвани в Таблица 8 (от Приложение 1). Същите са представени в РИОСВ-Плевен с писмо изх.№118/10.05.2006 г.

През месец март 2006 г. е определено разположението на постоянните пуктове за мониторинг на почвите, съгласувано с РИОСВ-Плевен. Пунктовете са обозначени на план на площадката - представени в 3 екземпляра (№ 8 в Приложение 2).

Съгласно Условие 13.9.5. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Условие 13.9.4 и базовото състояние на почвите.

С извършените анализи през 2006 г. е установено базовото състояние на почвите.

Съгласно Условие 13.10.3. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена инструкция за документиране и съхраняване на резултатите от периодичната оценка на съответствие/несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние, причините за регистрираните несъответствия, предприетите коригиращи действия/предвидени коригиращи действия, по Условие 13.9.7.

Съгласно Условие 13.1. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Съхраняват се подходящи сорбиращи материали (сурово брашно, стърготини) за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Съгласно Условие 13.4. в срок до 30.06.2006 г. е изготвена и се прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

Товаро-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания, се извършват единствено на определените за целта места, обозначени в Приложение 134 от заявлението.

Води се Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

VI. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

Изпълнение на Условие 3.5.1. - през месец април 2006 г. е изградено и пуснато в експлоатация маслоуловително съоръжение за отпадъчни води, образувани при измиване на транспортните средства.

Изпълнение на Условие 3.5.2. - на 16.11.2006 г. е монтирано измервателно устройство за отчитане на заустваните количества отпадъчни води.

Изпълнение на Условие 3.5.4. - в периода 10-16.01.2006 г. е извършена реконструкция на ръкавен филтър за обезпрашаване на опаковъчна машина за цимент, която се изразява в следното :

а) промяна на управлението на филтъра – механичното стръскване е заменено с импулсно, т.е. подава се сгъстен въздух към ръкавите през точно определен интервал от време, който се задава технологично чрез електронен блок.

б) промяна начина на окачване на ръкавите на филтъра – нахлузват се върху метални цилиндрични рамки, които се закрепват с болтове върху носеща плоча. Това окачване позволява по-бърз преглед състоянието на ръкавите и съответната им подмяна, което намалява престоя на съоръжението при профилактика.

VII. Прекратяване работата на инсталации или части от тях.

Няма взето решение и съответно извършени действия за прекратяване дейността на инсталацията.

VIII. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

1. Аварии.

Информацията е докладвана в Таблица 9 (от Приложение 1).

2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

Информацията е докладвана в Таблица 10 (от Приложение 1).

IХ. Подписване на годишния доклад.

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 79/2005 г. на „Холсим България” АД, площадка Плевен.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:									Дата: 19.03.2007 г.

Име на подписващия: Страхил Янчев

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  |  | Eмисионни прагове (колона 1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | 136 000 С | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | 308 000 C | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOX/SO2) | - (138 000) C | - | - | - | * |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | - | - | - | - (0.052) C | - |
| 86# |  | Фини прахови частици < 10μm (PM10) | - (49 500) C | - | - | - | * |

Превишението на годишните емисионни прагове на замърсители въглероден оксид и азотни оксиди се дължи на по-големия брой работни часове от обичайния за годината. Измерените стойности за двата замърсителя са далеч под НДЕ, както и дебита на изходящите газове е под разрешения по комплексно разрешително.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

|  |  |  | Резултати | от мониторинг | Честота на | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг | мониторинг | Брой / % |
| Изпускащо устройство №1 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 80 | 60.01 | - | - | 100 |
| Въглероден оксид | mg/nm3 | 2000 | - | 868 | 1 път годишно | 100 |
| Азотни оксиди | mg/nm3 | 1200 | 556.32 | - | - | 100 |
| Серни оксиди | mg/nm3 | 750 | 188.89 | - | - | 100 |
| Изпускащо устройство №2 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 80 | - | 25.3 | 1 път годишно | 100 |
| Изпускащо устройство №3 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | - | 10.7 | 1 път годишно | 100 |
| Изпускащо устройство №4 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | - | 16.3 | 1 път годишно | 100 |
| Изпускащо устройство №5 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | - | 25.3 | 1 път годишно | 100 |
| Изпускащо устройство №6 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | - | 30.6 | 1 път годишно | 100 |
| Изпускащо устройство №7 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | - | 28.7 | 1 път годишно | 100 |
| Изпускащо устройство №8 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | - | 23 | 1 път годишно | 100 |
| Изпускащо устройство №9 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | - | 20.3 | 1 път годишно | 100 |
| Изпускащо устройство №10 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | - | 25 | 1 път годишно | 100 |
| Изпускащо устройство №11 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | - | 14 | 1 път годишно | 100 |
| Изпускащо устройство №12 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | - | 11.7 | 1 път годишно | 100 |
| Изпускащо устройство №13 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 80 | - | 40.3 | 1 път годишно | 100 |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка на заустване в селищна канализация на гр.Плевен: 43º26’22.7” СШ и 24º33’41.5” ИД |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 480 20 52 560 | 57.4 2.4 20 968 | непрекъснат | Да |
| Точка на пробовземане: 43º26’17.9” СШ и 24º33’31.4” ИД |  |  |  |  |  |
| Първо пробовземане: 11.04.2006 г. |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6.5-9.0 | 7.26 | веднъж на 6 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 43 | веднъж на 6 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 0.245 | веднъж на 6 месеца | Да |
| Второ пробовземане: 03.10.2006 г. |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6.5-9.0 | 7.09 | веднъж на 6 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 45 | веднъж на 6 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 0.7 | веднъж на 6 месеца | Да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

|  |  | Годишно | количество | Годишно за единица | количество продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съот-вет-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък | Код | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13) | 10 13 06 | 70 000 | 56 000 | 0.297 | 0.23 | - | - | Да |
| Отпадъци от компо-зитни материали на циментова основа, различни от упо-менатите в 10 13 09 и 10 13 10 | 10 13 11 | 3 000 | 1 075 | 0.013 | 0.004 | №15 | Собствен транспорт | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни мате-риали от немета-лургични процеси, различни от упоме-натите в 16 11 05 | 16 11 06 | 30 | 0 | 0.00013 | 0 | №4 | Собствен транспорт | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоме-натите в 15 02 02 | 15 02 03 | 0.4 | 0.263 | 0.0000017 | 0.0000011 | Не | „Чистота” ООД, гр.Плевен | Да |
| Хартиени и карто-нени опаковки | 15 01 01 | 4 | 1.94 | - | - | №9 | „Ерида Трейд” ЕООД | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 7 | 0 | - | - | №14 | - | Да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоме-натото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | 16 02 14 | 100 | 0 | - | - | №1 | - | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 500 | 114.46 | - | - | №1 | „Литекспорт” ООД, гр.София | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 10 | 0 | - | - | №1 | - | Да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 10 | 0.1 | - | - | №17 | Собствен транспорт | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05 | 4 | 3.2 | - | - | №13 | „АСК БУЛ” АД, гр.Враца | Да |
| Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори | 13 05 01 | 0.5 m3/y | 0 | - | - | Не | - | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02 | 0.5 m3/y | 0 | - | - | Не | - | Да |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06 | 1 m3/y | 0 | - | - | №18 | - | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02 | 0.05 | 0 | - | - | №12 | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01 | 1 | 0 | - | - | №8 | - | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08 | 0.008 m3/5-10y | 0 | - | - | Не | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21 | 0.05 | 0.021192 | - | - | №10 | „Балбок инженеринг” АД, гр.София | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоме-натите в 17 01 06 | 17 01 07 | 200 | 0 | - | - | №4 | - | Да |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | 10 | 0 | - | - | №1 | - | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 500 | 0 | - | - | №1 | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 17 | 15 | - | - | Не | „Чистота” ООД, гр.Плевен | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13) | 10 13 06 | R5 | - | - | Да |
| Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10 | 10 13 11 | R5 | - | - | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | - | - | „Чистота” ООД, гр.Плевен D1 | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | - | - | „Ерида Трейд” ЕООД, гр.София С | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | - | - | „Литекспорт” ООД, гр.София С | Да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | използван като уплътнител | - | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05 | - | - | „АСК БУЛ” АД, гр.Враца R11 | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21 | - | - | „Балбок инженеринг” АД, гр.София R13 | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Североизток | 66.4 | 14-15 ч. (пълно натоварване на мощностите) | Да |
| Север 1 | 69.1 | 14-15 ч. (пълно натоварване на мощностите) | Да |
| Север 2 | 68.8 | 14-15 ч. (пълно натоварване на мощностите) | Да |
| Север 3 | 69.8 | 14-15 ч. (пълно натоварване на мощностите) | Да |
| Север 4 | 67.4 | 14-15 ч. (пълно натоварване на мощностите) | Да |
| Северозапад | 66.2 | 14-15 ч. (пълно натоварване на мощностите) | Да |
| Запад | 64.3 | 14-15 ч. (пълно натоварване на мощностите) | Да |
| Югозапад | 69.3 | 14-15 ч. (пълно натоварване на мощностите) | Да |
| Юг 1 | 69.7 | 14-15 ч. (пълно натоварване на мощностите) | Да |
| Юг 2 | 69.7 | 14-15 ч. (пълно натоварване на мощностите) | Да |
| Юг 3 | 66.2 | 14-15 ч. (пълно натоварване на мощностите) | Да |
| Юг 4 | 67.3 | 14-15 ч. (пълно натоварване на мощностите) | Да |
| Югоизток | 67.8 | 14-15 ч. (пълно натоварване на мощностите) | Да |
| Изток | 68.7 | 14-15 ч. (пълно натоварване на мощностите) | Да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Шахтов кладенец №1 | - | -2.8 | Веднъж годишно | - |
| Температура | Шахтов кладенец №1 | - | 19.9 | Веднъж годишно | - |
| Водороден показател | Шахтов кладенец №1 | - | 8.06 | Веднъж годишно | - |
| Разтворени вещества, mg/l | Шахтов кладенец №1 | 500 | 910 | Веднъж годишно | Не |
| Нефтопродукти, μg/l | Шахтов кладенец №1 | 50 | <35 | Веднъж годишно | Да |
| Олово, μg/l | Шахтов кладенец №1 | 30 | <5 | Веднъж годишно | Да |
| Живак, μg/l | Шахтов кладенец №1 | 0.5 | <0.3 | Веднъж годишно | Да |
| Мед, μg/l | Шахтов кладенец №1 | 30 | 5 | Веднъж годишно | Да |
| Желязо – общо, μg/l | Шахтов кладенец №1 | 50 | 467 | Веднъж годишно | Не |
| Водно ниво | Тръбен кладенец №1 | - | -3.5 | Веднъж годишно | - |
| Температура | Тръбен кладенец №1 | - | 13.9 | Веднъж годишно | - |
| Водороден показател | Тръбен кладенец №1 | - | 7.6 | Веднъж годишно | - |
| Разтворени вещества, mg/l | Тръбен кладенец №1 | 500 | 427 | Веднъж годишно | Да |
| Нефтопродукти, μg/l | Тръбен кладенец №1 | 50 | <35 | Веднъж годишно | Да |
| Олово, μg/l | Тръбен кладенец №1 | 30 | <5 | Веднъж годишно | Да |
| Живак, μg/l | Тръбен кладенец №1 | 0.5 | <0.3 | Веднъж годишно | Да |
| Мед, μg/l | Тръбен кладенец №1 | 30 | 6 | Веднъж годишно | Да |
| Желязо – общо, μg/l | Тръбен кладенец №1 | 50 | 434 | Веднъж годишно | Не |
| Водно ниво | Тръбен кладенец №2 | - | -3.6 | Веднъж годишно | - |
| Температура | Тръбен кладенец №2 | - | 16 | Веднъж годишно | - |
| Водороден показател | Тръбен кладенец №2 | - | 7.53 | Веднъж годишно | - |
| Разтворени вещества, mg/l | Тръбен кладенец №2 | 500 | 737 | Веднъж годишно | Не |
| Нефтопродукти, μg/l | Тръбен кладенец №2 | 50 | <35 | Веднъж годишно | Да |
| Олово, μg/l | Тръбен кладенец №2 | 30 | <5 | Веднъж годишно | Да |
| Живак, μg/l | Тръбен кладенец №2 | 0.5 | <0.3 | Веднъж годишно | Да |
| Мед, μg/l | Тръбен кладенец №2 | 30 | 4 | Веднъж годишно | Да |
| Желязо – общо, μg/l | Тръбен кладенец №2 | 50 | 278 | Веднъж годишно | Не |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8.06 | N 43º26.152, EO 24º33.498 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Нефтопродукти, mg/kg | 52.4 | N 43º26.152, EO 24º33.498 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Обменен Н, cmol+/kg | 0.0104 | N 43º26.152, EO 24º33.498 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Обменен Al, cmol+/kg | 0.0093 | N 43º26.152, EO 24º33.498 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Обменен Mg, cmol+/kg | 1.607 | N 43º26.152, EO 24º33.498 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Обменен Ca, cmol+/kg | 17.9 | N 43º26.152, EO 24º33.498 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Обменен Na, cmol+/kg | 0.035 | N 43º26.152, EO 24º33.498 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Обменен K, cmol+/kg | 1.87 | N 43º26.152, EO 24º33.498 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Живак, mg/kg | 0.0231 | N 43º26.152, EO 24º33.498 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Мед, mg/kg | 33.3 | N 43º26.152, EO 24º33.498 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Олово, mg/kg | 20.9 | N 43º26.152, EO 24º33.498 | - | Веднъж на 3 години | - |
| рН | 8.00 | N 43º26.286, EO 24º33.534 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Нефтопродукти, mg/kg | 23.4 | N 43º26.286, EO 24º33.534 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Обменен Н, cmol+/kg | 0.00799 | N 43º26.286, EO 24º33.534 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Обменен Al, cmol+/kg | 0.0096 | N 43º26.286, EO 24º33.534 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Обменен Mg, cmol+/kg | 3.29 | N 43º26.286, EO 24º33.534 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Обменен Ca, cmol+/kg | 15.3 | N 43º26.286, EO 24º33.534 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Обменен Na, cmol+/kg | 0.056 | N 43º26.286, EO 24º33.534 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Обменен K, cmol+/kg | 0.36 | N 43º26.286, EO 24º33.534 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Живак, mg/kg | 0.01 | N 43º26.286, EO 24º33.534 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Мед, mg/kg | 16.8 | N 43º26.286, EO 24º33.534 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Олово, mg/kg | 9.6 | N 43º26.286, EO 24º33.534 | - | Веднъж на 3 години | - |
| рН | 7.99 | N 43º26.305, EO 24º33.613 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Нефтопродукти, mg/kg | 51.9 | N 43º26.305, EO 24º33.613 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Обменен Н, cmol+/kg | 0.0048 | N 43º26.305, EO 24º33.613 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Обменен Al, cmol+/kg | 0.017 | N 43º26.305, EO 24º33.613 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Обменен Mg, cmol+/kg | 3.9 | N 43º26.305, EO 24º33.613 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Обменен Ca, cmol+/kg | 13.4 | N 43º26.305, EO 24º33.613 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Обменен Na, cmol+/kg | 0.014 | N 43º26.305, EO 24º33.613 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Обменен K, cmol+/kg | 0.67 | N 43º26.305, EO 24º33.613 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Живак, mg/kg | 0.0166 | N 43º26.305, EO 24º33.613 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Мед, mg/kg | 20.1 | N 43º26.305, EO 24º33.613 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Олово, mg/kg | 15.3 | N 43º26.305, EO 24º33.613 | - | Веднъж на 3 години | - |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.11.2006г. | емисии на прах от комин №1 над НДЕ в продължение на 10 минути, вследствие задействана блокировка на електрофилтъра при превишение обемното съдържание на СО в изходящите газове над зададената стойност | Влошаване режима на горене на въртящата пеш, като резултат от недобро дозиране на основното и резервното гориво за възстановяване температурата в пещта след механична авария на мелницата за твърдо гориво | След възстановяване работата на мелницата за твърдо гориво и в последствие на горивния процес е понижено съдържанието на СО в изходящите газове, което позволява включване полетата на електрофилтъра | - | РИОСВ-Плевен |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  | Усл.9.6.4.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Усл.9.6.4.2. |  |
| "Холсим България" АД, площадка Плевен |
| Протокол за изчисление на годишните емисии на вредни вещества в атмосферния въздух |  |
| Източници на отпадъчни | Контролиран | Измерена | Дебит на | Работни часове | Год.количество |  |
| газове | параметър | стойност, | изходящи газове, | на съоръжението, | на съответния замърсител, |  |
|  |  | mg/Nm3 | nm3/h | h | kg |  |
| суровинна мелница №1 | прах | 60,01 | 86476 | 8473 | 43970 |  |
| и въртяща пещ №1 | NOx | 556,32 | 86476 | 8473 | 407622 |  |
|  | SO2 | 188,89 | 86476 | 8473 | 138402 |  |
|  | CO | 868 | 86476 | 8473 | 635993 |  |
| скарен охладител №1 | прах | 25,3 | 41000 | 8473 | 8789 |  |
| хомогенни и складови силози | прах | 10,7 | 6830 | 8473 | 619 |  |
| петрококсна инсталация | прах | 16,3 | 13825 | 8110 | 1828 |  |
| циментова мелница №1 | прах | 25,3 | 6990 | 3536 | 625 |  |
| циментова мелница №2 | прах | 30,6 | 7880 | 3639 | 877 |  |
| циментова мелница №3 | прах | 28,7 | 7870 | 4006 | 905 |  |
| циментова мелница №4 | прах | 23 | 6730 | 3776 | 584 |  |
| зареждане ц.м. с клинкер | прах | 20,3 | 16000 | 8473 | 2752 |  |
| зареждане ц.м. с добавки | прах | 25 | 2025 | 330 | 17 |  |
| опаковъчна машина | прах | 14 | 8270 | 1129 | 131 |  |
| елеватор и силози за цимент | прах | 11,7 | 2660 | 5300 | 165 |  |
| трошачка за мергел | прах | 40,3 | 9270 | 1480 | 553 |  |
|  |  |  |  | Сума прах : | 61815 |  |
|  |  |  |  | Сума ФПЧ10 : | 49452 |  |

|  |  | "Холсим България" АД, площадка Плевен |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усл.10.1.3.4. |
|  |  | ПРОТОКОЛ |  |  |  |
| от изчисляване на непреките годишни емисии за 2006 г. на нефтопродукти и неразтворени |  |
|  | вещества в отпадъчните производствени води, изразени като кг за година |  |
|  | 1. Първо шестмесечие. |  |  |  |  |  |
|  | Вид замърсител | Измерена | Количество | Количество |  |  |
|  |  | стойност, | отп.води, | замърсител, |  |  |
|  |  | mg/dm3 | m3 | kg |  |  |
|  | Нефтопродукти | 0,245 | 10715 | 2,625 |  |  |
|  | Неразтворени вещества | 43 | 10715 | 460,745 |  |  |
|  | 2. Второ шестмесечие. |  |  |  |  |  |
|  | Вид замърсител | Измерена | Количество | Количество |  |  |
|  |  | стойност, | отп.води, | замърсител, |  |  |
|  |  | mg/dm3 | m3 | kg |  |  |
|  | Нефтопродукти | 0,7 | 10253 | 7,177 |  |  |
|  | Неразтворени вещества | 45 | 10253 | 461,385 |  |  |
|  | 3. Годишни стойности. |  |  |  |  |  |
|  | Вид замърсител |  | Количество | Количество |  |  |
|  |  |  | отп.води, | замърсител, |  |  |
|  |  |  | m3 | kg |  |  |
|  | Нефтопродукти |  | 20968 | 9,802 |  |  |
|  | Неразтворени вещества |  | 20968 | 922,130 |  |  |

АНАЛИЗ

на причините за превишение на показателите желязо и разтворени вещества в проби от подземни води от кладенци, разположени на територията на производствената площадка на „Плевенски цимент” АД

В изпълнение на изискванията на комплексно разрешително №79/2005г. и разрешително за водоползване 0306/18.05.2001г. относно собствен мониторинг на подземните води, на 11.04.2006 г. са взети проби за анализ от Регионална Лаборатория – Враца към ИАОС-София. Резултатите от издадените протоколи са следните :

1. ШК-1

- желязо – 467 μg/l;

- разтворени вещества – 910 mg/l;

2. TK-1

- желязо – 434 μg/l;

- разтворени вещества – 427 mg/l (под екологичния праг);

3. TK-2

- желязо – 278 μg/l;

- разтворени вещества – 737 mg/l;

От представена от ИАОС справка (приложена след анализа) относно концентрацията на двата показателя в алувиалния водоносен хоризонт на река Вит (кладенци при гр.Долна Митрополия и гр.Гулянци) за периода 1999-2005г. е видно, че стойностите на показател разтворени вещества са значително над екологичния праг (500 mg/l) и дори често превишават прага на замърсяване (1000 mg/l). Кладенците, разположени на територията на производствената площадка на „Плевенски цимент” АД са разположени в същия водоносен хоризонт. Измерената концентрация на разтворени вещества в пробите от трите водоизточника потвърждава резултатите, представени от ИАОС за кладенци, разположени далеч от площадката на завода – стойности над екологичния праг. Това съответствие дава основание да се направи извода, че измерените концентрации не са резултат от дейността на инсталацията за производство на клинкер, а се дължат на качествата на водоносния хоризонт.

От протоколи за извършен анализ на водни проби от кладенците през 2004г. и 2005г., предоставени на Басейнова Дирекция Дунавски район с център Плевен, е видно, че стойностите на показател желязо са под екологичния праг (50 μg/l). През 2006г., обаче, стойностите са над прага на замърсяване (200 μg/l), което вероятно се дължи на високото ниво на повърхностните води през периода на пробовземане и променените качества на водната среда.

На 08.01.2007 г. са взети проби за анализ от трите кладенеца, както и от питейния водопровод за сравнение, и са изпратени на „Евротест-контрол” АД. Резултатите (Протокол от изпитване № 9239/16.01.2007 г.) по отношение показател желязо са значително под екологичния праг, което доказва, че превишението от 2006 г. не се дължи на дейността на инсталацията. Потвърждава се единствено превишението по показател разтворени вещества. По този показател дори водата, подавана от „В и К” ЕООД – гр.Плевен за задоволяване на питейно-битови нужди, има превишение на екологичния праг.

Еколог:

/инж.П. Тонев/