„ЕКАРИСАЖ-ВАРНА” ЕООД

9140 с.Тополи, обл. Варна; тел., факс:052/742868;ekarisaj_varna@yahoo.com

# ГОДИШЕН ДОКЛАД

за 2008 г.

Относно: Комплексно разрешително за експлоатация на действаща инсталация и съоръжения за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци

№ 234-HO/2008

Управител: ...........................

/ инж. Стефан Капитанов /

февруари  2009 г. – Варна

# Съдържание

Лист №

|  | Челен лист | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Съдържание | 2 |
|  | Опис на приложението | 4 |
| I. | Увод | 5 |
| 1. | Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително (КР) | 5 |
| 2. | Адрес по местонахождение на инсталацията | 5 |
| 3. | Регистрационен номер на КР | 5 |
| 4. | Дата на подписване на КР | 5 |
| 5. | Дата на влизане в сила на КР | 5 |
| 6. | Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното | 5 |
| 7. | Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора | 5 |
| 8. | Лице за контакти | 5 |
| 9. | Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти | 5 |
| 10. | Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията | 5 |
| 11. | Производствен капацитет на инсталацията | 5 |
| II. | Система за управление на околната среда | 6 |
| 1. | РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията | 7 |
| 2. | Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията | 7 |
| 3. | Организационна структура във фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда | 7 |
| 4. | Списък на персонала извършващ конкретни дейности по комплексното разрешително | 7 |
| 5. | Обучение | 7 |
| 6. | Обмен на информация | 7 |
| 7. | Документиране | 7 |
| 8. | Управление на документи | 7 |
| 9. | Оперативно управление | 8 |
| 10. | Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации | 8 |
| 11. | Записи | 8 |
| 12. | Докладване | 9 |
| 13. | Актуализация на СУОС | 9 |
| III. | Използване на ресурси | 9 |
| III.1. | Използване на вода | 9 |
| III.2. | Използване на енергия | 10 |
| III.3. | Използване на спомагателни материали и горива | 12 |
| ІІІ.4. | Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти | 13 |
| IV. | Емисии в атмосферата | 14 |
| ІV.1. | Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR |  |
| ІV.2. | Емисии от точкови източници | 14 |
| ІV.3. | Неорганизирани емисии | 14 |
| ІV.4. | Интензивно миришещи вещества | 15 |
| ІV.5. | Собствен мониторинг | 15 |
| ІV.6 | Определяне на годишното количество емисии – прах, SO2, NO2, СО | 16 |
| ІV.7 | Оценка на съответствието | 17 |
| ІV.8 | Установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи действия за привеждане в съответствие | 17 |
| V. | Емисии на отпадъчни води | 18 |
| V.1 | Производствени отпадъчни води | 18 |
| V.1.1 | Емисионни норми – максимално допустими концентрации | 18 |
| V.1.2 | Собствен мониторинг | 18 |
| V.1.3 | Оценка на съответствието | 20 |
| V.1.4 | Установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи действия за привеждане в съответствие | 20 |
| V.2 | Охлаждащи води | 20 |
| V.3 | Дъждовни води | 20 |
| V.4 | Документиране и докладване | 21 |
| V.5 | Определяне на годишните за 2008 г количества на замърсителите според условие 10.5.4.1 от комплексното разрешително | 21 |
| VІ. | Управление на отпадъците | 22 |
| VІ.1. | Образуване на отпадъци | 22 |
| VІ.2. | Събиране и приемане на отпадъците | 23 |
| VІ.3. | Временно съхраняване на отпадъците | 24 |
| VІ.4. | Транспортиране на отпадъците | 25 |
| VІ.5. | Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците | 25 |
| VІ.6 | Обезвреждане на отпадъците | 25 |
| VІ.7 | Контрол и измерване на отпадъците | 26 |
| VІ.7.1 | Производствени отпадъци | 26 |
| VІ.7.2 | Опасни отпадъци | 27 |
| VІ.7.3 | Производствени отпадъци от цялата площадка | 28 |
| VІ.7.4 | Строителни отпадъци | 28 |
| VІ.7.5 | Битови отпадъци | 29 |
| VІ.8 | Предадени и временно съхранени отпадъци | 29 |
| VІ.9 | Оценка на съответствието | 30 |
| VIІ. | Шум | 33 |
| VІІ.1. | Емисии | 33 |
| VІІ.2. | Контрол и измерване | 33 |
| VІІ.3. | Собствен периодичен мониторинг | 33 |
| VIIІ. | Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 34 |
| VІІІ.1. | Собствен мониторинг на подземни води | 34 |
| VІІІ.2. | Собствен мониторинг на почви | 34 |
| VІІІ.3 | Документиране и докладване | 35 |
| VІІІ.4 | Оценка на съответствието | 36 |
| ІХ. | Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения | 37 |
| ІХ.1 | Предотвратяване и действия при аварии | 37 |
| ІХ.2 | Оплаквания и възражения | 37 |
| Х. | Преходни и анормални режими на работа | 38 |
| ХI. | Прекратяване работата на инсталации или части от тях | 39 |
| XІІ. | Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие на КР (ИППСУКР) | 40 |
| ХІІІ | Подписване на годишния доклад | 41 |
|  | Приложения | 42 |

### ОПИС

#### на ПРИЛОЖЕНИЯТА  към годишен доклад за 2008 г.

#### на  КР № 234-НО/2008 г.

| № на прило жението | Бр. листа | Приложения |
| --- | --- | --- |
| 1. | 7 | Таблици - Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR |
| 2. | 1 | Заповед № 14/15.10.2008 г. за определяне на структурата и отговорностите на системата за управление на околната среда. |
| 3. | 2 | Списък с актуална информация за отговорни лица – имена, длъжности, телефони за контакти. |
| 4. | 2 | Списък на органите, които следва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното. |
| 5.1 | 1 | Методика за изчисляване на използваните количества вода от инсталацията |
| 5.2 | 1 | Методика за изчисляване на използваните количества електрическа енергия от инсталацията |
| 5.3 | 1 | Методика за изчисляване на използваните количества топлоенергия от инсталацията |
| 6 | 4 | Договор с ВиК- Варна |
| 7 | 1 | Протокол от оценка на съответствието по условие 8.1.5 |
| 8 | 1 | Протокол от оценка на съответствието по условие 8.1.4.2 |
| 9 | 1 | Протокол от оценка на съответствието по условие 8.2.2.2 |
| 10 | 1 | Протокол от оценка на съответствието по условие 8.2.2.4 |
| 11 | 1 | Протокол от оценка на съответствието по условие 8.3.2.1 |
| 12 | 1 | Протокол от оценка на съответствието по условие 8.3.5.1 |
| 13 | 7 | Протоколи от собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества в отпадъчни газове. |
| 14 | 6 | Протоколи от анализи на отпадните води |
| 15 | 1 | Протокол от оценка на съответствието по условие 10.4 |
| 16 | 1 | Писмо до РИОСВ - Варна за утвърждаване на програма за управление на отпадъците |
| 17 | 1 | План на площадките за съхранение на отпадъците |
| 18 | 8 | Доклад и протоколи от собствени периодични измервания на нивото на шум |
| 19 | 1 | Хидродинамична карта на площадката |
| 20 | 1 | План на площадката с разположение на пунктовете за мониторинг на почви |
| 21 | 6 | Протоколи от собствени периодични измервания на почвата |
| 22 | 1 | Писмо-отговор от МОСВ с изх.№ 26-00-3886/02.12.08 |
| 23 | 2 | Дневник за месечно потребление от инсталацията – Документ Е 8.2.3 |

I.  УВОД

1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително (КР);

Действаща инсталация и съоръжения за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци

2. Адрес по местонахождение на инсталацията;

9140 с.Тополи, обл. Варна

3. Регистрационен номер на КР;

234-НО/2008

4. Дата на подписване на КР;

27.05.2008 г.

5. Дата на влизане в сила на КР;

19.07.2008 г.

6. Оператор  на инсталацията и  притежател на разрешителното;

„Екарисаж-Варна” ЕООД

7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

9140 с.Тополи, обл. Варна; тел., факс:052/742868; ekarisaj_varna@yahoo.com

8. Лице за контакти;

инж. Стефан Капитанов - управител

9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;

9140 с.Тополи, обл. Варна; тел., факс:052/742868; 0888/224726

10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията;

Инсталацията от КР определена в Условие 2 е предназначена за обезвреждане на животински трупове и отпадъци от животински произход.

11. Производствен капацитет на инсталацията.

Максималният капацитет на инсталацията е посочен в Условие 4.1 от КР:

| № | Инсталации | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталация за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци, включваща: Дробилка Деструктор № 1 Деструктор № 2 Деструктор № 3 Хидравлична преса Чукова мелница Инсталация за опаковане Инсталация за производство на топлоенергия 2 бр. котли, всеки с ном. мощност от 1 MW | т. 6.5 | 65 t/d 2 MW |

Забележка:  В предвид датата на влизане в сила на КР и на основание  Условие 6.1. на КР за отчетен период на Годишния доклад за 2008 г.,  ще се счита времето от 01.07.2008 г. до 31.12.2008 г.

ІІ. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

1. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията;

# РИОСВ - Варна., 9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах“ №4; 052/ 634 582; 052/634 593

e-mail:RIOSV-VN@MBOX.CONTACT.BG

2. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията.

“Черноморски район” - с център Варна

адрес: ул. “Ал. Дякович” № 33;

тел.: 052/631 447, факс: 052/631 448,

basdir@varnapage.com

3. Организационна структура във фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Издадена е заповед № 14/15.10.08 (Приложение 2), с която се определя отговорностите и структурата за изграждане и функциониране на система за управление на околната среда - съгласно изискванията на Условие № 5 от КР.

## 4. Списък на персонала извършващ конкретни дейности по комплексното разрешително.

В табличен вид е представено общата структурата  на системата за управление на околната среда в дружеството.

|  | Име, фамилия | Длъжност | Извършвана дейност | Сл. тел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “Управление на околната среда” – Условие № 5 |
| 1. | инж. Стефан Капитанов | Управител | Отговорник по управление на околната среда | 74 28 68 |
| 2. | Георги Недев | Гл. икономист | Координатор | 74 28 65 |
| 3. | Латинка Капитанова | Зам. управител | Администратор | 74 28 65 |
| “Използване на ресурси” – Условие № 8 |
| 1. | инж. Стефан Капитанов | Управител | Отговорник | 74 28 68 |
| 2. | Георги Недев | Гл. икономист | Вода, енергия-измерване, документиране, отчитане, докладване | 74 28 65 |
| “Използване на спомагателни материали и горива” – Условие № 8 |
| 1. | инж. Стефан Капитанов | Управител | Отговорник | 74 28 68 |
| 2. | Георги Пенчев | Н-к Автотранспорт | Горива-контрол, документиране, отчитане,докладване | 74 28 64 |
| “Емисии в атмосферата” – Условие № 9 |
| 1. | инж. Стефан Капитанов | Управител | Отговорник | 74 28 68 |
| “Емисии на отпадъчните води” – Условие № 10 |
| 1. | Георги Недев | Гл. икономист | Контрол, документиране, отчитане, докладване | 74 28 65 |
| “Управление на отпадъците” – Условие № 11 |
| 1. | инж. Стефан Капитанов | Управител | Отговорник | 74 28 68 |
| 2. | Латинка Капитанова | Зам. управител | Контрол, документиране, отчитане, докладване | 74 28 65 |
| “Шум” – Условие № 12 |
| 1. | Георги Недев | Гл. икономист | Контрол, документиране, отчитане, докладване | 74 28 65 |
| “Опазване на почвата и подземните води от замърсяване” – Условие № 13 |
| 1. | Георги Недев | Гл. икономист | Контрол, документиране, отчитане, докладване | 74 28 65 |
| “Предотвратяване и действие при аварии” – Условие № 14 |
| 1. | инж. Стефан Капитанов | Управител | Отговорник | 74 28 68 |
| 2. | Марин Маринов | Гл.технолог | Контрол, документиране, отчитане, докладване | 74 28 68 |
| 3. | Иван Яхоров | Гл. майстор | Контрол, документиране, отчитане, докладване | 74 28 64 |
| “Преходни и анормални режими на работа” – Условие № 15 |
| 1. | инж. Стефан Капитанов | Управител | Отговорник | 74 28 68 |
| 2. | Иван Яхоров | Гл. майстор | Контрол, документиране, отчитане, докладване | 74 28 64 |
| “Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях” – Условие № 16 |
| 1. | инж. Стефан Капитанов | Управител | Отговорник | 74 28 68 |
| 2. | Марин Маринов | Гл.технолог | Контрол, документиране, отчитане, докладване | 74 28 68 |

5. Обучение.

Потребностите от обучение на персонала се определят съгласно инструкциите. През 2008 г. не е извършвано обучение от външни фирми.

6. Обмен на информация.

Поддържа се актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, в т.ч. списък с имена, длъжности и телефони за контакт- Приложение - 3.

Поддържа се актуален списък на органите, които следва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното и  телефони за контакт - Приложение - 4.

7. Документиране.

Поддържа се актуален списък с нормативни актове, регулиращи работата на инсталацията.

Поддържа се актуален списък на необходимите инструкции изисквани от разрешителното и се съхраняват на достъпно място.

Наличен е актуален списък за предоставени документи.

8. Управление на документи.

Притежателят на КР има готовност да прилага инструкциите съгласно условия 5.5.1 и 5.5.2 от КР.

9. Оперативно управление.

Изготвени са всички инструкции като са съобразени с изискванията в КР.

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия;

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели в съответствие с условията на комплексното разрешително.

Извършва се периодична оценка на съответствията на стойност на показателите.

Налични са инструкциите в случай на установяване на несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

10. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации;

Изготвени са следните инструкции, съгл. условие 5.8:

- Инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализация на инструкциите за работа на технологичното и пречиствателно оборудване след всяка авария – 5.8.1

- Инструкция за определяне на опасните вещества , съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда – 5.8.2

- Инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората – 5.8.3

- Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнение на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие – 5.8.5

- Инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на плана за действие при аварии – 5.8.6

- Инструкция за избор на сборни пунктове и пътища за извеждане на работещите от района на аварията – 5.8.7

- Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване – 5.8.9

- Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълняват защитните си функции, както и безпрепятствения им достъп до местата на съхранение – 5.8.10

- Инструкция за определяне на средствата за противовъздействие на възможни аварии, местата на разполагане и редовната им проверка и поддръжка – 5.8.11

- Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнението и действията предвидени в плана за действия при аварии – 5.8.12

- Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на Списъка на телефонните номера по оповестяване и авария съгласно Плана за действие при аварии – 5.8.13

11. Записи.

Документират се и се съхраняват в техническия архив данните от наблюдението на емисионните и технически показатели. А така също от оценката на съответствията им с условията в комплексното разрешително.

Документират се и се съхраняват данните за причините за установени несъответствия и предприетите коригиращи действия. Документират се и се съхраняват данните при преразглеждане или актуализация на инструкциите за работа на технологичното (пречиствателното) оборудване.

Изготвен е и се съхранява списък с документите доказващи съответствие с условията на разрешителното.

12. Докладване.

Съгласно Условие 5.10.1 от КР притежателят на КР тръбва да изготви “Годишен доклад” за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително в срок до 31.03. на следващата година, съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.

13. Актуализация на СУОС.

Издаденото комплексно разрешително не е актуализирано, през отчетния период на 2008 г.

ІІІ. Използване на ресурси

От датата на влизане в сила на КР отчитането на изразходваната на използваните ресурси при работа на Инсталация става чрез приети вътрешни Методики за изчисляване на съответните количества ресурси, чрез съответните измервателните устройства – Приложение № 5.1, Приложение № 5.2 и Приложение № 5.3.

ІІІ.1 Използване на вода

Използването на вода за производствени и питейно-битови нужди става при наличие на сключен договор между ”Екарисаж-Варна” ЕООД и експлоатиращото водопроводната мрежа водоснабдително дружество “Водоснабдяване и канализация” ООД - Варна и при спазване на условията в него – Приложение № 6. „Екарисаж-Варна” ЕООД има издадено разрешително № 2153 0008/04.06.2007 г. от БДЧР- Варна за водоползване от 2 бр. собствени сондажни кладенци - Условие 8.1.1.

Съгласно Условие 8.1.2. при работа на Инсталация за производствени нужди (включително охлаждане) да не се надвишават количествата, разрешени в КР.

Годишно изразходваното водно количество свежа вода за Инсталация за производствени нужди (включително охлаждане) за производството на 1 тон продукция, съгласно таблица ІІІ.1

Таблица III.1

| Месец | Месечно количество, вода – общо площадката | Месечно количество, вода – Инсталация по Условие 2 | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | m3 | m3/t | m3/t | Да/Не |
| VІІ | 310,00 | 77,50 | 0,50 | 0,10 | да |
| VІІІ | 347,00 | 86,75 | 0,50 | 0,11 | да |
| ІХ | 360,00 | 90,00 | 0,50 | 0,13 | да |
| Х | 367,00 | 91,75 | 0,50 | 0,11 | да |
| ХІ | 285,00 | 71,25 | 0,50 | 0,09 | да |
| ХІІ | 310,00 | 77,5 | 0,50 | 0,10 | да |
| Общо година | 1 979,00 | 494,75 | 0,50 | 0,11 | да |

Изготвени са и се прилагат инструкции:

Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването към охладителната система, която е основен консуматор на вода за производствени нужди – 8.1.3;

Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отказване – 8.1.4;

Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) – 8.1.5.2;

Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) – 8.1.5.3

В изпълнение на Условие 8.1.5.3 записите от проверките по Условие 8.1.2., се документират и съхраняват.

В изпълнение на Условие 8.1.5.5 записите от проверките по Условие 8.1.3., се документират и съхраняват

По условие 8.1.5.3 през отчетния период няма констатирани несъответствия за консумираната вода при работа на Инсталация за преработка на животински отпадъци. Изготвен е протокол от оценка на съответствието по условие 8.1.5.3 (Приложение № 7) и са представени резултатите от прилагането на инструкцията за оценка съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане).

През отчетният период не е установен теч на свежа вода. Изготвен е протокол от оценка на съответствието по условие 8.1.4 (Приложение № 8)

ІІІ.2 Използване на енергия

За реализиране на дейността си фирмата използва за собствени нужди топлоенергия и електроенергия. Част от използваната за собствени нужди топлоенергия и електроенергия се изразходва за непроизводствена дейност (административна и др. спомагателни дейности), които не обслужват пряко производството на топлоенергия, а другата част се използва пряко за производството на топлинна и електрическа енергия.

Основните консуматори на електрическа и топлинна енергия са съоръженията изведени в Условие 2 (Дробилка, 3 бр. Деструктори, Хидравлична преса, Чукова мелница, Инсталация за опаковане и 2 бр. Котли).

Измерването на електроенергията за собствени нужди на площадката се извършва по измервателно устройство (електромери), така, както е посочено на Приложение № 4 от „Общ план на производствената площадка” от заявлението на комплексното разрешително.

Разработена е методика за изчисляване на топлоенергията на инсталация за обезвреждане на животниски трупове и животински отпадъци – 8.2.1.2

Разработени са и се прилагат следните инструкции:

- Инструкция за експлоатация и поддръжка на деструкторите, основен консуматор на електро- и топлоенергия в инсталацията по Условие 2 – 8.2.1.3;

- Инструкция за периодична проверка на техническото състояние на топлопреносната мрежа. установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване- Условие 8.2.1.4;

- Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата електро и топлоенергия – 8.2.2.1;

- Инструкция за оценка на съответствието на измерините/изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия, несъответствие и коригиращи действия – 8.2.2.2;

В следващите таблици са посочени, употребените за нуждите на площадката количества топлинна и електро енергия - за 2008 година. Изчислени са стойностите на топлинната и електро енергията за собствени нужди за производството на 1 МВтч топлинна енергия.

Таблица ІІІ.2.1 - Използване на топлоенергия

| Месец | Месечно количество, топлоен. – общо площадката | Месечно количество, топлоен. – Инсталация по Условие 2 | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MWh | MWh | MWh/t | MWh/t | Да/Не |
| VІІ | 1 042,44 | 729,708 | 0,90 | 0,96 | не |
| VІІІ | 728,28 | 509,796 | 0,90 | 0,66 | да |
| ІХ | 735,42 | 514,794 | 0,90 | 0,73 | да |
| Х | 728,28 | 509,796 | 0,90 | 0,63 | да |
| ХІ | 1 099,56 | 769,692 | 0,90 | 0,99 | не |
| ХІІ | 1 085,28 | 759,696 | 0,90 | 0,94 | не |
| Общо година | 5 419,26 | 3 793,482 | 0,90 | 0,82 | да |

Таблица ІІІ.2.2 - Използване на електроенергия

| Месец | Месечно количество, Еон – общо площадката | Месечно количество, Еон– Инсталация по Условие 2 | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MWh | MWh | MWh/t | MWh/t | Да/Не |
| VІІ | 38,00 | 31,05 | 0,05 | 0,04 | да |
| VІІІ | 36,30 | 28,35 | 0,05 | 0,04 | да |
| ІХ | 42,70 | 28,35 | 0,05 | 0,04 | да |
| Х | 40,90 | 31,05 | 0,05 | 0,04 | да |
| ХІ | 40,90 | 27,00 | 0,05 | 0,03 | да |
| ХІІ | 33,00 | 27,00 | 0,05 | 0,03 | да |
| Общо година | 231,80 | 172,80 | 0,05 | 0,036 | да |

Резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби или нарушения на целостта й и предприетите действия за тяхното отстраняване се записват в съответните журнали - Условие 8.2.2.4.

По условие 8.2.2.2 през отчетния период няма констатирани несъответствия за консумираната електро- и топлоенергия при работа на Инсталация за обезвреждане на животниски трупове и животински отпадъци - Условие 8.2.3.2. Изготвен е протокол от оценка на съответствието по условие 8.2.2.2. (Приложение № 9)

Изготвен е протокол от оценка на съответствието по условие 8.2.2.4 и са представени резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислени количества електроенергия и топлоенергия с определените такива в условията на разрешителното норми – (Приложение № 10)

ІІІ.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Съгласно изискванията на КР са разработени следните инструкции:

Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата използвани суровини, спомагателни материали и горива – Условие 8.3.2.1

Инструкция за оценка на измерените/изчислените количества суровини, спомагателни материали и горива – Условие 8.3.2.2

Съгласно условие 8.3.3.1 с ГД се докладва:

• Годишната употреба за производството на единица продукт на всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива, дадени съответно в таблици ІІІ.3.1, ІІІ.3.2, ІІІ.3.3

Таблица ІІІ.3.1

| Суровини | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/y | t/t продукт | t/y | t/t продукт | Да/Не |
| Отпадъци от животински тъкани | 23 725 | 4 | 4 624 | 1 | Да |

При работа на Инсталацията за обезвреждане на животниски трупове и животински отпадъци не се превишават количествата на суровините съгласно Условие 8.3.1.1.

Таблица ІІІ.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/y | t/t продукт | t/y | t/t продукт | Да/Не |
| Масло смазочно | 1 280 l | 0,08 l | 311 | 0,067 | Да |
| Хлорна вар | 5,120 | 0,00032 | 0,25 | 0,00005 | Да |
| Дезинфектанти | 0,32 | 0,00002 | 0,02 | 0,000004 | Да |
| Калцинирана сода | 3,2 | 0,0002 | 0,00 | 0,00 | да |

При работа на Инсталацията за обезвреждане на животниски трупове и животински отпадъци спомагателните материали не превишават количествата посочени в КР - Условие 8.3.1.2.

Таблица ІІІ.3.3

| Гориво | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/y | t/t продукт | t/y | t/t продукт | Да/Не |
| Въглища | 2 000 | 0,126 | 531,3 | 0,115 | Да |

При работа на Инсталацията за обезвреждане на животниски трупове и животински отпадъци използавните количества гориво не превишават количествата посочени в КР - Условие 8.3.1.3.

Изготвен е протокол от оценка на съответствието на количествата използвани суровини, спомагателни материали и горива по условие 8.3.2.1.(Приложение №11).

ІІІ.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Има разработена и се прилага инструкция за:

Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива – Условие 8.3.4.6.

Всички химични вещества и препарати, включително масла и смазочни материали, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност съгласно изискванията на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества и препарати.

Съхранението на химичните вещества и препарати отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Операторът съхранява на площадката представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност. -Условие 8.3.4.1.1

Съхранението на смазочното масло се осъществява във варели в склад № 2 (склад за масла) с площ 16,77 кв.м. и обем 51,15 куб.м., обозначен на Приложение № 27 от заявлението. Складът е с бетонна основа, без връзка с канализацията – Условие 8.3.4.2.

Дезинфектантите се съхраняват в оригинални пластмасови опаковки в склад № 9, устойчив на действието на дезинфектанти и обозначен на Приложение № 27 от заявлението – Условие 8.3.4.3.

Дизеловото гориво се съхранява в 2 бр. подземни резервоари с обем всеки по 30 куб.м., устойчиви на действието на дизеловото гориво и обозначени на Приложение № 27 (позиция № 10) от заявлението – Условие 8.3.4.4.

Въглищата се съхраняват на площадка № 1, обозначена на Приложение № 27 от заявлението, която е бетонирана и е снабдена с отводнителна система. Водите от площадката се отвеждат до локално пречиствателно съоръжение – утаител. Разрешението за съхраняване на въглища е до 31.12.2011 г. – Условие 8.3.4.5.

Направен е протокол за оценка на резултатите от извършените проверки на съответствието на складовете, площадките за съхранение и резервоарните стопанства с условията на разрешителното.- Условие 8.3.5.1. (Приложение №12)

ІV Емисии в атмосферата

ІV.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Информация за емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, спрямо изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители е представена в Приложение 1-Таблици -  таблица 1 и таблица 2.

ІV.2 Емисии от точкови източници

Източниците на отпадъчни газове в атмосферния въздух съгласно условие 2 на комплексното разрешително са 2 броя котли, всеки с номинална мощност 1 MW.

На площадката e изградено едно изпускащо устройство (комин) за отвеждане на димните газове в атмосферния въздух с височина 40 м.

Използваното гориво през 2008 г. е само въглища, марка ДГ. Съгласно КР използавнето на въглищата, като гориво се разрешава до 31.12.2011 год.

Към съоръженията на инсталацията по Условие 2 на КР няма изградени пречиствателни съоръжения за намаляване на емисиите в отпадъчните газове.

В следващата таблица са посочени № на изпускащото устройство, източниците на отпадъчни газове, с техния максимален дебит на димните газове, изхвърляни в атмосферата, както и вида на контролираната емисия и емисионните норми

Таблица ІV.2.1

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Термична мощност (MW) | Пречиствателно съоръжение | Макс. дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) | Вид на горивото |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел № 1 Тип Дх - 100 | 1 | - | 4 428 | 40 | въглища |
|  | Котел № 2 Тип Дх - 100 | 1 |  |  |  |  |

Таблица ІV.2.2

| Параметър | Норми за допустими емисии, (mg/Nm3) съдържание на кислород 7% |
| --- | --- |
| Прахообразни вещества | 150 |
| Nox | 650 |
| SO2 | 2 000 |
| CO | 250 |

Разработена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на емисиите на вещества с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия – Условие 9.1.4.

ІV.3 Неорганизирани емисии

Съгласно условията на КР са изготвени и се прилагат следните инструкции:

Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им – Условие 9.2.2;

Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяванеи огпаничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия – Условие 9.2.3;

През 2008 год. няма отчетено изпускане на неорганизирани емисии. Предприети са всички необходими превантивни мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества – периодично се почистват и оросяват площадките.

При установяване на несъответствия се сформира комисия, която извършва оценка на установеното несъответствие и предлага за изпълнение конкретни коригиращи действия, целящи намаляването, ограничаването и ликвидирането им. Възможни коригиращи действия са – подобряване на пътната настилка, редовно почистване на вътрешните пътища, въвеждане на ограничение на скоростта на движение по вътрешно заводските пътища и др.

ІV.4 Интензивно миришещи вещества

Съгласно условията на КР е изработена и се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия – условие 9.3.3.

Основният източник на специфични за дейноста на инсталацията миризми е месокостното брашно. С цел недопускане разпространението на миризми извън границата на произодствената площадка, оператора осигурява своевременното извозване и предаване за крайно унищожаване чрез изгаряне на месокостното брашно. За целта е сключен рамков договор с циментовия завод „Холсим България” АД, притежаващ КР № 75/2005, регламентиращо тази дейност.

През разглеждания отчетен период юли-декември 2008 год. в предприятието няма подадени сигнали и/или оплаквания за миризми. За горепосочения период в РИОСВ- Варна има подадени три сигнала, за които са направени огледи и посещения от представители на РИОСВ-Варна. За извършените проверки има издадени следните констативни протоколи – 0000013995/09.07.08; 0000013996/12.07.08; 0000014004/28.07.08. В тях е отразено, че по време на посещението и огледа са установени слаби миризми на производствената площадка в рамките на предприятието. В западна посока от обекта на пътя разположен на около 700 м не се усеща характерната от дейността на инсталацията миризма. Миризма не е установена и на границата с най-близкото населено мясо – с.Тополи.

ІV. 5 Собствен мониторинг

Мониторинг на изпускащо Устройство № К1 според комплексното разрешително, съгласно Условие 9.5.1.1 е определен със следващата таблица.

Таблица IV.5

| Показател | Метод | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| NОx | EN 14791:2005 | Веднъж годишно |
| CO | PrEN 15058 | Веднъж годишно |
| SO2 | EN 14792:2005 | Веднъж годишно |
| Прах | EN 13284-1:2001 | Веднъж годишно |

Съгласно изискванията на комплексното разрешително за извършване на собствени периодични измервания, през февруари 2009 г. е извършено замерване на емисиите от изпускащо устройство № К1 от Изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух към акредитирана фирма „Екоексперт 6” ЕООД – Условие 9.5.1.1.

Данните от собствените периодичните измервания на емисиите на вредните вещества в отпадъчните газове са документирани в протоколи от фирмата, извършила тези измервания и е изготвен доклад, който е утвърден от РИОСВ - Варна. Копия от доклада и протоколите прилагаме към настоящия годишен отчет (Приложение 13) – Условие 9.5.1.2.

В следващата таблица са посочени резултатите от извършените собствени периодични измервания на източниците на отпадъчни газове и е направена оценка на съответствието на получените резултати с тези стойности нормирани в КР.

Таблица IV.51

|  | Източници на отпадъчни газове | Прах | SO2 | NO2 | CO | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисионни норми съгл. КР (mg/Nm3) |  | 150 | 2000 | 650 | 250 | прах | SO2 | NO2 | CO |
| Измерени стойности на емисиите при СПИ | Котел № 1 Тип Дх-100 | 145 | 616 | 350 | 1447 | да | да | да | не |
|  | Котел № 2 Тип Дх-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Източникът на отпадъчни газове Котел № 2 през 2008 год. не е функционирал. Поради тази причина за него не са проведени собствени периодични измервания.

Стойностите на измерените емисии на инсталацията за производство на топлоенергия са приведени към 7% кислород в отпадъчните газове съгласно Условие 9.1.3.1 на КР.

ІV.6 Определяне на годишното количество емисии прах, SO2, NO2, СО

При определяне на годишните стойности на количествата емиси изпускани в атмосферния въздух е използван изчислителен метод и данни от измервания при собствени периодични измервания на емисии в изходящите газове на горивните уредби.

Методиката за извършване на изчисленията е съобразена с:

- Наредба № 6 от 26.03.1999г., изм. в бр. 93 от 21.10.2003 г. за реда и начина за измерване на емиисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници;

- Инструкция за реда за попълване на констативните протоколи и протоколите за резултатите от измервания на емисиите на вредните вещества в атмосферния въздух.

Таблица IV.6

| Показател | Годишно количество на замърсяващите вещества |
| --- | --- |
|  | кг/год |
|  | К №1 | общо |
| Прах | 263,79 | 263,79 |
| NO2 | 636,74 | 636,74 |
| SO2 | 1220,66 | 1220,66 |
| СО | 2632,50 | 2632,50 |
| Работни часове на парен котел К № 1 – 1 620 часа/год. Корегиращ дебит на кислород Vкор. = 1 123 Nm3/h |

ІV. 7 Оценка на съответствието

За периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване причините на несъответствията и предприемане на коригиращи действия се прилага инструкция.

Получените данните от измерванията на емисиите в отпадните газове от Котел № 1, при провеждане на собствените периодични измервания, изразени като прахообразни вещества, азотен диоксид (NO2) и серен диоксид (SO2), са по-ниски от стойностите определени като норматив, съгласно изискванията на комплексното разрешително по Условие 9.1.3.

Единствено измерените стойности на въглеродния оксид (СО) превишават определената норма в комплексното разрешително.

ІV.8 Установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи действия  за привеждане  в съответствие.

Причината за несъответствието между получените резултати от измерванията на въглеродния оксид (СО) в отпадните газове от Котел № 1 се дължи на вида на използавното гориво – въглища. Съгласно условие 8.3.1.3.1 от КР на оператора се разрешава използване на въглища при експлоатация на инсталацията като основно гориво до 31.12.2011 год. Тази мярка е залегнала и в инвестиционната програма на предприятието, съгл. която през 2008 год са предприети прединвестиционни действия по преустройство на паровата централа. По подробно, за тази дейност, сме докладвали в раздела за изпълнение на Инвестиционната програма.

V. Емисии на отпадъчни води

V.1 Производствени отпадъчни води

V. 1.1 Емисионни норми – максимално допустими концентрации

В съответствие с условие 10.1.1.1 от КР, „Екарисаж-Варна” ЕООД има сключен договор от 01.04.2008 год. с „Водоснабдяване и канализация” ООД – Варна, експлоатиращо канализационната система на гр. Варна за заустване на смесен поток отпадъчни води производствени и битово-фекални (Приложение № 6).

Точката на заустване № 1 в градския колектор е с координати 43º12’15,48” СШ и 27º49’16,18‘’ИД, означени на Приложеиние № 13 от заявлението за издаване на КР.

Точка на пробовземане №1 е от последната шахта преди точката на заустване с координати 43º12’15,48” СШ и 27º49’16,18‘’ИД, означени на Приложеиние № 13 от заявлението за издаване на КР.

Източниците на отпадъчните води са производствени отпадъчни води от кондензиране на сокови пари от деструкторите, измиване на транспортните средства, оборудването и помещенията и битово-фекалните отпадъчни води от санитарните възли и мивките в административната сграда, столовата, пералното стопанство и производствените помещения. Цялото количество отпадъчни води се заустват в канализационната мрежа на гр. Варна.

Нормираното в КР количество на заустваните отпадъчни води и употребените за периода от влизане в сила на КР юли-декември 2008 год са показани в таблица V.1.1.1.

Таблица V.1.1.1

| Вид количество | Количество съгл. КР | Употребено количество | Съответсвие |
| --- | --- | --- | --- |
| Qср.ден | 14 m3/d | 10,8 m3/d | Да |
| Qср.год | 5 000 m3/y | 1 979 m3/y | Да |

В следващата таблица V.1.1.2 са отразени максимално допустимите концентрации според КР.

Таблица V.1.1.2

| Показател | Максимално допустимите концентрации |
| --- | --- |
| Активна реакция рН | 6,5 – 9,0 |
| Неразтворени вещества | 300 mg/dm3 |
| БПК5 | 200 mg/dm3 |
| ХПК | 400 mg/dm3 |
| Животински мазнини и растителни масла | 120 mg/dm3 |
| Азот амониев | 35 mg/dm3 |
| Фосфати (като Р) | 15 mg/dm3 |

V.1.2 Собствен мониторинг

За извършване на собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води – производствени и битово-фекални, зауствани в канализационната система на гр. Варна е възложено  извършването на пробовземането и анализа на акредитирана лаборатория – Лабораторен изпитвателен комплекс към „ВиК” ООД – Варна. Анализът на пробата, честотата на пробовземане и метода за анализ са съобразени с изискванията на Условие 10.1.2.1 от КР и са представени в следващата таблица V.1.2

Таблица V.1.2

| Показател | Честота на пробовземане | Примерен метод/ процедура за анализ |
| --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | Веднъж на три месеца | БДС 17.1.4. 27-80 |
| Неразтворени вещества | Веднъж на три месеца | БДС 17.1.4. 04-80 |
| БПК5 | Веднъж на три месеца | БДС EN 1189-1:2002; БДС EN 1189-2:2002 |
| ХПК | Веднъж на три месеца | БДС 17.1.4. 02-77 |
| Животински мазнини и растителни масла | Веднъж на три месеца | - |
| Азот амониев | Веднъж на три месеца | БДС ISO 7150/1 |
| Фосфати (като Р) | Веднъж на три месеца | БДС EN 1189 |

Разработени са и се прилагат следните инструкции:

- Инструкция за изчисляване на количествата зауствани като смесен поток отпадъчни води – производствени и битово-фекални – Условие 10.1.2.2;

- Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с определените максимално допустими концентрации по Условие 10.1.2.1, установяване на причините за несъответсвията и предприемането на коригиращи действия – Условие 10.1.2.3;

През периода от влизана в сила на КР от месец юли до декември 2008 г. са извършени два анализа (по един на всеки три месеца) на отпадъчните производствени води зауствани в точка № 1 от акредитирана лаборатория. Копия от съставените протоколи на извършените анализи на производствените води са дадени в Приложение № 14.

Спазено е изискването за честотата на мониторинга, която е определена един път на тримесечие.

Посочени са методите и техниките прилагани при извършените анализи.

Резултати от измерените емисии в отпадъчни производствени води в точки на заустване № 1.

Обобщени резултати от извършените анализи на отпадъчни производствени води за контролирания период на 2008 г. Сравнение с нормите за допустими емисии в точка № 1 са дадени в следващите две таблици.

Пробовземна точка № 1 – м. август 2008

| Параметър | Единица | НДЕ, съгл. КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | рН еденици | 6,5 – 9,0 | 9,0 | на три месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 300 | 448 | на три месеца | Не |
| БПК5 | mg/l О2 | 200 | 1 110 | на три месеца | Не |
| ХПК | mg/l О2 | 400 | - | на три месеца | - |
| Животински мазнини и растителни масла | mg/l | 120 | 111 | на три месеца | Да |
| Азот амониев | mg/l | 35 | - | на три месеца | - |
| Фосфати (като Р) | mg/l | 15 | - | на три месеца | - |

Пробовземна точка № 1 – м. декември 2008

| Параметър | Единица | НДЕ, съгл. КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | рН еденици | 6,5 – 9,0 | 9,1 | на три месеца | Не |
| Неразтворени вещества | mg/l | 300 | 178 | на три месеца | Не |
| БПК5 | mg/l О2 | 200 | 1 100 | на три месеца | Не |
| ХПК | mg/l О2 | 400 | 1 855 | на три месеца | Не |
| Животински мазнини и растителни масла | mg/l | 120 | 37 | на три месеца | Да |
| Азот амониев | mg/l | 35 | 23 | на три месеца | Да |
| Фосфати (като Р) | mg/l | 15 | 13,5 | на три месеца | Да |

V.1.3 Оценка на съответствието

Получените данните от измерванията на отпадъчните води, при провеждане на собствените периодични измервания, изразени като фосфати (като Р), азот амониев, животински мазнини и растителни масла са по-ниски от стойностите определени като норматив, съгласно изискванията на комплексното разрешително по Условие 10.1.1.1.

Измерените стойности на активната реакция рН за проведения анализ през м. август 2008 год е в съответствие с нормата по КР. Стойността на същия показател  при проведения втори анализ през м. декември превишава определената норма в комплексното разрешително с много малка разлика 0,10 единици.

Измерените стойности на показателите неразтворени вещества, БПК5 и ХПК превишават определените норми като норматив, съгласно изискванията на комплексното разрешително по Условие 10.1.1.1.

V.1.4 Установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи действия за привеждане в съответствие.

Причината за несъответствието между получените резултати от измерванията се дължи на специфичната дейност на инсталацията. Съгласно условие 10.1.1.2 от КР е заложено изграждането на локално пречисвателно съоръжение, което ще осигури привеждане на констатираните отклонения на показателите неразтворени вещества, БПК5 и ХПК в съответствие. Тази мярка е залегнала и в инвестиционната програма на предприятието, съгл. която през 2008 год са предприети прединвестиционни действия. По подробно, за тази дейност, сме докладвали в раздела за изпълнение на Инвестиционната програма.

V.2 Охлаждащи води

Съгласно Условие 10.2.1 е разработена и се прилага инструкция за проверка и поддръжка на оборотния цикъл за охлаждащите води на площадката.

Охлаждащите води се движат в затворен цикъл и на практика нямат допир с източници на евентуално замърсяване. Същите не се изпускат в канализационната мрежа.

V.3 Дъждовни води

Дъждовните води се отвеждат в резервоар с обем 500 куб.м. Няма изпускане в канализационната мрежа.

Има изготвена и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване – Условие 10.4.

За отчетния период юли-декември 2008 год. не са констатирани течове от канализационната мрежа.

V.4 Документиране и докладване.

Резултатите от собствения мониторинг по Условия 10.1.2.1 се документират и съхраняват - Условие 10.5.1.

Резултатите от оценката по Условие 10.4.4.3, информация за установените причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия се документират и съхраняват.

„Екарисаж-Варна” ЕООД документира и съхранява резултатите от мониторинга на параметрите по изпълнение на Условие 10.1.1.1. и от прилагане на инструкциите по Условия 10.1.2.2 и 10.1.2.3 за всяка календарна година отделно и я предоставя при поискване от компетентния орган - Условие 10.5.2

Съставени са протоколи за оценка на съответствието по Условие 10.4 (Приложение № 15)

V.5 Определяне на годишните за 2008 г количества на замърсителите според условие 10.5.4.1 от комплексното разрешително

/вкл. се периода юли - декември 2008 год./

| Количество на отпадъчна вода | Емисионен показател /определен чрез измерване / | Годишно количество на замърсяващите вещества |
| --- | --- | --- |
| m3/год | мg/dm3 | кг/год |
| Точка №1 |  |  |
| 1 979 | Точка №1 | Точка №1 | общо |
| Неразтворени вещества | 178 | 352,262 | 352,26 |
| БПК5 | 1100 | 2176,9 | 2176,90 |
| ХПК | 1855 | 3671,045 | 3671,05 |
| Животински мазнини и растителни масла | 37 | 73,223 | 73,22 |
| Азот амониев | 23 | 45,517 | 45,52 |
| Фосфати (като Р) | 13,5 | 26,7165 | 26,72 |

Информация за всички вещества и техните количества, спрямо изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители е представена в Приложение 1- Таблици „Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR”, таблица 3 – Условие 10.5.4 и Условие 1.

VІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

VІ.1 Образуване на отпадъци

При експлоатация на инсталацията по Условие 2 на площадката се образуват производствени, опасни, строителни и битови отпадъци.

Техният вид, код, годишно количество, начинът им на съхранение на площадката са определени в таблици: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4. и 11.5 от Комплексното разрешително.

Таблица VІ.1.1 Производствени отпадъци

| Отпадък | Код | Количество t/t продукт | Количество t/y | Временно съхранение | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 (месокостно брашно) | 16 03 06 | 1,0 | 6 000 | Да –Площадки №6 и №7 Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) – до 31.12.2011 г. | 10 01 01 | 0,025 | 240 | Да Площадка № 1 Условие 11.3.7. | Условие 11.5.1. | не |

Таблица VІ.1.2 Опасни отпадъци

| Отпадък | Код | Количество t/y | Временно съхранение | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нехлорира ни моторни ,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,32 | Да Площадка № 2 Условие 11.3.5. | Условие 11.5.2. | Не |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,0002 | Да Площадка № Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | Не |

Таблица VІ.1.3 Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Количество t/y | Временно съхранение | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 1,0 | Да Площадка № 3 Условие 11.3.7. | Условие 11.5.1. | Не |

Таблица VІ.1.4 Строителни отпадъци

| Отпадък | Код | Количество t/y | Временно съхранение | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 0,5 | Не | Не | Предаване на фирми – Условие 11.6.1. |

Таблица VІ.1.5 Битови отпадъци

| Отпадък | Код | Количество t/y | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1,0 | Не | Предаване на фирми – Условие 11.6.1. |

В РИОСВ Варна е представена за утвърждаване Програма за управление на дейностите по отпадъците, съгласно чл. 31 ЗУО и съответстваща на условията в Комплексното разрешително – Условие 11.1.2. Придружителното писмо е с вх. № 26-00-5758(2)/17.12.2008 - Приложение № 16.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт с определените в КР количества, на причините за установените несъответсвия и за предприемане на коригиращи действия – Условие 11.1.3.

#### VІ.2. Събиране и приемане на отпадъците.

На площадката се събират единствено отпадъците посочени в Условие 11.1. на Комплексното разрешително.

Събирането на образуваният на площадката отпадък месокостно брашно (код 16 03 06) се извършва разделно в затворени помещения, които имат трайна настилка (бетон, асфалт) – Условие 11.2.4.

Нехлорираните  моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа (код 13 02 05*) се събират в затворени съдове, които са химически устойчиви спрямо отработените масла, не допускат разливане и изтичане, маркирани са и са на  закрито.

Събирането на образуваните на площадката флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (код 20 01 21*) се извършва в съответствие с изискванията на Условие 11.2.6.

Образуваните на площадката опасни отпадъци се събират в добре затварящи се съдове, изготвени са от материал, който не може да взаимодейства с отпадъците, а съдовете са маркирани с видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка и опасните свойства, съгласно Наредба 3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците.

Има изготвена и се прилага инструкция периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в КР, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия – Условие 11.2.7.

#### VІ.3. Временно съхраняване на отпадъците

Според Комплексното разрешително, съгласно Условие 11.3.1. образуваните отпадъци се съхраняват временно на площадката за срок не по-дълъг от:

- 3 години при последващо предаване за оползотворяване;

- 1 година при последващо предаване за обезвреждане.

На площадката за временно съхранение на отпадъци се съхраняват следните видове:

Производствени отпадъци

- Органични отпадъци, различни от упоменатите  в 16 03 05 (месокостно брашно) – 16 03 06;

- Сгурия, шлака и дънна пепел от котли – 10 01 01;

# Опасни отпадъци

- Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа - 13 02 05*;

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак - 20 01 21*;

#### Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

- Отпадъци от желязо и стомана – 19 01 01

Отпадъците временно се съхраняват на обозначените в Плана на площадката места - Приложение № 17.

Флуорисцентните тръби и други отпадъци съдържащи живак, код 20 01 21* се съхраняват разделно от другите отпадъци и според изискванията на условие 11.3.3. на Комплексното разрешително. Площадката е закрита, оградена и обозначена, оборудвана, както и разполага със сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи.

Временното съхранение на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други вещества, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци – Условие 11.3.8.

Разработени са и се прилагат следните инструкции:

- Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на КР – Условие 11.3.9;

- Инструкция за оценка на съответсвието на временното съхраняване с условията на КР, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия – Условие 11.3.10.

#### VІ.4 Транспортиране на отпадъците

Съгласно Условие 11.4.1 от КР се разрешава транспортиране на опасни отпадъци на територията на площадката единствено със специализиран транспорт. Извън територията на площадката се разрешава транспортирането на производствения отпадък - Органични отпадъци, различни от упоменатите  в 16 03 05 (месокостно брашно) – 16 03 06.

Съгласно Условие 11.4. на притежателя на Комплексното разрешително се разрешава да предава за транспортиране извън територията на площадката отпадъците по условие 11.1. само въз основа на писмен договор единствено на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО или Комплексно разрешително за извършване на такава дейност и/или лиценз по чл. 54 от ЗУО за търговска дейност за отпадъци от черни и цветни метали.

При транспортирането на опасни отпадъци оператора се задължава да изготвя „Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. – Условие 11.4.3.

На площадката съгласно Условие 11.4.3.1 се съхраняват копия от следните документи:

За производствени отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

За опасни отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- транспортна карта, съгласно Приложение №4 на Наредба №9/28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;

- писмени инструкции за действие при аварии.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на КР, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия – Условие 11.4.4.

#### VІ.5 Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците

Съгласно Условие 11.5.1. притежателя на комплексното разрешително предава отпадъците образувани от дейността на предприятието, съгласно Условие 11.1. за оползотворяване, преработване и рециклиране единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, лиценз по чл. 54 на ЗУО или Комплексно разрешително и въз основа на писмен договор и в съответствие с изпълнение на Условие  11.5.2.

Съгласно Условие 11.5.2 се разрешава извършването на операция по оползотворяване, обозначена с код R9 (друга повторна употреба на масла) на отпадъка – Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа - 13 02 05*, за смазване на по-грубите движещи се механизми на Инсталацията по Условие 2 от КР.

Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в КР изисквания, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия – Условие 11.5.3.

#### VІ.6 Обезвреждане на отпадъците

Съгласно Условие 11.6.1. от комплексното разрешително отпадъците образувани от дейността на предприятието, съгласно Условие 11.1. за обезвреждане извън територията на площадката се предават единствено на лицата, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност или въз основа на писмен договор.

Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определениет в КР изисквания, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия – Условие 11.6.2.

#### VІ.7 Контрол и измерване на отпадъците

Съгласно изискванията на комплексното разрешително количествата образувани на площадката отпадъци се измерват с кантар с цел определяне на месечно и годишно  количество образуван отпадък за всеки вид, определен с Условие 11.1.1. на комплексното разрешително;

В дадената по-долу таблица са показани стойностите на измерените образувани количества отпадъци по видове и сравнението им с нормативно допустимата стойност, за отчетния период юли-декември 2008 г.

VІ.7.1. Производствени отпадъци

1. Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 (месокостно брашно)

| Условия според КР |
| --- |
| Вид на отпадъка | Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 (месокостно брашно) |
| Код на отпадъка | 16 03 06 |
| Количество, t/y според КР | 6 000 |
| Количество, t/t продукт по КР | 1,0 |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |

| Измерени количества отпадък - / t / |
| --- |
| месец, год | Измерени количества отпадък - / t / | Количество t/t продукт | Оползотворяван преработва не и рециклиране | Обезвреждане | Съответствие |
| VІІ | 183,450 | 0,2 4 | Предадено „Холсим България” АД | - | Да |
| VІІІ | 183,604 | 0,24 | Предадено „Холсим България” АД | - | Да |
| ІХ | 165,800 | 0,23 | Предадено „Холсим България” АД | - | Да |
| Х | 193,800 | 0,24 | Предадено „Холсим България” АД | - | Да |
| ХІ | 175,900 | 0,23 | Временно съхранение | - | Да |
| ХІІ | 169,400 | 0,21 | Временно съхранение | - | Да |
| Год.-2008 | 1071,954 | 0,23 |  | - | Да |

2. Сгурия, шлака и дънна пепел от котли

(с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)

| Условия според КР |
| --- |
| Вид на отпадъка | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли |
| Код на отпадъка | 10 01 01 |
| Количество, t/y според КР | 240 |
| Количество t/t продукт по КР | 0,025 |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | - |

| Измерени количества отпадък - / t / |
| --- |
| месец, год | Измерени количества отпадък - / t / | Количество t/t продукт п | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане | Съответствие |
| VІІ | 18,800 | 0,0250 | Временно съхранение | - | Да |
| VІІІ | 19,200 | 0,0249 | Временно съхранение | - | Да |
| ІХ | 17,700 | 0,0250 | Временно съхранение | - | Да |
| Х | 20,200 | 0,0250 | Временно съхранение | - | Да |
| ХІ | 19,400 | 0,0249 | Временно съхранение | - | Да |
| ХІІ | 20,100 | 0,0250 | Временно съхранение | - | Да |
| Год.-2008 | 115,400 | 0,02495 |  | - | Да |

VІ.7.2. Опасни отпадъци

1.Нехлорирани моторни ,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

| Условия според КР |
| --- |
| Вид на отпадъка | Нехлорирани моторни ,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа |
| Код на отпадъка | 13 02 05* |
| Количество, t/y според КР | 0.32 |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.2. |
| Обезвреждане | - |

| месец, год | Измерени количества отпадък - / t / | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VІІ | 0,00 | 0,00 | - | Да |
| VІІІ | 0,00 | 0,00 | - | Да |
| ІХ | 0,04 | 0,04 | - | Да |
| Х | 0,00 | 0,00 | - | Да |
| ХІ | 0,00 | 0,00 | - | Да |
| ХІІ | 0,06 | 0,06 | - | Да |
| Год.-2008 | 0,10 | 0,10 | - | Да |

2. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

| Условия според КР |
| --- |
| Вид на отпадъка | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак |
| Код на отпадъка | 20 01 21* |
| Количество, t/y според КР | 0.0002 |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | - |

| месец, год | Измерени количества отпадък - / t / | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VІІ | 0,00 | 0,00 | - | Да |
| VІІІ | 0,00 | 0,00 | - | Да |
| ІХ | 0,00 | 0,00 | - | Да |
| Х | 0,00 | 0,00 | - | Да |
| ХІ | 0,00 | 0,00 | - | Да |
| ХІІ | 0,00 | 0,00 | - | Да |
| Год.-2008 | 0,00 | 0,00 | - | Да |

VІ.7.3 Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

1. Отпадъци от желязо и стомана

| Условия според КР |
| --- |
| Вид на отпадъка | Отпадъци от желязо и стомана |
| Код на отпадъка | 19 10 01 |
| Количество, t/y според КР | 1,0 |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | - |

| месец, год | Измерени количества отпадък - / t / | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VІІ | 0,00 | 0,00 | - | Да |
| VІІІ | 0,00 | 0,00 | - | Да |
| ІХ | 0,00 | 0,00 | - | Да |
| Х | 0,00 | 0,00 | - | Да |
| ХІ | 0,00 | 0,00 | - | Да |
| ХІІ | 0,00 | 0,00 | - | Да |
| Год.-2008 | 0,00 | 0,00 | - | Да |

VІ.7.4 Строителни отпадъци

1. Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

| Условия според КР |
| --- |
| Вид на отпадъка | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 |
| Код на отпадъка | 17 09 04 |
| Количество, t/y според КР | 0,5 |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | не |
| Обезвреждане | Условие 11.6.1 |

| месец, год | Измерени количества отпадък - / t / | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VІІ | 0,00 | - | 0,00 | Да |
| VІІІ | 0,00 | - | 0,00 | Да |
| ІХ | 0,00 | - | 0,00 | Да |
| Х | 0,00 | - | 0,00 | Да |
| ХІ | 0,00 | - | 0,00 | Да |
| ХІІ | 0,00 | - | 0,00 | Да |
| Год.-2008 | 0,00 | - | 0,00 | Да |

VІ.7.5 Битови отпадъци

- Смесени битови отпадъци

| Условия според КР |
| --- |
| Вид на отпадъка | Смесени битови отпадъци |
| Код на отпадъка | 20 03 01 |
| Количество, t/y според КР | 1,0 |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | не |
| Обезвреждане | Условие 11.6.1 |

| месец, год | Измерени количества отпадък - / t / | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VІІ | 0.07 | - | 0,07 | Да |
| VІІІ | 0.05 | - | 0,05 | Да |
| ІХ | 0.06 | - | 0,06 | Да |
| Х | 0.08 | - | 0,08 | Да |
| ХІ | 0.05 | - | 0,05 | Да |
| ХІІ | 0.06 | - | 0,06 | Да |
| Год.-2008 | 0.37 | - | 0,37 | Да |

VІ.8 Предадени и временно съхранени  отпадъци.

През отчетния период юли-декември 2008 г. са предадени следните количества отпадъци:

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Кол- т/год | Оползотворяване /обезвреждане | Фирма/ булстат | № на разрешителното |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 03 06 | Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 (месокостно бряашно) | 744,387 | оползотворяване | „Холсим България” АД; ЕИК 816008965670 | КР 75/2005 |
| 20 03 01 | Смесени битови отпадъци | 0,37 | обезвреждане | “Титан АС” ЕООД; ЕИК 121317720 | Съгласно договор |

На площадката на „Екарисаж-Варна” ЕООД към 31.12.2008 год. временно се съхраняват следните количества отпадъци:

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество на отпъдъците |
| --- | --- | --- |
|  |  | Образувано за периода 07-12.2008 г. | Предадено за оползотворяване/ обезвреждане | Наличност в края на отчетния период |
|  |  | т | т/год | т |
| 16 03 06 | Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 (месокостно бряашно) | 1 071,954 | 744,387 | 327,567 |
| 10 01 01 | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 115,400 | 0,00 | 115,400 |

Обобщена таблица на годишно образуваните отпадъци по видове - сравнени и с изискването на КР.

| № | Код на отпадъка | Вид на отпадъка | по КР | по отчет за 2008 г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество t/у | Количество t/у |  |
| 1 | 16 03 06 | Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 (месокостно бряашно) | 6 000,00 | 1 071,954 | Да |
| 2 | 10 01 01 | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 240,00 | 115,400 | Да |
| 3 | 13 02 05* | Нехлорирани моторни ,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 0,32 | 0,10 | Да |
| 4 | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,0002 | 0,00 | Да |
| 5 | 19 10 01 | Отпадъци от желязо и стомана | 1,00 | 0,00 | Да |
| 6 | 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 0,50 | 0,00 | Да |
| 7 | 20 03 01 | Смесени битови отпадъци | 1,00 | 0,37 | Да |

VІ.9 Оценка на съответствието

Получените данни от измерванията на количествата на  контролираните отпадъци, генерирани при работа на Инсталацията по Условие 2 на КР, са по-ниски от стойностите определени като норматив.

При извършване на дейността по управление на отпадъците, генерирани на производствената площадка се изпълняват следните инструкции:

“Инструкция за периодична оценка на количеството образувани при производството на единица продукт отпадъци, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия” – Условие 11.1.3.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната проверка за 2008 г.

Таблица –VІ.9.1

| брой на извършени проверки | брой на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | - | - |

“Инструкция за периодична оценка на съответствията на събирането на отпадъците с условията в Комплексното разрешително, на причините за установените несъответствия и за предприетите коригиращи действия” – Условие 11.2.7.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната проверка за 2008 г.

Таблица - VІ.9.2

| брой на извършени проверки | брой на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | - | - |

“Инструкция за оценка на съответствието за временното съхранение с условията на комплексното разрешително, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия” – Условие 11.3.10.

Обобщена информация за резултатите от периодичната проверка за временно съхранение на отпадъците на производствената площадка за 2007 г.

Таблица - VІ.9.3

| брой на извършени проверки | брой на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | - | - |

“Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условието на комплексното разрешително, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия” – Условие 11.4.4.

Обобщена информация за резултатите от периодичната проверка за съответствие на транспортирането на отпадъците с условията на КР за 2008 г.

Таблица - VІ.9.4

| брой на извършени проверки | брой на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | - | - |

“Инструкция за оценка на съответсвието на ополозотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в КР изисквания, установяване на причините за несъответсвие и предприемане на коригиращи действия” – Условие 11.5.3.

Обобщена информация за резултатите от периодичната проверка за съответствие на транспортирането на отпадъците с условията на КР за 2008 г.

Таблица - VІ.9.5

| брой на извършени проверки | брой на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | - | - |

“Инструкция за оценка на съответсвието на обезвреждането на отпадъци с определените в КР изисквания, установяване на причините за несъответсвие и предприемане на коригиращи действия” – Условие 11.6.2.

Обобщена информация за резултатите от периодичната проверка за съответствие на транспортирането на отпадъците с условията на КР за 2008 г.

Таблица - VІ.9.6

| брой на извършени проверки | брой на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | - | - |

“Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива в условията на комплексното разрешително, установяване на несъответствията и предприетите коригиращи действия” – Условие 11.7.3.

Обобщена информация за резултатите от периодичната проверка за  съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива в условията на комплексното разрешително за 2008 г.

Таблица - VІ.9.7

| брой на извършени проверки | брой на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | - | - |

Към настоящия момент не са констатирани  несъответсвия на измерените стойности на контролираните параметри с нормативните стойности за определените показатели.

Информация за всички вещества и техните количества, спрямо изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители е представена в Приложение 1- Таблици „Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR”, таблица 4 – Условие 11.9.7.

VІI. ШУМ

#### VІІ.1. Емисии

Според Комплексното разрешително Условие 12.1.1. дейностите извършвани на производствената площадка определена по Условие 2 не трябва да превишават нивата на шум, както следва:

- по границата на производствената площадка;

- дневно ниво – 70 dB(А)

- вечерно ниво - 70 dB(А)

- нощно ниво – 70 dB (А)

- мястото на въздействие (най-близката жилищна зона):

- дневно ниво – 55 dB(А)

- вечерно ниво - 50 dB(А)

- нощно ниво – 45 dB (А)

#### VІІ.2. Контрол и измерване

Съгласно Условие 12.2.1. се извършва наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

- еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие.

VІІ.3. Собствен периодичен мониторинг.

При извършване на измерванията и контролът на шумовите ивици се спазват следните инструкции:

“Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздейсдтвие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и коригиращи действия” – Условие 12.2.3.

Честота на мониторинга: според Условие 12.2.2 от КР на 2 години се извършват измервания съгласно Условие 12.2.1 .

За отчетния период на 2008 г. има протокол от лицензирана фирма за  извършени измервания за определяне на шумовите нива по границата на производствената площадка. Протоколът е представен за утвърждаване и е утвърден от РИОСВ-Варна. Не са установени несъответсвия с поставените в разрешителното максимално допустими нива на шум. Отчетените стойности са по-ниски от определените в Комплексното разрешително, за което прилагаме копия от доклада и протоколите – Приложение № 18.

Жалби от живущи около площадката, за отчетния период,  не са регистрирани.

VІІІ. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Разработени са и се прилагат следните инструкции съгласно условията на КР :

- Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете – Условие 13.1;

- Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци – Условие13.4

„Екарисаж-Варна” ЕООД не отвежда  пряко или непряко вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

На площадката има осигурено и се съхранява достатъчно количество подходящи сорбиращи материали (пясък,наситнен варовик) за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, тръбопроводи и др., при които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания се извършват на определените за това места, осигурени против разливи и течове.

VІІІ.1. Собствен мониторинг на подземни води

В изпълнение на Условие 13.8.1 от КР „Екарисаж-Варна” ЕООД е в процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения, предназначени за наблюдение на подземни води. До Министъра на околната среда и водите е подадено заявление с вх.№ ПВ-6002/05.01.09.

В Приложение № 19 е представен хидродинамична карта в обсега на площадката на „Екарисаж-Варна” ЕООД с местоположението на проектните мониторингови пунктове.

По изпълнение на Условия 13.8.2., 13.8.3., 13.8.4. и 13.8.5 „Екарисаж-Варна” ЕООД е в процедура по изпълнение на Условие 13.8.1.

VІІІ.2 Собствен мониторинг на почви

Съгласно Условие 13.9.1 „Екарисаж-Варна” ЕООД е съгласувал с РИОСВ -Варна (писмо с изх.№ 26-00-5389 (1)/01.10.2008) и ИАОС местоположението на постоянни пунктове за мониторинг на почвите на площадката със следните географски координати:

- Пункт 1.1: с.ш.43°12’20.31”,  и.д. 27°29’12.20”

- Пункт 1.2: с.ш. 43°12’21.28”, и.д. 27°49’13.17”

- Пункт 2.1: с.ш. 43°12’22.50”, и.д. 27°49’13.53”

- Пункт 2.2: с.ш. 43°12’22.75’, и.д. 27°49’15.14”

- Пункт 3.1: с.ш. 43°12’20.44”, и.д. 27°49’15.41”

- Пункт 3.2: с.ш. 43°12’20.64”, и.д. 27°49’15.48”

План на площадката с разположението на постоянните пунктове за мониторинг на почвите е представен в Приложение № 20 съгл. Условие 13.9.2.

За извършване на собствен мониторинг на състоянието на почвите на площадката е възложено извършването на пробовземането и анализа на акредитирана лаборатория – Изпитвателна лаборатория „СЖС България” ЕООД.  Датата на извършване на изпитването е в периода 22-30.07.2008 год. с което е спазено изискването на Условие 13.9.3. Копие на протоколите от изпитване са представени в Приложение № 21.

Анализът на пробата, честотата на пробовземане и метода за анализ са съобразени с изискванията на Условие 13.9.3 от КР и са представени в следващата таблица VІІІ.2.

Таблица VІІІ.2.

| Показател | Честота | Примерен метод за анализ |
| --- | --- | --- |
| рН | Веднъж на 3 години | ISO 10390 |
| Нефтопродукти | Веднъж на 3 години | ISO 11046:1994/ ISO 16703:2001, DIN 38406 |
| Амониев азот | Веднъж на 3 години | БДС ISO 14255/2002 |

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на почвите по изискванията на КР и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрацииите и предприемане на коригиращи действия – Условие 13.9.5.

VІІІ.3 Документиране и докладване

На площадката на предприятието се документират и съхраняват резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1. и Условие 13.4.

Резултатите от собствения мониторинг на почви по Условие 13.9.4. са представени в таблица VІІІ.3.1, таблица VІІІ.3.2 и таблица VІІІ.3.3 като са посочени измерените стойности, НДЕ, съгл. Наредба № 3/2002 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата, метода на изпитване, наличието на съответсвие.

Таблица VІІІ.3.1 – Пункт 1

| Показател | Единица | НДЕ, съгл. Наредба № 3/2002 | Резултати от мониторинга | Стандарти/валидирани методи | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | рН еденици | - | 8,14 | ISO 10390 | - |
| Нефтопродукти | mg/kg | <300 | <80 | ISO 11046:1994 | Да |
| Амониев азот | mg/kg | - | 15 | ВЛМ 46 | - |

Таблица VІІІ.3.2 – Пункт 2

| Показател | Единица | НДЕ, съгл. Наредба № 3/2002 | Резултати от мониторинга | Стандарти/валидирани методи | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | рН еденици | - | 7,93 | ISO 10390 | - |
| Нефтопродукти | mg/kg | <300 | <80 | ISO 11046:1994 | Да |
| Амониев азот | mg/kg | - | 20 | ВЛМ 46 | - |

Таблица VІІІ.3.3 – Пункт 3

| Показател | Единица | НДЕ, съгл. Наредба № 3/2002 | Резултати от мониторинга | Стандарти/валидирани методи | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | рН еденици | - | 7,35 | ISO 10390 | - |
| Нефтопродукти | mg/kg | <300 | 198 | ISO 11046:1994 | Да |
| Амониев азот | mg/kg | - | 60 | ВЛМ 46 | - |

Получените данни от собствения мониторинг на почви са по-ниски от стойностите определени като норматив.

Съгласно Условие 13.10.4. е изготвен дневник за отразяване на установени разливи на площадката, причини за разлива, замърсена площ, степен на замърсяване, замърсители, наименование/номер на приемащия обект, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствия от разлива и предприети коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. През отчетния период на площадката на „Екарисаж-Варна” ЕООД не е установено наличие на разлив.

VІІІ.4 Оценка на съответствието

При извършване на дейността  по опазване на почвата и подземните води от замърсяване се изпълняват следните инструкции:

“Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположено на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете” – Условие 13.1.

Обобщена информация за резултатите от периодичната проверка за 2008 г.

Таблица –VІІІ.4.1

| брой на извършени проверки | брой на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | - | - |

“Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци” – Условие 13.4.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната проверка за 2008 г.

Таблица –VІІІ.4.2

| брой на извършени проверки | брой на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | - | - |

По изпълнение на Условие 13.8.4. и Условие 13.10.5. оператора не може да представи резултати, тъй като е в процедура по изпълнение на Условие 13.8.1.

ІХ. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

ІХ.1. Предотвратяване и действия при аварии

Съгласно Условие 14.1. от КР е изпратено писмо до Министъра на околната среда и водите с входящ № 26-00-3886/24.11.2008 г. (Уведомление за класификация съгласно чл.3 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на последствията от тях). В отговор е получено писмо от МОСВ с изходящ № 26-00-3886/02.12.2008 год. – Приложение № 22 с което се потвърждава, че предприятието не подлежи на Класификация съгласно чл.103 от ЗООС и,че не е необходимо да се издава разрешително по чл.104 от ЗООС.

„Екарисаж-Варна” ЕООД спазва утвърден План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, утвърден от управителя на предприятието и съгласуван с ТД “Гражданска защита” Условие 14.2.

Разработена е и се прилага инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация в канализацията на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода – Условие 14.3

„Екарисаж-Варна” ЕООД има действаща процедура, включваща водене на документация за всяка възникнала аварийна ситуация, (ако възникне такава) описваща:

- Причините за аварийната ситуация;

- Време и място на възникване;

- Въздействие върху здравето на населението и околната среда;

- Предприети действия по прекратяването на аварийната ситуация и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган. – Условие 14.4

Разработена е и се прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации – Условие 14.5.

„Екарисаж-Варна” ЕООД незабавно уведомява РИОСВ-Варна и води документация за следните случаи:

- Измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- Не планирана емисия;

- Смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;

- Инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно - Условие 14.6.

„Екарисаж-Варна” ЕООД има  изготвена и съхранява документация за наличието, разположението и количествата опасни вещества и препарати на площадката, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС.-Условие 14.8.

За отчетният период юли-декември 2008 год. няма възникнала аварийна ситуация свързана с околната среда.

ІХ.2 Оплквания и възражения

През отчетния период не са постъпили оплаквания и възражения от живеещи около площадката на инсталацията, съгласно Условие 2.

Х. Преходни и анормални режими на работа

Разработени са и се прилагат следните инструкции:

- Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява:

- Пускане на пречиствателните съоръжения в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;

- Спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес – Условие 15.1;

- Технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие 2 от КР, съдържащи необходими мерки и действия, осгуряващи оптималното протичане на производствените процеси – Условие 15.2;

- Инструкция, документираща действията по пускане и спиране на инсталациите по Условие 2 от КР, включваща продължителност на процесите – Условие 15.2.1.

Документацията по условие 15.2.1. се съхранява на площадката.

Във връзка с изпълнение на Условие 15.3 от КР е съгласуван с РИОСВ-Варна (писмо с изх.№ И-1855(4)/26.11.2008 г.) план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2 от КР –

таблица Х.1.

таблица Х.1

| Анормални режими | Продължителност | Емисии | Периодичност | Количества | Метод и начин за измерване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Спиране на ток и вода | - | Деструкторите са херметизирани | - | - | - |
| 2.Разпалване на котли | Краткосрочна – до 5 мин | СО, прах, SO2, NOx | При разпалване – веднъж седмично | Не се установяват | - |

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ

В случай, че операторът вземе решение за прекратяване дейността на инсталацията по Условие 2 или на части от тях, той незабавно уведомява РИОСВ -Варна, като посочва предвидената за това дата съгласно Условие 16.1. на Комплексното разрешително.

При прекратяване на дейността на инсталацията или на части от тях притежателят на настоящото разрешително изготвя и представя в РИОСВ – Варна подробен план за закриване дейността на площадката или части от тях.

При временно прекратяване дейността на инсталацията или на части от тях се изготвя и представя в РИОСВ – Варна подробен план за временно прекратяване дейността на площадката или части от тях.

За отчетния период на 2008 г. не е взето решение нито за цялостно, нито за частично прекратяване на дейността по Условие 2.

ХІІ. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА  за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително на ”Екарисаж-Варна” ЕООД

| № | Дейности | Инвес- | Начало | Край | Резултати | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по |  | тиции | на дейността | на дейността | от дейността | за контрол |
| ред |  | (в лв.) |  |  |  |  |
|  |  |  | (дата) | (дата) |  |  |
| 1 | Изграждане на нова ЛПСОВ | 72 000 | 05.2008 | 10.2010 | Съответствие с изискванията на Наредба № 7 и спазване на нормите на ГК-Варна | Аналитичен контрол на отпадъчните води |
| 2 | Преустройство на паровата централа | 1 100 000 | 07.2008 | 10.2011 | Привеждане на емисиите на прах и въглероден оксид към НДЕ | Собствени периодични измервания |
| 3 | Изграждане на пунктове за мониторинг на подземните води (2 бр.) | 4 000 | 05.2008 | 12.2008 | Условие 13.8.1 от КР Спазване на изискванията на чл. 80, ал. 1,т.23 от Наредба № 1/10.10.2007 г. | Съгласно плана за мониторинг |

Отчет на изпълнението на инвестиционната програма  - към 31.12.2008 г.

| № | Задача, мероприятие | Фаза, Степен на завършеност | Краен срок за внедряване |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изграждане на нова ЛПСОВ | 20% | 10.2010 |
| 2 | Преустройство на паровата централа | 20% | 10.2011 |
| 3 | Изграждане на пунктове за мониторинг на подземните води (2 бр.) | 50% | 12.2008 |

ХІІІ. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 234-НО/ 2008 г. на ”Екарисаж-Варна” ЕООД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:__________________________ 	Дата:25.03.2009 год.

Име на подписващия: инж. Стефан Капитанов

Длъжност в организацията: Управител и представляващ „Екарисаж-Варна” ЕООД

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение 1- Таблици

Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

(ЕРЕВВ) И PRTR

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR – Общо

Инсталация съгл. Приложение 4 ЗООС

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1с) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 2 # | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 500 000 - (2632.50)/с/ | - | - | - | - |
| 4 # |  | Азотни оксиди (Nox/NO2) | 100 000 - (636.74) /с/ | - | - | - | * |
| 5 # |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 - (1220.66)/с/ | - | - | - | * |
| 12# |  | Общ азот | - | 50 000 - (45.52) /с/ | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
| 13# |  | Общ фосфор | - | 5 000 - (26.72) /с/ | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод ( като общ С или ХПК/3) | - | 50 000 - (3671.05) /с/ | - | - | ** |
| 86# |  | Фини прахови частици (10 (m (PM10) | 50 000 - ( 263.79)/c/ | - | - | - | * |

#### Забележка: М- измерено; Е - експертно; С – исчислено

#### Приложение 1 - Таблици

#### Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Изпускащо устройство № К 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответ ствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm3 | 250 | - | 1 447 /м/ | Веднъж годишно | 1/0 |
| Азотни оксиди (Nox/NO2) | mg/Nm3 | 650 | - | 350 /м/ | Веднъж годишно | 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 2000 | - | 616 /м/ | Веднъж годишно | 1/100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 150 | - | 145 /м/ | Веднъж годишно | 1/100 |

#### Таблица 3. Емисии в отпадъчни води зауствани във водни обекти/канализация

Пробовземна точка № 1 – м. август 2008 – смесен поток (производствени и битово-фекални)

| Параметър | Единица | НДЕ, съгл. КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | рН еденици | 6,5 – 9,0 | 9,0 | на три месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 300 | 448 | на три месеца | Не |
| БПК5 | mg/l О2 | 200 | 1 110 | на три месеца | Не |
| ХПК | mg/l О2 | 400 | - | на три месеца | - |
| Животински мазнини и растителни масла | mg/l | 120 | 111 | на три месеца | Да |
| Азот амониев | mg/l | 35 | - | на три месеца | - |
| Фосфати (като Р) | mg/l | 15 | - | на три месеца | - |

Пробовземна точка № 1 – м. декември 2008 - смесен поток (производствени и битово-фекални)

| Параметър | Единица | НДЕ, съгл. КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | рН еденици | 6,5 – 9,0 | 9,1 | на три месеца | Не |
| Неразтворени вещества | mg/l | 300 | 178 | на три месеца | Не |
| БПК5 | mg/l О2 | 200 | 1 100 | на три месеца | Не |
| ХПК | mg/l О2 | 400 | 1 855 | на три месеца | Не |
| Животински мазнини и растителни масла | mg/l | 120 | 37 | на три месеца | Да |
| Азот амониев | mg/l | 35 | 23 | на три месеца | Да |
| Фосфати (като Р) | mg/l | 15 | 13,5 | на три месеца | Да |

Приложение 1 - Таблици

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР /t/y/ | Реално измерено /t/y/ | Количества определени с КР /t/t/ | Реално измерено /t/t/ |  |  |  |
| Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 (месокостно бряашно) | 16 03 06 | 6 000 | 1 071.954 | 1.0 | 0,23 | Да Площадки № 6 и № 7 | да | да |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 240 | 115,400 | 0.025 | 0,0249 | Да Площадка №1 | да | да |
| Нехлорира ни моторни ,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0.32 | 0,10 | Не е определено | - | Да Площадка №2 | да | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.0002 | 0,00 | Не е определено | - | Да Площадка №5 | да | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 1.00 | 0,00 | Не е определено | - | Да Площадка №3 | да | да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 0.50 | 0,00 | Не е определено | - | Не | да | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1.00 | 0,37 | Не е определено | - | Не | да | да |

#### Приложение 1 - Таблици

#### Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотво ряване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 (месокостно бряашно) | 16 03 06 | Не | Не | „Холсим България” АД | Да |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | Не | Не |  | Да |
| Нехлорира ни моторни ,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | Да | Не |  | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не |  | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | Не | Не |  | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | Не | Не |  | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Не | „Титан АС” ЕООД | Да |

#### Приложение 1 - Таблици

#### Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Контролна точка № 1 по границата на измерителния контур | 48,2 | деня | да |
| Контролна точка № 2 по границата на измерителния контур | 51,1 | деня | да |
| Контролна точка № 3 по границата на измерителния контур | 53,4 | деня | да |
| Контролна точка № 4 по границата на измерителния контур | 52,6 | деня | да |
| Контролна точка № 5 по границата на измерителния контур | 55,1 | деня | да |
| Контролна точка № 6 по границата на измерителния контур | 53,3 | деня | да |
| Контролна точка № 7 по границата на измерителния контур | 54,7 | деня | да |
| Контролна точка № 8 по границата на измерителния контур | 52,2 | деня | да |
| Контролна точка № 9 по границата на измерителния контур | 55,5 | деня | да |
| Контролна точка № 10 по границата на измерителния контур | 51,6 | деня | да |
| Контролна точка № 11 по границата на измерителния контур | 48,1 | деня | да |
| Контролна точка № 12 по границата на измерителния контур | 46,3 | деня | да |
| Контролна точка № 13 по границата на измерителния контур | 47,1 | деня | да |
| Контролна точка № 14 по границата на измерителния контур | 49,5 | деня | да |
| Контролна точка № 15 по границата на измерителния контур | 47,3 | деня | да |

# Приложение 1 - Таблици

# Таблица 7. Опазване на подземните води

„Екарисаж-Варна” ЕООД е в процедура по изграждане на пунктове за мониторнг на подземни води.

Не са констатирани течове от мазутно стопанство или друг източник, които биха могли да замърсят подземните води, през отчетния период на 2008 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Таблица 8. Опазване на почви

Не са констатирани течове от мазутно стопанство или друг източник, който може да замърси почвите, през отчетния период на 2008 г.

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | - | Пункт 1 | 8,14 | Веднъж на 3 години | - |
| Нефтопродукти | <300 | Пункт 1 | <80 | Веднъж на 3 години | Да |
| Амониев азот | - | Пункт 1 | 15 | Веднъж на 3 години | - |
| рН | - | Пункт 2 | 7,93 | Веднъж на 3 години | - |
| Нефтопродукти | <300 | Пункт 2 | <80 | Веднъж на 3 години | Да |
| Амониев азот | - | Пункт 2 | 20 | Веднъж на 3 години | - |
| рН | - | Пункт 3 | 7,35 | Веднъж на 3 години | - |
| Нефтопродукти | <300 | Пункт 3 | 198 | Веднъж на 3 години | Да |
| Амониев азот | - | Пункт 3 | 60 | Веднъж на 3 години | - |

# Таблица 9. Аварийни ситуации

Не са регистрирани аварийни ситуации през отчетния период на 2008 г.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 1 – Таблици

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

Няма регистрирани оплаквания свързани с дейността на инсталацията по Условие 2 на КР за 2008 г.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 4

Приложение 5.1

Приложение 5.1

Приложение 5.2

Приложение 5.3

Приложение 6

Приложение 6

Приложение 6

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 13

Приложение 13

Приложение 13

Приложение 13

Приложение 13

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 14

Приложение 14

Приложение 14

Приложение 14

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16

Приложение 17

Приложение 18

Приложение 18

Приложение 18

Приложение 18

Приложение 18

Приложение 18

Приложение 18

Приложение 18

Приложение 19

Приложение 20

Приложение 20

Приложение 21

Приложение 21

Приложение 21

Приложение 21

Приложение 21

Приложение 21

Приложение 22

Приложение 23

Приложение 23