ОБЩИНА ЕЛХОВО

Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

за изпълнението на дейностите през 2008 г., за които е предоставено

Комплексно разрешително № 134/2006 г.

Елхово, март 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение...................................................................................................................4

1.УВОД.......................................................................................................................5

1.1. Общи данни.........................................................................................................5                                                                                      1.1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно

разрешително (КР).....................................................................................................5

1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията................................................5

1.1.3. Регистрационен номер на КР..........................................................................5

1.1.4. Дата на подписване на КР...............................................................................5

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР..........................................................................5             1.1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното.....................6

1.1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора..........................6

1.1.8. Лице за контакт.................................................................................................6

1.1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти.................................6

1.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията...............................................................................................................6

1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията.................................................7

1.1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда............................................................................................................7

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията........................7

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията...............................................................................................................7

2. Система на управление на околната среда..........................................................8

3. Използване на ресурси...........................................................................................8

3.1. Използване на вода..............................................................................................8

3.2. Използване на енергия........................................................................................8

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива..........................9  3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти........9

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.....................................9

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

(ЕРЕВВ) и PRTR.........................................................................................................9

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.........................................9

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.............................9

4.4. Управление на отпадъците.................................................................................10

4.5. Шум......................................................................................................................10

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване................................10

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие

с условията на КР (ИППСУКР)................................................................................11

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях...................................11

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения.....................11

7.1. Аварии..................................................................................................................11

7.2. Оплаквания или възражения..............................................................................11

Декларация................................................................................................................12

Приложение Таблици:

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR..........................................................13

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух.............................................................13

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-

фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация....................................14

Таблица 4. Образуване на отпадъци.......................................................................14

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци..................................15

Таблица 6. Шумови емисии.....................................................................................16

Таблица 7. Опазване на подземни води..................................................................16

Таблица 8. Опазване на почви.................................................................................16

Таблица 9. Аварийни ситуации...............................................................................17

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на

инсталациите, за които е издадено КР.....................................................................17

Въведение

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

Община Елхово притежава Комплексно разрешително № 134/2006 г. и настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125, т. 5 от ЗООС и Условие 5.10.2 от цитираното  Комплексно разрешително, съгласно които община Елхово се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ - Стара Загора Годишен доклад за изпълнението на дейностите през 2008 г., за които е предоставено Комплексно разрешително, в срок до 31 март на съответната година, следваща година за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД 1535/30.12.2003 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помоща на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно директивата за КПКЗ Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR).

Комплексното разрешително е издадено на основание чл.120 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 62/12.03.2003г., изм. и доп. С ПМС № 278/20.12.2005г.)

1.Увод

1.1 Общи данни

    - Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)

Инсталациите, които попадат в обхвата на т.5.4. от Приложение 4 на ЗООС:

1.“Депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово”

- Клетка I  – първи етап

- Клетка II – втори етап

1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията

Инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС е разположена на 1100-1200 м. Североизточно от с. Добрич, Община Елхово. Площадката на депото се намира в кв. 69 УПИ I 96007 с. Добрич, Община Елхово и е с размери 240м/240м. Общата площ на терена е 58.962 дка, а площа по границите на оградата – 57.599 дка.

1.1.3. Регистрационен номер на КР

Комплексно разрешително № 134/2006 г.

1.1.4. Дата на подписване на КР

Комплексното разрешително е подписано на 14.11.2006 г.

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР

Комплексното разрешително е влязло в сила на 02.12.2006 г.

1.1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното

Община Елхово е оператор на инсталацията и притежател на разрешителното.

1.1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

8700, гр. Елхово,

ул. “Търговска” № 13, тел.: 0478/88 004

факс: 0478/88 034

e-mail: kmet.elhovo@infotel.bg

1.1.8. Лице за контакт

Екатерина Станчева – мл. експерт “Екология” в община Елхово

1.1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

8700, гр. Елхово,

ул. “Търговска” № 13, тел.: 0478/81 265

факс: 0478/88 034

e-mail: tzvetkova2001@mail.bg

1.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

През отчетния период Депото бе в процес на строителство и не е въведено в експлоатация.

Дейностите извършени през 2008 г. са на основание издадено строително разрешение № 3 от 21.11.2006 г. от Областният управител на Област Ямбол. През 2008 г. настъпиха промени по време на строителството. За целта бе проектирана дренажна система в основата на котлован І, с цел дрениране на пукнатинните води появили се в изветрялата част на скалната основа. Проектът е одобрен от Областният управител на Област Ямбол и съответно към настоящетото разрешение за строеж е вписана промяната със забележка с дата 04.12.2008 г. По време на отчетния период обхващащ етапа на строителството са извършени следните Строително монтажни работи:

- Изградена е битова сграда с гаражи и работилници

- Изградена е Автомивка

- Направен е дезинфекционен трап

- Направена е помпена станция за инфилтрат

- Изграден e каломаслоуловител

- Направени са септична яма и филтрираща траншея

- Изградена е площадка за компактор и паркинг

- Изградени са ревизионни шахти за тръбопровод за инфилтрат

- Изградена е разпределителна шахта на тласкател за инфилтрат

- Изградени са кранови шахти за тласкател – І-ви етап

- Положени са тръбопровод и тласкател за инфилтрирана вода

- Положена е тротоарна настилка

- Изградена е дренажна система на клетката за депониране на отпадъци – І-ви етап

- Изградена е първа клетка на депото

1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията

Общият капацитет на инсталацията е 56 705 t.

- Клетка I – 26 090 t.

- Клетка II – 30 615 t.

- 7.81 t/d, 2835 t/y

1.1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Кмет на община Елхово, заместник кмет, началник отдел ТСУС, мл.експерт “Екология” в община Елхово.

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Депото се намира на територията на РИОСВ Стара Загора, ул. “Стара Планина” №2.

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център гр. Пловдив, ул. “Булаир” № 26, ет. 4.

2. Система за управление на околната среда

Съгласно Условие № 5 от Комплексното разрешително от датата на влизане в експлоатация на инсталацията, операторът е длъжен да прилага системата за управление на околната среда (СУОС) отговаряща на редица изисквания. Основните и цели са спазване на всички нормативни изисквания за опазване на околната среда и намаляване риска за човешкото здраве. Идентифициране и контрол на значимите екологични аспекти: емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, управление на отпадъците замърсяването на почвите, максимално използване на суровините и природните ресурси. Постигането на тези цели се основава на принципите на оценка и управление на риска за опазване на околната среда и опазване на човешкото здраве, предотвратяване на аварии и управление на дейностите по опазване на околната среда. Имайки предвид, че ДТБО на общините Елхово и Болярово е в процес на строителство и не е влязло в експлоатация по-горе цитираната система не е приложена на този етап.

3. Използване на ресурси

Поради факта, че  “Депото за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово” все още не се експлоатира изискванията за ефективност на производствената дейност по отношение на употребата на вода, енергия, суровини, спомагателни материали и горива на този етап не са приложени. В Комплексното разрешително не са поставени норми за консумацията на вода, електроенергия, спомагателни материали и горива само за фазата на строителството на депото.

3.1. Използване на вода

Съгласно Условие 8.1.1. от КР, използването на вода за производствени  и питейно-битовии нужди от селищната водопроводна система на гр. Елхово, трябва да става единствено при наличие на актуален договор за доставка на вода с експлоатиращото дружество „В и К” ЕООД, гр. Ямбол и при спазване на условията в него. На този етап има сключен договор, но няма изразходено количество вода за производствени нужди тъй като инсталацията все още не е влязла в експлоатация.

3.2. Използване на енергия

През отчетния период, поради това, че депото е на етап строителство и не е влязло в експлоатация няма изразходвани количества електроенергия за работа  на инсталацията съгласно определените в табл. 8.2.1. и Условие 8.2.1. от КР.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

През отчетния период не са използвани спомагателни материали и горива, съгласно таблици 8.3.1.1 и 8.3.1.2 от КР, поради това, че депото е на етап строителство и не се експлоатира.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

За етапа на строителството на площадката не са съхранявани суровини, спомагателни материали и горива, класифицирани като опасни съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и прeпарати.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

През отчетния период по време на строителството на “Депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово” не са емитирани вредни и опасни вещества в околната среда.

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

През докладвания период няма измерени/изчислени количества на замърсителите по Таблица 9.5.3.1. от Комплексното разрешително, съгласно изискванията на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ). Освен това съгласно Условие 9.5.3.7. от КР, представяне на Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR се изисква от датата на въвеждане в експлоатация на инсталацията, а на този етап “Депото за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово” е в процес на строителство.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

По време на строителните работи в атмосферния  въздух не са изпускани вредни вещества. Операторът няма задължение да извършва собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух за фазата на строителството на депото.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

За фазата на строителството няма генериране и заустване на отпадъчни води от обекта, поради което  операторът няма задължение да извършва собствен мониторинг на такива води.

В изпълнение на условие 10.1.2.1 докладваме, че през отчетния период на строителство на депото не е допускано замърсяване на охранителните канали /канавки/ със строителни отпадъци, течове от зареждане на горива, смяна на масла или със замърсени от измиване на строителната механизация води.

4.4. Управление на отпадъците

За отчетния период, включващ строителството на инсталацията са генерирани отпадъци от посочените в Условие 11.1.1. и съгласно разрешените в таблици 11.1, 11.3, от издаденото Комплексно разрешително. Точното количество отпадъци по вид е отразено в Приложение: Таблица 4 - част от Годишния доклад. Генерираните отпадъци са предадени за транспортиране на фирма „БКС – Елхово” ООД до съществуващо депо на община Елхово. Фирма „БКС – Елхово” ООД има издаден Регистрационен документ № 13 – РД – 059 - 00 от РИОСВ Стара Загора за извършване на този вид дейност. Количеството предадени за обезвреждане отпадъци е посочено в Приложение Таблица 5 от Годишния доклад.

За отчетния период на регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово не са извършвани дейности по депониране и обезвреждане на отпадъци, поради факта че инсталацията не е въведена в експлоатация.

4.5. Шум

В Комплексното разрешително са регламентирани изисквания за извършване на мониторинг за шум само за етапа на експлоатацията съгласно Условие 12.1.1., т.е. през отчетния период няма измерени шумови емисии. Няма измерени и  резултати от наблюдението на показателите по Условие 12.2.1 и Условие 12.3.3. от КР.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

През отчетния период, при изграждането и строителството на инсталацията са предприети всички необходими мерки, с цел недопускане на замърсяване на почвата и подземните води.

Относно опазването на почвите, Община Елхово има съгласувани с РИОСВ Стара Загора пунктове за мониторинг, съгласно Условие 13.9.1. от Комплексното разрешително. План на разположението им на площадката с географските им координати е представен в РИОСВ Стара Загора.

Собствен мониторинг на подземни води по показателите посочени в табл. 13.8.1. не е провеждан, тъй като изискването за това е от датата на въвеждане в експлоатация на инсталацията.

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Комплексното разрешително е издадено за изграждане на нов обект, за който не е необходима Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР). Проектът за изграждане на депото отговаря на най-добрите налични техники.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

За отчетния период не е приложимо докладване за прекратяване работата на инсталации или на части от тях.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения

През докладвания период не са констатирани свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения.

7.1. Аварии

През 2008 г., обхващаща отчетния период не са възникнали свързани с околната среда аварии.

7.2. Оплаквания или възражения

През отчетния период, обхващащ етапа на строителството не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено Комплексно разрешително.

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 134/2006 г. на община Елхово.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ, или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

ПЕТЪР КИРОВ                                                                                          12.03.2009 г.

Кмет на Община Елхово

Приложение Таблици:

| Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR |
| --- |
|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън полщ | Праг за производсво обработка или употреба (колона 3) |
| № | САS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колони 1b) | в почва (колона 1с) | извън площ. (колона 2) | или употреба (колона 3) |
|  |  |  | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. |

През докладвания период няма измерени/изчислени количества на замърсителите по Таблица 9.5.3.1. от Комплексното разрешително, съгласно изискванията на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ), както и не са отчетени показатели на замърсители по таблица 1 от приложението на ГДОС.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, Колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други ** |  |  |  |  |  |  |

По време на строителните работи в атмосферния  въздух не са измерени количества на отделени емисии, в това число и вредни.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи,       битово-фекални и/или дъждовни) вьв водни обекти/канализация

| Парамeтър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год |  |  |  |  |
| рН |  |  |  |  |  |
| Неразтворeни вещества |  |  |  |  |  |
| БПК |  |  |  |  |  |
| ХПК |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |

През отчетния период не са измерени емисии в отпадъчните води.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

|  |  | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране - собствен транспорт/ | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък | Код | Количества определени с К с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  | външна фирма |  |
| Смеси от бетон,тухли,керемиди,плочки,фаянсови изделия, различни от 170106 | 17 01 07 | 2.4 t/y | 1,20 t/y | - | - | не | „БКС – Елхово” ООД | да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 0,32 t/y | 0,20 t/y | - | - | не | „БКС – Елхово” ООД | да |
| Пластмаса | 17 02 03 | 0,24 t/y | 0,05 t/y | - | - | не | „БКС – Елхово” ООД | да |
| стъкло | 17 02 02 | 0,02 t/y | 0,01 t/y | - | - | не | „БКС – Елхово” ООД | да |
| Дървесен материал | 17 02 01 | 0,012 t/y | 0,01 t/y | - | - | не | „БКС – Елхово” ООД | да |
| Смесен битов отпадък | 20 03 01 | 2,32 t/y | 0,13 t/y | - | - | не | „БКС – Елхово” ООД | да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди,плочки,фаянсови изделия,различни от 17 01 06 | 17 01 07 | не | ненен не не | Община Елхово обезвреждане на общинс ко сметище в гр. Елхово | да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | не | не | Община Елхово обезвреждане на общинс ко сметище в гр. Елхово | да |
| пластмаса | 17 02 03 | не | не | Община Елхово обезвреждане на общинс ко сметище в гр. Елхово | да |
| стъкло | 17 02 02 | не | не | Община Елхово обезвреждане на общинс ко сметище в гр. Елхово | да |
| Дървесен материал | 17 02 01 | не | не | Община Елхово обезвреждане на общинс ко сметище в гр. Елхово | да |
| Смесен битов отпадък | 20 03 01 | не | не | Община Елхово обезвреждане на общинс ко сметище в гр. Елхово | да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |

В Комплексното разрешително са регламентирани изисквания за извършване на мониторинг за шум само за етапа на експлоатацията съгласно Условие 12.1.1., т.е. през отчетния период няма измерени шумови емисии. Няма измерени и  резултати от наблюдението на показателите по Условие 12.2.1 и Условие 12.3.3. от КР.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Собствен мониторинг на подземни води по показателите посочени в табл. 13.8.1. от издаденото Комплексно разрешително, трябва да се провежда от датата на въвеждане в експлоатация на инсталацията. През отчетния период не е правен такъв тъй като Депото е в процес на строителство и не е въведено в експлоатация.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Относно опазването на почвите Община Елхово има съгласувани с РИОСВ Ст. Загора пунктове за мониторинг съгласно Условие 13.9.1. от издаденото Комплексно разрешително. През докладвания период мониторинг не е извършван.

| Таблица 9. | Аварийни ситуации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |

През 2008 г. не са възникнали свързани с околната среда аварии.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През отчетния период, обхващащ етапа на строителството не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено Комплексно разрешително.