ДОПЪЛНЕН

Г о д и ш е н    д о к л а д

за изпълнение на дейностите по  Комплексно Разрешително №1/2007 г.

за 2008 година

КЦМ АД, ПЛОВДИВ

април, 2009 г.

3.1. Увод

- Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР);

Комплексното разрешително на КЦМ АД, Пловдив е издадено за експлоатация на действащи инсталации и съоръжения за следните категории промишлени дейности по Приложение 4 от Закон за опазване на околната среда:

- Завод за производство на олово и сплави включително „Инсталация за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори” (т.2.5.а и 2.5.б от Приложение 4 на ЗООС);

- Цех 330 за производство и преработка на благородни метали и сплавите им (т. 2.5.б от Приложение 4 на ЗООС);

- Завод за производство на сярна киселина (т.2.5.а и 4.2.б от Приложение 4 на ЗООС).

- Завод за производство на цинк и сплави (т.2.5.б. от Приложение 4 на ЗООС).

- Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

КЦМ АД

„Асеновградско шосе”

4009, гр. Пловдив

- Регистрационен номер на КР:	 КР № 1/ 2007 г.

- Дата на подписване на КР: 	07.05.2007 год.

- Дата на влизане в сила на КР:  26.05.2007 год

- Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното:

Оператор:					КЦМ АД, Пловдив

Притежател на разрешителното:	КЦМ АД, Пловдив

- Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора:

КЦМ АД

„Асеновградско шосе”

4009, Пловдив

Тел. 032 623 541

Факс: 032 623 560

post@kcm.bg

www.kcm.bg

- Лице за контакти:

инж. Цонка Маркова – ръководител отдел „Екология и прилагане на ISO14001:2004”

- Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти:

КЦМ АД, Пловдив

„Асеновградско шосе”

4009, Пловдив

Тел. 032 609407

Факс: 032 623 570

tsonka.markova@kcm.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

Основната продукция, произвеждана в КЦМ АД, Пловдив е:

- стандартен блок цинк  SHG 99.995%;

- широка гама цинкови сплави и цинков сулфат;

- стандартен блок олово 99.99% и оловни сплави;

- стандартен блок кадмий (99.95%);

- техническа сярна киселина (95-96% H2SO4);

- изделия от благородни метали (сребро, злато) и техни сплави.

В КЦМ АД са обособени три основни производства – Обособено производство на олово и сплави, Обособено производство на цинк и Предприятие за производство на благородни метали и сплави. Тяхната кратка характеристика е дадена по-долу.

Обособено  производство на олово и сплави (ОПОЛС)

Производството на олово в КЦМ АД, Пловдив се осъществява по класическата пирометалургична пържилно-редукционна схема, включваща операциите: шихтоване на суровините, агломерация, топене на агломерата в шахтова пещ с последващо непрекъснато фюминговане на пещната шлака и огнева рафинация на „черното” олово.

Фюмингованата шлака се гранулира и продава на циментовите заводи, а фюминг-окисите се преработват в цинковото производство.

Междинните продукти на рафинацията на „черното” олово се преработват до меден щейн и шпейза. Благородните метали се концентрират до сплав „Доре”, а бисмутът се използва за производство на бисмутно олово.

В рамките на ОПОЛС работи „Инсталация за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори” с производителност 3 t/h амортизирани акумулатори. В инсталацията се извършва пълно извличане на компонентите от оловните акумулатори, изразяващо се в следните операции:

- Натрошаване на отпадъчните акумулатори;

- Сепариране на оловната паста от другите инертни компоненти;

- Отделяне на електролита;

- Сепариране на инертните компоненти в зависимост от вида им, както следва:

  - Полипропилен, който е търговски продукт;

  - Отпадъчни тежки пластмаси – ебонит, ПВ, ПВЦ-сепаратори – които се депонират на Депото за опасни отпадъци на КЦМ.

Оловосъдържащите компоненти се преработват в основните технологични агрегати на ОПОЛС– шахтова пещ и късобарабанни пещи.

Отделеният електролит се неутрализира или се използва като слаба киселина в инсталацията за извличане на хард-цинк.

Предприятие за производство на благородни метали и сплави (цех 330)

Предприятието е специализирано в областта на благородните метали, като съчетава извличането с последващата им преработка до изделия и сплави. Условно производствените линии са разделени на две: Сребърна линия - за сребро и сплавите му и Златна линия – за злато и сплавите му.

В рамките на КЦМ  АД, Предприятието за производство на благородни метали и сплави затваря производствения цикъл на Оловно производство. Получената сплав “Доре” от цех “Рафинация” се преработва във вид на аноди със съдържание на сребро – 98% и с остатъчно съдържание от злато, мед, олово и кадмий. Анодите се подлагат на афинаж, като крайните продукти са сребро – 99.99% и злато – 99.999%.

Действащата технологична схема дава възможност за извличане на платина и паладий, при положение, че тези метали се съдържат в изходната суровина.

Всички вторични продукти са включени в технологичните схеми на КЦМ, което прави технологията безотпадна.

Обособено производство на цинк (ОПЦ)

В Обособено Производство на Цинк влизат: технологичен участък (ТУ) «Пържене и сярна киселина» (Завод за сярна киселина и пара),  ТУ «Извличане и електролиза» и ТУ «Велц и рециклинг».

ТУ «Пържене и рециклинг»(Завод за сярна киселина и пара)

В участъка се извършва окислително пържене на цинковите концентрати в пещ «КС». Технологичните газове от пещта, заедно с основната част от агломерационните газове от ОПОЛС, след суха и мокра очистка от прах и аерозоли, се преработват по метода DKDA (двойна катализа, двойна абсорбция) за утилизиране на SO2 в техническа сярна киселина (95 ÷ 96 % H2SO4).

Като отделно звено към участъка функционира и Парова централа, изцяло работеща на природен газ. Химически обработената вода, необходима за производството на пара и за охлаждащите цикли, се произвежда в Инсталацията за ХВО.

ТУ «Извличане и електролиза» (Инсталация за производство на цинк и сплави, в т.ч. ТУ «Велц и рециклинг»)

Производството на цинк в участъка се основава на стандартната хидрометалургична технология, включваща двустадийно сярно-кисело извличане на цинковата угарка с последваща обработка на неразтворения остатък (велц-процес), очистване на цинковите сулфатни разтвори, електроекстракция, претопяване на катодния цинк и разливането му до блоков метал.

Производството на цинкови сплави се извършва в Специализираната промишлено-технологична лаборатория. Входящите суровини включват блоков цинк 99.995, електролитна мед, блоков алуминий, отпадъчен алуминий - изрезки, блоков магнезий, дървени въглища и азот. Крайни продукти от производството са цинкови сплави, марки ЦАМ 4-1, ЦАМ 4-3, ЦА 12, във вид на блокове.

- Производствен капацитет на инсталациите.

А). Разрешено по Условие 4. на КР№1/2007 г.:

- Максимален капацитет на Завод за производство на олово и сплави, включително „Инсталация за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори” – 65000 t/y;

- Максимален капацитет на Цех 330 – 100 t/y;

- Максимален капацитет на Завод за производство на сярна киселина – 148000 t/y;

- Максимален капацитет на инсталация за производство на цинк и сплави – 80000t/y.

Б). Произведена продукция през 2008 год.:

- олово на блок и сплави:			64 985 t олово

- изделия от благородни метали и сплави:        46,656 t

- сярна киселина: 	118 557 t

- цинк на блок и сплави:  			75 641 t цинк

Няма констатирани несъответствия.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Специализираното звено в КЦМ АД, Пловдив, отговарящо за управление на околната среда, е отдел „Екология и контрол по прилагане на ISO 14001”, който е на пряко подчинение на Изпълнителния Директор на дружеството. Отделът се състои от две основни звена: акредитирана изпитвателна „Лаборатория по екология” и сектор „Управление на отпадъците”. Основните функции на отдела са:

  - Своевременно и коректно прилагане на всички законови наредби, касаещи производствената дейност на фирмата по отношение на опазването на околната среда и привеждането й в съответствие с действащото законодателство;

  - Осъществява комуникационна и функционална връзка между дружеството и външни държавни или общински организации, представя, популяризира и защитава приетата и утвърдена екологична политика на фирмата;

  - Организира провеждането на мониторинг;

  - Анализира резултатите от провежданите по график измервания на прахо-газовите емисии и имисии. Разработва и предлага конкретни мерки за отстраняване на констатираните отклонения;

  - Организира, ръководи, осигурява, контролира цялостната дейност, свързана с управление на околната среда;

  - Осигурява официална информация по околната среда за заинтересовани страни;

  - Съдейства за оперативното управление на аспектите;

  - Осъществява контрол по прилагане на документите от СУОС и на съответствието със съществуващите норми по околната среда;

  - Извършва контрол, отчет и управление на дейностите по съхранение, транспортиране и третиране на отпадъците, генерирани на площадката на дружеството;

  - Извършва контрол за състоянието на складовете и резервоарите за съхранение на суровини, реагенти и горива;

  - Документира и поддържа документацията за основните дейности по опазване на околната среда.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите:

РИОСВ - Пловдив

бул. Марица № 122,

гр. Пловдив, 4000

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите:

Източнобеломорски район

Център Пловдив,

ул. “Булаир” № 26, ет. 5

гр. Пловдив, 4000

3.2. Система за управление на околната среда

- СТРУКТУРА И ОТГОВОРНОСТИ

В КЦМ АД, Пловдив е изградена и се прилага система за управление на околната среда (СУОС), която е сертифицирана по стандарт ISO 14001:2004 (сертификат ZN: 75.110.0187/1) от “TЮФ РЕЙНЛАНД, БЪЛГАРИЯ” ЕООД. СУОС на КЦМ АД е адаптирана към действащата от 2007 г. корпоративна интегрирана система за управление (КИСУ) на всички фирми от КЦМ 2000 ГРУП.

СУОС на КЦМ АД, Пловдив се прилага за:

- производствените процеси;

- произвежданите продукти и спомагателни дейности;

- аспекти на околната среда, които КЦМ АД, Пловдив може да управлява и върху които може да се очаква въздействие;

- осигуряване и доказване съответствието с обявената политика и цели по околната среда;

- постигане и поддържане сертификация по ISO 14001:2004.

Абонатите на документите на СУОС, указващи конкретните отговорности, са посочени в Приложение 4 “Матрица на абонатите” към КОП 4.2 “Управление на документи и записи”.

С цел ефективно управление на ОС отговорностите и правомощията са определени и документирани в Наръчника по околна среда, процедурите по околна среда, Правилника за вътрешния трудов ред, регламенти към Правилника за устройство и дейността на КЦМ АД, длъжностни характеристики на персонала, осъществяващ дейности, свързани с въздействията върху околната среда, заповеди на Изпълнителния директор.

В изпълнение на условия 5.2.1, 5.3.1 и 5.4.1 от КР №1/2007 през 2008 г. в КЦМ АД са актуализирани следните списъци:

- СПИСЪК на отговорните лица по дейностите за изпълнение на условията залегнали в Комплексно разрешително №1/ 2007 г. (КР Условие 5.2.1);

- СПИСЪК на персонала, който извършва дейности по изпълнение на условията залегнали в Комплексно разрешително №1/ 2007 г. (КР Условие 5.3.1);

- СПИСЪК на отговорните лица и персонала, които извършват дейности по изпълнение на условията залегнали в Комплексно разрешително №1/ 2007 г. – координати (КР Условие 5.4).

Списъците са показани в локалната компютърна мрежа в уеб-страницата на интегрираната система за управление на КЦМ 2000груп, така че те са достъпни он-лайн до всички абонати на системата за управление на околната среда на КЦМ АД.

- ОБУЧЕНИЕ

Проведените обучения, част от СУОС на КЦМ АД за 2008 г. са:

- инж. Гергана Чакърова- курс по английски език II-ро ниво

- Александър Рангелов – курс по английски език II-ро ниво

- Людмил Влъчковски- курс по английски език I-во ниво

- Иван Чакъров – курс по английски език I-во ниво

- Александър Рангелов – Вътрешни одитори в лаборатории за изпитване и/или калибриране по стандарти  EN ISO/IEC 17025- EN ISO 19011, в органи за контрол по стандарти EN ISO/IEC 17020- EN ISO 19011

- Вътрешни одитори на СУОС. Провеждане на вътрешен одит;

- Превоз на опасни товари – годишно опреснително обучение;

- Обучение аварийни ситуации (м. юни 2008 г.) и други, информация за които се пази в Център за професионално обучение към КЦМ АД.

  - ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ. ДОКЛАДВАНЕ

През 2008 г. обменът на информация между различните нива и длъжности в организацията, както и с външни заинтересовани страни, относно аспектите на ОС и СУОС, е извършван съгласно  КОП ОС 4.3 “Обмен на информация”. През 2008 г. няма постъпили външни запитвания, свързани с проблеми на опазване на околната среда.

И през 2008 г. с политиката по околната среда, целите, конкретните програми и изискванията по ОС и СУОС, както и с друга информация, свързана с екологията, персоналът на КЦМ АД, гр. Пловдив се е запознавал чрез обучение, контролирано разпространение и осигуряване на достъп до специфичните документи, свързани с индивидуалните работни задачи, срещи, провеждани на различни длъжностни нива в организацията, обявления и съобщения в изданията на „Бюлетин на  КЦМ” и др.

През отчетната година са издадени четири броя на «Бюлетин на КЦМ»,  посветени на проблеми, свързани с околната среда и производствената дейност на комбината.

Годишният доклад по околна среда за 2008 г. е публикуван в уеб-страницата на интегрираната система за управление на КЦМ 2000груп, така че е достъпен он-лайн до всички абонати на системата за управление на околната среда на КЦМ АД.

- ДОКУМЕНТИРАНЕ. УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ. ЗАПИСИ

През 2008 г. са направени седем предложения за разработване на нови и три предложения за актуализиране на съществуващи документи от СУОС. Редът за създаване на нови, актуализиране на съществуващи и унищожаване на невалидни документи от СУОС е указан в КОП 4.2 “Управление на документи и записи”.

Приложимите нормативните документи по ОС са поддържани в електронен вариант в интранет-мрежата под формата на "Списък на приложимите нормативните документи”, като актуализацията му през 2008 г. е извършвана на всяко тримесечие.

Актуалната версия на документацията на СУОС е поддържана постоянно в електронен вариант под формата на уеб-страница в интранет-мрежата на КЦМ, до която всеки абонат има достъп. За реда и начина на актуализиране на електронната версия на СУОС през 2008 г. е издадена заповед №13/11.02.2008 г. на Главния Изпълнителен Директор на “КЦМ 2000” АД до ръководител група “Информационни и комуникациони технологии” на “КЦМ” АД.

- ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

През 2008 г. непрекъснато са прилагани процедурите и инструкциите от СУОС по поддържане и контрол на оптималните параметри на технологичните процеси и пречиствателните инсталации, поддържане и ремонт на оборудването, пречиствателните съоръжения, съоръженията с повишена опасност, комуникациите и др.

Съгласно ГП ОС 4.6/4 “Оперативно управление на разходи за единица продукт” през годината регуларно са попълвани ежемесечни отчети за изразходваните количества вода, ел. енергия, суровини, реагенти и горива. Информацията е систематизирана в управление “Планово-икономическо” (звено “Планиране и контролинг”) и въз основа на нея е изготвян ежемесечен (ОД 7.5-1-06) “Отчет на разходите на реагенти, горива и ел. енергия по планови цени”. Документът съдържа разходите на съответните материали (с натрупване) за съответния период и съпоставката им с тези, утвърдени в КР. При установяване на преразходи се предприемт действия съгласно КОП 8.3 “Управление на несъответствията” и/или КОП 8.5 “Подобряване”. През 2008 г. няма констатирани несъответствия на постигнатите разходни норми с тези, установени в КР № 1/2007.

- ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСВИЕТО, ПРОВЕРКА И КОРИГИРАЩИ ДЕЙСВИЯ.

Съгласно действащата СУОС по реда на КОП ОС 4.3 “Обмен на информацията” през 2008 г. информация за възникнали несъответствия по околната среда постъпва от: мониторинга и измерването на компонентите на околната среда; прегледа на резултатите от вътрешните проверки за спазване на нормите; одити на СУОС; проверки и инспекции от компетентните органи; настъпили извънредни ситуации; доклади от прегледа на ръководството. Всяко предприето в тази връзка коригиращо или превантивно действие е съобразено с важността на проблемите и е съизмеримо с очакваното въздействие върху ОС.

Оценката на съответствието на резултатите от собствения мониторинг през 2008 г. с установените норми в КР е извършвана от ръководителя на Лабораторията по екология към КЦМ. В резултат на превантивните мерки за изключване на възможността за залпови прахови емисии от технологичните точкови източници на територията на КЦМ през отчетния период са констатирани 4 бр. превишения на прах след ръкавните филтри на у-к Агломерация и Топилен в Оловно производство в следствие на скъсани ръкави. Веднага след констатацията за нарушение са предприети съответните мерки (смяна на ръкавите) и работата на прахоуловителните съоръжения е нормализирана.

През 2008 г. за първи път бе извършен интегриран вътрешен одит на СУОС, СУК и СУБЗР. При проведения одит на СУОС в КЦМ АД, гр. Пловдив бе установено, че одитираните лица са запознати с изискванията на СУ и прилагат съответните документи в своята практика. По-голямата част от направените от одиторите забележки се класифицирани като незначителни. Примери за забележки по време на одита са:

- В ПСК, ИЕ, ОПСВ, ОПБМС няма получени протоколи за изразходвана питейна и промишлена вода. Приложение 2 към ГП ОС  4.6/1. Последните не се издават от ВиК.

- В ТЗ „Топилен”, „Ел. Снабдяване”,ОПСВ и ЖП и ОТ не са поставени информационни листове за безопасност за използваните ГСМ.

- В ТЗ ИЕ не са поставени евакуационни схеми. Използват се опаковки от ОХВ за кошчета за битови отпадъци.

- В ЖП и ОТ няма достъп до документите на интегрираната система в електронна среда.

- В УПИ Аспект № 1 за следене и контролиране на паричните средства по изпълнение на инвестиционната програма е прехвърлен към отговорностите на УТ. И това не е отразено в документите.

За констатираните забележки са предложени и извършени коригиращи мероприятия. Извършена е проверка за ефективността на осъществените коригиращи действия за мероприятията с изтекъл срок. Описанието на извършените коригиращи действия е дадено в съответните листове за коригиращи действия (ОД 8.1-02 и ОД 8.1-04).

- ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

В съответствие с внедрената СУОС (КОП ОС 4.7 “Извънредни ситуации”) при  аварийни ситуации, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда, се предвиждат мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно предварително изготвен авариен план, съобразен с актуалните нормативни изисквания.

Персоналът е запознат с плана чрез обучение от инспекторите по Гражданска защита и служба ПБЗН. Във всяко структурно звено на видно място е поставена информация с  телефонните номера на различните инстанции, които трябва да се използват в случаите на авария.

През м. февруари 2008 г., със заповед на Изпълнителния директор на КЦМ АД, са утвърдени Планът за Основните мероприятия по защита на работниците и служителите от КЦМ АД Пловдив и Тематичен план за обучение на работниците, служителите и Щаба за координиране на СНАВР за 2008г.

Обучението на ЩК на СНАВР е извършено през м. март и април, а на работниците, служителите и формированията по Гражданска защита (ГрЗ) през м. април, май, юни и юли.

На 25.06.08г. е проведено Тактическо занятие със Сборния обектов отряд на дружеството, под ръководството на Изпълнителния директор. За участие в занятието бяха привлечени сили и средства от отдел "Аварийно-спасителни дейности" към Дирекция "Гражданска защита" – област Пловдив, с което се провериха възможностите за взаимодействие между двете организации.

През 2008г. на два пъти бе извършена актуализация на Вътрешния авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия и аварии в КЦМ АД Пловдив и Плановете на производствените звена, с цел привеждането им в съответсвие с изискванията на Закона за защита при бедствия.

- АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СУОС

Системата за управление на околната среда на организацията включва механизми за обратна връзка, предназначени да стимулират непрекъснатото подобряване на характеристиките на околната среда и оперативната дейност за постигането им, при постоянно спазване на приложимите нормативни изисквания.

Във връзка с пускането в редовна експлоатация на Депо за неопасни и опасни отпадъци, в края на 2008 г. е извършена адаптация на действащата СУОС, включваща актуализирането на следните процедури и инструкции:

  - ГП ОС 4.6/1 „Оперативно управление на водите”

  - ГП ОС 4.6/3 „Оперативно управление на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух и емисиите на шум”

  - ГП СО 4.6/4 „Оперативно управление на разходите за единица продукт”

  - И ОС 4.6/1-3 „Управление на съоръженията за третиране на промишлени и дъждовни отпадъчни води на територията на КЦМ”

  - ВК-РИ 05 „Експлоатация и поддържане на водоснабдителните и канализационни системи в КЦМ”

В периода 22.04÷25.04. 2008 г. беше проведен първи контролен одит от страна на TÜV Rheinland, който показа че прилаганата системата за управление на околната среда е в съответствие с изискванията на стандарта ISO 14001. По време на одита не бяха констатирани несъответствия във връзка с дейността на дружеството и корпоративната система за управление на околната среда.

През м. декември 2008 г. успешно премина преакредитационния одит на ИА «БСА» по БДС EN ISO/IEC 17025 в Лабораторията по екология към КЦМ, АД.

3.3. Използване на ресурси

3.3.1. Използване на вода

## Доклад по Условие №8 от КР № 1/ 2007 г.

## Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1.

За използването на вода за промишлени и питейно-битови нужди дружеството има издадено Разрешително за водоползване № 300015/11.07.2003 год. от Басейнова Дирекция – гр.  Пловдив.

Условие 8.1.2.

Разходът на вода за производството на единица продукция през 2008 г. е следния:

- за производство на олово, ВКЛЮЧИТЕЛНО „Инсталация за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори”: Реално изразходвано количество вода– 23,76 m3/t произведено олово при разходна норма в КР – 65 m3/t олово;

- за производството на цинк и кадмий и Компресорни станции: Реално изразходвано количество вода – 60,61 m3/t произведен цинк, при разходна норма в КР – 130 m3/t цинк.

Реалният разход и за двете инсталации е под стойностите, указани в условието на КР.

Условие 8.1.3.

КЦМ АД, Пловдив е изготвило и прилага инструкция ВК-РИ-05 „Експлоатация и поддръжка на водоснабдителните и канализационни системи на територията на КЦМ, АД” и ГП ОС „Оперативно управление на водите” към СУОС, които предвиждат системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа по отношение на течове с цел намаляване загубите при водопотреблението на свежа вода. Същите предвиждат и предприемане на коригиращи действия при установяването им. Инструкциите са представени при годишната проверка през 2006 година, което е отразено в Констативния протокол на РИОСВ – Пловдив.

Условие 8.1.4.

Проектът на инсталация за затворен охладителен цикъл на пещните агрегати в участък “Топилен” на цех “Аглотопилен” е реализиран през 2005 г., докладван е в ГДОС за 2005г. и проверен по време на годишната проверка през 2006 г.

Условие 8.1.5.

Направените проучвания на възможностите за повторно използване на отпадъчните води след очистването им в ЦПСОВ не даде положителни резултати.

Условие 8.1.6.

Направеното проучване на възможностите за намаляване количествата използвана вода с цел повишаване на ефективното й използване при сега действащите технологии и агрегати в КЦМ не даде положителни резултати.

Условие 8.1.7. Измерване и документиране

Условие 8.1.7.1

Съгласно изискванята на внедрената и сертифицирана СУОС и по-точно на ГП ОС 4.6/1 „Оперативно управелие на водите”, както и на инструкция ВК-РИ-05 „Експлоатация и поддръжка на водоснабдителните и канализационни системи на територията на КЦМ, АД” в КЦМ се прилага процедура за документиране на резултатите от проверките по условие 8.1.3. (течове и водопроводна мрежа) и на предприетите коригиращи действия.

Процедурите предвиждат провеждането на периодични проверки и ревизии, като резултатите от тях се записват в журнал ОД ОС 4.6/1-01 „Дневник за преглед и ремонт на ВиК съоръжения”, а предприетите коригиращи действия се отразяват в ОД 8.1-04 „Лист за несъответствие – коригиращо/превантивно действие”.

Условие 8.1.7.2.

КЦМ, АД прилага процедура ГП ОС 4.6/1 „Оперативно управление на водите”, съгласно която разходът на вода се отчита ежемесечно по структурни звена, обобщава се в ОД ОС 4.6/4-01 „Сведение за разход на вода” от цех „ВиК” и се предава в Управление „Техническо” на ст. инж. „Енергийно стопанство”. Той от своя страна, след обработка на получените сведения ги предава на УПИ (Планиране и контролинг).

Условие 8.1.7.3.

В края на 2004 год. КЦМ АД монтира измервателни устройства за контрол на разхода на промишлена и охлаждаща вода на отделните инсталациите по Условие 2. Схемата е представена в Басейнова Дирекция – Пловдив, след което водомерите са проверени и пломбирани от специалисти на БД. Мероприятието е докладвано в ГДОС за 2004 год.

Условие 8.1.7.4.

Действащите в КЦМ АД, Пловдив процедури осигуряват редовното измерване и документиране на използваната вода (за производствени, охлаждащи и питейни нужди), като ежемесечно и общо годишно потребление по отделните технологични участъци и на площадката като цяло, отразявано в ОД ОС 4.6 / 4 – 01. Въз основа на тези данни и изискванията на ГП ОС 4.6/4 „Оперативно управление на разходите за единица продукт” събраната информация се обработва и систематизира от УПИ (Планиране и контролинг) в ОД 7.5-1-06 „Отчет на разходите на реагенти, горива и ел. енергия по планови цени”. Този отчет ежемесечно се предава на ръководителите на обособените производства, ст.инж. металурзите и на координатора на производството. При констатирани преразходи спрямо установените от КР разходни норми се предприемат необходимите коригиращи и превантивни действия съгласно КОП 8.3 „Управление на несъответствията” и/или КОП 8.5 „Подобряване”.

Условие 8.1.8. Докладване

Условие 8.1.8.1. За 2008 година  количествата използвана вода са, както следва:

(а) Общо годишно потребление на площадката – 6 110 810 m3;

(б) Годишно потребление на производствена и охлаждаща вода за 1 тон готов продукт (за всяка от инсталациите по Условие 2) – указано в Таблица 3.1;

(в) Годишно потребление на вода за битови нужди – 192 530 m3;

Условие 8.1.8.2.

Изпълнението на условие 8.1.4., изискващо внедряване на инсталация за затворен цикъл на охлаждащите води на пещните агрегати в у-к Топилен на цех „Аглотопилен” е докладвано в ГДОС за 2005 год.

Направените проучвания през 2008 г. на възможностите за повторно изполване на отпадъчните охлаждащи води в изпълнение на условие 8.1.5. не дадоха положителен резултат.

Условие 8.1.8.3.

Съгласно записите в ОД ОС 4.6/1-01 – „Дневник за преглед и ремонт на ВиК съоръжения” през 2008 г. са регистрирани и отстранени три броя водопроводни аварии. От тях 2 бр. аварии са с установени течове на питейния водопровод, а 1 бр. – на производствения водопровод за охлаждане на технологичните агрегати. Авариите са открити при провеждане на ежесменния оглед от страна на ВиК и са отразени в дневния журнал на предприятие ВиК.

Основна причина за възникналите аварии е износване на водопроводната мрежа. Отстраняването им е извършено, като е подменен авариралия водопровод с нов. През годината с превантивна цел е подменен противопожарния водопровод пред административната сграда и пред участък „Електролиза”, с обща дължина около 600 m.

Използването на вода за всяка инсталация е докладвано в Таблица 3.1.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР (m3) | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество (m3) | Използвано количество за единица продукт | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собствен водоизточ-ник (подземни води) | 1. Завод за производство на олово и сплави, включително „Инсталация за преработка на амортизирани оловно-кисели акумулатори”и Цех 330 за производство и преработка на благородни метали и сплавите им 4 225 000 (m3) 2. Завод за производство на цинк и сплави и Завод за производство на сярна киселина и пара 10 400 000 (m3) | 65 m3/t Pb 130 m3/t Zn | 1 526 120 4 584 690 | 23,76 m3/t Pb 60,61 m3/t Zn | Да Да |

Изразходвани водни количества производствена /охлаждаща/ и питейна вода по месеци и за цялата 2008 год.:

| Месец | Разход 2008 г. |
| --- | --- |
|  | охлажд. вода, m3 | произв. вода, m3 | охл. и произв., m3 | питейна вода, m3 | общо изразх. вода, m3 |
| Януари | 330 334 | 19900 | 385000 | 18000 | 403000 |
| Февруари | 180 234 | 6700 | 222000 | 15000 | 237000 |
| Март | 380 564 | 6700 | 422000 | 14970 | 437000 |
| Април | 575 664 | 6800 | 617230 | 15770 | 633000 |
| Май | 640 734 | 6500 | 68200 | 15000 | 697000 |
| Юни | 516 134 | 7100 | 558000 | 16000 | 574000 |
| Юли | 525 434 | 6800 | 567000 | 15000 | 582000 |
| Август | 691 544 | 8900 | 735210 | 15790 | 751000 |
| Септември | 656 434 | 8800 | 700000 | 16000 | 716000 |
| Октомври | 506 234 | 9000 | 550000 | 16000 | 566000 |
| Ноември | 470 434 | 8800 | 514000 | 18000 | 532000 |
| Декември | 312 334 | 8900 | 383000 | 17000 | 400000 |
| Общо | 5 813 380 | 104900 | 6335470 | 192530 | 6 110 810 |

3.3.2. Използване на енергия

Условие 8.2. Използване на енергия

Условие 8.2.1.  Усреднените данни за разхода на електроенергия за 2008 год. за единица продукт са показани в Таблица 3.2, а за единица продукция по месеци – в Таблица 3.2.1 От представените данни се вижда, че през 2008 г. няма нарушения в потреблението на енергия.

Таблица 3.2.

| Електроенергия Топлоенергия | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Завод за производство на олово и сплави, вкл. Цех 330 за производство и преработка на благородни метали и сплавите им |
| Агломерация | 180 kWh/t олово | 175,51 | Да |
| Шахтова пещ | 280 kWh/t олово | 124,56 | Да |
| Фюминг-пещ | 140 kWh/t олово | 84,92 | Да |
| Цех „Рафинация” | 115 kWh/t олово | 99,01 | Да |
| Отделение „Ниско-антимонови сплави” | 70 kWh/t олово | 50,85 | Да |
| Инсталация за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори | 40 kWh/t преработени акумулатори | 26,11 | Да |
| Завод за производство на цинк |
| Електроенергия за електролиза | 3380 kWh/t цинк | 3316,35 | Да |
| Електроенергия двигателна | 360 kWh/t цинк | 314,45 | Да |
| Цех „ПЦПНС”, ел.енергия за велц-окиси | 220 kWh/t ВО | 195,22 | Да |
| Завод за производство на сярна киселина и пара |
| Пържилна пещ | 105 kWh/t Zn концентрат | 87,51 | Да |
| Инсталация за производство на сярна киселина | 185 kWh/t сярна киселина | 101,00 | Да |

Таблица 3.2.1 СПЕЦИФИЧЕН РАЗХОД НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ЗА 2008 г. ПО МЕСЕЦИ

| ЗАВОД ЗА ОЛОВО И ОЛОВНИ СПЛАВИ, включително ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ НА АМОРТИЗИРАНИ ОЛОВНО-КИСЕЛИ АКУМУЛАТОРИ и Цех 330 за производство и преработка на благородни метали и сплавите им |
| --- |
| месец | Агломерация kWh/t олово | Шахтова пещ kWh/t олово | Фюминг-пещ, kWh/t олово | Рафинация, kWh/t олово | Ниско-антимонови сплави, kWh/t олово | Инсталация за сепариране на акумулатори kWh/t акум. |
| Януари | 181,04 | 128,48 | 87,60 | 101,49 | 43,12665 | 23,92 |
| Февруари | 179,98 | 127,73 | 87,09 | 101,78 | 45,24078 | 24,02 |
| Март | 179,51 | 127,40 | 86,86 | 106,06 | 24,81903 | 25,45 |
| Април | 177,52 | 125,99 | 85,90 | 94,61 | 131,6855 | 35,96 |
| Май | 177,88 | 126,24 | 86,07 | 93,78 | 0 | 23,71 |
| Юни | 176,70 | 125,40 | 85,50 | 97,03 | 31,78835 | 26,36 |
| Юли | 179,68 | 127,51 | 86,94 | 111,95 | 34,32684 | 23,33 |
| Август | 158,76 | 112,67 | 76,82 | 91,19 | 25,86893 | 18,00 |
| Септември | 176,48 | 125,24 | 85,39 | 101,25 | 25,18288 | 23,94 |
| Октомври | 165,50 | 117,45 | 80,08 | 88,60 | 25,57143 | 29,18 |
| Ноември | 176,38 | 125,17 | 85,35 | 102,85 | 28,24795 | 29,94 |
| Декември | 176,67 | 125,38 | 85,48 | 97,59 | 194,3945 | 29,55 |
| Средно | 175,51 | 124,56 | 84,92 | 99,01 | 50,84 | 26,11 |
| Норма съгласно КР | 180 | 280 | 140 | 115 | 70 | 40 |
| Съответствие | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИНК И ЦИНКОВИ СПЛАВИ |
| Месец | Електроенергия за електролиза kWh/t цинк | Електроенергия двигателна kWh/t цинк | Цех „ПЦПНС” ел. енергия за велц-окиси kWh/t велц окиси |
| Януари | 3323,20 | 273,16 | 199,60 |
| Февруари | 3372,86 | 266,13 | 204,15 |
| Март | 3362,78 | 355,80 | 199,50 |
| Април | 3363,69 | 294,13 | 198,57 |
| Май | 3278,78 | 302,15 | 193,38 |
| Юни | 3200,29 | 302,06 | 179,00 |
| Юли | 3372,82 | 317,55 | 184,99 |
| Август | 3307,10 | 325,10 | 189,33 |
| Септември | 3355,65 | 350,05 | 187,78 |
| Октомври | 3195,48 | 369,59 | 199,16 |
| Ноември | 3317,64 | 290,26 | 193,45 |
| Декември | 3345,90 | 327,43 | 213,72 |
| Средно | 3316,35 | 314,45 | 195,22 |
| Норма съгласно КР | 3380 | 360 | 220 |
| Съответствие | Да | Да | Да |
| ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЯРНА КИСЕЛИНА И ПАРА |
| Месец | Пържилна пещ kWh/t цинк.концентрат | Инсталация за производство на сярна киселина, kWh/t сярна киселина |
| Януари | 97,53 | 103,5 |
| Февруари | 101,9 | 115,2 |
| Март | 93,46 | 95,24 |
| Април | 104,1 | 125,6 |
| Май | 89,8 | 99,5 |
| Юни | 94,34 | 96,22 |
| Юли | 86,69 | 126,2 |
| Август | 70,57 | 71,48 |
| Септември | 78,76 | 100,6 |
| Октомври | 68,66 | 89,58 |
| Ноември | 100,6 | 103,2 |
| Декември | 63,73 | 86,03 |
| Средно | 87,51 | 101,00 |
| Норма съгласно КР | 105 | 185 |
| Съответсвие | Да | Да |

Условие 8.2.1.1. От Таблица 3.2. се вижда, че през 2008 г. средният специфичен разход на ел. енергия не е надвишил регламентирания в КР, въпреки редовната експлоатация на Инсталацията за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори.

Условие 8.2.2.  Въз основа на приетия годишен план за дейността на дружеството Изпълнителният Директор издава заповед за утвърдените за периода разходни норми за горива, ел.енергия, реагенти и технологични материали, съгласно действащата ГП ОС „Оперативно управление на разходите за единица продукт”. При приключване на съответния месец, въз основа на постъпилата информация от обособените производства, от УПИ (Планиране и контролинг) се изготвя „Отчет за разходите ….”(ОД 7.5.-1-06) по производства с натрупване към съответния период и със съпоставка с утвърдените в КР №1/2007 г. разходни норми. Отчетът се предоставя на Изпълнителния директор, ръководителите на обособените производства, старши-инж. металурзи и на координатора на производството. При констатирани преразходи се предприемат коригиращи и превантивни действия съгласно КОП 8.3. „Управление на несъответствията” и/или КОП 8.5. „Подобряване”.

Съгласно данните от таблици №№ 3.2 и 3.2.1 през 2008 г. не са констатирани несъответствия и не са прилагани действия за отстраняването им.

Условия 8.2.3. и 8.2.7.2. Оценката на възможностите за намаляване на използваната енергия на тон продукт за действащите инсталации се извършва от специално създадена през 2006 г. група „Енергийна ефективност” Дейността на групата през 2008 г. бе насочена основно върху изпълнението на набелязаните  мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на промишлените системи, които са следствие на извършеното през 2007 г. «Обследване на енергийната ефективност на промишлените системи на КЦМ, АД»

В резултат на това през годината са реализирани  следните енергоспестяващи мерки:

- Строителство и пускане в експлоатация на нова барабанна пещ;

- Доставка и монтаж на ново поколение везни на захранването на велц-пещите, което осигури надеждно поддържане на оптимално съотношение кокс/велцокиси;

- Реализирано честото регулиране на 3 бр. помпеми станции с цел намаляване на потреблението на електроенергия;

- Извършено преустройство на парното отопление във водно за административната сграда, битовия комбинат, стола и здравната служба.

- По системите за подаване на сгъстен въздух е извършен монтаж на електронни кондензоотделители на всички ресивери и крайни охладители и са подменени магистралните въздуховоди в обособените Оловно и Цинково производства.

- Осигурено е намаляването на загубите на топлина в паропреносната система чрез подновяване на изолацията на части от трасетата с повишени загуби.

Условие 8.2.4. В рамките на действащата КИСУ в КЦМ са внедрени и действат общо 33 бр. работни инструкции в цех „Електроснабдяване” и 6 бр. работни инструкции в цех ВиК, касаещи периодичната проверка и поддръжка на вътрешнозаводската електроразпределителна мрежа, кондензните стопанства и помпените уредби.  Съгласно тези инструкции, по утвърден график се извършва инспекция на вътрешнозаводската електроразпределителна мрежа, кондензни стопанства и помпените уредби. Всички констатации или технически неизправности се записват в специални дневници с отговорно длъжностно лице и срок за отстраняване и коригиране на установените неизправности. Спецификата на контрола и поддръжката на съоръженията се състои накратко в следното:

- Обход на междуцеховите комуникации (МЦК) – ежедневно.

- Инспекции по паропроводи, кондензопроводи и паромазутопроводи – два пъти месечно. Своевременно отстраняване на повреди и течове. Ревизия и почистване на кондензни гърнета. Възстановяване на повредена топлоизолация.

- Инспекции по кондензни станции и помпи – два пъти месечно – Своевременно отстраняване на повреди по помпите.  Ревизия и почистване на кондензни гърнета.

- Инспекции по тръбопроводи за сгъстен въздух, кислород, водопроводи по естакади и технологични улеи – един път месечно. Своевременно отстраняване на повреди и течове.

- Инспекции по Външен подземен газопровод, Газозамерен пункт и Междуцехов газопровод – ежеседмично. Своевременно отстраняване на повреди и течове.

- Инспекциите по МЦК се извършват по утвърден месечен график и резултатите се отразяват в инспекционни листове.

Условие 8.2.5. Измерването на използваната електроенергия по производства се осъществява със специално монтирани за целта електромери. Записите на техните показания се осъществяват от съответното длъжностно лице. Документирането на използваната електроенергия като общо ежемесечно потребление на площадката се извършва съгласно действащата по СУОС процедура, описана по-горе.

Условие 8.2.5.1. След пускането в редовна експлоатация на Инсталацията за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори отчитането на изразходваната електроенергия се извършва чрез специално монтиран за целта електромер. Записите и обработката на данните от показанията на електромера се извършва съгласно действащите в КЦМ процедури, описани по-горе.

Условие 8.2.6. Измерване и документиране

Условия 8.2.6.1 и 8.2.6.2 се изпълняват, като се прилага процедура, осигуряваща редовното измерване и документиране на използваната електроенергия на площадката и ежемесечно документиране на потреблението на електроенергия за 1 тон готов продукт за всяка от инсталациите по Условие 2. Процедурата е описана  по-горе, при докладване изпълнението на Условие  8.2.2.

Условие 8.2.7.  Докладване

Условие 8.2.7.1. За 2008 г. количеството на използваната електроенергия е, както следва:

- Общо годишно потребление на площадката – 393 142 975 kWh

- Специфичният разход на електроенергия за тон готова продукция е показан в Таблици 3.2. и 3.2.1

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1. Употреба

Условия 8.3.1.1, 8.3.1.2 и 8.3.1.3. През 2008 година са постигнати следните стойности на средногодишни разходни норми за производството на единица продукт на всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива:

Таблица 3.3.1 Използвани суровини за всяка инсталация през 2008 г.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответст-вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оловен концентрат | 101 500 | 1.33 ( 1.56 | 73 562 | 1.14 | Да |
| Цинков концентрат | 167 200 | 1.73 ( 2.20 | 134 570 | 1.78 | Да |

Таблица 3.3.2 Използвани спомагателни материали за всяка инсталация през 2008 г.

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР, t | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество,t | Количество за единица продукт | Съответс- твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО И СПЛАВИ, вкл. Инсталация за преработка на амортизирани оловно-кисели акумулатори и Цех 330 за производство и преработка на благородни метали и сплави |
| Амонит | 0.200 | - | - | - | - |
| Графитни електроди | 30 | 0.46 kg/t Pb | 22 | 0.34 | Да |
| Сода каустик | 650 | 9.80 kg/t Pb | 605 | 9,42 | Да |
| Селитра | 750 | 10.50 kg/t Pb | 626 | 9,74 | Да |
| Сяра на прах | 72 | 1.1 kg/t Pb | 66 | 1,03 | Да |
| Калций | 40 | 0.65 kg/t Pb | 40 | 0,62 | Да |
| Магнезий | 150 | 2.25 kg/t Pb | 143 | 2,23 | Да |
| Антимон за рафинация | 40 | 0.60 kg/t Pb | 26 | 0,41 | Да |
| Антимон за сплави | 160 | 40.00 kg/t сплав | 16 | 2,34 | Да |
| Варова пепелина | 19000 | 292 kg/t Pb | 7493 | 116,64 | Да |
| Флокулант | 0,65 | 0,03 kg/t преработени акумулатори | 0,30 | 0,029 | Да |
| ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИНК И СПЛАВИ |
| Активен въглен | - | 0.50 kg/t Zn | 37 | 0,5 | Да |
| Калиев етилксантогенат | - | 2.75 kg/t Zn | 168 | 2,22 | Да |
| Калиев перманганат | - | 2.30 kg/t Zn | 175 | 2,3 | Да |
| Алуминий прокат | - | 2.00 kg/t Zn | 110 | 1,4 | Да |
| Стронциев карбонат | - | 1.5 kg/t Zn | 60,4 | 0,8 | Да |
| Амониев хлорид | - | 0.9 kg/t Zn | 40 | 0,50 | Да |
| ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЯРНА КИСЕЛИНА И ПАРА |
| Диванадиев петооксид | Допълване по необходимост, 20 t | - | Не е допълвано |  | - |
| Сода каустик | 350 t | - | 16 | - | Да |
| ЦЕНТРАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ЦПСОВ) |
| Ферихлорид | 20 t | - | 7 | - | Да |
| Сярна киселина | 8 t | - | - | - | Да |
| Негасена вар | 1700 t | - | 1100 | - | Да |
| Флокулант | 6 t | - | 3 | - | Да |
| Натриева основа | 70 t | - | 7 | - | Да |

Таблица 3.3.3 Използвани  горива през 2008 г.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котелно гориво | 16400 t | - | 13 880 t | - | Да |
| Природен газ | 6900 хил. Nm3 | - | 5605 хил. Nm3 | - | Да |
| Кокс едра фракция | 39 500 t | - | 31 278 t | - | Да |
| Кокс ситна фракция | 30 000 t | - | 29 954 t | - | Да |

Условие 8.3.1.4. Качеството на използваното в КЦМ котелно гориво по съдържание на сяра отговаря на изискванията на Приложение 9 от Наредбата за изискванията ва качеството на течните горива, което се гарантира с прилаганите сертификати за качество при всяка една доставка. Същото е под 1% за всяка партида.

Условие 8.3.1.5.  В резултат на направените проучвания на възможностите за намаляване на количествата използвани суровини, материали и горива за производството на 1 t продук за всяка една от инсталациите по Условие 2, през 2008г. бяха доставени и преработени 12 952 t цинкъсържащи отпадъци и вторични суровини, с което се намали количеството на цинковия концентрат, преработен в технологичните инсталации.

Чрез преработката на 5 262 t вторични оловосъдържащи суровини и отпадъци (оловна паста, решетки, клеми), получавани в Инсталацията за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори през 2008 г. реално е намалено количеството на преработения през годината оловен концентрат и са подобрени екологичните показатели на инсталациите в ОПОЛС.

Условие 8.3.1.6. В КЦМ АД, Пловдив не се използват и преработват забранени с нормативни актове вещества и препарати.

Условие 8.3.1.7. В КЦМ АД, Пловдив няма инсталирани налични азбестови топлоизолационни материали.

Условие 8.3.1.8. Изпълнено и докладвано в ГДОС през 2007 г. Новите разходни норми за мазут и природен газ са регламентирани в актуализираното КР 1/2007 г.

Условие 8.3.2. Измерване и документиране

Условия 8.3.2.1, 8.3.2.2, 8.3.2.3 и 8.3.2.4.  Измерването и документирането на количествата суровини, горива и реагенти, употребявани от всяка една от инсталациите по Условие 2 се извършва съгласно изискванията на действащата в КЦМ електронна система за управление на бизнеса SAP. Събраните данни се обработват от УПИ (Планиране и контролинг) и под формата на  „Отчет за разходите ….”(ОД 7.5.-1-06) за всеки месец, с натрупване се предават на ръководителите на съответните производства. Оценката на съответствието с установените в КР 1/2007 разходни норми се извършва съгласно ГП ОС 4.6/4. При нарушаването им се предприемат коригиращи или превантивни действия, съгласно КОП 8.3. „Управление на несъответствията” и КОП 8.5 „Подобряване”.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Изикванията за съхранение на суровините, спомагателните материали и гиривата са изложени в Условие 8.3.4. от КР№1/2007 - Съхранение на суровини, спомагателни материали, продукти и горива.

По Условие 8.3.4.1. използваните в технологичните процеси  вещества, класифицирани като опасни в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти, се транспортират и съхраняват  съгласно стандартните съвети за безопасност (R и S фрази), посочени в Наредба за реда и начина за класификацията, опаковане и етикиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти, приета с ПМС 316/20.12.2002 г., обн. ДВ бр.5/17.01.2003 г.

За всички опасни химични вещества са изготвени Информационни листове за безопасност, които са предоставени и налични в складовите помещения и на работните площадки.

Съхраняването на различните по своите свойства и характеристики вещества се извършва разделно, в отделни складови помещения, с цел предотвратяване на евентуално взаимодействие между тях и възникване на нежелани инциденти и аварии.

По Условия 8.3.4.2, 8.3.4.3, 8.3.4.4 и 8.3.4.4.1. готовата продукция от Завод за производство на сярна киселина, както и течните горива мазут, бензин и нафта се съхраняват в определени за целта резервоари, отговарящи на изискванията за безопасност спрямо околната среда и разположени в съответните производства и стопанства.

Съгласно действащите по СУОС процедури отдел ЕКО извършва периодични проверки за течове, разливи и други несъответствия. При установяване на такива, същите се документират в ОД 8.5-02 „Лист за коригиращи действия”.

През 2008 год. не са установени течове от тръбната преносна мрежа или от резервоари, съхраняващи течни материали или горива.

Условие 8.3.4.5. Съхраняването на оловните и цинковите концентрати се извършва в непропускливи бетонови бункери в складовите стопанства на обособените Оловно и Цинково производства.

Условие 8.3.4.5.1. Съхраняването на флокулант се осъществява в оригиналните опаковки в закрития Централен склад, който е с бетонова основа.

Условие 8.3.4.5.2. Реагентите за ЦПСОВ се съхраняват в склад Реагентно отделение към ЦПСОВ, който е снабден с киселинно устойчива изолация, а съдовете са снабдени с обваловки с обем, достатъчен да поеме обема на съответния съд.

Условия 8.3.4.6. и 8.3.4.7.  За съхранението на прахообразните олово- и цинк-съдържащи материали през 2008 г. е изграден и пуснат в експлоатация нов, изцяло закрит Склад, който отговаря напълно на всички съвременни изисквания.

Условие 8.3.4.10. Транспортирането на прахообразните материали се извършва в капсуловани бункер-ремаркета, които не разрешават образуването на вторични, неорганизирани прахови емисии.

Условие 8.3.4.12. Ситната фракция кокс, с влажност не по-малко от 20 % се съхранява в бетонови бункери.

Едрата фракция кокс се съхранява на бетонирана площадка със система за отвеждане на дъждовните води до утаителна шахта. Характеризираните в придружаващите всяка партида кокс сертификати физико-химични свойства го определят като материал, не съдържащ фракция под 1 mm и следователно не прахообразуващ. Въпреки това, през летния сезон, при необходимост, складираните количества кокс допълнително се овлажняват.

При периодичните наблюдения на площадките за съхраняване на кокса, извършвани от специалистите на отдел ЕКО, не е констатирано генерирането на неорганизирани прахови емисии както при съхраняването, така и при товаро-разтоварни дейности.

Условие 8.3.4.13. Всички използвани в производствения процес спомагателни материали и реатенти се съхраняват в оригиналните им опаковки, в закрити складове по начин, недопускащ нарушаване целостта на опаковките им.

Условие 8.3.4.14. Съгласно изискванията на действащата СУОС, отразени в ИОС 00-1 „Управление на опасните вещества” при експедиция на готова продукция, класифицирана като опасно химично вещество, специалистите на Управление МРПЛ отговарят за правилното й етикетиране, в съответствие с изискванията на ЗВВХВП. Управлението осигурява на превозвача задължителните придружаващи документи за транспорт по ADR, а на потребителя – информационен лист за безопасност на химичното вещество преди или по време на първата доставка.

Условие 8.3.4.15. Всички взривни материали, използвани в КЦМ, се съхраняват в специализиран склад при условия и съгласно установените изисквания за безопасност

Условие 8.3.5. Проверка и документиране

Условие 8.3.5.1. Съгласно изискванията на действащите процедури и инструкции от СУОС, от съответните звена, на територията на които се намират и експлоатират резервоарите за съхранение на течните горива и сярната киселина, се извършва ежедневен контрол за идентифициране на течове, с цел предотвратяване на залпови замърсявания на водите (ГП ОС 4.6/1 „Оперативно управление на водите”, технологични работни инструкции и интрукции по БЗР по участъци).

С цел предотвратяване на замърсяванията, вследствие на аварийни течове на сярна киселина, резервоарите в участък “Сярна киселина” са оградени с обваловки, изолирани с киселиноустойчиви плочи.Тези обваловки, чрез специален канал, са свързани с приемния басейн на участък “Неутрализация”. По този начин всеки авариен разлив на киселина директно се обработва и неутрализира. (налична ПСК-ТИ-02 „Технологична инструкция на технологично звено „Сярна киселина”).

Условие 8.3.5.2. В КЦМ се прилагат документирани инструкции за откриване и своевременно отстраняване на течовете в разпределителната система за мазут и тръбопреносната прежа за природен газ.

През 2008 г. на територията на КЦМ не са установени разливи на мазут.

Условие 8.3.5.3.  Състоянието на всички действащи складове и площадки за временно съхранение периодично се контролира съгласно изискванията за тяхната експлоатация и действащите инструкции от СУОС.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Всички замърсители, изхвърляни през 2008 г. в околната среда (въздух, вода, почви) в резултат на дейността на КЦМ, АД са охарактеризирани в Таблица 4.1. Данните в нея са получени чрез изчисления, с използване на резултатите от провеждания собствен мониторинг, а именно:

- Измерена концентрация на вредното вещество;

- Измерен дебит чрез монтиран разходомер или чрез периодични директни измервания;

- Данни за ефективния фонд работно време на пречиствателното или технологично оборудване за 2008 г.

Таблица 4.1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) kg/год. | във води (колона 1b) kg/год. | в почва (колона 1c) kg/год. |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | 2020165 M, C | - | - | 2020165 | * |
| 8# | - | Азотни оксиди (NOx/NO2) | “-“ (42339) M, C | - | - | - | * |
| 11# | - | Серни оксиди (SOx/SO2) | 3553474 M, C | - | - | 3553474 | * |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | - | “-“ (0,003) M, C | - | - | ** |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | 47 M, C | “-“ (0,225) M, C | - | 42 | *, ** |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - | “-“ (0,030) M, C | - | - | ** |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | - | “-“ (<0,006) M, C | - | - | ** |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | 7415 M, C | “-“ (0,450) M, C | - | 7365 | *, ** |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 15271 M, C | “-“ (2,132) M, C | - | 14271 | *, ** |
| 47# |  | PCDD + PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) | “-“ (0.00083) M, C | - | - | - | * |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) | - | “-“ (<0,120) M, C | - | - | ** |
| 86# | - | Фини прахови час-тици < 10μm (PM10) | “-“ (31256) M, C | - | - | - | * |
| - | - | Желязо | - | (0,090) M, C | - | - | - |

Използвани методи за определяне на показателите в колони 1а) , 1b), 1c):

| №. | CAS номер | Замърсител | Използван метод |
| --- | --- | --- | --- |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | Във въздух - ВВЛМ 1-1/2003 с последващо изчисляване, М,С |
| 8# | - | Азотни оксиди (NOx/NO2) | Във въздух - ВВЛМ 1-1/2003 с последващо изчисляване,М,С |
| 11# | - | Серни оксиди (SOx/SO2) | Във въздух - ВВЛМ 1-1/2003 и БДС 17.2.4.04 с последващо изчисляване, М,С |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | Във води – БДС EN ISO 11969 с последващо изчисляване М,С; В почви – БДС 17.4.4.01-79, М |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | Във въздух – БДС EN 14385 с последващо изчисляване, М,С Във води – ISO 8288 с последващо изчисляване, М,С В почви – ISO 11047, М |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | Във води – ISO 8288 с последващо изчисляване, М,С В почви – ISO 11047, М |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | Във води – БДС 12419-82 с последващо изчисляване, М,С |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | Във въздух - БДС EN 14385 с последващо изчисляване, М,С Във води – ISO 8288 с последващо изчисляване, М,С В почви – ISO 11047, М |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | Във въздух – ВВЛМ 1-2/2003 с последващо изчисляване, М,С Във води – ISO 8288 с последващо изчисляване, М,С В почви – ISO 11047, М |
| 47# | - | PCDD + PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) | Във въздух – БДС EN 1948-1,2,3 с последващо изчисляване, М,С |
| 76# | - | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) | Във води - БДС 17.1.4.02 с последващо изчисляване, М,С |
| 86# | - | Фини прахови час-тици < 10μm (PM10) | Във въздух - БДС 17.2.4.02 с последващо изчисляване, М,С |
| - | - | Желязо | Във води - БДС 3425 с последващо изчисляване, М,С |

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Условие 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1.1. Технологичните инструкции за определяне и документиране на действията по поддържането на оптималния работен режим на всички пречиствателни съоръжения се спазват. Осигурява се документиране на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

Условия 9.1.1.1. (ново), 9.2.1.7. (ново) и 9.6.4. (ново)  През месец октомври 2007 г. е въведена в експлоатация нова вентилационна система, включваща пречиствателно съоръжение пластинчат воден скрубер с демистер към Инсталацията за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори (ТИ 29). Мероприятието е отчетено в ГДОС за 2007 г. Протоколите от изпитванията за 2008 г., проведени от акредитираната Лаборатория по екология при КЦМ, АД са дадени в приложение към настоящия доклад.

Условия 9.1.4. Цялото оборудване за пречистване, контрол и мониторинг на емисиите се поддържа в съответствие с действащите по места технологични инструкции. Оборудването, включително резервното, е осигурено и налично на площадката.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници - Информацията за емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от всеки точков източник на територията на КЦМ, АД за 2008 г., съобразно условията на Комплексното разрешително са показани в таблиците по-долу.

Условие 9.2.1. Завод за производство на олово и сплави

Условие 9.2.1.1. Вентилационни газове

Точков Източник №1, отд. Дробилно

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 4,5 | Веднъж годишно | 100 |
| Pb | mg/Nm3 | 2 | - | 1,845 | Веднъж годишно | 100 |
| Cd | mg/Nm3 | 0,01 | - | 0,0086 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 47 000 | - | 45 630 | Веднъж годишно | 100 |

Точков Източник №2, отд. Пресевно

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 4,1 | Веднъж годишно | 100 |
| Pb | mg/Nm3 | 2 | - | 1,687 | Веднъж годишно | 100 |
| Cd | mg/Nm3 | 0,01 | - | 0,008 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 50 000 | - | 45 500 | Веднъж годишно | 100 |

Точков Източник №4, у-к Топилен

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 4,4 | Веднъж годишно | 100 |
| Pb | mg/Nm3 | 2 | - | 1,09 | Веднъж годишно | 100 |
| Cd | mg/Nm3 | 0,01 | - | 0,002 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 55 000 | - | 40 755 | Веднъж годишно | 100 |

Точков Източник №5, отд. Сребродобивно и Бисмутно

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 4,5 | Веднъж годишно | 100 |
| Pb | mg/Nm3 | 2 | - | 1,88 | Веднъж годишно | 100 |
| Cd | mg/Nm3 | 0,01 | - | 0,003 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 68 000 | - | 57 630 | Веднъж годишно | 100 |

Точков Източник №6, КБП – цех Рафинация

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 3,5 | Веднъж годишно | 100 |
| Pb | mg/Nm3 | 2 | - | 1,453 | Веднъж годишно | 100 |
| Cd | mg/Nm3 | 0,01 | - | 0,006 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 65 000 | - | 53 715 | Веднъж годишно | 100 |

Условие 9.2.1.1.1. - Точков Източник №3, отд. Шихтово

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 4,1 | Веднъж годишно | 100 |
| Pb | mg/Nm3 | 2 | - | 1,47 | Веднъж годишно | 100 |
| Cd | mg/Nm3 | 0,01 | - | 0,006 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 16 000 | - | 2 640 | Веднъж годишно | 100 |

Условия 9.2.1.2 и 9.2.1.3. Докладвани в ГДОС 2005 г.

Условие 9.2.1.4. Проблемите, свързани с работата на агломерационната машина в у-к Аглотопилен, както и всички екологични проблеми на Обособено Оловно Производство, ще бъдат разрешени с внедряването на новата автогенна технология за преработка на оловосъдържащи суровини. Това е част от големия проект за „Технологично обновяване и разширение на производството на КЦМ, АД”. Процедурата по изготвяне на ДОВОС на проекта е към своя край – очаква се до края на І-то тримесечие на 2009 г. да излезе решението на МОСОВ. Паралелно с това в напреднала фаза е базовия инженеринг на новата автогенна инсталация, при която агломашината ще отпадне като технологично съоръжение.

Условие 9.2.1.5. Технологични газове

Точков Източник №7 (ШП, ФП, АМ, КБП и КП)

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Непрекъснат Мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | 3,95 | 4,9 | Веднъж годишно | 100 |
| Pb | mg/Nm3 | 1,8 | - | 1,32 | Веднъж годишно | 100 |
| Cd | mg/Nm3 | 0,01 | - | 0,009 | Веднъж годишно | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 450 | 1093,89 | 962,2 | Веднъж годишно | 0 |
| NOx | mg/Nm3 | 60 | - | <50 | Веднъж годишно | 100 |
| Диоксини | ng TEQ/Nm3 | 0,5 | - | 0,14 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 550 000 | 439 038 | 419 905 | Веднъж годишно | 100 |

*средногодишни стойности

Условие 9.2.1.6. Горивни газове

Точков Източник №22, цех Рафинация - ДП, ЛП

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80 | - | 6,6 | Веднъж годишно | 100 |
| сажди | mg/Nm3 | 15 | - | < 3,00 | Веднъж годишно | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 200 | - | < 15,00 | Веднъж годишно | 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 50 | - | < 50,00 | Веднъж годишно | 100 |
| CO | mg/Nm3 | 170 | - | < 50,00 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 35 200 | - | 13 065 | Веднъж годишно | 100 |

Точков Източник №26, отд. Pb сплави (Бисмутно)

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | < 15 | Веднъж годишно | 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 250 | - | < 50 | Веднъж годишно | 100 |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | < 50 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 10 000 | - | 9 065 | Веднъж годишно | 100 |

Условие 9.2.1.6.1.(ново) Точков Източник №24, Рафинационни котли

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | < 15,00 | Веднъж годишно | 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 250 | - | < 50,00 | Веднъж годишно | 100 |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | < 50,00 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 15 500 | - | 14 034 | Веднъж годишно | 100 |

Условие 9.2.1.7. (ново) Точков Източник №29, ИСАОКА

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 105 | - | < 3,00 | Веднъж годишно | 100 |
| Pb | mg/Nm3 | 0,5 | - | 0,011 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 8 000 | - | 7 045 | Веднъж годишно | 100 |

Условие 9.2.2. Завод за производство на цинк и сплави

Условие 9.2.2.1. Вентилационни газове

Точков Източник №9, ПУ Фюминг окиси

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 4,2 | Веднъж годишно | 100 |
| Pb | mg/Nm3 | 1,4 | - | 0,310 | Веднъж годишно | 100 |
| Cd | mg/Nm3 | 0,01 | - | 0,002 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 2 000 | - | 1 610 | Веднъж годишно | 100 |

Точков Източник №10, ПУ Велц окиси

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 4,3 | Веднъж годишно | 100 |
| Pb | mg/Nm3 | 1,3 | - | 0,378 | Веднъж годишно | 100 |
| Cd | mg/Nm3 | 0,01 | - | 0,0086 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 2 000 | - | 1 605 | Веднъж годишно | 100 |

Точков Източник №11, ПУ Угарка

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 4,8 | Веднъж годишно | 100 |
| Pb | mg/Nm3 | 0,14 | - | 0,08 | Веднъж годишно | 100 |
| Cd | mg/Nm3 | 0,01 | - | 0,007 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 3 000 | - | 2 560 | Веднъж годишно | 100 |

Точков Източник №12, отд. Кадмиево

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 4,6 | Веднъж годишно | 100 |
| Pb | mg/Nm3 | 2,2 | - | 1,27 | Веднъж годишно | 100 |
| Cd | mg/Nm3 | 0,02 | - | 0,013 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 2 500 | - | 2 140 | Веднъж годишно | 100 |

Точков източник № 13 – Едро дробене – Поради технологична непотребност през 2008 г. източникът не е работил.

Точков Източник №14, отд. Ситно дробене

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 4,2 | Веднъж годишно | 100 |
| Pb | mg/Nm3 | 0,37 | - | 0,10 | Веднъж годишно | 100 |
| Cd | mg/Nm3 | 0,02 | - | 0,005 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 14 000 | - | 12 320 | Веднъж годишно | 100 |

Точков Източник №17, ПЦПНС – тръбна пещ

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 4,6 | Веднъж годишно | 100 |
| Pb | mg/Nm3 | 1,2 | - | 0,248 | Веднъж годишно | 100 |
| Cd | mg/Nm3 | 0,02 | - | 0,017 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 8 000 | - | 6 565 | Веднъж годишно | 100 |

Точков Източник №18, ПЦПНС – гранулатор

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 4,4 | Веднъж годишно | 100 |
| Pb | mg/Nm3 | 1,1 | - | 0,346 | Веднъж годишно | 100 |
| Cd | mg/Nm3 | 0,02 | - | 0,015 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 6 100 | - | 4 925 | Веднъж годишно | 100 |

Точков източник 27 – Приемно устройство угарка, у-к Пържилен – През 2008 г. устройството не е работило.

Точков Източник №28, у-к Пържилен, Топкова мелница

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 4,4 | Веднъж годишно | 100 |
| Pb | mg/Nm3 | 0,107 | - | 0,08 | Веднъж годишно | 100 |
| Cd | mg/Nm3 | 0,02 | - | 0,013 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 3 500 | - | 3 470 | Веднъж годишно | 100 |

Точков Източник №8, отд. Пържилно

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 4,8 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 10 500 | - | 7 665 | Веднъж годишно | 100 |

Точков Източник №19, у-к Електролитен, Индукционна пещ

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 3,9 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 30 000 | - | 26 760 | Веднъж годишно | 100 |

Точков Източник №20, у-к Електролитен, отд. Цинков прах

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 4,8 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 21 000 | - | 16 720 | Веднъж годишно | 100 |

Точков Източник №21, у-к Електролитен, отд. Дросево

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 4,2 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 7 000 | - | 5 300 | Веднъж годишно | 100 |

Условие 9.2.2.2. В КЦМ, АД се използва само нискосернист мазут, като всяка доставена партида е придружавана със сертификат за качество.

Условие 9.2.2.3. Технологични газове

Точков Източник №15, Велц пещи

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | 2,64 | 4,1 | Веднъж годишно | 100 |
| Pb | mg/Nm3 | 1,8 | - | 0,366 | Веднъж годишно | 100 |
| Cd | mg/Nm3 | 0,02 | - | 0,016 | Веднъж годишно | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 450 | 285,37 | 325 | Веднъж годишно | 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 60 | - | 42,17 | Веднъж годишно | 100 |
| Диоксини | ng TEQ/Nm3 | 0,5 | - | 0,06 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 160 000 | 130 631 | 95 830 | Веднъж годишно | 100 |

*средногодишни стойности

Точков Източник №16, Технологични газове

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 4,7 | Веднъж годишно | 100 |
| Pb | mg/Nm3 | 1,8 | - | 1,37 | Веднъж годишно | 100 |
| Cd | mg/Nm3 | 0,02 | - | 0,018 | Веднъж годишно | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 450 | - | 322,0 | Веднъж годишно | 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 60 | - | 38,4 | Веднъж годишно | 100 |
| Диоксини | ng TEQ/Nm3 | 0,5 | - | 1,43 | Веднъж годишно | 0 |
| Дебит | Nm3/h | 26 000 | - | 24 940 | Веднъж годишно | 100 |

Условие 9.2.2.4. Завод за производство на сярна киселина

Точков Източник №23, у-к Сярна киселина, технологични газове

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SO2 | kg/t, mg/Nm3 | 2,6 kg/t произведена 100 % H2SO4 или 778 mg/Nm3 (при 7 об. % SO2), или 99,7 % десулфуризация | 99,81 % десулфуризация | 280,0 mg/Nm3 | Веднъж годишно | 100 |
| SO3 | mg/Nm3 | 120 | - | < 5,0 | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 49 000 | 39 047 | - | Веднъж годишно | 100 |

*средногодишни стойности

Условие 9.2.2.5. Горивни газове

Точков Източник №25, Парокотелна централа

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | < 10* | Веднъж годишно | 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 250 | - | 188.6 | Веднъж годишно | 100 |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | < 10* | Веднъж годишно | 100 |
| Дебит | Nm3/h | 32 400 | - | 6 456 | Веднъж годишно | 100 |

От показаните в таблиците данни се вижда, че нарушения на НДЕ за емисии от неподвижни източници през 2008 г. са констатирани на ТИ 7 – концентрация на серен диоксид, стойности измерени от СНИ и на ТИ 16 – PCDD/F (диоксини и фурани).

Проблемът с емисиите на серен диоксид от ТИ 7 ще бъде решен със строителството на ново Оловно производство. Що се отнася до ТИ 16, през 2008 г. В КЦМ за първи път е извършено изпитване за определяне на съдържанието на диоксини и фурани в отпадъчните технологични газове. Като се има предвид спецификата на анализа е необходимо натрупване на повече данни по този замърсител, за да се вземе решение за справяне с проблема, ако съществуването му се потвърди при следващите измервания.

Условие 9.3. Неорганизирани емисии

Условие 9.3.2. Изпълнено и докладвано в ГДОС през 2005 г.

Условие 9.3.3. Изпълнено и докладвано в ГДОС за 2007 г.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

През годината няма постъпили оплаквания от близките населени места за миризми от площадката на КЦМ, АД.

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху КАВ

Условие 9.5.2. Изпълнено и докладвано в ГДОС през 2005 г.

Условие 9.6. Собствен мониторинг

Условие 9.6.1. Собствените периодични измервания в КЦМ, АД се извършват от акредитираната по БДС EN ISO/IEC 17025 изпитвателна Лаборатория по екология. Всички използвани за целта средства за измерване, както и прилаганите изпитвателни методи отговарят на изискванията на този стандарт.

Условия 9.6.2, 9.6.2.1 и 9.6.3.  Собствените непрекъснати измервания на емисиите във въздуха от трите източника на технологични газове, както и използваните за целта средства са съобразени с изискванията на Наредба № 6/1999 г.

Условие 9.6.4. От пускането в редовна експлоатация на Инсталацията за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори КЦМ е включило нейното изпускащо устройство № 29 в Плана си за СПИ. Протоколите от измерванията са приложени към настоящия ГДОС.

Условие 9.6.4.1, 9.6.4.2, 9.6.5.1.(ново) и 9.6.5.2.(ново) Копия от протоколите от провеждания собствен периодичен мониторинг на всички ТИ на територията на КЦМ, АД, в които са показани използваните изпитвателни методи, са приложени към настоящия ГДОС.

Годишните количества на замърсителите се изчисляват съгласно изискванията на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EРЕВВ) и действащата инструкция в рамките на СУОС, като данните се съхраняват и се докладват като част от ГД ОС.

Годишният доклад от собствения непрекъснат мониторинг на емисии от ТИ №№ 7, 15 и 23 през 2008 г. е показан в Приложение към настоящия Доклад.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Условие 10. Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения

Условие 10.1.1.1.1.(ново) Всички показатели на работата на пречиствателните съоръжения по пътя на отпадъчните води – приемен канал с груба решетка, двутраншеен пясъко-и маслоуловител, усреднителен резервоар, пет броя реактори за химическо третиране, радиален утаител, реактор за кондициониране, резервоар за пречистена вода и камерна филтърпреса – се измерват с автоматични прибори, като стойностите са изведени на дисплей в пулта за управление на ЦПСОВ и се документират в технологичните журнали, съгласно действащите инструкции за експлоатация.

Условие 10.1.1.2.1 (ново), 10.1.1.2.2 (ново) и 10.1.1.2.3.(ново): В ЦПСОВ са въведени и са налични документирани работни инструкции за експлоатация и поддръжка на пречиствателните съоръжения по пътя на отпадъчните води. Инструкциите са предоставени и проверени при проверката на място през 2006 г.

Условие 10.1.1.3. В дружеството се извършват периодични проверки на състоянието на канализационната мрежа, включително установяване на течове, съгласно действащата в рамките на СУОС работна инструкция. Поддържането и ремонтните дейности на ВиК съоръженията се отразяват в ОД ОС 4.6/1-01 “Дневник за преглед и ремонт на ВиК съоръжения”. Планирането, поддържането и ремонтната дейност на машините и съоръженията се осъществява от външна организация по реда на КОП 6.3 “Управление на инфраструктурата и работната среда”. През 2008 г. няма регистрирани течове в канализационната мрежа.

Условие 10.1.1.4. Изпълнено – През м. Септември, 2008 г. аварийните връзки на ЦПСОВ са пломбирани от представител на Басейнова Дирекция – Пловдив.

Условие 10.1.1.5 и 10.1.1.6  Забраната за достъп на външни лица до открития бетонов канал за отпадъчни води  е обозначена на специални табели. Контролът за достъпа се извършва чрез периодични обходи.

Условие 10.1.3.1. и 10.1.3.2. Съгласно данните от провеждания собствен периодичен мониторинг качеството на отпадъчните води отговаря на изискванията, установени в КР и не нарушава категорията на приемника р. Чая (ІІІ-та категория). През 2008 г. не е имало залпово изпускане на замърсяващи вещества, в следствие на аварийни ситуации, поради което не са предприемани коригиращи действия за ликвидиране на евентуалните последствия и не са извършени уведомявания на РИОСВ и Басейнова дерекция.

Условие 10.1.4. Собствен мониторинг

Потокът от отпадъчни води, заустван в р. Чая, е смесен и се състои от пречистените в ЦПСОВ производствени, дъждовни и битово-фекални води, формирани на производствената площадка на КЦМ АД, гр. Пловдив.

Условие 10.1.4.2. В Таблица №№ 4.3.1 са показани емисиите със смесения поток отпадъчни води, честотата на пробоотбор и съответствието на резултатите с изискванията на КР. Данните от мониторинга са съгласно протоколите от изпитванията, провеждани от акредитираната Лаборатория по екология при КЦМ, АД, приложени към настоящия доклад.

Таблица 4.3.1. Емисии в отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни) на изход от ЦПСОВ – точка на пробовземане № 1, съгласно КР 1/2007 г. за 2008 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг (усреднени) | Честота на мониторинг | Съответс-твие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Арсен и съединенията му (като As) | mg/dm3 | 0,100 | 0,001 | 1 път/ седмица | 100 |
| Кадмий и съединенията му (като Cd) | mg/dm3 | 0,100 | 0,075 | 1 път/ седмица | 100 |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,50 | 0,01 | 1 път/ седмица | 100 |
| Живак и съединенията му (като Hg) | mg/dm3 | 0,010 | <0,001 | 1 път/годишно | 100 |
| Олово и съединенията му (като Pb) | mg/dm3 | 0,30 | 0,15 | 1 път/ седмица | 100 |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 3,00 | 0,71 | 1 път/ седмица | 100 |
| Дебит на отпадъчните води | m3/час m3/год. | 350 3066000 | 342 3003000 | непрекъснато | 100 |
| pH |  | 6÷9 | 7,88 | 1 път/ седмица | 100 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35,00 | 8,24 | 1 път/ седмица | 100 |
| Желязо и съединенията му (като Fe) | mg/dm3 | 3,50 | 0,03 | 1 път/ седмица | 100 |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,50 | <0,02 | 4 пъти/годишно | 100 |
| Сулфати | mg/dm3 | 400,00 | 376,00 | 1 път/месец | 100 |
| ХПК | mg/dm3 | 125,00 | 23,10 | 1 път/месец | 100 |
| БПК5 | mg/dm3 | 25,00 | 7,18 | 1 път/месец | 100 |

Условие 10.1.4.3.(ново) Изпълнено през 2007 г. и докладвано в ГДОС през 2008 г.

Условие 10.1.4.4(ново) и 10.1.4.5 (ново). Въведена е писмена Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения и изчисляване на преките годишни емисии на следните замърсители: неразтворени вещества, нефтопродукти, цинк, олово, мед, живак, кадмий, арсен и желязо. Съгласно Инструкцията оценката на съответствието се извършва от ръководителя на акредитираната Лаборатория по екология към КЦМ. При констатирани нарушения същият предприема действия за установяване на източника на замърсяване, след което докладва своите констатации на ръководителя на звеното-източник на замърсяване и на Главния еколог, които предприемат подходящите коригиращи действия.

Количеството на преките годишни емисии на неразтворени вещества, общ органичен въглерод (нефтопродукти), Zn, Pb, Cu, Hg, Cd, As, Fe, БПК5 и ХПК, изразени като килограми, са докладвани в т. 4.1. на настоящия Годишен Доклад, като стойностите са изчислени на база годишно количество зауствани води и средногодишната концентрация на съответния замърсител.

Условие 10.1.4.6. През м. януари на 2009 г. е заплатена такса за разрешено водоползване и такса за заустване на отпадъчни води, като съответните копия от банковите платежни нареджания своевременно са изпратени на Басейнова дирекция – Пловдив.

Условие 10.1.4.6.1. Показанията на разходомера за отпадъчни води на изход от ЦПСОВ е с натрупване и се съхраняват в електронен вариант в пулта за управление на ЦПСОВ. През 2008 г. не е имало авария на разходомерното устройство, измерващо потока отпадъчни води на изход от ЦПСОВ.

Условие 10.2. Охлаждащи води

Условие 10.2.3.1 и 10.2.3.2 (ново): Съгласно данните от провеждания собствен периодичен мониторинг качеството на охлаждащите води отговаря на изискванията, установени в КР и не нарушава категорията на приемника р. Чая (ІІІ-та категория). През 2008 г. не е имало залпово изпускане на замърсяващи вещества, в следствие на аварийни ситуации, поради което не са предприемани коригиращи действия за ликвидиране на евентуалните последствия и не са извършени уведомявания на РИОСВ и Басейнова дерекция.

Условие 10.2.4. Собствен мониторинг – Извършва се от акредитираната Лаборатория по екология към КЦМ, А. Данните от измерванията през годината са показани под формата на протоколи в приложение към настоящия ГДОС, а анализа на съответствието с установените норми в КР 1/2007 – в Таблица 4.3.2.

Таблица 4.3.2. Емисии в канал за отпадъчни охлаждащи води – точка на пробовземане № 2, съгласно КР 1/2007 г. за 2008 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответс-твие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Арсен и съединенията му (като As) | mg/dm3 | 0,100 | <0,001 | 1 път/ месец | 100 |
| Кадмий и съединенията му (като Cd) | mg/dm3 | 0,100 | 0,009 | 1 път/ месец | 100 |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,50 | 0,01 | 1 път/ месец | 100 |
| Живак и съединенията му (като Hg) | mg/dm3 | 0,010 | <0,001 | 1 път/година | 100 |
| Олово и съединенията му (като Pb) | mg/dm3 | 0,30 | 0,08 | 1 път/ месец | 100 |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 3,00 | 0,48 | 1 път/ месец | 100 |
| Дебит на отпадъчните води | m3/час m3/год | 450÷650 - | 358 3145000 | - непрекъснато | 100 |
| pH |  | 6÷9 | 7,48 | 1 път/ месец | 100 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35,00 | 8.54 | 1 път/ месец | 100 |
| Желязо и съединенията му (като Fe) | mg/dm3 | 3,50 | 0,10 | 1 път/ месец | 100 |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,50 | <0,02 | 4 пъти/година | 100 |
| Сулфати | mg/dm3 | 400,00 | 141,20 | 1 път/месец | 100 |

Условие 10.2.4.3 (ново) и 10.2.4.3.1(ново) Изпълнено през 2007 г. и докладвано в ГДОС през 2008 г.

Условие 10.2.4.4(ново)  и 10.2.4.5 (ново)  Въведена е писмена Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения и изчисляване на преките годишни емисии на следните замърсители: неразтворени вещества, нефтопродукти, цинк, олово, мед, живак, кадмий, арсен и желязо. Съгласно Инструкцията оценката на съответствието се извършва от ръководителя на акредитираната Лаборатория по екология към КЦМ. При констатирани нарушения същият предприема действия за установяване на източника на замърсяване, след което докладва своите констатации на ръководителя на звеното-източник на замърсяване и на Главния еколог, които предприемат подходящите коригиращи действия.

Количеството на преките годишни емисии на неразтворени вещества, общ органичен въглерод (нефтопродукти), Zn, Pb, Cu, Hg, Cd, As, Fe, БПК5 и ХПК изразени като килограми, са докладвани в т. 4.1. таблица 1, Доклад по ЕРЕВВ и PRTR. към настоящия Годишен Доклад, като стойностите са изчислени на база годишно количество зауствани води и средногодишната концентрация на съответния замърсител.

Условие 10.3. Битово-фекални води

Условие 10.3.1. Работа на пречиствателните съоръжения

Условия 10.3.1.1, 10.3.1.2, 10.3.1.3, 10.3.1.4 и 10.3.1.5, 10.3.1.6, 10.3.1.7, 10.3.1.8 и 10.3.1.9: На 01.11.2007 г., след извършване на реконструкция, е пусната в редовна експлоатация старата Пречиствателна станция за битово-фекални води (ПСБФВ). В резултат на това стана възможно механично пречистените в ПСБФВ отпадъчни битово-фекални води да се връщат на вход в ЦПСОВ за химическо третиране и очистване от тежки цветни метали.

Съществуващите Инструкции за експлоатация на двете пречиствателни станции са  актуализирани в унисон с новите работни условия.

Мероприятието е докладвано в ГДОС за 2008

Условие 10.3.3. Отпадъчните битово-фекални води са част от смесения поток отпадъчни производствени води. Съгласно данните от собствения периодичен мониторинг качеството на заустваните в р. Чая води не нарушава нейната категория.

Условие 10.3.4. Собствен мониторинг

Тъй като механически пречистените битово-фекални води се заустват във входа на ЦПСОВ, изпълнението на условието е докладвано в отчитането на дейностите по Условие 10.1, а резултатите от собствения мониторинг – в Таблица 4.3.1 по-горе.

Условие 10.4. Дъждовни води

Условие 10.4.1.1: В рамките на действащата СУОС е разработена и внедрена И ОС 4.6/1-3 „Управление на съоръженията за третиране на промишлени и дъждовни отпадъчни води на територията на КЦМ, АД – Пловдив”, касаеща поддържането на оптималния работен режим на локалните пречиствателни съоръжения.

Условия 10.4.2, 10.4.3 и 10.4.4: Очистването на дъждовните води се извършва в ЦПСОВ, заедно с отпадъчните промишлени и битово-фекални води, поради което резултатите от собствения мониторинг на пречистените дъждовни води са показани в Таблица 4.3.1.

Съгласно данните от собствения периодичен мониторинг качеството на заустваните в р. Чая пречистени дъждовни води, като част от общия поток, не нарушава нейната категория. Собственият периодичен мониторинг се извършва от акредитираната Лаборатория по екология към КЦМ.

Условие 10.5. Документиране и докладване (ново)

Условия 10.5.1(ново) и 10.5.2 (ново): Всички резултати от мониторинга на работните параметри на съоръженията в ЦПСОВ, както и резултатите от проверките на съответствията, причините за констатираните несъответствия и предприетите коригиращи действия се съхраняват по години, съгласно действащите работни инструкции в рамките на КИСУ.

Условие 10.5.3. Извършените през 2008 г. проверки на съответствието на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения в ЦПСОВ съгласно КР 1/2007, както и прилаганите коригиращи действия са показани в следната таблица:

| Контролиран параметър | Оптимал-на стойност | Брой проверки | Вид на оборудването за мониторинг/начин на измерване | Съответ-ствие, % | Приети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приемен канал с груба решетка |
| Ниво на постъпващите води в канала | 0.5 м | Непрекъснато измеване | Автоматичен нивомер | 100 | няма |
| рН преди решетка (вход ЦПСОВ) | 7-9 | Непрекъснато измерване | Автоматичен рН-метър | 100 | Добавяне на NaOH за коригиране на стойността – при необходимост |
| Двутраншеен пясъко-и маслоуловител |
| Ниво на масления слой | До запълване на буферния резервоар | Ежедневно – 366 бр. | Автоматичен нивомер към помпа за отвеждане | 100 | Няма |
| Усреднителен резервоар |
| рН | 7-9 | Непрекъснато измерване | Автоматичен рН метър | 100 | Добавяне на NaOH за коригиране на стойността – при необходимост |
| Работно ниво | 4.40 м | Непрекъснато измерване | Автоматичен нивомер |  |  |
| Първи реактор за химическо третиране |
| Количество на железен трихлорид | 4.5 g/l | Ежедневен – 366 бр. | Автоматично дозиращо устройство | 100 | Извършване на корекция при необходимост |
| Втори до четвърти реактор за химическо третиране |
| рН | 9.5-9.8 | Непрекъснато измерване | Автоматичен рН метър | 100 | Добавяне на варно мляко |
| Пети реактор за химическо третиране |
| Концентра-ция на разтвор на флокулант | 0.05 % | Непрекъснато | Автоматично дозиращо устройство | 100 | Извършване на корекция при необходимост |
| Радиален утаител |
| Ниво на утайката | До запълване на буферния конус | Ежедневно, 366 бр. | Автоматичен нивомер към помпа за отвеждане | 100 | При необходимост – филтруване на утайката |
| Реактор за кондициониране |
| рН | 8-9 | Непрекъснат | Автоматичен рН метър | 100 | Добавяне на сярна киселина – при необходимост |
| Резервоар за пречистена вода (Изход ПСОВ) |
| Дебит пречистена вода | 350 +/-50 куб.м. | Непрекъснато с натрупване | дебитомер | 100 | Няма |
| рН | 7-9 | при пробовзе-мане за мониторинг | Автоматичен рН-метър | 100 | Няма |
| Камерна филтърна преса |
| Налягане | 10-14 bar | При работа на съоръжението 280 бр. | манометър | 100 | Няма |

Условие 10.5.4 (ново) През 2008 г. няма регистрирани течове в канализационната мрежа на площадката на КЦМ, АД.

Условие 10.5.5 (ново) Протоколите с резултатите от провеждания собствен мониторинг на отпадъчните води през 2008 г. ежемесечно са предавани в БД и РИОСВ – Пловдив.

Условие 10.5.6. и 10.5.7.  Въведена е писмена Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения и изчисляване на преките годишни емисии на следните замърсители: неразтворени вещества, нефтопродукти, цинк, олово, мед, живак, кадмий, арсен и желязо. Съгласно Инструкцията оценката на съответствието се извършва от ръководителя на акредитираната Лаборатория по екология към КЦМ. При констатирани нарушения същият предприема действия за установяване на източника на замърсяване, след което докладва своите констатации на ръководителя на звеното-източник на замърсяване и на Главния еколог, които предприемат подходящите коригиращи действия.

Броят на извършените през 2008 г. проверки за оценки на съответствията на резултатите от собствения мониторинг с условията на КР 1/2007 г. по видове отпадъчни води е показан в следните таблици:

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА ИЗХОД ОТ ЦПСОВ (промишлени, дъждовни, битово-фекални)

| Параметър | Брой проверки на съответствието/ мониторингови измервания | Съотвествие, % | Коригиращи действия, бр. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дебит | Непрекъснато | 100 | Няма |
| Температура | Непрекъснато | - |  |
| рН | 54 бр. | 100 | Няма |
| Неразтворени в-ва | 54 бр. | 100 | Няма |
| Сулфатни йони | 12 бр. | 100 | Няма |
| Нефтопродукти | 4 бр. | 100 | Няма |
| Олово | 54 бр. | 100 | Няма |
| Цинк | 54 бр. | 100 | Няма |
| Кадмий | 54 бр. | 100 | Няма |
| Арсен | 54 бр. | 100 | Няма |
| Мед | 54 бр. | 100 | Няма |
| Живак | 1 бр. | 100 | Няма |
| Желязо | 54 бр. | 100 | Няма |
| БПК5 | 12 бр. | 100 | Няма |
| ХПК | 12 бр. | 100 | Няма |

ОХЛАЖДАЩИ УСЛОВНО ЧИСТИ ВОДИ

| Параметър | Брой проверки на съответствието/ мониторингови измервания | Съотвествие, % | Коригиращи действия, бр |
| --- | --- | --- | --- |
| Дебит | Непрекъснато | 100 | Няма |
| Температура | 12 бр. | - | - |
| рН | 12 бр. | 100 | Няма |
| Неразтворени вещества | 12 бр. | 100 | Няма |
| Сулфатни йони | 12 бр. | 100 | Няма |
| Нефтопродукти | 4 бр. | 100 | Няма |
| Олово | 12 бр. | 100 | Няма |
| Цинк | 12 бр. | 100 | Няма |
| Кадмий | 12 бр. | 100 | Няма |
| Арсен | 12 бр. | 100 | Няма |
| Мед | 12 бр. | 100 | Няма |
| Живак | 1 бр. | 100 | Няма |
| Желязо | 12 бр. | 100 | Няма |

Условие 10.5.8 и 10.5.9. Количеството на преките годишни емисии на неразтворени вещества, общ органичен въглерод (нефтопродукти), Zn, Pb, Cu, Hg, Cd, As, Fe, БПК5 и ХПК изразени като килограми, са докладвани в т. 4.1. таблица 1, Доклад по ЕРЕВВ и PRTR. на настоящия Годишен Доклад, като стойностите са изчислени на база годишно количество зауствани води и средногодишната концентрация на съответния замърсител.

4.4. Управление на отпадъците

Таблица 4 . Образуване на отпадъци (Условие 11.1) – през 2008 г.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранен на площадката | Транспортиране- собствен транспорт / външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИНК И СПЛАВИ – ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ |
| Шлаки от първия и втория етап на производство (клинкер и шлам) | 10 05 01 | 39000 т. | 38978 т. | 0,606 т. | 0,605 т. | Да-площадка №9 | „Елит Транс2003” ЕООД | Да |
| Други облицовъчни и огнеупор. м-ли от неметалургичните процеси различни от упоменатите в 161105 (киселинно устойчиви тухли и плочки) | 16 11 06 | 72 т. | 68,5 т. | _ | _ | Не | „ АТ и КОМ”АД | Да |
| Шамотни тухли Цинково производство | 16 11 04 | 160 т. | 143 т. | _ | _ | Не | „АТ и КОМ”АД | Да |
| ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО И СПЛАВИ – ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ |
| Шамотни тухли Оловно производство | 16 11 04 | 42 т. | 35,5 т. | _ | _ | Не | „АТ и КОМ”АД | Да |
| ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИНК И СПЛАВИ – ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ |
| Абсорбенти, филтърни материали(включително маслени филтри,неупоменати другаде),кърпи предпазни облекла,замърсени с опасни вещества ( от цинково проиводство) | 15 02 02 * | 1,2 т. | 1,15 т. | _ | _ | Не | _ | Да |
| Хроммагнезитови тухли (цинково производство) | 16 11 03* | 155 т. | 150,5 т. | _ | _ | Не | „АТ и КОМ”АД | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | До 100 т | Не са генерирани |  |  |  |  |  |
| ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО И СПЛАВИ – ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ |
| Шлаки от първия и втория етап на производство (оловна шлака) | 10 04 01* | 35000 т. | 34958,458т. | 0,404 т. | 0,403 т. | Да-площадка №8 | НК”БДЖ” ”Ваня транспорт” ”ТИПО-ЕЛЗЕТ” | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали(включетелно маслени филтри,неупоменати другаде),кърпи предпазни облекла,замърсени с опасни вещества ( от оловно проиводство) | 15 02 02* | 1 т. | 0,98 т. | _ | _ | Не | _ | Да |
| Други облицовъчни и огнеупорни матерали от мет. пр-си съдържащи опасти в-ва – оловно производство | 16 11 03* | 43 т | 40 |  |  | Не | „АТ и КОМ”АД | Да |
| ДРУГИ ОТПАДЪЦИ |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 1500 т. | 1096,73т. | _ | _ | Да-пл.№4 | НК”БДЖ” | Да |
| Излязло от употреба оборудване различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | 16 02 14 | Условие 11.1.3. | Не са генерирани |  |  | Условие 11.3.7. |  |  |
| Други неупоменати отпадъци | 06 13 99 | Условие 11.1.3. | Не са генерирани |  |  | Условие 11.3.7. |  |  |
| Пластмаса (PVC ) | 17 02 03 | 5 т. | 3,2 т. | _ | _ | Да-пл.№4 | _ | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | До 0,5 т/г | 0,3 т |  |  | Да на пл-дка №4 | Папир БГ | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | До 50 м3/ г | 47,8 м3 | _ | _ | Да-пл.№13 | _ | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 2 т. | 1,8 т. | _ | _ | Да – Пл. №6 | „ АТ и КОМ”АД | Да |
| Пластмаса и каучук (маркучи, транспортни ленти и др. гум. изделия) | 19 12 04 | 0,5 т. | 0,4 т. | _ | _ | _ | „ АТ и КОМ”АД | Да |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 2,5 т. | 2,3 т. | _ | _ | Да Помещение | „ АТ и КОМ”АД | Да |
| Набивна маса | 10 10 08 | 5 т. | 4 т. | _ | _ | Да | „АТ и КОМ”АД | Да |
| Утайки от пречистване на отпадни води от населени места | 19 08 05 | 150 т. | 0,2 т. | _ | _ | _ | „ АТ и КОМ”АД | Да |
| ДРУГИ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 15 т. | 9 т. | _ | _ | Да Площадка №5 | _ | Да |
| Отработена катализаторна маса | 16 08 02* | 10 т/г | Не са генерирани |  |  | Да бетонен бункер |  |  |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 20 т. | 16,7 т. | _ | _ | Да-площадка №7 | „Лумакс транс” ЕООД | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 10 т. | 3,95 т. | _ | _ | Да-площадка №12 | „Лумакс транс” ЕООД | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 10 т. | 2,14 т. | _ | _ | Да-Цех”Електро снабдяване” | „Лумакс транс” ЕООД | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* | 0,1 т. | 0,1 т. | _ | _ | Да - Пл. №6 | „ АТ и КОМ”АД | Да |
| Утайки съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадни води | 19 08 13* | Условие 11.1.3 | 2316 т. | _ | _ | _ | _ | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | Условие 11.1.3. | Не са генерирани |  |  | Условие 11.1.3. | Условие 11.1.3. |  |
| БИТОВИ ОТПАДЪЦИ |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 220 т. | 68,67 т. | _ | _ | _ | „ АТ и КОМ”АД | Да |
| СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 3000 т. | 2927 т. | _ | _ | Да Площадки 1 и 2 | „ АТ и КОМ”АД | Да |
| ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ НА ОЛОВНО-КИСЕЛИ АМОРТИЗИРАНИ АКУМУЛАТОРИ – ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ |
| Цветни метали (оловни детайли и метални решетки) | 19 12 03 | 6048 т. | 2254,99т. | _ | _ | Да покрит бункер № 16 | „ АТ и КОМ”АД | Да |
| Пластмаса и каучук (Полипропилен ) | 19 12 04 | 1296 т. | 450,991 т. | _ | _ |  | " Енко-Пловдив" ЕООД | Да |
| ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ НА ОЛОВНО-КИСЕЛИ АМОРТИЗИРАНИ АКУМУЛАТОРИ – ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества(отработени филтърпи платна) | 15 02 02* | 0,1 | Не са генерирани |  |  | Да на площадка № 11 |  |  |
| Разделно събран електролит от батерии и акумулатори | 16 06 06* | 4752 т. | 1503,327т. | _ | _ | Не | „ АТ и КОМ”АД | Да |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества(оловна паста) | 19 12 11* | 8640 т. | 3006,655 т. | _ | _ | Да покрит бункер № 17 | „ АТ и КОМ”АД | Да |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества(ебонит,ПЕ,ПВЦ-сепаратори) | 19 12 11* | 864 т. | 300,665 т. | _ | _ | Да покрит бункер № 18 | „ АТ и КОМ”АД | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 21600 т. | 7516,639 т. | _ | _ | Да Площадка №11 | _ | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци – 2008 г.

| Отпадък | Код | Оползотворява-не на площадката | Обезвреж-дане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Условие 11.5 и 11.6) |
| Шлаки от първия и втория етап на производство (клинкер и шлам) | 10 05 01 | Не | Не | „Реклин”ООД | Да |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на пром. отпад. води | 19 08 13* | Да,, във велц-пещите на ОЦП | Не | Не | Да |
| Шлаки от първия и втория етап на производство (оловна шлака) | 10 04 01* | Не | Не | “Златна Панега” АД; | Да |
| Отпадъци, съдържащи други тежки метали (оловна паста) | 06 04 05* | Да, в ШП на ООП | Не | Не | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (оловна паста, оловни решетки, оловни плочи) | 10 10 99 | Да, в ШП и в КБП на ООП | Не | Не | Да |
| Шлаки от първия и втория етап на производство (цинков синтер) | 10 05 01 | Да,, във велц-пещите на ОЦП | Не | Не | Да |
| Метални оксиди съдържащи цинк | 06 03 15* | Да,, във велц-пещите на ОЦП | Не | Не | Да |
| Отработени филтруващи глини | 19 11 01* | Да, в ШП на ООП | Не | Не | Да |
| Утайки от физикохимично обработване съдържащи опасни вещества | 19 02 05* | Да,, във велц-пещите на ОЦП | Не | Не | Да |
| Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества | 10 02 07* | Да,, във велц-пещите на ОЦП | Не | Не | Да |
| Твърд цинк | 10 05 01 | Да,, във велц-пещите на ОЦП | Не | Не | Да |
| Цинкова пепел | 11 05 02 | Да,, във велц-пещите на ОЦП | Не | Не | Да |
| Шлака от пещи | 10 10 03 | Да, в ШП и в КБП на ООП | Не | Не | Да |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове | 10 06 06* | Да,, във велц-пещите на ОЦП | Не | Не | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | Инсталация за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори | Не | Не | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали(включително маслени филтри,неупоменати другаде),кърпи предпазни облекла,замърсени с опасни вещества ( от цинково проиводство) | 15 02 02* | Не | Да Изгаряне във Велц Пещи | Не | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали(включетелно маслени филтри,неупоменати другаде),кърпи предпазни облекла,замърсени с опасни вещества (от оловно пр-во) | 15 02 02* | Не | Да Изгаряне във Шахтова пещ | _ | Да |
| Цветни метали (оловни детайли и метални решетки) | 19 12 03 | Да, КБП към Завод за производство на олово | Не | _ | Да |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества(оловна паста) | 19 12 11* | Да Късобарабанна пещ в цех Рафинация към Завод за производство на олово | Не | _ | Да |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества(ебонит,ПЕ, ПВЦ-сепаратори) | 19 12 11* | Не | Депо на “КЦМ” АД | _ | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | Не | Не | Депо за строителни отпадъци, с. Първенец | Да |
| Утайки от пречистване на отпадни води от населени места | 19 08 05 | Не | Не | Депо на централна пречиствателна станция за отпадъчни води | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Не | Общинско депо гр.Куклен | Да |
| Киселинно устойчиви тухли | 16 11 06 | Не | Не | Депо за строителни отпадъци, с. Първенец | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | Не | Депо за неопасни и опасни отпадъци на КЦМ, АД – Пловдив | Не | Да |
| Шамотни тухли Цинково производство | 16 11 04 | Не | Не | Депо за строителни отпадъци, с. Първенец | Да |
| Шамотни тухли Оловно производство | 16 11 04 | Не | Не | Депо за строителни отпадъци, с. Първенец | Да |
| Набивна маса | 10 10 08 | Не | Не | Депо за строителни отпадъци, с. Първенец | Да |
| За вод за производство на цинк и сплави - Опасни отпадъци |
| Хроммагнезитови Тухли | 16 11 03* | Не | Депо на “КЦМ” АД | _ | Да |
| Други производствени отпадъци |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | Не | Не | "Стомана индъстри” АД | Да |
| Пластмаса (PVC) | 17 02 03 | Не | Не | " Енко-Пловдив" ЕООД | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | Да Условие 11.5.9 | Не | „Булекопак” АД | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | Не | Не | "Каучук" АД | Да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | Не | Не | "Каучук" АД | Да |
| Хартия и картон | 20 01 01 | Не | Не | "Папир" БГ | Да |
| Други опасни отпадъци |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | Не | Не | “Лубрика” ООД | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | Не | Не | “Лубрика” ООД | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | Не | Не | “Лубрика” ООД | Да |
| Инсталация за сепариране на оловно-кисели амортизирани акумулатори |
| Пластмаса и каучук (Полипропилен ) | 19 12 04 | Не | Не | " Енко-Пловдив" ЕООД | Да |
| Разделно събран електролит от батерии и акумулатори | 16 06 06* | Да Инсталация за извличане на хард цинк в производство на цинк и кадмий | Не | _ | Да |

Условие 11.1.2

Обособено Производство на Олово и Сплави: Направените до момента проучвания на НДНТ показват, че единственият път за намаляване на количеството генерирани отпадъци в частта «Топене на суровините и получаване на черно олово» за 1 т произведена продукиця е замяната на действащата в момента класическа технология с модерна автогенна (т.н. проект ТОРП, включващ етап изграждане на Ново Оловно Производство), при която ще се получава по-малко шлака. Очаква се до средата на 2009г. да бъде завършен базовия инженеринг, а пуска в редовна експлоатация на новата инсталация да се осъществи в началото на 2011 год.

Пускането в редовна есдплоатация на Инсталацията за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори през 2007 г. в рамките на Обособено Производство на Олово и Сплави също допринася за намаляване на генерираните твърди отпадъци, тъй като получените в инсталацията оловосъдържащи материали – паста, решетки и др. се преработват в шахтовата и късобарабанните пещи, с което делът на преработваните оловни концентрати, респективно количеството на получаваната шлака, намляват.

По принцип прилаганите технологии в цех 330 са безотпадни. Самият цех затваря технологичната верига на Оловно производство по извличането на благородните метали.

Обособено Производство на Цинк и Сплави: И тук пътят за намаляване на генерираните отпадъци за 1 т произведена продукция минава през модернизация и реконструкция на прилаганите технологии и апарати. В рамките на проекта ТОРП в производството на цинк се предвижда реконструкция и газификация на велц-пещите и пържилните пещи за велц-окиси, което ще разреши да се увеличи делът на преработваните цинксъдържащи вторични материали и рециклирани отпадъци. Това, заедно с реконструкцията и модернизацията на другите инсталации от технологичната схема, ще повиши степента на извличане на цинка от основните и вторични цинксъдържащи суровини и отпадъци и ще се намали обемът на генерираните отпадъци за единица продукция.

Условие 11.1.3. През 2008 г. в КЦМ, АД няма генерирани отпадъци с кодове 17 06 01*, 06 13 99, 16 02 14, 19 08 13*.

Условие 11.1.5.  ЦПСОВ е пусната в редовна експлоатация през м. Август, 2005 г., което е отчетено в ГДОС за 2005 г.

През 2008 г. отпадък с код 19 08 13* Утайки съдържащи опасни в-ва от др. видове пречистване на промишлени отпадъчни води са генерирани 2316 т., които са преработени във велц-пещите на ОЦП.

Условие 11.1.6. През изтеклата 2008 г. на територията на КЦМ, АД не е имало разливи на  вредни и опасни вещества върху производствената площадка (вкл. и в обвалованите зони) поради което не са използвани сорбиращи материали.

Условие 11.2. Събиране и приемане на отпадъци

Условие 11.2.2., 11.3.4. На територията на КЦМ амортизираните оловно-кисели акумулатори от дейността му директно се подават за преработка в Инсталацията за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори. Инсталацията разполага със склад, отговарящ на всички изисквания на действащата в страната законова уредба.

Условие 11.2.3., 11.3.6  Събирането на отпадъчни моторни, хидравлични и топлопредаващи  масла, кодове 13 02 05*, 13 01 10*, 13 03 07* се осъществява разделно, в затворени варели, на покрита площадка на територията на Компресорно отделение и се предават на специализирани фирми за повторна преработка.

Условие 11.2.4., 11.3.5. Събирането на излезлите от употреба флуоресцентни тръби и живачни лампи (код 20 01 21*) се извършва в специализирани, специално оцветени и обозначени заключени контейнери, разположени в обособените производства. Събраните количества периодично се предават на специализирани фирми за обезвреждане. До всеки от контейнерите има осигурени количества сяра, необходима за обезвреждане на евентуални разливи на живак

Условие 11.2.5 – През 2008 г. на площадката на”КЦМ” АД са приети за преработка и обезвреждане следните видове отпадъци генерирани от други предприятия

| Предприятие/ страна | Код | Описание | Количества |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т | м3 |
| Р. Македония | 06 04 05* | Оловен отпадък от акумулатори | 478,541 | 191,416 |
| "Метком Йотови" ООД | 10 10 99 | Оловен отпадък от акумулатори | 25,985 | 10,395 |
| "Теопаст" | 10 10 99 | Оловен отпадък от акумулатори | 129,900 | 51,960 |
| „Феникс инверс” ООД | 10 10 99 | Оловен отпадък от акумулатори | 286,300 | 114,520 |
| „Моник МГ” ООД | 10 10 99 | От леене на цветни метали | 160,900 | 80,450 |
| Холандия | 10 05 01 | Цинкова пепел, получена при производство на цинков окис | 9075,000 | 5185,715 |
| Турция | 10 05 01 | Цинкова пепел, получена при производство на цинков окис | 1008,000 | 576,000 |
| "Лубрика" ООД | 19 11 01* | От рафиниране на минерални масла | 141,000 | 211,500 |
| "Цинкови покрития" АД | 19 02 05* | Утайки от физико- химично обработване | 5,950 | 5,570 |
| "Стомана Индъстри" АД | 10 02 07* | Цинксъдържащи прахове, получени при суха очистка на газове от ел. дъгови пещи от стоманодобива | 2151,450 | 2366,595 |
| "Ерида Трейд" ООД | 11 05 01 | От горещо поцинковане | 14,000 | 7,000 |
| ЕТ "Славейко Петков" | 11 05 01 | От горещо поцинковане | 132,900 | 66,450 |
| "Метком Йотови" ООД | 11 05 02 | Прахове от горещо поцинковане | 93,870 | 46,935 |
| „Валенсия-метали”ЕООД | 11 05 02 | От горещо поцинковане | 160,900 | 80,450 |
| "Метком Йотови" ООД | 10 10 03 | Кори от леене на цветни метали | 148,896 | 99,264 |
| Р. Македония | 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | 144,160 | 57,664 |
| Холандия | 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | 377,989 | 151,956 |
| "Курило Метал" АД | 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | 99,150 | 39,660 |
| „Метарекс”ООД | 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | 220,620 | 88,120 |
| „Надин Комерс”ЕООД | 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | 1376,640 | 550,120 |
| „Булмет”ЕООД | 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | 5298,080 | 2119,232 |
| "Курило Метал" АД | 19 12 11* | Оловна паста от акумулатори | 1127,776 | 451,110 |
| "Андонов" ООД | 06 04 05* | Оловна паста от акумулатори | 15,540 | 6,216 |
| „Екомакс” ООД | 06 04 05* | Оловна паста от акумулатори | 68,406 | 27,362 |

Условие 11.2.7 и 11.2.8. През 2008 г. в КЦМ, АД няма генерирани отпадъци с кодове 17 06 01*, 06 13 99, 16 02 14, 19 08 13*.

Условие 11.3. Временно съхранение на отпадъци

Условие 11.3.1, 11.3.3. Всички отпадъци, които се генерират на площадката на КЦМ в резултат на производствените и др. дейности и които са посочени в таблица 4 на настоящия ГДОС се съхраняват временно на нарочно определени и обозначени за целта площадки за временно съхранение. Площадките са обозначени на „Схемата на разположение на складовете за суровини и материали и площадки за временно съхранение на отпадъци” и отговарят на нормативните изисквания, в зависимост от спецификата на съхранявания отпадък.

Условие 11.3.7. През 2008 г. в КЦМ, АД няма генерирани отпадъци с кодове 17 06 01*, 06 13 99, 16 02 14, 19 08 13*. Генерираните от предни години топлоизолационни материали, съдържащи азбест, в количество 10 т., в края на 2008 г. са депонирани на Депото за неопасни и опасни отпадъци, събственост на КЦМ, АД.

Условие 11.3.12. През 2008 г. на Депото на КЦМ, АД за неопасни и опасни отпадъци временно е депониран обогатен велц-клинкер (код 10 05 01) в количество 8900 т., който, след повторното пускане на ОФ «Елшица» ще бъде извозен за преработка.

През 2008 г. няма оставени за временно съхранение отпадъци, подлежащи на последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците - Транспортирането на отпадъците извън производствената площадка на КЦМ, АД се извършва само чрез договор с оторизирани превозвачи, притежаващи специализирани транпортни средства (камиони със затворени кошове). За всяка партида транспортиран отпадък, освен договорите с фирмата-превозвач и фирмата-получател на товара, в отдел ЕКО са налични: сертификат на товара и транспортна карта (за опасните отпадъци).

Условие 11.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци - На площадката на „КЦМ” АД през 2008 г. са приети от външи фирми и са третирани  ОБЩО 22741,953 т. различни видове отпадъци, както следва:

| Код | Наименование | Получени и оползотворени |
| --- | --- | --- |
|  |  | т | м3 |
| 06 04 05* | Отпадъци, съдържащи други тежки метали | 562,487 | 224,995 |
| 10 10 99* | Отпадъци, неупоменати другаде | 442,185 | 176,875 |
| 10 10 99* | Отпадъци, неупоменати другаде | 160,900 | 80,450 |
| 10 05 01 | Шлаки от първия и втория етап на производство | 10083 | 5761,715 |
| 19 11 01* | Отработени филтруващи глини | 141 | 211,5 |
| 19 02 05* | Утайки от физико-химично обработване, съдърж. Опасни в-ва | 5,950 | 5,570 |
| 10 02 07* | Прах от суха очистка на газове от електродъгови стоманодобивни пещи | 2151,45 | 2366,595 |
| 11 05 01 | Твърд цинк | 146,9 | 73,450 |
| 11 05 02 | Цинкова пепел | 254,770 | 127,385 |
| 10 10 03 | Шлаки от пещи | 148,896 | 99,264 |
| 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | 7516,64 | 3006,655 |
| 19 12 11* | Отпадъци, съдържащи други тежки метали | 1127,78 | 451,11 |

Условие 11.5.3. През 2008 г. е извършена операция по оползотворяване, обозначена с код R4 (рециклиране и възстановяване на метали и метални съединения) в КБП на цех Рафинация към Завод за производство на олово на следните отпадъци:

- Код 19 12 03 – Цветни метали (оловни детайли и метални решетки) – 2254,991т;

- Код 19 12 11* - Други отпадъци (вкл. смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни в-ва (оловна паста) – 3006,655 т.

Условие 11.5.4, 11.5.5. и 11.5.6. Изпълнени през 2007 г. и докладвани през 2008 г. в ГДОС за 2007 г.

Условие 11.5.7. През 2008 г. на фирма Реклин ООД са предадени за преработка и оползотворяване 38978.т клинкер (код 10 05 01), в т.ч. и стари количества депонирани на Депото за неопасни и опасни отпадъци. Фирмата притежава разрешително по чл. 12 от ЗУО.

Условие 11.5.8. Изпълнено и докладвано в ГДОС за 2004 г.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъци  - Количествата обезвредени отпадъци през 2008 г. по методите, съгласно Таблица 5 са, както следва:

- Отпадък с код 17 01 07 – Смес от бетон, тухли, керемиди..... – 2927 т;

- Отпадък с код 10 10 08 – Набивна маса от ремонт на индукционни пещи – 4т;

- Отпадък с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места – 0,2 т;

- Отпадък с код 20 03 01 – смесени битови отпадъци – 68,67 т;

- Отпадък с код 16 11 06 – киселинно устойчиви плочки - .68,5.т;

- Отпадък с код 17 06 01 * - изолационни материали, съдържащи азбест – 10 т, натрупани през годините и съхранявани на площадката за временно съхранение в КЦМ, АД;

- Отпадък с код 10 05 01 – обогатен клинкер и шлам  - на Депо за неопасни и опасни отпадъци - 8900.т

- Отпадък с код 16 11 04 – Шамотни тухли  - 178,5 т;

- Отпадък с код 19 12 11* - Ебонит, ПЕ, ПВЦ-сепаратори – 300,665 т.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците – През годинаната е осъществявано редовно измерване и документиране на генерираните количества отпадъци в Отчетни книги и отчетни карти, съгласно изискванията на Наредба №9/28.09.2004 г.

Условие 11.8. Анализ на отпадъците – През 2008 г. в КЦМ са приемани отпадъци, които са подлагани на допълнителни преработки/оползотворяване/рециклиране Приемането им за преработка в технологичните схеми на КЦМ, АД е извършвано след сключване на договор и предварително представен сертификат за произход и състав. След приемането на всеки отпадък в КЦМ, с цел доказване на съответствието му с придружаващия го сертификат, от отдел ОТК е извършвано допълнително опробване и анализ на химичните компоненти. При тези измервания през годината не са констатирани драстични несъответствия със стойностите от сертификатите и химичните анализи, проведени от КЦМ.

През 2008 г. не са приемани отпадъци на външни клиенти за депониране на Депото за неопасни и опасни отпадъци.

4.5 Шум

Съгласно Условие № 12. Шум. от КР№1/2007 г. оценяване на общата звукова мощност се извършва на всеки две години.

Резултатите от изпитването за шум, проведени през 2008 г., са показани в Таблица 6 и са оформени в протокол, който е приложен към настоящия Доклад.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка 1 | 55,2 | през деня | 100 % |
| Точка 2 | 53,9 | през деня | 100 % |
| Точка 3 | 58,7 | през деня | 100 % |
| Точка 4 | 62,5 | през деня | 100 % |
| Точка 5 | 62,5 | през деня | 100 % |
| Точка 6 | 65,4 | през деня | 100 % |
| Точка 7 | 61,5 | през деня | 100 % |
| Точка 8 | 62,3 | през деня | 100 % |
| Точка 9 | 58,1 | през деня | 100 % |
| Точка 10 | 61,7 | през деня | 100 % |
| Точка 11 | 57,9 | през деня | 100 % |
| Точка 12 | 61,8 | през деня | 100 % |
| Точка 13 | 62,3 | през деня | 100 % |
| Точка 14 | 65,7 | през деня | 100 % |
| Точка 15 | 64,7 | през деня | 100 % |
| Точка 16 | 68,6 | през деня | 100 % |
| Точка 17 | 63,6 | през деня | 100 % |
| Точка 18 | 63,4 | през деня | 100 % |
| Точка 19 | 61,7 | през деня | 100 % |
| Точка 20 | 65,8 | през деня | 100 % |
| Точка 21 | 62,0 | през деня | 100 % |
| Точка 22 | 58,0 | през деня | 100 % |
| Точка 23 | 54,6 | през деня | 100 % |
| Точка 24 | 60,1 | през деня | 100 % |
| Точка 25 | 60,6 | през деня | 100 % |
| Точка 26 | 64,2 | през деня | 100 % |
| Точка 27 | 67,5 | през деня | 100 % |
| Точка 28 | 59,1 | през деня | 100 % |
| Точка 29 | 64,3 | през деня | 100 % |
| Точка 30 | 59,3 | през деня | 100 % |
| Точка 31 | 63,0 | през деня | 100 % |
| Точка 32 | 67,6 | през деня | 100 % |
| Точка 33 | 63,6 | през деня | 100 % |
| Точка 34 | 66,2 | през деня | 100 % |
| Точка 35 | 62,8 | през деня | 100 % |
| Точка 36 | 57,8 | през деня | 100 % |
| Точка 37 | 62,0 | през деня | 100 % |
| Точка 38 | 59,4 | през деня | 100 % |
| Точка 39 | 61,1 | през деня | 100 % |
| Точка 40 | 66,0 | през деня | 100 % |
| Точка 41 | 64,8 | през деня | 100 % |
| Точка 42 | 64,2 | през деня | 100 % |
| Точка 43 | 65,0 | през деня | 100 % |
| Точка 44 | 66,6 | през деня | 100 % |
| Точка 45 | 66,2 | през деня | 100 % |
| Точка 46 | 64,3 | през деня | 100 % |
| Точка 47 | 64,4 | през деня | 100 % |
| Точка 48 | 60,7 | през деня | 100 % |
| Точка 49 | 58,7 | през деня | 100 % |
| Точка 50 | 55,1 | през деня | 100 % |
| Средно ниво на шума по измерителния контур, dB | 63.3 | през деня | - |
| Разрешено ниво съгласно Условие 12.1.1. | 70 | през деня | 100 % |
| Обща звукова мощност излъчвана в околната среда от предприятието, dB | 125.4 | през деня | - |
| Ниво на шума в мястотото на въздействие, dB (входна табела на с. Куклен на отстояние 3 km от центъра на площадката ограничена от измерителния контур) | 40.9 | през деня | - |
| Разрешено ниво съгласно Условие 12.1.1. | 55 | през деня | 100 % |

През 2008 год. не са постъпвали жалби от живущи около площадката.

# 4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

В Таблица 7 са показани резултатите и честотата на провежданите мониторингови измервания на концентрациите на метали и йонния състав на подземни води в пробовземните точки, указани в КР 1/2007 г.. Те са сравнени със стойностите на прага на замърсяване.

Към настоящия Доклад са приложени копия от изпитвателните протоколи, в които са посочени използваните стандартни методи за определяне на съответните концентрации.

Таблица 7. Опазване на подземните води  - резултати за 2008 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Праг на замърсяване, (g/l | Резултати от мониторинг, (g/l | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен | МС 1 | 30 | 1.0 1.0 1.0 1.0 ср. стойност:1.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Кадмий | МС 1 | 5 | < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 ср. стойност: < 3.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Мед | МС 1 | 100 | 10.0 10.0 10.0 10.0 ср. стойност: 10.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Олово | МС 1 | 200 | 100.0 150.0 50.0 80.0 ср. стойност: 95.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Желязо | МС 1 | 200 | 80.0 30.0 30.0 30.0 ср. стойност: 42.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Цинк | МС 1 | 1000 | 90.0 140.0 100.0 100.0 ср. стойност: 107.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Манган | МС 1 | 50 | 20.0 20.0 10.0 < 10.0 ср. стойност: 12.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Натрий | МС 1 | 100000 | 49460.0 45500.0 51480.0 50830.0 ср. стойност: 49317.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Хлориди | МС 1 | 100000 | 37070.0 34030.0 35300.0 28250.0 ср. стойност: 33662.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Сулфати | МС 1 | 150000 | 334220.0 113930.0 335200.0 362210.0 ср. стойност: 286390.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 0 |
| Фосфати | МС 1 | 1000 | 2180.0 200.0 510.0 < 10.0 ср. стойност: 722.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Нитрати | МС 1 | 30000 | 33640.0 30600.0 36410.0 57400.0 ср. стойност: 39512.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 0 |
| Нитрити | МС 1 | 125 | 30.0 40.0 10.0 20.0 ср. стойност: 25.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Амоний | МС 1 | 1200 | 30.0 40.0 30.0 50.0 ср. стойност: 40.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Живак | МС 1 | 2 | <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 ср. стойност: <1.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Нефтопродукти | МС 1 | 500 | <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 ср. стойност: <20.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Арсен | МС 2 | 30 | 1.0 1.0 1.0 <1.0 ср. стойност:0.75 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Кадмий | МС 2 | 5 | < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 ср. стойност: < 3.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Мед | МС 2 | 100 | 10.0 10.0 10.0 10.0 ср. стойност: 10.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Олово | МС 2 | 200 | 80.0 160.0 50.0 90.0 ср. стойност: 95.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Желязо | МС 2 | 200 | 40.0 30.0 30.0 30.0 ср. стойност: 32.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Цинк | МС 2 | 1000 | 60.0 110.0 90.0 100.0 ср. стойност: 90.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Манган | МС 2 | 50 | < 10.0 10.0 20.0 10.0 ср. стойност: 10.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Натрий | МС 2 | 100000 | 49680.0 54900.0 50430.0 53700.0 ср. стойност:52177.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Хлориди | МС 2 | 100000 | 28250.0 32610.0 23000.0 28250.0 ср. стойност: 28027.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Сулфати | МС 2 | 150000 | 273800.0 182750.0 268690.0 370440.0 ср. стойност: 273920.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 0 |
| Фосфати | МС 2 | 1000 | 3000.0 220.0 740.0 <10.0 ср. стойност: 990.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Нитрати | МС 2 | 30000 | 27580.0 22000.0 21490.0 58650.0 ср. стойност: 32430.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 0 |
| Нитрити | МС 2 | 125 | 20.0 40.0 10.0 30.0 ср. стойност: 25.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Амоний | МС 2 | 1200 | <10.0 <10.0 30.0 10.0 ср. стойност: 20.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Живак | МС 2 | 2 | <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 ср. стойност: <1.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Нефтопродукти | МС 2 | 500 | <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 ср. стойност: <20.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Арсен | МС 3 | 30 | 1.0 1.0 1.0 <1.0 ср. стойност:0.75 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Кадмий | МС 3 | 5 | < 3.0 < 3.0 < 3.0 5.0 ср. стойност: < 3.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Мед | МС 3 | 100 | 10.0 20.0 10.0 10.0 ср. стойност: 12.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Олово | МС 3 | 200 | 70.0 80.0 30.0 40.0 ср. стойност: 55.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Желязо | МС 3 | 200 | 60.0 50.0 110.0 40.0 ср. стойност: 65.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Цинк | МС 3 | 1000 | 100.0 50.0 70.0 410.0 ср. стойност: 157.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Манган | МС 3 | 50 | < 10.0 10.0 20.0 20.0 ср. стойност: 12.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Натрий | МС 3 | 100000 | 9040.0 10700.0 14300.0 31420.0 ср. стойност: 16365.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Хлориди | МС 3 | 100000 | 22950.0 17020.0 5300.0 15890.0 ср. стойност: 15290.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Сулфати | МС 3 | 150000 | 76550.0 75730.0 76890.0 135170.0 ср. стойност: 91085.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Фосфати | МС 3 | 1000 | 1960.0 200.0 480.0 10.0 ср. стойност: 662.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Нитрати | МС 3 | 30000 | 68220.0 41700.0 38560.0 18250.0 ср. стойност: 41682.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 0 |
| Нитрити | МС 3 | 125 | 20.0 30.0 30.0 120.0 ср. стойност: 50.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Амоний | МС 3 | 1200 | <10.0 <10.0 280.0 460.0 ср. стойност: 370.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Живак | МС 3 | 2 | <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 ср. стойност: <1.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Нефтопродук-ти | МС 3 | 500 | <20.0 30.0 <20.0 <20.0 ср. стойност: <20.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Арсен | МС 4 | 30 | 2.0 2.0 1.0 1.0 ср. стойност:1.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Кадмий | МС 4 | 5 | < 3.0 3.0 < 3.0 5.0 ср. стойност: < 3.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Мед | МС 4 | 100 | 10.0 10.0 10.0 10.0 ср. стойност: 10.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Олово | МС 4 | 200 | 40.0 130.0 < 3.0 60.0 ср. стойност: 57.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Желязо | МС 4 | 200 | 60.0 60.0 40.0 70.0 ср. стойност: 57.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Цинк | МС 4 | 1000 | 310.0 340.0 50.0 910.0 ср. стойност: 402.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Манган | МС 4 | 50 | 30.0 20.0 20.0 20.0 ср. стойност: 22.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Натрий | МС 4 | 100000 | 13970.0 14700.0 24400.0 18310.0 ср. стойност: 17845.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Хлориди | МС 4 | 100000 | 33540.0 21270.0 3500.0 30010.0 ср. стойност: 22080.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Сулфати | МС 4 | 150000 | 78860.0 102240.0 40340.0 175840.0 ср. стойност: 99320.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Фосфати | МС 4 | 1000 | 1750.0 170.0 460.0 80.0 ср. стойност: 615.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Нитрати | МС 4 | 30000 | 22160.0 5200.0 12150.0 42000.0 ср. стойност: 20377.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Нитрити | МС 4 | 125 | 30.0 30.0 30.0 40.0 ср. стойност: 32. 5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Амоний | МС 4 | 1200 | <10.0 <10.0 350.0 140.0 ср. стойност: 245.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Живак | МС 4 | 2 | <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 ср. стойност: <1.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Нефтопродукти | МС 4 | 500 | <20.0 140.0 60.0 <20.0 ср. стойност: 66.68 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Арсен | МС 6 | 30 | 1.0 1.0 1.0 <1.0 ср. стойност:0.75 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Кадмий | МС 6 | 5 | < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 ср. стойност: < 3.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Мед | МС 6 | 100 | 10.0 10.0 10.0 <10.0 ср. стойност: 7.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Олово | МС 6 | 200 | <30.0 60.0 <30.0 <30.0 ср. стойност: <30.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Желязо | МС 6 | 200 | 20.0 20.0 20.0 30.0 ср. стойност: 22.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Цинк | МС 6 | 1000 | 50.0 60.0 10.0 10.0 ср. стойност: 32.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Манган | МС 6 | 50 | <10.0 10.0 10.0 <10.0 ср. стойност: 5.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Натрий | МС 6 | 100000 | 8000.0 9150.0 7270.0 7140.0 ср. стойност: 7890.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Хлориди | МС 6 | 100000 | 19420.0 11340.0 5300.0 8830.0 ср. стойност: 11222.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Сулфати | МС 6 | 150000 | 40830.0 61900.0 99770.0 80020.0 ср. стойност: 70630.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Фосфати | МС 6 | 1000 | 1660.0 210.0 440.0 20.0 ср. стойност: 582.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Нитрати | МС 6 | 30000 | 19360.0 14600.0 14980.0 35900.0 ср. стойност: 21210.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Нитрити | МС 6 | 125 | 40.0 30.0 10.0 30.0 ср. стойност: 27.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Амоний | МС 6 | 1200 | <10.0 <10.0 30.0 10.0 ср. стойност: 20.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Живак | МС 6 | 2 | <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 ср. стойност: <1.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Нефтопродук-ти | МС 6 | 500 | <20.0 <20.0 <20.0 <20.0 ср. стойност: <20.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Арсен | МС 7 | 30 | 3.0 3.0 3.0 1.0 ср. стойност: 1.75 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Кадмий | МС 7 | 5 | < 3.0 4.0 < 3.0 < 3.0 ср. стойност: < 3.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Мед | МС 7 | 100 | <10.0 10.0 10.0 10.0 ср. стойност: 7.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Олово | МС 7 | 200 | <30.0 60.0 <30.0 40.0 ср. стойност: <30.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Желязо | МС 7 | 200 | 30.0 80.0 140.0 40.0 ср. стойност: 72.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Цинк | МС 7 | 1000 | 40.0 120.0 30.0 60.0 ср. стойност: 62.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Манган | МС 7 | 50 | 23.0 29.0 20.0 40.0 ср. стойност: 28.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Натрий | МС 7 | 100000 | 30180.0 39500.0 25910.0 32950.0 ср. стойност: 32135.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Хлориди | МС 7 | 100000 | 58260.0 83660.0 28300.0 37070.0 ср. стойност: 51822.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Сулфати | МС 7 | 150000 | 29800.0 54000.0 38860.0 55980.0 ср. стойност: 44660.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Фосфати | МС 7 | 1000 | 1660.0 160.0 370.0 10.0 ср. стойност: 550.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Нитрати | МС 7 | 30000 | 11250.0 10600.0 17970.0 6350.0 ср. стойност: 11542.5 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Нитрити | МС 7 | 125 | 30.0 20.0 20.0 50.0 ср. стойност: 30.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Амоний | МС 7 | 1200 | <10.0 <10.0 420.0 480.0 ср. стойност: 450.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Живак | МС 7 | 2 | <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 ср. стойност: <1.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |
| Нефтопродук-ти | МС 7 | 500 | <20.0 <20.0 <20.0 50.0 ср. стойност: <20.0 | м. Март м.Юни м.Септември м.Декември | 100 |

Сравняването на резултатите от проведените общо през годината 512 бр. изпитвания на отделните показатели на подземните води с прага на замърсяване показват, че:

- 100 % съответствие има при определенията на съдържанията на рН, метали, хлориди,  нитрити, амоний и нефтопродукти или общо в 492 бр. измервания;

- 0 % съответствие има при определенията на съдържанията на нитрати (общо 20 измервания), което се обяснява с третирането на обработваемите земи с изкуствени торове, както и с факта, че в непосредствена близост до пунктовете за мониторинг в миналото е била разположена бившата свинеферма на КЦМ, АД.

Условия 13., 13.2, 13.3 и 13.4. Съгласно действащата СУОС на територията на КЦМ не се допуска използването на съдове или тръбопроводи, за които има установени течове. Специалистите на отдел ЕКО извършват ежедневни обходи, като следят за наличието на разливи и/или изливания на  вредни и опасни вещества върху производствената площадка, включително и в обвалованите зони. При наличието на такива те сигнализират отговорните лица, като мястото на разлива, площта и степента на замърсяване се отразявт в Дневник. В случаите на разлив като сорбиращи материали се изплолзва старо замърсено работно облекло, което в последствие се изгаря в пещтите на КЦМ.

Всички товаро-разтоварни дейности се извършват единствено на определените за това места, които са осигурени против разливи, течове и разпиляване.

През 2008 г. на територията на КЦМ, АД няма регистрирани разливи на вредни и опасни вещества.

Условие 13.5.4. В Таблица 7-А е показано съответствието на измерените концентрации на отделните замърсители с екологичния праг на замърсяване. От проведените 512 бр. изпитвания през годината 100 % съответствие има във всички точки при показателите арсен, мед,  живак,желязо,нитрити, амоний, нефтопродукти. В 65 % от останалите случаи е нарушено съответствието по съдържанията на кадмий, олово, цинк, манган, сулфати, нитрати, фосфати и хлориди. Това може да се обясни с въздействието върху качеството на подземните води на необезопасените стари отвали клинкер, разположени на територията на военното поделение.

Таблица 7-А: Съответствие на измерените средногодишни концентрации за

2008 г. с екологичния праг на замърсяване

| Показател | Точка на пробовзе-мане | Екологичен праг/ (g/l | Резултати от мониторинг, (g/l | Съответствие, % с екологичен праг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен | МС 1 | 10 | 1.0 | 100 |
| Кадмий | МС 1 | 1 | < 3.0 | 0 |
| Мед | МС 1 | 30 | 10.0 | 100 |
| Олово | МС 1 | 30 | 95.0 | 0 |
| Желязо | МС 1 | 50 | 42.5 | 100 |
| Цинк | МС 1 | 200 | 107.5 | 100 |
| Манган | МС 1 | 20 | 12.5 | 100 |
| Натрий | МС 1 | 50000 | 49317.5 | 100 |
| Хлориди | МС 1 | 30000 | 33662.5 | 0 |
| Сулфати | МС 1 | 50000 | 286390.0 | 0 |
| Фосфати | МС 1 | 100 | 722.5 | 0 |
| Нитрати | МС 1 | 10000 | 39512.5 | 100 |
| Нитрити | МС 1 | 25 | 25.0 | 100 |
| Амоний | МС 1 | 120 | 40.0 | 100 |
| Нефтопродук-ти | МС 1 | 50 | <20.0 | 100 |
| Арсен | МС 2 | 10 | 0.75 | 100 |
| Кадмий | МС 2 | 1 | < 3.0 | 0 |
| Мед | МС 2 | 30 | 10.0 | 100 |
| Олово | МС 2 | 30 | 95.0 | 0 |
| Желязо | МС 2 | 50 | 32.5 | 100 |
| Цинк | МС 2 | 200 | 90.0 | 100 |
| Манган | МС 2 | 20 | 10.0 | 100 |
| Натрий | МС 2 | 50000 | 52177.5 | 0 |
| Хлориди | МС 2 | 30000 | 28027.5 | 100 |
| Сулфати | МС 2 | 50000 | 273920.0 | 0 |
| Фосфати | МС 2 | 100 | 990.0 | 0 |
| Нитрати | МС 2 | 10000 | 32430.0 | 0 |
| Нитрити | МС 2 | 25 | 25.0 | 100 |
| Амоний | МС 2 | 120 | 20.0 | 100 |
| Нефтопродук-ти | МС 2 | 50 | < 20.0 | 100 |
| Арсен | МС 3 | 10 | 0.75 | 100 |
| Кадмий | МС 3 | 1 | <3.0 | 0 |
| Мед | МС 3 | 30 | 12.5 | 100 |
| Олово | МС 3 | 30 | 55.0 | 0 |
| Желязо | МС 3 | 50 | 65.0 | 0 |
| Цинк | МС 3 | 200 | 157.5 | 100 |
| Манган | МС 3 | 20 | 12.5 | 100 |
| Натрий | МС 3 | 50000 | 16365.0 | 100 |
| Хлориди | МС 3 | 30000 | 15290.0 | 100 |
| Сулфати | МС 3 | 50000 | 91085.0 | 0 |
| Фосфати | МС 3 | 100 | 662.5 | 0 |
| Нитрати | МС 3 | 10000 | 41682.5 | 0 |
| Нитрити | МС 3 | 25 | 50.0 | 0 |
| Амоний | МС 3 | 120 | 370.0 | 0 |
| Нефтопродук-ти | МС 3 | 50 | <20.0 | 100 |
| Арсен | МС 4 | 10 | 1.5 | 100 |
| Кадмий | МС 4 | 1 | < 3.0 | 0 |
| Мед | МС 4 | 30 | 10.0 | 100 |
| Олово | МС 4 | 30 | 57.5 | 0 |
| Желязо | МС 4 | 50 | 57.5 | 0 |
| Цинк | МС 4 | 200 | 402.5 | 0 |
| Манган | МС 4 | 20 | 22.5 | 0 |
| Натрий | МС 4 | 50000 | 17845.0 | 100 |
| Хлориди | МС 4 | 30000 | 22080.0 | 100 |
| Сулфати | МС 4 | 50000 | 99320.0 | 0 |
| Фосфати | МС 4 | 100 | 615.0 | 0 |
| Нитрати | МС 4 | 10000 | 20377.5 | 0 |
| Нитрити | МС 4 | 25 | 32. 5 | 0 |
| Амоний | МС 4 | 120 | 245.0 | 0 |
| Нефтопродук-ти | МС 4 | 50 | 66.68 | 0 |
| Арсен | МС 6 | 10 | 0.75 | 100 |
| Кадмий | МС 6 | 1 | <3.0 | 0 |
| Мед | МС 6 | 30 | 7.5 | 100 |
| Олово | МС 6 | 30 | <30.0 | 100 |
| Желязо | МС 6 | 50 | 22.5 | 100 |
| Цинк | МС 6 | 200 | 32.5 | 100 |
| Манган | МС 6 | 20 | 5.0 | 100 |
| Натрий | МС 6 | 50000 | 7890.0 | 100 |
| Хлориди | МС 6 | 30000 | 11222.5 | 100 |
| Сулфати | МС 6 | 50000 | 70630.0 | 0 |
| Фосфати | МС 6 | 100 | 582.5 | 0 |
| Нитрати | МС 6 | 10000 | 21210.0 | 0 |
| Нитрити | МС 6 | 25 | 27.5 | 0 |
| Амоний | МС 6 | 120 | 20.0 | 100 |
| Нефтопродук-ти | МС 6 | 50 | <20.0 | 100 |
| Арсен | МС 7 | 10 | 1.75 | 100 |
| Кадмий | МС 7 | 1 | <3.0 | 0 |
| Мед | МС 7 | 30 | 7.5 | 100 |
| Олово | МС 7 | 30 | <30.0 | 100 |
| Желязо | МС 7 | 50 | 72.5 | 0 |
| Цинк | МС 7 | 200 | 62.5 | 100 |
| Манган | МС 7 | 20 | 28.0 | 0 |
| Натрий | МС 7 | 50000 | 32135.0 | 100 |
| Хлориди | МС 7 | 30000 | 51822.5 | 0 |
| Сулфати | МС 7 | 50000 | 44660.0 | 100 |
| Фосфати | МС 7 | 100 | 550.0 | 0 |
| Нитрати | МС 7 | 10000 | 11542.5 | 0 |
| Нитрити | МС 7 | 25 | 30.0 | 0 |
| Амоний | МС 7 | 120 | 450.0 | 0 |
| Нефтопродук-ти | МС 7 | 50 | < 20.0 | 0 |

4.6.2. Опазване на почвите от замърсяване

Резултатите от провежданите през 2008 г. мониторингови измервания на замърсяването на почвите с тежки метали, сравнени с тези от 2005 г., приети за базови, са показани в Таблица 8, а координатите на пробовземните точки – в Таблица 9.

В приложение към настоящия Доклад са показани протоколи с резултати от провежданите от акредитираната Лаборатория по екология мониторингови изпитвания, в които са посочени използваните изпитвателни методи.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Пробов-земна точка | Резултати от монито-ринг през 2005 г (базова година) | Резултати от монито-ринг през 2008 г. | Честота на мониторинг | Съответствие с 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 1 ст. | 7,70 | 7,85 | 1 път/годишно |  |
| Олово, mg/kg | 1 ст. | 244,00 | 222,95 | 1 път/годишно | Задържане |
| Кадмий, mg/kg | 1 ст. | 6,23 | 5,91 | 1 път/годишно | Задържане |
| Цинк, mg/kg | 1 ст. | 398,50 | 400,59 | 1 път/годишно | Задържане |
| Мед, mg/kg | 1 ст. | 168,62 | 32,42 | 1 път/годишно | Намаляване |
| Арсен,mg/kg | 1 ст. | 1,043 | 0,11 | 1 път/годишно | Намаляване |
| рН | 3 н | 7,73 | 7,91 | 1 път/годишно |  |
| Олово, mg/kg | 3 н | 190,75 | 200,60 | 1 път/годишно | Задържане |
| Кадмий, mg/kg | 3 н | 2,45 | 2,56 | 1 път/годишно | Задържане |
| Цинк, mg/kg | 3 н | 302,65 | 307,10 | 1 път/годишно | Задържане |
| рН | 4 н. | 7,77 | 8,45 | 1 път/годишно |  |
| Олово, mg/kg | 4 н. | 221,58 | 119,01 | 1 път/годишно | Намаляване |
| Кадмий, mg/kg | 4 н. | 2,87 | 2,18 | 1 път/годишно | Задържане |
| Цинк,mg/kg | 4 н. | 242,28 | 188,63 | 1 път/годишно | Намаляване |
| рН | 11 н. | 7,46 | 7,81 | 1 път/годишно |  |
| Олово, mg/kg | 11 н. | 491,94 | 305,20 | 1 път/годишно | Намаляване |
| Кадмий, mg/kg | 11 н. | 11,44 | 5,88 | 1 път/годишно | Намаляване |
| Цинк,mg/kg | 11 н. | 883,65 | 568,30 | 1 път/годишно | Намаляване |
| рН | 12 н. | 7,73 | 8,32 | 1 път/годишно |  |
| Олово, mg/kg | 12 н. | 309,75 | 310,96 | 1 път/годишно | Задържане |
| Кадмий, mg/kg | 12 н. | 6,48 | 6,42 | 1 път/годишно | Задържане |
| Цинк,mg/kg | 12 н. | 581,79 | 522,28 | 1 път/годишно | Задържане |
| Мед ,mg/kg | 12 н. | 102,39 | 90,43 | 1 път/годишно | Намаляване |
| Арсен,mg/kg | 12 н. | 1,52 | 1,61 | 1 път/годишно | Задържане |
| рН | 12 ст. | 7,24 | 7,70 | 1 път/годишно |  |
| Олово, mg/kg | 12 ст. | 158,11 | 103,67 | 1 път/годишно | Намаляване |
| Кадмий, mg/kg | 12 ст. | 5,89 | 5,65 | 1 път/годишно | Задържане |
| Цинк,mg/kg | 12 ст. | 1930,99 | 956,26 | 1 път/годишно | Намаляване |
| Мед ,mg/kg | 12 ст. | 132,30 | 66,23 | 1 път/годишно | Намаляване |
| Арсен,mg/kg | 12 ст. | 2,14 | 2,82 | 1 път/годишно | Задържане |
| рН | 13 ст. | 7,76 | 8,00 | 1 път/годишно |  |
| Олово, mg/kg | 13 ст. | 262,18 | 263,90 | 1 път/годишно | Задържане |
| Кадмий, mg/kg | 13 ст. | 4,85 | 4,50 | 1 път/годишно | Намаляване |
| Цинк,mg/kg | 13 ст. | 813,12 | 603,22 | 1 път/годишно | Намаляване |
| рН | 21 ст. | 7,54 | 7,16 | 1 път/годишно |  |
| Олово, mg/kg | 21 ст. | 3131,35 | 3398,69* | 1 път/годишно | Увеличаване |
| Кадмий, mg/kg | 21 ст. | 56,78 | 62,14* | 1 път/годишно | Увеличаване |
| Цинк,mg/kg | 21 ст. | 2384,37 | 3696,18* | 1 път/годишно | Увеличаване |
| рН | 22 ст. | 7,61 | 6,74 | 1 път/годишно |  |
| Олово, mg/kg | 22 ст. | 731,67 | 650,46 | 1 път/годишно | Намаляване |
| Кадмий, mg/kg | 22 ст. | 22,50 | 16,96 | 1 път/годишно | Намаляване |
| Цинк, mg/kg | 22 ст. | 1884,10 | 1251,61 | 1 път/годишно | Намаляване |
| рН | 23 ст. | 7,56 | 7,65 | 1 път/годишно |  |
| Олово, mg/kg | 23 ст. | 486,69 | 444,45 | 1 път/годишно | Задържане |
| Кадмий, mg/kg | 23 ст. | 9,40 | 5,80 | 1 път/годишно | Намаляване |
| Цинк,mg/kg | 23 ст. | 755,02 | 669,96 | 1 път/годишно | Намаляване |
| рН | 24 ст. | 7,79 | 8,27 | 1 път/годишно |  |
| Олово, mg/kg | 24 ст. | 175,82 | 200,52 | 1 път/годишно | Задържане |
| Кадмий, mg/kg | 24 ст. | 3,48 | 3,70 | 1 път/годишно | Задържане |
| Цинк, mg/kg | 24 ст. | 356,29 | 419,79 | 1 път/годишно | Задържане |
| рН | 25 ст. | 7,73 | 8,22 | 1 път/годишно |  |
| Олово, mg/kg | 25 ст. | 169,62 | 193,24 | 1 път/годишно | Задържане |
| Кадмий, mg/kg | 25 ст. | 3,42 | 3,77 | 1 път/годишно | Задържане |
| Цинк,mg/kg | 25 ст. | 374,50 | 426,26 | 1 път/годишно | Задържане |
| рН | 32 ст. | 7,52 | 7,65 | 1 път/годишно |  |
| Олово, mg/kg | 32 ст. | 199,10 | 180,21 | 1 път/годишно | Задържане |
| Кадмий, mg/kg | 32 ст. | 5,16 | 5,11 | 1 път/годишно | Задържане |
| Цинк, mg/kg | 32 ст. | 511,45 | 508,37 | 1 път/годишно | Задържане |
| рН | 33 ст. | 7,67 | 7,72 | 1 път/годишно |  |
| Олово, mg/kg | 33 ст. | 128,50 | 163,67 | 1 път/годишно | Задържане |
| Кадмий, mg/kg | 33 ст. | 3,32 | 1,85 | 1 път/годишно | Намаляване |
| Цинк, mg/kg | 33 ст. | 347,47 | 215,14 | 1 път/годишно | Намаляване |
| рН | 35 ст. | 7,72 | 7,63 | 1 път/годишно |  |
| Олово, mg/kg | 35 ст. | 101,49 | 106,04 | 1 път/годишно | Задържане |
| Кадмий, mg/kg | 35 ст. | 2,44 | 1,85 | 1 път/годишно | Намаляване |
| Цинк, mg/kg | 35 ст. | 275,15 | 139,97 | 1 път/годишно | Намаляване |

Забележка * - Пробовземна точка № 21ст. се намира в зеления пояс и има тенденция за увеличаване на измерените концентрации на олово, цинк, мед и кадмий спрямо стойностите в приетата за базова 2005 г.

От направените общо 51 измервания през годината при 26 се проявява тенденция към задържане, а при 21 – тенденция към намаляване  и 3 (пробоотборна точка № 21) – на увеличаване на измерените концентрации на олово, цинк, мед и кадмий спрямо стойностите в приетата за базова 2005 г.

Условие 13.8. В КЦМ, АД продължава работата по поддържане на пилотния проект „Отглеждане на маслодайни технически култури върху почви, замърсени с тежки метали” и поддържането на изградения зелен екологичен пояс около производствената площадка. Тази дейност се извършва от дъщерното предприятие към КЦМгруп „Стопански дейности”, като дейността се финансира от КЦМ, АД.

Условие 13.9. През 2005 г. бяха извършени ремонтни работи за възстановяване целостта на бетоновото корито на открития канал за отпадъчни води, които са отчетени в ГДОС за 2005 г. През 2008 г., през пролетния и есенния сезон, са извършени визуални проверки за състоянието му, като отклонения не са забелязани.

| Мониторингова точка | Идентификационен номер на имота | Начин на ползване и тип на почвата | Географски координати N | Географски координати E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 н | 010158 | Нива, А | 42003’54.7 | 24049’02.6 |
| 12 н | 010201 | Нива | 42004’18.0 | 24049’31.5 |
| 21 ст | 011205 | Неземеделска, А | 42003’33.9 | 24049’24.7 |
| 1 ст | 011230 | Неземеделска; АД | 42004’34.3 | 24050’00.9 |
| 32 ст | 012018 | Нива, АД | 42002’52.6 | 24049’32.0 |
| 22 ст | 011296 | Нива, АД | 42003’11.6 | 24049’46.1 |
| 12 ст | 011264 | Нива, АД | 42003’42.0 | 24050’13.4 |
| 33 ст | 012183 | Нива, АД | 42002’31.3 | 24050’15.3 |
| 23 ст | 011124 | Нива, АД | 42002’46.1 | 24050’30.0 |
| 13 ст | 011155 | Нива, АД | 42002’61.2 | 24050’45.3 |
| 4 н | 013123 | Нива, АД | 42002’01.5 | 24050’41.9 |
| 3 н | 010202 | Нива, АД | 42002’25.9 | 24050’49.5 |
| 24 ст | 010196 | Нива, АД | 42002’43.5 | 24051’03.3 |
| 35 ст | 010188 | Нива, АД | 42001’48.9 | 24051’20.7 |
| 25 ст | 010124 | Нива, АД | 42002’28.6 | 24051’38.0 |

ПОЧВИ – МОНИТОРИНГОВИ ТОЧКИ

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

| № по ред | Дейности | Край на дейността | Резултати от дейността |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработване, внедряване и прилагане на система за управление на околната среда (СУОС) по ISO 14001-1996; | 30.10.2004 г. | Изпълнено Условие № 5. от КР; |
| 2. | Газификация на рафинационните котли в цех “Рафинация” | 31.12.2005 | Изпълнено Условия № 8.3.1.3. и 8.3.1.8. от КР; |
| 3. | Реконструкция на скруберната система за охлаждане и очистка на технологичните газове след Шахтова пещ и утилизация на серния диоксид в участък “Топилен” на цех Аглототилен; | 31.12.2004 | Изпълнено Условия № 9.2.1.2. |
| 4. | Реконструкция на вентилационната система на пържилно отделение в участък “Топилен” на цех “Аглотопилен” | 31.12.2004 | Изпълнено Условие № 9.3.2. от КР; |
| 5. | Проектиране и изпълнение на вентилационна система и очистване на газовете от охлаждането на агломерата в участък “Агломерация” на цех “Аглотопилен”. Първи етап – проектиране Втори етап - изпълнение | 31.12.2007 г. 30.10.2007 год. | През 2008 г. е задействана процедура по ОВОС във връзка с инвестиционно предложение за „Технологично обновяване и разширение на производството на КЦМ”. Проектът включва в обхвата си нова технологична линия за топене на оловни суровини, работеща на принципа на автогенните технологии, в която процеса на агломериране на шихтата не се прилага. Очаква се пускането в редовна експлоатация на новата инсталация да се реализира в началото на 2011 г. |
| 6. | Проектиране и изпълнение на вентилационна система и очистване на технологичните и вентилационни газове в цех “Рафинация”; Първи етап – проектиране Втори етап - изпълнение | 31.12.2005 31.12.2006 | Изпълнено Условие № 9.2.1.3. от КР; Писмо на РИОСВ-Пловдив изх. № 1101.03.01.2006 год. |
| 7. | Реконструкция на скрубер ТИ №3 за очистване на вентилационните газове от отделението за подготовка на оловна шихта в участък “Агломерация” на цех “Аглотопилен”; Първи етап – проектиране Втори етап - изпълнение | 30.06.2004 31.12.2006 | Изпълнено Условие № 9.1.5. и 9.1.1 от КР; |
| 8. | Пълно преустановяване използването на високосернист мазут за промишлени цели. | 31.12.2004 | Изпълнено Условие № 9.2.2.2. и 9.2.2.3. от КР |
| 9. | Реконструкция на Агломашината и очистване на газовете от SO2; | 30.10.2007 | През 2008 г. е задействана процедура по ОВОС във връзка с инвестиционно предложение за „Технологично обновяване и разширение на производството на КЦМ”. Проектът включва в обхвата си нова технологична линия за топене на оловни суровини, работеща на принципа на автогенните технологии, в която процеса на агломериране на шихтата не се прилага. Очаква се пускането в редовна експлоатация на новата инсталация да се реализира в началото на 2011 г. |
| 10. | Изграждане и въвеждане в експлоатация пункт за мониторинг (ПМ) на нивата на серен диоксид, фини прахови частици и кадмий. Поддържане работата на пункта в последствие и осигуряване калибрирането на използваните средства за измерване от акредитирана за целта лаборатория. | 31.12.2004 г. | Провеждане на имисионен мониторинг и изпълнение на Условие № 9.5.2. от КР; |
| 11. | Провеждане на собствен периодичен мониторинг за качеството на отпадъчните води от производствената площадка на комбината и на подпочвените води по сервитута на канала за отпадъчни води. | текущ | Изпълнено Условия № 10.1.4., 10.2.4., 10.3.4. и 13.5 от КР. Извършени през годината общо 430 бр. пробовземания и 4182 бр. определения на концентрациите на отделните замърсители |
| 12. | Изпълнение на инсталация за затворен охладителен цикъл на пещните агрегати в участък “Топилен” на цех “Аглотопилен” и намаляване консумацията на свежа вода с 330 м3/час. | 30.06.2005 г. | Изпълнено Условие № 8.1.5. от КР; |
| 13. | Строителство на Централна Пречиствателна Станция за отпадъчните води и постигане на индивидуалните емисионни норми. | 31.12.2005 г.. | Изпълнено Условие № 10.1.1.4. от КР; |
| 14. | Реконструкция на Пречиствателна станция за битово-фекални води и постигане на индивидуалните емисионни норми. | 31.10.2006 г. | Изпълнено Условие № 10.3.1.6. от КР; |
| 15. | Монтаж на водомери за контрол на разхода на промишлена вода на основните производствени инсталации | 31.12.2004 г. | Изпълнено Условие № 8.1.7.3. от КР; |
| 16. | Провеждане на собствен периодичен мониторинг за динамиката на почвеното замърсяване с тежки метали в района около КЦМ АД. | текущ | Изпълнено Условие № 13.6. от КР; |
| 17. | Изграждане и въвеждане в експлоатация пункт за мониторинг (ПМ) – осигуряване на мониторинга на допустимото повърхностно натоварване на открити площи с вредни вещества, отлагани върху земната повърхност като средно-аритметични стойности за година, както следва: общ прах на денонощие; олово и неорганичните му съединения в отложения прах, определени като олово за денонощие; кадмий и неорганичните му съединения в отложения прах, определени като кадмий за денонощие; цинк в отложения прах за денонощие | 31.12.2004 г. | Изпълнено Условие № 13.6.1. от КР; |
| 18. | Подържане на пилотния проект “Отглеждане на маслодайни технически култури върху почви, замърсени с тежки метали”. | текущ | Действащ Договор за серизно обслужване № 4Д-4-СД от 31.12.2005 год. със „Стопански дейности КЦМ” ЕООД. През 2008 г. на площ от 376 дка замърсени с цветни метали почви е отглеждана лавандула и е произведено лавандулово масло в количество 2058 кг. |
| 19. | Подържане на изградения “Зелен Екологичен пояс” около производствената площадка на КЦМ АД, Пловдив. | текущ | Действащ Договор за серизно обслужване № 4Д-4-СД/31.12.2005 год. със „Стопански дейности КЦМ” ЕООД, според който е поддържан зеления екологичен пояс около площадката на КЦМ, разположен на 173 дка. През годината са засадени общо 250 бр. храсти и дървесни видове с цел възстановяване на засегнати участъци. |
| 20. | Замяна на суровини, съдържащи сяра и други вредни вещества с други цинксъдържащи полупродукти. | 31.10.2007 г. | Изпълнено Условие № 8.3.1.5. и 9.2.2.3. от КР; |
| 21. | Привеждане на депото за опасни отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба №13 | 2005 год. | Получено КР № 308-Н0/2008 г. за Депо за неопасни и опасни отпадъци на КЦМ, АД |
| 22. | Реконструкция на транспортните алеи и пътища и прилежащите им комуникации; | 2005 год. | Изпълнено Условие 9.3.1. |
| 23. | Осигуряване съхранението на прахообразуващи оловосъдържащи суровини и уловени олово-и цинксъдържащи филтърни прахове в изцяло закрити складове или съдове (бункери или силози) | 01.01.2007 | Изпълнено Условие № 8.3.4.6. и 8.3.4.8. от КР. През 2008 г. пуснат в редовна експлоатация нов Склад за цинк- и олово съдържащи прахове |
| 24. | Осигуряване съхранението на прахообразуващи цинксъдържащи суровини и уловени -и цинксъдържащи филтърни прахове в изцяло закрити складове или съдове (бункери или силози) | 01.01.2006 | Изпълнено Условие № 8.3.4.7. и 8.3.4.9. от КР; . През 2008 г. пуснат в редовна експлоатация нов Склад за цинк- и олово съдържащи прахове |
| 25. | Поставяне на засмукващи и обезпрашаващи съоръжения на местата за товарене и разтоварване на прахообразуващи материали. | 30.06.2005 | Изпълнено Условие № 8.3.4.11. от КР; |
| 26. | Осъществяване на съхранението на едра и дребна фракция кокс на определените за целта бетонни бункери и площадки. Бетониране и съоръжаване на площадките със система за улавяне на дъждовните води, които да се отвеждат до отделна утаителна шахта . | 01.01.2007 | Изпълнено Условие № 8.3.4.12. от КР Едрата фракция кокс, която не е прахообразуваща, се съхранява на бетонирани площадки със система за улавяне на дъждовните води. |
| 27. | Демонтиране на съоръжения и промишлени сгради и рекултивация на площадка “Стар пържилен цех и инсталации за сярна киселина” | 31.12.2005 г. | Изпълнено Условие № 16.1. от КР; |
| 28. | Премахване на два бракувани подземни резервоара за мазут с обем по 350 м3 и рекултивация на площадката. | 31.12.2006 г. | Изпълнено Условие № 16.3. от КР; Докладване в ГДОС за 2006 год. |

Условие 15. Преходни и анормални режими на работа

Условие 15.6. През 2008 г. чрез средствата за непрекъснати собствени измервания, разположени на ТИ №№ 7, 15 и 23 е провеждан непрекъснат мониторинг при анормални режими на технологичните агрегати в двете производства на КЦМ. За комбината анормални са режимите на спиране за планов ремонт или по друга причина и последващо пускане на следните технологични агрегати и системи:

- агломерационна машина;

- шахтова пещ;

- фюминг-пещ;

- велц-пещи;

- пържилна пещ и система за сярна киселина.

Спирането и пускането на тези агрегати и системи се извършва чрез постепенно намаляване, респективно увеличаване на натоварването, поради което системите за непрекъснати измервания не са отчели нарушения на нормите за емисии, установени с КР № 1/2007 г. Резултатите от този мониторинг са отчетени в годишния доклад за СНИ.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През отчетния период няма изведени от експлоатация системи и съоръжения.

# 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

# 7.1 Аварии

Готовността за реагиране при извънредни ситуации се осигурява по изискванията на Условие 14. от КР№1/2007 г.г. и по реда на КОП ОС 4.7 “Извънредни ситуации” от сертифицираната система СУОС. В  КЦМ АД е разработен и се прилага “План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия,аварии и катастрофи на територията на КЦМ АД.Планът е разработен на основание чл.22 от Закона за управление при кризи обн.,ДВ бр.19 от 01.03.05г.,изменен, допълнен и обн. в ДВ бр 102 от 19.12.06г.,чл.чл.35и36 от Закона за защитапри бедствия,обн.ДВбр.102 от 19.12.06г.,чл. 19, т.2, б. "г" от Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи", приет с Постановление № 18/23.01.1998 г. на Министерския съвет на Република България, обнародван в ДВ бр. 13/03.02.1998 г. и Наредба на МВР I-209 от 22.11.2004 г.

Целта на плана е, на базата на задълбочен комплексен анализ да се прогнозират вероятните бедствия, аварии и катастрофи на територията на дружеството, да се вземат своевременни мерки за ограничаване щетите за околната среда и за вземане на съответни мерки по отстраняване на щетите.

Чрез изпълнение на плана и координация в управлението се осигурява оптимална организация при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на стихийни бедствия и крупни производствени аварии. За тази цел  са определени със заповед лицата, участващи в Постоянната обектова комисия на КЦМ АД и аварийните групи.

В плана са разгледани организацията и провеждането на спасителни и други неотложни аварийно-възстановителни работи при различни природни бедствия и възможни крупни производствени аварии, както и действията на персонала по време на извънредна ситуация.

Персоналът е запознат с плана чрез обучение от инспекторите по Гражданска защита и служба ПБЗН на КЦМ АД. Във всяко структурно звено на видно  място е поставена информация и важните телефонни номера на различните инстанции, които персонала трябва да използва в случаите на авария.

Планираните превантивни мерки за 2008 г. за осигуряване на готовност за извънредни ситуации, пожаро и аварийна безопасност бяха изпълнени. Разработени са и актуализирани плановете и схемите за евакуация в склад материали , централен склад и стола на комбината, завърши  актуализирането на пожаро опасните места на територията на комбината.

През месец февруари 2008 г. беше издадена заповед на Изпълнителния директор на КЦМ АД, с която са утвърдени Планът за Основните мероприятия по защита на работниците и служителите от КЦМ АД Пловдив и Тематичен план за обучение на работниците, служителите и Щаба за координиране на СНАВР през 2008г.

Обучението на ЩК на СНАВР беше извършено през месец Март и Април, а на работниците, служителите и формированията по Гражданска защита/ГрЗ/ през месец Април, Май, Юни и Юли. При провеждането на занятията с работниците и служителите по-добри резултати бяха постигнати в Техн. у-к  “Извличане и електролиза”, Техн. у-к “Рафинация и рециклинг” и др., а при обучението на формированията по ГрЗ, по добри бяха резултатите при обучението на Сборния обектов отряд, Аварийните групи и Противопожарните ядра в Техн. у-к : “Аглотопилен”и „Велц и рециклинг”, личния състав на Газоспасителната група/ГСГ/, Санитарната дружина, Командата за обеззаразяване и др..

Всичките занятия с работниците, служителите и формированията в цеховете, ОП и структурни звена се проведоха при активното участие на ръководния състав, като освен теоретичното разглеждане на въпросите, бяха проведени и заключителни занятия -тренировки за усвояване на плановете. В хода  на занятията бе отделено особено внимание на оказването на първа долекарска помощ на пострадалите при различните видове наранявания и подаването на своевременна и пълна информация до съответните инстанции.

На 25.06.08г. беше проведено Тактическо занятие със Сборния обектов отряд на Дружеството под ръководството на Изпълнителния директор и ЩК на СНАВР, в което взеха участие ГСГ, Сл.ПБС на КЦМ АД, част от формированията на цеховете и техн. участъци, на чиято територия се проведоха занятията/ техн.у-к „Рафинация и рециклинг”, техн.зв. ИПАОА , техн. у-к „Агломерация” , техн.у-к.”Аглотолитен”, ЦХЛ и др.За участие в занятието бяха привлечени сили и средства от отдел "Аварийно-спасителни дейности" към Дирекция "Гражданска защита" – област Пловдив, с което се провериха възможностите за взаимодействие между силите и средствата на КЦМ АД и тези на  отдела за  “Аварийно спасителни дейности”.

През 2008г. на два пъти бе извършена актуализация на Вътрешния авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия и аварии в КЦМ АД Пловдив и Плановете на производствените звена, както следва:

- планово – м. февруари;

- извън планово – м. август, с цел привеждането му в съответсвие с изискванията на Закона за защита при бедствия.

Обособените производства, структурните и производствени звена своевременно актуализираха своите Плановете в съответствие с  настъпилите промени.

През месец Май и Ноември 2008 г. по време на  извършените проверки от МОСВ за изпълнението на условията  на Разрешително № 90/2007 за експлоатация на предприятие с висок рисков потенциал не бяха констатирани съществени несъответствия.

През 2008 год. в КЦМ АД, Пловдив не са възниквали аварийни ситуации.

Таблица 9 от Приложение 1 не е попълнена.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През 2008 год. не са постъпили  оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите на КЦМ АД, Пловдив, за които е издадено КР №1/2007 г.

Таблица 10 от Приложение 1 не е попълнена.

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 1 / 2007 г. на КЦМ АД, Пловдив.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_________________________________	                      Дата:30.04.2009 год.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: инж. Стоян Пехливанов

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор