“К Е Р А М И К А  98” гр. ЛЕТНИЦА

###### ГОДИШЕН ДОКЛАД

на “КЕРАМИКА 98” гр. ЛЕТНИЦА за 2007 год в изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително

МАРТ 2008 ГОД                                         УПРАВИТЕЛ: ......................

ГР. ЛЕТНИЦА                                                               / Ив. Г. Денчев/

Съдържание

Изготвяне на годишен доклад за изпълнение на дейностите

1. Въведение

2. Модул “Facility” за подготовка на информация на докладване на данни за Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ и РRTR/

3. Формат на годишния доклад

3.1 Увод на годишния доклад

3.2 Система за управление на околната Среда

3.3. Използване на ресурси

    - Използване на вода

    - Използване на енергия

    - Използване на суровини, спомагателни материали и горива

    - Използване на суровини, спомагателни материали и горива и продукти

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда:

4.1 Доклад на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества  /ЕРЕВВ и РRTR/  4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния  въздух

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.4 Управление на отпадъците

4.5 Шум

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

6.  Прекратяване на инсталацията или части от нея

7.  Свързани с околната среда  оплаквания или възражения

7.1. Аварии

7.2.Оплаквания или възражения

8. Подписване на годишния доклад

Приложение № 1 Таблици 1-10

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR

Таблица 2. Емисии във въздуха

Таблица 3.  Емисии в отпадъчни води / производствени, охлаждащи, битово-фекални и илидсъждовни/във водни обекти/канализация

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Таблица 6.  Шумови емисии

Таблица 7. Опазване на подземни води

Таблица 8.  Опазване на почви

Таблица 9. Аварийни ситуации

Таблица 10.  Оплаквания или възражения, звързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Изготвяне на годишен доклад за изпълнение на дейностите

### 1.Въведение

Годишния отчетен доклад за 2007 год на “КЕРАМИКА 98” гр. ЛЕТНИЦА за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, е направено въз основа на чл. 125 т. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Наредба за реда и условията за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения, както условията на издаденото Решение за Комплексно разрешително –Рег. № 59/2005 год и Приложение № 1 към решението.

2. Модул “Facility” за подготовка на информация на докладване на данни за Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ и РRTR/

Данни за предприятието

Оператор “Керамика 98” ООД гр. Летница; Булстат № 110046997 Ю

• Името и местонахождението на инсталацията

-Инсталация за изработване на  керамични продукти – киселинно- устойчиви тухли (т. 3.5 от Приложение “ на ЗООС)

• Името на собственика или на оператора

- Георги Иванов Георгиев гр. Летница бул. ”България” № 17 по

натур. акт. № 158 том 1 рег. № 1219 дело № 144 от 2003 год.

• Регистрационния номер на разрешителното № 59 /2005 год. на МОСВ

• Телефон, факс и e-mail на оператора / инсталацията 06941/2205

• Името на лицето за контакти Иван Георгиев Денчев - Управител

Докладване на замърсителите в околната среда

Всички данни от собствения мониторинг за предходната календарна година следва да се предоставят в обобщените формати, зададени по-долу. Трябва да се докладва също и за метода, използван за получаването на данните.

2.1 Прагови стойности на изброени замърсители във въздуха, водите, почвата; пренос извън площадката; за производство, обработката и употребата на изброени замърсители

Притежателят на разрешителното e задължен да докладва за всички изброени в Таблица 1 параметри, когато емисиите превишават зададените прагове.

2.1.-Емисии във водни обекти/канализации

2.1.1. Замърсители, изпускани във  води

1.1/а. Замърсители, изпускани в повърхностни води

1.1/б. Замърсители, изпускани в подземни води

1.3.1 Емисии на производствени води във водни обекти/канализация

Фирмата няма производствените отпадъчни води,

1.3.2. Замърсители, изпускани във  води

Изпусканите замърсители във води са с приемник повърхностни или подземни води

2.1/а. Замърсители, изпускани в повърхностни води - р. Смърдешка бара

ІІ-ра категория приемник на отпадъчни води е

2. Емисии на промишлени води в:

(a) канализацията

(б) повърхностните води

От обекта/инсталацията няма промишлени отпадъчни води които да са заустени в градска канализация или в повърхностен воден приемник – река или дере.

3. Емисии на охлаждащи води в:

(a) канализацията

(б) повърхностните води

От обекта/инсталацията не се ползват води за охладителни процеси и няма отпадъчни води които да са заустени в градска канализация или в повърхностен воден приемник – река или дере.

4. Емисии на битово-фекални води в:

(a) канализацията

От обекта/инсталацията няма отпадъчни битово-фекални води които да са заустени в градска канализация или в повърхностен воден приемник –река или дере.

От обекта/инсталацията няма отпадъчни битово-фекални води които са заустени в повърхностен воден приемник.

5. Емисии на дъждовни води

От обекта/инсталацията има много малка част дъждовни  води които емисии се следят и контролират в едно с отпадните битови води по следните показатели.

2.2. Замърсители, изпускани във въздуха/емисии в атмосферата

Съгласно комплексното разрешително наблюдаваните замърсители изпускани във въздуха са:

2.3. Замърсители, изпускани в почвата

3. Формат на доклада

Формата на годишния доклад се подчинява на схематичната структура за всяка категория инсталация, попадаща в рамките на законодателството по КПКЗ.

Всяка инсталация трябва да изготви своя годишен доклад съгласно настоящите указания, както и да изпълнява всички специфични изисквания, съдържащи се в комплексното разрешително.

В годишния доклад са включени и попълнени всички необходими таблици, съдържащи основните данни за околната среда, отнасящи се до инсталацията, комбинирано с писмен коментар към всяка от тези приложени таблици.

В годишния доклад са направени обобщение на данните във вид удобен за работата по околната среда на дадена инсталация за изминалата година. Така че да е от полза и за обществеността, и за РИОСВ гр. Плевен като контролиращото ведомство.

Докладът е направен във вид удобен и в  помощ на фирмата и инсталацията при привеждането й в съответствие с отнасящите се до околната среда изисквания, които условия са залегнали в  разрешителното.

По силата на закона оператора на всяка подлежаща на КПКЗ инсталация следва да представя годишен доклад за изминалата 2006 година, преди 31.март 2007 год.

3.1 Увод на годишния доклад

Оператор “Керамика 98” ООД гр. Летница; Булстат № 110046997 Ю

• Името и местонахождението на инсталацията

-Инсталация за изработване на  керамични продукти – киселинно- устойчиви тухли (т. 3.5 от Приложение “ на ЗООС)

• Адрез.с по местонахождение на инсталацията н

с. Летница общ. Летница

• Регистрационния номер на разрешителното № 59 /2005 год. на МОСВ

• Името на собственика или на оператора

- Георги Иванов Георгиев гр. Летница бул. ”България” № 17 по

натур. акт. № 158 том 1 рег. № 1219 дело № 144 от 2003 год.

• Телефон, факс и e-mail на оператора / инсталацията 06941/2205

• Името на лицето за контакти Иван Георгиев Денчев – Управител

• Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

Зареждане на суровите тухли в ринговата пещ - при пет степенни зони на инсталацията:

зона на подсушаване

зона на подгряване

зона на изпичане и

зона на  закаляване и

зона на охлаждане

Нареждането на изделията/тухлите/ в ринговата пещ се извършва съгласно технологията. Температурата на изпичане е от 900 до 100 градуса. Изваждането на готовата продукция се  извършва след охлаждането на при температура под 40еп

• Производствен капацитет по Условие 4 на КР – 45 т/24 часа или 6000 тон/год.

За 2007г. производственият капацитет е 2790 т/г.

Уводната част на годишния доклад за изпълнение на дейностите са включени следните данни:

• Политиката по околна среда на предприятието

Политиката на фирма “Керамика-98” ООД гр. Летница е привеждане на дейността в съответствие с изискванията на ЗООС и възможността за развитие на фирмата и достигане на НДНТ, като:

- Рециклиране на технологичния брак

- Освобождаване на площадката от печения

- Използване на собствен водоизточник за технологични цели без използване на питейна вода за промишлени цели

- Намаляване на разхода на електроенергия, като се избягва върховото натоварване

- Намаление до минимум на технологичния брак

- Намаление на ползваните природни ресурси за производство на единица продукция

• Организационната структура на предприятието, отнасяща се до

управлението на околната Среда

Структурата на предприятието е описана  в СУОС- /съгласно приложение/

• РИОСВ гр. Плевен

• Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен

3.2 Система за управление на околната среда

Във фирмата се въвежда система и за управление на околната среда съгласно изготвената програма за управление на околната среда с отговорни лица , длъжност ии ифункции на тези лица. в която е включена оценка на всички основни и помощни дейности. Дава се приоритет на опазване на околната среда чрез, намаляване количеството генерирани отпадъци, намаляване на ползваните суровини, енергия и изпускане на замърсяващи емисии.

Тя  съдържа и следните основни елементи:

1. График на целите и задачите по отношение на околната среда за следващите

пет години

2. Програма за управление на околната среда, включително:

(a) Индивидуалните отговорности за всяка задача

(б) Начин за изпълнение на всяка задача

3. Регистър на емисиите на замърсители

4. Документация на СУОС

5. План за корективни действия

6. Програма за обучение на персонала и съхранение на информацията от

обучението

7. Списък на всяко лице, отговорно за прилагането на СУОС, с уточнение за

неговите отговорности

8Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

9. Програма за обмен и разпространение на информация

10. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

11. Записи, Докладване

12. Актуализация на СУОС

За дейностите по всеки от изброените горе елемента считаме че сме обхванали на добро ниво нужните приоритети.

По Условие 5 от КР – Изготвени са инструкции и се въвеждат в действие на  тези инструкции по места и отговорници. Проблем при нас е недостатъчния брой и недостатъчната степен на квалификация на наличния персонал отговарящ по управление на системата на околната среда. Необходимо е определен период на адаптация и осмисляне на задачите и приоритетите и постепенното въвеждане в ход на изпълнение по места на всички препоръки и разпоредби касаещи прилагането на СУОС.

Няма настъпили промени в инсталацията през годината.

В регистъра на емисиите на замърсители се докладва под формата, зададен в Таблица 10. Метода на измерването е отразен съгласно  Таблица 10

По Условие 7 Уведомяване/Докладване

“Керамика-98” ЕООД гр. Летница е получила Решение на МОСВ в края на  месец юли 2005 год. и е работила около шест месеца през 2007 год. по силата на издаденото комплексно разрешитерно - до идване на зимния период.

По Условие 7.1. - През тези три месеца експлоатация на инсталацията, а и през цялята 2007 год няма регистрирани аварийни и други ситуации водещи до залпови или инцидентни замърсявания на околната среда.

По тази логика по Условие 7.2 и фирмата не е уведомявала РИОСВ и кмета на общината за подобни аварийни ситуации, както и БДДР/Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен.

3.3. Използване на ресурси

3.3.1 Използване на вода

Потреблението на промишлена/условночиста вода e както информацията подадена в Таблица.

Потреблението  на вода е съобразно  капацитета на производство и се влияе от климатичните фактори през пролетния, летния и есенен период.

За промишлени нужди - фирма “Керамика-98” ООД гр Летница ползва води от собствен шахтов кладенец –ШК-1 – за което има издадено Разрешително за водоползване № 100660/15.11.2004 год. на БДДР гр. Плевен при МОСВ.

Разрешен дебит от Qср. г. = 0,035 л/сек и Qср. денон. = 6 л/сек за периода /април-септември/

Лимит на водоползването Qгодишно= 1098 куб. м.

Ниво на водата в кладенеца ДВНмакс. = 7,07 м

Годишното водопотребление е 167 м3 и е в съответствие на условие 81.3.по Таблица 8.1.3.

Условие 8.1./Използване на вода по условие 8

“Керамика-98” ЕООД гр. Летница е получила Разрешително № 10080/15.11.2004 год на БДДР гр. Плевен - за водоползване на промишлени води за производствени цели от  подземен воден хоризонт – Шахтов кладенец ШК-1, като веднага е монтирано измерително устройство/водомер на тръбния тласкател в чертите на кладенеца и по този начин е изпълнено –условие 8.1.7.1.1.

По Уловие 8.1.8.1. Замерените водни количества са дадени и отразени в табличен вид на Приложението към ГДОС, като за 2007 год.  Използваните води за производство на единица продукция са 0,059 м3/тон и са по-малки в сравнение с  таблица 8.1.3. от Разрешителното

| Източник на вода | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използваногодишно количество | Използваноколичество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШК-1 | 1098 м3/год | 0.060т/тон пр. | 167 | 0,059 м3/тон | Да |

8.1.8.2. Годишната консумация на вода за 2007 год е 167 т3/год. и е доста под определения праг на год. консум. от 1098 м3/год

3.3.2 Използване на енергия

Условие 8.2./Използване на енергия

Като енергия “Керамика-98” ЕООД гр. Летница ползва електрически ток от НЕК клон Ловеч и гр. Летница, и въглища смляна на прах за изпичане на суровите тухли.

а/Годишната консумация на ел. ток за 2007 год е 57,246  MWh/y.

Годишната консумация на ел. ток за тон продукция е 20,52 mwчас /тон  продукция или 0.020 MWh/t . В сръвнение с условие 8.21. и табл. 8.2.1. при норма от 0,021 MWh/t

Няма превишение спрямо КР. Отчита се намаление спрямо 2006 година с 62754kw – с 47% когато са употребени 120 000  kw/часа

| Ел. ток | 9, 541 MW/месец | 0.0205 MWh /тон прод. |
| --- | --- | --- |
| Въглища | 61,83 т/месец | 0,13 т/тон пр. |

Годишната консумация  на ел. ток за 0,205 MWh/тон продукция.

За осъществяване на пълен контрол са въведени строги мерки и ежедневен отчет на разходваните горива и енергия на всеки отделен участък от работния процес

Таблица 3.2.

| Еленергия Топлоен. | Количество за единица продукт съгласно КР | Използваногодишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ел. ток | 0,021 MWh/t | 57,246 МWh/y | 0.0205 MWh/тон продукт | Да |

3.3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Потреблението на суровини за 2007 год е представено в Таблица 12 и е в рамките на лимита на ползваните суровини зададени в комплексното разрешително.

Глина – 2 600  тон

Шлам - 139     тон

Вода   - 167    м³

Условие 8.3.Използване на суровини и горива

Условие 8.3.3.1 и 8.3.3.2

А/Ползването на въглища по условие 8.3 е както следва –

Годишната консумация на въглища за тон продукция е 0,13 тон/ тон. продукция, което е по-малко от това през 2005 год /0,14 тон/тон прод./

Ползваното количество в сравнение с условие 8.3.3.1. и табл. 8.3.3.2 при норма от 0,133 t/единиц. продукт – използваните въглища са с в рамките на разрешените норми без превишение на ползваната въглища и това се дължи на бройките произведени продукти и по прецизната преценка за степента на изпичане и качеството на изпечените тухли.

Годишната консумация на въглища за 2007 год е 371 тона  при разрешени 800 т/год.

Б/Ползването на глина по условие 8.3.1. е както следва

Годишната консумация на глина за тон продукция е 0,94 тон/ тон. продукция

Ползваното количество в сръвнение с условие 8.3.3.1. и табл. 8.3.1. при норма от 0,950 t/единиц. продукт – използваната глина е в съответствие  и няма превишение на ползваната глина.

Ползвани количества за 2007 год.

| Глина | 2 600 т/год | 0,93 тон /тон продукт |
| --- | --- | --- |
| Шлам | 139 т./год. | 0,050 |

Таблица № 3.3.1 и 3.3.2.

| Суровини | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използваногодишно количество | Използваноколичество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 т/год | т/тон пр. | тон | тон/тон пр. |  |
| Глина | 5600 | 0,95 | 2600 | 0,94 | Да |
| Шлам | 300 | 0,050 | 139 | 0,049 | Да |

Годишната консумация на глина за 2007 год е 2600 тона  при разрешени 5600 т/год.

В/Ползването на шлам по условие 8.3 е както следва –

Годишната консумация на шлам за тон продукция е 0,049 тон/ единица - тон. продукция

Ползваното количество в сравнение с условие 8.3.3.1. и табл. 8.3.1. при норма от 0,0500 t/ед. продукт.

Годишната консумация на шлам за 2007 год е 139 тона  при разрешени 300 т/год. и е в границите на разрешените количества за инсталацията.

Таблица № 3.3.3

| Горива | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използваногодишно количество | Използваноколичество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 м3/год | т/тон пр. | тон | тон/тон пр. |  |
| Въглища | 800 | 0,133 | 371 | 0,13 | Да |
| Хартия | 0,64 | 0,00008 | 0,32 | 0,00003 | Да |

4.1. Доклад на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ и  PRTR / на замърсителите в околната среда

Всички данни от собствения мониторинг за предходната календарна година следва да се предоставят в обобщените формати, зададени по-долу. Трябва да се докладва също и за метода, използван за получаването на данните.

2.1 Прагови стойности на изброени замърсители във въздуха, водите, почвата; пренос извън площадката; за производство, обработката и употребата на изброени замърсители

1. Замърсители, изпускани във въздуха/емисии в атмосферата

Съгласно комплексното разрешително наблюдаваните замърсители изпускани във въздуха са:

| Параметър | Вещества | Ем. норма. mg/Nm3 за І-ва група змърсит |
| --- | --- | --- |
| 1.Азотни окиси 2. Серни окиси 3.Олово и съедин определ като Pb 4Съедин определ като HF | NOx SO2 Pb HF | 1500 3 5 |
| Твърди частици | прах | 130 |
| Други** | CO CO2 | 0,84 220,0 |

2. Замърсители, изпускани във води

2.1/а. Замърсители, изпускани в повърхностни води - няма

| Параметър | Разреш. емисия | Ем. норма. мг/л mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| рН | 6-8,5 | - |
| БПК | 15 |  |
| ХПК | 70 |  |
| Неразтворени вещества | 50 |  |
| Общо разтво рени в-ва | - |  |
| Общ органичен въглерод С | - |  |

2.1/б. Замърсители, изпускани в подземни води

| Параметър | Единица. | емисионно ограничение |
| --- | --- | --- |
| Обем | m3 |  |
| Разтворени вещества | mg/l | 1000 |
| Амониев азот | mg/l | 0,12 |
| Нефтопродукти | µ mg/l | 500 |

3. Замърсители, изпускани в почвата

| Параметър | Единица. | емисионно ограничение |
| --- | --- | --- |
| рН | mg/l |  |
| Амониев азот | mg/l | - |
| Нефтопродукти | µ mg/l | - |
| Съдържание на обменни йони | mg/l | - |
| Твърди частици /прах/ | mg/l | - |

4. Транспорт на замърсители извън площадката

5. Произведени, обработени или използвани замърсители

6. Емисии на промишлени води в:

(a) канализацията

(б) повърхностните води

От обекта/инсталацията няма промишлени отпадъчни води които да са заустени в градска канализация или в повърхностен воден приемник – река или дере.

7. Емисии на охлаждащи води в:

(a) канализацията

(б) повърхностните води

От обекта/инсталацията не се ползват води за охладителни процеси и няма отпадъчни води които да са заустени в градска канализация или в повърхностен воден приемник – река или дере.

8. Емисии на битово-фекални води в:

(a) канализацията

От обекта/инсталацията няма отпадъчни битово-фекални води които да са заустени в градска канализация или в повърхностен воден приемник –река или дере.

(б) повърхностните води

От обекта/инсталацията няма отпадъчни битово-фекални води които са заустени в повърхностен воден приемник.

| Параметър | Единица. | емисионно ограничение |
| --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | л/сек |  |
| рН | mg/l | 6-8,5 |
| БПК | mg/l | 15 |
| ХПК | mg/l | 70 |
| Неразтворени вещества | mg/l | 50 |

9. Емисии на дъждовни води

От обекта/инсталацията има много малка част дъждовни  води които емисии се следят и контролират в едно с отпадните битови води по следните показатели.

| Параметър | Единица. | емисионно ограничение |
| --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | л/сек |  |
| рН | mg/l | 6-8,5 |
| БПК | mg/l | 15 |
| ХПК | mg/l | 70 |
| Неразтворени вещества | mg/l | 50 |

Всяко изпускане, за което е докладвано в Таблица 1, е отразено и в Таблици 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, където се отнася до специфичното изпускане.

Данните, обобщени в тези таблици, ще покажат степента, до която изпусканията във въздуха и водата са намалели в течение на времето, както и стeпента, до която отпадъците са намалели и оползотворени отново. Това отразяване е необходимо с цел доказване спазването на съответствие с чл. 6 от Наредбата за комплексните разрешителни, в която се изисква намаляването на изпусканията във въздуха, водите, и на отпадъците.

Според изисквания от настоящите упътвания формат се изисква обобщаващите Таблици 2, 3, 4, 5, 6, и 8 да показват общите изпускания на всеки изброен замърсител за предходната година и за двете години преди нея.

През 2007 година следствие аномалии във времето, проливни дъждове през месец април и май и необичайно високите температури през месец юли, август и септември над 43º, производствената програма се намали с 45% спрямо 2006 година когато са произведени и реализирани 5 000 000 броя срещу 2 790 000 броя през годината. Поради тези причини се отчита намаление на разходите за ел. енергия,вода, въглища и шлам както и намаляване на всички замърители на околната среда спрямо показателите заложени в комплексното разрешително.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Условие 9.6.5.6. За съответствието с изискванията на Наредба № 6/26.03.1999 год. за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изисквания на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) – Условия 9.6.5.1.; 9.6.5.2.; 9.6.5.3.; 9.6.5.4.; 9.6.5.5.

По условие 9.2.1. Таблица 9.2.1. –Комина е над 12 м височина.

През 2007 год са правени замервания на параметрите на емисии във въздуха по условия 9.6.5.2. и табл. 9.6.1. съгласно Протокол №2-К.Л.

За 2007 год – емисионните норми са в рамките на допустимите и тези данни са оформени като протоколи от измерванията и се съхраняват в архива на фирмата.

От инсталацията/Ринговата пещ няма и не е констатирана проява на неорганизирани емисии и миришещи вещества.

Не са регистрирани и констатирани оплаквания за миризми в резултат от дейността извършвана на площадката на фирмата.

Информацията по тези Условия от КР е отразена в Таблица на приложението.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

43.1 Емисии на производствени води във водни обекти/канализация

Фирмата няма производствените отпадъчни води,

43.2. Замърсители, изпускани във  води

Изпусканите замърсители във води са с приемник повърхностни или подземни води

2.1/а. Замърсители, изпускани в повърхностни води - р. Смърдешка бара

ІІ-ра категория приемник на отпадъчни води е

| Параметър | Разреш. емисия | Ем. норма. мг/л mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| рН | 6-8,5 | - |
| БПК | 15 |  |
| ХПК | 70 |  |
| Неразтворени вещества | 50 |  |
| Общо разтво рени в-ва | - |  |
| Общ органичен въглерод С | - |  |

2.1/б. Замърсители, изпускани в подземни води

| Параметър | Единица. | емисионно ограничение |
| --- | --- | --- |
| Обем | m3 |  |
| Разтворени вещества | mg/l | 1000 |
| Амониев азот | mg/l | 0,12 |
| Нефтопродукти | µ mg/l | 500 |

Емисии на охлаждащи води

Дейността на инсталацията не е свързана с използване на  охлаждащи води и няма емисии от охлаждащи води.

.

Емисии на битово-фекални води

Битови води се генерират от тоалетни мивки и банята към битовката на инсталацията.

Изпусканията на битово-фекални води e в септична /изгребна яма.

Таблица 5.

Условие 10.Емисии на отпадъчни води

“Керамика-98” ЕООД гр. Летница е получила Решение на МОСВ в края на  месец юли 2005 год. и през 2007 год  е работила около шест месеца по силата на издаденото комплексно разрешитерно.

Собствен мониторинг за проведените замервания по параметрите по Условие 10.1.1.4.2. и Таблица 10.1.2.1. поради продължителното пресушаване и пресъхване на смесен поток „Смърдешка бара” (битови и отпадъчни води) зауствани в река „Смърдешка бара” (втора категория не са извършени от “РЕГИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ” – гр. Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда на Министерство на околната среда

С писмо №13 от 11.03.2008г. отправихме искане Възложително писмо до “РЕГИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ” – гр. Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда на Министерство на околната среда да извърши замервания по посочените показатели от комплексното разрешително.

Фирмата ползва промишлена вода като добавка към приготвената смес за формоване на глината при направата на сурови тухли. Ползваните количества вода и обеми са представени в табличен вид.

По условие 10.2.2.

От производствената дейност  не се генерират отпадъчни промишлени води. Тоалетните са външни без водно промиване. Отпадъчни води се формират от административно битовата част на фирмата и са с битов характер от  баните и мивките. След септична яма те са заустени съвместно с малка част от дъждовните води в река Смърдешка бара – ляв приток на р. Осъм.

По условие 10.3.4. от КР – Информацията е докладвана в Таблица №3 . През 2007 год има измервания на подземните води от ШК-1 на “РЕГИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ” – гр. Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда на Министерство на околната среда и има издаден Протокол №523/30.07.2007г.

По Условие 10.4     За ползваната промишлена вода от шахтовия кладенец през 2006, фирмата е заплатила Такса водоползване -8,02  лв/год. с Преводен документ от 12.02. 2007 г. до ПУДООС на МОСВ.

4.4 Управление на отпадъците

Управлението на отпадъците е съгласно Програмата за управление на отпадъците във фирмата съобразено с комплексното разрешително и мерките по чл. 31. от ЗУО.  която е одобрена в РИОСВ гр. Плевен

Изпусканията на отпадъци са отразени в Таблица 4. и в Таблица 5

Фирмата не събира и не депонира отпадъци и няма депо за отпадъци

По  Условие 11.1 Образуване на отпадъци фирма “Керамика-98” ООД гр. Летница

Изпълнява се:

Условие 11.2.2.1 Излезлите от употреба лампи се съхраняват в отделни съдове от тези за битовите отпадъци и не се смесват с други отпадъци

Условие 11.2.3. Оловните акумулаторни батерии (код 16.06.01) се събират и съхраняват в тяхната си опаковка с наличния електролит в тях в склад покрит с бетонова настилка и наличие на абсорбент/доломит в склада.

Условие 11.2.4 Разделно се съхраняват в метални съдове синтетичните и смазочни масла (код 13.02.06*), както и

Условие 11.3.1  На временно съхранение са следните отпадъци :

- Отпадъчни парчета и трошки от изпечени тухли – код 10.12.08

- Излезли от употреба гуми, код 16.01.01

Отпадъци от желязо и стомана-код 19.10.01

Синтетични моторни и смазочни масла за зъбни предавки (код 13.02.06*)

Оловните акумулаторни батерии (код 16.06.01)

Флуоресцентни тръби и излезлите от употреба лампи съдържащи живак

–код 20.01.01 –3 бр. се съхраняват в закрито помещение

Отпадъците са със временно съхранение до три години при оползотворяване

Отпадъците със временно съхранение до една година при последващо предаване за обезвреждане на лицензирани фирми от гр. Летница и обл. Ловеч.

Тухлените трошки – около 27 тона се предават за оползотворяване за настилки за спортни площадки в училища от общината и региона.

По условие 11.6.5.Управление на отпадъците

Фирма “Керамика-98” ЕООД гр. Летница не генерира масови промишлени отпадъци. Дейността й не се свързана с употреба на опасни вещества и органични суровини, които след преработка да се генерират опасни отпадъци. Отпадъците са от съпътстващата дейност на фирмата и те са много малки и се предават периодично за преработка.

По условие 11.6.4.Няма депониране на отпадъци като крайно тяхно третиране.

По условие 11.9.1. Съгласно инструкциите за работа по отделните технологични участъци и програмата за управление на отпадъците се провежда постоянен контрол и  отчетност на отпадъците. Количествата на отпадъците за  2007 год са представени в таблична форма и не са в противоречие на фиксираните прагове на генериране на отпадъци за година и на тон произведена продукция.

Възможно и се правят разчети и анализи за намаляване на технологичния брак/тухлени трошки чрез подобряване качеството на производствения процес.

Количеството на отпадъците през 2007 год. са намалени спрямо количествата през 2006 год. и са представени в отделен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадаци.

4.5 Шум

По изпълнение на Условие 12.1 Шум или Емисии на шум от Комплексното разрешително информацията е следната:

Условие 12.2.2. Инструкция за наблюдение на шума по следните показатели:

-Обща звукова мощност на площадката

-Нива  на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката

-Нивата на звуково налягане в определени чувствителни на шум места –

Подготвена е инструкция за наблюдение отразяване на шумовите характеристики на обекта по изискванията на условие 12.1.1. като са правени замервания на шума съгласно условие 12.2.1 през 2006 год. Съгласно изискванията тези замервания  са две години.

За проведен мониторинг на шум и  измерените показатели Ви представяме към приложението Протокол от изпитвне от № 382/26.06.2006 год.  на “РЕГИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ” – гр. Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда на Министерство на околната среда

Няма установени превишения от 70 dB(А) през деня по границите на площадката, както и превишения от 60 dB(А) в местата на въздействие/най-близките жилищни сгради през деня. През нощта производствената  дейност дейност е занижена и не са правени замервания, но се предполага че шумовата характеристика е по-ниска от 50 dB(А) на границата на жилищните сгради, които отстоят от инсталацията на над 300 м, като се има в предвид замерените стойности за през деня които са под или близо около 50 dB(А) и са в границите на нормите за през нощта .

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Уведомяване

По Условие 13.7

Площадки по условие 13.6. товароразтоварни дейности

Фирма “Керамика-98” ЕООД гр. Летница не разполага, а и не се налага да има площадка за такава дейност.

Условие 13.10.Собствен мониторинг на почви на три години веднъж

Условие 13.10.1. и 13.10.2.

През 2007 год. в рамките на 3 години от издаване на КР се извърши анализ на почвата в района от “РЕГИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ” – гр. Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда на Министерство на околната среда. С Протокол от изпитването № 518/27.07.2007г. като с даните за състоянието на почвите и замърсяването им и не е установено несъответствие с нормите по Условие 13.10.3. и 13.11.6 от КР.

Направени са собственни проверки и не са установени замърсявания

Условие 13.11.5. Мониторинг на подземните води

През 2007 год има извършен  мониторинг с анализ на следните параметри на подземните води на ШК-1.  За  целта има изготвен План за собствен мониторинг на  подземните води на ШК-1.

Прилагаме Протокол № 523/30.07.2007 год. на “РЕГИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ” – гр. Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда на Министерство на околната среда.

Условие 13.11.6. Мониторинг на подземните води

По Условие 13.11.6. от КР се извърши испитване на почвите от Регионална лаборатория гр.Плевен с Протокол  № 518/27.07.2007 година от които се вижда че показателите не сочат замърсяване на почвата.

pH – 8,30

Общ азот – 1,26

Нефтопродукти – 30

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Програма за привеждане в съответствие е съгласно разрешителното и действията които собственика е приел да изпълни.

В програмата са определени изискванията и сроковете за направа на :

Релсов път от суровото производство до ринга и около ринга с цел въвеждане на вагони/намаляване на ръчния труд икономия на горива ;увеличение на произведеното кол-во и подобряване на качеството .

Програмата за привеждане в съответствие включва СУОС (вж. раздел), а освен това обикновено съдържа  и следното:

1. Използвани ресурси

2. Оценка на дейностите по включване и изключване на инсталацията

3. Допълнителна оценка на емисиите във въздуха и тяхното въздействие върху

обкръжаващата среда

4. Допълнителна оценка на емисиите във води и третирането им

5. Допълнителна оценка на отпадъци и тяхното генериране

6. Допълнителна оценка на опазването на почвата и подпочвените води

7. Оценка на риска за околната среда, причиняван от инсталацията

Напредъкът в програмата, се състои в изготвяне на всички изискващи си инструкции и тяхното прилагане съгласно комплексното разрешително.

Програмата за привеждане в съответствие (ППС) е отворена и може да се допълва, като се описват и  евентуални възникнали забавяния, евентуални недостатъци, забелязани през годината по всеки един от елементите.

Прилагането на ППС и ще стане с намеренията да се минимизира времето за завършване и прилагането на ППС.

Намерението е да се подобри предлаганият ход на действие за подобряване на ситуацията.

6. Прекратяване на работата на инсталацията или части от нея

Собственикът на разрешителното няма намерение в близките години да извежда инсталацията от експлоатация. Всички промени, направени в инсталацията, или части от тях, собственикът на разрешителното ще актуализира и плановете за  съответната година.

7. Свързани с околната среда оплаквания или възражения

7.1 Аварии

Във Керамична фабрика “Керамика-98” гр. Летница през отчетния период за 2007 год не са регистрирани инциденти свързани с околната среда и за които би следвало да се уведоми Регионалната Инспекция по околната среда гр. Плевен и то както следва:

• Няма Емисия над емисионните норми, както са заложени в разрешителното

• Няма проява на нова непланирана емисия

• Няма регистрирано смущение и повреда в контролната апаратура или в измервателното оборудване, при което е вероятно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателната система

• Няма регистриран инцидент, който би причинил замърсяване на повърхностни или подпочвени води, и е застрашил въздуха или почвата, при който де е известена Общината и които биха довели до незабавно реагиране.

Няма и не се е налагало да се предприемат действия от страна на фирма “Керамика-98” както и да се уведоми общината и съответните органи нужни за вземане на мерки .

7.2 Оплаквания или възражения

През 2007 год във фирма “Керамика не са постъпвали сигнали, оплаквания и възражения и не е заведена в документация за оплаквания от работата на инсталацията, включително оплакването (миризми, шум, води,въздух и др.)

Докладът за оплакванията е представен в Таблица 15.

Контрол от страна на Регионалната Инспекция

От страна на РИОСВ гр. Плевен са направени четири проверки на място:

-По опазване на чистотата на въздуха, водите, една по опазване на почвата и кариерата за глина, по управление на  отпадъците с предписание за разделно събиране и съхранение  на опасните отпадъци.  Предписанието не  е изпълнено  в срок и е издадено наказателно постановление на управителя за това.  Предписанията по другите раздели са изпълнени от страна на фирмата/Оператора.

Няма констатирани отклонения от изискванията.

8. Подписване на годишния доклад

Годишният доклад е подписан от Управителя на фирмата съгласно следния формат:

Декларация

С настоящето предавам Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително на Фирма “КЕРАМИКА 98” ООД гр. ЛЕТНИЦА

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по

околна среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дата: 14.03.2008

Подпис:_________________

Име на подписващия                                                      /Иван Георгиев Денчев/

Длъжност:                          Управител фирма “Керамика-98” ООД гр. Летница

##### Приложение 1. Таблици

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕЕВ  и PRTR

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) във въздух във води в почва | Праг за пренос на замърсите ли извън площ | Праг за производ ство, обработка или употреба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (колона 1a) | (колона 1b) | (колона 1c) | (колона 2) | (колона 3) |
|  |  |  | kg./год. | kg./год. | kg./год. | kg./год. | kg./год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | - 13297,6 |  |  |  | - |
| 2# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | - 66 |  |  |  | - |
| 4# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | - 9615,2 |  |  |  | - |
| 5# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | - 0 |  |  |  | - |
| 6# | 86 | Фини прахови час- тици <10µm (PM10) | - 6444 |  |  |  | - |
| 7 |  | Общ органичен въглерод-като С или ХПК/3 | - 85,03 |  |  |  | - |

Както се вижда от показателите замърсители по ЕРЕЕВ и PRTR посочени в таблица №1 от КР, няма превишение на емисионните прагове. Емисионните прагове са посочени  кг/год.     Съгласно разрешително за емисии на парникови газове № 69/2006г. за емисиите от въглероден диоксид е осъществен монитуринг.

Изготвен Доклад за емисии на парникови газове на 14.04.2008г. и е достатъчно основание да се направи извод, че изпусканите замърсители са незначителни.

Знакът # обозначава замърсител, еднакъв и за PRTR, и за EPER.   /31793/ ,разр.

Дебит по табл. 9.2.1  - на комин № 1 /Рингова пещ/

Работен дебит при реални условия – 16 994 м3/ час, а при приведено към нормални условия 11 839 м3/ час. Не е превишен разрешения праг по условие 9.2.1.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резулт монит | ати от оринг | Честота на мони торинг | % съот- ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | Непрекъснат | Периодичен | Бр. проби |  |
| NOx SO2 Pb HF |  | 500 mg/Nm3 1500 mg/Nm3 3 5 |  | 188 0 - - | 1 1 1 1 | 100% 100 % 100% 100 % |
| прах |  | 130 |  | 126 | 1 | 100 % |
| Общо С |  | - |  | 17,01 | 1 | - |
| CO |  | - - |  | 260 | 1 | да |

През 2007 год  са правени замервания на емисиите във въздуха съгласно  Комплексното за дейността й.

Представените данни за 2007 год. на CO и CO2  са по Условие 9.6.5.2 от комплексното разрешително и  са направени въз основа на замерените показатели от Протокол № 2-К.С. от 27.06.2007 год на “Пехливанов инженеринг” ООД “Липигей” гр.София

Таблица 3 Емисии в отпадъчните води(производствени, охлаждащи, битово-фекални и /или дъждовни)във водни обекти/канализация

Обекта и инсталацията не генерират производствени отпадъчни води и няма изпускания на води в градска канализация, водни обекти и почвата.

Таблица № 3 /Изходен канал пред събирателна шахта/ - битови води

| Параметър | Ед. | Обеми/дебити | НДЕ съгласно КР |
| --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия във води, докладвана съгл. параграф 2.1 | mg/dm³ | - | - |
| Дебит на отпадъчни води | mg/dm³ |  | При вземане на проба |
| рН |  |  | 6 - 8,5 |
| Суспендирани-твърди в-ва | mg/dm³ |  | 50 mg/dm3 |
| БПК | mg/dm³ |  | 15 mg/dm3 |
| ХПК | mg/dm³ |  | 70 mg/dm3 |

1) попълва се при периодичен мониторинг

* “Брой проби”: Броят на взетите през годината проби, за които е бил анализиран въпросният параметър.

**  “Други” включва всеки друг параметър, включен в отделно разрешително

Фирма „Керамика-98” гр. Летница е с периодичен контрол на отпадъчните води.

Канала и шахтата са почистени. В процес на преустройство е събирателната шахта. Предстои вземане на контролни проби за изследване на показателите на изпусканите отпадъчни води. Няма изпускания на битови фекални води във водни обекти.

Следствие аномалии на времето необичайно високите температури през годината, няма отток на отпадъчни води на мивки и тоалетни. На площадката е работено с намалено работно време до 4 часа дневно.

По посочените по горе причини през 2007 година по Условие 10.1.1.4.2. и Таблица 10.1.2.1. не е проведен собствен монитуринг и не е извърщено изпитание от “РЕГИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ” – гр. Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда на Министерство на околната среда.

С писмо Изх.№ 13/11.03.2008г. отправихме Възложително писмо до Лабораторията за извършване на изпитания по горните показатели.

От инсталацията не се формират охлаждащи води и няма изпускания във водни обекти.

В река “Смърдешка бара” при дъжд изтичат незначителни количества дъждовна вода, а тази която е паднала на площадката попива в почвата.

През 2007 година в следствие на засушаването и температури над 43º река „Смърдешка бара” бе пресъхнала до преустановяване на производствения процес за годината.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Работния график на работа е сезонен при 6 месечна работа и 6 месеца профилактика,– при пет дневна работна седмица и 8 часов работен ден.

Общо работни дни в годината 180 дни/год.

| Тип отпадъ к | EW C код | Годишно к-во за 2007 год | Колич на тон про- дукция (ср.год) за 2007 год. | Количеств. определен с КР на год или тон. прод | Временно съхранение на площадката | Транспортиране на отпадъка | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни парчета и трошки от изпечени тухли | 10.12.08 | 27 т/год | 0,036 т./тон прод. | 60 т/год или 0,038 т./тон прод. | разделане сортиране и временно съхранение | 27 тон | да |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 4 бр | 4 бр | 4 т/год. | временно съхранение |  | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | - |  | - | временно съхранение |  | да |
| Синтетични моторни и смазоч масла за зъбни предавки | 13.02.06* |  | 0,05 | 0,005 т/год | временно съхранение |  | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* |  | 2 бр./год. | 2 бр | временно съхранение |  | да |
| Флуоресцентни тръби и излезлите от употреба лампи съдържащи живак | 20.01.01* |  | 3 бр | 3 бр | временно съхранение |  | да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01* | 1,395 |  | 3 т/год. |  |  | да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Тип отпадък | EWC код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на фирм ата извършваща оползотворяване или обезвреж | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни парчета и трошки от изпечени тухли | 10.12.08 | няма оползотворяване | няма обезвреждане |  | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.01 | няма оползотворяване | няма обезвреждане |  | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | няма оползотворяване | няма обезвреждане |  | Да |
| Синтетични моторни и смазоч масла за зъбни предавки | 13.02.06* | няма оползотворяване | няма обезвреждане |  | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | няма оползотворяване | няма обезвреждане |  | Да |
| Флуоресцентни тръби и излезлите от употреба лампи съдържащи живак | 20.01.01* | няма оползотворяване | няма обезвреждане |  | Да |

Таблица 6. Измервания нивата на шум

През 2007 год са правени измервания на нивета на шум от инсталацията “РЕГИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ” – гр. Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда на Министерство на околната среда и  Протокол от изпитвне  №382/20.06.2006 год.Предстои замерване през 2008г.

По условие  12.2.2. измерването е на две години.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(А)a | Измерено* през деня/нощта Да/не? | Период на провеждане на измерва- нето | % съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| Рингова пещ - юг | 51, 97 | Да | 10,25 –11,45 | 100% |
| Рингова пещ-югозапад | 52,70 | Да | 10,25 –11,45 | 100% |
| Рингова пещ-запад | 49,03 | Да | 10,25 –11,45 | 100% |
| Рингова пещ-северозапад | 48,00 | Да | 10,25 –11,45 | 100% |
| Площадка за сушене - запад | 44,87 | Да | 10,25 –11,45 | 100% |
| Площадка за сушене – северозапад | 47,03 | Да | 10,25 –11,45 | 100% |
| Площадка за сушене – север | 52,80 | Да | 10,25 –11,45 | 100% |
| Площадка за сушене – североизток | 51,03 | Да | 10,25 –11,45 | 100% |
| Североизток | 46,40 | Да | 10,25 –11,45 | 100% |
| Портал | 49,57 | Да | 10,25 –11,45 | 100% |

* “Ден” обхваща периода 08.00 до 22.00 ч, а “нощ” – от 22.00 до 08.00 ч., ако не

са дадени други дефиниции в разрешителното.

По условия 12.3.3 Не са регистрирани оплаквания от живущи около площадката

От страна на специалисти от РИОСВ са направени четири проверки за 2007 год .

Таблица 7. Опазване на подземните води/промишлени нужди/

Таблица № 7

| Показател | Точка на пробовземане | Концентра ция в подзем ните води съгласно КР | Резултати от монит. 2007 г | Бр. проби през 2006 г Честота на монит. | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво – 4,54 м 167 m3/год | Ш. Кл. |  |  | 1 | Да |
| Температура | Ш. Кл. | - | 23 | 1 | Да |
| Въглероден показател | Ш. Кл. | - | - |  | Да |
| Активна реакция –рН | Ш. Кл. | – | 7,58 |  | Да |
| Неразтворени в-ва | Ш. Кл. | - mg/dm3 | 660 | 1 | Да |
| Разтворени в-ва | Ш. Кл. | 500 mg/dm3 | - |  | Да |
| Азот амониев | Ш. Кл. | 0,12 mg/dm3 | 0,03 | 1 | Да |
| Нефтопродукти | Ш. Кл. | 50 mg/dm3 | 0,1 | 1 | Да |

Таблица 8. Опазване на почвите

| Показател | Точка на пробовземане | Концентра ция в подзем ните води съгласно КР | Резултати от монит. 2007 г | Бр. проби през 2006 г Честота на монит. | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция –рН | - |  | 8,30 | Веднъж на 3 год | Да |
| Амониев азот | - | - | 1,26 | 1 | Да |
| Нефтопродукти | - | - | 30 | 1 | Да |
| Съдържание на обменни йони | - | – | - | 1 | Да |

Мониторинга на почвата е веднъж на три години съгласно Условие 13.10

- Табл. № 13.10 е извършен от “РЕГИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ” – гр. Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда на Министерство на околната среда и няма несъответствие

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия. | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | Оповестяване и предприемане на адекватни мерки съобразно авариния план | - |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталциите, за които е предоставено КР

| Дата на оплакването или възра- жението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия. | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | Оповестяване и предприемане на адекватни мерки съобразно КР | - |

Управител: .......................

/ Ив. Г. Денчев/