## - Д и м и т р о в г р а д

ГОДИШЕН  ДОКЛАД

# за изпълнение на дейностите, за които е предоставено

# Комплексно разрешително  № 8 / 2004

# Март , 2006 година

  - Уводна част на годишния доклад

Данни за оператора на инсталацията, на която е издадено Комплексно разрешително  № 8 / 2004

- “Неохим” АД  ,  гр. Димитровград

- Димитър Стефанов Димитров

- Комплексно разрешително № 8 от 29.11.2004 година

- Тел.: 65 205,           факс : 60 555,       Email : ecology@neochim.bg

- Лице за контакти : Васко Чакъров

- Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията :

- производство на течен амоняк , азотна киселина , амониева селитра

- Политиката по околна среда на предприятието – в Приложенията

- Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда  - цехова структура

- РИОСВ, отговаряща за разрешителното  :   РИОСВ – гр. Хасково

- Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията :

- “БД – Източно беломорски район “ - гр. Пловдив

  - Обобщена информация, изисквана в годишния доклад

Годишният доклад включва обобщение на местата и пунктовете за контрол на компонентите на околната среда  както следва :

- Емисии на замърсители , изпускани в атмосферния въздух

“Неохим” АД изхвърля в атмосферния въздух замърсители чрез  10 бр. организирани точкови източници:

| № по Заповед 66/2006 | № по КР 8/2006 | ИНСТАЛАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| Комин № 1 | Комин № 1 | Цех за производство на формалин |
| Комин № 2 | Комин № 3.1 | Реформинг І степен в цеха за производство на амоняк |
| Комин № 3 | Комин № 3.2 | Подгревател за природен газ в цеха за производство на амоняк |
| Комин № 4 | Комин № 3 | Пусков парен котел в цеха за производство на амоняк |
| Комин № 5 | Комин № 8 | Цех за производство на 43 % азотна киселина |
| Комин № 6 | Комин № 9 | Цех за производство на 60 % азотна киселина |
| Комин № 7-8 | Комин № 14.1 | Цех за производство на амониева селитра (стар)- изпарител ІІІ ст. |
| Комин № 9-12 | Комин № 14.2 | Цех за производство на амон. селитра (стар)- Гранулационна кула |
| Комин № 13-18 | Комин № 15 | Цех за производство на амониева селитра (нов)- Гранулационна кула |
| Комин № 19 | Комин № 17 | РМЗ , участък за леене на чугун и стомана |

През тези организирани точкови източници се изхвърлят различни по вид замърсители, както следва :

- Азотни оксиди  – през  К 3.1 / К 3.2 / К 3 / К 8 / К 9;

- Въглероден оксид  – през К 1 / К 3.2 / К 3 ;

- Прах  -  през К 14.1 / К 14.2 / К 15 / К 17 / К 3.2 / К 3 ;

- Амоняк  – през К 14.1 / К 14.2 / К 15 ;

- Серен диоксид  – през К 3.2 / К 3 ;

- Формалдехид   - през  К 1 ;

- Метанол    -  през К 1 ;

- Общи въглеводороди – през К 17 ;

- Амини  - през  К 17.

Контролът върху изхвърляните замърсители се упражнява от :

- “Неохим” АД - чрез собствени периодични измервания (СПИ) и собствени непрекъснати измервания (СНИ) ,както е записано в КР № 8 от2004 г.

-  РИОСВ – гр. Хасково – като контролен орган чрез периодични замервания.

2. Замърсители , изпускани във водите

“Неохим” АД изпуска замърсени води директно в река Марица , по три основни колектора :

- Северен колектор (СК) – за заустване на смесен поток ( производствени,охлаждащи и дъждовни ) отпадъчни води;

- Отвеждащ колектор (ОК) - за заустване на смесен поток (производствени, охлаждащи и дъждовни ) отпадъчни води;

-  Битово – фекален (БФК) -  за заустване на битово – фекалните води.

За трите колектора (СК, ОК ,БФК ) на “Неохим” АД се разрешава  с КР № 8 /2004г. заустване на отпадъчните води директно в река Марица, като са лимитирани количествата на всеки от колекторите и са наложени индивидуални емисионни ограничения (ИЕО).

-  За СК и ОК   ИЕО  те са :

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения*-ИЕО |
| --- | --- |
| рН | 6 – 9 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 |
| Азот амониев | 10 mg/dm3 |
| Азот нитритен | 7 mg/dm3 |
| Азот нитратен | 20 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 10 mg/dm3 |
| Повишаване температурата на водоприемника | < 3°С |

- за БФК те са :

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения*-ИЕО |
| --- | --- |
| рН | 6 – 9 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 |
| БПК 5 | 25 mg/dm3 |
| ХПК (бихроматна) | 125 mg/dm3 |
| Азот амониев | 10 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 10 mg/dm3 |

Контролът върху изхвърляните във водите замърсители се упражнява от :

- “Неохим” АД чрез собствени периодични измервания (СПИ) , както е записано в КР № 8 /2004 г.

- РИОСВ – гр. Хасково –като контролен орган чрез периодични замервания.

3.	Замърсители, изпускани  в почвата и подземните води.

“Неохим” АД работи с технологични инсталации, които не изхвърлят замърсители, които могат да замърсят почвата и подземните води на площадката и извън нея. За целта е изградена мрежа от сондажни пиезометри (СП), които са разположени по периферията на площадката за контрол на подземните води . СП са 10 бр. ( СП – 3, СП – 4, СП – 25, СП – 33, СП – 34 , СП – 35, СП – 36, СП – 37, СП – 38 и СП – 40), както са описани в КР № 8 / 2004 г.

Контролът върху качеството на подземните водите се упражнява от :

- “Неохим” АД чрез собствени периодични измервания (СПИ) по показателите, описани в КР № 8 /2004 ,с периодичност два пъти  на година.				Резултатите от изпитванията са дадени в Таблица 15 .

Контролът за състоянието на почвите  се упражнява от :

- “Неохим” АД чрез собствени периодични измервания (СПИ) по показателите, описани в КР № 8 /2004 ,с периодичност един път на две години в 4бр. пунктове за мониторинг  разположени по периферията на площадката ( П – 1 , П – 2 , П – 3 , П – 4 ).

Местоположението на пунктовете е съгласувано с ИАОС и РИОСВ – гр. Хасково .

Контролът за състоянието на почвите се извършва веднъж на две години по следните показатели , съгласувани с ИАОС и РИОСВ – гр. Хасково :

- рН активна реакция ;

- Олово ;

- Манган ;

- Фосфор ;

- Желязо ;

- Нефтопродукти .

Резултатите от изпитванията са дадени в Таблица 16 .

4. Транспорт на замърсители извън площадката.

В предвид гореизложеното относно контрола на замърсителите, изхвърляни в атмосферния въздух, водите и почвата, “Неохим” АД  наблюдава разпространението на замърсителите в региона , като ежедневно следи качеството на атмосферния въздух на Димитровград ( данни от АИС “Раковски”) и качеството на водите на водоприемника на река Марица (данни от АС “Марица”). Информацията се предоставя на “Неохим” АД  при условията на писмен договор със собствениците на станциите. Изготвена е инструкция за ползване на данните от тези две станции в “Неохим” АД  и реда за коригиращи действия в случай на несъответствие на контролираните параметри.						По време на отчетният период при проверката на данните от автоматичните станции не са регистрирани несъответствия .

5.	Произведени , преработени или използвани замърсители.

Замърсителите, които се генерират от производствените дейности на “Неохим” АД  не се обработват или използват на работната площадка.

6. Емисии на промишлени води във воден обект.

В Условие 10.1.2.1. на КР № 8 / 2004г. на “Неохим” АД  се разрешава да зауства производствени отпадъчни води, като част от смесен поток ( производствени, охлаждащи и дъждовни) отпадъчни води в река Марица през СК и ОК, като спазва условията посочени в Таблица 10.1.2.1.1. и Таблица 10.1.2.1.2.

Разрешените количества на заустените води са  съответно :					за СК	Qмакс. час – 0.140 m3/s 		за ОК		Qмакс. час – 0.128 m3/s			Qср. ден – 0.128 m3/s					Qср. ден – 0.116 m3/s				Qгод. – 4036608 m3/y					Qгод. – 3658176 m3/y

Индивидуалните емисионни ограничения за двата колектора включват следните показатели :

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения* ИЕО |
| --- | --- |
| рН | 6 – 9 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 |
| Азот амониев | 10 mg/dm3 |
| Азот нитритен | 7 mg/dm3 |
| Азот нитратен | 20 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 10 mg/dm3 |
| Повишаване температурата на водоприемника | < 3°С |

Резултатите от СПИ са обобщени в Таблица 3 от Приложенията.

8. Емисии на битово – фекални води във воден обект .

В Условие 10.3.2.1. на КР № 8 / 2004г. на “Неохим” АД  се разрешава да зауства битово – фекални води в река Марица през БФК , като спазва условията , посочени в Таблица 10.3.2.1.		Разрешеното количество през БФК е :									Qмакс. час – 0.010 m3/s 										Qср. ден – 0.008 m3/s										Qгод. – 252 288 m3/ y											Индивидуалните емисионни ограничения за БФК включват следните показатели :

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения* ИЕО |
| --- | --- |
| рН | 6 – 9 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 |
| БПК 5 | 25 mg/dm3 |
| ХПК (бихроматна) | 125 mg/dm3 |
| Азот амониев | 10 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 10 mg/dm3 |

Резултатите от СПИ са обобщени в Таблица 5 от Приложенията.

10. Доклад за генерираните отпадъци .								Генерираните отпадъци от производствената дейност на “Неохим” АД  са отразени в Таблица 7  и  Таблица 8 от Приложенията .

11. Доклад за потреблението на вода, енергия, горива, суровини  и спомагателни материали.

Потреблението на вода, енергия, горива, суровини  и спомагателни материали в “Неохим” АД  се отчитат ежемесечно и годишно с отчетите на отделните производствени звена и икономистите към производствения отдел  на дружеството.				Отчетите се изготвят за всеки продукт като тон за тон продукция или м3 за тон продукция. В края на годината се отчита годишната консумация за всеки отделен продукт .	Потреблението на вода е дадено в Таблица 11 от Приложенията;				Потреблението на енергия е дадено в Таблица 10 от Приложенията;				Потреблението на суровини е дадено в Таблица 12 от Приложенията .

12. План на целите и задачите в управлението на околната среда.

Този план  е приет от Съвета по внедряване на СУОС по ИСО 14001:2004г. като “Политика по качество и околна среда”.Приложено е копие от документа.

13. Доклад по програмата за управление на околната среда .

Програмата за управление на околната среда е част от СУОС ,която се внедрява в “Неохим” Приложено е копие от документа.

14. Доклад по регистъра на емисиите на замърсителите .

В Условие 9.6.7.  на КР № 8/2004г. на “Неохим” АД  се вменява задължението да докладва ежегодно годишните количества на замърсителите ( по Таблица 9.6.9. от КР № 8 / 2004), съгласно изискванията на Европейския регистър на замърсителите.				Данните за замърсителите са отразени в Таблица 13(а) на Приложенията.

15. Емисии на шум в околната среда.

В съответствие с Условие 12.2.1. е въведена в действие  “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишленото предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействието “.					Извършено е съгласуване със специалисти от РИОСВ – Хасково на пунктовете за измерване на шума на площадката на “Неохим” АД . Определени са 10 бр. пунктове и е извършено замерване на шума в тях. Резултатите от измерването са отразени в Таблица 9 от Приложенията.

16. Обобщение на проверките за техническото състояние на резервоарите и на съоръженията, констатираните течове и отстраняването им.

Относно проверката  за техническото състояние на резервоарите и на съоръженията в “Неохим” АД  е издадена Заповед № 255 от 12.09.2003 г. на Изпълнителния директор. На основание на тази заповед през 2005г. са извършени 2 бр. проверки и са съставени 2 бр. протоколи (приложени копия от заповедта и протоколите).

17. План за прекратяване дейността на инсталацията.

През 2005 година в “Неохим” АД  няма взето решение за прекратяване дейността на инсталация – временно или окончателно прекратяване на дейността.

18. Обобщения на оплакванията.

През 2005 година в Община Димитровград или в РИОСВ – Хасково няма постъпили оплаквания от производствената дейност на “Неохим” АД .

19. Обобщение на аварите , възникнали в резултат от неспазване на условията на разрешителното .

За възникналите аварийни ситуации в “Неохим” АД се съставят и съхраняват протоколи от производствения отдел. В тях се анализират причините за възникване на аварийните ситуации и се набелязват мероприятия със срокове и отговорници за ликвидиране на последствията и мероприятия по превантивната дейност.

През 2005 година са регистрирани 15 бр. аварийни ситуации, от който 2бр. са по субективни причини и 13бр. по обективни причини.

Регистриран е престоят на оборудването, настъпил вследствие  на авариите – 522 часа; загуби от непроизведена продукция от 3000 тона амоняк, 12014 тона азотна киселина и 940 тона амониева селитра.

2. Докладване на замърсителите в околната среда

2.1 Прагови стойности на изброени замърсители във въздуха, водите, почвата; пренос извън площадката; за производство, обработката и употребата на изброени замърсители

Изискванията на Наредбата за комплексните разрешителни , по- конкретно чл. 6 – за намаляване на изпусканията на замърсители във въздуха, водите и на отпадъците, не винаги може да бъдат спазени с течение на годините, както се вижда от приложените таблици.

Визирайки Таблица 2 изпускания във въздуха – можем да кажем, че за замърсителите амоняк , въглероден оксид , въглероден диоксид, формалдехид, метанол, общи въглеродороди и амини, това се спазва – замърсителите намаляват с течение на годините. Но за замърсителите фини прахови частици  и азотни оксиди тези количества нарастват с течение на годините.

По подобен начин са и количествата замърсители ,изпускани с производствените води във воден обект – Таблица 3 .Някои от тях намаляват с течение на годините, но повечето като азот амониев, азот нитратен и нефтопродукти ,се покачват. Това нарастващо количество на замърсителите се дължи на няколко основни фактора, които можем да разделим така :												- нараснал обем на производство през 2004год. И 2005год. И работа на инсталациите на оптимален и надоптимален товар. Това важи за всички инсталации в азотно - торовия комплекс ;										- дългогодишна работа на инсталациите и налагащата се по – голяма поддръжка на технологичното оборудване . През 2005 год. “най – новите” инсталации навършиха 18 години непрекъсната експлоатация , а по- старите инсталации са на 54 години ;			- по- слабо ефективната работа на пречиствателните съоръжения. Те са изградени да отговарят на изискванията на екологичното законодателство от 80-тегодини, когато са проектирани.

Общият азот посочен в Таблица 1 и Таблица 3 е сумата от трите вида азот: амониев, нитратен и нитритен. На Площадка “А” на “Неохим” АД не се генерира органичен азот .

2.2.  Емисии във въздуха

Във връзка с изпълнение на Плана за собствен мониторинг на “Неохим” АД, в РИОСВ – Хасково  се докладват резултатите от собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии изпускани в атмосферния въздух от собствен неподвижен източник ,извършвани в цеха за Азотна киселина – стар, и собствени периодични измервания, извършени от акредитирана лаборатория, като годишен доклад .									По изискванията на КР № 8/2004 год. следва да прилагаме СНИ за замърсителите, изхвърляни от Комин № 8 ;Комин № 9 ;Комини № от 14.2.1 до 14.2.4 и Комини № от 15.1 до 15.6 . въведени са СНИ само за Комин № 8 така, както изисква Условие 9.6.2 . Годишният доклад от СНИ на този източник е внесен в РИОСВ гр. Хасково. За останалите комини не са въведени СНИ. За тях прилагаме СПИ, извършвани от нашата собствена лаборатория, която е в процедура по акредитация.										Причините за неизпълнените изисквания за СНИ на тези комини е в предстоящите технологични промени от стратегически характер на инсталациите Нова азотна киселина – ц.630, Нова амониева селитра – ц. 640 и Стара амониева селитра – ц. 156 .след приключването на тези технологични промени ще въведем СНИ и на тези инсталации .		За получените резултати от СПИ на горните комини , прилагаме протоколите от ИЛЕ (изпитвателна лаборатория “Екология” на “Неохим” АД) . В приложените протоколи от СПИ, се вижда , че имаме несъответствие в получените резултати и заложените норми в КР № 8 ( Условие 9.2.1.) за инсталациите Нова амониева селитра – Комини 15.1-15.6 и Стара амониева селитра – Комини 14.2.1-14.2.4 . За тези несъответствия са съставени доклади и предприети коригиращи действия по изискванията на СУОС – ISO 14 001 от 2004 год.

Пречиствателните съоръжения за замърсителите от емисиите , изхвърляни в атмосферния въздух във всички инсталации в “Неохим” АД са неразделна част от технологичните линии в отделните цехове. За всички тях има изготвени технологични инструкции за експлоатация. За работа на съоръженията се водят дневници (журнали), в които се записват ежечасно данните за воденето на нормален технологичен режим и резултатите от мониторинга.											Проверка на работата на пречиствателните съоръжения  се извършва по данни от аналитичния контрол по структурни звена и измервания от акредитирана лаборатория, включително резултатите от мониторинга, осъществяван от РИОСВ – Хасково .

По данните от извършеният аналитичен контрол се отбелязват всички несъответствия в работата на пречиствателните съоръжения. За всяко едно от тях се изготвя доклад по СУОС ISO 14 001 от 2004г. С тези доклади се установяват причините , довели до несъответствие и се набелязват мерките за недопускане на повторно несъответствие, така както изисква Условие 9.1.7.3.												Извършени са проверки за работата на пречиствателните съоръжения и са изготвени доклади както следва :

- За работата на инсталацията за обезвреждане на отпадъчните газове в Цех “Формалин”.Установено е неефективна работа на катализатора. Предписано е и се работи по подмяната на катализатора с по- ефективен такъв.

- За работата на пречиствателните съоръжения за пречистване на отпадъчните газове след електродъговата и индукционната пещ в участък Леярен на Ремонтно – механичното звено. Установена е неефективна работа на филтрите. Изготвен е проект от външна фирма за промяна на филтрите. Предстои неговото реализиране.

- Наличие на източници на неорганизирани емисии не е регистрирано по време на периодичните замери на замърсителите в работната среда, извършени от лаборатория в няколко пункта на площадката на “Неохим”.

2.3. Емисии във водни обекти/канализации

В табличен вид са представени данните от анализи на бито – фекални води,производствени и охлаждащи води. Част от анализите на водните проби са извършени от собствена лаборатория на “Неохим”, която е в процес на акредитация.

Резултати от собствен мониторинг могат да се видят също в приложение 2 на Доклада по изпълнение на Програмата за привеждане в съответствие  (ППС) на “Неохим” АД. Тук могат да се видят и резултатите от мониторинга на подземните води и резултатите от анализа на състоянието на почвите.

В резултат на проверките, извършени на цялата канализационна мрежа на площадка “А”, са открити и отстранени общо 69 бр. аварии. Средното време за отстраняване на една авария е 42 човекочаса.

“Неохим “получава данни от Автоматична станция (АС) “Марица” за параметрите на речните води. Получаваните ежедневно по електронен път данни се използват за извършване на оценка на разсейване на емисиите на вредни и опасни вещества във водоприемника.		По време на отчетния период не са регистрирани несъответствия на контролираните параметри.

2.3.1. Емисии на производствени води във водни обекти/канализация.

Резултатите от мониторинга на производствените отпадъчни води са обобщени в таблица 3. По време на отчетния период са извършени 12 бр. анализа  на заустваните води.

При оценката на резултатите от анализите са установени 26 бр. несъответствия на контролираните параметри, за които впоследствие са предприети коригиращи действия, свързани с воденето на нормалния технологичен режим на инсталациите.

В таблица 3 не са посочени данни за замърсителите БПК , ХПК , общо разтворени вещества, общ азот и хлоралкани , тъй като тези показатели не са характерни като замърсители от нашата производствена дейност . Убедени сме , че именно и тази е причината да не са посочени и като Индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) в КР №8 от 2004 г.

През 2005 год. в “Неохим” АД за горните показатели не са извършвани замери от отбраните проби промишлени отпадъчни води.

В резултат на извършените проверки на пречиствателните съоръжения ,намиращи се в “Неутрализационна станция”,не са открити несъответствия на контролираните параметри .

2.3.2 Емисии на охлаждащи води

В резултат от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа са констатирани ,общо за отчетния период,  47 бр. течове . За отстраняването на един теч са изразходвани средно по 28 човекочаса. По време на отстраняване на течовете са подменяни износените участъци.

Не са регистрирани несъответствия при  сравнението между измерените количества вода за инсталациите  с определените такива в таблица 8.1.3.от КР № 8 / 2004 .

Не са открити несъответствия и на контролираните параметри при проверка на резултатите от мониторинга но охлаждащите води.

2.3.3. Емисии на битово-фекални води

По време на отчетният период ,в резултат на извършените проверки , са открити и отстранени общо 6 бр запушвания по канализационната мрежа за битово – фекални води. За отпушване и почистване на отделните клонове от канализацията са отделени средно по 20 човекочаса.

Резултатите от мониторинга на битово - фекалните отпадъчни води са обобщени в таблица 5 и приложение 2  от ППС. При проверките за съответствие не са установени несъответствия на контролираните параметри .

    - Емисии на дъждовни води

“Неохим” АД  има задължението да извършва собствен мониторинг на дъждовните води , като част от смесен поток (производствени, охлаждащи и дъждовни) отпадъчни води, зауствани в река Марица .

2.4 Управление на отпадъците

Обобщени данни за годишните количества на отпадъците, напуснали площадката, са представени в таблица 7.

За контрол и отчет на количествата ,се водят отчетни книги за образуваните и депонирани на площадката и извън нея, производствени отпадъци.

Количествата на отпадъците се отчитат месечно и годишно като генерирани , депонирани или предадени за оползотворяване. Конкретните данни са представени  в таблица 8.

2.5 Шум

Резултатите от замерите на общата звукова мощност , излъчвана в околната среда,както и от шумовото въздействие по границите на производствената площадка, са представени в таблица 9.

2.6 Почви и подземни води

В съответствие с изискванията на Условие 13.9.5. и Условие 13.9.6. сме извършили собствени периодични измервания на подземните води на Пл. “А” в десетте пункта (сондажните пиезометри – СП) посочени в Условие 13.6.1.1. по показателите , упоменати в Таблица 13.6.1.1. на КР  №8 от 2004 г. Дадени са в Таблица № 15.

Не са регистрирани несъответствия с Екологичния праг отбелязан в Таблица 13.6.1.1.	- Почвите на Пл. “А”.

В съответствие с изискването на Условие 13.8.1.и Условие 13.8.1.1. съгласувано с РИОСВ – гр. Хасково и ИАОС – гр. София , сме определили четири пункта за контрол на почвите на Пл. “А” от “Неохим” АД (Пунктове П- 1;П-2;П-3;П-4). От тези пунктове сме отбрали проби и сме ги анализирали по показателите , упоменати в Таблица 13.8 на КР № 8 от 2004г.													Резултатите от анализа на почвените проби са представени в Таблица № 16.			Не са регистрирани несъответствия.

2.7.  Контрол от страна на Регионалната Инспекция

Провежданият от РИОСВ – Хасково мониторинг и проверки на инсталациите на “Неохим” АД  включва  контролиране на параметрите на замърсителите на въздуха и водите, изпускани от организирани точкови източници .

При сравнение на резултатите от мониторинга и проверките  на инсталациите от страна на РИОСВ – Хасково, с паралелно извършените определения от собствената лаборатория /на взетите едновременно с РИОСВ проби/, се наблюдават несъществени  различия в абсолютните стойности.

Раздел 3. Потребление на енергия и вода

3.1. Потребление на енергия

Приложена е схема на разположението на измервателните устройства за количеството използвана електро -  и топлоенергия.

Годишната консумация на електро - и топлоенергия, общо потребена и поотделно за всяка от инсталациите за 3 годишен период , е отразена в таблица 10.Тук се виждат обобщените данни от извършваните ежемесечно по структурни звена и общо за площадката потребена за производството електро - и топлоенергия, включително изразходваната за единица продукция енергия.								Регистрираните несъответствия  по потреблението на електро -  и топлоенергия са свързани с нарасналия обем на производство и загуби по вътрешната преносна мрежа.

При проверка на паропроводи от топлофикационната система и тръбопроводи за кондензат, са регистрирани общо 31 бр. течове, за отстраняването на всеки един от които са изразходвани средно по 32 човекочаса.

Мероприятията по намаляване на потреблението на електроенергия на площадката се  изразяват в изпълнение на проекта “Турбогенераторна станция” , предназначен за собствено производство на електроенергия от утилизация на остатъчна пара в цеха за Азотна киселина  - нов.									Изпълнението на проектът ще бъде завършено в срок . Приключват строителните дейности. Основното оборудване е закупено и се монтира .

3.2. Потребление на вода.

Приложена е схема на разположението на измервателните устройства за количеството използвана вода за производствени и питейно – битови нужди.			Годишният баланс на водопотреблението на площадката за 3 годишен период , включително на тон продукция, е обобщен в таблица 11.

Годишна консумация на производствена/охлаждаща вода

за единица продукт е дадена

| № по ред | Наименование на инсталациите | 2003 г. м3/тн. пр. | 2004 г. м3/тн. пр. | 2005 г. м3/тн. пр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формалин | 90 | 90 | 90 |
| 2. | Карбамид-формалдехидна смола | 80 | 80 | 80 |
| 3. | Амоняк | 146 | 146 | 146 |
| 4. | Течен серен диоксид | 254 | 254 | 254 |
| 5. | Райски газ /Двуазотен оксид/ | 576 | 576 | 576 |
| 6. | Получаване на N2 и О2 | 55 | 55 | 55 |
| 7. | Азотна киселина – стара /43 %/ | 150 | 150 | 150 |
| 8. | Азотна киселина – нова /60 %/ | 129 | 129 | 129 |
| 9. | Амониев хидроокис | 10 | 10 | 10 |
| 10. | Нитрит-нитратни соли /NаNO2 + NaNO3/ | 50 NaNO2 40 NaNO3 | 50 40 | 50 40 |
| 11. | Амониев бикарбонат | 52 | 52 | 52 |
| 12. | Желязо-молибденов катализатор | - | - | - |
| 13. | Амониева селитра – стара | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| 14. | Амониева селитра – нова | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

По време на отчетният период са регистрирани общо 47 бр. течове ,открити при проверки на водопроводната мрежа на площадката. За отстраняване на всеки един от течовете са изразходвани средно по 28  човекочаса.

3.3. Потребление на суровини.

В таблица 12 са обобщени данните за потребените суровини и спомагателни материали от инсталациите на площадката, общо и за единица продукция .			При проверката за съответствие на количеството фактически потребени суровини , са установени несъответствия. Несъответствията са в няколко пункта :				- Азотна киселина стара – незначителен преразход на ЧОВ. Получава се от работата на инсталацията при завишено натоварване;

- Нитрит – нитратни соли. Слаб преразход по калцинирана сода. Получават се налепи по абсорбционните кули, които се изхвърлят чрез измиване.				- Желязо – молибденов катализатор . Преразходи по натриева основа (45 %)и железен трехлорид (35%). Получени са от неправилно (неравномерно) отчитане.			-  Амониева селитра – стара . Преразход на магнезиев нитрат. Дължи се на лошото качество на моменти на суровината магнезит .

- Амоняк . Голямо количество разход на масло за 2005г. Работата на маслото се следи по качествени показатели, които като се влошат, маслото се сменя. Понякога се сменя на 2 години, понякога не може да издържи  (влошава качеството си) за по-малко от година.

В Условие 8.1.6 на КР № 8 от 2004г. е записано да се направи проучване на възможността за намаляване на количествата използвана свежа вода в инсталацията за производство на амоняк. Такова проучване е направено и се констатира следното. В  цех “Амоняк” свежата вода (това е дълбоко обезсолената вода-ДОВ) се използва единствено за паропроизводство. Колкото по- ефективно работи инсталацията, толкова повече пара се произвежда. Тази пара я използваме да задвижва парови турбини(10 на брой в цеха) вместо да използваме ел.двигатели за задвижване на компресори , газодувки и помпи. Така че не е необходимо да намаляме количеството на използваната ДОВ, което противоречи на ефективната работа на инсталацията.							В “Неохим” ежегодно се извършва комплексна  проверка на резервоари и обваловки, площадки за съхранение на суровини и продукти, тръбопроводи за междинни продукти и суровини.  В резултат на проверката са предприети коригиращи действия за отстраняване на откритите несъответствия  (приложен протокол от проверка).

Раздел 4. Управление на дейността

4.1 Доклад по Програмата за привеждане в съответствие

Инвестиционната програма за привеждане на инсталациите на “Неохим” АД в съответствие с условията на комплексното разрешително ( ИППСУКР) е неразделна част от КР № 8 / 2004 .

В програмата са определени действията , които трябва да се предприемат , сроковете за тези действия и финансовите средства за извършването им по години, за да може “Неохим” АД  да отговаря на изискванията на  НДНТ .					Изпълнението на ИППСУКР се отчита от “Неохим” АД на всеки шест месеца с доклади пред МЕЕС към МОСВ. Последният доклад е за периода до 31.12.2005г., който бе приет на заседанието на МЕЕС от 08.03.2006г.							Копие от доклада за изпълнение на ИППСУКР е приложено.				Внедряването на СУОС по ИСО 14001:2004 е част от ИППСУКР.				Срокът за внедряването на СУОС , както е записано в КР № 8 / 2004 и КР № 9 / 2004 е 30.12.2006 година , считаме че ще бъде спазен .

4.2.  Система за управление на околната среда							Съгласно КР № 8 / 2004 ,”Неохим” има задължението да внедри Система за управление на околната среда (СУОС).От м. Април 2005г в “Неохим” АД се разработва и въвежда интегрирана система по качество и околна среда , по- важните етапи от внедрявянето на която са :

- График на целите и задачите по отношение на околната среда - разделен на средносрочен ( за една година ) и дългосрочен .

Средносрочният график включва цели и задачи от Програмата по околна среда. За спазване на сроковете по изпълнение на конкретните цели и задачи от отделните звена ,се извършват вътрешни одити .При откриване на несъответствие ,одиторите  правят предписания ,   ръководителите на звена предприемат коригиращи действия

Дългосрочният график включва задачите от инвестиционната програма на фирмата и таблиците с цели и задачи на отделните направления.

- Програмата за управление на околната среда  включва :

- Програма с мерки и задачи за внедряването и  функционирането на СУОС;

(приложена)

- Таблици с аспекти на структурните звена;

- План за собствен мониторинг на елементите на околната среда ;

- Програма за управление на дейности по отпадъците.

Нивото на актуалност на всеки от елементите на Програмата е  е съобразено с измененията , настъпили в инсталациите през отчетната година .

- Регистър на емисии на замърсителите.

Съгласно Комплексно разрешително № 8 / 2004 , “Неохим” има задължението да докладва годишните количества на замърсителите според изискванията на Европейския регистър на замърсителите (EPER).Данни за количествата замърсители са представени в Таблица 13 (а).

- Документация на СУОС

Списъкът на документацията на СУОС съдържа:

(приложено : списък)

- Наръчник по качеството  и околната среда;

- Основни процедури;

- Вътрешни правила;

- Инструкции по опазване  на околната среда по звена.

- План за корективни действия

Създадена е специална  процедура (ОП 05),която регламентира процесите, изискванията, реда и отговорностите за контролиране предприемането и осъществяване на коригиращи и превантивни действия в отговор на външно или вътрешно докладвани несъответствия, предложения и възможности за подобрения, свързани с цялостната дейност на “Неохим” АД Регламентира и реда за създаване и поддържане документирани общи и конкретни цели за всички нива и дейности, съгласувани с политиката по качество и околна среда на организацията.

- Програма за обучение на персонала и съхранение на информацията от обучението-Съставена и утвърдена годишна План- програма за обучение на персонала - ОД 13-03 . Съхранение на записи от обучението – съгласно реда описан в ОП 13- съхраняват се от отдел  “ Човешки ресурси “ (приложени :  учебни планове)

- Списък на всяко лице, отговорно за прилагане на СУОС, с уточнение за неговите отговорности:

Димитър Шендеров - Представител на ръководството за СУК и СУОС ;

Васко Чакъров - главен еколог – Отговорник по Околната среда за СУК и СУОС.

(приложени : копия от заповеди)

Всеки член на персонала в Неохим АД е задължен, с подписването при запознаване с Длъжностната си характеристика, да прилага СУОС съгласно отговорностите му, определени в документацията на системата.

- Програма за обмен и разпространение на информацията.

В процедура ОП 01 е регламентиран реда за взаимен обмен на информация. Определени и въведени са ефикасни средства за обмен на информация с клиентите относно информация за продукта, обработване на запитвания, договори или поръчки, включително техните изменения, както и обратна информация от клиентите, включително техни рекламации.

Осигурен е обмен на информация относно аспектите на околната среда и системата за управление на околната среда, между различните нива и различните длъжности в дружеството.

С изискванията на Политиката на дружеството и другите документи за управление на околната среда, персоналът се запознава чрез обучение и чрез контролирано разпространение и осигуряване на достъп до специфичните документи, свързани с индивидуалните работни задачи.

Прилага се ред за получаване, документиране и даване отговор на съответните искания от външни заинтересовани страни. В дружеството се регистрират процесите за обмен на информация с външни заинтересовани страни. Документира се решението на ръководството за външен обмен на информация относно значимите аспекти на ОС.

Копия от Политиката се разпространяват без ограничение в отговор на конкретни искания, както и като част от задачата за връзка с обществеността.

  - Извеждане от експлоатация на инсталацията.

По време на отчетният период не е планувано извеждане от технологичната схема на “ Неохим” АД на инсталация от експлоатация.

#### Раздел  5. Свързани с околната среда инциденти и оплаквания.

5.1.  Инциденти

С писмо изх. №2130 от 28.11.2005г. “ Неохим” уведоми  РИОСВ – Хасково за замърсяване на отпадъчни води с амониев азот  . Инцидентът е възникнал в следствие на пропуски в цеха за амоняк и последващото измиване на работната площадка.

5.2.  Оплаквания

По време на отчетният период не са регистрирани оплаквания, свързани с околната среда, от работата на инсталацията .

Приложение

Таблица 1. Изпускания по PRTR

# ЗАМЪРСИТЕЛИ

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове ( колона 1 ) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона1а) kg/год | Във води (колона 1b) kg/год | в почва (колона 1с) kg/год. |  |  |
| 1. | 74-82-8 | Метан (СН4) | - | - | - | - | - |
| 2. | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | - | - | - | - | - |
| 3. | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | - | - | - | - | - |
| 4. |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) | - | - | - | - | - |
| 5. | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | - | - | - | - | - |
| 6. | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 84731 | - | - | - | - |
| 7. |  | ЛОС без метан (NMVOC) | - | - | - | - | - |
| 8. |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | 1186584 | - | - | - | - |
| 9. |  | Перфлуоровъглероди (PFCs) | - | - | - | - | - |
| 10. | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | - | - | - | - | - |
| 11.. |  | Серни оксиди (SOX/SO2) | - | - | - | - | - |
| 12. |  | Общ азот | - | 726 067 | - | - | - |
| 13. |  | Общ фосфор | - | - | - | - | - |
| 14. |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) | - | - | - | - | - |
| 15. |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) | - | - | - | - | - |
| 16. |  | Халогенни въглеводороди | - | - | - | - | - |
| 17. | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | - | - | - | - | - |
| 18. | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | - | - | - | - | - |
| 19. | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) | - | - | - | - | - |
| 20. | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Си) | - | - | - | - | - |
| 21. | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | - | - | - | - | - |
| 22 . | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | - | - | - | - | - |
| 23 . | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) | - | - | - | - | - |
| 24. | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | - | - | - | - |
| 25. | 15972-60-8 | Алахлор | - | - | - | - | - |
| 26. | 309-00-2 | Алдрин | - | - | - | - | - |
| 27. | 1912-24-9 | Атразин | - | - | - | - | - |
| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове ( колона 1 ) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
|  |  |  | във въздух (колона1а) kg/год | Във води (колона 1b) kg/год | в почва (колона 1с) kg/год. |  |  |
| 28. | 57-74-9 | Chlordane | - | - | - | - | - |
| 29. | 143-50-0 | Chlordecone | - | - | - | - | - |
| 30. | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | - | - | - | - | - |
| 31. | 85535-84-8 | Хлороалкани, С 10-С13 | - | - | - | - | - |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | - | - | - | - | - |
| 33. | 50-29-3 | DDT | - | - | - | - | - |
| 34 . | 107-06-2 | 1 ,2-дихлоретан (EDC) | - | - | - | - | - |
| 35. | 75-09-2 | Цихлорметан (DCM) | - | - | - | - | - |
| 36. | 60-57-1 | Dieldrin | - | - | - | - | - |
| 37. | 330-54-1 | Diuron | - | - | - | - | - |
| 38. | 115-29-7 | Ендосулфан | - | - | - | - | - |
| 39. | 72-20-8 | Ендрин | - | - | - | - | - |
| 40 . |  | Халогенирани орган, съедин. (като АОХ) | - | - | - | - | - |
| 41. | 76-44-8 | Хептахлор | - | - | - | - | - |
| 42. | 118-74-1 | Хексахлорбензол (НСВ) | - | - | - | - | - |
| 43. | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | - | - | - | - | - |
| 44. | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-хексахлорцикло-хексан (НСН) | - | - | - | - | - |
| 45. | 58-89-9 | Lindane | - | - | - | - | - |
| 46 | 2385-85-5 | Mi rex | - | - | - | - | - |
| 47. |  | PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) | - | - | - | - | - |
| 48. | 608-93-5 | Пентахлорбензол | - | - | - | - | - |
|  | 87-86-5 | Пентахлорфенол | - | - | - | - | - |
| 49. |  | (РСР) | - | - | - | - | - |
| 50. | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | - | - | - | - | - |
| 51. | 122-34-9 | Simazine | - | - | - | - | - |
| 52. | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | - | - | - | - | - |
| 53. | 56-23-5 | Тетрахлорметан (ТСМ) | - | - | - | - | - |
| 54. | 2002 г-48-1 | Трихлорбензоли (TCBs) | - | - | - | - | - |
| 55. | 71-55-6 | 1,1,1 -трихлоретан | - | - | - | - | - |
| 56 | 79-34-5 | 1 , 1 ,2,2-тетрахлоретан | - | - | - | - | - |
| 57. | 79-01-6 | Трихлоретилен | - | - | - | - | - |
| 58. | 67-66-3 | Трихлорометан | - | - | - | - | - |
| 59. | 8001-35-2 | Toxaphene | - | - | - | - | - |
| 60. | 75-01-4 | Винилхлорид | - | - | - | - | - |
| 6. | 120-12-7 | Антрацен | - | - | - | - | - |
| 62. | 71-43-2 | Бензол | - | - | - | - | - |
| 63 . |  | зромирани дифенилетери (PBDE) | - | - | - | - | - |

1 Трябва да се докладва за отделните замърсители, ако е превишен прагът за ВТНХ (сборен параметър за бензол, толуол. етилов бензол, ксилол).

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове ( колона 1 ) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона1а) kg/год | Във води (колона 1b) kg/год | в почва (колона 1с) kg/год. |  |  |
| 64. |  | ^lonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. | - | - | - | - | - |
| 65. | 100-41-4 | Етилов бензол | - | - | - | - | - |
| 66. | 75-21-8 | Етиленов оксид | - | - | - | - | - |
| 67. | 34123-59-6 | soproturon | - | - | - | - | - |
| 68. | 91-20-3 | Чафталин | - | - | - | - | - |
| 69. |  | Съединения на Organotin (като общ Sn) | - | - | - | - | - |
| 70. | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP) | - | - | - | - | - |
| 71. | 108-95-2 | Феноли (като общ С) | - | - | - | - | - |
| 72. |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs)2 | - | - | - | - | - |
| 73. | 108-88-3 | Толуол | - | - | - | - | - |
| 74. |  | Tributyltin и неговите съединения | - | - | - | - | - |
| 75. |  | Triphenyltin и неговите съединения | - | - | - | - | - |
| 76. |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | - | - | - | - |
| 77. | 1582-09-8 | Prifluralin | - | - | - | - | - |

2 Полицикличните ароматни въглеводороди (PAHs) следва да се измерват като benzo(a)pyrene (50-32-8). benzo(b)fluoranthene (205-99-2). benzo(k)fluoranthene (207-08-9). indcno(1.2,3-cd)pyrene (193-39-5) (на база Протокола за устойчивите органични замърсители към Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха).

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове ( колона 1 ) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона1а) kg/год | във води (колона 1b) kg/год | в почва (колона 1с) kg/год. |  |  |
| 78. | 1330-20-7 | Xylenes | - | - | - | - | - |
| 79. |  | Хлориди (като общ С1) | - | - | - | - | - |
| 80. |  | Хлор и неорганични съединения (като НС1) | - | - | - | - | - |
| 81. | 1332-21-4 | Азбест | - | - | - | - | - |
| 82. |  | Цианиди (като общ CN) | - | - | - | - | - |
| 83. |  | Флуориди (като общ F) | - | - | - | - | - |
| 84. |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | - | - | - | - | - |
| 85. | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | - | - | -- | - | - |
| 86. |  | Фини прахови частици <10илп (РМ10) | 641185 | - | - | - | - |

Таблица 2. Изпускания във въздуха

| Параметър | Ед | Разреш. емисия | 2003 | 2004 | 2005 | Бр. проби през 2005 г. | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амоняк () | кg. | 10 000 | 158 701 | 98 290 | 84 731 | 3 | 100 |
| Азотни оксиди() | кg. | 100 000 | 352 772 | 491 982 | 1 186584 | 6 | 50 |
| Финни прахови частици | кg. | 50 000 | 525 906 | 379 802 | 641 185 | 8 | 0 |
| Въглероден оксид | кg. | 500 000 |  |  | 228 | 1 | 100 |
| Въглероден диоксид | кg. | 100 милиона |  |  | 10133187 | 1 | 100 |
| Серни оксиди | кg. | 150 000 |  |  |  | - | - |
| Формалдехид | кg. |  |  |  |  | 2 | 100 |
| Метанол | кg. |  |  |  | 2341 | 2 | 100 |
| Амини | кg. |  |  |  |  | 2 | 100 |
| Общи въглеводороди | кg. |  |  |  | 6,54 | 2 | 100 |
| Твърди частици | кg | - | - | - | - | - | - |
| Рискова фраза ЛОС R45,R49,R60 &R61 | кg | - | - | - | - | - | - |
| Рискова фраза ЛОС R40 | кg | - | - | - | - | - | - |
| ЛОС без горните рискови фрази | кg | - | - | - | - | - | - |
| Хексахлор-циклохексан (НСН) | кg | - | - | - | - | - | - |
| Други** | кg | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3. Изпускания на производствени води във водни обекти / канализация

| Параметър | Ед. | Разрешена емисия или договорена с оператора на общинската псов | 2003 | 2004 | 2005 | Бр. проби през 2005 ** | % Съот-ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ азот | кg |  | - | - | 726067 | 12 | 75 |
| Азот амониев | Кg | 153894 | 242778 | 247882 | 251016 | 12 | 42 |
| Азот нитратен | Кg | 307778 | - | - | 451166 | 12 | 55 |
| Азот нитритен | Кg | 107726 | 24015 | 24116 | 23885 | 12 | 100 |
| Неразтвор. в-ва | Кg | 769478 | 460438 | 457871 | 456253 | 12 | 70 |
| Нефтопродукти | Кg | 153894 | 58521 | 59214 | 60045 | 12 | 100 |
| Обем | m3 | 7694784 | 11000000 | 13 740 000 | 11 058 000 |  |  |
| Хлороалкани (С10-13) | Kg | - | - | - | - | - | - |
| Хексахлор-циклохексан (НСН) | Kg | - | - | - | - | - | - |
| Други*** | Kg | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.  Изпускания на смесен поток води във воден обект.

Съгласно Условие 10.1.2.1, табл. 10.1.2.1.1, табл.10.1.2.1.2.,Условие 10.2.2.1, табл. 10.2.4.1. и Условие 10.4.2.1. на Комплексно разрешително № 8 от 2004год. е разрешено заустване като качество и количество смесен поток ( производствени, охлаждащи и дъждовни ) отпадъчни води в река Марица по два основни потока – Отвеждащ колектор (ОК) и Северен колектор (СК). Ето защо информацията , представена в Таблица 3 ,е представена като изпускане на смесен поток води във воден обект.Поради тези причини не са попълнени Таблица 4 и Таблица 6.

Таблица 5. Изпускания на битово-фекални води във водни обекти /канализация

| Параметър | Единица | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем | мЗ 252288 | 180 140 | 185 080 | 178 110 |
| Азот амониев | Кg 2523 | 814 | 926 | 267 |
| Неразтвор. в-ва | Кg 12614 | 740 | 712 | 325 |
| Нефтопродукти | Кg 2523 | 300 | 297 | 213 |
| БПК | Kg 6307 | 4300 | 4250 | 1630 |
| ХПК | Kg 91536 | 20 800 | 20 750 | 4399 |

Таблица 7. Изпускания на отпадъци извън площадката

| Тип отпадък | EWС код | Ср.колич t/седмиц. | Колич на т/продукт | Опасен да/не | Третиране на място | Транспортьор на отпадъка | Крайно назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОО | 100907* | 3,904 | 33,8*10-5 | Да | Не | “Неохим” | Депониране |
| ПО | 101304 | 1,154 | 10*10-5 | Не | Не | “Неохим” | Депониране |
| ОО | 130206* | 1,060 | 9,19*10-5 | Да | Не | “ Стеалит “ ООД “ Леми - Трафо “ ЕООД | Рециклиране |
| ПО | 150102 | 0,400 | 5*10-5 | Не | Не | “Нетфоком”ЕООД ЕТ “Петко Драганов 3” “РЕПАК” АД | Рециклиране |
| ОО | 160601* | 0,132 | 1,14*10-5 | Да | Не | “Ивонс метал” ЕТ | Рециклиране |
| ВСО | 170107 | 1,154 | 10*10-5 | Не | Не | “Неохим” | Депониране |
| ПО | 170401 | 0,037 | 0,32*10-5 | Не | Не | “Ивонс метал” ЕТ | Рециклиране |
| ПО | 170402 | 0,041 | 0,35*10-5 | Не | Не | “Ивонс метал” ЕТ | Рециклиране |
| ПО | 191001 | 11,107 | 96*10-5 | Не | Не | “Ивонс метал” ЕТ | Рециклиране |
| БО | 200101 | 0,242 | 2,25*10-5 | Не | Не | “Ивонс метал” ЕТ “Феникс гама” АД | Рециклиране |

Таблица 8. Оползотворяване и депониране на отпадъци

|  | Количество 2003 г. т/год. | Количество 2004 г. т/год. | Количество 2005 г. т/год. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо отпадъци, оползотворени на площадката * | 56,400 | 63,553 | 56,760 |
| Общо отпадъци, оползотворени извън площадката | 507,328 | 715,933 | 608,449 |
| Общо отпадъци, депонирани на площадката | 280 | 254 | 260 |
| Общо отпадъци, депонирани извън площадката | 135 | 155 | 323 |
| Общо оползотвор. отпадъци | 563,728 | 779,486 | 665,209 |
| Общо депонирани отпадъци | 415 | 409 | 583 |
| Общо генерирани отпадъци | 1035,128 | 1217,841 | 1263,329 |

* отпадъци от желязо и стомана , използвани като суровина в Участък “ Леярен” на РМЗ.

Таблица 9. Измервания нивата на шум

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(A)a | Измерено* през Деня/ноща Да/не? | Период на провеждане на измерването | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НШ 1 | 60,3 | Да | Ден | 100 |
| НШ 2 | 61,3 | Да | Ден | 100 |
| НШ 3 | 60,8 | Да | Ден | 100 |
| НШ 4 | 82,0 | Да | Ден | 0 |
| НШ 5 | 73,9 | Да | Ден | 0 |
| НШ 6 | 63,8 | Да | Ден | 100 |
| НШ 7 | 48,2 | Да | Ден | 100 |
| НШ 8 | 50,2 | Да | Ден | 100 |
| НШ 9 | 74,8 | Да | Ден | 0 |
| НШ 10 | 55,7 | Да | Ден | 100 |

"Ден" обхваща периода 08.00 до 22.00 ч, а "нощ" - от 22.00 до 08.00 ч., ако не са дадени други дефиниции в разрешителното.

Таблица 10. Потребление на енергия

| Инсталации съгласно Условие 2 | 2003 г. | 200 4г. | 2005 г. | 2005 г. МВч /т продукт | НДНТ МВч /т продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Топлоен МВч | Ел. Ток МВч | Топлоен МВч | Ел.ток МВч | Топлоен МВч | Ел.ток МВч | Топлоен МВч | Ел.ток МВч | Топлоен МВч | Ел.ток МВч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Формалин | 1780 | 1477,6 | 2344 | 1187,5 | 2718 | 1112,3 | 0,242 | 0,100 | 0,079 | 0,130 |
| 2. КФС | 9614 | 309,51 | 8607 | 441,53 | 6480 | 310,24 | 0,590 | 0,028 | 0,547 | 0,0226 |
| 3. АМ-76 | 15,377 | 38927 | 17874 | 41755 | 14040 | 45192 | 0,042 | 0,134 | 0,034 | 0,2 |
| 4.Течен CO2 | 1107 | 1431,3 | 513 | 1553,5 | 462 | 1563,2 | 0,051 | 0,172 | 0,116 | 0,166 |
| 5. Течен SO2 | - | 2,210 | - | 6,915 | - | - | - | - |  |  |
| 6.Райски газ / Двуазотен оксид/ | 1614 | 139,64 | 1317 | 150,41 | 1051 | 129,82 | 12,22 | 1,510 | 11,63 | 15 |
| 7. Получаване на азот и кислород | 895 | 6162,4 | 273 | 5921,7 | 1280 | 6251,1 | 0,12* | 0,74* |  | 0,54 |
| 8.Азотна к-на стара | 10728 | 22436 | 10093 | 20663 | 11052 | 23209 | 0,093 | 0,195 | 0,034 | 0,19 |
| 9.Азотна к-на нова | 84550 | 4764 | 72170 | 4665,3 | 72106 | 5676,6 | 0,213 | 0,016 | 0,35 | 0,022 |
| 10.Амониев хидрооксид | - | 23,084 | - | 48,770 | - | 40,134 | - | 0,006 | - | 0,0035 |
| 11. Нитрит-нитратни соли | 6074 | 584,61 | 7313 | 588,58 | 8713 | 646,59 | 1,34 | 0,099 | 1,09/2,1 | 0,04/ 0,08 |
| 12.Амониев бикарбонат | 2884 | 253,96 | 3694 | 314,63 | 2560 | 322,47 | 0,94 | 0,118 | 0,873 | 0,165 |
| 13. Желязо-молибденов катализатор | - | 0,600 | - | 0,600 | - | 0,704 | - | 0,440 | - | 13 |
| 14.Амон. сел. - стара | 62744 | 2659,4 | 70687 | 2577,2 | 70693 | 2718,7 | 0,505 | 0,019 | 0,5 | 0,017 |
| 15. Амон. сел. - нова | 62686 | 6475,8 | 61233 | 6664,5 | 78735 | 7366,9 | 0,187 | 0,017 | 0,21 | 0,022 |
| 16.ХОВ и НС | 4446 | 2,814 | 6285 | 2,9808 | 780 | 3,1657 | 0,0003 | 0,001 | - | - |
| 17. РМЗ | - | 239,30 | - | 316,82 | - | 298,64 | - | 5,374 | - | - |
| 18. Сяра на люспи, мляна сяра и тиозол | 972 | 15,620 | 1400 | 10,748 | 1616 | 20,348 | 1,83 | 0,023 | - | - |

* - МВч / 1000 нм3

Таблица 11. Потребление на вода

| Източник на води | 2003 г. ср. месечно потребл. на промишл. води | 2003 г. ср. месечно потребл. на битови води | 2004 г. ср. месечно потребл. на промишл. води | 2004 г. ср. месечно потребл. на битови води | 2005 г. ср. месечно потребл. на промишл. води | г. ср. месечно потребл. на битови води | 2005 г. на тон продукт | Ниво на НДНТ за потребл. на води/ тон продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпочв. води на площадката | - | 73 583 | - | 58 333 | - | 84 998 | 0,15 | Няма данни |
| Повърхн. води на площадката | 1 110 833 | - | 1 339 166 | - | 1 427 358 | - | 2,55 | Няма данни |
| Общинско водоснабд. | - | - | - | - | - | - | - |  |

Таблица 12. Потребление на суровини

| Суровина | CAS№ | 2003 г. тон | 2004 г. тон | 2005 г. тон | 2005г. т / т продукт | Ниво на НДНТ за потребление на суровини /тон продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формалин |  |  |  |  |  |
| Метанол | 67-56-1 | 5687 | 5460 | 4925 | 0,44 | 0,44 |
| ЧОВ |  | 2355 | 5465 | 6200 | 0,55 | 0,8 |
| 2. К Ф С |  |  |  |  |  |
| Карбамид | 57-13-6 | 5162 | 6457 | 5355 | 0,49 | 0,495 |
| Формалин | 50-00-0 | 9172 | 10827 | 8980 | 0,82 | 0,88 |
| 3. Амоняк |  |  |  |  |  |
| ДОВ |  | 1213282 | 1435636 | 1481283 | 4,38 | 6 |
| Въздух |  | 10542 | 11442 | 13527 | 40 | 40 |
| Природен газ |  | 309395 | 334533 | 386386 | 1140 | 1274 |
| 4. Течен въглероден диоксид |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид | 124-38-9 | 9107941 | 6841943 | 7290658 | 800 | 795 |
| 5. Течен серен диоксид | Няма производство | - |  |
| 6. Райски газ (Двуазотен оксид) |  |  |  |  |  |
| Амониев нитрат | 2980-645 | 317 | 307 | 332 | 3,86 | 3,9 |
| 7. Получаване на азот и кислород |  |  |  |  |  |
| Въздух |  | 10974 | 9822 | 10547 | 1,25 | - |
| 8. Азотна к-на стара |  |  |  |  |  |
| Амоняк | 7664-41-7 | 28628 | 29436 | 34320 | 0,29 | 0,289 |
| Въздух |  | 322000 | 340000 | 470000 | 3,96 | 10 |
| ЧОВ |  | 123447 | 123594 | 148070 | 1,24 | 1,2 |
| 9. Азотна к-на – нова |  |  |  |  |  |
| Амоняк | 7664-41-7 | 85928 | 82103 | 96579 | 0,286 | 0,286 |
| Въздух |  | 12930 | 13960 | 29714 | 2,7 | 10 |
| ЧОВ |  | 504418 | 487860 | 540800 | 1,60 | 2 |
| 10. Амониев хидрооксид | 1336-21-6 |  |  |  |  |  |
| Амоняк | 7664-41-7 | 818 | 1688 | 1517 | 0,25 | 0,25 |
| Кондензат |  | 2150 | 3648 | 2130 | 0,35 | 0,75 |

| Суровина | CAS№ | 2003 г. тон | 2004 г. тон | 2005 г. тон | 2005г. т / т продукт | Ниво на НДНТ за потребление на суровини /тон продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Нитрит-нитратни соли (NaNO2 + NaNO3) | 7632-00-00 |  |  |  |  |  |
| HNO3 | 7697-37-2 | 1515 | 1497 | 1438 | 0,93 | 0,93 |
| Na2CO3 | 497-19-8 | 1317 | 1360 | 1374 | 0,82 | 0,81 |
| HNO3 | 7697-37-2 | 1612 | 2145 | 3752 | 0,76 | 0,76 |
| Na2CO3 | 497-19-8 | 1844 | 2309 | 3364 | 0,68 | 0,67 |
| 12. Амониев бикарбонат |  |  |  |  |  |
| Амоняк | 7664-41-7 | 323 | 547 | 640 | 0,23 | 0,235 |
| Въглероден диоксид | 124-38-9 | 618856 | 897796 | 1226972 | 450 | 450 |
| Вода (кондензат) |  | 440 | 745 | 872 | 0,32 | 0,32 |
| 13. Желязо-молибденов катализатор |  |  |  |  |  |
| NaOH (45 %) | 1310-73-2 |  |  | 0,650 | 0,93 | 0,8 |
| Азотна киселина 42 % | 7697-37-2 |  |  |  |  |  |
| Железен трихлорид 35% |  | 3,030 | 2,000 | 1,100 | 1,57 | 1,5 |
| Кондензат |  |  |  |  |  |  |
| Амониев хептамолибдат |  | 0,080 | 0,020 | 0,020 | 0,03 | 0,12 |
| 14. Амониева селитра - стара |  |  |  |  |  |
| Амоняк | 7664-41-7 | 28730 | 27701 | 30383 | 0,217 | 0,217 |
| Азотна киселина | 7697-37-2 | 104123 | 102382 | 112291 | 0,80 | 0,802 |
| Mg(NO3)2 | - | 2193 | 2287 | 2701 | 0,019 | 0,016 |
| Омаслител (селетин) | - | 78,530 | 68,000 | 119,577 | 0,00085 | 0,0012 |
| 15. Амониева селитра – нова | 2980-64-5 |  |  |  |  |  |
| Амоняк | 7664-41-7 | 77757 | 74364 | 89793 | 0,214 | 0,214 |
| Азотна киселина | 7697-37-2 | 285597 | 273134 | 329800 | 0,78 | 0,786 |
| Mg(NO3)2 |  | 5720 | 6102 | 6069 | 0,015 | 0,016 |
| Омаслител (перфлоу) |  | 201 | 167 | 238 | 0,00056 | 0,0012 |
| Спомагателни материали | CAS№ | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2005г. т / т продукт | Ниво на НДНТ за потреблениена суровини /тон продукция |
| 1. Формалин |  |  |  |  |  |
| Катализатор |  | 1883 | 938 | 3560 | 0,317 | Няма данни |
| 2. К Ф С |  |  |  |  |  |
| Кондензат |  | 1443 | 1690 | 1430 | 0,131 | Няма данни |
| Натриева основа |  | 0,300 | 12,785 | 6,724 | 0,00055 | Няма данни |
| 3. Амоняк 7664-41-7 |  |  |  |  |  |
| Катализатор |  | - | 9,562 | 51,135 | 0,00015 | Няма данни |
| Моноетаноламин |  | 126,741 | 79,469 | 121,162 | 0,00035 | Няма данни |
| Масло |  | 6,400 | 25,140 | 53,418 | 0,00015 | Няма данни |
| 6. Райски газ (Двуазотен оксид) |  |  |  |  |  |
| Активен въглен |  | - | - | 0,025 | 0,0003 | Няма данни |
| KМnO4 |  | 1,900 | 1,650 | 1,300 | 0,015 | Няма данни |
| Каптакс |  | 0,820 | 0,500 | 0,400 | 0,004 | Няма данни |
| NaOH |  | 1,575 | 1,175 | 0,710 | 0,008 | Няма данни |
| CaCl2 |  | 0,170 | 0,120 | 0,200 | 0,002 | Няма данни |
| H3PO4 |  | 0,125 | 0,095 | 0,175 | 0,002 | Няма данни |
| Спомагателни материали | CAS№ | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2005г. т / т продукт | Ниво на НДНТ за потреблениена суровини /тон продукция |
| МАФ |  | 0,560 | 0,150 | 0,950 | 0,010 | Няма данни |
| 8. Азотна к-на стара 7697-37-2 |  |  |  |  |  |
| Катализатор |  | - | - | - | - |  |
| 9. Азотна к-на – нова 7697-37-2 |  |  |  |  |  |
| Катализатор |  | 0,321 | 0,263 | 0,233 | 0,0000006 | Няма данни |
| Паладиев катализатор |  |  |  |  | - |  |
| Природен газ |  | 27342 | 26123 | 30780 | 0,091 | Няма данни |

Таблица 13(а). Регистър на доклада за емисии на замърсители

| Име на замър- сител | CAS номер | Входящи Kg/год. | Използвани Бруто Kg/год. | Загуба във въздух Кg | Загуба във води Kg | Загуба като отпадък Kg | Съдърж. в продукт Kg | Загуба, неорг. емисии Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx |  |  |  | 1 186 584 |  |  |  |  |
| CO | 630-08-0 |  |  | 228 |  |  |  |  |
| метанол | 67-56-1 |  |  | 2341 |  |  |  |  |
| ФПЧ 10 |  |  |  | 641185 |  |  |  |  |
| NH3 | 7664-41-7 |  |  | 84731 |  |  |  |  |

Измерването на всички замърсители в табл. 13 (а) е извършено по директен метод.

Таблица 13(6). Кодове за регистъра на доклада за емисии на замърсители

| Метод | Код |
| --- | --- |
| Директно измерване | М |
| Инженерна оценка | Е |
| Материален баланс | С |
| Други | О |

Таблица 14. Обобщение на инцидентите

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Предприети действия | Предпр. действия с цел бъдещо предотвратяване | Органи, с които е установен контакт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.11.2005 год. | Замърсяване на отпадъчни води с амоняк | Многократно разреждане на заустваните води | Отстранени пропуските в инсталацията за амоняк | РИОСВ |

Таблица 15 . Състояние на подземните води  - Площадка “А” , “Неохим” АД

| Показател | Мярка | Еколо- гичен праг | Резултати от изпитването |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СП-3 | СП-4 | СП-25 | СП-33 | СП-34 | СП-35 | СП-36 | СП-37 | СП-38 | СП-40 |
| Водно ниво | m |  | 7,68 | 5,51 | 2,25 | 2,62 | 3,56 | 3,44 | 3,83 | 5,15 | 9,77 | 2,93 |
| Температуа | oC |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| рН |  |  | 7,5 | 7,7 | 6,1 | 6,9 | 7,6 | 7,6 | 8,2 | 7,2 | 7,1 | 7,6 |
| Електропров, | mS/см |  | 1,6 | 2,6 | 2,3 | 0,60 | 0,72 | 0,56 | 0,70 | 0,62 | 1,2 | 0,72 |
| Обща твърдост | mgeq /dm3 |  | 17,7 | 29,5 | 29 | 1,1 | 7,9 | 5,5 | 4,6 | 5,4 | 14,1 | 6,8 |
| Разтв, вещества | mg/dm3 | 500 | 136,4 | 256,8 | 221 | 47,4 | 50,4 | 39,5 | 40,5 | 43 | 93,1 | 86,3 |
| Амоний | mg/dm3 | 0,12 | 0,5 | 2,9 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| Хлориди | mg/dm3 | 30 | 250 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Сулфати | mg/dm3 | 50 | 550 | 2010 | 1560 | 278 | 201 | 150 | 111 | 68 | 392 | 154 |
| Фосфати | mg/dm3 | 0,1 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | 0,09 | 0,07 | <0,06 | 0,09 |
| Сероводород | mg/dm3 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Нефто-продукти | μg/dm3 | 50 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |
| Желязо | μg/dm3 | 50 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | <0,02 | 0,03 | <0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | <0,02 |
| Манган | μg/dm3 | 20 | 2,2 | 0,19 | 19,2 | 3,4 | 0,31 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,03 | 0,05 |
| Олово | μg/dm3 | 30 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Мед | μg/dm3 | 30 | 0,01 | 0,02 | 0,22 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | <0,01 |
| Цинк | μg/dm3 | 200 | 0,025 | <0,01 | 31,2 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | <0,01 | 0,01 | 0,02 | <0,01 |
| Никел | μg/dm3 | 20 | 0,05 | 0,04 | 0,13 | 0,037 | 0,018 | 0,019 | 0,009 | 0,009 | 0,037 | ,0,018 |
| Алуминий | μg/dm3 | 200 | 0,006 | 0,132 | 0,061 | 0,005 | <0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,025 | <0,003 | 0,003 |
| Арсен | μg/dm3 | 10 | 3,00 | 3,8 | <0,7 | 0,9 | 1,0 | <0,7 | 1,0 | 0,7 | <0,7 | 1,2 |
| Кадмий | μg/dm3 | 1 | <,0005 | <,0005 | 0,16 | <,0005 | <,0005 | <,0005 | <,0005 | <,0005 | <,0005 | <,0005 |
| фенол | μg/dm3 | 2 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,03 | <0,025 | <0,025 | 0,026 | <0,025 |

Таблица 16. Състояние на почвите – Площадка “А” “Неохим” АД

| № по ред | Наименование на показателите | Единица на величината | Резултати от изпитването по пунктовете |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пункт П-1 | Пункт П-2 | Пункт П-3 | Пункт П-4 |
| 1. | рН (акт.р-я) | рН ед | 7,93 | 8,06 | 7,27 | 7,64 |
| 2. | Олово | mg/кg | 49,63 | 75,467 | 42,133 | 269,67 |
| 3. | Манган | mg/kg | 623,0 | 801,7 | 131,1 | 770,0 |
| 4. | Фосфор | mg/кg | 1866,6 | 533,3 | 3200 | 2533,3 |
| 5. | Желязо | mg/кg | 27900 | 26100 | 7030 | 37800 |
| 6. | Нефтопродукти | mg/кg | 625 | 339 | 188 | 278 |

Годишни СПИ по емисии в атмосферния въздух

| Наименование на показателите | Мярка mg/m3 | МДЕ | ТоС | Резултат от изпитването |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Налягане mmHg | Дебит N/m3/h | Масов поток кg/h | Измерена mg/Nm3 |
| 1. Комин 1 – Цех Формалин |
| НСНО | mg/m3 | 20 |  |  |  |  | 0,0 |
| СН3ОН | mg/m3 | 200 |  |  |  |  | 142,85 |
| СО | mg/m3 | 100 |  |  |  |  | 12,625 |
| 2. Комин 3 – Цех Амоняк - Реформинг І ст. |
| NOх | mg/m3 | 500 | 168 | - 0,91 | 185477 | 62,3 | 340 |
| 3. Комин 3 – Цех Амоняк – Пусков котел |
| Прах | mg/m3 | 10 | 60 | - 0,6 | 35000 | 4,0 | 111 |
| SO2 | mg/m3 | 350 |  |  |  |  |  |
| NOx | mg/m3 | 35 |  |  |  |  |  |
| СО | mg/m3 | 100 | 60 | - 0,6 | 3500 | - | 0 |
| 4. Комин 9 – Цех Азотна к-на – нова 60 % |
| NOx | mg/m3 | 500 | 189 | - 16,0 | 99724 | 17,75 | 178 |
| 5. Комин 14.1 – Цех за Амониева селитра ІІІ-та степен изп. – стар |
| Прах | mg/m3 | 50 |  |  |  |  | 1400 |
| NH4NO3 | mg/m3 | 60 |  |  |  |  |  |
| 6. Комин 14.2.1 – Цех за Амониева селитра – Гранулац. кула – стар |
| Прах | mg/m3 | 50 |  |  |  |  | 61,1 |
| NH4NO3 | mg/m3 | 60 |  |  |  |  |  |
| 7. Комин 14.2.2. – Амониева селитра – Гранул.кула – стара |
| К14.2.2 Прах NH4NO3 | mg/m3 mg/m3 | 50 60 |  |  |  |  | 27,7/14,6 |
| К14.2.3 Прах NH4NO3 | mg/m3 mg/m3 | 50 60 |  |  |  |  | 12,9 12,8 |
| 8. Комин 15 – Цех за Амониева селитра – Гранул.кула – нов |
| К15.1 Прах NH4NO3 | mg/m3 mg/m3 | 15 30 |  |  |  |  |  |
| К15.2 Прах NH4NO3 | mg/m3 mg/m3 | 15 30 | 27,6 | - 18,7 | 80922 | 1,59 | 19,6 |
| К15.3 Прах | mg/m3 | 15 |  |  |  |  |  |
| К15.4 NH4NO3 | mg/m3 | 30 | 28,0 | - 5,8 | 94885 | 2,5 | 26,3 |
| К15.5 Прах NH4NO3 | mg/m3 mg/m3 | 15 30 | 43 | - 19,7 | 92821 | 3,61 | 38,9 |
| К15.6 Прах NH4NO3 | mg/m3 mg/m3 | 15 30 | 39,4 | 2,3 | 97634 | 6,6 | 68,0 |
| 9. Комин 17 – РМЗ - Леярен участък |
| Прах Общи въглеводороди Амини | mg/m3 mg/m3 mg/m3 | 30 200 | 34 | + 2,5 | 3600 | 0,181 | 48,0 >0,002 - |

Годишни СПИ по отпадни води – Площадка “А”

| 2005 год. |
| --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |
| СЕВЕРЕН КОЛЕКТОР |
| NH4N | 11,82 | 10,06 | 11,7 | 9,4 | 5,9 | 11,9 | 7,4 | 11,25 | 12,6 | 17,4 | 6,8 | 7,8 |
| NO3N | 38,2 | 54,2 | 34,6 | 37,3 | 8,55 | 47,8 | 22,0 | 30,0 | 36,2 | 25,5 | 20,9 | 41,6 |
| NO2N | 1,35 | 1,65 | 2,28 | 2,06 | 4,07 | 1,5 | 0,61 | 1,45 | 1,39 | 1,23 | 1,0 | 0,58 |
| НВ | 12,0 | 20,0 | 42,0 | 8,0 | 12,0 | 11,0 | 86,0 | 23,0 | 36,0 | 15,0 | 9,0 | 1,0 |
| НФ | 4,94 | 4,87 | 1,92 | 4,6 | 3,9 | 4,97 | 5,6 | 3,0 | - | 2,6 | 1,3 | 2,1 |
| рН | 6,77 | 5,9 | 6,8 | 7,04 | 6,1 | 6,5 | 7,12 | 6,8 | 6,4 | 7,3 | 7,4 | 6,6 |
| ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР |
| NH4N | 9,6 | 25,3 | 13,0 | 7,0 | 13,5 | 12,0 | 12,5 | 12,7 | 4,9 | 2,8 | 27,5 | 10,4 |
| NO3N | 2,53 | 16,0 | 14,4 | 7,0 | 7,8 | 10,4 | 2,9 | 14,2 | 5,7 | 2,9 | 1,2 | 8,6 |
| NO2N | 0,7 | 0,55 | 0,6 | 0,35 | 0,6 | 0,52 | 0,17 | 0,58 | 1,31 | 0,22 | 0,85 | 0,29 |
| НВ | 21,0 | 47,7 | 14,0 | 21,5 | 11,0 | 14,0 | 13,0 | 11,0 | 18,0 | 19,0 | 12,0 | 17,0 |
| НФ | 1,03 | 0,67 | 0,32 | 1,3 | 1,3 | 0,73 | 1,87 | 5,9 | - | 2,3 | 0,6 | 3,9 |
| рН | 7,99 | 8,87 | 7,67 | 7,8 | 7,8 | 8,7 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 8,8 | 7,8 |

| 2005 г. |
| --- |
| БФ КОЛЕКТОР – Площадка “А” |
|  | VІІ | Х |
| NH4N | 2,1 | 0,9 |
| НВ | 13,5 | 23,0 |
| БПК5 | 13,3 | 5,0 |
| ХПК | 25,8 | 24,4 |
| НФ | 1,2 | 1,2 |
| рН | 7,6 | 7,3 |

| БФ КОЛЕКТОР – Площадка “Б” |
| --- |
| NH4N | 6,1 |
| НВ | 20,0 |
| БПК5 | 5,12 |
| ХПК | 13,2 |
| НФ | 0,8 |
| рН | 7,9 |

| ПОВ – Площадка “Б” |
| --- |
| NH4N | 0,09 |
| НВ | 53,0 |
| БПК5 | 5,18 |
| ХПК | 13,2 |
| НФ | 0,8 |
| рН | 7,9 |