Д О К Л А Д

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения

1. Въведение

Докладът за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително /ГДОС/ е изготвен в изпълнение изискванията на чл.125, т.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Докладът е изготвен в съответствие с определените нормативни изисквания и отговаря по форма и съдържание на утвърдения със заповед №РД306/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите „Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, разработен на основание чл.22, ал.1 от Наредбата.

Допълнителната информация към доклада е включена като приложения, с препратки. Използват се едни и същи единици за измерване. Всички таблици са номерирани за да се улесни тяхното ползване и цитиране.

Попълнени и спазени са образците на всички приложени към доклада таблици, което позволява лесното прехвърляне в база данни за изпълнение на поетите ангажименти съгласно Директива 96/61 за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването /КПКЗ/

Операторът се консултира със съответния компетентен орган по приемане на доклада преди изготвянето и представянето му. Спазени са изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г.), Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни ( ДВ, бр. 26/2003г.).

2. Модул „Facility” за подготовка на информация за докладване на данни за европейския регистър на емисиите на вредни  вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR

Тази част от доклада ще бъде изготвена след предоставяне на софтуерния продукт на оператора, в срокове, указани от компетентния орган.

Към датата на внасяне на доклада, дружеството не е получило необходимия софтуер.

3. Формат на годишния доклад

3.1. Уводна част на годишния доклад

Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително /КР/

Операторът ТЕЦ “Марица 3” АД, чиято основна производствена площадка е разположена в източната промишлена зона на Димитровград, притежава една горивна инсталация, попадаща в обхвата на Приложение 4 на Закона за опазване на околната среда с номинална мощност над 50 МVV, включваща:

котел ОР-380в за производство на електроенергия;

котли ПКМ-12 – 3 броя, за производство на топлоенергия за собствени нужди.

Инсталациите, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС са:

Съоръжения свързани с производството на електрическа енергия - Турбина ТК-120 и Генератор ТGH-120;

Частите от “Топлопреносна мрежа” и “Електропреносната мрежа”, които физически са разположени на същата площадка.

Адрес по местонахождение на инсталацията

ТЕЦ “Марица 3” АД, Промишлена зона, Димитровград – 6400

Община Димитровград

Област Хасковска

Регистрационен номер на КР – 41

Дата на подписване на КР – 25.06.2007г.

Дата влизане в сила на КР – 14.07.2007 г.

Оператор на инсталациите

ТЕЦ “Марица 3” АД, Димитровград

Адрес, телефон, факс, e-mail на оператора

ТЕЦ “Марица 3” АД, Промишлена зона, Димитровград – 6400

Община Димитровград, Област Хасковска

Тел.0391/64-200;телефакс 0391/6-12-52; е-mail: m3dim@bg400.bg

Лице за контакти

инж. Цветанка Апостолова – Ръководител отдел “Инспекторат”;

Адрес,  телефон,  факс, e-mail на лицето за контакти

тел. 0391/64-326; телефакс 0391/6-12-52;

e-mail apostolova@tec-marica3.com

Кратко описание на дейностите, извършвани в инсталацията

ТЕЦ “Марица 3“ АД, Димитровград изпълнява всички дейности, пряко свързани с производството на електро- и топлоенергия:

- експлоатационно обслужване на основните, както и свързаните с тяхната работа спомагателни съоръжения;

- доставка, складиране, съхраняване и използване на суровини, резервни части, основни  и спомагателни материали за производството;

- доставка, складиране, съхраняване и/или транспортиране на производствената площадка, контрол на качеството и количеството на течните и твърди горива, постъпващи в дружеството;

- доставка, и транспортиране на производствената площадка, контрол на количеството на природния газ, постъпващ в дружеството;

- добив, контрол на количеството и качеството и обработка на водата за промишлени, хигиенно-битови нужди и охлаждане;

- събиране, депониране, временно съхраняване, предаване или транспортиране на производствени и опасни отпадъци, генерирани на площадката на дружеството;

- измерване или изчисляване, контрол и въздействие при необходимост върху отпадъчните водни и газови потоци, резултат от дейността на дружеството;

Дейността се осъществява при непрекъснат режим на работа. Съоръженията работят 168 часа в седмицата. Оперативният персонал е на двусменен режим на работа, а административно-управленският персонал работи 5 дни седмично (40 работни часа) - от понеделник до петък включително.

Всички помощни дейности, включително ремонт и техническо обслужване на съоръженията са възложени на външни фирми по договор.

Производствен капацитет на инсталацията

Блок 120 MW е единствената електропроизводствена мощност в централата и през последните години е работила при средна годишна използваемост 2300÷2400 часа и производство 200-250 млн. квтч. От 2005 година, с отварянето на енергийния пазар, годишната използваемост нараства. Лимитиращо за експлоатацията на Инсталацията е ограничението от 20 000 работни часа, считано от 01.01.2008 година, декларирано от оператора и поставено като условие в Комплексното разрешително. За отчетната 2008 година, енергийният Блок е работил  5949,45 часа.

Енергийният блок включва следните основни съоръжения:

Горивната инсталация е котлоагрегат, полско производство, тип ОР-380в, с “П”-образна конфигурация, еднобарабанен, с естествена циркулация, прахово изгаряне на въглищата и сухо шлакоотделяне.

Произведен е в котлостроителния завод “RAFAKO” гр. Рацибож през 1969 година със следните параметри:

| Паропроизводство - t / h | 380 |
| --- | --- |
| Параметри на парата: Температура оС / оК Налягане МРа | 540 / 813 13,5 |
| Температура на питателна вода - оС / оК | 230 / 503 |
| Разход на гориво - t / h | 155 |
| Температура на изходящи газове - оС / оК | 160 / 433 |

Турбината е полско производство, тип ТК-120, активна, осева, трикорпусна с междинен прегрев на парата и шестстепенна система на регенерация. Произведена е в турбостроителен завод ZAMEX , гр. Елблонк през 1969 година със следните параметри:

| Номинална мощност - MW | 120 |
| --- | --- |
| Обороти - min-1 | 3000 |
| Номинален разход на пара - t / h | 360 |
| Параметри на свежата пара: Температура - оС / оК Налягане - МРа | 535 / 808 12,7 |
| Параметри на междинно прегрятата пара: Температура - оС / оК Налягане - МРа | 535 / 808 2,53 |

Генераторът също е полско производство, тип TGH – 120 MW,  с водородно охлаждане.Произведен е в завод “DOLMEL” гр. Вроцлав с параметри, показани в таблицата:

| Пълна мощност - MVA | 150 |
| --- | --- |
| Номинална активна мощност – MW | 120 |
| Номинално генераторно напрежение – kV | 13,8 |
| Номинален ток в статора - А | 6 276 |
| Номинален ток в ротора - А | 1 575 |
| Номинално напрежение в ротора – V | 380 |
| Номинален коефициент на мощност | 0,80 |
| Обороти - min-1 | 3 000 |

От 1989 год. в централата се експлоатира парокотелна инсталация с три броя котли ПКМ-12, произведени в котлостроителен завод „Г. Кирков” – София на гориво природен газ. Паспортните технически данни на котлите са:

Разчетни видове гориво:		мазут	– 39700 kJ/kg (9500 Kcal/kg)

нафта	– 42600 kJ/kg (10200 Kcal/kg)

газ	– 33440 kJ/kg (8000 Kcal/kg).

Работно налягане				– 1.3 МРа;

Номинална температура			– 467 oK / 194оС;

Номинално паропроизводство		– 12 t/h.

Парокотелната инсталация осигурява топлоенергия за собствени нужди на централата при неработеща енергийна мощност, а до въвеждане на газовите горелки осигуряваше разпалването на ОР-380в от студено състояние. През 2008 година, парокотелната инсталация не е работила.

Отчетните данни за 2008 г. и разрешения капацитет съгласно Условие 4 на КР №41/2007 г., са показани в следващите таблици:

| № | Инсталация попадаща в обхвата на приложение № 4 от ЗООС | Капацитет по КР, MW | Средна топлинна мощност за 2008 г., MW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Горивна инсталация с номинална топлинна мощност над 50 MW: - котел ОР – 380в (1 бр.); - котли ПКМ-12 (3 бр.). | 300 24 (3 бр. котли по 8MW) | 237 0 (3 бр. котли по 0 MW) |

| № | Инсталации, извън обхвата на Приложение №4 от ЗООС | Капацитет по КР, MW | Средна електрическа мощност за 2008 г., MW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Турбина ТК-120 и Генератор ТGH-120 | 120 | 95 |

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управление на околната среда

Организационната структура на предприятието осигурява прилагане на система за управление на околната среда, съответстваща на изискванията на нормативната уредба и условията, поставени в Комплексното разрешително.

Дружеството е с чисто експлоатационни функции. Основната част от ремонтните  и обслужващи дейности са възложени с договор на външни фирми. Към настоящия доклад е приложена действащата през отчетния период структурна схема на предприятието – Приложение 1.

Изпълнението на условията на КР, свързани с непрекъснат или периодичен контрол на емисионните и технологични параметри при експлоатация на съоръженията, са възложени на производствения персонал, разпределен в 5 цеха. Техническото обслужване и ремонта са възложени на външна фирма, но приемането им за експлоатация се осъществява от персонала, извършващ експлоатацията.

Ръководителите на цехове и техните заместници са отговорните лица за изпълнение на условията на разрешителното. При констатирани несъответствия, решение за необходимите коригиращи мерки вземат ръководителите на направления или заместник директора по ПТВ.

РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Операторът, ТЕЦ “Марица 3” АД и респективно горивната инсталация, обект на настоящия ГДОС, осъществява дейността си на територията на Димитровград и подлежи на контрол от Регионалната инспекция на МОСВ в  гр. Хасково.

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията е разположена на територия, контролирана от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – център гр. Пловдив.

3.2. Система за управление на околната среда

Отговорностите по вземане на решения, финансиране, организация и оперативно ръководство на изпълнението както на  условията на Разрешителното, така и на останалите нормативни изисквания по управление на околната среда са разпределени писмено върху ръководния и управленски персонал на фирмата. Лицата, изпълняващи тези условия са определени с утвърдени от Изпълнителния директор списъци. При промяна, списъците се актуализират.  Последната актуализация, правена във връзка с промяната на КР №41 е от м. октомври, 2007 година.

Въведен е регламент и са изготвени и утвърдени Програми за обучение на персонала, изпълняващ условията на разрешителното, създадени са необходимите условия за обмен на информация. Със заповед №46/10.09.2008 г. на ръководителя на дружеството, в периода 13÷31.10.2008 г. беше извършено обучение на персонала, изпълняващ условията на разрешителното по Програмите, касаещи дейността му. За проведеното обучение са съставени протоколи от отговорните за изпълнение на условията лица. Провежда се периодичен инструктаж на лицата, изпълняващи дейности по отпадъците.

Дружеството разполага с актуална нормативна уредба по околна среда и инструкции регламентиращи работата на инсталацията. Актуалните документи, свързани с изпълнение на условията на разрешителното са на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Регламентирани са условията за актуализация на документацията, както и лицата, отговорни за извършването й. Последната актуализация е от 31.10.2007 г.

Операторът поддържа актуален списък на органите, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи). Изготвени са списъци, на кого от персонала и отговорните лица какъв документ е предоставен.

Невалидните документи се изземват, а действащите инструкции и нормативни документи се актуализират при необходимост и в сроковете, указани в КР, Наредба №9 за техническа експлоатация или други нормативни документи.

Извършва се периодична оценка за съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели и е определен редът за предприемане на коригиращи мерки при констатирани несъответствия. Сроковете, редът за оценка и предприемане на коригиращи действия са регламентирани в съответните Инструкции.

Изготвени са и се прилагат Инструкции по всички точки от Условие 5.8 за предотвратяване и контрол на аварийните ситуации. Отговорните за изпълнение на условията лица в дружеството документират и съхраняват данните от емисионните и технически показатели и резултатите от оценка на съответствието им, причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Изготвен е и през отчетната година е актуализиран списъка с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

Настъпилите през 2007 г. затруднения при изпълнение на някои от условията, свързани с частичните изменения в Комплексното разрешително и Разрешителните за водоползване се запазиха и през настоящия отчетен период:

- в измененото Условие 9.5 от КР №41/2007 г. не са еднозначно регламентирани действията на оператора при регистриране на две или повече наднормени имисии на SO2 от АИС - Димитровград , за които контролният орган не е направил предписание за ограничаване на масовия поток;

- няма яснота и по критериите за източника на замърсяване, когато са от местен характер, което създава проблеми особено през зимния сезон ;

- няма регламент за действията на оператора при съмнителна валидност на измерените от  АИС – Димитровград имисионни стойности. Последващото валидиране на данни от специалистите на МОСВ, получени с невалиден статус в реално време, не позволява адекватна реакция от страна на оператора;

- нарасналата  производствена програма на дружеството, както и прецизираното измерване, доведоха до нарастване на количествата ползвана свежа вода. По тази причина бяха актуализирани Разрешителните за водоползване /РВ/, но заустените отпадъчни води, които са обект на КР 41/2007 г., не са актуализирани, въпреки че в искането за промяна с писмо №1087/12.12.2006г. тези промени са отразени.

3.3. Използване на ресурси

Ефективното използване на вода, енергия, горива, суровини и материали е основно изискване на ЗООС за постигане на щадящо въздействие върху околната среда и едновременно с това неминуемо повишава икономическата ефективност на дружеството. Поради тези причини контролът по рационалното потребление е системен.

3.3.1. Използване на вода

Водата  за  промишлени, хигиенни нужди и охлаждане се използва от оператора на основание и при спазване на условията, поставени  в разрешителни за водоползване №1607/07.03.2006 г. и №300125/10.10.2003 г., изменено с №300125/09.08.2007г.

За използване на вода за битови нужди от ВиК – Димитровград има сключен договор №1256/10.06.2004 г.

През отчетния период са получени 161m3 вода от градския водопровод, която се използва само за нуждите на столовото хранене. За хигиенни нужди са изразходвани 262 639 m3 вода от собствен водоизточник – подземни води от ПС „Ябълково”.

Настъпилите промени във водоползването са отразени във внесеното искане за актуализация на КР №41/2005 г. В следващата таблица са показани използваните количества оборотна  вода и добитата свежа вода, изразходвана за работа на горивната инсталация.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР, m3/у | Количество за единица продукт, съгласно КР, m3/MWh | Използвано годишно количество, m3/у | Използвано количество за единица продукт, m3/MWh | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собствен източник | 2 800 000 свежа вода | 10,15, от които: - 7,35 свежа - 2,8 оборотна | 2 762 277 свежа вода | 6,40, от които: - 4,08 свежа - 2,32 оборотна | Да |

От добитите 2 373 хил. m3 подземни води, 263 хил. m3 е водата, използвана за хигиенни нужди на дружеството.

От таблицата е видно, че добитата и изразходвана на площадката на дружеството свежа вода е значително по-малко от разрешената за ползване. Освен завишения контрол върху ползването през отчетния период, причина за тази разлика е и ремонта на енергийната инсталация, проведен през м.април и м.май, през което време не е ползвана вода за производствени нужди и охлаждане на съоръженията.

В следващата таблица е показан разхода на свежа и оборотна вода за горивната инсталация през 2008 г. по месеци.

Разходната норма за единица продукция е спазена, съгласно Условие 8.1.4 на КР, а годишният разход на вода за горивната инсталация не надхвърля лимита по КР и РВ.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец | Произв.вода | Производствена вода за горивната инсталация, m3 | Ел.енергия | Производствена вода за горивната инсталация за единица продукт m3 /MWh |
|  | за площадката, m3 | Общо | в т.ч. свежа | в т.ч. оборотна | бруто, MWh | Общо | в т.ч. свежа | в т.ч. оборотна |
| януари | 490 535 | 453 840 | 303 620 | 150 220 | 55 207.361 | 8.22 | 5.50 | 2.72 |
| февруари | 353 979 | 393 295 | 248 255 | 145 040 | 51 869.362 | 7.58 | 4.79 | 2.80 |
| март | 448 429 | 499 282 | 364 602 | 134 680 | 48 306.701 | 10.34 | 7.55 | 2.79 |
| април | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| юни | 352 340 | 316 933 | 187 433 | 129 500 | 46 345.398 | 6.84 | 4.04 | 2.79 |
| юли | 303 271 | 294 846 | 160 166 | 134 680 | 48 920.534 | 6.03 | 3.27 | 2.75 |
| август | 363 428 | 366 571 | 208 581 | 157 990 | 56 431.740 | 6.50 | 3.70 | 2.80 |
| септември | 400 144 | 402 705 | 231 765 | 170 940 | 61 724.509 | 6.52 | 3.75 | 2.77 |
| октомври | 472 817 | 547 366 | 366 066 | 181 300 | 64 742.946 | 8.45 | 5.65 | 2.80 |
| ноември | 450,174 | 528 595 | 336 935 | 191 660 | 68 349.364 | 7.73 | 4.93 | 2.80 |
| декември | 437,262 | 525 794 | 354 854 | 170 940 | 61 351.099 | 8.57 | 5.78 | 2.79 |
| Година | 4 072 379 | 4 329 227 | 2 762 277 | 1 566 950 | 563 482.164 | 6.40 | 4.08 | 2.32 |
| Норма по КР |  | 2 800 000 |  |  | 10.15 | 7.35 | 2.8 |

Операторът е разработил и прилага Инструкциите по Условия № 8.1.5÷8.1.7.

През отчетния период е извършена една проверка за техническото състоянието на водопроводната мрежа на 10.09.2008 г. Констатирани е теч от връзката на две тръби от чугунен водопровод с Ø150мм. Течът е отстранен на 12.10.2008 г. Извършените дейности са документирани съгласно Инструкцията – с протокол в Дневника за периодична проверка и поддръжка на състоянието на водопроводната мрежа.

По Условия 8.1.6 и 8.1.7  се упражнява ежечасно контрол от лицата, изпълняващи условията на разрешителното и ежедневен контрол от лицата, отговорни за изпълнение на условията на разрешителното, при работа на съответното технологично оборудване. Примерни екземпляри от документирани проверки са приложени към настоящия ГДОС – Приложение 2. Освен в приложените образци, резултатите се документират в сменните журнали, а констатираните дефекти по съоръженията се отразяват в журнала за дефектите на съответния отговорник на производствено-експлоатационна група /ОПЕГ/. През периода са извършени 14 353 проверки на съоръженията от ЦОС, сгуропепелоизвоза и технологичното оборудване в Котлотурбинен цех от персонала, изпълняващ условията на разрешителното и 448 проверки от персонала, отговорен за изпълнение на условията. Констатираните 2 несъответствия по ЦОС и 133 броя по останалото технологично оборудване са отстранени в регламентираните срокове.

Резултатите от измерванията и изчисленията, на употребената от дружеството вода, се документират и съхраняват съгласно изискванията на Условие 8.1.9 на разрешителното. През периода, изразходваното годишно количества вода за горивната инсталация не надвишава разрешеното. Спазен е годишния и месечен разход на вода за единица продукция, с изключение на този, през м.март. За допуснатото несъответствие по Условие 8.1.4 е съставен Протокол №1/04.04.2008г.–Приложение 3.

Няма промяна в местоположението на измервателните устройства, показани на Схемата – Приложение 4. Същата е представена и в БД.

3.3.2. Използване на енергия

Измерването на количеството използвана електроенергия се извършва по измервателните устройства, отбелязани на “Схема на измерване на електроенергията – Блок 120 MW” и “Схема на измерване на електроенергията за собствени нужди”, приложени към Заявлението за издаване на комплексно разрешително.

Операторът прилага инструкции за експлоатация и поддръжка на топлообменните и електропреобразувателни части на технологичното оборудване, съгласно изискванията на Условие 8.2.1.3. Спазват се и писмените инструкции за извършване на проверки на    техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. При работа на съответното технологично оборудване е извършван ежечасен контрол от лицата, изпълняващи условията на разрешителното и ежедневен контрол от лицата, отговорни за изпълнение на условията на разрешителното. Извършените проверки са документирани от отговорните за изпълнение на условията на разрешителното лица в месечни отчети. В дневника за дефектите са описани всички констатирани несъответствия, сроковете за отстраняване и датата на отстраняването им.

Прилага се Инструкцията за измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия, както и Инструкцията за оценка на съответствието на документираните количества консумирана електроенергия с количествата определени по Условие 8.2.1.1. През отчетния период е констатирано едно несъответствие, за което са установени причините и са документирани с протокол  за несъответствие - Приложение 5.

Производството и разхода на електрическа енергия по месеци през 2008 година общо за площадката и само за горивната инсталация са показани в следващата таблица. Посочен е и месечния разход на ел. енергия за единица произведен продукт – общо и инсталацията по Условие 8.2.1.1, съгласно изискванията на Условие 8.2.2.1  от Комплексното разрешително.

Таблица 3.2.1

| 2008 год. месец | Произведена ел.енергия | Изразходвана ел. енергия | ПКМ 12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОбщоТЕЦ | Котел ОР-380 | Произв | Разход | MWh/ MWh |
|  | MWh | MWh | MWh | MWh/MWh | MWh | MWh |  |
| януари | 55207.361 | 6415.914 | 2412.364 | 0.044 | 0 | 0 | 0 |
| февруари | 51869.362 | 5822.757 | 2206.215 | 0.043 | 0 | 0 | 0 |
| март | 48306.701 | 5428.441 | 2129.683 | 0.044 | 0 | 0 | 0 |
| април | 233.150 | 233.150 | 86.821 | Х | 0 | 0 | 0 |
| май | 0.000 | 295,916 | 8,418 | Х | 0 | 0 | 0 |
| юни | 46345.398 | 4946.913 | 1703.284 | 0.037 | 0 | 0 | 0 |
| юли | 48920.534 | 5400.016 | 2043.969 | 0.042 | 0 | 0 | 0 |
| август | 56431.740 | 6145.499 | 2357.195 | 0.042 | 0 | 0 | 0 |
| септември | 61724.509 | 6478.841 | 2531.381 | 0.041 | 0 | 0 | 0 |
| октомври | 64742.946 | 6985.62 | 2789.741 | 0.043 | 0 | 0 | 0 |
| ноември | 68349.364 | 7355.49 | 2922.456 | 0.043 | 0 | 0 | 0 |
| декември | 61351.099 | 6725.96 | 2651.027 | 0.043 | 0 | 0 | 0 |
| Година | 563482.16 | 62234.523 | 23842,55 | 0.042 | 0 | 0 | 0 |

Годишната консумация на енергия за единица продукт от горивната инсталация за 2008 г. съответства на заложената в Условие 8.2.1.1 норма и е:

Таблица 3.2

| Консумирана електроенергия | Консумирана електроенергия за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- |
|  | съгласно КР | реализирано |  |
| MWh | MWh/MWh | MWh/MWh |  |
| 23842.554 | 0,045 | 0.042 | Да |

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

За производството на електроенергия не се използват суровини, освен горивата и водата, които се докладват отделно. По тази причина Таблица 3.3.1 от Образеца на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, не е попълнена.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | Да/не |

През 2008 година не е допуснато превишение на разрешените с Условие 8.3.1.2. годишни количества спомагателни материали. Спазена е и нормата за разход на спомагателни материали за единица продукт / 1MWh/, видно от следващата таблица.

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно коли-чество съгласно КР, t/y | Количество за единица про-дукт съгласно КР, t/MWh | Употребено годишно количество t/y | Разход за единица продукт t/MWh | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Натриева основа-течна 46% | 145 | От 0,00014 до 0,00035 | 47 | 0,000071 | Да |
| Сярна кисели-на-техническа 96% | 300 | От 0,00035 До 0,00065 | 213,39 | 0,00031 | Да |
| Хидразин | 0,2 | От 0.0003х10-3 до 0.0008х10-3 | 0,18 | 0,0003х 10-3 | Да |
| Йонообменни смоли | 3 | 6.10-6 | 0 | 0 | Да |
| Машинно масло | 3,7 | От 0,0000056 до 0,0000059 | 1,76 | 0.00000026 | Да |
| Трансформа-торно масло | 14,5 | От 0,000016 до 0,000023 | 4,030 | 0.000006 | Да |
| Хидравлично масло | 57 | от 0,000043 до 0,000091 | 21,976 | 0.000033 | Да |
| Водород | 0,622 | 9,8.10-7 | 0.267 | 3.95.10-7 | Да |

Прилагат се писмените инструкции, осигуряващи измерването и документирането на използваните количества спомагателни материали. Резултатите се документират и съхраняват от отговорните за изпълнение на тези условия лица.

При работа на Горивна инсталация с номинална топлинна мощност над 50 MW, през 2008 година не са превишени количествата въглища, посочени в условията на КР.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3.2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец | Произведена продукция | Разход горива за инсталацията |
|  | от котел ОР-380 | от ПКМ 12 | ОБЩО | Въглища | Мазут | Природен газ |
|  | MWh | MWh | MWh | t | t/MWh | t | t/MWh | Nm3.103 | Nm3/ MWh |
| януари | 55,207.361 | 0 | 55,207.361 | 72,190.900 | 1.31 | 0 | 0 | 399 | 7.2 |
| февруари | 51,869.362 | 0 | 51,869.362 | 70,329.500 | 1.36 | 0 | 0 | 7 | 0.1 |
| март | 48,306.701 | 0 | 48,306.701 | 63,844.900 | 1.32 | 0 | 0 | 190 | 3.9 |
| април | 233.150 | 0 | 233.150 | 358.550 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| май | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| юни | 46,345.398 | 0 | 46,345.398 | 63,147.420 | 1.36 | 0 | 0 | 320 | 6.9 |
| юли | 48,920.534 | 0 | 48,920.534 | 75,336.280 | 1.54 | 0 | 0 | 274 | 5.6 |
| август | 56,431.740 | 0 | 56,431.740 | 92,677.480 | 1.64 | 0 | 0 | 177 | 3.1 |
| септември | 61,724.509 | 0 | 61,724.509 | 84,330.340 | 1.37 | 0 | 0 | 86 | 1.4 |
| октомври | 64,742.946 | 0 | 64,742.946 | 89,000.080 | 1.37 | 0 | 0 | 79 | 1.2 |
| ноември | 68,349.364 | 0 | 68,349.364 | 101,416.720 | 1.48 | 0 | 0 | 18 | 0.3 |
| декември | 61,351.099 | 0 | 61,351.099 | 89,053.180 | 1.45 | 0 | 0 | 99 | 1.6 |
| Година | 563,482.164 | 0 | 563,482.16 | 801,685.350 | 1.31 | 0 | 0.0000 | 1 649 | 2.6 |
| Норма по КР№41/2007г |  |  | 1 190 000 | 1.89 | 204 | 0.0064 | 1 750 | 1.3-4.6 |

Годишният разход на природен газ и годишната разходна норма за единица продукция също не превишават лимитираните с КР №41/2007 г. стойности. Допуснато е несъответствие в разхода на природен газ за производство на 1 MWh.  продукция през м.м. януари, юни и юли. Причините за несъответствието са изяснени, съгласно изискванията на Условие 8.3.2.2, в приложените към доклада Протоколи №1÷3  - Приложение 6. Появата на наднормени имисии от SO2 в атмосферния въздух на Димитровград през м.януари, удължените пускови режими през м.юни с цел настройка на съоръженията след проведения планов ремонт и завишената аварийност през м.юли доведоха до допълнителен разход на газово гориво.

През изтеклия период котелно гориво не е получавано и не е ползвано. Качеството на съхраняваното през периода гориво, отговаря на изискванията на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията и начина за техния контрол, за което има представено свидетелство и декларация от доставчика.

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество съгласно КР, t/y (Nm3/y) | Количество за единица продукт съгласно КР, t/MWh (Nm3/ MWh) | Употребено годишно количество, t/y (Nm3/y) | Количество за единица продукт, t/MWh (Nm3/ MWh) | Съот-ветс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Въглища | 1 190 000 | 1.67÷1.89 | 801 685,350 | 1,31 | Да |
| Природен газ | 1 750 000 | 1,3÷4,6. | 1 649 | 2,6 | Да |
| Котелно гориво | 204 | 0,0009÷0,0064 | 0 | 0,0 | Да |

3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Химичните вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, се съхраняват опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове на безопасност съгласно изискванията на Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти. Копия от информационните листове за безопасност се съхраняват в цех “Химичен”, съгласно изискванията но Условие 8.3.4.1.1, а съхранението на веществата е съобразено с поставените в информационните листове изисквания.

Съхраняването на въглища се осъществява в съответствие с изискванията на Условие 8.3.4.2 - в подземни бетонни бункери на покритото разтоварище и на открита площадка, посочени в Генплана на складови стопанства. Въглищните фигури са трамбовани, площадката е снабдена с отводнителна система, водите от площадката се отвеждат до локално пречиствателно съоръжение-утаителна шахта, устройствата и съоръженията за обработка и транспортиране на прахообразуващи материали са затворени.

На покрито разтоварище, което е постоянното място за разтоварване на вагони, са инсталирани засмукващи и обезпрашаващи съоръжения, съгласно изискванията на Условие 8.3.4.5.

От влизане в сила на КР №41, хидразинът се съхранява в оригиналната си опаковка /пластмасови бидони/ с ненарушена цялост в съответствие с условията на КР и изискванията на  информационния лист за безопасност.

Останалите реагенти - сярна киселина, натриева основа и нефтопродукти – мазут, хидравлично, трансформаторно и машинно масло, се съхраняват единствено в резервоарите, посочени в КР. Резервоарите са снабдени с обваловка, с посочения обем и резистентна на действието на съхраняваните материали. Течностите от обваловката на резервоарите за реагенти се отвеждат единствено в неутрализационна яма с капацитет 170 куб.м., от обваловките на резервоарите за масла - в маслоуловителната шахта, а от обваловката на резервоарите за мазут - в канализацията единствено след преминаване през сепарираща шахта. Зареждането с химикали става в обема на обваловката.

Операторът прилага писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на резервоарите и техните обваловки, описани в  условия  8.3.4.7, 8.3.4.9, 8.3.4.11. и 8.3.4.12, включващи проверка на целостта и здравината на резервоарите и обваловките, действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и обваловките, установяване на причините за регистрираните нарушения и предприемане на корективни действия.

Изпълняват се заложените в инструкциите за периодична проверка на съответствието срокове, съобразени с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяват се причините за несъответствие и се предприемат коригиращи действия. През отчетния период са извършени 1 750 броя проверки за състоянието на резервоарите и обваловките им от персонала, изпълняващ условията на разрешителното и 601 броя проверки от персонала, отговорен за изпълнение на условията. Констатирано e и е отстранено 1 несъответствие - Приложение №7 към настоящия ГДОС.

През 2008 г. са извършени 424 проверки от експлоатационния персонал по състоянието на тръбопроводи, помпи и арматура за течни химикали. Констатирани са и са отстранени 28 несъответствия по помпи, тръбопроводи и арматура. Отговорното за изпълнение на условията лице е извършило 40 проверки на същото оборудване.

Персоналът, изпълняващ условията по обслужване и експлоатация на тръбопроводи, помпи и арматура за нефтопродукти е извършил 14 353 проверки. Констатирани са и са отстранени 3 несъответствия по тръбопроводи, помпи и арматура. Отговорните за изпълнение на условията лица са извършили 448 проверки на същото оборудване.

Резултатите от извършените проверки на съответствието на складовете, площадките за съхранение, резервоарните стопанства, тръбопроводи, помпи и арматура за нефтопродукти и течни химикали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите корективни действия се документират в оперативните дневници и/или в дневника за дефектите от лицата, изпълняващи условията на разрешителното. Отговорните за изпълнение на условията лица, изготвят месечни отчети за резултатите от проверките и предприетите коригиращи действия при необходимост.

Дружеството не доставя и не използва азбестосъдържащи материали. На площадката са останали незначителен брой съоръжения с азбестосъдържащи изолации, които са етикетирани съгласно специфичните изисквания за етикетиране на продуктите по т. 6 от Приложение към чл.1, ал.2 от НАРЕДБА за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTP

През 2008 година се отчита намаляване на емисиите, включени в PRTP в сравнение с предходната година. Това основно се дължи на сравнително намалената използваемост на Инсталацията през отчетния период.  За повечето вредни вещества– въглероден диоксид, азотни оксиди и прах, емитираните вещества за единица продукт през отчетния период са снижени. В таблица 1 е отчетена стойност за въглероден оксид, на база извършения собствен периодичен мониторинг по този показател.

В Таблица 2 са показани емитираните в атмосферния въздух вредни вещества. Определеният с КР обем на мониторинг, не включва измерване на СО2. Изчислената средногодишна концентрация, на база използваните горива и измерения от непрекъснатия мониторинг обем на димни газове, е 189 093 mg/Nm3. Концентрациите на SO2, NOx и общ прах са по данни от мониторинга. Нараснала е концентрацията на SO2, а е снижена тази от NOx, което се определя от качествения състав на използваното твърдо гориво, тъй като няма монтирано пречиствателно съоръжение за тези замърсители, но и по двата показателя са спазени нормите на КР.

През 2008 г. е намалена значително праховата концентрация, но въпреки това през м.януари е нарушена нормата по този показател. В основната си част измерените наднормени стойности, се дължат на влошената работа на ел. филтъра след ремонт при който се извършва измиване на улавящите повърхности, както и в периоди на изключване на някои от полетата на филтъра, поради вътрешно к.с.

Относно емисиите на вредни вещества в битовите отпадъчни води трябва да се отбележи, че само в един от потоците включен  в Колектор 1- пробоотборна точка 4, където се включват част от отпадъчните битови води, е констатирано отклонение само по показатели БПК, за което е съставен и приложен Протокол №1 – Приложение 7. Не са представени данни за пробоотборна т.3, тъй като след направените промени с цел ефективно използване на съоръжения и ресурси, тази част от канализацията е суха.

В едно от четирите измервания на емисии от Колектор 2 при собствения мониторинг са намерени превишения на неразтварени вещества и желязо – несъответствието е документирано с Протокол №5. Отклонения от нормата са измерени в заустваните в Колектор 3 отпадъчни дренажни води по показател рН. През целия отчетен период този показател се изменяше в незначителни граници около 9. Съставени са протоколи №2 и №4 за несъответствието.

Образуваните през годината производствени отпадъци, пряко свързани с дейността на централата, са по-малко в сравнение с предходния период.

Както и в предходните години, концентрациите на желязо в подземните води превишават прага на замърсяване.

Съгласно КР41/2007 г., честотата на мониторинга на почви е 1 път на 3 години. През 2006 г. са извършени и докладвани резултатите от измерванията.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Централата прилага технологична инструкция за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения,  включваща: списък на технологичните параметри; стойности на технологичните параметри при оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение;	честота на мониторинг; оборудване за мониторинг, както и резервно оборудване за ел. филтъра.

Електрофилтъра, както и  системата за мониторинг на емисиите, са поддържани в съответствие с инструкцията за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим.

Параметрите на ел. филтъра са следени и записвани редовно, в съответствие с изискванията на Условие 9.1.3.1 от КР. Контролираните стойности се записват в оперативния журнал на оператора на главно ел. табло на блочен щит за управление, а обобщени данни за месеца се изготвят и съхраняват от отговорното лице – началник ел. цех. В Приложение 8 е показан примерен образец на месечните отчетни данни, съхранявани при н-к цеха. Констатираните несъответствия и предприетите мерки по механичната част на ел.филтъра са включени в дневника за дефектите на цех “Котлотурбинен”.

През отчетната година са извършени 2 975 проверки на работата на пречиствателното съоръжение от персонала, изпълняващ условията на разрешителното, при които са констатирани 53 несъответствия. Всички констатирани несъответствия са отстранени своевременно,  а повредите по хода на прахогазовия тракт – след първото спиране на съоръжението в авариен ремонт. Необходимият резерв от части се поддържа редовно.

След извършената през 2006 година смяна на системата на захранване и управление на електродите, нарасна надеждността на ел. частта на филтъра при  значително по-добро натоварване на агрегатите. Въпреки, че при всяко аварийно спиране се прави оглед и се почистват всички открити отлагания по електродите, значително нарасна времето, необходимо за устойчивата работа на пречиствателното съоръжение, след аварийно спиране. По време на предстоящия планов ремонт на горивната инсталация, са предвидени ремонтни дейности по механичната част на филтъра, които да стабилизират работата му в преходните режими.

Нарасналата средна мощност на Инсталацията доведе до нарастване на отпадъчния газов поток, но всички  средноденонощни стойности на дебит на технологични газове от точковия източник, са по-ниски от посочените в Условие 9.2.2. стойности.

През отчетния период е извършено едно контролно измерване на емисиите от РИОСВ – гр. Хасково. Няма нарушени емисионни показатели, както и технологични параметри. Емисиите от контролното измерване по всички контролирани показатели съответстват на отчетените по СНИ.

Дружеството не разполага и не експлоатира други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в КР №41/2007 г.

Емисиите на вредни вещества от инсталациите по условие 2 от КР се изпускат в атмосферния въздух организирано. Източници на неорганизирани емисии на производствената площадка на централата са въглищните фигури при възможните самозапалвания и прахогазовия тракт, при поява на неплътности. Операторът прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Тази дейност се упражнява от изпълнителския персонал и се контролира от ръководството на цехове “Въглеподаване” и “Котлотурбинен”. През 2008 година са извършени 5 545 проверки на прахогазовия тракт от лицата, изпълняващи условията на разрешителното и 199 проверки от лицата, отговарящи за изпълнение на условията. Констатирани са и са отстранени 52 несъответствия по състоянието на този вид оборудване. При извършваните ежесменни проверки на въглищните фигури от експлоатационния и 12 проверки от ръководния персонал, няма констатирани самозапалвания или други несъответствия, които биха могли да доведат до поява на неорганизирани емисии в атмосферния въздух.

Използваната технология не изисква и на площадката не се ползват интензивно миришещи вещества източници на миризми, както и летливи органични съединения по смисъла на Наредба 7/2003 г. Няма получени оплаквания за миризми.

През отчетния период от АИС - Димитровград са регистрирани общо 106 превишения на средночасовата норма за SO2  в атмосферния въздух, настъпили през 42 дни от годината, както следва: януари – 43 броя; февруари – 14; май -1; юни – 3; август-7; септември- 9; октомври-2; ноември-24; декември-3.

Всички две или повече последователни превишения на СЧН през зимния период са настъпвали при  метеорологични условия, водещи до пренос на въздушни маси от басейна “Марица-изток” или до комбинирано въздействие на отделените от Инсталацията и от битовия сектор емисии от  SO2.

Дружеството е предприело мерки за ограничаване на масовия поток от серен диоксид за всички предписани от Компетентният орган случаи. През отчетния период са получавани редовно данните от АИС – Раковски в реално време, като за целта са отстранявани незабавно всички възникнали проблеми по връзката със системата. Със своевременните действия на представителите на Компетентният орган – РИОСВ гр. Хасково, всички категорично установени случаи по Условие 9.5.2.3 бяха  потвърдени и през отчетния период са изпълнени изискванията но Условие 9.5.2. от КР 41/2007 г.

ТЕЦ “Марица 3” извършва собствени непрекъснати измервания, съгласно изискванията на Глава 6 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и Инструкция № 1 от 03.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. В съответствие с изискванията на чл.3, ал.3 от Наредбата, системата за непрекъснати измервания е калибрирана от акредитирана лаборатория – Приложение 9.

Обобщена информация за резултатите от мониторинга са представени като част от ГДОС – Приложение 10.

Тъй като през 2008 г. котли ПКМ-12 не са работили, поради което не са извършени и собствените периодични измервания за тези източници. Извършено е измерване на стойностите на СО в димните газове на парогенератор ОР-380в, които  съгласно Условие 9.6.1.3. от КР се измерват на две години. Резултатите са приложени към доклада – Приложение 10.

При извършване на собствените измервания, са измерени и параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Годишните емисии на NOx, SO2  и прах, изпускани от котел ОР-380в, се определят, като се сумират техните маси, измерени за всяко денонощие от годината, при което, денонощната маса на всяко вещество, е определена на базата на обемната скорост в потока на димните газове.

Резултатите от мониторинга се документират и съхраняват за всяка календарна година отделно и се предоставят при поискване от компетентния орган. Съхранява се и информацията за: всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества; резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии; оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Не се извършват дейности по събиране и съхраняване, рециклиране, регенериране и разграждане на вещества, които нарушават озоновия слой в съответствие с чл.3 от Наредба за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой, както и производството, вносът, износът, пускането на пазара и използването на вещества, по Приложение 1 от Постановление № 254/30.12.1999г. Дружеството използва 1 бр. елегазов прекъсвач със серен хексафлуорид / SF6 /. В изпълнение на чл.37 от НАРЕДБА за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, приета с ПМС № 336 от 23.12.2008 г., обн., ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г., е изготвен и предоставен на компетентния орган отчет за 2008 год., съгласно Приложение №7 от същата Наредба – Приложение 11.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

ТЕЦ “Марица 3” АД извършва мониторинг на функционирането на всички пречиствателни съоръжения към Горивна инсталация с номинална топлинна мощност над 50 MW, в съответствие с технологичните инструкции и с изискванията на КР. Експлоатационният персонал разполага с технологична инструкция за експлоатация на всяко едно от пречиствателните съоръжения , посочени в условие 10.1.1.1. Инструкцията  включва списък на технологичните параметри, включително резервното оборудване,  редовното техническо поддържане на съоръженията, осигуряващо оптималната им  работа, действия при аварийни ситуации.

Прилага се и инструкцията за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа  на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Чрез колектор №1 се заустват в р. Марица-трета категория, като част от смесен поток производствени, битово-фекални и дъждовни води и съвместно с отпадъчните битово-фекални води от “Неохим” АД, площадка А, единствено в посочената в КР точка на заустване, тъй като ГПСОВ –гр. Димитровград, не е въведена в експлоатация. Няма промяна в координатите на пробоотборните точки, но поради промени в технологичната схема в Колектор №1 не постъпват води от дренаж на кондензно стопанство. По тази причина  пробоотборна точка 3 е суха и в емисионния контрол – Таблица 3, няма данни от измерване.

Честотата и обема на емисионния контрол,  количеството и качеството на заустваните отпадъчни води, съответстват на поставените в КР изисквания. Констатирано е едно превишение по показател БПК в проба от Пр.4, взета на 26.06.2008 г . Този отпадъчен поток включва само битово-фекални води от административни и хигиенно-битови помещения на производсвен корпус. Анализът на причините за установеното несъответствие и предприетите мерки са отразени в Протокол №1 на  Приложение 7.

Отпадъчните води в колектори №2 и №3, като част от смесен поток производствени, охлаждащи и дъждовни води се заустват също  в р. Марица -трета категория, в посочените в КР точки. Няма промяна на точките на пробовземане, на източниците на отпадъчни води и на пречиствателните съоръжения, посочените в КР.

През 2008 година, поради нарасналата използваемост на горивната инсталация, отчетените за годината отпадъчни дренажни води в точка на заустване №3 превишават значително разрешените стойности. Причината е, че поставените в КР годишнш лимити са разчетени при 4 000 работни часа годишно но горивната инсталация. През 2008 г. същата е работила 5 949,45 часа. Прилагайки ведомствената Инструкция за изчисляване на количествата заустени води на база постъпващите, се завишава и количеството на отпадъчните води в посочената точка на заустване. Налагащите се промени в годишните количества зауствани води са отразени в искането за промяна на КР. Останалите параметри на емисионния контрол – честота на контрола и индивидуални емисионни ограничения, са спазени. В две от пробите от Пр.7, взети на 26.06.2008 г. и 10.12.2008 г. е отчетено повишено рН, а във взетата на 10.12.2008 г. проба от Пр.6 е констатирано превишение по показател неразтворени вещества и желязо.  Причините за несъответствието и мерките за отстраняването са отразени в протоколите към Приложение 7. Резултатите от собствения мониторинг бяха потвърдени и от контролните измервания на РИОСВ – гр.Хасково и за несъответствията, на дружеството беше наложена санкция.

Спазени са всички изисквания към собствения мониторинг. Измерванията се извършват от акредитирана лаборатория – РЛ на ИАОС гр. Хасково по препоръчаните методи и процедури.

Водите от продувката на циркулационната охладителна система, отпадъчните води от ВПИ след неутрализационна шахта и дъждовните води от въглищно стопанство и от миене на производствените помещения в цех “Въглеподаване” след утаяване, се отвеждат единствено в затворената оборотна система на сгуропепелоизвоза.

Дружеството има изготвен авариен план. През отчетната година не са възниквали аварийни ситуации, по смисъла на Условие 10.1.3.2, изискващи уведомяване на РИОСВ и Басейнова дирекция. Съгласно Условие 3 от РВ№300125 от 09.08.2007 г. е необходим ежегоден химичен анализ на водата във водоизточника, за доказване на действителната му категория. В Приложение 12 са показани резултатите от собствения контрол на качеството на постъпващата от р. Марица вода.

Прилага се инструкцията за измерване на количествата зауствани отпадъчни води при работа на инсталацията, както и инструкцията за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Преките годишни емисии на  замърсителите в отпадъчните производствени води -  общ органичен въглерод и желязо, характерни за категорията промишлена дейност, изразени като килограма за година са:

Общ органичен въглерод – 15 409 кг/годишно

Желязо                                 -   338 кг/годишно

Отчетеният годишен масов обем от общ органичен въглерод и желязо е изчислен на база измерените от акредитирана лаборатория концентрации и измерения за Колектор №1 и изчисления за Колектори №2 и №3 обем на отпадъчни водни потоци.

Таксата за разрешено ползване на воден обект по реда на Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект е внесена.

Извършените проверки на пречиствателните съоръжения, стойността на контролираните параметри,  установените несъответствия и действията за отстраняването им от изпълнителския персонал са отразени в оперативните дневници и дневниците за дефекти на цехове “Химичен” и “Котлотурбинен”. В цех “Въглеподаване” са съставени протоколи – примерен отчет за м. август е показан в Приложение 13. Извършените проверки от отговорните лица са документирани в месечните отчети. За 2008 година:

| № | Пречиствателно съоръжение | Брой проверки | Брой несъответствия | Брой коригира-щи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утаителен басейн | 24 | 11 | 11 |
| 2 | Неутрализационна яма | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Сепарираща шахта | 52 | 0 | 0 |

Резултатите от контрола на канализацията са отразени в “Дневник за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа”. Извършени са две планови проверки – на пролет и есен, съгласно инструкцията. Няма констатирани несъответствия.

4.4. Управление на отпадъците

Извършеният планов ремонт през 2008 г. даде отражение и върху вида и количествата образувани отпадъци.

От разрешените за генериране 14 вида отпадъци, бяха образувани 8 вида, двата от които се образуват пряко от производствения процес – сгурия и пепел.

През отчетния период е спазена годишната норма за единица продукт и годишното количество на тези два вида отпадък. В рамките на отчетната година има констатирано две несъответствия по отношение на образуваното количество за единица продукт  пепел– през м. август и ноември. Вместо разрешените 0,133 t/MWh, са образувани 0,1406 t/MWh през м. август и 0,1355 t/MWh през м.ноември. Протоколите за констатираното несъответствие са приложени към доклада – Приложение 14.

Операторът събира на площадката единствено отпадъците, посочени в Условие 11.1. при спазване изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г. Не се приемат отпадъци от външни фирми. Всички отпадъци се събират и временно съхраняват разделно. Единствено сгурията и пепелта се депонират съвместно.

Образуваните през периода опасни отпадъци са събрани и съхранени по реда, регламентиран с Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни лампи, съдържащи живак и Наредба №3/1.ІV.2004г. за класификация на отпадъците.

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Временно се съхраняват единствено отпадъците, посочени в Условие 11.3.2. на определените с КР места, при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Оценката се извършва ежемесечно, от отговорните за управление на отпадъците лица /примерни отчети в Приложение 15/. През периода са извършени 60 проверки за състоянието на складовите площадки за временно съхранение на отпадъците, при които са констатирани и отстранени 2 несъответствия. Поради възникналата необходимост от промяна на площадката за съхраняване на отпадъци от черни метали, не бяха завършени мерките по привеждането й в съответствие. В ремонтната Програма за 2009 година са предвидени средства за изграждане на нова площадка, след съгласуване с Компетентните органи.

През 2008 г. са генерирани строителни, азбестосъдържащи отпадъци и отпадъци от желязо и стомана. Несъответствие е констатирано по количеството образувани черни метали. Причината е характера на плановия ремонт и бракуването на залежали в склада резервни части на машини и съоръжения, отдавна излезли от употреба. За констатираното несъответствие е изготвен и приложен Протокол - Приложение 14.

Образуваните отпадъци от желязо и стомана с временно съхранените от 2007 г. са предадени с договор на фирма, лицензирана за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали – “Ивонс Метал” ЕООД, гр. Димитровград. Транспортът на отпадъка е осъществен от фирмата. Излезлите от употреба живакосъдържащи лампи са временно съхранени на площадката. Дружеството има сключен договор с “Бал Бок –Инженеринг” – София, но през отчетния период не е предавал извън площадката от този вид отпадък.

В изпълнение на Условие 11.5.2. е направено проучване на възможността за предаване на изолационни материали, съдържащи азбест (17 06 01*), за оползотворяване или обезвреждане на лица, притежаващи разрешение по чл.37 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност. В Приложение 16 е показано копие от писмото. Фирма “Бал Бок –Инженеринг” – София отговаря на необходимите условия за договаряне. Сключването на договор бе отложено, тъй като след издаването на КР на общините, се появи възможност за обезвреждане при по-приемливи условия. Относно отработените йоннобменни смоли, дружеството все още не е генерирало такива.

Проучването от ръководството на дружеството на възможността да се предават за оползотворяване отпадъците, които се обезвреждат чрез депониране, не даде положителен резултат /Приложение 16/. От решаването на този проблем в голяма степен зависи бъдещето на централата. Очаква се през настоящата година да бъдат предприети активни действия на по-високо ниво.

Планът за привеждане на депата в съответствие с изискванията на Наредба №8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци е утвърден от компетентния орган. В посочения план и Програмата за управление на отпадъците е обосновано депонирането им без предварително третиране. От 15.11.2008 г. депата имат влязло в сила КР.

Системно се осъществява измерване и изчисляване на  количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на месечно количество образуван отпадък; месечно производство; месечно количество образуван отпадък за единица продукт (за сгурия и пепел); годишно количество; годишно количество за единица продукт (за сгурия и пепел), както и количествата временно съхранявани и предавани на външни фирми отпадъци.

Дейностите по управление на отпадъците се документират и докладват съгласно изискванията на Наредба №9/28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. Заведените отчетни книги се попълват редовно. Резултатите са докладвани в Таблици 4 и 5.

4.5. Шум

Съгласно КР №41/2007 г. измерванията на показателите на шума са с период от 2 години и през 2008 г. са извършени измервания.

Измерванията през последните четири години показват, че шумът по границата на площадката не достига нормата от 70  dB. Най-близките жилищни сгради се намират на разстояние повече от 1 km от площадката, като между тях има производствено-складови територии и зони, в които граничните стойности на еквивалентното ниво на шума е 70 dB, съгласно Приложение №2 на НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. Между жилищните обекти и централата е разположен и натоварен шосеен път. При това положение измерванията в най-близките жилищни и обществени сгради и райони не могат да определят влиянието на централата върху тях.

Тъй като производственият процес е непрекъснат, няма разлика в показателите на шум, измерени през нощта и през деня. Измерванията са направени от акредитирана лаборатория на ИАОС – гр. Хасково. Спазена е честотата на мониторинга – на всеки две години.

Не са установени несъответствия със заложените в КР максимално допустими нива. Резултатите се документират и съхраняват.

Няма оплаквания на живущи  около площадката.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Не се отвеждат пряко или непряко вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. В отчетените в т.3.3.4 от настоящия ГДОС периодични проверки са включени и тези от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито.

Дружеството разполага с достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места. През отчетния период не са констатирани разливи от нефтопродукти или химични вещества от съоръжения и тръбопроводи, монтирани на открито. Откритите течове са в обваловани зони или закрити помещения и пропуските са отстранени в рамките на работната смяна и съгласно инструкцията за отстраняване на разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

Товаро- разтоварните дейности, които биха могли да доведат до течове, се извършват на определените за това места, осигурени против разливи и течове.

Собственият мониторинг на подземни води се извършва на места, в срокове, по методи за анализ и по показатели, определени в КР. Анализите се извършват от акредитирана лаборатория - РЛ на ИАОС, гр. Хасково.

В приложения към настоящия доклад протокол №3 / Приложение 7/ е извършен анализ на съответствието за 2008 г.

Съгласно КР41/2007 г., честотата на мониторинга на почви е 3 години. През 2006 г. са извършени и докладвани резултатите от измерванията. Постоянните пунктове за мониторинг - Пп1, Пп2 и Пп3 са означени с табели, с посочените в Заявлението за КР координати. Наблюдават се показателите, записани в КР, с определената честота и по препоръчаните методи за анализ. Анализите се извършват от РЛ на ИАОС, гр. Хасково.

Установените разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) са отразени в Дневник за установяване на разливи от вредни и опасни вещества, който се води и съхранява от отговорните по условията на разрешителното лица.

През отчетния период не са възниквали аварийни ситуации, които биха могли да предизвикат замърсяване на подземните води или почвите. Но резултатите от мониторинга на подземните води показва, че е нарушен екологичният праг по показатели мед, арсен, селен, а по показател желязо, е превишен и прага на замърсяване.

За почвите, като базови показатели се приемат тези, от измерването през 2006 година, тъй като няма данни за предишни измервания в определените с КР пробовземни точки.

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР /ИППСУКР/

Използваните през 2008 г. горивни смеси осигуряват изпълнението на поставените в КР норми за емисии от прах и серен диоксид. Допуснатата наднормена концентрация за м.януари, се дължи на възникнало к.с. в три от полетата на филтъра и не е свързано с качеството на горивото.

Измервателната апаратура за води е монтирана още през 2005 г. През същата година е подменена и багерна помпа. За подобряване на надеждността на разходомерите за вода, бе сключен договор за сервизно обслужване с фирмата-доставчик на устройствата.

Дружеството има готовност за включване на битово-фекалните отпадъчни води в ГПСОВ, след въвеждането й в експлоатация.

След направените проучвания, дружеството взе решение за предаване на азбестосъдържащите отпадъци за обезвреждане извън площадките на централата. Към датата на изготвяне на доклада има сключен договор с община Хасково за депониране на този вид отпадък.

Физико-механичният анализ на сгуропепелината показва, че същата може да бъде използвана в строителството. Досега правените проучвания не са осигурили пазар за оползотворяване. През настоящата година ще продължат действията по реализиране на тази възможност. Направени са и необходимите проучвания за защита от разпрашаване на сгуроотвалите. След утвърждаване на Плана за привеждане в съответствие с Наредба №8 на сгуроотвали “Горен бюк” и “Галдушки ливади”, започна изграждането на инсталация за оросяване на сгуроотвалите.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

В предстоящия петгодишен период не се предвижда извеждане на Инсталацията от експлоатация.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

През отчетния период не са настъпвали аварии, водещи до нарушаване параметрите на околната среда или човешкото здраве. Описаните в Таблица 9 инциденти са свързани с надвишаване на емисиионни норми по компоненти на околната среда.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

В дружеството няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията за отчетната 2008 година.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS № | Замърсител | Пределни количества за изпускане (колона 1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха (колона 1а) kg/година | във водата (колона 1б) kg/година | в почвата (колона 1в) kg/година |
| 2 | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | - (80886) M | — | — |
| 3 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 628 330 000 М | — | — |
| 8 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 891 850 M | — | — |
| 11 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 41 842 344 M | — | — |
| 76 |  | Общо органичен въглерод (TOC) (като общо C или COD/3) | — | - (15 409) М | — |
| Годишното количество емитиран общ прах за 2008 г. е 173 376 кг. |

# Таблица 2. Емисии  в атмосферния  въздух

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Въглероден диоксид | mg/Nm3 | - | - | - | Не се изисква | Няма НДЕ |
| Серни оксиди | mg/Nm3 | 12 000 | 10 902.3 | - | непрекъснат | 100 |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 600 | 257.51 | - | непрекъснат | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | 45.013 | - | непрекъснат | 85,46 |
| Въглероден оксид | mg/Nm3 | 250 | - | 21.0 | 1път на 2 години | 100 |

Изчислената концентрация на въглероден диоксид, съобразно измерения годишен обем на димните газове от СНИ и изчисленото количество СО2 на база изразходваното гориво, е 189 093 mg/Nm3.

Емисиите от прах, серни и азотни оксиди са определени по отчетените от СНИ данни за 2008 година.

Емисията от СО е измерена от акредитирана лаборатория на ИАОС – гр. Хасково.

# Таблица 3.1.1. Емисии в отпадъчни води  (битовофекални и дъждовни) във водни обекти / канализация – Колектор1, пробоотборна точка 1

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Няма | - | Не е предвиден | - |
| Дебит на отпа-дъчните води в Колектор1 | m3/ден m3/час m3/год. | 1 082 75 395 000 | 718 30 262 800 |  | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 7,82 7,91 | 2 пъти годишно | Да Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 5,6 <5* |  | Да Да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 22,1 1,33 |  | Да Да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 91 14 |  | Да Да |
| Други | - | - | - | - | - |

# Таблица 3.1.2. Емисии в отпадъчни води (битовофекални и дъждовни)  във водни обекти / канализация - Колектор1, пробоотборна точка 2

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Няма | - | Не е предвиден | - |
| Дебит на отпа-дъчните води в Колектор 1 | m3/ден m3/час m3/год. | 1 082 75 395 000 | 718 30 262 800 |  | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 7,37 7,51 | 2 пъти годишно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 8,8 <5* |  | Да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 12,85 1,05 |  | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 74 11,0 |  | Да |
| Други |  |  | - | - | - |

# Таблица 3.1.3. Емисии в отпадъчни води (битовофекални и дъждовни) във водни обекти / канализация Колектор1, пробоотборна точка 4

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Няма | - | Не е предвиден | - |
| Дебит на отпа-дъчните води в Колектор 1 | m3/ден m3/час m3/год. | 1 082 75 395 000 | 718 30 262 800 |  | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 7,79 7,81 | 2 пъти годишно | Да Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 11,2 42,5 |  | Да да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 32,9 5,84 |  | Не да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 86,0 64 |  | Да да |
| Други |  |  |  | - | - |

# Таблица 3.1.4. Емисии в отпадъчни (битовофекални и дъждовни) във водни обекти / канализация -  Колектор1, пробоотборна точка 5

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Няма | - | Не е предвиден | - |
| Дебит на отпа-дъчните води в Колектор 1 | m3/ден m3/час m3/год. | 1 082 75 395 000 | 718 30 262 800 |  | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 7,63 7,64 | 2 пъти годишно | Да Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 53,2 <5* |  | Да да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 11,5 1,14 |  | Да Да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 74,07 12,0 |  | Да да |
| Други |  |  |  |  |  |

# * - граница на определение на метода

# Таблица 3.2. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, и дъждовни) във водни обекти / канализация Колектор2, пробоотборна точка 6

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | - | 19,15 | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 1 556 150 568 000 | 1 256 78 459 679 |  | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 7,81 7,53 8,49 7,73 | 4 пъти годишно | Да Да Да Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 8,0 6,0 <5* 124,5 | 4 пъти годишно | Да Да Да Не |
| БПК | mg/dm3 | - | - | - | - |
| ХПК | mg/dm3 | - | - | - | - |
| Други- желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,1494 0,2420 0,1946 2,0444 | 4 пъти годишно | Да Да Да Не |
| нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,2 0,80 0,60 0,80 | 4 пъти годишно | Да Да Да Да |

# * - граница на определение на метода

# Таблица 3.3. Емисии в отпадъчни води (производствени) във водни обекти Колектор3, пробоотборна точка 7

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | - | 5,44 | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 657 90 240 000 | 976 60 356 966 |  | не да не |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 8,927 9,12 8,90 9,15 | 4 пъти годишно | Да Не Да Не |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | <5* <5* <5* 6,0 | 4 пъти годишно | Да Да Да Да |
| БПК | mg/dm3 | - | - | - | - |
| ХПК | mg/dm3 | - | - | - | - |
| Други- желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,1456 0,0735 0,0856 0,098 | 4 пъти годишно | Да Да Да Да |
| Нефтопро-дукти | mg/dm3 | 10 | 0,40 0,40 1,0 <0,3* | 4 пъти годишно | Да Да Да Да |

# * - граница на определение на метода

# Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Тип отпадък | код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на пло-щадката | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма, | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР | Реално измерени | Количестваопределени с КР | Реално измерени |  |  |  |
| - | - | t/у | t/у | t/MWh | t/MWh | t | t | - |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли(с rключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 1150 | 7 901 | 0,00182 | 0,0127 | 0 | - | Да/да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища (пепел от електрофилтрите) | 10 01 02 | 83 200 | 71 111 | 0,133 | 0,114 | 0 | - | Да/да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 40m3 |  | - | - | 0 | - | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 10 01 | 5 000 1/10у | - | - | - | 0 | - | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 150 | 244 | - | - | 114 - №52 | 279 – “Ивонс метал” ООД | Не |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 0,5 | 0 | - | - | - |  | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 8,8 | 0 | - | - | 3,0-№56 |  | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,7 | 0 | - | - | 0,3- №55 |  | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 10,5 | 0 | - | - | 3,5- №57 |  | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 15 | 0,5 | - | - | 3,5/14м3/ №51 |  | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.2 | 0,137 | - | - | 0,137 - №54 |  | Да |
| Бетон | 17 01 01 | 200 | 70 | - | - | 0 | 70- собствен транспорт | Да |
| Тухли | 17 01 02 | 25 | 5 | - | - | 0 | 5- собствен транспорт | Да |
| Керемиди, плочки, фаянсови изделия | 170103 | 45 | 16 | - | - | 0 | 16-собствен транспорт | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 350 | 300 | - | - | 0 | “Титан” | Да |

Посочен е номера на площадката за временно съхраняване на отпадъка

# Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли(с изклю-чение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | Не | Да | - | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища (пепел от електрофилтрите) | 10 01 02 | Не | Да | - | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | Не | Не | “Ивонс метал” ООД | Да |
| Бетон | 17 01 01 | Не | Не | Община Димитровград | Да |
| Тухли | 17 01 02 | Не | Не | Община Димитровград | Да |
| Керемиди, плочки, фаянсови изделия | 170103 | Не | Не | Община Димитровград | Да |

Таблица 6. Шумови емисии – измерване нивата на шума по границите на производствената площадка на ТЕЦ “Марица 3” АД – Протокол №1023/10.11.2008 г.

| Място на измерването | Ниво но звуково налягане в dB(A) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| По оградата –т.1 | 53,6±0,3 | деня | Да |
| По оградата –т.2 | 59,9±0,3 | деня | Да |
| По оградата –т.3 | 62,8±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.4 | 58,4±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.5 | 56,1±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.6 | 64,3±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.7 | 68,2±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.8 | 59,3±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.9 | 53,5±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.10 | 49,0±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.11 | 43,8±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.12 | 45,1±0,3 | деня | Да |

Таблица 6 -1. Еквивалентното ниво на шума Led /dBA/, в избрани точки, разположени по предварително очертан контур, ограждащ основните съоръжения на производствената площадка

Таблица 6-1

| ИТ№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Led, dBA | 53,8 ±0,3 | 55,2 ±0,3 | 51,3 ±0,3 | 56,8 ±0,3 | 63,0 ±0,3 | 68,4 ±0,3 | 67,0 ±0,3 | 66,5 ±0,3 | 68,9 ±0,3 | 67,7 ±0,3 | 68,3 ±0,3 | 63,2 ±0,3 | 59,8 ±0,3 |

Средното ниво на шума по измерителния контур е 62,3 dBA.

Изчисленото ниво на общата звукова мощност, излъчвана от въображаем точков източник, разположен в геометричния център е 114,2±4,6 dBA.

# Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо-вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг (g/l | Честота на мони-торинг | Съотве-тствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Екологичен праг, (g/l | Праг на за-мърсяване, (g/l |  |  |  |
| рН | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | - | - | 7,03±0,02 7,26±0,02 7,24±0,02 | 1 година | Да Да Да |
| Мед | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 30 | 100 | <18* 49±3 <18* | 1 година | Да Не Да |
| Арсен | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 10 | 30 | 5,7±0,1 17,5±0,2 <0,27* | 1 година | Да Не Да |
| Желязо | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 50 | 200 | 4523,5±629 1689,5±235 367,5±51 | 1 година | Не Не Не |
| Олово | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 30 | 200 | <4* 5,0±0,3 13±0,1 | 1 година | Да Да Да |
| Селен | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 0,5 | 5 | <0,30* 1,27±0,2 0,75±0,14 | 1 година | Да Не Не |
| Кадмий | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 1 | 5 | <4* <4* <4* | 1 година | Да Да Да |
| Нефто-продукти | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 50 | 500 | 800±40 600±30 <300* | 1 година | Не Не Да |

# Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР, mg/kg | Пробо-вземна точка | Резултати от мониторинг mg/kg | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Съгласно КР41/2007 г., честотата на мониторинга е 3 години.

През 2006 г. са извършени и докладвани резултатите от измерванията.

# Таблица 09. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.01.2008г. | Изкл.поле №8 | Късо съединение в бункера. | Опити за сработване на бункера – неуспешни. | Отстраняване при спи-ране на инсталацията. | РИОСВ-Хасково. |
| 18.01.2008г. | Разтоварени полета №6 №8 и №12. | Скъсено изол. разст. в бункера | Опити за сработване на бункера – неуспешни. | Отстраняване при спи-ране на инсталацията. | РИОСВ-Хасково. |
| 11.03.2007г. | Наднормени неоргани-зирани прахови емисии от депо”Горен бюк”. | Висока скорост на северен вятър. Депото е неработещо. | Уточнен източника и причините. | Оросяване на неработе-щите секции в сухия пе-риод на годината. | РИОСВ-Хасково. |
| 09.03.2008г. | Периодични пробиви в поле №6 - ниска ефективност. | Скъсено изол. разст. в бункера, предизвиква-що нетрайно к.с. | Периодична проверка за включване и натоварване. | Отстраняване при спи-ране на инсталацията. | РИОСВ-Хасково. |
| 23.03.2008г. | Периодични пробиви в поле №4 - ниска ефективност. | Скъсено изол. разст. в бункера, предизвиква-що нетрайно к.с. | Периодична проверка за включване и натоварване. | Отстраняване при спи-ране на инсталацията. | РИОСВ-Хасково. |
| 15.06.2008г. | Периодични пробиви в полета №6 и №8, ниска ефективност на остана-лите след пуск. | Скъсени изол. разст. в полетата, предизвикано от висока влажност. | Периодична проверка за включване и натоварване. | При работа, полетата се самоподсушават от тем-пературата на газа. | РИОСВ-Хасково. |
| 27.06.2008г. | Пропуск от МПП на К4. Съоръжението е спряно аварийно. | Високата влажност на димните газове поради пропуска. | Спиране на съоръжението | Отстраняване на пропуска. | РИОСВ-Хасково. |
| 01.07.2008г. | Ниска ефективност на прахоулавяне. | Висока влажност след ремонт и измиване. | Работа на ръчен режим на управление на проблемните полета. | При работа, полетата се самоподсушават от тем-пературата на газа. | РИОСВ-Хасково. |
| 13.08.2008г. | Изключват полета №6 и №8. | Скъсени междуелектод-ни разстояния в полета №6 и №8 | Периодична проверка на състоянието чрез включване. | Отстраняване при спи-ране на инсталацията. | РИОСВ-Хасково. |
| 17.09.2008г. | Ниска ефективност на прахоулавяне. | Висока влажност след ремонт и измиване. | Работа на ръчен режим на управление на проблемните полета. | При работа, полетата се самоподсушават от тем-пературата на газа. | РИОСВ-Хасково. |
| 26.06.2008г. | Измерено рН на дренажни води – 9,12 ед. | Състава на депонирания отпадък. | няма. | Изгражда се система за улавяне на дренажните води. | РИОСВ-Хасково. |
| 01.10.2008г. | Пропуск от ПП на К4. Съоръжението е спряно аварийно. | Високата влажност на димните газове поради пропуска. | Спиране на съоръжението | Отстраняване на пропуска. | РИОСВ-Хасково. |
| 04.10.2008г. | Периодични пробиви в поле №6, ниска ефек-тивност на останалите след пуск. | Скъсени изол. разст. в полетата, предизвикано от висока влажност след ремонт и измиване. | Периодична проверка за включване и натоварване. | При работа, полетата се самоподсушават от тем-пературата на газа. | РИОСВ-Хасково. |
| 12.10.2008г. | Изключено поле №8. | Нетрайно к.с. в бункера. | Периодична проверка. Работа на ръчен режим. | Ремонт при спиране на инсталацията. | РИОСВ-Хасково. |
| 01.11.2008г. | Неустойчив режим на полета №8 и №12. | К.с. в бункера. | Периодична проверка. Работа на ръчен режим. | Ремонт при спиране на инсталацията. | РИОСВ-Хасково. |
| 10.12.2008г. | Измерено рН на дренажни води – 9,15 ед. | Състава на депонирания отпадък. | няма. | Изгражда се система за улавяне на дренажните води. | РИОСВ-Хасково. |
| 15.12.2008г. | Ниска ефективност на прахоулавяне. | Висока влажност след ремонт и измиване. | Работа на ръчен режим на управление на проблемните полета. | При работа, полетата се самоподсушават от тем-пературата на газа. | РИОСВ-Хасково. |

# Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.03.2008 г. | Г-жа Тенева | Неорганизирани прахови емисии от осушената секция на сгуроотвал “Галдушки ливади” | Проверка на място. | Изграждане на система за оросяване на сгуроотвала. | РИОСВ – гр. Хасково |

# В дружеството не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР. В таблицата е отразен сигнала, изпратен до РИОСВ – гр. Хасково.