“ПРОГРЕС” АД – СТАРА ЗАГОРА

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА (ГДОС)

за изпълнението на дейностите за периода юли-декември 2007 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №133/2006 г.

Стара Загора, март

2008г.

Прогрес АД

Съдържание

3.1  УВОД .............................................................................................................................. 4 стр.

    - Име на инсталацията, за която е издадено КР ...................................................... 4 стр.

    - Адрес по местонахождение на инсталацията ....................................................... 4 стр.

    - Регистрационен номер на разрешителното .......................................................... 4 стр.

    - Дата на подписване на Комплексно разрешително ............................................. 4 стр.

    - Дата на влизане в сила на КР ................................................................................. 4 стр.

    - Притежател на разрешителното ............................................................................ 4 стр.

    - Телефон, факс и е-mail на оператора/инсталацията ............................................ 4 стр.

    - Имена на лицата за контакт ................................................................................... 4 стр.

    - Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията ........... 5 стр.

    - Производствен капацитет на инсталацията ......................................................... 5 стр.

    - Организационна структура на предприятието, отнадяща се до управлението на

околната среда ......................................................................................................... 6 стр.

    - РИОСВ, отговаряща за разрешителното .............................................................. 6 стр.

    - Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията ........... 6 стр.

  - СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  ................................. 7 стр.

  - ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ ................................................................................. 8 стр.

    - Използване на вода .................................................................................................. 8 стр.

    - Използване на енергия ............................................................................................ 9 стр.

    - Използване на суровини, спомагателни материали и горива ............................. 9 стр.

    - Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива ............................ 11 стр.

4.   ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА ... 12 стр.

4.1    Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества/ЕРЕВВ/...... 12 стр.

4.2    Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух ............................................... 13 стр.

4.3    Емисии на вредни  и опасни вещества в отпадъчните води .................................. 14 стр.

4.4    Управление на отпадъците ........................................................................................ 14 стр.

4.5    Шум ............................................................................................................................. 15 стр.

4.6    Опазване на почвата и подземните води от замърсяване ...................................... 16 стр.

5.   ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ........................................... 16 стр.

6.   ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ

ТЯХ ................................................................................................................................. 17 стр.

7.   СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И

ВЪЗРАЖЕНИЯ ............................................................................................................ 17 стр.

8.  ДЕКЛАРАЦИЯ ............................................................................................................. 18 стр.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 07-12.2007г, за които е предоставено

Комплексно разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД

Прогрес АД

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

„Прогрес” АД притежава Комплексно разрешително/КР/ №133/2006г., което влиза в сила от 14.07.2007г. и настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл.125, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.2 от КР, съгласно които Дружеството се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ – Стара Загора Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образец на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-1535/30.12.2003г. „Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в бази данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно Директивата на КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества(EPER) и Протокола на Икономическата Комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR). Освен това включва резултатите от проведения собствен мониторинг за периода от юли до декември 2007г., както и обобщена информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад – запазена е също номерацията на разделите и таблиците.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 07-12.2007г, за които е предоставено

Комплексно разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД

Прогрес АД

3.1 УВОД

3.1.1 Име на инсталацията, за която е издадено Комплексното разрешително

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Индукционни пещи 4 броя;

- Индукционна пещ 1 брой;

- Индукционна пещ 1 брой с два индуктора,

са разположени на площадката на „Прогрес” АД, Индустриална зона,

гр.Стара Загора 6000,  България.

3.1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията

„Прогрес” АД, Индустриална зона, гр.Стара Загора 6000,България.

3.1.3 Регистрационен номер на разрешителното

Комплексно разрешително №133/2006г.

3.1.4 Дата на подписване на Комплексното разрешително

25.06.2007г.

3.1.5 Дата на влизане в сила на Комплексното разрешително

14.07.2007г.

3.1.6 Притежател на разрешителното

„Прогрес” АД

3.1.7 Телефон, факс и e-mail на оператора/инсталацията

България

Стара Загора 6000

Индустриална зона

Тел.   +359 42 605 697

Факс  +359 42 605 661

E-mail:contact@progress-sz.com

3.1.8 Имена на лицата за контакт, адреси, телефони и E-mail:

инж.Веселина Колева  – инженер ЕМО и отговорник КР

инж.Светлана Гьокова – ръководител КЛИ

инж.Веселина Колева                                             инж.Светлана Гьокова

България                                                                  България

Стара Загора 6000                                                   Стара Загора 6000

Индустриална зона                                                 Индустриална зона

Тел.   +359 42 632 807 в.287                                   Тел.   +359 42 632 807 в.264

GSM 0889/ 85 14 99                                                GSM 0889/ 69 90 64

E-mail:koleva@progress-sz.com                                   E-mail:svetlana_2005@abv.bg

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 07-12.2007г, за които е предоставено

Комплексно разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД

Прогрес АД

3.1.9 Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

На производствената площадка на „Прогрес” АД през периода юли-декември 2007г. са извършвани следните дейности:

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Топене на метал:

- Индукционни пещи 4 броя;

- Индукционна пещ 1 брой;

- Индукционна пещ 1 брой с два индуктора.

Предмет на дейност на фирмата е производство  на чугунени отливки. Заводът е пуснат в редовна експлоатация през 1968 година.

За производство на чугунени отливки се използват като суровини: чугун леярски на блок, чугунени отпадъци и стоманени отпадъци.

Технологичната схема включва следните процеси:

Посредством мостов кран металната шихта, съставена от посочените по-горе суровини постъпва в участък „Топилен“. Стопеният метал се разлива в кранова кофа, която с помощта на  електроповдигач се транспортира в три участъка: участък „Конвейер“, участък „Тежки отливки“ и АФЛ, където течният метал се налива в готови форми.

С палети отливките се пренасят в участък „Чистачен“ за почистване, а отработената смес по транспортни ленти постъпва в участък „Смесеподготовка“.

Почистването на отливките става в участък „Чистачен“. Почистените отливки се транспортират до поле за очистване на остатъците от наливни системи, което се извършва с ъглошлайф машини и стационарни шмиргели.

Готовите отливки се сортират по клиенти в метални палети или дървени опаковки и постъпват в склада за готова продукция за експедиция.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Топене на алуминиеви сплави:

- Тигелна пещ 1 брой

Моделно-сърцевата екипировка, която се изработва от алуминиева сплав , предварително се подготвя, като получената готова алуминиева сплав се стопява в тигелна пещ и се отлива в готовите форми. Така получената отливка се обработва в „Моделен“ участък“ и монтира на формовъчните блани.

    - Производствен капацитет на инсталацията.

Леярна за черни метали с производствен капацитет 47,43t/24h и 12 000t/у готова продукция

Топене на метал:

- Индукционни пещи 4 броя всяка с капацитет 10 t стопен метал;

- Индукционна пещ 1 брой с капацитет 3 t стопен метал;

- Индукционна пещ 1 брой с два индуктора с общ капацитет 5 t стопен метал

Топене на алуминиеви сплави:

- Тигелна пещ 1 брой с капацитет 2t/24h.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 07-12.2007г, за които е предоставено

Комплексно разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД

Прогрес АД

- Количество произведена продукция през периода юли-декември 2007г. при работа на инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Топене на метал в Леярна за черни метали:

| Месец | Произведена продукция по марки чугун в t |
| --- | --- |
|  | GJL 200 | GJL 300 | GJS 500 |
| Юли | 514,740 | 354,909 | 110,755 |
| Август | 359,224 | 191,583 | 119,184 |
| Септември | 354,691 | 323,796 | 138,032 |
| Октомври | 479,940 | 412,412 | 154,342 |
| Ноември | 372,469 | 397,435 | 173,560 |
| Декември | 427,303 | 198,839 | 118,885 |
| Общо: | 5202,099 t |

- Инсталация извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС

Топене на алуминиеви сплави:

| Месец | Норма по КР, t/24h | Стопено количество Al сплав, t/24h | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- |
| Юли | 2t/24h | 0,209 | Да |
| Август | 2t/24h | 0,242 | Да |
| Септември | 2t/24h | 0,207 | Да |
| Октомври | 2t/24h | 0,195 | Да |
| Ноември | 2t/24h | 0,195 | Да |
| Декември | 2t/24h | 0,115 | Да |
| Общо: | 1,163 t | Да |

    - Организационна структура на Фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда.

    - РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – Стара Загора 6000

Ул.”Стара планина” №2

    - Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Гр.Пловдив 4000

Ул.”Булаир” №26

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 07-12.2007г, за които е предоставено

Комплексно разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД

Прогрес АД

  - СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

СПИСЪК НА ЛИЦАТА И ТЕХНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ УСЛОВИЯТА В КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО, СЪГЛАСНО УСЛОВИЕ 5 ОТ КР

| № | Име, презиме, фамилия | Длъжност | Работно място | Отговорност по условията на КР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | инж.Веселина Колева Колева | ИнженерЕМО,Отг.КР, Отг.ГЗ и ППО | Администрация | усл.5.5.1, усл.5.7.2, усл.5.7.3, усл.5.8.2, усл.5.8.3, усл.5.8.5, усл.5.8.6, усл.5.8.7, усл.5.8.8, усл.5.8.11, усл.5.8.12, усл.5.8.13, усл.8.3.4.9, усл.9.3.2, усл.9.3.3, усл.9.4.3, усл.11.1.3, усл.11.2.7, усл.11.3.20, усл.11.3.21, усл.11.4.3, усл.11.5.10,усл.11.6.5, усл.11.7.2, усл.11.7.3, усл.13.7.1.4, усл.13.7.2.4,усл.14.2, усл.14.4 |
| 2. | инж.Таньо Вътев Танев | Ръководител енергетична поддръжка | Администрация | усл.5.8.9, усл.8.1.4, усл.8.1.5, усл.8.1.7.1, усл.8.1.7.2, усл.8.2.3.1, усл.8.3.4.10, усл.9.3.2, усл.9.3.3, усл.10.1.1.1, усл.10.1.4.2, усл.11.1.3, усл.11.7.2 |
| 3. | инж.Деян Господинов Деков | Ръководител механична поддръжка | Механици работилница | усл.5.8.1, усл.8.3.4.8, усл.9.1.1.1, усл.9.1.4.1, усл.9.2.2, усл.9.3.2, усл.9.3.3, усл.11.1.3, усл.11.7.2, усл.12.2.2, усл.12.2.3, усл.13.2, усл.13.4 |
| 4. | инж.Светлана Ангелова Гьокова | Ръководител КЛИ | Администрация | усл.5.8.10, усл.10.1.4.3, усл.10.1.4.4, усл.11.9.1. |
| 5. | Димитър Петров Манчев | Организатор производство | Топилен участък | усл.8.2.2, усл.11.1.3, усл.11.5.10, усл.11.7.2, усл.15.3 |
| 6. | Бончо Господинов Желязков | Организатор производство | Сърцарен участък | усл.9.4.3, усл.11.1.3, усл.11.7.2, усл.13.4 |
| 7. | Гочо Колев Георгиев | Организатор производство | Строителен участък | усл.11.1.3, усл.11.7.2 |
| 8. | Петър Колев Колев | Организатор производство | Чистачен участък | усл.11.1.3, усл.11.7.2, усл.15.1 |
| 9. | Рахни Господинов Рахнев | Организатор производство | Тежък участък | усл.11.1.3, усл.11.7.2, усл.15.3 |
| 10. | Христо Кирилов Нейков | Н-к цех „Моделен” | Моделен участък | усл.11.1.3, усл.11.7.2 |
| 11. | Красимир Димитров Иванов | Шлосер по ремонт в ЛЦ | ВиК | усл.8.1.3, усл.10.1.1.1 |
| 12. | инж.Йордан Запрянов Арнаудов | Ръководител КТБ | Администрация | усл.8.1.7.1, усл.8.2.3.1, усл.8.3.2.1 |
| 13. | инж.Васил Василев Стоилов | Зам.ПД | Администрация | усл.8.2.3.2, усл.8.3.2.2 |
| 14. | Румяна Киркова Йорданова | Управител склад | Склад №2 | усл.11.1.3, усл.13.4 |
| 15. | Динка Митева Петрова | Управител склад | Склад №1 | усл.8.3.4.8, усл.13.4 |
| 16. | Иван Вълев Карушков | Монтьор на МПС | Автомонтьори работилница | усл.11.1.3, усл.11.7.2 |
| 17. | инж.Пламен Петров Петков | Организатор производство | АФЛ | усл.11.1.3, усл.11.7.2, усл.15.1 |
| 18. | инж.Антон Генчев Иванов | Ръководител КИПиА | КИПиА | усл.9.3.2 |
| 19. | инж.Диана Мартинова Колева | Химик КЛИ | Администрация | усл.11.9.1. |
| 20. | Веселина Недялкова Васева | Химик КЛИ | Администрация | усл.5.8.2, усл.10.1.4.3, усл.10.1.4.4 |
| 21. | Тончо Димитров Тончев | Организатор производство | Смесоподготовка | усл.13.4 |
| Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 07-12.2007г, за които е предоставено Комплексно разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД |  |  |

Персонала, включен в Системата за управление на околната среда организира, контролира и извършва конкретни дейности за изпълнение условията в Комплексното разрешително. През периода юли-декември 2007г. дейностите по управление на околната среда включват:

  - Изпълнение на Инвестиционната програма за привеждане на дейността на

„Прогрес” АД в съответствие с условията на КР;

  - Ежегодно определяне обучението на персонала/лицата, въз основа на изготвена Програма за обучение, която се актуализира при промяна на потребностите от обучение;

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 07-12.2007г, за които е предоставено

Комплексно разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД

Прогрес АД

  - Информацията, касаеща цялостната дейност по КР е достъпна за всички служители. Поддържа се актуален списък на всички органи, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на КР;

  - Актуален списък  с нормативните документи и всички инструкции, касаещи компонентите на околната среда, се съхранява при Отговорник КР;

  - Прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с КР, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и изземване на невалидна документация;

  - Спазват се инструкциите за експлоатация и поддръжка на инсталацията, съгласно КР и ISO 9001:2000.

  - Сравняване на регистрираните показатели с нормите, извършване на оценка за съответствие и предприемане на коригиращи действия при необходимост;

  - Предотвратяване на аварийни ситуации се извършва, чрез редовна поддръжка на технологичното оборудване. При възникване на авария се изпълняват действията описани подробно в Плана по Гражданска защита;

  - Всички данни от наблюдението на емисионните и технически показатели, оценка на съответствието и предприеманите коригиращи действия се описват в Дневници, които се съхраняват при Отговорник КР;

  - Резултатите от проведения собствен мониторинг се докладва ежегодно в РИОСВ в Годишен доклад за изпълнение на дейностите в КР;

  - Актуализация на СУОС се извършва при актуализация или изменение на издаденото Комплексно разрешително или след издаването на ново такова.

  - ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.3.1 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА

В „Прогрес” АД са изготвени инструкции за експлоатация и поддръжка на водопроводната мрежа на площадката и експлоатация и поддръжка на оборотните охлаждащи системи към индукционните пещи в Леярна за черни метали, съгласно ISO 9001:2000. Необходимото количество вода се добива от собствени водоизточници ТК№1 и ТК№2, съгласно Разрешително за водоползване №300917/24.06.2005г, като ТК№2 се използва за охлаждане на индукционните пещи, а ТК№1 за други цели /хигиенизиране на площадката/. За отчитане на изразходваното количество вода за охлаждане на индукционни пещи от ТК№2 са монтирани два нови водомера обозначени на схемата в Приложение № 2 с номера 5 и 6.

За периода юли-декември 2007г. не са установени несъответствия по условие 8.1.7.2 между измерените количества вода и определената разходна норма в Комплексното разрешително и не са предприемани коригиращи действия.

- Количества свежа вода за охлаждане при работа на инсталацията, определени с

КР

| Инсталация | Количество, m3/единица продукт | Количество, m3/у |
| --- | --- | --- |
| Леярна за черни метали | 5 | 63 072 |

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 07-12.2007г, за които е предоставено

Комплексно разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД

Прогрес АД

Табл.3.3.1(Условие 8.1.2) Разход на вода през периода юли-декември 2007г. и оценка на

съответствието за количествата изразходвана вода за охлаждане в Леярна за черни

метали

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК №2 | 63 072 m3/у | 5 m3 | 14243 m3/у | 2,74 m3 | Да |

3.3.2 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Прилагането на инструкциите за експлоатация и поддръжка на оборудването, съгласно ISO 9001:2000 е свързано с подобряване ефективността на съоръженията, което от своя страна води до ефективност на инсталацията по отношение употребата на електроенергия.

За периода юли-декември 2007г. не са установени несъответствия по условие 8.2.3.2 между измерените количества енергия и определената разходна норма в Комплексното разрешително и не са предприемани коригиращи действия.

- Количество електроенергия за работа на инсталацията, определена с КР

| Наименование на инсталацията | Електроенергия за единица продукт(MWh/t) |
| --- | --- |
| Леярна за черни метали | 2,94 - 3,26 |

Табл.3.3.2 (Условие 8.2.1) Консумация на електроенергия през периода юли-декември 2007г. и оценка на съответствието за количествата изразходвана енергия в Леярна за черни метали

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2,94 – 3,26 (MWh/t) | 2,2316 (MWh/t) | Да |

3.3.3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА

За периода юли-декември 2007г. не са установени несъответствия по условие 8.3.2.2 между изразходваните количества суровини, спомагателни материали и горива с определената разходна норма в Комплексното разрешително и не са предприемани коригиращи действия.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 07-12.2007г, за които е предоставено

Комплексно разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД

Прогрес АД

Табл. 3.3.3.1(Условие 8.3.1.1) Консумация на суровини през периода юли-декември 2007г.  и оценка на съответствието за количествата изразходвани в Леярна за черни метали

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР t/у | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество t/у | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леярски чугун GJL 200 | 5 883 | 0,18 | 2858,835 | 0,169 | Да |
| Леярски чугун GJL 300 |  | 0,84 |  | 0,747 | Да |
| Леярски чугун GJS 500 |  | 1,27 |  | 1,193 | Да |
| Собствен възврат /скрап/GJL 200 | 6 740 | 0,39 | 3313,053 | 0,383 | Да |
| Собствен възврат /скрап/GJL 300 |  | 0,87 |  | 0,86 | Да |
| Собствен възврат /скрап/GJS 500 |  | 1,02 |  | 0,889 | Да |
| Навъглеродител GJL 200 | 153,6 | 0,009 | 71,604 | 0,008 | Да |
| Навъглеродител GJL 300 |  | 0,02 |  | 0,018 | Да |
| Навъглеродител GJS 500 |  | 0,02 |  | 0,188 | Да |
| Фероманган GJL 200 | 67 | 0,005 | 28,147 | 0,0043 | Да |
| Фероманган GJL 300 |  | 0,1 |  | 0,009 | Да |
| Феросилиций GJL 200 | 133,2 | 0,1 | 55,824 | 0,01 | Да |
| Феросилиций GJL 300 |  | 0,02 |  | 0,016 | Да |
| Модификатор GJL 300 МКЦ2 | 28 | 0,01 | 7,33 | 0,009 | Да |
| Модификатор GJS 500 SKV63 | 87 | 0,06 | 45,646 | 0,055 | Да |
| Мед, електролитна GJL 300 | 17 | 0,006 | 9,532 | 0,0049 | Да |

Табл.3.3.3.2(Условие 8.3.1.2) Консумация на спомагателни материали през периода юли-декември   2007г. и оценка на съответствието за количествата изразходвани в Леярна за черни метали

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР t/у | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество t/у | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлакоотделящ флюс GJL 200 | 39,22 | 0,0025 | 17,255 | 0,0023 | Да |
| Шлакоотделящ флюс GJL 300 |  | 0,0030 |  | 0,0027 | Да |
| Шлакоотделящ флюс GJS 500 |  | 0,0080 |  | 0,0076 | Да |
| Слакс внос GJL 200 | 51,8 | 0,0005 | 8,617 | 0,00048 | Да |
| Слакс внос GJL 300 |  | 0,0025 |  | 0,00225 | Да |
| Слакс внос GJS 500 |  | 0,0040 |  | 0,00383 | Да |
| Каменовъглен прах | 78 | - | 24,63 | - | Да |
| Смола Еколотек | 98 | - | 23,5 | - | Да |
| Епоксидна смола | 1,7 | - | 1,334 | - | Да |
| Масла | 14,7 | - | 3,716 | - | Да |

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 07-12.2007г, за които е предоставено

Комплексно разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД

Прогрес АД

Табл.3.3.3.3(Условие 8.3.1.3) Консумация на горива през периода юли-декември 2007г. и оценка на съответствието за количествата изразходвани в Леярна за черни метали

| Горива | Годишно количество, съгласно КР t/у | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество t/у | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизелово гориво | 108 | 0,009 | 16,17 | 0,003 | Да |
| Природен газ | 120 000 Nm3 | - | 24884 | - | Да |

3.3.4 СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ГОРИВА И ПРОДУКТИ

През периода юли-декември 2007г. с определена със заповед на Изпълнителния Директор комисия е извършена една проверка на складовата база за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива и резервоарите. Комисията е констатирала, че съхранението на суровини, спомагателни материали и горива и резервоарите отговаря на изискванията, определени в Комплексното разрешително. Не са установени несъответствия в складовата база и течове по тръбната преносна мрежа и не са предприемани коригиращи действия, в изпълнение на условие 8.3.4.9 и условие 8.3.4.10.

Табл.3.3.4.1(Условие 8.3.6.1) Складова база на площадката

| Наименование на резервоара за съхранение | Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива | Тип, размери, конструктивен материал | Разположение в рамките на площадката и разстоянието до канализационна с-ма | Дата на извършената проверка | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад метал | Чугунени отпадъци Стоманени отпадъци Леярски чугун | 280 м2 бетонова конструкция | в леярски корпус 50м | 21.07.2007 | Да |
| Склад №1 | Дробинки,FeMn;FeSi,Медни отпадъци; Леярски гвоздеи; Подпори;Бентонит;Набивна маса;Модификатори; Огнеупорен цимент;Слакс; Декстрин;Леярска глина Теракот,Плакиран пясък, Черен графит;Сребрист графит;Шлакоотделящ флюс,Al сплав, смола | 1586 м2 Стоманена консрукция с бетонна плоча | самостоятелна сграда 10м | 21.07.2007 | Да |
| Покрит склад сушилня | Изсушен кварцов пясък Силози за кварцов пясък | 1486 м2 Стоманена консрукция с бетонна плоча | в леярски корпус 10м | 21.07.2007 | Да |
| Склад ГСМ | Нафта | 83 м2 монолит | самостоятелна сграда 10м | 21.07.2007 | Да |
| Склад спомагателни материали | Навъглеродител Каменовъглен прах Карбопласт | 306 м2 Стоманена консрукция с бетонна плоча | самостоятелна сграда 10м | 21.07.2007 | Да |
| Склад СО2 | СО2 | 74 м2 стоманен | самостоятелна сграда 10м | 21.07.2007 | Да |
| Конвейер Складова площ | Огнеупорна пръст | 25 м2 Стоманена консрукция с бетонна плоча | в леярски корпус 100м | 21.07.2007 | Да |
| Склад открит спомагателни материали | Огнеупорни тухли Шмиргелови шайби | 792 м2 Стоманена консрукция с бетонна плоча | самостоятелен корпус 20м | 21.07.2007 | Да |
| Склад №2 | Карбофлексови шайби Силиконова емулсия | 792 м2 стоманен | самостоятелна сграда 20м | 21.07.2007 | Да |

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 07-12.2007г, за които е предоставено

Комплексно разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД

Прогрес АД

| Склад „Моделно-сърцева екипировка” | Моделна екипировка | 1677 м2 Стоманена консрукция с бетонна плоча | самостоятелна сграда 5м | 21.07.2007 | Да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад „ Готова продукция” | Чугунени отливки за клиенти Собствен възврат | 864 м2 Стоманена консрукция с бетонна плоча | самостоятелна сграда 10м | 21.07.2007 | Да |

Табл.3.3.4.2(Условие 8.3.6.2)Проверки за установяване и отстраняване на течове от резервоарите

| Период | Брой проверки на състоянието на резервоарите | Установени течове | Коригиращи действия | Съотвествие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Юли-Декември | 6 проверки | Няма течове в резервоарите | - | Да |

- ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

  - Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества(ЕРЕВВ) И PRTR

Табл.4.1 (Условие 9.6.4.2)

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ | Праг за производство, обработка или употреба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух | Във води | В почва |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 86# |  | Фини прахови частици<10µm (РМ 10) | 3561 | - | - | - | - |

Забележка: ФПЧ10 е процентно съдържание(60%) от общия прах на площадката

В настоящия доклад за целите на докладването на емисиите на замърсителите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ представяме резултати  за количествата емитирани ФПЧ10 за цялата 2007година.

Въз основа на данните от извършения мониторинг на показател прах през 2007г на Изпускащо устройство №1 и №2 и данните от емисионните измервания  на изпускащи устройства №3 и №4 през 2005г, се определя общото количеството прах на площадката за 2007година, както следва:

Работни дни през 2007г. – 214 бр; работно време – 8h дневно

Изпускащо устройство №1 - извършено замерване на 10.12.2007г. :

Определя се дебита за  2007г: 79894,5 (Nm3/h). 1712 (h) =136,8.106 Nm3

Количеството прах за периода е: 136,8.106  Nm3 . 32,3mg/Nm3. 10-6=4418,64 kg

Изпускащо устройство №2 - извършено замерване на 10.12.2007г. :

Определя се дебита за 2007г : 70607,7 (Nm3/h). 1712 (h) =120,9.106 Nm3

Количеството прах за периода е: 120,9.106 Nm3 . 2mg/Nm3. 10-6=241,8  kg

Изпускащо устройство №3 - извършено замерване на 09.05.2005г. :

Определя се дебита за 2005г: 4707,2 (Nm3/h). 1712 (h) =8,06.106 Nm3

Количеството прах за периода е: 8,06.106 Nm3 . 86,6 mg/Nm3. 10-6=698 kg

Изпускащо устройство №4 - извършено замерване на 09.05.2005г. :

Определя се дебита за 2005г: 3094,9 (Nm3/h). 1712 (h) = 5,3.106 Nm3

Количеството прах за периода е:  5,3.106 Nm3 . 108,9 mg/Nm3. 10-6= 577,2  kg

Общото количество прах за 2007година е 5935,64 kg.

ФПЧ10 е 60% от общия прах – 3561 kg.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 07-12.2007г, за които е предоставено

Комплексно разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД

Прогрес АД

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух (Условие 9.6.4.6)

Спазва се инструкцията по Условие 9.1.1.1 за експлоатация и поддържане на оптималните стойности на всяко пречиствателно съоръжение и се извършва ежедневен мониторинг на параметъра диференциално налягане, съгласно Условие 9.1.4.1. За периода юли-декември 2007г. не са установени несъответствия между измерените стойности на параметъра и определената норма в Комплексното разрешително и не са предприемани коригиращи действия. Предвидена е проверка от акредитирана лаборатория през януари 2008г. на диференциалните манометри на пречиствателните съоръжения за поддържане и контрол на оптималните стойности на параметъра.

| Пречиствателно съоръжение | Контролиран параметър | Оптимална стойност, съгласно КР | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Ръкавен филтър | Диференциално налягане | Δ 80-100mmН2О стълб |  |
| Юли | 91 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Август | 87 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Септември | 93 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Октомври | 90 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Ноември | 89 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Декември | 87 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |

| Пречиствателно съоръжение | Параметър | Мерна единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг | мониторинг |  |
| Изпускащо устройство №1 | Прах | mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | - | 32.3 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Не съответства |
| Изпускащо устройство №2 | Прах | mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | - | 2.0 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Съответства |

В таблицата са представени резултатите от извършения собствен мониторинг на показател прах, от които е видно несъответствие с допустимите норми. За постигане на допустимите емисионни норми на показателя ще бъдат сменени с нови ръкавните филтри на Изпускащо устройство №1. Срокът определен от ръководството на Дружеството за тази дейност е 14.03.2008г.

Резултатите от извършения собствен мониторинг са представени в Приложение №1 табл.2 на ГДОС.

Източници на неорганизирани емисии могат да бъдат: течове по тръбопроводи, фланци, клапи или помпи; нарушено уплътнение на оборудването, сито за отработена смес. Регистрацията на неорганизирани емисии и предприетите мерки за отстраняването им се записва в дневник.

Източник на интензивно миришещо вещество може да бъде не добре затворена опаковка на фенолформалдехидни смоли. Веднъж месечно се извършва проверка за целостта на опаковките и резултата се записва в дневник.

През периода юли-декември 2007г. не е установено наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката Условие

(9.6.4.4). Вземат се превантивни мерки, включващи преглед и поддръжка техническата годност на оборудването - потенциален източник на неорганизирани емисии, съгласно условие (9.6.4.3). Измиване/омокряне и почистване на площадката, където е установена неорганизирана емисия от прах.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 07-12.2007г, за които е предоставено

Комплексно разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД

Прогрес АД

В резултат на собственият мониторинг на показател прах и оценка на документираните стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми  са установени несъответствия, налагащи предприемането на коригиращи действия (Условие 9.6.4.5).

Съгласно условие 9.3.1 от Комплексно разрешително №133/2006г. докладваме за изпълнението на следните инвестиционни дейности, свързани с организираното отвеждане на емисиите в атмосферния въздух:

- в срок до 31.10.2007г. сме изградили изпускащо устройство за отвеждане на емисиите от тигелна пещ за топене на алуминиеви сплави;

- в срок до 31.10.2007г. сме изградили локална аспирационна система над тръскаща решетка в участък „Машинна формовка”;

- в срок до 31.10.2007г. сме изградили локални аспирационни системи в участък „Индукционни пещи”.

За достигане на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условие 9.2.1, таблица 9.2.1.2 от разрешителното към емисиите от вентилационни тръби №3 и №4 в ход е реконструкция  на аспирационните системи към тях. Същата ще бъде завършена в поставения срок, съгласно инвестиционната програма -31.03.2008г.

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Точка на пробовземане ТЗ№1 РШ№59 /последна ревизионна шахта на площадката/

Табл.4.3.1 (Условие 10.2.4) Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води,

определени с КР.

| Показател | Максимално допустими концентрации на замърсяващи вещества в отпадъчните води, зауствани в ТЗ №1 |
| --- | --- |
| Активна реакция pH | 6,5-9 pH единици |
| Неразтворени вещества | 200 mg/dm3 |
| Желязо(общо) | 10 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 10 mg/dm3 |

В Приложение №1 табл. 3 на ГДОС са представени резултатите от извършения собствен мониторинг на емисии в отпадъчни води.

Съгласно Условие 10.1.1.1 се извършва месечна проверка на канализационната мрежа и канализационните шахти и при установяване на възникнали течове се определят причините и се вземат коригиращи действия. През периода юли-декември 2007г. не са документирани възникнали течове в канализационната мрежа.

Табл.4.3.2 (Условие 10.2.1) Брой извършени проверки за състоянието на

канализационната мрежа

| Месец | Брой проверки на състоянието на канализационната мрежа | Установени течове в канализационната мрежа | Коригиращи действия | Съотвествие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Юли-Декември | 6 проверки | Няма течове | - | Да |

Табл.4.3.3 (Условие 10.2.6) Непреки годишни емисии в отпадъчни води за периода

юли –декември 2007г.

| Количества зауствани отпадъчни води, m3 | Данни от мониторинга mg/dm3 | Количество на годишните емисии кг/год |
| --- | --- | --- |
|  | Неразтворени вещества | Fe | Нефтопродукти | Неразтворени вещества | Fe | Нефтопродукти |
| 22 716,6 | 41 | 0,645 | 1,57 | 931,38 | 14,65 | 35,67 |

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 07-12.2007г, за които е предоставено

Комплексно разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД

Прогрес АД

  - Управление на отпадъците

Управлението на отпадъците се извършва въз основа на актуализирана Програма за управление на отпадъци. Съгласно Условие 11.1.3 се извършва всеки месец оценка на образуваните количества отпадъци и при установени несъответствия с определените норми в Комплексното разрешително се предприемат коригиращи действия. За периода юли-декември 2007г. не са установени несъответствия между изчислените стойности на количествата отпадъци и определената норма в Комплексното разрешително и не са предприемани коригиращи действия. Образуваните отпадъци на площадката са представени в табл.4 на Приложение №1 на ГДОС.

Събирането на отпадъци (Условие 11.2.7) се извършва по определена карта, представена в  Приложение №5 на ГДОС. Веднъж годишно се извършва проверка, която дава възможност да се направи оценка за събирането на отпадъците на площадката. За периода юли-декември 2007г. не са установени несъответствия. Транспортирането на отпадъците в дружеството се извършва съгласно Условие 11.4.2 от КР и се следи за възникнали несъответствия.

Отпадъци с код 16 11 06, код 17 01 07 и код 20 03 01 се депонират на общинско депо, находящо се в местността „Мандра баир” гр.Стара Загора. Транспортирането на тези отпадъци се извършва с транспорт на дружеството. За останалите видове отпадъци посочени в табл.4 на Приложение №1 са сключени договори с оторизирани фирми за транспорт, обезвреждане и рециклиране.

Предварително третиране /раздробяване/ се извършва на отпадък с код 16 11 06 – облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 за намаляване  обема на отпадъка.

Оползотворяване на отпадък с код 10 10 99 -Отпадъци неупоменати другаде(леякови системи от алуминиева сплав) се извършва в тигелната пещ на участък Машинна формовка.

„Прогрес” АД притежава Лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали №249/17.06.2005г.

Съгласно упоменатите в Условие 11.5.3 отпадъци:

02 01 10 Метални отпадъци

12 01 01 Стърготини,стружки и изрезки от черни метали

06 01 17 Черни метали

17 04 05 Желязо и стомана

17 04 07 Смеси от метали

19 01 02 Черни метали, отделени от дънна пепел

19 10 01 Отпадъци от желязо и стомана

19 12 02 Черни метали

19 12 03 Цветни метали

20 01 40 Метали

е разрешено тяхното оползотворяване на територията на площадката с общо количество 9 512 t/у, представени в табл.5 на Приложение №1. За периода юли-декември 2007г. не са установени несъответствия по оползотворяването, преработването и рециклирането на упоменатите видове отпадъци (Условие 11.5.10). Отпадъците, определени за обезвреждане от КР (Условие 11.6.5) се предават на лица, притежаващи разрешение по чл.37 то ЗУО, Комплексно разрешително за такава дейност и със сключен договор. Предаването на тези отпадъци се извършва с транспорт на съответната фирма.  За периода юли-декември 2007г. не са установени несъответствия при спазване на инструкцията по (Условие 11.6.5) за оценка на съответствието при обезвреждане на отпадъците.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 07-12.2007г, за които е предоставено

Комплексно разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД

Прогрес АД

За отпадъци, които се генерират от производствения процес в изпълнение на Условие 11.7.3 от КР, се извършва всеки месец оценка на съотвествието между количествата образувани отпадъци и определените норми в КР. Отпадъците, които не се генерират пряко от производствения процес се оценят веднъж годишно, чрез сравняване на количествата измерени и изчислени отпадъци.

За периода юли-декември 2007г. не са установени несъответствия при извършените оценки на съответствията за наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци.

  - Шум

Дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да предизвикват нива на шум превишаващи следните стойности:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие /най-близката жилищна зона/:

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A);

От направената оценка на получените резултати от акредитирана лаборатория се установи, че в четири точки на замерване не е спазено допустимото звуково налягане, представени в табл.6 на Приложение №1 на ГДОС. Предприетите коригиращи действия включват изграждане на шумозаглушителна изолация за всеки участък, отговарящ на точките на замерване /Приложение №6/ със срок за изпълнение 30.04.2008г.

За периода юли-декември не са регистрирани жалби от живущите около площадката, съгласно Условие 12.3.3 от КР.

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

За периода юли-декември 2007г. е направен един анализ на подземни води и не са установени несъответствия при извършената оценка на съответствията за наблюдаваните показатели (Условие 13.7.1.4), представени в табл.7 на Приложение №1 в ГДОС. Не е регистрирано замърсяване на повърхностни и/или подземни води, съгласно (Условие 7.1) от КР. Схема на тръбните кладенци е представена в Приложение №3 на ГДОС. При аварийна ситуация и/или залпово замърсяване на повърхностен воден обект или подземни води се прилага утвърдения в Дружеството План при залпови изпускания на замърсяващи вещества, вследствие на аварийни ситуации. За периода юли-декември 2007г. не са регистрирани аварийни ситуации със залпови изпускания на замърсяващи вещества (Условие 7.2) от КР.

Концентрации на вредни вещества в подземните води определени в КР:

| Показател | Единица на величината | Екологичен праг | Праг на замърсяване |
| --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | mg/l | 500 | 1000 |
| Амоний | mg/l | 0.12 | 1.2 |
| Нитрати | mg/l | 10 | 30 |
| Нитрити | mg/l | 0.025 | 0.125 |
| Желязо | µg/l | 50 | 200 |
| Нефтопродукти | µg/l | 50 | 500 |

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 07-12.2007г, за които е предоставено

Комплексно разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД

Прогрес АД

За периода юли-декември 2007г. е направен един анализ на почви и тези данни се приемат за базово състояние на наблюдаваните показатели (Условие 13.7.2.1). Карта с разположението на пунктовете за мониторинг на почви е представена в Приложение №4 на ГДОС и резултатите от проведения мониторинг в табл.8 на Приложение №1.

- ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРЕМА за привеждане в съответствие с условията на КР

През 2007г. са изпълнени посочените по-долу дейности от Инвестиционната програма на

„Прогрес” АД, съгласно условията на Комплексното разрешително на стойност 155 000лв.

| № | Дейности | Инвестиции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Преминаване от нафтова горелка към природен газ при тигелна пещ за топене на алуминеви сплави. | 12 000 лв. |
| 2. | Изграждане на изпускащо устройство към тигелна пещ за топене на алуминиеви сплави. | 11 000 лв. |
| 3. | Монтиране на шумови изолации, с цел ограничаване шумовото въздействие върху околната среда. | 6 000 лв. |
| 4. | Изграждане на локална аспирационна система над тръскаща решетка в участък „Машинна формовка” и организиране на емсиите. | 10 000 лв. |
| 5. | Изграждане на локални аспирационни системи в участък „Индукционни пещи” и организиране на емисиите, отделяни от участъка. | 77 000 лв. |
| 6. | Реконструкция на аспирационни системи – Вентилационна тръба №1 и Вентилационна тръба №2 | 39 000 лв. |

От извършения собствен контрол и мониторинг през посочения период се установява несъотвествие при направените замервания на показател шум в четири точки и съответно неспазване на изискванията на КР. За да се намали звуковото налягане в тези точки ще се изгради допълнителна шумозаглушителна изолация на участъците, отговарящи на точките с несъответствия, което ще позволи спазването на нормите заложени в КР.

От извършения мониторинг за показател прах в изпускащи устройства №1 и №2 се установи, че в изпускащо устройство №1 измерените стойности са по-високи от допустимите в КР. Ще бъде предприето коригиращо действие, което включва смяна на ръкавните филтри до 14.03.2008г.

Количествата на използваните вода, енергия, суровини, спомагателни материали и горива в производствения процес, както и образуваните отпадъци изпълняват поставените изисквания.

- Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Дружеството не е прекратило дейността на инсталации и съоръжения или на части от тях.

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

През посочения период не са възникнали аварии, които да доведат до въздействие върху здравето на населението и околната среда /Приложение №1 табл.9/.

Не са регистрирани оплаквания или възражения, свързани с дейността на

инсталацията през периода юли-декември 2007г /Приложение №1 табл.10/.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 07-12.2007г, за които е предоставено

Комплексно разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД

Прогрес АД

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в

Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно

разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на

копия от този доклад на трети лица.

Подпис:__________________________                                            Дата:_________________

Име на подписващия: инж.Славин Янакиев

Длъжност: Изпълнителен Директор

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 07-12.2007г, за които е предоставено

Комплексно разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД

# Text boxes

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН

ДИРЕКТОР

ОТГОВОРНИК КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

РЪКОВОДИТЕЛ

КЛИ

ЗАМ. ПРОИЗВОДСТВЕН

ДИРЕКТОР

ОРГАНИЗАТОРИ

ПРОИЗВОДСТВО

РЪКОВОДИТЕЛ

МЕХАНИЧНА

ПОДДРЪЖКА

РЪКОВОДИТЕЛ

ЕНЕРГЕТИЧНА

ПОДДРЪЖКА