ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОМПЛЕКСНО

РАЗРЕШИТЕЛНО   №13/08.12.2004

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1.	Увод	4

2.	Система за управление на околната среда	8

3.	Използване на ресурси	9

3.1.	Използване на вода	9

3.2.	Използване на енергия	10

3.3.	Използване на суровини, спомагателни материали и горива	10

3.4.	Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	13

4.	ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА	14

4.1.	Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR	14

4.2.	Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.	14

4.3.	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	14

4.4.	Управление на отпадъците	16

4.5.	Шум	16

4.6.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	16

5.	Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)	16

6.	Прекратяване работата на инсталации или части от тях	19

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	19

7.1.	Аварии	19

7.2.	Оплаквания или възражения, свързани  с  дейността  на инсталациите, за  които е издадено КР	19

8.	Подписване на годишния доклад	19

Приложения	21

Таблица 1. Изпускания по PRTR	21

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух	25

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация	25

Таблица 4 .Образуване на отпадъци	28

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци	30

Таблица 6. Шумови емисии	30

Таблица 7. Опазване на подземните води	30

Таблица 8. Опазване на почви	31

Таблица 9. Аварийни ситуации	31

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с деЙността на инсталациите, за която е предоставено КР	31

- Увод

- Име на инсталацията/ите, за които е издадено комплексно разрешително (КР)

1. Инсталация за електрохимично нанасяне на покрития върху детайли от черни и цветни метали.

2. Нова инсталация за повърхностна обработка на метали чрез електролитни процеси.

- Адрес по местонахождение на инсталацията

Гр. В. Търново, Промишлена зона, Дълга лъка, п.к. 151

- Регистрационен номер на КР

13 / 2004 г.

- Дата на подписване на КР

08.12.2004 г.

- Дата на влизане в сила на КР

08.12.2004 г.

- Име на оператора и притежател на разрешителното

“ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново

- Телефон, факс и e-mail на оператора

тел.062/62-16-26

факс 062/62-35-27

e-meil contacts@ivailo.com

- Лице за контакти

# инж. Иван Атанасов Славчев - Управител

# инж. Георги Минчев Пеев  – Ръководител ОКСМ  и еколог

- Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

ГАЛВАНИЧЕН УЧАСТЪК (ДЕЙСТВАЩ)

Галваничният участък е предназначен за нанасяне на защитни функционални и декоративни покрития върху детайли от стомана, алуминий, мед и сплавите им,  представляващи елементи от номенклатурата на ремонтираните военни и произвежданите граждански изделия в “ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново, както и от поръчки на други фирми.

Инсталацията се използва за извършване на следните процеси:

- Цианово поцинковане

- Цианово кадмиране

- Никелиране

- Хромиране

- Цианово помедняване

- Кисело помедняване

- Цианово посребряване

- Фосфатиране

- Оксидация

- Анодиране на алуминий

Процесите посребряване, цианово и кисело помедняване в момента не се използват.

След  всяка операция има двукратно промиване във вода.

Пречиствателната станция е от реагентен тип, като различните потоци отпадни води се вливат в съответните реактори, където се обработват с реагенти и след вземане на проба и установяване пречистването на водите, те се изхвърлят в утаителите.

ГАЛВАНИЧЕН УЧАСТЪК (НОВ)

Новият галваничен участък и пречиствателната станция към него са проектирани съобразно съвременните изисквания на законодателството относно опазването на околната среда и трудовата хигиена.

Същият е предназначен за нанасяне на защитни функционални и декоративни покрития върху детайли от стомана, алуминий, мед и сплавите им и е в процес на изграждане.

- Производствен капацитет на инсталацията

Определеният в Условие 4 на КР капацитет на инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС е както следва:

1. Инсталация за електрохимично нанасяне на покрития върху детайли отчерни и цветни метали със следните участъци:                                                             24900 м2/годишно

никелиране-                                                                                                5400 м2/годишно

поцинковане-                                                                                          11200  м2/годишно

кадмиране-                                                                                                 2640 м2/годишно

хромиране-                                                                                                 6100 м2/годишно

фосфатиране-                                                                                             2600 м2/годишно

оксидация-                                                                                                  2400 м2/годишно

помедняване-                                                                                             2880 м2/годишно

посребряване-                                                                                              240 м2/годишно

анодиране на алуминий-                                                                             480 м2/годишно

2. Инсталация за нанасяне на фосфат лак- Стрелково отделение               52.5 т/годишно

3. Нова галванична инсталация със следните участъци:                          20000 м2/годишно

хромиране-                                                                                                  1200 м2/годишно

поцинковане-                                                                                              8500 м2/годишно

кадмиране-                                                                                                  1650 м2/годишно

анодиране на алуминий-                                                                              400 м2/годишно

фосфатиране-                                                                                              2500 м2/годишно

черна оксидация-                                                                                          600 м2/годишно

линия Cu-Ni-Cr-Ag

помедняване-                                                                                              5265 м2/годишно

никелиране-                                                                                                 4750 м2/годишно

хромиране-                                                                                                  4750 м2/годишно

посребряване-                                                                                                 15 м2/годишно

4. Леярно отделение                                                                                             34 т/годишно

5. Парова централа                                                                                23040 т пара/годишно

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Лица отговорни за изпълнението на условията в КР

1Управител   -  инж. Иван Атанасов Славчев

2. Заместник директор  -  инж.Недялко Георгиев Янков

3.Ръководител отдел качество стандарти и метрология, еколог  -  инж.Георги Минчев Пеев

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Регионална инспекция по околна среда и водите  -  гр.Велико Търново

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция  -  Дунавски район гр.Плевен

2. Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

Персонала, отговорен за изпълнение на дейностите по КР е както следва:

инж. Георги Минчев Пеев    – Р-л ОКСМ и еколог

инж. Красимир Тодоров Митев    – Р-л ОЕМ

Данчо Колев Йорданов – Н-к участък галваничен

- Обучение

Не е провеждано специално обучение на персонала през отчетната година.

- Обмен на информация

По работните места има списък на отговорните лица и длъжности, отговарящи за условията в КР, както и на органите/лицата/, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното.

- Документиране

По работните места има необходимите инструкции за работа.

На площадката на инсталацията са осигурени списъци с нормативните документи отнасящи се до работата на инсталацията, с всички инструкции изисквани с КР,  както и списък на кого от персонола какъв документ е предоставен.

- Управление на документи

Има изготвена и се прилага инструкция за актуализация на документите изисквани с условията на КР.

- Оперативно управление

Изготвени са всички изисквани с разрешителното инструкции. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Прилага се инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, извършва се периодична оценка на стойностите на тези показатели и се предприемат коригиращи действия при допускане на отклонения на контролираните параметри.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Има изготвени и се прилагат инструкции  по Условия: 9.4.3.;  10.1.4.5; 11.1.3; 11.7.3;  11.2.6;  11.3.7;  11.4.4;  11.5.4;  11.6.3;  11.7.2;  12.2.1; 12.2.2; 12.2.3; 14.2; 14.2.1 на КР.

- Записи

Данните по изпълнение на Условия: 5.10.1; 5.10.2;  5.10.3; 5.10.4 и 5.10.5 на КР се обработват, документират и съхраняват в отдел Качество стандарти и метрология/ОКСМ/.

- Докладване

До 31.03.2009 г. ще бъде представен в РИОСВ – В.Търново Годишен доклад за изпълнение на дейностите по КР.

- Актуализация на СУОС

През отчетната 2008 г. не е правена промяна на КР, поради което не се налага актуализация на СУОС.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Използването на вода за питейно битови нужди е на база сключен договор с „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново и при спазване на условията в него.

Използването на вода за производствени нужди  от каптиран извор/местност „Трошана”/ е на база издадено разрешително за водовземане от Басейнова Дирекция Дунавски район с център Плевен.

Използването на вода за производствени нужди и охлаждане е дадено в Таблица 3.1.

Таблица 3.1.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каптиран извор | 29694 м3/г вода за питейно-битови нужди | 20,5 m3/ m2 | 18220 m3 | 5.21 m3/ m2 | Да |

Използваното количество вода за единица продукт е под допустимата стойност съгласно КР.

През годината не са констатирани аварии и значителни течове на вода от водопроводната мрежа за промишлена и питейна вода на площадката на инсталацията.

3.2. Използване на енергия

Таблица 3.2. 2006г.

| Електроенергия/Топлоенергия | Количество за единица продукт,съгласно КР kWh/ m2 | Използвано количество за единица продукт, kWh/ m2 | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 267 | 33.45 | Да |

Таблица 3.2. 2007г.

| Електроенергия/Топлоенергия | Количество за единица продукт,съгласно КР kWh/ m2 | Използвано количество за единица продукт, kWh/ m2 | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 267 | 31.65 | Да |

Таблица 3.2. 2008г.

| Електроенергия/Топлоенергия | Количество за единица продукт,съгласно КР kWh/ m2 | Използвано количество за единица продукт, kWh/ m2 | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 267 | 40 | Да |

Използваното количество електроенергия за единица продукт е под допустимата стойност съгласно КР.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Суровини и спомагателни материали за галваничното производство

Таблица 3.3.1.

| Инсталация | Наименование (суровини, спомагателни материали) | Количество, кг/год. | Технологични разходни норми |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По КР | За 2008кг/год.) | По КР | За 2008кг/m2) |
| Галваничен участък | Суровини : Детайли от месинг и стомана Алуминиева ламарина. | 21768 м2/год. 1,77т/год | 13000 |  |  |
| ПСОВ | Спомагателни материали: Сярна киселина Натриев бисулфит Натриева основа Хлорна вар | 10500 кг/год. 24000 кг/год. 3000 кг/год. 800 кг/год. | 4000 18000 2700 500 |  |  |
| Процеси |  |  |  |  |  |
| Химично и електрохимично обезмасление | Спомагателни материали: Натриева основа Натриев карбонат Тринатриев фосфат | 2500 кг/год 1800 кг/год 1800 кг/год | 1600 200 200 | 0,15 кг / м2 0,11 кг / м2 0,15 кг / м2 | 0,12 0,015 0,015 |
| Обезмасление на алуминий | Спомагателни материали: Натриева основа Натриев хлорид | 69,6 кг/год. 60 кг/год | 60 20 | 0,18 кг / м2 0,15 кг / м2 | 0,03 0,01 |
| Байцване | Спомагателни материали: Солна киселина | 14956,8 кг/год. | 4800 | 0,94 кг / м2 | 0,36 |
| Байцване на алуминий | Спомагателни материали: Хромов анхидрид Азотна киселина | 148,8 кг/год. 60 кг/год | 130 60 | 0,38 кг / м2 0,15 кг / м2 | 0,.065 0,03 |
| Цианово поцинковане | Спомагателни материали: Цинков цианид Натриев цианид Цинкови аноди Натриев сулфид Медна тел | 400,8 кг/год. 500 кг/год 900 кг/год 55,2 кг/год 100,8 кг/год | 130 300 546 21 60 | 0,06 кг / м2 0,07 кг / м2 0,13 кг / м2 0,008 кг / м2 0,015 кг / м2 | 0,03 0,05 0,13 0,005 0,014 |
| Никелиране | Спомагателни материали: Никелов сулфат Никелови аноди Натриев хлорид Борна киселина Блясъкообразувател Калиев перманганат | 800 кг/год. 1200 кг/год 79,2 кг/год. 300 кг/год 487 кг/год. 9,6 кг/год. | 480 640 - 96 64 6.4 | 0,16 кг / м2 0,24 кг / м2 0,016 кг / м2 0,061 кг / м2 0,1 кг / м2 0,002 кг / м2 | 0,15 0,20 - 0,03 0,02 0,002 |
| Хромиране | Спомагателни материали: Хромов анхидрид Сярна киселина Екстракционен бензин | 2000 кг/год. 300 кг/год 400,8 кг/год | 1230 164 200 | 0,36 кг / м2 0,05 кг / м2 0,07 кг / м | 0,3 0,04 0,05 |
| Анодиране на алуминий | Спомагателни материали: Сярна киселина Анилинова боя Алуминиева тел | 2500 кг/год. 28,8 кг/год 148,8 кг/год | 260 - 100 | 0,15 кг / м2 0,075 кг / м2 0,387 кг / м2 | 0,13 - 0,05 |
| Просветление на цинк и кадмий | Спомагателни материали: Азотна киселина Хромов анхидрид | 2500 кг/год. 1800 кг/год | 700 600 | 0,12 кг / м2 0,08 кг / м2 | 0,11 0,08 |
| Пасивиране на цинк и кадмий | Спомагателни материали: Натриев бихромат | 2500 кг/год. | 84 | 0,04 кг / м2 | 0,02 |

Определянето на количествата използвани суровини и спомагателни материали се извършва периодично по ред определен с Инструкцията за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива съгласно Условие 8.3.2.1.

Употребените суровини и спомагателни материали, използвани в производствената програма на „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД през 2008г. не превишават предвидените в КР.

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР т/год | Количество за единица продукт, съгласно КР - т/мвтч | Употребено годишно количество т/год | Количество за единица продукт т/мвтч | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР т/год | Количество за единица продукт, съгласно КР кгу.г./мвтч | Употребено годишно количество т/год | Количество за единица продукт кгу.г./мвтч | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

„ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД не използва горива,тъй като паровата централа не функционира.

# 3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти .

### “ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново декларира, че през 2008г. са прилагани условията по Условие 8.3.4.

# 4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

## 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

Данните са определени чрез измерване и са представени в Таблица 1.

## 4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Данните са представени в Таблица 2.

Замърсители,изпускани в атмосферата

За осъществяването на  своята производствена дейност “ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново има  3 източника на емисии:

- газоход от линия за никелиране

- газоход от линия за хромиране

- газоход от линия за кадмиране, поцинковане и помедняване

През 2008г са извършени еднократни контролни замервания от Регионалната лаборатория на ИАОС гр. В.Търново за емисии на следните основни замърсители във въздуха: твърди частици (прах), съдържание на Никел, хром, кадмий и мед. Съставен е констативен протокол № 18/10.03.2008г.

По Условие 9.6.1. През 2009г “ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново извърши един път собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.

По Условие 9.6.2. Собствените периодични измервания бяха възложени на акредитирана лаборатория – „Пехливанов инженеринг” ООД-гр. София.

По Условие 9.6.4.1. През 2008г “ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново прилага инструкция за периодична оценка на измерените стойности на емисиите с определените в КР №13/2004г. Съставен е протокол №1/20.08.2008г. Емисиите в атмосферата от производствената дейност на дружеството са под допустимите в КР №13/2004г.

В резултат на това може да се направи извод, че съоръженията са работили ефективно и няма установени несъответствия на измерените стойности от контролираните параметри.

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

В “ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново се заустват следните потоци води:

- пречистени отпадъчни води от ПСОВ

- битово-фекални води

- дъждовни води

Основен източник на отпадъчни води е галваничен участък. Съгласно   приложената

схема(Сх. №1)в зависимост от замърсителите отпадъчните води се разделят на три потока. Всеки поток се пречиства по определена методика. Принципа на пречистването е реагентен с последващо утаяване и уплътняване на утайките в утаителни полета на ПСОВ.

Схема   №1

Основните контролирани показатели са: активна реакция pH, цианиди и шествалентен хром. Резултатите от контрола се отразяват ежедневно в дневник, намиращ се в ПСОВ.

През отчетния период са извършени проверки от РИОСВ, МОСВ. Съставени са  протоколи с №№ 321/15.04.2008г., 322/15.04.2008г., 1081/27.10.2008г., 1082/27.10.2008г., 1083/27.10.2008г..

По Условие 10.1.4.1. през 2008г. “ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново извърши собствен мониторинг на смесения поток производствени и битово-фекални води. Анализите  бяха възложени на акредитирана лаборатория – РЕГИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО към ИАОС, МОСВ. Съставени са протоколи №№ 691/28.05.2008г., 692/28.05.2008г., 693/28.05.2008г., 1011/14.10.2008г., 1012/14.10.2008г., 1013/14.10.2008г.

Данните са представени в Таблица 3.

Таблица 3 е попълнена за всички потоци отпадъчни води и за всяко отделно пробовземане за анализ. Протоколите от анализите са предоставени на РИОСВ – гр. В.Търново.

По Условие 10.1.4.4. “ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново прилага документирана инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг. Стойностите на контролираните параметри не надвишават допустимите ИЕО по КР.

Тези резултати показват, че пречистването на отпадните води в ПСОВ е ефективно.

## 4.4.Управление на отпадъците

Таблица 4 и Таблица 5 са представени данните за образуваните количества отпадъци.

4.5.Шум

На 10.03.2008г. представител на ИАОС-РЛ гр. В. Търново проведе контролни измервания на нивата на шум. Съставен е

Протокол № 3/10.03.2008г.

В Таблица 6 са представени данните от измерените нива на шума за 2004г..

През 2009г. предстои оценяване на общата звукова мощност на обекта.

## 4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Данните са представени в Таблица 7 и Таблица 8.

## 5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

ИППСУКР съдържа дейности и срокове за тяхното изпълнение, които “ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново е поел като ангажимент да изпълни с цел привеждане в съответствие на инсталацията с изискванията на законодателството по околна среда.

В ГД е докладвано изпълнението на дейностите от програмата, които са заложени за отчетния период. Представена е информация до какви резултати е довело изпълнението на мярката.

Инвестиционна програма

за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително

| № по ред | Дейности | Инвестиции, лв | Начало на дейността | Край на дейността | Резултат от дейността | Метод за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативна база и разрешителни |
| 1 | Получаване на Разрешително за водоползване | -- | Май 2004г | Юли 2004г | Сътветствие с Наредба 2/07.07.2000г. | Контрол от Зам.директор |
| Предотвратяване на възможни замърсявания |
| 1 | Изработване и поставяне на капаци върху металните контейнери, в които се съхраняват утайките от пречиствателната станция | 1000 | 2004г | 2005г | Предотвратяване разсипването на утайка | Наличие на капаци |
| 2 | Външните складови площи към галваничния цех и пречиствателната станция, на които се съхраняват суровини и химикали да се изолират /бетонират/ от почвения слой | 1000 | 2004г | 2005г | Предотвратяване на замърсяване при разсипване или разливане на химикали | Наличие на изолиращ пласт на складовите площи |
| 3 | Проектиране, изработване и поставяне на обваловки от хромникелова ламарина на резервоарите за съхранение на вещества | 7000 | 2005г. | 2007г. | Предотвратяване на замърсяване при пробив на резервоарите | Наличие на обваловки |
| 4 | Изработване на инструкция за проверка на целостта на резервоарите на площадката и предприемане на корективни действия в случай на нарушение | -- | 2004г | 2005г |  | Контрол от Зам.директор |
|  | Изработване на инструкция за проверка на канализационната мрежа на площадката и предприемане на корективни действия в случай на нарушение | -- | 2004г | 2005г | Предотвратяване на замърсяване при пробив | Контрол от Зам.директор |
|  | Изготвяне на план за отстраняване на инсталацията галваничен участък след прекратяване на дейността | -- | 2004г | 2006г | Предотвратяване на замърсяване | Контрол от Зам.директор |
| Контрол на консумацията на вода |
|  | Изработване на инструкция за проверка на водопроводната мрежа и отстраняване на течове | -- | 2004г | 2005г | Предотвратяване на загуби на водни ресурси | Контрол от Зам.директор |
| Оптимизиране разхода на суровини и материали |
|  | Усъвършенстване на технологичния процес | 3 000 | 2004 | 2008 | Намаляване разхода на суровини и материали | Контрол от Зам.директор |

## 6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

“ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново е изготвил план за временно прекратяване дейността на инсталации или части от тях.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 Аварии

През 2008 г. няма възникнали аварийни ситуации в дейността на  “ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново,свързани с въздействие върху околната среда -  Таблица 9.

# 7.2 Оплаквания или възражения, свързани  с  дейността  на инсталациите, за  които е издадено КР .

През 2008 г. няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР – Таблица 10.

8. Подписване на годишния доклад.

# ДЕКЛАРАЦИЯ

С настоящето предавам Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №13/08.12.2004г. на “ТЕРЕМ - ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по околна среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дата: 31.03.2009год.

Подпис:……………………………………

/ инж. Славчев /

Име на подписващия: инж. Иван Атанасов Славчев

Длъжност в организацията:  Управител

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Изпускания по PRTR

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) кг/г. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) кг/г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона1а) кг/г. | във води (колона1б) кг/г. | в почва (колона1с) кг/г. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (СН4) | 100000 | - | - | - | * |
| 2# | 630-08-0 | въглероден оксид (СО) | 500 000 | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | въглероден диоксид (С02) | 100 милиона | - | - | - | * |
| 4# |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) | 100 | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10000 | 22 | - | - | 10000 |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 100000 | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | 100 000 | - | - | - | * |
| 9# |  | Терфлуоровъглероди (PFCs) | 100 | - | - | - | * |
| 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 | - | - | - | * |
| Инсталация участък“Галваничен” | 5.495 |  |  |  |  |
|  |  | Общ азот | - | 50000 | 50000 | 10000 | 10000 |
| 13# |  | Общ фосфор | - | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) | 1 | - | - | 100 | 10000 |
| 15 |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) | 1 | - | - | 100 | 10000 |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди | 1 | - | - | 100 | 10000 |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 20 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| Инсталация участък“Галваничен” | ------- | 0.012 |  |  |  |
| 18# | 7440-43-9 | Kадмий и съединения като Cd) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Инсталация участък“Галваничен” | ----- | 0.07 |  |  |  |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) | 100 | 50 | 50 | 200 | 10000 |
| Инсталация участък“Галваничен” | 14.971 | 1.2 | -- | -- | --- |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Си) | 100 | 50 | 50 | 500 | 10000 |
| Инсталация участък“Галваничен” | 1.690 | 0.3 |  |  |  |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 | 20 | 20 | 500 | 10000 |
| Инсталация участък“Галваничен” | 0 | 0.700 |  |  |  |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) | 200 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Градски колектор | ------ | 0.500 |  |  |  |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | 100 | 100 | 1000 | 10000 |
| Инсталация участък“Галваничен” | ---- | 3.200 |  |  |  |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 28 | 57-74-9 | Chlordane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 143-50-0 | Chlordecone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 31 | 85535-84-8 | Хлороалкани, С 10-С13 | - | 1 | 1 | 10 | 10000 |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 33 | 50-29-3 | DOT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34# | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10000 |
| 35# | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10000 |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 330-54-1 | Diuron | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40# |  | Халогенирани орган, съедин. (като АОХ) | - | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42# | 118-74-1 | Хексахлорбензол (НСВ) | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 43# | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 44 | 608-73-1 | l,2,3,4,5,6- (хексахлорциклохексан HСН) | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 45 | 58-89-9 | DLindane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 2385-85-5 | Mirex | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47# |  | PCDD+PCDF (диоксини и фурани) като Teq) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 |
|  | 87-86-5 | Пентахлорфенол | 10 | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 49# |  | (РСР) |  |  |  |  |  |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 50 |
| 51 | 122-34-9 | Simazine | _ | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 52# | 127-18-4 | Tетрахлоретилен (PER) | 2000 | - | - | 1000 | 10000 |
| 53# | 56-23-5 | Тетрахлорметан (ТСМ) | 100 | - | - | 1000 | 10000 |
| 54# | 2002 Г-48-1 | Tрихлорбензоли (TCBs) | 10 | - | - | 1000 | 10000 |
| 55# | 71-55-6 | 1,1,1 -трихлоретан | 100 | - | - | 1000 | 10000 |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 | - | - | 1000 | 10000 |
| 57# | 79-01-6 | Tрихлоретилен | 2000 | - | - | 1000 | 10000 |
| 58# | 67-66-3 | Трихлорометан | 500 | - | - | 1000 | 10000 |
| 59 | 8001-35-2 | Toxaphene | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10000 |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 62# | 71-43-2 | Бензол | 1000 | 200 (като ВТЕХ)1 | 200 (като ВТЕХ) | 2000 (като ВТЕХ) | 10000 |
| 63# |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 64 |  | Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 65 | 1 00-4 1 -4 | Етилов бензол | - | 200 (като ВТЕХ) | 200 (като ВТЕХ) | 2000 (като ВТЕХ) | 10000 |
| 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10000 |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 | 10 | 10 | 100 | 10000 |
| 69# |  | Съединения на Оrganotin (като общ Sn) | - | 50 | 50 | 50 | 10000 |
| 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (dehp) | 10 | 1 | 1 | 100 | 10000 |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ С) |  | 20 | 20 | 200 | 10000 |
| 72# |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs)2 | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 73 | 108-88-3 | Толуол | - | 200 (като ВТЕХ) | 200 (като ВТЕХ) | 2000 (като ВТЕХ) | 10000 |
| 74 |  | Tributyltin и неговите съединения |  | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 75 |  | Тributyltin и неговите съединения |  | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | 50000 | - | - | ** |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluralin | _ | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 78 | 1330-20-7 | Xylenes | - | 200 (като ВТЕХ) | 200 (като ВТЕХ) | 2000 (като ВТЕХ) | 10000 |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | - | 2 млн. | 2 млн. | 2 млн. | 100003 |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като НС1) | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| Инсталация участък“Галваничен” | 20,154 |  |  |  |  |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 | 1 | 1 | 10 | 100003 |
| 82# |  | Цианиди (като общ CN) | - | 50 | 50 | 500 | 10000 |
| Инсталация участък“Галваничен” |  | 0.100 |  |  |  |
| 83# |  | Флуориди (като общ F) | - | 2000 | 2000 | 10000 | 100003 |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5000 | - | - | - | 10000 |
| 85# | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | 200 | - | - | - | 10000 |
| 86# |  | Фини прахови частици (РМ10) | 50 000 | - | - | - | * |

ЗАБЕЛЕЖКА: Начина на получаване на стойностите се съхранява от оператора и е на разположени на всички заинтересовани лица!

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

- Протокол №2-Т/12.08.2008г.

За извършени собствени измервания на: Комин № 47-01- големи вани

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 150 |  | 0 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | g/h | 5 |  | 0 | Два пъти годишно | Да |
| Никел | g/h | 5 |  | 0 | Два пъти годишно | Да |
| Кадмий | g/h | 25 |  | 0 | Два пъти годишно | Да |
| Aepoзоли на сярна киселина | mg/Nm3 | 6 |  | 1.0 | Два пъти годишно | Да |
| Хлороводород | mg/Nm3 | 6 |  | 0.7 | Два пъти годишно | Да |

- Протокол №4-Т/12.08.2008г.

За извършени собствени измервания на: Комин № 47-02- малки вани

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 150 |  | 8 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | g/h | 5 |  | 1.22 | Два пъти годишно | Да |
| Aepoзоли на сярна киселина | mg/Nm3 | 6 |  | 0.3 | Два пъти годишно | Да |
| Хлороводород | mg/Nm3 | 6 |  | 0.1 | Два пъти годишно | Да |

- Протокол №6-Т/12.08.2008г.

За извършени собствени измервания на: Комин № 47-03- никелови  вани

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 150 |  | 0 | Два пъти годишно | Да |
| Никел | g/h | 5 |  | 0 | Два пъти годишно | Да |
| Хлороводород | mg/Nm3 | 6 |  | 1.0 | Два пъти годишно | Да |

- Протокол №8-Т/12.08.2008г.

За извършени собствени измервания на: Комин № 47-04- цинкови и кадмиеви  вани

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 150 |  | 0 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | g/h | 5 |  | 0 | Два пъти годишно | Да |
| Кадмий | g/h | 25 |  | 0 | Два пъти годишно | Да |
| Цианиди | mg/Nm3 | 6 |  | 0.2 | Два пъти годишно | Да |
| Хлороводород | mg/Nm3 | 6 |  | 0.8 | Два пъти годишно | Да |

# Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Таблица 3 е попълнена за всички потоци отпадъчни води и за всяко отделно пробовземане за анализ. Протоколите от анализите са предоставени на РИОСВ – гр. В.Търново и БДДР – гр. Плевен своевременно.

- Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани в градски колектор.

Протоколи от собствен мониторинг

- Протокол №691/ 28.05.2008г. – РЛ-В. Търново

Преливник на ПСОВ за пречистени производствени води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | pH единици | 6.5- 9.0 | 7.83 | Два пъти год. | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | <300 | 20 |  | Да |
| БПК | mg/dm3 | <200 | 22 | Два пъти год. | Да |
| ХПК | mg/dm3 | < 400 | 110 | Два пъти год. | Да |
| Амоняк | mg/dm3 | < 35 | 2.2 | Два пъти год. | Да |
| Фосфор | mg/dm3 | <15 | 0.3 |  | Да |
| Хром/шествалентен/ | mg/dm3 | <0,5 | <0.91 | Два пъти год. | Да |
| Желязо | mg/dm3 | <10 | 0.05 | Два пъти год. | Да |
| Мед | mg/dm3 | <2.0 | 0.03 | Два пъти год. | Да |
| Цинк | mg/dm3 | <5.0 | 0.66 |  | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | <0.001 |  | Да |
| Олово | mg/dm3 | <2.0 | 0.05 | Два пъти год. | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | <0.5 | 0.03 | Два пъти год. | Да |
| Никел | mg/dm3 | <2.0 | 0.07 | Два пъти год. | Да |
| Цианиди | mg/dm3 | <1.5 | <0.0012 | Два пъти год. | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 23.1 | Два пъти год. | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | - | 0.12 | Два пъти год. | Да |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | 10 | <0.1 | Два пъти год. | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | <0.3 | Два пъти год. | Да |
| Сулфиди/като сяра/ | mg/dm3 | 1.5 | <0.1 | Два пъти год. | Да |

- Протокол №693/ 28.05.2008г. – РЛ-В. Търново

Точка на заустване в градски колектор за смесен поток/производствени и битово-фекални води/

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | pH единици | 6.5- 9.0 | 7.83 | Два пъти год. | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | <300 | 20 |  | Да |
| БПК | mg/dm3 | <200 | 22 | Два пъти год. | Да |
| ХПК | mg/dm3 | < 400 | 110 | Два пъти год. | Да |
| Амоняк | mg/dm3 | < 35 | 2.2 | Два пъти год. | Да |
| Фосфор | mg/dm3 | <15 | 0.3 |  | Да |
| Хром/шествалентен/ | mg/dm3 | <0,5 | <0.05 | Два пъти год. | Да |
| Желязо | mg/dm3 | <10 | 0.11 | Два пъти год. | Да |
| Мед | mg/dm3 | <2.0 | 0.03 | Два пъти год. | Да |
| Цинк | mg/dm3 | <5.0 | 0.02 |  | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | <0.001 |  | Да |
| Олово | mg/dm3 | <2.0 | 0.05 | Два пъти год. | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | <0.5 | 0.001 | Два пъти год. | Да |
| Никел | mg/dm3 | <2.0 | 0.07 | Два пъти год. | Да |
| Цианиди | mg/dm3 | <1.5 | <0.0012 | Два пъти год. | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 23.1 | Два пъти год. | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | - | 0.12 | Два пъти год. | Да |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | 10 | <0.1 | Два пъти год. | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | <0.3 | Два пъти год. | Да |
| Сулфиди/като сяра/ | mg/dm3 | 1.5 | <0.1 | Два пъти год. | Да |

- Протокол №692/ 28.05.2008г. – РЛ-В. Търново

Ревизионна шахта  за битово-фекални води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | pH единици | 6.5- 9.0 | 7.83 | Два пъти год. | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | <300 | 20 |  | Да |
| БПК | mg/dm3 | <200 | 22 | Два пъти год. | Да |
| ХПК | mg/dm3 | < 400 | 110 | Два пъти год. | Да |
| Амоняк | mg/dm3 | < 35 | 2.2 | Два пъти год. | Да |
| Фосфор | mg/dm3 | <15 | 0.3 |  | Да |
| Хром/шествалентен/ | mg/dm3 | <0,5 | <0.59 | Два пъти год. | Да |
| Желязо | mg/dm3 | <10 | 1.65 | Два пъти год. | Да |
| Мед | mg/dm3 | <2.0 | 0.03 | Два пъти год. | Да |
| Цинк | mg/dm3 | <5.0 | 0.03 |  | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | <0.001 |  | Да |
| Олово | mg/dm3 | <2.0 | 0.05 | Два пъти год. | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | <0.5 | 0.003 | Два пъти год. | Да |
| Никел | mg/dm3 | <2.0 | 0.05 | Два пъти год. | Да |
| Цианиди | mg/dm3 | <1.5 | <0.0012 | Два пъти год. | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 23.1 | Два пъти год. | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | - | 1.12 | Два пъти год. | Да |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | 10 | <0.1 | Два пъти год. | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | <0.3 | Два пъти год. | Да |
| Сулфиди/като сяра/ | mg/dm3 | 1.5 | <0.1 | Два пъти год. | Да |

- Протокол №1011/ 14.10.2008г. – РЛ-В. Търново

Преливник на ПСОВ за пречистени производствени води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | pH единици | 6.5- 9.0 | 7.24 | Два пъти год. | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | <300 | 36 |  | Да |
| БПК | mg/dm3 | <200 | 22 | Два пъти год. | Да |
| ХПК | mg/dm3 | < 400 | 110 | Два пъти год. | Да |
| Амоняк | mg/dm3 | < 35 | 2.2 | Два пъти год. | Да |
| Фосфор | mg/dm3 | <15 | 0.3 |  | Да |
| Хром/шествалентен/ | mg/dm3 | <0,5 | <0.05 | Два пъти год. | Да |
| Желязо | mg/dm3 | <10 | 0.085 | Два пъти год. | Да |
| Мед | mg/dm3 | <2.0 | 0.03 | Два пъти год. | Да |
| Цинк | mg/dm3 | <5.0 | 0.41 |  | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | <0.001 |  | Да |
| Олово | mg/dm3 | <2.0 | 0.05 | Два пъти год. | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | <0.5 | 0.047 | Два пъти год. | Да |
| Никел | mg/dm3 | <2.0 | 1.5 | Два пъти год. | Да |
| Цианиди | mg/dm3 | <1.5 | <0.02 | Два пъти год. | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 23.1 | Два пъти год. | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | - | 1.49 | Два пъти год. | Да |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | 10 | <0.1 | Два пъти год. | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | <0.3 | Два пъти год. | Да |
| Сулфиди/като сяра/ | mg/dm3 | 1.5 | <0.1 | Два пъти год. | Да |

- Протокол №1013/ 14.10.2008г. – РЛ-В. Търново

Точка на заустване в градски колектор

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | pH единици | 6.5- 9.0 | 7.83 | Два пъти год. | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | <300 | 20 |  | Да |
| БПК | mg/dm3 | <200 | 22 | Два пъти год. | Да |
| ХПК | mg/dm3 | < 400 | 110 | Два пъти год. | Да |
| Амоняк | mg/dm3 | < 35 | 2.2 | Два пъти год. | Да |
| Фосфор | mg/dm3 | <15 | 0.3 |  | Да |
| Хром/шествалентен/ | mg/dm3 | <0,5 | <0.05 | Два пъти год. | Да |
| Желязо | mg/dm3 | <10 | 1.1 | Два пъти год. | Да |
| Мед | mg/dm3 | <2.0 | 0.03 | Два пъти год. | Да |
| Цинк | mg/dm3 | <5.0 | 0.32 |  | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | <0.0012 |  | Да |
| Олово | mg/dm3 | <2.0 | 0.05 | Два пъти год. | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | <0.5 | 0.007 | Два пъти год. | Да |
| Никел | mg/dm3 | <2.0 | 0.07 | Два пъти год. | Да |
| Цианиди | mg/dm3 | <1.5 | <0.02 | Два пъти год. | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 23.1 | Два пъти год. | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | - | 0.12 | Два пъти год. | Да |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | 10 | <0.1 | Два пъти год. | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | <0.3 | Два пъти год. | Да |
| Сулфиди/като сяра/ | mg/dm3 | 1.5 | <0.1 | Два пъти год. | Да |

- Протокол №1012/ 14.10.2008г. – РЛ-В. Търново

Ревизионна шахта  за битово-фекални води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | <300 | 76 | Два пъти год. | Да |
| БПК | mg/dm3 | <200 | 26 | Два пъти год. | Да |
| ХПК | mg/dm3 | < 400 | 110 | Два пъти год. | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | <0.3 | Два пъти год. | Да |

# Таблица 4 .Образуване на отпадъци – 2006г.

| Отпадък | Код | Количество t/y | Количество на тон продукт t/t продукт t/m2 покритие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по КР | реално | по КР | реално |
| ПРОИЗВОДСТВЕНИ |
| Стърготини,стружки и изрезки от цветни метали | 12.01.03. | 1,1 | 4т | - | - |
| Стърготини,стружки и изрезки от черни метали | 12.01.01. | 20,8 | 180т | - | - |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03. | 4 бр | 18т | - | - |
| ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ |
| Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16.03.03* |  | 6,818 т |  |  |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води | 19.08.13* | 3 | 0.5т | 0,13кг/м2 |  |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 1м3/у | 4.5т |  |  |
| Синтетични моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13.02.06* | 473,5л/г | 4.4т |  |  |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06. 01* | 3 бр/г | 2.75т | - | - |
| Флуорисцентни тръби и други отпадъци,съдържащи живак | 20.01.21* | 34 | 0.016т | - | - |
| СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди,плочки,фаянсови и керамични изделия,различни от упоменатите в 17.01.06. | 17.01.07 | - | - | - | - |
| БИТОВИ ОТПАДЪЦИ |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01. | - | - | - | - |

# Таблица 4 .Образуване на отпадъци – 2007 г.

| Отпадък | Код | Количество t/y | Количество на тон продукт t/t продукт t/m2 покритие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по КР | реално | по КР | реално |
| ПРОИЗВОДСТВЕНИ |
| Стърготини,стружки и изрезки от цветни метали | 12.01.03. | 1,1 | 4.899т | - | - |
| Стърготини,стружки и изрезки от черни метали | 12.01.01. | 20,8 | 243.746т | - | - |
| ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ |
| Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16.03.03* |  | 6,818 т |  |  |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води | 19.08.13* | 3 | 0.5т | 0,13кг/м2 |  |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 1м3/у | 4.5т |  |  |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06. 01* | 3 бр/г | 2.75т | - | - |
| Флуорисцентни тръби и други отпадъци,съдържащи живак | 20.01.21* | 34 | 0.016т | - | - |
| СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди,плочки,фаянсови и керамични изделия,различни от упоменатите в 17.01.06. | 17.01.07 | - | - | - | - |
| БИТОВИ ОТПАДЪЦИ |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01. | - | - | - | - |

# Таблица 4 .Образуване на отпадъци – 2008 г.

| Отпадък | Код | Количество t/y | Количество на тон продукт t/t продукт t/m2 покритие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по КР | реално | по КР | реално |
| ПРОИЗВОДСТВЕНИ |
| Стърготини,стружки и изрезки от цветни метали | 12.01.03. | 1,1 | 12.732т | - | - |
| Стърготини,стружки и изрезки от черни метали | 12.01.01. | 20,8 | 64.47т | - | - |
| ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ |
| Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества/материали с изтекъл срок/ | 16.03.03* |  | 6,818 т |  |  |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води | 19.08.13* | 3 | 0.5т | 0,13кг/м2 |  |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 1м3/у | 0.2т |  |  |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06. 01* | 3 бр/г | 2бр | - | - |
| Флуорисцентни тръби и други отпадъци,съдържащи живак | 20.01.21* | 34 | 0.016т | - | - |
| СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди,плочки,фаянсови и керамични изделия,различни от упоменатите в 17.01.06. | 17.01.07 | - | - | - | - |
| БИТОВИ ОТПАДЪЦИ |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01. | - | 7т | - | - |

# Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества/галваничен шлам/ | 19.08.13* | Не | Не | налични са от минали години и са на временно съхранение във фирмата поради липса на организации за приемане и преработка на същите. | - |

# Таблица 6. Шумови емисии

Протокол №30/06.01.2004г.- РЛ  В. Търново

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Средно ниво на шума по измервателния контур | 50.4 | Ден | Да |
| Ниво на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от геометричния център на площадката | 101.2 | Ден | Да |
| Ниво на шума в мястото на въздействие- 100м от геометричния център | 41.2 | Ден | Да |

# Таблица 7. Опазване на подземните води

Протокол №1014/14.10.2008г.- РЛ  В. Търново

| Показател | Точка на пробовземане | Единица на величината | Концентрация в подземните води, съгласно КР (екологичен праг) | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Олово | 370 ПВ – мониторин гов сондаж до парова централа | µg/l | 30 | 0.05 | 1 път годишно | Да |
| Желязо |  | µg/l | 50 | < 0.03 |  | Да |
| Водороден показател |  | pH | - | 7.51 |  | Да |
| Мед |  | µg/l | 30 | < 0.03 |  | Да |
| Кадмий |  | µg/l | 1 | < 0.001 |  | Да |
| Никел |  | µg/l | 20 | <0.05 |  | Да |
| Хром |  | µg/l | 5 | < 0.002 |  | Да |
| Цинк |  | µg/l | 200 | 0.12 |  | Да |
| Нефтопродукти |  | mg/l | 50 | 0.6 |  | Да |
| Цианиди |  | mg/l | 0.02 | < 0.02 |  | Да |

Протокол №1410/23.12.2008г. РЛ  В. Търново

| Показател | Точка на пробовземане | Единица на величината | Концентрация в подземните води, съгласно КР (екологичен праг) | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Олово | 369ПВ– мониторин гов сондаж до цех Галваничен | µg/l | 30 | 0.05 | 1 път годишно | Да |
| Желязо |  | µg/l | 50 | 40±20 |  | Да |
| Водороден показател |  | pH | - | 7.57 |  | Да |
| Мед |  | µg/l | 30 | < 0.03 |  | Да |
| Кадмий |  | µg/l | 1 | < 0.001 |  | Да |
| Никел |  | µg/l | 20 | <0.01 |  | Да |
| Хром |  | µg/l | 5 | 4.25±0.28 |  | Да |
| Цинк |  | µg/l | 200 | 0.15 |  | Да |
| Цианиди |  | mg/l | 0.02 | <0.02 |  | Да |
| Нефтопродукти |  | mg/l | 50 | 40±20 |  | Да |

# Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние) съгласно КР* | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на Мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

По Уловие 13.1 “ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново не отвежда вредни и опасни вещества в почвите.

# Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Приносител на оплаването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са увдомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

По Условие 14.1 “ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново декларира, че през 2008г. не е имало аварийни ситуации.

# Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплаването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са увдомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново декларира, че през 2008 г. не е имало оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталациите