годишен доклад

НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД

ЗА 2007 ГОД.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 35/2005

2008 г.

І. Уводна част на годишния доклад на “Топлофикация – Плевен” ЕАД за 2007 год.

1. Общи данни

1.1. Име и местонахождение на инсталацията.

Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 474 MW – производство на топлинна енергия (т. 1.1 от Приложение 4 на ЗООС)

Горивната инсталация е разположена в топлоизточника на “Топлофикация – Плевен” ЕАД. Общата инсталирана мощност в топлоизточника на дружеството е 474 MW, разделена както следва:

Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 474 MW – производство на топлинна енергия

Водогрейни котли

- водогреен котел ВК1 – изведен от експлоатация със Заповед на Изп. Директор от 29.12.2006 г.

Енергийни парогенератори

- енергиен парогенератор ЕПГ2

- енергиен парогенератор ЕПГ3

- енергиен парогенератор ЕПГ4

- енергиен парогенератор ЕПГ5

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

  - 1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 474 MW – производство на електрическа енергия

  - турбогенератор ТГ1

  - турбогенератор ТГ2

  - турбогенератор ТГ3

    - Топло и електропреносна мрежа на площадката

Топлоизточникът на “Топлофикация - Плевен” - ЕАД е разположен на територия от 64 695 m2.

Съседни на “Топлофикация - Плевен” ЕАД са индустриални предприятия и парцели, както следва:

# - от север –  Ж. П. Линия София-Варна; Междузаводски път; “Гъмза-1922”-АД

# - от запад –  КП “Птицекланица”-ЕООД

# - от  юг –  ул Ив. Миндиликов; ГРП и Ремонтна база на “Топлофикация-Плевен”-ЕАД и ЦРИ-Плевен

- от изток – Плувен комплекс “Рай”

1.2. Име на собственика или на оператора

“Топлофикация-Плевен”-ЕАД;

гр. Плевен; Източна индустриална зона №128

1.3. Регистрационен номер на разрешителното

Регистрационен номер: 35/2005

1.4. Телефон, факс и е-mail на оператора / инсталацията

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН” – ЕАД

Седалище и адрес на управление: гр. Плевен, Източна индустриална зона №128

Точен адрес за кореспонденция: гр. Плевен, код 5800, п. к. 93

Телефон: 064/895-205

Факс: 064/895-289

e-mail:office@toplo-pleven.com

1.5. Името на лицето за контакти

инж. Е. Муратов – Началник “ПТО”

Тел. 064 / 895-208

Факс: 064 / 895-289

E-mail: pto@toplo-pleven.com

1.6. Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

Инсталация: “Топлофикация – Плевен” ЕАД, включваща следните технологични възела: “Химическо водоочистване (ХВО)”; Енергийни парогенератори (ЕПГ) ЕПГ2, ЕПГ3, ЕПГ4, ЕПГ5; Турбогенератори (ТГ) ТГ1, ТГ2,ТГ3; Водогрейните котли (ВК) ВК1 – изведен от експлоатация

Обща топлинна мощност на инсталацията е 474 MW /в тази мощност е включен ВК1/.

Водогрейна част:

Производство на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – не се експлоатира.

Енергийна част:

Производство на топлинна енергия с топлоносител гореща вода и пара и производство на електроенергия. Пренос на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за битово – горещо водоснабдяване и пара за промишлени нужди.

Химическа обработка на сурова вода - ХВО:

- производство на обезсолена вода за допълване на загубите на питателна вода от пропуски, реализация на пара  и пара за собствени нужди.

1.7. Политиката по околна среда на предприятието

Политиката по околна среда играе важна роля в функционирането на дружеството тъй като това е свързано със задълженията по опазването на околната среда при осъществяването на дейността и необходимите разходи за изпълнението на тези задължения.

В бъдеще дейността на дружеството ще бъде свързана със значителни инвестиции в тази област за удовлетворяване на изискванията на Протокола от Киото и изискванията от страна на Европейския съюз.

Управлението на дейностите по опазване на околната среда в “Топлофикация-Плевен” ЕАД се базира на:

- Изпълнение на изискванията на издадено на “Топлофикация – Плевен” ЕАД Комплексно разрешително 35/2005

- Изпълнение на изискванията на утвърдената от РИОСВ гр. Плевен “Програма за управление на дейностите по отпадъците на “Топлофикация – Плевен” ЕАД за периода 2005 – 2010 год.”

- предприемат се мерки за привеждане на предприятието в съответствие със ЗООС и Директива 2001/80/ЕС, с основни цели:

а/ ограничаване на емисиите от замърсители на атмосферния въздух чрез подобряване на ефективността на производството чрез непрекъснат контрол на качествения състав на изходящите газове,

б/ ограничаване консумацията на вода – чрез рехабилитация на топлопреносната мрежа и строг контрол върху потреблението на питейна вода, както и ремонт на водопроводната мрежа,

в/ оптимизация на технологичните процеси за намаляване на енергийни разходи и подобряване на ефективността.

Това дава възможност на Дружеството да постигне съответствие с изискванията на екологичното законодателство, да намалява рисковете, замърсяването и неблагоприятното въздействие върху околната среда.

“Топлофикация – Плевен” – ЕАД не разполага с внедрена система за управление по околна среда ISO 14001 и EMAS.

1.8. Организационната структура на предприятието, отнасяща се  до управлението на околната среда.

С цел създаване на Система за управление на околната среда (СУОС) в “Топлофикация – Плевен” ЕАД със Заповед № ОЗ – 52 от 04.05.2005 год. е назначена постоянно действаща комисия за извършване на конкретни дейности и оценка на изпълнението на условията в Комплексно разрешително (КР) № 35/2005 год. Съгласно заповедта са определени лицата, отговорни за изпълнение на условията на КР.

Отговорни лица и отдели за опазване на околната среда са:

1. Директор производство

2. Н-к “ПТО”

3. Н-к цех “Топлосилов”

4. Н-к цех “Химичен”

5. Инспектор ТЕ и ТБ

6. Н-к цех “Електро”

7. Н-к цех “КИП и А”

8. Н-к цех “Топлоснабдяване”

9. Пожарникар

Практически ангажиран с дейностите по управление на околната среда в предприятието е отдел “ПТО”. Отделът пряко отговаря за организирането, за оформянето на документите по ред и форма относно отчета и информацията за управлението на дейностите по управление на околната среда.

1.9. РИОСВ, отговаряща за разрешителното

1. Наименование: Регионална инспекция - Плевен

2. Адрес:               гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” № 1

3. Телефон: 	       064/801 768

4. Факс:                064/806 951

1.10. Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

гр. Плевен 5800, ул. “Васил Левски” № 1, ет. 16, стая 1608

2. Обобщена информация, изисквана в годишния доклад

  - Замърсители, изпускани във въздуха

Обобщената информация относно спазването на праговите стойности на изброените замърсители във въздуха е представена в Таблица 1.

Извод: Посочените емисии не превишават зададени прагови стойности на същите и са отбелязани с тире “-“.

  - Замърсители, изпускани във водите

Обобщената информация относно спазването на праговите стойности на изброените замърсители във водите е представена в Таблица 1.

Извод: Посочените емисии не превишават зададени прагови стойности на същите и са отбелязани с тире “-“.

  - Замърсители, изпускани в почвата

Обобщената информация относно спазването на праговите стойности на изброените замърсители във почвите е представена в Таблица 1.

Извод: Посочените емисии не превишават зададени прагови стойности на същите и са отбелязани с тире “-“.

  - Транспорт на замърсители извън площадката

Обобщената информация относно спазването на праговите стойности при транспорта на замърсители извън площадката е представена в Таблица 1.

Извод: Посочените емисии не превишават зададени прагови стойности на същите и са отбелязани с тире “-“.

  - Произведени, обработени или използвани замърсители

Обобщената информация относно спазването на праговите стойности на произведените, обработените или използваните замърсители е представена в Таблица 1.

Извод: Посочените емисии не превишават зададени прагови стойности на същите и са отбелязани с тире “-“.

  - Емисии на отпадъчни води

-   Производствени отпадъчни води

-   Работа на пречиствателните съоръжения

Съоръжение за пречистване на отпадъчни производствените води

- Неутрализационен басейн – 2 бр.

- Шламоутаители-  2 бр.

- Сепариращи шахти – 1 бр.

Неутрализационнте процеси, утаяване или химическа обработка на отпадъчните води  се прилагат за пречистване на отпадъчни води съгласно приложимите за случая референтни документи (НДНТ) и са съобразени с техническите характеристики на инсталацията и локалните условия на площадката.

Източници на отпадъчните води: – производствени отпадъчни води от ХВО след преминаване през неутрализационна яма и битово-фекални води от площадката;

Име на приемащата канализация: градска канализация на гр. Плевен;

Източници на отпадъчните води: – дъждовни води от площадката;

Име на приемащата канализация: градска канализация на гр. Плевен;

Съгласно получените резултати от извършените анализи, емисиите на заустените отпадъчни води, като част от смесен поток производствени, битово-фекални и дъждовни води, може да се направи следния извод: Стойностите на емисии от извършения анализ отговарят на Нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води съгласно Условие 10.1.2.1 и Условие 10.1.4.1 от Комплексно разрешително.

  - Емисии на охлаждащи води

Съгласно Условие 10.2.1. от КР 35/2005 “Топлофикация – Плевен” – ЕАД използва охлаждащи води в затворената оборотна охлаждаща система за охлаждане на мрежови помпи и компресори. Спазвайки това Условие от КР същата не зауства охлаждащите води в съществуващата канализационна система.

  - Емисии на битово-фекални води в канализацията:

Съгласно изискванията на Условие 10.1.4.1 в “Топлофикация – Плевен” ЕАД извършва мониторинг на смесения поток на  производствени, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води. Затова в Таблица 3 „Емисии в отпадъчни води/производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни/във водни обекти/канализация” са представени резултатите от мониторинга на смесения поток на отпадъчни води, част от които са явяват битово-фекални води.

Съгласно получените резултати от извършените анализи на емисиите в смесения поток на  производствени, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води може да се направи следния извод: Стойностите на емисиите от извършените анализи отговарят на Нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води съгласно Условие 10.1.2.1 и Условие 10.1.4.1 от Комплексно разрешително.

  - Емисии на дъждовни води

Стойностите на емисиите от извършения анализ на дъждовните води отговарят на Индивидуалните емисионни ограничения на замърсяващи вещества в дъждовни води съгласно Условие 10.1.4.1 и Условие 10.4.1. от Комплексно разрешително.

  - Доклад за генерираните отпадъци, включително количеството на тон продукция

Въз основа на извършена оценка на съответствието на количествата генерирани отпадъци и на определени такива въз основа на нормите за образуване на отпадъка в условията на КР може да се направи следния извод: Стойностите на показателите отговарят на определените в Условие 11.1.1 от Комплексно разрешително и не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата посочени в Таблица 4 и Таблица 5.

  - Доклад за употреблението на вода, енергия, горива, суровини и спомагателни материали, включително използваното количество на тон продукция.

2.11.1. Въз основа на извършена оценка на съответствието на количеството изконсумирана през 2007 год. вода и специфичен разход на вода за 1 MWh произведена топлоенергия с определените такива в условията на КР може да се направи следния извод: Стойностите на показателите отговарят на определените в Условие 8.1.3 от издадено  Комплексно разрешително.

2.11.2. Въз основа на извършена оценка на съответствието на количествата изконсумирана електроенергия и топлоенергия и специфичен разход на ел. енергия и топлоенергия за 1 MWh произведена топлоенергия с определените такива в условията на КР може да се направи следния извод: Стойностите на показателите отговарят на определените в Условие 8.2.1 от Комплексно разрешително.

2.11.3. Въз основа на извършена оценка на съответствието на количеството изразходван природен газ и спомагателни материали и разхода за 1 MWh произведена топлоенергия с определените такива в условията на КР и начина на съхранение на спомагателните материали и горива може да се направи следния извод: Стойностите на показателите отговарят на определените в Условие 8.3.1 от издадено  Комплексно разрешително.

  - План на целите и задачите в управлението на околната среда

В настоящия момент нашите действия са насочени към изпълнението на изискванията, заложени в издадено комплексно разрешително и изпълнение на Дейности за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително, заложени в Инвестиционната програма към него.

2.12.1. Извеждане от експлоатация на Водогреен котел N2. Във връзка с това са обърнати  заглушките на газта подавана към ВК № 2 и е съставен Протокол от РИОСВ - Плевен за извеждането му от експлоатация.

2.12.2 Извеждане от експлоатация на Водогреен котел N1 – във връзка с  Условие 9.6.1.1. В срок до 01.12.2006г. притежателят на настоящото разрешително да монтира автоматично устройство за собствени непрекъснати измервания на азотни оксиди и въглероден оксид към димохода на ВК1 на изпускащо устройство № 2 Дружеството взе решение да изведе от експлоатация ВК 1. Това се дължи на факта, че поради намаляване на нуждата от топлинна енергия, която се подава към потребителите, отпада необходимостта да се поддържа в резерв това съоръжение. Тъй-като котелът няма да бъде експлоатиран повече не сме монтирали устройство за собствени непрекъснати измервания. Извеждането от експлоатация е извършено със Заповед на Изпълнителният Директор от 29.12.2006 г. и са обърнати заглушките на газта.

2.12.3. Започнато изграждане на  Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в топлоизточника на “Топлофикация – Плевен” ЕАД с 32,184 MW номинална електрическа мощност и 64,67 MW обща топлинна мощност завърши през месец Октомври 2007 г. Извършени бяха пусково-наладъчни работи. Официално Газовата Турбина е в експлоатация от месец Февруари 2008 година със Заповед на ДКТН.

2.12.4. “Топлофикация – Плевен” ЕАД  е извършила процедура по Оценка необходимостта по извършване на ОВОС. Получено е становището на МОСВ, че няма необходимост от извършване на ОВОС.

2.12.5.  “Топлофикация – Плевен” ЕАД е подала необходимите документи за Актуализация на КР 35/2005. Същото е актуализирано във връзка с новата генерираща мощност и е връчено на “Топлофикация – Плевен” ЕАД на 18.02.2008 година. В него е определена новата номинална топлинна мощност на горивната инсталация – 466 МW – производство на топлинна енергия.

  - Доклад по програмата за управление на околната среда

С цел създаване на Система за управление на околната среда (СУОС) в “Топлофикация – Плевен” ЕАД е създадена постоянно действаща комисия за извършване на конкретни дейности и оценка на изпълнението на условията в Комплексното разрешително.

Начин за изпълнение на всяка задача

1. Разработване и актуализиране на:

- Инструкции за експлоатация;

- Инструкции за безопасност при експлоатация на провежданите процеси и операции;

- Документи /лицензии, разрешения/ за опазване на околната среда и мониторинг на производствените процеси в съответствие на националните стандарти;

##### 2. Изпълнение на производствените инструкции

3. Контролът на изпълнението на инструкциите се извършва от преките ръководители и постоянно действаща комисия за извършване на конкретни дейности и оценка по изпълнението на условията в Комплексно разрешително.

4. Оценката на изпълнението на условията на издадено комплексно разрешително се извършва от конкретните лица, отговорни за прилагането на СУОС в предприятието и изпълнението на условията в КР.

  - Доклад по регистъра на емисиите на замърсители

В съответствие с изискванията на Условие 9.7.1. в предприятието се документира и се съхранява информация за веществата и техните количества, свързани с прилагането на ЕРЕВВ.

Общите количества на изпуснатите емисии от топлоизточника на централата за 2007 год. са представени, както следва:

| Показател | Годишни количества на замърсители за 2007 год. |
| --- | --- |
| NOx | 102 400 kg |
| Прах | няма |
| SO2 | няма |
| CO | 5 900 kg |

Обобщената информация относно спазването на праговите стойности на изброените замърсители във въздуха е представена в Таблица 1.

Годишните количества за CO и NOx  са измерени, а не изчислени и са получени на база резултатите от СНИ.

Резултатите за количествата SO2 и Прах са на протоколи от собствени периодични измервания, извършени от Регионална лаборатория към ИАОС гр.Враца и от фирма Пехливанов инженеринг. Протоколите от тези измервания са предоставени в РИОСВ гр.Плевен.

Извод: Посочените емисии не превишават зададени прагови стойности на същите и са отбелязани с тире “-“.

  - Емисии на шум в околната среда

2.15.1. През 2007 год. е извършена оценка на общата звукова мощност, излъчвана в предприятието, на база измерените нива на шум по контура на границите на обекта. Измерването е направено от Регионална лаборатория към ИАОС гр. Плевен. Резултатите от извършената оценка са представени в РИОСВ-Плевен. Не са установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива на шум.

Измерването е във връзка с пускането в експлоатация на новата генерираща мощност.

2.15.2. През 2007 год. в предприятието не са постъпвали оплаквания относно шумовото замърсяване, излъчвано от предприятието.

  - Обобщения на проверките на техническото състояние на резервоарите и на съоръженията, констатираните течове и отстраняването им

2.16.1. Съгласно Условие 8.3.5.1., в предприятието  са извършени 4 проверки на съответствието на начина на съхраняване на горива и спомагателни материали с изискванията на издаденото КР, както следва:

-     Проверки за съхраняване на наличните количества горива и спомагателни материали, съгласно изискванията на издаденото комплексно разрешително - Условие 8.3.4.3 и Условие 8.3.4.4,  в резервоарите.

-   Проверка на състоянието и целостта на обваловката на резервоарите посочени в Таблица 8.3.4.4.

-   Проверки за съхранението на масла в оригинални опаковки (затворени метални варели), съгласно изискванията.

-    Проверки за съхранението на натриева основа, сярна киселина и железния хлорид  единствено в цистерните, посочени в Таблица 8.3.4.3, съгласно изискванията.

При извършените проверки не са констатирани нарушения и може да се направи следния извод: Всички химични вещества и препарати се съхраняват съгласно изискванията на КР № 35/2005 год. и в съответствие с условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност за съответните вещества.

2.16.2.  Съгласно Условие 8.3.4.7. притежателят на настоящото разрешително прилага писмена инструкция за поддръжка на резервоарите и техните обваловки, описани в Условия  8.3.4.3. и 8.3.4.4.

Ежедневно се извършват проверки на целостта и здравината на резервоарите и обваловките, проверки за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и обваловките.

Във връзка с тези проверки се правят записи в оперативните журнали, в които отсъстват данни за несъответствие в състоянието на резервоарите и обваловките както и наличието на течове.

2.16.3. Съгласно Условие 8.3.4.10 е разработена и действа “Инструкция за установяване и отстраняване на течовете както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбопреносната мрежа за горива и течни химикали при работа на инсталацията”.

Ежеседмично се извършват проверки на газоплътност на газопровода , включващи:

- Проверки за пропуски на газ.

- Състояние на арматурата, уплътненията, фланцеви и резбови съединения, предпазни устройства, опори и подвески на газопроводи.

- Плътността на заваръчните, резбовите и фланцевите съединения;

- Изправното действие на работните манометри и предпазни устройства.

През изтеклата година извършени са 52 проверки. Не са установени повреди и несъответствие в състоянието на газопроводната тръбна система спрямо изискванията на КР и Наредбата за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

2.16.4. В съответствие с Условия 10.1.1.3 и 10.3.4. и с изискванията на действащите инструкции са извършени 52 огледа за състоянието на канализационната мрежа в централата от оперативния персонал, за което са съставени записи в оперативните журнали.

През 2007 год. е извършена реконструкция на част от канализационната система на предприятието.

2.16.5. Процедурата за периодична проверка за наличието и отстраняването на течове от площадковите тръбопроводи се извършва в съответствие с утвърдената инструкция. Извършват се ежеседмично огледи за състоянието на тръбопровода за питейно – битови нужди.

През 2007 год. са извършени 52 огледа за състоянието на водопроводната мрежа в централата от оперативния персонал.

  - План за прекратяване дейността на инсталацията

На производствената площадка на “Топлофикация – Плевен” ЕАД в настоящия момент няма консервирани сгради и съоръжения. Имаме изведени от експлоатация 3 /три/ основни съоръжения – Енергиен парогенератор № 1, Водогреен котел №  1 и Водогреен котел №  2.

Във връзка с изграждането на новата ко-генерираща мощност и необходимостта за осигуряване на площадка за изграждане на открита разпределителна уредба за връзка с енергосистемата е демонтирано и разрушено Мазутно стопанство № 1. Това е извършено в изпълнение на План за закриване на мазутно стопанство №1 на площадката на Дружеството.

  - Обобщение на оплакванията

До този момент както в “Топлофикация – Плевен” ЕАД така и при компетентните органи – РИОСВ и Общинската администрация, не са получавани оплаквания от работа на инсталацията, свързани с околната среда.

  - Обобщение на авариите в резултат от неспазване условията на разрешително.

През 2007 година в резултат на производствената дейност на предприятието не са констатирани нарушения на установените норми за изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

II. Докладване на замърсителите в околната среда.

1. Прагови стойности на изброените замърсители във въздуха, водите, почвата; пренос извън площадката; за производство, обработката и употребата на изброените замърсители

Данните относно праговите стойности на изброените замърсители във въздуха, водите, почвата и др. са представени в приложената Таблица 1.

2. Емисии във въздуха

  - На основната площадка на “Топлофикация – Плевен” - ЕАД са разположени 3 броя организирани и регламентирани източници на емисии, номерирани под К№ 1, К№ 2 и К№ 3 (съответно комин с височина 80 метра, комин с височина 120 м и комин с височина 40 метра). Това е описано в актуализираното Комплексно Разрешително.

В съответствие с изискванията на Условие 9.1.1. от КР в топлоизточника няма други точкови източници на емисии в атмосферния въздух.

  - Съгласно Условие 9.6.1 и 9.6.2. в топлоизточника се провеждат собствени непрекъснати измервания (СНИ) на ПГ № 2, ПГ № 3, ПГ № 4 и ПГ № 5 посредством действаща “Автоматична система за непрекъснато измерване на технологични параметри и вредни емисии, изхвърляни в атмосферата”. Пробовземането за извършване на СНИ на емисиите на вредни вещества се извършва на димоходите на парогенераторите. Автоматичните средства за измерване осигуряват непрекъснато определяне и последователно регистриране на емисиите на съответните вредни вещества и необходимата оценка и обработка на резултатите, съгласно изискванията на Глава 6 от Наредба № 6 на МОСВ и Инструкция №1 от 03.07.2003г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Обобщената информация за концентрациите на вредните вещества в отпадъчните газове, получени в резултат от извършените собствени непрекъснати измервания през 2007 год. е представена в Годишният Доклад по Наредба 6.

Въз основа на представените резултати от проведения през 2007 год. собствен непрекъснат мониторинг могат да се направят следните изводи:

    - Дебитът на изходящите газове не превишава определената в Условие 9.1. стойност на параметъра за изпускащо устройство К № 1- 147 400 Nm3 /h. Съгласно отчетните данни от извършваните през 2007 год. СНИ на К № 1 средният дебит на изходящи газове при нормални условия е 40 021 Nm3 /h.

    - През 2007 год. нито една от генерираните в атмосферата емисии не надвишава емисионните норми, определени в Комплексното разрешително.

| Параметър | Емисионни норми (mg/Nm3) при използване на природен газ до 31.12.2007г. | Отчетни данни за проведени СНИ през 2007 год. (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 350 | 177,93 |
| CО | 100 | 10,23 |
| Прах | 10 | 0 |
| SO2 | 35 | 0 |

НДЕ и отчетни данни се отнасят за 3% съдържание на кислород в отпадъчните газове съгласно Условие 6.2.4..

Отчитайки състава на природния газ, използван като гориво в инсталацията, на практика емисиите от прах и SO2 са нули и не нарушават качеството на атмосферния въздух.

За собствени непрекъснати измервания се използват следните уреди:

- За Енергийни парогенератори № 2 и 3

| - | Производител | Вид | Основни технически характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HORIBA- Япония | ENDA 642 | CO | NO | O2 |
|  |  |  | 0-1000 ppm | 0-4000 ppm | 0-21 vol% |
| - | Използвани измервателни методи |  |  |  |  |  |  |
|  | CO | инфрачервен |  |  |  |  |  |  |
|  | NO | инфрачервен |  |  |  |  |  |  |
|  | O2 | парамагнитен |  |  |  |  |  |  |
| - | Дата на последна проверка АС |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.06.2007г. |  |  |  |  |  |
| - | Дата на последното калибриране АСИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Уреда се калибрира автоматично с еталонен газ |  |  |  |  |  |
| - | Име,адрес и лице за контакт в лабораторията,извършили проверката и калибрирането/N свид. Съгл.чл.3,ал.2,т.3 на Наредба 6/99г./ |
|  | Регионална Лаборатория - Враца |  |  |  |  |  |
|  | гр. Враца |  |  |  |  |  |

- За Енергийни парогенератори № 4 и 5

| - | Производител | Вид | IND:A | Основни технически характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COSMA- Франция | Cristal 500 | DAQ 100204A | CO | CO2 | CH4 | NO | O2 |
|  |  |  |  | 0-1000 ppm | 0-20 vol% | 0-1000 ppm | 0-4000 ppm | 0-21 vol% |
| - | Използвани измервателни методи |  |  |  |  |  |  |
|  | CO | инфрачервен |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 | инфрачервен |  |  |  |  |  |  |
|  | CH4 | инфрачервен |  |  |  |  |  |  |
|  | NO | инфрачервен |  |  |  |  |  |  |
|  | O2 | електрохимичен |  |  |  |  |  |  |
| - | Дата на последна проверка АС |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.12.2007г. |  |  |  |  |  |
| - | Дата на последното калибриране АСИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Уреда се калибрира автоматично с еталонен газ |  |  |  |  |  |
| - | Име,адрес и лице за контакт в лабораторията,извършили проверката и калибрирането/N свид. Съгл.чл.3,ал.2,т.3 на Наредба 6/99г./ |
|  | Пехливанов Инженеринг -ООД |  |  |  |  |  |
|  | София 1505 ул."Мърфи"-16 тел 02 8464857 |  |  |  |  |  |

    - Отчетите за извършените в периода 01.01.2007 год. – 31.12.2007 год. СНИ на емисиите в атмосферния въздух от неподвижния източник на “Топлофикация – Плевен” ЕАД са представяни ежемесечно за информационно обслужване в РИОСВ гр. Плевен в съответствие с изискванията на чл. 40 и чл. 50 от Наредба № 6 на МОСВ на хартиен и магнитен носители.

Дебитът на изходящите газове от точков източник К № 2 не превишава стойността на параметъра за изпускащо устройство К№ 2 определена в Условие 9.1. - 403 200 Nm3 /h., средният дебит на изходящи газове при нормални условия е 82 198 Nm3 /h.

2.2.4.  На територията на ”Топлофикация- Плевен” ЕАД няма неорганизирани емисии.

В предприятието в срок, съгласно изискванията на Условие 9.3. Неорганизирани емисии, са разработени и действат следните инструкции, отнасящи се до оценяването на влиянието на емисиите на вредните вещества, изпускани от източниците на неорганизирани емисии при работа на Инсталацията, върху качеството на атмосферния въздух:

- инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им в “Топлофикация – Плевен” ЕАД;.

В съответствие с изискванията на Условие 9.3.3. от КР, Дружеството е разработило и прилага инструкция относно:

- инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

2.2.5.  Съгласно Условие 9.3.1 всички емисии на вредни вещества от горивната инсталация с топлинна мощност 474 MW се изпускат в атмосферния въздух организирано.

В предприятието ежеседмично се извършват проверки на газоплътност на газопровода от главна газова задвижка на вход на централата до котлите, включващи:

- Проверки на пропуски на газ.

- Състояние на арматурата, уплътненията, фланцеви и резбови съединения, предпазни устройства, опори и подвески на газопроводи.

- Плътността на заваръчните, резбовите и фланцевите съединения

- Изправно действие на работните манометри и предпазните устройства.

През изтеклата година са извършени 52 проверки. Не са установени повреди и несъответствия в състоянието на газопроводната тръбна система с изискванията на КР и Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

2.2.6. На територията на предприятието не се използват суровини и материали и не се произвеждат продукти, формиращи емисии на интензивно миришещи вещества. По този начин “Топлофикация – Плевен” ЕАД осъществява производствената си дейност в пълен синхрон с изискванията на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително №35/2005:Притежателят на настоящото разрешително да осигури всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

До този момент не са получавани сигнали, както в предприятието, така и в компетентните органи – РИОСВ и общинската администрация за замърсяване на атмосферния въздух с интензивно миришещи вещества.

3. Емисии във водните обекти/канализации

На територията на “Топлофикация – Плевен” – ЕАД са изградени и обособени две категории канализации, както следва:

- Канализация “Производствени води”.

  - от химичен цех

  - от котелен цех

- Канализация “Битово – фекални води и Дъждовни води”.

Отпадъчните води (производствени води, дъждовни и битово – фекални води), генерирани в резултат на производствената дейност на предприятието, се заустват директно в Градската канализация. Производствените отпадъчни води на “Топлофикация – Плевен” – ЕАД не се заустват във водни обекти.

Отвеждане на отпадъчните води от територията на предприятието към градската канализация се извършва въз основа на Договор № 26/12.05.2006 год., сключен между “ВиК” ЕАД и “Топлофикация – Плевен” – ЕАД. По Договор, “Топлофикация – Плевен” – ЕАД има право на непрекъснато водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Обобщената информация относно спазването на праговите стойности на изброените замърсители във водите са представени, съгласно изискванията в приложената Таблица 1.

Съгласно предоставени данни се вижда, че посочените емисии не превишават зададените прагови стойности на същите и са отбелязани с тире “-“.

3.1. Емисии на производствени води във водни обекти / канализации.

Отпадъчните води от “Топлофикация Плевен” ЕАД се заустват в градския колектор за отпадъчни води в осем точки на заустване. Градският колектор ги отвежда към ПСОВ, с. Божурица.

“Топлофикация Плевен” ЕАД има Договор за пречистване на отпадъчни води с "В и К" ЕООД, гр. Плевен от 12.05.2006 г.

Данните за водопотреблението, разпределението на фактурираните количества питейна и промишлена вода и количествата генерирани отпадъчни води  през 2007 год. са представени в Таблица 2.3.1.

Отпадъчните води (производствени води, дъждовни води и битово – фекални води), генерирани в резултат на производствената дейност на предприятието, се отвеждат в съответствените канализации на централата. Отпадъчните води от канализационните мрежи на централата се заустват в градската канализационна мрежа и от там постъпват в Градска пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/. За тази услуга фирмата заплаща на “ВиК” ЕООД за канал и пречистване.

1.Канализация “Производствени води”.

а/ от химичен цех

б/ от котелен цех

а/ Отпадните води от технологията на химичния цех по тръбопроводите попада в неутрализационната яма. Там се събират, неутрализират и при достигане pH от 6,5 до 9 /норма за заустване в Градската канализация/ се изпускат в Градската канализация /ГК/, а от там се пречистват в  ГПСОВ.

б/ Отпадните води от РУ по канали постъпват в шламоутаителите. След отделянето на шлама, отдекантираната вода по канал постъпва в неутрализационната яма. Неутрализирва се и след това се отправя по канализационната мрежа към Градската канализация и към Градска пречиствателна станция за отпадъчни води.

в/   От турбинния и котелен цех отпадните води, които отговарят на нормите на заустване в Градската канализация, по канализационната мрежа се отвеждат и заустват направо в ГК, а от там постъпват в ГПСОВ.

Съществуващите локални пречиствателни съоръжения на производствени отпадъчни води на “Топлофикация – Плевен” – ЕАД отговарят на изискванията на НДНТ и са представени в таблицата по-долу.

| Канализация | Съоръжение |
| --- | --- |
|  | Съществуващо положение | Изисквания на НДНТ |
| Инсталация “Производство на топлинна енергия” |
| Отпадни води от цех ХВО | Неутрализационна яма –за отпадъчни води от регенерации в цех ХВО | Отговарят |
| 2. “Производствени води от РУ” | Шламоутаители – за отпадъчни води от реактор-утаителите | Отговарят |

- Неутрализацията на отпадните кисели и алкални води от регенерацията на Йонитовите филтри се извършва в неутрализационна яма. Неутрализацията в неутрализационната яма се извършва чрез смесване на алкалните и кисели регенерационни отпадни води.

- Отпадният шлам от Реактор-утаителите и отпадните алкални води от Варовото стопанство се отвеждат в два бр.Шламоутаителни ями. В тях шламът се утаява, а избистрената вода се изтича към неутрализационната яма. Утаеният шлам се извозва с автоцистерна на градското сметище.

Отпадъчните води на централата след пречистване до определени норми в неутрализационни басейни се заустват в градската канализационна система, откъдето се отвеждат в Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Плевен

- Качеството на отпадъчните води в канализацията , обработвани в неутрализационната  яма, отговаря на изискванията по показател рН за заустване на водите в Главен колектор на градската канализация. Съществуващата технология за локално пречистване на отпадъчните води отговаря на изискванията на НДНТ.

Анализ на отпадните води в неутрализационната яма се прави от дневна л-рия към Химичен цех преди изпускането им към ГК.

В отпадъчните води няма наличие на нефтопродукти. Правени са вътрешнозаводски измервания, както и замервания на представители на пречиствателната станция гр. Плевен.

Контрол на изпусканите отпадни води към Градската канализация периодично се прави от лабораториите на ГПСОВ. За 2007г. са направени 26 проби за:

| Показатели | Норма | Среден резултат |
| --- | --- | --- |
| pH | 6,5 ÷ 9 | 8,1 |
| Неразтворени вещества | до 200 мг/л | ≈ 4,1 мг/л |

Заключение: Стойностите на емисии от извършен анализ отговарят на Нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води съгласно Условие 10.1.2.1 от КР.

Съгласно получените резултати от извършени анализи може да се направи следния извод: Стойностите на емисии от извършен анализ отговарят на Нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води съгласно Условие 10.1.2.1 от Комплексно разрешително.

Спазват се изискванията на Условие 10.1.2.1 и 10.1.3.1 относно заустването на производствените отпадъчни води като смесен поток в градската канализация единствено при сключен Договор с „ВиК” за отвеждане на отпадъчните води и спазване на условията в него.

В настоящия момент измерване на количествата заустени отпадъчни води не се извършва. Съгласно условията на договора количествата отпадъчни води, отведени от канализационната система на предприятието към ПСОВ гр. Плевен, се пресмятат като 52 % от количеството изразходвана промишлена и питейна вода за отчетния период.

Съгласно Договора, цената на пречистване на отпадъчни води се определя на база замърсеността на същите по показател БПК5, поради което периодично, в присъствие на химика на централата, служители на ПСОВ гр. Плевен извършват отбор на пробите и анализ за замърсеността на отпадъчните води на “Топлофикация – Плевен” – ЕАД изпращани към  ПСОВ гр. Плевен. Резултатите от анализите се представят в протоколи, съхранявани в отдел “ПТО” и при химика на централата.

- Спазват се изискванията на Условие 10.1.4.1. относно извършването на мониторинга на смесения поток отпадъчни води.

- Спазват се изискванията на Условие 10.1.2.1 и 10.1.4.1 относно нормите за допустимо

съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води и честота на пробовземане.

Изразходвани количества питейна и промишлена вода от “Топлофикация – Плевен” ЕАД за 2007г. в м3

Таблица 2.3.1.

| Доставчици | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | Общо годишно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питейна -“ВиК”-ЕООД | 2486 | 2000 | 1823 | 1552 | 4390 | 2220 | 1189 | 1690 | 1900 | 2076 | 1951 | 1701 | 24978 м3 |
| Пр. вода за ХВО - “Нап. системи”ЕАД | 50215 | 44853 | 50757 | 42395 | 52900 | 41721 | 44659 | 23414 | 59805 | 44745 | 57615 | 69768 | 582847 м3 |
| Пр. вода за охлаждане - “Нап. системи”ЕАД | 10697 | 2051 | 10669 | 4178 | 9100 | 4609 | 5212 | 8216 | 3720 | 3753 | 3600 | 4549 | 70354 м3 |

*) Общо количество промишлена вода: 653 201 м3.

| Комплексно разрешително | Qср. ден – | 120 m3/ден | Qср.час – | 5 m3/час |  |  |  |  |  | Таблица 2.3.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведена топлоенергия | MWh | 50 410 | 48 020 | 40 137 | 18 786 | 13 572 | 12 158 | 9 520 | 11 130 | 12 399 | 21 436 | 50 054 | 65 169 | 352 791 |
| Отпадни води | т | 32 967 | 25 430 | 32 889 | 25 025 | 34 523 | 25 246 | 26 551 | 17 326 | 34 021 | 26 298 | 32 846 | 39 529 | 352 653 |
| Денонощен часов разход отпадни води | m3/ден | 44.3 | 37.8 | 44.2 | 34.8 | 46.4 | 35.1 | 35.7 | 23.3 | 47.3 | 35.3 | 45.6 | 53.1 | 40.3 |
| Средночасов разход на отпадъчни води | m3/h | 1.85 | 1.58 | 1.84 | 1.45 | 1.93 | 1.46 | 1.49 | 0.97 | 1.97 | 1.47 | 1.90 | 2.21 | 1.68 |

Съгласно изискванията на Условие 8.3.1.2. при работа на Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 474 MW – производство на топлинна енергия да не се превишават количествата на спомагателните материали, посочени в Таблица 8.3.1.2. от КР

Таблица 8.3.1.2. от КР 35/2005

| Наименование на инсталацията и процеса | Спомагателен материал | Количество, t/MW продукт | Количество, t/y |
| --- | --- | --- | --- |
| Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 474 MW – производство на топлинна енергия | Трансформаторно масло | - | 0 l/y |
|  | Турбинно масло | - | 0 |
|  | Автомобилно масло | - | 0 |
| Процес ХВО |  | kg/m3 третирана вода |  |
|  | Гасена вар | 0.32 | 182 |
|  | Железен трихлорид | 0.013 | 8 |
|  | Сярна киселина | 0.22 | 128 |
|  | Натриева основа | 0.18 | 105 |
|  | Натриев сулфит | 0.00 | 0 |
|  | Натриев фосфат | 0.00 | 0 |
|  | Натриево стъкло | 0.00 | 0 |

Във връзка с изпълнение на Условие 8.3.1.2. са посочени разходите на реагенти за 2007г. в цех ХВО и количествата води съответно в кг. и м3.

Таблица 2.3.3.

| Видове реагенти | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември | Общо годишно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca(OH)2 | 15550 | 11900 | 21200 | 7660 | 13350 | 11310 | 14110 | 15280 | 15400 | 15170 | 19260 | 22250 | 182440 |
| FeCl3 | 710 | 400 | 305 | 100 | 610 | 620 | 1000 | 200 | 1100 | 510 | 1200 | 915 | 7670 |
| H2SO4 | 11600 | 11000 | 9000 | 14500 | 14500 | 8700 | 9700 | 7250 | 5800 | 15800 | 11600 | 8900 | 128350 |
| NaOH 50% | 8700 | 9500 | 6600 | 7000 | 5700 | 7000 | 9800 | 10500 | 6710 | 12000 | 12000 | 10000 | 105510 |
| Na2SO3 | 240 | 100 |  | 150 | 250 | 250 | 320 | 320 | 310 | - | - | - | 1940 |
| Na3PO4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Na2SiO3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Промиш. вода ХВО | 50215 | 44853 | 50757 | 42395 | 52900 | 41721 | 44659 | 23414 | 59805 | 44745 | 57615 | 69768 | 582847 |
| Промиш. вода за охлаждане | 10697 | 2051 | 10669 | 4178 | 9100 | 4609 | 5212 | 8216 | 3720 | 3753 | 3600 | 4549 | 70354 |
| Обща промиш. вода | 60912 | 46904 | 61426 | 46573 | 62000 | 46330 | 49871 | 31630 | 63525 | 48498 | 61215 | 74317 | 653201 |
| Обезсолена вода от ХВО | 46308 | 49813 | 58655 | 44932 | 45997 | 51856 | 41627 | 28474 | 55811 | 40243 | 51500 | 58135 | 573351 |
| Питейна вода | 2486 | 2000 | 1823 | 1552 | 4390 | 2220 | 1189 | 1690 | 1900 | 2076 | 1951 | 1701 | 24978 |
| Върнат кондензат | 3500 | 4391 | 3535 | 2352 | 0 | 1372 | 1283 | 2650 | 3610 | 1688 | 1263 | 2881 | 28525 |

Таблица 2.3.4

| Видове реагенти | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември | Общо годишно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca(OH)2 | 0.34 | 0.24 | 0.36 | 0.17 | 0.29 | 0.22 | 0.34 | 0.54 | 0.28 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.32 |
| FeCl3 | 0.015 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.013 | 0.012 | 0.024 | 0.007 | 0.020 | 0.013 | 0.023 | 0.016 | 0.013 |
| H2SO4 | 0.25 | 0.22 | 0.15 | 0.32 | 0.32 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.10 | 0.39 | 0.23 | 0.15 | 0.22 |
| NaOH 50% | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.37 | 0.12 | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.18 |
| Na2SO3 | 0.0052 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0077 | 0.0112 | 0.0056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 |
| Na3PO4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Na2SiO3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

В Таблица 2.3.4 е посочен разхода на реагенти за производството на 1 м3 обезсолена вода. От данните е видно, че количеството на спомагателните материали за производството в цех ХВО не превишават пределно допустимите норми.

Заб. Надвишена е годишната норма за разход на Натриевата Основа.. По КР нормата е 100 тона/година. Изразходваното количество за 2007 година е 105,5 тона. Причината за увеличения разход на NaOH е завишените изисквания на качеството на водата, подавана от цех “Химичен” към котел-утилизатора на новата инсталация. По-ниските норми за проводимост и Si йони са причина в цех ХВО да бъде пуснат в работа още един йоннообменен филтър смесено действие. Неговата регенерация води до увеличение на разхода на NaOH. При определяне на условията на КР това увеличение не е било заложено, тъй-като не са били известни изискванията на завода производител на котел-утилизатора. Тези увеличени разходи не са заложени и в актуализираното КР.

Обяснение от Началник цех “Химичен” е приложено в края на доклада.

Данните от извършените химични анализи на отпадъчни производствени води, изпускани от територията на предприятието към градската канализация и оценката за съответствие с нормите за допустимо съдържание на замърсяващите вещества, на резултатите от извършения собствен периодичен мониторинг на отпадъчни води са представени в табличен вид. В съответствие с изискванията на КР № 35/2005 год. анализите са извършени от Лаборатория за изпитване на отпадните води към “ В и К “, акредитирана от ИА “БСА”.

| Показател | Норми за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води |
| --- | --- |
| рН | 6.5-9.0 |
| Неразтворени вещества | 200 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 15 mg/dm3 |
| Сулфатни йони | 400 mg/dm3 |
| Фосфати /като Р/ | 15 mg/dm3 |

В таблица са представени резултатите от 4 произволно избрани протокола от анализа на отпадъчни производствени води. Копия от протоколите от всички измервания са приложени в края на доклада.

| Показател | Протокол № 149/23.01.2007 г. | Протокол № 1391 / 15.05.2007 г. | Протокол № 2035/31.07.2007 г. | Протокол № 3242 /28.12.2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резултати от изпитването | Резултати от изпитването | Резултати от изпитването | Резултати от изпитването |
| рН | 8,0 | 7,9 | 6,8 | 8,55 |
| Температура | 11(С | 20(С | 20,4 | 11,7 |
| Неразтворени вещества | 1,3 mg/dm3 | 1,4 mg/dm3 | 1,0 | 5,3 |
| Нефтопродукти | - | - | - | - |
| Сулфатни йони | - | - | - | - |
| Фосфати Преизчислен, като Р | - | - | - | - |

В изпълнение на Условие10.5.8 резултатите от измерването на емисиите на общ фосфор, цинк, мед, желязо ш хром са показани в долната Таблица

| Показател |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Резултати от изпитването | Количество отпадни води | Стойност за година |
|  | mg/l | m3 | кг/год. |
| Определяне съдържание на хром, цинк, желязо и мед – Протокол 160 В/14.06.2007 | Цинк –норма 5 изм. стойност 0,11 Мед –норма 2 изм. стойност <0,02 Желязо –норма 10 изм. стойност 0,21 Хром –норма 0,5 изм. стойност <0,05 | 352 655 | - |
| Фосфати Преизчислен, като Р /не са извършени проби за наличие на фосфатни йони, поради неизползване на Натриев Сулфат за корекция на ОВ/ | - |  | - |

Методите на извършените анализи на отпадъчни води са представени, както следва:

| Параметър | Метод за анализ |
| --- | --- |
| 1.Активна реакция | БДС 17.1.4.27-80 |
| 2.Неразтворени вещества | БДС 17.1.4.04-.80 |
| 3.Сулфатни йони | БДО ISO EN 10304-1:1994 |

- В съответствие с изискванията на Условие 10.1.1.1 регулярно се извършва мониторинг на функционирането на всички пречиствателни съоръжения към Горивна инсталация по пътя на отпадъчните води към точката на заустване ТЗ № 3 в съответствие с наличните действащи технологични инструкции за поддържането на оптимален работен режим на съоръженията и в съответствие с изискванията на съответното Условие.

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Вид на оборудването за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Шламоутаители |
| ниво на утаечния слой | 1.5 м. | преди отделяне на шлама | нивомер |
| Неутрализационна яма |
| рН | 6.5-9 | ежедневно и преди изпускане | рН-метър |
| неразтворени вещества | 200 mg/dm3 | ежедневно и преди изпускане | лабораторен анализ |
| Сепариращи шахти - хоризонтални нефтоуловители (2 броя) |
| Нефтопродукти | 15 mg/dm3 | ежесменен | количествен лабораторен анализ |
| ниво на отделен мазут в приемната шахта | 50 сm | ежедневно | нивомер |

Резултатите от извършвания мониторинг се документират със съставяне на протоколи и се отразяват в налична оперативна документация на сменния персонал.

През 2007 год. не са констатирани нарушения на експлоатационния режим на пречиствателните съоръжения Шламоутаители, Неутрализационна яма и Сепариращи шахти, на оптималните стойности на контролираните параметри и в честота на извършвания мониторинг в тях.

- В съответствие с изискванията на Условие 10.1.4.2 са разработени и действат следните

инструкции:

- Инструкция за поддръжка и проверка на състоянието на канализационна мрежа на площадката в “Топлофикация – Плевен” ЕАД.

- Инструкция за следене на съответствието на качеството на отпадъчни води, генерирани при работа на инсталация “Производство на топлинна и електроенергия” с условията на комплексно разрешително.

- Инструкция за изчисляване на годишни емисии на замърсители в отпадъчни води.

- В съответствие Условие 10.1.1.3 и с изискванията на действащите инструкции са извършени 41 огледа за състоянието на канализационната мрежа в централата от оперативния персонал. Резултатите от проверките се записват в журнали. През 2007 год. не са констатирани пропуски в канализационна система на предприятието.

В отдел “ПТО” се извършва изчисляване на месечните и годишни показатели съгласно изискванията на издаденото комплексно разрешително Условие 10.5.7

Обобщена информация относно изпусканията на производствени води във градска канализация по години е представена в приложената Таблица 3.

Съгласно предоставени данни се вижда, че разглежданите емисии не превишават зададени прагови стойности на параметрите.

2.3.2. Емисии на охлаждащи води.

Съгласно Условие 10.2.1. от КР “Топлофикация – Плевен” ЕАД има право да използва охлаждащи води в затворената оборотна охлаждаща система за охлаждане на мрежови помпи и компресори.Съгласно изискванията на същото Условие не се разрешава заустване на охлаждащи води. Във връзка с изпълнение на Условието охлаждащата вода циркулира в два броя охлаждащи пръстени като налягането се поддържа от охлаждащи помпи.

По изисквания от Правилника за експлоатация на ел. машини и съоръжения нормите за охлаждащата вода за ЦОС са:

| параметър | норма | Среден резултат |
| --- | --- | --- |
| Алкалност по м.о. | до 2,5 мгекв/л | 1,8 ÷ 1,9 мгекв/л |
| Съдържание на SO4 | до 10 мгекв/л | 0 |

2.3.3. Емисии на битово-фекални води.

Отпадъчните битово – фекални води, генерирани в резултат на битовата дейност на предприятието,от сервизните помещения се отвеждат по тръбопроводи и се заустват направо в Градската канализация.

Съгласно изискванията на Условие 10.1.4.1 в “Топлофикация – Плевен” ЕАД извършва мониторинг само на смесения поток производствени, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води. Отделен мониторинг на емисии на битово-фекални води в предприятието не се извършва. Затова в Таблица 5 „Изпускания на битово-фекални във водни обекти /канализация” представяме резултати от мониторинга за смесения поток на отпадъчни води, част от които са явяват битово-фекални води.

В съответствие с Условие 10.3.1. заустването на битово-фекални води се осъществява през две точки на заустване ТЗ №2 и ТЗ №5, единствено при наличие на сключен с експлоатиращото приемащата канализация ВиК дружество и при спазване на условията в него и условията в комплексното разрешително.

2.3.4. Емисии на дъждовни води.

Съществуващата дъждовна канализация поема дъждовните води от пътищата, зелените площи, бетоновите площадки и  покривите на сградите, разположени на територията на площадката. Дъждовните води са включени към каналите на отпадните производствени води и се отвеждат в Градската канализация и съответно в ГПСОВ.

В изпълнение на Условие 10.4.1. заустването на дъждовните води като част от смесен поток  (битово-фекални и дъждовни) води се осъществява през пет точки на заустване: ТЗ №1,4,6,7 и 8, единствено при наличие на сключен с експлоатиращото приемащата канализация ВиК дружество и при спазване на условията в него и условията КР 35/2005.

- В съответствие с изискванията на Условие 10.5.1. са разработени и действат следните инструкции:

- Инструкция за поддръжка и проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката в “Топлофикация – Плевен” ЕАД.

- Инструкция за следене на съответствието на качеството на отпадъчните води, генерирани при работа на инсталация “Производство на топлинна и електроенергия” с условията на комплексно разрешително.

- В съответствие с изискванията на Условие 10.1.1.3 , 10.5.3. и с изискванията на действащите инструкции са извършени 41 огледа за състоянието на канализационна мрежа в централата от оперативния персонал. През 2007 год. не са констатирани пропуски в канализационна система на предприятието.

Обобщена информация относно изпускания на дъждовни води по години е представена в приложената Таблица 6.

2.4. Управление на отпадъците

Съгласно Условие 11 от издадено КР през 2007 год. са изпълнени следните изисквания:

1. Условие 11.1.1 – Образуваните отпадъци при работа на инсталацията не се отличават по вид, код и наименование и не превишават разрешените количества и норми за образуване на единица произведена топлинна енергия.

2. Условие 11.1.2 -„Топлофикация – Плевен” ЕАД изпълнява актуализирана през 2006 година фирмена “Програма за управление на дейностите по отпадъците на “Топлофикация – Плевен” ЕАД за периода 2005 – 2010 год.”, утвърдена от Консултативния съвет при РИОСВ гр. Плевен. Във връзка с настъпили промени в броя на генерираните отпадъци Дружеството ще актуализира своята програма за управление на отпадъците до 20.04.2008 година.

3. В предприятието са разработени и действат следните инструкции:

- Инструкция за дейността по управление на отпадъците в “Топлофикация – Плевен” –ЕАД.

- Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните количества генерирани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното в топлоизточника на “Топлофикация – Плевен” – ЕАД съгласно Условие 11.7.5.

- Инструкция за измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци генерирани на площадка в топлоизточника на “Топлофикация – Плевен” – ЕАД съгласно Условие 11.7.4..

Оценката на съответствието на наблюдаваните количества генерирани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното се извършва в отдел “ПТО”, където редовно се отчитат месечните количества отпадъци, временно съхранявани на производствената площадка, за всеки отпадък по кодове съгласно Условие 11.7.3.. Отчитат се редовно и месечните количества отпадъци, предадени на външни фирми, за всеки отпадък по кодове съгласно Условие 11.7.2. от КР 35/2005.

В отдел “ПТО” се извършва изчисляване на месечните и годишни показатели съгласно изискванията на издаденото КР.

През 2007 год. не са констатирани отклонения в наблюдаваните параметри и в нормите за образуване на единица произведена топлинна енергия.

Въз основа на извършена оценка на съответствието на количествата генерирани отпадъци и на нормите за образуване на единица произведена топлинна енергия с определени такива в условията на КР може да се направи следния извод: Стойностите на показателите отговарят на определените в Условие 11.1.1 от Комплексно разрешително.

Данните относно образуваните през 2007 год. отпадъци при работа на инсталацията са представени в Таблица 2.4.1.

4. Условие 11.2.1. – Събирането на отпадъците в предприятието се извършва в съответствие

с изискванията на нормативна уредба. Основният принцип за събиране и временно съхраняване на отпадъците в “Топлофикация – Плевен” – ЕАД е разделно събиране и съхраняване на отпадъците.

Машинни смазочни масла и масла от зъбни предавки, несъдържащи хлор

Отработените масла се събират и съхраняват на територията на площадката в метални контейнери за отработено машинно масло. На площадката да централата има два такива резервоара. Те са разположени на специални бетонни площадки в близост до технологичната зала. Контейнерите са специално боядисани и обозначени като леснозапалим материал. Около тях има складиран пясък за почистване на евентуални разливи. След запълване на резервоарите отработеното масло се предава на лицензирани фирми за преработка. През 2007 година “Топлофикация-Плевен”-ЕАД сключи Договор за изкупуване на отработено машинно масло с фирма “Елмира”-ООД, гр. Плевен. Копие от Договора е приложен към доклада. Количествата отработено масло събрани до момента в централата са минимални и не се налага тяхното извозване, а и не съществува необходимост от нови доставки на свежо масло. Освен това се употребяват се като смазочен материал за смазване на неотговорни зъбни предавки и задвижвания. Няма опасност от взрив или пожар.

Старите негодни за употреба луминесцентни и живачни лампи се съхраняват на територията на централата. За целта е осигурено специално отделено помещение в ел. цеха. Помещението е обозначено и се заключва. Количеството генериран отпадък не е голямо, което ни позволява дългосрочното използване на това помещение.

Съгласно Условие11.3.1 старите негодни за употреба луминесцентни и живачни лампи се съхраняват за срок не по – дълъг от една година. Изискването на Условие11.6.1 е за обезвреждането им извън територията на площадката да се използват единствено лица или фирми, притежаващи разрешение по чл.37 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, и въз основа на писмен договор. Дружеството сключи Договор за предаване на луминесцентни и живачни лампи през 2008 година с фирма “Надин Комерс”-ООД. Предадените на 07.02.2008 година отпадъци ще бъдат отчетени в доклада за 2008 година.

След запълването на ямите от щламоутаителите отпадъка се транспортира да градското сметище. Това става чрез автоцистерна на Дружеството. Автоцистерната е специално оборудвана за целта.

В съответствие с изискванията на Условие 11.2.8. предприятието прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното.

През 2007 год. не са констатирани нарушения в съответствие на  събирането на отпадъци с условията на КР.

5.Съгласно изискванията на Условие 11.3 в предприятието се извършва временно съхраняване само на специализирани отпадъци на определени за тази цел площадки при спазване на изискванията на нормативна уредба. Количествата временно съхранени отпадъци на площадката към края на 2007 год. са представено по-долу:

| Вид | Наличност към 01.01.2007 г t | Образуван през 2007 г. t | Предаден на външни фирми през 2007 г. t | Временно съхранен към 31.12.07 г. t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки | 0 | 0,15 | 0 | 0,15 |
| Стари автомобилни гуми | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топлоизолационни материали | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Старо желязо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шлам | 0 | 450 | 450 | 0 |
| Машинни смазочни масла | 2,2 | 0 | 0 | 2,2 |
| Хидравлично масло | - | 0 | 0 | 0 |
| Синтетично масло | - | 0 | 0 | 0 |
| Оловни акумулатори | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Луминесцентни и живачни лампи | 0,13 | 0,07 | 0 | 0,2 |
| Изолационни материали | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смесени битови отпадъци | 0 | 62 | 62 | 0 |
| Отработени йоннообменни смоли | 0 | 0 | 0 | 0 |

В таблицата са добавени и класифицираните през 2007 година два нови отпадъка – Хидравлично масло и Синтетично масло.

В съответствие с изискванията на Условие 11.3.7. предприятието прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното.

През 2007 год. не са констатирани нарушения в съответствие количествата на временно съхраняваните на отпадъци с условията на КР.

- През 2007 год. е извършено извозване на един производствен отпадък:

- Утайки от декарбонизиране(шлам), Код 19 09 03

.

В съответствие с изискванията на Условие 11.4.5 и действащите инструкции е извършена оценка на транспортирането на посочените отпадъците: Дейността е извършена съгласно изискванията на Условие 11.4.1 на издадено КР.

| Вид отпадък | Код | Колич. t/y | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 40 бр/y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утайки от декарбонизиране (шлам) | 19 09 03 | 600 | 42 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 42 | 450 |
| Наситени или отработени йоннообменни смоли | 19 09 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид отпадък | Код | Колич. t/y | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Год. |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 200 бр/y | 30 | 12 | 25 | 12 | 22 | 16 | 0 | 14 | 22 | 16 | 10 | 9 | 188 |
| Синтетични моторни и смазочни масла | 13 02 06* | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Битови отпадъци, образувани на територията на “Топлофикация-Плевен” ЕАД през 2007 год. |
| --- |
| Съгласно Комплексно разрешително | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Год. |
| Вид отпадък | Код | Колич. m3/y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |

- Съгласно изискванията на Условие 11.7.1 и 11.7.5 е разработена и ежемесечно се прилага инструкция за измерване и изчисляване на количествата образувани отпадъци.

- Съгласно изискванията на Условие 11.9.1. предприятието документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. Практически ангажиран с дейностите по управление на отпадъци е отдел “ПТО”. Отделът пряко отговаря за организирането, разделното събиране, съхранението и предаването на опасните и производствени отпадъци, както и за оформянето на документите по ред и форма относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъци в предприятието.

На територията на предприятието няма изградени депа със статут.

Обобщената информация относно спазването на праговите стойности на изброените замърсители във отпадъците са представени, съгласно изискванията в Таблица 1.

Съгласно предоставените данни се вижда, че от площадката на дружеството не е извършван пренос на емисии по нито един от посочените показатели в колони 2 и 3 от Таблица 1.

2.5. Шум

На работната площадка на предприятието източниците на шум и вибрации са работещите основни съоръжения и въртящи механизми: помпи, вентилатори, новата газова турбина и газовия компресор и др.

Спазване на нормите за шум се постига чрез експлоатация на агрегати, които произвеждат шум ( 85 dB на 1 m от тях.

За съоръженията, агрегатите и машините, при които нивото на шума ( 85 dB, е предвидена изолация под формата на преградни стени и облицовки. Характера на площадката и разположението на съоръженията не позволява разпространението на звуковите вълни в нива по – големи от нормите посочени в Условие 12.1.1

При работа в условията на шум се използват лични предпазни мерки.

Предприемат се различни мерки за ограничаване на шумовите емисии в производствените помещения, от гледна точка на условията на труд на работещите там. Направена е реконструкция на технологичните зали, като са монтирани алуминиеви дограми, които допълнително намаляват нивото на шум. Източниците на шум в цеховете са котли, турбини, помпи, компресори, тръбопроводи и др. Изолациите, които най-често се използват, с цел минимизиране на шумовото въздействие са дюшеци от минерална вата и ламаринена обшивка.

Естественото ограничаване на шумовото въздействие от производствената площадка върху околната среда е ситуирането на основните шумоизлъчващи агрегати в централната част на терена - по този начин те са отдалечени на достатъчно разстояние от границите на предприятието. Голяма част от свободните терени са засадени с дървесна растителност, като така се постига шумопоглъщане и допълнително ограничаване на шумовите емисии извън производствената площадка.

1. Съгласно изискванията на Условие 12.2.1 в предприятието е разработена и действа “Инструкция за периодична оценка на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда и шумовото въздействие по границите на площадката при работа на инсталацията “производство на топлинна и електроенергия” в “Топлофикация – Плевен” ЕАД.”

2. След пускане в работа на новата газова турбина Дружеството извърши собствено периодично измерване на показателите на шум. Измерването е извършено от Регионална лаборатория – гр.Плевен.Съставен е Протокол от изпитване № 891/16.11.2007 г. Изготвен е Доклад за резултатите от измерването. Докладът е представен в РИОСВ-Плевен.

3. През 2007 год. в предприятието не са постъпвали оплаквания относно шумовото замърсяване, излъчвано от предприятие.

Данните по зададените форми са представени в приложената Таблица 6.

2.6. Контрол от страна на Регионалната Инспекция.

През 2007 год. от страна на РИОСВ гр. Плевен са проведени ред проверки, представени, както следва:

| № | Дата | Проверяващ орган | Екипи | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19.02.2007 г. | РИОСВ гр. Плевен | Ст. Експерт “Комплексни разрешителни” | Проверка на изпълнение на Условията от КР |
| 2. | 11.05.2007 г. | РИОСВ гр. Плевен | Н-к сектор “КЧАВ” | Определяне на емисиите на газова турбина |
| 3. | 28.06.2007 | РИОСВ гр. Плевен | Н-к сектор “КЧАВ” | Съгласуване броя и местоположението на пробовземни точки на комина на газовата турбина с котел-утилизатор |
| 4. | 25.07.2007 | РИОСВ гр. Плевен | Н-к сектор “КЧАВ” | Уточняване на въпроси, свързани с месечни доклади за СНИ и проверка за дейността по изискванията на Наредба 10 |

При проведения през 2007 год. мониторинг от страна на контролиращите органи констатираните неточности са отстранени в срок.

2.7. Почви

1. През 2007 год. в предприятието не са констатирани случаи на пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземни води.

2. В съответствие с изискванията на Условие 13.2. в предприятието е разработена и действа “Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете и мерки за отстраняването на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) при работа на инсталация “Производство на топлинна и електроенергия”  в “Топлофикация – Плевен” ЕАД”.

3. В предприятието ежеседмично се извършват огледи за състоянието на тръбопровода за питейно – битови нужди и канализационната система. За резултатите от извършени проверки се правят записи в оперативната документация на сменния персонал – журнал на началник смяна.

4. На площадката се води регистрация на случаите на разливи и случаите на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. През 2007 год. такива не са констатирани.

5. Спазват се изискванията на Условие 13.6. да се осигурява извършването на товаро- разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания да се извършват на определените за това места, осигурени против разливи и течове.

Обобщена информация относно спазване на праговите стойности на изброените замърсители във почвите са представени, съгласно изискванията в приложената Таблица 1.

Съгласно предоставените данни се вижда, че посочените емисии не превишават зададени прагови стойности на същите и са отбелязани с тире “-“.

В връзка с горе изложените констатации може да се направи извод, че по отношение на опазване на почвата и подземните води от замърсяване в топлоизточника са спазени изискванията на издадено Комплексно разрешително.

2.8. Предотвратяване и действия при авария

1. В съответствие с изискванията на Условие 14.1 през предходната 2006 година Дружеството е класифицирано съгласно чл.3 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на последствията от тях като “предприятие и/или съоръжение, за което не е необходимо издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС”.

2.9. Преходни и анормални режими на работа.

1. В съответствие с изискванията на Условие № 15 в предприятието е разработена и действа “Инструкция за необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствения процес на горивна инсталация “Производство на топлинна и електроенергия”.

2. В предприятието се извършва мониторинг на анормални режими. Емисиите на вредни вещества и технологичните параметри на изходящите газове при всички режими на работа на горивната инсталация се регистрират от “Автоматична система за непрекъснато измерване на технологични параметри и вредни емисии, изхвърляни в атмосферата от точков източник”, монтирана на Комин № 1 и № 2.

3. В предприятието се прилагат инструкции за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, като част от технологичните инструкции на съоръженията.

4. През 2007 год. са спазени изискванията за собствен непрекъснат мониторинг на емисиите  на вредни вещества, изпускани от неподвижен източник. Тъй като при изчисляването на параметрите се отчитат продължителността на процесите на пускане и спиране на инсталацията, методът на регистрирането на средноденонощните, средномесечните и средногодишните стойности отговаря на изискванията към необходимия брой данни за осредняването на параметрите, то може да се направи извод, че процесите са овладени и са взети необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствения процес.

III. Потребление на енергия и вода.

В “Топлофикация – Плевен” ЕАД ежеседмично се провеждат разширени оперативни съвещания, на които се представят данни за технико – икономическите показатели на централата (отчет за планираната и произведена топлоенергия и топлинните загуби, планираните и отчетени разходи на гориво, ел.енергия и вода до деня, за отчетния месец и др.), както и съответствието им с технологичните разходни норми за всеки отделен показател.

3.1. Потребление на енергия.

1. В съответствие с изискванията на Условие 8.2.5.1 данните относно количествата консумирана електроенергия и топлоенергия за 1 MWh произведена топлоенергия в топлоизточника на Дружеството са представени в Таблица 3.1.1. и Таблица 3.1.2.

С цел оптимизиране на разхода на електроенергия в топлоизточника на “Топлофикация - Плевен” ЕАД  се извършват следните мероприятия:

- Ежедневен контрол на разхода на електроенергия в топлоизточника от отдел “ПТО” по данни от сменните ведомости на ел. техниците.

- Определя се и се контролира месечен разход на електроенергия, при представяне на данните за седмичните технико-икономически показатели за работата на централата, както следва:

- Специфичен разход на ел. енергия на 1 МWh произведена топлоенергия;

- Специфичен разход на ел. енергия на 1 МWh отпусната топлоенергия;

- Специфичен разход на ел. енергия на 1 МWh реализирана топлоенергия.

2. С цел оптимизиране на разхода на топлоенергия в топлоизточника на “Топлофикация - Плевен” ЕАД се извършват следните мероприятия:

- Ежедневен контрол на разхода на топлоенергия в топлоизточника от отдел „ПТО” по данни от сменните ведомости на парните и водогрейни котли.

-	Определя се и се контролира месечен разход на топлоенергия, при представянето на данните за седмичните технико-икономически показатели за работата на централата, както следва:

- топлоенергия за собствени нужди в MWh

- топлоенергия за собствени нужди като % от произведена топлоенергия за периода.

В отдел “ПТО” се извършва изчисляване на месечните и годишни показатели съгласно изискванията на издаденото КР, където информацията се съхранява на хартиен и магнитен носители.

При констатирането на несъответствия на количеството изразходвана електроенергия и топлоенергия с технологичните разходни норми в топлоизточника се предприемат мерки с цел отстраняване на същите.

3. Съгласно изискванията на Условие 8.2 в предприятието са разработени и действат следните инструкции:

Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата електроенергия и топлоенергия при работа на инсталация “Производство на топлинна и електроенергия”

| Таблица 3.1.1 |
| --- |
| Разход на електрическа енергия в топлоизточника на “Топлофикация-Плевен” ЕАД през 2007 год. |
| Съгласно Комплексно разрешително: 20 kWh/MWh |
| Параметър | Мярка | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2007 г. |
| Произведена топлоенергия | MWh | 50 410 | 48 020 | 40 137 | 18 786 | 13 572 | 12 158 | 9 520 | 11 130 | 12 399 | 21 436 | 50 054 | 65 169 | 352 791 |
| Разход електроенергия за производство на топлоенергия | MWh | 968 | 1001 | 811 | 310 | 256 | 241 | 175 | 218 | 274 | 455 | 988 | 1208 | 6 905 |
| Разход на ел. енергия за единица продукт | kWh/MWh | 0.0192 | 0.0208 | 0.0202 | 0.0165 | 0.0189 | 0.0198 | 0.0184 | 0.0196 | 0.0221 | 0.0212 | 0.0197 | 0.0185 | 0.0196 |

- Произведена топлоенергия за 2007 г. – 352 791 МВтч.

- Електроенергия за производство на топлоенергия за 2007 г. – 6 905 МВтч.

- Електроенергия за производство на единица топлоенергия за 2007 г. – 0,0196

Заб. Електроенергия за производство на топлоенергия - електроенергията изразходвана изцяло за производството на топлоенергия, а именно разход на електроенергия за мрежови помпи и за водогрейни и парни котли.

| Таблица 3.1.2 |
| --- |
| Разход на топлинна енергия в топлоизточника на “Топлофикация-Плевен” ЕАД през 2007 год. |
| Съгласно Комплексно разрешително: 0,072 kWh/MWh |
| Параметър | Мярка | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2007 г. |
| Произведена топлоенергия | MWh | 50 410 | 48 020 | 40 137 | 18 786 | 13 572 | 12 158 | 9 520 | 11 130 | 12 399 | 21 436 | 50 054 | 65 169 | 352 791 |
| Разход топлоенергия за производство на топлоенергия | MWh | 3630 | 3361 | 2729 | 1108 | 787 | 717 | 525 | 634 | 781 | 1479 | 3504 | 4627 | 23882 |
| Разход топлоенергия за единица продукт | MWh/MWh | 0.072 | 0.070 | 0.068 | 0.059 | 0.058 | 0.059 | 0.055 | 0.057 | 0.063 | 0.069 | 0.070 | 0.071 | 0.068 |

- Произведена топлоенергия за 2007 г. – 352 791 МВтч.

- Топлоенергия за собствени нужди за 2007 г. – 23 882 МВтч.

- Топлоенергия за производство на единица топлоенергия за 2007 г. – 0,068

- Инструкция за оценка на съответствието на документираните годишни количества електроенергия и топлоенергия при работа на инсталация “Производство на топлинна  и електроенергия”.

3. Въз основа на извършената оценка на съответствието на количествата изконсумирана електроенергия и топлоенергия с определените такива в условията на КР може да се направи следния извод: Стойностите на показателите отговарят на определените в Условие 8.2.1 от Комплексно разрешително.

3.2. Потребление на вода

На всички тръбопроводи в централата за гореща вода и пара се извършва контрол на метала, съгласно изискванията на “НАРЕДБА № 15 за устройство и технически надзор на тръбопро-води за водна пара и гореща вода”, издадена от Председателя на Комитета по стандартизация и метрология, обн., ДВ, бр. 101/17.11.1995 г.

“Топлофикация - Плевен” ЕАД обезпечава водоползването си чрез Договор “За продажба на вода за промишлени нужди” между “Напоителни системи” ЕАД и “Топлофикация - Плевен” ЕАД – Приложение

“Топлофикация - Плевен” ЕАД има Разрешително за водоползване N 100266/06.02.2004г., издадено от Басейнова дирекция- Дунавски район, за водоползване от язовир “Мъртва долина”.

“Топлофикация - Плевен” ЕАД има Разрешително за водоползване N 003716/21.09.2005г., издадено от Министерство на околната среда и водите, за водоползване от язовир “Горни Дъбник”.

Ежеседмично се отчитат 12-те монтирани водомера по схемата на водопроводната инсталация. При констатиране на повишаване на изразходваното количество спрямо предходната седмица се взимат мерки за откриване на повреденият участък чрез поетапно спиране на отклоненията и засичане на сумата от разходите на водомерите по мрежата със монтираните на вход водомери.

В съответствие с изискванията на Условие 8.1.8.1 данните относно изконсумираните количества вода за 1 MWh произведена топлоенергия в топлоизточника на Дружеството са представени в Таблица 3.2.1.

С цел намаляване (оптимизиране) на количествата на консумираната вода в “Топлофикация - Плевен” ЕАД се извършват следните мероприятия:

- определя се и се контролира седмичния разход на ВиК вода по показанията на централния водомер при представянето на данните за седмичното определяне на технико-икономически показатели за работата на централата;

- извършва се ежедневен контрол за спазване на норматива за разхода на ВиК вода за технологични нужди на ХВО по монтиран ултразвуков разходомер;

- всяка седмица се извършва оглед за състоянието на тръбопровода за питейно – битови нужди, за което се извършват записи в оперативната документация на сменния персонал;

- извършва се сменен контрол на количеството вода, изразходвана за подпитаване на топлопреносната мрежа (ТПМ).

- извършва се сменен контрол за разхода на вода, изразходвана за подпитаване на парните котли и стриктно поддържане на водно – химичния режим при спазване на технологията за извършване на продувки на парните котли;

- извършва се сменен контрол за спазване на норматива за разхода на вода за технологични нужди при производство на обезсолена вода в ХВО;

- извършва се контрол за спазване на режима на работа на деаераторната уредба, влияеща на разхода на обезсолена  вода за подпитаване на парните котли.

| Таблица 3.2.1. |
| --- |
| Разход на вода в топлоизточника на “Топлофикация-Плевен” ЕАД през 2007 год. |
| Съгласно Комплексно разрешително: 960 000 m3/у |
| Параметър | Мярка | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2007 г. |
| Произведена топлоенергия | MWh | 50 410 | 48 020 | 40 137 | 18 786 | 13 572 | 12 158 | 9 520 | 11 130 | 12 399 | 21 436 | 50 054 | 65 169 | 352 791 |
| Количество вода за производствени нужди/промиш. вода/ | m3 | 60912 | 46904 | 61426 | 46573 | 62000 | 46330 | 49871 | 31630 | 63525 | 48498 | 61215 | 74317 | 653201 |
| Кол-во вода за производствени нужди на 1 MWh произведена топлоенергия | m3/ MWh | 1.208 | 0.977 | 1.530 | 2.479 | 4.568 | 3.811 | 5.239 | 2.842 | 5.123 | 2.262 | 1.223 | 1.140 | 1.852 |

Заб. Въпреки, че не е надвишена годишната норма за разход на промишлена вода, е надвишена нормата за разход на вода за 1 MWh топлоенергия. Това се дължи на причините, посочени по-горе като обяснение за увеличения разход на натриева основа. Включеният в работа допълнителен филтър смесено действие изисква допълнително вода за регенерация. Друга причина за увеличената норма на вода към единица продукция е, че с въвеждане на новата ко-генерираща мощност се изменя насочеността на производството, т.е. увеличено е производството на електроенергия, което не е отчетено в така посочената норма за разход на вода за единица продукт.

За сравнение посочваме таблица в която е включена и произведената електроенергия. От нея е видно, че така изчислена разходна норма за единица продукция – електроенергия + топлоенергия не надвишава нормата посочена в комплексното разрешително.

| Таблица 3.2.1.а. |
| --- |
| Разход на вода в топлоизточника на “Топлофикация-Плевен” ЕАД през 2007 год. |
| Съгласно Комплексно разрешително: 960 000 m3/у |
| Параметър | Мярка | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2007 г. |
| Произведена топлоенергия | MWh | 50 410 | 48 020 | 40 137 | 18 786 | 13 572 | 12 158 | 9 520 | 11 130 | 12 399 | 21 436 | 50 054 | 65 169 | 352 791 |
| Произведена електроенергия | MWh | 10 744 | 9 664 | 6 936 | 2 616 | 1 422 | 1 140 | 3 551 | 3 695 | 3 322 | 6 307 | 21 831 | 34 897 | 106 125 |
| Произведена енергия общо – топлоенергия + електроенергия | MWh | 61 154 | 57 684 | 47 073 | 21 402 | 14 994 | 13 298 | 13 071 | 14 825 | 15 721 | 27 743 | 71 885 | 100 066 | 458 916 |
| Количество вода за производствени нужди/промиш. вода/ | m3 | 60912 | 46904 | 61426 | 46573 | 62000 | 46330 | 49871 | 31630 | 63525 | 48498 | 61215 | 74317 | 653201 |
| Кол-во вода за производствени нужди на 1 MWh произведена енергия общо | m3/ MWh | 1.00 | 0.81 | 1.30 | 2.18 | 4.13 | 3.48 | 3.82 | 2.13 | 4.04 | 1.75 | 0.85 | 0.74 | 1.42 |

- В отдел “ПТО” се извършва изчисляване на месечните и годишни показатели съгласно изискванията на издаденото комплексно разрешително.

- При констатиране на несъответствия на количествата изразходвана вода с технологичните разходни норми в топлоизточника се предприемат мерки, конкретни във всеки отделен случай, с цел отстраняване на същите.

- В съответствие с изискванията на Условие 8.1.8.1. са разработени и действат следните инструкции:

- Инструкция за поддръжка и проверка на състоянието на водопроводната мрежа на площадката в “Топлофикация – Плевен” ЕАД

- Инструкция за определянето на съответствието на изразходваните количества вода при работа на инсталация “Производство на топлинна и електроенергия” с условията на комплексното разрешително

- Инструкция за документиране на резултатите от проверката на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби

- Процедурата за периодична проверка за наличието и отстраняване на течове от площадковата канализация и тръбопроводи се извършва в съответствие с утвърдената инструкция:

- Извършват  ежеседмично огледи за състоянието на тръбопровода за питейно – битови нужди и канализационната система.

- Въз основа на извършената оценка на съответствието на количеството изконсумирана през 2007 год. вода, специфичния разход на вода за 1 MWh произведена топлоенергия и определените такива в условията на КР може да се направи следния извод: Стойностите на показателите отговарят на определените в Условие 8.1.3 от издадено  Комплексно разрешително.

3.3. Потребление на суровини.

1. В съответствие с изискванията на Условие 8.3.3.1 данните относно годишната употреба на горива за 1 MWh произведена топлоенергия в топлоизточника на дружеството са представени в Таблица 3.3.1.

Съгласно Условие 8.3.1.1. брутният специфичен разход на усл. гориво за производството на топлинна енергия не превишава допустимите норми в Таблица 8.3.1.1. на КР 35/2005.

2. В съответствие с изискванията на Условие 8.3.2.1 и 8.3.2.2. са разработени и действат следните инструкции:

- Инструкция за определяне на опасните вещества съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност на инсталация “Производство на топлинна и електроенергия”.

- Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата изразходваните спомагателни материали и горива и оценка на годишната употреба при работа на инсталация “Производство на топлинна и електроенергия”.

3. С цел оптимизиране на разхода на гориво природен газ в топлоизточника на “Топлофикация - Плевен” ЕАД се извършват следните мероприятия:

# Контрол на ефективността на работата по технико-икономически показател – разход на гориво, включващ:

- Ежедневен, седмичен и месечен контрол:

- получаване на данни за разхода на природен газ от ГРС;

- ежедневно определяне на специфичния разход на условно гориво за производство на 1 MWh топлинна енергия.

- седмично при представяне на данни за технико - икономически показатели;

- месечен отчет.

- Обработка на сменни ведомости:

- ежедневна обработка на сменни ведомости на турбогенератори;

- ежедневна обработка на сменни ведомости на парни котли.

- Извършването на периодичен анализ на ТИП за оценяване на състоянието на съоръжения, режими на работа, разхода на енергоносители и ефективността на извършените организационно-технически дейности:

- Седмичен отчет на технико - икономически показатели, включващ анализ на показателя специфичен разход на условно гориво за производство на 1 MWh произведена топлинна енергия за отчетния период, за месеца, за година.

- Месечни отчети;

- Тримесечни отчети;

- Годишни анализи;

- Архивни данни на компютърни системи.

- Годишен анализ за изпълнение на технико-икономически показатели, утвърдени в бизнес-плана за годината.

Водене на отчетност (сменна, месечна, годишна), технико-икономическа информация.

4. С цел оптимизиране на разхода на спомагателни материали в топлоизточника на “Топлофикация - Плевен” ЕАД  се извършват следните мероприятия:

- Определя се и се контролира седмичния, месечния и годишен разход на материалите, при представяне на данни за седмично определяне на технико-икономически показатели за работата на централата по показатели.

В отдел “ПТО” се извършва изчисляване на месечните и годишни показатели съгласно изискванията на издаденото комплексно разрешително.

5. В съответствие с изискванията на Условие 8.3.4.1. на площадката са в наличност информационни листи за безопасност на използуваните суровини и материали. Всички химични вещества и препарати се съхраняват съгласно посочените в тях изисквания.

6. В предприятието се прилага инструкция за експлоатация на резервоарите, като част от обща Инструкция за експлоатацията на съоръжения в Мазутно стопанство.

7. Съгласно Условие 8.3.4.10 е разработена и действа Инструкция за установяване и отстраняване на течовете както и поддръжка  на фланците, уплътненията и помпите , по тръбопреносната мрежа за горива и течни химикали при работа на инсталацията

Ежеседмично се извършват проверки на газоплътност на газопровода от Главна газова задвижка на вход на централата до котлите, включващи:

- Проверки за пропуски на газ.

- Състояние на арматурата, уплътненията, фланцеви и резбови съединения, предпазни устройства, опори и подвески на газопроводи.

- Плътността на заваръчните, резбовите и фланцевите съоединения

- Изправното действие на работните манометри и предпазни устройства.

През изтеклата година са извършени са 52 проверки и са съставени протоколи. Не са установени повреди и несъответствия в състоянието на газопроводната тръбна система с изискванията на КР и Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

8. Съгласно Условие 8.3.5.1., в предприятието са извършени проверки на съответствието на начина на съхраняване на горива и спомагателни материали с изискванията на издадено КР, както следва:

- Проверки за съхраняване на наличните количества горива съгласно изискванията на издадено КР – в резервоарите в МС.

- Проверка на състоянието и целостта на обваловката на мазутните резервоари.

- Проверки на изискването за съхранението на масла в оригинални опаковки (затворени метални варели).

- Проверки на изискването за съхранение на натриева основа и сярна киселина в метални резервоари, покрити с антикорозионна смазка.

В резултат от извършваните проверки не са констатирани нарушения и може да се направи следния извод: Всички химични вещества и препарати: основи, масла, и др. се съхраняват съгласно изискванията на КР № 35/2005 год. и в съответствие с условията за съхранение, посочени в информационни листове за безопасност за съответните вещества.

Въз основа на извършена оценка на съответствието на количеството изразходван природен газ и спомагателни материали и за 1 MWh произведена топлоенергия с определените такива в условията на КР и начина на съхранение на спомагателни материали и горива може да се направи следния извод: Стойностите на показателите отговарят на определени в Условие 8.3.1 от издадено  Комплексно разрешително.

| Таблица 3.3.1. Количества горива, изразходвани в “Топлофикация-Плевен” ЕАД през 2007 год. |
| --- |
| Съгласно Комплексно разрешително | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2007 г. |
|  | Произведена топлоенергия |  |
| Гориво | Количество kg у.г./MWh | Колич. t/y, х.Nm3/y | 50 410 | 48 020 | 40 137 | 18 786 | 13 572 | 12 158 | 9 520 | 11 130 | 12 399 | 21 436 | 50 054 | 65 169 | 352 791 |
|  |  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |
| Природен газ | - | 95 000 | 8 456 | 7 741 | 5 829 | 2 972 | 2 327 | 2 115 | 2 943 | 3 059 | 2 900 | 3 445 | 7 995 | 13 739 | 63 521 |
| Долна топлина на изгаряне по видове горива | - | - | 8 026 | 8 021 | 8 019 | 8 023 | 8 036 | 8 035 | 8 056 | 8 052 | 8 040 | 8 037 | 8 028 | 8 029 | 8030 |
| Брутен специфичен разход на усл. гориво за производство на топлинна енергия | 180 | - | 138,83 | 138,45 | 137,88 | 139,90 | 160,37 | 158,59 | 179,88 | 186,75 | 179,15 | 141,19 | 150,44 | 187,78 | 155,12 |
| Мазут (котелно гориво) | - | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IV. Управление на дейността

4.1. Доклад по програма за привеждане в съответствие

Оценката на производствената технология, използвана в топло източника на “Топлофикация – Плевен” ЕАД е направена въз основа на информация за най-добрите налични техники (НДНТ).

Основната причина за използване на горепосочената информация е тясната й връзка с категорията промишлена дейност на “Топлофикация – Плевен” - ЕАД и наличието на представителни данни за допустимите емисионни стойности.

В изпълнение на ИППСУКР “Топлофикация – Плевен” е извела от експлоатация ВК №2 съгласно изискванията на Условие 16.3, а именно при предварително разработен и одобрен План за временно прекратяване на дейностите на площадката.За целта е обърната заглушката на газопровода, продухани са линиите за природен газ, почистено е производственото помещение и  котелът е изолиран по вода.

Същите мероприятия е изпълнила “Топлофикация – Плевен” за ВК № 1 при неговото извеждане от експлоатация.

“Топлофикация – Плевен”-ЕАД временно е прекратила дейностите по изпълнение на т.І от ИППСУКР поради липса на средства. Дружеството е подало документи в Министерството на Икономиката и Енергетиката за финансиране на изграждането на непропусклива обваловка на Мазутни резервоари № 3 и 4. Средствата трябва да се осигурят по линия на Държавен Резерв и Военно-Временните Запаси. “Топлофикация – Плевен”-ЕАД е извела от експлоатация Мазутно стопанство № 2 със Заповед на Изп. Директор. В Мазутни резервоари № 3 и 4 няма никакво количество мазут. Наличният през предходната година мазут беше собственост на ДА ДРВВЗ, който беше деблокиран и извозен извън територията на Дружеството.

4.1.1. Използвани ресурси.

За НДНТ се приема:

1. Използването на природен газ. Правилен мениджмънт на естествените ресурси и ефективното използване на енергията.

2. Редовни проверки на съоръженията и газопроводите за доставка на газ.

3. Използването на системи за газ-детекция и алармиращи системи, свързани със снабдяването и складирането на газообразни горива за предотвратяване изтичането им.

4. Организиране и експлоатация на съоръженията за съхраняване опасни химични вещества,по начин, който изключва замърсяване и увреждане на почвата и другите компоненти на околната среда.

5. Възможно най-разумно използване на произведената топлина с цел повишаване на ефективността на производството.

6. Стриктно спазване на производствени норми за разход на спомагателни материали.

Описание на предприетите в “Топлофикация – Плевен” ЕАД мерки за привеждане в съответствие с изискванията на НДНТ.

1. Пускане в експлоатация на нова ко-генерираща инсталация –газова турбина с котел-утилизатор. Това е инсталация с напълно затворен газо-паров цикъл, който води до най-пълно оползотворяване на енергията на използвания природен газ.

2. Разширяване обхвата и функциите на микропроцесорната информационна система за диспечерски контрол. Компютърната микропроцесорна информационна система за диспечерски контрол на топлоснабдителната система (МИСДК) на гр. Плевен, определя  параметри на топлоподаване във всеки конкретен момент, което влияе на натоварването на основните съоръжения в централата. Топлинният товар на централата отговаря на потребностите на потребителя, в резултат от което се намаля произведеното количество топлоенергия и, съответно, разходът на използваното гориво.

Използването на микропроцесорната информационна система на топлоизточника позволява да се управлява и да се оптимизира горивния процес на основните съоръжения, което води до намаляване на разхода на използвани горива.

Повишава се ефективността на централно регулиране на параметрите на топлоподаването по количествено – качествен метод с цел:

- Намаляване на топлинните загуби от излъчване чрез поддържане на средногодишна температура на обратната мрежова вода в границите на 40-43 оС.

- Повишаване на точността при хидравличната настройка на топлопреносната мрежа и достигане на ниво на топлоподаване съответстващо на реалните потребности на потребителите.

- Основно средство за намаляване на загубите по тръбопроводите е поетапна подмяна на топлопреносната мрежа с предварително изолирани тръби.

3. Ежеседмично се извършват проверки на газоплътност на газопровода, включващи:

- Проверки за пропуски на газ.

- Състояние на арматурата, уплътненията, фланцеви и резбови съединения, предпазни устройства, опори и подвески на газопроводи.

- Плътността на заваръчните, резбовите и фланцевите съединения

- Изправното действие на работните манометри и предпазни устройства.

4. Съгласно нормативните изисквания производствените помещения са снабдени с аварийна вентилация, която се задейства автоматично при получаване на сигнал от налични контролни датчици за мониторинг на концентрацията на метанови въглеводороди с цел недопускане на взривоопасни газови концентрации.

5. Стриктно се спазва водно – химичния режим на работата на парните котли и на деаераторната уредба с цел оптимизиране на разходите на обезсолена вода за подпитаване на парните котли.

4.1.2. Оценка на дейностите по включване и изключване на инсталацията

За НДНТ се приема:

1. Модерна компютъризирана система за контрол на котлите и турбините, която спомага за намаляването на вредните емисии .

Описание на предприетите в “Топлофикация – Плевен” ЕАД мерки за привеждане в съответствие с изискванията на НДНТ.

2. Модифициране на софтуера на микропроцесорната информационно управляваща система на топлоизточника.

През 2007 год. са спазени изискванията за собствен непрекъснат мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани от неподвижни източници. Тъй като при изчисляването на параметрите се отчитат продължителността на процесите на пускане и спиране на инсталацията, методът на регистрирането на средноденонощни, средномесечни и средногодишни стойности отговарящ на изискванията към необходимия брой данни за осредняване на параметрите, то може да се направи следния извод: дейностите по включване и изключване на инсталацията отговарят на изискванията.

4.1.3. Допълнителна оценка на емисиите във въздуха и тяхното въздействие върху окръжаваща среда.

За НДНТ се приема:

1. Използването на природен газ.

2. Използване в максимален период от време на газовата турбина.

3. Няколко големи и добре поддържани котли, изгарящи природен газ с добре организирано горене в пещна камера и с високи комини могат да заместят многобройните индивидуални отоплителни инсталации с ниски комини и често с зле контролиран процес на горенето. Ефектът от това е, че в населени места с централно отопление качеството на въздуха е доста по-добро от това в райони, където се използва само индивидуално отопление .

4. Редовни проверки на съоръженията и газопроводите за доставка на газ.

5. Осигуряване и прилагане на високо качествен мониторинг.

6. Производство на топлоенергия по комбиниран начин способства за оптималното използване на суровините и ресурсите.

Описание на предприетите в “Топлофикация – Плевен” ЕАД мерки за привеждане в съответствие с изискванията на НДНТ.

1. Като основно гориво в топлоизточника се използва природен газ.

2. Регулярно се извършват проверки на газоплътност на газопровода.

3. В топлоизточника се провеждат собствени непрекъснати измервания (СНИ) на енергийни котли ПК №2,3,4 и 5 посредством действаща “Автоматична система за непрекъснато измерване на технологични параметри и вредни емисии, изхвърляни в атмосферата от точков източник”. Точките на пробовземанията за извършване на собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества са на димоходите на парогенераторите. Автоматичните средства за измерване осигуряват непрекъснато определяне и последователно регистриране на емисиите на съответните вредни вещества и необходимата  оценка и обработка на резултатите.

4. На комина на котел-утилизатора е монтиран газ-анализатор и действа Автоматична система за непрекъснато измерване на технологични параметри и вредни емисии, изхвърляни в атмосферата от точков източник, която също осигурява непрекъснато определяне и последователно регистриране на емисиите на съответните вредни вещества и необходимата  оценка и обработка на резултатите.

4.1.4. Допълнителна оценка на емисиите във води и третирането им.

За НДНТ се приема:

Описание на предприетите в “Топлофикация – Плевен” ЕАД мерки за привеждане в съответствие с изискванията на НДНТ.

1. Съществуващите локални пречиствателни съоръжения на производствени отпадъчни води на “Топлофикация – Плевен” – ЕАД отговарят на изискванията на НДНТ и са представени в Таблица по-долу.

| Канализация | Съоръжение |
| --- | --- |
|  | Съществуващо положение | Изисквания на НДНТ |
| Инсталация “Производство на топлинна енергия” |
| 1. “Отпадни води от цех ХВО” за отпадъчни води към ТЗ № 3 | Неутрализационна яма | Отговарят |
| 2. “Производствени води” от МС хоризонтални нефтоуловители (1 брой) за отпадъчни води | Сепарираща шахта – 1 брой | Отговарят |
| 3. “Производствени води” от реактор - утаителите | Шламоутаители – за отпадъчни води към ТЗ №3 | Отговарят |

-   Качеството на отпадъчните води в канализацията, обработвани в неутрализационната яма, отговаря на изискванията по показател рН за заустване на водите в Главен колектор на градската канализация. Съществуващата технология за локално пречистване на отпадъчните води отговаря на изискванията на НДНТ.

-    В сепариращите шахти се сепарира мазута от дренажите на мазутните складови резервоари. Мазута от дренажите е смесен с кондензат. Това се получава при подгряване с пара на мазута. Мазута, като по-лек, остава на повърхността, а водата (кондензата) се утаява на дъното. В 4-те отсека става постепенното отделяне на мазута от водата и чистият вече мазут се събира в големия мазутен отсек. Водата се отделя в канализацията. От големият мазутен отсек посредством помпа мазута се връща в мазутните складови резервоари.

-    Шламоутаителите са съоръжения, служещи за механично утаяване на алкалния шлам, постъпващ от дренажите на реактор-утаителите. След утаяването му, шламът се извозва с автоцистерна извън площадката, а отделените алкални води постъпват в неутрализационния басейн за неутрализация на остатъчната киселинност на отпадъчните води от Водоподготвителна инсталация ВПИ.

4.1.5. Допълнителна оценка на отпадъци и тяхното генериране.

Описание на предприетите в “Топлофикация – Плевен” ЕАД мерки за привеждане в съответствие с изискванията на НДНТ.

1. Спазват се нормите за количеството образувани отпадъци и норми на единица произведена топлинна енергия.

2. Площадките за временно съхранение на отпадъците отговарят на изискванията на Приложение № 2 към чл. 12 на Наредба за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53 / 19.03.1999 год.

3. Транспортирането на отпадъците се извършва в съответствие с условията на КР.

4. Предаването на отпадъците, генерирани от дейността на предприятието, за оползотворяване, преработване и рециклиране се извършва на лица, притежаващи разрешение, въз основа на писмен договор.

4.1.6. Допълнителна оценка на шумовите емисии.

За НДНТ се приема:

1. Намаление на шумовите емисии се постига чрез:

- Монтаж на основните горивни инсталации в изолирани затворени помещения;

- Вентилирането на изолираните затворени помещения да се извършва с ниско-шумови вентилатори,

- Монтаж на шумозаглушители на комина;

- Монтаж на питателни помпи в затворени изолирани помещения.

-    Монтирани са и са в експлоатация нови компресорни уредби в отделно помещение в    Машинна зала. Компресорите са с много по-ниски нива на шум от досега използваните компресорни уредби.

2. Обикновено критериите за шум са базирани на различните видове зони според предназначението : зона за живеене, търговска зона, промишлена зона. Общата практика е да се прилагат различни изисквания за времето през деня и през нощта, особено що се отнася до жилищните райони / нощ се определя между 22.00 и 07.00 ч./ Промишлените зони най-често имат само едно изискване: ако инсталацията е с базово натоварване , стойностите през нощта се използват като база .

В “Топлофикация – Плевен” ЕАД не се превишават посочените в Условие 12.1.1 от КР норми:

По границите на производствената площадка:

- през деня - 70 dB(A);

- през нощта - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона в населеното място):

- през деня – 60 dB(A);

- през нощта – 50 dB(A), съгласно ХН 0-64 (ДВ 16/1975г.);

Описание на предприетите в “Топлофикация – Плевен” ЕАД мерки за привеждане в съответствие с изискванията на НДНТ.

1. Спазване на нормите за шум се постига чрез експлоатация на агрегати, които произвеждат шум ( 85 dB на 1 m от тях.

За съоръжения, агрегати и машини, при които нивото на шума ( 85 dB, е предвидена изолация под формата на преградни стени и облицовки.

С шумозаглушители са снабдени всички покривни вентилатори на помещението на енергийните парогенератори.

При работа в условията на шум се използват лични предпазни мерки.

Естествено ограничаване на шумовото въздействие от производствената площадка върху околната среда е ситуирането на основните шумоизлъчващи агрегати в централната част на терена. Голяма част от свободните терени са засадени с дървесна растителност, като така се постига шумопоглъщане и допълнително ограничаване на шумовите емисии извън производствената площадка.

2. Нормите за виброскорост се постигат чрез:

- Монтаж на всички въртящи механизми на съответно оразмерени фундаменти;

- Балансиране (статическо и динамическо).

Всички въртящи механизми и машини са отделени с фуга от съответните коти и са надеждно виброизолирани, с което се свежда до минимум предаването на вибрации от машините.

4.1.7. Допълнителна оценка на опазването на почвата и подпочвените води.

За НДНТ се приема:

1. Предпазването от замърсяване на води и почви се извършва чрез използване на изолирани повърхности с дренажни системи. Събраната дренажна вода трябва да се обработи в пречиствателно съоръжение.

Описание на предприетите в “Топлофикация – Плевен” ЕАД мерки за привеждане в съответствие с изискванията на НДНТ.

- Съществуващите локални пречиствателни съоръжения на производствени отпадъчни води на “Топлофикация – Плевен” – ЕАД отговарят на изискванията на НДНТ и са представени в Таблица по-долу.

|  | Съоръжение |
| --- | --- |
|  | Съществуващо положение | Изисквания на НДНТ |
| Инсталация “Производство на топлинна енергия” |
| 1. “Отпадни води от цех ХВО” за отпадъчни води към ТЗ № 3 | Неутрализационна яма | Отговарят |
| 2. “Производствени води” от МС хоризонтални нефтоуловители (1 брой) за отпадъчни води | Сепарираща шахта – 1 брой | Отговарят |
| 3. “Производствени води” от реактор - утаителите | Шламоутаители – за отпадъчни води към ТЗ №3 | Отговарят |

4.1.8. Оценка на риска за околната среда, причинявана от инсталацията.

Описание на предприетите в “Топлофикация – Плевен” ЕАД мерки за привеждане в съответствие с изискванията на НДНТ.

1. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-058-03/08.01.2001 г. за срок от 20 години.

2. Лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-059-05/08.01.2001 г. за срок от 20 години.

4.2. Система за управление на околната среда.

4.2.1. График на целите и задачите по отношение на околната среда за следващите пет години.

Управлението на дейностите по опазване на околната среда в “Топлофикация-Плевен” ЕАД в настоящия момент се базира на :

- Изпълнението на изискванията на издадено на “Топлофикация – Плевен” ЕАД Комплексно разрешително 35/2005

- Изпълнението на изискванията на утвърдена от РИОСВ гр. Плевен “Програма за управление на дейностите по отпадъците на “Топлофикация – Плевен” ЕАД за периода 2005 – 2010 год.”

- Програма за привеждане на дейността на дружеството в съответствие с нормативната уредба по околната и работна среда;

Това дава възможност на Дружеството да постигне съответствие с изискванията на екологичното законодателство, намаля рисковете, замърсяването и неблагоприятното въздействие върху околната среда.

4.2.2. Програма за управление на околната среда.

А) Индивидуални отговорности за всяка задача

С цел създаване на Система за управление на околната среда (СУОС) в “Топлофикация – Плевен” ЕАД е създадена постоянно действаща комисия за извършване на конкретни дейности и оценка на изпълнението на условията в Комплексно разрешително в състав:

| Председател: | инж. Данаил Каменов | - Главен Инженер |
| --- | --- | --- |
| Членове: | 1. | инж. Ердинай Муратов | - Н-к ПТО |
|  | 2. | инж. Митко Христов | - Н-к цех “Топлосилов“ |
|  | 3. | инж. Надка Христова | - Н-к цех “ХВО” |
|  | 4. | инж. Върбан Върбанов | - Н-к цех “Електро” |
|  | 5. | инж. Андриан Андреев | - Н-к цех “КИП и А” |
|  | 6. | инж. Светлозар Стоянов | - Н-к цех “Топлоснабдяване” |
|  | 7. | инж. Людмил Митов | - Инспектор ТБ и ТЕ |
|  | 8. | Любомир Първанов | - Пожарникар |

Конкретните лица, отговорни за прилагането на СУОС в предприятието и изпълнение на условията в комплексно разрешително, по раздели са определени, както следва:

1. Условие № 5 “Управление на околната среда”

| 1. | инж. Данаил Каменов | - Главен Инженер |
| --- | --- | --- |
| 2. | инж. Ердинай Муратов | - Н-к ПТО |
| 3. | инж. Людмил Митов | - Инспектор ТБ и ТЕ |

2. Условие № 6 “Тълкуване”

| 1. | инж. Ердинай Муратов | - Н-к ПТО |
| --- | --- | --- |
| 2. | инж. Людмил Митов | - Инспектор ТБ и ТЕ |
| 3. | инж. Митко Христов | - Н-к цех “Топлосилов“ |
| 4. | инж. Надка Христова | - Н-к цех “ХВО” |
| 5. | инж. Андриан Андреев | - Н-к цех “КИП и А” |
| 6. | инж. Върбан Върбанов | - Н-к цех “Електро” |

3. Условие № 7 “Уведомяване”

| 1. | инж. Ердинай Муратов | - Н-к ПТО |
| --- | --- | --- |
| 2. | инж. Людмил Митов | - Инспектор ТБ и ТЕ |

4. Условие № 8 “Използване на ресурси”

4.1. Условие № 8.1. “Използване на вода”

| 1. | инж. Ердинай Муратов | - Н-к ПТО |
| --- | --- | --- |
| 2. | инж. Митко Христов | - Н-к цех “Топлосилов“ |
| 3. | инж. Надка Христова | - Н-к цех “ХВО” |
| 4. | инж. Андриан Андреев | - Н-к цех “КИП и А” |
| 5. | инж. Светлозар Стоянов | - Н-к цех “Топлоснабдяване” |

4.2. Условие № 8.2. “Енергия”

| 1. | инж. Ердинай Муратов | - Н-к ПТО |
| --- | --- | --- |
| 2. | инж. Митко Христов | - Н-к цех “Топлосилов“ |
| 3. | инж. Надка Христова | - Н-к цех “ХВО” |
| 4. | инж. Андриан Андреев | - Н-к цех “КИП и А” |
| 5. | инж. Върбан Върбанов | - Н-к цех “Електро” |
| 6. | инж. Светлозар Стоянов | - Н-к цех “Топлоснабдяване” |

4.3. Условие № 8.3. “Използване на спомагателни материали и горива”

| 1. | инж. Ердинай Муратов | - Н-к ПТО |
| --- | --- | --- |
| 2. | инж. Митко Христов | - Н-к цех “Топлосилов“ |
| 3. | инж. Надка Христова | - Н-к цех “ХВО” |
| 4. | инж. Върбан Върбанов | - Н-к цех “Електро” |
| 5. | инж. Светлозар Стоянов | - Н-к цех “Топлоснабдяване” |

5. Условие № 9 “Емисии в атмосферата”

| 1. | инж. Ердинай Муратов | - Н-к ПТО |
| --- | --- | --- |
| 2. | инж. Митко Христов | - Н-к цех “Топлосилов“ |
| 3. | инж. Андриан Андреев | - Н-к цех “КИП и А” |

6. Условие № 10 “Емисии на отпадъчни води”

| 1. | инж. Ердинай Муратов | - Н-к ПТО |
| --- | --- | --- |
| 2. | инж. Митко Христов | - Н-к цех “Топлосилов“ |
| 3. | инж. Надка Христова | - Н-к цех “ХВО” |
| 4. | инж. Андриан Андреев | - Н-к цех “КИП и А” |
| 5. | инж. Светлозар Стоянов | - Н-к цех “Топлоснабдяване” |

7. Условие № 11 “Управление на отпадъците”

| 1. | инж. Ердинай Муратов | - Н-к ПТО |
| --- | --- | --- |
| 2. | инж. Митко Христов | - Н-к цех “Топлосилов“ |
| 3. | инж. Надка Христова | - Н-к цех “ХВО” |
| 4. | инж. Върбан Върбанов | - Н-к цех “Електро” |
| 6. | инж. Светлозар Стоянов | - Н-к цех “Топлоснабдяване” |

8. Условие № 12 “Шум”

| 1. | инж. Ердинай Муратов | - Н-к ПТО |
| --- | --- | --- |
| 2. | инж. Людмил Митов | - Инспектор ТБ и ТЕ |
| 3. | инж. Митко Христов | - Н-к цех “Топлосилов“ |
| 4. | инж. Надка Христова | - Н-к цех “ХВО” |
| 5. | инж. Андриан Андреев | - Н-к цех “КИП и А” |
| 6. | инж. Върбан Върбанов | - Н-к цех “Електро” |

9. Условие № 13 “Опазване на почвата и подземните води от замърсяване”

| 1. | инж. Ердинай Муратов | - Н-к ПТО |
| --- | --- | --- |
| 2. | инж. Митко Христов | - Н-к цех “Топлосилов“ |
| 3. | инж. Надка Христова | - Н-к цех “ХВО” |
| 4. | инж. Светлозар Стоянов | - Н-к цех “Топлоснабдяване” |

10. Условие № 14 “Предотвратяване и действия при авария”

| 1. | инж. Данаил Каменов | - Главен Инженер |
| --- | --- | --- |
| 2. | инж. Ердинай Муратов | - Н-к ПТО |
| 3. | инж. Людмил Митов | - Инспектор ТБ и ТЕ |
| 4. | инж. Митко Христов | - Н-к цех “Топлосилов“ |
| 5. | инж. Надка Христова | - Н-к цех “ХВО” |
| 6. | инж. Андриан Андреев | - Н-к цех “КИП и А” |
| 7. | инж. Върбан Върбанов | - Н-к цех “Електро” |
| 8. | инж. Светлозар Стоянов | - Н-к цех “Топлоснабдяване” |
| 9. | Любомир Първанов | - Пожарникар |

11. Условие № 15 “Преходни и анормални режими на работа”

| 1. | инж. Данаил Каменов | - Главен Инженер |
| --- | --- | --- |
| 2. | инж. Ердинай Муратов | - Н-к ПТО |
| 3. | инж. Людмил Митов | - Инспектор ТБ и ТЕ |
| 4. | инж. Митко Христов | - Н-к цех “Топлосилов“ |
| 5. | инж. Надка Христова | - Н-к цех “ХВО” |
| 6. | инж. Андриан Андреев | - Н-к цех “КИП и А” |
| 7. | инж. Върбан Върбанов | - Н-к цех “Електро” |
| 8. | инж. Светлозар Стоянов | - Н-к цех “Топлоснабдяване” |
| 9. | Любомир Първанов | - Пожарникар |

12. Условие № 16 “Прекратяване на работата на инсталациите или части от тях”

| 1. | инж. Данаил Каменов | - Главен Инженер |
| --- | --- | --- |
| 2. | инж. Ердинай Муратов | - Н-к ПТО |
| 3. | инж. Людмил Митов | - Инспектор ТБ и ТЕ |
| 4. | инж. Митко Христов | - Н-к цех “Топлосилов“ |
| 5. | инж. Надка Христова | - Н-к цех “ХВО” |
| 6. | инж. Андриан Андреев | - Н-к цех “КИП и А” |
| 7. | инж. Върбан Върбанов | - Н-к цех “Електро” |
| 8. | инж. Светлозар Стоянов | - Н-к цех “Топлоснабдяване” |
| 9. | Любомир Първанов | - Пожарникар |

Б) Начин за изпълнение на всяка задача

1. Разработване и актуализиране на:

- Инструкции за експлоатация;

- Инструкции за безопасност при експлоатация на провежданите процеси и операции;

- Документи /лицензии, разрешения/ за опазване на околната среда и мониторинг на производствените процеси в съответствие на националните стандарти за опазване;

##### 2. Изпълнение на производствени инструкции

##### Списъкът на необходимите инструкции, изисквани с разрешително и лицата, отговорни за тяхното изпълнение е представен, както следва:

- Инструкция за актуализация на документите по КР 35/2005, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите.

- Инструкции за експлоатация и поддръжка на съоръженията.

- Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията на КР 35/2005.

- инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията на КР 35/2005.

- инструкция за установяване на причините за допуснати несъответствия на стойностите на техническите и емисионни показатели и предприемане на коригиращи действия.

- Инструкция за преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното и пречиствателното оборудване след всяка авария.

- инструкции за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария.

- инструкции за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

- инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии.

- инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии.

- Инструкция за избор на сборни пунктове и пътища за извеждане на работещите от районите на авария.

- инструкция за определяне на причините, довели до авария и предприемане на коригиращи действия.

- Инструкция за определяне на средствата за оповестяване на авария и редовната им техническа поддръжка.

- инструкция за определяне на средствата за лична защита.

- инструкция за определяне на средства за противодействие на възможни аварии.

- инструкция за изготвяне на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията по Плана за действие при аварии.

- инструкция за изготвяне и редовна актуализация на телефонните номера по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

- Инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа.

- инструкция за поддръжка на затворената оборотна охлаждаща система.

- Инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване.

- инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода.

- Инструкция за следене на съответствието на изразходваните количества вода.

- Инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните части на технологичното и пречиствателно оборудване.

- Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа.

- Инструкция за измерване и документиране на количествата електроенергия и топлоенергия.

- Инструкция за оценка на съответствието на измерените количества електроенергия и топлоенергия с определените в КР 35/2005.

- Инструкции, за измерване, изчисляване и документиране на използваните количества  спомагателни материали и горива, съгласно КР 35/2005.

- инструкция за оценка на съответствието на годишната употреба на  спомагателни материали и горива с определените в КР 35/2005.

- инструкция за поддръжка на резервоарите, определени в КР 35/2005 и техните обваловки.

- инструкция за експлоатация на резервоарите, определени в КР 35/2005.

- Инструкция за периодична проверка на съответствието на резервоарите и площадките за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на КР 35/2005.

- Инструкция за установяване и отстраняване на течове  по тръбопреносната мрежа за горива и течни химикали.

- инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката.

- инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии.

- инструкции за експлоатация на пречиствателните съоръжения.

- инструкции за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения.

- инструкция за периодична проверка и поддръжка на пречиствателните съоръжения.

- инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната мрежа.

- инструкция за определяне на количествата зауствани пречистени производствени води.

- Инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества.

- Инструкция за изчисляване на непреките годишните емисии на общ фосфор и  нефтопродукти в отпадъчните производствени води.

- Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в КР 35/2005.

- инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъците с условията на КР 35/2005.

- инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията на КР 35/2005.

- инструкция за измерване и изчисляване на  количествата образувани отпадъци.

- инструкция за оценка на съответствието на генерираните отпадъци с определените в условията на КР 35/2005.

- инструкция за периодично наблюдение на емисиите на шум.

- Инструкция за оценка на съответствието на установените нива на шум с условията на КР 35/2005.

- инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито.

- инструкция за мерките за отстраняване на разливи и изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

- Инструкция за оценка на възможността за изпускане в канализацията на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода.

- инструкция за мерките за ограничаване и ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

- инструкции за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения.

- инструкции за пускане, работа и спиране на съоръжения.

- инструкции за документиране на действията при пускане, работа и спиране на съоръженията.

3. Контролът за изпълнението на инструкциите се извършва от преките ръководители и постоянно действаща комисия за извършване на конкретни дейности и оценка по изпълнението на условията в Комплексно разрешително.

4. Оценката по изпълнението на условията на издадено комплексно разрешително се извършва от конкретните лица, отговорни за прилагането на СУОС в предприятието и изпълнение на условията в комплексно разрешително, посочени в горния раздел.

4.2.3. Регистър на емисиите на замърсители

1. В съответствие с изискванията на Условие 9.5.5.2 в предприятието се документира и се съхранява информация за веществата и техните количества, свързани с прилагането на ЕРЕВВ.

Общите количества на изпуснатите емисии в топлоизточника на централата за 2007 год. са представени, както следва:

| Показател | Годишни количества на замърсители за 2007 год. |
| --- | --- |
| NOx | 102 400 kg |
| Прах | няма |
| SO2 | няма |
| CO | 5 900 kg |

4.2.4. Документация на СУОС

Наличната документация на СУОС се изготвя и се съхранява съгласно изискванията на издадено КР.

В дружеството се изпълняват изискванията на Наредбата за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, отнасящи се до управлението и контрола на ефективността на работата на енергийните обекти, като:

- Управление на технологичните режими в съответствие с условията за сигурна, безопасна и икономична работа по режимни карти, режимни изпитания и настройки, режими за регулиране на топлоподаването и др.;

- Контрол на ефективността на работата, осъществяван по определени технико – икономически показатели (ТИП);

- Анализ на ТИП, използвани за оценка на състоянието на съоръженията, режимите на работа, разходите на енергоносителите и др.

- Водене на отчетност (сменна, месечна, годишна), като източник на информация за вземане на решения.

1. Управление на технологичните режими в съответствие с условията на сигурна, безопасна и икономична работа на съоръженията:

| 1. | Температурен график за количествено-качествено регулиране на централизираното топлоснабдяване, хидравличен режим. |
| --- | --- |
| 2. | Компютърна информационна система за метеорологични данни и параметри на топлопреносната мрежа. - Входни данни за количествено - качествено регулиране; - Разчетни разходи на топлоносителя; - Разчетни топлинни товари. |
| 3. | Компютърна информационна управляваща система на топлоизточника. |
| 4. | ТСЦ : режимни карти на настройки на котлите. |
| 5. | ХВО: режимни карти на настройка на омекотителна инсталация. |
| 6. | Управление на процеса съгласно Разпорежданията на ръководен персонал. |
| 7. | Режимни карти на основните съоръжения. |

# 2. Контрол на ефективността на работата по определени технико-икономически показатели:

| 1. | Разход гориво – ежедневен контрол: - получаване на данни за разхода на природен газ от ГРС; - определяне на специфичен разход на условно гориво за производство на 1 MWh топлинна енергия. |
| --- | --- |
| 2. | Обработка на сменни ведомости: ежедневна обработка на сменни ведомости на енергийните котли; ежедневна обработка на сменни ведомости на ХВО; ежедневно определяне на загуби на топлоенергия от пропуски; ежедневно определяне на количеството вода за подпитаване на топлинна мрежа; ежедневен контрол за спазване на технологични параметри, при констатирани нарушения се съставя авариен протокол. |
| 3. | Ежедневен контрол за спазване на параметри на количествено-качествено регулиране: - получаване на ежедневни данни от ХМС; - определяне на отклоненията на технологичните параметри от нормативните за всяка отделна смяна; - ежедневен преглед на диаграми на работещи съоръжения. |
| 5. | ХВО: - ежедневен контрол на разхода на промишлена вода ; - ежедневен контрол на разхода на химическите реагенти. |
| 6. | Контрол на емисиите на вредни вещества. |

3. Извършване на периодичен анализ на ТИП за оценяване на състоянието на съоръжения, режими на работа, разхода на енергоносители и ефективността на извършените организационно-технически дейности:

Седмичен отчет на технико - икономически показатели; Месечни отчети; Тримесечни отчети; Годишни анализи; - Архивни данни на компютърни системи.

4. Водене на отчетност (сменна, месечна, годишна), технико-икономическа информация:

Сменни ведомости по месеци; Месечни отчети по месеци; Годишни отчети.

5. Енергийни характеристики на основните енергийни съоръжения:

| 1. | ЕПГ 2 – 75 т/ч |
| --- | --- |
| 2. | ЕПГ 3 – 75 т/ч |
| 3. | ЕПГ 4 – 120 т/ч |
| 4. | ЕПГ 5 – 120 т/ч |
| 5. | ГТКУ – 72 т/ч |

6. Специфичен разход на условно гориво за производство на топлинна енергия:

Специфичен разход на условно гориво се определя и се контролира: ежедневно при обработка на сменни ведомости; седмично при представяне на данни за технико - икономически показатели; месечен отчет.

7.Технологичен разход на топлоенергия за производство на топлинна енергия:

| 1. 2. | Технологичен разход на топлоенергия за производство на топлоенергия се определя и се контролира: ежедневно при обработка на сменни ведомости; седмично при представяне на данни за технико – икономически показатели; месечен отчет. Анализ за разхода на топлоенергия за собствени нужди в “Топлофикация – Плевен” – ЕАД. |
| --- | --- |

8. Технологични разходи на топлина за пренасяне на топлоносителя:

| 1. 2. | Специфичен разход на топлина за пренасяне на топлоносителя (MWh/m3) се определя и се контролира: - седмично при представяне на данни за технико – икономически показатели; - месечен отчет. Разчетен технологичен разход на топлина се определя въз основа на замервания на загуби от излъчване на ТМ, извършени от оторизирани организации. |
| --- | --- |

9. Специфичен разход на мрежова вода за отпусната топлоенергия:

| 1. 2. | Специфичен разход на мрежова вода за отпусната топлоенергия (m3/MWh) се определя и се контролира: - седмично при представяне на данни за технико – икономически показатели; - месечен отчет. Теоретически специфичен разход се определя въз основа на температурния график. |
| --- | --- |

10. Специфичен разход на електрическа енергия за пренасяне на топлоенергия:

| 1. | Специфичен разход на електрическа енергия за пренасяне на топлоенергия (kWh/Mwh) се определя и се контролира: - седмично при представяне на данни за технико - икономически показатели; - месечен отчет. |
| --- | --- |

11.Изхвърляне на вредни вещества в атмосферния въздух:

| 1. | Контрол за изхвърлените вещества в атмосферата се извършва при следните мероприятия: контролни измервания от страна на РИОСВ гр. Плевен непрекъснати собствени измервания на емисии на енергийните котли периодични измервания на емисии. |
| --- | --- |

12. Изпускане на отпадъчни води:

| 1. | Контрол за качеството на отпадните води: ежедневен контрол на отпадните води, събирани в неутрализационна яма, по показател РН със запис в оперативен журнал; месечен контрол от страна химична лаборатория на ПСОВ гр. Плевен , съставят се протоколи. контрол за състоянието на площадковата канализационна мрежа. |
| --- | --- |

13. Образуване на отпадъци, тяхното третиране и депониране:

| 1. | Дейностите се извършват съответно с утвърдената “Програма по управлението на отпадъците за периода 2005 - 2010 год.” Отчетна книга за отпадъците. Годишни отчети, включващи информационни карти – отчети за производствени и опасни отпадъци, генерирани през годината. - Отчетни карти за предаване, превозване и приемане на опасни отпадъци. |
| --- | --- |

14. Шум и вибрации

| 1 2 | Протоколи за резултатите от измерване на шумово натоварване съгласно Методика на МОСВ. Протоколи от измерване на нивото на шум и вибрации на работни места. |
| --- | --- |

4.2.5. План за корективни действия.

При констатиране на несъответствия и отклонения в наблюдаваните параметри и показатели с тези в действащите инструкции и с утвърдени в действащо КР се предприемат мерки, конкретни във всеки отделен случай, с цел отстраняване на същите.

4.2.6. Програма за обучение на персонала и съхранение на информацията от обучение.

Обучението и развитието на персонала в “Топлофикация-Плевен” ЕАД се извършва в съответствие с изискванията на Глава трета “Управление на персонала” от Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи.

Прилагат следните форми и видове на обучение и инструктаж за развитието на персонала:

1.Първоначално обучение.

2. Периодично обучение.

3. Инструктаж по безопасност на труда и противопожарна охрана.

4. Вътрешни курсове на “Топлофикация-Плевен” ЕАД по индивидуален план или курсове по отдели, производствени звена или специалности.

5. Обучение по опазване на околната среда.

6. Обучение по осигуряване на качеството.

7. Обучение за повишаване квалификацията на работниците.

8. Външно обучение, например езиково, фирмено управление, участие в семинари и обучение по опазване на околната среда, обучение от внедрители на нова техника или технология (в това число и програми или средства за управление на процеси) и други.

Програма за обучение за 2007 год. е представена в табличен вид.

1. Обучението на инженерно-техническия персонал по Наредбата № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи се извърши съгласно утвърдената Програма за провеждане на обучението, представена по-долу.

2. Изпитите за проверка на знанията по Наредби № 9, Правилника за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи са проведени през месец април-май 2007 год. За резултатите от изпитите са съставени необходими протоколи, съгласно изискванията.

4.2.7. Списък на всяко лице, отговорно за прилагането на СУОС, с уточнение на неговите отговорности.

Информацията е представена подробно в т. 2 от Раздел 4.2.

#### 4.2.8. Програма за обмен и разпространение на информация.

Съгласно изискванията на издадено комплексно разрешително в “Топлофикация – Плевен” ЕАД се документират и се съхраняват резултатите от мониторинга на показателите по изпълнение на всички условия за цялата календарна година отделно и се предоставят при поискване от компетентни органи.

“Топлофикация – Плевен” ЕАД предоставя отчетна информация на компетентните органи по форма, съдържание и в срок, определени със съответните действащи нормативни актове, както следва:

1. Отчети за извършени в периода 01.01.2007 год. – 31.12.2007 год. СНИ на емисии в атмосферния въздух от неподвижен източник на “Топлофикация – Плевен” ЕАД ежемесечно се представят в РИОСВ гр. Плевен в съответствие с изискванията на чл. 40 и чл. 50 от Наредба № 6 на МОСВ на хартиен и магнитен носител.

2. Годишният отчет за извършените в периода 01.01.2007 год. – 31.12.2007 год. СНИ на емисии в атмосферния въздух от неподвижен източник на “Топлофикация – Плевен” ЕАД се представя в РИОСВ гр. Плевен в съответствие с изискванията на чл. 40 и чл. 50 от Наредба № 6 на МОСВ на хартиен и магнитен носител.

3. Съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности се води следната документация:

- Отчетна книга за образуване и/или третирани отпадъци.

- Годишни отчети за производствени и опасни отпадъци, генерирани през годината.

- Работни листи за квалификация на отпадъци.

Годишните отчети за генерираните отпадъци се представят в РИОСВ г.Плевен в срок, съгласно изискванията.

4. В съответствие с изискванията на комплексното разрешително “Топлофикация – Плевен” ЕАД е задължена незабавно да уведоми Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, Басейнова дирекция и органите на Държавна агенция "Гражданска защита" при аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

През изтеклата година в резултат на производствената дейност на предприятието не са констатирани нарушения на установените норми за изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

4.3. Извеждане от експлоатация на инсталация

С решение № Л-058 от 15.11.2001 год. Държавната Комисия за Енергийно и Водно Регулиране издава Лицензия за дейността “Производство на топлинна и електрическа енергия” на “Топлофикация – Плевен” – ЕАД за срок от 20 години.

В периода от 20 години (срок на Лицензията) прекратяването на дейността и експлоатацията на цялата инсталацията не се предвижда.

Изграждането на новата Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия на територията на Дружеството, промени използваемостта на съществуващите съоръжения в централата, което доведе до извеждането им от експлоатация през 2006 година – Водогреен Котел № 1.

През 2007 година няма съоръжения изведени от експлоатация.

V. Свързани с околната среда инциденти и оплаквания

5.1. Инциденти

В съответствие с изискванията на комплексното разрешително “Топлофикация – Плевен” ЕАД е задължена незабавно да уведоми Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, Басейнова дирекция и органите на Държавна агенция "Гражданска защита" при аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

През изтеклата година в резултат на производствената дейност на предприятието не са констатирани нарушения на установените норми за изпускане  на замърсяващи вещества в околната среда.

Обобщената информация е представена в Таблица 9.

5.2. Оплаквания

До този момент както в “Топлофикация – Плевен” ЕАД така и в компетентните органи – РИОСВ и общинската администрация, не са получавани оплаквания от работа на инсталацията, свързани с околната среда.

Обобщената информация е представена в Таблица 10.

VI. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

С настоящето предавам Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 35/2005 на “ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН” ЕАД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по околна среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:								Дата: 31.03.2008 г.

Име на подписващия: инж. Иван Атанасов Гетов

Длъжност в организацията: Заместник Изпълнителен Директор

годишен доклад

НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД

ЗА 2007 ГОД.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 35/2005

Таблици

2008 г.

Таблица 1. Изпускания по PRTR

### ЗАМЪРСИТЕЛИ

| №. | САS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) kg/год. | във води (колона 1b) kg/год. | в почва (колона 1с) kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | - |  |  |  | - |
| 2# | 630-08-0 | Въглеродн оксид (CO) | - /5 900/ | - | - | - | - |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | - | - | - | - | - |
| 4# |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) | - | - | - | - | - |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | - | - | - | - | - |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | - | - | - | - | - |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | - | - | - | - | - |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 2 400 - | - | - | - | - |
| 9# |  | Перфлуоровъглероди (РFСs) | - | - | - | - | - |
| 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | - | - | - | - | - |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | - | - | - | - | - |
| 12# |  | Общ азот | - | - | - | - | - |
| 13# |  | Общ фосфор | - | - | - | - | - |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) | - | - | - | - | - |
| 15 |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) | - | - | - | - | - |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди | - | - | - | - | - |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | - | - | - | - | - |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | - | - | - | - | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | - | - | - | - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - | - | - | - | - |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | - | - | - | - | - |
| 22 # | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | - | - | - | - | - |
| 23 # | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | - | - | - | - | - |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | - | - | - | - |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | - | - | - | - | - |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | - | - | - | - | - |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | - | - | - | - | - |
| 28 | 57-74-9 | Сhlordane | - | - | - | - | - |
| 29 | 143-50-0 | Сhlordecone | - | - | - | - | - |
| 30 | 470-90-6 | Сhlorfenvinphos | - | - | - | - | - |
| 31 | 85535-84-8 | Хлороалкани, C10-C13 | - | - | - | - | - |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | - | - | - | - | - |
| 33 | 50-29-3 | DDТ | - | - | - | - | - |
| 34# | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | - | - | - | - | - |
| 35# | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | - | - | - | - | - |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin | - | - | - | - | - |
| 37 | 330-54-1 | Diuron | - | - | - | - | - |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | - | - | - | - | - |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | - | - | - | - | - |
| 40# |  | Халогенирани орган, съедин. (като AOX) | - | - | - | - | - |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | - | - | - | - | - |
| 42# | 118-74-1 | Хексахлорбензол (НСВ) | - | - | - | - | - |
| 43# | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (НСВD) | - | - | - | - | - |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан (НСН) | - | - | - | - | - |
| 45 | 58-89-9 | Lindane | - | - | - | - | - |
| 46 | 2385-85-5 | Мirex | - | - | - | - | - |
| 47# |  | РСDD +РСDF (диоксини и фурани) (като Teq) | - | - | - | - | - |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол | - | - | - | - | - |
|  | 87-86-5 | Пентахлорфенол | - | - | - | - | - |
| 49# |  | (РСР) | - | - | - | - | - |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | - | - | - | - | - |
| 51 | 122-34-9 | Simazine | - | - | - | - | - |
| 52# | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (РЕR) | - | - | - | - | - |
| 53# | 56-23-5 | Tетрахлорметан (ТСМ) | - | - | - | - | - |
| 54# | 2002 г.-48-1 | Трихлорбензоли (ТСВs) | - | - | - | - | - |
| 55# | 71-55-6 | 1,1,1 -трихлоретан | - | - | - | - | - |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | - | - | - | - | - |
| 57# | 79-01-6 | Трихлоретилен | - | - | - | - | - |
| 58# | 67-66-3 | Трихлорометан | - | - | - | - | - |
| 59 | 001-35-2 | ТохарЬеnе | - | - | - | - | - |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид | - | - | - | - | - |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | - | - | - | - | - |
| 62# | 71-43-2 | Бензол | - | - | - | - | - |
| 63# |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) | - | - | - | - | - |
| 64 |  | Nonylphenol (NP/NPEs) и свързаните съедин. | - | - | - | - | - |
| 65 | 100-41-4 | Етилов бензол | - | - | - | - | - |
| 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид | - | - | - | - | - |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon | - | - | - | - | - |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | - | - | - | - | - |
| 69# |  | Съединения на Organotin(като общ Sn) | - | - | - | - | - |
| 70 | 117-81-7 | Di(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP) | - | - | - | - | - |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ C) | - | - | - | - | - |
| 72# |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs)2 | - | - | - | - | - |
| 73 | 108-88-3 | Толуол | - | - | - | - | - |
| 74 |  | Тributyltin и неговите съединения | - | - | - | - | - |
| 75 |  | Тributyltin и неговите съединения | - | - | - | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) | - | - | - | - | - |
| 77 | 1582-09-8 | Тributyltin | - | - | - | - | - |
| 78 | 1330-20-7 | Xylenes | - | - | - | - | - |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | - | - | - | - | - |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | - | - | - | - | - |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | - | - | - | - | - |
| 82# |  | Цианиди (като общ СN) | - | - | - | - | - |
| 83# |  | Флуориди (като общ F) | - | - | - | - | - |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | - | - | - | - | - |
| 85# | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | - | - | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици <10(m (PM10) | - /0/ | - | - | - | - |

Заб. Стойностите за CO и NOx са получени в резултат на измервания / М /.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Емисии в атмосферния въздух – източник К 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - |  | - |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 /mg/Nm3/ | СНИ | - | - | 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 350 /mg/Nm3/ | СНИ | - | - | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 /mg/Nm3/ | не се извършва | Няма емисии | СПИ- веднъж на 6 месеца | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 /mg/Nm3/ | не се извършва | Няма емисии | СПИ- веднъж на 6 месеца | 100 |

Емисии в атмосферния въздух – източник К 2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - |  | - |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 /mg/Nm3/ | СНИ | - | - | 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 350 /mg/Nm3/ | СНИ | - | - | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 /mg/Nm3/ | не се извършва | Няма емисии | СПИ- веднъж на 6 месеца | 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 /mg/Nm3/ | не се извършва | Няма емисии | СПИ- веднъж на 6 месеца | 100 |

Заб. Измерванията на СО и NOx се извършват от стационарна система за непрекъснат мониторинг. Резултатите се представят като Месечни доклади в РИОСВ гр.Плевен. Няма превишаване на нормите на допустими емисии.

Измерванията на SO2 и финни прахови частици се извършва два пъти в годината от акредитирана лаборатория, като Протоколите от измерванията са представени в РИОСВ гр.Плевен. Няма емисии на измерваните вещества.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води/производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни/във водни обекти/канализация

| Параметър | Ед. | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия, докладвана в таблица 1, колона 1 |  | - | - | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | mЗ/ден mЗ/час | 120 m3/d 5 m3/h | 40,3 1,68 | Веднъж месечно | 100 |
| рН |  | 6,5-9 | 8,1 | Два пъти месечно | 100 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 mg/dm3 | 4,1 | Два пъти месечно | 100 |
| БПК |  | - | - | - | - |
| ХПК |  | - | - | - | - |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 mg/dm3 | - | Два пъти месечно | 100 |
| Фосфати | mg/dm3 | 15 mg/dm3 | - | - | 100 |

Заб. Приложени са ксерокопия от Протоколи от изпитване на отпадни води, извършени от Лаборатория за изпитване на отпадъчни води при ВиК ЕООД гр.Плевен – 4 бр.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени в КР | Реално измерено | Количества определени в КР | Реално измерено |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 2 | 0,15 | - | - | да | - | 100 |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 40 бр/y | 0 | - | - | не | - | 100 |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 40 | 0 | - | - | не | - | 100 |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 2 | 0 | - | - | не | - | 100 |
| Утайки от декарбонизиране (шлам) | 19 09 03 | 600 | 450 | - | - | да | СТ | 100 |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 2 | 0 | - | - | да | - | 100 |
| Хидравлични масла | 13 01 10* |  | 0 | - | - | не | - | 100 |
| Синтетични масла | 13 02 06* |  | 0 | - | - | не | - | 100 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 10 бр/y | 0 | - | - | не | - | 100 |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 1 | 0 | - | - | не | - | 100 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 200 бр/y | 188 | - | - | да | - | 100 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 120 | 62 | - | - | да | ВФ | 100 |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката. | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от декарбонизиране (шлам) | 19 09 03 | - | - | Градско сметище – фирма ЕТ”Импорт-Експорт 2000” – гр. Плевен |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | “Чистота”-ЕООД гр. Плевен |

Заб. Резултатите от дейностите по управление на отпадъците са представени в РИОСВ гр. Плевен с Годишни отчети за всеки отпадък от дейността и инвентаризационна карта за 2007 г.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Гл. портал | 55,3 | деня | да |
| Котелен цех | 61,6 | деня | да |
| Мазутен резервоар | 59,7 | деня | да |
| Разтоварище | 66,7 | деня | да |
| Северозапад | 65,7 | деня | да |
| Мазутно стопанство | 67,3 | деня | да |
| Помпена станция – север | 65,7 | деня | да |
| Югозапад | 68,6 | деня | да |
| Товарен портал | 64,6 | деня | да |
| ул. “Искър” № 3 - жил. блок | 48,6 | деня | да |
| Обща звукова мощност | 112,8 |  |  |

Заб. Представените резултати са от измерване на обща звукова мощност през 2007 г. Доклад за измерените нива на шум е представен в РИОСВ-Плевен

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. През 2007 година не е допуснато отвеждане на вредни и опасни вещества в подземните води. 2. Товаро- разтоварни дейности се извършват на определените за това места, осигурени против разливи и течове. 3. Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. 4. Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите/базово състояние/, съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. През 2007 година не е допуснато отвеждане на вредни и опасни вещества в почвата. 2. Товаро- разтоварни дейности се извършват на определените за това места, осигурени против разливи и течове. 3. Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. 4. Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Ортани, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |
| През 2007 год. в резултат на производствената дейност на предприятието не са констатирани аварийни ситуации и инциденти и нарушения на установените норми за изпускане на замърсяващи вещества в околната среда. |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До този момент в както “Топлофикация – Плевен” ЕАД, така и в компетентните органи – РИОСВ и общинската администрация, не са получавани оплаквания от работа на инсталацията, свързани с околната среда. |