Годишен Доклад

за

изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005 г. на “Топлофикация София” АД, обект ОЦ “Люлин”

за 2005 г.

София

Март 2006 г.

# СЪДЪРЖАНИЕ

  - Уводна част………………………………………………………………....4 стр.

  - Обобщена информация………………………………………………….....5 стр.

2. Докладване на замърсителите в околната среда

2.1 Прагови стойности на замърсители във въздуха,водите и почвите…….12 стр.

2.2 Емисии във въздуха……………………………………………………….. 13 стр.

2.3 Емисии в канализацията…………………………………………………...13 стр.

2.4 Управление на отпадъците………………………………………………...13 стр.

2.5 Шум………………………………………………………………………….13 стр.

2.6 Контрол от страна на Регионалната Инспекция……………………….…14 стр 3.Потребление на енергия и вода

3.1 Потребление на енергия…………………………………………………....14 стр.

3.2 Потребление на вода…………………………………………………...…..14 стр.

3.3 Потребление на суровини………………………………………………….14 стр.

4. Управление на дейността

4.1 Доклад по Програмата за привеждане в съответствие………………..…14 стр.

4.2 СУОС………………………………………………………………………..17 стр.

4.3 Извеждане от експлоатация на инсталацията………………………...…..21 стр.

5. Свързани с околната среда инциденти и оплаквания

5.1 Инциденти………………………………………………………………..…21 стр.

5.2 Оплаквания………………………………………………………….………22 стр.

Приложения……………………………………………………………………..23 стр.

  - Уводна част .

•Името и местонахождението на инсталацията

- “Топлофикация София” АД, ТР “Люлин”, ОЦ “Люлин”, гара “Волуяк”

• Името на собственика или на оператора

# „Топлофикация София” АД,Обект ОЦ “Люлин”

# Изпълнителен директор: инж. Валентин Димитров

• Регистрационния номер на разрешителното

- Комплексно  разрешително № 36/2005 г.

• Телефон, факс и e-mail на оператора

# - Ул. „Ястребец” № 23 Б, 1680 София

# Телефон 02/958 19 00, Факс 02/859 70 15 ,е-mail: vdimitrov@toplo.bg

• Телефон, факс и e-mail на инсталацията

# -Телефон  02/934 40 50, Факс 02/02/934 40 50 е-mail: trlulin@dir.bg

• Името на лицата за контакти

- инж. Петър Илиев – Директор ТР “Люлин” ,Телефон  02/934 40 50

- инж. Чандар Попов – Зам. Директор ТР “Люлин” , Телефон  02/952 06 46

•Дейности, извършвани в инсталацията

- Отоплителна централа “Люлин” е разположена до околовръстното шосе на гр. София в землището на квартал Обеля. В близост до централата са гара Волуяк, квартал Обеля и ж.к “Обеля 2”.

Предназначението на ОЦ “Люлин” е да осигури топлоснабдяването за битови нужди на северозападния район от гр. София. Чрез три броя магистрални тръбопроводи се захранват следните жилищни комплекси:

- I-ва магистрала топлоснабдява: ж.к. “Люлин” – III, IV, V, VI.

- II-ра магистрала топлоснабдява: ж.к. “Обеля” 1, 2; ж.к. “Надежда”; ж.к. “Свобода”.

- III-та магистрала топлоснабдява: ж.к. “Люлин” – I, II, VII, VIII, IX, X.

Охладената вода постъпваща от абонатните станции /АС/ се доподгрява, чрез включването в работа на инсталираните 5 бр. водогрейни котли, след което отново се подава към АС. Водогрейните котли работят с основно гориво природен газ. Като резервно гориво се използва мазут съхраняван в 4 бр. мазутни резервоари. На водогрейни котли със ст. № 1 ( 4 са монтирани ниско емисионни горелки. Хидравличния режим “централа – АС. – централа” се осъществява с монтираните 10 бр. мрежови помпи. Необходимата технологична температура на вода пред водогрейните котли се осигурява с включването в работа на рециркулационни помпи. Загубите по мрежата се компенсират със сондажна вода, която се филтрира, омекотява и дегазира във водоподготвителна инсталация и деаераторен възел.

• Политиката по околна среда на предприятието

- Предприятието има политика по околната среда, изразяваща се в следното:

- План за собствен мониторинг на ТР „Люлин”;

- План за действие по опазване на околната;

- План за действие при кризи;

- Програма за управление на дейностите по отпадъците;

- Работи се по внедряване на СУОС – ISO 14001;

- Монтирана е системата за непрекъснати измервания на емисиите в атмосферния въздух;

- Предприемат се мерки за ограничаване на емисиите от замърсители на атмосферния въздух – чрез въвеждане на нискоемисионни горелки и подобряване на ефективността на производството;

• Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

- Директор ТР, Зам. Директор,  Р-л сектор ТЕ,ТБ и ООС,  Н-к отдел “ПТ” ,

Организатор по “ООС”

• РИОСВ, отговаряща за разрешителното

- РИОСВ – София, гр. София, бул.”Цар Борис III” Nо.136, ет.10

• Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

- Басейновата дирекция “Дунавски район”, гр. Плевен 5800, ул. “Васил Левски” № 1, ет. 16

  - Обобщена информация.

1. Замърсители, изпускани във въздуха

- От горивните процеси на съораженията в ОЦ”Люлин” се отделят следните вредни вещества във въздуха съгласно табл.№1 за PRTR информация:

- Въглероден оксид(СО) CAS номер-630-08-0

- Въглероден диоксид (СО2) CAS номер-124-38-9

- Азотни оксиди (NOx/NО2)

- Серни оксиди (SOx/SО2)

- Фини прахови частици<10

- съгласно Условие 9.4.2. от КР – няма оплаквания за миризми в резултат от дейността на площадката

- съгласно Условие 9.6.7.6. от КР са направени 2 измервания през 2005г.: Котел №3 на 01.03.2005 г. и  Котел №5 на 06.07.2005 г. от фирма “Пехливанов инженеринг” и от лаборатория на ИАОС към МОСВ през месец януари 2005 г.

2. Замърсители, изпускани във водите

В централата са налице следните потоци (канализации) на отпадъчни води:

- Производствени химически замърсени води (химическа канализация). Тези отпадъчни води постъпват в химична канализация и от там в събирателна химична шахта на помпено-пречиствателната станция (ППС). След това с помпи се подават към камери за реакция, неутрализират се с варно мляко и се изпускат в общия външен колектор.

- Производствени замаслени води (мазутна канализация). Основен източник мазутно-помпена станция - водата от каналите на разтоварището, експандера, вътрешна дренажна шахта постъпва в дренажен резервоар 25 m3. От там с помпи водата се подава към мазутен сепаратор, към който могат да постъпват води и от обваловките на мазутните резервоари. В мазутния сепаратор се извършва първично пречистване на мазутните води от нефтопродукти. Отпадъчните води от мазутния сепаратор, заедно със замаслени води от сепариращата шахта при главен корпус, парокотелката и гаража постъпват в събирателна мазутна шахта на ППС. От нея водомазутната смес се подава към двустепенен мазутен сепаратор, след който чистата вода се изпуска в канализацията към градски колектор.

- Производствени отпадъчни води, постъпващи в дъждовна канализация а) от химичен цех – водата от извършване на ренегерации постъпва в каналите на цеха и от там в канализацията на централата към събирателна дъждовна шахта на ППС; б) от парокотелно – водата за охлаждане, продувки и дренажи на парните котли и съоръженията към тях, чрез дренажна система от тръбопроводи постъпва към дъждовна канализация, от там в събирателна дъждовна шахта на ППС. Тези води не се пречистват, а с помпи се изпускат в канализацията към градски колектор

- Битово-фекална канализация - отвежда използваните води за битови нужди до събирателна фекална шахта в ППС. Тези води не се пречистват, а с помпи се изпускат в канализацията към градски колектор.

- Дъждовна канализация - събира и отвежда дъждовната вода  от сгради, пътища и др., заедно с част от производствените отпадъчни води, посочени по-горе до събирателна дъждовна шахта в ППС. Тези води не се пречистват, а с помпи се изпускат в канализацията към градски колектор.

- Отпадъчните води на ОЦ Люлин представляват смесен поток от пречистени мазутни води, неутрализирани химически води, битово-фекални отпадъчни води и дъждовни води. Заустват се в Десен Какачки колектор от градската канализация, чрез който постъпват в ПСОВ София – кв.Бенковски.

Отпадъчните води от ОЦ Люлин отговарят на Наредба №7 / 14.11.2000 г. за условията и реда на заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, както и на  Договор със "Софийска вода" АД за извършване услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води при използване на вода за стопанска дейност.

От горивните процеси на съораженията в ОЦ”Люлин” се отделят следните вредни вещества в отпадните води:

- Нефтопродукти , Желязо/общо/, Мед, Хром-3, Хром-6 и Цинк / Таблица 3/

- съгласно Условие 10.5.2. от КР, стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение се проверяват ежедневно и няма установени несъответствия.

- съгласно Условие 10.5.5. от КР, проверката на канализационната мрежа се извършва ежедневно, като няма  установени течове.

3. Замърсители, изпускани в почвата

- съгласно Условие 13.11.3. от КР са определени 6 бр. постоянни пунктове за мониторинг на почвите. Разположението им е приложено към настоящия доклад.

- съгласно Условие 13.12.7. от КР е извършен базов анализ на 6 бр. проби на почва на 24.11.2005 г. Протокол от измерването е приложен към настоящия доклад.

- съгласно Условие 13.6. от КР са обозначени местата на план ,за извършване на товаро-разтоварни дейности, които биха довели до течове. Плана е приложен към настоящия доклад.

4. Транспорт на замърсители извън площадката.

- извън площадката са транспортирани 6бр. отпадъци от външни фирми

/Таблица 7./

5. Произведени, обработени или използвани замърсители.

- на площадката няма произведени, обработени или използвани замърсители

6. Емисии на промишлени води в канализацията – смесен поток (производствени, дъждовни и битово-фекални )

- докладвани параметри : обем, суспендирани твърди в-ва, БПК, ХПК, pH, нефтопродукти, желязо/общо/, мед, хром-3 ,хром-6 и цинк  в /Таблица 3./

7. Емисии на охлаждащи води в: (a) канализацията,(б) повърхностните води – докладвани са в промишлени води в канализацията – смесен поток (производствени, дъждовни и битово-фекални )

8. Емисии на битово-фекални води в: (a) канализацията,(б) повърхностните води - докладвани са в промишлени води в канализацията – смесен поток (производствени, дъждовни и битово-фекални )

9. Емисии на дъждовни води - докладвани са в промишлени води в канализацията – смесен поток (производствени, дъждовни и битово-фекални )

10. Доклад за генерираните отпадъци, включително количеството на тон продукция.

По Условие  11.9.2.

|  | Код | Наименование | Номер по скица на площадката за отпадъци | Генерирани количества (тона) | Генерирани количества (тона/Mwh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 1. | 10 01 04 | Увлечена летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 2. | 13 02 05 | Нехлорирани моторни, смазочни масла за зъбни предавки на мин. основа | 5 | 0.060 | 0.848 x 10-7 |
| 3. | 13 03 07 | Нехлорир. изо-лационни и топло-предаващи масла на мин. основа | 6 | 0.000 | 0.000 |
| 4. | 13 05 03 | Утайки от маслоуловителни шахти | 7 | 0.000 | 0.000 |
| 5. | 13 07 01 | Газьол, котелно и дизелово гориво | 8 | 0.000 | 0.000 |
| 6. | 16 06 01 | Оловни акумулаторни батерии | 10 | 1.209 | 0.170 x 10-5 |
| 7. | 16 07 08 | Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 11 | 0.000 | 0.000 |
| 8. | 17 03 01 | Асфалтови смеси, съдърж. Камено-въглен катран | 14 | 0.000 | 0.000 |
| 9. | 17 06 01 | Изолационни материали, съдържащи азбест | 15 | 0.000 | 0.000 |
| 10. | 20 01 21 | Флуоресцентни тръби и други, съдържащи живак | 22 | 0.058 | 0.820 x 10-7 |
| 11. | 10 01 23 | Утайки от водни разтвори при почистване на котли | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 12. | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 3 | 0.135 | 0.190 x 10-6 |
| 13. | 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 4 | 0.0005 | 0.000 |
| 14. | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | 9 | 0.400 | 0.565 x 10-6 |
| 15. | 16 11 06 | Облицовъчни и огнеупорни мате-риали от неметалургични процеси | 12 | 0.000 | 0.000 |
| 16. | 19 10 02 | Мед, бронз, месинг | 20 | 0.000 | 0.000 |
| 17. | 19 10 01 | Желязо и стомана | 19 | 63.090 | 0.890 x 10-4 |
| 18. | 19 09 05 | Наситени или отработени йонообменни смоли | 18 | 0.300 | 0.424 x 10-6 |
| 19. | 17 02 02 | Стъкло | 13 | 0.000 | 0.000 |
| 20. | 17 06 04 | Изолационни материали, различни от упоменатите | 16 | 9.700 | 0.137 x 10-4 |
| 21. | 17 09 04 | Смесени отпадъци от строит. и събаряне, различни | 17 | 177.000 | 0.250 x 10-3 |
| 22. | 20 01 01 | Хартия и картон | 21 | 0.012 | 0.169 x 10-7 |
| 23. | 20 03 01 | Смесени битови отпадъци | 23 | 12.000 | 0.169 x 10-4 |
| 24. | 13 05 02 | Утайки от маслено-водни сепаратори | - | 0.000 | 0.000 |

- По Условие  11.9.2. има установено несъответствие - отпадък с код 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии - има генерирано количество през 2005г. - 1.209 т. при разрешено 0.2 т. Причината за несъответствието е аварийна подмяна на акумулаторна батерия на електрокар, която се сменя веднъж на 10 години.

- По Условие  11.9.2. има установено несъответствие - отпадък с код 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа - има генерирано количество през 2005г. - 0.060 т. при разрешено 0.030 т. Причината за несъответствието е по-голямото изминато разстояние от автотранспорта и по-големия обем сменено масло.

11. Доклад за потреблението на вода, енергия, горива, суровини и спомагателни

материали, включително използваното количество на тон продукция.

- По Условие  8.1.8.1.

| Подземна вода за единица продукт (m3/MWh)норма КР | Подземна вода за единица продукт (m3/MWh)- 2005 г. |
| --- | --- |
| 0.950586 | 0,29127 |

- По Условие  8.2.6.1

| Топлоенергия за единица продукт норма КР (MW/MWh) | Топлоенергия за единица продукт 2005г. (MW/MWh) | Електроенергия за единица продукт норма КР (MW/MWh) | Електроенергия за единица продукт (MW/MWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,418.10-2 | 1,908.10-2 | 3,95.10-2 | 3,21.10-2 |

- По Условие  8.3.3.1

| Спомагателен материал | Количество норма КР -t/y | Количество t/y 2005 г. | Количество норма КР -t/MWh | Количество t/MWh - 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Йонообменна смола – катионит/анионит | 25 | 0,2 | 3,5 .10-5 | 2,8 .10-7 |
| Разсол | 1870 | 1167,9 | 1,80.10-3 | 1,65.10-3 |

- По Условие  8.3.3.1

| Гориво | Количество норма КР- t/y | Количество t/y 2005г. | Количество норма КР t/MWh | Количество t/MWh – 2005г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 250 000 (хил Nm3) | 80 298 (хил Nm3) | 136,05 (Nm3/MWht) | 113,57 (Nm3/MWht) |
| Мазут | 12 600 т/г | 0 | 0,160 | 0 |
| Пропан | 2 т/г | 0,04 | 2.10-6 | 0,056.10-6 |

- съгласно Условия 8.2.6.2. и 8.3.2.3. от КР няма несъответствие на използваните количества спомагателните материали и горива.

- съгласно Условие 8.1.8.4. от КР няма установени течове от водопроводната мрежа.

12. План на целите и задачите в управлението на околната среда

- Общите цели са по характер стратегически, направляващи действията, дългосрочни и може да нямат числено изражение. Такива са напр. намаляване на емисиите във въздуха, водите, икономия на ресурси, ефективност, намаляване и управление на отпадъците

- Задачите представляват краткосрочни цели, свързани с измерими индикатори - напр. намаляването на емисиите на вредни вещества в изходящите газове може да се декомпозира по замърсители - азотни окиси, въглероден окис и др., на които може да се припишат конкретни числени стойности - концентрации, годишни количества  и т.н. Със значимите аспекти на околната среда са свързани норми, допустими прагове, указания и др., т.е. може да има по няколко характеристики, които трябва да бъдат отчитани и следователно в базата данни на СУОС трябва да има съответна таблица.

|  | Аспекти на околната среда | Общи цели | Ограничения | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индикатори |  |  | До 01.01.2007 г. |
| 1 | емисии в изходящи газове | редукция |  |  |
| 1.1 | Nox |  | 350мг/нкубм | <350 |
| 1.2 | CO |  | 100 мг/нкубм | <100 |
|  | SO2 |  | 35 мг/нкубм | <35 |
| 2 | емисии в отпадни води | редукция |  |  |
| 2.1 | киселинност |  | Активна реакция(pH) 6.5 до 9.0 | 6.5>ph<9.0 |
| 2.2 | неразтворени вещества | 400 мг | <400 |
| 2.3 | нефтопродукти |  | 15 мг/л | <15 |
| 3 | генериране на отпадъци | редукция |  |  |
|  | Спецификация |  | макс.количества по Компл.разреш. | <max по КР |
| 4 | риск от аварии | редукция |  |  |
| 4.1 | пожар |  | предписания | изпълнение |
| 4.2 | разливи на мазут | предписания | изпълнение |
| 4.3 | изтичане на газ |  | предписания | изпълнение |
| 4.4 | технологични |  | предписания | изпълнение |
| 5 | разход на материали | редукция |  |  |
| 5.1 | подземна вода | 0,950 м3/мвтч | <0.950 м3/мвтч |
| 6 | разход на енергия | редукция |  |  |
| 6.1 | газ |  | 136,05 nм3/мвтч | <136,05 nм3/мвтч |
| 6.2 | електроенергия |  | 0,0395 мвтч/мвтч | <0,0395 мвтч/мвтч |
| 7 | ефективност | увеличаване | не по-ниска от 85% | >85% |

13. Доклад по програмата за управление на околната среда

- Предприятието няма годишен доклад, тъй като към 31.12.2005 г. не  е внедрена напълно система за управление на околната

14. Доклад по регистъра на емисиите на замърсители (където това се изисква в разрешителното)

- съгласно Условие 9.6.6.1. то КР се докладва за емисии във въдуха от NОx, SОx и Прах– Таблица 13(а)

- съгласно Условие 10.5.6. от КР се докладва за мед, хром и цинк в отпадните води – Таблица 13(а)

15. Емисии на шум в околната среда

- съгласно Условие 12.3.3. от КР е извършено измерване на ниво на шум на 01.12.2005 г. /Таблица 9/ . Приложен е протокол от измерване на ниво на шум .

16. Обобщение на проверките на техническото състояние на резервоарите и на съоръженията, констатираните течове и отстраняването им.

- съгласно Условие 8.3.4.12.3. :

- няма установяване попадането на разливи в почвите и/или подземните води;

- съоръженията са годни за бъдеща експлоатация;

- необходимост от ремонт или подмяна няма;

- предвиждани технически мерки – увеличаване на обваловката на резервоарите за съхранение на разсол

- съгласно Условие 8.3.4.13.1. няма установени несъответствия на всички площадки

- съгласно Условие 8.3.4.13.2. няма  установени течове

17. План за прекратяване дейноста на инсталация

В изпълнение на Условие 16.7. от КР резервоар №5 от Заявлението за издаване на комплексно разрешително, е изведен от експлоатация по реда на Условие 16.2. от същото разрешително.

18. Обобщение на оплакванията

- през изминалата година няма оплаквания в резултат от дейността на инсталацията

19. Обобщение на авариите в резултат от неспазване условията на

разрешителното.

- през изминалата година няма аварии в резултат от неспазване условията на

разрешителното.

2. Докладване на замърсителите в околната среда

2.1 Прагови стойности на изброени замърсители във въздуха, водите, почвата; пренос извън площадката; за производство, обработката и употребата на изброени замърсители

2.1.1. Прагови стойностти на замърсители във въздуха

От горивните процеси на съораженията в ОЦ”Люлин” се отделят следните вредни вещества във въздуха съгласно таблица №1 за PRTR информация:

- Въглероден оксид(СО) CAS номер-630-08-0

- Въглероден диоксид (СО2) CAS номер-124-38-9

- Азотни оксиди (NOx/NО2)

- Серни оксиди (SOx/SО2)

- Фини прахови частици<10

През 2005 г. от произвотствената дейност  на съораженията в OЦ „Люлин” е превишена праговата стойност на :

-	Въглероден диоксид (СО2) – 144 848 351 кг./год

-  	Азотни оксиди (NOx/NО2) – 174 476 кг/год

2.1.2. Прагови стойностти на замърсители във водите.

От производствения процес на съораженията в ОЦ ”Люлин” се отделят следните замърсители във водите съгласно таблица №1 за PRTR информация:

- Хром и съединенията(Cr) CAS номер-7440-47-3

- Мед и съединенията му(Cu) CAS номер-7440-50-8

- Цинк и съединенията му (Zn) CAS номер-7440-66-6

През 2005 г. няма  превишаване на стойносттите по зададените прагове.

2.1.3. Прагови стойностти на замърсители в почвите.

През 2005 г. са взети проби от 6 бр. мониторингови точки за емисиии в  почвата на площадката.

През 2007 г. в ГДОС ще  се докладва за замърсители в почвите съгласно таблица.№1 за PRTR информация.

2.1.4. Транспорт на замърсители извън площадката

- извън площадката са транспортирани 6 бр. отпадъци от външнни фирми. /Таблица 7./

2.2 Емисии във въздуха

В ОЦ”Люлин”   е въведена система за непрекъснат мониторинг на емисиите в атмосферата, която е в експлоатация от 01.02.2006г.

В таблица № 2 сa отразени количествата вредни вещества, които са изчислени по методиката “Corrinair”.

2.3. Емисии във водни обекти/канализации

- съгласно Условие 10.4. от КР, точките за мониторинг на производствените води са нанесени на схема на площадката на ОЦ “Люлин” и са приложени към настоящия доклад.

2.3.1 Емисии на производствени води във водни обекти/канализация – докладвани са в таблица 3. като смесен поток.

2.3.2 Емисии на охлаждащи води - докладвани са в таблица 3. като смесен поток.

2.3.3 Емисии на битово-фекални води - докладвани са в таблица 3. като смесен поток.

2.3.4 Емисии на дъждовни води - докладвани са в таблица 3. като смесен поток.

2.4 Управление на отпадъците

Събирането, съхраняването и транспортирането на производствени и на опасни отпадъци, генерирани от производствената дейност на ТР “Люлин”, се извършва с Разрешение №12-ДО-412-00 от 28.01.2004 г. на МОСВ и РИОСВ-София,  издадено на основание чл. 42, ал.1 във връзка с чл.12, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците и съгласно Комплексно разрешително №36/2005 г.. Изградени  са площадки за временно  съхранение на отпадъците.

По Условие 11.9.1. – Обобщена информация за контрола, измерването и анализите на отпадъците

- Контрола и измерването на отпадъците в ОЦ “Люлин” се извършва съгласно утвърдени инструкции и се отразява в таблици и протоколи съгласно указаните срокове. Няма установени несъответствия.

- На площадката на ОЦ “Люлин “ не е извършван анализ поради отсъствието на отпадъци с огледален код.

По Условие 11.9.2. Информация за генерираните количества отпадъци пряко и не пряко от производствения процес, изразени като годишно количество и количество за производството на 1 MWh е представена в т. 1.2.10 от обобщената информация на настоящия доклад.

- изпусканията на отпадъци е докладвано в Таблица 7.

- данни за оползотворяване или депониране е докладвано в  Таблица 8.

2.5 Шум

- съгласно Условие 12.3.3. от КР  няма оплаквания от живущи около площадката, като наблюденията сочат, че няма несъответствие  с разрешените допустими нива.

- данните от проведеният мониторинг на шум е докладвано в  Таблица 9.

2.6 Контрол от страна на Регионалната Инспекция

- на 20.01.2005 г. е извършена проверка с контролни измервания на емисии на димни газове от РИОСВ – София, на котли ВК3 и ВК5. Съставени са констативни протоколи .

- няма несъответствие с нормите от КР.

Раздел 3. Потребление на енергия и вода

3.1 Потребление на енергия

- потреблението на енергия е докладвано съгласно формата в Таблица №10 и обобщената информация на настоящия доклад.

- наблюдава се понижение на потреблението на енергия през изминалият тригодишен период.

- потреблението на енергия не надвишава нивото съгласно НДНТ.

3.2 Потребление на вода

- на площадката на ОЦ “Люлин” се използват подпочвени води от 3бр. сондажни кладенци за производствени нужди

- общинско водоснабдяване се използва за битови нужди

- потреблението на вода е докладвано съгласно формата в Таблица №11 и обобщената информация на настоящия доклад.

- потреблението на подпочвени води не надвишава нивото съгласно НДНТ.

3.3 Потребление на суровини

- суровините зададени в Комплескното разрешително са докладвани съгласно формата в Таблица №12

- за котелното гориво мазут, няма изразходвани количества защото се използва като резервно-аварийно гориво

Раздел 4. Управление на дейността

4.1 Доклад по Програмата за привеждане в съответствие

1. Използвани ресурси

- според Програмата за привеждане в съответствие няма изисквания към използваните ресурси, освен спазване на нормите за разход дадени в Комплексното разрешително.

- през изминалата година няма превишаване на количествата използвана вода, спомагателни материали и горива.

2. Оценка на дейностите по включване и изключване на инсталацията

- Изграждане на когенерираща инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия 58 MWe и 58 MWt в изпълнение на условие 3.4. със срок за въвеждане в експлоатация 31.12.2008 г. Целта е да се подобри енергийната ефективност и да се намали себестойността на произведената топлинна енергия.

Със въвеждане на инсталацията в експлоатация ще се увеличи използването на ресурси /топлинна и ел.енергия,питейна и подземна вода,природен газ и др./ , които са  отразени в комплексното разрешително.

Всяко включване и изключване няма да доведе нарушение на емисионните норми във въздуха, отпадните води и почвите.

3. Допълнителна оценка на емисиите във въздуха и тяхното въздействие върху

обкръжаващата среда

Източник на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух в ОЦ Люлин са 5 (пет) водогрейни котела (ВК), с номинална мощност 116 MWth, заустени към един комина и 3 (три) парокотелни генератора (ПК), с номинална мощност 8.5 MWth, всеки със собствени комин, както е показано на чертеж 5.1.а, б. Всички водогрейните котли ВК1, ВК2, ВК3, ВК4 и ВК5 са заустени към комин 1. Общо за мощностите, разположени на територията на ОЦ Люлин се получава номинална (максимална) мощност 605 MWth. От няколко години се използва най-чисто в екологично отношение гориво - природен газ, като отсъстват в емисиите серни оксиди, присъщи на използваното преди гориво - мазут. При правилно поддържане на горивния процес, съдържанието на вредни вещества в емисиите е основно от азотни оксиди (NOX)  и въглероден окис (СО)

Според българското законодателство - наредба № 2 от 19.02.1998 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, издадена от Министъра на околната среда и водите, Министъра на промишлеността, Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на здравеопазването, обнародвана в ДВ, бр. 51 от 6.05.1998 г., нормата за  допустимата концентрация на азотни оксиди (NOX) е 350 mg/Nm³ и за въглероден моноксид - 100 mg/Nm³. Според наредба №10 на МОСВ нормата за азотни оксиди е в сила до 01.01.2008 г. Съответно според Директива 2001/80/ЕС от 21 октомври 2001 година на Европейския съюз и наредба №10 на МОСВ нормата за емисии на азотни оксиди (NOX), за съществуващи инсталации с обща топлинна мощност над 500 MWth е 200 mg/Nm³, считано от 01.01.2008 г. Данните от измерванията на лабораторията на ИАОС и ЛИПГЕИ показват, че емисиите от източниците на ОЦ Люлин не надвишат нормите на българского законодателство (наредба №2).

Всички протоколи от измерванията на емисиите показват, че няма съдържание на серен диоксид, т.е. то е 0, както и на прах. Същото се потвърждава и от ежемесечните сертификати за използваното гориво природен газ, в състава на който няма наличие на сяра и твърди частици.

- изградена е система за непрекъснат мониторинг на димни газове, която е в експлоатация от 01.02.2006г.

4. Допълнителна оценка на емисиите във води и третирането им

Отпадъчните води на ОЦ “Люлин” представляват смесен поток от пречистени мазутни води, неутрализирани химически води, битово-фекални отпадъчни води и дъждовни води. Заустват се в Десен Какачки колектор от градската канализация, чрез който постъпват в ПСОВ София – кв.Бенковски. Отпадъчните води отговарят на Наредба №7 / 14.11.2000 г. за условията и реда на заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, както и на  Договор със "Софийска вода" АД за извършване услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води при използване на вода за стопанска дейност.

Резултатите от собствения мониторинг, от мониторинга извършван от "Софийска вода" АД и от лаборатория “Евротест-контрол” показват, че отпадъчните води зауствани в градската канализация от ОЦ "Люлин" отговарят на изискванията на КР за условията и реда на заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, както и на  Договора със "Софийска вода" АД за извършване услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води при използване на вода за стопанска дейност

5. Допълнителна оценка на отпадъци и тяхното генериране

- по Програмата за привеждане в съответствие няма изисквания към отпадъците, освен изискванията на разрешителното- отпадъците са не се различават по вид/код и наименование/ и да не превишават количествата , посочени в него.

6. Допълнителна оценка на шумовите емисии

- от протоколите за измерване нивата на шума на производствената площадка и по нейните граници се вижда, че няма нарушаване на допустимите норми на шум.

7. Допълнителна оценка на опазването на почвата и подпочвените води

- поради това, че извършените анализи на почви са базисни , не може да се даде дапълнителна  оценка на опазването на почвата

- по изграждане на мониторингови пунктове на подземните води върви процедура, на която  крайния срок по Комплексно разрешително е април 2006 г. и допълнителната оценка ще бъде докладвана през 2007 г.

8. Оценка на риска за околната среда, причиняван от инсталацията

- Производство на топлинна енергия във водогрейните котли

Характерно е, че при тях емисиите на вредни вещества във въздуха са относително малки. Независимо от това, при всеки ремонт се прави и технологична реконструкция в духа на НДНТ (замяна на тръбните подгреватели с мембранни, замяна на конвенционални горивни уредби с нискоазотни).

Оценка: За привеждане в съответствие с изискванията е необходимо да се гарантира, че емисиите на вредни газове няма да превишават нормите, което може да стане с въвеждане на нискоемисионни горелки, но преди всичко с оптимизация на процеса.

- Пренос и разпределение на енергията

Производството и преноса на топла вода не се съпровожда със замърсяване на околната среда.  Проблеми на топлофикационната мрежа са 1)загубите на вода в нея, 2)загубите на енергия присъщи на загубената вода и 3)оптималното управление на режима. Рехабилитацията на мрежата и съоръженията в нея, както и оптималното управление на технологичния процес са съществени мерки за привеждане в съответствие с изискванията

- Съхранение на суровини и материали

Резервното (аварийното) гориво, мазутът, се съхранява в три резервоара. Съхранява се само минимално необходимото количество, така че не може да се реализира спестяване на енергия за подгряване чрез намаляване на запасите.

Опасните вещества се съхраняват съгласно нормативните изисквания. Необходимо е да се контролират максимално допустимите количества.

Съхранението на суровини и материали отговаря на нормативните изисквания.

- Пречиствателна станция за отпадни води

Оценка:  В технологично отношение отговаря на НДНТ. По отношение на експлоатацията НДНТ се изразява в спазването на технологичния режим и поддържане на параметрите на отпадната вода, зауствана в градския колектор, съобразно изискванията на договора със "Софийска вода". И тук е налице съответствие с НДНТ.

-Водоподготовка

Оценка: В технологично отношение отговаря на НДНТ. По отношение на експлоатацията НДНТ се изразява в спазването на технологичния режим и поддържане на параметрите съобразно изискванията на Наредбата за експлоатация на електрически мрежи и централи. И в това отношение е налице съответствие с НДНТ..

4.2 Система за управление на околната среда

1. График на целите и задачите по отношение на околната среда за следващите

пет години :

- Извършване на технологични и конструктивни мероприятия за спазване на емисионните норми на ВК-100 – край на дейността 31.12.2010 г.

- Обследване и превантивен контрол на състоянието на резервоарите за съхранение на спомагателни материали и горива – край на дейността 31.12.2006 г.

- Изграждане на когенерираща инсталация - край на дейността 31.12.2008 г.

- Изграждане на система за управление на околната среда - край на дейността 31.12.2007 г.

- Изграждане на система за мониторинг за опазване на подземните водите - край на дейността 12.04.2006 г.

2. Програма за управление на околната среда, включително:

(a) Индивидуалните отговорности за всяка задача

| Отговорност на длъжностите по аспекти на околната среда |  |  |
| --- | --- | --- |
| Длъжност | Аспекти на околната среда |  |  | Ниво |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрол | Оперативно | Планиране |
|  | въздух | води | Отпадъци | Риск | Материали | Енергия | Ефект ивност |  |  |
| Зам.директор по производство на топлинна енергия | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |
| Организатор по ООС | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Началник ПТО | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Дежурни инженери (организатори на производство) | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |
| Н-к цех Котелен | x |  |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Оператор на ВК | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  |
| Пом.оператор на ВК | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  |
| Оператор на ПК | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  |
| Оператор на МПС |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |
| Н-к цех Химичен |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |
| Апаратчик водоподготовка |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| Оператор ППС |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |
| Н-к цех КИП | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x |
| Н-к цех Електро |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |
| Специалисти по поддържане и ремонт | x |  | х |  |  |  | x |  |

3. Регистър на емисиите на замърсители

- изискваните от  разрешителното замърсители са докладвани в Таблица 13а

4. Документация на СУОС

- Изготвени и се поддържат списъци на:

- Персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;

- Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

  - Съхраняват се списъците и се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

  - Актуална информация на площадката относно отговорните лицата за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е достъпна  за всички служители.

  - Актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

  - Актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

  - Актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, и се съхранява на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

  - Актуален списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

  - Протокол за всяка от аварийна ситуациа за избраният начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.

  - Списък на всички инструкции изисквани от комплексното разрешително

  - Списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

  - Документи изисквани от КР.

о      Годишен доклад по околната среда.

5. План за корективни действия

  - При несъотвествие или възникнало събитие водещо до замърсяване на околната със заповед на Директора на ТР”Люлин” се създава комисия.

  - Комисията проверява документацията водена от съответното отговорно лице за регистриране и  документиране на несъответствие.

  - Комисията определя причините за възникналото несъответствие или събитие.

  - Комисията документира причините за възникнало несътветствие в протокол, дава оценката за спазване изискванията  на ескплоатационните , ремонтните и по безопасност  инструкции.

  - Комисията е длъжна да направи план с коригиращи действия, който се вписва в протокол.

  - Комисията има право в протокола да предложи административно или финансово наказание за лицето отговорно за дейността в случаите:

    - Не са спазени изискванията ескплоатационните , ремонтните и по безопасност  инструкции,  довели до неорганизирани емисии.

    - Не е извършен качествен ремонт на тръбопровод или съоражение довели до появата на несъответствие или събитие.

    - Не се попълват редовно документи изисквани от КР

      - Комисията трябва да предложи мероприятия или дейностти  , които да не допуснат повтаряне на несъответсвието или събитие.

6. Програма за обучение на персонала и съхранение на информацията от

обучението.

Понастоящем обучение, тренировка и проверка на персонала се извършва изключително в технологичната област (Наредба за експлоатация…), опреснителни курсове, свързани с безопасността (Наредби15,28,30,31,8 и др.), тренировки за поддържане на готовност за предотвратяване на промишлени аварии.

Във връзка с въвеждането на СУОС се провежда обучение за почти всички служители, което обхваща:

- първоначално запознаване с политиката по околната среда, със СУОС, нормативната база и изискванията към персонала.

- периодично обучение при развитие на системата и нормативната база.

- дискусионни сесии в целеви групи по въпроси, свързани с целите и задачите на  политиката по опазване на околната среда.

През 2005 г. се проведе обучение на персонала отговорен за управление на отпадъците.

7. Списък на всяко лице, отговорно за прилагането на СУОС, с уточнение за

неговите отговорности.

За изпълнение условията на КР

- инж. Чавдар Попов - Зам. Директор

Система за управление на околната среда /усл.5/

- инж. инж. Чавдар Попов - Зам. Директор

- Светослав Янчев    - Организатор по ООС

Водни ресурси /усл.8.1./

- инж. Бойко Лозанов    - Н-к отдел “ПТ”

- инж. Даниела Велева- Н-к цех "Химичен"

Енергийни ресурси/усл.8.2./

- инж. Бойко Лозанов    - Н-к отдел “ПТ”

Консумация на спомагателни материали и горива/усл.8.3./

- инж. Бойко Лозанов    - Н-к отдел “ПТ”

- инж.Румен Зарчев – Н-к цех “ Котелен”

- инж. Даниела Велева- Н-к цех "Химичен"

Вредни емисии в атмосферата /усл.9./

-  Светослав Янчев    - Организатор по ООС

Емисии в отпадните води /усл.10/

- инж. Даниела Велева - Н-к цех "Химичен"

Управление на отпадъците  /усл.11/

- Светослав Янчев    - Организатор по ООС

- инж. Красимир Горанов - Р-л сектор ТЕ,ТБ и ООС

Шум /усл.12/

- Светослав Янчев    - Организатор по ООС

- инж. Красимир Горанов - Р-л сектор ТЕ,ТБ и ООС

Опазване на почвата и подземните води от замърсяване / усл.13/

- инж. Даниела Велева - Н-к цех "Химичен"

- инж.Румен Зарчев    - Н-к цех "Котелен"

Предотвратяване и действия при  аварии /усл.14/

- инж.  Чавдар Попов - Зам. Директор

- инж.  Бойко Лозанов    - Н-к отдел ПТ

- инж. Любомир Александров    - Р-л сектор"ОМбПТр.З"

8. Програма за обмен и разпространение на информация

- поддържа се актуална информация на площадката относно отговорните лицата за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт, актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи), списък на нормативните документи по опазване на околната среда – които са достъпни  на всички работни места

- поддържа се списък на кого от персонала какъв документ е даден

- спазва се инструкция за изземване на невалидна документация

4.3 Извеждане от експлоатация на инсталацията

В изпълнение на Условие 16.7. от КР резервоар №5 от Заявлението за издаване на комплексно разрешително, е изведен от експлоатация по реда на Условие 16.2. от същото разрешително.

Раздел 5. Свързани с околната среда инциденти и оплаквания

5.1 Инциденти

• Емисии над емисионните норми, заложени в разрешителното - няма

• Непланирани емисии - няма

• Смущение или повреда в контролната апаратура или в измервателното оборудване, при което е вероятно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателната система - няма

• Инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подпочвени води, или е застрашил въздуха или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно - няма

5.2 Оплаквания

- съгласно Условие 12.3.3. няма оплаквания от високи нива на шум

- съгласно Условие 9.6.6.1. няма оплаквания за изпускане на неорганизирани емисии

Приложения :

-    Таблици №1 - 15

- протоколи от измервания през 2005г.: Котел №3 на 01.03.2005 г. и  Котел №5 на 06.07.2005 г. от фирма “Пехливанов инженеринг”

- схема на разположението на 6 бр. постоянни пунктове за мониторинг на почвите – 3 екземпляра

- протоколи от измервания на 6 бр. постоянни пунктове за мониторинг на почвите

- схема на местата,за извършване на товаро-разтоварни дейности, които биха довели до течове – 3 екземпляра

- протокол от измерване на ниво на шум на 01.12.2005 г

- схема на разположението на точките за мониторинг на производствените води– 3 екземпляра

- протоколи от измервания на отпадни води от фирма  “Евротест-контрол”.

Декларация

С настоящето предавам Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005г. на Фирма “Топлофикация София” АД, обект ОЦ “Люлин”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по

околна среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_________________________________ Дата:______________

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия____________________________________

Длъжност в организацията: ___________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ :

Таблица 1. Изпускания по PRTR.

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) kg/год. | във води (колона1b) kg/год. | в почва (колона1c) kg/год. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) |  |  |  |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | - |  |  |  |  |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 144 848 351 |  |  |  |  |
| 4# |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) |  |  |  |  |  |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) |  |  |  |  |  |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) |  |  |  |  |  |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) |  |  |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 174 476 |  |  |  |  |
| 9# |  | Перфлуоровъглероди (PFCs) |  |  |  |  |  |
| 10 # | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) |  |  |  |  |  |
| 11 # |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | - |  |  |  |  |
| 12 # |  | Общ азот |  |  |  |  |  |
| 13 # |  | Общ фосфор |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Хидрохлоро-флуоровъглероди (HCFCs) |  |  |  |  |  |

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) kg/год. | във води (колона1b) kg/год. | в почва (колона1c) kg/год. |  |  |
| 15 |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди |  |  |  |  |  |
| 17 # | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) |  |  |  |  |  |
| 18 # | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) |  |  |  |  |  |
| 19 # | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) |  | - |  |  |  |
| 20 # | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) |  | - |  |  |  |
| 21 # | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) |  |  |  |  |  |
| 22 # | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) |  |  |  |  |  |
| 23 # | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) |  |  |  |  |  |
| 24 # | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) |  | - |  |  |  |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор |  |  |  |  |  |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин |  |  |  |  |  |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин |  |  |  |  |  |
| 28 | 57-74-9 | Chlordane |  |  |  |  |  |
| 29 | 143-50-0 | Chlordecone |  |  |  |  |  |
| 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos |  |  |  |  |  |

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) kg/год. | във води (колона1b) kg/год. | в почва (колонa1c) kg/год. |  |  |
| 31 | 85535-84-8 | Хлороалкани, C10-C13 |  |  |  |  |  |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos |  |  |  |  |  |
| 33 | 50-29-3 | DDT |  |  |  |  |  |
| 34 # | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) |  |  |  |  |  |
| 35 # | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) |  |  |  |  |  |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin |  |  |  |  |  |
| 37 | 330-54-1 | Diuron |  |  |  |  |  |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан |  |  |  |  |  |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин |  |  |  |  |  |
| 40 # |  | Халогенирани орган. съедин. (като AOX) |  |  |  |  |  |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор |  |  |  |  |  |
| 42 # | 118-74-1 | Хексахлор-бензол (HCB) |  |  |  |  |  |
| 43 # | 87-68-3 | Хексахлор-бутадиен (HCBD) |  |  |  |  |  |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан (HCH) |  |  |  |  |  |
| 45 | 58-89-9 | Lindane |  |  |  |  |  |
| 46 | 2385-85-5 | Mirex |  |  |  |  |  |
| 47 # |  | PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) |  |  |  |  |  |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлор-бензол |  |  |  |  |  |
|  | 87-86-5 | Пентахлорфенол |  |  |  |  |  |

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) kg/год. | във води (колона1b) kg/год. | в почва (колона1c) kg/год. |  |  |
| 49 # |  | (PCP) |  |  |  |  |  |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) |  |  |  |  |  |
| 51 | 122-34-9 | Simazine |  |  |  |  |  |
| 52 # | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) |  |  |  |  |  |
| 53 # | 56-23-5 | Tетрахлорметан (TCM) |  |  |  |  |  |
| 54 # | 2002 г.-48-1 | Трихлорбензоли (TCBs) |  |  |  |  |  |
| 55 # | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан |  |  |  |  |  |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан |  |  |  |  |  |
| 57 # | 79-01-6 | Трихлоретилен |  |  |  |  |  |
| 58 # | 67-66-3 | Трихлорометан |  |  |  |  |  |
| 59 | 8001-35-2 | Toxaphene |  |  |  |  |  |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид |  |  |  |  |  |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен |  |  |  |  |  |
| 62 # | 71-43-2 | Бензол |  |  |  |  |  |
| 63 # |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) |  |  |  |  |  |

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона1a) kg/год. | във води (колона 1b) kg/год. | в почва (колона1c) kg/год. |  |  |
| 64 |  | Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. |  |  |  |  |  |
| 65 | 100-41-4 | Етилов бензол |  |  |  |  |  |
| 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид |  |  |  |  |  |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon |  |  |  |  |  |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин |  |  |  |  |  |
| 69 # |  | Съединения на Organotin (като общ Sn) |  |  |  |  |  |
| 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP) |  |  |  |  |  |
| 71 # | 108-95-2 | Феноли (като общ C) |  |  |  |  |  |
| 72 # |  | Полициклични ароматни въглеводо-роди (PAHs)2 |  |  |  |  |  |
| 73 | 108-88-3 | Толуол |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Tributyltin и неговите съединения |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Triphenyltin и неговите съединения |  |  |  |  |  |
| 76 # |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) |  |  |  |  |  |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluralin |  |  |  |  |  |

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) kg/год. | във води (колона 1b) kg/год. | в почва (колона1c) kg/год. |  |  |
| 78 | 1330-20-7 | Xylenes |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Хлориди (като общ Cl) |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) |  |  |  |  |  |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест |  |  |  | - |  |
| 82 # |  | Цианиди (като общ CN) |  |  |  |  |  |
| 83 # |  | Флуориди (като общ F) |  |  |  |  |  |
| 84 # |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) |  |  |  |  |  |
| 85 | 74-90-8 | Циановодород (HCN) |  |  |  |  |  |
| # |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 # |  | Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | - |  |  |  |  |

- с тире(-) са означени замърсителите които не надвишават емисионните прагове

Таблица 2. Изпускания във въздуха

| Параметър | Единици | Разреш. емисия | 2003 | 2004 | 2005 | Бр.проби през 2005 г. | % съот- ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | kg | 977 958 | 224 032 | 173 359 | 174 476 | 2 | 100% |
| SO2 | kg | 97 956 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| CO2 | kg | 599 533 100 | 224 000 000 | 209 000 000 | 220 000 000 | 2 | 100% |
| CO | kg | 279 736 | 70 384 | 51 769 | 53 922 | 2 | 100% |
| Твърди частици/прах/ | kg | 28 024 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Рискова фраза ЛОС R45,R49,R60 & R61 | kg | - | - | - | - | - | - |
| Рискова фраза ЛОС R40 | kg | - | - | - | - | - | - |
| ЛОС без горните рискови фрази | kg | - | - | - | - | - | - |
| Хексахлорциклохексан (HCH)# | kg | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3. Изпускания на производствени води – смесен поток (производствени, дъждовни и битово-фекални )

| Параметър | Ед. | Разрешена емисия или договорена с оператора на общинската ПСОВ | 2003 | 2004 | 2005 | Бр.проби през 2005 г. | % съот- ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия на води, докладвана в параграф 2.1 | kg |  |  |  |  |  |  |
| Обем | m3 | 200 000 | 55000 | 45000 | 35000 | 2 | 100 |
| Суспендирани твърди в-ва | kg | 80 000 | 5060 | 1080 | 1190 | 2 | 100 |
| БПК | kg | 240 000 | 3060 | 630 | 1522 | 2 | 100 |
| ХПК | kg | 360 000 | 7150 | 3600 | 14000 | 2 | 100 |
| Общо разтворени в-ва | kg | - | - | - | - | - | - |
| Хлороалкани (C10-13)# | kg | - | - | - | - | - | - |
| Хексахлор- циклохексан (HCH)# | kg | - | - | - | - | - | - |
| pH |  | 6.5-9.0 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 2 | 100 |
| Нефтопродукти | kg | 3000 | 385 | 135 | 154 | 2 | 100 |
| Желязо/общо/ | kg | 2000 | - | - | 31 | 2 | 100 |
| Мед | kg | 400 | - | - | 0.070 | 2 | 100 |
| Хром-3 | kg | 500 | - | - | 0.035 | 2 | 100 |
| Хром-6 | kg | 100 | - | - | 0.035 | 2 | 100 |
| Цинк | kg | 1000 | - | - | 0.035 | 2 | 100 |

Таблица 7. Изпускания на отпадъци извън площадката

| Тип отпадък | EWC код | Средно произведено количество | Количество на тон продукция | Опасен | Третиране на място | Транспортьор на отпадъка | Крайно назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/седмица | (ср.год .) | да/не | да/не |  |  |
| Производствени отпадъци |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 1,2825 | 9,4 . 10-5 | не | не | „Виктория 333” ЕООД | Преработване |
| Опасни отпадъци |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,0200 | 1,5 . 10-6 | да | не | „Еурозак” ООД | Преработване |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,0015 | 1,1 . 10-7 | да | не | „БалБок Инженеринг” АД | Преработване |
| Строителни отпадъци |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 3,4038 | 2,5 . 10-4 | не | не | „Еурозак” ООД | Депониране |
| Изолационни материали различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 0,1865 | 1,4 . 10-5 | не | не | „Еурозак” ООД | Депониране |
| Битови отпадъци |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 0,2307 | 1,7 . 10-5 | не | не | “Чистота София” АД | Депониране |

Таблица 8. Оползотворяване и депониране на отпадъци

|  | Количество 2003 г. t/год. | Количество 2004 г. t/год. | Количество 2005 г. t/год. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо отпадъци, оползотворени на площадката | 0 | 0 | 0 |
| Общо отпадъци, оползотворени извън площадката | 18,750 | 653,580 | 67,831 |
| Общо отпадъци, депонирани на площадката | 0 | 0 | 0 |
| Общо отпадъци, депонирани извън площадката | 118,000 | 193,150 | 198,700 |
| Общо оползотвор. отпадъци | 18,750 | 653,580 | 67,831 |
| Общо депонирани отпадъци | 118,000 | 193,150 | 198,700 |
| Общо генерирани отпадъци | 180,840 | 851,460 | 263,864 |

Таблица 9. Измерване нивата на шум

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(А)a | Измерено* през деня/нощта Да/не? | Период на провеждане на измерването | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До открит склад | 49 | деня | 29.11.2005 г. | 100 |
| До химичен цех | 58 | деня | 29.11.2005 г. | 100 |
| До главен корпус | 53 | деня | 29.11.2005 г. | 100 |
| До начало на главен корпус | 60 | деня | 29.11.2005 г. | 100 |
| До портал | 52 | деня | 29.11.2005 г. | 100 |
| До резервоари мех. утайки | 51 | деня | 29.11.2005 г. | 100 |
| До администр. сграда | 51 | деня | 29.11.2005 г. | 100 |
| До пречиствателна станция | 50 | деня | 29.11.2005 г. | 100 |
| До помпена станция | 48 | деня | 29.11.2005 г. | 100 |
| До ел. цех 3 РУ | 56 | деня | 29.11.2005 г. | 100 |
| М/ду парокотелка и ел. цех 3 РУ | 53 | деня | 29.11.2005 г. | 100 |
| С/у парокотелка | 59 | деня | 29.11.2005 г. | 100 |
| С/у закрит склад | 55 | деня | 29.11.2005 г. | 100 |
| С/у МПС | 50 | деня | 29.11.2005 г. | 100 |
| С/у подгреватели мазут | 49 | деня | 29.11.2005 г. | 100 |
| Мазутно разтоварище | 49 | деня | 29.11.2005 г. | 100 |
| С/у нафтов резервоар | 54 | деня | 29.11.2005 г. | 100 |
| С/у мазутни резервоари | 49 | деня | 29.11.2005 г. | 100 |
| До открит склад | 49 | деня | 29.11.2005 г. | 100 |

Таблица 10. Потребление на енергия

| Източник на енергия | 2003 г. Ср.мес. потребление | 2004 г. Ср.мес. потребление | 2005 г. Ср.мес. потребление | 2005 г. на тон продукция | Ниво съгл. НДНТ за потребена енергия /тон продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Лек мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Природен газ | 7 514 583 nm3 | 6 648 666 nm3 | 6 691 500 nm3 | 113,57 nm3/MWh | 136,05 nm3/MWh |
| Ел. ток | 2 281 MW | 2 039 MW | 1892 MW | 0,0321 MW/MWh | 0,0395 MW/MWh |
| Въглища | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Лигнитни въглища | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Доведена на площадката пара | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Таблица 11. Потребление на вода

| Източник на води | 2003 г. ср.месечно потребл. на промишлени води | 2003 г. ср.месечно потребл. на битови води | 2004 г. ср.месечно потребл. на промишлени води | 2004 г. ср.месечно потребл. на битови води | 2005 г. ср.месечно потребл. на промишлени води | 2005 г. ср.месечно потребл. на битови води | 2005 г. на тон продукт | Ниво на НДНТ за потребл. на води/ тон продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпочвени води на площадката | 17726 m3 | 17152 m3 | 17163 m3 | 0.29129 m3/Mwh | 0.95058 m3/Mwh |
| Повърхностни води на площадката | - | - | - | - | - |
| Общинско водоснабдяване | 424 m3 | 486 m3 | 547 m3 | - | - |

Таблица 12. Потребление на суровини.

| Суровина | CAS № | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | Ниво на НДНТ за потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg | kg | kg | на суровини /тон продукция |
| Йонооб. смоли | 108-57-6 | 200 | 200 | 200 | 3,5.10-5 t/Mwh |
| Разсол | 7647-14-5 | 111000 | 116316 | 116796 | 1,80.10-3 t/Mwh |
| Природен газ | 74-82-8 | 61589525 | 54492472 | 54844217 | 136,05 nm3/Mwh |
| Мазут | 86290-83-7 | 0 | 0 | 0 | 0,160 t/Mwh |
| Пропан | 74-98-6 | 50 | 40 | 40 | 2.10-6 t/Mwh |

Таблица 13(а). Регистър на доклада за емисии на замърсители

| Име на замърсител | CAS номер | Входящи | Използвани бруто | Загуба във въздух | Загуба във води | Загуба като отпадък | Съдърж. в продукт | Загуба, неорг. емисии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/год. | kg/год. | kg | kg | kg | kg | kg |
| Азотни оксиди - NОx |  |  |  | 174 476 (O) |  |  |  |  |
| Серни оксиди - SОx |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Мед |  |  |  |  | 0.070 (O) |  |  |  |
| Хром-3 |  |  |  |  | 0.035 (O) |  |  |  |
| Хром-6 |  |  |  |  | 0.035 (O) |  |  |  |
| Цинк |  |  |  |  | 0.035 (O) |  |  |  |
| Прах |  |  |  | - |  |  |  |  |

Таблица 13(б). Регистър доклада за емисии на замърсители

| Метод | Код |
| --- | --- |
| Директно измерване | M |
| Инженерна оценка | E |
| Материален баланс | C |
| Други | (O) |

Таблица 14. Обобщение на инцидентите

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Предприети действия | Предприети действия с цел бъдещо предотвратяване | Органи, с които е установен контакт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

- през изтеклата година няма инциденти

Таблица 15. Обобщение на оплакванията

| Дата на оплакването | Категория на оплакването | Корективно действие |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

-  през изтеклата година няма оплаквания

# Text boxes

София          п.к. 1229

Ул. “Вл. Зографов” № 90

Директор	934-40-50

Тел/Факс	936-01-74

Информация	934-00-80

TOПЛОФИКАЦИЯ

СОФИЯ - АД

ТР “ЛЮЛИН”