## Годишен доклад за 2009 год.

## за изпълнение на дейностите за които е представено Комплексно разрешително

## № 368-Н0/2008 г.

/актуализиран/

Оператор:

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

ЮГОИЗТОЧЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН –

СТАРА ЗАГОРА

КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “ЛОЗЕНЕЦ”

| СЪДЪРЖАНИЕ: |  |
| --- | --- |
| 1. Увод | 2 |
| 2. Система за управление на околната среда | 5 |
| 3. Използване на ресурси | 12 |
| 3.1. Използване на вода | 12 |
| 3.2. Използване на енергия | 14 |
| 3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива | 17 |
| 3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти | 19 |
| 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда | 20 |
| Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR | 20 |
| Емисии на вреди вещества в атмосферния въздух | 21 |
| Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води | 25 |
| Управление на отпадъците | 32 |
| 4.5. Шум | 35 |
| 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 36 |
| Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) | 38 |
| Прекратяване работата на инсталации или части от тях | 38 |
| Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения | 39 |
| 7.1. Аварии | 39 |
| 7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР | 39 |
| Подписване на годишния доклад | 40 |

- ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                                    41

1. Увод

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително

Инсталация, попадаща в т. 1.1 от обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 192.95 MW, включваща:

- Газотурбинен компресорен агрегат № 1;

- Газотурбинен компресорен агрегат № 2;

- Газотурбинен компресорен агрегат № 3;

- Газотурбинен компресорен агрегат № 4;

- Газотурбинен компресорен агрегат № 5;

- Газотурбинен компресорен агрегат № 6;

- Газотурбинен компресорен агрегат № 7;

- Водогреен котел.

- Адрес по местонахождение на инсталацията

с.Лозенец, община Стралджа, област Ямбол, КС”Лозенец”

- Регистрационен номер на КР

Комплексно разрешително №368-Н0/2008 г.

- Дата на подписване на КР

28.11.2008 г. / Решение № 368-Н0-И0-А0/2008 г. /

Поправка по чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс -

10.06.2009 г. / Решение № 368-Н0-И0-А0-ТГ1/2009 г. /

- Дата на влизане в сила на КР

06.01.2009 г.

- Оператор на инсталацията, притежател на разрешителното

”БУЛГАРТРАНСГАЗ”ЕАД, гр. София

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

гр.София, ж.к.” Люлин-2”, бул.” Панчо Владигеров”№ 66

тел.02/939 62 62, факс: 02/925 00 63

E-mail: Petia.Bogatinova@bulgartransgaz.bg

- Лице за контакти

### инж.Петя Бакърджиева-еколог Югоизточен експлоатационен район

### Стара Загора

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

с.Лозенец, община Стралджа, област Ямбол, КС”Лозенец”

тел.0884 339 445, факс: 02/9396681

E-mail: Petya.Bakardzhieva@bulgartransgaz.bg

- Кратко описание на дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

## Компресорна станция „Лозенец” служи за повишаване налягането на природния газ по транзитната система на "Булгартрансгаз" ЕАД. Станцията разполага със 7 бр. паралелно работещи газотурбинни компресорни агрегата / ГТКА/. За гориво на ГТКА се използва очистен и редуциран природен газ, който се взема от станционните колектори и след понижаване на налягането му в газорегулираща станция /ГРС / постъпва към горивните системи на ГТKA.

## В самата компресорна станция се извършват следните процеси:

## Очистване на газа от механични примеси и влага

## Повишаване на налягането

## Понижаване температурата на газа

## Очистване на газа от механични примеси и влага

## В инсталацията за очистване на газа става отделяне на евентуално носени механични примеси и кондензат. В инсталацията са монтирани четири броя циклонни прахоуловители.

## Продуктите отделени след очистването на природния газ в прахоуловителите се събират в кондензатосборник.

## Повишаване на налягането

## Очистен от механични примеси, газът постъпва за компресия до необходимото налягане в компресорния цех. Компресирането на газа се извършва с центробежни компресори, характеризиращи се с непрекъснато действие на въртящото се работно колело и свиване на газа под действието на инерционни сили. Компресорът се задвижва с газотурбинни двигатели.

## Понижаване температурата на газа

## След компресирането газът е с повишена температура, поради което се налага да се охлади до по-ниска температура за запазване на тръбопроводите. Това охлаждане се осъществява в инсталацията за охлаждане на газа.

## Инсталацията за охлаждане на газа се състои от девет броя АВО (автоматичен въздушен охладител).

- Производствен капацитет на инсталацията

| Инсталация | Капацитет |
| --- | --- |
| Инсталация, която попада в т. 1.1 от обхвата на Приложение 4 на ЗООС: |
| Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 192.95 MW, включваща: |
| Газотурбинен компресорен агрегат № 1 | 28 MW |
| Газотурбинен компресорен агрегат № 2 | 28 MW |
| Газотурбинен компресорен агрегат № 3 | 21 MW |
| Газотурбинен компресорен агрегат № 4 | 29 MW |
| Газотурбинен компресорен агрегат № 5 | 29 MW |
| Газотурбинен компресорен агрегат № 6 | 29 MW |
| Газотурбинен компресорен агрегат № 7 | 28 MW |
| Водогреен котел | 0.95 MW |

По Условие 4.2:

| Инсталация | Годишно производство-произведена топлоенергия |
| --- | --- |
| Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 192.95 MW | 283 184,42 MWh |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Система за управление на околната среда:

- Отговорник по цялостно изпълнение на условията в Комплексното разрешително – еколог Югоизточен експлоатационен район Стара Загора

- Отговорник за използване на вода;

- Отговорник за използване на енергия;

- Отговорници за използване и съхранение на спомагателни материали и горива;

- Отговорник за емисии в атмосферата, отпадъчни води, почви, шум;

- Отговорници за управление на отпадъците;

- Отговорници за предотвратяване и действие при аварии.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

гр.Стара Загора 6000, ул.” Стара планина“ № 2

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ –ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

гр.Пловдив, ул.” Булаир” № 26

2. Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

Въведена е система за управление на околната среда/СУОС/, която дефинира следните цели:

## Прилагане на строга политика за защита на хората и околната среда по цялата стълба на йерархията

## Индентификация и контрол на значимите екологични аспекти-емисиите в атмосферата, емисиите във водите, управлението на отпадъците, замърсяването на почвите, използването на суровини и природни ресурси

## Информационно осигуряване по проблемите на околната среда

## Предотвратяване и/или намаляване на риска за човешкото здраве

## Насочване на усилията към предпазване от инциденти и подобряване на контрола върху риска от инциденти

## Редовна профилактика на машините и съоръженията за избягване на крупни производствени аварии, които биха предизвикали сериозно замърсяване на околната среда

## Подобряване на хигиената на работното място

## Ограничаване на отрицателното въздействие от производствената дейност на дружеството върху околната среда и подобряване екологичното равновесие в региона

## Повишаване екологичната култура на работещите в дружеството и контактите с обществеността на региона по проблемите за опазване на околната среда

По Условие 5.1.2:

| Условие в КР | Отговорно лице | Действащ персонал |
| --- | --- | --- |
| № 8.1. Използване на вода | Стоян Янков | Стоян Янков |
| №8.2. Използване на енергия | Божидар Найденов | инж.Атанас Михайлов |
| №8.3. Използване на спомагателни материали и горива | Галя Маринова | Галя Маринова |
| №8.3.4. Съхранение на спомагателни материали и горива | Атанас Маринов | Атанас Жечев |
| № 9. Емисии в атмосферата | инж.Петя Бакърджиева | инж.Пеньо Пенев |
| № 10. Емисии на отпадъчни води | инж.Петя Бакърджиева | Атанас Маринов |
| №11. Управление на отпадъци | Атанас Маринов Димитър Рахнев Божидар Найденов | Атанас Жечев инж.Йордан Миронски инж.Атанас Михайлов |
| №12. Шум | инж.Петя Бакърджиева | инж.Пеньо Пенев |
| №13. Опазване на почва и подземни води | инж.Петя Бакърджиева | Атанас Маринов |
| №14. Предотвратяване и действия при аварии | Димитър Рахнев | Димитър Рахнев |
| №15. Преходни и анормални режими на работа | инж.Митко Митев | инж.Пеньо Пенев |

- Обучение.

Утвърдена е годишна програма за обучение на персонала по изпълнение на условията в Комплексното разрешително /Условие 5.2.1. /. При промяна на потребностите за обучение, същата се актуализира периодично.

С нея се цели да се изградят знания и умения на персонала за важността на съответствието на политиката и изискванията за опазване на околната среда, спрямо изискванията на системата за управление.

Акцентува се върху задачите и отговорностите на персонала, включително готовността за адекватна реакция при производствени аварии и злополуки, необходимостта от прилагане на конкретни защитни мерки, възможните вреди при отклонения от параметрите на нормална работа на съоръженията и технологичните процеси.

На 19.06.2009 г. бе проведено обучение на отговорните лица по изпълнение на задълженията в комплексното разрешително във връзка с изпълнение на детайли от годишната програма-въведение, запознаване с нормативната уредба и регламентиране на отговорностите.

- Обмен на информация

На информационно табло на площадката, достъпно до всички служители и работници е предоставена актуална информация за отговорните лица за изпълнение на условията в комплексното разрешително, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт /Условие 5.3.1. / :

| Име, Фамилия | Длъжност | Местоположение на работното място | Телефон за контакти |
| --- | --- | --- | --- |
| инж.Митко Митев | Началник КС | СЕБ-II етаж | 77-02 |
| инж.Петя Бакърджиева | еколог-район | СЕБ-II етаж | 78-19 |
| Димитър Рахнев | технолог КИП и А | ПЕБ | 77-26 |
| Божидар Найденов | енергетик | ПЕБ | 77-26 |
| Атанас Маринов | механик ГКА | СЕБ-I етаж | 77-25 |
| Галя Маринова | лаборант | СЕБ-II етаж | 77-30 |

На площадката се поддържа актуален списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт/Условие 5.3.2. /:

| Органи/лица | Адрес | Телефон |
| --- | --- | --- |
| Министерство на околната среда и водите | гр.София ул.”Уйлям Гладстон” № 67 | 02/9406000 02/9406006 |
| Изпълнителна агенция по околна среда | гр.София бул.”Цар БорисІІІ” № 136 | 02/9559011 02/9559017 |
| РИОСВ | гр.Стара загора ул.”Стара планина” №2 | 042/692220 042/692221 042/692224 042/692225 042/692230 042/692228 042/692229 |
| Басейнова дирекция за управление на водите-Източнобеломорски район | гр.Пловдив ул.”Булаир”№26 | 032/633238 |
| Единен номер за спешни повиквания |  | 112 |
| РС ПБЗН гр.Стралджа |  | 160,04761/52-10 |
| РС ПБЗН гр.Ямбол |  | 046/ 263214 |
| РПУ гр.Стралджа |  | 166,04761/5528 |
| СМП гр.Стралджа |  | 150,04761/53-68 |
| Областна Дирекция Гражданска защита –гр.Ямбол |  | 046/633112 046/686812 |

- Документиране

Осигурен е актуален списък с нормативни актове, отнасящи се до работата на инсталациите - закони, наредби, инструкции на Министерство на околната среда и водите/Условие 5.4.1. /.

Изготвен е списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, /Условие 5.4.2. /.

Предоставените документи се отразяват в списък с регистриран подпис/Условие 5.4.3. /.

- Управление на документи

Съгласно инструкция /Условие 5.5.1. / , актуализацията на документите изисквани в комплексното разрешително се извършва при:

-промени в нормативната уредба

-промяна на Комплексното разрешително

-промени в работата и управлението на технологичното и пречиствателно оборудване

-настъпила промяна в изискванията за експлоатационна и екологична безопасност на оборудването

-след всяка авария на технологичното и пречиствателно оборудване

Своевременно след извършване на актуализация във формата и съдържанието на конкретен документ, същият подлежи на съгласуване от Началник КС и утвърждаване от Началник ЮИЕР Стара Загора.

Актуализираната инструкция се обозначава като след номера на съществуващата инструкция с тире се записва главната буква „И” и арабска цифра-1,2 и т.н. /съответно Изменение 1, Изменение 2 и т.н. /. Датата на инструкцията се заменя с датата на влизане в сила на последната актуализация.

Иззетата невалидна документация се съхранява в срок 12 месеца в стаята на eколог- район, след което тя се унищожава.

- Оперативно управление

## Изготвени са и се съхраняват на площадката всички инструкции за експлоатация и поддръжка на:

## - техническото състояние на водопроводната и канализационна мрежа

## - технологичното оборудване към водогреен котел

## - ел. двигатели за охлаждане на природен газ и турбинно масло

## - техническото състояние на топлопреносната мрежа

## - пречиствателните съоръжения за отпадни води

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Има разработени и се прилагат инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Прилагат се инструкции за периодична оценка на съответствието на измере-ните стойности на контролираните параметри с определените норми и ограничения в комплексното разрешително.

Налице са инструкции за установяване на причините за допуснатите несъот-ветствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилага се инструкция за преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното и пречиствателно оборудване след всяка авария /Условие 5.8.1/.

По Условие 5.8.2.:

Изготвена е инструкция за определяне на опасните вещества и въздействието им върху околната среда при авария. В нея са регламентирани видовете опасни вещества, категория на опасност, токсикологична информация, екологична информация,първа помощ,мерки при аварийно изпускане.

Определени са възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората-земетресение, радиоактивно замърсяване, снегонавявания, заледявания, наводнение, пожар, терористични действия и крупни производствени аварии, в т.ч.:

## - Пожар в ГПА/газопрекачващ агрегат/

- Пожар в една от секциите на автоматичен вентилатор за охлаждане

- Пожар на площадката на прахоуловителите

- Аварии по ел. инсталации

- Пожар в блок за горивен и пусков газ

- Пожар в ГСМ

- Пожар в контролно-технически пункт или служебно-експлоатационен блок

- Пожар в котелно

## - Изтичане на газ

Регламентирани са възможните начини на действие при всяка аварийна ситуация, като се има предвид най-добрата защита за живота и здравето на хората и околната среда.

Определени са начините за подгатавка на персонала и периодично обновяване на готовността му за действие.

## Персоналът на станцията се запознава с аварийния план на Общо събрание. Периодично се изготвят и извършват учебни мероприятия, които симулират действията на служителите при възникване на бедствия, аварии и катастрофи.

## Упражнява се постоянен контрол върху работата на агрегатите и съоръженията и своевременно се вземат необходимите мерки за нормалната им експлоатация съгласно действащите ведомствени инструкции.

## Поддържат се в пълна готовност наличните високопроходими  автомобили, агрегати и друга техника с оглед използването им при необходимост.

## Поддържа се постоянен резерв от изправни комплектоващи елементи, помпи, консумативи за ремонтни и заваръчни дейности и др.

## Провежда се инструктаж на дежурния персонал за работа при ниски (високи) температури и влошени атмосферни условия.

## За провеждане на ефективни действия по защитата от аварии, бедствия и катастрофи персоналът е осигурен в материално - техническо отношение с необходимите технически и други средства.

## В КС "Лозенец" са организирани специализирани аварийни групи:

## -при пожар

## -при аварии

## -при снегонавявания

## -долекарска помощ

## При провеждане на тренировка по отработване на части от Плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, Началник район Стара Загора утвърждава Заповед в която се определя деня и часа за тренировка, частта от Плана който ще се проиграе, участъка който ще бъде източник на аварията, определя кой ще вземе участие, кой ще ръководи занятието.

## Въз основа на Заповедта, ръководителя на занятието изготвя план за действие за конкретното занятие. В плана се определят целите, конкретните задачи по време на проиграване, техническите средства и продължителността на занятието. След извършване на тренировката се оформя протокол в който се отбелязва степент на успеваемост на занятието и кой е участвал.

## Заповедта, планът и протоколът за всяка тренировка се съхраняват в папката от документи по Гражданска защита в стаята на техонолог КИП и А.

## На 31.08.2009 г. от 15.00 ч. до 16.00 ч. се проведе практическо занятие по плана за СНАВР в частта- пожар в командна зала.

## В проиграването взеха участие целият личен състав на компресорната станция под ръководството на Димитър Димитров- технолог КИП и А и групата за действие при пожар.

Определени са пътищата за евакуация, аварийните изходи, сборният пункт, обозначени на специални схеми нераз-делна част от Плана за действие при аварии.

Налице е инструкция за определяне на причините за авария и предприемане на коригиращи действия.

Определени са средствата за оповестяване на аварията и начините за техни-ческа поддръжка.

Регламентирани са необходимите средства за лична защита, където се изисква редовна проверка и поддръжка и осигуряване на безпрепятствен достъп до местата на съхранението им.

Определени са средствата за противодействие при аварии-противопожарни хидранти, пожарогасители, коф-помпи, абсорбенти за разливи.

На информационно табло е представен списък на телефонните номера по оповестяване при спешни и неотложни аварийно-възстановителни мероприятия, който се поддържа актуализиран.

- Записи

Резултатите от собственият мониторинг на технически и емисионни показа-тели се съхраняват и документират. В дневници се отразяват оценката на съответствието на параметрите спрямо заложените норми в комплексното разрешително, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Отклоненията се завеждат с протокол за несъответст-вие.

Документират се и съхраняват данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното .

- Докладване

По Условие 5.10.1.и Условие 7.4.е докладвана следната информация:

-Във връзка с Условие7.1.-писмаИзх.№087/24.02.2009 г.,№101/06.03.2009г.и №287/17.06.2009 г. - докладвано в РИОСВ-Стара Загора за резултатите от собствените периодични измервания/СПИ/ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове

- Във връзка с Условие 7.1. - писмо Изх. № 286/17.06.2009 г. –уведомяване на Областният Управител на област Ямбол, Кмета на община Стралджа и Областна Дирекция „Гражданска защита” гр. Ямбол за констатирани несъответствия на емисионна норма на въглероден оксид при извършени собствени периодични измервания/СПИ/ на емисиите на вредни вещества от организирани неподвижни източници

- Във връзка с Условие 7.2. с писма Изх.№198/08.05.2009г.и №451/30.11.2009г. - информирана РИОСВ-Стара Загора и Басейнова Дирекция-Източнобеломорски район-Пловдив за резултатите от мониторинга на отпадъчни води за двете шестмесечия на 2009 г.

- С писмо Изх. № 306/29.07.2009 г. - информирана РИОСВ-Стара Загора за резултатите от наблюденията на общата звукова мощност, нива на звуково налягане и базовото състояние на почви в определените мониторингови пунктове.

- Актуализация на СУОС

## С Решение № 368-Н0-И0-А0-ТГ1/2009 г. на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс от 10.06.2009 г. има поправка на комплексното разрешително по Условие 9.1.2. поради допусната фактическа грешка.

- Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

## Използването на вода за производствени и питейно-битови нужди се осъществява от собствени водоизточници - два броя тръбни кладенци и един резервен при издадено Разрешително за водовземане № 0333/05.03.2007 г. и спазване на условията в него.

## По Условие 8.1.3. - прилага се инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях.

## Ежемесечно се проверявя състоянието на потопяемите и напорни помпи, нивото на водните басейни, затварящи устройства на вход и изход и четливостта на водомерите. Няма наличие на несъответствия и течове. Ежемесечно се приготвя разтвор на натриев хлорид за регенерация на йонно-обменната колона.

## Веднъж годишно-отдел-механици извършва дезинфекциране на басейните  с 10% разтвор на  хлорна  вар.

## Резултатите от проверката и поддръжка на водопроводната мрежа се документират в дневник, който се съхранява в стаята на еколог-район.

## Съгласно Условие 8.1.4. се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване към водогреен котел, основен консуматор на вода за производствени нужди.По време на отоплителния сезон се извършва ежедневна проверка на нивото на системата, налягане, температура, автоматика и загазеност в помещението.

## Съгласно Условие 8.1.5.1. се прилага инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.

## Документираната информация включва:

## -обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката

## -месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2

## -месечна консумация на вода за производствени нужди, за производство на единица за инсталацията по Условие 2

## -годишна консумация на вода за производствени нужди за производство на единица продукт за инсталацията по Условие 2

## Измерването се извършва по показания на разходомерно устройство-водомер, монтиран на входа на инсталацията в котелното.

## Отчитането на показанията на водомера се извършва от механик ГТКА.

## Месечната консумация на вода за производствени нужди се изчислява по разликата в показанията на водомера в края и в началото на отчетния период.

## Общата месечна консумация на вода за производствени нужди на площадката и месечната консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2-седем броя ГТКА и един брой водогрейни котли се отъждествяват.

## Годишната консумация на вода за производство на единица продукт се определя като сборът от месечните консумации на вода за инсталацията по Условие 2 се раздели на годишната произведена топлоенергия/сбор от месечните произведени топлоенергии/.

# По Условие 8.1.6.1:

# Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количествосъгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Два броя тръбни кладенци | Няма условие по КР | 0.0086 m3/MWh | 7 m3 | 0.000025 m3/MWh | ДА |

## Във връзка с Условие 8.1.5.2. се прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по Условие 2 с определените в Условие 8.1.2. Оценката на съответствието се извършва от комисия в състав:

## -Началник КС

## -еколог район

## -механик ГТКА

## Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват в дневник.

# По Условие 8.1.6.2:

# Няма документирани несъответствия от изпълнение на инструкция по Условие 8.1.5.2.

3.2. Използване на енергия

## Изготвена е методика за изчисляване на консумацията на топлоенергия за инсталацията по Условие 2.

## Съгласно Условие 8.2.1.3. се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на основните консуматори на електроенергия:

## вентилатори за охлаждане на масло

## вентилатори за въздухоочистка

## вентилатори  за охлаждане на природният  газ

## нагнетяващи и изсмукващи вентилатори

## Енергетикът на КС документира в дневник мероприятията по ремонт и поддръжка съгласно регламент на ГТКА.

## По Условие 8.2.1.4. се прилага инструкция за проверка на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

## Механо-шлосер прави ежеседмичен одит за:

## -течове по топлопреносната мрежа

## -състояние на арматурата, уплътненията, фланцевите съединения, контролно-измервателните уреди, радиатори

## Преди началото на отоплителния сезон:

## -енергетикът в станцията извършва преглед на циркулационните помпи

## -отдел механици прави пълен преглед на плътността на системата,

## -външен преглед на състоянието на тръбопроводите и  арматурата

## -външен преглед на отоплителните уреди.

## Резултатите от проверките и коригиращите действия се отразяват в дневник от механик ГТКА и се съхраняват в стаята на еколог-район.

## Няма документирани загуби и нарушаване на целостта на топлопреносната мрежа.

## По Условие 8.2.2.1. се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата електро- и топлоенергия, изразени като:

## Обща месечна консумация на електро- и топлоенергия общо за площадката;

## Месечна консумация на електро- и топлоенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;

## Месечна консумация на електро- и топлоенергия за производството на единица продукт за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;

## Годишна консумация на електро- и топлоенергия за производството на единица продукт за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;

## Консумираното количество електроенергия общо за площадката, за стопански експлоатационен блок/СЕБ/ и котелно се измерва чрез разходомерни устройства –електромери от енергетика на станцията. Общата електроенергия за КС се взима от фактурата за месеца. Показанията на електромерите в СЕБ и котелно в края на всеки месец се отчитат от енергетик КС и еколог-район и се записват в протокол.

## Годишната консумация на електро- и топлоенергия за производството на единица продукт се определя като сборът от месечните консумации на електроенергия и топлоенергия се раздели на годишната произведена топлоенергия/сбор от месечните произведени топлоенергии/.

По Условие 8.2.3.1.

Таблица 3.2

| Електроенергия / Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| ГТКА 1,2,3,4,5,6,7 | 0.00388 MWh/ MWh | 0.0030 MWh/ MWh | ДА |
| Водогреен котел | 0.0004 MWh/ MWh | 0.00064659 MWh/ MWh | НЕ |

## Съгласно Условие 8.2.2.2. се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Оценката на съответствие се извършва от комисия в състав:

## Началник КС

## еколог-район

## енергетик  КС

## Резултатите от прилагането на инструкцията се записват в дневник от еколог-район.Несъответствията се документират в протокол за несъответствие, подписан от комисията.Записите се съхраняват в стаята на еколог-район.

## По Условие 8.2.3.2:

## При прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените количества електроенергия и топлоенергия за единица продукт с определените в комплексното разрешително, са установени следните несъответствия по месеци:

| Месец | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт /за месеца/ |
| --- | --- | --- |
| ГТКА 1,2,3,4,5,6,7 |
| ЯНУАРИ | 0.00388 MWh/ MWh | 0.0074 MWh/ MWh |
| ФЕВРУАРИ | 0.00388 MWh/ MWh | 0.0120MWh/ MWh |
| ОКТОМВРИ | 0.00388 MWh/ MWh | 0.0045 MWh/ MWh |
| НОЕМВРИ | 0.00388 MWh/ MWh | 0.0125 MWh/ MWh |
| ДЕКЕМВРИ | 0.00388 MWh/ MWh | 0.0043 MWh/ MWh |
| Водогреен котел |
| ЯНУАРИ | 0.00040 MWh/ MWh | 0.005784 MWh/ MWh |
| ФЕВРУАРИ | 0.00040 MWh/ MWh | 0.007827 MWh/ MWh |
| МАРТ | 0.00040 MWh/ MWh | 0.001258 MWh/ MWh |
| НОЕМВРИ | 0.00040 MWh/ MWh | 0.004686 MWh/ MWh |
| ДЕКЕМВРИ | 0.00040 MWh/ MWh | 0.001218 MWh/ MWh |

## През отчетната година има документирани пет несъответствия на количество електроенергия за единица продукт през месеците януари, февруари, октомври, ноември, декември.

## Причини за несъответствия:

## Ниски месечни температури, намален разход на природен газ от газопроводната система.

## Съгласно инструкциите за експлоатация е необходимо да се поддържа постоянна температура на маслото от 300С и температура в работните контейнери на ГТКА по-голяма от 150С.

## Коригиращи действия не са възможни.

## По отношение на количеството топлоенергия за единица продукт има установени пет несъответствия през месеците януари, февруари, март, ноември и декември.

## Причини за несъответствия: Ниски месечни температури, необходимо е да се поддържа оптимална работна среда.

## Коригиращи действия не са възможни.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

## По Условие 8.3.2.1. - прилага се писмена инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали и горива, съгласно таблиците по Условия 8.3.1.1. и  8.3.1.2. изразени като:

## -месечна консумация на спомагателни материали и горива за инсталацията по Условие 2., попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

## -месечна консумация на спомагателни материали и горива, описани в Условия 8.3.1.1. и 8.3.1.2., изразени като разход за единица продукт

## -годишна консумация на спомагателни материали и горива за единица продукт за инсталацията по Условие 2., попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

## Еколог-район води дневник за използваните количества спомагателни материали и горива.

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съот- ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Турбинно масло | 26.73 t/y | 0.00002 t/MWh | 4.5 t/y | 0.00002 t/MWh | Да |

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съот- ветст- вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горивен газ за ГТКА | 171 252 1000Nm3/у | 0.11 1000Nm3/MWh | 30 136.221 1000Nm3/у | 0.1064191 1000Nm3/MWh | Да |
| Горивен газ за водогреен котел | 400 1000Nm3/у | 0.191 1000Nm3/MWh | 19.564 1000Nm3/у | 0.00007 1000Nm3/MWh | Да |

## Вэв връзка с Условие 8.3.2.2. се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените или изчислени количества спомагателни материали и горива с определените в Таблица 8.3.1.1. и Таблица 8.3.1.2. разходни норми. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

## Оценката на съответствието се извършва всеки месец от комисия в състав:

## Началник КС

## еколог-район

## лаборант КС

## Резултатите от прилагането на инструкцията се записват в дневник от еколог-район.

## Несъответствията се документират в протокол за несъответствие, подписан от комисията.

## По Условие 8.3.3.1:

## По прилагането на инструкцията по Условие 8.3.2.2 за оценка на съответст-вието на годишните количества използвани спомагателни материали и горива с определените такива в условията на комплексното разрешително - няма установени несъответствия.

3.4. Съхранение на спомагателни материали и горива

## Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП са етикетирани и снабдени с информационни листи за безопасност и се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в тези листи.

## Съхранението на свежо турбинно масло се осъществява в 3 (три) броя стоманени резервоари с единична вместимост 25 m3 на територията на маслено стопанство.

## Резервоарите са снабдени с непропусклива обваловка, с обем 140 m3. Течностите от обваловките се отвеждат в канализацията единствено след преминаване през локално пречиствателно съоръжение- маслоуловител.

## Складът е с бетонна основа, без връзка с канализацията.

## По Условие 8.3.4.3. - прилага се писмена инструкция за поддръжка на резервоари, която съдържа:

## -проверка на целостта и здравината на резервоари,

## -действия за откриване и отстраняване на течове от резервоари,

## -установяване на причините за регистрираните нарушения,

## -предприемане на коригиращи действия

## Мероприятията за контрол и поддръжка на резервоарите за свежо масло

## се извършва веднъж в месеца от механик ГТКА .

## Прилага се инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за течни спомагателни материали.

## Механо-шлосер  ежемесечно  обхожда  тръбопроводите  и проверява за :

## -пропуски по тръбопровода,

## -състояние на арматурата,

## -уплътнения ,фланцеви съединения,предпазни  устройства, контролно-измервателните уреди

## Отдел-шлосери извършва веднъж годишно поддръжка на тръбната преносна мрежа-фланци, уплътнения и помпи.

## Съгласно инструкция се прави периодичната проверка на съответствието за поддръжка и съхранение на спомагателните материали всеки месец от комисия в състав:

## Началник КС

## еколог-район

## механик ГТКА

## Резултатите по изпълнение на инструкциите по Условие 8.3.4.3, Условие 8.3.4.4 и Условие 8.3.4.5 се записват в дневник от еколог-район

## По Условие 8.3.6.1 във връзка с Условие 8.3.4.3 са извършени 12 бр.проверки през годината на резервоарите за масло.Няма установени несъответствия.

## По Условие 8.3.6.1 във връзка с Условие 8.3.4.5 са извършени 12 бр.проверки през годината на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали.Няма установени несъответствия.

## По Условие 8.3.6.2. във връзка с Условие 8.3.5.2. има извършени 12 бр.проверки през годината за установяване на течове .Няма документирана информация за несъответствия.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1.	Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

По Условие 9.5.2.6  и Условие 10.6.6:

| Замърсител във въздуха |
| --- |
| Емисия | Годишно количество, кg/MWh | Количество за единица продукт,кg/MWh |
| SOx | 16 731.783 | 0.05908 |
| CO | 477 319.656 | 1.68554 |
| NOx | 124 702.010 | 0.44036 |
| Замърсител в отпадъчните води |
| С или ХПК/3 | 31.442 | 1.11.10-4 |

По Условие 9.5.2.7 във връзка с Условие 9.5.2.2 и Условие 10.1.3.4:

Годишните количества на веществата свързани с прилагането на Европейс-кия регистър на емисиите на вредни вещества (EРЕВВ) се документират и съхраняват на площадката. Информацията е представена в Таблица 1 от Приложение 1.

Методиката за изчисляване на годишното количество замърсители в атмосферният въздух  и повърхностните води е дадена в Приложение 2 .

4.2.	 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

## Емисии от точкови източници

| Изпускащо устройство № | Източник на отпадъчни газове | Мощност, МW | Вид на горивото | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | Газотурбинен компресорен агрегат№1 | 28 | природен газ | 130000 | 13.8 |
| К2 | Газотурбинен компресорен агрегат№2 | 28 | природен газ | 130000 | 13.8 |
| К3 | Газотурбинен компресорен агрегат№3 | 21 | природен газ | 130000 | 11 |
| К4 | Газотурбинен компресорен агрегат№4 | 29 | природен газ | 220000 | 11 |
| К5 | Газотурбинен компресорен агрегат№5 | 29 | природен газ | 220000 | 11 |
| К6 | Газотурбинен компресорен агрегат№6 | 29 | природен газ | 220000 | 11 |
| К7 | Газотурбинен компресорен агрегат№7 | 28 | природен газ | 220000 | 11 |

| Параметър | Емисионни норми до 31.12.2010г., отнесени към 15 % об. съдържание на О2 (mg/Nm3) | Емисионни норми от 01.01.2011г., отнесени към 15 % об. съдържание на О2 (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- |
| SOх | 35 | 35 |
| CO | 100 | 100 |
| NOx | 250 | 75 |

| Изпускащо устройство № | Източник на отпадъчни газове | Мощност, МW | Вид на горивото | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К8 | Водогреен котел | 0,95 | природен газ | 1800 | 7.7 |

## Съгласно Условие 9.1.3. се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

## След получаване на резултатите от измерванията комисия в състав:

## Началник КС

## еколог-район

## извършват оценка на съответствието ,анализират причините при несъответствия и набелязвят коригиращи действия.

## Еколог-район документира в дневник резултатите от проведените собствени периодични измервания, включително максималният дебит на отпадъчните газове за всяко изпускащо устройство.

## Отразява  резултатите от оценката на съответствието на  измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми.

## При несъответствие:

## -изготвя протокол за несъответствие

## -документира причините за несъответствия и предприетите коригиращи действия

## -води записи за степента и времевия период на превишаването им

## -уведомява Областният Управител,Кмета на общината, РИОСВ, Териториална Дирекция”Гражданска защита”

## Съгласно Условие 9.2.2. се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Комисия в състав:

## -Началник КС

## -еколог-район

## -технолог ГТКА

## -технолог КИП и А

## извършват  проверка веднъж месечно за наличие на източници на неорганизирани емисии на площадката.

## Съгласно Условие 9.2.3. се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

## По Условие 9.3.2. се прилага инструкция за предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите.Извършват се ежемесечни и извънредни проверки.

## По Условие 9.3.3. се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

## Резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 9.1.3, Условие 9.2.2, Условие 9.2.3, Условие 9.3.2 и Условие 9.3.3. се документират в дневник от еколог-район.

## Собствен мониторинг

## Извършени са собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства №№ К1, К2, К3, К4, К5, К6 и К7.

## Мониторинг на изпускащи устройства №№ К1 (ГТКА №1), К2 (ГТКА №2), К3 (ГТКА №3), К4 (ГТКА №4), К5 (ГТКА №5), К6 (ГТКА №6) и К7 (ГТКА №7)

| Показател | Честота на измерването |
| --- | --- |
| SOх | Веднъж на две години |
| CO | Веднъж годишно |
| NOx | Веднъж годишно |

## Провеждането на СПИ бе  възложено на Изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух към”Екоексперт 6”ЕООД гр.Варна,акредитирана от ИА”БСА”-сертификат №40-ЛИ/16.01.2009г.,валиден до 31.03.2012г., спазвайки изискванията на Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

## По Условие 9.5.2.7 във връзка с Условие 9.5.2.1:

| Изпускащо у-во № | Източник на отпадъчни газове | Дата на провеждане на СПИ | Измерен дебит на газовете, Nm3/h | Максимален дебит на газовете, Nm3/h | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | ГТКА1 | 24.06.2009 г. | 95 989 | 130 000 | Да |
| К2 | ГТКА2 | 24.06.2009 г. | 94 593 | 130 000 | Да |
| К3 | ГТКА3 | 11.02.2009 г. | 82 722 | 130 000 | Да |
| К4 | ГТКА4 | 24.06.2009 г. | 148 532 | 220 000 | Да |
| К5 | ГТКА5 | 24.06.2009 г. | 177 414 | 220 000 | Да |
| К6 | ГТКА6 | 24.06.2009 г. | 150 205 | 220 000 | Да |
| К7 | ГТКА7 | 24.06.2009 г. | 166 761 | 220 000 | Да |
| К8 | ВК | 24.06.2009 г. | 1357 | 1 800 | Да |

## По Условие 9.5.2.7 -резултатите от извършените собствени периодични измервания на емисиите в атмосферния въздух /Условие 9.5.2.1/ са отразени в Таблица 2. от Приложение 1.

## По Условие 9.5.2.7 във връзка с Условие 9.5.2.3:

## Няма установени наличия на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещеста през отчетната година.

## По Условие 9.5.2.7 във връзка с Условие 9.5.2.4:

## Няма постъпили оплаквания за миризми в резултат на дейността на компресорната станция.

## По Условие 9.5.2.7 във връзка с Условие 9.5.2.5- има констатирани несъответствия на емисионна норма въглероден оксид/СО/при извършени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от организирани неподвижни източници на площадката на КС”Лозенец”,както следва:

| Изпускащо устройство № | Дата на измерване | Емисионна норма на СО по КР, mg/Nm3 | Измерена стойност на СО, mg/Nm3 | Времеви период на превишаване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К3 | 11.02.2009 г. | 100 | 319 | 27 ч. |
| К4 | 24.06.2009 г. | 100 | 346 | 360 ч. |
| К5 | 24.06.2009 г. | 100 | 342 | 1 ч. |
| К6 | 24.06.2009 г. | 100 | 282 | 108 ч. |
| К7 | 24.06.2009 г. | 100 | 301 | 9 ч. |

## Причини за несъответствие: ГТКА не са заводски оборудвани с екологични камери, чрез които може да се настройва гориво-въздушната смес, респ. намаляване на емисиите на замърсители в атмосферния въздух .

## Коригиращи действия: Конструкцията не позволява регулировка на горивния процес за подобряване на изпускането на емисии във въздуха. Режимите на работа на двигателите, тяхното управление и контрол на параметрите се извършва от хидро-електро-пневматична система, която се настройва и оптимизира на специализиран стенд в завода производител в Украйна, след което органите за регулиране се пломбират, вследствие на което от площадката на компресорната станция не могат да бъдат извършвани настроечни работи по ГТКА.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Производствени отпадъчни води

## Точка на заустване № 1- сухо дере - водоприемник ІІ категория

## Източници – дегазатор и резервоар за кондензат към Инсталация за очистка и измерване на газа,автомивка

## Вид на пречиствателното съоръжение – Два броя Каломаслоуловители

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Мониторинг, който трябва да се извършва | Вид на измерване-то | Документиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каломаслоуловител към Маслено стопанство |
| Ниво на утайките | до15 см | На тримесечие | лата | протокол |
| Дебелина на масления слой | до 5 см | На тримесечие | лата | протокол |
| Каломаслоуловител към Автомивка |
| Ниво на утайките | до 15см | На тримесечие | лата | протокол |
| Дебелина на масления слой | до 5 см | На тримесечие | лата | протокол |

## Съгласно Условие 10.1.1.2.1-прилага се инструкция за поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри на всички пречиствателни съоръжения на площадката. Отдел-механици извършват мониторинг на контролираните параметри-ниво на утайката и дебелина на масления слой. За резултатите информират еколог-район, който документира резултатите от извършеният мониторинг в протокол.

## Съгласно Условие 10.1.1.2.2-прилага се инструкция за:

## -проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в Таблица 10.1.1.1 и в инструкциите по Условие 10.1.1.2.1;

## -установяване на причините за несъответствие;

## -предприемане на коригиращи действия.

## Еколог-район прави проверка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с посочените оптимални стойности в комплексното разрешително.

## За несъответствия информира Началник КС и съвместно анализират причините  за несъответствия и вземат решение за прилагане на коригиращи действия.

## Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират в дневник.

## Съгласно Условие 10.1.1.2.3-прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения на площадката на дружеството.

## Отдел-механици извършва проверка веднъж на шест месеца на:

## -целостта на каломаслоуловителите по стоманобетонната част (пукнатини в стени, прегради, дъна на секциите и шахти за нефтопродукти и отпадна вода)

## -целостта на металните части (прегради, преливници, филтърни касети) и на спирателната арматура

## -пропуски   или задръстване на канализацията преди и след каломаслоуловителите

## Отдел-механици извършва поддръжка веднъж на шест месеца:

## -почистване на резервоарите на съоръженията

## -почистване на филтъра със силна струя вода за отстраняване на грубите   примеси

## -при необходимост-подменяне на касетите с хидрофобиризиран перлит при изчерпване на поглъщателната им способност

## Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират от еколог-район в дневник.

## Емисионни норми – Индивидуални емисионни ограничения-Собствен мониторинг

## Точка на заустване: № 1 – Сухо дере - водоприемник ІІ категория с географски координати В 42038/43,8//; L 26043/33,1// /Приложение 3./

## Точка на пробовземане: ПТ 1 с координати В 42038/54,0//; L 26043/53,4// на изход на Каломаслоуловител към Автомивка, обхващаща и поток пречистени отпадъчни води от Каломаслоуловител към Маслено стопанство, преди смесване с поток пречистени битово-фекални отпадъчни води/Приложение 3./

## Източници на отпадъчните води за ТЗ № 1: смесен поток – условно чисти води от отоплителната централа и от инсталацията за пречистване на питейна вода, автомивка, маслено стопанство, битово-фекални води, дъждовни води

## Пречиствателно съоръжение – Два броя Каломаслоуловители;

## Име на водоприемника: сухо дере – – водоприемник ІІ категория;

## Количество на заустваните отпадъчни води за ТЗ № 1:

## Qср. ден – 23,20 m3/d

## Qср. год. – 3300 m3/y

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- |
| рН | 6, 0 – 8, 5 | Веднъж на шест месеца |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 | Веднъж на шест месеца |
| Нефтопродукти | 0, 3 mg/dm3 | Веднъж на шест месеца |

## Собствен мониторинг

## Извършва се мониторинг на поток - производствени и дъждовни отпадъчни води като част от смесен поток (производствени, битово-фекални и дъждовни води)-веднъж на шест месеца .Пробовземането и анализите се извършват от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда при „Еко-Консулт-Инженеринг”ООД,Сертификат за акредитация №75-ЛИ/29.07.2008 г.,валиден до 31.07.2012 г.

## Съгласно Условие 10.1.3.2-прилага се инструкция за изчисляване на количествата зауствани пречистени производствени и дъждовни води.

## Съгласно Условие 10.1.3.3-прилага се инструкция за:

## -проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води с определените в Условие 10.1.2.1/Таблици 10.1.2.1 стойности на индивидуални емисионни ограничения

## -установяване на причините за несъответствие

## -предприемане на коригиращи действия

## Оценката на съответствието на измерените стойности на концентрации на вредни и опасни вещества с определените индивидуални емисионни ограничения се извършва от еколог-район след получаване на резултатите от анализа на акредитирана лаборатория.

## Еколог-район уведомява Началник КС и съвместно анализират причините за

## допуснатите несъответствия и предприемат коригиращи мерки.

## Резултатите от изпълнение на инструкцията се записват от еколог-район. При несъответствия, съставя протокол за несъответствие подписан от Началник КС.

## Еколог-район информира РИОСВ и Басейнова Дирекция за резултатите от мониторинга, определен с условията на комплексното разрешително.

## Същият уведомява писмено Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, Басейнова Дирекция и Териториална Дирекция „Гражданска защита”за установените нарушения на нормите.

## Битово-фекални води

## Пречиствателно съоръжение- двукамерна септична яма

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Вид на оборудването за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Ниво на утайките | 20 см | На тримесечие | лата |

## Съгласно Условие 10.2.1.2.1-прилага се инструкция за експлоатация на пречиствателното съоръжение, която включва списък на технологичните параметри, включително резервното оборудване, редовното техническо поддържане на съоръженията, осигуряващо оптималната им работа, действия при аварийни ситуации.

## Пречиствателното съоръжение за битово-фекални води се състои от:

## септична яма

## двустепенен пясъчно чакълен филтър

## Мониторингът на контролираният параметър се извършва от механик ГТКА, който предава резултатите на еколог-район за оценка на съответствие и документиране.

## Съгласно Условие 10.2.1.2.2. се прилага инструкция за:

## -проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри с определените такива

## -установяване на причините за несъответствие;

## -предприемане на коригиращи действия.

## Еколог-район прави проверка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с посочените оптимални стойности в комплексното разрешително и ги документира в дневник.

## За несъответствия информира Началник КС и съвместно анализират причините  за несъответствия и вземат решение за прилагане на коригиращи действия.

## Съгласно Условие 10.2.1.2.3. се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на пречиствателните съоръжения посочени в Условие 10.2.1.1.

## Отдел-механици извършва проверка веднъж на шест месеца на:

## - целостта на септичната яма по стоманобетонната част (пукнатини в стени, прегради, дъна)

## - състоянието на тройниците в септичната яма /при входа и изхода на водите/

## - наблюдение за качествата на пречистените води - по прозрачност, мирис и    цвят

## Отдел-механици извършва поддръжка веднъж годишно:

## - почистване на тройниците в септичната яма

## - промивка на оросителните тръби в пясъчно-чакъления филтър

## - почистване на изходящата шахта след пясъчно-чакъления филтър

## Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират от еколог-район в дневник.

## Емисионни норми – Индивидуални емисионни ограничения-Собствен мониторинг

## 1. Точка на заустване: № 1 Сухо дере - водоприемник ІІ категория с географски координати В 42038/43,8//; L 26043/33,1/Приложение 3./

## 2. Точка на пробовземане: ПТ 2 – изход двукамерна септична яма, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води, с географски координати В 42038/53,8//; L 26043/53,4///Приложение 3./

## 3. Източници на отпадъчните води ТЗ № 1: смесен поток – условно чисти води от отоплителната централа и от инсталацията за пречистване на питейна вода, автомивка, маслено стопанство, битово-фекални води, формирани от санитарно-битовите възли в административната и обслужващите сгради и стола за персонала, дъждовни води

## 4. Име на водоприемника - Сухо дере - водоприемник ІІ категория

## 5. Пречиствателни съоръжения: двукамерна септична яма

## 6. Количество на заустваните отпадъчни води за ТЗ № 1:

## Qср. ден – 23,20 m3/d

## Qср. год. – 3300 m3/y

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- |
| Неразтворени вещества | 60 mg/dm3 | Веднъж на шест месеца |
| БПК5 | 25 mg/dm3 | Веднъж на шест месеца |
| ХПК (бихроматна) | 125 mg/dm3 | Веднъж на шест месеца |

## Съгласно Условие 10.2.4.1. се извършва мониторинг на пречистените битово-фекални отпадъчни води, зауствани в Сухо дере - водоприемник ІІ категория, съгласно Таблица 10.2.4.1. Пробовземането и анализите  се извършват от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда при „Еко-Консулт-Инженеринг”ООД,Сертификат за акредитация №75-ЛИ/29.07.2008 г.,валиден до 31.07.2012 г.

## Съгласно Условие 10.2.4.2. се прилага инструкция за изчисляване на количествата зауствани битово-фекални води. Количеството зауствани битово-фекални води /QБФВ/ се определя, като се използват данните от показанията на водомер, монтиран на входа на йонизиращата станция за очистване на битови води.

## Съгласно Условие 10.2.4.3. се прилага инструкция за оценка на съответствие на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения по Условие 10.2.2.1., установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

## Оценката на резултатите от собствения мониторинг се извършва от еколог-район след получени резултати от анализа на акредитирана лаборатория.

## Еколог-район уведомява Началник КС и съвместно анализират причините за

## допуснатите несъответствия и набелязват коригиращи действия.

## Резултатите по изпълнение на инструкцията се записват в дневник. При несъответствия, съставя протокол за несъответствие подписан от Началник КС.

## Еколог-район информира РИОСВ и Басейнова Дирекция за резултатите от мониторинга, определен с условията на комплексното разрешително.

## Същият уведомява писмено Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, Басейнова Дирекция и Териториална Дирекция „Гражданска защита”за установените нарушения на нормите.

## Във връзка с Условие 10.3. се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

## Отдел-механици извършва проверка на канализационната мрежа веднъж на три месеца и веднъж на шест месеца - промиване, почистване и ремонтиране на каналите.

## Резултатите по изпълнението на инструкцията се записват от еколог-район в Дневник. В него се документират:

## -резултатите от извършената проверка на канализационната мрежа

## -мероприятията по поддръжка на канализационната мрежа

## -информация за регистрираните течове, предприетите коригиращи действия и времето за отстраняване на теча.

## Съгласно Условие 10.5. относно монтиране на сертифицирано измервателно устройство на смесен поток отпадни води ,Ви информираме че бяха извършени задълбочено проучване на пазара и консултации с ИАОС и  МОСВ относно спецификата на изпускане на водните количества/писмо до МОСВ и ИАОС ,Изх.№БТГ 04-19-1821/19.06.2009 г./

## В резултат на това е изготвена подробна техническа спецификация и на база предвидените финансови средства в инвестиционната програма на „Булгартрансгаз”ЕАД, се проведе процедура по доставка и монтаж на необходимата апаратура. Обществената поръчка с референтен № 090-138/06.10.2009 г. не доведе до краен резултат поради липса на фирми, предлагащи уреди отговарящи на специфичните особености.

## Уведомяваме Ви, че в момента тече втора процедура от 11.01.2010 г. по обществена поръчка за закупуване на измервателно устройство на отпадъчни води, която е публикувана на официалния сайт на „Булгартрансгаз” ЕАД, в категория „процедури и търгове”, „обществени поръчки”, на следния електронен адрес:

## http://www.bulgartransgaz.bg/UserFiles/File/2010-01/100-004.pdf

## Означението на измервателното устройство е представено на схема в Приложение 3.

## Съгласно Условие 10.5.1. е платена такса за право на водоползване за 2009 г. по реда на Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект, Раздел ІІ (ПМС 154/28.07.2000г., обн. ДВ, бр. 65 от 2000г.) по сметката на Басейнова Дирекция гр.Пловдив.

## По Условие 10.6.1.1:

## Във връзка Условие 10.1.1.2.2. са извършени 4 броя проверки на каломаслоуловителите,няма установени несъответствия.

## Във връзка с Условие 10.2.1.2.2. има извършени също четири броя проверки на септична яма и няма устновени несъответствия.

## По Условие 10.6.3:

## Във връзка с  резултатите от мониторинга по Условие 10.1.3.1. и Условие 10.2.4.1.има извършени две пробовземания и анализ в точката на заустване и точките на пробовземане.Няма документирани несъответствия.

## По Условие 10.6.4:

## Няма информация за регистрирани течове през съответната година в изпълнение на Условие 10.3. През отчетният период има регистрирани в дневника четири броя проверки на канализационната мрежа на площадката и две мероприятия по поддръжка.

4.4. Управление на отпадъците

## Във връзка с Условие 11.1.2.  е актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъци съгласно чл. 29 от ЗУО, съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО и в съответствие с условията на комплексното разрешително.Съгласувана е с РИОСВ-Стара Загора /Писмо № КОС-11-4052/05.10.2009 г./ и РИОСВ-Пловдив/Писмо № УО-1278/30.11.2009г./.

## Събиране и приемане на отпадъци

## Генерираните отпадъци на площадката на компресорната станция се събират съгласно схема за разделно събиране.

## Съгласно Условие 11.2.7 се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събиране на образуваните на площадката отпадъци с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

## При събирането на отпадъци се спазват изискванията на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ПМС№53/ 19.03.1999г.

## Опасните отпадъци се събират в затворени съдове, с надпис “опасен отпа-дък”, код и наименование на отпадъка.

## Месечни количества образувни отпадъци в т./тонове/:

| Наименование на отпадъка | Код | м.I | м.II | м.III | м.IV | м.V | м.VI | м.VII | м.VIII | м.IХ | м.Х | м.ХI | м.ХII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини,стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | - | 0.020 | - | - | 0.020 | - | - | 0.020 | - | - | - | 0.060 |
| Стърготини,стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0002 | - | - | - | - |
| Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05 * | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - |
| Маслени филтри | 16 01 07* | - | - | - | - | - | - | - | 0.010 | - | - | - | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци ,съд.живак | 20 01 21* |  |  | 0.008 |  | 0.007 |  |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване съд .опасни в-ва | 20 01 35* | - | - | - | - | - | - | - | 0.010 | - | - | - | - |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.15 |

## Отпадъците които не са упоменати, нямат генерирани количества през отчетната година.

## Временно съхранение на отпадъци

## Временното съхраняване на отпадъци се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

## Съгласно Условие 11.3.9. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

## Съхранението на луминесцентни тръби /20 01 21*/ е в съответствие с Наред-бата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортирнае на отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

## Транспортиране на отпадъци

## Съгласно Условие 11.4.3. е изготвена инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

## Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

## Съгласно Условие 11.5.2. е изготвена инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

## Обезвреждане на отпадъци

## Съгласно Условие 11.6.2. е изготвена инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

## Контрол и измерване на отпадъците

## Съгласно Условие 11.7.3. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

## Съгласно Условие 11.9.1. се документират и докладват дейностите по управление на отпадъците във връзка с изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности. Има заведена отчетна книга за образувани отпадъци.Годишните отчети за образувани производствени и опасни отпадъци са внесени в РИОСВ-Стара Загора/Писмо Изх.№48/03.02.2010 г./ и Община Стралджа/Писмо Изх.№47/03.02.2010 г./.

## По Условие 11.9.2:

## Годишните количества образувани отпадъци са представени в Таблица 4 от Прилажение 1.

## По Условие 11.9.4:

## За оценка на съответствието  съгласно инструкции по Условие 11.2.7.,Условие 11.3.9., Условие 11.4.3., Условие 11.5.2. , Условие 11.6.2 и 11.7.3. се формира комисия в състав:

## еколог-район

## енергетик КС

## технолог ГТКА

## технолог КИП и А

## Комисията прави оценка всеки месец, анализира причините при несъответствия и набелязва коригиращи мерки.

## Резултатите от изпълнението на инструкцията се записват  всеки месец от еколог-район в дневник и протокол. Несъответствията се отразяват в протокол за несъответствие с подписи от комисията.

## Съгласно инструкции по Условие 11.2.7., Условие 11.3.9., Условие 11.4.3., Условие 11.5.2., Условие 11.6.2. и Условие 11.7.3.,са направени през отчетната година 12 бр.проверки за оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци, тяхното събиране, временно съхранение, транспортиране и обезвреждане. Няма установени несъответствия спрямо условията в комплексното разрешително.

## Предаването за обезвреждане на отпадък-Смесени битови отпадъци -

## код 20 03 01 се извършва въз основа на заплатен данък смет към Община Стралджа,която има сключен договор с „БКС-Христо Нанев”ЕООД.На територията на Общината няма регламентирано депо за отпадъци.Направено е запитване към  Кмета на Община Стралджа за възможността за предаване на този отпадък съгласно нормативните изисквания.

4.5. Шум

## Съгласно Условие 12.2.2. се прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1.:

## обща звукова мощност на площадката;

## нива на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката;

## нива на звуково налягане в мястото на въздействие.

## Резултатите от извършените наблюдения се записват от еколог-район в дневник.

## Съгласно Условие 12.2.3. се прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се правят в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”. Оценката за съответствие на установените нива на шум се извършва от еколог-район след предаване на резултатите от акредитираната лаборатория.

## По Условие 12.3.3:

## Няма регистрирани жалби и оплаквания от живущи около площадката за създаден дискомфорт от шум, чийто източник да се намира на територията на компресорната станция.   Най-близката жилищна сграда се намира на около 1, 5 км.

## През отчетната година има извършени наблюдения на нива на шум от „Евробул контрол АЙ ТИ СИ”ООД гр.Пловдив,сертификат БСА рег.№ 283ОКА,Зап.№448/24.04.2009г.,валиден до 30.04.2013г.Тъй като режима на работа е непрекъснат ,е правено едно наблюдение през денонощието в определените точки по контура на площадката.В мястото на въздействие има измерени дневно,вечерно и нощно ниво на  шум.

## Нивото на общата звукова мощност на площадката, излъчвана в околната среда от геометричния център на площадката на фирмата, ограничена от измерителния контур е Lp = 111.68 dB (A).

## Нивата на звуково налягане в определени точки по границата на площадката са записани в Таблица 6. от Приложение 1.

## При извършено наблюдение на ниво на звуково налягане в определени точки по границата на площадката, на 10.07.2009 г., резултатите показаха несъответствие на ниво на шум в т. 13 от измервателния контур спрямо разрешеното ниво по Условие 12.1.1., както следва:

| Място на измерване | Ниво на шум, dB измерено | Ниво на шум, dB по КР |
| --- | --- | --- |
| Контур т.13 | 71,1 | 70 |

## Причини за несъответствие: Измерваната точка е в голяма близост до ГТКА.

## Коригиращи действия: Точката от измервателния контур е вътре в оградата на обекта и не влияе на оценяването по хигиенна норма.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

## Собствен мониторинг на почви

## Във връзка с Условие 13.7.1.1. е определено разположението на постоянните пуктове за мониторинг на почви с географски координати  и е представена за съгласуване в РИОСВ и ИАОС схема на площадката с означените пунктове. /Писма Изх.№ 097/04.03.2009г. и                           Изх.№БТГ-04-09-783/16.03.2009г./.

| Пункт № | Местоположение | Географски | координати |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | Тревна площ -2 м източно от маслено стопанство | N 42° 64,882' | E 026° 73,123' |
| №2 | Тревна площ -1 м източно от кало-маслоуловител към автомивка | N 42° 64,842' | E 026° 73,138' |
| №3 | Тревна площ -2 м североизточно от септична яма | N 42° 64,828' | E 026° 73,207' |

## Същата е съгласувана от ИАОС/писмо № 364-03-907/27.03.2009 г. и РИОСВ/писмо №КОС-11-833/09.03.2009г./

## Във връзка с Условие 13.7.1.2. е извършен собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадка по показателите, посочени в Таблица 13.7.1.1.от КР в постоянните мониторингови пунктове . Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория при „Евротест-контрол”ЕАД гр.София, Сертификат на БСА рег.№3-ЛИК/валиден до 31.10.2011 г.

| Показател | Честота |
| --- | --- |
| pН | 1 път на 3 години |
| Нефтопродукти | 1 път на 3 години |

## Съгласно Условие 13.7.1.3. е изготвена инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга и базовото състояние на почвите, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

## По Условие 13.8.5 и Условие 13.8.6.:

## Резултатите от анализа за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) са докладвани в Таблица 8 на Приложение 1.

## По Условие 13.8.7:

## Резултатите от изпълнение на Условие 13.7.1.3. ще бъдат анализирани при следващия мониторинг-2012 г.

## По Условие 13.8.8:

## Съласно Условие 13.2. се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Извършват се ежемесечни проверки за течове на тръбопроводи и оборудване разположени на открито. Няма констатирани несъответствия.

## Съгласно Условие 13.4. се  прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

## Във връзка с Условие 13.4.:

## - осигурено е достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи

## - не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, тръбопроводи, при които са установени течове до момента на отстраняването

## - извършването на товароразтоварните дейности става само на определените за това места, осигурени против разливи и течове

## Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират от еколог-район в дневник съдържащ следната информация:

## дата и час на установяване на разлива

## причини за разлива

## замърсена площ и степен на замърсяване

## вид замърсител

## наименование/номер приемащ обем остатъчна течност или използван сорбент

## последици от разлива

## коригиращи действия за отстраняване на причините за разлива

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

## Няма условия за докладване по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

По Условие 15.4 във връзка с Условие 15.3.няма регистрирани анормални режими на инсталацията по Условие 2.

По Условие 16.5.:

Няма предприети действия по окончателно или временно прекратяване работата на инсталации и съоръжения или части от тях.

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. 	Аварии

## Съгласно Условие 14.3. има изготвен дневник за регистриране на всяка възникнала аварийна ситуация с информация, включваща:

## Причините за аварийната ситуация;

## Време и място на възникване;

## Въздействие върху здравето на населението и околната среда;

## Предприети действия по прекратяването на аварийната ситуация и/ или отстраняването на последствията от нея.

## За докладвания период няма регистрирана такава.

7.2.	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено Комплексното разрешително.

- Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 368-Н0/2008 г. на “БУЛГАРТРАНС ГАЗ”ЕАД, КС”ЛОЗЕНЕЦ”

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Иван Дреновички - Изпълнителен Директор : ………………………………….

Дата: 	……………………………

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

|  | Таблици |
| --- | --- |
| Таблица 1. | Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR |
| Таблица 2. | Емисии във въздуха |
| Таблица 3. | Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация |
| Таблица 4. | Образуване на отпадъци |
| Таблица 5. | Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци |
| Таблица 6. | Шумови емисии |
| Таблица 7. | Опазване на подземни води |
| Таблица 8. | Опазване на почви |
| Таблица 9. | Аварийни ситуации |
| Таблица 10. | Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР |
| Приложение 2 | Методика за изчисляване на годишното количество замърсители в атмосферния въздух и отпадъчните води |
| Приложение 3 | Схема на точки на пробовземане, точка на заустване и измервателно устройство за отпадъчни води |

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | - (477 320) М |  |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 24 702 (124 702) М |  |  |  |  |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | - (16 732) М |  |  |  |  |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) |  | - (31) М |  |  |  |

М - измерена стойност

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Изпускащо устройство № К1 |  |
| --- | --- |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 1 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOx | mg/Nm3 | 35 | н е | 7 | веднъж на две години | 100 % |
| NOx |  | 250 | н е | 40 | веднъж годишно | 100 % |
| CO |  | 100 | н е | 91 | веднъж годишно | 100 % |

| Изпускащо устройство № К2 |  |
| --- | --- |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 2 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOx | mg/Nm3 | 35 | н е | 6 | веднъж на две години | 100 % |
| NOx |  | 250 | н е | 71 | веднъж годишно | 100 % |
| CO |  | 100 | н е | 52 | веднъж годишно | 100 % |

| Изпускащо устройство № К3 |  |
| --- | --- |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 3 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOx | mg/Nm3 | 35 | н е | 28 | веднъж на две години | 100 % |
| NOx |  | 250 | н е | 95 | веднъж годишно | 100 % |
| CO |  | 100 | н е | 319 | веднъж годишно | 31 % |

| Изпускащо устройство № К4 |  |
| --- | --- |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 4 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOx | mg/Nm3 | 35 | н е | 5 | веднъж на две години | 100 % |
| NOx |  | 250 | н е | 62 | веднъж годишно | 100 % |
| CO |  | 100 | н е | 346 | веднъж годишно | 29 % |

| Изпускащо устройство № К5 |  |
| --- | --- |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 5 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOx | mg/Nm3 | 35 | н е | 21 | веднъж на две години | 100 % |
| NOx |  | 250 | н е | 78 | веднъж годишно | 100 % |
| CO |  | 100 | н е | 342 | веднъж годишно | 29 % |

| Изпускащо устройство № К6 |  |
| --- | --- |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 6 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOx | mg/Nm3 | 35 | н е | 5 | веднъж на две години | 100 % |
| NOx |  | 250 | н е | 77 | веднъж годишно | 100 % |
| CO |  | 100 | н е | 282 | веднъж годишно | 35 % |

| Изпускащо устройство № К7 |  |
| --- | --- |
| Източник на отпадъчни газове: | Газотурбинен компресорен агрегат № 7 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOx | mg/Nm3 | 35 | н е | 9 | веднъж на две години | 100 % |
| NOx |  | 250 | н е | 76 | веднъж годишно | 100 % |
| CO |  | 100 | н е | 301 | веднъж годишно | 33 % |

| Изпускащо устройство № К8 |  |
| --- | --- |
| Източник на отпадъчни газове: | Водогреен котел |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР* | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг* | Съответст-вие Брой/ % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SOx | mg/Nm3 | - | н е | 0 | - | - |
| NOx |  | - | н е | 128 | - | - |
| CO |  | - | н е | 61 | - | - |

*-  В Комплексното разрешително няма посочени емисионни норми и не се изисква извършване на мониторинг

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

| Точка на заустване №1-сухо дере-водоприемник II категория /смесен поток отпадъчни води/ Пробовземане: 29.04.2009 г. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот - ветствие |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 23.20 - 3300 | 8.20 - 1492 | Веднъж на шестмесечие | Д а |
| рН |  | 6.0-8.5 | 7.85 | Първо шестмесечие | Д а |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 10.8 |  | Д а |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 18 |  | Д а |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 9.7 |  | Д а |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 | <0.1 |  | Д а |
| Точка на заустване №1-сухо дере-водоприемник II категория /смесен поток отпадъчни води/ Пробовземане: 28.10.2009 г. |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот - ветствие |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 23.20 - 3300 | 9.51 - 1730 | Веднъж на шестмесечие | Д а |
| рН |  | 6.0-8.5 | 7.59 | Второ шестмесечие | Д а |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 16 |  | Д а |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 39 |  | Д а |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 13.3 |  | Д а |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 | <0.1 |  | Д а |

| Точка на пробовземане №1-изход каломаслоуловител към автомивка и маслено стопанство Пробовземане: 29.04.2009 г. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот - ветствие |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год |  | 0.63 - 115 | Веднъж на шестмесечие |  |
| рН |  | 6.0-8.5 | Не е извършено пробовземане поради отсъствие на водно количество | Първо шестмесечие | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 |  |  |  |
| Точка на пробовземане №1-изход каломаслоуловител към автомивка и маслено стопанство Пробовземане: 28.10.2009 г. |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот - ветствие |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год |  | 0.93 - 170 | Веднъж на шестмесечие |  |
| рН |  | 6.0-8.5 | 7.60 | Второ шестмесечие | Д а |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 14.4 |  | Д а |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 | <0.1 |  | Д а |

| Пробовземна точка № 2-изход двукамерна септична яма Пробовземане: 29.04.2009 г. |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот - ветствие |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год |  | 7.57 - 1377 | Веднъж на шестмесечие |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 15.6 | Първо шестмесечие | Д а |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 36 |  | Д а |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 14.7 |  | Д а |
| Пробовземна точка № 2-изход двукамерна септична яма Пробовземане: 28.10.2009 г. |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот - ветствие |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год |  | 8.57 - 1560 | Веднъж на шестмесечие |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 12.8 | Второ шестмесечие | Д а |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 37 |  | Д а |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 12.9 |  | Д а |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съот-вет- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количест-ва опре-делени с КР, t/y | Реално измерено | Коли-чества опреде-лени сКР* | Реално изме-рено |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0.3 | 0.120 |  |  | 26 | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0.08 | 0.0002 |  |  | 26 | - | Да |
| Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05 * | 4.0 | 3.1 |  |  | 21 | - | Да |
| Маслени филтри | 16 01 07* | 0.05 | 0.01 |  |  | 22 | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съд. живак | 20 01 21* | 0.05 | 0.02 |  |  | 25 | - | Да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване съд. опасни в-ва | 20 01 35* | 0.3 | 0.01 |  |  | 23 | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 12.0 | 4.120 |  |  | - | „БКС-Христо Нанев”ЕООД | Да |

*-няма норма в КР

Отпадъците, които не са упоменати в таблицата нямат генерини количества през отчетната година

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворя-ване на площадката | Обезврежда-не на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | „БКС-Христо Нанев”ЕООД | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ вечерта/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Контур т. 1 Контур т. 2 Контур т. 3 Контур т. 4 Контур т. 5 Контур т. 6 Контур т. 7 Контур т. 7, а Контур т. 8 Контур т. 9 Контур т. 10 Контур т. 11 Контур т. 12 Контур т. 13 Контур т. 13, а с.Лозенец/най-близка точка/ | 66.4 64.1 60.2 62.2 63.3 62.7 59.8 59.7 60.1 62.7 64.8 68.8 69.7 71.1 69.5 33.75 | 66.4* 64.1* 60.2* 62.2* 63.3* 62.7* 59.8* 59.7* 60.1* 62.7* 64.8* 68.8* 69.7* 71.1* 69.5* 33.75/33.75/33.75 | Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Не Да Да |

*-Точките от измервателният контур имат еднакви стойности на нива на звуково налягане през деня, вечерта и нощта, тъй като процесът е непрекъснат.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот-ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Забележка: Подземните води не са обект за мониторинг или водоползване

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг* | Честота на мониторинг | Съответ - ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ | 8.01 | Пункт 1-тревна площ 2 м източно от маслено стопанство |  | Веднъж на три години | - |
| Нефтопродукти | 27.92 |  |  | Веднъж на три години | - |
| Активна реакция /рН/ | 8.23 | Пункт 2-тревна площ 1 м източно от КМУ към автомивка |  | Веднъж на три години | - |
| Нефтопродукти | 18.63 |  |  | Веднъж на три години | - |
| Активна реакция /рН/ | 7.87 | Пункт 3-тревна площ 2 м североизточно от септична яма |  | Веднъж на три години | - |
| Нефтопродукти | 24.84 |  |  | Веднъж на три години | - |

*-Резултатът от мониторинг ще бъде докладван в ГДОС- 2012 г.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Няма регистрирани аварийни ситуации през отчетната година.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Няма регистрирани оплаквания и възражения през отчетната година.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МЕТОДИКА

ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

ЗАМЪРСИТЕЛИ В ОКОЛНАТА СРЕДА

- Изчисляване на годишните количества замърсители в атмосферния въздух-NOx, SOx, CO

Формула за изчисляване:

Където:

  - D - Количество отпадъчни газове - Nm3/h/от протокола/

  - Т – Наработени часове - h /от годишен журнал/

  - С0 - Емисия, приведена - mg/Nm3 /от протокола/

  - 10-6 – коефициент за превръщане, от mg/Nm3 ( в g/Nm3  ( в кg/Nm3

ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО К1-ГТКА№1

| Замърсител | Стойност на емисията, mg/Nm3 | Годишно количество замърсител по ф-лата: | Количество отпадъчни газове, Nm3/h | Наработени часове, h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOx | 7 | 568.447 | 95989 | 846 |
| NOx | 40 | 3248.268 |  |  |
| CO | 91 | 7389.809 |  |  |

ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО К2-ГТКА№2

| Замърсител | Стойност на емисията, mg/Nm3 | Годишно количество замърсител по ф-лата: | Количество отпадъчни газове, Nm3/h | Наработени часове, h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOx | 6 | 1236.709 | 94593 | 2179 |
| NOx | 71 | 14634.388 |  |  |
| CO | 52 | 10718.144 |  |  |

ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО К3-ГТКА№3

| Замърсител | Стойност на емисията, mg/Nm3 | Годишно количество замърсител по ф-лата: | Количество отпадъчни газове, Nm3/h | Наработени часове, h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOx | 28 | 8508.731 | 108685 | 2796 |
| NOx | 95 | 28868.910 |  |  |
| CO | 319 | 96938.760 |  |  |

ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО К4-ГТКА№4

| Замърсител | Стойност на емисията, mg/Nm3 | Годишно количество замърсител по ф-лата: | Количество отпадъчни газове, Nm3/h | Наработени часове, h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOx | 5 | 3148.878 | 148532 | 4240 |
| NOx | 62 | 39046.092 |  |  |
| CO | 346 | 217902.385 |  |  |

ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО К5-ГТКА№5

| Замърсител | Стойност на емисията, mg/Nm3 | Годишно количество замърсител по ф-лата: | Количество отпадъчни газове, Nm3/h | Наработени часове, h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOx | 21 | 275.701 | 177414 | 74 |
| NOx | 78 | 1024.034 |  |  |
| CO | 342 | 4489.994 |  |  |

ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО К6-ГТКА№6

| Замърсител | Стойност на емисията, mg/Nm3 | Годишно количество замърсител по ф-лата: | Количество отпадъчни газове, Nm3/h | Наработени часове, h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOx | 5 | 1719.096 | 150205 | 2289 |
| NOx | 77 | 26474.082 |  |  |
| CO | 282 | 96957.027 |  |  |

ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО К7-ГТКА№7

| Замърсител | Стойност на емисията, mg/Nm3 | Годишно количество замърсител по ф-лата: | Количество отпадъчни газове, Nm3/h | Наработени часове, h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOx | 9 | 1274.221 | 166761 | 849 |
| NOx | 76 | 10760.087 |  |  |
| CO | 301 | 42615.607 |  |  |

ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО К8-Водогреен котел

| Замърсител | Стойност на емисията, mg/Nm3 | Годишно количество замърсител по ф-лата: | Количество отпадъчни газове, Nm3/h | Наработени часове, h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOx | 0 | 0 | 1357 | 3720 /Котелът е работил от 01.01.2009г. до 31.03.2009 г и от 27.10.2009г. до 31.12.2009 г. - отразено в дневник за пускане и спиране/ |
| NOx | 128 | 646.149 |  |  |
| CO | 61 | 307.930 |  |  |

Годишното количество азотни оксиди /NOx/ се изчислява като сбор от изчислените стойности на замърсителя за отделните изпускащи устройства:

Е NOx =∑ Е NOx /К1…К8/

Е NOx =3248.268kg+14634.388kg+28868.910kg+39046.092kg+1024.034kg+

+26474.082kg+10760.087kg+646.149kg

Е NOx =124702.010 kg

Годишното количество серни оксиди /SOx/ се изчислява като сбор от изчислените стойности на замърсителя за отделните изпускащи устройства:

Е SOx =∑ Е SOx /К1…К8/

Е SOx =568.447kg+1236.709kg+8508.731kg+3148.878kg+275.701kg+

+1719.096kg+1274.221kg+0

Е SOx =16731.783 kg

Годишното количество въглеродни оксиди /СO/ се изчислява като сбор от изчислените стойности на замърсителя за отделните изпускащи устройства:

Е СO =∑ Е СO /К1…К8/

Е СO =7389.809kg+10718.144kg+96938.760kg+217902.385kg+4489.994kg+

+96957.027kg+42615.607kg+307.930kg

Е СO =477319.656kg

- Изчисляване на годишните количества замърсители в отпадъчните води-общ органичен въглерод-като ХПК/3

Формула за изчисляване:

/3

Където:

- Q - Количество отпадъчни води - m3/год

- С0 - Стойност на ХПК /от протокол/ - mg/dm3

- 10-3 – коефициент за превръщане, ( от mg/dm3 в kg/m3

| Период | Стойност на ХПК-Со, mg/dm3 | Количество отпадъчни води-Q, m3 |
| --- | --- | --- |
| Първо шестмесечие | 18 | 1492 |
| Второ шестмесечие | 39 | 1730 |

За първо шестмесечие: =1492 m3 х18 mg/dm3  х 10-3 /3=8.952 kg

За второ шестмесечие: =1730 m3 х39 mg/dm3  х 10-3 /3=22.490 kg

Годишното количество общ органичен въглерод, изразен като ХПК/3:

Е=Е1+Е2=31.442 kg

ПРИЛОЖЕНИЕ 3