ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№128/2006 год.

на “Керамат” АД, гр.Каспичан, цех Дивдядово

за 2009 година

БУЛСТАТ 127023234

Адрес на предприятието:

ул. “Ал.Стамболийски” №77

гр. Каспичан

обл. Шумен

Дата: 09.03.2010 г.                                   Изп.Директор:

гр. Каспичан                                                                   /инж. Д.Данов/

Основание: Заповед № РД – 806/ 31.10.2006г. на МОСВ

| № | Съдържание: | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Списък на приложенията | 2 |
| 1. | Увод | 3 |
| 2. | Система за управление на околната среда (СУОС) | 6 |
| 2.1 | Структура и отговорности | 6 |
| 2.2 | Обучение | 6 |
| 2.3 | Обмен на информация | 8 |
| 2.4 | Управление на документи | 9 |
| 2.5 | Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия | 11 |
| 2.6 | Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации | 12 |
| 2.7 | Записи | 13 |
| 3. | Използване на ресурси | 15 |
| 3.1 | Използване на вода | 15 |
| 3.2 | Използване на енергия | 17 |
| 3.3 | Използване на суровини, спомагателни материали и горива | 18 |
| 3.4 | Съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти | 20 |
| 4. | Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда | 20 |
| 4.1 | Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR | 20 |
| 4.2 | Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух | 22 |
| 4.3 | Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води | 23 |
| 4.4 | Управление на отпадъците | 26 |
| 4.5 | Шум | 29 |
| 4.6 | Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 30 |
| 5. | Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) | 31 |
| 6. | Прекратяване работата на инсталации или части от тях | 32 |
| 7. | Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения | 32 |
| 7.1 | Аварии | 32 |
| 7.2 | Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР | 32 |

8.     Подписване на годишния доклад								32

Приложения към Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е пре-

доставено КР 128/2006г. на “Керамат”АД, гр. Каспичан, цех Дивдядово, 2009 година 33

СПИСЪК

на приложенията към Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено

КР 128/2006г. на “Керамат”АД, гр. Каспичан – цех Дивдядово

1. Приложение 1.  Копие на верифициран годишен доклад за емисии на парникови

газове на “Керамат”АД – цех Дивдядово за 2009 година.

- Увод

- Наименование на инсталацията:

Инсталация за изработване на керамични продукти(тухли) чрез изпичане в един брой тунелна пещ, с капацитет 110 t/24h

- Адрес по местонахождение на инсталацията:

9700 гр.Шумен, кв. “Дивдядово”

- Регистрационен номер на КР: № 128/2006

- Дата на подписване на КР: 14.11.2006год.

- Дата на влизане в сила на КР: 02.12.2006год.

- Оператор: “Керамат” АД, гр.Каспичан

- Адрес на оператора:  9930, гр.Каспичан, ул.”Ал.Стамболийски”

№ 77

тел.  05327/ 60 – 25 – Централа

60 – 58 – Изп.директор

факс: 05327/60 – 23; 60 – 24

е-mail: keramat@abv.bg

- Лица за контакти: инж. Даниел Данов

- Адрес на лицата за контакти:

тел.   05327/  60 – 25

факс: 05327/ 60 – 23; 60 – 58

Настоящият доклад обхваща дейностите по изпълнение на условията на КР за 2009 г.

- Описание на дейностите:

Площадката на “Керамат” АД – Каспичан, цех Дивдядово е разположена южно от едноименния квартал на гр.Шумен, в близост до ЖП линията София – Варна.

“Керамат” АД, цех Дивдядово произвежда  керамични тухли.

Основните суровини, които се използват са глина и въглищен шлам. Глината се добива от кариера “Дивдядово”, която е в непосредствена близост до производствената площадка.

Подготовката на суровините и спомагателните материали започва с процеса “дозиране”. Глината се подава за дозиране в сандъчен подавател, от който с транспортна лента се подава към колерганг за разбъркване на глиногоривката и предварително смилане. Шламът също се дозира със сандъчен подавател и се подава към колерганга.

С помощта на сандъчния подавател глината и глиногоривката се дозират и доовлажняват. След колерганга, суровината се подава за досмилане с груби и фини валци. След това суровината попада в глиномес за допълнително хомогенизиране и овлажняване. Обезвъздушаването и формуването на изделията става с помощта на вакуум филтър-преса. Формата и размерите на изделието се определят от технологичния инструмент – “мундщук”.

Формуваните керамични блокове се нареждат на сушилни вагонетки, с помощта на които се транспортират до сушилните канали за изсушаване. За сушенето се използва сушилен агент, който представлява топъл въздух. Той се получава от изгарянето на въглища в генератор за твърдо гориво и от рекуперативния въздух от пещта. Процесът на сушене трае  40 – 60 часа, в зависимост от сезона и изделието.

Изпичането е последния стадий от производството на тухли. То се осъществява в тунелна пещ. За целта изсушените тухли се изземват от сушилните вагони и се нареждат на пещни вагони по точно определен по технология начин. Вагоните по релсов път се придвижват до пещта и през определен интервал от време се вкарват за изпичане.

Като основно гориво за изпичане се използва глиногоривната смес, вложена в суровината. Тя спомага за т.нар. самоизпичане.  Процесът на изпичане трае 24 часа. Изпечените и охладени тухли се разтоварват от вагоните с помощта на мотокари, снабдени със специални разтоварващи устройства, нареждат се на палети, фолират се и се складират на площадка за готова продукция.

- Производствен капацитет на инсталацията:

Над 75 тона дневно и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 м3 и с плътност на подреждане за една пещ над 300 кг/ м3 - т.3.5 от Приложение 4 към ЗООС.

| № | Инсталации | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет, m3 | Капацитет (kg/m3) | Капацитет (t/24h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за изработване на керамични продук-ти(тухли) чрез изпичане в един брой тунелна пещ | 3.5 | 325 | 540 kg/m3 –плътност на подреждане | 110 |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

Структурата на управление на фирмата (цеха) по отношение на околната среда е регламентирана чрез въведена Система за управление на околната среда.

- РИОСВ:

РИОСВ – Шумен

9700, гр.Шумен, ул.”Съединение”  № 71, ет.3

тел.: 054 / 87 49 13

e-mail: Riosv_shn@icon.bg

- Басейнова дирекция:

Басейнова Дирекция “Черноморски район” – център Варна

9000, гр.Варна, ул.”Александър Дякович” № 33

тел.: 052 / 631 448;

e-mail: bdvarna@bsbd.org

2. Система на управление на околната среда

2.1. Структура и отговорности.

Ръководството  на “Керамат” АД - каспичан и ръководният персонал на цех Дивдядово осигуряват ресурси, необходими за въвеждане, функциониране, контрол и подобряване на системата за управление на ОС и ЗБР. Това е тяхната основна отговорност, за практическото прилагане на политиката по ОС и ЗБР, дефинирана в Пр-ИС 03.00.(”Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”). В необходимите ресурси се включват човешки ресурси с техните специфични умения, технически / технологични и финансови ресурси.

В рамките на съществуващите длъжностни характеристики, на ръководен и изпълнителски персонал, са определени персонални отговорности и правомощия по екология и здравето и безопасността при работа. Това се отнася за персонала, който управлява, изпълнява и проверява извършените работи, които са във връзка с ОС и ЗБР. За всеки ранг персонал еднозначно се определя, по отношение на неговите отговорности, пред кого трябва да се отчита. В процедурите на цех Дивдядово, както и в Наръчника по ОС и ЗБР, които са част от документацията на Интегрираната система за управление, отговорностите на съответния ръководен и изпълнителски персонал са еднозначно определени и са съобразени със структурата на управление на “Керамат” АД – каспичан.

В зависимост от конкретните отговорности и реалната ситуация, съответният персонал на цех Дивдядово текущо или периодично отчита резултатите от поверените му отговорности. Този отчет се придружава с необходимите обективни доказателства за извършваната дейност.

Конкретизиране на отговорностите по общите и конкретни цели по ОС и ЗБР, както и свързаните с тях програми за управление, се извършват чрез прилагане на Пр-СУОС 03.00 (“Общи и конкретни цели, програми за управление на околната среда”) . При провеждане на вътрешни одити, съобразно Пр-ИС 10.00 (“Вътрешен одит”), един от постоянно проверяваните въпроси е определяне на съответствието / несъответствието на дадените отговорности по ОС и ЗБР и получените резултати от тях.

Отговорностите на персонала на цех Дивдядово, свързан с продукти, услуги и дейности, имащи отношение към ОС и ЗБР, след първоначалното определяне, документиране и обявяване, периодично се преглеждат.

Определянето на отговорностите се извършва в рамките на всяко направление и самостоятелно звено от цеха, съобразени с изискванията на извършваните дейности от персонала. Водещото в тази дейност при всяко звено е продукт, процес или услуга, имащи отношение към ОС или ЗБР.

2.2.Обучение

Обучението по екология и здраве и безопасност при работа на персонала на “Керамат” АД – каспичан, цех Дивдядово обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал, съобразно структурата за управление и дефинираните отговорности при практическото прилагане на  Пр-ИС 05.00.(“Ресурси, роли, отговорности и пълномощия по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”)

Началната  професионална подготовка е процес на професионално обучение за овладяване на определени технически и специални знания, умения и навици в дадена професионална област от лица, започващи трудовата си дейност. Основен акцент се поставя на осъзнаване на тази част от работата, чието неправилно изпълнение води до значими и конкретни въздействия върху околната среда, както и до реална възможност за злополука.

Повишаването на квалификацията е процес на организирано или самостоятелно обучение за придобиване на допълнителни професионални знания, умения и навици по практикуваната професия, имащи отношение към конкретни аспекти на околната среда и свързаните с тях въздействия, както и към действителните и потенциалните последствия за здравето и безопасността при работа. Този вид обучение може да бъде:

- за приспособяване - подготвя обучавания за заемане на нова длъжност и работно място;

- за издигане - осигурява възможност на обучавания да придобие по-висока професионална квалификация;

- за опресняване и разширяване на знанията;

Подготвяните учебни програми и последващото им практическо реализиране осигуряват осъзнаване за:

- Важността за съответствието на обявената политика по ОС и ЗБР, прилаганите процедури за нейното провеждане и изискванията на ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2002.

- Значими действителни или потенциални въздействия върху ОС от продукти /дейности/ услуги в цеха и ползата за природата от подобряване работата на обучавания персонал;

- Действителни или потенциални последствия от трудовите дейности в “Керамат” АД – каспичан, цех дивдядово и ползата за здравето и безопасността при работа от подобряване работата на обучавания персонал;

- Ролята и отговорността на всеки един от обучаваните за постигане на съответствие на провежданата политика по ОС и ЗБР, прилаганите процедури за това с изискванията на ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2002, включително и изискванията към готовност за реагиране при извънредни ситуации (съобразно Пр-ИС 08.00);

- Възможните потенциални последствия, при отклонения от определените процедури за оперативно управление (съобразно Пр-СУОС 04.00 (“Контрол на операциите”).

Право да заяви своите нужди от обучение по ОС и ЗБР има целият персонал на цеха. Той оформя това с писмени и аргументирани заявки до Ръководителя на цеха.

Независимо от това, ръководният персонал на обособеното звено е длъжен да проучва необходимостта от обучение на подчинения си персонал по ОС и ЗБР. Той оформя тази необходимост със заявки до Изпълнителния директор. Заявките са в свободен текст  и  включват:

- обосноваване на необходимостта от обучение;

- участници в обучението;

- форма на обучение.

Съдействие в тази дейност оказва Представителят на ръководството на фирмата. Той също получава информация от ръководителя и началника на цеха за оформените от тях заявки за обучение.

Решението за разрешаване провеждането на обучението е на Изпълнителния директор на фирмата.

Отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и  Специалиста  по екология съвместно с ръководния персонал на цеха, заявил потребността от обучение и консултирани от Представителя на ръководството, разработват проекти на програми за обучение по ОС и ЗБР за новата календарна година. 	При подготовката на проекта за програмата, на базата на заявките се формират целевите групи за обучение, проверява се има ли съответствие на заявките с нормативната и законова основа по въпросите на ОС и ЗБР.

Годишната програма за обучение, след съгласуване с Представителя на ръководството, се представя за утвърждаване от Изпълнителния директор на фирмата. Нейното ресурсно осигуряване се включва в общото ресурсно осигуряване на дейността по обучение на фирмата.

Отдел ” Технически дейности и техническа безопасност” и Специалиста по екология имат задължението да организират изпълнението на програмата за обучение чрез избор на подходящи форми на обучение, лекторски екипи, време на провеждане, място за обучение и др.

В зависимост от конкретната ситуация или в зависимост от настъпили промени в нормативната и законова база по околната среда и здраве и безопасност при работа, както и по други обективни причини, лицата, отговорни за разработването на годишната програма за обучение могат да бъдат инициатори за включване в утвърдената програма и на допълнителни теми за обучение.

Всяко обучение се провежда на базата на заповед на Изпълнителния директор, в която са цитирани участниците, лекторския екип и изпитната комисия.

През 2009 год. поради временно прекратяване на дейността през цялата година не са провеждани обучения.

2.3.Обмен на информация

Обменът на вътрешна и външна информация, в т.ч. и за отчитане на действията на цеха по ОС и ЗБР има за цел:

- Представяне на ангажираността на ръководството с екологичните проблеми и рисковете за здравето и безопасността при работа, произтичащи от продукти/процеси/дейности в “Керамат” АД – цех дивдядово, съобразно определената политика в Пр-ИС 03.00(”Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”).

Фирмата е преминала процедура по издаване на разрешително за емисии на парникови газове, има издадено разрешително на цех Дивдядово №11/2006г и участва в схемата  за търговия с квоти  за емисии на парникови газове.

- Съответствие на поставените цели по ОС и ЗБР с провежданата политика по ОС и ЗБР и отчитане изпълнението на програми за управление на ОС и ЗБР - Пр-СУЗБР 02.00 и Пр-СУОС 03.00 (”Общи и конкретни цели, програми за управление на околната среда”).

- Решаване на конкретни проблеми и/или задачи, свързани с управлението на ОС и ЗБР.

- Информиране на заинтересовани страни, относно работата на системата за управление на ОС и ЗБР и постигнатите резултати от цеха.

- Получаване на актуална информация за интересите и изискванията на заинтересованите страни по въпросите на ОС и ЗБР.

Всички резултати от провеждания мониторинг на ОС в района на цех Дивдядово, резултатите от измервания, оценката на съответствието и проведени вътрешните одити се предават на съответния ръководен персонал за оценка на постигнатата резултатност по ОС и ЗБР.

Задължение на висшето ръководство на фирмата е създаване на условия за получаване, поддържане и развитие на двупосочен обмен на информация по провежданата от нея политика по ОС и ЗБР.

Ръководството  на “Керамат” АД - каспичан е отговорно за консултирането на персонала на цех Дивдядово за неговите права и задължения на работното място, относно ЗБР и ОС, съгласно законовите и нормативни изисквания. Консултирането се извършва чрез провеждане на специализирани обучения съгласно Пр-ИС 06.00 (”Компетентност, обучение и осъзнаване”), чрез провеждане на събрания, семинари и др., а така също и чрез провеждане на индивидуални консултации, организирани от ръководството на фирмата със специалисти в съответните области.

2.4. Управление на документи.

Управлението на документите е съществен процес в работата на СУОС. Той обхваща, както вътрешните, така и външните документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е част от провежданата политика по околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, съобразно Пр-ИС 03.00(”Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”) и съгласно изискванията на нормативните документи.

В дейността по управление на вътрешните документи задължително се спазват следните правила:

- Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на документа.

- Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на цех Дивдядово.

- Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по работни места.

- Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и с последващо утвърждаване.

- Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители.

- Поддържане на хартиен и магнитен носител (текущо и за период от време).

- Архивиране на регистриращи документи (бланки, протоколи и други формуляри), използвани като записи, съобразно изискванията на Пр-СУОС 02.00(”Аспекти на околната среда”).

В цеха се съхраняват актуалните прилагани вътрешни документи. В отдела, занимаващ се с проблемите по околна среда и ЗБР на “Керамат"АД, на магнитен носител се съхраняват всички вътрешни документи на цех Дивдядово. Списъците, с потребители на вътрешните документи, се поддържат от длъжностните лица, отговорни за тяхното разпространение и съхранение.

За идентификация на статуса във времето за документацията се ползват надписи / обозначения, оформени по подходящ начин (чрез печати, залепени табелки с надпис, чрез поставяне на постоянно заглавие в текстови файлове, подписване от длъжностни лица и др.):

- Валидна документация (списък с актуалните документи);

- Архив, срок за съхранение;

- Невалидни оригинали;

- Неконтролируемо копие;

- Други форми за обозначаване на статуса на документите.

Невалидни или остарели документи своевременно се изземват от работните места, където се употребяват, като се заменят с нови. Иззетите документи се унищожават и/или архивират.

Видовете вътрешни документи, използвани в “Керамат" АД, цех Дивдядово разпределени по нива,  са:

- Наръчник на СУОС - документ, отразяващ политиката по околната среда и условия на труд, описващ интегрираната системата за управление. Използва се като документ, в който са синтезирани изискванията на системите за управление, съгласно изискванията на ISO 14001:2004 и ОHSAS 18001:2002, въз основа на утвърдените процедури. При предоставяне на копия на Наръчника на интегрираната система извън цеха и когато не се следи за неговата актуализация, върху всяка страница се поставя надпис – “НЕКОНТРОЛИРАН ДОКУМЕНТ”, като постоянно заглавие на текстовия файл на този документ.

- Процедури – документи, описващи функциите на ИС. Разработването и оформянето се извършва в съответствие с изискванията на настоящата процедура. Разработва се на две нива – първо и второ. В процедурите от първо ниво се дава реда за изпълнение на изисквания към общата част на ИС и към двете специализирани части – СУОС и СУЗБУТ. При предоставяне на копие от документи извън цеха, при което няма да се следи за тяхната актуализация, върху всяка страница се поставя надпис – “НЕКОНТРОЛИРАН ДОКУМЕНТ”, като постоянно заглавие на текстовия файл на този документ.

- Документи, използвани за записване на данни по околната среда, определени като записи, съгласно Пр-СУОС 02.00 (”Аспекти на околната среда”).

- Програми за управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.

- Планове, свързани с управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.

Видовете външни документи, използвани в цех Дивдядово, отнасящи се до опазване на околната среда и здравословните и  безопасни условия на труд, са:

- Национални нормативни документи;

- Научно – техническа литература и справочни материали;

- Техническа документация, предоставяна от фирмите производителки на машини, съоръжения, апаратура, измервателни средства и други;

- Документация на клиенти.

- База данни с правни и други изисквания:

Документите се намират на разположение на работните места, където е необходимо.

Документите и записите с данните, представляващи фирмена тайна, както и реда за тяхното използване и съхранение, се определят със заповед на Изпълнителния директор.

Оригиналите на стари версии на процедури и подменени страници от Наръчника на СУОС се съхраняват за срок, определен от 3 години.

През 2009 год. в цех Дивдядово няма архивирани документи или подменени страници от Наръчника на СУОС.

Документите с външен произход са идентифицирани и тяхното разпространение се управлява. Длъжностните лица, от отдел “Техническа експлоатация ” и Специалиста по екология са отговорни за тяхното разпространение и съхранение. Не се допуска използването на невалидни документи.

2.5. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Един път в годината, съобразно Пр-СУОС 02.00(”Аспекти на околната среда”), се прави преоценка на аспектите на околната среда. Паралелно на това се извършва и оценка на съответствието им спрямо изискванията на действащото законодателство.

При всяка промяна в националното законодателство по околна среда, касаещо работата на “Керамат” АД – цех Дивдядово, също се прави  оценка за възможностите за съответствие спрямо новите законови изисквания. По аналогичен начин стои въпросът и при промяна на изискванията в националната или международна стандартизация по околна среда, както по оценка на съответствието спрямо допълнително поети от фирмата ангажименти по околната среда. Практическата работа по актуализация на външните нормативни документи са разгледани в Пр-ИС 04.00(”Законови и други изисквания”).

Проблемите в ““КЕРАМАТ”АД, цех Дивдядово се формират от следните източници:

- Доклади от вътрешни одити – Пр-ИС 10.00;

- Заключения от прегледи от висшето ръководство;

- Протоколи, сигнали и други формуляри за констатирани несъответствия по отношение на околната среда или здравето и безопасността при работа – Пр-ИС 05.00, Пр-СУЗБР 04.00;

- Изисквания, произтичащи от външните нормативни документи, съобразно Пр-ИС 04.00

- Информация от заинтересовани страни;

- Данни за получени несъответствия при въздействията върху ОС в резултат на дейности, продукти и услуги;

- Данни за злополуки, инциденти и несъответствия по отношение на ЗБР;

- Резултати от анализ на информация при оперативно управление на процеси, както и получени от прилагането на действия при извънредни ситуации и инциденти и способност за реагиране при тях, съобразно Пр-ИС 08.00.

Решаването на проблемите обхваща:

- Констатиране на несъответствието;

- Проучване на причините за несъответствия;

- Оценяване необходимостта от предприемане на действия, за да не се повтаря несъответствието;

- Определяне и въвеждане на необходимите действия за отстраняване на причините за несъответствия;

- Записване на резултатите от предприетите действия;

- Прилагане на подходящи мероприятия за предотвратяване на повторение на проблемите, в т.ч. и подходящо ново или опреснително обучение;

- Извършване на преглед на предприетите коригиращи действия.

При прилагане на коригиращо / превантивно действие, имащо отношение към работата на система за управление на ОС и ЗБР, се правят промени в конкретни процедури, както и актуализация в Наръчника на системата за управление.

Координацията, наблюдението и контрола по документирането на коригиращите и превантивни действия, се извършва от Представителя на ръководството на «Керамат» АД, Отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и Специалиста по екология на фирмата. Основните звена на “Керамат”АД, в рамките на своята компетентност, участват в прилагането на действията, документирането им,  в т.ч. и при провеждането на анализи за ефекта от тях в цех Дивдядово.

При дефиниране на всяко коригиращо / превантивно действие, съответното длъжностно лице от ръководния персонал извършва оценка на значението от неговото прилагане. Значението на един проблем, който оказва влияние върху продукти, дейности и процеси се оценява в смисъл на потенциалния му ефект върху такива аспекти, като: въздействие върху ОС, здравето и сигурността на персонала, финансови разходи, разходи за околна среда, разходи за здравето и безопасността при работа, експлоатационни характеристики, задоволяване изискванията на заинтересованите страни и др. Предприеманите коригиращи и превантивни действия трябва да са съобразени с важността на проблемите и съизмерими с очакваното въздействие върху ОС и ЗБР.

Забелязаните във всекидневната работа, от оперативния персонал, несъответствия по ОС и ЗБР, се документират заедно с оперативната информация в съответните дневници,  изисквани от Наредбата за техническа експлоатация,  както и в други нормативни документи по ОС и ЗБР, от отговорни лица от персонала. Дневниците ежедневно се проверяват от Ръководния персонал на цеха, който на основа записите в дневниците взема решения за провеждане на коригиращи / превантивни действия.

Листът за коригиращи и превантивни действия се води и съхранява от ръководителя на цеха, където е забелязано несъответствието и е предприето коригиращото / превантивното действие.

2.6.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Специално, за действия по предотвратяването на последствията от крупни производствени аварии и стихийни бедствия, в цеха е налице списък с имената и телефонните номера на лицата, имащи ключова важност. Съставът на членовете, както и задачите за изпълнение се определят със заповед на Изпълнителния директор.

На базата на натрупания опит в дейностите при минали инциденти и извънредни ситуации, при управление на околната среда и поддържане на условия за безопасност и здраве при работа, ръководният персонал на цеха определя възможностите от възникване на инциденти и извънредни ситуации за:

- Работно място.

- Процес.

- Продукт.

Съдействие на ръководния персонал при определяне на потенциалните инциденти и извънредни ситуации ще оказва отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и Специалиста по екология на фирмата.

При представяне на вероятността от възникване на инцидент и извънредна ситуация се прави диференциране на обхвата – за околната среда и / или за здравето и безопасността. За целта информацията се представя в свободна форма за възможните инциденти / извънредни ситуации, тяхната степен на въздействие върху ОС, възможните заболявания, наранявания и / или смърт на персонала, вероятния обхват и продължителност на проявление и друга подходяща информация.

Периодично, но не по-малко от един път в годината вероятността от възникване на инциденти и извънредни ситуации се преглежда и актуализира. Резултатите се съхраняват при ръководителя на цеха. Пълен комплект от документацията за оценката на вероятността от възникване на инцидент / извънредна ситуация се съхранява в отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и при Специалиста по екология. Работата се контролира от Представителя на ръководството.

Заделянето на ресурси във връзка с подобрения, се извършва при прилагане изискванията на Пр-ИС 03.00(“Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”).

Разработват се процедури за действия при възникване на инциденти и извънредни ситуации и програми за тяхното предотвратяване.

Един път годишно, а при необходимост и по-често, в зависимост от конкретната ситуация  по решение на Изпълнителния директор, Представителя на ръководството и Ръководителят на цех Дивдядово, организират заседание на Постоянно действащата група за провеждане на прегледи за готовност за реагиране при извънредни ситуации. При подготовката и провеждането на конкретен преглед се включва ръководния персонал на цеха. Ръководният персонал съгласува предварителната програма, изключвайки времето и мястото.

Резултати от прегледа се оформят в доклад до Изпълнителния Директор. Той се подписва от Представителя на ръководството и длъжностните лица от ръководния персонал, взели участие в прегледите. В доклада се описват крайните резултати и се дава оценка за готовността за реагиране на персонала. На тази база се дават и препоръки за подобрения.

При реални действия при инцидент и извънредна ситуация, след овладяване на положението и ликвидиране на последиците, се прави анализ на способността за адекватно реагиране от страна на персонала. Анализът се извършва от комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор и се докладва на заседание,  ръководено от Изпълнителния директор или Представителя на ръководството. На заседанието присъствува и разширен състав от персонала (ръководен, изпълнителски), участвал в овладяване на извънредната ситуация.

През 2009г. на територията на цех Дивдядово не са регистрирани аварийни ситуации и производствени аварии водещи до нарушаване на установените с настоящото КР норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

2.7. Записи

Записите в “Керамат” АД – цех дивдядово се създават и поддържат, за да послужат като доказателство, както за съответствие с изискванията на законовите и нормативните разпоредби, така и за ефективното действие на интегрираната система за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа.

Записите са четливи, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е идентифицирано.

Разпространението на документите със записи от интегрираната система се извършва съобразно конкретни изисквания на процедурите от интегрираната система. Броят на екземплярите, издавани за конкретни потребители, се определя от съдържанието на съответния документ (бланка, протокол, сертификат или друг формуляр). В “Керамат” АД – цех Дивдядово,  по този въпрос са валидни следните правила:

- Дневници със записи по околната среда и здравето и безопасността при работа се водят в един екземпляр;

- Формулярите се попълват в брой, необходим за заинтересованите от информацията направления (сектори), отдели или длъжностни лица;

Формулярите, за които се преценява, че трябва да бъдат като контролирани копия, допълнително се допълва на ръка информация за издадените екземпляри и пореден номер на контролирания екземпляр.

Архивирането на записите на хартиен / магнитен носител  се осъществява от Техническия архив на фирмата, след тяхното предаване от лицето,  което ги е създало. При архивиране на записи, поддържани на магнитен / оптичен носител се прилагат правилата за работа с компютърни технологии.

В рамките на цеха се използват различни видове документи за регистрация на информация по околната среда и здравето и безопасността при работа. Техните конкретни форми са дадени в процедурите и работните инструкции от ИС, както и в други външни документи, съобразно Пр-ИС 01.00.(“Управление на документите”). Документите, регистриращи данни по отношение на системата за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа, обхващат дейности като:

- Прегледи на интегрираната система, извършвани от висшето ръководство;

- вътрешни одити, съобразно Пр-ИС 10.00;

- Несъответствия, коригиращи и превантивни действия, съобразно Пр-ИС 09.00;

- Планиране на дейностите, съобразно Пр-СУОС 01.00;

- Създаване и поддържане на програми за управление, съобразно Пр-СУОС 03.00;

- Контрол на операциите, съобразно Пр-СУОС 04.00;

- Готовност и реагиране при извънредни ситуации, съобразно Пр-ИС 08.00;

- Обучение, съобразно Пр-ИС 06.00;

- Идентифициране на аспектите на околната среда, съобразно Пр-СУОС 02.00 ;

- Измерване, наблюдение и мониторинг на процесите, свързани с околната среда и здравето и безопасността при работа, съобразно Пр-СУОС 05.00;

- Оценяване на съответствието, съобразно Пр-СУОС 06.00.

Решение за определяне на документите, квалифицирани като записи, взема Ръководният персонал на цеха, а отговорен, за осъществяването на тази дейност, е целият персонал на фирмата.

3. Използване на ресурси

Изходни данни за определяне на ефективността от използване на ресурси е работата на инсталацията през годината и резултатите от дейността. Поради криза на пазара на строителни продукти в национален мащаб и в частност затруднение в реализацията на тухли за строителството през 2008 и 2009г., Инсталацията не е работила през цялата 2009г.

Работата на инсталацията е прекратена на 23.12.2008г., за което на основание Условие 16.3.от КР 128/2006г. е уведомена РИОСВ – Шумен с писмо изх.№ 745/20.12.2008г и е представен План за временно прекратяване на дейностите на площадката и видовете ремонтни работи по време на престоя. По план се предвиждаше работата на Инсталацията да бъде възстановена на 01.03.2009г., но поради задълбочаване на кризата, временното прекратяване на дейността е продължено. С писмо изх.№ 745/28.09.2009г. отново е уведомена РИОСВ – Шумен за удължаване срока на временно прекратяване на дейността на площадка Дивдядово до 30.03.2010 г.

До края на 2009 г. работата на площадката не е подновявана. Извършвана е единствено охрана на обекта. В таблицата по долу са дадени основни показатели за 2009г.

| Производство и разход на суровини, горива и енергия за цех ДИВДЯДОВО, 2009 година |
| --- |
| Месец | Произв. продукция | ГОРИВА, t | ГЛИНА, тона | ВОДА, м.куб. | ЕЛ., |
|  | Вид | Брой | Тона | въглища | шлам |  | от собствен водоизточник | от ВиК | MWh |
|  |  |  |  | кафяви | черни (внос) |  |  | Общо | за произв. | за охлажд. | за пром. |  |  |
| I | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0,000 |
| II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 0,000 |
| III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0,000 |
| IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 0,000 |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,000 |
| VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,000 |
| VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,000 |
| VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,000 |
| IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,000 |
| X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,000 |
| XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,000 |
| XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,000 |
| Общо: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0,000 |

3.1. Използване на вода

Използването на вода (производствена и питейно-битова) на площадка Дивдядово, става съгласно изискванията на Закона за водите и спазване на условията в него.

Използването на вода за производствени нужди (вкл. охлаждане) става от микроязовир, за което има издадено Разрешително за водоползване от МОСВ, Басейнова дирекция “Черноморски район” – гр.Варна  № 200 354 / 07.11.2005 г. и изменение на разрешително за водовземане №200 354 / 08.11.2007г. Една част от нея се използва за достигане и поддържане на кариерна влажност, допълване междинния резервоар на затворения оборотен цикъл за охлаждане на вакуум-помпата и за навлажняване на суровината в процеса на подготовката й за пресоване.

Използването на вода за питейно-битови нужди става на база актуален договор за водоснабдяване с “В и К –  Шумен” ООД   №  25 / 25.03.2008 год.

Съгласно условие 8.1.2. от КР не трябва да  се превишават количествата използвана вода за производствени нужди (вкл. охлаждане), от посочените в Таблица 8.1.2

Таблица 8.1.2

| Инсталация | Количество свежа вода, m3/t | Количество свежа вода, m3/у |
| --- | --- | --- |
| Инсталация за изработване на керамични продукти (тухли) чрез изпичане в един брой тунелна пещ | 0,179 | 16 665 |

Количеството използвана вода за производствени нужди (вкл. охлаждане) от микроязовира се отчита ежемесечно чрез измервателни устройства, обозначени в Приложения  ІІ.4.1.1 и  ІІ.4.1.2-1 от Заявлението за издаване на КР.

В таблицата по-долу е посочено реално употребеното количество вода за производствени нужди. Поради временно прекратена дейност на площадката през цялата 2009г. няма произведена готова продукция. Не е работено и на кариерата за добив на глина.

| Година | Източник | Количество свежа вода за производствени нужди, м3 | Количество свежа вода за охлаждане, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Микроязовир | 0 | 0 |

Използването на вода за  2009 год. се докладва в Таблица 3.1.

Таблица  3.1.

| Източник на вода | Годишно количество, Съгласно разрешително за водовземане, m3/у | Количество за единица продукт, съгласно КР m3/t | Използвано годишно количество m3/у | Използвано количество за единица продукт m3/t | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микроязовир 2009г. | 16 665 | 0,179 | 0 | 0,0 | Да |

Поради липса на консумация на вода за промишлени нужди за 2009 г. не е направена оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на КР разходни норми.

Във връзка с изпълнение на Условие 8.1.3. през 2009 год. не са извършвани проверки на съоръженията, изграждащи затворения оборотен цикъл на вакуум-помпата, тъй като при спиране на инсталацията през 2008г. оборотния цикъл е източен и резервната вакуум помпа, работеща на воден пръстен е консервирана. Основната вакуум помпа, работеща на маслен флуид също е ревизирана и консервирана през 2008г.

В изпълнение на Условие 8.1.4. през 2009 год. не са извършвани проверки на водопроводната мрежа в цех Дивдядово.

Обобщение:

- брой извършени проверки: 0

- брой установени несъответствия: 0

- причини за несъответствията: 0

- предприети коригиращи действия: 0

3.2. Използване на енергия

При измерването на количествата използвана електроенергия се спазват както разпоредбите на действащото законодателство, така също и изискванията на ПР-СУОС 05.00. “Мониторинг и измерване”.

Измерването на използваната електроенергия за производствени нужди за площадката се извършва съгласно РИ СУОС 05.02.01-2007/Д и “Методика за изчисляване на консумираната електроенергия от инсталацията в “Керамат” АД, цех Дивдядово, посредством следните измервателни устройства:

- Тройно тарифен електромер тип МТ 830 “Искра” Словения – фабр. № 35590882 – обща изразходвана електроенергия;

Съгласно Методика за определяне на процесите, основен консуматор на електроенергия от инсталацията по Условие 2, за основен консуматор е определен участък ФОРМОВАНЕ.

Разработена е и се прилага РИ-СУОС 06.02.01/Д, която определя реда и начина за оценка на съответствието на документираните количества консумирана електроенергия с количествата, разрешени в КР, установяване на причините за евентуалните документирани несъответствия, предприетите коригиращи действия и тяхното документиране.

Съгласно издаденото КР на “Керамат” АД, цех Дивдядово  №128/2006, общото количество консумирана електроенергия, използвана за производствена дейност, не трябва да надвишава следните количества:

| Наименование на инсталацията | Консумация на електроенергия, MWh/t |
| --- | --- |
| Инсталация за изработване на керамични продукти(тухли) чрез изпичане в един брой тунелна пещ | 0,042 |

Няма консумация на електроенергия на инсталацията по Условие 2 за 2009 г. поради временно прекратяване дейността на площадката. Електроенергия се използва само за осъществяване на охраната на обекта.

Консумацията на енергия за Инсталацията по Условие 2 се докладва в таблица 3.2.

Таблица 3.2.

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР, MWh/t | Използвано количество за единица продукт, MWh/t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 г. | 0.042 | 0.0 | Да |

Разработена е и се прилага  РИ-СУОС 04.02.01/Д, която определя реда и начина за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване, основен консуматор на електроенергия в Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли и да документира резултатите от изпълнението й.

Въведени са дневници за ежемесечно отчитане на електроенергията по монтирания електромер от 05.12.2006 год. По този начин стриктното  прилагане на РИ СУОС 05.02.01-2007/Д (“Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата електроенергия”) води до по-коректно изчисляване на електроенергията за производствени нужди.

През отчетната 2009г. не са правени проверки за състоянието на електропреобразувателните съоръжения. Електрозахранването към машинното отделение е изключено централно от подстанцията при прекратяване на работата още на 23.12.2008г. Оставено е захранване единствено за работата на охранителните системи и осветление на охраняваните обекти.

Обобщение:

- брой извършени проверки: 0

- брой установени несъответствия: 0

- причини за несъответствията: 0

- предприети коригиращи действия: 0

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Във връзка с използваните количества суровини, спомагателни материали и горива при работа на инсталацията по Условие 2, “Керамат” АД, цех Дивдядово има разработени  работни инструкции към условията от КР (РИ-СУОС 05.03.01/Д и РИ-СУОС 06.03.01/Д).

Тези инструкции задължително определят реда и начина за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и горива; определят реда и начина за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и горива с експлоатационните изисквания.

Използването на суровини, спомагателни материали и горива са отразени в Приложение 2 към Ри-СУОС – 05.03/2-1/Д и Таблици 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3. на база произведена продукция за 2009г. В случая за цялата 2009г. няма произведена продукция, тъй като инсталацията не е работила.

Индекс на документа								ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Ри-СУОС-05.03/2-1

ГОДИШЕН РАЗХОД НА СУРОВИНИ И ГОРИВА

ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕДИНИЦА ПРОДУКТ (t) В “КЕРАМАТ” АД,

ЦЕХ ДИВДЯДОВО

| Година | № по ред | Суровина / гориво | Консумация, т. | Производство, т | Разход т./год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 1. | Глина | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. | Въглища внос /за пещта/ | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. | Въглища български за глиногоривка | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. | Въглищен шлам в глиногоривка | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.3.1.

| Год. | Суровини | Годишно количество, съгласно КР [t/y] | Количество за единица продукт, съгласно КР [t/t продукт] | Употребено годишно количество [t] | Количество за единица продукт [t/t продукт] | Съответствие, Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Глина(сухо вещество) | 42 900 | 1,3 | 0 | 0 | Да |
|  | Въглищен шлам | 1 749 | 0,053 | 0 | 0,0 | Да |

Таблица 3.3.2

| Год. | Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР [t/y] | Количество за единица продукт, съгласно КР [t/t продукт] | Употребено годишно количество [t] | Количество за единица продукт [t/t продукт] | Съответствие Да / Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | няма | - | - | - | - | - |

Таблица 3.3.3

| Год. | Горива | Годишно количество, съгласно КР [t/y] | Количество за единица продукт, съгласно КР [t/t продукт] | Употребено годишно количество [t] | Количество за единица продукт [t/t продукт] | Съответствие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Въглища | 3 168 | 0,096 | 0 | 0 | Да |
|  | Въглищен шлам | 5 271 | 0,053 | 0 | 0 | Да |

Поради нулеви стойности за разход на суровини и горива за 2009г. не са направени ежемесечни оценки на съответствието на консумираните суровини и горива.

Въпреки това остава проблем заложения в КР нисък разходен коефициент за въглищен шлам 0,106 т/т продукт (за сравнение за цех Каспичан той е 0,252 т/т продукт).

И през 2009г. продължи кореспонденцията с МОСВ за влизане в процедура за промяна на КР 128/2006г. във връзка с искане за коригиране разхода на вода и разхода на въглищен шлам за производство на единица продукция.

С писмо изх.№ 678 / 05.11.2008г до Министъра на МОСВ ( с копие до РИОСВ-Шумен) сме представили информация за разрешаване на планирана промяна на КР 128/2006г. на основание чл.124, ал.3, т2 от ЗООС, като сме поискали корекции на разходните коефициенти.

В хода на дискусиите с писмо изх.№ 667/17.07.2009г. и писмо изх.№ 787/21.10.2009г. до МОСВ беше внесена необходимата информация за откриване на процедура по преразглеждане на КР. С писмо на МОСВ изх.№ 26-00-3771/26.11.2009г. бяхме уведомени за решението за предоставяне на цялата налична документация във връзка с предложените и дискутирани промени на ИАОС, която ще започне процедурата по преразглеждане и актуализиране на КР.

С наше писмо, изх. № 822/08.12.2009г. до МОСВ (с копие и до РИОСВ-Шумен) сме поискали временно да не се открива такава процедура, поради продължаващо временно прекратяване на дейността и оставане на възможността това да стане при по-ясни перспективи за възобновяване производствената дейност на инсталацията на цех Дивдядово.

Обобщение:

- брой извършени проверки: 0

- брой установени несъответствия: 0

- причини за несъответствията: 0

- предприети коригиращи действия: 0

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти

Разработена е РИ-СУОС 06.04.01-2007/Д (“Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и горива”) и е въведен Дневник съгласно изискванията, определени в Условие 8.3.4.3. и Условие 13.5. от КР  № 128/2006. Инструкцията е задължителна за изпълнение от персонала на цеха, където са разположени и са в експлоатация съоръжения и площадки за съхранение на суровини и горива.

През 2009 год. е извършена 1 (една) проверка на откритите площадки за съхранение на глина, въглищен шлам и въглища по Условие 8.3.4.3. Проверката е направена във връзка с решение за продължаване временното прекратяване на дейността за по-дълъг период, поради настъпилата криза с реализацията на готовата продукция. За проверката е съставенпротокол:

- Протокол № 1 / 15.04.2009г. за проверка на площадки за съхранение на суровини и горива. С протокола е установено наличие на въглища и въглищен шлам на площадките за временно съхранение в значително количество. Взето е решение горивата да се прехвърлят за оползотворяване на площадка Каспичан.

При направената проверка в счетоводството е установено, че през м. юни 2009г. от площадка Дивдядово е прехвърлен около 513 тона въглищен шлам, произход Мина Твърдица, а през м. юли 2009г. са прехвърлени 83 тона въглища, черни вносни. С направеното е намалена възможността за замърсяване на почвите и подземните води от замърсяване.

В потвърждение на това е и констатацията на експерти от РИОСВ-Шумен в Протокол от проверка № МС №18/24.09.2009г. ...”На площадката се сърраняват около 10 тона въглища от Мина “Черно море”. Няма налично количество въглищен шлам, не се съхранява дизелово гориво... Взети са мерки за недопускане на замърсяване на почви и подземни води от съхраняваните на площадката суровини и горива”.

Не са констатирани несъответствия с изискванията по КР.

Обобщение:

- брой извършени проверки: 1

- брой установени несъответствия: 0

- причини за несъответствията: 0

- предприети коригиращи действия: 0

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR.

В Таблица 1 са дадени веществата – замърсители, контролирани по Комплексно разрешително № 128/2006г и издадено Разрешително за емисии на парникови газове  № 11 / 2009г на МОСВ.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производ-ство, обра-ботка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1в) | в почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год | Kg/год | Kg/год. | Kg/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) |  (0 c/)1 |  |  |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) |  (0 c/)1 |  |  |  |  |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | – (0 c/)2 | - | - | - |  |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) |  (0 c/)1 |  |  |  |  |
| 8 # |  | Азотни оксиди (NOx / NO2) |  (0 c/)1 | - | - | - | - |
| 11 # |  | Серни оксиди (SOx /SO2) |  (0 c/)1 | - | - | - | - |
| 12 # |  | Общ азот | - |  (Н.н.) | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
| 23 # | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) |  (0 e/)3 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) |  (0 c/)1 |  |  |  |  |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (нефтопродукти) |  |  (Н.н.) |  |  |  |
| 80 # |  | Хлор и неор-ганични съединения (като HCl) |  (0e/)3 | - | - | - | 10 000 |
| 84 # |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) |  (0e/)3 | - | - | - | 10 000 |
| 86# |  | Фини прахо-ви частици < 10 µm (PM 10) |  (0 c/)1 | - | - | - | - |

Н.н – не са налични данни, поради липса на мониторинг на отпадни води през 2009г.

1 – Данните са изчислени по Методика за изчисляване по балансови методики. Поради нулеви стойности на резултати от дейността и липса на мониторинг за 2009г. емисиите на замърсители също са нулеви. Затова не са представени в приложението изчисления по Методиката.

2 – Данните за СО2 са от верифицирания доклад за емисии на парникови газове за 2009г. (Приложение 1).

3 – Не е осъществяван мониторинг за 2009г., поради временно прекратена работа на цялата площадка и наличие на обстоятелства по Условие 9.5.1.5. Стойностите са определени на база експертна оценка от данните за мониторинга през предходните 2 години.

Заключение: Не се наблюдават превишения на емисионните прагове.

Коментар: Поради временно прекратена работа на цялата площадка през цялата 2009г., не са правени изчисления на емитирани замърсители в атмосферния въздух и в отпадните води, съгласно утвърдената Методика за изчисляване по балансови методики. Изчисления и доклад е правен само за емисии на парникови газове за инсталацията, тъй като това задължение произтича от издаденото разрешително и разпоредбите на Националния план за разпределение на квоти (НПРК), раздел Политика на вътрешния пазар. Докладът е изготвен, верифициран и представен в ИАОС.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

4.2.1. Съгласно действащите Комплексни разрешителни на трите подобекта на «Керамат» АД, операторът извършва СПИ, съгласно приложените в КР таблици. За трите цеха на фирмата, честотата на измерване е определена на : веднъж годишно.

През 2009г емисионни измервания, съгласно изискванията на Наредба № 6 /26.03.1999 год. на МОСВ, на неподвижните източници на емисии в цех Дивдядово, не са правени, поради временно прекратена дейност на площадката.

4.2.2. Прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката.

През 2009 г. не са постъпвали жалби или оплаквания от граждани и съседни фирми за интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на площадката, тъй като дейност на площадката не е имало. Разработена е и се прилага Ри – СУОС 04.06.01/Д за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

За ограничаване неорганизираните емисии на прах се прилагат заложените мерки от действащата работна инструкция към КР (Ри – СУОС 06.06.01/Д). През 2009 г. не са правени нарочни проверки, поради временно прекратяване дейността на площадката. За ограничаване на неорганизираните емисии на прах са взети мерки за намаляване на наличните на откритите площадки суровини и горива. Тези мерки са описани в протоколите по т. 3.4.

Технологията за производство в “Керамат” АД, цех Ветрище не изисква използване на летливи органични съединения.

Обобщение:

- брой извършени проверки: 0

- брой установени несъответствия: 0

- причини за несъответствията: 0

- предприети коригиращи действия: 0

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

Във връзка с условията в КР са разработени Работни инструкции от СУОС, свързани с:

    - Контрол на пречиствателните съоръжения (Ри-СУОС 04.07.01/Д; Ри-СУОС 04.08.01/Д);

През 2009г. на територията на площадка Дивдядово не са правени вътрешни проверки на Пречиствателно съоръжение – водосборник-утаител на кариерни дъждовни води и Пречиствателното съоръжение – двукамерен водоплътен утаител на битово-фекалната канализация.

    - Проверка и поддръжка на канализационната система (Ри-СУОС 04.09.01/Д)

През 2009 г. на територията на площадка Дивдядово не са правени планирани проверки по работата на канализационната система, поради прекратена за цялата година производствена дейност.

Канализационната система за производствени и дъждовни води поема единствено дъждовните води. В резултат на това не са настъпили за периода аварийни ситуации в смесената канализация за производствени и дъждовни води.

В канализационната система за битово-фекални води попадат само водите от баните и тоалетните в цеха, а те през периода не са работили. Канализационната система е подземна, сравнително къса и не могат да попаднат дъждовни води в нея.

Въведени са дневници, в които се отразяват резултатите от собстнените проверки. Документират се и се съхраняват протоколите от направените проверки. Констатираните несъответствия се коригират.

Обобщение:

- брой извършени проверки на пречиствателното

оборудване и канализационната мрежа : 0

- брой установени несъответствия: 0

- причини за несъответствията: 0

- предприети коригиращи действия: 0

    - Емисии в отпадъчните води (Ри-СУОС 04.12.01/Д);

Поради временно прекратяване на дейността на площадката не е извършван мониторинг на отпадните води. Може да се отчете само тяхното количество, формирано от дъждовните води по монтираното разходомерно устройство, отчитащо количеството на водите на смесен поток – производствени, охлаждащи, дъждовни и битово-фекални, зауствани във воден обект – р. Голяма Камчия. Има известно количество консумирана питейна вода, отчетено по фактури и приемаме условно, че цялото количество се е превърнало в отпадни води.

В Таблиците 3 са посочени параметрите и емисионните ограничения в отпадните води на цех Дивдядово.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово- фекални и / или дъждовни) във водни обекти.

Таблица 3.1.  Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи и дъждовни) зауствани в ТЗ № 1 – р. Голяма Камчия, ІІ-ра категория водоприемник.

2009 година

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг* | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ ден m3/ час m3/ год. | 29,5 7,8 3450 | 3,3 1,5 1000 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| рН | pH единици | 6,5 – 8,5 | Н.н. | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 30 | Н.н. | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | Н.н. | Веднъж на 3 месеца | Да |

Таблица 3.2. Емисии в отпадъчни (битово-фекални) води, зауствани в ТЗ № 1 във водоприемник – р. Голяма Камчия ІІ-ра категория.

2009 година

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг* | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ ден m3/ час m3/ год. | 29,5 7,8 3450 | 0,37 0.18 110 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| рН | pH единици | 6,5 – 8,5 | Н.н. | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 30 | Н.н. | Веднъж на 3 месеца | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 70 | Н.н. | Веднъж на 3 месеца | Не |
| БПК | mg/dm3 | 15 | Н.н. | Веднъж на 3 месеца | Не |
| Органичен азот | mg/dm3 | 5 | Н.н. | Веднъж на 3 месеца | Да |

Н.н. – не са налични данни поради липса на мониторинг.

Обобщение:

- брой емисионни измервания от собствен мониторинг: 0

- брой установени несъответствия: 0

- причини за несъответствията: 0

- предприети коригиращи действия: 0

* Коментар:

Формираните отпадъчни води са главно от дъждовни води и вода за питейно-битови нужди. Количествата съответстват на данните в подадените Информационни карти на обекти емитери на отпадни води, зауствани във водни обекти за 2009г. Количеството вода за питейно-битови нужди е равно на отчетената консумация по фактури от ВиК. Водата за питейно-битови нужди е консумирана на площадката по време на престоя на инсталацията от дежурните по охрана на обекта. Количеството дъждовни води е определено на база средногодишното количество на валежите в района. В таблицата по-долу е дадена част от информацията включена в Информационните карти, касаеща количествата на заустени отпадни води на площадка цех Дивдядово за 2009г.

| Подадени данни в Информационни карти на обекти емитери на отпадни води, зауствани във водни обекти за 2009 година |
| --- |
| Площадка | Работни дни за отчет-ната година | Водна маса от собств. водоизт., хил.м. куб/г. | Вода за питейно-битови нужди, хил.м. куб. | Точка на зауства-не | Пункт за контрол | Заустени води | Канализационна мрежа |
|  |  |  |  |  |  | вид | Количе-ство, хил.м. куб. | Пречиств. съор. | Тип и начин на пречист-ване | Третиране на утайки,т/г. |
| Дивдя- дово | 0 | 0 | 0,11 | р. Голяма Камчия | Т.З.№1 Смесен поток преди заустване | БФВ | 0,11 | 2-кам. водопл. утаител | ЛПС - мех.;биол. | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  | Дъж-довни | 1,0 | Водосборник- утаител | ЛПС - механично |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |

От таблицата се вижда, че основното количество отпадни води са дъждовните от неработеща кариера и покрива на производствения корпус, зауствани в смесен поток. Делът на производствените води е нулев, тъй като не е работил участък формоване и вакуум помпата към вакуум пресата, производствени води не са формирани. Така в Т.З.№1 се вливат само дъждовните и битови води от баните.

Монтираното разходомерно устройство за отчитане количеството на заустване на смесения поток води (БФК и производствени и дъждовни) в открит канал, отвеждащ водите към р. Голяма Камчия, не е следено по месеци и показанията му в края на отчетната година не са взети под внимание.

В Таблица 3.3. са посочени емисиите на замърсители в отпадъчните производствени

води, изразени като килограма за година, които се докладват в рамките на ЕРИПЗ.

Емисиите на замърсители в отпадъчните производствени води, които се докладват в рамките на ЕРИПЗ, обект на емисиионен мониторинг в КР 128/2006г.  са емисиите на общ азот и общ органичен въглерод (като общ въглерод или ХПК/3)

В таблицата са докладвани и емисиите на неразтворени вещества и нефтопродукти, изразени като килограм на година, във връзка с изпълнение на Условие  10.4.9. от КР 128/2006г.

Таблица 3.3.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисии, докладвани в Таблица 1 – общ азот | Kg/y | - | Н.н. | Веднъж на 3 месеца |  |
| Емисии, докладвани в Таблица 1 и по Условие 10.4.9.– общ орг. въглерод (нефтопродукти) | Kg/y | - | Н.н. | Веднъж на 3 месеца |  |
| Емисии, докладвани по Условие 10.4.9. – неразтворени вещества | Kg/y | - | Н.н. | Веднъж на 3 месеца |  |

Н.н. – данни не са налични.

Поради липса на собствен мониторинг за 2009г., таблицата е с неопределени стойности за резултати от мониторинг.

4.4.Управление на отпадъците

4.4.1. Отпадъци предадени за обезвреждане/ оползотворяване извън площадката.

Съгласно издаденото “Комплексно Разрешително на “Керамат” АД – площадка «Дивдядово» № 128/2006” и “Програма за управление на отпадъците”, отпадъците, генерирани на площадка Дивдядово, се разрешава да бъдат предавани за оползотворяване, преработване и рециклиране,  единствено на лица и фирми, притежаващи разрешение по чл. 37  от ЗУО.

«Керамат» АД има сключени договори с фирми, притежаващи необходимите лицензи и документи съгласно нормативните изисквания:

- Договор №LL-2009-094 от 07.07.2009 г. с фирма “БАЛБОК- ИНЖЕНЕРИНГ”АД гр.София.- за отпадък с код 20 01 21*(флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак);

- Договор с фирма ЕТ “Свилен Стоянов” гр. Шумен от 01.02.2009 г.- за отпадък с код 16 06 01* (оловни акумулаторни батерии);

- Договор с фирма « АЛ и КО» гр.Шумен от 02.02.2009г. – за отпадък с код 15 01 10*  (метални употребявани варели от масла);

- Договор с фирма «АЛ и КО» гр.Шумен от 06.02.2009г. – за отпадък 13 02 05*(нехлорирани моторни и смазочни масла за зъбни предавки на минерална основа);

- Договор с фирма «МЕТАТЕХ» ООД гр. Шумен – за отпадък 16 01 17 (отпадъци от черни метали);

- Рамков договор с фирма «ЕВРО-МЕТАЛ»ООД гр. Шумен от 09.01.2009г. – за отпадък 16 01 17 (отпадъци от черни метали);

- Договор с фирма “ПРИМЕКС” ЕООД гр.Шумен от 06.02.2009г. – за отпадък 16 01 03 (излезли от употреба гуми);

- Анекс от 01.01.2009г. към Договор Д 3415-К-01/01.02.2008г. за поемане на задължение по оползотворяване на отпадъците от опаковки, сключен с “ЕКОБУЛПАК”АД, гр. София – за отпадък ПВС фолио.

- Договор с фирма «Титан-БКС» ООД гр.Шумен – за отпадък 20 03 01 (смесени битови отпадъци).

Фирмата все още среща трудности с управлението на отпадък 15 01 01 (хартиени и картонени опаковки). Хартиените шпули от ПВЦ фолио съдържат лепило, което не позволява отпадъка да се класифицира като хартиен. Търси се алтернативно разрешаване на проблема.

През 2009г. фирма «Керамат»АД, от площадката си цех «Дивдядово», не е предавала отпадъци за обезвреждане/ оползотворяване извън площадката.

4.4.2. Образуване на отпадъци.

4.4.2.1. Производствени отпадъци образувани пряко при производствения процес от Инсталацията по Условие2.

В Таблица 4  е представена информация за количеството образувани на площадката отпадъци за 2009 г.,формирани пряко от производствения процес, временното съхранение, транспортирането и съответствието им по условията в КР.

Произведена готова продукция за 2009г. – 0 т. Работа на инсталацията – не работила през отчетния период.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхране-ние на площадка-та /№ на площад-ката/ | Транспор-тиране - собствен транспорт / външна фирма | Съот-ветст-вие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества,определени с КР, t/y | Реално измере-но, t/y | Количест-ва, опре-делени с КР, t/t | Реал-но измеренo, t/t |  |  |  |
| Отпадъчни керамични изделия, тухли, ке-ремиди, плочки и строител-ни мате-риали (пе-чен брак) | 10 12 08 | 396 | 0 | 0,030 | 0,0 | Площадка №19 | Собствен транспорт | Да |
| Сгурия, шлака и дънна пе-пел от кот-ли (с из-ключение на пепел от котли, упомената в код 10 01 04) | 10 01 01 | 165 | 0 | 0,005 | 0,0 | Площадка №19 | Собствен транспорт | Да |

През отчетната година няма образувани на площадката производствени отпадъци, поради липса на каквато и да е дейност – производствена и ремонтна.

Съгласно Условие 11.9.2. се документират всички измервания съгласно Условие 11.7.1. в Дневник за образуваните количества отпадък на площадката и в Отчетната книга за образуване и / или третиране на отпадъци. Чрез прилагане на Работна инструкция (РИ-СУОС 06.10.01./В) за документираните количества производствени отпадъци се прави оценка на съответствието на  количеството генерирани на площадката,  причините за несъответствията и предприетите коригиращи действия. Поради липса на производство за цялата 2009 г., няма формирани на площадката отпадъци образувани пряко при производствения процес и не е правена оценка на съответствието.

4.4.2.2. Производствени отпадъци образувани от цялата площадка.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Временно съхранение на площадката /№ на площадката/ | Транспортиране - собствен транспорт / външна фирма | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества,определе-ни с КР, т | Реал-но изме-рено, т |  |  |  |
| Празни ролки от ПЕ фолио | 15 01 01 | 0,475 | 0.0 | Площадка №20а | Собствен транспорт | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,250 | 0.0 | Площадка №11/а | Собствен транспорт | Да |
| Нехлорирани моторни масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,100 | 0.0 | Площадка №11/в |  | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,0025 | 0.0 | Площадка №11г | Външна фирма | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,100 | 0.0 | Площадка №11б | Външна фирма | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 0,100 | 0,2 |  | Външна фирма | Да |
| Смеси от бетон, тухли, кере-миди, плочки, фаянсови и керамични изде-лия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 1 | 0.0 | Площадка №6а | Собствен превоз | Да |

През отчетната година няма образувани на площадката отпадъци от цялата производствена и ремонтна дейност, тъй като за 2009г няма такива дейности.

Обобщение:

- брой извършени проверки:		0;

- брой установени несъответствия:	           	0;

- причини за несъответствието:		0;

- предприети коригиращи действия:	0.

4.4.3. Оползотворяване на отпадъци.

В Таблица 5  е представена информация за оползотворяване и обезвреждане на образуваните на площадката отпадъци, и съответствието им по условията в КР.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадка-та, т | Обезврежда-не на площадката,т | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съот-вет-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (печен брак) | 10 12 08 | Не е извършвано през годината | 0 | Няма | Да |
| Черни метали | 16 01 17 | 0 | 0 | Не са предавани | Да |
| Нехлорирани моторни смазочни масла | 13 02 05* | Не е извършвано през годината | 0 | Няма | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0 | 0 | Не са предавани | Да |

4.4.5. Събиране, приемане и временно съхранение на отпадъците. Третиране и транспортиране на отпадъци. Оценка на съответствието.

През 2009 г. на площадка цех Дивдядово не са образувани отпадъци от производствената дейност и не са събирани такива, с изключение на битови отпадъци, генерирани от работниците по охрана на обекта. Нарочни проверки относно събиране и временно съхранение на отпадъци не са правени.

На площадка цех Дивдядово не се приемат отпадъци от чужди фирми.

Относно временното съхраняване на опасни отпадъци не са констатирани несъответствия на параметрите на складовите помещения. Помещенията се заключват и имат необходимите знаци. Транспортиране на отпадъци извън площадката става само със специализиран транспорт на чужди лицензирани фирми, но за отчетния период не са извършвани.

Обобщение:

- брой извършени проверки: 0

- брой установени несъответствия: 0

- причини за несъответствията: 0

- предприети коригиращи действия: 0

4.5. Шум.

    - Жалби от живущи около площадката:

“Керамат” АД, цех Дивдядово се намира на около 4,5 км южно от кв.Дивдядово.

Най - близките жилищни сгради се намират на 5 км от площадката.

Поради ниската звукова мощност и звуково налягане, измерени по границите на имота, при максимално (100%) натоварване на мощностите през деня, няма постъпили жалби от граждани.

    - Резултати от извършени наблюдения на общата звукова мощност на

площадката.

Съгласно Условие 12.2.2. от КР се прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1., а именно: обща звукова мощност на площадката и нива на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката.

През 2009 година следваше да се направят нови замервания, но поради временното прекратяване на дейността за цялата отчетна година, такива не са извършени.

На 17.10.2007 год. бе сключен Договор № 45/17.10.2007 год. между “Керамат” АД и ИАОС – гр.София за еднократни измервания и изпитвания за определяне на еквивалентно ниво на шума и обща звукова мощност.

Съгласно горепосоченият договор през 2007 година са направени такива замервания. Данните от тях са посочени в Протокол № 474/26.10.2007г., издаден от ИАОС РЛ- гр.Шумен. Резултатите от замерванията се съхранявят на площадката.

Близките източници на шум към точките на измервания по северния и източен контур са машините участващи в добива, транспортирането и подаването на глина към машинното отделение – това са точки 1, 2 и 3 от контура. През 2009 г. не е работено на кариерата за добив на глина и не е транспортирана глина от кариерата за добив до депото за отлежаване.

По западния контур (точки 4 и 5) източници на шум са вътрешно цеховия транспорт – мотокари, кламер, фадрома и автомобили пристигащи за товарене с готова продукция и отпатуващи от площадката. Такава дейност на площадката за 2009г. също не е извършвана.

По южния контур – точка 6 няма източници на шум, тъй като разположената в близост вкопана рингова пещ е изведена от експлоатация.

В Таблица 6 са показани мястото на измерването и нивото на звуковото налягане на шумовите емисии на площадка Дивдядово. Данните са от протокол от замервания за 2007г.

Таблица 6. Шумови емисии

| № по ред | Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня / нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Точка 1- изток по контура | 55,3 | През деня | Да |
| 2. | Точка 2 - изток по контура | 58,6 | През деня | Да |
| 3. | Точка 3 - север по контура | 57,3 | През деня | Да |
| 4. | Точка 4- запад по контура | 56,3 | През деня | Да |
| 5. | Точка 5 - запад по контура | 58,1 | През деня | Да |
| 6. | Точка 6 - юг по контура | 53,9 | През деня | Да |

    - Резултати от оценката на съответствието на установените нива на звуково налягане по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива в разрешителното.

Съгласно резултатите от Протокол № 474/26.10.2007г., не са констатирани несъответствия.

През нощта и вечерта не са правени контролни замервания, тъй като инсталацията тогава работи при ниско натоварване на мощностите – работят само вентилаторите на пещта и тунелната сушилня. По това време на денонощието не работят основните източници на шум, като: глинодобив, глинопреработка, формуване, опаковане и експедиция на готовата продукция.

    - Срокове за докладване.

На основание чл.23 от Наредба №2 /05.04.2006 г. за дейността на Националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и представяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, през април 2008г. в РИОСВ – Шумен е внесен Доклад за получените резултати от собствени периодични измервания на емисии на шум за 2007г., излъчвани от площадката на “Керамат”АД, гр. Каспичан, цех Дивдядово.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

С издаденото КР 128/2006г. на “Керамат”АД, цех  Дивдядово, не се изисква собствен мониторинг на подземни води и почви.

За намаляване рисковете от замърсяване на почвите и водите от разливи, Изпълнителният директор на  “Керамат” АД с писма до МОСВ (изх.№687/03.08.2007г., изх.№776/10.09.2007 г. и изх.№1038/13.12.2007 г.) поиска разрешение за използване на резервоар за дизелово гориво в цех Дивдядово. Същият е необходим за съхранение на гориво за зареждане на транспортните средства, обслужващи цеха.

В резултат на водената кореспонденция с МОСВ за промяна на КР 128/2006г. е включено и даване на разрешение за монтиране на резервоар за дизелово гориво в обвалован закрит склад.

В хода на дискусиите с писмо изх.№ 667/17.07.2009г. и писмо изх.№ 787/21.10.2009г. до МОСВ беше внесена необходимата информация за откриване на процедура по преразглеждане на КР. С писмо на МОСВ изх.№ 26-00-3771/26.11.2009г. бяхме уведомени за решението за предоставяне на цялата налична документация във връзка с предложените и дискутирани промени на ИАОС, която ще започне процедурата по преразглеждане и актуализиране на КР.

С въвеждане в експлоатация на резервоара за дизелово гориво, монтиран в обвалован склад, ще се намалят рисковете от замърсяване на почвите от разливи.

През отчетната година не са правени планирани проверки на резервоара за съхранение на дизелово гориво. От края на 2008г. резервоарът е източен и оставен празен през цялата 2009г. В Протокола от проверка № МС №18/24.09.2009г. на експерт от РИОСВ-Шумен е описано това обстоятелство (вж. т. 3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти).

Обобщение:

- брой извършени проверки: 0

- брой установени несъответствия: 0

- причини за несъответствията: 0

- предприети коригиращи действия: 0

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие  с условията на КР (ИППСУКР)

5.1. Дейности и срокове за изпълнение на ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА “КЕРАМАТ” АД, гр. Каспичан – цех Дивдядово, за привеждане в съответствие с условията на Комплексното разрешително

| № по ред | Дейности | Инвести-ции /лв/ | Начало /дата/ | Край /дата/ | Резултати от дейността | Метод за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Монтиране на разходо-мерно устройство за отчитане количеството зауствани води. | 5 000 | 01.09. 2007г | 31.10. 2007г. | Отчитане действителните количества зауствани води. Изпълнение на Условие 10.1.3.2. и Условие 10.2.4.2. | РИОСВ |

5.2. Изпълнение на дейностите от програмата за отчетния период.

Инвестиционната програма е изпълнена. Устройството е работило добре от 23.05.2008г до 30.12.2008г., като са засечени реалните количества заустени води от смесен поток в открития канал на границата на площадкатав Т.З.№1.

5.3. Резултати от изпълнението на Инвестиционната програма.

Въведен е дневник за ежемесечно отчитане на действителните количества зауствани отпадъчни води в ТЗ № 1. Отчетените количества са включени в Доклада при изчисленията на количествата замърсители в отпадъчните води през 2008г. През 2009г. поради продължилото през цялата година временно прекратяване на дейността, мониторинг на месечните количества отпадни води не е правен.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях.

Информацията се докладва на основание Условие 16.6. от КР 113/2006г.

На основание Условие 16.3 от КР №128/2006г., на 23.12.2008г. временно е прекратена основната производствена дейност на площадка Дивдядово за извършване на планирани ремонти на основни възли на инсталацията. За целта са изготвени заповед на Изпълнителния директор и «План за временно прекратяване на дейностите на площадката и видовете ремонтни работи по време на престоя». Уведомена е  РИОСВ – Шумен с писмо с изх.№ 745/20.12.2008 год.

За начало на ремонтните работи е определена датата 01.02.2009г., но планът не е осъществен след взето решение от ръководството за продължително спиране на инсталацията поради криза на пазара на строителни материали.

С писмо изх. № 745/28.09.2009г. е уведомена РИОСВ-Шумен за продължаване временното прекратяване на дейността до 30.03.2010г., поради трудности с реализация на готовата продукция.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1.Аварии.

За отчетния период няма възникнали производствени аварии и други аварийни ситуации на територията на площадка Дивдядово.

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

За отчетния период няма възражения и оплаквания, свързани с дейността на инсталацията на територията на площадка Дивдядово.

8. Подписване на годишния доклад.

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 128 / 2006г. на «Керамат»АД, гр. Каспичан, цех Дивдядово.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: .......................................						Дата: 09.03.2010 г.

гр. Каспичан

Име на подписващия: Даниел Георгиев Данов

Длъжност в организацията: Изпълнителен директор

Приложения към Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено

КР 128/2006г. на “Керамат”АД, гр. Каспичан,

цех Дивдядово

2009 година

Приложение 1