1. Увод

Депото за твърди битови отпадъци е собственост на община Хасково. Намира се в землището на село Гарваново и е на 12 км северозападно от град Хасково, на около 400 м от пътя Хасково - Минерални бани и на около 2 км южно от село Гарваново.

Експлоатацията на депото през август 1997 год. Депонират се неопасни битови отпадъци. С Националната програма за управление на отпадъците, то е определено като Регионално депо, което да обслужва общините Хасково, Минерални бани и Димитровград. Има сключени договори за обслужване на общините Минерални бани и  Димитровград.  Договорът с община Минерални бани е №199/01.07.2009г., а този с община Димитровград - № 282/02.10.2009г.

- Наименование на инсталацията, за който е издадено комплексно разрешително (КР);

“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани”

- Адрес по местонахождение на инсталацията

село Гарваново с ЕКАТТЕ 14550, община Хасково, област Хасково

- Регистрационен номер на КР;

356-Н0-И0-А0/2008

- Дата на подписване на КР;

08.10.2008 година

- Оператора на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното;

Община Хасково

- Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора;

Община Хасково,

пл.Общински №1

тел.   038 / 603 373

факс. 038 / 664 110

sipehaskovo@mail.bg

- Лице за контакти;

инж. Росица Павлова – гл. експерт, отдел “Екология”

Любомир Георгиев – мл. специалист, отдел “Екология”

- Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти;

гр.Хасково

Сграда АБ на община Хасково

пл.Общински №1

038/603 374

038/603 370

sipehaskovo@mail.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията;

- Приемане на отпадъците

- Измерване  теглото на приеманите отпадъци с електронна везна ESIT- тип JUMBO-PWI 60

- Депониране съгласно технологията на  санитарно депониране

- Уплътняване на отпадъците с компактор “БОМАГ”и булдозер “Либхер”

- Послойно запръстяване на отпадъците с инертен материал

- Оросяване на отпадъците

- Поддържане и експлоатация на дренажни, газоотвеждащи, водопроводни,

канализационни и отводнителни  съоръжения.

- Провеждане на мониторингов контрол

- Водене на отчетна документация

- Производствен капацитет на инсталацията;

Kапацитет  на инсталацията 123 т/за 24 часа по КР

Количество  за 2009 година:

●         87  т/24 часа

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Със Заповед №278 от 20.03.2009 година на Кмета на община Хасково са определени:

инж. Венета Тенчева – началник отдел “Екология”, дирекция “СИПЕ”

инж. Росица Павлова – главен експерт, отдел “Екология”, дирекция “СИПЕ”

Любомир Георгиев – младши специалист, отдел “Екология”, дирекция “СИПЕ”

които да отговарят за изпълнението на условията в Комплексно разрешително и да организират необходимите действия за извършване на конкретните дейности по изпълнение на условията в Комплексното разрешително.

Дейностите по експлоатация на депото се изпълняват от “Титан-АС” ЕООД, клон Хасково

Със Заповед № 355/ 01.04.2009 година на кмета на община Хасково са определени:

Георги Щерев - зам. управител организационна дейност на “Титан-АС” ЕООД клон Хасково

Ангел Колев - отговорник депо

Христо Кирков – булдозерист

Светослав Пейчев – оператор на ел. везна

Димо Димов – пазач

които при експлоатацията на депото да извършват конкретни дейности по изпълнението на условията в Комплексното разрешително

Със Заповед № 1495 / 29.12.2009 година на кмета на община Хасково са определени:

Наталия Николова – оператор на ел. везна

Живка Бойчева – оператор на ел. везна

които при експлоатацията на депото да извършват конкретни дейности по изпълнението на условията в Комплексното разрешително

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията;

РИОСВ – Хасково, гр. Хасково,  ул.”Добруджа” №14, ет. 5

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията;

Басейнова Дирекция - “Източно беломорски”район – гр. Пловдив, ул. “Булаир” № 26

2. Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

Със Заповед №278/ 20.03.2009 година на Кмета на община Хасково са определени:

инж. Венета Тенчева – началник отдел  “Екология”, дирекция “СИПЕ”

инж. Росица Павлова – главен експерт, отдел “Екология”, дирекция “СИПЕ”

Любомир Георгиев – младши специалист, отдел “Екология”, дирекция “СИПЕ”

които да отговарят за изпълнението на условията в Комплексно разрешително и да организират необходимите действия за извършване на конкретните дейности по изпълнение на условията в Комплексното разрешително.

Дейностите по експлоатация на депото се изпълняват от “Титан-АС” ЕООД, клон Хасково

Със Заповед № 355/ 01.04.2009 година на кмета на община Хасково са определени:

Георги Щерев - зам. управител организационна дейност на “Титан-АС” ЕООД клон Хасково

Ангел Колев - отговорник депо

Христо Кирков – булдозерист

Светослав Пейчев – оператор на ел. везна

Димо Димов – пазач

които при експлоатацията на депото да извършват конкретни дейности по изпълнението на условията в Комплексното разрешително

Със Заповед № 1495 / 29.12.2009 година на кмета на община Хасково са определени:

Наталия Николова – оператор на ел. везна

Живка Бойчева – оператор на ел. везна

които при експлоатацията на депото да извършват конкретни дейности по изпълнението на условията в Комплексното разрешително

- Обучение

През отчитания период 01.01.2009 – 31.12.2009 година, е проведено обучение. Отговорните лица са запознати с изискванията на условията от Комплексното разрешително и Наредба №8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Изготвен e годишен план за обучение през 2009 година. В него са посочени темите на обучение, начина на провеждане,   участниците, срока на провеждане и основанието за обучението по  теми.

Проведено е обучение за работа с компактор “БОМАГ” от специалисти от фирма “Меркури Инвест”- гр. Сливен, официален представител на “БОМАГ” за България.

Проведено е обучение за работа с електронна везна ESIT- тип JUMBO-PWI 60 и специализиран софтуер “Модул Депо” от фирма “ДатаМплант”, гр. Ямбол.

Проведено е обучение по безопасност и охрана на труда. Редовно се провеждат инструктажи за работа на депото от съответните отговорни лица.

- Обмен на информация

Изготвени са и при необходимост се актуализират следните списъци:

Списък на лицата, отговорни за изпълнението на условията в разрешителното, съгласно условия 5.3.1.. Включени са : Номера на условието по Комплексното разрешително, името на отговорника, длъжността му и телефонният му номер.

Списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условие 5.3.2.. Включени са: органът, който се уведомява, адресът му, телефоните на този орган, както и номерата на условията от КР, които изискват това уведомление.

- Документиране

Съгласно Условие 5.4.1. е изготвен списък на българските нормативни актове използвани в КР.

Изготвени са следните списъци:

Списък на инструкциите, изисквани от разрешителното, съгласно условие 5.4.2..

Списъкът включва името на инструкцията по конкретното Условие от КР, описание на съдържанието на инструкцията и отговарящия за нейното изпълнение и актуализация.

Списък на документите и отговорните лица, които ги водят, изисквани от разрешителното, съгласно Условие 5.4.3. Депонираните отпадъци се записват в отчетна книга съгласно Наредба № 9 от 2004 година.

- Управление на документи

Прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото КР, в случай на промени в нармативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

Прилагат се инструкциите за експлоатация и поддръжка, изисквани в разрешителното съгласно условие 5.6.1. и План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия и аварии за обект: “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани”. Инструкциите и Плана /авариен/   се съхраняват на площадката в писмен вид и ще се предоставят на компетентния орган при поискване.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Прилагат се следните инструкции:

- Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР.

- Инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на КР.

- Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

През докладвания период 01.01.2009 – 31.12.2009 година не са регистрирани аварийни ситуации.

Изготвен и съгласуван с Гражданска Защита – при община Хасково е   “План  за провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи при бедствия и аварии”.

Прилага се  инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в която  са включени дейностите по:

- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;

- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето да се включат и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;

- определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и да се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.

- определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

- определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения и инсталации на територията на площадката.

- определяне на причините довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;

- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;

- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (например пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и др.), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала ( с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

- Записи

Изготвени са списък с инструкции изисквани в настоящото комплексно разрешително, План  за провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи при бедствия и аварии, План за привеждане на депото в съответствие  с изискванията на Наредба №8, води се отчетна книга, дневник с посещенията, списък на кого какъв документ е предоставен, списък с актуални нормативни актове свързани с експлоатацията на депото.

- Докладване

Изготвя се годишен доклад и се представя в РИОСВ – Хасково.

Изискваната информация по  условията от КР се представя в ИАОС – София  и Басейнова Дирекция – Пловдив.

- Актуализация на СУОС

През докладвания период 01.01.2009 – 31.12.2009 година не е актуализирана системата за управление на околната среда. Няма изменение на издаденото Комплексно разрешително и не се налага актуализация. Прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото КР , в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Прилагат се следните инструкции:

- Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването за измиване на сметовозните автомобили и дезинфекционен трап, които са основен консуматор на вода за произвиствени нужди;

- Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване;

- Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на Притежателя на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация да включва: обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката, месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, месечна консумация на вода за произвоствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, годишна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2.

- Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени и питейно-битови нужди с определените в разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

- Методика за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди от инсталацията по Условие 2 и свързаните с нейната експлоатация съоръжения.

На депото се осигурява вода от монтирана цистерна с вместимост 50 м³. Водата се доставя с водоноски от тръбен кладенец разположен на територията на урегулиран поземлен имот №9079 в квартал 732 по плана на град Хасково, община Хасково. Количеството доставена вода се отчита по броя на курсовете на водоноските. Използваното количество вода  e за  период 01.01.2009 – 31.12.2009 година възлиза на 16 м³.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР (м³/t депониран отпадък) | Използвано годишно количество (м³) | Използвано количество за единица продукт (м³/t депониран отпадък) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цистерна | - | 0.0005 | 16 | 0.00047 | да |

3.2. Използване на енергия

Изготвени са следните инструкции:

- Инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като:

- обща месечна консумация на електроенергия общо за площадката;

- месечна консумация на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС;

- месечна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС;

- годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Изразходваното количество електроенергия да се отчита по електромер, чието местоположение е отбелязано на план на площадката, представен със Заявлението (Приложение № 4.13).

Таблица 3.2.

| Електроенергия | Количество за единица продукт1), съгласно КР(MWh/t) | Използвано количество за единица продукт (MWh/t) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Помпа за инфилтрат, ел. везна, помпа-цистерна, обсл. сграда и осветление площадка | 0.0003 | 0.00029 | да |

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

В настоящото Комплексно Разрешително не е определено използването и съхранението на суровини, спомагателни материали и горива. Доставеното количество миоз е съгласно технологичния проект.

За изолиращ слой  се използва каменна фракция (миоз). Доставя се от кариерите в с.Гарваново или с. Клокотница. Транспорта на основните и спомагателни материали се осъществява по общински пътища, както и по път от Републиканската пътна мрежа III – 806 “Хасково – Минерални бани”. Доставеното количество за 2009 година  е 13264 тона.

Таблица 3.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.3.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Миоз се съхранява на територията на депото на открити площадки за складиране. След като уплътненият слой отпадъци достигне височина 1,80 метра се полага пласт миоз с височина 0,20 метра.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

След стартирането на Националната информационна система за докладване по ЕРИПЗ в съответствие с Регламент №166/2006 през месец юни 2009 година, Община Хасково е предоставила данни за 2007, 2008 и 2009 година, попълвайки Интегрираната информационна система за докладване. За отчетния период 01.01.2009 – 31.12.2009 година  докладът е изготвен и поданен в определения срок (до 31 март 2010 година). За изготвянето на докладите е използвана Актуализирана методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха и Ръководство за инвентаризация на емисии – EMEP/CORINAIR .

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

През отчетния период 01.01.2009 – 31.12.2009 година са сключени Договор №18/19.05.2009г. и  №79/03.12.2009г. с Изпълнителна агенция по околна среда “Регионална лаборатория”-Хасково и са предоставени на Община Хасково съответните Протоколи за извършени контролни/собствени измервания на газовите кладенци на Депото. (Протоколи: №389/29.05.2009г., №390/29.05.2009г., №391/29.05.2009г., №392/29.05.2009г.,  №1265/14.12.2009г., 1264/14.12.2009г., 1263/14.12.2009г., 1263/14.12.2009г.,)

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

Източници на отпадъчни води са производствените отпадъчни води от измиване на сметоизвозните автомобили,  дезинфекционния трап и битово-фекалните води. Отпадъчните води от стопанския двор, след септична яма с филтрационни траншеи, заустват в дере II категория водоприемник.

Инфилтратът от тялото на депото се улавя посредством дренажна система и с автоматична помпа се връща изцяло върху повърхностния слой на тялото на депото във вид на оросяване, което е част от технологичната схема за обезвреждане на отпадъците.

До сега замерванията се извършват от Регионалната лаборатория в град Хасково. Поради нейната натовареност и след разговори, с писмо с изх. № 32-07-24(07)/26.02.2009 г. се обърнахме към Регионалната лаборатория в град Стара Загора. Въпреки нашето настояване и обещания от няхна страна до месец май 2009 г. Регоиналната лаборатория – Стара Загора не извърши замерванията. Тогава отново се обърнахме към Регионалнаан лаборатория – Хасково с писмо с изх. № 74-53-1/11.05.2009 г. и  бе сключен Договор № 18/132/19.05.2009 г. В изпълнение на Договора с Изпълнителна агенция по околна среда “Регионална лаборатория”-Хасково  са предоставени на Община Хасково Протоколи за извършени собствени измервания на отпадъчни води. Протокол №407/10.06.2009 - проба шахта след траншея; Протокол № 406/10.06.2009 – инфилтрат;

След предварителни разговори и съобразно натовареността на Регионалната лаборатория – Хасково е извършено и следващото замерване. Сключен е  Договор № 79/314/03.12.2009 г.  В изпълнение на Договора с Изпълнителна агенция по околна среда “Регионална лаборатория”-Хасково  са предоставени на Община Хасково Протоколи за извършени собствени измервания на отпадъчни води. Протокол №1272/21.12.2009 – инфилтрат.

Всички резултати от извършвания мониториг и лабораторни замервания до 2009 година са взети в предвид при изготвянето на Актуализирана погрогноза за състоянието на водите и земната основа в района на депото за неопасни отпадъци в землището на село Гарваново, община Хасково, чието изготвяне е възложено с Договор № 326/11.12.2009 г.  на доц. д-р Н. Стоянов – преподавател в Минногеоложкия университет “Свети Иван Рилски” – София.

4.4. Управление на отпадъците

1. Процедури при експлоатацията на депото свързани с управлението на отпадъците

1.1. Общо описание на процедурите по експлоатация

1.1.1. Приемане

При постъпването на отпадъците на депото се осъществява приемателен контрол, включващ:

- Уточняване произхода на отпадъците

- Определяне количеството на отпадъците в тегловни единици

- Определяне вида на отпадъците

- Провеждане на пряк визуален зрителен контрол на отпадъците

- Уточняване дали отпадъците отговарят на предварително заявените

Сметовозните коли се измерват на  електронната везна. Всички тези данни се записват в „Отчетната книга” от кантарджията и се отразяват в „Дневника за запълване на депото”.

1.1.2. Транспортиране на отпадъците в района на депото

- Върху площите за движение в рамките на депото е валиден Правилника за движение по пътищата. Пределната скорост за всички превозни средства е 30 км/ч.

- Отговорника на депото е длъжен да осигури безопасното придвижване на колите доставящи отпадъците  в района на депото.

1.1.3. Разтоварване

След вписване на постъпващите отпадъци в „Отчетната книга” и „Дневника за запълване на депото”, транспортните /сметовозните/ коли се разтоварват на обръщателната площадка.

Отделните работни хоризонти се състоят от 1,80 м уплътнени отпадъци и 0,20 м дневен изолационен слой от инертен материал.

1.1.4. Депониране на отпадъците

Отпадъците се уплътняват в колкото е възможно по-голяма степен с булдозер или компактор.

Депонирането на отпадъците продължава до достигане на проектните коти от Технологичния проект.

За депото  е изготвена Специализирана работна карта. Площта на депото е разделено на полета, всяко с площ от 1000 м2 и размери 20м/50м.

Полетата са означени от запад на изток  съответно с буквите:

| № | A | B | C | D | E | F | G | H | I | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Полетата са означени от юг на север с № от 1 до 25.

На терена тези означения са отразени на табели закрепени на бетонови колове, разположени съответно на 20 м и 50 м около площадката.

Схема на означение на работните полета - хоризонтално

| № | A | B | C | D | E | F | G | H | I | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 19 |  |  |  |  | 19E | 19F |  |  |  | 19 |
| 18 |  |  | 18С | 18D | 18E | 18F | 18G |  |  | 18 |
| 17 |  |  | 17C | 17D | 17E | 17F | 17G |  |  | 17 |
| 16 |  |  | 16C | 16D | 16E | 16F | 16G | 16H |  | 16 |
| 15 |  | 15B | 15C | 15D | 15E | 15F | 15G | 15H |  | 15 |
| 14 |  | 14B | 14C | 14D | 14E | 14F | 14G | 14H |  | 14 |
| 13 |  | 13B | 13C | 13D | 13E | 13F | 13G | 13H |  | 13 |
| 12 |  | 12B | 12C | 12D | 12E | 12F | 12G | 12H |  | 12 |
| 11 |  | 11B | 11C | 11D | 11E | 11F | 11G | 11H |  | 11 |
| 10 |  | 10B | 10C | 10D | 10E | 10F | 10G | 10H |  | 10 |
| 9 |  | 9B | 9C | 9D | 9E | 9F | 9G | 9H |  | 9 |
| 8 |  | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 8G | 8H |  | 8 |
| 7 |  |  | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |  | 7 |
| 6 |  |  |  | 6D | 6E | 6F | 6G | 6H |  | 6 |
| 5 |  |  |  |  | 5E | 5F | 5G | 5H |  | 5 |
| 4 |  |  |  |  | 4E | 4F | 4G |  |  | 4 |
| 3 |  |  |  |  |  | 3F | 3G |  |  | 3 |
| 2 |  |  |  |  |  | 2F |  |  |  | 2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| № | A | B | C | D | E | F | G | H | I | № |

Вертикално височината на всеки работен хоризонт е 2,00 м

- 1,80 м депонирани и уплътнени отпадъци и

- 0,20 м дневно покритие.

Във вертикално отношение работните хоризонти са  9 съответно с коти:

| № | вертикален работен хоризонт | кота начало | кота запълване | височина на на работния хоризонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | първи | 251,20 | 251,30 | 2,00 |
| 2 | втори | 251,30 | 253,10 | 2,00 |
| 3 | трети | 253,10 | 255,10 | 2,00 |
| 4 | четвърти | 255,10 | 257,10 | 2,00 |
| 5 | пети | 257,10 | 259,10 | 2,00 |
| 6 | шести | 259,10 | 261,10 | 2,00 |
| 7 | седми | 261,10 | 263,10 | 2,00 |
| 8 | осми | 263,10 | 265,10 | 2,00 |
| 9 | девети | 265,10 | 267,10 | 2,00 |
| 10 | десети | 267,10 | 269,10 | средна височина 2,00 |

От извършените геодезични измервания се установява, че

През  2009 г. депонираните отпадъци достигат  кота 262,26 м т.е. 7-ми вертикален  хоризонт-слой, състоящ се от отпадъци и изолационен слой.

Съгласно технологичния проект натрупването на отпадъците продължава до достигане кота 269,10 и обособяването на още 3 хоризонта, т.е. следващите  8-ми, 9-ти и 10-ти хоризонт.

Над отпадъците от 10-ти хоризонт се изпълнява рекултивация на терена и се полага изолиращ пласт глина, над нея хумус и следва затревяване. При оформяне тялото на депото се следи:

- от източната страна - кота  270,30 м

- от западната страна - кота 272,20  м

- страничните откоси  1:4

- горната част на тялото на депото е с наклон 1% с посока запад-изток.

- оформя се горна площ с размери ~ 190м/170 м

1.1.5. Запълване на депото

| № | година | достигната кота височинна м | № работен хоризонт вертикално | годишна заета площ, м2 | заета площ общо, м2 | годишно депониран отпадък, м3 | депонирани отпадъци общо, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1997 - - 2004 | 256, 257, 258, 259, 260 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | за 7 години 34 717 | 34 715 | 159 038 | 159 038 |
| 2. | 2006 | 256,257, 258,259, 260 | 4, 5, 6 | 4 853 | 39 570 | 50 089 | 209 127 |
| 3. | 2007 | 258, 260, 261, 262 | 5, 6 | 6 900 | 46 478 | 33 665 | 242 792 |
| 4. | 2008 | 257, 258, 260, 261 | 5, 6 | 3 569 | 50 039 | 27 590 | 270 382 |
| 5. | 2009 | 262, 263 | 6, 7 | 8 821 | 58 860 | 29 648 | 300 030 |
| 6. | 2010 | 265 | 7 |  |  |  |  |
| 7. | 2011 | 267 | 8 |  |  |  |  |
| 8. | 2012 | 269 | 9 |  |  |  |  |

От август 1997 година до 2004 година

Площта на територията, заета от твърди битови отпадъци към дата 07.10.2004 г. = 34,715 дка.

Обема на депонираните твърди битови отпадъци към дата 07.10.2004 г. = 159 038 м3.

2006 година

Площта на територията, заета от твърди битови отпадъци към дата 19.06.2006 г. = 39, 570 дка.

Обема на депонираните твърди битови отпадъци към дата 19.06.2006 г. = 159 038 + 50 089 = 209 127 м3.

2007 година

Площта на територията, заета от твърди битови отпадъци към дата 22.10.2007 г. = 46,478 дка.

Обема на депонираните твърди битови отпадъци към дата 22.10.2007 г. = 209 127 + 33 665 = 242 792 м3.

2008 година

Площта на територията, заета от твърди битови отпадъци към дата 10.07.2008 г. = 50,039 дка.

Обема на депонираните твърди битови отпадъци към дата 10.07.2008 г. = 242 792 + 27 59 = 270 382 м3.

2009 година

Площта на територията, заета от твърди битови отпадъци към дата 04.09.2009 г. = 58,860 дка.

Обема на депонираните твърди битови отпадъци към дата 04.09.2009 г. = 242 792 + 29 648 = 300 030 м3.

По проект обема на депото е 846 190 м3.

След приспадане на междинния слой от 79 464 м3 и обема на глината от 30 000 м3 се получава , че полезния обем е 736 726 м3.

Следователно свободния капацитет на депото е:

Vсвободен капацитет =  736 726 м3 – 300 030 = 436 696 м3

Продължителността на експлоатация на депото е до запълването на свободния капацитет от 436 696 м3.

В Дневника за запълване на депото, ежедневно се отбелязва точното местоположение на депонираните за деня отпадъци.

| дата месец година | отпадъци количество м3 | отпадъци вид | № работен хоризонт | № работно поле | забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |

1.1.6. Предотвратяване, минимизиране  и контрол на замърсяването на района около депото

През целия период на експлоатация на депото е необходимо да се осъществява процедури, които да доведат до предотвратяване, минимизиране и контрол на замърсяване на района около депото.

  - В рамките на входния контрол, осъществяван от персонала на депото,трябва да се окаже влияние на доставчиците да пристигат в депото с осигурен товар, за да не замърсяват отбеществените пътища;

  - Чрез поставяне на преносими огради за улавяне на носени от вятъра отпадъци, особено в участъка за разтоварването и вграждането и други открити участъци, трябва да се предотврати тяхното разпространение извън границите на депото.

  - По време на суша емисията на прах трябва да се сведе  до минимум чрез оросяване на прашните зони с вода.

  - Пожари на отпадъци в корпуса на депото трябва веднага да се организира тяхното потушаване.

  - В редовния контрол трябва да се следят граничещите с депото площи  и при замърсяване, то да бъде отстранено.

  - Управление на биогаза

Очаква се повечето видове отпадъци да генерират значително количество биогаз. Количеството и качеството на сметищния газ се променя във времето. Количеството на биогаза зависи главно от обема на отпадъците и времето, изминало от депонирането им на депото.

- Изграждане на газоотвеждащата система

Изграждането на газовите калдежци се осъществява непрекъснато в хода на експлоатацията на депото успоредно с депонирането на отпадъците.

- Управление на отпадъчните води /инфилтрата/

Отпадъчни води се генерират в резултат на просмукването на вода през отпадъците и уплътнението на отпадъците в резултат на собстеното им тегло. Така отпадъчните води могат да бъда дефинирани като течност, която възниква при контакта на вода с отпадъците. Инфилтратът е замърсена течност, която съдържа редица разтворени и суспендирани материали. Част от валежите от сняг или дъжд, които падат върху депото влизат в реакция с отпадъците по време на просмукването си към мпо-долни пластове.

- Стабилност на тялото на депото

Тялото на депото трябва да бъде механично стабилно както по отношение на самото себе си, така и по отношение на околностите

- Охрана

Трябва да се гарантира сигурност в района на депото

По време на дежурствата си охранителния персонал има статута на упълномощени лица в района на депото

1.2. Входящ /приемателен/ контрол на отпадъците. Процедури по входящ контрол

1.2.1. Приемане

Входящия контрол има за цел да следи и за не допуска постъпване и депониране на отпадъци, които не са Общински твърди битови отпадъци и производствени неопасни отпадъци.

На регионалното депо могат да се депонират общински битови отпадъци и производствени неопасни отпадъци.

Разрешени за депониране отпадъци

- В депото се вграждат /депонират/ твърди битови отпадъци от Община Хасково и предстои да се приемат твърди битови отпадъци от Община Димитровград и Община Минерални бани.

- Отпадъците трябва да са в готов за съхранение вид, т.е. в състояние несмущаващо работата на депото.Това се отнася за:

- осигуряване на товара срещу замърсяване района на депото

- големина на отпадъците, респективно съставните им части

- недопустими примеси към декларираните отпадъци

- недопустима консистенция на отпадъците

      - За осигуряване правилното функциониране на депото се предявяват изисквания относно:

- състоянието и консистенцията на отпадъците/необходимата предварителна подготовка

- ограничаване на количествата и определен цикъл на доставяне

- опаковане на отпадъците

- предварително сортиране

      - На депото могат да се приемат отпадъци в зависимост от резултати от изследвания и сертификати. Може да се изискват сертификати   от определен оценител. Разходите се поемат от доставчика. Трябва да се спазват определени срокове. Сертификатите трябва да са потвърдени от Общината от отдел „Екология”

      - Отговорника на депото може да откаже на доставчици използването на депото, ако:

- доставят умишлено и прикрито недопустими отпадъци

- повторно не спазват правилата за ползването и по този начин смущават работата на депото

Лицето, определено да отговаря за входящия контрол и отчетността, записва всички данни в „Отчетната книга”  и „Дневника за запълване на депото” и се назначава с писмена заповед на Управителя на фирмата, експлоатираща депото.

- В специална „Разрешителна книга” са вписани /регистрирани/ предварително всички необходими данни за вида и състава на постъпващите за депониране отпадъци, техния собственик, т.е. който ги е генерирал, разрешение за депонирането им на регионалното депо.

- Превозните средства се идентифицират по регистрационния си номер, собственика и шофьора

- При постъпването на отпадъците на депото се осъществява приемателен контрол.

Той включва:

- проверка на документацията на отпадъците;

- претегляне на отпадъците /определяне теглото на превозното срество с отпадъците/;

- провеждане на пряк визуален /зрителен/ контрол;

- установяване на съответствието между отпадъците и описанието им в документацията, предоставена от собственика на генерираните отпадъци;

- преценява дали превозното средство е подходящо да се движи по нетрасирания терен на депото;

- показва на доставчика пътя към площадката за разтоварване;

- проверява обезопасеността на товара относно изпадащи от него отпадъци, и ако е необходимо изисква допълнително обезопасяване;

      - След като се убеди, че постъпващите отпадъци могат да се депонират, кантарджията трябва да запише в „Отчетната книга” на депото тяхното количество, източника на генериране собственика на отпадъците, необходимите документи, ако се изискват такива.

      - Упражнява се визуален контрол върху постъпващите отпадъци, за да се предотврати достъпа или да се спре депонирането на отпадъци, които не отговарят на условията, записани при даване на разрешение за тяхното депониране.

      - При установяване на наличие на отпадъци, чието депониране на регионалното депо е неприемливо, отпадъците се отхвърлят и се връщат на собственика им.

      - В „Отчетната книга” е необходимо да се запише /регистрира/ и мястото на депониране на отпадъците /номер на работния хоризонт и растера, където се депонират отпадъците и дали са взети допълнителни предохранителни мерки, ако са необходими такива.

      - Освен зрителен /визуален/ контрол може да се извършва и контролен анализ. Зрителният контрол се извършва по отношение на външен вид, консистенция, цвят, мирис. Зрителен контрол се упражнява и по време на депонирането при разстилането на отпадъците с компактора или булдозера.

      - Ако чрез визуалния контрол се установят различия между разрешителните документи за депониране и придружителните писма, трябва да се направи и контролен анализ, обемът и параметрите, на който зависят от вида на отпадъците и потенциалната им опасност. Вземат се проби, които се съхраняват минимум един месе

      - Контролният анализ и вземането на проби може да отпадне, ако собственикът /доставчикът/ на отпадъците предостави описание на отпадъците, о което се вижда без съмнение, че доставените отпадъци отговарят на това описание.

      - Насочва се шофьорът към мястото на депониране и му се дават указания.

1.2.2. Напускане на депото от доставчика на отпадъци

Потвърждаването на приемането на отпадъците от Оператора на депото става преди напускането на района на депото през кантара черз връчване на приемателния лист. При излизане от депото служителят н акантара изпълнява следните задължения:

- установява чрез претегляне масата на доставените отапдъци /това претегляне отпада за превозни средства, теглото на които е известно и е запаметено  в компютъра/

- проверява резултата от контрола на товара

- предава на доставчика приемателния и кантарния лист с данните за теглото на отпадъците и за съответните такси

1.2.3. Отказ  за приемане на отпадъците

Отказва се приемане на отпадъците,Ако се установи разлика между визуалния контрол на товара и данните върху приемателния лист /например погрешно обявени отпадъци/, тя трябва да се изясни преди отпътуването на както следва:

- Ако визуалният контрол на товара показва недвусмислено, че доставените  отпадъци не са допустими за депото, товарът се връща.

- Ако при визуалния контрол се установи, че товарът се състои от допустими, но погрешно декларирани отпадъци, трябва да се коригира записаното в приемателния лист. Промяната се подписва от доставчика и от служителя на кантара.

- Ако при визуалния контрол не се установи недвусмислено, че доставените отпадъци са допустими или подходящи за депото, товарът трябва да се обезопаси и да се изиска по-прецизно анализиране.

- През времетраенето на анализа отпадъците се връщат на собственика им и се съхраняват от него. В зависимост от резултата от анализа отпадъците или се приемат от на депото, или се отхвърлят окончатено и се връщат на доставчика.

За всички случаи, които водят до временно или окончателен отказ за приемане, трябва да се докладва в Община Хасково – отдел „Екология” и РИОСВ – Хасково.

Всички събития във входния участък трябва да се записват в „Отчетната книга”.

1.2.3. Транспортиране на отпадъците в района на депото, разтоварване и вграждане на отпадъците

Транспортиране на отпадъците в района на  депото

За да се осигури безопасно транспортиране на отпадъците от постъпването им в района на депото до разтоварването и депонирането им в необходимо следното:

- Отговорникът на депото е длъжен да осигури безопасното придвижване на доставчиците в района на депото.

Във връзка с това той трябва да осигури:

- поставяне на пътни знаци според Правилника за движение по пътищата

- поставяне на недвусмислени указателни табелки, които позволяват на доставчика да достигне по най-краткия път до отделните участъци на депото и да напуска депото без забавяне.

- Редовен контрол на състоянието на площите за движение и на знаците

- Редовно почистване на площите за движение и знаците

- Неукрепените площи за движение върху корпуса на депото се правят проходими и се поддържат чрез уплътняване на отпадъците или вграждане на подходящи отпадъци или материали, или чрез поставяне на стоманобетонни плочи в ролята на временно пътно покритие.

Ако въпреки това се случи някое превозно средство, което доставя отпадъци, да заседне, то персоналът на депото е длъжен да помогне на доставчика.

1.2.4. Разтоварване и вграждане на отпадъците в корпуса на депото

Насочващият персонал и водачите на булдозера /компактора/ трябва да гарантират:

- сигурност при встъпване на превозни средства върху неукрепения корпус на депото;

- сигурност при разтоварването и вграждането

- поставяне на знаците за маркиране на участъците;

- максимално уплътняване на отпадъците;

- покриване на уплътнените отпадъци с ежедневния изолационен слой;

- покриване на вградените отпадъци в неактивния участък на депото;

- стриктно спазване на зададеното в „работния план” /експлоатационен дневник/ напредване на депото;

- документиране на всекидневното нарастване на депото.

Доставчиците се насочват според  знаците /указанията/  към съответния участък за разтоварване. Там те биват насочвани директно към разтоварването. Насочващият персонал изпълнява следните дейности:

- насочване към директния участък за разтоварване

- контрол на разтоварените отпадъци, чрез визуално сравнение с написаното в приемателния лист

- ако при контрола на участъка за разтоварване  се покаже, че разтоварените отпадъци са недопустими, респективно неподходящ или грешно декларирани, се предприемат съответните действия.

- Отказването на отпадъците в участъка за разтоварване е свързано с обезопасяването на товара и организиране на неговото отстраняване от участъка за депониране от персонала на депото.

- ако при разтоварване се окаже, че има отделни недопустими или неподходящи отпадъци, то персоналът на депото може да поиска от доставчика ръчното им обиране и отстраняването им от участъка за депониране.

- Основа за визуалния контрол и съответната оценка на отпадъците е списъка с разрешените за депониране отпадъци

1.3.1. Следващи пластове с отпадъци

Отпадъците се уплътняват в колкото е възможно по-голяма степен с булдозер или компактор.

Депонирането на отпадъците продължава до достигане на проектните коти от Технологичния проект.

Преди уплътняване отпадъците трябва да се разстелят на пластове с определена височина. Това се осъществява от булдозер при височина 20-30 см или компактор при височина 500-60 см.

Визуална проверка за наличие на опасни химически, болнични и други видове забранени за депониране отапдъци. При установяване на такъв вид отпадъци в разстлания пласт, тяхното депониране трябва да бъде преустановено. Отпадъците се изземат и складират на предварително маркирана зона за отпадъци с неустановен статут.

Уплътнението на отпадъците се осъществява с преминаване на уплътнителната машина 4-6 пъти върху разстланите отпадъци.

Основният процес, който протича в слоя битови отпадъци, е разлагането /минерализацията/ на органичните компоненти в анеробни условия. Разлагането се извършва под влияние на анаеробни микроорганизми с отделяне на около 105 ксаl/kg топлина, която способства за унищожаването на патогенни микроорганизми  и яйцата на хелминтите.

Анаеробните микроорганизми получават нужната за жизнената им дейност енергия от разлагането на органичните вещества /главно въглеводороди и органични киселини/ на по-прости продукти на разпада. При биохимичните анаеробни реакции се отделят газовете въглероден диоксид, метан, сероводород, водород и др.

След разтоварването и уплътняването на отпадъците в най-горния слой отпадъци през първите 10-15 дни са налице аеробни процеси на разлагане на отпадъците.

За да може по-бързо да се премине от аеробна към анаеробна фаза на минерализация на органичните материи, намиращи се в отпадъците, е необходимо тяхното разстилане и уплътняване на пластове, като по този начин се намалява обемът на въздушните кухини.

Чрез уплътняването се намалява многократно първоначалният обем на отпадъците и се увеличава живота на депото, т.е. полезният обем на депото, където се депонират твърдите битови отпадъци.

За разстилане, разтрошаване и уплътняване може да се използва булдозер или компактор. Компактора има по-висока степен на уплътняване и по този начин се увеличава обемът за депониране.

Колкото по-надеждно е уплътняването в депото, толкова по-бързо ще започне анаеробната фаза на минерализация. Наличието на въглероден диоксид и газ метан служи като показател на анаеробните процеси в тялото на депото.

1.3.2. Стабилитет на тялото на депото

Стабилитета на тялото на депото се определя по земно-механични и якостни показатели и параметри по отношение  дигата на депото. На всеки две години следва да се правят такива изследвания и при установяване на опасност за стабилитета за депото да се направят промени  в експлоатационния план за запълване на депото. Резултатите да се отразят в мониторинга.

1.4. Охрана

Извън работното време трябва да се назначи специална охрана, която трябва да изпълнява следните задължения:

- охрана на района на депото;

- откриване на лица, които неупълномощено навлизат върху корпуса на депото, и тяхното изпъждане /отвеждане/ от района на депото

- откриване на пожари и други аварийни ситуации и незабавно реагиране за тяхното потушаване и отсраняване

- поддържане на постоянна връзка с поста на входа на депото, с централата на охранителната фирма и с  отговорника на депото.

- за изпълнение на задълженията си охранителят трябва да има на разположение радиостанция или мобилен телефон

- изготвяне на месечен доклад по охрана, респективно на доклад при осбени произшествия

През периода  януари 2009 – декември 2009 общото количеството приети отпадъци за депониране е 33500 т., 1500 т. от които са от община Минерални бани. Те отговарят на заложените в настоящото комплексно разрешително по Условие 11.2.6.5. Не са приемани отпадъци изброени в Условие 11.2.5.1.

4.5 Шум

През докладвания период 01.01.2009 – 31.12.2009 година не e извършвано замерване на нивото на шум. По Условие 12.2.2 то се прави веднъж на две години.

Източник на шум на територията на депото е работещата техника – булдозер или компактор и сметоизвозващите машини, които извозват отпадъците. Работното време е от 7:00 до 19:00 часа. Площадката на депото граничи с ниви и общински терени.

През 2007 г. е направено еднократно замерване за контрол на шума в околната среда от РИОКОЗ - Хасково. Замерването е направено до входа на сметището. Контролираният параметър е еквивалентното ниво на шума – 53,7 dB (A), установен от работата на булдозера и преминаващите камиони.

Изготвена е Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1.

# 4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

В изпълнение на Условие 13.10.8 от КР и на основание Договор №18/19.05.2009г. сключен с Регионална лаборатория – Хасково на Изпълнителна агенция по околна среда при МОСВ са изготвени и предоставени два броя Протоколи от изпитване на почви (№ 409/23.06.2009г. , №410/23.06.2009г.)

Във връзка с организацията на локален мониторинг на подземните води на депото е изготвен проект за мониторингова система. По този проект е изграден многофункционален пиезометър, разположен “под” депото (в ниската част) 41º56’32,0” СШ; 25º26’40,5” ИД. Разрешително за изграждане на съоръжение за мониторинг на подземни води №003551/22.04.2005 година.- МОСВ.

Няма установени води в мониторинговия кладенец.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

За отчетния период не се налага докладване.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

За периода от влизане в сила на комплексното разрешително не е прекратявана работата на инсталацията или на части от нея.

# 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

# 7.1 Аварии

За периода от 01.01.2009 – 31.12.2009 година, няма регистрирани аварии и постъпили писмени оплаквания. На територията на депото се съхранява подходящ сорбент, който да се използва при възникване на разливи.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През 2009 год. няма постъпили оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталацията.

8. Подписване на годишния доклад

ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ

Кмет на Община Хасково

Съгласувал:

инж. Йорданка Кузманова

Директор на Дирекция “СИПЕ”

Изготвил:

инж. Росица Павлова

Главен експерт в отдел “Екология”

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 356-НО/2008 на

“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани”

с. Гарваново община Хасково.

Не съм съгласен с предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на информация и копия от този доклад на трети лица.

Подпис:____________________	                                                              Дата:29.03.2010

Име на подписващия : инж. Георги Иванов

Длъжност в организацията: Кмет на община Хасково

###### ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Таблици:

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) . | употреба (колона 3) .в почва (колона 1c) . |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год. |
| 1. | 74-82-8 | Метан (CH4) | 2982000 C | - | - | - | * |
| 3. | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | - (6197500)С | - | - | - | * |
| 6. | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 97200 C | - | - | - | 10 000 |
| 7. |  | ЛОС без метан (NMVOC) | - (1340) С | - | - | - | * |

Стойностите на емисиите са получени в резултат на изчисления по метода от Ръководство CORINAIR – 94.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух :

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | - | - | - | - | - | - |
| Други** | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | - | - | - | - |
| pH | рНед. | 6.0-8.5 | 8,40 | - | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm | 50 | 134.00 | - | - |
| БПК | mg/dm³ | 15 | 11 | - | - |
| ХПК | mgO2/dm³ | 70 | 69 | - | - |
| Азот амониев | mg/dm³ | 2.0 | 0.6186 | - | - |
| Нефтопродукти | mg/dm³ | 0.3 | <0.3 |  |  |

Таблица 4. Образуване на отпадъци 11.1.1

Отпадъците са генерирани в следствие на битовата дейност на персонала.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР( кг ) | Реално измерено ( кг ) | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1200 | 300 | - | 0.0000089 | - | - | - |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци:

НЕ СА ПРИЕМАНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, ВСИЧКИ ПРИЕМАНИ ОТПАДЪЦИ  СА ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката ( t ) | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | 33500 | - | - |

Таблица 6. Шумови емисии

През докладвания период 01.01.2009 – 31.12.2009 година не е извършвано замерване на нивото на шум. По Условие 12.2.2 то се прави веднъж на две години.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Вход на депото | - | - | - |

Таблица 7. Опазване на подземните води:

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 8. Опазване на почви: В изпълнение на Условие 13.10.8 от КР и на основание Договор №18/19.05.2009г. сключен с Регионална лаборатория – Хасково на Изпълнителна агенция по околна среда при МОСВ са изготвени и предоставени два броя Протоколи от изпитване на почви (№ 409/23.06.2009г. , №410/23.06.2009г.)

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | - | 409 Пч | 6.44 | Веднъж на три години | - |
| Арсен | - | 409 Пч | 4.34 | Веднъж на три години | - |
| Хром | - | 409 Пч | 77.24 | Веднъж на три години | - |
| Кадмий | - | 409 Пч | 0.272 | Веднъж на три години | - |
| Цинк | - | 409 Пч | 66.51 | Веднъж на три години | - |
| Мед | - | 409 Пч | 30.29 | Веднъж на три години | - |
| Олово | - | 409 Пч | 61.33 | Веднъж на три години | - |
| Никел | - | 409 Пч | 35.75 | Веднъж на три години | - |
| Желязо | - | 409 Пч | 39123 | Веднъж на три години | - |
| рН | - | 410 Пч | 6.52 | Веднъж на три години | - |
| Арсен | - | 410 Пч | 4.80 | Веднъж на три години | - |
| Хром | - | 410 Пч | 67.84 | Веднъж на три години | - |
| Кадмий | - | 410 Пч | 0.407 | Веднъж на три години | - |
| Цинк | - | 410 Пч | 69.46 | Веднъж на три години | - |
| Мед | - | 410 Пч | 31.49 | Веднъж на три години | - |
| Олово | - | 410 Пч | 61.95 | Веднъж на три години | - |
| Никел | - | 410 Пч | 32.91 | Веднъж на три години | - |
| Желязо | - | 410 Пч | 39315 | Веднъж на три години | - |

Таблица 9. Аварийни ситуации:

За периода от 01.01.2009 – 31.12.2009 година, няма регистрирани аварии и постъпили писмени оплаквания.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР :

През 2009 год. няма постъпили оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталацията.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

10