ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 187/-НО-ИО-АО/2008год.

за 2009 год.

СЪДЪРЖАНИЕ

| 1.1 | Уводна част. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Система за управление на околната среда | 7 |
| 1.3. | Използване на ресурси | 11 |
| 1.3.1. | Използване на вода | 11 |
| 1.3.2. | Използване на енергия | 13 |
| 1.3.3. | Използване на суровини,спомагателни материали и горива | 17 |
| 1.3.4. | Съхранение на суровини,спомагателни материали, горива и продукти | 20 |
| 2. | Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда | 21 |
| 2.1. | Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR | 21 |
| 2.2 | Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух |  |
| 2.3. | Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води | 20 |
| 2.4. | Управление на отпадъците | 26 |
| 2.5. | Шум | 25 |
| 2.6. | Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 33 |
| 2.7. | Транспортиране на замърсители | 36 |
| 2.8. | Произведени,обработени или използвани замърсители | 36 |
| 3. | Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР | 43 |
| 4. | Прекратяване на работа на инсталациите или част от тях | 43 |
| 4.1. | Анормални режими на работа | 43 |
| 4.2. | Аварии | 43 |
| 4.3. | Оплаквания или възражения | 43 |
| 5. | Подписване на годишния доклад | 44 |

1.1.УВОДНА ЧАСТ

Инсталация

За производство на стъкло (т.3.3 от Приложение № 4 на ЗООС), включваща;

- цех «Материален»

- ванна пещ «ВП-2»;

- формоване и заключителна обработка.

5070 гр.Елена, ул. „Трети март” № 24

Регистрационен номер на разрешителното

Комплексно разрешително № 187-НО /2007 год.

Дата на подписване на разрешителното

31.01.2008 год.

Дата на влизане в сила на КР

31.07.2008 год.

Оператор

„ИНТЕРИОР ГЛАС” ООД гр-Елена

Телефон,факс, e-mаil: на оператора

тел.06151/5257

факс 06151/5257

e-mаil:interiorglas@abv.bg

Лица за контакти

# Емил Димитров Ташков  – Управител

гр.Елена

ул.”Трети март” № 24

тел.06151/5257

факс 06151/5257

e-mаil:interiorglas@abv.bg

Стоян Емилов Чинов – инспектор – ЗБР и ОС

гр.Елена

ул.”Трети март” № 24

тел.06151/5257

факс:06151/5257

e-mаil:interiorglas@abv.bg

Кратко описание на дейностите

„ИНТЕРИОР ГЛАС” ООД гр.Елена е специализирано предприятие за производство на стъклени бутилки- различни по видове, цвят и вместимост. Предвид характера на производството режимът на работа е непрекъснат. Производството на амбалажно /бутилково/ стъкло включва следните основни технологични  етапи /процеси /:

-Доставка / транспортиране /, складиране, промиване и натрошаване на стъклените отпадъци /трошки/.

-Доставка складиране, дозиране на суровините- смесване и приготвяне на стъкларска шихта.

- Топене и хомогенизиране на стъкломасата /стъкларска пещ ВП-2/;

- Формоване на изделията/ бутилков автомат /

- Заключителна обработка на изделията – темпериране, качествен контрол и опаковка.

ЦЕХ  „МАТЕРИАЛЕН”

Шихтата която се използва за производство  е содова. Тя се приготвя по рецептурно задание в зависимост от вида на произвежданите стъклени изделия и тяхната оцветеност. В състава на шихтата влизат:

- Кварцов пясък – два вида: обезжелезен – за производство на безцветно стъкло и обогатен с железни и алуминиеви оксиди – за производство на цветно стъкло.

- Калцинирана сода;

-Варовик;

-Доломит;

- Натриев сулфат;

- Натриев пегматит;

- Пигмент Н -40.

Отпадъците от стъклени опаковки се складират на бетонова площадка до промивната инсталация разделени по цвят. Там става промиването, отделянето на примесите-инертните материали, желязото, пластмаса и др. От там те се транспортират до бункер, от които с транспортни ленти се изпращат до бункера на ВП-2, където се смесват с шихтата и от там смесени се подават в пещта.

Суровините за шихтата се съхраняват в силози. В зависимост от зададената рецептура те се дозират по тегло и постъпват в смесител, където се хомогенизират. С помоща на елеватори и транспортни ленти шихтата  се изпраща в бункера на Ванната пещ. Едновременно с шихтата  се добавят и стъклените трошки . Съотношението  шихта : трошки е  от 20 до 80 % трошки.

ЦЕХ- 1 „АМБАЛАЖНО СТЪКЛО”

От бункера шихтата и трошките постъпват за топене при 1500 °С във Ванна пещ № 2. Пещта в топилна зона се подгрява  посредством 4 броя горелки за изгаряне на котелно гориво с ниско сярно съдържание – под 1% S. Стопената и хомогенизирана стъкломаса през проток преминава в работна зона на пещта, от където чрез два фидера постъпва във стъкло-формоващите автомати. Фидерите се подгряват с пропан бутан или природна газ /метан/. Формованите изделия /бутилки/ по конвейерна  лента  постъпват в Темперна пещ за темпериране. Температурата в темперната пещ се задава по съответна крива в зависимост от големината на  изделието,  с цел премахване на вътрешните напрежения от тях. След това бутилките по конвейер, минават на визуален контрол и се редят на палети и пакетират машинно.

Произведената продукция се складира частично в покрити складове, а останалата част на открита площадка.

Продукция включва широка гама амбалажно стъкло като асортименти: бутилки за високоалкохолни напитки, бутилки за вино и бира, за безалкохолни напитки, за хранителни течности и др.

Основните суровини, които се използват за производството се доставят с автотранспорт от различни източници.

Стъклените трошки се доставят от специализирани фирми за вторични отпадъци.

Кварцов пясък обезжелезен – от с.Сеново, Русенска област;

Кварцов пясък обогатен – от находище «Юнак».

Проектният средночасов капацитет на инсталацията включваща ВП-2/ като стъкломаса/ е 3,15t/h, или 79,5t/d, респективно 28 000 тона годишно.

Данни за разхода на енергия, горива и вода за производството на амбалажно стъкло при проектния капацитет на инсталацията на ВП-2 общо за година и като специфичен разход за един тон продукция са следните:

Общ разход на електроенергия

Годишен  разход -5 740 000 кWh

-Относителният разход на електроенергия за един тон продукция е 0,205 кWh/t.

Общ разход на котелно гориво

Годишен разход -4 239 t.

-Относителен разход на котелно гориво за един тон продукция е 0,155 t./t

Общ разход на метан

Годишен разход- 4 200 t.

-Относителен разход на метан за един тон продукция е 0,145t./t.

Пропан – бутан използва се като резервно гориво.

Общ разход на промишлена вода

Годишен разход -257 600 m³

- Относителен разход на промишлена вода – за ВП-2: 9, 2 m³ /t.

МАЗУТНО СТОПАНСТВО

Стъкларската пещ ВП-2  в топилна зона се подгрява посредством изгаряне на котелно гориво с нискосярно съдържание -  под 1% S  / обикновенно  е в границите от 0,35- 0,80 % S/.

Горивото се доставя с автоцистерни и посредством помпа се прехвърля в резервоар с вместимост 67m³ за ВП-2.

ГАЗОВО РЕЗЕРВОАРНО СТОПАНСТВО

Газовото резервоарно стопанство е обособено на отделна самостоятелна площадка, на около 150 метра от основната  производствена площадка на «Интериор глас» ООД . Складът е ограден, има постоянна охрана, снабден е със самостоятелен път. На площадката са разположени 4 броя хоризонтални резервоара за пропан – бутан  с вместимост 80m³ .

От резервоарите пропан- бутана или метана се подава  по надземна естакада към Газо Регулиращото Помещение . /ГРП/

Организационна структора на предприятието, отнасяща се до управлението  на околната среда.

РИОСВ, гр.Велико Търново отговаряща за разрешителното

Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова  дирекция “Дунавски район”

гр.Плевен,ул.”Васил Левски” №1,ет.16

1.2Система за управление на околната  среда на предприятието

Определените  аспекти, конкретно дефинирани за всеки процес/инсталация/ са оценени,степенувани и управлявани съгласно процедура за управление ПУ 07_01.Ръководството взема под внимание информацията за определените значими аспекти на околната среда при разработването на дейностите и продуктите като целта е да бъдат обхванати и управлявани във връзка с практическото прилагане на Политиката за управление.

След определяне на значимите аспекти и техните въздействия Комитетът по околна среда разработва Програма за управление с краткосрочен и дългосрочен план на  действие с период от 2006-2010 год.

В началото на всяка година на прегледа на ръководството се разглежда хода на изпълнението и се набелязват нови конкретни мерки и отговорности.

Изградената  система за управление на околната среда  цели:

* идентифициране на методическите проблеми по опазване на околната среда,

* анализиране на разходите на суровини, горива ел.енергия и вода;

* инвестирани в нови технологии на производство и пречистване на отпадни води и въздух.

При въвеждане на нова дейност, продукт или процес,”ИНТЕРИОР ГЛАС”ООД  провежда предварително проучване за да се оцени неговото влияние върху околната среда  и да се запазят природните източници.

Съгласно организационната структура на дружеството са известни персоналните отговорности на всички по отношение опазването на околната среда.Отговорностите,задълженията, правата и отговорностите на всеки служител са регламентирани в длъжностните характеристики и в Правилника за

вътрешния трудов ред. Със заповеди са определени и отговорници за събирането и съхранението на отпадъците по инсталации.

Ефективността на управление на персонала се постига и с мотивиращо обвързване на заплащането с приноса по опазването на околната среда.

При възникване на нови задачи,свързани с опазването на околната среда се попълва искане за коригиращо действие ОД 08_01-03, което съгласно въведената система за управление на околната среда е с ранг на вътрешни заповеди.

ОБУЧЕНИЕ

С цел да се подобри работата на “ИНТЕРИОР ГЛАС”ООД, да се подпомогне управлението и индивидуалното развитие на работниците и служителите се прилага метода на оценка на трудовото участие, която се регистрира в ОД 06_00-01.Оценката е годишна и се съхранява в досието на всеки член на колектива.При оценката се вземат в предвид длъжностните характеристики и спазването на Правилника за вътрешния ред.По преценка на прекия ръководител в зависимост от оценката или при настъпване на някои нови моменти – нови технологии неблагоприятни въздействия върху околната среда и пр. се прави заявка за обучение 06_00-02 с конкретна тематика и продължителност.След приключване на обучението се съставя протокол от обучение 06_00-03.

Работещите преминават всички регламентирани със законови и подзаконови нормативни актове видове инструктажи по охрана на труда, пожарна и аварийна безопасност, което се удостоверява с подпис в съответната книга, и се прилага Служебна бележка в досието.

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Отговорника по околната среда поддържа непрекъснати контакти с ръководителите на всички функционални звена.При възникнали проблеми се търсят решения взаимно.

Организацията комуникира и със следните външни заинтерисовани страни – РИОСВ гр.В.Търново, Изпълнителната агенция по околната

спеда, Министерството на околната среда и водите,Община –Елена, Басейнова дирекция “Дунавски район”гр.Плевен и клон гр.В.Търново, РС „ПБЗН”гр.Елена, и фирми със сходно производство и проблеми. Кореспонденцията с тях се води съгласно установените правила  в писмен вид. Разбира се водят се разговори и по телефон.

За своята дейност свързана с опазването на околната среда организацията е  информирала  обществеността  чрез  местната кабелна  телевизия и местните вестници “Еленска трибуна”.

През 2009 год. не са постъпили оплаквания от външни заинтересовани страни.

Точен списък на всички заинтересовани страни е разработен  по Условие 5.3.2. от КР.Съхранява се при ООС и техническия секретар.

Съгласно Условие 7.3. на Комплексното разрешително през отчетния  период заинтерисованите страни не са информирани тъй като не са регистрирани аварийни или други замърсявания.

ДОКУМЕНТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Във връзка с изискванията на Комплексното разрешително и с въведената система на управление на околната среда в “ИНТЕРИОР ГЛАС”ООД се водят записи като в Наръчника по управление е регламентирано кой ги води,кой и колко години ги съхранява.Видовете документи са посочени в Таблица №1

Таблица 1

| Индекс на документа | Наименование |
| --- | --- |
| ДНЕВНИЦИ |
| ОДОИ 01-01 | Дневник за консумираната електроенергия |
| ОДОИ 04-01 | Дневник за консумирания природен газ |
| ОДОИ 02-01 | Дневник за изразходваната питейна вода |
| ОДОИ 02-02 | Дневник за изразходваната промишлена вода |
| ОДОИ 06-01 | Дневник за течовете по водопроводната и канализационна мрежа |
| ОДОИ 06-02 | Дневник за течовете по тръбопреносната мрежа течни горива Цех -1 ВП-2 |
| ОДОИ 06-03 | Дневник за проверка на газопреносната мрежа |
| ОДОИ 07-01 | Дневник за проверка на складовете и площадките за временно съхранение на отпадъци |
| ОДОИ 07-02 | Дневник за разливи на химични вещества |
| ПРОЦЕДУРИ ПО УПРАВЛЕНИЕ |
| ПУ 07_01 | Оценка на аспектите на околната среда |
| ПУ 07_02 | Програми за управление на околната среда |
| ПУ 07_03 | Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране |
| ПУ 07_05 | Оценка на съответствието |
| ПУ 08_03 | Коригиращи действия |
| ОПЕРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ |
| ОД 07_00-23 | Класификация на използваните опасните химични вещества и безопасното им съхранение. |
| ОД 07_00-24 | Картотека на използваните опасни химични вещества |
| ОД 07_00-29 | Дневник на ПС –Двусекционен утаител П.Трошки; и Дневник ПС БФОВ |
| ОД 07_00-30 | Лабораторен дневник на ПС БФОВ |

Оперативния контрол по изпълнението на програмата се извършва чрез инструкции.За целта се води списък на оперативните инструкции 04_01-07.

Във всяка инструкция е регламентирано какви са задълженията на работниците и служителите по опазването на околната среда, какви параметри трябва да следят и как трябва да действат при отклонения от нормалния режим на работа.

Редовно се поддържа процедурата оценка на съответствието ПУ 07_05, с която се цели да се установи какви са изискванията на нормативното еко-законодателство, решенията на МОСВ, РИОСВ и местните  органи за управление, договори с други обществени организации,  политиката и целите по управление на дружеството и как се изпълняват.

Информацията е достъпна до всички членове на колектива.

При идентифициране на несъответствия се предприемат коригиращи действия.

предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

В дружеството е разработен план за действия при бедствия и аварии

Изградена е постоянна комисия. Изградени са две формирования – Аварийно Спасителна група /АСГ/ и  Гасяческо ядро.В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и спасителните команди. Целта на ръководството на дружеството е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкциите за работа на инсталацията  да се сведат до минимум аварийните ситуации.

Записи

Всички записи, регламентирани в документите в Таблица №1 се водят редовно и са на разположение на заинтерисованите страни.

Докладване

Съгласно условията на Комплексно разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда трябва да се докладват всички дейности, регламентирани в КР.

През годината в Комитета по околна среда и на Съветите по управление  се приемат периодични оценки по проблемите на опазването на околната среда и се набелязват коригиращи действия.

1.3 Използване на ресурси

1.3.1.Използване на вода

Вода за производствени нужди се използва от река Златаришка, чрез изградено бентово съоръжение откъдето се пълни изкуствено изграден водоем с вместимост 90 000 m³.

Съгласно Условие 8.1.3. разрешените водни количества са както следва:

Таблица 3.1.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР m³ | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество, м3 | Използвано количество за единица продукт,м3 | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация “Ванна пещ - 2” |
| Река Златаришка | 257,600 | 9,2 m3/t | 214,000 m³ | m3/t 9,1 | ДА |

Месечното потребление на вода за 2008 г.от „Интериор глас”ООД  съгласно Условие 8.1.7.1.

| Месец | Произведена продук-ция,броя | Произведе-на продук-ция, Тона/стъкло-маса | обща месечна консумация на ВП-2, m³ | месечна консумация„Интериор глас” m³ | месечна консумация на тон стъкломаса m3 | годишна консумация на тон стъкло- маса m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Януари | 113,986 | 71,514 | 7,773 | 7,773 | 9,2 |  |
| Февруари | 252,234 | 168,798 | 18,550 | 18,550 | 9,1 |  |
| Март | - | - | - | - | - |  |
| Април | - | - | - | - | - |  |
| Май |  |  | - | - | - |  |
| Юни | - | - | - | - | - | - |
| Юли | - | - | - | - | - | - |
| Август | - | - | - | - | - | - |
| септември | - | - | - | - | - | - |
| Октомври | - | - | - | - | - | - |
| Ноември | - | - | - | - | - | - |
| Декември | - | - | - | - | - |  |
| ОБЩО за годината | 366220 | 240312 | 26,323 | 26,323 | - | 9,1 |

Вижда се,че при нормирана вода 9,2 м3/м2 по КР разхода е 9,1 м3/м2 на третирана повърхност – т.е. имаме съответствие с  разходната норма.

Ако сравним  годишната консумация за предните периоди ще видим,че има колебания. В началото на съществуването на дружеството липсваха водомерни устройства по основните консуматори.Видно от по-долната таблица разхода на вода през гофините плавно спада.

| Разходна норма по КР, м3/м2 | 2005 год. | 2006 год. | 2007 год. | 2008 год. | 2009 год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/м2 | м3/м2 | м3/м2 | м3/м2 | м3/м2 |
| 9,2 | 10,3 | 10,0 | 9,7 | 9,1 | 9,1 |

Намалението на разхода на вода е в резултат  на оптимизиране на технологичния процес ,ползуване на оборотна вода и недопускане на разточителството.

Засилен бе контрола по окачествяването на стъклените отпадъци, които влизат за рециклиране и това рязко намали количеството на отпадните води от Промивната инсталация – трошки.

Съгласно Условие 8.1.7.2.се прилага инструкция за следене съответствието на консумираната вода от „Интериор глас”ООД.

Водят се дневници ОДОИ 02-02 и ОДОИ 02-03.През изтеклата година не са предприемани коргиращи действия съгласно условие 8.1.7.2 тъй като няма несъответствия.

1.3.2.Използване на енергия

Съгласно Условие 8.2.1.1. разрешените количества електро- и топлоенергия са както следва:

Консумация на електро и топло потребление за 2009 г.

Таблица 3.2.

| Електроенерги, топлоенергия 2009 г. | Количество за единица продукт по КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация ВАННА ПЕЩ - 2 |
| Консумация на електраоенергия MWh/t | 0,205 | 3,26 | НЕ |
| Консумация на топлоенергия MWh/t | 2,170 | 6.7 | НЕ |

Консумацията,сравнена спрямо предходните години е както следва:

| Инсталация, | Консумация на електроенергия, МWh/t | Консумация на топлоенергия, |
| --- | --- | --- |
| Участък |  | МWh/t |
|  |  | природен газ, котелно гориво |
|  | по КР | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | по КР | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Ванна пещ -2 | 0,205 | 0.296 | 0.518 | 1, 142 | 3,26 | 2,170 | 2.25 | 2.68 | 4.6 | 4.6 |

Месечното потребление на „Интериор глас”ООД съгласно Условие 8.2.2.1. ПРИРОДЕН   ГАЗ, .н м3

| месец/ година 2009 | Произведена продук-ция,броя | Произведена продук-ция,тона стъкломаса. | обща месечна консумация на пло-щадката хил. н м3 | месечна консумация н м3 /t | годишна консумация на тон произв. продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Януари | 113,986 | 71,514 | 1,5 | 0,02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Февруари | 252,234 | 168,798 | 6,5 | 0,038 |  |
| Март |  |  |  |  |  |
| Април |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |
| Юни | - | - | - |  |  |
| Юли | - | - | - |  |  |
| Август | - | - | - |  |  |
| септември | - | - | - |  |  |
| Октомври | - | - | - |  |  |
| Ноември | - | - | - |  |  |
| Декември | - | - | - |  |  |
| ОБЩО за годината | 366220 | 240312 | 8,0 | 0,03 | 0,03 |

КОТЕЛНО ГОРИВО, кг.

| месец/ година 2009 | Произведена продук-ция,броя | Произведена продук-ция,тона стъкломаса. | обща месечна консумация на пло-щадката тона | месечна консумаци t / t | годишна консумация t/t продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Януари | 113,986 | 71,514 | 330,420 | 4,62 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Февруари | 252,234 | 168,798 | 268,100 | 1.58 |  |
| Март | - | - | 104,950 |  |  |
| Април | - | - | - |  |  |
| Май | - | - | - |  |  |
| Юни | - | - | - |  |  |
| Юли | - | - | - |  |  |
| Август | - | - | - |  |  |
| септември | - | - | - |  |  |
| Октомври | - | - | - |  |  |
| Ноември | - | - | - |  |  |
| Декември |  |  | - |  |  |
| ОБЩО за годината | 366220 | 240312 | 703,470 |  | 2,92 |

Eлектроенергия MW/h

| месец/ година 2009 | Произведена продукция, броя | Произведе-на продук-ция, тона стъкломаса | обща месечна консумация на площадката | месечна консумация от Интериор глас”ООД | месечна консумация МWh/t | годишна консумация на тон продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Януари | 113,986 | 71,514 | 250380 | 250380 | 3,50 |  |
| Февруари | 252,234 | 168,798 | 390585 | 390585 | 2,32 |  |
| Март | - | - | 108180 | 108180 | - |  |
| Април | - | - | 34940 | 34940 | - |  |
| Май | - | - | - | - | - |  |
| Юни | - | - | - | - | - |  |
| Юли | - | - | - | - | - |  |
| Август | - | - | - | - | - |  |
| Септември | - | - | - | - | - |  |
| Октомври | - | - | - | - | - |  |
| Ноември | - | - | - | - | - |  |
| декември | - | - | - | - | - |  |
| ОБЩО за годината | 366220 | 240312 | 784,085 | 784,085 | 3,26 | 3,26 |

Поради невъзможността да се монтират измервателни устройства на всяка инсталация,отчитането на електро- и топлоенергията се отчита точно само в Цех -1,и Материален цех, а в останалите участъци   -   процентно по инсталирани мощности.

Съгласно условие 8.2.3.2. през изтеклата година не са предприемани коригиращи действия по отношение консумацията на електро и топлоенергия ,тъй като в преразход сме на ел. енергия и  на котелно гориво през месец декември поради големите студове и затрудненото снабдяване с природен газ метан.

Въведената практика от НЕК за предварително заплащане на консумацията и уравнения на определен период води до неточност в отчитането по месеци.

1.3.3Суровини ,спомагателни материали и горива

Суровини

Таблица 3.3.1.

| Суровини 2009г. | Годишно количество, съгласно КР (t/y) | Количество за единица продукт, (t/t) съгласно КР | Употребено годишно количетсво тона | Количество за единица продукт | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация – Ванна пещ – 2 |
| Кварцов пясък | 12600 | 0,455 | 39 | 0,16 | да |
| Калцинирана сода | 6720 | 0,240 | 9,4 | 0,04 | да |
| Варовик | 1120 | 0,040 | 0,1 | 0,0004 | да |
| Доломит | 3360 | 0,120 | 0,1 | 0,0004 | да |
| Натриев пегматит | 2352 | 0,084 | 0,1 | 0,0004 | да |
| Натриев сулфат | 196 | 0,007 | 0,26 | 0,001 | да |
| Хромова руда (Пигмент Н-40) | 98 | 0,0035 | 0,0 | 0,000 | да |

Анализ на разхода на материали съгласно условие 8.3.2.2.

.

Не са предприемани коригиращи действия тъй като няма  преразход на  суровини

Налага се извода,че разхода на материалите ,предвидени за инсталацията са в норма и са в зависимост от съотношението трошки : шихта.

| Суровини 2008г. | Годишно количество, съгласно КР (t/y) | Количество за единица продукт, (t/t) съгласно КР | Употребено годишно количетсво тона | Количество за единица продукт | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация – Ванна пещ – 2 |
| Кварцов пясък | 12600 | 0,455 | 267 | 0,114 | да |
| Калцинирана сода | 6720 | 0,240 | 342 | 0,146 | да |
| Варовик | 1120 | 0,040 | 18 | 0,008 | да |
| Доломит | 3360 | 0,120 | 59 | 0,025 | да |
| Натриев пегматит | 2352 | 0,084 | 22 | 0,009 | да |
| Натриев сулфат | 196 | 0,007 | 10 | 0,004 | да |
| Хромова руда (Пигмент Н-40) | 98 | 0,0035 | 48 | 0,020 | да |
| Суровини 2007г. | Годишно количество, съгласно КР (t/y) | Количество за единица продукт, (t/t) съгласно КР | Употребено годишно количетсво тона | Количество за единица продукт | Съответс-твие |
| Инсталация – Ванна пещ – 2 |
| Кварцов пясък | 12600 | 0,455 | 1500 | 0.096 | да |
| Калцинирана сода | 6720 | 0,240 | 775 | 0.050 | да |
| Варовик | 1120 | 0,040 | 207 | 0.013 | да |
| Доломит | 3360 | 0,120 | 663 | 0.042 | да |
| Натриев пегматит | 2352 | 0,084 | 502 | 0,032 | да |
| Натриев сулфат | 196 | 0,007 | 88 | 0,006 | да |
| Хромова руда (Пигмент Н-40) | 98 | 0,0035 | 48 | 0,003 | да |

| Суровини 2006г. | Годишно количество, съгласно КР (t/y) | Количество за единица продукт, (t/t) съгласно КР | Употребено годишно количетсво тона | Количество за единица продукт | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация – Ванна пещ – 2 |
| Кварцов пясък | 12600 | 0,455 | 4800 | 0,282 | да |
| Калцинирана сода | 6720 | 0,240 | 2686 | 0,158 | да |
| Варовик | 1120 | 0,040 | 701 | 0,041 | да |
| Доломит | 3360 | 0,120 | 1648 | 0,096 | да |
| Натриев пегматит | 2352 | 0,084 | 1520 | 0,089 | да |
| Натриев сулфат | 196 | 0,007 | 110 | 0,006 | да |
| Хромова руда (Пигмент Н-40) | 98 | 0,0035 | 84 | 0,005 | да |

Спомагателни материали

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни Материали 2009 г. | Годишно количество, съгласно КР (t/y) | Количество за единица продукт, съгласно КР (t/t) | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ванна пещ – 2 |
| Масло „клеймолд” | 2,5 | 0,00009 | 0,001 | 0,000004 | ДА |

Горива

Таблица 3.3.3.

| Горива 2009 г. | Годишно количество, съгласно КР (t/y) | Количество за единица продукт, съглас но КР(t/t) | Употребено годишно количество тона | Количество за единица продукт | Съответст-вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАННА ПЕЩ – 2 |
| природен газ - тона | 4200 | 0,150 | 8 | 0,0333 | ДА |
| Котелно гориво | 4239 | 0,155 | 977 | 1,525 | НЕ |
| Пропан бутан | 0,5 | - | 65698 | - | Не |

ЗАБЕЛЕЖКА:Отчитането по горивни източници е на база инсталираните мощности.

Несъоъветствието по отношението на котелното гориво и на пропан бутана се дължи на голямата газова криза в началото на 2009г. вследствие на която преминахме на авариен режим,и се наложи преминаването на резервно гориво,загуба на рентабилност и съответно излизане от някой показатели на КР както е видно в цялостните показатели по доклада не само по отношение на горивата а и в някой от суровините.

Консумацията на суровини и спомагателни материали,сравнена спрямо предните години е както следва:

Суровини

ЗАБЕЛЕЖКА: Натриевия пегматит е заменен с натриев перлит. Натриевият перлит е по-евтина суровина, но като разходна норма е необходимо малко по-голямо количество.

| Суровина | Консумация на тон произведена продукция. |
| --- | --- |
|  | По КР | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|  |  | консумация | съответ. | Консумация | съответ. | консумация | съответ. | консумация | съответ. |
| Ванна пещ 2 |
| Кварцов пясък | 0.455 | 4800 | ДА | 1500 | ДА | 267 | ДА | 0,282 |  |
| Калцинирана сода | 0.24 | 2686 | ДА | 775 | ДА | 342 | ДА | 0,158 |  |
| Варовик | 0.04 | 701 | ДА | 207 | ДА | 18 | ДА | 0,041 |  |
| Доломит | 0.12 | 1648 | ДА | 663 | ДА | 59 | ДА | 0,096 |  |
| Натриев пегматит /Перлит/ | 0.008 | 1520 | ДА | 502 | ДА | 22 | НЕ | 0,089 |  |
| Натриев сулфат | 0.007 | 110 | ДА | 88 | ДА | 10 |  | 0,006 |  |
| Хромова руда | 0.004 | 84 | ДА | 48 | ДА | 48 |  | 0,005 |  |
| (Пигмент – 40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАБЕЛЕЖКА: Натриевия пегматит е заменен с натриев перлит. Натриевият перлит е по-евтина суровина, но като разходна норма е необходимо малко по-голямо количество.

Спомагателни материали

| Спомагателни материали | Консумация на тон произведена продукция |
| --- | --- |
|  | по КР | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|  |  | консумация | съответ. | консумация | съответ. | консумация | съответ. |  |  |
| ВАННА ПЕЩ – 2 |  |  |
| Природен газ - метан | 0,150 |  |  | 1147 | ДА | 580 | Да | 0,03 | да |
| Котелно гориво | 0,155 |  |  | 3245 | НЕ | 977 | ДА | 1,52 | Не |
|  | - |  |  | - | - | - | ДА | 65698 | не |
| Газ пропан – бутан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масло „Клеймолд” | 0,0009 | 2.1 | ДА | 1.8 | ДА | 1,7 | ДА | 0 | Да |

1.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Опасните химични веществата се съхраняват в специално изградени складове.

- За природен газ метан

- за пропан бутан

- за котелно гориво

Складовете са изградени съгласно изискванията на българското законодателство за безопасност на работа и съвместимост при съхранение.Нямат връзка с фирмената канализация.При евентуални разливи на мазут има изградена обваловка на баката.

Транспортирането на горивата,  които се закупуват от Р България се транспортират със наш превоз,оборудван с АDR оборудване и водач с ADR сертификат.

За всички използвани вещества има аварийни карти.Разработена е и картотека на опасните вещества,в която е указано какъв е състава,опасностите,какви мерки за първа помощ трябва да се окажат и какви мерки трябва да се предприемат при аварийно изпускане.

В дружеството винаги се поддържа необходимия минимум инертни материали, пясък, дървени стърготини в случай  на евентуални разливи при аварийни ситуации в количества както следва:

- пясък – 5000 кг;

- дървени стърготини – 2000кг.

Освен тези складове съществува и склад материали,където  се съхраняват  основните суровини и консумативите за инсталацията,не попадащи в обхвата на Приложение №4 към ЗООС.

Съгласно изградената система за контрол н-к капитално строителство и н-к складовете правят периодични проверки на състоянието на складовата база и площадката за временно съхранение на опаасни отпадъци като резултатите от проверките се отразяват в специален дневник.През 2007 год. са извършени 12 проверки/ежемесечно/.Не са установени отклонения и не са предприемани коригиращи действия.

Отдела на началник ПВВГ има задължението за проверки състоянието на газопреносната мрежа и тръбопреносната такава за газ и котелно гориво в Цех-1  Ванна пещ - 2 .Резултатите се отразяват в дневник.През  всеки два дни се   извършват проверки на газопреносната мрежа с подвижен газсигнализатор,  като не са установени отклонения. Резултатите се отразяват в специален дневник..

### 2.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

2.1.Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

От европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

в “Интериор глас” ООД се образуват/използват/ следните замърсители:

| Замърсител | № | CAS№ | Емисионни прагове,кг | Праг на употре-ба,кг | Образувани вредни вещества в “Интериор глас”ООД,кг | Употребени,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха/mg/Nm³/ | във води-те/mg/dm³/ |  | във въздуха | във водите |  |
| Прах |  |  | 20 | - |  | 12927 | - |  |
| Азотни оксиди |  |  | 800 | - |  | 37619 | - |  |
| Серни оксиди |  |  | 500 | - |  | 3050 | - |  |
| Флуороводород |  |  | 5 | - |  | - | - |  |
| Хлороводор |  |  | 30 | - |  | - | - |  |
| Хром |  |  | 1 | - |  |  | - |  |
| Активна реакция рН |  |  | - | 6.0-9.0 |  |  | 8,22 |  |
| Неразтворими вещества |  |  | - | 50 |  |  | 2568 |  |
| Нефтопродукти |  |  | - | 10 |  |  | - |  |
| ХПК |  |  | - | 150 |  |  | 6827 |  |
| БПК5 |  |  | - | 15 |  |  | 3424 |  |
| Флуориди |  |  | - | 20 |  |  | <0.1 |  |
| Хром/тривалентен/ |  |  | - | 0.5 |  |  | <0.05 |  |

2.2.Емисии на вредни вещества  в атмосферния въздух

За осъществяването на  своята производствена дейност “Интериор глас”ООД има 3 източника на емисии:

-от горивни източници на Ванна пещ – 2 – 1 бр.

-от котел към цех Материален;-1бр.-не работи

-от котел към Административна сграда – 1 бр.не работи

За определянето на годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух са използвани следните методи:

-директни замервания;

-калкулативни изчисления на база материален баланс

През 2008г. не са извършени  замервания от Регионалната лаборатория на ИАОС гр. В.Търново за емисии на основните замърсители във въздуха: твърди частици (прах); азотни оксиди, серни оксиди, въглероден оксид, флуорводород, хлор. Позоваваме се на протокол от изпитване № 447/ от 06.06.2007год. на РЛ –В.Търново.Протокол-448 от12.06.2007г.по показател хром.

Определените концентрации (стойности) са в резултат на еднократни замервания и отразяват моментното състояние на отпадъчните газове, както и  общото натоварване  на инсталацията като цяло.

Анализа на резултатите от замерванията показва:

А.Състояние на горивната  инсталация

Прах-178 mg/Nm3

Серни оксиди – 42 mg/Nm3. С оглед на горивото,което се използва котелно гориво и природен газ  - това е естествено

Азотни оксиди – в норма/518mg/Nm3 /

Въглероден оксид – 0 mg/Nm3

За напред усилията на дружеството ще бъдат насочени към поставянето и прецизната поддръжка на прахоулавящия филтър.

ЗАБЕЛЕЖКА: КР е издадено 31.01.2008 г.От 31.05.2008 г. завода временно преустановява работа до 01.11.08 г. за текущ ремонт. В резултат на това не са извършвани замерванията.Позоваваме се на измерванията от протокол № 447/06.06.2007 г.на Регионална лаборатория гр.В.Търново.Съгласно протокола от контролираните параметри на отпадачните газове  от ИУ  К1-Б на ВП-2 само праха е над допустимите емисионни норми.За напред усилията на дружеството ще бъдат насочени към поставянето и прецизната поддръжка на прахоулавящия филтър.

2.3.Замърсители изпускани във водите

Емисии на производствени отпадъчни води

Съгласно Схемата в зависимост от замърсителите отпадъчните води се делят на 4 потока зауствани както следва:

-Производствени охлаждащи и дъждовни води-смесен поток-

ТЗ№ 1;

-Битово фекални води – самостоятелен поток ТЗ – 4;

-Дъждовни води  – самостоятелен поток през ТЗ - 2;

-Дъждовни води  – самостоътелен поток през ТЗ - 3;

Производствените отпадъчни води се заустват   през точка -  № 1в река Златаришкас координати  42º 55,982´ СШ и 25º 54,984´ ИД означена в графично Приложение на площадката.

Заустването  се извършва съгласно изискванията на Комплексното разрешително. През точка - № 1 се заустват, като част от смесен поток, производствени отпадъчни води и дъждовни в количества:Qср.ден -98m³ /d;      Q max час 100³ m³ /h ;Q ср.год.365.500 m³ /у .

Производствените отпадъчни води се формират от промиването  на стъклените трошки. Пробовземането се извършва от точка РШ 5.

За определянето на годишните количества емисии на замърсителите в производствените отпадъчните води  са използвани данни от директни  замервания. През 2008 г. не са правени замервания, и се позоваваме на последните замервания от Регионалната лаборатория на ИАОС гр. В. Търново  през 2006год.  Протоколи № 948/12.09.2006г.№ 948/13.09.2006г.№ 1051/13.09.2006г.№ 1052/13.09.2006г.№1053/13.10.2006г. за емисии на следните основни замърсители в отпадъчните  производствени води: активна реакция,неразтворени вещества, нефтопродукти, ХПК, БПК5, хром /тривалентен/,които трябва да се извършват веднъж на тримесечие.

Производствени отпадъчни води РШ5 и ТЗ № 1

| Показател | ИЕО, mg/dm3 | Измерени стойности mg/dm3 |
| --- | --- | --- |
| Хром /общ/ | 1,0 | - |
| Хром /шествалентен/ | 0,1 | <0,05 |
| Хром /тривалентен/ | 0,5 | <0,5 |

Като основен източник на отпадъчни води се явява инсталацията ВП – 2, тук основно се формират охлаждащи води без оборотен цикъл, които се заустват през ТЗ № 2  в р.Златаришка.

Измерванията показват следните резултати.

Отпадъчни води /Охлаждащи от Ванна пещ – 2/ от РШ 1

| Показател | ИЕО, mg/dm3 Наредба№7 | I тримес. mg/dm3 | II тримес. mg/dm3 | III тримес. mg/dm3 | IV тримес. mg/dm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | 6,0-8,5 | 8,22 | - | - | - |
| Химична потребност от кислород /ХПК/ | 150 | 31,9 | - | - | - |
| Биологична потребност от кислород /БПК/ | <15 | 1,60 | - | - | - |
| Неразтворими вещества | <50 | 12,0 | - | - | - |
| Олово | <0,05 | <0,05 | - | - | - |
| Арсен | <0,05 | 0,0014 | - | - | - |
| Хром /тривалентен/ | <0,5 | <0,05 | - | - | - |

Отпадъчни води (Смесени води –производствени, охлаждащи, дъждовни)

РШ-1

| Показател | ИЕО, mg/dm3 Наредба№7 | Резултати от измерването |
| --- | --- | --- |
| Активна реакция | 6,0-8,5 | 8,19 |
| Химична потребност от кислород /ХПК/ | 150 | 26,9 |
| Биологична потребност от кислород /БПК/ | <15 | 1,60 |
| Неразтворими вещества | <50 | 20,0 |
| Олово | <0,05 | <0,05 |
| Арсен | <0,05 | 0,0011 |
| Хром /тривалентен/ | <0,5 | <0,05 |

##### Дъждовните  води се заустват директно  като част от смесения поток

Във връзка с Условие 10.1.1.3. се прилага инструкция за поддържане и периодична проверка на канализационната мрежа.Проверките се извършват от отдел ПВВГ и за резултатите от тях се води Дневник за течовете по водопроводната и канализационна мрежа  ОДОИ 06-01.През 2008 год. са  извършени 6  проверки.Не са установени   течове.

През 2008г. няма залпови испускания на замърсяващи вещества вследствие на аварийни ситуации  в р.Златаришка.

Във връзка с Условие 10.1.1.1.”Интериор глас”ООД извършва мониторинг на функционирането  на  пречиствателното съоръжение Хоризонтален двусекционен утаител за измиване на стъклени трошки..

В съответствие с технологичната инструкция по Условие 10.1.1.2.2. и Условие 10.1.1.2.3. за поддържане на оптимален работен режим на съоръжението.Води се дневник на ПС ОД 07_00-29 ,в който на два часа операторите водят записи за показанията на рН .

При установени несъответствия се предприемат необходимите коригиращи действия – подмяна на рН – метрите,ремонтни действия и пр.Същите се отразяват от механика на Материален цех в Дневник за извършени профилактики и ремонти на оборудването и съоръженията   -   ОД 06_00-04.

Битово фекални отпадъчни води се формират от основните цехове – Цех -1; Материален цех, РМР, Автотранспорт, Администрация.

Отпадъчните води след пречиствателна станция се отвеждат през ТЗ 4 в р.Златаришка.

Основни контролирани показатели са съдържанието БПК5, ХПК, и неазтворими вещества. Контрол на пречистените отпадни води трябва да  се извършва четири пъти годишно.През 2008 г. не са извършвани замервания,тъй като завода спря на 31.05.2008г.за рмонт.Последните извършени измевания са от преишни години  от Регионалната лаборатория на ИАОС гр.В.Търново.Изчисленията на вредните вещества са извършени на база установените стойности на замърсителите,съгласно протоколите на РЛ към ИАОС и заустеното количество вода за съответната година.

Регистрирани стойности на замърсителите  от  замерванията преди пречиствателна станция.

| Показател | ИЕО, mg/dm3 | I тримес. mg/dm3 | II тримес. mg/dm3 | III тримес. mg/dm3 | IV тримес. mg/dm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК5 | 25 | 21,1 |  |  |  |
| ХПК | 0,125 mg О2/ dm3 | 57 |  |  |  |
| неразтворени вещества | 0,35 | 24 |  |  |  |

Ако сравним с 2004 год., 2005 и  2006  год. ще видим,че има повторяемост на резултатите

2.4.Управление на отпадъците

От своята дейност “Интериор глас”ООД формира 34 отпадъка.

Количеството на производствените отпадъци се отчита веднъж годишно чрез информационни карти на МОСВ  пред РИОСВ  гр.В.Търново,  а  също  и  чрез  информационни  листи на "Статистическо бюро"  гр.В.Търново.  Всички  отпадъци,  които  се продават на други фирми за рециклиране  се отчитат  чрез счетоводни документи. За отпадъците – опасни и производствени са заведени отчетни книги.

За отчитане на отпадъците от ежедневната производствена дейност в Дружеството  се изпълняват инструкции за:

-периодична оценка на количеството образувани при производството на единица продукт отпадъци с количествата посочени в Комплексното разрешително;

-периодична оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъците;

-измерване и изчисляване на количествата образувани отпадъци;

Събирането и съхранението на производствените и опасни отпадъци се извършва съобразно установената схема и актуализираната Фирмена програма за управление на отпадъците. На територията на дружеството  са определени  и обозначени площадки за временно съхранение на промишлените и опасни отпадъци.

Съгласно Условие 11.1.3. и Условие 11.3.7. комитета по околна среда прави ежегодна оценка на количеството образувани отпадъци,отнесени към единица продукт/1т произведена продукция и на съответствието на временното съхранение на отпадъците с условията на разрешителното.При необходимост се набелязват коригиращи действия.

Съгласно Условие 11.3.2. комитета по околна среда прави ежегодна оценка на временното съхранение на отпадъците и контрол по замерването.

.

б/контрол по замерването

Точното отчитане се извършва след предаване на отпадъка на съхранение или след предаването им за рециклиране.

Съгласно Условие 11.9.3.. комитетът по околна среда прави ежегодна оценка за временно съхранение  на отпадъците и предаването им за рециклиране/депониране.

Количествата отпадъци по видове,които са формирани през 2008 год. и отнесени на тон произведена продукция, както и изискванията по Комплексното  разрешително са посочени в Таблица 2.4.

Таблица 2.4.

| Отпадък | Код | Количество t/y | Количество на тон продукт t/t продукт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по КР | реално | по КР | реално |
| ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ ОБРАЗУВАНИ ОТ ЦЯЛАТА ПЛОЩАДКА |
| Прахови частици и прах от (смесител) | 10 11 05 | 1,6 | - | 0,00057 | - |
| Отпадъчна смес преди термично обработване | 10 11 10 | 750 | - | 0,027 | - |
| Отпадъчно стъкло различно от упоменатото в10 11 10( от обрязване на детайли ) | 10 11 12 | 4760 | 347,2 | 0,17 | 0,14 |
| Отпадъци, неупоменати другаде - фосфогипс | 06 09 99 | Не се образува повече | - | - | - |
| Отпадъци, неупоменати другаде | 0611 99 | Не се образува повече | - | - | - |
| Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 15 (почистване на пресформи) | 10 11 16 | 2,5 | 0,211 | 0,00009 | 0,00008 |
| Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 11 19 | 10 11 20 | 2,400 | - | - | - |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 150 | 350,215 | 0,17 | 6,6 |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 3 | - | - | - |
| Пластмасови опаковки (от калцинирана сода, пигмент- хромова руда, натриев сулфат, доломит | 15 01 02 | 52 | 4,221 | 0,0018 | 0,0017 |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 1,6 | - | - | - |
| Метални опаковки (от магнитен сепаратор) | 15 01 04 | 1,4 | 0,117 | 0,00005 | 0,00005 |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла (ръкавни филтри) | 15 02 03 | 0,1 | - | - | - |
| -Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла (ръкавици и предпазни облекла) | 15 02 03 | 0,2 | 0,030 | - | - |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 10 | - | - | - |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 (отработени огнеупорни плочи) | 16 11 06 | 70 | 10 | 2,5 | 0,14 |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 до 16 02 12 | 16 02 14 | 0,1 | - | - | - |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 19 08 05 | 18 | - | - | - |
| Утайки от избистряне на вода | 19 09 02 | 4100 | - | - | - |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 2 | 3,440 | 0,00007 | 8,6 |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 5 | - | - | - |
| ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ |
| Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни | 12 0109* | 1,0 | - | - | - |
| Утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло – шлайф каша | 12 01 18* | 0,3 | - | - | - |
| Други хидравлични масла | 13 01 13* | 2 | - | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,6 | 0,01 |  | 0.00001 |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно) | 13 03 07* | 1 | - | - | - |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13.05.02* | Не се образуват повече | - | - | - |
| Масло от маслено-водни сепаратори (от охлаждащи води на компресорите) | 13.05.06* | Не се образуват повече | - | - | - |
| Води от маслено водни сепаратори, съдържащи масла (отдекантиране на охлаждащите | 13.05.07* | Не се образуват повече | - | - | - |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества – омаслени дървени стърготини | 15.02.02* | 6 | 1,2 |  | 0,0005 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01. | 0,8 | - | - | - |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти (при почистване на резервоари) | 16.07.08 | 4 | - | - | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. | 20.01.21 | 0,005 | - | - | - |

`     При извършения анализ на съответствието на количеството образувани отпадъци съгласно Условие 11.1.3. бе преценено,че отпадъците, които са в повече от нормираното са неправилно заявени  или са  в резултат на непредвидени обстоятелства

-Повечето отпадъци от желязо, стърготини и изрезки от черни метали са от ненужно оборудване по цеховете , което е предадено за скрап.

Отпадъците, предадени за съхранение или преработка в други предприятия са представени в следната таблица:

| Наименование и код на отпадъка | Фирма,извършваща оползотворяването | Код на операцията по оползотворяването | Количество т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Стружки и изрезки от черни метали,код 12.01.01 | “Крис-Р” Г.Оряховица | R4 | 279,890 |
| Стружки и изрезки от черни метали,код 12.01.01 | “Булметал-91 ЕООД | R4 | 70,325 |
| Хартиени опаковки, код 15.01.01 |  | R3 | 1т |
| Смесени битови отпадъци,код 20.03.01 | Регионално депо за отпадъци | D1 | 4т |
| Абсорбенти и филтърни материали,замърсени с ОВ/омаслени дървени стърготини/код 15.02.02* | Регионално депо за отпадъци | D1 | 0,2т |

От предадените отпадъци са реализирани 70,325 лв.

Съгласно Условие 11.7.3. в началото на всеки следващ месец до 10-то  число от отдел счетоводен подават справка на еколога на дружеството за количеството отпадъци,предадени на външни фирми за рециклиране.

2.5. Емисии на шум в околната среда

Източниците на шум са както следва:

а/ товаро-разтоварни дейности на суровини,материали и готова продукция;

б/ шум от производствена дейност – работа на транспортните ленти предвижването на готовата продукция   товарене .

в/ вътрешно-заводски транспорт.

Извън границите на обекта също има източници на шум. От едната страна на площадката има шосе за  гр. Велико Търново и Г.Оряховица. 	Съгласно изискванията на Комплексното разрешително оценка на звуковата мощност се прави на две години.

През 2008 год. замервания не са извършвани.

Измервания на нивото на шума на "Интериор глас" ООД по границите на производствената площадка са от 26.11.2004 год. и са представени в протокол № 1229/26.11.2004 год. на РЛ гр. Велико Търново. Нивото на звуковото налягане е направено на 20 пункта в границите на производствената площадка.Нивото на шума в 20-те пункта е  средното ниво по измервателния контур L = 48,2dB/А

Нивото на обща звукова мощност Lp,dB (A).излъчвано в околната среда от геометричния център на площадката:

Lp= 98,0 dB/А

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ШУМОЗАЩИТНИ ЗОНИ ОКОЛО ПРОМИШЛЕНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ  r = 6,8м

Използвана е“Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” .

Данните са посочени в Таблица №6 на Приложение №1

Съгласно изискванията на Условие 12.1.1 дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да предизвикват нива на шум както следва:

По границите на производствената площадка:

- през деня - 70 dB(A);

- през нощта - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката хигиенна зона в населеното място):

- през деня – 55 dB(A);

- вечерно ниво - 50 dB(A);

- през нощта – 45 dB(A), съгласно ХН 0-64 (ДВ 16/1975г.);

Като се има в предвид разположението на предприятието/в източната промишлена зона и отдалечеността му от жилищни сгради на около 3000 м.то децибелите падат многократно.

.До сега не са регистрирани оплаквания от гражданите.

2.6. Опазване на  почвата и подземните води от замърсяване

Площадката на “Интериор глас”ООД е разположена в източната индустриална зона. .Площадката е с равнинн релеф в близост минава р.Златаришка.

В по-голямата част от площадката е застроена със сгради, изградени са асфалтови площадкови пътища  и зелени площи и гориста местност.

Източник на замърсяване на почвите,респективно на подземните води  биха могли да бъдат:

-изпускащо устройство комин на ВП-2;

-при аврийни разливи на вредни вещества;

-разпиляване на отпадъци;

-пробиви в канализационната мрежа;

-течове от тръбопроводи и оборудване,разположено на открито;

Изпускащо устройство на ВП-2 комин.

Ръководството на “Интериор глас”ООД е напраило избора на пречистващо съоръжение на отпадъчните газове от инсталацията – със прахоулавящ филтър, при което праха във очистения въздух е под 20mg/m³.Установените замърсители във въздуха много под ПДК са гаранция,че не се очаква замърсяване на почвите.

Аварийни разливи на вредни вещества

На основание Условие 13.4. дружеството прилага инструкция,съдържаща мерки за отстраняване на разливи на вредни вещества.Особено внимание се обръща на товаро-разтоварните дейности на вредни вещества.

Винагии се поддържа минимум от инертни  материали с цел веднага да се направи обваловка при евентуален разлив и не допускане вредните вещества да проникнат в почвите или канализационната система.През 2008 год. не са установени разливи на вредни вещества.

Разпиляване на отпадъци

Като основна цел на ръководството на  “Интериор глас”ООД е спазването на Фирмената програма за управление на отпадъците и съхранението им на строго определени места,съгласно изискванията на Комплексното разрешително.

Предвидена е периодична проверка на подовата изолация на площадката за временно съхранение на опасни отпадъци.

.Резултатите от проверките се отразяват в Дневник за проверка на складовете и площадката за времнно съхранение ОДОИ 07-01.

През 2008 год. не са установени нарушения на транспортирането и съхранението на отпадъците.

Пробиви в канализационната мрежа

Съгласно условие 8.1.6.4..се прилага инструкция за  периодичен оглед на състоянието на водопроводната и канализационна система на дружеството. Резултатите се отразяват в специален дневник ОДОИ 06-01.През 2008 год. не са установени течове на територията на площадката.

Течове от тръбопроводи и оборудване,разположено на открито

Съгласно Условие 13.2.се прилага инструкция за периодична проверка на течове по тръбопроводите.

През 2008 год. не са установен такива

Подземни води

Съгласно изискванията на Условие 13.9.1. дружеството е извършило собствен мониториг на подземните води по показатели, регламентирани по показатели в Таблица 13.9.1.през 2005г със подаденото Заявление за КР. Мониторинга се извършва един път годишно.Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрации на вредни вещества в подземните води.През 2008год. не са извършвани иследвания на проби от подземни води, тъй като предстои изграждането на сондажните кладенци.

Резултатите от мониторинга на подземните води

| Показател | Екологичен праг, | Праг на замърсяване | Резултати от замерването, |
| --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | 500 mg/l | 1000 mg/l | 666 mg/l |
| Фосфати | 0,1 mg/l | 1 mg/l | 0,02 mg/l |
| Сулфати | 50 mg/l | 150 mg/l | 51.0 mg/l |
| Хлориди | 30 mg/l | 100 mg/l | 109.5 mg/l |
| Манган | 20µg/l | 50µg/l | 350 µg/l |
| Желязо | 50µg/l | 200µg/l | 50 µg/l |
| Мед | 30µg/l | 100µg/l | <30µg/l |
| Никел | 20µg/l | 100µg/l | <50µg/l |
| Хром | 5µg/l | 50µg/l | <50µg/l |
| Цинк | 200µg/l | 1000µg/l | <20 µg/l |
| Цианиди | 0,02 mg/l | 0,1 mg/l | <0,02 mg/l |
| Нефтопродукти | 50µg/l | 500µg/l | < 300µg/l |

Във връзка с изграждането на мониторингови кладенци на територията на площадката „Интериор глас”ООД получихме отговор, очакваме и от БДДР гр-Плевен за становище за изграждане.1

Почви

Съгласно мониторинга е предвидено да се контролира състоянието на почвите като на територията на дружеството са предвидени общо 3 точки :	Две точки в  районите на основните цехове и площадката и една точка извън границите на площадката на около 250 м югоизточно от оградата на фирмата в обработваема земя.

Съгласно изискванията на Комплексното разрешително контрол на състоянието на почвите се извършва на три години.Последното замерване на почвите е извършено през 2004год.Протокол № 1222/от 28.12.2004г.

Съгласно проведените изследвания  през 2004год. почвите отговарят на изискванията на Наредба № 3  за норми относно допустимо съдържание на вредни вещества в почвите.

Съдържанието на вредни вещества е както следва:

рН – измерените стойности са   6,68

мед – При регистрираната стойност на рН нормата за съдържанието на мед е 280 мг/кг.Резултатите от замерванията са 17,5мг/кг.Видно е,че няма превишения

никел – При регистрираната стойност на рН нормата за съдържанието на никел е 70 мг/кг.Резултатите от замерванията са 22,8 мг/кг.Видно е,че няма превишения

цинк – При регистрираната стойност на рН нормата за съдържанието на цинк е 370 мг/кг.Резултатите от замерванията са от 76,0мг/кг.Видно е,че няма превишения

хром – При регистрираната стойност на рН нормата за съдържанието на хром е 200 мг/кг.Резултатите от замерванията са 31,4 мг/кг.Видно е,че няма превишения

нефтопродукти – При регистрираната стойност на рН нормата за съдържанието на нефтопродукти е 200 мг/кг.Резултатите от замерванията са от 45,3 до 94,8 мг/кг.

2.7.Транспорт на замърсители извън площадката

#### Инфраструктурата на дружеството,състоянието на складовете за съхранение на суровини, материали и отпадъци са така организирани,че не предполагат замърсяване при товаро-разтоварни дейности.

Дружеството разполага с ограничен машинен парк.При доставка на суровини и материали за инсталацията се използват  транспортни фирми под наем..

За вътрешно-заводски транспорт на материали от складовете до производствените помещения,за транспорт на готовата продукция между цеховете  се използват един електрокар,и три мотокара.

2.8.Произведени,обработени или използвани замърсители

# В своята дейност “Интериор глас”ООД използва суровини и материали, горива, които  при неправилна употреба,съхранение или  транспортиране  представляват опасност за околната среда.

Замърсители по EPEBB и PRTR,използвани в “Интериор глас ” ООД

| Химично наименование | CAS № | Праг за производство, или употреба,кг | Годишна употреба по КР, кг | Разход за 2008 год., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котелно гориво | 68607-30-7 |  | 4,239 | 976,787 |
| Природен газ - метан | 601-001-00-4 |  | 4,200 | 580,000 |
| Пропан бутан | 74-98-6 106-97-8 |  | 0,500 | - |
| Калцинирана сода |  |  | 6720 | 74,65 |

3.Доклад по програмата за управление на околната среда ИППСУКР

Предвидените мероприятия в ИППСУКР се изпълняват:

Във връзка с монтирането на прахоулавящ филтър на Ванна пещ-2 предстои монтажа и въвеждането му в експлоатация.

Съгласно фирмената Програма за управление на околната среда	през отчетния период организацията  изпълнява следните конкретни цели:

-зкупен е прахоулавящ филтър оборудването е доставено, отлят е фундамента и се монтира съоръжението.

4.Прекратяване на работа на инсталациите или част от тях

През отчетния период не са предприети действия за закриване на инсталации. В случай,че се появи подобна необходимост дружеството има готовност да предложи план за прекратяване на дейността  съгласно условие 16.2.

4.1.Анормален режим на работа.

Преходни и  анормални режими на работа на инсталацията, като се отчете спецификата на производството са случаите на първоначално пускане на пещта след основен ремонт, който се извършва през 4-5 години и аварийно спиране на ванната пещ.Причините, които налагат преходните режими са чисто технологични с изключение на аварийно спиране.

4.2. Аварии

През изтеклия период не са  регистрирани.При наличие на тенденция за авариина ситуация или при настъпване внезапно на такава се прилага „План за провеждане на спасителни и неотложни авариино-възтановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи”.

4.3.Оплаквания или възражения,свързани с дейността на „Интериор глас”ООД

През изтеклия период не са  регистрирани такива

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на предоставената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено Комплексно разрешително №187-НО/31.01.2008 год.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по околна среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:………………					 Дата: 10.06.2008 год.	/ Емил Димитров/

Име на подписващия: Емил Димитров Ташков

Длъжност в организацията:  Управител „Интериор глас”ООД гр.Елена.