Д О К Л А Д

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения

1. Въведение

Докладът за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително /ГДОС/ е изготвен в изпълнение изискванията на чл.125, т.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Докладът е изготвен в съответствие с определените нормативни изисквания и отговаря по форма и съдържание на утвърдения със заповед №РД306/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите „Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, разработен на основание чл.22, ал.1 от Наредбата.

Допълнителната информация към доклада е включена като приложения, с препратки. Използват се едни и същи единици за измерване. Всички таблици са номерирани за да се улесни тяхното ползване и цитиране.

Попълнени и спазени са образците на всички приложени към доклада таблици, което позволява лесното прехвърляне в база данни за изпълнение на поетите ангажименти съгласно Директива 96/61 за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването /КПКЗ/

Операторът се консултира със съответния компетентен орган по приемане на доклада преди изготвянето и представянето му. Спазени са изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г.), Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни ( ДВ, бр. 26/2003г.).

2. Модул „Facility” за подготовка на информация за докладване на данни за европейския регистър на емисиите на вредни  вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR

ТЕЦ “Марица 3” АД, Димитровград, в качеството си на оператор на инсталация с издадено комплексно разрешително, изготвя необходимата информация и докладва данните за европейския регистър на емисиите на вредни  вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR .

Към датата на внасяне на доклада, дружеството е отчело емисиите за 2007, 2008 и 2009 г.

3. Формат на годишния доклад

3.1. Уводна част на годишния доклад

Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително /КР/

Операторът ТЕЦ “Марица 3” АД, чиято основна производствена площадка е разположена в източната промишлена зона на Димитровград, притежава една горивна инсталация, попадаща в обхвата на Приложение 4 на Закона за опазване на околната среда с номинална мощност над 50 МVV, включваща:

котел ОР-380в за производство на електроенергия;

котли ПКМ-12 – 3 броя, за производство на топлоенергия за собствени нужди.

Инсталациите, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС са:

Съоръжения свързани с производството на електрическа енергия - Турбина ТК-120 и Генератор ТGH-120;

Частите от “Топлопреносна мрежа” и “Електропреносната мрежа”, които физически са разположени на същата площадка.

Адрес по местонахождение на инсталацията

ТЕЦ “Марица 3” АД, Промишлена зона, Димитровград – 6400

Община Димитровград

Област Хасковска

Регистрационен номер на КР – 41

Дата на подписване на КР – 25.06.2007г.

Дата влизане в сила на КР – 14.07.2007 г.

Оператор на инсталациите

ТЕЦ “Марица 3” АД, Димитровград

Адрес, телефон, факс, e-mail на оператора

ТЕЦ “Марица 3” АД, Промишлена зона, Димитровград – 6400

Община Димитровград, Област Хасковска

Тел.0391/64-200;телефакс 0391/6-12-52; е-mail: m3dim@bg400.bg

Лице за контакти

инж. Цветанка Апостолова – Ръководител отдел “Инспекторат”;

Адрес,  телефон,  факс, e-mail на лицето за контакти

тел. 0391/64-326; телефакс 0391/6-12-52;

e-mail apostolova@tec-marica3.com

Кратко описание на дейностите, извършвани в инсталацията

ТЕЦ “Марица 3“ АД, Димитровград изпълнява всички дейности, пряко свързани с производството на електро- и топлоенергия:

- експлоатационно обслужване на основните, както и свързаните с тяхната работа спомагателни съоръжения;

- доставка, складиране, съхраняване и използване на суровини, резервни части, основни  и спомагателни материали за производството;

- доставка, складиране, съхраняване и/или транспортиране на производствената площадка, контрол на качеството и количеството на течните и твърди горива, постъпващи в дружеството;

- доставка, и транспортиране на производствената площадка, контрол на количеството на природния газ, постъпващ в дружеството;

- добив, контрол на количеството и качеството и обработка на водата за промишлени, хигиенно-битови нужди и охлаждане;

- събиране, депониране, временно съхраняване, предаване или транспортиране на производствени и опасни отпадъци, генерирани на площадката на дружеството;

- измерване или изчисляване, контрол и въздействие при необходимост върху отпадъчните водни и газови потоци, резултат от дейността на дружеството;

Дейността се осъществява при непрекъснат режим на работа. Съоръженията работят 168 часа в седмицата. Оперативният персонал е на двусменен режим на работа, а административно-управленският персонал работи 5 дни седмично (40 работни часа) - от понеделник до петък включително.

Всички помощни дейности, включително ремонт и техническо обслужване на съоръженията са възложени на външни фирми по договор.

Производствен капацитет на инсталацията

Блок 120 MW е единствената електропроизводствена мощност в централата и през периода 1988 -2005 г. е работила при средна годишна използваемост 2300÷2400 часа и производство 200-250 млн. квтч. От 2005 година, с отварянето на енергийния пазар, годишната използваемост нараства. Лимитиращо за експлоатацията на Инсталацията е ограничението от 20 000 работни часа, считано от 01.01.2008 година, декларирано от оператора и поставено като условие в Комплексното разрешително.

За отчетната 2009 година, енергийният Блок е работил  6443,91 часа.

Енергийният блок включва следните основни съоръжения:

Горивната инсталация е котлоагрегат, полско производство, тип ОР-380в, с “П”-образна конфигурация, еднобарабанен, с естествена циркулация, прахово изгаряне на въглищата и сухо шлакоотделяне.

Произведен е в котлостроителния завод “RAFAKO” гр. Рацибож през 1969 година със следните параметри:

| Паропроизводство - t / h | 380 |
| --- | --- |
| Параметри на парата: Температура оС / оК Налягане МРа | 540 / 813 13,5 |
| Температура на питателна вода - оС / оК | 230 / 503 |
| Разход на гориво - t / h | 155 |
| Температура на изходящи газове - оС / оК | 160 / 433 |

Турбината е полско производство, тип ТК-120, активна, осева, трикорпусна с междинен прегрев на парата и шестстепенна система на регенерация. Произведена е в турбостроителен завод ZAMEX , гр. Елблонк през 1969 година със следните параметри:

| Номинална мощност - MW | 120 |
| --- | --- |
| Обороти - min-1 | 3000 |
| Номинален разход на пара - t / h | 360 |
| Параметри на свежата пара: Температура - оС / оК Налягане - МРа | 535 / 808 12,7 |
| Параметри на междинно прегрятата пара: Температура - оС / оК Налягане - МРа | 535 / 808 2,53 |

Генераторът също е полско производство, тип TGH – 120 MW,  с водородно охлаждане.Произведен е в завод “DOLMEL” гр. Вроцлав с параметри, показани в таблицата:

| Пълна мощност - MVA | 150 |
| --- | --- |
| Номинална активна мощност – MW | 120 |
| Номинално генераторно напрежение – kV | 13,8 |
| Номинален ток в статора - А | 6 276 |
| Номинален ток в ротора - А | 1 575 |
| Номинално напрежение в ротора – V | 380 |
| Номинален коефициент на мощност | 0,80 |
| Обороти - min-1 | 3 000 |

От 1989 год. в централата се експлоатира парокотелна инсталация с три броя котли ПКМ-12, произведени в котлостроителен завод „Г. Кирков” – София на гориво природен газ. Паспортните технически данни на котлите са:

Разчетни видове гориво:		мазут	– 39700 kJ/kg (9500 Kcal/kg)

нафта	– 42600 kJ/kg (10200 Kcal/kg)

газ	– 33440 kJ/kg (8000 Kcal/kg).

Работно налягане				– 1.3 МРа;

Номинална температура			– 467 oK / 194оС;

Номинално паропроизводство		– 12 t/h.

Парокотелната инсталация осигурява топлоенергия за собствени нужди на централата при неработеща енергийна мощност, а до въвеждане на газовите горелки осигуряваше разпалването на ОР-380в от студено състояние. През 2009 година, парокотелната инсталация не е работила.

Отчетните данни за 2009 г. и разрешения капацитет съгласно Условие 4 на КР №41/2007 г., са показани в следващите таблици:

| № | Инсталация попадаща в обхвата на приложение № 4 от ЗООС | Капацитет по КР, MW | Средна топлинна мощност за 2009 г., MW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Горивна инсталация с номинална топлинна мощност над 50 MW: - котел ОР – 380в (1 бр.); - котли ПКМ-12 (3 бр.). | 300 24 (3 бр. котли по 8MW) | 228 0 (3 бр. котли по 0 MW) |

| № | Инсталации, извън обхвата на Приложение №4 от ЗООС | Капацитет по КР, MW | Средна електрическа мощност за 2009 г., MW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Турбина ТК-120 и Генератор ТGH-120 | 120 | 93,3 |

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управление на околната среда

Организационната структура на предприятието осигурява прилагане на система за управление на околната среда, съответстваща на изискванията на нормативната уредба и условията, поставени в Комплексното разрешително.

Дружеството е с чисто експлоатационни функции. Основната част от ремонтните  и обслужващи дейности са възложени с договор на външни фирми. Към настоящия доклад е приложена действащата през отчетния период структурна схема на предприятието – Приложение 1.

Изпълнението на условията на КР, свързани с непрекъснат или периодичен контрол на емисионните и технологични параметри при експлоатация на съоръженията, са възложени на производствения персонал, разпределен в 5 цеха. Техническото обслужване и ремонта са възложени на външна фирма, но приемането им за експлоатация се осъществява от персонала, извършващ експлоатацията.

Ръководителите на цехове и техните заместници са отговорните лица за изпълнение на условията на разрешителното. При констатирани несъответствия, решение за необходимите коригиращи мерки вземат ръководителите на направления или заместник директора по ПТВ.

РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Операторът, ТЕЦ “Марица 3” АД и респективно горивната инсталация, обект на настоящия ГДОС, осъществява дейността си на територията на Димитровград и подлежи на контрол от Регионалната инспекция на МОСВ в  гр. Хасково.

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията е разположена на територия, контролирана от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – център гр. Пловдив.

3.2. Система за управление на околната среда

Отговорностите по вземане на решения, финансиране, организация и оперативно ръководство на изпълнението както на  условията на Разрешителното, така и на останалите нормативни изисквания по управление на околната среда са разпределени писмено върху ръководния и управленски персонал на фирмата. Лицата, изпълняващи тези условия са определени с утвърдени от Изпълнителния директор списъци. При промяна, списъците се актуализират.  Последната актуализация, правена във връзка с промяната на КР №41 е от м. октомври, 2007 година.

Въведен е регламент и са изготвени и утвърдени Програми за обучение на персонала, изпълняващ условията на разрешителното, създадени са необходимите условия за обмен на информация. Със заповед №59/28.08.2009 г. на ръководителя на дружеството, в периода 01÷3.09.2009 г. беше извършено обучение на персонала, изпълняващ условията на разрешителното по Програмите, касаещи дейността му. За проведеното обучение са съставени протоколи от отговорните за изпълнение на условията лица. Провежда се периодичен инструктаж на лицата, изпълняващи дейности по отпадъците.

Дружеството разполага с актуална нормативна уредба по околна среда и инструкции регламентиращи работата на инсталацията. Актуалните документи, свързани с изпълнение на условията на разрешителното са на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Регламентирани са условията за актуализация на документацията, както и лицата, отговорни за извършването й. Последната актуализация е от 31.10.2009 г.

Операторът поддържа актуален списък на органите, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи). Изготвени са списъци, на кого от персонала и отговорните лица какъв документ е предоставен.

Невалидните документи се изземват, а действащите инструкции и нормативни документи се актуализират при необходимост и в сроковете, указани в КР, Наредба №9 за техническа експлоатация или други нормативни документи.

Извършва се периодична оценка за съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели и е определен редът за предприемане на коригиращи мерки при констатирани несъответствия. Сроковете, редът за оценка и предприемане на коригиращи действия са регламентирани в съответните Инструкции.

Изготвени са и се прилагат Инструкции по всички точки от Условие 5.8 за предотвратяване и контрол на аварийните ситуации. Отговорните за изпълнение на условията лица в дружеството документират и съхраняват данните от емисионните и технически показатели и резултатите от оценка на съответствието им, причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Изготвен е и през отчетната година е актуализиран списъка с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

Настъпилите през 2007 г. затруднения при изпълнение на някои от условията, свързани с частичните изменения в Комплексното разрешително и Разрешителните за водоползване се запазиха и през настоящия отчетен период:

-        промяната в разрешените за водоползване количества вече не съответства на първоначално лимитираните количества отпадъчни води;

- в измененото Условие 9.5 от КР №41/2007 г. не са еднозначно регламентирани действията на оператора при регистриране на две или повече наднормени имисии на SO2 от АИС - Димитровград , за които контролният орган не е направил предписание за ограничаване на масовия поток;

- няма яснота и по критериите за източника на замърсяване, когато са от местен характер, което създава проблеми особено през зимния сезон ;

- няма регламент за действията на оператора при съмнителна валидност на измерените от  АИС – Димитровград имисионни стойности. Последващото валидиране на данни от специалистите на МОСВ, получени с невалиден статус в реално време, не позволява адекватна реакция от страна на оператора;

3.3. Използване на ресурси

Ефективното използване на вода, енергия, горива, суровини и материали е основно изискване на ЗООС за постигане на щадящо въздействие върху околната среда и едновременно с това неминуемо повишава икономическата ефективност на дружеството. Поради тези причини контролът по рационалното потребление е системен.

3.3.1. Използване на вода

Водата  за  промишлени, хигиенни нужди и охлаждане се използва от оператора на основание и при спазване на условията, поставени  в разрешителни за водоползване №1607/07.03.2006 г. и №300125/10.10.2003 г., изменено с №300125/09.08.2007г. С решение РР-737/06.08.2009 г. е продължен срокът на действие на Разрешителното при спазване на условията, заложени в разрешително №300125/09.08.2007г.

За използване на вода за битови нужди от ВиК – Димитровград има сключен договор №1256/10.06.2004 г.

През отчетния период са получени 166 m3 вода от градския водопровод, която се използва само за нуждите на столовото хранене. За хигиенни нужди са изразходвани 218 901 m3 вода от собствен водоизточник – подземни води от ПС „Ябълково”.

В следващата таблица са показани използваните количества оборотна  вода и добитата свежа вода, изразходвани за работа на горивната инсталация.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР, m3/у | Количество за единица продукт, съгласно КР, m3/MWh | Използвано годишно количество, m3/у | Използвано количество за единица продукт, m3/MWh | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собствен източник | 2 800 000 свежа вода | 10,15, от които: - 7,35 свежа - 2,8 оборотна | 2 648 469 свежа вода | 6,75, от които: - 4,20 свежа - 2,8 оборотна | Да |

От добитите 2 244 хил. m3 подземни води, 219 хил. m3 е водата, използвана за хигиенни нужди на дружеството.

От таблицата е видно, че добитата и изразходвана на площадката на дружеството свежа вода е значително по-малко от разрешената за ползване. Причина за тази разлика е завишения контрол върху ползването и измерването през отчетния период.

В следващата таблица е показан разхода на свежа и оборотна вода за горивната инсталация през 2009 г. по месеци.

Разходната норма за единица продукция е спазена, съгласно Условие 8.1.4 на КР, а годишният разход на вода за горивната инсталация не надхвърля лимита по КР и РВ.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗПОЛЗВАНИ ВОДИ по усл.8.1.9.1 от КР № 41 / 2007г. за 2009 год. |
| месец | Произв.вода | Производствена вода за горивната инсталация | Ел.енергия | Производствена вода за горивната инсталация на MWh |
|  | за площадката | Общо | в т.ч. свежа | в т.ч. оборотна | бруто MWh | Общо | в т.ч. свежа | в т.ч. оборотна |
| януари | 513 070 | 569 836 | 378 176 | 191 660 | 69 013.737 | 8.26 | 5.48 | 2.78 |
| февруари | 417 112 | 466 897 | 295 957 | 170 940 | 61 644.852 | 7.57 | 4.80 | 2.77 |
| март | 393 869 | 437 104 | 248 034 | 189 070 | 68 104.923 | 6.42 | 3.64 | 2.78 |
| април | 261 289 | 254 675 | 161 435 | 93 240 | 33 497.091 | 7.60 | 4.82 | 2.78 |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| юни | 455 436 | 458 111 | 297 531 | 160 580 | 57 698.099 | 7.94 | 5.16 | 2.78 |
| юли | 309 314 | 322 000 | 153 650 | 168 350 | 60 736.014 | 5.30 | 2.53 | 2.77 |
| август | 285 549 | 289 952 | 150 092 | 139 860 | 50 511.996 | 5.74 | 2.97 | 2.77 |
| септември | 390 180 | 462 968 | 268 718 | 194 250 | 69 550.655 | 6.66 | 3.86 | 2.79 |
| октомври | 483 462 | 533 475 | 336 635 | 196 840 | 70 800.273 | 7.53 | 4.75 | 2.78 |
| ноември | 175 131 | 171 504 | 120 740 | 50 764 | 18 233.083 | 9.41 | 6.62 | 2.78 |
| декември | 328 566 | 354 051 | 237 501 | 116 550 | 41 593.466 | 8.51 | 5.71 | 2.80 |
| Година | 4 012 978 | 4 320 573 | 2 648 469 | 1 672 104 | 601 384.189 | 6.75 | 4.20 | 2.55 |
| Норма по КР |  | 2 800 000 |  |  | 10.15 | 7.35 | 2.8 |

Операторът е разработил и прилага Инструкциите по Условия № 8.1.5÷8.1.7.

През отчетния период е извършена една проверка за техническото състоянието на водопроводната мрежа на 08.10.2009 г. Не са констатирани течове или други нарушения по водопровода. Извършената проверка е документирана съгласно Инструкцията – с протокол в Дневника за периодична проверка и поддръжка на състоянието на водопроводната мрежа.

По Условия 8.1.6 и 8.1.7  се упражнява ежечасно контрол от лицата, изпълняващи условията на разрешителното и ежедневен контрол от лицата, отговорни за изпълнение на условията на разрешителното, при работа на съответното технологично оборудване. Примерни екземпляри от документирани проверки са приложени към настоящия ГДОС – Приложение 2. Освен в приложените образци, резултатите се документират в сменните журнали, а констатираните дефекти по съоръженията се отразяват в журнала за дефектите на съответния отговорник на производствено-експлоатационна група /ОПЕГ/. През периода са извършени 15 982 проверки на съоръженията от ЦОС, сгуропепелоизвоза и технологичното оборудване в Котлотурбинен цех от персонала, изпълняващ условията на разрешителното и 499 проверки от персонала, отговорен за изпълнение на условията. Констатираните 8 несъответствия по ЦОС и 87 броя по останалото технологично оборудване са отстранени в регламентираните срокове.

Резултатите от измерванията и изчисленията, на употребената от дружеството вода, се документират и съхраняват съгласно изискванията на Условие 8.1.9 на разрешителното. През периода, изразходваното годишно количество вода за горивната инсталация не надвишава разрешеното. Спазен е годишния и месечен разход на вода за единица продукция.

Поради възникнали смущения в меренето на постъпващата от ПС “Временна” вода, се наложи промяна в местоположението на измервателните устройства. Новата  схема е показана на  Приложение 3. Същата е представена и в БД, гр. Пловдив и е съгласувана с писмо с изх. № КД-05-1491 от 01.12.2009 г.

3.3.2. Използване на енергия

Измерването на количеството използвана електроенергия се извършва по измервателните устройства, отбелязани на “Схема на измерване на електроенергията – Блок 120 MW” и “Схема на измерване на електроенергията за собствени нужди”, приложени към Заявлението за издаване на комплексно разрешително.

Операторът прилага инструкции за експлоатация и поддръжка на топлообменните и електропреобразувателни части на технологичното оборудване, съгласно изискванията на Условие 8.2.1.3. Спазват се и писмените инструкции за извършване на проверки на    техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. При работа на съответното технологично оборудване е извършван ежечасен контрол от лицата, изпълняващи условията на разрешителното и ежедневен контрол от лицата, отговорни за изпълнение на условията на разрешителното. Извършените проверки са документирани от отговорните за изпълнение на условията на разрешителното лица в месечни отчети. В дневника за дефектите са описани всички констатирани несъответствия, сроковете за отстраняване и датата на отстраняването им.

Прилага се Инструкцията за измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия, както и Инструкцията за оценка на съответствието на документираните количества консумирана електроенергия с количествата определени по Условие 8.2.1.1. През отчетния период е констатирано едно несъответствие- през м. април, за което са установени причините и са документирани с Протокол №1  за несъответствие - Приложение 4.

Производството и разхода на електрическа енергия по месеци през 2009 година общо за площадката и само за горивната инсталация са показани в следващата таблица. Посочен е и месечния разход на ел. енергия за единица произведен продукт – общо за площадката и за инсталацията по Условие №2, съгласно изискванията на Условие 8.2.2.1  от Комплексното разрешително.

Таблица 3.2.1

| Използвана електрическа енергия по условие 8.2.1 от КР № 41/2007г. |
| --- |
| за 2009 год. |
| месец | Производство | СН -ТЕЦ | СН -ТЕЦ | Котел ОР-380 | ПКМ 12 |  |  |
|  |  |  |  | СН | Мвтч/ Мвтч | ТЕ | СН | Мвтч/ Мвтч |
|  | Мвтч | Мвтч | % | Мвтч |  | Мвтч | Мвтч |  |
| януари | 69 013.737 | 7454.743 | 10.802 | 2918.230 | 0.042 | 0 | 0 | 0 |
| февруари | 61 644.852 | 6680.095 | 10.836 | 2643.160 | 0.043 | 0 | 0 | 0 |
| март | 68 104.923 | 7351.567 | 10.794 | 2874.261 | 0.042 | 0 | 0 | 0 |
| април | 33 497.091 | 3949.634 | 11.791 | 1573.586 | 0.047 | 0 | 0 | 0 |
| май | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| юни | 57 698.099 | 5 933.320 | 10.283 | 2112.261 | 0.037 | 0 | 0 | 0 |
| юли | 60 736.014 | 5980.464 | 9.847 | 2072.470 | 0.034 | 0 | 0 | 0 |
| август | 50 511.996 | 5344.135 | 10.580 | 1928.522 | 0.038 | 0 | 0 | 0 |
| септември | 69 550.655 | 7057.663 | 10.148 | 2570.441 | 0.037 | 0 | 0 | 0 |
| октомври | 70 800.273 | 7 327.881 | 10.350 | 2881.985 | 0.041 | 0 | 0 | 0 |
| ноември | 18 233.083 | 2 203.287 | 12.084 | 721.449 | 0.040 | 0 | 0 | 0 |
| декември | 41 593.466 | 4 142.615 | 9.960 | 1412.186 | 0.034 | 0 | 0 | 0 |
| Година | 601 384.189 | 63425.404 | 10.547 | 23708.551 | 0.036 | 0 | 0 | 0 |
| Норма по КР |  |  |  | 0.045 |  |  | 0.075 |

Годишната консумация на енергия за единица продукт от горивната инсталация за 2009 г. съответства на заложената в Условие 8.2.1.1 норма и е:

Таблица 3.2

| Консумирана електроенергия | Консумирана електроенергия за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- |
|  | съгласно КР | реализирано |  |
| MWh | MWh/MWh | MWh/MWh |  |
| 23708.551 | 0,045 | 0.036 | Да |

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

За производството на електроенергия не се използват суровини, освен горивата и водата, които се докладват отделно. По тази причина Таблица 3.3.1 от Образеца на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, не е попълнена.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | Да/не |

През 2009 година не е допуснато превишение на разрешените с Условие 8.3.1.2. годишни количества спомагателни материали. Спазена е и годишната норма за разход на спомагателни материали за единица продукт /1MWh/, видно от следващата таблица:

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно коли-чество съгласно КР, t/y | Количество за единица про-дукт съгласно КР, t/MWh | Употребено годишно количество t/y | Разход за единица продукт t/MWh | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Натриева основа-течна 46% | 145 | От 0,00014 до 0,00035 | 43,512 | 0,000069 | Да |
| Сярна кисели-на-техническа 96% | 300 | От 0,00035 До 0,00065 | 224,545 | 0,00034 | Да |
| Хидразин | 0,2 | От 0.0003х10-3 до 0.0008х10-3 | 0,18 | 0,00026х 10-3 | Да |
| Йонообменни смоли | 3 | 6х10-6 | 1,0 | 1,26х10-6 | Да |
| Машинно масло | 3,7 | От 0,0000056 до 0,0000059 | 3,7 | 0.0000056 | Да |
| Трансформа-торно масло | 14,5 | От 0,000016 до 0,000023 | 0 | 0.0 | Да |
| Хидравлично масло | 57 | от 0,000043 до 0,000091 | 11,01 | 0.000019 | Да |
| Водород | 0,622 | 9,8х10-7 | 0,358 | 5,44х10-7 | Да |

Прилагат се писмените инструкции, осигуряващи измерването и документирането на използваните количества спомагателни материали. Резултатите се документират и съхраняват от отговорните за изпълнение на тези условия лица. През отчетния период е допуснато несъответствие на консумацията на машинно масло за 1MWh произведена енергия през м.ноември. Причините са описани в приложения протокол – Приложение 5.

При работа на Горивна инсталация с номинална топлинна мощност над 50 MW, през 2009година не са превишени количествата въглища, посочени в условията на КР.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3.2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Използване на горива по усл.8.3.1.1 от КР №41/2007 |
| за 2009 год. |
| месец | Произведена продукция | Разход горива за инсталацията |
|  | от котел ОР-380 | от ПКМ 12 | ОБЩО | Въглища | Мазут | Природен газ |
|  | Мвтч | Мвтч | Мвтч | тона | т/Мвтч | тона | т/Мвтч | х.н.куб.м | н.куб.м/Мвтч |
| януари | 69 013.737 | 0 | 69 013.737 | 98 524.960 | 1.43 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| февруари | 61 644.852 | 0 | 61 644.852 | 83 898.420 | 1.36 | 5 | 0.0001 | 7 | 0.1 |
| март | 68 104.923 | 0 | 68 104.923 | 92 022.260 | 1.35 | 19.193 | 0.0003 | 10 | 0.1 |
| април | 33 497.091 | 0 | 33 497.091 | 48 061.300 | 1.43 | 40 | 0.0012 | 39 | 0.0 |
| май | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| юни | 57 698.099 | 0 | 57 698.099 | 76 457.540 | 1.33 | 17 | 0.0003 | 198 | 3.4 |
| юли | 60 736.014 | 0 | 60 736.014 | 83 115.800 | 1.37 | 5 | 0.0001 | 77 | 1.3 |
| август | 50 511.996 | 0 | 50 511.996 | 69 945.780 | 1.38 | 0 | 0 | 197 | 3.9 |
| септември | 69 550.655 | 0 | 69 550.655 | 103 793.360 | 1.49 | 9 | 0.0001 | 7 | 0.1 |
| октомври | 70 800.273 | 0 | 70 800.273 | 105 958.380 | 1.50 | 20 | 0.0003 | 10 | 0.1 |
| ноември | 18 233.083 | 0 | 18 233.083 | 24 141.760 | 1.32 | 18 | 0.0010 | 142 | 7.8 |
| декември | 41 593.466 | 0 | 41 593.466 | 57 639.560 | 1.39 | 10 | 0.0002 | 12 | 0.3 |
| Година | 601 384.189 | 0 | 601 384.189 | 843 559.120 | 1.28 | 143.193 | 0.0003 | 702 | 1.4 |
| Норма по КР№41/2007г |  |  | 1 190 000 | 1.89 | 204 | 0.0064 | 1 750 | 1.3-4.6 |

Годишният разход на природен газ и годишната разходна норма за единица продукция също не превишават лимитираните с КР №41/2007 г. стойности. Допуснато е несъответствие в разхода на природен газ за производство на 1 MWh.  продукция през м. ноември. Причините за несъответствието са изяснени, съгласно изискванията на Условие 8.3.2.2, в приложения към доклада Протокол №2  - Приложение 6.

През изтеклия период е получавано и е ползвано котелно гориво. Качеството на съхраняваното през периода гориво, отговаря на изискванията на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията и начина за техния контрол, за което има представено свидетелство и декларация от доставчика.

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество съгласно КР, t/y (Nm3/y) | Количество за единица продукт съгласно КР, t/MWh (Nm3/ MWh) | Употребено годишно количество, t/y (Nm3/y) | Количество за единица продукт, t/MWh (Nm3/ MWh) | Съот-ветс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Въглища | 1 190 000 | 1.67÷1.89 | 843 559.120 | 1,28 | Да |
| Природен газ | 1 750 000 | 1,3÷4,6. | 702 | 1,4 | Да |
| Котелно гориво | 204 | 0,0009÷0,0064 | 143.193 | 0,0003 | Да |

3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Химичните вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, се съхраняват опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове на безопасност съгласно изискванията на Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти. Копия от информационните листове за безопасност се съхраняват в цех “Химичен”, съгласно изискванията но Условие 8.3.4.1.1, а съхранението на веществата е съобразено с поставените в информационните листове изисквания.

Съхраняването на въглища се осъществява в съответствие с изискванията на Условие 8.3.4.2 - в подземни бетонни бункери на покритото разтоварище и на открита площадка, посочени в Генплана на складови стопанства. Въглищните фигури са трамбовани, площадката е снабдена с отводнителна система, водите от площадката се отвеждат до локално пречиствателно съоръжение-утаителна шахта, устройствата и съоръженията за обработка и транспортиране на прахообразуващи материали са затворени.

На покрито разтоварище, което е постоянното място за разтоварване на вагони, са инсталирани засмукващи и обезпрашаващи съоръжения, съгласно изискванията на Условие 8.3.4.5.

От влизане в сила на КР №41, хидразинът се съхранява в оригиналната си опаковка /пластмасови бидони/ с ненарушена цялост в съответствие с условията на КР и изискванията на  информационния лист за безопасност.

Останалите реагенти - сярна киселина, натриева основа и нефтопродукти – мазут, хидравлично, трансформаторно и машинно масло, се съхраняват единствено в резервоарите, посочени в КР. Резервоарите са снабдени с обваловка, с посочения обем и резистентна на действието на съхраняваните материали. Течностите от обваловката на резервоарите за реагенти се отвеждат единствено в неутрализационна яма с капацитет 170 куб.м., от обваловките на резервоарите за масла - в маслоуловителната шахта, а от обваловката на резервоарите за мазут - в канализацията единствено след преминаване през сепарираща шахта. Зареждането с химикали става в обема на обваловката.

Операторът прилага писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на резервоарите и техните обваловки, описани в  условия  8.3.4.7, 8.3.4.9, 8.3.4.11. и 8.3.4.12, включващи проверка на целостта и здравината на резервоарите и обваловките, действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и обваловките, установяване на причините за регистрираните нарушения и предприемане на корективни действия.

Изпълняват се заложените в инструкциите за периодична проверка на съответствието срокове, съобразени с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяват се причините за несъответствие и се предприемат коригиращи действия. През отчетния период са извършени 2 644 броя проверки за състоянието на резервоарите и обваловките им от персонала, изпълняващ условията на разрешителното и 521 броя проверки от персонала, отговорен за изпълнение на условията. Констатирано e и е отстранено 1 несъответствие - Приложение №7 към настоящия ГДОС.

През 2009 г. са извършени 468 проверки от експлоатационния персонал по състоянието на тръбопроводи, помпи и арматура за течни химикали. Констатирани са и са отстранени 22 несъответствия по помпи, тръбопроводи и арматура. Отговорното за изпълнение на условията лице е извършило 45 проверки на същото оборудване.

Персоналът, изпълняващ условията по обслужване и експлоатация на тръбопроводи, помпи и арматура за нефтопродукти е извършил 15 414 проверки. Констатирано е и е отстранено 1несъответствие по тръбопроводи, помпи и арматура. Отговорните за изпълнение на условията лица са извършили 489 проверки на същото оборудване.

Резултатите от извършените проверки на съответствието на складовете, площадките за съхранение, резервоарните стопанства, тръбопроводи, помпи и арматура за нефтопродукти и течни химикали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите корективни действия се документират в оперативните дневници и/или в дневника за дефектите от лицата, изпълняващи условията на разрешителното. Отговорните за изпълнение на условията лица, изготвят месечни отчети за резултатите от проверките и предприетите коригиращи действия при необходимост.

Дружеството не доставя и не използва азбестосъдържащи материали.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTP

През 2009 година се отчита нарастване на емисиите, включени в PRTP в сравнение с предходната година. Това основно се дължи на сравнително увеличената използваемост на Инсталацията през отчетния период.  За повечето вредни вещества– въглероден диоксид, азотни оксиди и прах, емитираните вещества за единица продукт през отчетния период са снижени. В таблица 1 е отчетена стойност за въглероден оксид,  на база измерените от СНИ общ обем на димни газове и от РЛ на ИАОС – Хасково емисия на СО, при контролното мерене на отпадъчните газове от Инсталацията.

Годишните емисии на NOx, SO2  и прах, изпускани от котел ОР-380в, се определят, като се сумират техните маси, измерени за всяко денонощие от годината, при което, денонощната маса на всяко вещество, е определена на базата на обемната скорост в потока на димните газове.

В Таблица 2 са показани емитираните в атмосферния въздух вредни вещества. Определеният с КР обем на мониторинг, не включва измерване на СО2. Изчислената средногодишна концентрация, на база използваните горива и измерения от непрекъснатия мониторинг обем на димни газове, е 178 709 mg/Nm3. Концентрациите на SO2, NOx и общ прах са по данни от мониторинга. Снижена е концентрацията на SO2, и NOx, което се определя от качествения състав на използваното твърдо гориво, тъй като няма монтирано пречиствателно съоръжение за тези замърсители. И по трите контролирани показатели са спазени нормите на КР.

През 2009 г. е намалена значително и праховата концентрация. В основната си част измерените наднормени стойности, се дължат на влошената работа на ел. филтъра след ремонт при който се извършва измиване на улавящите повърхности, както и поради възникнали повреди по ел. частта на филтъра.

Емитираният въглерод в отпадъчните води е определен на база измерената от акредитирана лаборатория концентрация в производствените и дренажни води и измерената ХПК/3 за битови отпадъчни води. Масовият обем е под определената гранична стойност за показателя, поради което цялата стойност е нанесена в скоби.

За показателите, които превишават пределните количества за изпускане по ЕРЕВВ и PRTR, в Таблица №1 е нанесена стойността на превишението.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Централата прилага технологична инструкция за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения,  включваща: списък на технологичните параметри; стойности на технологичните параметри при оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение;	честота на мониторинг; оборудване за мониторинг, както и резервно оборудване за ел. филтъра.

Електрофилтъра, както и  системата за мониторинг на емисиите, са поддържани в съответствие с инструкцията за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим.

Параметрите на ел. филтъра са следени и записвани редовно, в съответствие с изискванията на Условие 9.1.3.1 от КР. Контролираните стойности се записват в оперативния журнал на оператора на главно ел. табло на блочен щит за управление, а обобщени данни за месеца се изготвят и съхраняват от отговорното лице – началник ел. цех. В Приложение 8 е показан примерен образец на месечните отчетни данни, съхранявани при н-к цеха. Констатираните несъответствия и предприетите мерки по механичната част на ел.филтъра са включени в дневника за дефектите на цех “Котлотурбинен”.

През отчетната година са извършени 3 222 проверки на работата на пречиствателното съоръжение от персонала, изпълняващ условията на разрешителното, при които са констатирани 44 несъответствия. Всички констатирани несъответствия са отстранени своевременно,  а повредите по хода на прахогазовия тракт – след първото спиране на съоръжението в авариен ремонт. Необходимият резерв от части се поддържа редовно.

По време на предстоящия планов ремонт на горивната инсталация, е предвиден основен ремонт на системата за стръскване на електродите на филтъра с последващи режимни изпитания за продължителността на циклите. Предстои обстоен преглед и отстраняване на неплътности по ЕФ и целия газоходен тракт.

През отчетния период се наблюдава леко нарастване на отпадъчния газов поток /около 1,5%/, но всички  средноденонощни стойности на дебит на технологични газове от точковия източник, са по-ниски от посочените в Условие 9.2.2. стойности.

През 2009 г. е извършено едно контролно измерване на емисиите от РИОСВ – гр. Хасково. Няма нарушени емисионни показатели, както и технологични параметри. Емисиите от контролното измерване по всички контролирани показатели съответстват на отчетените по СНИ.

Дружеството не разполага и не експлоатира други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в КР №41/2007 г.

Емисиите на вредни вещества от инсталациите по условие 2 от КР се изпускат в атмосферния въздух организирано. Източници на неорганизирани емисии на производствената площадка на централата са въглищните фигури при възможните самозапалвания и прахогазовия тракт, при поява на неплътности. Операторът прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Тази дейност се упражнява от изпълнителския персонал и се контролира от ръководството на цехове “Въглеподаване” и “Котлотурбинен”. През 2009 година са извършени 7 222 проверки на прахогазовия тракт от лицата, изпълняващи условията на разрешителното и 236 проверки от лицата, отговарящи за изпълнение на условията. Констатирани са и са отстранени 43 несъответствия по състоянието на този вид оборудване. При извършваните ежесменни проверки на въглищните фигури от експлоатационния и 12 проверки от ръководния персонал, има констатирано едно самозапалване. Предприети са необходимите мерки за потушаване на пожарното огнище.

Използваната технология не изисква и на площадката не се ползват интензивно миришещи вещества източници на миризми, както и летливи органични съединения по смисъла на Наредба 7/2003 г. Няма получени оплаквания за миризми.

Всички две или повече последователни превишения на СЧН през зимния период са настъпвали при  метеорологични условия, водещи до пренос на въздушни маси от басейна “Марица-изток” или до комбинирано въздействие на отделените от Инсталацията и от битовия сектор емисии от  SO2.

Дружеството е предприело мерки за ограничаване на масовия поток от серен диоксид за всички предписани от Компетентният орган случаи. През отчетния период са получавани редовно данните от АИС – Раковски в реално време, като за целта са отстранявани незабавно всички възникнали проблеми по връзката със системата. Със своевременните действия на представителите на Компетентният орган – РИОСВ гр. Хасково, всички категорично установени случаи по Условие 9.5.2.3 бяха  потвърдени и през отчетния период са изпълнени изискванията но Условие 9.5.2. от КР 41/2007 г.

ТЕЦ “Марица 3” извършва собствени непрекъснати измервания, съгласно изискванията на Глава 6 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и Инструкция № 1 от 03.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. В съответствие с изискванията на чл.3, ал.3 от Наредбата, системата за непрекъснати измервания е калибрирана от акредитирана лаборатория – Приложение 9.

Обобщена информация за резултатите от мониторинга са представени като част от ГДОС – Приложение 10.

И през 2009 г. котли ПКМ-12 не са работили, поради което не са извършени и собствените периодични измервания за тези източници. Извършено е само контролно измерване на стойностите на СО в димните газове на парогенератор ОР-380в, тъй като  съгласно Условие 9.6.1.3. от КР честотата на измерване на този показател е веднъж на две години.

Годишните емисии на NOx, SO2  и прах, изпускани от котел ОР-380в, се определят, като се сумират техните маси, измерени за всяко денонощие от годината, при което, денонощната маса на всяко вещество, е определена на базата на обемната скорост в потока на димните газове.

Резултатите от мониторинга се документират и съхраняват за всяка календарна година отделно и се предоставят при поискване от компетентния орган. Съхранява се и информацията за: всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества; резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии; оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Не се извършват дейности по събиране и съхраняване, рециклиране, регенериране и разграждане на вещества, които нарушават озоновия слой в съответствие с чл.3 от Наредба за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой, както и производството, вносът, износът, пускането на пазара и използването на вещества, по Приложение 1 от Постановление № 254/30.12.1999г. Дружеството използва 1 бр. елегазов прекъсвач със серен хексафлуорид / SF6 /. В изпълнение на чл.37 от НАРЕДБА за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, приета с ПМС № 336 от 23.12.2008 г., обн., ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г., е изготвен и предоставен на компетентния орган отчет за 2009 год., съгласно Приложение №7 от същата Наредба – Приложение 11.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

ТЕЦ “Марица 3” АД извършва мониторинг на функционирането на всички пречиствателни съоръжения към Горивна инсталация с номинална топлинна мощност над 50 MW, в съответствие с технологичните инструкции и с изискванията на КР. Експлоатационният персонал разполага с технологична инструкция за експлоатация на всяко едно от пречиствателните съоръжения , посочени в условие 10.1.1.1. Инструкцията  включва списък на технологичните параметри, включително резервното оборудване,  редовното техническо поддържане на съоръженията, осигуряващо оптималната им  работа, действия при аварийни ситуации.

Прилага се и инструкцията за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа  на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Чрез колектор №1 се заустват в р. Марица-трета категория, като част от смесен поток производствени, битово-фекални и дъждовни води и съвместно с отпадъчните битово-фекални води от “Неохим” АД, площадка А, единствено в посочената в КР точка на заустване, тъй като ГПСОВ –гр. Димитровград, не е въведена в експлоатация. Няма промяна в координатите на пробоотборните точки, но поради промени в технологичната схема в Колектор №1 не постъпват води от дренаж на кондензно стопанство. По тази причина  пробоотборна точка 3 е суха и в емисионния контрол – Таблица 3, няма данни от измерване.

Честотата и обема на емисионния контрол,  количеството и качеството на заустваните битови отпадъчни води през 2009 г., съответстват на поставените в КР изисквания.

Отпадъчните води в колектори №2 и №3, като част от смесен поток производствени, охлаждащи и дъждовни води се заустват също  в р. Марица -трета категория, в посочените в КР точки. Няма промяна на точките на пробовземане, на източниците на отпадъчни води и на пречиствателните съоръжения, посочените в КР.

През 2009 година беше изградена инсталация за събиране и връщане в оборотния сгуропепелоизвозен цикъл на част от отпадъчните дренажни води. В резултат, поставения в КР годишен лимит, разчетени при 4 000 работни часа годишно на горивната инсталация, беше спазен при 6 443,91 часа работа през 2009 г.  Прилагайки ведомствената Инструкция за изчисляване на количествата заустени води на база измерените постъпващи водни потоци, количеството на охлаждащите отпадъчни води е също под лимита, определен с КР. Спазени са и останалите параметри на емисионния контрол – честота на контрола и индивидуални емисионни ограничения.

В едно от четирите измервания на емисии от Колектор 2 при собствения мониторинг са намерени превишения на желязо – анализът на причините, довели до несъответствие е документиран с Протокол №2. Отклонения от нормата са измерени в заустваните в Колектор 3 отпадъчни дренажни води по показател рН. През целия отчетен период този показател се изменяше в незначителни граници около 9. Съставени са протоколи №№1, 2, 4 и 5 за несъответствие. Копие от протоколите са включени в Приложение №12.

Резултатите от собствения мониторинг бяха потвърдени и от контролните измервания на РИОСВ – гр.Хасково и за несъответствията, на дружеството беше наложена санкция.

Спазени са всички изисквания към собствения мониторинг. Измерванията се извършват от акредитирана лаборатория – РЛ на ИАОС гр. Хасково по препоръчаните методи и процедури.

Водите от продувката на циркулационната охладителна система, отпадъчните води от ВПИ след неутрализационна шахта и дъждовните води от въглищно стопанство и от миене на производствените помещения в цех “Въглеподаване” след утаяване, се отвеждат единствено в затворената оборотна система на сгуропепелоизвоза.

Дружеството има изготвен авариен план. През отчетната година не са възниквали аварийни ситуации, по смисъла на Условие 10.1.3.2, изискващи уведомяване на РИОСВ и Басейнова дирекция. Съгласно Условие 3 от РВ№300125 от 09.08.2007 г. е необходим ежегоден химичен анализ на водата във водоизточника, за доказване на действителната му категория. В Приложение 13 са показани резултатите от собствения контрол на качеството на постъпващата от р. Марица вода.

Прилага се инструкцията за измерване на количествата зауствани отпадъчни води при работа на инсталацията, както и инструкцията за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Преките годишни емисии на  замърсителите в отпадъчните производствени води -  общ органичен въглерод и желязо, характерни за категорията промишлена дейност, изразени като килограма за година са:

Общ органичен въглерод – 6 139 кг/годишно

Желязо                                 -   519 кг/годишно

Отчетеният годишен масов обем от общ органичен въглерод и желязо е изчислен на база измерените от акредитирана лаборатория концентрации и измерения за Колектор №1 и изчислените за Колектори №2 и №3 обем на отпадъчни водни потоци.

Таксата за разрешено ползване на воден обект по реда на Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект е внесена.

Извършените проверки на пречиствателните съоръжения, стойността на контролираните параметри,  установените несъответствия и действията за отстраняването им от изпълнителския персонал са отразени в оперативните дневници и дневниците за дефекти на цехове “Химичен” и “Котлотурбинен”. В цех “Въглеподаване” са съставени протоколи – примерен отчет за м. август е показан в Приложение 14. Извършените проверки от отговорните лица са документирани в месечните отчети за 2009 година:

| № | Пречиствателно съоръжение | Брой проверки | Брой несъответствия | Брой коригира-щи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утаителен басейн | 24 | 11 | 11 |
| 2 | Неутрализационна яма | 12 | 0 | 0 |
| 3 | Сепарираща шахта | 55 | 0 | 0 |

Резултатите от контрола на канализацията са отразени в “Дневник за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа”. Извършени са две планови проверки – на пролет и есен, съгласно инструкцията. При плановите проверки, извършени на 15.04.2009 г. и 14.10.2009 г. е констатирано добро състояние на канализацията. При изпълнение на вертикална планировка за трасе на път на 20.07, бяха обрушени шахти РШ31 и РШ32. Същите за възстановени и почистени до 28.07. За констатираните и отстранени несъответствия са съставени протоколи.

4.4. Управление на отпадъците

От разрешените за генериране 14 вида отпадъци, бяха образувани 8 вида, двата от които се образуват пряко от производствения процес – сгурия и пепел.

През отчетния период е спазена годишната норма за единица продукт и годишното количество на тези два вида отпадък. В рамките на отчетната година няма констатирани несъответствия.

Операторът събира на площадката единствено отпадъците, посочени в Условие 11.1. при спазване изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г. Не се приемат отпадъци от външни фирми. Всички отпадъци се събират и временно съхраняват разделно. Единствено сгурията и пепелта се депонират съвместно.

Образуваните през периода опасни отпадъци са събрани и съхранени по реда, регламентиран с нормативната уредба и условията в КР относно този вид отпадъци.

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Временно се съхраняват единствено отпадъците, посочени в Условие 11.3.2. на определените с КР места, при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Оценката се извършва ежемесечно, от отговорните за управление на отпадъците лица /примерни отчети в Приложение 15/. През периода са извършени 60 проверки за състоянието на складовите площадки за временно съхранение на отпадъците, при които са констатирани и отстранени 3 несъответствия.

През 2009 г. са генерирани  и от трите вида строителни, азбестосъдържащи отпадъци, отпадъци от желязо и стомана, а също така и живакосъдържащи лампи. Генерираните количества отпадъци съответстват на разрешените с КР №41/2007 г.

Образуваните отпадъци от желязо и стомана с временно съхранените от 2008 г. са предадени за оползотворяване с договор на фирма, лицензирана за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали – ”Перламет СЕ” ООД-София. Транспортът на отпадъка е осъществен от фирмата. В Приложение №16 са показани лиценза и копие от договора с фирмата.

Излезлите от употреба живакосъдържащи лампи са предадени на база  сключен договор на “Бал Бок –Инженеринг” – София.  Копие от договора, приемо-предавателния протокол и транспортната карта са включени в Приложение №17.

През 2009 г. отпадъците от трите вида нехлорирани минерални масла са предадени за оползотворяване на “Еко Петрол Продукт” ЕООД, гр. Бургас. Документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното – копие от договора, разрешително на фирмата , транспортна карта и приемо-предавателен протокол са показани в Приложение №18.

Изолационните материали, съдържащи азбест (17 06 01*), са предадени за обезвреждане на община Хасково, притежаваща комплексно разрешително за извършване на такава дейност. В Приложение №19 са показани копия от документите, изготвени във връзка с предаването на този вид опасен отпадък.

Относно отработените йоннообменни смоли, дружеството все още не е генерирало такива.

Проучването от ръководството на дружеството на възможността да се предават за оползотворяване отпадъците, които се обезвреждат чрез депониране, не даде положителен резултат /Приложение 20/. Заявените устно намерения на “Вулкан” за оползотворяване на част от генерираната сгуропепел, не бяха потвърдени.

От 15.11.2008 г. депата имат влязло в сила КР и информацията, свързана с контрола и управлението на депата се докладва с отделен ГДОС.

Системно се осъществява измерване и изчисляване на  количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на месечно количество образуван отпадък; месечно производство; месечно количество образуван отпадък за единица продукт (за сгурия и пепел); годишно количество; годишно количество за единица продукт (за сгурия и пепел), както и количествата временно съхранявани и предавани на външни фирми отпадъци.

Дейностите по управление на отпадъците се документират и докладват съгласно изискванията на Наредба №9/28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. Заведените отчетни книги се попълват редовно. Резултатите са докладвани в Таблици 4 и 5.

4.5. Шум

Съгласно КР №41/2007 г. измерванията на показателите на шума са с период от 2 години.

Нанесените в Таблица 6 данни са от измерването, извършено през 2008 г. През отчетната година няма промяна в технологията или съоръженията, която да води до промяна на звуковата мощност.

Няма оплаквания на живущи  около площадката.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Не се отвеждат пряко или непряко вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. В отчетените в т.3.3.4 от настоящия ГДОС периодични проверки са включени и тези от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито.

Дружеството разполага с достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места. През отчетния период не са констатирани разливи от нефтопродукти или химични вещества от съоръжения и тръбопроводи, монтирани на открито. Откритите течове са в обваловани зони или закрити помещения и пропуските са отстранени в рамките на работната смяна и съгласно инструкцията за отстраняване на разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

Товаро- разтоварните дейности, които биха могли да доведат до течове, се извършват на определените за това места, осигурени против разливи и течове.

Собственият мониторинг на подземни води се извършва на места, в срокове, по методи за анализ и по показатели, определени в КР. Анализите се извършват от акредитирана лаборатория - РЛ на ИАОС, гр. Хасково.

В приложения към настоящия доклад протокол №3 /Приложение 21/ е извършен анализ на съответствието за 2009 г.

Съгласно КР41/2007 г., честотата на мониторинга на почви е 3 години. През 2006 г. са извършени и докладвани резултатите от измерванията. Постоянните пунктове за мониторинг - Пп1, Пп2 и Пп3 са означени с табели, с посочените в Заявлението за КР координати. Наблюдават се показателите, записани в КР, с определената честота и по препоръчаните методи за анализ. Анализите се извършват от РЛ на ИАОС, гр. Хасково.

Отговорните по условията на разрешителното лица водят и съхраняват Дневник за установяване на разливи от вредни и опасни вещества.

През отчетния период не са възниквали аварийни ситуации, които биха могли да предизвикат замърсяване на подземните води или почвите. Резултатите от мониторинга на подземните води показва, че е нарушен екологичният праг по показатели желязо и арсен. Резултатите от мониторинга през отчетния период бележат подобрение както по броя показатели, надвишаващи екологичния праг, така и по степента на надвишение.

За почвите, като базови стойности на  показателите се приемат тези, от измерването през 2006 година, тъй като няма данни за предишни измервания в определените с КР пробовземни точки. Данните от извършения анализ през 2009 г. са нанесени в таблица №8, а копие от анализните свидетелства и Протокола за оценка на съответствието на почви са показани в Приложение 22.

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР /ИППСУКР/

Използваните през 2009 г. горивни смеси осигуряват изпълнението на поставените в КР норми за емисии от прах, азотен оксид и серен диоксид. Не е допусната наднормена средномесечна концентрация и по трите наблюдавани показателя, което показва, че качеството на горивото през периода позволява спазване на заложените в КР ПДК.

Измервателната апаратура за води е монтирана още през 2005 г. През същата година е подменена и багерна помпа. За подобряване на надеждността на разходомерите за вода, бе сключен договор за сервизно обслужване с фирмата-доставчик на устройствата. Поради възникнали технически проблеми с измерването на получаваната от Временна помпена станция на р. Марица вода, съгласувано с БД “Източнобеломорски район” гр. Пловдив, е сменено мястото за измерване и типа на прибора.

Дружеството има готовност за включване на битово-фекалните отпадъчни води в ГПСОВ, след въвеждането й в експлоатация.

През 2009 г. бяха предадени за обезвреждане натрупаните в последните години азбестосъдържащи отпадъци. Същите бяха депонирани на депото за битови отпадъци, собственост на община Хасково, след сключване на договор.

Физико-механичният анализ на сгуропепелината показва, че същата може да бъде използвана в строителството. Досега правените проучвания не са осигурили пазар за оползотворяване. През настоящата година ще продължат действията по реализиране на тази възможност. След утвърждаване на Плана за привеждане в съответствие с Наредба №8 на сгуроотвали “Горен бюк” и “Галдушки ливади”, започна изграждането на инсталация за оросяване на сгуроотвалите. През 2009 г.беше завършена и въведена в действие оросителната инсталация на сгуроотвал “Галдушки ливади”.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Операторът не предвижда прекратяване на работата на Инсталацията.

По смисъла на Условие 6.9 от КР, през отчетния период два пъти е прекратявана временно дейността на Инсталацията. В изпълнение на Условие16.3, РИОСВ – гр. Хасково е уведомен с писма с изх. №494/19.06.2009 г. и 791/30.10.2009 г. за плануваното временно прекратяване на дейността.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

През отчетния период не са настъпвали аварии, водещи до нарушаване параметрите на околната среда или човешкото здраве. Описаните в Таблица 9 инциденти са свързани с надвишаване на емисиионни норми по компоненти на околната среда.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

В дружеството няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията за отчетната 2009 година.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS № | Замърсител | Пределни количества за изпускане (колона 1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха (колона 1а) kg/година | във водата (колона 1б) kg/година | в почвата (колона 1в) kg/година |
| 2 | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | - (89515) M | — | — |
| 3 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 661 765 000 М | — | — |
| 8 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 721 180 M | — | — |
| 11 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 42 272 639 M | — | — |
| 76 |  | Общо органичен въглерод (TOC) (като общо C или COD/3) | — | - (6 139) М | — |
| Годишното количество емитиран общ прах за 2009г. е 180 711 кг. Годишното количество емитиран въглероден оксид (CO) е определено на база измерените от СНИ общ обем на димните газове и от РЛ на ИАОС – Хасково емисия на СО при контролното мерене на отпадъчните газове от Инсталацията. |

# Таблица 2. Емисии  в атмосферния  въздух

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Въглероден диоксид | mg/Nm3 | - | - | - | Не се изисква | Няма НДЕ |
| Серни оксиди | mg/Nm3 | 12 000 | 9 952,3 | - | непрекъснат | 100 |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 600 | 192,6 | - | непрекъснат | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | 42,4 | - | непрекъснат | 85,46 |
| Въглероден оксид | mg/Nm3 | 250 | - | 21.0 | 1път на 2 години | 100 |

Изчислената концентрация на въглероден диоксид, съобразно измерения годишен обем на димните газове от СНИ и изчисленото количество СО2 на база изразходваното гориво през 2009 г., е 178 709 mg/Nm3.

Емисиите от прах, серни и азотни оксиди са определени по отчетените от СНИ данни за 2009година.

Емисията от СО е измерена от акредитирана лаборатория на ИАОС – гр. Хасково през 2008 г.

# Таблица 3.1.1. Емисии в отпадъчни води  (битовофекални и дъждовни) във водни обекти / канализация – Колектор1, пробоотборна точка 1

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Няма | - | Не е предвиден | - |
| Дебит на отпа-дъчните води в Колектор1 | m3/ден m3/час m3/год. | 1 082 75 395 000 | 600 25 219 067 |  | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 7,92 7,83 | 2 пъти годишно | Да Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 30,5 5,5 |  | Да Да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 1,64 1,37 |  | Да Да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 16 26 |  | Да Да |
| Други | - | - | - | - | - |

# Таблица 3.1.2. Емисии в отпадъчни води (битовофекални и дъждовни)  във водни обекти / канализация - Колектор1, пробоотборна точка 2

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Няма | - | Не е предвиден | - |
| Дебит на отпа-дъчните води в Колектор1 | m3/ден m3/час m3/год. | 1 082 75 395 000 | 600 25 219 067 |  | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 7,74 7,72 | 2 пъти годишно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 52,0 <5* |  | Да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 2,96 1,74 |  | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 20 45,0 |  | Да |
| Други |  |  | - | - | - |

# Таблица 3.1.3. Емисии в отпадъчни (битовофекални и дъждовни) във водни обекти / канализация -  Колектор1, пробоотборна точка 4

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Няма | - | Не е предвиден | - |
| Дебит на отпа-дъчните води в Колектор1 | m3/ден m3/час m3/год. | 1 082 75 395 000 | 600 25 219 067 |  | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 8,08 7,92 | 2 пъти годишно | Да Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 53,0 28 |  | Да да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 1,26 2,90 |  | Да Да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 21,0 49,0 |  | Да да |
| Други |  |  |  |  |  |

# Таблица 3.1.4. Емисии в отпадъчни води (битовофекални и дъждовни) във водни обекти / канализация Колектор1, пробоотборна точка 5

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Няма | - | Не е предвиден | - |
| Дебит на отпа-дъчните води в Колектор1 | m3/ден m3/час m3/год. | 1 082 75 395 000 | 600 25 219 067 |  | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 7,59 7,33 | 2 пъти годишно | Да Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 5,5 32,5 |  | Да да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | <1* <1* |  | да да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 20,0 20,0 |  | Да да |
| Други |  |  |  | - | - |

# * - граница на определение на метода

# Таблица 3.2. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, и дъждовни) във водни обекти / канализация Колектор 2, пробоотборна точка 6

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | - | 5,70 | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 1 556 150 568 000 | 1 294 54 472 500 |  | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 7,50 7,96 7,89 7,71 | 4 пъти годишно | Да Да Да Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 14,50 61,0 27,0 5,0 | 4 пъти годишно | Да Не Да Да |
| БПК | mg/dm3 | - | - | - | - |
| ХПК | mg/dm3 | - | - | - | - |
| Други- желязо | mg/dm3 | 1,0 | 1,9196 0,5056 0,8196 0,2665 | 4 пъти годишно | Не Да Да Да |
| нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,60 1,0 <0,3* 0,40 | 4 пъти годишно | Да Да Да Да |

# * - граница на определение на метода

# Таблица 3.3. Емисии в отпадъчни води (производствени) във водни обекти Колектор3, пробоотборна точка 7

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | - | 6,44 | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 657 90 240 000 | 623 26 227 431 |  | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 9,68 9,25 9,32 9,46 | 4 пъти годишно | Не Не Не Не |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 6,00 43,0 11,0 12,5 | 4 пъти годишно | Да Да Да Да |
| БПК | mg/dm3 | - | - | - | - |
| ХПК | mg/dm3 | - | - | - | - |
| Други- желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,2012 0,4162 0,7988 0,4195 | 4 пъти годишно | Да Да Да Да |
| Нефтопро-дукти | mg/dm3 | 10 | 0,40 <0,20* <0,3* <0,3* | 4 пъти годишно | Да Да Да Да |

# * - граница на определение на метода

# Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Тип отпадък | код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на пло-щадката | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма, | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР | Реално измерени | Количестваопределени с КР | Реално измерени |  |  |  |
| - | - | t/у | t/у | t/MWh | t/MWh | t | t | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли(с rключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 1150 | 8 612 | 0,00182 | 0,0143 | 0 | - | Да/да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища (пепел от електрофилтрите) | 10 01 02 | 83 200 | 77 509 | 0,133 | 0,129 | 0 | - | Да/да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 40m3 |  | - | - | 0 | - | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 10 01 | 5 000 1/10у | - | - | - | 0 | - | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 150 | 92 | - | - | 0 - №52 | 206 ”Перламет СЕ ООД-София “ | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 0,5 | 0 | - | - | - | 0 | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 8,8 | 0 | - | - | 0-№56 | 3 “Еко петрол продукт” ЕООД гр. Бургас | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,7 | 0 | - | - | 0- №55 | 0,3 “Еко петрол продукт” ЕООД гр. Бургас | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 10,5 | 0 | - | - | 0- №57 | 3,5 “Еко петрол продукт” ЕООД гр. Бургас | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 15 | 1,94 | - | - | 0- №51 | 5,44 “Вита Транс” - Димитровград | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.2 | 0,108 | - | - | 0 - №54 | 0,245 “БАЛ-БОК инженеринг” , АД София | Да |
| Бетон | 17 01 01 | 200 | 177 | - | - | 0 | 140 “Атоменерго-ремонт- Гълъбово” | Да |
| Тухли | 17 01 02 | 25 | 23 | - | - | 0 | “Атоменерго-ремонт- Гълъбово” | Да |
| Керемиди, плочки, фаянсови изделия | 170103 | 45 | 22 | - | - | 0 | “Атоменерго-ремонт- Гълъбово” | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 350 | 300 | - | - | 0 | “Титан” | Да |

В колона 7 е посочен номера на площадката за временно съхраняване на отпадъка.

# Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли(с изклю-чение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | Не | Да | - | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища (пепел от електрофилтрите) | 10 01 02 | Не | Да | - | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | Не | Не | ”Перламет СЕ” ООД-София | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | “БАЛ-БОК инженеринг” , АД София | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | Не | Не | Община Хасково | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | Не | Не | “Емакс” ООД, гр. Силистра | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | Не | Не | “Емакс” ООД, гр. Силистра | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | Не | Не | “Емакс” ООД, гр. Силистра | Да |
| Бетон | 17 01 01 | Не | Не | Община Димитровград | Да |
| Тухли | 17 01 02 | Не | Не | Община Димитровград | Да |
| Керемиди, плочки, фаянсови изделия | 170103 | Не | Не | Община Димитровград | Да |

Таблица 6. Шумови емисии – измерване нивата на шума по границите на производствената площадка на ТЕЦ “Марица 3” АД – Протокол №1023/10.11.2008 г.

| Място на измерването | Ниво но звуково налягане в dB(A) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| По оградата –т.1 | 53,6±0,3 | деня | Да |
| По оградата –т.2 | 59,9±0,3 | деня | Да |
| По оградата –т.3 | 62,8±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.4 | 58,4±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.5 | 56,1±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.6 | 64,3±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.7 | 68,2±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.8 | 59,3±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.9 | 53,5±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.10 | 49,0±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.11 | 43,8±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.12 | 45,1±0,3 | деня | Да |

Таблица 6 -1. Еквивалентното ниво на шума Led /dBA/, в избрани точки, разположени по предварително очертан контур, ограждащ основните съоръжения на производствената площадка

Таблица 6-1

| ИТ№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Led, dBA | 53,8 ±0,3 | 55,2 ±0,3 | 51,3 ±0,3 | 56,8 ±0,3 | 63,0 ±0,3 | 68,4 ±0,3 | 67,0 ±0,3 | 66,5 ±0,3 | 68,9 ±0,3 | 67,7 ±0,3 | 68,3 ±0,3 | 63,2 ±0,3 | 59,8 ±0,3 |

Средното ниво на шума по измерителния контур е 62,3 dBA.

Изчисленото ниво на общата звукова мощност, излъчвана от въображаем точков източник, разположен в геометричния център е 114,2±4,6 dBA.

Отчетените данни са от измерването, извършено през 2008 г. Съгласно КР №41/2007 г., честотата на оценяване на шумовите показатели е един път на 2 години.

# Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо-вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг (g/l | Честота на мони-торинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Екологичен праг, (g/l | Праг на за-мърсяване, (g/l |  |  |  |
| рН | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | - | - | 7,10±0,04 7,23±0,04 7,45±0,04 | 1 година | Да Да Да |
| Мед | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 30 | 100 | <18* <18* <18* | 1 година | Да Да Да |
| Арсен | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 10 | 30 | 0,60±0,05 9,3±0,2 1,9±0,2 | 1 година | Да Да Да |
| Желязо | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 50 | 200 | 255,2±35,5 673,9±93,7 1524,1±211,8 | 1 година | Не Не Не |
| Олово | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 30 | 200 | <4* <4* 20±1 | 1 година | Да Да Да |
| Селен | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 0,5 | 5 | 0,94±0,17 1,2±0,2 1,23±0,22 | 1 година | Не/Да Не/Да Не/Да |
| Кадмий | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 1 | 5 | <4* <4* <4* | 1 година | Да Да Да |
| Нефто-продукти | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 50 | 500 | <0,3* <0,3* <0,3* | 1 година | Да Да Да |

# Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Пробо-вземна точка №, дълб. в cm | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР, mg/kg | Резултати от мониторинг mg/kg | Честота на монито-ринг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 1 | 0-10 | 7,66 | 7,32 | 1път на 3 години | - |
|  |  | 10-40 |  | 7,40 |  |  |
| Мед |  | 0-10 | 132,99 | 164,60 | 1път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 164,24 |  |  |
| Олово |  | 0-10 | 140,77 | 99,90 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 92,15 |  |  |
| Кадмий |  | 0-10 | 1,07 | 0,73 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 0,60 |  |  |
| Селен |  | 0-10 | 0,81 | 0,774 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 0,834 |  |  |
| Арсен |  | 0-10 | 9,47 | 15,89 | 1път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 16,25 |  |  |
| Желязо |  | 0-10 | 45 826,9 | 35 344,3 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 34 868,2 |  |  |
| нефтопродукти |  | 0-10 | 4 998,0 | 1 892,19 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 1540,89 |  |  |
| рН | 2 | 0-10 | 7,41 | 8,07 | 1път на 3 години | - |
|  |  | 10-40 |  | 8,19 |  |  |
| Мед |  | 0-10 | 137,66 | 390,67 | 1път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 177,03 |  |  |
| Олово |  | 0-10 | 410,93 | 97,40 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 79,27 |  |  |
| Кадмий |  | 0-10 | 1,60 | 1,05 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 1,11 |  |  |
| Селен |  | 0-10 | 1,21 | 0,708 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 0,329 |  |  |
| Арсен |  | 0-10 | 5,09 | 19,28 | 1път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 18,67 |  |  |
| Желязо |  | 0-10 | 46 128,1 | 41 776 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 39 053,1 |  |  |
| нефтопродукти |  | 0-10 | 7 498,0 | 315,29 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 314,70 |  |  |
| рН | 3 | 0-10 | 8,55 | 8,06 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 8,11 |  |  |
| Мед |  | 0-10 | 63,07 | 81,29 | 1път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 72,30 |  |  |
| Олово |  | 0-10 | 84,45 | 116,37 | 1път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 130,24 |  |  |
| Кадмий |  | 0-10 | 0,43 | 0,68 | 1път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 0,65 |  |  |
| Селен |  | 0-10 | 0,43 | 0,216 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 0,254 |  |  |
| Арсен |  | 0-10 | 4,76 | 9,91 | 1път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 9,17 |  |  |
| Желязо |  | 0-10 | 32 451,2 | 36 460,8 | 1път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 35 475,7 |  |  |
| нефтопродукти |  | 0-10 | 2 499,0 | 358,71 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 499,41 |  |  |

# Таблица 09. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.01.2009 г. | Наднормена емисия на серен диоксид | Високо съдържание на сяра в горивото. | Опити за смесване с по-ниско сернисти горива - неуспешни. | Изграждане на инсталация за десулфуризация. | РИОСВ-Хасково. |
| 08.01.2009 г. | Наднормена емисия на серен диоксид | Високо съдържание на сяра в горивото. | Опити за смесване с по-ниско сернисти горива - неуспешни. | Изграждане на инсталация за десулфуризация. | РИОСВ-Хасково. |
| 17.01.2009 г. | Наднормена емисия на серен диоксид | Високо съдържание на сяра в горивото. | Опити за смесване с по-ниско сернисти горива - неуспешни. | Изграждане на инсталация за десулфуризация. | РИОСВ-Хасково. |
| 19÷23.01. 2009 г. | Наднормена емисия на серен диоксид | Високо съдържание на сяра в горивото. | Опити за смесване с по-ниско сернисти горива - неуспешни. | Изграждане на инсталация за десулфуризация. | РИОСВ-Хасково. |
| 25÷27.01. 2009 г. | Наднормена емисия на серен диоксид | Високо съдържание на сяра в горивото. | Опити за смесване с по-ниско сернисти горива - неуспешни. | Изграждане на инсталация за десулфуризация. | РИОСВ-Хасково. |
| 31.01.2009 г. | Наднормена емисия на серен диоксид | Високо съдържание на сяра в горивото. | Опити за смесване с по-ниско сернисти горива - неуспешни. | Изграждане на инсталация за десулфуризация. | РИОСВ-Хасково. |
| 02÷06.02. 2009 г. | Наднормена емисия на серен диоксид | Високо съдържание на сяра в горивото. | Опити за смесване с по-ниско сернисти горива - неуспешни. | Изграждане на инсталация за десулфуризация. | РИОСВ-Хасково. |
| 04.02.2009 г. | Наднормена емисия на желязо в производствените отпадъчни води. | Неправилно съхраня-ване на метални стружки, отпадък от дейността на РМЦ на “АЕР-Гълъбово”. | Поставени са съдове за събиране на метални стружки. | Да се завиши контрола по събирането и съхраняването на този отпадък. | РИОСВ-Хасково. |
| 08.02.2009 г. | Наднормена емисия на серен диоксид | Високо съдържание на сяра в горивото. | Опити за смесване с по-ниско сернисти горива - неуспешни. | Изграждане на инсталация за десулфуризация. | РИОСВ-Хасково. |
| 23.02.2009 г. | Наднормена емисия на серен диоксид | Високо съдържание на сяра в горивото. | Опити за смесване с по-ниско сернисти горива - неуспешни. | Изграждане на инсталация за десулфуризация. | РИОСВ-Хасково. |
| 27.02.2009 г. | Наднормена емисия на серен диоксид | Високо съдържание на сяра в горивото. | Опити за смесване с по-ниско сернисти горива - неуспешни. | Изграждане на инсталация за десулфуризация. | РИОСВ-Хасково. |
| 28.02.2009 г. | Наднормена емисия на серен диоксид | Високо съдържание на сяра в горивото. | Опити за смесване с по-ниско сернисти горива - неуспешни. | Изграждане на инсталация за десулфуризация. | РИОСВ-Хасково. |
| 01.03.2009 г. | Наднормена емисия на серен диоксид | Високо съдържание на сяра в горивото. | Опити за смесване с по-ниско сернисти горива - неуспешни. | Изграждане на инсталация за десулфуризация. | РИОСВ-Хасково. |
| 03÷09.03. 2010 г. | Наднормена емисия на серен диоксид | Високо съдържание на сяра в горивото. | Опити за смесване с по-ниско сернисти горива - неуспешни. | Изграждане на инсталация за десулфуризация. | РИОСВ-Хасково. |
| 26÷31.03. 2009 г. | Наднормена емисия на серен диоксид | Високо съдържание на сяра в горивото. | Опити за смесване с по-ниско сернисти горива - неуспешни. | Изграждане на инсталация за десулфуризация. | РИОСВ-Хасково. |
| 01.04.2009 г. | Наднормена емисия на серен диоксид | Високо съдържание на сяра в горивото. | Опити за смесване с по-ниско сернисти горива - неуспешни. | Изграждане на инсталация за десулфуризация. | РИОСВ-Хасково. |
| 04÷07.04. 2009 г. | Наднормена емисия на серен диоксид | Високо съдържание на сяра в горивото. | Опити за смесване с по-ниско сернисти горива - неуспешни. | Изграждане на инсталация за десулфуризация. | РИОСВ-Хасково. |
| 01.06.2009 г. | Ниска ефективност на прахоулавяне. | Висока влажност след ремонт и измиване. | Работа на ръчен режим на управление на проблемните полета. | При работа, полетата се самоподсушават от температурата на газа. | РИОСВ-Хасково. |
| 04.06.2009г. | Разтоварени полета №5, №8 и №9. | Скъсено изол. разст. в бункера | Опити за сработване на бункера – неуспешни. | Отстраняване при спи-ране на инсталацията. | РИОСВ-Хасково. |
| 08÷12.06. 2009 г. | Ниска ефективност на прахоулавяне. | Висока влажност след ремонт и измиване. | Работа на ръчен режим на управление на проблемните полета. | При работа, полетата се самоподсушават от температурата на газа. | РИОСВ-Хасково. |
| 27.06.2009г. | Периодични пробиви в поле №1, к.с. в поле №8. | Скъсено изол. разст. в бункера, предизвиква-що нетрайно к.с. | Периодична проверка за включване и натоварване. | Отстраняване при спи-ране на инсталацията. | РИОСВ-Хасково. |
| 08.07.2009г. | Периодични пробиви в поле №1 и №6, к.с. в поле №8. | Скъсено изол. разст. в бункера, предизвиква-що нетрайно к.с. | Периодична проверка за включване и натоварване. | Отстраняване при спи-ране на инсталацията. | РИОСВ-Хасково. |
| 11.07.2009г. | Периодични пробиви в поле №1 и №6, к.с. в поле №8. | Скъсено изол. разст. в бункера, предизвиква-що нетрайно к.с. | Периодична проверка за включване и натоварване. | Отстраняване при спи-ране на инсталацията. | РИОСВ-Хасково. |
| 20.07.2009г. | Ниска ефективност на прахоулавяне. | Висока влажност след ремонт и измиване. | Работа на ръчен режим на управление на проблемните полета. | При работа, полетата се самоподсушават от температурата на газа. | РИОСВ-Хасково. |
| 07.09.2009г. | Периодични пробиви в поле №6, к.с. в поле №12. | Скъсено изол. разст. в бункера, предизвиква-що нетрайно к.с. | Периодична проверка за включване и натоварване. | Отстраняване при спи-ране на инсталацията. | РИОСВ-Хасково. |
| 15.09.2009г. | Периодични пробиви в поле №6 и №8, к.с. в поле №12. | Скъсено изол. разст. в бункера, предизвиква-що нетрайно к.с. | Периодична проверка за включване и натоварване. | Отстраняване при спи-ране на инсталацията. | РИОСВ-Хасково. |
| 05.10.2009г. | Периодични пробиви в поле №8, к.с. в поле №12. | Скъсено изол. разст. в бункера, предизвиква-що нетрайно к.с. | Периодична проверка за включване и натоварване. | Отстраняване при спи-ране на инсталацията. | РИОСВ-Хасково. |
| 18÷22.10. 2009г. | Наднормена емисия на серен диоксид | Високо съдържание на сяра в горивото. | Опити за смесване с по-ниско сернисти горива - неуспешни. | Изграждане на инсталация за десулфуризация. | РИОСВ-Хасково. |
| 23.11.2009г. | Ниска ефективност на прахоулавяне. | Висока влажност след ремонт и измиване. | Работа на ръчен режим на управление на проблемните полета. | При работа, полетата се самоподсушават от температурата на газа. | РИОСВ-Хасково. |

# Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# В дружеството не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР.