### ГОДИШЕН ДОКЛАД

ПО

ОКОЛНАТА СРЕДА

НА

ОРГАХИМ АД

ИЗТОЧНА ПЛОЩАДКА

2009г

3.1. Уводна част на годишния доклад

(Наименоване на инсталацията, за която е издадена КР

“Оргахим” АД – източна площадка

(Адрес по местонахождение на инсталацията

Русе, бул. “България”133

(Регистрационен номер на КР

22/2006г

(Дата на подписване на КР

17.04.2006г

(Дата на влизане в сила на КР

17.05.2006г

(Оператор на инсталацията

Акиле Бардели – Генерален изпълнителен директор

(Адрес, телефон, факс и е-mаil на оператора

Русе, бул. “Трети март” 21, 082/886-371, 082/886-288

(Името на лицето за контакти

Десислава Цонева – Мениджър отдел ЗБУТ, екология и качествен контрол

(Адрес, телефон, факс и е-mail на лицето за контакти

Русе, бул. “Трети март” 21, 082/886-371, 082/886-288, desislava.tsoneva@orgachim.bg

(Кратко описание на всяка от дейностите

На площадката съществуват следните видове инсталации:

Инсталация за производство на фталов и малеинов анхидрид

Инсталация за пр-во на сухи смеси

(Производствен капацитет на инсталациите и годишно пр-во

Инсталация за производство на фталов и малеинов анхидрид

- фталов анхидрид-20 000т;15172т/г

- малеинов анхидрид-600т; 510.5т/г

Инсталация за пр-во на сухи смеси-141000т; 6627.8т/г

(Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Генерален изпълнителен директор-Мениджър отдел ЗБУТ, екология и качествен контрол-н-к цех и отдели-отговорници производствени звена

( РИОСВ отговаряща за разрешителното

РИОСВ – Русе

(Басейнова дирекция на която е разположена инсталацията

Басейнова дирекция – Плевен

3.2. Система за управление на околната среда

(Структура и отговорности

Със заповед на Изп. Директор е определен персонала, извършващ изпълнението на условията от КР

(Обучение

Изготвя се ежегоден план за обучения на персонала

(Обмен на информация

Изготвен е списък с данните на персонала отговорен за     изпълнението на условията

(Документиране

Ежегодно се актуализира списъка с нормативната уредба. Изготвен е списък с наличните инструкции

Ежегодно отговорните лица се обучават по нормативната уредба

(Управление на документите

Има инструкция за актуализация на документите и тяхното изземване

(Оперативно управление

Изготвени са всички инструкции и се прилагат

(Оценка на съответствие, проверка и корегиращи действия

Изготвени са съответните инструкции

(Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

За всяка инсталация са създадени аварийни планове.

(Записи

Документират се и се съхраняват всички записи от наблюдение, мониторинг, несъответствие и коригиране

(Докладване

Докладва се до 31.03. на всяка година

(Актуализация на СУОС

Системата се актуализира при промяна КР

#### 3.3. Използване на ресурси

3.3.1 Използване на вода

Инсталацията за производство на фталов и малеинов анхидрид е една обща, в която се произвеждат два продукта.

От производството на фталов анхидрид се отделят пари, които минават през воден скрубер. Втечнените пари се използват за производството на малеинов анхидрид.

Инсталацията на BASF e определена от МОСВ като най-добра налична техника.

Условие 8.1.8.1

Инсталация за производство на фталов и малеинов анхидрид

- фталов анхидирид – 6.06м3/т пр.; 92014м3/г

- малеинов анхидрид – 334м3/т пр.; 171000м3/г

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно к-во съгласно КР м3 | Количество за единица продукт съгласно КР м3 | Използвано годишно количество м3 | Използвано количество за единица продукт м3 | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на фталов и малеинов анхидрид |  |  |  |  |  |
| Фталов анхидрид | 160000м3/г | 8м3/т продукт | 92014м3/г | 6.06м3/т продукт | да |
| Малеинов анхидрид | 312000м3/г | 520м3/т продукт | 171000м3/г | 334м3/т пр | да |

Условие 8.1.9.2

Количеството вода използвана по инсталацията, не надвишава количеството по условие 8.1.2

Условие 8.1.8.2

Няма процеси, които да са свързани с голяма консумация на вода, а точно обратното.Занижено е използваното количество вода на тон продукт.Не надвишават нормите заложени в КР

Условие 8.1.8.4.

Всяка седмица се извършва проверка на тръбопроводите за вода. Не е констатиран теч.

3.3.2 Използване на енергия

Условие 8.2.7.1

Инсталацията за производство на фталов и малеинов анхидрид е една обща, в която се произвеждат два продукта- от единия се прави другия продукт.

Инсталация за производство на фталов и малеинов анхидрид

Фталов анхидрид - 6554МW/г;0.43 МW/т продукт- електроенергия;

Малеинов анхидрид -174МW/г; 0.34МW/т продукт- електроенергия; 384МW/г;0.06МW/т продукт – топлоенергия. Разхода на пара е изчислен на база закупената от ТЕЦ.

Таблица 3.2.

| Електроенергия/топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР МW | Използвано количество за единица продукт МW | съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | електроенергия | топлоенергия | електроенергия | топлоенергия |  |
| Инсталация за пр-во на фталов и малеинов анхидрид |  |  |  |  | да |
| Фталов анхидрид | 0.58 МW/т пр | - | 0.43МW/т пр | - | да |
| Малеинов анхидрид | 0.49 МW/т пр | 15.18МW/т | 0.34 МW/т пр | 0.06МW/т | да |

Условие 8.2.7.2

Резултатите съответстват на определените в разрешителното стойности.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.3.1

Разход на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1

| суровини | Годишно к-во, съгласно КР т | К-во за единица продукт, съгласно КР т | Употребено годишно к-во т | Количество за единица продукт т | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пр-во на ФА |  |  |  |  |  |
| ортоксилол | 20000т | 1т | 13885.6т | 0.9т | да |

Условие 8.3.3.2

Употребата на суровини за единица продукт не надвишава посочените в разрешителното с изключение на солната к-на. Увеличението не произхожда от увеличен капацитет или увеличение по разходна норма, а от факта, че в КР е сложено количество не по капацитета на инсталацията, а на използваното през 2003г количество..

В момента тече изменение на КР.

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно к-во, съгласно КР т | К-во за единица продукт, съгласно КР т | Употребено годишно к-во т | Количество за единица продукт т | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пр-во на ФА |  |  |  |  |  |
| Натриева основа | 50т | 0.01т | 0.1т | 0.00001т | да |
| Амонячна вода | 2.7т | 0.0001т | 0.02т | 0.000001т | да |
| Катализатор | 13т/5г | - | - | - |  |
| Хидразин хидрат | 2.7т | 0.0001т | 0.01т | 0.000001т | да |
| Солна к-на | 167т | 10.023т | 0.1т | 0.000007т | да |
| Пр-во на МА |  |  |  |  |  |
| Солна к-на | 4т | 0.01т | 4т | 0.007т | да |

3.3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4.7

Няма течове на суровини и горива в обвалованите площи. Нямат връзка с канлизацията. Всяка седмица се извършват проверки на резервоари, обваловки и тръбопроводи.Водят се записи от проверките.

Няма установени несъответствия.

Условие 8.3.4.8

Суровините и спомагателните материали се съхраняват в складовете от Приложение 19 в здрави опаковки.

Няма установени несъответствия

Условие 8.3.4.9

Складовете притежават подова и странична изолация, без връзка към канализацията.Всяка седмица се извършват проверки и се водят записи.

Няма установени несъответствия

#### 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър

Замърсители, изпускани във въздуха – азотен окис, въглероден окис, серен двуокис, прах

Замърсители, изпускани във водите –феноли

Замърсители, изпускани в почвата – не

Транспорт на замърсители извън площадката – не

Произведени, обработени или използвани замърсители –ортоксилол,

Емисии на промишлени води – в канализация

Емисии на охлаждащи води – нямаме отделна канализация, тя е обща с производствената

Емисии на битово-фекални води - нямаме отделна канализация, тя е обща с производствената

Емисии на дъждовни води - нямаме отделна канализация, тя е обща с производствената

въздух

- азотен окис – 75.1кг/г; норма 100 000

- серен двуокис- 32.1кг/г; норма 150 000

- въглероден окис-21.5кг/г; норма 500 000

- ЛОС- 1817.4кг/г; норма 100 000

- Прах-23.6кг/г; норма 50 000

води

- Феноли- 0.01кг/г; норма 20

- Общ азот/ХПК-328.2;норма 50 000

производство

- ксилол- 13885600 кг; норма-10000

Превишение на праговите стойности има при използването на ксилол за производство

Таблица 1. Изпускания по PRTR

ЗАМЪРСИТЕЛИ

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (Колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (Колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (Колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух (Колона 1а) kg/год. | Във води (Колона 1b) kg/год. | В почва (Колона 1c) kg/год. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | 100 000 | - | - | - | * |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | 500 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | 21.5 |  |  |  |  |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 100 милиона | - | - | - | * |
| 4# |  | Хидро-флуоро-въглеводороди (HFCs) | 100 | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 100 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | 1817.4 |  |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | 75.1 |  |  |  |  |
| 9# |  | Пеpфлуоровъглероди (PFCs) | 100 | - | - | - | * |
| 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | 32.1 |  |  |  |  |
| 12# |  | Общ азот | - | 50 000 | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
| 13# |  | Общ фосфор | - | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 14 |  | Хидрохлорoфлуоро въглероди (HCFCs) | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 15 |  | Хлорофлуоро Въглероди(CFCs) | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 20 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му (като Cd) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | 100 | 50 | 50 | 200 | 10 000 |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | 100 | 50 | 50 | 500 | 10 000 |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 | 20 | 20 | 500 | 10 000 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | 200 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | 100 | 100 | 1 000 | 10 000 |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1912-24-9 | Антразин | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 28 | 57-74-9 | Chlordane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 143-50-0 | Chlordecone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 31 | 85535-84-8 | Хлоралкани, С10-С13 | - | 1 | 1 | 10 | 10 000 |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 33 | 50-29-3 | DDT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34# | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1 000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 35# | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1 000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 330-54-1 | Diuron | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40# |  | Халогенирани орган.съединения (като AOX) | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 10 000 |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42# | 118-74-1 | Хексахлорбензол (HCB) | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 43# | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан(HCH) | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 45 | 58-89-9 | Lindane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 2385-85-5 | Mirex | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47# |  | PCDD+PCDF (диоксини и дифурани)(катоTeq) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 |
|  | 87-86-5 | Пентахлорфенол | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 49# |  | (PCP) |  |  |  |  |  |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифеноли(PCBs) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 50 |
| 51 | 122-34-9 | Simazine | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 52# | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | 2 000 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 53# | 56-23-5 | Тетрахлорметан (TCM) | 100 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 54# | 2002-48-1 | Трихлорбензоли (TCBs) | 10 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 55# | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан | 100 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 57# | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2 000 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 58# | 67-66-3 | Трихлорометан | 500 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 59 | 8001-35-5 | Toxaphene | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид | 1 000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 62# | 71-43-2 | Бензол | 1 000 | 200 (като BTEN)1 | 200 (като BTEN) | 2 000 (като BTEN) | 10 000 |
| 63# |  | Бромирани дифенилетери(PBDE) | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 64 |  | Nonilphenol Etoxylates(NP/NPEs) и свързаните съедин. | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 65 | 100-41-4 | Етилов бензол | - | 200 (като BTEN) | 200 (като BTEN) | 2 000 (като BTEN) | 10 000 |
| 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид | 1 000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 69# |  | Съединения на Organotin(като общ Sn) | - | 50 | 50 | 50 | 10 000 |
| 70 | 117-81-7 | Di-(2-etilhexyi) Phthalate(DEHP) | 10 | 1 | 1 | 100 | 10 000 |
| 71# | 108-95-2 | Феноли като общ С | - | 20 | 20 | 200 | 10 000 |
|  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 72# |  | Полициклични ароматни въглеводороди(PAHs) | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 73 | 108-88-3 | Толуол | - | 200 (като BTEN) | 200 (като BTEN) | 2 000 (като BTEN) | 10 000 |
| 74 |  | Tributyltin и неговите съединения | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 75 |  | Triphenyltin и неговите съединения | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 76# |  | Общ органичен въглеводород(TOC) (като общ С или ХПК/3) | - | 50 000 | - | - | ** |
|  |  |  |  | 328.2 |  |  |  |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluralin | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 78 | 1330-20-7 | Xylenes | - | 200 (като ВТЕХ | 200 (като ВТЕХ | 200 (като ВТЕХ | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13885600 |
| 79# |  | Хлориди ( като общ Cl) | - | 2 млн. | 2 млн. | 2 млн. | 10 0003 |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 0003 |
| 82# |  | Цианиди(като общ CN) | - | 50 | 50 | 500 | 10 000 |
| 83# |  | Флуориди(като общ F) | - | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 0003 |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения( като общ HF) | 5 000 | - | - | - | 10 000 |
| 85# | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | 200 | - | - | - | 10 000 |
| 86# |  | Фини прахови частици <10µm (PM 10) | 50 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | 23.6 |  |  |  |  |

Методиката за изчисление е чрез измерване.

Годишните количества замърсители във въздуха се изчисляват като умножим осреднения масов поток от всяка вентилация от протоколите по работните часове на инсталацията за година.

Годишните количества замърсители във водите се изчисляват като умножим измерената концентрация по 5377 работни часа на инсталацията за година

4.2. Емисии на вредни в-ва в атмосферния въздух

Цялата документация на инсталация Сухи смеси е представена на компетентния орган-МОСВ, въз основа на която ще се актуализира КР. За да се извършва собствен мониторинг, компетентния орган ще определи какво да се измерва и на какъв период.

Изменението на КР е готово, което чака за подпис от Министъра.

Условие 9.6.5.7

Показателите са в нормите.

Информацията за всички в-ва се съхранява.

Мерки за предотвратяване на неорганизираните емисии няма, тъй като такива емисии няма.

Няма оплаквания за миризми

Измерените стойности отговарят на тези от КР.

Условие 9.6.5.1

Измерванията се извършват отт Регионална лаборатория-Русе към Изпълнителната агенция по околна среда.

Инсталация за изгаряне на опасен отпадък

Протокол№581/12.06.2009г

Серен двуокис-27мг

Азотен окис-63мг

Въглероден окис-18мг

Общ въглерод-14.4мг

#### Воден скрубер

Протокол№580/12.06.2009г

ЛОС-11мг

#### Пълначна машина за фталов

Протокол№579/12.06.2009г

Прах-7.5мг

Условие 9.6.5.3

- азотен окис – 75.1кг

- серен двуокис- 32.1кг

- въглероден окис-21.5кг

- ЛОС- 1817.4кг

- Прах-23.6кг

(Резултатите от оценката на съответствието на параметрите на пречиствателните съоръжения с определените в КР са идентични.

Ежедневно се извършва наблюдение и се водят записи. Няма установени несъответствия.

(Броя емисионни измервания съответстват на броя заложени в КР.

(Ежемесечно се извършва проверка за установяване на източници на неорганизирани емисии. Установяване до сега не е налично.

(Мерки не са предвиждани, поради факта че не са установявани.

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| параметър | единица | НДЕ съгласно КР | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг | Честота на мониторинга | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за изгаряне на опасен отпадък |  |  |  |  |  |  |
| Серен двуокис | мг | 35 | - | 27 | 1 път годишно | да |
| Азотен окис | Мг | 250 | - | 63 | 1 път годишно | да |
| Въглероден окис | Мг | 100 | - | 18 | 1 път годишно | да |
| Общ въглерод | мг | 20 | - | 14.4 | 1 път годишно | да |
| Воден скрубер |  |  |  |  |  |  |
| ЛОС | мг | 20 | - | 11 | 1 път годишно | да |
| Пълначна машина фталов анхидрид |  |  |  |  |  |  |
| прах | мг | 20 | - | 7.5 | 1 път годишно | да |

4.3. Емисии на вредни вещества в отпадните води

Годишните количества замърсители се изчисляват като умножим 28л/ч Х 5377ч за година Х осреднената стойност на концентрациите от 4 протокола.

- Феноли – 0.01кг/г

- Общ азот/ХПК- 328.2кг/г

норми

- Феноли – води 20

- Общ азот/ХПК – води 50 000

Емисии във водни обекти/канализация – канализацията на завода е обща. Имаме смесен поток от производствени води, охлаждащи води, битово-фекални води и дъждовни води.

Емисии на производствени води във канализация- сборна

Няма превишение на праговите стойности

Емисии на охлаждащи води – няма отделна канализация

Емисии на битово-фекални води – няма отделна канализация

Емисии на дъждовни води – няма отделна инсталация

Мониторинга на работата на пречиствателното оборудване се извършва от Лаборатория към отдел Екология в Оргахим два пъти дневно. Резултатите се записват в дневник.

Резултатите от мониторинга са в стойностите заложени в разрешителното. Няма установени несъответствия

Условие 10.4.4

Шахта ГСС

Протокол №135/04.03.2009г

РН-2.6

ХПК-6194 мг

Нефтопродукти-0.6мг

Протокол №656/24.07.2009г

РН-3.2

Неразтворени в-ва –4мг

ХПК-330 мг

БПК-120мг

Нефтопродукти-0.4мг

Сулфати-<5мг

Фенолен индекс-0.1мг

Протокол №1085/30.10.2009г

РН-7.8

Неразтворени в-ва – <1мг

ХПК-17 мг

БПК-5.5мг

Нефтопродукти-0.07мг

Сулфати-40.2мг

Фенолен индекс-<0.04мг

Резултатите са под нормите заложени в КР, с изключение на ХПК и рН през първото тримесечие. В откритата канализация на цех ФА е допуснат пробив от очистката на водите за инсталацията. В същото време са изтекли и чисти охлаждащи води. Целия този поток е отишъл в общата канализация. Н-к цех ФА е предприел следните действия:

- Сложен е кран на откритата канализация за недопускане на оттичане на водите към общата канализация

- Извършва се ежедневен мониторинг по показател рН и данните се записват в Дневник.

- При евентуални изпускания от очистването на водата, то тя се връща отново в системата

- При дъждове се взема проба за рН и ако тя отговаря се развива крана и се изпуска в общата канализация.

Оргахим изолира отпадъчните си води от намиращата се на територията й фирма, с което по канализацията ще текат само отпадъчните води на инсталация Фталов и малеинов анхидрид.

През четвъртото тримесечие не е вземана проба поради факта, че инсталацията за фталов и малеинов анхидрид не е работила, с което сме уведомили РИОСВ

Водното количество се мери по разходомерното устройство на всеки цех . Във всяка секунда имаме информация за количеството на всяко производство. 28л/ч за 224дни и 5377ч/г.

Годишните количества замърсители се изчисляват като умножим 28л/ч Х 5377ч за година Х осреднената стойност на концентрациите от 4 протокола.

Резултатите от мониторинга са в стойностите заложени в разрешителното. Няма установени несъответствия, с изключение за ХПК и рН през първото тримесечие.

Условие 10.4.3

Течове от канализацията не е имало. Периодично се проверява чрез шахтите.

Условие 10.4.4

- Феноли- 0.01кг/г

- Общ азот/ХПК – 328.2кг/г

Годишните количества замърсители се изчисляват като умножим 28л/ч Х 5377ч за година Х осреднената стойност на концентрациите от 4 протокола.

# Таблица 3. Емисии в отпадъчните води

| параметър | единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахта ГСС |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV |  |  |
| феноли | Мг/л | 1 | - | 0.1 | 0.04 | - | 4 пъти годишно | Да/да/да/ |
| Дебит на отпадъчните води | М3/ч |  | 0.02 | 0.05 | 0.3 | - | 4 пъти годишно |  |
| рН | Кг | 6.5-9.0 | 2.6 | 3.2 | 7.8 | - | 4 пъти годишно | не/не/да |
| Неразтворени в-ва | мг | 200 | - | 4 | <1 | - | 4 пъти годишно | -/да/да |
| ХПК | мг | 700 | 6194 | 330 | 17 | - | 4 пъти годишно | не/да/да |
| БПК | мг | 400 | - | 120 | 5.5 | - | 4 пъти годишно | -/да/да |
| сулфати | мг | 400 | - | <5 | 40.2 | - | 4 пъти годишно | -/да/да |
| нефтопродукти | мг | 10 | 0.6 | 0.4 | 0.07 | - | 4 пъти годишно | Да/да/да |

През четвъртото тримесечие не е вземана проба поради факта, че инсталацията за фталов и малеинов анхидрид не е работила, с което сме уведомили РИОСВ

4.4. Управление на отпадъците

Отпадъци предадени за обезвреждане/оползотворяване извън                  площадката

Наименование и код на отпадъка: Битови отпадъци, 200301

Име на оператора на инсталацията- ЕРРС

Код на извършваната операция D/R-D

Общо предадено количество-18.1т

Наименование и код на отпадъка: стъкло, 170202

Име на оператора на инсталацията- “Астон сервиз”

Код на извършваната операция D/R-R

Общо предадено количество-0.05т

Наименование и код на отпадъка: Излезли от употреба гуми, 160103

Име на оператора на инсталацията- “Екорек България”

Код на извършваната операция D/R-R

Общо предадено количество-0.2т

Наименование и код на отпадъка: Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла замърсени с опасни в-ва, 150202

Име на оператора на инсталацията- “Астон сервиз”

Код на извършваната операция D/R-R

Общо предадено количество-0.1т

Наименование и код на отпадъка: Нехлорирани моторни, смазочни масла за зъбни предавки на мин. основа, 130205

Име на оператора на инсталацията- “Валд-95”

Код на извършваната операция D/R-R

Общо предадено количество-0.2т

Доклад за генерираните отпадъци годишно, включително количеството на тон продукция само на пряко отделящите се отпадъци

Битови отпадъци-18.1т

Отпадъци с кодове 13.02.05, 15.02.02, 16.01.03 и 17.02.02 не са образувани през 2009г.

Грешката е че съм подала цялото количество образувано до сега, а не през 2009г

(За послените 5 години не е имало несъответствие на количествата на отпадъците.

(Няма несъответствия по събирането на отпадъците

(Няма несъответствия по съхранението на отпадъците

(Няма несъответствия по третирането на отпадъците

Условие 11.9.2

Изчисленията на резултатите по отпадъците са:

Месечното количество отпадъци за всяка инсталация вземаме от отчетната книга. За тон готов продукт отпадъка се смята като разделим отпадъка на тоновете продукция за месеца.

Битови отпадъци-18.1т

Условие 11.9.4

Несъответствия не са установени.

Условие 11.9.6

Няма фирми лицензирани, които да преработват опасните отпадъци.

# Таблица 4. Образуване на отпадъци

| отпадък | код | Колич. определени с КР год. | Реално измерено год. | Колич. определено с КР за ед. прод. | Реално измерено за ед. продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране- собствен или външен транспорт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 120103 | 50т | - | - | - | - | - | - |
| Хартиени и картонени опаковки | 150101 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| Пластмасови опаковки | 150102 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Отпадъци от желязо и стомана | 191001 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| Битови отпадъци | 200301 | 50 | 18.1т | - | - | - | собствен | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 150202/филтри сухи/ | 150202 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Нехлорирани моторни и смазочни масла за зъбни предавки на мин. основа | 130205 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 160601 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали | 160802 | 13т/5г | - | - | - | - | - | - |
| стъкло | 170202 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Излезли от употреба гуми | 160103 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Смесени отпадъци от строителството и събаряне, различни от упоменатите в 170901, 170902 и 170903 | 170904 | 750 | - | - | - | - | - | - |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на мин. основа | 130307 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Трансформатори и кондензатори, съдържащи РSВs | 160209 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 200121 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Отпадъци съдържащи масла и нефтопродукти | 160708 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| Други изолационни и топлопредаващи масла | 130310 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Утайки съдържащи метали, съдържащи масло | 120118 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва/хартия/ | 150110 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва/пластмаса/ | 150110 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва/лабораторно стъкло/ | 150110 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва/метални/ | 150110 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни в-ва /филтри пигмент/ | 150202 | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни в-ва /конци/ | 150202 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| Органични отпадъци съдържащи опасни в-ва | 160305 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| Неорганични отпадъци съдържащи опасни в-ва | 160303 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| Утайки съдържащи метали, съдържащи масло/метални стружки/ | 120118 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Излезли от употреба превозни средства | 160104 | 500 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| отпадък | код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на фирмата извършваща оползотворяване/обезвреждане | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битови отпадъци | 200301 | - | - | ЕРРС | да |
| Стъкло | 170202 | - | - | Астон сервиз | да |
| Излезли от употреба гуми | 160103 | - | - | Екорек България | да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла замърсени с опасни в-ва | 150202 | - | - | Астон сервиз | да |
| Нехлорирани моторни, смазочни масла за зъбни предавки на мин. Основа | 130205 | - | - | Валд-95 | да |

4.5. Шум

Жалби от живущи няма.

Резултатите съответстват на заложените в КР

Условие 12.3.3

Извършена е оценка на общата звукова мощност. Резултатите показват че звуковата мощност е в рамките на допустимите нива.

Таблица 6. Шумови емиси

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане | Измерено през деня | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| По граници с бул. България и Лубрика |  |  |  |
| Т.1 | 52.5 | ден | 100% |
| Т.2 | 52.4 | ден | 100% |
| Т.3 | 53.4 | ден | 100% |
| Т.4 | 53 | ден | 100% |
| Т.5 | 53.6 | ден | 100% |
| Т.6 | 54 | ден | 100% |
| Т.7 | 56 | ден | 100% |
| По границите с Пачико |  |  |  |
| Т.8 | 60 | ден | 100% |
| Т.9 | 60 | ден | 100% |
| Т.10 | 60.5 | ден | 100% |
| По границите с бивш цех пигменти |  |  |  |
| Т.11 | 56.5 | ден | 100% |
| Т.12 | 53.8 | ден | 100% |
| Т.13 | 54.2 | ден | 100% |
| Т.14 | 54.2 | ден | 100% |
| Т.15 | 57 | ден | 100% |
| По границата с ТЕЦ Изток |  |  |  |
| Т.16 | 58 | ден | 100% |
| Т.17 | 60 | ден | 100% |
| Т.18 | 59 | ден | 100% |

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане | Измерено през нощта | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| По граници с бул. България и Лубрика |  |  |  |
| Т.1 | 50.5 | нощ | 100% |
| Т.2 | 50 | нощ | 100% |
| Т.3 | 51.3 | нощ | 100% |
| Т.4 | 51.8 | нощ | 100% |
| Т.5 | 51.4 | нощ | 100% |
| Т.6 | 52.6 | нощ | 100% |
| Т.7 | 54.6 | нощ | 100% |
| По границите с Пачико |  |  |  |
| Т.8 | 58 | нощ | 100% |
| Т.9 | 58 | нощ | 100% |
| Т.10 | 57 | нощ | 100% |
| По границите с бивш цех пигменти |  |  |  |
| Т.11 | 54 | нощ | 100% |
| Т.12 | 50 | нощ | 100% |
| Т.13 | 51.2 | нощ | 100% |
| Т.14 | 51 | нощ | 100% |
| Т.15 | 55 | нощ | 100% |
| По границата с ТЕЦ Изток |  |  |  |
| Т.16 | 56 | нощ | 100% |
| Т.17 | 57.3 | нощ | 100% |
| Т.18 | 56 | нощ | 100% |

4.6. Опазване на почвата и подземните води

Резултати от собствения мониторинг

Има съответствие на концентрациите на вредни вещества в подземните води с тези в КР

Протокол №657/24.07.2009г

Температура-19.5

Разтворени вещества-463мг

Амоний-0.01мг

Желязо-<0.05

Нефтопродукти-0.5мг

Сулфати – 52.2мг

Фенол- <0.01мг

Протокол№1368/16.12.2009г

Температура-17.4

Разтворени вещества-436мг

Амоний-0.05мг

Нефтопродукти-0.1мг

Желязо-0.1

Сулфати – 53.5мг

Феноли – 0.01мг

Условие 13.8.7

Резултатите от мониторинга показват, че няма надвишаване на праговете.

Условие 13.8.8

Не са регистрирани течове по откритите тръбопроводи

Не е имало разливи на опасни в-ва по площадката

Условие 13.8.9

Всички инструкции се изпълняват.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| показател | Точка на пробовземане | Концентрация на подземните води , съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени в-ва | 1 | 1000 | 463 | 436 | 2 пъти годишно | Да |
| Амоний | 1 | 1.2 | 0.01 | 0.05 | 2 пъти годишно | Да |
| желязо | 1 | 200 | <0.05 | 0.1 | 2 пъти годишно | Да |
| сулфати | 1 | 150 | 52.2 | 53.5 | 2 пъти годишно | Да |
| фенол | 1 | 50 | <0.01 | 0.01 | 2 пъти годишно | Да |
| нефтопродукти | 1 | 500 | 0.5 | 0.1 | 2 пъти годишно | Да |

Таблица 8. Опазване на почви

| показател | Концентрация в почвите/базово състояние/, съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт1 | Пункт2 |  | Пункт1 | Пункт2 | 1г | да |
| рН | 8 | 8 |  | 8.1 | 7.8 | 1г | да |
| Желязо | 36163 | 36631 |  | 32389 | 34033 | 1г | да |
| нефтопродукти | 142 | 76 |  | <7 | 42 | 1г | да |

5. Доклад по Инвестиционната програма

Няма заложени мероприятия за отчетния период.

- Прекратяване работата на инсталацията или на части от тях

Временно прекратяване на дейността на инсталация Фталов и малеинов анхидрид от м. ноември 2009г. РИОСВ е уведомен с писмо №371-45/30.10.2009 с приложен План за временно прекратяване.

На 1.11.2009г спря инсталацията за ФА.

- всички останали суровини се върнаха в склад Суровини, тръбопроводите се освободиха от течните суровини

- почистиха се реактори и смесители

- спря се водата и тока

- отпадъците се предадоха на лицензирани фирми

На 5.01.2010г инсталацията започна своята работа.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1. Аварии

Не имало аварийни ситуации през отчетния период

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |  | - |

7.2.Оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталациите.

Таблица 10. Оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталациите за която е предоставено КР

На 24.02.2009г е имало проверка за отпадъчни води от страна на РИОСВ. Не са отговаряли показатели рН и ХПК.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.02.2009г |  | Изпуснати произв. води | Запушване на канализацията чрез кран | - | - |

##### Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 22/2006 на “Оргахим” АД

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица

Подпис:                                                        Дата: 30.03.2010г

Име на подписващия: Десислава Цонева

Длъжност в организацията: Мениджър отдел ЗБУТ, екология и КК