##### ГОДИШЕН  ДОКЛАД

за изпълнение на дейностите,

за които е предоставено комплексното разрешително

Март, 2010 г

# Съдържание

І.Увод

1.Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително/КР/

2.Адрес по местонахождение на инсталацията

3.Регистрационен номер на КР

4.Дата на подписване на КР

5.Дата на влизане в сила на КР

6.Оператор-притежател на разрешителното

7.Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора

8.Лице за контакти

9.Адрес, тел.номер, факс, е-mail на лицето за контакти

10.Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

11.Производствен капацитет на инсталацията

12.Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

13.РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

14.Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

ІІ.Система за управление на околната среда/СУОС/

1.Структура и отговорности

2.Обучение

3.Обмен на информация

4.Документиране

5.Управление на документи

6.Оперативно управление

7.Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

9.Записи

10.Докладване

11.Актуализация на СУОС

ІІІ.Използване на ресурси

1.Използване на вода

2.Използване на енергия

3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

4.Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

ІV.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества/ЕРЕВВ/ и PRTR

2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.Управление на отпадъците

5.Шум

6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

V.Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР/ИППСУКР/

VІ.Прекратяване работата на инсталации или части от тях

VІІІ.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

1.Аварии

2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

ІХ.Приложения – таблици 1 до 10

Х.Подписване на годишния доклад

# Използвани термини и съкращения

СПММА-Суспензионен полиметилметакрилат

СУОС-Система за управление на околната среда

МА-Метилакрилат

ММА-Метилметакрилат

ПММА-Полиметилметакрилат

УЧР-Управление човешки ресурси

СУК-Система за управление на качеството

РИОСВ-Регионална инспекция по околна среда и води

КР-Комплексно разрешително

ХПК-Химическа потребност от кислород

БПК5-Биологическа потребност от кислород за пет дни

рН-Водороден показател

ЗЗВВХВПП-Закон за защита от вредното въздействие на химически вещества, препарати и продукти

ИАОС-Изпълнителна агенция по околна среда

Цех”Мицубиши”-Инсталацията за производство на СПММА

Цех”Екструдери” – Инсталация за производство на екструдирани листи

ПСОВ-Пречиствателна станция за отпадни води

МОСВ-Министерство по околната среда и водите

ПУДООС-Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда

ИППСУКР-Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР

РRTR-Регистър на емисии и трансфер на замърсявания

ЛОС-Летливи органични съединения

###### НДНТ-Най-добри налични техники

МК –Мениджър по качество

ТС-Техническа служба

НВ-Неразтворени вещества

###### ЗУО-Закон за управление на отпадъците

РЛ към ИАОС-Регионална лаборатория към ИАОС

ПДК – Промишлено-дъждовна канализация

ЗЧАВ – Закон за чистотата на атмосферния въздух

EPEBB – Европейски регистър на емисиите на вредни вещества

ЕРИПЗ – Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители

НДЕ      - Норми на допустими емисии във въздуха

ИЕО – Индивидуални емисионни ограничения

Трейлер – Авторемарке  монтирани бутилки за транспортиране на компресиран природен газ

Полимерни гранули – Гранули от ПММА, полистирен и други полимери

І.Увод

1.Наименование на инсталацията, за която е издадено комплекното разрешително/КР/

“ПАНХИМ” ООД

2.Адрес по местонахождение на инсталацията

България

Гр.Стара Загора 6000

Площадка Агробиохим

Пощенска кутия 159

3.Регистрационен номер на КР

КР № 14/2006

4.Дата на подписване на КР

29.10.2007 г./втора – А/;15.01.2010 г./НО-ИО-А3/

5.Дата на влизане в сила на КР

20.05.2006  г.

6.Оператор и собственик на разрешителното

Оператор: „Панхим”ООД

Собственик: Сасон Алкалай – Управител на „Панхим”ООД

7.Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика

Адрес: гр.Стара Загора 6000, пл.Агробиохим, п/к 159

Телефон: 042/615 211

Факс: 042/602 927

Имейл: panchim@panchim.com

8.Лице за контакти

инж.-технолог Таня Михайлова Белчева

9. Адрес, тел.номер, факс, e-mail на лицето за контакти

Адрес: гр.Стара Загора 6006, ул.”Шести септември”№32

Телефон: 042/615 243

Факс: : 042/602 927

Имейл: panchim@ panchim.com ; tania@panchim.com

10.Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

10.1.Производство на суспензионен полиметилметакрилат/СПММА/-цех “Мицубиши”

10.1.1.Технологичен процес на производството

Съполимеризация на два мономера:

/ CH2=C – COOCH3/     -    метилметакрилат

CH3

/CH2=CHCOOCH3/        -    метилакрилат

във водна среда.

Суспензионната полимеризация протича по радикалов механизъм.Този вид полимеризация позволява ефективно използване на реактивната топлинна енергия, прецизно водене на процеса в оптимални граници и получаване на висококачествен продукт.

Технологичните процеси са автоматизирани, с микропроцесорно управление.

След основния производствен процес- полимеризацията, получените перли се подлагат на промиване, сушене, екструдиране, гранулиране.    Гранулираният продукт се опакова или се подава за екструдиране на листов екструдер.

10.2.Производство на екструдирани листи от СПММА-цех”Екструдирани листи”

Екструдерът се зарежда с дозираните суровини посредством пневмотранспорт.

Във варианти се подават:

Свеж материал/гранулат СПММА/- 0÷ 100%

Мленки/смлени отпадъчни изрезки от производството//- 0÷ 100%

Прах от аспирациите - 0÷ 100%

Концентрирано багрило/мастербач/- при производството на цветни листи

Материалите се придвижват посредством шнек и загряват по зони.На изход разтопеният материал се поема от тройка каландри, с които се определя желаната дебелина на листа.

Регулирането на температурата става с охладена вода, циркулираща във вътрешен и външен цикъл на затворена система.

Листите се оразмеряват и чрез манипулатор се снемат и се нареждат върху палети.

За предпазване листите от механични повреди, при движението им по линията се облепват с полиетиленово фолио.

Опаковат се върху дървени палети.

10.3.Парова централа

В паровата централа са инсталирани два броя парни котли тип КПН/Г2000/ за производството на технологична пара.Котлите са снабдени с горелки тип RLS160MX781T, комбинирани за работа с нафта и природен газ.

11.Производствен капацитет на инсталацията

11.1.Инсталация за производство на суспензионен полиметилметакрилат – 7500 t/y

11.2.Реално производство за 2009 г.-  4538,504 тона

12.Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

# ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

на “ПАНХИМ” ООД

СУК

13.РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ- гр.Стара Загора

Адрес: България

Гр.Стара Загора 6000

Ул.”Стара планина”№2

14.Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

БД- Източнобеломорски район

Гр.Пловдив, ул.”Булаир”№26, ет.2

ІІ.Система за управление на околната среда/СУОС/

1.Структура и отговорности

Притежателят на разрешителното е изготвил списък с лицата, отговарящи за изпълнението на условията.Актуализираният списък е утвърден от управителя на „Панхим”ООД през  2010 г./18.01.2010/

Притежателят на разрешителното е определил персонала, който извършва дейности по изпълнение на условията.Списъкът е актуализиран през 2010 година/18.01.2010/.

2.Обучение

Операторът прилага инструкция за определяне потребностите от обучение.Във връзка със сертифицирането по ИСО 9001, инструкцията е актуализирана.Годишните програми за обучение се съставят по изискванията на ИСО 9001 от мениджър „Управление на човешки ресурси” и се съхраняват при него.

3.Обмен на информация

Лицата, отговарящи за изпълнение на условията в комплексното разрешително и лицата, изпълняващи дейности по условията са запознати с отговорностите си.

Персоналът на фирмата има достъп до информация за горепосочените лица- имена, длъжности, телефони и адреси.

4.Документиране

Притежателят на КР №14 е осигурил на площадката актуален списък с нормативни актове по околната среда.Списъкът е актуализиран през 2010 година.

Документите, изисквани с КР №14 се съхраняват при съответните отговорни лица на хартиен и електронен носител.Копия от документите са предоставени на лицата, които ги прилагат.Съставен е списък за разпространението на документи, свързани с КР.

5.Управление на документи

Притежателят на разрешителното актуализира документите при промени в нормативната уредба и работата на инсталациите.Невалидните версии се изземват според списъка за разпространение на документи.За 2009 година няма актуализирани  документи по условия на КР- 14/2006.Във връзка с актуализацията на КР 14/2006 през 2008-2009 г. документи ще бъдат актуализирани през 2010 г.

6.Оперативно управление

Инструкциите за експлоатация и поддръжка на оборудването са изготвени от съответните отговорни лица и утвърдени от управителя на фирмата.

7.Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Притежателят на разрешителното прилага инструкции за мониторинг на техническите и емисионните показатели.Съответните ръководители по звена правят оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионните показатели с определените в условията на разрешителното.

При установяване на несъответствие се прилага Инструкция за съответствието.Установяване на причините за несъответствие и назначаване на коригиращи действия се извършва от екип, сформиран със заповед от Директор завод или според инструкциите за експлоатация и поддръжка на оборудването.Протоколите от проверки на съответствието се съхраняват при отговорното лице по КР и засегнатите ръководители на звена.За 2009г. са съставени 65 протокола от проверки на съответствието.Назначените коригиращи действия са изпълнени или се изпълняват превантивно.

8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвени са и се прилагат всички инструкции по усл.5.9. от КР.Притежателят на разрешителното е определил възможните аварийни ситуации и в Аварийния план са избрани най-подходящите начини на действие за защита на живота и здравето на персонала и опазване на околната среда.

9.Записи

9.1.Данни от наблюдението на техническите показатели

Диспечерите на смяна, началник - смяната и дежурният техник записват данните от наблюдението на техническите показатели в съответните дневници, журнали и форми, одобрени по ИСО 9001.Записите се преглеждат от началник-цеха и/или началник-смяната и те правят оценка на съответствието.През 2009 година не са установени несъответствия  на техническите показатели.

9.2.Данни от наблюдението на емисионните показатели

9.2.1.Емисии във въздуха

Емисиите във въздуха се измерват от акредитирана лаборатория, веднъж на две години.За показателите, които не могат да бъдат измерени и в годината, когато няма измервания емисионните показатели се изчисляват по Методика, регламентирана чрез чл.25, ал.(6) от ЗЧАВ по ръководството CORINAIR-94.

Собственият мониторинг на емисиите във въздуха предстои да бъде извършен през 2010 г. През 2009 г. е проведен контролен мониторинг след изпълнени коригиращи действия и мониторинг на емисиите от изпускащото устройство на водогрейния котел за отопление.Измерванията са извършени от регионалната лаборатория към ИАОС – София.

Резултатите и протоколите от мониторинга, заедно със съответните Доклади от извършените измервания са представени в РИОСВ – Стара Загора.

Съставени са два протокола от проверка на съответствието.

9.2.2.Емисии в отпадъчните води

9.2.2.1.Производствени отпадъчни води

Емисионните показатели на отпадъчните води се измерват ежемесечно от акредитирана лаборатория.При вземане на проба се отчита количеството и дебита на заустената отпадъчна производствена вода.Оценка на съответствието се прави от отговорното лице по КР.При несъответствие Директор завод сформира екип за установяване на причините и назначаване на коригиращи действия.

За 2009 година са установени общо 40 несъответствия в индивидуалните емисионни ограничения по показателите ХПК, НВ и БПК5 за точка  на пробовземане №1 и точка на заустване №2. Сформирания екип е установил причините  за несъответствие и е определил коригиращи действия.Съставени са 13 протокола.

Причини за несъответствията:

1.Основният поток производствени отпадъчни води се формира  от пречиствателната станция за отпадни води/ПСОВ/.Към него се включва и прехвърления, според първата актуализация на КР, поток №3.

2.След въвеждането в редовна експлоатация на два нови  листови за екструдера – Омипа 5 и Омипа 9 се формира допълнителен поток производствена охлаждаща вода, която се оказа с показатели, по-високи от определените в комплексното разрешително норми.

През 2009 г. за достигане на нормите на допустими емисии са извършени следните коригиращи действия:

1.Притежателят на разрешителното е уведомил МОСВ и контролните органи за разширението на производството на екструдирани листи и през 2008/2009 г. премина процедурата по актуализация на КР№14/2006.

2.В началото на 2009 г./05.03.2009/ Панхим ООД закупи и монтира въздуходувка за ПСОВ, с цел осигуряване на достатъчно количество кислород за окислението на органичните замърсители.

3.Продължи работата по оптимизиране работата на ПСОВ съвместно с консултантската фирма Аквабиохим, като бяха направени изчисления за времето на престой на отпадъчната вода в биобасейна, възраст на биоутайката, определи се количеството излишна активна утайка, която трябва ежедневно да се отвежда от вторичния утаител и да се обезводнява на филтърпресата, прецизира се количеството на добавяната  поддържаща доза от селектираните микроорганизми.

4.За осигуряване на добро филтруване на шлама се проведоха промишлени изпитания с няколко различни флокуланта.

5.За проследяване аналитичните показатели и ефективната работа на биомасата дружеството закупи спектрофотометър за прецизни изпитвания.

6.Във връзка с монтирането и въвеждането в редовна експлоатация на двете линии за екструдирани листи, бяха изградени приемни резервоари за охлаждащите отпадъчни води, закупи се и се монтира компактна пречиствателна инсталация с програмно управление – ПСОВ2.

7.Към нея за създаване на по-голяма контактна повърхност беше доставена „Биомедия” – полимерен пълнеж, изпълняващ ролята на прикрепващ носител на биомасата.

8.Паралелно с монтирането на Омипа 9, се проведоха и монтажните работи на новата пречиствателна инсталация за отпадъчни води – ПСОВ 2.

9.От месец септември 2009 г. започнаха пусковите изпитания на ПСОВ2.Те наложиха допълнително закупуване и монтиране на дозираща помпа, монтиране на съд за излишната биомаса, както и закупуване на необходимите за стартирането консумативи.

По време на извършването на коригиращи действия се сблъскахме със следните затруднения и проблеми:

1.След определяне на времето за престой и възрастта на биоутайката за ПСОВ1 се оказа, че е необходимо да се отвежда по-голямо количество излишна биомаса и съответно филтърпресата да работи непрекъснато, което при сегашните технически условия е непостижимо.

2.При смяната на различни флокуланти се установи, че за обезводняването на утайката влияят и някои допълнителни фактори – времето за стабилизирането й чрез импулсно подаване на въздух, молекулната маса и електрозаредеността на флокуланта, дебитите на контактуващите флуиди, показателите на платното през което се филтрува.

3.При провеждането на пусковите изпитания на ПСОВ2 се оказа, че в отпадъчната вода има недостатъчно биогенни елементи за развитие на биомасата върху „Биомедия”-та. Затова трябваше да се въведат допълнително в потока.

4.В зависимост от натоварването на линиите за екструдирани листи се променяше и органичната замърсеност на входящия към ПСОВ2 поток.Предвид адаптацията на биомасата към химичните замърсители се очакваше този проблем за в бъдеще да няма решаващо влияние.

5.По време на пусковите работи на ПСОВ2 се установи запушване на аерационната система.Тъй като не беше предвиден начин за почистване на  аериращите тръби, се наложи да се подменят.До изработването на нов аерационен контур и монтирането му, работата на инсталацията беше затруднена и биомасата се развиваше незадоволително.В резултат отпадъчната вода не се пречистваше ефективно и параметрите надвишаваха заложените ИЕО.

6.Все още остава проблемът и с ежедневното ръчно почистване на повърхността на вторичния утаител на ПСОВ 1.

В резултат на извършените дейности  до края на 2009 г. е постигнато почти двукратно снижение на средномесечните и средногодишната стойности на БПК за т.1 спрямо 2008 г., като измерените от акредитираната лаборатория стойности не са били в норма само през месеците май, август, септември и октомври.Понижението на стойностите на показателя ХПК на изход ПСОВ/т.1/  е с почти 100мг/л средногодишно спрямо 2008 г., като само през шест от месеците на 2009 г. стойностите  са били над индивидуалните емисионни ограничения.Средногодишната стойност на показателя неразтворени вещества е по- ниска от определената норма, а през годината само през месец октомври е била над ИЕО.За  т.2/на заустване/ над определените норми са средногодишните стойности на показателите ХПК и БПК, като в известен смисъл се установява повишение спрямо същите показатели за 2008 г.Надвишението на нормите корелира с монтирането и пускането на новата линия за екструдирани листи, която се явява нов източник на отпадъчна вода към т.2.

Операторът продължава изпълнението на дейности по Програмата за оптимизиране работата на ПСОВ и е набелязал мероприятия за достигане параметрите на нормален технологичен режим след стартовите операции на ПСОВ2.

Количеството на промишлените отпадъчни води за 2009 г., както и дебитът им надвишава заложената в КР №14/2006 норма от 3,6 куб.м за час максимален часов дебит и 24 000 куб.м годишно заустено количество вода.Операторът с писмо № 3431/04.01.2008 г. е уведомил МОСВ, ИАОС и РИОСВ за промяна в дебита и количеството на заустената промишлена отпадна вода съгласно усл.7.2, както и за неизпълненото решение на протокол от 23.12.2005 г. от среща –консултация на място за първото актуализиране на КР.На проведена  среща- консултация  за актуализация на КР, беше представен баланс на отпадъчните води на дружеството.Представителите на институциите не приеха доводите на Панхим ООД и не разрешиха поисканите от оператора промени по усл.10.1.2.1. На този етап беше одобрено добавянето на заустваното количество отпадъчна вода от новото пречиствателно съоръжение ПСОВ2.

Притежателят на разрешителното възнамерява да поиска ново преразглеждане на изискванията по усл.10 и усл.11, в които има непрецизирани норми на параметрите.

9.2.2.2.Битово-фекални отпадъчни води

Емисионните показатели на битовите отпадъчни води се измерват веднъж на шестмесечие за точка на заустване №4.За точка на заустване №5 измерването е веднъж на две години и по график беше направено през 2009 година.Отговорното лице по КР прави оценка на съответствието.През 2009 г. беше установено едно

несъответствие по показателят неразтворени вещества за т.4, поради слабия отток на водата и задържане на механични примеси в пробоотборната точка.Количеството на битовите отпадни води се определя по изчислителни методи според нормата за потребление от персонала.

10.Докладване

Ежегодно притежателят на разрешителното изготвя годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

11.Актуализация на СУОС

Операторът Панхим ООД получи Решение №14-НО-ИО-А3/2010 г. за актуализиране на КР и през 2010 г. ще приведе СУОС в съответствие с промените.

ІІІ.Използване на ресурси

1.Използване на вода

Операторът „Панхим”ООД ползва вода от собствен сондаж ЕСК 1 на основание разрешително за водоползване № 0398/29.06.2001г.

Таблица 3.1.

| Източник на вода ЕСК 1 | Годиш-но количе-ство, съгласно КР м3 | Кол за ед про-дукт, съглКР м3/т | Използвано годишно количество м3 | Използвано количество за единица продукт м3/т | Съот-вет-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Година |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 1.Инсталация за производст-во на СПММА | 72 000 | 12 | 60634 | 69817 | 58571 | 55690 | 52215 | 12 | 11,9 | 11,2 | 11,7 | 11,5 | Да |
| 2.Инсталация за производст-во на екструдирани листи |  |  | 35977 | 65033 | 69968 | 70762 | 47235 |  | 10,8 | 9,8 | 9,98 | 6,9 |  |
| 3.Парова централа |  |  | 17989 | 10067 | 14461 | 5548 | 4450 |  |  |  |  |  |  |
| 4.Общо |  |  | 114600 | 144917 | 143000 | 132000 | 103900 |  |  |  |  |  |  |

Произведена продукция за 2009 г.:

Инсталация СПММА- 4538,5 тона и 21,321 тона преекструдирани гранули

Инсталация Екструдирани листи – 6815,5 тона

1.1.Операторът е монтирал измервателни устройства за разхода на вода по инсталации.Схема с разположението на измервателните устройства е представена с първия ГДОС през 2006 година.

1.2.Към инструкцията за поддържане на оборудването – основен консуматор на вода притежателят на разрешителното е приложил списък на оборудването-основен консуматор на вода.

1.3.Осигурен е затворен цикъл на охлаждащите води и е въведена в експлоатация собствена инсталация за обезсолена вода.

1.4.Проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа се извършват съгласно инструкция по усл.8.1.7. от КР и по принцип са ежесменни, като регистрираните несъответствия се отразяват в журнал на началник смяната.

През 2009 г. са извършени три проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа от специално сформирана комисия и са съставени три

протокола.

1.5.Количествата използвана вода за всяка от инсталациите и общо за площадката се измерват ежемесечно и се документират в технически отчети за всяка от инсталациите и отчет за ползвана вода от площадката.Съобразно произведената продукция в техническия отчет за всяка инсталация се определя разходната норма за единица продукт.

1.6.Ежемесечно след нанасяне на данните в техническите отчети, отговорното лице по КР прави оценка на съответствието на използваните количества вода с определените норми в КР.

За 2009 година няма установени несъответствия в потреблението на вода.

За 2008 година няма установени несъответствия в потреблението на вода.

За 2007 година няма несъответствия в потреблението на вода.

За 2006 г. няма несъответствие в потреблението и разходната норма на използваната вода.

За 2005 г. бе установено несъответствие в разхода на вода за единица продукция в инсталацията за производство на СПММА- цех”Мицубиши”.По-високия разход на вода за тон продукт се дължеше на по-ниското годишно производство и във връзка с това по-честите спирания и пускания, продиктувани от пазарните тенденции.

1.7.През 2009 г. са извършени  три проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа.При първата проверка не са установени несъответствия.При втората проверка  е установен теч от питейно-противопожарен тръбопровод на вход към секция „Сушене” в цех „Мицубиши”.Течът е отстранен с акт за ремонт №35/13.05.2009 г.При третата проверка е установен пропуск на тръбопровод между помпа 822 и съд за вода 821.Пропускът е отстранен с акт за ремонт №43/16.06.2009 г.

През 2008 година  е  регистриран теч от тръбопровод за топла вода в цех Мицубиши. Участъкът беше изолиран и тръбопровода беше подменен/акт за ремонт от 13.06.2008 г./Други течове по водопроводната мрежа не са регистрирани.

През 2007 година няма регистрирани течове от водопроводната мрежа.

Течове от водопроводната мрежа не са регистрирани през 2006 и 2005 г.

2.Използване на енергия

Операторът „Панхим”ООД използва топлоенергия от собствена парова централа за производствени нужди и електроенергия.

Таблица 3.2.

| Електроенергия/топлонергия Общо годишно - kWh | Количест-во за едини-ца про-дукт, съг-ласно КР | Използвано количество за единица продукт kWh/t или t/t | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Година | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 1.Електроенер-гия за произ-водство на СПММА | 4225198 | 4532762 | 4068526 | 3606097 | 3555609 | 780 kWh/t | 854 | 774 | 779,94 | 756 | 779,8 | Да |
| 2.Топло-енергия за производство на СПММА |  | 6370,050 тон пара | 4284,542 тон пара | 3898,7 тон пара | 4596 тон пара | 1,2 t/t | 1,19 | 1,09 | 0,899 | 0,84 | 1,01 | Да |
| 3.Електро-енергия за производство на екструдирани листи | 2733952 | 4418643 | 4908864 | 4675519 | 4720453 |  |  | 736 | 684,2 | 659 | 694 |  |
| 4.Парова централа | 35506 | 95040 | 94748 | 87404 | 77426 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Общо за площадката | 7101174 | 9168782 | 10044756 | 8981601 | 8366450 |  |  |  |  |  |  |  |

Произведена продукция за 2009 г.:

Инсталация СПММА- 4538,5 тона гранули и 21,321 тона преекструдирани гранули

Инсталация Екструдирани листи – 6815,5 тона

2.1.Монтираните измервателни устройства по инсталации са представени в схема с първия ГДОС през 2006 година.

2.2.През 2008 г. е  монтиран прибор за измерване на топлоенергия в % тон пара от максималната производителност на парова централа.Приборът има записващо устройство за регистриране разхода на пара.

Таблица 2.2.

## Консумация на топлоенергия за 2009 година

| № | Месец-продукция в тона | Общо тон пара | За тон продукт т пара/т продукт | Норма по КР т пара/т продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Януари-333,184 | 309,754 | 0,904 | 1,2 | Да |
| 2. | Февруари-475,240 | 294,433 | 0,620 | 1,2 | Да |
| 3. | Март-411,245 | 437,696 | 1,056 | 1,2 | Да |
| 4. | Април-161,320 | 179,515 | 1,081 | 1,2 | Да |
| 5. | Май-344,282 | 229,454 | 0,666 | 1,2 | Да |
| 6. | Юни-433,125 | 480,000 | 1,108 | 1,2 | Да |
| 7. | Юли-340,704 | 393,066 | 1,154 | 1,2 | Да |
| 8. | Август –468,874 | 546,844 | 1,166 | 1,2 | Да |
| 9. | Септември – 437,500 | 494,222 | 1,130 | 1,2 | Да |
| 10. | Октомври – 379,320 | 436,267 | 1,150 | 1,2 | Да |
| 11. | Ноември – 363,890 | 328,748 | 0,903 | 1,2 | Да |
| 12. | Декември – 389,820 | 465,697 | 1,194 | 1,2 | Да |
| 13. | Годишно – 4538,504 | 4595,696 | 1,013 | 1,2 | Да |

2.3.В инструкцията по усл.8.2.4. е приложен списък на процесите/оборудването с най-голяма консумация на енергия.Инструкцията е актуализирана през 2007 г.

2.4.Операторът „Панхим”ООД ежемесечно отчита изразходваната електроенергия по показанията на поставените електромери, съгласно изискванията на инструкцията по усл.8.2.6.1, актуализирана през 2007 г. Топлоенергията се определя по показанията на поставените топломери. Стойностите се нанасят в ежемесечни технически отчети и отговорното лице по КР прави оценка на съответствието.

За 2009 г. не са установени несъответствия в разходните норми на електроенергия и топлоенергия по инсталациите и за единица продукт.

За 2008 г. не са установени несъответствия в разходните норми на електроенергия и топлоенергия по инсталациите и за единица продукт.При преработката на перли не се ползва топлоенергия.

За 2007 г. не са установени несъответствия в разходните норми на електроенергия и топлоенергия по инсталациите и за единица продукт.

За периода януари-юни 2006 г. бяха установени несъответствия на разходната норма на електроенергия за единица продукт в инсталацията за производство на СПММА.Несъответствията бяха констатирани и при проверка от експерти на РИОСВ-Стара Загора.

Директор завод сформира екип за установяване на причините за констатираните несъответствия.Като коригиращо действие по усл.8.2.6.2.

бе определено прецизиране на стойността на електроенергията, използвана за производството на единица продукт.С протокол от 15.09.2006 г. се прие обосновката на инж.Живко Томов – началник отдел „Техническа служба”.

В техническите отчети е нанесена прецизираната консумация на електроенергията.

Причина за регистрираното през 2005 г. несъответствие в разхода на електроенергия за единица продукт в цех”Мицубиши” беше необходимостта от

повторна преработка на 400 тона гранули ПММА  за подобряване на екструзивните им качества.

Таблица 2.4.

## Консумация на електроенергия за 2009 година

| № | Месец-продукция в тона | Общо квтч | За тон продукт квтч/т продукт | Норма по КР квтч/т продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Производство на СПММА |  |  |  |  |
| 1. | Януари-333,184 | 267379 | 779,999 | 780 | Да |
| 2. | Февруари-475,240 | 370687 | 779,999 | 780 | Да |
| 3. | Март-411,245* | 320771 | 773,716 | 780 | Да |
| 4. | Април-161,320* | 129528 | 779,998 | 780 | Да |
| 5. | Май-344,282 | 268539 | 779,997 | 780 | Да |
| 6. | Юни-433,125 | 337837 | 779,999 | 780 | Да |
| 7. | Юли-340,704 | 265749 | 779,999 | 780 | Да |
| 8. | Август – 468,874 | 365720 | 779,996 | 780 | Да |
| 9. | Септември – 437,500* | 3345640 | 779,999 | 780 | Да |
| 10. | Октомври – 379,320 | 295868 | 779,996 | 780 | Да |
| 11. | Ноември – 363,890 | 283834 | 779,999 | 780 | Да |
| 12. | Декември – 389,820 | 304056,900 | 779,993 | 780 | Да |
| 13. | Годишно – 4538,504* | 3555608,900 | 779,774 | 780 | Да |
| ІІ. | Производство на екструдирани листи |  |  |  |  |
| 1. | Януари-389,990 | 364312,600 | 934,159 |  |  |
| 2. | Февруари-495,312 | 431658,600 | 871,488 |  |  |
| 3. | Март-638,675 | 363993 | 569,919 |  |  |
| 4. | Април-464,372 | 310383,800 | 668,395 |  |  |
| 5. | Май-620,770 | 412831,800 | 665,032 |  |  |
| 6. | Юни-616,337 | 404202,800 | 655,815 |  |  |
| 7. | Юли-482,152 | 367873 | 762,981 |  |  |
| 8. | Август-520,153 | 359376,800 | 690,906 |  |  |
| 9. | Септември-571,996 | 342082,600 | 598,051 |  |  |
| 10. | Октомври-612,392 | 349627,200 | 570,921 |  |  |
| 11. | Ноември-622,945 | 487074,100 | 781,889 |  |  |
| 12. | Декември-780,383 | 527036,720 | 675,356 |  |  |
| 13. | Годишно-6815,477 | 4720453,020 | 692,608 |  |  |
| ІІІ. | Парова централа-за 2009 г. | 77 426 |  |  |  |
| ІV. | Общо за площадката – за 2009 г. | 8366450 |  |  |  |

*- Към годишното количество не са включени 21,321  тона  преекструдирани  гранули, за чиято преработката  се ползва само електроенергия и вода.

2.5.Проверки техническото състояние на паропреносната/топлопреносната  мрежа

Проверките на топлопреносната мрежа се извършват съгласно инструкцията по усл.8.2.5., актуализирана през 2007 г.По принцип тези проверки са ежесменни и несъответствията се отразяват в журнал на началник - смяната.

През 2009 г. са направени две проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа от Комисия.При първата проверка е установен пропуск в отоплителната система на цех”Мицубиши”.Пропускът е отстранен с акт за ремонт №2/10.01.2009 г.При втората проверка са  установени пропуски на радиатори в оделение „Опаковка” и пропуски по вентили и нивомерни стъкла в парова централа.Пропуските са отстранени с актове за ремонт №74/14.10.2009 г. и №78/21.10.2009 г.

През 2008 г. са направени четири проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа от специално сформирана комисия.След първата проверка през м.февруари са отстранени пропуски по салника и захранващия тръбопровод на помпа за гореща вода поз.222.При втората проверка е отстранен пропуск по резервоар за гореща вода поз.216 и е подменен тръбопровод Ø32.При третата проверка като коригиращо действие е отстранен пропуск по пара към реактор за полимеризация поз.215.При четвъртата проверка е установен и отстранен пропуск по пара към поз.206.

През 2007 г. няма регистрирани пропуски по топлопреносната мрежа.

През 2006 година няма установени пропуски по топлопреносната мрежа.

2.6.Притежателят на разрешителното е направил оценка на съответствието на документираните количества електро- и топлоенергия.

През 2009 г. няма регистрирани несъответствия в разходните норми и документираните количества на електроенергия и топлоенергия с установените в комплексното разрешително норми.

През 2008 година няма регистрирани несъответствия в разходните норми и документираните количества на електроенергия и топлоенергия с установените в КР норми.

През 2007 г. няма установени несъответствия в документираните количества електроенергия и топлоенергия с установените в КР норми.

През 2006 г. след регистриране на несъответствие в документираните количества електроенергия с нормите от КР, Директор завод е сформирал Екип за установяване на причините за несъответствие и определяне на коригиращи действия.Екипът определи прецизно измерване и разпределяне на консумираната електроенергия според потреблението от инсталациите.При това консумираната по инсталации електроенергия не надвишава определените стойности от КР.

През 2005 г. причина за регистрираното несъответствие в документираните и нормираните количества електроенергия е преекструдирането на  гранули за подобряване на качествените им показатели.

3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годиш-но количество, съгласно КР | Количе-ство за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съот-вет-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І.Инсталация за СПММА |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 1. ММА – т | 7 215 | 0,962 | 4821 | 5566 | 4581 | 4391 | 4347 | 0,98 | 0,95 | 0,961 | 0,949 | 0,958 | Да |
| 2. МА – т | 465 | 0,062 | 231 | 350 | 292 | 284 | 278 | 0,05 | 0,06 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | Да |
| 3.Октил-меркаптан- т | 14,25 | 0,0019 | 8,96 | 10,8 | 8,83 | 8,61 | 8,23 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0018 | Да |
| 4.Бензотиазол – т | 1,5 | 0,0002 | 0,99 | 1,18 | 0,96 | 1,19 | 0,918 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | Да |
| 5.Стеарилов Алкохол – т | 15 | 0,002 | 8,69 | 12,1 | 7,85 | 9 | 8,857 | 0,0018 | 0,002 | 0,0016 | 0,0019 | 0,0002 | Да |
| 6Азобисизо- Бутиро- Нитрил –т | 7,650 | 0,00102 | 4,53 | 5,92 | 4,83 | 4,48 | 4,660 | 0,0009 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | Да |
| 7.Калиева Основа- кг | 187,5 | 0,025 | 122 | 130 | 116 | 114 | 111,7 | 0,025 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,025 | Да |
| 8.Амониев Персулфат-кг | 0,9 | 0,00012 | 0,59 | 0,7 | 0,56 | 0,55 | 0,522 | 0,0001 | 12.10-5 | 12.10-5 | 12.10-5 | 0,0001 | Да |
| 9.Мононатриев Фосфат – т | 18,75 | 0,0025 | 12,5 | 14,4 | 11,8 | 11,4 | 11,2 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | Да |
| 10.Динатриев Фосфат - кг | 37,5 | 0,005 | 25 | 29 | 23,6 | 22,6 | 22,33 | 0,005 | 0,005 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | Да |
| ІІ.ПСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Натриева Основа - кг | 12 000 | 3 | 6000 | 1835 | 2370 | 860 | - | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | - | Да |

Произведена продукция за 2009 г.:

Инсталация СПММА- 4538,5 тона

Таблица 3.3.2.

| Спомагателен Материал | Годиш-но Количе-ство, Съгла-сно КР /тона/ | Количе-ство за единица продукт, Съгласно КР /т/т/ | Употребено Годишно количество /тона/ | Количество За единица Продукт /т/т/ | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І.Инсталация за ектрудирани листи |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 1.СПММА - гранулат | 6500 | 0,7-1 | 3813 | 5125 | 6007 | 7092 | 5631 | 0,79 | 0,85 | 0,84 | 0,75 | 0,83 | Да/не |
| 2.Мастербачи |  | 0,005-0,05 | 200,6 | 37 | 23,4 | 34,6 | 31,92 | 0,04 | 0,006 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | Да |
| 3.Полиети-леново фолио | 195 | 0,02-0,04 | 165,5 | 187 | 210 | 216 | 164,5 | 0,03 | 0,03 | 0,029 | 0,03 | 0,024 | Да/не* |
| 4.Полистирол- гранулат |  |  |  |  | 1029 | 856 | 1127 |  |  |  |  |  |  |

Произведена продукция за 2009 г.:

Инсталация Екструдирани листи – 6815,5 тона

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годиш-но количество, съгласно КР | Количест-во за единица про-дукт, съг-ласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І.Парова централа |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 1.Газьол -т | 600 |  | 253,428 | 45,719 | 9,533 | 14,842 | 0,04 | 0,009 | - | - | Да |
| 2.Природен газ – Nм3 | 880 000 |  | - | 270534 | 323660 | 389032 | - | 51,85 | - | - | Да |

3.1.Съгласно инструкцията по усл.8.3.2.1. притежателят на разрешителното измерва/изчислява и документира изразходваните за производството суровини, спомагателни материали и горива ежемесечно.Стойностите се нанасят в Технически отчет за всяка от инсталациите и се определят разходните норми за всеки продукт.

3.2.Отговорното лице по КР прави оценка на съответствието съгласно инструкцията за съответствие – раздел V – към усл.8.3.2.2. от КР.

3.2.1.За 2009 година не са  превишени  годишните количества и разходните норми на суровините,  спомагателните материали и горивата.

За 2008 година е превишено годишното количество на разрешеното за използване полиетиленово фолио.Превишението е свързано с преработването на 856 тона гранули от полистирол/полистирен/, разрешен като суровина с усл.8.3.4.1.1.Освен това произведените през 2008 г. листи преимуществено са били с по-малка дебелина и при фолирането им против надраскване се е увеличил разхода на полиетиленово фолио.

Операторът Панхим ООД е уведомил МОСВ за планирано увеличение на производството на екструдирани листи със съответните промени в условията и в момента тече процедура по актуализация на КР 14/2006.

За 2007 година е надвишено годишното количество използвано полиетиленово фолио. Разходната норма за тон продукт не е превишена както помесечно така и годишно. Причина за несъответствието е преработването на 1029 тона гранули от полистирол/полистирен/, разрешен като суровина с усл.8.3.4.1.1.Произведените листи от полистирол се облепят  с полиетиленово фолио двустранно за предпазване от надрасквания.Освен това през 2007 г. са произвеждани преимуществено листи с по-малка дебелина, което също дава увеличение на разхода на полиетиленово фолио за предпазването им от механични повреди.

През месец юли 2007 г. е установено несъответствие в разходната норма на метилакрилат, през месец октомври – несъответствие в разходната норма на метилметакрилат.Съставени са протоколи за оценка на съответствието.Причина за несъответствието е производството на марки ПММА с вариращи съотношения между двата мономера/ММА И МА/.В действителност сумата от разходните норми на метилметакрилат и метилакрилат не надхвърля разрешената в КР норма от 1,024 т/т продукт мономери.:

0,962 + 0,062 = 1,024

За юли : 0,959 + 0,063 = 1,022

За октомври: 0,963 + 0,0609 = 1,0239

За 2006 година няма установени несъответствия в употребата и разхода на суровини, спомагателни материали и горива.

През 2005 г е надвишена нормата на ММА за тон продукт, но това е за сметка на по-ниското съдържание на МА, като общата сума на мономерите за тон продукт е по-малка от сумата на мономерите по норма в КР:

0,975 + 0,047 = 1,022 т/тон продукт – реално

0,962 + 0,062 = 1,024 т/тон продукт – по КР

3.2.2.За парова централа могат да се използвани два горивни източника – газьол и природен газ.Съгласно усл.8.3.1.2.1. от КР сумата от от разрешените за употреба

горива, изразени като топлотворна способност не може да надвишава топлотворната способност на 600 т газьол или 6480 Gcal.

През 2009 г. са използвани 6,317 тона газьол и 330171,94 нкуб.м природен газ/метан/.Низшата топлотворна способност на газьола е 42,736 GJ/t, а на метана – 0,034 GJ/Nm3

В този случай топлотворната способност на парова централа е следната:

С газьол: 6,317 х 42,736 GJ/t = 269,96 GJ

С метан : 330171,94 х 0,034 GJ/Nm3 = 11225,85 GJ

Водогрейният котел през 2009 г. е работил на газьол и природен газ:

През 2009 г. за водогрейния котел  е използван 8,525 т газьол, чиято топлотворна способност е:

8,525 х 42,736 GJ/t = 364,32 GJ

При среден разход 55 кг/ч водогрейният котел е работил : 8525:55 = 155 ч. с гориво газьол.

През 2009 г. водогрейният котел е работил и с гориво природен газ/метан/, като е изразходвал 58 860 куб.м.При низша топлотворна способност на метана 0,034 GJ/Nm3 : 58 860 х 0,034 = 2001,24 GJ

При среден разход  57 куб.м/ч,водогрейният котел е  работил: 58 859  : 57 = 1032,6 ч. с гориво природен газ.

Или общо часовете на експлоатация на водогрейния котел за 2009 г. са :155 +1032,6 =1187,6 часа

Общата топлотворна спообност от всички горивни инсталации се получава като сумираме изчислените за парова централа и водогрейния котел:

269,96 + 11225,85 + 364,32 + 2001,24 = 13 861,37 GJ

Или за да превърнем в Gcal : 13 861,37 х 0,24 = 3327 Gcal

Общата топлотворна способност на всички горивни инсталации за 2009 г. не надвишава определената с усл.8.3.1.2.1. норма – 6 480 Gcal.

3.2.3. Коригиращи и превантивни действия

Операторът Панхим ООД спазва инструкции за проверка на съответствието и при несъответствие анализира причините и изпълнява коригиращи действия.

4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4.1.През 2009 година са направени две проверки на съответствието на съхранението и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

При първата проверка беше констатирано едно несъответствие:

1.Пожарогасителите в Склад №2 са заключени в отделно помещение.

При втората проверка беше констатирано едно несъответствие – захабени са или липсват табелки с обозначения на суровините в склад №2.

Комисията определи следните коригиращи действия:

1.Да се поставят пожарогасителите в склад №2 на достъпно за употреба място.

2.Да се възстановят захабените и липсващи табелки с обозначения на суровините.

След коригиращите действия Комисията извърши нова проверка.Констатирано беше изпълнение на коригиращите действия, дори в складовете бяха монтирани и противопожарни щрангове за вода, съгласно ППО. Нови несъответствия не бяха регистрирани.

4.2.Проверки за течове по тръбопреносната мрежа за течни суровини и продукти се правят ежесменно от началник- смяната, съгласно  инструкцията за установяване и отстраняване на течове и поддръжка на тръбопреносната мрежа.Несъответствията се регистрират в журнал на началник- смяната.

През 2009 година са направени две проверки на тръбопреносната мрежа от специална комисия, но не са регистрирани несъответствия.Издадени са съответните протоколи.

4.3.Проверките за течове от резервоари и  обваловки се провеждат ежесменно от началник-смяната и се регистрират в журнала на началник-смяната.

През 2009 година не са установени течове от резервоари и обваловки от началник смяната, както и при проверката на на съоръженията и площадките за съхранение на течни суровини от Комисия, определена от Директор завод.

ІV.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества/ЕРЕВВ/ и PRTR

От производствената дейност на оператора се отделят емисии във въздуха и във водите.

2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

От вентилационните изходи на цех”Мицубиши” се отделят отпадъчни газове- горещ въздух с миризма на МА и меркаптани и горещ въздух със съдържание на прахови частици.

От вентилационните изходи на цех”Екструдирани листи”се отделят отпадъчни газове, които представляват горещ въздух с миризма на МА.От машината за рязане по размер се отделя прах при рязане, който се улавя от пречиствателното устройство

филтър.Филтърът се почиства периодично от отпадъка „Прах от аспирация при

рязане”.Емисиите от прах след пречиствателното устройство се измерват веднъж на две години от акредитирана лаборатория.

От изпускащото устройство/комин/ на парова централа се отделят отпадъчни газове със съдържание на прах, SO2/серни оксиди/,  NOx/азотни оксиди/,  CO/въглероден оксид/.Същият вид отпадъчни газове се отделят и от изпускащото устройство/комин 2/ за период четири месеца годишно от водогрейния котел.

Източници на неорганизирани емисии от интензивно миришещи вещества могат да бъдат продувките на тръбопроводите на сборниците за ММА и МА.

Операторът “ПАНХИМ”ООД прилага инструкции по условия 9.3.3. и 9.4.4. от КР с мерки за намаляване и ограничаване на неорганизираните емисии и извършва периодична оценка за изпълнение на мерките и наличието на източници на неорганизирани емисии.

2.1.Емисии от точкови източници в цех “Мицубиши”- Инсталация за производство на суспензионен полиметилметакрилат

От девет изпускащи устройства в цех”Мицубиши” се емитират отпадъчни газове с миризма  на метилакрилат и меркаптани.

2.1.1.Собствен мониторинг

Съгласно таблица 9.6.1. честотата на измерванията е веднъж на две години т.е. следващо измерване е планирано за  2010 г.

За 2009 г. притежателят на разрешителното би трябвало да изчисли емисиите съгласно Методика по чл.26, ал.6 от Закона за чистота на атмосферния въздух. В Методиката не е определен емисионен фактор за метилакрилат и меркаптани и съгласно усл.9.6.5.1. от КР14/2006 при липса на емисионен фактор, емисиите се считат за нулеви.

От три изпускащи устройства се емитира прах.

През 2009 г. притежателят на разрешителното е извършил контролен  мониторинг на емисиите от прах от акредитираната лаборатория към ИАОС – РЛ в Стара Загора.

Резултатите от мониторинга са нанесени в Таблица 2 „Емисии в атмосферен въздух”, а протоколите и доклада за мониторинг са представени в РИОСВ – Стара Загора.

Изчисления за годишните емисии на прах :

Работни часове за инсталацията за производство на суспензионен полиметилметакрилат  за 2009 г. – 6590 ч.

1.Аспирация №4

Измерен и приведен  масов поток – 0,048 кг/ч.

0,048 х 6590 = 316,32  кг/год

2.Аспирация №5

3.Аспирация №6

За аспирации №5 и №6 измервания ще бъдат направени през 2010 г.

За прах няма определен емисионен фактор и съгласно условие 9.6.5.1. в този случай емисията се счита за нулева.

Общо емисии от прах за 2009 г. от инсталацията за СПММА:

316,32 кг/год

2.2.Емисии от точкови източници в цех”Екструдирани листи”

От две изпускащи устройства се емитират отпадъчни газове с мирис на метилакрилат.

2.2.1.Собствен мониторинг

Измерването на емисиите съгласно табл.9.6.1. се осъществява веднъж на две години т.е. през 2010 г.

Общото годишно количество на тази емисия за 2009 г. би следвало да се изчисли в съответствие с Методика  по  чл.25, ал.6 от Закона за чистота на атмосферния въздух.

Съгласно условие 9.6.5.1. когато в Методиката не са определени емисионни фактори за съответния замърсител, емисиите се считат за нулеви.

От едно изпускащо устройство се емитира прах.

От измерване на емисията през 2009 г. може да се определи годишното количество прах.

Аспирация №7

Работни часове на отделение”Рязане по размер” за 2009 г. – 330,1 ч.

Измерен и приведен масов поток – 0,046 кг/ч

0,046 х 330,1ч. =15,18 кг/год

2.3.Парова централа

От изпускащото устройство № 1 – комин се емитират прах, SO2 , NOх , CO.

2.3.1.Собствен мониторинг

Емисиите от парова централа са измерени през 2008 г., а протоколите от измерването и доклада са представени в РИОСВ.През 2009 г. е извършено контролно измерване на емисиите от котел №1 след настройки от обслужващата фирма.Резултатите от измерванията и докладът за емисиите е представен в РИОСВ- Стара Загора.

За котел № 1

През 2009 г. котел 1 е работил 3907,32 часа, от които 107 ч. на газьол и 3800,32 ч. на метан, като е използвал 5,9 тона газьол и 315 681,97 нкуб.м метан. При измерването на емисиите котелът е работил с метан. Изчислените емисии са за топлоцентрали с мощност под 50MW- код по СНЕВ – 03.01.03.

Емисии от серен диоксид

3800,32ч. х 0,002 кг/ч = 7,60 кг/год

При изчисление за серен диоксид според Методиката се получава:

Т = 5,9т газьол х 42,736 = 252,14GJ

ЕF = 470 х S = 470 х 0,67 = 314,9 GJ

Е= 252,14 х 314,9 .10-6 =0,079 Mg = 79 кг/год.

Емисии от азотни оксиди

3800,32 ч. х 0,078 кг/ч. = 296,42 кг/год измерено с гориво метан

EF = 140 g/GJ

252,14 х 140.10-6 = 0,035 Mg = 35 кг/год с гориво газьол

Емисии от въглероден оксид

3800,32 ч х 0,028 кг/ч = 106,41 кг/год измерено с гориво метан

EF = 12 g/GJ

252,14 х 12.10-6 = 0,003 Mg = 3 кг/год с гориво газьол

Емисии от прах

3907,32 ч. х 0,004 кг/ч = 15,63 кг/год, измерено с гориво метан

За котел №2

Котел №2 е работил 261,79 ч. през 2009 г., от които 7,58 ч. с гориво газьол и  254,21 ч. с гориво метан.Използвани са следните количества горива – газьол – 0,417 т и метан 14 489,97 нкуб.м. Емисиите за котел№2 са изчислени по Методиката за топлоцентрали с мощност под 50 MW – код по СНЕВ 03.01.03.

При работа с газьол

Емисии от серен диоксид

Т = 0,417т газьол х 42,736 = 17,71GJ

ЕF = 470 х S = 470 х 0,67 = 314,9 GJ

Е= 17,71 х 314,9 .10-6 =0,0056 Mg = 5,6 кг/год.

Емисии от азотни оксиди

Т = 0,417т газьол х 42,736 = 17,71GJ

ЕF = 140 g/GJ

Е= 17,71 х 140 .10-6 =0,0025 Mg = 2,5 кг/год.

Емисии от въглероден оксид

Т = 0,417т газьол х 42,736 = 17,71GJ

ЕF = 12 g/GJ

Е= 17,71 х 12.10-6 =0,0002 Mg = 0,2 кг/год.

Емисии от прах

Съгласно условие 9.6.5.1. емисиите се считат за нулеви.

При работа с метан

Т = 14 489,97 нкуб.м  х 0,034 GJ/Nm3 = 492,66 GJ

Емисии от азотни оксиди

ЕF = 50g/GJ

Е= 492,66 х 50 .10-6 =0,025 Mg = 25 кг/год.

Емисии от въглероден оксид

ЕF = 20g/GJ

Е= 492,66 х 20 .10-6 =0,0099 Mg = 9,9 кг/год.

Общо емисии от парова централа

Емисии от серен диоксид

7,6 кг/год +79 кг/год + 5,6 кг/год = 92,2 кг/год

Емисии от азотни оксиди

296,42 кг/год + 35 кг/год + 2,5 кг/год+  25 кг/год.= 358,92 кг/год

Емисии от въглероден оксид

106,41 +3 + 0,2 + 9,9 = 119,51 кг/год

Емисии от прах

15,63 кг/год

2.4.Водогреен котел за отопление

От изпускащо устройство К2 – комин на водогреен котел за отопление се емитират прах, SO2 , NOх , CO.

2.4.1.Собствен мониторинг

Измерването на емисиите от водогреен котел за отопление се осъществи на 29.03.2009г. и представяме данните в таблица 2 – Емисии в атмосферен въздух.Поради превишение на нормата за допустима емисия на въглероден оксид на 05.11.2009 г.беше проведено контролно измерване след настройка на горелката на котела.

През 2009 г. за водогрейния котел за отопление са използвани два вида гориво – газьол- 8,525 т  и природен газ/метан/- 58 860 нкуб.м, а работните часове са съответно – 155 ч. с газьол и 1032 ч. с метан.

Емисиите от водогреен котел за отопление  с гориво газьол за 2009 г. са изчислени по Методика в съответствие с чл.25, ал.6 от Закона за чистота на атмосферния въздух.

Използвано гориво /газьол/ от водогреен котел за отопление за 2009 г. – 8,525 т

Т = 8,525 х 42,736 = 364,32 GJ

Емисии от прах – в Методиката не е определен емисионен фактор за прах при използване на гориво газьол и съгласно условие 9.6.5.1. тези емисии се считат за нулеви.

Изчислените емисии са за топлоцентрали с мощност под 50MW- код по СНЕВ – 03.01.03.

Емисии от серни оксиди:

EF = 314, 9 g/GJ

E = 364,32  x 314, 9.10-6 = 0, 115 Mg= 115 кг/год

Емисии от азотни оксиди:

EF = 140 g/GJ

E = 364,32 x 140.10-6 = 0, 051 Mg = 51 кг/год

Емисии от въглероден оксид:

EF = 12 g/GJ

E = 364,32  x 12.10-6= 0,0044 Mg =4,4 кг/год

Използвано за 2009 г. гориво природен газ за водогреен котел- 58 860 Нм3 и 1032 работни часа.

Емисии от азотни оксиди

Е =1032 ч. х 0,015 кг/ч = 15,48 кг/год

Емисии от въглероден оксид

Е =1032 ч. х 0,003 кг/ч = 3,1 кг/год

Емисии от прах

Е = 1032 ч. х 0,001 = 1 кг/год.

Емисии от водогреен котел за 2009 г.

Емисии от серен диоксид

115 кг/год.

Емисии от азотни оксиди

51 + 15,48 =66,48  кг/год

Емисии от въглероден оксид

4,4  + 3,1 =7,5  кг/год

Емисии от прах

1 кг/год

Общо емисии от всички горивни инсталации за 2009 г.:

Емисии от серен диоксид

92,2  +  115  =207,2  кг/год

Емисии от азотни оксиди

358,92  +  66,48  = 425,4  кг/год

Емисии от въглероден оксид

119,51 + 7,5 =127,01  кг/год

Тези стойности са нанесени в таблица 1.

Емисии от прах от горивни инсталации/при измерване/

15,63 + 1 = 16,63 кг/год

Общо емисии от прах от горивни инсталации и производствени инсталации

316,32 +15,18 +16,63 =348,13 кг/год

Тази стойност е нанесена под таблица 1.

2.5.Оценка на съответствието

През  2009 г. котлоагрегати №1 и 2 са работили общо 4169,11 часа, от които с гориво газьол – 114,58 ч., а останалите с  гориво природен газ.

Заради  регистрирано несъответствие в измерената емисия от въглероден оксид с определените норми за котлоагрегат №1, през 2009 г. е направено контролно измерване.Измерените емисии са в съответствие с нормите на допустими емисии, определени в Комплексното разрешително.

През 2009 г. са  направени две  измервания на емисиите на изпускащото устройство от водогреен котел за отопление- при първото  е установено превишение на емисията от въглероден оксид, а при второто не е установено несъответствие в НДЕ.

За изпускащо устойство №4 е направено контролно измерване на емисията от прах – има незначително превишение на нормата 22мг/нкуб.м при норма 20 мг/нкуб.м.

През 2009 г. е измерена и емисията от прах от изпускащо устройство №7.Не е установено превишение на нормата.

Резултатите от измерванията и докладите са представени в РИОСВ – Стара Загора.

Емисиите от метилакрилат и меркаптани за всички изпускащи устройства не са измервани.

2.6.Анализ на причините за несъответствие

През 2009 г.  общо емисиите от площадката на Панхим ООД са следните количества:

1.ЛОС /без метан/- неметанови въглеводороди – не са измервани.

Съгласно условие 9.6.5.1 емисиите се считат за нулеви.

2.Прах

Измерените стойности са нанесени в табл.2 Емисии в атмосферен въздух

За анализ на причините за несъответствието, регистрирано при измерване на емисията от прах за изпускащо устройство №4 е сформирана комисия.Като причина за несъответствието се предполага увличането на прахови агрегати от полепналия по стените на изпускащото устройство прах.

3.ФПЧ10

В таблици 9.2.2.2- продължение, 9.2.3.2.- продължение и 9.2.4.1.-продължение няма заложен параметър ФПЧ10.

4.Серни оксиди

Няма несъответствие.

5.Азотни оксиди

Не е установено несъответствие.

6.Въглероден оксид

Не е установено несъответствие.

Емисиите за 2009 г., измерени и изчислени,  не надвишават емисионните прагове в таблица 1  Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR./ЕРИПЗ/

2.7. Коригиращи действия

Извършено е механично почистване на полепналия по стените на изпускащо устройство №4 прах и е направена настройка на горелката на водогрейния котел.Притежателят на разрешителното е предоставил протоколите с измерванията и доклад за емисите в РИОСВ.Съставени са два протокола на съответствието.

2.8.Мониторинг на пречиствателното съоръжение филтър на изпускащото устройство на машината за разкрояване на листи.

През 2009 г. са направени 253 измервания  на контролирания параметър „налягане” на пречиствателното съоръжение филтър на изпускащото устройство на машината за разкрояване на листи.

2.8.1.Оценка на съответствието на контролирания параметър на пречиствателното съоръжение и коригиращи действия.

През 2009 година има установени 32 несъответствия на измерената стойност на контролирания параметър с нормата, определена в КР. В 29 от случаите, причина за несъответствието е запълване на филтрите на аспирационната система, а в 3 от случаите несъответствията са се дължали на разместване на филтрите поради вибрации. При установените несъответствия като коригиращо действие е извършвано почистване на филтрите.Съставени са четири протокола, в които са описани несъответствията, причините и са определени коригиращи действия, които са изпълнени.

2.9.Оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества

Източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества са продувките на тръбопроводите на сборниците за течни суровини.При приемането и прехвърлянето на течните суровини началник –смяната и дежурният техник спазват мерки за предотвратяване отделянето на емисии от леснолетливите течни суровини.

При токов удар на 08.06.2009 г. са изключили двигателите на вентилаторите на аспирационните изходи в цех”Мицубиши” и са се създали предпоставки за неорганизирани емисии от вредни и интензивно миришещи вещества.Като коригиращо действие е извършено възстановяване на захранването, след което евентуалните емисии са били отведени.

През 2009 г. няма постъпили оплаквания за изпускане на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества.Съставени са три протокола за оценка на неорганизираните емисии и/или интензивно миришещи вещества.

Притежателят на разрешителното прилага инструкция по усл.9.3.2., актуализирана през 2007 година.

2.9.1.Мерки и резултати от тях за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии.

Ежедневно при приемане на течните суровини се спазват мерките за предотвратяване на неорганизирани емисии.Правят се проверки от началник смяната на работата на вентилационната система.

През 2009 година ежесменно операторите и началник смените спазват мерките за предотвратяване на неорганизираните емисии от инструкцията по усл.9.3.2.

За отчетния период няма постъпили оплаквания за изпускане на неорганизирани емисии и/или миришещи вещества от площадката на фирма Панхим ООД.

На 08.06.2009 г. при токов удар е изключила вентилационната система.След възстановяване на захранването на основните апарати е включена и вентилационната система.При това, органолептично,  не е установена емисия от интензивно миришещи вещества.

За посочената ситуация е съставен протокол с описание на несъответствието, причините и приложените коригиращи и превантивни действия.

3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

3.1.Мониторинг на функционирането на пречиствателните съоръжения

3.1.1.Сепараторни вани

Сепараторните вани служат за отделяне на пух полимера от отпадната вода преди подаването й за обработка в ПСОВ.Процесът при тях не е обвързан с технологични параметри, които да се следят.За правилното им функциониране важно условие е редовното им почистване.

3.1.2.Пречиствателна станция за производствени отпадъчни води

| съоръжение | Параметър мярка | Брой измервания | Средна Ст-ст | Оптимална ст-ст | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм.кутия | Темп.,(С | 576 | 27,9 | 27 | Да |
| Р-р за смесв. | РН,ед | 576 | 7,18 | 7,2 | Да |
| Аерац.р-р | Темп.,(С | 192 | 24,5 | 25 | Да |
|  | Аерац.,( | 192 | 57 | 29 | Да |
| Вх. поток А | ХПК,мг/м3 | 66 | 784 | 600 | Не |
|  | НВ, мг/м3 | 40 | 155 | 600 | Да |
| Вх. поток Б | ХПК,мг/м3 |  |  | 100 | - |
| Изх.общ поток | Темп.,(С | 191 | 22,7 | 40 | Да |
|  | РН,ед | 191 | 7,02 | 6,5-9,0 | Да |
|  | НВ, мг/м3 | 52 | 86,9 | 100 | Да |
|  | ХПК,мг/м3 | 102 | 120,75 | 100 | Не |
|  | БПК5, мг/м3 | 36 | 31,26 | 25 | Не |

3.1.3.Оценка на съответствието

3.1.3.1.Температура на отпадната вода в измервателна кутия.

Оптималната стойност е 270С, а благоприятният температурен интервал е 25-350С.В този температурен интервал най-качествено протича химичната обработка на водата.

През 2009 г. средногодишната температура на постъпващата вода е с 0,9 градуса по-висока от посочената оптимална стойност, но това не оказва неблагоприятно влияние върху обработката на водата.

3.1.3.2.рН в резервоар за смесване на водата с химическите реагенти/преди подаването й за биообработка/.

Оптималната стойност е 7,2, а благоприятният за развитието на биомасата интервал  е 6,9-7,9.

През 2009 г. средногодишната стойност на рН в резервоара за химична обработка е в  оптималните граници.

3.1.3.3.Температура в аерационен резервоар за биообработка на отпадната вода

Оптималната стойност е 250С, а благоприятният за биоокислението  температурен интервал е 15-300С .

През 2009 г. средногодишната стойност на температурата в аерационния резервоар е в оптималния температурен интервал за дейността на биомасата.

3.1.3.4.Аерация на биомасата в аерационен резервоар

Стойности, по-ниски  от 20% водят до недостиг на кислород за окислителните процеси.

През 2009 г.  средногодишно % на аерацията е над оптималния минимум, което е важно за поддържане жизнеността на биомасата и осъществяването на окислителните процеси при разграждането на органичните замърсители.

3.1.3.5.ХПК на вход поток А

Оптималната стойност е получена чрез усредняване на стойностите по ХПК на водите от произвежданите марки полимер.По принцип пречиствателното оборудване е проектирано да обезвреди води и с по-високи от оптималната стойност ХПК./до 1500 мг/дм3/.

През 2009 г. се забелязва незначително средногодишно понижение на ХПК на постъпващата вода спрямо предходната година, което на практика е свързано със смесването в ПСОВ на двата потока постъпваща вода/А и Б/ - по този начин се получава усредняване на органичното замърсяване.По тази схема всички химически

замърсени води преминават през всички степени на третиране на отпадната вода.

3.1.3.6.НВ на вход поток А

Оптималната стойност тук е получена чрез усредняване на стойностите на водите от различни марки полимер.По принцип по-голямото количество НВ благоприятстват химическото третиране на водата, защото се явяват кондензационни ядра за образуваните утайки.

През 2009 г. не е превишена оптималната стойност на неразтворени вещества в постъпващата вода.

3.1.3.7.ХПК на вход поток Б

Този поток се нарича още условно чиста вода.На практика обаче при него показателят ХПК превишава оптималната стойност.Като се има в предвид, че този

поток преминава само механична обработка и се смесва с тристепенно пречистената вода, той се явява вторичен замърсител.

През 2009 г. показателят ХПК на „условно чистата” вода от поток Б не е определян, защото след постъпването си в ПСОВ поток А и поток Б се смесват в усреднителния резервоар и се подават съвместно за третиране т.е. стойността на ХПК за поток А е всъщност ХПК на потока, получен след смесването на поток А и поток Б.

3.1.3.8.Показатели на изход общ поток от ПСОВ

През 2009 г. средногодишните стойности на показателите температура и рН на изход общ поток не надвишават оптималните граници.Средногодишната стойност на ХПК на изход общ поток е с около 20 мг/л пъти по-висока разрешената норма  и

отбелязва понижение в сравнение с предходната година.Средногодишната стойност на неразтворени вещества е в границите на разрешената емисия. Средногодишната стойност на показателя БПК е с около 6 мг/л по-висока от разрешената норма на допустима емисия и в сравнение с предходната година отбелязва понижение.

3.1.4.Анализ на причините за несъответствие

При работата на ПСОВ от съществено значение са показателите на изход общ поток.Ежемесечно измерените показатели на водата се представят на директор завод и се определят коригиращи действия за оптимизиране работата на съоръженията в ПСОВ, като за целта е изработена програма и е наета с договор консултираща фирма.

За 2009 г. могат да се посочат следните причини за превишението на оптималните стойности на ХПК, БПК5 и неразтворени вещества.

1.Изчисленото време за престой на водата в биобасейна през по-голям период от годината е недостатъчно за пълно минерализиране на органичните вещества.Подавания от компресора въздух не може да осигури необходимия кислород за разграждане на органиката.

2.Използваната от  2009 г. биомаса изисква поддържане на оптимална концентрация клетки за ефективно разграждане на органичните замърсители.В случая поради високата органична замърсеност на водата клетките бързо нарастват, концентрацията им се повишава, а ограничаващо условие за отвеждането им е  капацитета на съда за шлам и работните часове на филтъра за обезводняване на излишната активна утайка.

3.Смесването на двата постъпващи в ПСОВ потока А и Б води до по-високо хидравлично натоварване на съоръженията/до сега поток Б не се обработваше/, което от своя страна изисква интензифициране работата на ПСОВ.

3.1.5.Коригиращи действия

През 2009 г. са проведени следните коригиращи действия:

1.Беше закупена и монтирана въздуходувка.

2.За извършване на по-прецизни измервания на параметрите на технологичния процес и водата беше закупен Спектрофотометър.

3.Беше направена схема за по-продължителна работа на машината за обезводняване на излишната утайка, за да има възможност да се отвежда по-голямо количество в сборника за шлам.

4.В програмата за оптимизация на ПСОВ е включено  закупуването и монтирането на автоматизирана система с помпа за отвеждане на утайковата вода от сборника за шлам на вход ПСОВ.По този начин обезводняването на шлама с филтърпресата ще бъде по-ефективно.

5.Със съдействието на консултиращата фирма беше извършено проучване  за избор на флокулант, осигуряващ оптимално филтруване на шлама.

3.1.6.Превантивни действия

По време на работата по оптимизирането на ПСОВ се възникнаха  нови проблеми:

1.Въпреки положените усилия концентрацията на клетки в биобасейна се поддържаше почти двукратно над оптималното.

2.На повърхността на вторичния утаител се събираше изплувала фракция от биомаса, която трудно се почистваше с ръчните приспособления.Тя замърсяваше преливните улеи за пречистената вода.

3.Дебитът на захранващата помпа за шлам трудно се регулираше заради несъответствие с капацитета на машината за обезводняване на утайката.

За преодоляване на създадените трудности са набелязани следните мероприятия:

1.Увеличаване работните часове на машината за обезводняване на утайки.

2.Монтиране на автоматично устройство за обиране на пяната от повърхността на вторичния утаител.

Съставени са 13 протокола с оценка на съответствието, анализ на причините и набелязване на коригиращи действия.

3.1.7.Поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри

Параметрите, които се измерват в ПСОВ са следните:температура в измервателна кутия, рН в резервоар за смесване, температура в аерационен резервоар, аерация.

Температурата в измервателната кутия се поддържа чрез охлаждане на постъпващата в ПСОВ вода.

През 2009 г. температурата на постъпващата вода е била в оптималните граници и това не е наложило допълнително охлаждане преди обработването й.

РН в резервоара за смесване се поддържа чрез подаване на натриева основа с помпа, която се включва и изключва  по сигнал от рН-метъра.След изключване на химичното стъпало корекцията на рН се извършва с подаване на амонячна вода, необходима и като азотен източник за въведените в биобасейна селектирани микроорганизми.

През 2009 г. рН на химически обработваната вода е била в оптималните граници.

Температурата в аерационния резервоар се поддържа чрез подаване на пара или вода от оператор при необходимост.

През 2009г. аерационния резервоар чрез дейността на микроорганизмите е поддържал оптимална температура.

Аерация –оператор ръчно с вентил настройва дебита на въздуха, който се измерва с ротаметър иманометър за налягане.

През 2009 г. след монтирането на въздуходувка за ПСОВ дебита на въздуха е бил в оптималните граници.Това показват и измерванията с оксиметър за разтворен кислород в биобасейна.

3.2.Собствен мониторинг на производствени отпадни води

3.3.Оценка на съответствието, причини за несъответствие и коригиращи действия

3.3.1.Точка на пробовземане №1

При анализ на показателите през 2009 г.са установени 2 несъответствия в стойността на  показателя „неразтворени вещества”, 6 несъответствия по показателя „БПК” и 8 несъответствия  по показателя „ХПК”.

Като вероятни причини за превишението на показателите през 2009 г. бяха определени следните:

1.Неефективна работа на ПСОВ, свързана  няколко проблема

- недостатъчно време за престой на отпадъчната вода в биобасейна

- натоварването по вода след включване и на поток Б в третирането с биомаса

- неефективната работа на вторичния утаител, вследствие изплуващата на повърхността му пяна

- завишена възраст и концентрация на активната утайка в биобасейна

За достигане на определените в КР норми през 2009 г. операторът извърши следните коригиращи действия:

1.В реални условия опита да оптимизира обработка на водата чрез определяне на необходимото време за престой, осигуряване на равномерен и постоянен дебит на отпадната вода, отвеждане на съответното количество излишна активна утайка, изчислено според показателите на входящия поток и необходимата концентрация на биомаса в биобасейна.

2.Оптимизиране работата на филтърпресата чрез осигуряване на подходящ флокулант за обработка на шлама и предвиждане бъдеща възможност за по-продължителна или непрекъсната работа на машината за обезводняване на шлама.

3.Продължавайки работата  по   Програмата за оптимизиране работата на ПСОВ след завъждането на селектираните микроорганизми започна  подаването на поддържаща доза.

4.Взе се решение да се направи проект за автоматизиране работата на машината за обезводняване на утайки и автоматизирано почистване на изплувалите фракции биомаса на повърхността на вторичния утаител.

5.Взе се решение за доставка на помпа и монтиране на автоматизирана линия за отвеждане на утайкова вода от сборника за шлам на вход ПСОВ, което би облекчило работата на машината за обезводняване на утайки.

3.3.2.Точка на заустване №2

Съгласно усл.10.6. притежателят на разрешителното е монтирал измервателно устройство за количеството и дебита на заустваната вода.Ежемесечно операторът докладва в РИОСВ – Стара Загора за количеството на заустваната отпадна вода.

За 2009 г. притежателят на разрешителното е заплатил такса за ползване на воден обект по сметка на Басейнова дирекция „Източно- Беломорски район” –гр.Пловдив.

Ежемесечно акредитирана лаборатория извършва мониторинг на показателите в т.2.Протоколите от измерванията, заедно с отчетеното месечно количество заустена вода се изпращат в РИОСВ – Стара Загора.

Отговорно лице по КР прави оценка на съответствието и съгласно усл.7.1. изпраща уведомителни писма до държавните и общински институции.

През 2009 г. са регистрирани следните несъответствия при мониторинг на показателите в т.2 :

- за неразтворени вещества – 3 несъответствия

- за ХПК – 11 несъответствия

- за БПК – 10 несъответствия

- за хлорни йони – 1 несъответствие

3.3.2.1.Анализ на причините за несъответствие и коригиращи действия.

През 2009 г. причини за несъответствията на показателите за т.2 са следните:

1.Потокът от т.1/след ПСОВ/ зауства в т.2 и неефективната работа на пречиствателните съоръжения повлиява на показателите в т.2.

2.В т.2 заустват и води от охлаждането на листовите екструдери, които се оказаха с високи стойности на показателите ХПК и БПК.

2.Коригиращи действия

През 2009 г. притежателят на разрешителното е приложил  следните коригиращи действия:

1.Съвместно със специалисти по пречистване на води от фирма Аквабиохим е направил реални изчисления за баланса на водните потоци към и след ПСОВ, времето за престой и възраст на активната биомаса, след започване добавянето на селектирани микроорганизми.На това основание са проведени и продължават да се провеждат мероприятия, посочени в т.3.1.5. и 3.3.1./стр.31-32/

2.Във връзка с разширение на производството на екструдирани листи операторът е уведомил МОСВ и другите контролни органи и институции, като е предвидил монтирането на нова ПСОВ към инсталацията за екструдирани листи.През 2009 г. новото пречиствателно съоръжение беше монтирано и от  месец септември започнаха пусковите работи.До края на 2009 г. не бяха постигнати очакваните резултати, но затова пък се оказаха доста проблеми, посочени в т.9.2.2.1. /стр.9-10/

Съставени са 13 протокола за оценка на съответствието, анализ на причините и коригиращи действия.

3.3.3.Отчетено количество заустена производствена отпадна вода за 2009 г.:

30 594 куб.м

3.3.3.1.Оценка на съответствието

През 2009 г. са превишени нормите на дебита на заустваната отпадна вода за месеци януари,  февруари,  май, юни, юли, август, октомври и декември  и определеното с КР 14/2006 годишно количество.

3.3.3.2.Причини за несъответствията и коригиращи действия

През 2009 г. причина за несъответствието е :

1.Увеличен е капацитетът на инсталацията за производство на екструдирани листи, а до края на 2009 г. беше монтирана и започнаха изпитания и на новата производствена линия за екструдирани листи.

2.При първата актуализация на условията на КР през 2005 г. не е отразена промяната в дебита и количеството заустена производствена вода след прехвърлянето на поток 3/от охлаждане нишките на нишковите екструдери/ към поток 2, който зауства в т.2 .

Коригиращи действия:

За 2009 г. операторът е предприел следните коригиращи действия:

1.При процедурата за актуализация на КР 14/2006 през 2008-2009 г. е поискал промяна в разрешеното за заустване количество производствени отпадъчни води, като е представил доказателства за реалните количества и неизпълнената промяна в усл.10 при първата актуалицзация на КР.

Съставен е един протокол за оценка на съответствието, анализ на причините и коригиращи действия.

3.4.Оценка на съответствието за показателите на битово – фекалните води

3.4.1.Точка на заустване №4

Показателите в т.4 се анализират два пъти годишно от акредитирана лаборатория.Протоколите от мониторинга се изпращат в РИОСВ- Стара Загора, а отговорно лице по КР прави оценка на съответствието.

За 2009 г. има регистрирано 1 несъответствие по показателя неразтворени вещества през м.декември.

Причина за несъответствието е малкия дебит на БФВ и задържане на твърди частици в точката на заустване.

Като коригиращо действие операторът приложи ревизиране и почистване на   пробоотборната точка  и прилежащата канализация.Съставен е един протокол за оценка на съответствието, анализ на причините и коригиращи действия.

3.4.2.Точка на заустване №5

Показателите в т.5 се анализират веднъж на две години от акредитирана лаборатория.Резултатите от мониторинга се изпращат в РИОСВ –Стара Загора, а отговорното лице по КР прави оценка на съответствието.При  анализ на показателите през 2009 г. – 14.08.2009 г. от акредитирана лаборатория не е установено превишение на индивидуалните емисионни ограничения, определени в КР14/2006 г.

3.4.3.Количество на заустените битово-фекални води за 2009 г.: 910 куб.м

Предвид разширението на производството и свързаното с това увеличение на числеността на персонала, операторът е поискал увеличение на разрешеното за заустване количество битово-фекални води.При срещата консултация ни беше отказано с мотива, че нямаме пречиствателно съоръжение за битово-фекални води.

3.5.Периодична проверка на канализационната мрежа

3.5.1.Ежедневни проверки- от операторите на дневна смяна-наблюдават се нивата на канализационните шахти за нормален отток на отпадни води.

3.5.2.Периодични проверки- при вземане на образци за анализ от отпадните води-представителят на Панхим отчита състоянието на ревизионните шахти.

3.5.3.Профилактика – периодично почистване на канализационната система с агрегат за високо налягане тип”Вома”.

През 2009 година е направена една профилактика на канализационната мрежа, след което от Комисия  е направена проверка на техническото състояние на  канализационната мрежа.  Не са регистрирани несъответствия и заключението на Комисията е, че канализационната мрежа е в добро състояние.Съставен е Протокол/№12/21.07.2009 г./

През м. ноември беше завършен ремонт на вертикални тръбопроводи за отвеждане на дъждовна вода, след което от сформирана комисия е  направена проверка на техническото състояние на канализацията.Констатирано е, че състоянието е добро.Беше съставен Протокол /№13/17.11.2009 г./

При проверките на канализацията и ревизионните шахти през 2009 г. няма установени течове.

3.5.4.През 2009 г. преглед и почистване в зоната на измервателното устройство в т.2 е направено през месеците август, септември и  ноември под ръководството на техническия мениджър на фирма Панхим ООД.

3.6.Докладване по ЕРЕR

3.6.1.Общ органичен въглерод/ТОС/ като общ С или ХПК/3 –

За 2009 година с отпадните води е  отделено следното количество  ХПК/3 в кг/год.

Изчисления:

Изчисленията са извършени по следния начин:

1.Измерената стойност на ХПК в т.2 в кг/м3 се умножава с количеството заустена вода за месеца в м3 и се разделя на 3

/0,663 х 2307/:3 = 509,8 кг

/0,091 х 1898/:3 = 57,6 кг

/0,277 х 2496/:3 = 230,5 кг

/0,250 х 1316/: 3 = 109,7 кг

/0,341 х 1322/:3 = 150,3 кг

/0,207х 1636/:3 = 112,9 кг

/0,127 х 4254/: 3 = 180,1 кг

/0,099х 2326/:3 = 76,8 кг

/0,135 х 3267/:3 = 147 кг

/0,188 х 3574/:3 = 224 кг

/ 0,234 х 2708/:3 = 211,2 кг

/0,118 х 3490/:3 = 137,3 кг

За да получим годишното количество събираме месечните количества:

509,8 +57,6 +230,5 +109,7 + 150,3 +112,9 +180,1 +76,8 +147+224+211,2 +137,3 = 2147,2 кг/год ХПК/3

2.Измерената стойност на ХПК за битово-фекалните води в кг/м3 за всяко шестмесечие се умножава по определеното количество заустена битово –фекална вода в м3  за шестмесечието.Получените стойности се разделят на 3 и се сумират.

2.1. Точка №4

/0,092 х 498 + 0,056 х 400/:3 = 22,7 кг/год  ХПК/3

2.2.Точка №5

/0,086 х 12/:3 = 0,3 кг/год ХПК

3.От площадката ХПК/3 за 2009 г.

2147,2 + 22,7 + 0,3 = 2170,2 кг/год ХПК/3

Тази стойност е нанесена в таблица № 1 Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR.

3.6.2.Хлориди/като общ Сl/ - За 2009 г. с отпадните води е отделено следното количество  хлорни йони в кг/год:

Изчисленията са извършени по следния начин:

1.Измерената стойност на хлорните йони в кг/м3 се умножава по количеството заустена вода в м3 за периода на мониторинг – два месеца.Получените стойности се сумират за да се получи годишното количество хлорни йони в заустената вода.

0,3942 х /2307 + 1898/ =1657,6 кг

0,1867х/2496 + 1316/ =711,7 кг

0,3826х/1322 + 1636/ =1131,7 кг

0,124х/4254 + 2326/ =815,9кг

0,4963х/3574 + 3267/ =3395,2 кг

0,0709х/2708 + 3490/=439,4 кг

Общо                           8151,5 кг/год

Тази стойност е нанесена в Таблица 1.

4.Управление на отпадъците

4.1.Генерирани отпадъци

Ежемесечно се отчитат генерираните производствени отпадъци и се вписват в отчетни книги и технически отчети.

Количествата на отпадъците се описват в Отчетни книги за образувани и /или третирани отпадъци.

За 2009 г. са генерирани следните количества отпадъци:

Пух полимер – код 07.02.13 – 20,02 т /разрешено 6 т/

Слепени нишки – код 07.02.13 -4,28 т /разрешено 2,25 т/

ПММА от аспирация при оразмеряване – код 07.02.13 – 49,83 т /разрешено 24,2 т/

ПММА от аспирация при разкрояване – код 07.02.13 – 5,28 т /разрешено 6 т/

ПММА от аспирация при мелене – код 07.02.13 – 8,98 т /разрешено 36 т/

ПММА мленки от изрезки – код 07.02.13 -1436,43 т /разрешено 2000 т/

Отпадъчен полиетилен – код 15.01.02. – 25,12 т /разрешено 14,4 т/

Дървени отпадъци – код 03.01.05. – няма генерирани

Метални отпадъци – код 19.10.01. – няма генерирани

Варели – код 15.01.04. - 28 бр./разрешено 72 бр./

Хартия – код 15.01.01. – 8,59 т /разрешено 3,6 т/

Филтърни платна – код 15.02.03. – няма генерирани

Смесени строителни отпадъци – код 17.09.04. –няма генерирани/ разрешено 24 т/

Отпадъци от решетки и сита – код 19.08.01. – 3,90 т / разрешено 0,36т/

Утайки от ПСОВ – код 07.02.11*- 0,44 т /разрешено 1,44 т/

Отпадъчни масла – код 13.02.08* - 480 л /разрешено 1800 л/

Флуоресцентни лампи – код 20.01.21.*- 189 бр. /разрешено 144бр./

Оловни акумулаторни батерии 16.06.01*- няма генерирани

Смесени битови отпадъци – код 20.03.01. – 144 м3 /разрешено 144 м3/

През 2009 г. са генерирани и отпадъци от полистирол, след преработката на полистиролови гранули в листи.Кодът на отпадъците е 07.02.13.

- прах от полистирол при оразмеряване – 11,611 т

- прах от полистирол при разкрояване – 1,424 т

- прах от полистирол при мелене – 1,109 т

- полистирол мленки от изрезки – 205,276 т

За 2009 г. тези отпадъци нямат определена норма.Оценка на съответствието на генерираните отпадъци от полистирол ще бъде направена в ГДОС за 2010 г., съобразно нормите в актуализираното комплексно разрешително.

4.1.1.Оценка на съответствието и анализ на причините за несъответствия

Ежемесечно началник-цеховете правят оценка на съответствието в изпълнение на инструкцията по условие 11.7.3. от КР.

За 2009 г. са превишени месечните и годишните количества, както и нормите за тон продукт на следните отпадъци:

1.Пух полимер – код 07.02.13. – съставени са 13 протокола за регистриране на несъответствието, с посочени причини за несъответствието.Съгласно проектните данни на инсталацията за производство на суспензионен полиметилметакрилат, откъдето се генерира този отпадък, нормата за тон продукт е 12,5 кг/тон, а не както е определена 0,8 кг/тон.

2.Слепени нишки – код 07.02.13. – съставени са 13 протокола за регистриране на несъответствието  с посочени причини.Съгласно проектните разчети за инсталацията за производство на суспензионен полиметилметакрилат, откъдето се генерира този отпадък, нормата за отпадъка е по 100кг на всяко пускане на екструдера.При минимум 5 пускания месечно това прави 1,21 кг/тон.

3.Отпадъчни пластмасови опаковки/полиетилен/ - код 15.01.04. – регистрирано е превишение на нормата за 10 месеца през 2009 г., както и на годишната норма за 2009 г., за което са съставени 11 протокола с определяне на причините за несъответствие.Една от причините за превишението е преработката на гранули полистирол/полистирен/ , доставяни в пластмасови опаковки.Другата причина е производството на по-тънки екструдирани листи, което е свързано с по-голям разход на полиетилен и повече отпаднали фолирани изрезки при окрайчване.За да се ползват повторно изрезките се обелват от полиетиленовото фолио, а лентите от фолио се предават като отпадък.Освен това операторът е процес на разширение на производството и приключила през 2009 г. процедура за актуализация на КР14/2006, при което разрешената нормата за отпадъчни пластмасови опаковки е повишена.

4.Отпадъчни хартиени опаковки – код 15.01.01. – превишена е нормата на определеното в КР годишно количество, за което е съставен един протокол с определени причини за несъответствието.Основна причина за превишението поставянето на допълнителни листи велпапе, които след нарязването на листите по размер се отделят като отпадък.След приключилата процедура по актуализация разрешената норма и на този отпадък е коригирана.

5. Превишено е и годишното количество на отпадъците от решетки и сита с код 19.08.01., за което са съставени съответните протоколи и са определени причините и коригиращите действия.

6.Превишено е годишното количество на отпадъка „ПММА прах от аспирация при оразмеряване” с код 07.02.13.Съставен е протокол за несъответствието, определени са причините и коригиращи действия.

7.Превишено е годишното количество на отпадъка „Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак” с  код 20.01.21*.Съставен е протокол за несъответствието, определени са причините и коригиращи действия.

През 2008 г. са установени несъответствия в нормите и годишните количества на отпадъци от пластмаси с код 07.02.13., както и количествата на отпадъците от хартиени опаковки с код 15.10.01. и пластмасови опаковки с код 15.01.02.Операторът е написал протоколи за несъответствията с посочени причини и коригиращи действия.

През 2007 г. са установени несъответствия в нормите на генерираните отпадъци отпадъчни пластмасови опаковки и отпадъчни хартиени опаковки.

Съставени са протоколи за оценка на съответствието, в които са посочени причините за несъответствие и възможно приложимите коригиращи действия.Отпадъците, чиито количества са превишени се предават на фирми за оползотворяване.

За 2006 година има превишение  в средномесечното и годишното количество на  генерираните отпадъци  от полиетилен/код 15.01.02./.Надвишени са месечните

количества за месеци – април, юни, юли, август, октомври и ноември.Това е свързано с преработването на 693,645 тона полистирол, доставян в полиетиленови торби по 25 кг върху палети, които са фолирани.

През 2005 г. няма регистрирани несъответствия в количествата на генеририраните отпадъци с нормите, определени в КР.

4.1.2.Коригиращи действия

През 2009 г. са предприети следните коригиращи действия:

1.След завършила процедура по актуализация на КР14/2006 разрешените норми на отпадъците от пластмаси с код 07.03.13. са коригирани.

2.На оператора беше отказано коригиране на нормите за отпадъците „пух- полимер” и „слепени нишки”, независимо от представените доказателства за реално генерираните количества.Панхим ООД  възнамерява да поиска ново преразглеждане на комплексното разрешително.

3.За намаляване количеството на генерирания отпадък „Прах ПММА от аспирация при оразмеряване”/07.02.13./ при листи с дебелина до 5 мм се започна използване на т.нар.”топли ножове”.Тъй като за инсталацията за екструдирани листи няма ограничения в капацитета, притежателят на разрешителното възнамерява да поиска промяна в мерната единица на нормата – вместо тона/годишно, кг/тон листи.

През 2008 г. операторът е предприел следните коригиращи действия:

1.Уведомил е МОСВ за планирано разширение на производството и в момента тече процедура по актуализация на условия в КР, сред които и такива, касаещи промени в разрешените количества отпадъци.

За 2007 г. са предприети следните коригиращи действия:

1.Притежателят на разрешителното с писмо № 3431/04.01.2008 г. е уведомил МОСВ, ИАОС и РИОСВ за планирана промяна съгласно усл.7.2.Планираната промяна е свързана с разширение на производството на екструдирани листи от ПММА и полистирол, което ще доведе до увеличение на количествата генерирани отпадъци.

2.За отпадъците от полистирол има подадени работни листи  за класификация.

За 2006 г операторът не е предприел коригиращи действия по превишението на количеството на отпадъчния полиетилен.Причината за превишението е обективна.Отпадъчният полиетилен е неопасен отпадък и се предава за оползотворяване на фирма „Каскада”ООД- гр.Пловдив, която има разрешително по ЗУО.

4.2.Събиране на отпадъците

Притежателят на разрешителното събира всички, посочени в усл.11.1. отпадъци съгласно изискванията на усл.11.2.1. и усл.11.2.2.

4.2.1.Оценка на съответствието

През2009 г. са направени две проверки на събирането на отпадъците.При първата проверка не бяха установени несъответствия.При втората проверка се констатира липсата на отпадъчната акумулаторна батерия от склад №4. Съставени са два протокола.

През 2008 г. са направени две проверки на съответствието на събирането на отпадъците в  с усл.11.2.1. и 11.2.2.Беше установено едно несъответствие – събиране

на отпадък метални опаковки в склад за суровини.

През 2007 г. при проверки от РИОСВ е установено несъответствие при събирането на отпадък с код 13.02.08* - други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки.След направените предписания операторът осигури приемателни вани в случай на разлив.

През 2006 г. беше установено несъответствие в съдовете за събиране на отпадните масла, отпадните оловни акумулатори и отпадъчни тръби от флуоресцентни лампи.Констатирано беше несъответствие по отношение разделното събиране на отпадъците.Наличните адсорбенти не бяха насипани в съдовете с отпадъци.Необходимо беше поставянето на допълнителни табели и обновяване на съществуващите.

През 2005 г. няма констатирани несъответствия в събирането на отпадъците.

4.2.2.Причини за несъответствието и коригиращи действия

През 2009 г. причина за установеното при втората проверка несъответствие е разбиването на склад №4.Операторът възстанови увредената сграда и монтира охранителен контур около площадката със складовете.

През 2008 г. причина за несъответствието – неправилно събиране на отпадък метални опаковки в склад №2/за суровини/ - беше запълването на склад №4.

През 2008 г. комисията, направила проверката, определи коригиращо действие преместване на отпадъка метални опаковки в склад №4 и проучване на фирми за предаване на отпадъка за оползотворяване или обезвреждане.При следващата проверка не бяха установени несъответствия.

През 2007 г. след констатиране на несъответствие при събирането на отпадъците Директор завод сформира екип за установяване причините и за определяне на коригиращи действия.Установиха се следните причини за несъответствието:

Съдовете за временно съхранение на отпадъците от масла не бяха поставени в приемателните вани.Обемът на приемателните вани не беше подходящ за предотвратяване на разлив от масла.

През 2007 г са изпълнени следните коригиращи действия:

1.Бяха осигурени приемателни вани с по-голям обем

2.Съдовете с отпадък „Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки”/код 13.02.08.*/ бяха поставени в приемателните вани.

През 2006 г. след установяване причините за несъответствие при събиране на отпадъците се извършиха следните коригиращи действия:

1.Поставени са табели за вида и кода на отпадъците

2.Поставени са клетки и палети за обособяване място на съхранение на всеки отпадък

3.Осигурени са и са насипани съответните абсорбенти

4.3.Временно съхранение на отпадъците

Генерираните отпадъци се съхраняват на територията на фирма “Панхим”ООД до предаването им за оползотворяване и обезвреждане, в съответствие с условие 11.2.6. от КР.Ежегодно операторът представя      Годишни отчети за отпадъците в РИОСВ-гр.Стара Загора.

Операторът съхранява следните отпадъци  на площадката:

- отпадъци от пластмаси/”пух” – полимер/ - код 07.02.13. - в склад № 4

- отпадъци от пластмаси/слепени нишки от ПММА/ - код 07.02.13. – в склад №4

- отпадъци от пластмаси/отпадъчен ПММА от аспирация при оразмеряване в производството/ - код 07.02.13. – склад №3

- отпадъци от пластмаси/отпадъчен ПММА от разкрояване/ - код 07.02.13.- в склад №3

- отпадъци от пластмаси/отпадъчен ПММА при мелене/- код 07.02.13. – в склад № 3

- отпадъци от пластмаси/СПММА мленки от изрезки/ - код 07.02.13. – в склад № 3

- отпадъци от желязо и стомана-код 19.10.01.- пред механоработилница

- метални опаковки/варели/-код 15.01.04.- в склад № 4

- отпадъчни филтърни платна- код 15.02.03.- в склад № 4

- отпадъци от решетки и сита- код 19.08.01.-  в склад № 4

- утайки от пречистване на отпадъчни води-код 07.02.11*.- в склад № 4

- други моторни и смазочни масла-код 13.02.08*.- .- в склад № 4

- флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак- код 20.01.21*.- в склад № 4

- оловни акумулаторни батерии-код 16.06.01*.- в склад № 4

- отпадъчни пластмасови опаковки – код 15.01.02. – в склад №8

- отпадъчни хартиени опаковки – код 15.01.01. – в склад №8

4.3.1.Площадки за временно съхранение на отпадъците

На територията на фирмата са обособени следните площадки за временно съхранение на отпадъци

- Склад № 3

-Склад № 4

- Склад № 8

- пред механоработилница

-в дърводелска работилница

4.3.2.Проверки на площадките за временно съхранение на отпадъци

През 2009 г. са направени две проверки на площадките за временно съхранение на отпадъци.При първата проверка бяха констатирани две  несъответствия , а при втората проверка три несъответствия.

През 2008 г. са направени  две проверки на площадките за временно съхранение на отпадъците.

През 2007 г. са направени  две проверки на площадките за временно съхранение на отпадъци.

През 2006 г. са направени три проверки за оценка на съответствието на площадките за временно  съхранение на отпадъци.

През 2005 г. са извършени две проверки на съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъци.Констатирани бяха несъответствия за площадката, обозначена като склад №8.За решаване на проблемите и отстраняване

на несъответствията, операторът закупи нова складова база и се извърши актуализиране на условия в КР.

4.3.3.Оценка на съответствието, причини за несъответствие и коригиращи действия

През 2009 г. са съставени два протокола за оценка на съответствието.Като коригиращи действия са определени подмяната на захабените табелки с наименованията и кодовете на отпадъците, поддържане на реда в складовете и ремонт на покривите  на складове №3 и №4.Тъй като ремонта на покривите изисква финансови  средства и квалифициран труд,  е  включен в инвестиционния план за 2010 г.

През 2008 г. от проверките са съставени два протокола.

При първата проверка бяха констатирани   три  несъответствия в склад №3, №4 и №8.

При втората проверка отново беше констатирано неизпълнение на коригиращите действия в складове №3, №4, №8.Беше даден нов срок за изпълнение на коригиращите действия.Срокът беше спазен и коригиращите действия бяха изпълнени.

В протоколите от проверките на съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъци през 2007 г. са констатирани шест несъответствия при първата проверка.

Бяха определени следните коригиращи действия:

1.Да се подновят и/или поставят необходимите табели с обозначението на съхраняваните вещества

2.Да се поправи вратата на помещението за съхранение на отпадъчна хартия на склад №8

3. Да се осигурят необходимите приемателни вани за съхранение на отпадъчни масла в склад №4

4.Да се осигури пожарогасител в склад №8

При втората проверка не бяха констатирани несъответствия.

В издадените протоколи през 2006 г.са констатирани 13 несъответствия свързани със замърсяване на площадката около складове №1 и №4 с отпадъци, съдът с отпадъчни луминисцентни лампи беше на открито, не беше ограничен достъпът до склад №8 , в близост до складове №1 и №4 имаше корозирали съдове със смазки, около които имаше разлив. Определиха се коригиращи действия по почистване на замърсяванията и привеждане складовете в съответствие с изиксванията на КР и на Приложение №2 от Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Коригиращите действия са изпълнени в съответните срокове и при повторната проверка на екипа, определен от Директор завод не бяха констатирани несъответствия.

През 2005 г. при проверка на съответствието на площадките за съхранение на отпадъци бе констатирано несъответствие на площадката, обозначена като склад №8- липса на ограда, отпадъци се нуждаеха от подреждане.За решаване на проблема, екипът определен от Директор завод предложи като коригиращо действие да се закупи допълнителна складова база, което впоследствие наложи планирана промяна на КР и неговата актуализация.

4.4.Транспортиране на отпадъците

Отпадъците се транспортират със специализиран транспорт от фирмата-купувач.

През 2009 г. са направени две проверки на съответствието на транспортиране на отпадъците.

През 2008 г. операторът започна да прилага специална инструкция, описваща необходимите документи и издаването им при транспортирането на отпадъците.

Фирма “Нелсон чистота” извозва смесените битови отпадъци /код20.03.01./

През 2008 г. са издадени 10 сертификата на товара и една транспортна карта, придружена от инструкции за действие при аварии.

4.4.1.Оценка на съответствието

При всяко транспортиране на отпадъците, отговорните лица, които оформят документите правят оценка на съответствието за правилно попълване на документите и съответствие на транспортното средство за превоз на съответния отпадък.

През 2009 г. при оценка на съответствието е установено забавяне на връщането на попълнените Сертификати на товара от фирмите превозвачи.Мениджър логистика се свърза по телефона със съответните фирми.Съставени са два протокола за оценка на съответствието.

За 2008 г. няма установени несъответствия.Не са съставени протоколи и не са определяни коригиращи действия.

През 2007 г. няма регистрирани несъответствия при транспортирането на отпадъците.

През 2006 г. няма регистрирани несъответствия при транспортирането на отпадъците.

През 2005 г. няма регистрирани несъответствия при транспортирането на отпадъците.

4.5.Предаване на отпадъци на фирми за преработка, оползотворяване и обезвреждане

Операторът предава следните отпадъци на фирми за преработка,оползотворяване и обезвреждане:

1.Дървени отпадъци – код 03.01.05.

2.Отпадъци от пластмаси –всички с  код 07.02.13.

3.Хартиени опаковки – код 15.01.01.

4.Отпадъчен полиетилен – код 15.01.02.

5.Други машинни, смазочни и масла за зъбни предавки – код 13.02.08*

6.Оловни акумулаторни батерии – код 16.06.01*

7.Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак – код 20.01.21*

4.5.1. Предадени отпадъци за 2009 г.

1.Пух- полимер – код 07.02.13. – 28,708 тона

2.ПММА от аспирация при оразмеряване – код 07.02.13. – 61,351 тона, от които 11,517т от минали години

3.ПММА от аспирация при разкрояване – код 07.02.13. .- 6,465 тона

4.ПММА от аспирация при мелене – код 07.02.13. – 7,996 тона

5.Прах от полистирол при оразмеряване – код 07.02.13. – 17,502 тона, от които 5,891 от минали години

6.Отпадъчни хартиени опаковки – код 15.01.01. – 8,15 тона

7.Отпадъчни пластмасови опаковки – код 15.01.02. – 24,88 тона

8.Отпадъчни метални опаковки – код 15.01.04. – 1,72 тона

9.Отпадъчни флуоресцентни и живачни лампи  – код 20.01.21* - 0,068 тона

10.Отпадъци от решетки и сита – код 19.08.01. – 3,453 тона

11.Смесени битови отпадъци – код 20.03.01. – 144 куб.м

4.5.5.Оценка на съответствието при предаване на отпадъците, причини за несъответствие и коригиращи действия

През 2009 г. няма регистрирани несъответствия при предаването на отпадъци на фирми за оползотворяване, преработка и рециклиране.

През 2008 г. няма регистрирани несъответствия при предаването на отпадъци на фирми за оползотворяване, преработка и рециклиране.

През 2007 г. няма регистрирано несъответствие при предаването на отпадъци на фирми за оползотворяване, преработка и рециклиране.

През 2006 г. операторът е предал срещу заплащане на външна фирма в Германия за оползотворяване 61,52 тона от отпадъка мленки от изрезки/код 07.02.13./.Само това количество от отпадъка е транспортирано от външната фирма.

През 2006 г. притежателят на разрешителното е върнал негоден/бракуван/ дървен материал на фирмата доставчик и срещу върнатото количество е получил годен такъв.След въвеждане на ИСО 9001 това става с протокол за рекламация.

4.6.Оценка на възможността за предаване на отпадъци на фирми за оползотворяване,преработване и рециклиране.

През 2009 г. операторът е направил проучване на възможността за предаване на отпадъци на фирми за оползотворяване преработка и рециклиране.

1.Утайки от пречистване на отпадъчни води – код 07.02.11(- свързахме се с Балбок инженеринг ЕАД и те ни предоставиха оферта с цени за приемане на отпадъка.При посещението си в Панхим ООД техен представител взе проба за анализ от обезводнените утайки.

2.Отпадъци от решетки и сита – код 19.08.01. – През 2009 г. притежателят на разрешителното е предал за оползотворяване 3,453 т на фирма Хийтланд – Холандия.

3.Метални опаковки – код 15.01.04. – През 2009 г. са предадени за рециклиране на фирма Феролекс ресайкъл ЕООД 1,72 т отпадъци от метални опаковки.

4.Смесени отпадъци от строителство и събаряне – код 17.09.04.- При строителни дейности, отпадъците се извозват от фирмата изпълнител.

Съгласно усл.11.5.3. през 2008 г. операторът е направил двукратно такава оценка за посочените в условието отпадъци.

1.Утайки от пречистване на отпадъчни води – код 07.02.11(- за предаването на този вид отпадъци е необходимо предварително анализиране на състава им.На операторът е предоставен линк за фирми, притежаващи разрешително за дейности с този вид отпадъци.

2.Отпадъци от решетки и сита – код 19.08.01. – след проучване на възможностите установихме две фирми, на които можем да предаваме тези отпадъци – Нелсен чистота и Каскада ООД.И двете притежават разрешителни за дейности с отпадъци.

3.Метални опаковки  - код 15.01.04. – изпратихме запитвания до Екопак България АД и Феролекс ресайкъл.Получихме отговор от Феролекс ресайкъл ЕООД, че могат да приемат този вид отпадъци и притежават съответното разрешително.

4.Отпадъци от желязо и стомана – код 19.10.01. - предават се след сключване на договор на фирма Феролекс ресайкъл ЕООД.

5.Отпадъчни филтърни платна – код 15.02.03. – не са генерирани и не е правено

проучване за предаването им.

6.Смесени отпадъци от строителство и събаряне – код 17.09.04. – при извършване на строителни дейности, операторът сключва договор с фирмата изпълнител за

извозване на генерираните строителни отпадъци.

4.7.Оценка на възможността за предаване на отпадъците по условие 11.6.2. за обезвреждане на фирми с КР или с разрешение по чл.37 от ЗУО.

През 2009 г. притежателят на разрешителното е направил две оценки на възможността по усл.11.6.2.

Посочените в условието отпадъци са както в условие 11.5.3.При направените проучвания важат същите заключения, посочени в т.4.6./стр.44/.През 2009 г. притежателят на разрешителното е предал за обезвреждане на фирма „Балбок инженеринг”ЕАД 0,068т отпадъчни тръби от флуоресцентни лампи.

4.8.Рециклиране/повторна преработка/ на отпадъците

Операторът използва повторно в производството/рециклира/ отпадък от пластмаси/СПММА мленки от изрезки/ с код 07.02.13.

През 2009 г. са рециклирани 1250,106 т мленки от ПММА и 210,628 т мленки от полистирол.

През 2008 г. са генерирани и рециклирани 1487,939 тона мленки от изрезки от ПММА.

При преработката на полистиролови гранули са генерирани и рециклирани 204,329 тона мленки от изрезки от полистирол.

През 2007 г. са генерирани 1390,435 тона мленки ПММА.От тях притежателят на разрешителното е продал 19,861 тона на VPM – PLAST Ltd – Израел, а останалите 1370,574 тона мленки са рециклирани.

4.8.1.Оценка на съответствието.

През 2009 г. са рециклирани мленки от полистирол, за чиято преработка операторът е получил разрешение в актуализираното комплексно разрешително.

През 2008 г. са  рециклирани мленки от изрезки от полистирол, за които няма разрешени количества в КР.Операторът е в процедура на актуализация на комплексното разрешително във връзка с разширение на производството на екструдирани листи, както по капацитет, така и по въвеждане на нови суровини, което респективно ще доведе и до генерирането на повече отпадъци с код 07.02.13. и на рециклирането на мленки от други видове пластмаси.

През 2007 г. няма установени несъответствия при рециклирането на отпадъците.

През 2006 г. операторът е предал за 61,52 тона мленки от изрезки срещу заплащане на фирма в Германия.

През 2005 г. няма установени несъответствия при рециклирането на отпадъците.

5.Шум

5.1.Източници на шум за производствената площадка са съоръженията на инсталациите за производство на СПММА, екструдирани листи, пречиствателна станция за отпадни води и парова централа.

5.2.Оценка на общата звукова мощност на обекта

5.2.1.Шумови емисии  в околната среда съгласно условие 12.2.2.1. се измерват  един път на две години  от акредитирана  лаборатория по границите на площадката и се изчислява общата звукова мощност в мястото на въздействие.

Измерване на емисиите и оценка на общата звукова мощност предстои да се извърши през 2010 г.

6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

През 2009 г съгласно усл.`13.7.1.1. е извършен мониторинг на показателите на сондажната вода от акредитирана лаборатория.Протоколите са представени в РИОСВ-Стара Загора и пред БД Източно-беломорски район – гр.Пловдив.

В комплексното разрешително няма поставени условия за извършване на мониторинг на състоянието на почвите.

6.1.Оценка на съответствието, причини за несъответствието и коригиращи действия

През 2009 г. резултатите от мониторинга на сондажната вода показаха, че е надвишен екологичния праг по показателите амониев йон, нитрати, нитрити и нефтопродукти.Стойностите на тези показатели са съизмерими със стойностите им от предходните години, в които площадката се използва от фирма Панхим ООД.Съставен е протокол за оценка на съответствието.Притежателят на разрешителното не произвежда, не работи с такива вещества и не отвежда води в подземни хоризонти, което показва че не замърсява подземните води.

6.2.Разливи и течове от съоръжения и тръбопроводи, разположени на открито

Притежателят на разрешителното е осигурил Дневник за разливи.Ежесменно началник смяната и дежурния техник правят оглед на съоръженията и тръбопроводите, разположени на открито.

През 2009 г. няма регистрирани течове и разливи от съоръжения и тръбопроводи.

7.Собствен мониторинг при анормални режими на инсталациите

Съгласно Плана за собствен мониторинг при анормални режими на инсталациите, притежателят на разрешителното измерва емисиите на вредни вещества във въздуха и водите.

Анормалните режими възникват в резултат на аварийни ситуации.

През 2009 г. не са регистрирани аварийни ситуации и анормални режими, изискващи  мониторинг на емисиите.

V.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР

1.Привеждане на площадката за временно съхранение на отпадъци/склад №8/ в съответствие с нормативните изисквания

В склад № 8  временно се съхраняват два отпадъка:отпадъчен полиетилен и хартиени отпадъци.Тези отпадъци не изискват система за измиване на контейнери и система за събиране на отпадъчните води.Площадката е оградена и обозначена.Двата отпадъка са съвместими и не изискват големи разстояния между местата за съхранение.Има естествена вентилация.Достъпът на външни лица е ограничен.Осигурени са пожарогасители в случай на запалване.

2.Монтиране на нов сборник за ММА с обем 100 м3 и за МА с обем 50м3

Монтиран е сборник за МА с обем 60 м3.В момента условията не налагат монтирането на сборник за ММА с обем 100 м3 и след прецизиране на разходите операторът е замразил този проект.

3.Монтиране на измервателни устройства за контрол разхода на вода.

Операторът е монтирал измервателни устройства по инсталации и е представил схема на разположението им  с първия ГДОС през 2006 година.

4.Монтиране на измервателни устройства за измерване количествата на заустваните отпадъчни води.

Операторът  е монтирал измервателно устройство за количеството заустваните отпадъчни води в точка на заустване №2.

5.Подмяна на настилката на настоящата обваловка на резервоарите за съхранение на ММА и МА.

Операторът е подменил настилката на обваловката в определения срок.

6.Прекъсване на гравитачната връзка на резервоарите за съхранение на газьол с канализацията.

Операторът е изпълнил тази дейност от ИППСУКР в определения срок.

7.Привеждане в съответствие с нормативните изисквания на складовете за съхранение на суровини.

Притежателят на разрешителното е привел в съответствие с нормативните изисквания складовете за съхранение на суровини.

8.Прекъсване на съществуващото тръбопроводно отклонение за шлам.

Операторът е изпълнил тази дейност в определения в ИППСУКР срок.

9.Оптимизиране работата на ПСОВ

Операторът изготви Програма за оптимизиране работата на ПСОВ.С услугите на   външна оторизирана фирма бе  обследвана работата на инсталацията.Операторът сключи договор с фирма Аквабиохим за консултации и извършване на дейности за оптимизиране работата на съоръженията.По препоръка на специалистите от фирма Аквабиохим се направиха технически и технологични подобрения в ПСОВ.Закупен е компресор за въздух.Закупена е помпа с по-голям дебит за подаване на реагенти за

химичната обработка на водата.След определяне на дозите на химичните реагенти в

лабораторни условия, се извърши настройка на химичното стъпало.

За удължаване времето на избистряне на водата при химичната обработка се монтираха нови преливници на първичния утаител. Резултатите от анализите на показателите на водата, че химичното стъпало е оптимизирано- органичната замърсеност е понижена с 25 % по ХПК  , а неразтворените вещества са под 100 мг/л Водата след химичната обработка е избистрена и това улеснява биообработката.За интензифицирането на биобасейна е монтирана дублираща линия между биостъпалото и вторичния утаител.  Въведени са  селектирани микроорганизми за подобряване биообработката на отпадната вода.За подобряване филтрувалните качества при обработката на шлама се подава флокулант, предложен от специалистите по пречистване на води.

През 2009 г. продължиха дейностите по Програмата за оптимизиране работата на ПСОВ.Компресорът за въздух беше заменен с въздуходувка.Продължи подаването на селектирани микроорганизми под формата на поддържаща доза.Направиха се изчисления за времето за престой на водата,възрастта на биоутайката, необходимото за отвеждане от системата излишно количество шлам.Направиха се изпитания с различни флокуланти за обработка на шлама преди обезводняване.Направиха се изпитания за по-продължителна работа на филтърпресата.Закупи се микроскоп, спектрофотометър и тестове за прецизно и бързо измерване на показателите на водата и биоутайката.

Във връзка с разширението на производството на екструдирани листи, притежателят на разрешителното закупи и монтира ново пречиствателно съоръжение за отпадни води от новата линия за екстудиране.От края на 2009 г. започна въвеждането в нормален технологичен режим на новото пречиствателно съоръжение.

Притежателят на разрешителното, съвместно със специалистите по пречистване на води от фирма Аквабиохим продължава изпълнението на програмата за оптимизиране на ПСОВ.

VІ.Прекратяване работата на инсталации или части от тях

17.1.През 2009 година операторът не е прекратил дейността на инсталациите в обхвата на КР №14.

VІІ.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

1.Аварии – няма регистрирани за 2009 г.

2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР – няма регистрирани за 2009 г.

VІІІ.Приложения

Таблица 1

Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR за 2009 г.

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове | Праг на пренос на замърсители извън площадката кг/год | Праг на производство, обработка или употреба кг/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух кг/год | Във води кг/год | В почва кг/год |  |  |
| 1. | 630-08-0 | Въглероден оксид | - /127/ М + С | - | - | - | - |
| 2. |  | ЛОС без метан/NMVOC/ | - * | - | - | - | - |
| 3. |  | Азотни оксиди/NOx/NO2 | - /425,4/ М + C | - | - | - | - |
| 4. |  | Серни оксиди/SOx/SO2/ | - /207,2/ М + C | - | - | - | - |
| 5. |  | Общ органичен въглерод/ТОС/ХПК/3/ | - | - /2170,2/ М | - | - | - |
| 6. |  | Хлориди/като общ хлор/ | - | - /8151,5/ М | - | - | - |
| 7. |  | Фини прахови частици<10µm﴾РМ10﴿ | ** | - | - | - | - |

* - Емисии от ЛОС/без метан/ за 2009 г. - съгласно условие 9.6.5.1. от КР 14/2006 се считат за нулеви.

**- Емисии от Фини прахови частици за 2009 г. – Съгласно условие 9.2.2. и 9.2.4. няма заложен мониторинг на ФПЧ10 в КР 14/2006

Прах – 348,13 кг/год за 2009 г.

Таблица 2

Емисии в атмосферния въздух за 2009 г.

/контролен мониторинг/

| Параметър | единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Инсталация за производство на СПММА |  |  |  |  |  |  |
| ЛОС /без метан/ NMVOC | kg/h | 0,1 |  |  | 1 път на 2 г |  |
| Прах – аспирация №4 | mg/Nm3 | 20 |  | 22,7 | 1 път на 2 г | Не |
| Прах – аспирация №5 | mg/Nm3 | 20 |  | - | 1 път на 2 г |  |
| Прах – аспирация №6 | mg/Nm3 | 20 |  | - | 1 път на 2 г |  |
| Инсталация за производство на екструдирани листи |  |  |  |  |  |  |
| ЛОС /без метан/ NMVOC | kg/h | 0,1 |  |  | 1 път на 2 г |  |
| Прах – аспирация №7 | mg/Nm3 | 20 |  | 16,0 | 1 път на 2 г | Да |
| Парова централа |  |  |  |  |  |  |
| При работа на котел №1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид /СО/ | mg/Nm3 | 170/100* |  | 30,7 | 1 път на 2 г | Да |
| Азотни оксиди/NOх/NO2/ | mg/Nm3 | 450/250* |  | 86,7 | 1 път на 2 г | Да |
| Серни оксиди/SOх/SO2/ | mg/Nm3 | 1700/35* |  | 2,0 | 1 път на 2 г | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 80/-* |  | 3,9 | 1 път на 2 г | Да |
| При работа на котел №2 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид /СО/ | mg/Nm3 | 170/100* |  |  | 1 път на 2 г |  |
| Азотни оксиди/NOх/NO2/ | mg/Nm3 | 450/250* |  |  | 1 път на 2 г |  |
| Серни оксиди/SOх/SO2/ | mg/Nm3 | 1700/35* |  |  | 1 път на 2 г |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80/-* |  |  | 1 път на 2 г |  |
| Водогреен котел |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид /СО/ | mg/Nm3 | 170/100* |  | 17,5 | 1 път на 2 г | Да |
| Азотни оксиди/NOх/NO2/ | mg/Nm3 | 450/250* |  | 89,5 | 1 път на 2 г | Да |
| Серни оксиди/SOх/SO2/ | mg/Nm3 | 1700/35* |  | - | 1 път на 2 г |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80/-* |  | 3,8 | 1 път на 2 г | Да |

*- при използване на гориво природен газ

  - - през 2009 г. мониторингът на емисиите от Котел №1 и водогреен котел за отопление е извършен при работа с гориво метан/природен газ/.

Таблица 3

1.Емисии в производствени отпадъчни води за 2009 г. – точка на пробовземане №1

| Параметър | единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Често-та на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Януари |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 6,96 | Веднъж месеч-но | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | - | Веднъж на два месеца | - |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 8 | Веднъж месеч-но | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 65 | Веднъж месечно | Не |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | - | Веднъж на два месеца | - |
| Февруари |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,05/7,33* | Веднъж месеч-но | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 54,8/158* | Веднъж на два месеца | Да/не |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 23/159* | Веднъж месеч-но | Да/не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 56/223* | Веднъж месеч-но | Да/не |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | 11,2/20,9* | Веднъж на два месеца | Да |
| Март |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,45 | Веднъж месеч-но | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | - | Веднъж на два месеца | - |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 14 | Веднъж месеч-но | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 68 | Веднъж месеч-но | Да |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | - | Веднъж на два месеца | - |
| Април |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,22 | Веднъж месеч-но | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 73,4 | Веднъж на два месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 13 | Веднъж месеч-но | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 69 | Веднъж месеч-но | Да |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | 35,5 | Веднъж на два месеца | Да |
| Май |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,29 | Веднъж месеч-но | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | - | Веднъж на два месеца |  |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 40 | Веднъж месеч-но | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 90 | Веднъж месеч-но | Да |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | - | Веднъж на два месеца |  |
| Юни |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,12 | Веднъж месеч но | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 50,3 | Веднъж на два месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 18 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 121 | Веднъж месечно | Не |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | 10,64 | Веднъж на два месеца | Да |
| Юли |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,41 | Веднъж месеч-но | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | - | Веднъж на два месеца | - |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 21 | Веднъж месеч-но | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 90 | Веднъж месеч-но | Да |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | - | Веднъж на два месеца | - |
| Август |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,38 | Веднъж месеч-но | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 61,5 | Веднъж на два месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 33 | Веднъж месеч-но | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 188 | Веднъж месеч-но | Не |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | 23,04 | Веднъж на два месеца | Да |
| Септември |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,36 | Веднъж месеч-но | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | - | Веднъж на два месеца | - |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 28 | Веднъж месеч-но | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 150 | Веднъж месеч-но | Не |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | - | Веднъж на два месеца | - |
| Октомври |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,34/7,43* | Веднъж месеч-но | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 204,4/260* | Веднъж на два месеца | Не |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 140/134* | Веднъж месеч-но | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 487/183* | Веднъж месеч-но | Не |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | 177,25/16,7* | Веднъж на два месеца | Да |
| Ноември |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,34 | Веднъж месеч-но | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | - | Веднъж на два месеца | - |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 16 | Веднъж месеч но | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 235 | Веднъж месеч-но | Не |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | - | Веднъж на два месеца | - |
| Декември |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,16 | Веднъж месеч-но | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 92,1 | Веднъж на два месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 13 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 180 | Веднъж месечно | Не |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | 88,6 | Веднъж на два месеца | Да |

*- Задължителен контролен мониторинг

Таблица 3 - продължение

2.Емисии на производствени отпадъчни води за 2009 г.- точка на заустване №2

| Параметър | единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторин-га | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Януари |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 4,70 | Веднъж месечно | Не |
| Зауст.вода | м3 |  | 2307 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,58 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | - | Веднъж на два месеца | - |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 132 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 663 | Веднъж месечно | Не |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | - | Веднъж на два месеца |  |
| Февруари |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 3,77 | Веднъж месечно | Не |
| Зауст.вода | м3 |  | 1898 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,59/7,58* | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 48,2/66* | Веднъж на два месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 8/27,5* | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 91/37,1* | Веднъж месечно | Да |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | 394,2/33,3* | Веднъж на два месеца | Да |
| Март |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 1,07 | Веднъж месечно | Да |
| Зауст.вода | м3 |  | 2496 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,15 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | - | Веднъж на два месеца |  |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 65 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 277 | Веднъж месечно | Не |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | - | Веднъж на два месеца |  |
| Април |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 1,64 | Веднъж месечно | Да |
| Зауст.вода | м3 |  | 1316 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,64 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 117,9 | Веднъж на два месеца | Не |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 93 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 250 | Веднъж месечно | Не |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | 186,7 | Веднъж на два месеца | Да |
| Май |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 3,41 | Веднъж месечно | Да |
| Зауст.вода | м3 |  | 1322 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,58 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | - | Веднъж на два месеца |  |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 131 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 341 | Веднъж месечно | Не |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | - | Веднъж на два месеца |  |
| Юни |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 11,37 | Веднъж месечно | Не |
| Зауст.вода | м3 |  | 1636 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,63 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 105,8 | Веднъж на два месеца | Не |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 46 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 207 | Веднъж месечно | Не |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | 382,6 | Веднъж на два месеца | Да |
| Юли |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 4,44 | Веднъж месечно | Не |
| Зауст.вода | м3 |  | 4254 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,83 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | - | Веднъж на два месеца |  |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 23 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 127 | Веднъж месечно | Не |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | - | Веднъж на два месеца |  |
| Август |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 4,44 | Веднъж месечно | Не |
| Зауст.вода | м3 |  | 2326 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,58 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 73,9 | Веднъж на два месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 31 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 99 | Веднъж месечно | Да |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | 124,1 | Веднъж на два месеца | Да |
| Септември |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 5,33 | Веднъж месечно | Не |
| Зауст.вода | м3 |  | 3267 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 8,05 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | - | Веднъж на два месеца |  |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 40 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 135 | Веднъж месечно | Не |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | - | Веднъж на два месеца |  |
| Октомври |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 9,50 | Веднъж месечно | Не |
| Зауст.вода | м3 |  | 3574 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,60/7,42* | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 73,7/194* | Веднъж на два месеца | Да /Не* |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 67/110* | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 400 | 188/240* | Веднъж месечно | Не |
| Хлорни йони | мг/дм3 |  | 496,3/341* | Веднъж на два месеца | Не |
| Ноември |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 9,50 | Веднъж месечно | Не |
| Зауст.вода | м3 |  | 2708 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,51 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | - | Веднъж на два месеца |  |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 116 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 234 | Веднъж месечно | Не |
| Хлорни йони | мг/дм3 | 400 | - | Веднъж на два месеца |  |
| Декември |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 7,46 | Веднъж месечно | Не |
| Зауст.вода | м3 |  | 3490 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,54 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 17,4 | Веднъж на два месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 12 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 118 | Веднъж месечно | Не |
| Хлориди | мг/дм3 | 400 | 70,9 | Веднъж на два месеца | Да |

Таблица 3 - продължение

3.Емисии в битово-фекални води  за 2009 г.– точка на заустване №4

| Параметър | единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| август |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6-9 | 7,12 | Един път на шестмесечие | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 35 | 24,8 | Един път на шестмесечие | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 24 | Един път на шестмесечие | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 125 | 92 | Един път на шестмесечие | Да |
| Декември |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6-9 | 8,57 | Един път на шестмесечие | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 35 | 54,5 | Един път на шестмесечие | Не |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 23 | Един път на шестмесечие | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 125 | 56 | Един път на шестмесечие | Да |

Таблица 3 - продължение

3.1.Емисии в битово-фекални води за 2009 г.– точка на заустване №5

| Параметър | единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| август |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6-9 | 7,44 | Веднъж на две години | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 35 | 18,5 | Веднъж на две години | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 22 | Веднъж на две години | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 125 | 86 | Веднъж на две години | Да |

Таблица 4

## Образуване на отпадъци от призводството за  2009 година

| № | Наименование | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Времен-но съхранение на площадката | Транспорти-ране-собствен транспорт/външна фирма | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количества, определени с КР | Реално измерено в тона | Количество, определено с КР | Реално измерено Кг/тон |  |  |  |
|  | Цех”Мицубиши”1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пух-поли--мер | 07.02.13 | 6 т | 20,020 | 0,8 | 4,41 | Склад №4 | Външна фирма | Не |
| 2. | Слепени нишки | 07.02.13 | 2,25т | 4,280 | 0,3 | 0,94 | Склад №4 | Външна фирма | Не |
| 3. | Отпа-дъци от реше-тки и сита | 19.08.01 | 0,36т | 3,546 | 0,2 | 0,7 | Склад №4 | Външна фирма | Не |
| 4. | Утайки от ПСОВ | 07.02.11* | 1,44т | 0,443 | 0,1 | 0,1 | Склад №4 | - | Да |
|  | Цех”Екструдери”2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ПММА от аспирация при оразмеряване | 07.02.13 | 24,2т | 49,834 | 3,7 | 7,3 | Склад № | Външна фирма | Не |
| 5а. | Полистирол от аспирация при оразмеряване | 07.02.13 |  | 11,611 |  | 1,7 | Склад № | Външна фирма |  |
| 6. | ПММА от аспирация при разкрояване | 07.02.13 | 6 т | 5,277 | 500 кг/мес. | 439 кг/мес | Склад № | Външна фирма | Да |
| 6а. | Полистирол от аспирация при разкрояване | 07.02.13 |  | 1,424 |  | 119 кг/мес | Склад № | Външна фирма |  |
| 7. | ПММА от аспирация при мелене | 07.02.13 | 36 т | 8,979 | 5,5 | 1,32 | Склад № | Външна фирма | Да |
| 7а. | Полистирол от аспирация при мелене | 07.02.13 |  | 1,109 |  | 0,16 | Склад № | Външна фирма |  |
| 8. | ПММА Мленки от изрезки | 07.02.13 | 2000 | 1436,43 | 300 | 0,21 | Склад №3 | За рециклиране | Да |
| 8а. | Мленки от изрезки - полистирол | 07.02.13 |  | 205,276 |  | 0,03 | Склад №2 | За рециклиране |  |
| 9. | Отпадъчен полиетилен | 15.01.02. | 14,4 | 25,120 | 1,2 т/мес | 2,09 | Склад №8 | Външна фирма | Не |

1- Годишно произведена продукция от цех”Мицубиши” за 2009 г.- 4538,504 тона СПММА гранулат, и 21,321 тона преекструдирани гранули

2-Годишно произведена продукция от цех”Екструдери” за 2009 г. – 6815,477 тона листи от ПММА и полистирол

Таблица 4 - продължение

## Производствени и опасни отпадъци, генерирани от цялата площадка през 2009

| № | Наименование | код | Годишно количество | Временно съхранение на площадката | Транспортиране собствен транспорт/външ-на фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество, определено с КР | Реално измерено |  |  |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  |
| 1. | Дървени отпадъци | 03.01.05 | 36м3 | - | В дърводелска работилница | - | - |
| 2. | Метали | 19.10.01 | 6 т | - | Пред механоработилница | Външна фирма | Да |
| 3. | Варели | 15.01.04 | 72 бр. | 28 бр. | Склад №4 | Външна фирма | Да |
| 4. | Хартия | 15.01.01 | 3,6 т | 8,59 т | Склад№8 | Външна фирма | Не |
| 5. | Отп.филт.платна | 15.02.03 | 3 бр. | - | Склад №4 | - | - |
| 6. | Отп.масла | 13.02.08* | 1800л | 480 л | Склад №4 | Външна фирма | Да |
| 7. | Флуоресцентни тръби | 20.01.21* | 144 бр. | 189 бр. | Склад №4 | Външна фирма | Не |
| 8. | Отп.акумулатори | 16.06.01* | 2 бр. | - | Склад №4 | - | - |
| 9. | Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 144 м3 | 144 м3 | - | Външна фирма | Да |
| 10. | Строителни отпадъци | 17.09.04 | 24 т | - | - | - | - |

Таблица  5

## Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на  за 2009 година

| Отпадък | код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяването/обезвреждането | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПММА от аспирация при оразмеряване | 07.02.13. | Не | Не | Healthland ltd Холандия- Хонг конг | Да |
| Полистирол от аспирация при оразмеряване | 07.02.13. | Не | Не | Каскада ООД, с. Царацово | Да |
| ПММА от аспирация при разкрояване | 07.02.13. | Не | Не | Healthland ltd Холандия - Хонг конг | Да |
| Полистирол от аспирация при разкрояване | 07.02.13. | Не | Не |  |  |
| ПММА от аспирация при мелене | 07.02.13. | Не | Не | Healthland ltd Холандия- Хонг конг | Да |
| Полистирол от аспирация при мелене | 07.02.13. | Не | Не |  |  |
| СПММА мленки от изрезки | 07.02.13. | Да | Не | - | Да |
| Мленки полистирол от изрезки | 07.02.13. | Да | Не | - | Да |
| Отпадъчни пластмасови опаковки /полиетилен/ | 15.01.02. | Не | Не | Каскада ООД, с. Царацово | Да |
| Слепени нишки | 07.02.13. | Не | Не | Healthland ltd Холандия- Хонг конг | Да |
| Пух полимер | 07.02.13 | Не | Не | Healthland ltd Холандия - Хонг конг | Да |
| Отпадъци от решетки и сита | 19.08.01. | Не | Не | Healthland ltd Холандия - Хонг конг |  |
| Отпадъчни хартиени опаковки | 15.01.01. | Не | Не | „Феролекс ресайкъл”ЕООД Стара Загора | Да |
| Отпадъчни метални опаковки | 15.01.04. | Не | Не | „Феролекс ресайкъл”ЕООД Стара Загора | Да |
| Флуоресцент-ни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21* | Не | Не | Балбок инженеринг АД | Да |
| Отпадъчни масла | 13.02.08* | Не | Не | - | Да |

Шумови емисии за 2009 година

Таблица 6

| № | Място на измерването | Ниво на зву-ково налягане Дв/А/ | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Точка №1 |  | През деня | Да |
| 2. | Точка №2 |  | През деня | Да |
| 3. | Точка №3 |  | През деня | Да |
| 4. | Точка №4 |  | През деня | Да |
| 5. | Точка №5 |  | През деня | Да |
| 6. | Точка №6 |  | През деня | Да |
| 7. | Точка №7 |  | През деня | Да |
| 8. | Точка №8 |  | През деня | Не |
| 9. | Точка №9 |  | През деня | Да |
| 10. | Точка №10 |  | През деня | Да |
| 11. | Точка №11 |  | През деня | Да |
| 12. | Точка №12 |  | През деня | Да |
| 13. | Точка №13 |  | През деня | Да |
| 14. | Точка №14 |  | През деня | Да |

Забележка: Точките от 1 до 14 са по границите на площадката.

Опазване на подземните води

Таблица 7

| № | Показател | Мярка | Стойност за 2009 г. | Екол.праг /съгласно КР/ | Честота На мониторинг | Съот- Вет- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | рН | ед | 7,21 | - | Веднъж годишно | - |
| 2. | електропроводимост | (s/cm | 854 | - | Веднъж годишно | - |
| 3. | Разтворен кислород | Мг/дм3 | 4,31 | - | Веднъж годишно | - |
| 4. | Обща твърдост | Мгекв/дм3 | 8,55 | - | Веднъж годишно | - |
| 5. | нефтопродукти | Мг/дм3 | 0,30 | 0,05 | Веднъж годишно | Не |
| 6. | Амониев йон | Мг/дм3 | 0,93 | 0,12 | Веднъж годишно | Не |
| 7. | Нитрати | Мг/дм3 | 23,00 | 10 | Веднъж годишно | Не |
| 8. | Нитрити | Мг/дм3 | 0,050 | 0,025 | Веднъж годишно | Не |
| 9. | желязо | Мг/дм3 | 0,024 | 0,05 | Веднъж годишно | Да |

Опазване на почви

Таблица 8

| Показател | Концентрация в почвите/базово състояние/, съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Аварийни ситуации

Таблица 9

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР

Таблица 10

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ІХ.Подписване на годишния доклад

Декларация

от Сасон Алкалай -Управител на фирма “Панхим”ООД

### С настоящето предавам Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително на фирма “Панхим”ООД - гр.Стара Загора.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по околната среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица, представляващи държавна институция.

Подпис:

/Сасон Алкалай – Управител/

Дата:

# Text boxes

Общо събрание на акционерите

# УПРАВИТЕЛ

Отг. Здраве и безопасност

Мениджър на СУК

Офис

секретар

Н-к  отдел

Кач. контрол

Мениджър Логистика

Мениджър

УЧР

Директор завод

Главен счетоводител

Мениджър Доставки

Технически мениджър

Мениджър Производство

Мениджър Планиране и контрол

Дърводелна работилница

Н-к  отдел “Поддръжка”

Н-к цех Екструдиране

Н-к цех

Разкрояване

Управител на склад

Н-к  цех Мицубиши

Участък

Омипа 5 ; 9

Участък “Полимеризация”

Участък

Омипа 7

Участък “Екструдиране”

Механична

работилница

Ел. ремонтна  работилница

Преч.станция за отпадни води

ПСОВ 2

Парова централа

Склад  ММА , MA,

суровини за полимер.