ДОПЪЛНЕН

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОМПЛЕКСНО

РАЗРЕШИТЕЛНО №102-Н1/2008

МАЙ 2010 г.

# Уводна част

# Наименование на инсталацията/инсталациите за която/които е издадено комплексното разрешително

# Инсталации за производство на олово и оловни сплави, включваща:

# - Топене на дроси, шлаки и други оловосъдържащи отпадъци в късобарабанна въртяща пещ до получаване на сурово олово – 4 тона/ден оловни дроси за една операция на късоборобонната пещ, с продължителност 8 часа;

# - Топене на оловни отпадъци в Рафинационен котел с последващо рафиниране и сплавяне до получаване на оловни сплави – 6 тона/ден олово от една плавка;

# т. 2.5a от Приложение 4 на ЗООС.

- Регистрационния номер на комплексно разрешително, дата на подписване и дата на влизане в сила на комплексното разрешително

# Комплексно разрешително: №  102-H1/2008г.

# Дата на подписване: 13.04.2009г.;

Дата на влизане в сила: 23.05.2009г.

# Адрес по местонахождение на инсталацията/инсталациите

# „Ел Бат” АД

# Адрес: гр. Долна баня, Област Софийска, местност Съръмеше, кв. 121

# тел./факс – 0618 26136, електронна поща – elbat@mail.bg

- Оператор на инсталацията, притежател на комплексното разрешително

Оператор на инсталацията е „Ел Бат” АД

Притежател на комплексното разрешително:

На основание чл. 120 от ЗООС (обн. ДВ бр. 77/27.09.2005г.) и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 62/12.03.2003г., изм. и доп. с ПМС № 278/20.12.2005г.) “Булмет и Ко” ЕООД има издадено Комплексно разрешително (КР № 102-Н1//2008) за експлоатация на инсталация за производство на олово и оловни сплави, включваща

- Топене на дроси, шлаки и други оловосъдържащи отпадъци в Късобарабанна въртяща пещ до получаване на сурово олово;

- Топене на оловни отпадъци в Рашинационен котел с последващо рафиниране и сплавяне до получаване на оловни сплави

На един по-късен етап от експлоатацията на инсталацията, «Ел Бат» АД закупува Инсталацията за производство на олово и оловни сплави, като в съответствие с чл. 117, ал. 4 от ЗООС поема правата и задълженията по изпълнението на условията, заложени с упоменатото по-горе комплексно разрешително.

Договорът за покупко продажба на инсталацията е от дата 22.04.2009г.

Във връзка с горното се актуализира разрешително за водоползване № 301573/10.10.2006г. като се променя титуляра по същото разрешително.

На 14.05.2009г. компетентните органи МОСВ и ИАОС са уведомени за настъпилите промени в собствеността на терена и Инсталацията.

С писмо на ИАОС с изх. № 243-СО-632 от 18.03.2010 «Ел Бат» АД получава решение за изменение на Комплексно разрешително № 102-Н1/2008г., съгласно което «Ел Бат» АД е новият оператор.

- Адрес, телефон, факс и e-mail на собственика/оператора

# Адрес: 2040 гр. Долна баня, Софийска област, местност Съръмеше, кв. 121

# Тел.: 02 490 01 82

# Факс: 02 490 01 83

# e-mail: elbat@mail.bg

- Лице за контакти

# Димитър Попов

# Николай Бажлеков

- Адрес, телефон, факс и e-mail на лицето за контакти

# Адрес: 2040 гр. Долна баня, Софийска област, местност Съръмеше, кв. 121

# Тел.: 02 490 01 82

# Факс: 02 490 01 83

# e-mail: elbat@mail.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

Производствената дейност на  “Ел Бат” АД  е ситуирана на площадка собственост на «Ел Бат» АД, с площ от 13.493 декара, която се намира  в местността Саръмеше, на 3 км от гр. Долна Баня по пътя за с. Пчелин.

Основната дейност на “Ел Бат” АД се реализира на «ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО И ОЛОВНИ СПЛАВИ”,включваща металургични операции (процеси) за получаване на:

- «Сурово» олово на блок от несъдържащи сяра оловни суровини: оловен скрап - дроси, метални решетки, оловна паста, рециклиращи полупродукти (прахове, Харис окиси, шликери  и др.) в Късо Барабанна Пещ - КБП;

- Рафинация до стандартни партиди блоков метал рафинационен котел (РК);

- Производство на оловни сплави в Рафинационен Котел - РК.

Производство на «Сурово» олово в КБП

КБП е с капацитет до 4 тона за операция. Отоплявана се с нискосярно гориво (нафта). Инсталирана е газоходна система за димните газове от пещта оборудвана с циклон, искрогасителна камера три броя ръкавни филтри с импулсна регенерация на тъканта. Към тези филтри се включват и санитарно-вентилационните газове от помещението, късобарабанната пещ и съда за олово. Технологичните и вентилационните газове се отвеждат в комин с височина 12 м.

Като основни суровини за получаване на «сурово» олово в КБП се използват оловосъдържащи материали (метални или оксидни) несъдържащи сяра:

- Оловни дроси – собствени обороти от РК;

- Оборотни оксидни оловни прахове от ръкавните филтри на инсталацията - собствени обороти от РК;

- Оксидна оловна паста от амортизирани акумулатори получена от външни лицензирани фирми;

Като спомагателни материали материали се използват:

- Кокс;

- Сода (натриев карбонат);

- Желязо (окалина).

В КБП се преработват и полупродукти получени от рафинационния котел – Харис - окиси, шликери.

Като енергоносители се използват:

- Нафта (съдържание на сяра – 0,35 %);

- Електроенергия.

Не се използва свежа вода за промишлени нужди.

Няма наднормени емисии на вредни вещества (замърсители) с технологичните газове и води от КБП.

Като производствени опасни отпадъци се генерират:

- шлаки от първия и втория етап на производство, код: 10 04 02*.

- “прах от отпадъчни газове”, код: 10 04 04*;

- „абсорбенти, филтърни материали” (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества, код: 15 02 02* (отработени и замърсени торби от ръкавни филтри).

Праховете са оборотни в схемата на фирмата.

Получените шлаки се предават за оползотворяване на лицензиран оператор.

Въвеждането в експлоатация на КБП решава проблеми от екологичен и технологичен характер.

- Като суровинен ресурс в процеса на топене са включват несъдържащи сяра оловни дроси и оборотни оловни прахове, които са отпадъчен продукт от работата на рафинационния котел (РК). По този начин съществено се редуцира обема на получаваните твърди отпадъци чрез рециклиране и практически се затворя цикъла на преработване на оловен скрап във фирмата.

- При третирането на дросите и праховете като оборотни технологични потоци в общия цикъл КБП – РК се повишава общата степен на извличане на оловото (над 95%) в инсталацията.

По оценка на оператора на инсталацията при експлоатацията на КБП има следните съответствия с изискванията на нормативната уредба в страната за опазване на околната среда:

- Не се използва свежа вода за промишлени нужди;

- Няма наднормени емисии на вредни вещества (замърсители) с технологичните газове и отпадъчни води;

- Генерираните промишлени отпадъци са в рецикъл в технологичната схема. Шлаките от КБП се предават за преработка на лицензиран оператор (КЦМ АД).

Рафинация до стандартни партиди блоков метал и производство на оловни сплави в рафинационен котел (РК)

Като промишлени модули се експлоатират:

-   рафинационен котел с вместимост около 20 тона течно олово с прилежащите му устройства  и механизми (за разбъркване на ваната, за леене на метала, за измерване на температурата, подвижни капаци над ваната и връзки към аспирационната система и ръкавен филтър);

- разливни лентови машини (2 бр.) за леене на стандартен блок;

- аспирационна смукателна система за газовете над ваната в котела;

- пречиствателно съоръжение (ръкавен филтър РФ - 2) за очистване от прах на газовете от ваната на котела.

Рафинационният котел за претопяване и рафиниране на вторично олово е предназначен за преработването на нестандартно метално олово като блок или разливъци с неправилна форма, чист едрокъсов оловен скрап от листа, плочи, тръби и др., с цел осредняване на метала по химически състав и довеждането му до определена марка на партидата стандартен блок олово или сплав.

Като основни суровини за получаване на стандартни марки олово и сплави в РК се използват:

- Нерафинирано олово;

- Метален антимон;

- Метален калай;

- Оловни сплави

Като спомагателни материали материали се използват:

- Натриева основа;

- Натриев нитрат;

- Сяра.

Като енергоносители се използват:

- Нафта (съдържание на сяра - 0,35 %);

- Електроенергия.

Свежа вода за промишлени нужди се използва в незначителни количества (за компенсиране на загуби от изпарение), тъй като отработената охлаждаща вода е в рецикъл.

Рафинационният котел се подгрява с течно гориво (нафта), което се изгаря посредством горелка тип “Комета 20“ (Г20Н2К - Л) в подходящо оформена горивна камера  (огнище) в долната част на котела. Димните газове по газоход с диаметър 400 мм се отвеждат в 12-метров комин разположен извън халето.

Рафинирането на оловото е циклична операция, т.е. провежда се само при зареждане на котела с нестандартен метал. Състои се само от две операции - “ обезмедяване “ и “ омекотяване “ (т.  нар.  Харис - процес).

Обезмедяването на оловото се извършва посредством ликвация и добавяне реагент (елементарна сяра  при разход около 0,9 кг/тон олово). Получават се така наречените “медни шликери“;

Харис - процеса се извършва чрез алкално-окислително рафиниране с цел очистване на вторичното олово от антимон и калай. Като реагенти се използват сода каустик (NaOH) и селитра (NaNO3). Получават се т.  нар. Харис-окиси, които се изгребват от повърхността на ваната.

И двата междинни продукта (шликери и Харис окиси) рециклират в КБП.

Няма наднормени емисии на вредни вещества (замърсители) с технологичните газове и отпадъчни води от РК.

Процесът е периодичен, като максималната продължителността на една операция (плавка) възлиза на около 8 часа, с производителност  6 т/плавка.

При експлоатация на РК се генерират следните производствени отпадъци:

- Оловосъдържащи дроси, съдържащи средно около 75 % Pb. Получените дроси рециклират за преработка в КБП;

- Оловни прахове, съдържащи средно около 90 % Pb. Получените прахове рециклират за преработка в КБП;

- Харис-окиси със съдържание на олово 65 - 70 %.

- “Медни шликери “, съдържащи 70 - 80 % олово.

Годишният проектен капацитет на инсталацията възлиза на около 3 000 тона получаван блоков метал (сплав) от преработен оловен скрап.

При промишлената дейност на “Ел Бат” АД, наред с производствените отпадъци се генерират и:

Опасни отпадъци

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, код 20 01 21*.

- Излезли от употреба гуми, код 16 01 03

- Оловни акумулаторни батерии, код16 06 01*

- Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни

предавки, код 13 02 06* .

Строителни отпадъци

- Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и

керамични изделия отпадъци от разрушаване

и строителни материали, код17 01 07

Битови отпадъци, код 20 03 01

По оценка на оператора на инсталацията при експлоатацията на КБП и РК има пълни съответствия с изискванията на нормативната уредба в страната за опазване на околната среда по компонентите:

- Въздух - няма наднормени емисии на вредни вещества (замърсители) с технологичните газове.

- Отпадъци - генерираните промишлени отпадъци, с изключение на шлаките от КБП са в рецикъл в технологичната схема.

- Свежа вода за промишлени нужди се използва в незначителни количества за охлаждане на блоковете метал отляти от РК (за компенсиране на загуби от изпарение), тъй като отработената охлаждаща вода е в рецикъл.

От промишлената дейност на фирмата не се генерират промишлени отпадъчни води, но има несъответствия в канализационната система на площадката по отношение формирането на разделни потоци на битово-фекалните води, дъждовните води и тези от миене на промишлената площадка. За удоволетворяване на изискванията на нормативната уредба са предвидени мерки за съответствие в ИППСУКР.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите

# Инсталации за производство на олово и оловни сплави, включваща:

# - Топене на дроси, шлаки и други оловосъдържащи отпадъци в Късобарабанна въртяща пещ до получаване на сурово олово;

# - Топене на оловни отпадъци в Рафинационен котел с последващо рафиниране и сплавяне до палучаване на оловни сплави

# т. 2.5а от Приложение 4 на ЗООС.

Годишното количество произведена продукция за 2009 год възлиза на:

- За топене на оловни отпадъци в Рафинационен котел с последващо рафиниране и сплавяне до получаване на оловни сплави - 1 126,200 тона или по 6 тона/24 часа.

- За топене на дроси, шлаки и други оловосъдържащи отпадъци в Късобарабанна въртяща пещ до получаване на сурово олово -  674,060 тона или по 4 тона/ден.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

- РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Регионална инспекция по околна среда и води – София област

- Басейнова дирецкия, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Басейнова дирекция – Източно-беломорски район гр. Пловдив

- Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

В изпълнение на условията в комплексното разрешително дружеството е определило отговорници, които да извършват конкретни дейности по изпълнение на условията на комплексното разрешително.

- Обучение

Предвид потребностите от обучение на персонала са проведени курсове за опресняване на знанията на отговорните работници и служители, определени за изпълнението на инструкциите в КР.

- Обмен на информация

На площадката има актуален списък на лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното, където са включени имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията ще бъде достъпна при извършване на проверка по комплексното разрешително.

На площадката има изготвен актуален списък на компетентните органи, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт.

- Документиране

Фирмата има изготвен списък на нормативните уредби по ОС, регламентираща работата на инсталацията и се съхранява на площадката от съответните отговорни лица на електронен и хартиен носител.

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР  се намират на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат.Има списък на лицата,получили актуален документ свързан с изпълнението на условията в КР.

- Управление на документите

Съгласно изготвената инструкция екипът отговорен за изпълнениена условията в КР следи за промените в нормативната уредба, актуализира и довежда до знанието на отговорните лица.

- Оперативно управление

Изготвени са необходимите инсрукции за експлоатация и поддръжка в съответствие с изискванията на разрешителното.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Фирмата прилага писменни инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели съгласно условията в КР. Прилагат се писменни инструкции за периодични оценки на съответствията със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в КР.

- Предотвратяване и контрол на аварийните ситуации

Изготвени са и се прилагат писменни инструкции за предотвратяване и контрол на аварийните ситуации.

Документират се и се съхраняват :

-Данните от наблюдението на емисдионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в КР в открити дневници.

-Данните за причините за установяване на съответствията  и предприетите  коригиращи действия

- Данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното оборудване

Изготвен е списък с документите доказващи съответствие с условията на КР.

- Докладване

Изготвя се и се представя ежегодно в РИОСВ годишен доклад за изпълнение дейностите за които е предоставено КР в определения срок

Представя се при поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнение на условията в КР.

- Актуализация на СУОС

`	Фирмата се задължава при актуализация или изменение на издаденото КР или след издаване на ново такова, да актуализира СУОС.

- Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Издадено е Разрешително за водовземане № 301573/10.10.2006 година на “Ел Бат” АД.  В разрешителното е посочен водоизточника, неговото местоположение и ползувател, а именно:

Тръбен кладенец -  ТК „Булмет Транс – Долна баня” с географски координати северна ширина В 42019`55,2``, източна дължина L 023047`30,4`` и дълбочина 36,00 м, находящ се в УПИ І, кв. 121, от който се черпят води за промишлени цели, напояване захранване на санитарни възли и противопожарни цели.

Разработени са инструкции за поддръжка и проверка на оборудването, което е основен консуматор на вода за производствени нужди. Монтиран е 1 бр. водомер за измерване на водата.

Документира се информация, която включва:

-обща месечна консумация вода за 1 продукт за инсталацията

- месечна консумация за производствена вода за тон/продукт

-годишна консумация на производствена вода за тон/продукт

# Таблица 3.1. Потребление на вода

| Източник на вода | Годишно Количество Съгласно КР | Количество За единица Продукт Съгласно КР | Използвано Годишно количество | Използвано Количесто За единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК „Булмет Транс – Долна баня” | - | 0,023 m3/t | - | 0,02 m3/t | ДА |

Съгласно отчетените количества използвана вода има съответствие с количествата разрешени в комплексното разрешително.

3.2. Използване на електроенергия

Измерването на  електроенергията се отчита:

Правят се редовни месечни отчитания. Води се непрекъснат отчет за използваната електроенергия.

# Таблица 3.2. Потребление на електроенергия

| Електроенергия | Количество за единица Продукт съгласно КР | Използвано количесто за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на олово и оловни сплави | 0,065 MWh/t | 0,06 MWh/t | ДА |

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3. Потребление на спомагателни материали

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР – t/y | Количество за единица продукт съгласно КР – t/единица продукт | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кокс | 8 | 0,15 | 213,400 | 0,317 | Не |
| Сода (натриев карбонат) | 5 | 0,09 | 177,957 | 0,264 | Не |
| Окалина | 2 | 0,03 | - | - | - |
| Натриева основа | 3 | 0,009 | 16,410 | 0,0145 | Не |
| Натрие нитрат | 5 | 0,005 | 5,775 | 0,0005 | Не |
| Сяра | 0,03 | 0,0009 | 965 | 0,00086 | Не |

Причините за установените несъответствия са следните:

- за късобарабанна пещ – по време на производствения процес са вложени допълнителни материали с цел повишаване степента на извличане на оловото от оловосъдържащите отпадъци. Допълнително вложените спомагателни материали водят до намаляване количествата образувани отпадъци.

- за рафинационния котел - причината за увеличената месечна консумация на някои от спомагателните материали е производството на олово с висока степен на чистота за нуждите на наш клиент.

След направената оценка Ръководството на фирмата взе решение за предприемане на необходимите стъпки за уведомяване на компетентните органи за актуализация на комплексното разрешително. Актуализацията ще се направи в частта за консумация на спомагателните материали за работата на Инсталацията в годишен аспект и в разход на тон за тон произведена продукция.

Таблица 3.4. Потребление на горива

| Гориво | Годишно количество съгласно КР - t/y | Количество за единица продукт съгласно КР - t/единица продукт | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нафта – КБП | 400 | 0,180 | 55,456 | 0,0823 | Да |
| Нафта – РК | 100 | 0,02 | 24,500 | 0,02 | Да |

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Съхранението на суровините, горивата и готовата продукция се осъществява в складове, разрешени с издаденото комплексно разрешително.

Съгласно инструкцията за периодична проверка на съответствие на складовете за съхранение на суровини, горива и готова продукция с експлоатационните изисквания и условията на комплексното разрешително ежемесечно е извършван обход на складовете. Не са установени несъответствия.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околнат асреда

4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества – ЕРЕВВ  и PRTR

За входни данни са използвани измерените приведени емисии на вредни вещества от проведените собствени и контролни измервания на емисии вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на „Ел Бат” АД гр. Долна баня, отразени в протоколи от изпитване № 1421/09.11.2009г. и № 1778/18.01.2009г. на акредитирана Лаборатория Дирекция ЛАД към Изпълнителна агенция по околна среда. Като входни данни се използват измерените концентрации на изпитваните параметри в mg/Nm3, умножени по максималния дебит на газовете от изпускащото устройство К1.

Измерените емисии са били в норми.

- Определяне на въглероден моноксид (CO)

П – емисия, приведена, [mg/Nm3]

D – максимален дебит на газовете от изпускащото устройство (50 000 Nm3/h), [Nm3/h]

E – годишна емисия на замърсителя във въздуха, [kg/y]

H – работни часове за година – (8h * 330days), [h/y]

E = П * D * H / 106, kg/y

  - Определяне на въглероден моноксид (CO) за 2009г.

Е = 2,4 * 50 000 *2640 / 106 = 316 kg/y	закръглено на 320 kg/y

- Определяне на азотни оксиди (NOx/NO2)

П – емисия, приведена, [mg/Nm3]

D – максимален дебит на газовете от изпускащото устройство (50 000 Nm3/h), [Nm3/h]

E – годишна емисия на замърсителя във въздуха, [kg/y]

H – работни часове за година – (8h * 330days), [h/y]

E = П * D * H / 106, kg/y

  - Определяне на азотни оксиди (NOx/NO2) за 2009г.

Е = 35 * 50 000 *2640 / 106 = 4 620 kg/y	закръглено на 5000 kg/y

- Определяне на серни оксиди (SOx/SO2)

П – емисия, приведена, [mg/Nm3]

D – максимален дебит на газовете от изпускащото устройство (50 000 Nm3/h), [Nm3/h]

E – годишна емисия на замърсителя във въздуха, [kg/y]

H – работни часове за година – (8h * 330days), [h/y]

E = П * D * H / 106, kg/y

  - Определяне на серни оксиди (SOx/SO2) за 2009г.

Е = 400* 50 000 *2640 / 106 = 52 800 kg/y

- Определяне на олово и съединенията му (изразени като Pb)

П – емисия, приведена, [mg/Nm3]

D – максимален дебит на газовете от изпускащото устройство (50 000 Nm3/h), [Nm3/h]

E – годишна емисия на замърсителя във въздуха, [kg/y]

H – работни часове за година – (8h * 330days), [h/y]

E = П * D * H / 106, kg/y

  - Определяне на олово и съединенията му (изразени като Pb) за 2009г.

Е = 0,8 * 50 000 *2640 / 106 = 106 kg/y 	закръглено на 110 kg/y

- Определяне на кадмий и съединенията му (изразени като Cd)

П – емисия, приведена, [mg/Nm3]

D – максимален дебит на газовете от изпускащото устройство (50 000 Nm3/h), [Nm3/h]

E – годишна емисия на замърсителя във въздуха, [kg/y]

H – работни часове за година – (8h * 330days), [h/y]

E = П * D * H / 106, kg/y

  - Определяне на кадмий и съединенията му (изразени като CD) за 2009г.

Е = 0.0005 * 50 000 *2640 / 106 = 0.066 kg/y 	закръглено на 0.07 kg/y

- Определяне на мед и съединенията му (изразени като Cu)

П – емисия, приведена, [mg/Nm3]

D – максимален дебит на газовете от изпускащото устройство (50 000 Nm3/h), [Nm3/h]

E – годишна емисия на замърсителя във въздуха, [kg/y]

H – работни часове за година – (8h * 330days), [h/y]

E = П * D * H / 106, kg/y

  - Определяне на мед и съединенията му (изразени като Cu) за 2009г.

Е = 0.02 * 50 000 *2640 / 106 = 2.7 kg/y 	закръглено на 3 kg/y

- Определяне на вещество под формата на малки твърди или течни частици (PM10)

П – емисия, приведена, [mg/Nm3]

D – максимален дебит на газовете от изпускащото устройство (50 000 Nm3/h), [Nm3/h]

E – годишна емисия на замърсителя във въздуха, [kg/y]

H – работни часове за година – (8h * 330days), [h/y]

E = П * D * H / 106, kg/y

  - Определяне на вещество под формата на малки твърди или течни частици (PM10) за 2009г.

Е = 10* 50 000 *2640 / 106 = 1320 kg/y

- За определянето на годишните количества диоксини и фурани е използван емисионен фактор от единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха “CORINAIR” 2007

Обяснителни бележки:

За отчетния период на ГД нямаме данни за Sb и съединунията му, Sn и съединенията му, Se и съединенията му, за същите замърсители не са извършвани замервания и няма емисионни фактори за изчислението им, което не позволява и изчисляване на годишното количество емитирано в атмосферата.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Изпускащи устройства:

№ K1 – източник на отпадъчни газове:

- Газоход след къосбарабанна пещ,

- Огнище на рафинационен котел,

- Аспирационна система към работното пространство над ваната в рафинационен котел

Данните са от директни замервания извършени от акредитирана Лаборатория Дирекция ЛАД към Изпълнителна агенция по околна среда – Протоколи от изпитване № 1778/18.01.2010г. и № 1779/06.01.2010г. Извършени са измервания на вредните вещества изпускани в атмосферния въздух от изпускащо устройство комин К1:

- след пречиствателни съоръжения циклон и 3 бр. ръкавни филтри на Късобарабанна пещ и рафинационен котел в Инсталация за производство на олово и оловни сплави (Протокол № 1778/18.01.2010г.);

- след огнище (горелка) на рафинационен котел в Инсталация за производство на олово и оловни сплави (Протокол № 1779/06.01.2010г.)

Пробоотборната точка на газохода след огнището на рафинационния котел, преди включването на потока в изпускащото устройство К1, е изградена по предписание на РИОСВ – София с изх. № 26-00-7345/26.11.2009г. Разположението на пробоотборната точка е съобразено с изискванията на чл. 12 от Наредба № 6 (ДВ, бр. 31/1999г.) за реда и начина за измерване на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

За предприетите действия РИОСВ – София е уведомена с вх. № 26-00-858/09.02.2010г.

Не са извършени измервания по показатели селен, антимон, калай и диоксини + фурани, поради невъзможност от страна на лабораторията.

През изминалата година е извършено едно контролно измерване и едно собствено, при които са не са констатирани завишени норми на емисии в атмосферния въздух.

Всички емисии на вредни вещества от Инсталацията се изпускат организирано.

Изготвени са и се спазват инструкциите за периодична оценка на наличието на източниците на неорганизирани емисии на площадката.

На производствената площадка на фирмата и извън нея не се допуска формирането и разпространението на миризми.

До момента в дружеството не са постъпили оплаквания от съседни фирми и граждани за миризми и емисии от интензивно миришещи вещества.Технологичния процес за производството на олово и оловни сплави не е свързан с отделянето на миризми.

Собствените периодични измервания са възложени на акредитирана Лаборатория Дирекция ЛАД към Изпълнителна агенция по околна среда при спазване на регламентираните в КР срокове.

Задължително се измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл.22 от Наредба № 6/26.03.1999г за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества,изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Документират се и се съхраняват резултатите от мониторинга на показателите на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове,изпускани от всички изпускащи устройства.

Документира се и съхранява информация за всички вещества  и техните количества свързани с прилагането на ЕРЕВВ.

Документират се и се съхраняват резултатите на мерките за предотвратяване,намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от производствената дейност на площадката.

Документират се и се съхраняват постипилите оплаквания за миризми.

Документират се и се съхраняват резултатите от оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми. При доказано превишаване на нормите за допустими емисии, определяме и документираме степента и времевия период от отклонение на нормите, причините за отклонението, както и предприетите коригиращи действия.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Към настоящия момент се изгражда двусекционен неутрализационен утайник за третиране на смесен поток производствени и дъждовни води.

Не се заустват отпадъчни води. Поддържа се затворена система в съответствие с Условие 10.1.2.1. на КР.

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на плащадката на Дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Минималния срок за провеждане на проверките е на три месеца. Резултатите се отразяват в дневник за документиране поддръжката на канализационната мрежа.

За 2009г. не са регистрирани течове и неизправности по канализационнта система.

4.4. Управление на отпадъците

Количеството на производствените отпадъци се отчита веднъж годишно чрез информационни карти на МОСВ пред РИОСВ - София. Всички отпадъци, които се продават на други фирми се отчитат и чрез счетоводни документи. За всички отпадъци за заведени отчетни книги, които са заверени от РИОСВ. За отчитане на отпадъците от ежедневната производствена дейност се изпълнява инструкция за измерване, изчисление  и оценка на образуваните количества отпадъци, която има за цел да направи:

- периодична оценка на количеството образувани отпадъци за единица продукт, причините за установяване несъответствия с определените в КР и за предприемане на коригиращи действия

- периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията на КР при които са установени несъответствия и предприемане на коригиращи действия

- измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение

- периодична оценка на съответствието на количествата генерирани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснати несъответствия  и предприемане на коригиращи действия

Площадките за съхранение на отпадъците се поддържат с подходяща настилка и са оградени от останалата част на производствената площадка.

Имат обозначителни табели с вида и кода на отпадъка. Достъпът е ограничен. Събирането на течните отпадъци се извършва в закрити метални варели доставени на площадките.

На площадките се съхраняват само отпадъците, за събирането на които са предназначени.

Площадките се поддържат от отговорните лица, които са определени със заповед. Отговорниците оценяват съответствието на площадката с изискванията на КР.

При установяване на несъответствия се предприемат коригиращи действия за привеждане във вид, изискван от КР.

Количествата генерирани отпадъци отговарят на количествата, заложени в комплексното разрешително.

4.5. Шум

На всеки две години фирмата извършва наблюдение на:

-общата звукова мощност на площадката

-нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката

-нивата на звуково налягане в определени чувствителни на шум места

Основните източници на шум на производствената площадка са:

- технологично оборудване (в т. ч. смукателния вентилатор за отпадъчните газове към комин К1);

- обслужващ транспорт.

Основното технологично оборудване е разположено в едноетажно промишлено хале (масивна сграда).

Обслужващият транспорт е от товарни автомобили, използвани за превозване на суровини и спомагателни материали, транспорт на готовата продукция.

Шумовото въздействие върху населените места в района е незначително – най-близко до площадката се намират гр. Долна баня на около 3 км в източна посока и с. Пчелин  на около 3,5 км в северозападна посока.

Посочените източници имат отношение към производствената площадка и помещенията, в които са поместени.

Акустичният режим на територията на производствената площадка се формира основно от шума, излъчван от собствените му източници.

Източници на шум извън сградите са транспортните средства.

Съгласно изискванията на Условие 12.1.1. дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да превишават посочените нива на шум:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво - 70 dB(A);

- вечерно ниво - 70 dB(A);

- нощно ниво - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона в населеното място):

- дневно ниво - 55 dB(A);

- вечерно ниво - 50 dB(A);

- нощно ниво - 45 dB(A);

Оплаквания от живущите около площадката за превишаване на шума няма.

Следващото измерване ще е през 2010година.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Фирмата няма разработен план за мониторинг на почвите.

През 2009 г. не са вземани проби и не е правен анализ на почвите.

Към момента дружеството е в процес на изготвяне на план за собствен мониторинг на подземни води.

В съответствие с условие 8 от разрешително за водоползване № 301573/10.10.2006г. е извършен химичен анализ на добиваната вода от тръбен кладенец ТК „Булмет Транс-Долна баня”.

В определения срок са изготвени и се прилагат инструкции за периодични проверки за наличие на течове от тръбопроводи оборудване, разположени на открито, установяване на причините и остраняване на течовете.

Разработени са и се прилагат инструкции съдържащи мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

За установените разливи се води Дневник с данни за датата за установяване на разлива, причина за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсители, предприетите мерки за установяване на разлива и последствията от него.

През 2009г не са установени разливи на вредни и опасни вещества на територията на производствената площадка.

Към момента дружеството е в процес на изготвяне на план за собствен мониторинг на почви.

Поради настъпили промени в площта на площадката от КР №102-Н1/2008, а именно премахване на общата имотна граница между парцели УПИ І, кв. 121, местност Съръмеше и ПИ 113102 със Заповед № РД-15-167/25.06.2009г. на Кмета на община Долна баня, новополученият парцел УПИ І, кв. 121 е с площ 13 439m2 и променени имотни граници. За промяната е уведомено МОСВ с писмо с вх. № 26-00-4674/18.12.2009 г. и е подадена информация по приложение 6 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни в ИАОС с вх. № 234-СО-632/17.03.2010г.

Във връзка подобряване условията за съхранение на суровини, спомагателни материали и готова продукция, „Ел Бат” АД изгради закрити складови пространства в ПИ 113110 с площ 10 208m2, който има обща имотна граница с УПИ І, кв. 121. Информация за актуализиране на границите с новите площи е подадена в МОСВ, с копие до ИАОС и РИОСВ на 11.05.2010г.

Въвеждането на площадката в експлоатация за нуждите на Дружеството налага актуализиране разположението на пунктовете за собствен мониторинг на почвите.

Изготвен е план за собствен мониторинг на почвите с разположение на пунктовете за пробовземане, отчитащи допълнените площи. Планът се представя с допълнения доклад в три еднообразни екземпляра.

Резултатите от извършения собствен мониторинг на компонент „почви” – базово състояние, съгласно Условие 13.8.2.2 от КР №102-Н1/2008г. ще бъдат представени в РИОСВ, при получаването им от акредитираната лаборатория.

5. Доклад по инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР /ИППСКУР/

Таблица 5.1. Инвестиционна програма

| ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО НА „ЕЛ БАТ” АД, гр. Долна баня |
| --- |
| № | Дейности | Инвестиции (хил.лв.) | Начало на дейността | Край на дейността | Резултат на дейността | Метод за контрол | Постигнати резултати |
| 1 | Реконструкция на складово стопанство | 20 | 2007 | 2010 | Покриване на площите за съхранение на материали и суровини на площадката на «Ел Бат» АД | Наличие на закрити складови пространства | Наличие на закрити складови пространства |
| 2 | Реконструкция на канализацията на смивни и дъждовни води от открита промишлена площадка пред склад № 2 с отделяне в самостоятелна система за обработка на водите и оборотно водоползване | 10 | 2007 | В процес на изграждане | Предотвратяване на замърсяването на изгребната водоплътна яма за дъждовни и битово-фекални води с утайки, съдържащи | Наличие на канализационна система за дъждовни води и пречиствателно съоръжение към нея | В процес на изграждане |
| 3 | Проектиране и изграждане на аспирационна система към машините за разливане на олово и сплави на блок от рафинационния котел (РК)рафинационния котел | 4 | 2007 | 2007 | Ограничаване на вредни емисии в работното помещение по време на леенето на блок от олово или оловни сплави | Наличие на аспирационна система | Ограничаване на вредни емисии в работното помещение по време на леенето на блок от олово или оловни сплави |
| 4 | Доставка, разполагане и маркировка на контейнери за опасни и други отпадъци (в т.ч. масла, луминисцентни лампи и др.) | 6 | 2007 | 2007 | Привеждане в съответствие с изискванията за управление на отпадъците | Наличие на контейнери | Привеждане в съответствие с изискванията за управление на отпадъците |
| 5 | Изработване и разполагане на точно определено място на обозначителни табели за съхраняваните отпадъци (с надписи за предназначение на складовата площадка, вида на отпадъка, наименование на оператора и др.) | 1 | 2007 | 2007 | Привеждане в съответствие с изискванията за управление на отпадъците | Наличие на табели | Наличие на табели |

6. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

През отчетния период не са предприети действия за прекратяване на работата на инсталации или на части от тях. Не е изготвен план за прекратяване дейността на инсталациите или части от тях. Налична е инструкция за пускане и спиране на инсталациите и/или на части от тях.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

Предприятието не подлежи на издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС.

В определения срок е изготвен План за действия при при бедствия, аварии и катастрофи.

Изготвени са и се прилагат инструкции и мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от аварии и катастрофи. Води се документация която се съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи.

През отчетния период няма регистрирани аварийни  ситуации и инциденти свързани  със замърсяване на околната среда.

7.2. Оплаквания и/или възражения, свързани с дейността на инсталациите за които е издадено КР

За отчетния период няма постъпили оплаквания.

# ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата На представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексно разрешително № 102-Н1/2008 г. на Инсталация за производство на олово и оловни сплави, оператор „ЕЛ БАТ” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на РИОСВ, ИАОС и МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:...................................	Дата:...................................

Име на подписващия:............................................................................

Длъжност в организацията:..................................................................

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионно прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) кг/г. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) кг/г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона1а) кг/г. | във води (колона1б) кг/г. | В почва (колона1с) кг/г. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (СН4) | 100 000 | - | - | - | * |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 500 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | - (320) М |  |  |  |  |
| 3# | 124-38-9 | въглероден диоксид (С02) | 100 милиона | - | - | - | * |
| 4# |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) | 100 | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10000 | - | - | - | 10000 |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 100000 | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | 100 000 |  | - | - | * |
|  |  |  | - (5 000) М |  |  |  |  |
| 9# |  | Терфлуоровъглероди (PFCs) | 100 | - | - | - | * |
| 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | - (52 800) М | - | - | - | * |
| 12# |  | Общ азот | - | 50000 | 50000 | 10000 | 10000 |
| 13# |  | Общ фосфор | - | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 14# |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) | 1 | - | - | 100 | 10000 |
| 15# |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) | 1 | - | - | 100 | 10000 |
| 16# |  | Халогенни въглеводороди | 1 | - | - | 100 | 10000 |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 20 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 18# | 7440-43-9 | Садмий и съединения като Cd) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | - (0,07) М |  |  |  |  |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) | 100 | 50 | 50 | 200 | 10000 |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Сu) | 100 | 50 | 50 | 500 | 10000 |
|  |  |  | - (3) М |  | - | - | - |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 | 20 | 20 | 500 | 10000 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) | 200 | 20 | 20 | 50 | 50 |
|  |  |  | - (110) М |  |  |  |  |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | 100 | 100 | 1000 | 10000 |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 28 | 57-74-9 | Chlordane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 143-50-0 | Chlordecone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 31 | 85535-84-8 | Хлороалкани, С 10-С13 | - | 1 | 1 | 10 | 10000 |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 33 | 50-29-3 | DOT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34# | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10000 |
| 35# | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10000 |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 330-54-1 | Diuron | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40# |  | Халогенирани орган, съедин. (като АОХ) | - | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42# | 118-74-1 | Хексахлорбензол (НСВ) | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 43# | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 44 | 608-73-1 | l,2,3,4,5,6- (хексахлорциклохексан HСН) | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 45 | 58-89-9 | DLindane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 2385-85-5 | Mirex | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47# |  | PCDD+PCDF (диоксини и фурани) като Teq) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | -(0.000009)С |  |  |  |  |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 |
|  | 87-86-5 | Пентахлорфенол | 10 | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 49# |  | (РСР) |  |  |  |  |  |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 50 |
| 51 | 122-34-9 | Simazine | _ | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 52# | 127-18-4 | Tетрахлоретилен (PER) | 2000 | - | - | 1000 | 10000 |
| 53# | 56-23-5 | Тетрахлорметан (ТСМ) | 100 | - | - | 1000 | 10000 |
| 54# | 2002 Г-48-1 | Tрихлорбензоли (TCBs) | 10 | - | - | 1000 | 10000 |
| 55# | 71-55-6 | 1,1,1 -трихлоретан | 100 | - | - | 1000 | 10000 |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 | - | - | 1000 | 10000 |
| 57# | 79-01-6 | Tрихлоретилен | 2000 | - | - | 1000 | 10000 |
| 58# | 67-66-3 | Трихлорометан | 500 | - | - | 1000 | 10000 |
| 59 | 8001-35-2 | Toxaphene | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10000 |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 62# | 71-43-2 | Бензол | 1000 | 200 (като ВТЕХ)1 | 200 (като ВТЕХ) | 2000 (като ВТЕХ) | 10000 |
| 63# |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 64 |  | Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 65 | 1 00-4 1 -4 | Етилов бензол | - | 200 (като ВТЕХ) | 200 (като ВТЕХ) | 2000 (като ВТЕХ) | 10000 |
| 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10000 |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon | - | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 | 10 | 10 | 100 | 10000 |
| 69# |  | Съединения на Оrganotin (като общ Sn) | - | 50 | 50 | 50 | 10000 |
| 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (dehp) | 10 | 1 | 1 | 100 | 10000 |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ С) |  | 20 | 20 | 200 | 10000 |
| 72# |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs)2 | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 73 | 108-88-3 | Толуол | - | 200 (като ВТЕХ) | 200 (като ВТЕХ) | 2000 (като ВТЕХ) | 10000 |
| 74 |  | Tributyltin и неговите съединения |  | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 75 |  | Тributyltin и неговите съединения |  | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | 50000 | - | - | ** |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluralin | _ | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 78 | 1330-20-7 | Xylenes | - | 200 (като ВТЕХ) | 200 (като ВТЕХ) | 2000 (като ВТЕХ) | 10000 |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | - | 2 млн. | 2 млн. | 2 млн. | 100003 |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като НС1) | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 | 1 | 1 | 10 | 100003 |
| 82# |  | Цианиди (като общ CN) | - | 50 | 50 | 500 | 10000 |
| 83# |  | Флуориди (като общ F) | - | 2000 | 2000 | 10000 | 100003 |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5000 | - | - | - | 10000 |
| 85# | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | 200 | - | - | - | 10000 |
| 86# |  | Прахови частици | 50 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | - (1320) М |  |  |  |  |

* Изчисленията на емитираните годишни количества на замърсителите в атмосферния въздух са направени по Методика за определяне годишните емисии във въздуха, изпускани от Инсталация за производство на обово и оловни сплави „ЕЛ БАТ” АД, гр. Долна баня.

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг Периодичен | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За газоход след късобарабанна пещ |
| Прахообразни вещества | mg/Nm3 | 10 | 5 | Веднъж годишно | ДА |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 | 344 | Веднъж годишно | ДА |
| NO2 | mg/Nm3 | 400 | 35 | Веднъж годишно | ДА |
| Органични вещества, определени като общ С | mg/Nm3 | 50 | 37 | Веднъж годишно | ДА |
| Pb | mg/Nm3 | 1 | 0,789 | Веднъж годишно | ДА |
| Se | mg/Nm3 | 1 | Няма измервания | Веднъж годишно | - |
| Sn + Sb + Cu | mg/Nm3 | 1 | Cu 0.0164 | Веднъж годишно | ДА |
| Cd | mg/Nm3 | 0.05 | 0.0005 | Веднъж годишно | ДА |
| Диоксини и фурани | mg/Nm3 | 0,1ng/Nm3 | Няма измервания | Веднъж годишно | - |
| За огнище към Рафинационен котел |
| Прахообразни вещества | mg/Nm3 | 80 | 48 | Веднъж годишно | ДА |
| CO | mg/Nm3 | 170 | 25 | Веднъж годишно | ДА |
| NOx | mg/Nm3 | 450 | 61 | Веднъж годишно | ДА |
| SO2 | mg/Nm3 | 1700 | 5 | Веднъж годишно | ДА |
| За аспирация след Рафинационен котел |
| Прахообразни вещества | mg/Nm3 | 10 | Нямаотделни измервания | Веднъж годишно | - |
| Pb | mg/Nm3 | 1 | Нямаотделни измервания | Веднъж годишно | - |
| Se | mg/Nm3 | 1 | Нямаотделни измервания | Веднъж годишно | - |
| Sn + Sb + Cu | mg/Nm3 | 0,5 | Нямаотделни измервания | Веднъж годишно | - |
| Cd | mg/Nm3 | 0,05 | Нямаотделни измервания | Веднъж годишно | - |
| Диоксини и фурани | mg/Nm3 | 0,1ng/Nm3 | Нямаотделни измервания | Веднъж годишно | - |
| Органични вещества, определени като общ С | mg/Nm3 | 50 | Нямаотделни измервания | Веднъж годишно | - |

# Няма данни от измервания на поток „аспирация след рафинационен котел”, тъй като потокът се отвежда директно към изпускащо устройства К1 и се измерва заедно с общия поток след пречистването му.

Таблица 3. 	Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Ел Бат АД поддържа затворена система за оползотворяване на производствени води и не зауства отпадъчни води.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Таблица 4.1. Производствени отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество определено с КР t/y | Реално измерено t/y | Количество определено с КР t/t | Реално измерено t/y |  |  |  |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 1 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.2. Производствени опасни отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество определено с КР t/y | Реално измерено t/y | Количество определено с КР t/t | Реално измерено t/y |  |  |  |
| Топене на дроси, шлаки и други оловосъдържащи отпадъци в Късобарабанна въртяща пещ до получаване на сурово олово |
| Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство (шлака от КБП) | 10 04 02* | 14 | 61,790 | 0,28 | 0,091 | Условие 11.3.5. Площадка № 7 | Не | Има съответствие по отношение на получените t/t продукт |
| Прах от отпадъчни газове (прах от ръкавни филтри) | 10 04 04* | 3,2 | 0,0563 | 0,064 | 0,00008 | Условие 11.3.5. Площадка № 2 | Не | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, (включително маслени филтри, неупоменати другаде) кърпи за изтриване на предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (отработени торби от ръкавни филтри) | 15 02 02* | 0,004 | 0,00175 | 0,00008 | 0,0000026 | Условие 11.3.5. Площадка № 4 | Не | Да |
| Топене на оловни отпадъци в Рафинационен котел с последващо рафиниране и сплавяне до получаване на оловни сплави |
| Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство | 10 04 02* | 34,8 | 25,600 | 0,116 | 0,023 | Условие 11.3.5. Площадка № 1 | Не | Да |
| Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство (харис окиси от Харис процеса и медни шликери от обезмедяване на оловото) | 10 04 02* | 400 | 44,164 | 0,2 | 0,039 | Условие 11.3.5. Площадка № 1 | Не | Да |
| Прах от отпадъчни газове (прах от ръкавни филтри) | 10 04 04* | 0,1 | 0,008 | 0,0003 | 0,000007 | Условие 11.3.5. Площадка № 1 | Не | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, (включително маслени филтри, неупоменати другаде) кърпи за изтриване на предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (отработени торби от ръкавни филтри) | 15 02 02* | 0,003 | 0,00025 | 0,00001 | 0,0000002 | Условие 11.3.5. Площадка № 4 | Не | Да |

Таблица 4.3. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество определено с КР t/y | Реално измерено t/y | Количество определено с КР t/t | Реално измерено t/y |  |  |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,005 | - | - | - | Условие 11.3.8. Площадка № 15 | Външна фирма | - |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видаве пречистване на промишлени отпадъчни води | 19 08 13* | 5 | - | - | - | Условие 11.3.9. Площадка № 1 | не | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,01 | - | - | - | Условие 11.3.7. Площадка № 16 | не | - |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | 0,01 | - | - | - | Условие 11.3.6. Площадка № 4 | Външна фирма | - |

Таблица 4.4. Строителни отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество определено с КР t/y | Реално измерено t/y | Количество определено с КР t/t | Реално измерено t/y |  |  |  |
| Смеси от бетон, тухли керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия | 17 01 07 | 2 | - | - | - | Условие 11.3.4. Площадка № 17 | Външна фирма | - |

Таблица 4.5. Битови отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество определено с КР t/y | Реално измерено t/y | Количество определено с КР t/t | Реално измерено t/y |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 9 | - | - | - | не | Външна фирма | - |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топене на дроси, шлаки и други оловосъдържащи отпадъци в Късобарабанна въртяща пещ до получаване на сурово олово |
| Прах от отпадъчни газове (прах от ръкавни филтри) | 10 04 04* | R4 | НЕ | - | ДА |
| Абсорбенти, филтърни материали, (включително маслени филтри, неупоменати другаде) кърпи за изтриване на предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (отработени торби от ръкавни филтри) | 15 02 02* | R4 | НЕ | - | ДА |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 06 05 02* | R4; R13 | НЕ | - | ДА |
| Прах от отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества | 10 10 09* | R4; R13 | НЕ | - | ДА |
| Други частици, съдържащи опасни вещества | 10 10 11* | R4; R13 | НЕ | - | ДА |
| Цветни метали | 16 01 18 | R4; R13 | НЕ | - | ДА |
| Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | 17 04 11 | R4; R13 | НЕ | - | ДА |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | R4; R13 | НЕ | - | ДА |
| Цветни метали | 19 12 03 | R4; R13 | НЕ | - | ДА |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механичното третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества | 19 12 11* | R4; R13 | НЕ | - | ДА |
| Отпадъци, съдържащи други тежки метали | 06 04 05* | R4; R13 | НЕ | - | ДА |
| Утайки съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води | 19 08 13* | R4; R13 | НЕ | - | ДА |
| Топене на оловни отпадъци в Рафинационен котел с последващо рафиниране и сплавяне до получаване на оловни сплави |
| Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство | 10 04 02* | R4 | НЕ | - | ДА |
| Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство (харис окиси от Харис процеса и медни шликери от обезмедяване на оловото) | 10 04 02* | R4 | НЕ | - | ДА |
| Прах от отпадъчни газове (прах от ръкавни филтри) | 10 04 04* | R4 | НЕ | - | ДА |
| Абсорбенти, филтърни материали, (включително маслени филтри, неупоменати другаде) кърпи за изтриване на предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (отработени торби от ръкавни филтри) | 15 02 02* | R4 | НЕ | - | ДА |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | R4; R13 | НЕ | - | ДА |
| Олово | 17 04 03 | R4; R13 | НЕ | - | ДА |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ноща | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация на подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През отчетната 2009 година няма възникнали аварии

Таблица 10. Оплаквания или възаражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

За отчетния период няма постъпили оплаквания.

# Text boxes

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПОДДРЪЖКА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Н-К ПРОИЗВОДСТВО

БРИГАДИР

ЕКОЛОГ

СЧЕТОВОДИТЕЛ